建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：临县榆林山林牧场30MWp光伏扶贫项目

建设单位（盖章）：临县中电投新能源发电有限责任公司

编制日期：二O一八年八月

修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充厂址区域地形地貌及生态现状的调查叙说，详细分析论证项目占地情况（永久、临时占地）及其合法性。 | 补充了厂址区域地形地貌及生态的调查叙说；补充了项目占地情况（永久、临时占地）及其合法性的论证。 | P22、23；P50、51 |
| 2 | 对照临县生态保护红线拟划分结果，完善三线一单分析，明确回答选址的可行性。 | 按照临县生态保护红线划定原则完善了分析，①生态保护红线：本项目位于临县城庄镇石盘头北侧，占地以及评价范围内不涉及重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。临县生态保护红线尚未划定，本项目不违背生态保护红线划定的原则，符合生态保护红线管控的要求。 | P50、51 |
| 3 | 细化危险废物暂存场所地面、事故油池、集水池的防渗措施，补充分区域防渗及相关图表。 | 补充了危险废物暂存场所地面、事故油池、集水池的防渗措施，补充了区域防渗划分表和防渗示意图。 | P38、表22、附图14 |
| 4 | 详细分析施工期、运营期及期满后的环境影响，重点分析对临时占地、永久占地及周围生态环境影响，并提出可靠合理的生态保护与恢复措施。 | 补充分析了施工期、运营期及期满后的环境影响，补充分析了对临时占地、永久占地及周围生态环境影响，补充完善了生态保护与恢复措施。 | P35、36、42、43、45 |
| 5 | 完善项目环保设施竣工验收一览表和建设项目环境保护审批登记表，核实环保投资。 | 完善了项目环保设施竣工验收一览表和建设项目环境保护审批登记表，核实了环保投资。 | P46、47 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 临县榆林山林牧场30MWp光伏扶贫项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 临县中电投新能源发电有限责任公司 |
| 法人代表 | 杨永峰 | 联系人 |  |
| 通讯地址 | 山西省吕梁市临县临泉镇都督村 |
| 联系电话 |  | 传 真 | -- | 邮政编码 | 033200 |
| 建设地点 | 山西省吕梁市临县城庄镇石盘头村北侧 |
| 立项审批部门 | 临县发展和改革 委员会 | 批准文号 | 临发改备字[2017]109号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 太阳能发电D4415 |
| 占地面积 （平方米） | 76.4662hm2 | 绿化面积 （平方米） | -- |
| 总 投 资 （万元） | 22700 | 其中：环保投资（万元） | 640 | 环保投资占总投资比例 | 2.82% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2018年9月 |
| 工程内容及规模： 1项目背景 光伏发电是我国重要的战略性新兴产业，对优化我国的能源结构和防治大气污染具有重大的战略意义。为推进光伏发电健康有序的发展，国家有关部门和各级政府出台了一系列的政策和措施，2014年10月9日国家能源局下发了《国家能源局关于进一步加强光伏电站建设与运行管理工作的通知》国能新能[2014]445号文件。 国家能源局《关于可再生能源发展"十三五"规划实施的指导意见》（国能发新能〔2017〕31号）下达我省2017年光伏建设指导规模为80万千瓦，山西省发展和改革委员会《关于我省2017年集中式光伏扶贫项目备案工作的紧急通知》（晋发改新能源发[2017] 979号）要求2017年光伏建设规模指标全部用于集中式光伏扶贫电站建设。临县为国家级贫困县，本项目作为临县集中式光伏扶贫项目于2017年12月26日列入山西省2017年集中式光伏扶贫项目建设计划中，并于2017年12月29日由临县发展改革和经济信息化局予以备案（见附件2）。 2评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，以及《建设项目环境保护管理条例》，山西省临县榆林山林牧场30MWp光伏扶贫项目需要办理环评手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）和《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号关于 “第91项其他能源发电”的规定，本项目属地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）类工程，应编制环境影响报告表。临县中电投新能源发电有限责任公司于2018年2月10日正式委托中环慧博（北京）国际工程技术咨询有限公司承担本项目的环境影响评价工作。本项目工程内容包含110kV升压站1座，本次环评仅对升压站施工期环境影响、运营期的声环境、水环境、环境空气以及固体废物影响进行分析，电磁环境影响评价须另行委托评价。 接受委托后，我公司派技术人员对工程所在区域的自然地理（质）环境、自然生物（态）环境以及污染源进行了现场调查，收集了当地的自然环境资料，详细了解了本工程内容及工艺特点，根据国家及山西省相关环保法律法规，编制完成了《临县榆林山林牧场30MWp光伏扶贫项目环境影响报告表》（报审本）。 临县环保局于2018年8月5日在离石区主持召开了《临县榆林山林牧场30MWp光伏扶贫项目环境影响报告表》技术审查会议，会后我单位技术人员根据审查意见对报告表进行了认真的补充修改，完成了《临县榆林山林牧场30MWp光伏扶贫项目环境影响报告表》（报批本），现提交建设单位报请环境保护主管部门审批。 3太阳能资源分析 目前，山西省共有3座气象站进行长期的（大于10年）太阳辐射观测，分别为大同气象站、太原气象站、侯马气象站。本项目位于山西省吕梁市临县城庄镇石盘头村北侧，东南距太原气象站约140km，本次选择太原气象站为本工程的代表气象站。 太原市气象站提供的2004-2013年的太阳辐射资料见表1，其中有2004年和2007年两年在4000MJ/m2以下，其余年份相对稳定在辐照总量在4600~5760MJ/m2之间，可能是由于自然环境变化、环境污染等原因引起，8年中平均每年太阳总辐射量5068.25MJ/m2。根据从太原市气象站所得到的10年太阳辐射量资料，平均年总太阳辐射总量为5068.25 MJ/m2。本项目采用以MeteoNom7.0气象软件得到项目场地的数据做为本阶段的数据进行分析。 从MeteoNom7.0得到的电站所在地的平均水平总辐射为1427.2kwh/m2。根据《太阳能资源评估方法》（QX/T89-2008）确定的标准，光伏电站所在地区属于II类“资源很丰富”区，比较适合建设大型光伏电站。 表1 太原市气象站2004-2013年的太阳辐射资料 日期 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1月 173.04 199.45 163.99 228.10 182.81 254.60 251.72 249.55 235.97 270.44 2月 248.18 274.68 286.66 292.60 305.40 229.63 261.52 252.98 305.89 305.31 3月 306.96 472.94 466.98 391.56 429.07 445.16 383.66 526.75 407.65 526.97 4月 400.14 569.88 550.89 432.03 475.95 567.90 518.58 578.88 564.12 663.09 5月 465.16 624.34 515.72 520.96 595.42 596.84 645.45 598.77 642.01 684.02 6月 378.00 578.34 549.66 396.63 | 504.63 663.99 660.72 584.58 603.51 611.73 7月 415.00 589.59 500.22 391.00 585.50 574.59 577.87 591.36 518.35 570.83 8月 321.53 537.51 441.72 391.13 549.54 511.47 468.84 518.69 529.42 677.44 9月 311.70 359.01 392.94 327.39 383.70 403.71 367.59 373.17 466.89 | 455.04 10月 258.82 325.56 322.00 217.65 362.98 383.19 367.47 349.12 370.85 418.62 11月 189.93 267.12 238.74 186.66 274.20 253.14 301.80 180.93 257.70 305.58 12月 136.59 223.23 188.79 150.54 231.17 211.39 270.57 190.28 196.91 270.94 年 3605.05 5021.65 | 4618.31 3926.25 4880.37 5095.61 5075.79 4995.06 5099.27 5760.01 4项目概况 4.1项目名称、建设性质、地点 项目名称：临县榆林山林牧场30MWp光伏扶贫项目 建设单位：临县中电投新能源发电有限责任公司 建设性质：新建 建设地点：本项目位于山西省吕梁市临县城庄镇石盘头北侧，地块中心地理坐标N38° 4'56.16"，E111°10'17.56"，光伏场高程1220~1480m，项目总占地76.4662hm2。本项目场址南距离吕梁市区约61km，西南距临县约21km，场址西侧为G59呼北高速和省道S218，南侧为省道S50和省道S104。距离升压站最近村庄为南侧1400m的石盘头村。地理位置详见附图1，周边环境保护目标见附图2。 4.2项目投资及资金来源 项目总投资为22700万元。 资金来源：本项目所需资金自筹4540万元，银行贷款18160万元。 4.3项目主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表2。 表2 项目主要技术经济指标 序号 项 目 单位 指 标 备 注 一 技术指标 1 装机容量 MWp 33.2145 2 总占地面积 | hm2 46.4662 3 110kV升压站占地面积 m2 3937 4 代表年太阳总辐射量 MJ/m2 5050.8 5 年利用小时数 h 1275.46 6 多年平均年上网电量 万kWh 4236.38 7 耗水量 m3/a 564.2 8 场内值班工作人员 人 8 二 经济指标 1 概算指标 总投资 万元 22700 单位千瓦动态投资 元/kWp 7566.67 2 经济指标 年平均发电量 万kWh 4236.38 上网电价 元/（kWh） 0.71 含税 全部投资内部收益率 % 8.17 税后 投资回收期 年 10.24 税后 4.4工艺简述 本工程装机容量为33.2145MWp，选用305Wp型单晶硅太阳能电池108900块，共30个子方阵，每个子方阵为1.0MW，每22块光伏组件串联成1个光伏组串，每12个光伏组串接入1台80kW组串式逆变器（实际输入80.52kW），逆变器采用组串式，每个子方阵设约13~14台组串逆变器及1台1000kVA箱式变压器，将逆变器出口交流电升压至35kV。共设逆变器400台，变压器30台，容量配比1.10715:1。本项目新建一座110kV升压站，以3回35kV集电线路接入110kV升压站，以1回出线接入对侧变电站。升压站内新建1台31.5MVA主变，110kV采用单母线接线，35kV采用单母线接线。 5工程内容 5.1建设规模 本项目光伏装机容量为33.2145MWp，服务年限25年，平均年发电量为4236.38万kW·h。 5.2建设内容 本工程属于新建工程，项目组成包括发电工程、道路工程、集电线路、110kV升压站。工程主要建设内容见表3。 表3 工程主要建设内容一览表 项目 建设内容 主体工程 光伏阵列 电站总装机容量33.2145MWp，由30个子方阵组成，安装305Wp单晶硅光伏组件108900块，全部采用固定式支架安装，倾角36°。 逆变系统 每22块光伏组件串联成1个光伏组串，每12个光伏组串接入1台80kW组串式逆变器（实际输入80.52kW）。 箱变系统 每个子方阵设1台1000kVA的箱变。 110kV升压站 预制舱式，站内布置生活舱、二次预制舱、SVG无功补偿预制舱、35kV预制舱、施工变、主变等。 辅助工程 道路工程 进场道路为041乡道到开关站部分道路，长850m，采用5m宽碎石路面，局部坡度较陡出，采用混凝土路面以增大摩擦力；新建检修道路为场区内道路，采用4m宽碎石路面，长为9500m。 110kV升压站站内环形道路，长120m，道路宽度为4m，混凝土路面。进站道路长40m，宽4m，混凝土路面。 集电线路 35kV集电线路采用三芯电缆直埋敷设。18#、23#~30#箱变组成一个集电线路，由最终端箱式变电站引入光伏发电区35kV架空线路。01#~07#、19#~22#箱变组成一个集电线路进线直埋接入升压站内。08#~17#箱变组成一个集电线路进线直埋接入升压站内。电缆线路总长13350m，架空线路1400m，设8个塔基，导线型号JL/GIA-150/25，杆塔型号为35B12。 公用工程 施工期用水外购，用电引接附近电网，并自备柴油发电机。 运营期光伏组件清洗水外购，升压站生活用水外购，供暖采用电暖气和空调。 环保工程 废气 无 废水 升压站设建设一座地埋式生活污水一体化处理设施和一座200m3的集水池，处理后的废水回用于电场和道路绿化浇洒。光伏板清洗废水直接流入周边草丛吸收和蒸发。 固废 升压站设封闭式垃圾桶，生活垃圾集中收集后送当地环卫部门指定地点处置。 | 废旧光伏组件和废电气元件返厂维修利用或交废品回收单位处置。 升压站设一座20m3的事故油池，变压器检修废油交由有危废资质的单位处置。 升压站设一座10m2的危废暂存间，废旧蓄电池暂存于危废库中，定期交由有危废资质的单位处置。 噪声 选用低噪声设备，采取隔声、减振等降噪措施。 生态 施工临时占地全部恢复植被，无裸露地表。 5.3总图布置 （1）光伏电场 本工程光伏电场区占地面积为70.8hm2，共设30个太阳能电池方阵。每个发电单元由太阳能电池组串、逆变设备、汇流设备及升压设备构成。本项目前后两排光伏单列间距在根据保证全年9～15点（真太阳时）时段内前后组件不遮挡的情况下调整。组串式逆变器与交流汇流箱布置在电池板方阵中，升压箱就近集电线路分散分布。总平面布置见附图3。 （2）升压站工程 升压站围墙长76.15m，宽38.3m，站内占地2913.5m2，总占地3937m2。根据站址的地形条件及工艺布置，本站将值班箱房等生活设施布置在站区东侧，生产区布置在站区的西侧。110kV配电装置采用户外布置形式，主变压器布置变电站中心，进出线方便。配电装置区均设有道路和大门相通，道路宽度均为4.0m，便于设备运输、安装、检修和消防车辆通行。110kV升压站布置见附图4。 （3）道路工程 进场道路为041乡道到开关站部分道路，长850m，采用5m宽碎石路面，局部坡度较陡出，采用混凝土路面以增大摩擦力；新建检修道路为场区内道路9500m，采用4m宽碎石路面。110kV升压站站内环形道路，长120m，道路宽度为4m，混凝土路面。进站道路长40m，宽4m，混凝土路面。 （4）集电线路 35kV集电线路采用三芯电缆直埋敷设。18#、23#~30#箱变组成一个集电线路，由最终端箱式变电站引入光伏发电区35kV架空线路。01#~07#、19#~22#箱变组成一个集电线路进线直埋接入升压站内。08#~17#箱变组成一个集电线路进线直埋接入升压站内。集电线路采用以电缆和架空线相结合的敷设方式接入新建110kV升压站，电缆线路长度为13.35km，架空线路1400m，设8个塔基，导线型号JL/GIA-150/25，杆塔型号为35B12。 （5）施工临建区 本工程施工临建场地布置在升压站区南侧。临建场地内分生产区和生活区两大部分，生产区包括施工用的综合加工厂、机械停放场、砂石堆料场等，施工管理及生活区布置靠近生产区，相距一定距离，避免施工干扰。临建区占地面积4700m2。 （6）占地情况 本项目总占地76.4662hm2，其中永久占地0.3937 hm2，临时占地76.0725 hm2，占地情况见表4。 表4 项目占地情况一览表 项目区 工程内容 永久占地m2 临时占地m2 总计m2 升压站 升压站1座 3937 -- 光伏场区 电池方阵、检修道路 -- 708000 电缆线路 长13350m，作业带2.5m -- 33375 架空线路 长1400m，8基塔 -- 8800 进场道路 长850m，宽5m -- 4250 进站道路 长40m，宽4m -- 160 施工临建区 生产区和生活区 -- 4700 合计 -- 3937 760725 76.4662 5.4工程概述 （1）光伏阵列 本工程装机容量为33.2145MWp，选用305Wp型单晶硅太阳能电池108900块，共30个子方阵，每个子方阵为1.0MW，每22块光伏组件串联成1个光伏组串，每12个光伏组串接入1台80kW组串式逆变器（实际输入80.52kW），逆变器采用组串式，每个子方阵设约13~14台组串逆变器及1台1000kVA箱式变压器，将逆变器出口交流电升压至35kV。共设逆变器400台，变压器30台。 （2）组串排布方式 将单晶硅光伏组件竖向排列，排成2行11列，串联成一个光伏组串，光伏组串排列方案见图2。 图2 光伏组串排列方案 （3）光伏组串间距 为了避免前后组串之间遮阴，可研依据地形坡度和helisos3D分析得出，光伏组件阵列间距应在2m~6m之间。实施时依据地形条件设定。 （4）支架设计 支架安装形式全部采用固定式支架，倾角36°。支架一般按照地形，随坡就势布置。1个组串由8个支架支撑，前排4个短支架，桩身的入土深度为1.5m，桩端高出地面0.3m，支架高度为1.8m；后排4个长支架，桩身的入土深度为1.7m，桩端高出地面0.3m，支架高度为2m。其支架结构示意图见图3。 图3 支架结构示意图 （5）光伏组件选型 本项目选用的单晶硅光伏组件峰值功率为305W，光电转化效率为18.7%，首年功率衰减不超过2.5%，之后每年功率衰减平均不超过0.7%，10年功率衰减不超过10%，25年功率衰减不超过20%。符合国家能源局、工业和信息化部、国家认监委《关于发挥市场作用促进光伏技术进步和产业升级的意见》（国能新能[2015]194号）中多晶硅、单晶硅和薄膜电池组件自项目投运之日起，一年内衰减率分别不高于2.5%、3%和5%，之后每年衰减率不高于0.7%，项目全生命周期内衰减率不高于20%的要求。 （6）光伏组件清洗 本电站的清洗方式考虑采用机械清洗。采用移动式节能喷水设施进行精洗。电池组件清洗后应保持其表面干燥。由于本地区冬季寒冷，所以冬季不水洗。 光伏组件清洗用水量取0.2（L/m2•次），305Wp光伏电池板尺寸为1650mm×992mm×40mm，共有108900块，计算每次全部清洗用水量35.65m3，每年大规模用水清洗6次，共用水量为213.9m3，本项目拟全站设置2辆清洗车，车载储水罐容量为5m3。 5.5发电量估算 根据初设可知，电场25年年平均发电量为4236.38万kWh，25年总发电量为105909.42万kWh，25年年平均利用小时数为1141.18h。最终发电量详见表5。 表5 运营期内光伏电站逐年上网电量估算表 年份 发电量（万kWh） 年份 发电量（万KWh） 第1年 4697.52 第15年 4154.23 第2年 4649.58 第16年 4122.27 第3年 4607.64 第17年 4090.32 第4年 4565.69 第18年 4058.36 第5年 4523.74 第19年 4026.40 第6年 4481.80 第20年 3994.45 第7年 4439.85 第21年 3962.49 第8年 4397.90 第22年 3930.54 第9年 4355.95 第23年 3898.58 第10年 4314.01 第24年 3866.62 第11年 4218.14 第25年 3834.67 第12年 4250.10 25年总发电量 105909.42 第13年 4218.14 平均年发电量 4326.38 第14年 4186.18 年均有效可利用小时数 1275.46h 5.6主要设备 主要设备见表6。 表6 主要设备一览表 序号 名称 型号规格 单位 数量 一 光伏场 1 太阳能电池组件 多晶硅305Wp 块 108900 2 组串式逆变器 80kW 台 400 3 箱式升压变 1000kVA 座 30 | 二 电缆敷设 1 高压电力电缆 ZRC-YJHLV22-26/35kV 3×70 米 6500 2 高压电力电缆 ZRC-YJHLV22-26/35kV 3×95 米 1840 3 高压电力电缆 ZRC-YJHLV22-26/35kV 3×120 米 2710 4 高压电力电缆 ZRC-YJHLV22-26/35kV 3×150 米 2000 5 高压电力电缆 ZRC-YJHLV22-26/35kV 3×185 米 300 三 架空线路 1 导线 JL/GIA-150/25 | 米 1400 2 塔基 35B12 座 8 四 升压站 1 110kV主变 31500/110 台 1 2 110kV配电装置 套 1 3 35kV配电装置 套 1 4 无功补偿装置(SVG) SVG 套 1 5.7职工定员与工作制度 本工程职工定员8人，年工作365天，采用单班生产制，每班工作时间为8小时。电场设计为无人值守，电场日常监控和管理设在110kV升压站内。 6施工设计 （1）施工定员 项目施工工期为6个月，施工人员平均150人，高峰期200人。 （2）施工用水 光伏电站用水包括建筑施工用水、施工机械用水、生活用水等。根据《光伏发电工程施工组织设计规范》及国内已建光伏电站的施工经验，确定本工程施工高峰期用水量为60m3/d，水车运送。 （3）施工用电 施工用电由场区南侧石盘头村电网引接，施工用电10kV线路长度为2.0km。并自备120kW柴油发电机一台，本工程临建区施工高峰用电总负荷150kW。 （4）主要建筑材料来源 本工程所需的主要材料为水泥、木材、支架、槽钢等钢材、油料等，来源充足，可从当地购买，支架和槽钢等钢材直接从厂家发运，混凝土外购商混，槽车运送。 （5）施工道路 施工期间的施工道路可与站址进场道路采用永临结合的方式，场区向南接已有村村通公路，约4m宽，为混凝土道路，再向西接省道218，能够满足运输要求。新建场内检修道路700m，道路路基设计宽4.5m，路面宽4m，路面为泥结碎石路面。 （6）施工平面布置 本工程施工布置采取集中布置，包括生产区和生活区。生产区包括钢筋加工厂、设备修理厂、材料仓库、设备仓库等。为便于施工及生产管理，施工期间在靠近公路的地方集中设置一施工生活及生产区，并设置一块相对封闭的场地，用于设备的集中存放。生产用办公室，生活用临时住房等临建设施也集中布置于生产设施附近，形成一个集中的施工生活管理区。施工临建场地用地面积为4700m2。 表7 施工临时建筑工程量表 名称 占地面积（m2） 备注 施工生活区 1500 包含施工单位办公区 综合加工厂 1600 钢结构加工、机械修配及机械停放场地 综合仓库 800 电池组件、组件支架、机电设备、钢筋等堆放 其他 800 小计 4700 7公用工程 （1）供水 本工程用水主要为生活用水和生产用水，生活用水为升压站人员日常洗涮冲厕等用水，升压站定员8人，生活用水量按《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2015）标准取值为120L/人•d，共需0.96m3/d，在升压站内设置储水箱，水源外购。 光伏组件清洗用水量取0.2（L/m2•次），305Wp光伏电池板尺寸为1650mm×992mm×40mm，共有108900块，计算每次全部清洗用水量35.65m3，每年大规模用水清洗6次，共用水量为213.9m3。 （2）排水 本项目光伏场区排水主要为光伏组件的清洗废水，清洗后的废水直接排入电场内用于植被浇洒。升压站排水主要为生活污水，产生量为0.77m3/d（281.1m3/a），生活污水经生活污水处理设施处理后用于绿化和道路洒水，污水处理设备为处理量0.5m3/h的地埋式污水处理设备。地埋式污水处理设备工艺流程见图4。 图4 地埋式污水处理设备工艺流程图 （3）供电 本工程站用电电源采用双电源供电，一路电源（主供电源）引自站区附近的10kV电网，经1台200kVA站用变降压至0.4kV；另一路电源（备用电源）引自35kV母线，经接地变（兼站用变）降压至0.4kV，两电源在0.4kV侧设置自动切换装置。 本工程直流控制电源系统设置1组蓄电池，1套充电/浮充电装置，1套专用的放电装置，单母线接线。直流控制电源系统电压等级为DC220V，蓄电池容量为200Ah，一共103节，每节2伏，组拼安装。 （4）供暖 升压站值班人员取暖采用电加热器和空调采暖。 （5）消防 各建筑物内均配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，室外变压器及油浸式箱变附近均配置推车式磷酸铵盐干粉灭火器，主变压器附近配置砂箱及消防铲等。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，场区占地主要为林地和草地，所以不存在与本项目有关的原有污染源和环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）

# 环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1.环境空气质量现状 本项目位于临县城庄镇石盘头村，所在地为农村区域，经现场调查，项目周边无工业企业，环境空气质量现状较好。 2.地表水环境质量现状 本项目距离湫水河支流城庄沟约0.8km，项目运行期无废水外排，评价未收集到城庄沟水质监测资料。 3.声环境质量现状 山西榆航环境监测有限公司于2018年6月14日对升压站站址进行了声环境现状监测。监测结果表明，升压站四周环境噪声昼间在49.2~50.3dB（A）之间，夜间在37.6~39.0dB（A）之间。监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类限值“昼间55dB（A），夜间45dB（A）”要求。监测点位见附图10。 表8 声环境质量现状监测数据 单位：dB（A） 监测时段 监测点位 昼间 夜间 Leq L90 L50 L10 Leq L90 L50 L10 升压站址厂界北 50.1 46.4 48.2 51.3 37.6 33.8 36.9 38.5 升压站址厂界东 49.6 47.3 48.5 51.4 38.2 34.5 36.8 39.0 升压站址厂界南 50.3 48.5 49.7 50.9 38.0 36.2 37.1 38.6 升压站址厂界西 49.2 47.7 48.6 50.7 39.0 36.8 38.2 40.9 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类 55 -- -- -- 45 -- -- -- 达标情况 达标 达标 4.生态环境质量现状 （1）土壤：全县土质有五个亚类，即淋溶灰褐土、山地灰褐土、粗骨性灰褐土、灰褐土性土、灰褐土。土壤容重平均1.21克/cm ，土壤有机质含量0.19---0.75%，全氮含量0.019%---0.056%，全磷含量 0.115---0.147% ，土壤PH值8.3---8.6，属碱性土壤。经实地考察，项目区土壤类型主要为山地灰褐土。 （2）植被：临县植被以次生灌草丛为主，主要有沙棘、白羊草、苔草、蒿草等，草丛植被的优势种有沙棘、白羊草、蒿类等，林地主要有油松、杨树、柳树等，农作物以玉米、小麦、马铃薯、大豆为主，经济作物以油料，蔬菜为主。植物资源有78科382种，其中中草药达177种，甘草、冬花、柴胡等20余种药材年产量均在1000公斤以上。临县经济林面积75万亩，其中红枣林面积70万亩，木材林面积24万亩。 经现场调查，本区植被主要为暖温带落叶阔叶林带、针叶林带和草地，主要林木有油松、杨树、柳树等，草丛植被主要为沙棘、白羊草、蒿类等。调查场区无古树名木及其他受保护的植物物种。 （3）动物：临县境内共有珍稀动物2 种：褐马鸡、金钱豹；国家三级保护动物 4 种：鸢、雕、鹃、黑卷尾；此外还有狼、狐、黄鼬、灵猫、獾、野兔、狍羊、野猪、野鹿等野生动物。根据现场调查本项目所在区域内受人为干扰较多，经现场调查及周边村庄走访，场区内无国家重点保护野生动物分布，均为常见种。 （4）遥感解译 遥感解译使用的信息源主要为中国中巴卫星遥感影像，多光谱波段的空间分辨率达5m，全色波段影像的空间分辨率达3m，数据获取时间2017年9月，解译时间为2018年7月。利用卫星遥感图像和地理信息系统软件进行地类判读，并进行野外核实调查，对项目所在区域植被、土地利用和土壤侵蚀进行遥感解译。解译结果详见表9-11和附图11-13。 表9 本项目场区内土地分布情况 土地类型 占比% 面积（hm2） 永久占地 | 临时占地 永久占地 临时占地 林地 0.5 90.9 0.3937 69.4889 草地 8.6 6.5839 总计 100 76.4662 表10 本项目场区内植被分布情况 土地类型 占比% 面积（hm2） 永久占地 临时占地 永久占地 临时占地 草丛 - 8.6 -- 6.5839 灌木林 0.5 90.8 0.3937 69.4045 乔木林 - 0.02 -- 0.0172 未成林 - 0.08 - 0.0672 合计 100 76.4662 表11 本项目场地土壤侵蚀现状 土壤侵蚀程度 占比% 面积（hm2） 永久占地 临时占地 永久占地 临时占地 微度 0.5 90.9 0.3937 69.4889 轻度 - 8.6 - 6.5839 总计 100 76.4662 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目所在区域无《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的敏感区。主要环境敏感因素为项目周围的村庄居民和区域植被。 各环境要素的具体保护对象见表12，主要保护目标图见附图2。 表12 区域环境敏感目标 环境要素 敏感目标 方位 距离m | 人口/人 保护要求 环境空气 石盘头村 S 1400 300 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中的二级标准 地表水 南侧的湫水河支流城庄沟 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅴ类标准 地下水 项目周边浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质 柳林泉域 东 500 -- 《山西省泉域水资源保护条例》 生态环境 区域植被、土壤 临时占地进行生态恢复，减少和防治水土流失 注：表中为相对于电场的方位、距离。 |

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气 环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准值见表13。 表13 环境空气质量标准（二级） μg/Nm3 标准值 项目 年平均 24h平均 1h平均 SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 PM10 70 150 —— PM2.5 35 75 —— CO 4 10 O3 160 200 2.地表水 依据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14-2014），本项目地表水为黄河偏关-吴堡湫水河段，水环境功能为农业与一般景观水保护区，保护区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，见表14。 表14 地表水质量标准表 单位：mg/L 项目 pH 溶解氧 高锰酸盐指数 生化需氧量 氨氮 挥发酚 标准 6-9 ≧2 15 10 2.0 0.1 项目 化学需氧量 氟化物 砷 六价铬 氰化物 硫化物 标准 40 1.5 0.1 0.1 0.2 1.0 3.地下水 地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表15。 表15 地下水质量标准表 单位：mg/L 污 物 PH 总硬度 氨氮 细菌总数 (个/mL) 大肠菌群 (个/L) 氟化物 亚硝 酸盐 硝酸盐 标准值 6.5～8.5 ≤450 ≤0.5 ≤100 ≤3 ≤1.0 ≤1.0 ≤20 污染物 硫酸盐 挥发酚 溶解性总固体 氰化物 铁 锰 汞 砷 标准值 ≤250 ≤0.002 ≤1000 ≤0.05 ≤0.3 ≤0.1 ≤0.001 ≤0.01 4.声环境 项目地处农村区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。见表16。 表16 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 1 55 45 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气排放标准 备用柴油发电机废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段))（GB 20891-2014）中表2标准限值要求。 食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中规定限值，最低去除效率60%，最高允许排放浓度2.0mg/m3。 2.噪声排放标准 本项目建设施工厂界噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，标准值详见表17。 表17 建筑施工场界噪声排放标准表 dB（A） 时段 类别 昼间 夜间 标准类别 运营期 1 55 45 GB12348-2008 施工期 -- 70 55 GB12523-2011 3.固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）有关要求，及环境保护部2013年6月8日第36号文公布的“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”。 危险废物分类按照《国家危险废物名录》（2016版，2016年8月1日实施）执行；临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目运行过程中无废气产生，生活污水为人员（8人）杂用废水，经污水处理设施处理后作为绿化、道路洒水，生产废水为光伏组件清洗废水，直接流入电场内浇洒植被。 因此，本项目无需申请污染物排放总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、建设期 本项目主要施工包括：道路修建、电场和升压站建构筑物基础开挖、混凝土浇筑、设备安装、电缆敷设等。施工流程及环境影响环节见图5。 图5 光伏电站施工流程及环境影响环节示意图 1）总体施工要求 （1）土建施工本着先地下、后地上的顺序，依次施工办公生活区、生产区、逆变器室、箱式变压器、光伏组件基础以及±0.00m以下地下设施。 （2）接地网、地下管线主线与相应的地下工程设施（给排水、消防管道、电缆沟道）同步施工，电缆管预埋与基础施工应紧密配合，防止遗漏。 （3）基础施工完后即回填，原则上要求影响起重设备行走的部位先回填。起重机械行走时要采取切实可行的措施保护其下部的设备基础及预埋件。 （4）支架基础采用热浸锌钢管螺旋桩基础，螺旋桩直径76mm，长度2m，埋深1.7m，露出地面0.3m，桩身砼强度采用Q235。 （5）组串式逆变器和交流汇流箱直接固定在支架上，不用单独设置基础。箱变采用一体化地下箱形结构。箱变基础地基处理方式采用换填垫层法，箱变基础形式为砖混结构箱型基础，根据箱式变压器厂家提供的箱式变压器基础外形尺寸，平面上呈"长方形"布置，长2.7m，宽1.05m，混凝土强度C30；基础下设厚100mm的C15素混凝土垫层，基础埋深定为1.6m。 （6）电缆埋深1.0m，缆沟开挖宽度0.7m，作业带宽度2.5m，然后用预制钢筋混凝土槽盒加以保护。架空线路设8座塔基，塔基开挖后回填。 （6）升压站 主变基础采用现浇钢筋混凝土独立基础，集油池采用钢筋混凝土池体结构。架构包括主变架构及出线架构共两座，架构柱采用人字柱，并设置端撑柱，架构横梁采用三角形格构梁或单钢管梁。基础一般采用钢筋混凝土独立基础或联合基础，人字柱与基础采用插入式杯口连接方式。二次预制舱、SVG预制舱、35kV预制舱和生活舱基础初步采用砖混结构箱型基础，底板为钢筋混凝土筏板，侧壁为机制砖砌筑，侧壁顶部设圈梁，圈梁顶部根据厂家提资预埋铁件。基础埋深暂定-1.7米。 2）土石方工程 本项目土石方主要来自于土建工程，主要包括电场设施基础、电缆沟开挖、道路修筑、升压站建设。土方开挖及回填工程量见表18。 表18 土方工程汇总表 项目 开挖m3 回填m3 场地平整 18200 19700 电缆、塔基开挖 11020 9200 设备基础 1800 1300 升压站 5000 4200 道路 -- 3820 总计 36020 36020 3）组件和支架安装 光伏组件和支架由厂家制作提供，支架基础安装完成经验收合格后，进行光伏组件的安装。组件电缆连接采取串接方式，插接要紧固，引出线应预留一定的余量。 4）箱变/逆变安装 箱变和组串式逆变器通过汽车运抵就位，采用50t汽车吊吊装就位。吊装就位后要即时调整加固，将设备基础槽钢与预埋件焊接。 5）升压站电气设备安装 升压站电气设备安装依次为：隔离开关安装、软母线及引流线安装、互感器避雷器等设备安装、二次设备安装、接线、电缆敷设、接地网施工。 主要施工机械见表19。 表19 主要施工机械 序号 机械名称 规格型号 单位 数量 1 挖掘机 2 m³ 台 3 2 装载机 2 m³ 台 2 3 推土机 160kW 台 1 4 压路机 -- 台 / 5 振动碾压机 16t 台 5 6 手扶式振动碾压机 1.0t 台 2 7 插入式振捣器 -- 个 8 8 自卸汽车 20t 辆 2 9 载重汽车 15t 辆 2 10 水车 8t 辆 2 11 洒水车 - 辆 2 12 平板运输车 SSG840 套 2 13 柴油发动机 50KW 台 2 14 潜水泵 QB10/25 台 2 15 钢筋调直机 Φ14内 台 2 16 钢筋切断机 Φ40内 台 2 18 钢筋弯曲机 Φ40内 台 2 2、运营期 白天有日照时，通过30个光伏阵列将光能转化为电能，经逆变器将直流电转换为交流电，每个阵列连接1座35kV箱式变压器，组成阵列-箱变单元接线，该单元接线将阵列逆变组件输出的电压升至35kV；18#、23#~30#箱变组成一个集电线路，由最终端箱式变电站引入光伏发电区35kV架空线路；01#~07#、19#~22#箱变组成一个集电线路进线直埋接入升压站内；08#~17#箱变组成一个集电线路进线直埋接入升压站内。 项目运营期工艺流程及排污节点见图6。

主要污染工序： 1、施工期环境影响因素 1）大气环境影响因素 大气污染主要是施工期道路修筑、基础开挖、物料运输产生的短期扬尘和运输车辆、柴油发电机燃油产生的废气。 2）水环境影响因素 施工场地的施工废水，施工营地的生活污水。 3）固体废物环境影响因素 施工期产生的施工渣土等，施工人员的生活垃圾。 4）声环境影响因素 施工期的噪声源主要为各类施工机械产生的噪声。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、电焊机等。这些噪声源的噪声级分别在79dB（A）～95dB（A）之间。 5）生态影响 土石方开挖过程对地表植被造成破坏，引起土壤侵蚀及水土流失。 2、运营期环境影响因素 1）大气环境影响因素 本工程运营期职工办公生活采暖使用电暖气和空调，无废气排放。 2）水环境影响因素 本项目废水主要为值班人员生活污水和光伏组件冲洗废水，生活污水主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮等，冲洗废水主要污染物为SS。 3）固体废物环境影响因素 （1）电场运行过程产生的故障光伏组件； （2）电气设备维修产生的废电气元件； （3）废旧蓄电池； （4）变压器检修产生的废油； （5）生活垃圾。 4）声环境影响因素 本项目噪声源主要为110kV升压站内的一台31.5MVA主变压器。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生的浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | - | - | - | - | - |
| 水污染物 | 组件清洗废水 | SS | 200mg/L | 0.043t/a | 用水量少，全部蒸发，不排放 |
|  | 生活废水 | COD | 150mg/L | 0.04t/a | 场内植被、道路喷洒，不排放 |
|  |  | BOD | 50mg/L | 0.014t/a |  |
|  |  | NH3-N | 10mg/L | 0.0028t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.056t/a |  |
| 固体 废物 | 生产固废 | 废光伏组件 | 11块/a | 由生产厂家回收 |
|  |  | 废电气元件 | 60件/a | 返厂维修再利用 |
|  |  | 变压器废油 | 13t/5a | 设置20m3事故油池，由有资质的单位回收处置 |
|  |  | 废蓄电池 | 2块/a | 暂存于10m2危废暂存间，送交有资质单位处理 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.46t/a | 送当地环卫部门指定地点处理 |
| 噪声 | 110kV 主变器 | 噪声 | 70dB（A） | 70dB（A） |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本工程施工过程将进行土石方的挖填，包括光伏电站（包括光伏阵列基础、电缆沟占地、场内道路等）及升压站施工，一方面要挖除现有地表植被（光伏阵列区除外），进行基础挖掘和砼浇筑；另一方面，施工机械和人员的活动也会对地表植被造成破坏，引起土壤侵蚀及水土流失。 本项目总占地面积76.4662hm2，其中升压站永久占地面积0.3937 hm2，施工区临时占地面积0.47hm2，光伏场区临时占地面积70.8 hm2，其他临时占地面积4.8025hm2，项目占地区土地类型为林地和草地，项目建设不占用耕地。光伏阵列区太阳能光板为支架架空敷设，所以电场的建设不直接占用土地，不会改变土地利用类型，部分土建基础占地会破坏原有林木以及草地。光伏电场建成后，太阳能板下部、埋设电缆地表扰动区播撒耐旱、耐盐碱的草籽。临时施工场地、光伏阵列之间栽植适宜当地生长的植被，如沙棘等。各防治区生态恢复治理措施见“建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果”措施，采取生态恢复措施后，本项目的建设对生态环境的影响得到弥补，在可接受范围。 |

# 环境影响分析

| 施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 建设施工期，环境空气污染源主要表现为施工扬尘，施工扬尘来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（水泥、沙子、石子、砖）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾和现有垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘；备用柴油发电车废气。 由于土石方过程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染，其扬尘量的大小与诸多因素有关，本评价利用类比法对大气环境影响进行分析。北京市环境保护科学研究院曾对7个建筑工程施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s，测试结果表明： 建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量二级标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍； 建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/Nm3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量二级标准的1.6倍。 本项目在施工过程中当遵循 “关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知”（晋环发[2010]136号）及“关于加强扬尘污染治理工作的通知”（晋环发[2012]272号）中对施工扬尘的控制要求，认真做好施工期环境保护工作。建筑施工单位必须于开工前15日内向所辖区内环保部门如实申报排放污染物的种类、数量等，并依据建设项目环境保护管理规定的要求，向社会公示项目建设期间的环境保护措施，经环保部门审查认可后，方可开工建设。 虽然建设期的环境影响基本上都是短期的、局部的和可逆的，但若不采取有效的污染防治措施，仍会对周围环境造成一定影响。本报告提出防治措施和要求见表20。 表20 建筑工地扬尘控制措施及达标要求 序号 控制措施 基本要求 1 道路硬化与管理 1.工地路面100%硬化。 2.任何时候车行道路上都不能有明显的尘土。 3.道路清扫时必须采取洒水措施。 2 边界围挡 1、围挡高度不低于2m，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失； 2、围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作；拆迁工程在建筑拆除期间，应在建筑结构外侧设置防尘布。 3、任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 | 3 裸露地（含土方）覆盖 1、每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施； 2、覆盖措施的完好率必须在90%以上； 3、覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 4 易扬尘物料覆盖 1、所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内； 2、防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%； 3、小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。 5 持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；拆迁现场应当有专人负责保洁工作，配备洒水设备，定期洒水清扫。 6 运输车辆 冲洗装置 1、运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路； 2、洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa； 3、洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L； 4、施工场所车辆入口和出口30m以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料； 5、污水处理产生的污泥，应设有专门的处置系统； 6、无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境或市政下水系统； 采取以上措施后，可以有效的降低扬尘，减少扬尘对周围环境的影响。 本工程施工期备用柴油发电车运行时会产生少量的废气，考虑到柴油发电车为备用电源，非连续排放，且排放量不大，对施工区域的空气环境影响不大。 本工程施工期生活区包括办公室、会议室、宿舍、厨房、餐厅等用房。食堂采用灌装石油气，炉灶设置油烟净化器，处理后食堂油烟废气满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2002）的要求，对周围环境空气影响较小。 2、水环境影响分析 施工期废水和生活污水来自施工用水和施工人员生活用水的排水。施工用水主要为设备冲洗以及场地的降尘洒水等。对施工废水设沉淀池，沉淀后循环利用，基本没有废水外排。施工生活区会有施工人员生活杂用废水产生（施工期设旱厕，无冲厕废水），收集沉淀处理后可用于草地浇洒。在生活区严格管理，严禁随地泼洒污水，保持生活区清洁卫生。 3、固体废物影响分析 本工程施工期产生的固废主要为建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。为了减少施工期固废对周围环境造成的影响，环评要求建设单位采取以下防范措施： 1）施工垃圾：主要为废弃的不能被利用的建筑垃圾，将建筑垃圾清运到环卫部门规定的地点合理处置，并接受环卫部门的监督管理。工程剩余土方均用于临时占地的植被恢复和场地平整，不需要设置取弃土场。 2）生活垃圾：施工人员产生的少量生活垃圾应集中收集，统一由环卫部门处理。 4、噪声影响分析 施工期噪声主要源自施工机械和运输车辆。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、装载机、压实机、振捣棒和振捣器等。这些噪声源的声功率级为95dB(A)~105dB(A)。施工噪声源可近似为点源，根据点声源衰减模式，可预测出各施工机械满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值的边界距离，即达标距离。经预测可知，施工边界噪声达标的最大距离为127m。主要施工机械设备的噪声值及各种施工机械达标距离见表21。 Lp（r） = Lp（r0）－20lg （r/r0） 式中： Lp（r）——预测点处的声压级，dB（A）； Lp（r0）——参考点r0处的声压级，dB（A）； r ——噪声源至预测点的距离，m 表21 距声源不同距离处的噪声值 声源 噪声级 距声源不同距离处的噪声值(dB(A)) 10m 30m 50m 70m 100m 150m 200m 320m 挖土机 95（1m） 75.0 65.5 61.0 58.1 55.0 51.5 49.0 44.9 推土机 94（1m） 74.0 64.5 60.0 57.1 54.0 50.5 48.0 43.9 搅拌机 90（1m） 70.0 60.5 56.0 53.1 50.0 46.5 44.0 39.9 震捣棒 79（1m） 59.0 49.5 45.0 42.1 39.0 35.5 33.0 28.9 表21给出离开声源不同距离处预测值。由表21可见，距声源320m处，其各噪声源的最大影响噪声为44.9dB（A），接近《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类夜间标准（45dB（A））；距声源100m处，其最大预测噪声为55.0dB（A），达上述标准中的1类昼间标准（55dB（A））。因此，昼间施工的噪声影响范围在100m范围内，夜间施工的影响范围达到距声源320m的范围。 距离本项目最近距离村庄为南侧1400m的石盘头村，根据预测结果，本项目施工不会对村庄声环境造成影响。为了保证施工期的影响降至最低，环评要求建设单位采取以下防治措施来减轻噪声对周围环境的影响： 1）制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制； 2）高产噪设备的施工时间应安排在日间非休息时段，具体时间为6:00～12:00，14:30～22:00； 3）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声； 4）对位置相对固定的产噪机械设备，能设在棚内操作的应进入操作间，不能入棚的要建立围隔声障，以减少施工噪声对周围环境的影响； 5）建设施工期，工程业主和有关管理部门应设立举报途径，并应加强日常监督管理，发现违规行为应及时纠正，以确保工程施工阶段的声环境要求。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 5、生态环境影响分析 本项目总占地面积为76.4662hm2，升压站道路和场内道路总长度为10.51km。其中光伏电场围栏圈地面积为70.8hm2，包括检修道路9500m；新建进场道路0.85km，占地面积4250m2；110kV升压站占地3937m2；新建进站道路40m，占地面积160m2；场外电缆敷设13.35km，临时占地33375m2；架空线路1.4km，临时占地8800m2；施工临建区临时占地4700m2。 依据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），工程永久和临时占地范围<2km2、道路和线路的总长度<50km，且工程影响区域为一般区域。因此，确定本项目生态环境影响评价等级为三级，评价范围为实际占地区和临时占地区域。 本工程施工过程将进行土石方的挖填，包括道路工程、设施基础施工、升压站建设，以及电缆敷设等，一方面要挖除现有地表植被，进行基础混凝土浇筑；另一方面，施工机械和人员的活动也会对地表植被造成破坏，引起土壤侵蚀及水土流失。光伏项目建设在一定程度上将改变原有动物栖息环境，惊扰动物正常活动。 1）土地利用影响分析 光伏电场圈地面积70.8hm2，土地类型为林地和草地，其中林地649755m2，草地58245m2，场内的光伏组件全部架空，不会直接压占土地；场外电缆敷设和架空线路临时占地面积42175m2，其中占林地33740m2，草地8435m2；进场道路和进站道路占地4410m2，全部为林地；施工临建占地4700m2，为林地；110kV升压站占地3937m2，为林地。 建设期间道路采用碎石直接铺设；施工临建区、电缆沟的开挖占地均为临时占地，施工结束后进行人工植被恢复，恢复土地原有性质；箱变等设施基础和升压站的建设会破坏原有地表植被，将占地区土地从林地转变为建设用地，但相对于整个占地区域而言，设施基础占地零星分布于场区，不会改变区域整体土地利用格局。 2）植被的影响分析 项目占地区无珍稀濒危的物种，损失的主要自然植被类型为群落结构和物种组成较为简单、生产力一般的草丛，植物种类均为当地常见种，易于恢复，而且造成的面积损失主要表现为点和线，分散在很大的区域内，因此本项目的建设不会对区域现有植被类型组成及分布格局造成显著改变，对区域植被的总体影响不大。 本区植被区划属暖温带落叶阔叶林带和针叶林带，主要木本植物有油松、华北落叶松、侧柏、白桦、山杨等乔木，草丛植被主要为沙棘、白羊草、蒿类等。这些植物均为区域以及山西省内分布较广的常见种，资源丰富。本工程的建设不会大面积的破坏区域植被，仅会造成零星的损毁，所以不会造成生物多样性的显著降低和物种消失，而且这种影响是暂时的、可逆的。随着项目的建成，施工临时占地将进行有效地人工多种植被恢复，永久占地采取相应的植被补偿措施，评价范围内的植被种类和数量将会得到较大的改观，项目建设对植物种群影响的痕迹也会逐渐消退。 根据《临县中电投新能源发电有限责任公司临县榆林山林牧场30MWp光伏扶贫项目永久性使用林地评估意见》（山西逸达农林工程设计咨询有限公司，2018年6月），本项目使用林地面积69.8826hm2，其中乔木林地0.0172hm2、一般灌木林地69.7982 hm2、未成林地面积0.0672 hm2，四项补偿费用合计5093.9840万元，其中森林植被恢复费419.5138万元，林地补偿费1335.4565万元，林木补偿费0.3724万元，安置补助费3338.6413万元。补偿费用到位后，建设单位按规定程序及时办理占地审批和林木采伐手续。 因此，采取补偿后，本工程的建设对评价范围内植物种类及分布均不会造成明显影响。 3）对动物的影响 施工期对区内动物的影响主要是对野生动物栖息地的影响。施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要影响因素。各种施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机、打桩机、工程钻机、振捣棒、电锯等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响相对较大。 在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息环境需要相对安静，因此本区的鸟类将受较大影响，而本区内无大型野生动物，主要为昆虫、家禽、家畜等常见物种，施工期间，动物受施工影响，将迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。 |
| --- | --- |
| 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目无废气排放。 2、水环境影响分析 1）光伏组件清洗废水：光伏组件清洗废水产生量为213.8m3/a，污染物主要为SS，每次清洗均为棉布沾水擦拭，全部蒸发，无废水外排。 2）少量生活污水：110kV升压站设值班箱房，劳动定员8人，生活污水产生量为0.77m3/d（281.05m3/a），产生量较少，生活污水经生活污水处理设施处理后用于绿化和道路洒水，升压站内设计建设一座地埋式生活污水一体化处理设施和一座200m3的集水池。生活污水处理工艺采用生物处理+物化处理法，处理能力为0.5m3/h，处理后水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准，处理后的废水回用于电场和道路绿化浇洒。冬季冰冻期（按5个月计算为115.5m3）将处理后的废水储存于集水池中，待冰冻期过后绿化使用。所以升压站生活污水经处理后可全部回用，不外排。 （3）根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目废水各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将场区区划分为重点污染防治区、一般污染防治区。区域防渗划分见表22和附图14。 ①重点污染防治区 是指位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。包括危险废物暂存间、事故油池、地埋式一体化污水处理装置区以及集水池。 ②一般污染防治区 指场区上述重点污染防治区以外的其它建筑区，如场区道路、办公生活区等。采取地面硬化、绿化措施。 表22 区域防渗划分表 防渗要求 防渗措施 危险废物暂存间 重点区域 1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10 cm/s） 事故油池 原土夯实(夯实系数0.97)→300mm的三七土→防渗土工膜(HDPE膜) 污水处理区及集水池 原土夯实(夯实系数0.97)→300mm的三七土→防渗土工膜(HDPE膜) 其余场区 简单区域 地面硬化处理 3、声环境影响分析 运营期噪声主要是变压器运行时产生的电磁噪声，主要的噪声源为110kV主变器，选用低噪声变压器，再进行基础减振后源强为70dB（A）。升压站外围设置了围墙，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声单源预测模式：LA(r)=LAW-20Lg(r)-8进行预测，噪声贡献值具体见表23。 表23 主变压器噪声贡献值分布表 预测点 贡献值 标准值 达标情况 昼间 夜间 站界西北 31.5 55 45 达标 站界东南 32.9 55 45 达标 站界西南 42.9 55 45 达标 站界东北 36.2 55 45 达标 由表可知，噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。升压站距离周边村庄均在1000m以外，因此，运营期噪声不会对其产生影响。 4、固废环境影响分析 本项目所产生的固体废物主要有：废光伏组件、废电气元件、废蓄电池及变压器废油。其中废蓄电池和变压器废油属于危险废物。本工程固体废物产生及排放情况见表24。 表24 本项目固体废物产生及排放情况一览表 名称 产生量 处置情况 排放量 废光伏组件 11块/a 由生产厂家回收 0 废电气元件 60件/a 返厂维修再利用 0 变压器废油 13t/5a 设置20m3事故油池，交由资质单位处置 0 废蓄电池 2块/a 暂存于危废暂存间，由有资质的单位回收处置 0 生活垃圾 1.46t/a 站内设垃圾箱，集中收集后由当地环卫部门及时清运处置 0 1）生活垃圾 运行期升压站内职工产生的生活垃圾量约为1.46t/a（0.5kg/p.d）。生活垃圾集中收集后送当地环卫部门制定地点处置。 2）废光伏组件 光伏电池板故障率约为万分之一，本项目共布置光伏组件108900块，则光伏电站每年出现故障的光伏组件约为11块，可返厂维修再利用或由废品回收单位回收处置。 3）废电气元件 逆变器整机的设计寿命为25年，箱变的设计寿命大于25年，所以在项目服务期限内不存在整机更换的情况。由于故障、检修等可能会更换一些电阻等内部元件，类比估算，废电气元件产生量约60件/a。更换下的废电气元件可返厂维修再利用或由废品回收单位回收处置。 4）变压器废油 本工程110kV升压站变压器为油浸式变压器，变压器在检修过程中会产生废油。根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）（2016年6月14日），变压器废油属于危险废物中的“HW08 废矿物油”，废物代码“900-220-08”。 本项目变压器油重13t。变压油更换频率一般为5年一次，变压器废油产生量约为13t/5年，油的密度为880kg/m3，油体体积约为14.8m3。根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006)，并参照《35kV～110kV 变电站设计规范》(GB50059-2011)，变压器事故油池容量不小于最大单台设备油量的60%。按照设计要求，本工程事故油池最小容积为8.9m3。设计在升压站内建设一座20m3的事故油池容量，变压器四周设排油槽，底部设集油坑。事故油池、排油槽、集油坑四壁及底面均采用防渗措施，防渗层要求为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，防止废油渗漏产生污染。 变压器废油由有资质单位进行回收处置，排油设施的设计执行《35kV-110kV变电站设计规范》（GB50059-2011）等有关规定。 5）废旧蓄电池 在升压站中，直流系统是核心，为断路器分、合闸及二次回路中的继电保护、仪表及事故照明等提供能源。而直流系统中提供能源是蓄电池，为二次系统的正常运行提供动力。运行期本项目使用一组（103块）容量为200Ah阀控密封铅酸免维护蓄电池。类比估算，每年可能产生2块报废电池，单块额定电压2V，重约15kg，体积约为6L。根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）（2016年6月14日），废旧蓄电池属于危险废物中的“HW49其他废物”，废物代码为“900-044-49”。 6）危废暂存间 根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日），本项目废蓄电池属于编号为HW49，代码为900-044-49的危险废物。变压器废油属于编号为HW08，代码为900-220-08的危险废物。 评价要求在管理区内设置一座建筑面积为10m2的危废暂存间，项目产生的废蓄电池和废电气元件暂存于危险废物暂存间，及时由有资质的回收处置单位回收。评价要求建设单位根据国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废料污染防治技术政策》的有关规定进行危废的收集、贮存、转运、处置。具体措施如下： （1）收集：危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。危险废物采用专用的密闭容器进行收集。 （2）暂存：危废暂存间采用砖混结构，需在站内单独分隔。危险废物暂存间要设立危险废物标志。库房应采取防渗漏措施，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备。 （3）运输：危废的运输使用专用车辆定期输送，运输车辆要有危险废物标志。 （4）联单管理：危险废物的运输严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 7）电站服务期满后环境影响简要分析及处理措施 本光伏电站运行期在25年左右。服务期满后，应集中对电站内废旧的太阳能电池板、逆变器及变压器等进行妥善处置，届时按照国家的相关政策法规，对上述固废采取厂家回收再循环利用或交由有资质的机构回收的方式处理，不随意丢弃，不对环境造成影响。 总之，针对本工程所产生的固体废物在采取不同的处置措施之后对环境的影响很小。 5、光污染影响分析 光伏玻璃只有在跟太阳几乎呈平行关系时才呈现高反射率，而这种情况下，观察者为正对阳光的，即逆光观察。逆光时玻璃的存在，无论反光与否，对于观察者来说，本身就可以忽略。与普通平板玻璃相比，太阳能超白玻璃要求铁含量低，一般在120ppm以下，太阳能玻璃生产中要严格控制玻璃成分中着色氧化物的含量，使玻璃中Fe2O3控制在0.015％以下，在300～2500μm光谱范围内，折合3mm标准厚度的太阳光直接透射比达到91％以上，以提高玻璃的透光率。由以上论述可知，太阳能电池板表面超白玻璃的透射比远大于反射比，而且反射的光线主要以漫反射形式存在，造成的平行光反射导致的刺眼现象完全不存在。对于高空的观察者，无论阳光强度如何，从何角度观察，地面上的光伏方阵都呈暗淡的深色，与普通深色建筑瓦片效果相当。因此，光伏阵列的反射光极少，不会对附近高速公路和居民住宅以及飞机飞行等产生光污染。 6、生态影响 光伏发电项目运行后，站区内大面积的太阳能电池板将遮挡部分地面光线，遮光区域内植被的生长将受到一定的影响。但遮光区域随着太阳一年四季和时刻的变化而变化，相比无遮光时，植被的光合作用有一定的减弱，但不是消失，由此可能导致区域植被生长速度减缓。为防止植被生长对发电产生影响，同时防止草地发生火灾，应定期对灌草植被进行修剪处理。 本项目由30个光伏阵列组成，没有切割生境、形成阻隔，不会影响整个生态系统的连续性和完整性，在采取生态恢复措施后，不会对野生动物的生存环境造成明显破坏，不会对野生动物的正常活动和迁徙产生明显不良影响。 7、区域景观影响 电站经生态恢复投入运行后，夏季为绿色的缓坡草地，冬季为白雪覆盖的草地上点缀光伏组件阵列，为当地增添一幅优美的景点。 8、监测计划与排污许可 （1）监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境评价和管理提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。现阶段本项目尚未配置监测机构。本项目环境监测委托有资质单位进行监测。 本次评价的环境监测方案依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），设置如下： 监测点位为场界四周，监测项目为等效A声级，监测频率为每季度监测一次，一次监测一天，昼间和夜间各1次。 （2）排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环境保护部令第45号）和《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号），本项目为光伏发电项目，未被列入排污许可证分类管理，暂不需申请排污许可证。 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | - | - | - | - |
| 水污 染物 | 清洗废水 | SS | 全部蒸发 | 不外排 |
|  | 生活废水 | CODcr、BOD5、氨氮、SS | 经生活污水处理设施处理后 用于场内绿化和道路洒水 | 不外排 |
| 固体 废物 | 生产固废 | 废光伏组件 | 由生产厂家回收 | 合理处置 |
|  |  | 废电气元件 | 返厂维修再利用 | 合理处置 |
|  |  | 变压器废油 | 设置20m3事故油池，送有资质的单位处理 | 合理处置 |
|  |  | 废蓄电池 | 暂存于危废暂存间，送交有资质单位处理 | 合理处置 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，由环卫部门统一回收处置 | 合理处置 |
| 噪声 | 110kV主变器 | 噪声 | 隔声，减振 | 达标排放 |
| 水土 保持 | 土石方开挖及填筑 | 水土流失 | 工程、绿化、管理、环境监理等措施 | 恢复植被 防治水土流失 |
| 生态保护措施及预期效果 1、施工期生态恢复与水土保持措施 1）工程措施：施工期间要做好开挖土方的表面苫盖，对施工道路进行定期洒水，对临时物料堆存场要进行围挡，降低水土流失的影响。 （1）临时措施：根据施工工序，在场地的空闲区域选取1个临时堆土场，规模为15m×15m。回填土方堆放场采用编织袋装土（料）堆筑挡护拦挡，具体防护措施为：将编织袋装土（料）堆筑在堆放场四周，形成防护墙，将开挖土方临时堆置其中，人工拍实表面，定期洒水防尘。顶部苫盖防护网，以防止因风蚀和水蚀而导致的水土流失。编织袋装土（料）堆筑高度1.0m，堆筑宽1.5m，需编织袋装土（料）80m3，防护网300m2。待施工结束后，将临时堆土场内的堆存土方用于施工临时占地的植被恢复。 （2）绿化措施：光伏电场建成后，太阳能板下部、埋设电缆地表扰动区播撒耐旱、耐盐碱的草籽。临时施工场地、光伏阵列之间要栽植适宜当地生长的植被，如沙棘等。各区生态恢复治理措施分述如下，典型生态保护措施详见附图15。 ①箱变基础开挖防治区：施工前对开挖区域先进行表土剥离，剥离厚度30cm，剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。基础灌注完成后立即压实覆土平整，表土回填。多余的土方用于道路修建和场地平整。基础开挖时严禁顺坡倾倒土石方。施工结束后临时占地可栽植沙棘等灌木，株行距按1.5m×2m。在灌丛间撒播草籽，撒播量按40kg/hm2。 ②集电线路防治区：电缆沟开挖前先进行表土剥离，剥离厚度30cm，剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。电缆敷设完成后覆土填平，表土回填。多余的土方用于道路修建和场地平整。电缆沟恢复区采取灌草混植的方式进行绿化恢复，可栽植沙棘等灌木，株行距1.5m×2m。在灌木丛间撒播草籽，撒播量按40kg/hm2。 ③施工道路防治区：施工前先进行表土剥离，剥离厚30cm。剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。施工结束后覆土平整，表土用于道路两侧绿化和边坡绿化防护工程。道路两侧可栽植沙棘等灌木进行绿化，株距1.5m，边坡采用植草网格防护。施工期应移挖作填，严禁顺坡倾倒土石方。 ④施工临建区：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚度30cm。剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。施工临建区四周设置临时排水沟连接天然排水沟道，场内物料全封闭储存。施工结束后清理平整场地，回填表土后，采用乔灌草混植方式恢复植被。乔木可栽植油松、华北落叶松等，株行距3m×3m；灌木可栽植沙棘等，株行距1.5m×2m；在灌丛间撒播草籽，撒播量按40kg/hm2。 ⑤升压站防治区：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚度30cm。施工结束后可作为工程临时占地的植被恢复用土。在站界外四周设置临时排水沟。站区临时堆土、砂料场表面用苫布遮盖。施工结束后对站界外四周修建浆砌石片护坡和排水边沟，排水沟底面尺寸为：顶宽35cm，底宽15cm，沟深20cm。升压站内地面硬化。 2）管理措施 本项目的水土流失主要发生在施工过程中，施工中扰动原地貌，产生大量的松散堆积物，如不采取有效的防护，在大风和暴雨条件下，松散堆积物和开挖面极易产生水土流失。因此，施工过程中的水土流失具有易流失和流失量大的特点，必须进行预防，预防措施包括以下几方面： （1）合理安排施工期，工程建设场地平整、基础开挖等土建施工尽量避开雨季。 （2）大风天气对易起尘场所如堆土体、开挖区等采取遮盖、洒水等措施。 （3）施工期间尽量减小施工占地，减小对原有地表植被的破坏面积。 （4）挖方首先用于回填利用，对于不能立即回填的挖方，其堆放场所要做好临时防护措施。 （5）施工废水要集中处理，加以利用，防止造成水土流失，同时污染水源。 （6）施工期产生的建筑垃圾，要及时清运，堆放至指定的场所进行平整、碾压。 （7）对已实施的水土流失防治措施，应加强管护，建立行之有效的管护制度，使之尽快发挥水土保持效益。 3）对区域动植物的保护措施 （1）严格控制施工范围，尽量缩减作业面积，划定施工人员车辆活动范围。 （2）对施工人员进行环保和防火宣传教育，禁止对不占用的地块植被进行破坏，禁止用明火，做好消防应急防护。 （3）禁止施工人员诱捕、猎杀区域内的野兔、野鸡等野生动物。 4）施工期环境监理 本项目施工期监理要求见表25。 表25 施工期环境监理内容表 时段 类型 监理重点 监理内容 施 工 期 扬尘 挖填方、场 地平整、 运输车辆 土方堆放点要相对集中，易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施，大风时停止施工 规范运输路线，合理安排运输时间，加盖篷布 定期洒水，定期清理，保证地面湿润不易起尘 噪声 施工机械设备 合理安排作业时间，经常对设备进行检修维护，夜间应停止施工，尽量减少施工噪声影响 废水 生活污水 设沉淀池，废水经收集沉淀后可用于降尘洒水等；严禁随地泼洒污水，保持生活区卫生 固废 生活垃圾 设生活垃圾暂存点，集中收集后送至当地政府指定地点 生态 施工行为 施工单位应严格控制施工范围，尽可能避开现有植被施工；生产土地应及时夯实、硬化，避开雨季施工，及时进行植被恢复 监理 -- 本项目施工期应有专人负责环境保护措施的监理工作，确保施工期各项环保措施的实施，对施工过程是否造成水土流失加剧和生态环境破坏，是否符合国家有关环保法律、法规等进行监理并及时解决纠正 2、运行期生态防护与恢复措施 绿化是改善生态环境的最重要的途径之一，绿化具有蓄水、挡风、固土、降噪及改善小气候、防止水土流失等功能。在工程建设及运营中，应有绿化规划，选用乡土草种，避免了外来物种的入侵； 本项目应加强光伏电场内部的绿化管理，严格控制灌草的生长高度，对少数生长过快过高的灌木适时修剪，控制生长高度在1.2m以下。美化环境的同时，减少光伏电场的采光影响；由于草地寿命比较短，在运行期，应及时对长势不良的草地进行补植。 加强对职工的环境保护教育，提高环保认识，杜绝对各种动物的滥捕、滥猎现象。 采取以上的补偿与恢复措施后，将有利于改善电站及其周边的生态环境，为职工及附近的居民创造一个绿色的生活环境。 3、服务期满后生态恢复措施 本项目服务期25年，服务期满后电场内的建构筑物及各种设施器件将全部清理出场，清理后的空地先进行土壤改良修复，然后种植1-2年草本植被，后再补植耐旱的灌木植种，使区域呈现灌草混植生境，逐步改善土壤，恢复其生态功能。 |

# 环境保护措施汇总表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 环保设施及措施 | 数量 | 环保投资 （万元） | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | - | - | - | - | - | - |
| 水污 染物 | 组件冲洗废水 | SS | 自然蒸发 | - | - | - |
|  | 生活废水 | CODcr、BOD5、氨氮、SS | 经生活污水处理设施处理后 用于场内绿化和道路洒水 | 污水处理设施0.5m3/h | 20 | 综合利用不外排 |
|  |  |  |  | 200m3集水池 |  |  |
|  | 重点防渗区 | 废油、废水 | 危险废物暂存间、事故油池、地埋式一体化污水处理装置区采取重点防渗，其他区域硬化、绿化 | -- | 20 | -- |
| 固体 废物 | 生产固废 | 废光伏组件 | 由生产厂家回收 | - | - | 合理处置 |
|  |  | 废电气元件 | 返厂维修再利用 | - | - |  |
|  |  | 废蓄电池 | 暂存于10m2危废暂存间，定期送有资质单位处理 | 危废暂存间1座 | 50 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 《35kV-110kV变电站设计规范》（GB50059-2011） |
|  |  | 变压器废油 | 设置20m3事故油池，送有资治的单位回收处置 | 事故油池1座 | 40 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 设封闭垃圾箱集中收集后， 由当地环卫部门及时清运处置 | - | - | 合理处置 |
| 噪声 | 110kV主变器 | 噪声 | 选择低噪声设备，隔声、减振 | -- | 10 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GBl2348-2008中1类标准 |
| 生态 | 光伏电场 及升压站 | 水土流失 土地占用 | 工程措施：将编织袋装土（料）堆筑在堆放场四周，形成防护墙，将开挖土方临时堆置其中，人工拍实表面，定期洒水防尘。顶部苫盖防护网，以防止因风蚀和水蚀而导致的水土流失。 绿化措施：对开挖区域先进行表土剥离，剥离厚度30cm，剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。 ①箱变基础开挖防治区：施工前对开挖区域先进行表土剥离，剥离厚度30cm，剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。基础灌注完成后立即压实覆土平整，表土回填。多余的土方用于道路修建和场地平整。基础开挖时严禁顺坡倾倒土石方。施工结束后临时占地可栽植沙棘等灌木，株行距按1.5m×2m。在灌丛间撒播草籽，撒播量按40kg/hm2。 ②集电线路防治区：电缆沟开挖前先进行表土剥离，剥离厚度30cm，剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。电缆敷设完成后覆土填平，表土回填。多余的土方用于道路修建和场地平整。电缆沟恢复区采取灌草混植的方式进行绿化恢复，可栽植沙棘等灌木，株行距1.5m×2m。在灌木丛间撒播草籽，撒播量按40kg/hm2。 ③施工道路防治区：施工前先进行表土剥离，剥离厚30cm。剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。施工结束后覆土平整，表土用于道路两侧绿化和边坡绿化防护工程。道路两侧可栽植沙棘等灌木进行绿化，株距1.5m，边坡采用植草网格防护。施工期应移挖作填，严禁顺坡倾倒土石方。 ④施工临建区：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚度30cm。剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。施工临建区四周设置临时排水沟连接天然排水沟道，场内物料全封闭储存。施工结束后清理平整场地，回填表土后，采用乔灌草混植方式恢复植被。乔木可栽植油松、华北落叶松等，株行距3m×3m；灌木可栽植沙棘等，株行距1.5m×2m；在灌丛间撒播草籽，撒播量按40kg/hm2。 ⑤升压站防治区：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚度30cm。施工结束后可作为工程临时占地的植被恢复用土。在站界外四周设置临时排水沟。站区临时堆土、砂料场表面用苫布遮盖。施工结束后对站界外四周修建浆砌石片护坡和排水边沟，排水沟底面尺寸为：顶宽35cm，底宽15cm，沟深20cm。升压站内地面硬化。 管理措施：合理安排施工期，减少施工占地等。 | - | 500 | 施工扰动地表全部恢复植被，无裸露。水土流失治理执行开发建设项目水土流失防治标准（GB50434-2008） |
| 环保投资合计 | - | - | - | 640 | - |

# 选址和环境效益分析

1、项目选址 （1）临县生态功能区划分析 本项目占地属《临县生态功能区划》中的IVB湫水河流域城镇群人居保障生态功能类单元。 区域范围：主要包括白文镇北部、城庄镇中部、临泉镇（临县）、木瓜坪乡、玉坪乡、安业、大禹乡、车赶乡、三交镇、湍水头镇，总面积983km2。 保护措施： 加强水土保持，实施退耕还林、种草工程；调整产业结构；因地制宜，建设城市绿色防护屏障体系；合理开挖煤炭，对矿山损毁的土地要进行复垦，对矿山开发造成的水源枯竭、水质恶化、水土流失等矿山生态环境问题进行勘察和整治。 发展方向： 提高植被覆盖率，恢复和营造良好的区域生态系统；发展循环经济以及生态型、清洁型工业；创造良好的人居环境；使矿山生态环境得到恢复治理，将其对周边区域的影响降到最低限度。 本项目无废气、废水等污染物排放，属清洁产业项目。施工过程会对占地区域内的植被造成零星的破坏，工程建设所影响的植被主要为区域内常见的本土植被，非珍稀濒危的保护物种，所以本项目总体的生态负效益相对较小。施工结束后及时对施工临时占地进行人工植被恢复，对施工道路进行边坡防护治理，反而由于人为干预，区域生态环境会得到改善。所以经人工植被恢复和水土流失防治后，本项目的建设不会改变区域总体生态功能，不会加剧区域水土流失，反而有助于区域水源涵养和营养物质保持。因此，本工程的建设符合《临县生态功能区划》的要求。 （2）临县生态经济区划分析 本项目占地属《临县生态功能区划》重点开发区中的ⅢA临县东部生态工业发展生态经济区。 ⅢA临县东部生态工业发展生态经济区： 分布范围：该区域位于县城东部，主要包括白文镇南部、城庄镇东部、木瓜坪乡、玉坪乡、大禹乡、车赶乡、三交镇、湍头水镇、招贤镇、林家坪镇，总面积931km2。 生态环境保护要求： 调整产业结构，发展循环经济以及生态型、清洁型工业；合理开挖煤炭，提高环保意识，对矿山损毁的土地要进行复垦，对矿山开发造成的水源枯竭、水质恶化、水土流失等矿山生态环境问题进行勘查与整治，使矿山生态环境得到恢复治理，将其对周边区域的影响降到最低限度。 发展方向： 鼓励对煤炭、焦炭、冶炼、电力、建材等传统行业进行循环经济改造：例如以煤和煤矸石为原料，发展洗煤业、发电业、焦化业、冶炼业为主的产业链；环境治理工程；生态修复、保护工程；合理开挖煤炭，矿井生产能力在90万吨/年以上；鼓励能源阶梯使用的企业群体；鼓励高效节能环保石灰厂、焦化厂、化工厂的建设。 光伏发电为清洁型项目，非资源开采加工类工业项目，本项目对区域生态环境的影响主要是箱变、升压站等建设的点状影响，而不是成片的面状影响，场区的光伏板全部架空，不直接占压和破坏地表植被。施工结束后及时对临时占地进行人工乔灌草植被恢复，对施工道路进行边坡防护治理，增强区域水源涵养能力和生物多样性。光伏场区周边建设围栏，防止因场区漏电对进入电场的牲畜和野生动物造成伤害。所以本工程的建设符合《临县生态经济区划》的保护要求和发展方向。 （3）山西省主体功能区划分析 本项目位于临县城庄镇石盘头北侧，处在山西省国家级限制开发的重点生态功能区—黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区，详见附图16。 该区综合评价与发展方向：该区黄土堆积深厚、范围广大，土地沙漠化敏感程度高，对黄河中下游生态安全具有重要作用。目前坡面土壤侵蚀和沟道侵蚀严重，侵蚀产沙易淤积河道、水库。应控制开发强度，以小流域为单元综合治理水土流失，建设淤地坝。 限制开发的重点生态功能区是指生态脆弱、生态功能重要，关系到全省乃至国家生态安全，以提供生态产品为主，不宜进行大规模高强度工业化城镇化开发的区域。 本项目为光伏发电项目，场内光伏板全部用支架架空，占地仅为箱变、升压站等点征占地，不会对区域土地资源大面积占用，也不会对区域生态环境造成大面积破坏。项目属清洁产业类项目，非高强度排污的工业类项目，本项目运行过程中无废水废气排放。本项目占地主要为荒草地，不占用林地，施工结束后及时对临时占地进行人工灌草植被恢复，对道路进行边坡防护治理，反而由于人为干预，区域水源涵养功能会有所增强。因此本项目的建设与区域主体功能的定位和发展方向不存在主要矛盾。 （4）“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线：本项目位于临县城庄镇石盘头北侧，占地以及评价范围内不涉及生态保护红线中的具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。临县生态保护红线尚未划定，本项目不违背生态保护红线划定的原则，符合生态保护红线管控的要求。 ②环境质量底线：本项目无废气污染源，生活废水处理后回用，项目建设不会增加区域环境的压力，符合区域环境质量控制的要求。 ③资源利用上线：本项目为光伏发电项目，从性质上符合清洁能源利用，与传统能源发电相比，本项目能保证资源可持续发展，不会突破资源利用上线。 ④环境准入负面清单：根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改版），本项目属于鼓励类；根据《山西省“十三五”新能源产业发展规划》确定的基本思路四大工程包括“采煤沉陷区光伏发电基地，以山西大同采煤沉陷区光伏发电基地建设为契机，大力推进阳泉、忻州、吕梁、临汾、长治等市采煤沉陷区光伏发电基地，实行‘领跑者’计划，引导光伏系统效率和运营效率突破，带动产业链优质发展；新能源综合利用工程，继续推进光伏扶贫、风电供暖替代燃煤锅炉、太阳能热发电、生物质能等示范工程，加大煤层气开发利用力度，推动多种能源的耦合利用、热电联产、冷热电三联供等，不断推进城乡能源变革；新能源装备制造基地工程，推动风电、光伏、生物质能等新能源产业等基地建设，带动新能源中上游产业技术进步，促进我省新能源装备制造业做大做强”，本项目符合 “十三五”山西省新能源产业发展规划的要求。 （5）相关部门意见 临县国土资源局以“临国土资函〔2018〕68号” 《关于对临县中电投新能源发电有限责任公司榆林山农牧场30MWp光伏扶贫项目用地预审范围与各类保护区重叠情况进行联合审查的函》提出对本项目升压站永久占地的联合审查，审查复函如下： 根据临县环保局“临环函〔2018〕64号”《关于对临县中电投新能源发电有限责任公司榆林山农牧场30MWp光伏扶贫项目用地预审范围与各类保护区重叠情况进行联合审查的意见》，本项目用地预审范围不在集中饮用水源地保护区域内，无重叠情况。 根据临县住房保障和城乡建设管理局便函“临住建函〔2018〕38号”《关于对临县中电投新能源发电有限责任公司榆林山农牧场30MWp光伏扶贫项目用地预审范围与各类保护区重叠情况核查的复函》，本项目用地审查范围与风景名胜区范围不重叠。 根据临县水利局“临水函〔2018〕64号”《关于对临县中电投新能源发电有限责任公司榆林山农牧场30MWp光伏扶贫项目用地预审范围与各类保护区重叠情况进行联合核查的复函》，本项目用地范围与柳林泉域重点保护区，以及汾河、沁河、桑干河保护区范围不重叠。 根据临县林业局“临林便函〔2018〕23号” 《关于对临县中电投新能源发电有限责任公司榆林山农牧场30MWp光伏扶贫项目用地预审范围与各类保护区重叠情况进行核查的复函》，本项目用地与自然保护区、森林公园、湿地公园、Ⅰ级保护林地、国家Ⅰ级公益林和山西省永久性生态公益林不存在重叠情况。 根据临县文物局“临文旅函〔2018〕19号” 《关于对临县中电投新能源发电有限责任公司榆林山农牧场30MWp光伏扶贫项目用地预审范围与各类保护区重叠情况进行核查的复函》，本项目用地与地上文物保护单位不重叠。 本项目临时占地76.0725 hm2，为一般灌木林地和荒草地，未涉及水源地保护区、风景名胜区、自然保护区、保护林地、文物保护区等敏感目标，该地块已被个人承包，建设单位与承包人签订租赁协议。 综上，本项目升压站永久占地0.3937hm2和光伏场区的临时占地76.0725 hm2不涉及水源地保护区、风景名胜区、自然保护区、保护林地、文物保护区等敏感目标，用地手续合法可行。 （6）选址可行性 根据以上分析，本项目选址符合“山西省主体功能区划”、“临县生态功能区划”、“生态经济区划”、“三线一单”要求，项目选址不涉及水源地保护区、风景名胜区、自然保护区、保护林地、文物保护区等敏感目标，选址可行。 2、环境效益 （1）节能效益 太阳能是一种清洁、无污染的可再生能源，开发利用太阳能资源是调整能源结构，实施能源可持续发展的有效途径。本工程装机容量30MW，年上网发电量3445.79万kW•h，与相同发电量的燃煤电厂相比，每年可节约标准煤1.07万t/a（以煤310g/kWh计），在其25年使用期内，共节省标煤约27万吨。 （2）减排效益 光伏发电与相同发电量的燃煤发电相比，每年可减排烟尘约15.46t（按0.5g/kw·h），SO2约10.82t（按0.35g/kw·h），NOx约10.82t（按0.35g/kw·h），CO2排放量约30.92t（按1.0g/kw·h）。同时，还可节约大量水资源，减少燃煤电厂产生的噪声及燃料、灰渣运输处置带来的相应环境和生态影响。 3、社会效益 本项目的建设可以保证临县1000户贫困户直接受益，受益贫困户每户每年稳定收入3000元，受益20年。从长远来看，光伏电站项目的开发，将当地的自然资源转化为商品，不仅是该地区能源供应的有效补充，而且作为绿色电能，有利于缓解该地区电力工业的环境保护压力，促进地区经济的持续发展，对扩大就业和发展第三产业将起到积极作用，从而带动和促进当地国民经济的发展和社会进步。体现了该项目显著的社会效益。

# 结论与建议

评价结论： 1、项目概况 本项目位于山西省吕梁市临县城庄镇石盘头北侧，总占地面积76.4662hm2。设计规模为33.2145MWp，项目总投资22700万元，建设单位为临县中电投新能源发电有限。 2、环境质量现状 环境空气：本项目运行期对空气无影响，施工期环境空气影响主要表现为施工机械燃油废气和施工扬尘污染。其产生量小，影响范围小，评价未收集临县空气监测资料。 水环境：本项目距离湫水河支流城庄沟约0.8km，项目运行期无废水外排，评价未收集到城庄沟水质监测资料。 声环境：山西榆航环境监测有限公司于2018年6月14日对升压站站址进行了声环境现状监测。监测结果表明，升压站四周环境噪声昼间在49.2~50.3dB（A）之间，夜间在37.6~39.0dB（A）之间。监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类限值“昼间55dB（A），夜间45dB（A）”要求。 生态环境：经现场调查，本区植被主要为暖温带落叶阔叶林带、针叶林带和草地，主要林木有油松、杨树、柳树等，草丛植被主要为沙棘、白羊草、蒿类等。调查场区无古树名木及其他受保护的植物物种。 3、污染物排放情况 本项目无废气和废水外排，固废可得到妥善处置，主变噪声对区域声环境影响较小，本项目不涉及排污总量控制。 4、主要环境影响 本项目施工期对区域环境空气、水环境和声环境影响较小，且都是短暂的，对生态环境有一定的影响，在采取评价要求的污染防治措施和植被恢复措施后，区域生态环境可得到恢复和改善。运行期电场对区域大气、水、声及生态环境的影响较小，固废可得到合理处置。 5、环境保护措施 本项目环境保护措施详见环境影响分析部分。 在采取环评提出的各项环保措施后，本项目对环境的影响较小。 6 评价结论 通过环境保护对策的实施，本项目建成后产生污染均能做到达标排放，对周围环境质量的影响很小，评价认为临县榆林山林牧场30MWp光伏扶贫项目在严格实施环评要求的污染防治措施和生态保护措施的前提下，从环保角度而言是可行的。 建议： 1 工程必须通过“三同时”验收后方可正式运营。 2 通过宣传、学习，增强职工的环保意识，将生产管理和环保管理有机结合起来。 3 配备环保专管人员，制定施工期和运营期环保管理制度，健全环保责任制，落实到人。 4 针对行业生产特点，加强区域植被恢复效果巡察，及时对长势不良区域进行补植和修剪。 5 加强环保设施的日常管理和维护保养，确保其长期稳定运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附图、附件： 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 环境保护目标图 附图3 光伏电站总平面布置图 附图4 升压站平面布置图 附图5 区域地表水系图 附件6 临县乡镇水源地分布图 附图7 柳林泉域图 附图8 临县生态功能区划图 附图9 临县生态经济区划图 附图10 监测点位示意图 附图11 区域土地利用现状图 附图12 区域植被分布图 附图13 区域土壤侵蚀现状图 附图14 分区防渗示意图 附图15 生态保护措施平面布置示意图 附图16 山西省主体功能区划图 附件： 附件1 项目委托书 附件2 临县发展和改革委员会“临发改备字[2017]109号”《关于临县榆林山林牧场30MWp光伏扶贫项目的备案》 附件3 临县国土局意见 附件4 联合核查意见 附件5 环境质量现状监测报告 附件6 变更实施主体的函 附表： 建设项目环评审批基础信息表

# Text boxes

图1   光伏发电系统示意图

逆变器

35kV箱变

110kV

升压站

992mm

1650mm

格栅井

调节池

初沉池

氧化池

二沉池

消毒池

杂用水池

噪声、扬尘、生态影响

噪声、扬尘、生态影响

施工准备（施工备料和施工道路修建）

噪 声、扬尘、废水、固体废物、生态影响，水土流失

投入运营

工程验收

建构筑物基础浇筑

电场和升压站场地平整、基础开挖

光伏组件、电气设备安装，电缆沟开挖和回填

场地清理绿化

图6  项目运营期工艺流程及排污节点示意图

太阳能

光伏组件

逆变器

光伏电池板

35kV箱式变压器

35kV集电线路

110kV升压站

废电气元件

废光伏组件、冲洗废水

噪声、污水、生活垃圾、

变压器废油、废旧蓄电池