| 序 号 | 省份 名称 | 城市 名称 | 水源名称（监 测点位） | 水源 类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山西 | 临县 | 吴家湾 | 地下水 | 达标 | - |
| 2 | 山西 | 临县 | 海则头 | 地下水 | 达标 | - |

2018年上半年临县城区集中式饮用水

水源水质状况

吴家湾饮用水源地水质监测结果一览表

| 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | -- | 7.55 | 6.5～8.5 | 耗氧量 | mg/L | 1.12 | ≤3.0 |
| 总硬度 | mg/L | 330 | ≤450 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.003 | ≤1.00 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 438 | ≤1000 | 氨氮 | mg/L | 0.122 | ≤0.50 |
| 硫酸盐 | mg/L | 63.6 | ≤250 | 氰化物 | mg/L | ND | ≤0.05 |
| 氯化物 | mg/L | 23.7 | ≤250 | 汞 | mg/L | ND | ≤0.001 |
| 氟化物 | mg/L | 0.33 | ≤1.0 | 砷 | mg/L | ND | ≤0.01 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 15.7 | ≤20.0 | 硒 | mg/L | ND | ≤0.01 |
| 铁 | mg/L | ND | ≤0.3 | 铬（六价） | mg/L | ND | ≤0.05 |
| 锰 | mg/L | ND | ≤0.10 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | ND | ≤3.0 |
| 铜 | mg/L | ND | ≤1.00 | 挥发酚 | mg/L | ND | ≤0.002 |
| 锌 | mg/L | ND | ≤1.00 | 阴离子合成 洗涤剂 | mg/L | ND | ≤0.3 |
| 铅 | mg/L | ND | ≤0.01 | 镉 | mg/L | ND | ≤0.005 |
| 备注 | 1、“ND”表示未检出； 2、执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中Ⅲ类标准； 3、水温为14.2℃； |

海则头饮用水源地水质监测结果一览表

| 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | -- | 7.83 | 6.5～8.5 | 耗氧量 | mg/L | 0.62 | ≤3.0 |
| 总硬度 | mg/L | 182 | ≤450 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.004 | ≤1.00 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 277 | ≤1000 | 氨氮 | mg/L | 0.044 | ≤0.50 |
| 硫酸盐 | mg/L | 18.7 | ≤250 | 氰化物 | mg/L | ND | ≤0.05 |
| 氯化物 | mg/L | 10.4 | ≤250 | 汞 | mg/L | ND | ≤0.001 |
| 氟化物 | mg/L | 0.56 | ≤1.0 | 砷 | mg/L | ND | ≤0.01 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 3.05 | ≤20.0 | 硒 | mg/L | ND | ≤0.01 |
| 铁 | mg/L | ND | ≤0.3 | 铬（六价） | mg/L | 0.018 | ≤0.05 |
| 锰 | mg/L | ND | ≤0.10 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | ND | ≤3.0 |
| 铜 | mg/L | ND | ≤1.00 | 挥发酚 | mg/L | ND | ≤0.002 |
| 锌 | mg/L | ND | ≤1.00 | 阴离子合成 洗涤剂 | mg/L | ND | ≤0.3 |
| 铅 | mg/L | ND | ≤0.01 | 镉 | mg/L | ND | ≤0.005 |
| 备注 | 1、“ND”表示未检出； 2、执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中Ⅲ类标准； 3、水温为19.0℃； |