建设项目环境影响报告表

（报批本）

项目名称：临县济民血液透析中心建设项目

建设单位（盖章）： 临县济民血液透析中心

编制日期：二〇一八 年 十二 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的可行性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 临县济民血液透析中心建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 临县济民血液透析中心 |
| 法人代表 | 秦跃东 | 联系人 | 秦跃东 |
| 通讯地址 | 临县济民血液透析中心 |
| 联系电话 | 15035389588 | 传 真 |  | 邮政编码 | 032200 |
| 建设地点 | 临县临泉镇凤凰路锦艺苑一号楼门面房2号，详见附图1、附图2 |
| 立项审批 部门 | 临县卫生和计划生育局 | 批准文号 | 临政卫计发【2018】13号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 专科医院 Q8415 |
| 占地面积(平方米) | 500 | 绿化面积(平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 500 | 环保投资 (万元) | 43 | 占总投资比例 | 8.6% |
| 评价经费(万元) |  | 预计投产日期 | 2019年2月 |
| 工程内容及规模: 1、项目提出的背景 肾病是我国高发疾病之一，晚期肾衰竭是其中最严重一种。肾衰竭患者需肾移植或血液透析方能延续生命。由于我国肾源紧缺，而肾衰竭病人数量巨大，血液透析是延长患者生命的主要方式。随着透析病人数量的增加，为满足日益增长的透析需求，临县济民血液透析中心拟投资500万元，租用位于临县临泉镇凤凰路锦艺苑一号楼门面房2号用于本项目建设。 2、项目由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，建设项目应当在项目可行性研究阶段执行环境影响评价制度，向具有审批权的环境保护行政主管部门报批相应的环境影响评价文件。据此，建设单位临县济民血液透析中心于2018年11月15日委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司有关人员及时对该项目位置及基本情况进行了现场调查（见现场踏勘图）,对项目所处区域的自然环境、社会环境、生态环境以及生活环境进行了全面调查了解，对工程建设情况进行了调查和分析，初步确定了本次环评的重点、范围和所采用的标准，找出主要污染源及主要污染物，分析了项目对环境产生的影响，提出了合理可行的污染防治措施。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修改单）的相关规定：“三十九、卫生--111医院、专科防治院（所、站）--其他”（20张床位以下的除外），应编制环境影响报告表。据此，本次评价编制了《临县济民血液透析中心建设项目环境影响报告表》（送审本）。 据环评现场踏勘，本项目尚未开工建设。 2018年12月14日，临县环境保护局在离石区主持召开了本项目的技术评审会，根据专家意见修改完成了《临县济民血液透析中心建设项目环境影响报告表》（报批本），现提交建设单位报临县环境保护局对该项目环境影响报告表进行审批。 3、分析判定相关情况 1、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目属于“鼓励类”中的“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”中的“29、医疗卫生服务设施建设”，且已获得临县卫生和计划生育局关于设置临县济民血液透析中心的初审意见，因此，符合国家和地方产业政策的要求。 2、与城市总体规划的符合性分析 本项目租用位于临县临泉镇凤凰路锦艺苑一号楼门面房2号用于项目建设，该地块属于商业、居住用地，项目建设符合临县城市总体规划要求。 3、“三线一单”符合性判定 本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 项目位于临县城区，不属于生态红线管控范围，区划规划功能为城市中心发展区域，本项目属于医疗卫生服务设施建设，有利区域基础服务能力的提升，符合功能区划要求。项目用地性质为商业、居住用途，项目所处区域生活污水管网和供水、供电等基础设施完善，产生的废水经预处理后纳入临县城区污水处理厂，处理后出水水质可达到排放标准；项目噪声源强符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，对周边声环境影响不大；项目污水站臭气进集气处理后高空排放，不会对区域空气环境质量造成显著影响，区域空气质量仍能符合《大气环境空气质量》二类区标准要求；项目产生的危废由建设单位统一收集后委托相关资质单位接收处置，不会产生二次污染；项目产生的生活垃圾日产日清，由环卫部门负责清运，对周边的卫生环境影响不大。采取评价提出的环保措施后，项目运营对区域环境质量影响很小，符合环境质量底线的原则。 本项目新鲜水用量较少，能源消耗较低，符合资源利用上线不能突破的原则。 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中的鼓励类项目，不属于国家法律法规和政策规定的淘汰类和限制类项目，不违背环境准入负面清单的原则要求。 因此，本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。 4、环境敏感性 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地、特殊地下水资源保护区、森林公园等环境保护敏感目标。 三、建设项目概况 1、项目名称：临县济民血液透析中心建设项目 2、建设性质：新建 3、建设单位：临县济民血液透析中心 4、建设地点：临县临泉镇凤凰路锦艺苑一号楼门面房2号，地理坐标为东经110°59′14.18″，北纬37°55′45.14″，海拔高度H=940m。项目地理位置与外环境关系见附图2。 5、建筑面积：2000m2 6、总投资：500万元 四、项目组成 1、诊疗科目及床位设置 ①项目设置床位21张；床位仅供病人进行透析治疗使用，不设住院服务，病人治疗后即走。 ②诊疗科目：03.内科（03.06肾病学专业）；20.急诊医学科；30.医学检验科（30.01临床体液，血液专业；30.02临床微生物学专业；30.03临床生化检验专业）。 ③服务时间：门诊：8:30至17:30；急诊：7×24h ④本项目建成后，每日可接待患者40人/d，预计年接诊透析量14400人次。 2、主要工程内容 本项目租用位于临县临泉镇凤凰路锦艺苑一号楼门面房2号临街地上三侧、地下一层楼房用于项目建设，目前所租赁建筑空置，项目入住前需对建筑内部进行重新设计装修。 ①功能布局：本项目一楼设置门诊部、检验室等；二楼设置各科诊室、治疗室、透析区、接诊区、水处理间等；三楼设置办公室和行政库房等；地下一层设置医疗垃圾暂存间、污水处理间等。 ②辐射设备：本项目不设置DR机等辐射设备。 项目主要内容见表1。 表1 工程内容一览表 类别 建设内容 备注 主体工程 综合楼 占地500m2，建筑面积2000m2，地上三层；本项目一楼设置门诊部、检验室等；二楼设置各科诊室、治疗室、透析区、接诊区、水处理间等；三楼设置办公室和行政库房等；地下一层设置医疗垃圾暂存间、污水处理间等。设置床位21张。 主体工程租用现有房屋，设施未建 透析区：对慢性肾功能衰竭患者进行血液透析治疗，设置血液透析机等设备，共配备21个血液透析单元； 治疗室：设置1个治疗室，对患者进行治疗，建设面积5m2 辅助工程 纯水制备间 用于医用纯水制备，纯水设备用水量为20t/d 未建 办公室 用于医生、护士办公 干库房 用于存放固态药剂，建筑面积8.8m2，储存能力约3t 湿库房 用于存放液态药剂，建筑面积8.8m2，储存能力约3t 公辅工程 供水 项目用水来自市政供水管网，所需热水由电热水器提供 未建 供电 市政供电管网 供热 市政供热管网 制冷 医院内夏季采用分体式空调进行制冷 医疗用气 医疗气体系统包括：氧气、压缩空气。病房供应氧气由管道输送，外购氧气瓶储存于-1F库房。 环保工程 废气治理 污水处理站产生的臭气经活性炭吸附后，通过管道引至楼顶排放；备用发电机尾气经专用烟道引至屋顶排放；食堂油烟安装油烟净化处理设施，废气由高于本体建筑物1m的排气筒排放 未建 水处理污泥 委托有资质单位集中处置 未建 生活污水 生活污水进入院内化粪池，经化粪池处理后排入城市污水管网 未建 纯水制备废水 清净下水，直接排入市政污水管网 未建 医疗废水 医疗废水经地埋式一体化污水处理设备消毒等处理后排入市政污水管网，最终进入临县城区污水处理厂；特殊性质医疗废水经各科室分类收集，足量后单独进行预处理后再排入医院污水处理系统；纯水制备尾水经收集后直接进入市政污水管网 未建 医疗废物 建18m2医疗废物暂存间，布设于项目大楼-1F；集中收集，定期运至吕梁市医疗废物处置中心处置 未建 生活垃圾 收集处理 楼内设生活垃圾收集箱若干个，生活垃圾经收集后运送至环卫部门指定的地点进行集中处理 未建 2、主要原辅材料及设备 本项目医疗器材及动力消耗根据诊疗人次确定，营运期主要原辅材料、能源及消耗量见表2，项目设备见表3。 表2 项目营运期主要原辅材料、能源及消耗量 项目 名称 年耗量（吨） 来源 备注 耗材 透析管路 若干 医药公司等 视经营情况而定 穿刺针 若干 药品 各类消毒剂（含氯消毒剂、碘伏、酒精等） 若干 透析液 若干 透析液由含电介质及碱基的透析浓缩液与反渗水按比例稀释后得到，最终形成与血液电解质接近的溶液，以维持正常电解质水平，同时通过较高的碱基浓度提供碱基给基体，以纠正病人存在的酸中毒。常用的透析液碱基主要为碳酸氢盐，还含有少量醋酸 医疗器具（纱布、器具等） 若干 视经营情况而定 能源 水 7869.4m3/a 市政供水管网 ------ 电 15万kw·h/a 市政供电管网 ------ 表3 设备明细表 序号 设备名称 设备型号 数量 一、基本设备 1 血液透析机 --- 21 2 反渗透水处理系统 PW-8 1 3 集中供液系统 ZXFY 1 二、急救设备 4 心电监护仪 M8B 1 5 心脏除颤器 DG5000 1 6 十二道自动分析心电图 --- 1 7 简易呼吸机 HC-1005 1 三、辅助设备 8 全自动生化分析仪 --- 1 9 血常规分析仪 --- 1 10 电解质分析仪 --- 1 11 尿常规分析仪 --- 1 12 离心机 --- 1 3、总平面布置及周边关系 （1）总平面布置 ①本项目目前所租赁建筑空置，项目入住前需对建筑内部进行重新设计装修。 ②在楼层布置上，具体如下： 一楼设置门诊部、检验室等；二楼设置各科诊室、治疗室、透析区、接诊区、水处理间等；三楼设置办公室和行政库房等；地下一层设置医疗垃圾暂存间、污水处理间等。 ③污水处理站位于-1F。为使其不影响周围敏感目标，密闭的污水处理站排出的恶臭气体经管道收集至楼顶排放，排放口朝向南侧道路，避免朝向敏感目标，可有效消减其对本项目周边敏感目标产生的恶臭影响。 ④医疗垃圾暂存间位于项目-1层。根据《医疗废物管理条例》第十七条“医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，医疗垃圾暂存间设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施”。 项目总平面布置图见附图3。 （2）合理性分析 项目总平面布置设计按照现代化医院整体设计规范和“卫生、安静、交通”三个方面的基本要求进行设计，在医院现有建筑结构布局限制下尽量做到布局合理。医院在总平面布置上，功能分区较为明确，诊疗区和办公区相对独立，避免了其相互影响。 设计专用污物通道便捷，不同流线相互分离，清、污流线分开不交叉，因此，本项目总平面布局合理。 （3）项目与周围环境的相容性分析 本项目租用位于临县临泉镇凤凰路锦艺苑一号楼门面房2号临街地上三侧、地下一层楼房用于项目建设，锦艺苑为商住楼，共32层，其中1—3层作为商业部分，4—12层作为居民住宅楼。项目北侧、东西、西侧为住宅及商业用房，南侧为正在修建的住宅小区。 由外环境分析可知，项目周边均为住宅及商业用房，项目的建设为周围提供医疗服务。项目周边500m范围内无社会关注的自然保护区、风景名胜区、名胜古迹和其他需要特别保护的敏感目标。因此，项目在做好运营期大气、噪声、水、固废等防治工作后，对周边敏感点造成的环境影响较小。 4、项目投资及资金筹措 项目总投资额500万元，项目全部资金自筹解决。 5、组织定员及工作制度 本项目建成后，定员16人。 年工作日365天，每天三班制，每班8小时。 6、项目主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表4。 表4 项目主要经济技术指标表 序号 项目 单位 指标 一 占地面积 m2 500 1 建筑面积 m2 2000 2 建设规模 床位 21 二 工作制度 1 年工作日 d 365 2 日工作时间 h 24 三 劳动定员 人 16 四 能耗 1 电耗 Kw·h/a 15万 2 水耗 m2/a 7869.4 五 项目总投资 万元 500 五、公用工程 1、给排水 （1）给水：本项目用水由临县自来水公司供水管网提供，水质符合国家饮用水标准，水压0.25MPa；医疗用纯水由一台纯水机进行制备。一般在地下室设有加压泵站，内设生活、室内消防、室内喷淋三套系统，全部采用变频控制系统。 本项目用水主要包括透析用水、诊疗室用水及医务人员生活用水等。根据山西省质量技术监督局关于印发《山西省用水定额》（DB14/T 1049.2-2015）和《医院给排水设计规范》中的要求，本项目用水量具体如下： ①纯水制备用水 项目设置纯水制备间制备纯水，作为透析设备用水。本项目每位病人一次透析所需的透析纯水为300L/人·d，本项目最高日接待肾病患者为40人，则项目透析设备纯水用量为12m3/d，纯水制备设备产水效率为60%，则纯水设备用水量为20m3/d（7300 m3/a）。 ②诊疗室用水 本项目门诊人数加上陪同者，人流量较大，此外还有其他卫生用水等。本项目门诊接诊人数为40人/d，本次参照《医院给排水设计规范》中的门急诊病人用水量定额，用水量按照7L/人·次，则门诊用水量约0.28m3/d，排水量按80%计，则为0.23m3/d。主要污染物有：COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等。 ③医务人员生活用水 本项目医务人员总定员16人。本次参照《医院给排水设计规范》中的医务人员用水量定额，医务人员生活用水用水量按80L/d计，则医务人员生活用水量为1.28m3/d，排水量按80%计，则为1.03m3/d。 （2）排水：项目排水采用雨、污分流。 ①排雨水 本项目雨水经管道汇集后，排入市政雨水管网。 ②排污水 医院排污系统采用分流制排水系统；本项目办公生活污水排入院内化粪池（15m3），经化粪池处理后进入城市污水管网；纯水制备废水进入市政污水管网；透析废水、诊疗活动等产生的医疗废水经自建一体化污水处理设备处理后进入市政污水管网；特殊医疗废水经单独收集预处理后与其他医疗废水一起进入自建一体化污水处理设备做进一步处理，污水处理拟采用“一级强化处理+消毒工艺（消毒剂选用二氧化氯）”的处理工艺，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB1846-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染排放限值的预处理标准后，排入市政污水管网，最后排至临县污水处理厂处理。 ③特殊性质医疗废水 本项目不设置传染性病房，项目产生的医疗废水均为非传染病医院污水； 本项目化验、检验室不配制化学试剂，不使用含铬、含氰试剂；医院检验科血样、尿液采集后通过一体化设备进行的常规检测，使用一次性器具（一次性载玻片、一次性试管、一次性试剂盒、一次性试剂条等），检测后与被检测样品混合，无法分离，使用后作为医疗垃圾进行处置，不使用铬酸钾、三氧化铬等清洗各种器皿、容器；各检测仪器所需检验试剂均为外购成品，无需配置；因此，本项目化验、检验室不产生含氰、铬、镉等重金属的废水； 项目运营期间特殊性质污水主要来源于以下几个方面： A、酸性废水 医院大多数检验和化验项目及制作化学清洗剂都需要使用硝酸、硫酸、盐酸、过氯酸、三氯乙酸等，由此而产生了酸性废水。 B、含有机溶剂等的废水 医院还会使用大量有机溶剂、消毒剂及其他药物，如氯仿、乙醚、醛类、乙醇、有机酸类、酮类等，这些物质对水中COD浓度有较大贡献，这些物质应严格禁止向下水道直接倾倒，若集中排放对环境有较大危害。 特殊性质医疗废水是不定量不定期排放的，产生量也较小，此部分特殊性质医疗废水经各科室分类收集，足量后单独进行预处理后再排入医院污水处理系统。 项目用排水情况见表5，项目水平衡情况详见图1。 表5 项目用排水情况 用水类型 用水量指标 用水量（m3） 废水量（m3） 日用 水量 年用 水量 日排 水量 年排 水量 纯水制备 300L/人·d 20 7300 8.0（40%排水系数） 2920 透析用水 透析过程用水 7.2 2628 5.76（80%排水系数） 2102.4 透析设备清洗用水 4.8 1752 3.84（80%排水系数） 1404.6 诊疗活动用水 7L/人·次 40人 0.28 102.2 0.23（80%排水系数） 83.95 医务人员生活用水 80L/人·班 16人 1.28 467.2 1.03（80%排水系数） 375.95 合计 21.56 7869.4 18.86 6886.9 2、供电 本项目用电由市政供电系统供给。医院用电满足医疗及设备用电、照明用电、生活保障用电等。根据医院用电的可靠性及安全性原则，拟设两路供电的方法，并建立专门的配电房。变电器的容量、电压与医院的规模、设备相匹配，并留有足够余地，完善配电就用电管理制度。为保障医院正常用电及不受市政电路故障而断电的影响，本项目在-1F内配置1台100kw的备用柴油发电机组作为项目应急电源。 3、采暖、制冷 本项目位于临县城市规划范围内，根据城市供热规划，项目在城市供热规划范围内，南侧凤凰路已建成供热一次管网，本项目可实现集中供热。 热源：根据临县集中供热现状，本项目属于集中供热区域，城区现有供热锅炉能够满足项目集中供热的需求。 供热管网：供热管网由南侧凤凰路现有供热管网接入本项目。 供热负荷：根据《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010）中确定采暖热指标的推荐值，项目采暖设计热负荷指标取70W/m2，项目区建筑采暖面积2000m2，则热负荷为0.14MW。 医院所需热水由电加热器提供。夏季制冷主要采用空调制冷。 4、通风 本项目通过净化空气处理系统控制空气的含菌浓度、温湿度保证足量的新风，进行正负压的调节转换；对病区的空气进行气流流向的控制，使空气从较高压力区域流向较低压力区域，从高洁净区流向低洁净区形成有组织的气流流动。通过净化空气处理系统对空气进行优化处理。 5、医疗用气 医疗用气包括：氧气、压缩空气。 病房、诊疗室等房间供应氧气，外购氧气瓶储存于-1F库房作为应急情况下备用。 压缩空气系统应用在病房、急诊室等处，用于驱动呼吸机。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 经现场踏勘，本项目属于新建项目。建设单位租用位于临县临泉镇凤凰路锦艺苑一号楼门面房2号用于项目建设，据现场踏勘之时，所租赁建筑空置，因此不存在原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境和社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性)： （1）地理位置 临县地处晋西吕梁山系黄土丘陵沟壑区，地理坐标在北纬37°35′52″～38°14′19″之间，东经110°29′40″～111°18′02″。北接兴县，东邻方山，南连柳林、离石，西濒黄河与陕西佳县、吴堡隔河相望，县境长、宽约为71km，总土地面积2979km2，占全省土地总面积的1.91%，占吕梁市土地面积的14.12%，居全市13个县市的第2位。 临县济民血液透析中心建设项目位于临县临泉镇凤凰路锦艺苑一号楼门面房2号，地理坐标为东经110°59′14.18″，北纬37°55′45.14″，海拔高度H=940m。项目详细地理位置，见附图1、附图2。 （2）地形、地貌 临县县境内梁峁相间，沟壑纵横，只有湫水河、月境河形成的大小两川，川面狭窄。湫水河大川逶迤贯通全县，长达90km，河面最宽不过1km。小川环绕6个乡镇，全长46km，川道最宽不到0.25km。全县共有大小山头9400多个，海拔在1500m以上的山峰有紫金山、大度山和汉高山。一般的岭峁面多为鱼瘠形，顶端坡度为5°～10°。全县地势东北高，西南低，呈17/1000的倾斜坡面，一般海拔为1000m左右，程家塔乡北榆庙最高1924m，碛口镇湫水可输入黄河处最低657m，相对高差为1267m。全县主要以离石黄土为主，除少数土石山区和沟川根深叶茂谷外，大部为梁峁发育地形破碎的黄土丘陵，一般黄土覆盖深厚。灰褐土为本县基本土壤，分布面积为391.89万亩，占总土地面积的99.4%，由于母体特征明显，物理分化强烈易被侵蚀，有机质不易积累，使土壤养分极为贫乏。 （3）气候、气象 临县属暖温带大陆性气候。在季风的影响下四季分明，春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季温凉湿润，冬季少雪寒冷，根据30个气候特征，全县年平均气温8.8℃，年积温3212℃，降雨量伙518.3mm，7、8、9三月雨量集中，占全县降雨量的62.5%；平均太阳辐射140.8kcal/cm2，平均日照时数7.7h，年均2771.5h。由于地形复杂，气候的地域差异明显，无霜期由东北向西南递增，一般在144～172天，南北相差28天，气温近5.0℃。年均无霜期160天，全县绝大部分地区为一年一熟，三交以南乡镇也有一年两熟的条件。 年内主导风向是南风，秋季多偏北风，夏季多偏南风，年平均风2.6m/s，最大风速达19m/s。 （4）水文及水文地质 ①地表水：临县境内河流属黄河水系，较大的河流除黄河干流，有湫水河、支沟月境河、青凉寺河、曲峪河、免坂河、八堡河、克虎、寺沟等8条。 (1)黄河干流 黄河干流流位于县境西部，从本县第八堡乡洼石泉入境，自北向南流经7个乡镇，32个村，从碛口镇的陈家山出境，全长91km，河床平均比降为0.71%。据吴堡水文站观察记录，年平均径流量397.3亿m3/a，年平均含沙量20.9kg/m3，最大洪水流量达26800 m3/s，枯水期最小流量仅39.5 m3/s，黄河属本县过境水，径流量约为2.753 m3/a。 (2)湫水河 湫水河是本县最大河流，属黄河一级支流，发源于兴县黑茶山东北麓的白龙山大坪头，经阳坡水库入本县境，全长125km，流域面积1986km2。在阳坡水库以上流域面积为243 km2。县内长90km，流经12个乡镇，由碛口汇入黄河。流域面积为1743.1 km2。占全县总土地面积的58.53%，流域内支沟共有2300余条，其中15km以上的20多条，25km以上的5条。河道平均比降为0.65%，据林家坪站1956～1984年29年的观察记载，平均径流量0.8839亿m3/a，其中，清水径流量0.2740亿m3/a，占径流量的31%,最大径流量3.09亿m3，最小径流量0.423亿m3。径流深59.6mm，年均输沙量2400万吨，最大8920万吨，最小0.0545万吨。汛期平均输沙量2332万吨，占平均输沙量的97.2%。侵蚀模数12800t/km2。一般流量0.3 m3/s，最高洪峰期达3670 m3/s。 (3)月境河 是本县的第二条大河，素称“小川”，发源于本县临泉镇泥沟村，流经6个乡镇，全长48km，流域面积317.7km2，占全县总面积的10.6%，年均径流量为1839.4万m3，其中清水径流量为892.5万m3/a，占全县径流总量的48.5%。 (4)青凉寺河 发源于紫金山南麓，流经4个乡镇，全长43.5km，流域面积283km2，占全县总面积的9.5%，据杨家坡站多年资料，年均径流量为0.162亿m3，其中清水流量为0.089万m3，占年径流量的54.9%，径流深57.9mm，平均输沙量381万吨，最大1190万吨，1984年最小0.00283万吨。汛期输沙量328万吨，占年均输沙量的99.1%，侵蚀模数11700t/km2。最大洪峰流量达1670 m3/s。 评价区内地表水为湫水河，位于项目西侧170m处。 ②柳林泉域 a、柳林泉概况 柳林泉位于柳林县城以东约3km的三川河河谷中。泉区出露地层为奥陶系碳酸盐岩类与石炭系碎屑岩类，泉水从二者的接触带溢出，呈散泉的形式出露，大小泉点为数百个，出露标高794～803m，泉群多年平均流量2.32m3／s。 b、泉域边界 泉域北界为漱水河和蔚汾河分水岭，黑茶山以东为太古界和元古界变质岩类，地表分水岭和地下水分水岭一致。东界为北川河、东川河和南川河与汾河的分水岭，北部为太古界和元古界，东南及南部为寒武陶系，地表分水岭和地下分水岭—致。南界为三川河与屈产河分水岭，东部为寒武奥陶系，西部为石炭二叠系，地下分水岭则成为可移动边界。西界寒武奥陶系埋藏于石炭二叠系之下，埋深600～1000m岩溶发育程度减弱，地下水流缓慢，成为相对阻水的边界。 泉域包括临县东部、方山、离石、中阳及柳林的北部，面积为5100km2，其中岩溶水盆地面积约2300km2，可溶岩裸露面积约830km2，覆盖面积约530km2，碎屑岩及松散岩面积约900余km2。 c、泉域地质构造控水特征 按《山西板内构造单位区划》柳林泉域位于鄂尔多斯台拗(A1)河东拗缘带(A1—1)离石柳林鼻状隆起(A1—1)。该地由离石向斜、八盘山背斜和柳林鼻状构造组成。离石向斜和八盘山背斜轴向南北，平行展布，柳林鼻状构造为向西倾斜的平缓单斜，倾角50°～100°。柳林一带为准，为走向南北向西倾斜的单斜。以北三交区为走向北东，向北西倾斜的单斜：以南为走向北西，向南西倾斜的单斜。 离石大断裂带从离石向斜①和八盘山背斜②间穿过。在泉域内由刘家村—汉高山断层③、峪口断层④、湍水头断层⑤、炭窑沟断层⑥、朱家店断层⑦、青山垣断层⑧组成，总体是南北向展布，为阻水构造。它们与八盘山背斜一起构成泉域内的岩溶地下水次级分水岭。 d、泉域补给条件 泉域内岩溶地下水的补给主要有三种形式： ①面状石灰岩裸露区和松散岩类覆盖区直接或间接入渗 柳林泉域岩溶地下水补给有三个方向：一是北边界黑茶山以西寒武奥陶系石灰岩大部被第四系松散层覆盖，为间接补给。二是东边界太古界和元古界变质岩类裂隙水沿地表裂隙侧向补给。三是南边界除部分太古界变质岩裂隙水侧向补给外，寒武奥陶系石灰岩裸露直接补给。 ②条带状地表径流渗漏补给 离石区北川河、东川河、南川河沿途穿过寒武奥陶系石灰岩渗漏补给。它们在离石区交口街道办与李家湾之间汇流后合并为三川河，然后穿过八盘山背斜，渗漏补给岩溶地下水，据调查，地表河川径流总渗漏量为1.04m3／s，山泉水总径流的24％以下。 ③点渗漏补给 点渗漏补给主要包括渗漏点、陷落柱、溶洞，以及人工开挖的浅井等。渗漏量一般很少。 e、径流条件 奥陶系岩溶地下水水位变化在离石、柳林、三交区施工煤田水文孔20余个，揭露奥陶系岩溶地下水水位变化明显地有3个方向。 ①离石区，离石大武、离石城区、交口、中阳金罗、庞家会一线，奥陶系岩溶地下水水位为815～807m。 ②中阳县城南、柳林陈家湾、庄上一线，奥陶系岩溶地下水水位为812～803m。 ③三交区、临县湍水头、武家坡、高家山、柳林县西王家沟、成家庄一线，奥陶系岩溶地下水水位为802～801m。上述三个方向汇集于柳林泉。柳林穆村煤田水文孔揭露，奥陶系岩溶水水位为794.86m，与柳林泉山露标高(794～803m)一致。山此可见，上述三个方向岩溶地下水汇集在柳林泉排泄。 f、构造、地层控水分析 ①寒武奥陶系石灰岩在离石大断裂和八盘山背斜西侧呈狭长条带分布，往西埋藏与石炭二叠系和三叠系碎屑岩之下。 ②根据奥陶系有岩溶地下水水位分布，离石区(Ⅰ)和三交区(Ⅱ)水位差较大，两者没有沟通。表明离石大断裂、八盘山背斜，以及漱水河与北川河的地表分水岭一致，为阻水边界。表明三交区和离石区为两个相对独立的次级岩溶地下水系统。离石区强径流带从北往南由大武、西屈城区、中阳金罗、庞家会转向南西，经柳林陈家湾、庄上，由柳林泉排泄。三交区由于聚财塔地岩的阻隔，地下水流向从北往南由漏水头、武家坡，高家山转向南东，经柳林西王家沟、成家庄，由柳林泉排泄。 g、泉水成因及类划 泉域地势由北—东—东南向西南倾斜，地表水和地下水流动方向基本一致。即由北—东—东南向西南汇集。寒武奥陶系岩溶水的储水空间下部为太古界和元古界变质岩类作为隔水底板，上部为石炭二叠系碎屑岩类为阻水边界。在柳林县城东约3km处的薛家湾一带因三川河切割，使中奥陶统石炭岩裸露，在石炭二叠系砂页岩与“奥灰”接触带，“奥灰”岩溶水因受石炭二叠系砂页岩的阻挡而溢出地表。由于排泄区构造简单，为向西倾斜的单斜，倾角7°～10°。小型波状裙曲及小断层(断距＜5m)和裂隙多沿东西、北东、北西三个方向发育，故泉水不能集中排泄，而以散泉的形式出露，大小泉点上百个，出露标高为790～801m。根据泉水出露条件，可将柳林泉定为侵蚀溢流泉。 h、项目与柳林泉的相对位置关系 项目位于临县县城。根据山西省人民政府《关于山西省泉域边界范围及重点保护区划定的批复》(晋政函[1998]137号)和山西省水资源管理委员会办公室《山西省泉域边界范围及重点保护区》，柳林泉域面积为5100km2，泉域重点保护区包括泉源区和重点开发区，以及碳酸盐岩主要渗漏河段。其范围上至柳林县李家湾乡下白霜村，下至穆村镇康家沟的三川河河谷地段，长约12.5km，两侧至山脚下，宽约0.3～1.Om，面积约7.0km2。 综上所述，本项目不在柳林泉域范围内，项目厂址与泉域保护区的位置关系见附图4。 ③水源地 临县共有 23 个已划定保护区范围的供水水源地和 1 个规划水源地，分别是：吴家湾水源地、海则头水源地、白文镇集中供水水源、城庄镇集中供水水源地、兔坂镇集中供水水源地、克虎镇集中供水水源地、三交镇集中供水水源地、湍水头镇集中供水水源地、林家坪镇集中供水水源地、招贤镇集中供水水源地、碛口镇集中供水水源地、刘家会镇集中供水水源地、丛罗峪镇集中供水水源地、曲峪镇集中供水水源地、木瓜镇集中供水水源地、安业乡集中供水水源地、玉坪乡集中供水水源地、清凉寺乡集中供水水源地、石白头乡集中供水水源地、雷家碛乡集中供水水源地、大禹乡集中供水水源地、车赶乡集中供水水源地、安家庄乡集中供水水源地以及阳坡水库水源地。 其中临县县城饮用水水源地为吴家湾水源地和海则头水源地，其保护区划分见下表6。 表6 临县县城饮用水水源地保护区划分成果表 水源地 名称 含水层 类型 井口 标高（m） 坐标 一级保护区范围（m） 二级保护区 范围（m） 东经 北纬 吴家湾 潜水 1055 111°03′31″ 38°05′01″ 以积水槽下端为界，左右两侧分别为200m、长度在积水槽顶以上200m为界的矩形区域 一级保护区上游边界2000m的范围，其宽度根据地下水流方向北侧沿分水岭，南侧为河道区域 海子头 1111 111°02′42″ 38°09′25″ 长度方向为一级保护区上游边界的上游2000m的范围，其宽度根据地下水流方向及地形条件为河谷两侧的地面分水岭 根据现场调查，吴家湾水源地位于本项目北侧18.22km，海则头水源地位于本项目北侧约25.81km，距离均较远。 （5）植被及生物多样性 本区土壤为灰褐土地带，黄土质黄绵土。土壤中的盐分为Cl、Na+、K+。该区域以啮齿类动物居多，如鼠类、野兔等和两栖爬行类，大型动物很少，无国家重点保护动物。本区多为山地，当地居民主要以农业生产为主，农产品主要有小麦、谷子、玉米、山药、莜麦等。 受当地人群生产及生活活动范围影响，生物多样性较简单。 （6）地震烈度 本区历史上未有发生过较大规模地震的记录。根据国家《建筑抗震设计规范》GB50011－2001，本区抗震设防烈度为Ⅶ级区，设计基本地震动峰值加速度为0.15g，设计地震分组为第一组。 （7）矿产资源 临县境内初步探明矿种有30多种，主要有煤炭、石灰岩、耐火粘土、砖瓦粘土、白云岩和铝土矿等。煤炭储量为493亿吨，约占山西省探明储量的20%，占全国储量的5.2%。煤炭资源属石炭、二迭系煤，埋藏深度在30－270m，煤系地层含煤面积为1645km2，占全市国土面积的15.5%。石灰岩预计储量为3000多亿吨。 （8）城市总体规划 吕梁市人民政府以吕政函【2011】29号文对临县县城总体规划（2010-2030）进行了批复，该规划主要内容如下： 规划期限：2010年-2030年，其中近期：2010年-2015年；远期：2015年-2030年； 总体发展目标：把临县建成农业基础牢固、工业相对发达，第三产业繁荣，高兴技术发展，经济实力比较雄厚，科技教育比较先进，人民生活比较富裕、社会稳定、风气良好、环境优美，人均主要技术经济指标达到地区发展水平前列的现代化中等城市。 经济发展目标：合理确定生产力布局，调整优化产业结构。巩固和加强第一产业，调整和提高第二产业，大力发展第三产业，形成多层次、全方位的产业化、系列化、社会化的第三产业体系。 城市用地发展方向：以向南和向北发展为主，同时对旧城区实施就成改造，实行“北进南连，总体完善”的空间拓展战略。 城市建设用地范围：规划确定县城建设范围为北至城庄乡镇区范围，南至安业善庆峪大桥以北，东西分别至东西两侧的山根缓坡处，用地包括临泉镇、城庄镇和安业乡的镇区范围以及木瓜坪乡的镇区范围和部分村庄用地。 城市空间布局规划：规划城区形成“一城三区”带状组团式的空间布局结构和建设模式。三组团之间由公共绿化带及楔形生态绿地相隔离，通过快速便捷的城市道路相连接，使之成为有机的整体。 （1）中心组团 中心组团由现状老城区和现状的河东新区组成，即县城现状建成区的主要部分，规划对该区主要以疏解用地功能、拓展商业金融中心和改善居民居住环境为主、规划搬迁老城区内行政办公用地及部分文化娱乐用地，在组团南部形成城市行政办公中心，在组团北部形成城市文教体育中心。重点发展城市第三产业。在南部结合现状形成以高新技术产业为主的一类工业园区；加强旧城区改造，改善居民居住环境质量。 （2）城庄组团 城区组团位于中心组团以北，是依托中南出海通道的铁路货运站和霍州煤电生活区而形成的未来城市主要的发展区域、规划该区以构建城市仓储物料中心、公路客运中心和现代化居住小区为主。搬迁该区现状零星的工业企业、建设组团中心，完善城市道路及各项基础设施的建设。 （3）安业组团 安业组团位于中心组团以南，是依托中南出海通道的铁路货运站而形成的未来城市主要的发展区域。规划该区以铁路客运中心、文体娱乐、商业和现代化居住小区为主，在该组团中部建设组团公共服务设施中心、并在该区的南端形成城市二类工业园区。 本项目租用位于临县临泉镇凤凰路锦艺苑一号楼门面房2号用于项目建设，该地块属于商业、居住用地，项目建设符合临县城市总体规划要求。临县城市总体规划详见附图5。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 环境空气质量现状 本项目建设地点位于临县临泉镇凤凰路锦艺苑一号楼门面房2号，本次评价收集了2017年临县县城环境空气例行监测年均浓度数据，具体指标见表7。 表7 2017年年均浓度监测结果统计表 μg/Nm3（CO：mg/m3） 序号 指标 浓度值 标准值 超标倍数 1 SO2年均浓度 37 60 0 2 NO2年均浓度 27 40 0 3 PM10年均浓度 119 70 0.7 4 PM2.5年均浓度 71 35 1.03 5 CO第95百分位数浓度 1.9 4 0 6 O3-8h第90百分位数浓度 112 160 0 由上表可知，临县县城2017年环境空气年均浓度PM10、PM2.5均出现超标现象，故本项目所在区域环境空气质量一般。 2、地表水环境质量现状 本项目所在地的地表水为湫水河，位于项目西侧170米处。根据临县地表水考核断面要求，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境 该区属城市建成区域，无工矿企业及突出的高噪声源机械设备，但由于项目南侧为凤凰路，车辆行驶频繁，且与本项目场址相邻。可见，项目所在区域交通噪声污染较为突出，当地声环境质量一般。 4、生态环境 本项目所在地区属于城市建成区域，据现场踏勘了解，该区域绿化率较低，生态环境功能较弱，在当前省委省政府提出的“蓝天碧水”工程的大好前提下，政府应抓住这一契机，大搞城市绿化，提高城市品位，努力把临县建设成为“生态园林化”城市。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据国家环保部制定的《建设项目环境保护分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查和实地踏勘，项目所在地无自然保护区、名胜古迹、风景区和重要的文物景观，无水源地及水源保护区，无珍稀动物保护区，无文教环境敏感区。本地区不属于生态脆弱区和特殊地貌景观区。该项目主要的环境保护对象见表8。 表8 环境保护目标一览表 类别 保护目标 性质 规模 方位及到厂界距离（m） 保护级别 环境 空气 临泉镇居民住宅 社会关 注地区 1765人 E 145 GB3095-2012标准二级 锦艺苑 4幢，32层 N、W、E 地表水 湫水河 农业 用水 小河 W 170 GB3838-2002中Ⅳ类标准 声环境 临泉镇居民住宅 社会关 注地区 25户 E 145 GB3096-2008 标准4a类 锦艺苑 4幢，32层 N、W、E GB3096-2008 标准1类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 本次环境影响评价执行标准如下： 1、根据评价区域环境功能区划，空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体见下表。 环境空气质量标准（单位：μg/Nm3） 污染物名称 年均值 日均值 1小时均值 二氧化硫（SO2） 60 150 500 二氧化氮（NO2） 40 80 200 总悬浮颗粒物（TSP） 200 300 — 可吸入颗粒物(PM2.5) 35 75 — 可吸入颗粒物(PM10) 70 150 — 2、地表水 区域地表水为湫水河，根据临县地表水考核断面要求，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ标准，标准值见下表。 地表水环境质量标准 mg/L（除pH外） 类别 pH CODCr BOD5 氨氮 石油类 标准 6~9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.5 3、地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，具体见下表。 地下水质量标准浓度限值（单位：除pH外，mg/L） 污染物 pH 总硬度 氨氮 亚硝酸盐 硝酸盐氮 标准值 6.5～8.5 ≤450 ≤0.2 ≤0.02 ≤20 污染物 挥发酚 氰化物 氟化物 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU°/100mL) 标准值 ≤0.002 ≤0.05 ≤1.0 ≤100 ≤3.0 4．《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类和4a类标准，标准值见下表。 声环境质量标准[Leq：dB(A)] 类别 昼间 夜间 适用区域 1类 55 45 居民住宅、医疗卫生区 4a类 70 55 临路一侧 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 （1）本项目医院污水处理站周边大气污染物最高允许浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的排放标准，标准值见下表。 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 单位：mg/m3 序号 控制项目（mg/m3） 标准值 1 氨 1.0 2 硫化氢 0.03 3 臭气浓度（无量纲） 10 4 氯气 0.1 5 甲烷（指处理站内最高体积保分数%） 1% （2）备用柴油发电机产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准排放，标准值见下表。 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度 单位 非甲烷总烃 4.0 mg/m3 SO2 0.4 mg/m3 NOx 0.12 mg/m3 2、废水 （1）本项目生活污水及纯水制备尾水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的A等级标准； 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）单位：mg/L，pH无量纲 污染物 pH COD BOD5 SS 动植油 氨氮 硫化物 总磷 标准值 6.5-9.5 500 350 400 100 45 1 8 （2）医疗废水经医院内污水处理站处理后进入城市污水管网，最终进入临县城区污水处理厂。医疗废水处理后排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准，详见下表。 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 序号 项目 预处理标准 1 pH 6-9 2 粪大肠菌群数（MPN/L） 5000 3 CODCr 浓度（mg/L） 250 最高允许排放负荷（g/(床位·d)） 250 4 BOD 浓度（mg/L） 100 最高允许排放负荷（g/(床位·d)） 100 5 SS 浓度（mg/L） 60 最高允许排放负荷（g/(床位·d)） 60 6 氨氮（mg/L） -- 7 动植物油（mg/L） 20 8 石油类（mg/L） 20 9 阴离子表面活性剂（mg/L） 10 10 色度（稀释倍数） -- 11 挥发酚（mg/L） 1.0 12 总氰化物（mg/L） 0.5 13 总汞（mg/L） 0.05 14 总镉（mg/L） 0.1 15 总铬（mg/L） 1.5 16 六价铬（mg/L） 0.5 17 总砷（mg/L） 0.5 18 总铅（mg/L） 1.0 19 总银（mg/L） 0.5 20 总余氯1）2）（mg/L） -- 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3～10mg/L。 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～8mg/L。 2）采用其它消毒剂对总余氯不做要求。 3、噪声 医院院界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类和4类标准，具体标准值见下表。 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 区域名称 标准类别 昼间Leq（dB(A)） 夜间Leq（dB(A)） 医院院界 1类 55 45 靠近久安路一侧 4类 70 55 4、固废 （1）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中相关规定； （2）医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定； （3）医院污水处理站的污泥、栅渣属于危险废物，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥排放标准，详见下表。 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005） 医疗机构 类 别 粪大肠菌群 肠道致病菌 结核杆菌 蛔虫卵死亡率% 综合性医疗机构 ≤100 —— —— >95 |
| 总量控制指标 | 本项目为医院建设项目，项目建成后冬季采暖由集中供热供给，医疗废水和生活污水经预处理达标后排入市政管网，最终进入临县城区污水处理厂进一步处理； 根据晋环发[2015]25号“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”，实施主要污染物排放总量核定的建设项目包括：采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应等重点工业污染源行业；规模化畜禽养殖场或养殖小区；工业建设项目厂区内的生活废气、废水的排放等。生活源等其他行业建设项目暂不实施主要污染物排放总量核定。 本项目为医疗卫生建设项目，属“生活源等其他行业建设项目”，故无需申请污染物排放总量。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目租用位于临县临泉镇凤凰路锦艺苑一号楼门面房2号用于本项目建设，即本项目施工期工程主要为装饰工程和设备安装工程。 2、运用期工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 患者由医生及检查患者情况后进行治疗，治疗结束后患者自行离开。项目治疗内容为血液透析。 透析原理：透析是将肾病患者的血液与透析液分置在反渗透膜两侧，利用不同的浓度和渗透压互相进行扩散和渗透治疗方法，透析液可将肾病患者体内多余的水及代谢废物（尿素、尿酸、蛋白及糖类）排出体外，并从透析液中吸收机体缺乏的电解质及碱基，已达到纠正水电解质及酸碱平衡的目的。 反渗透纯水与两种透析液浓缩液（碳酸氢盐溶液、醋酸盐溶液）混合，经过加热、除气后形成符合临床治疗要求的透析液，透析液经过细菌过滤器滤除细菌吸附内毒素后，由泵输送到透析器内与患者血液通过透析器膜进行交换，在弥散的作用下清除血液里的毒素，同时调节电解质水平和酸碱度。由于平衡腔的原理，透析液流入量和流出量在体积上平衡，机器通过超滤泵形成负压将患者体内多余的水抽出，改善水滞留状况。在体外血液循环回路中，血泵将血液由动脉端引出，血液持续进行肝素化后通过透析器膜与透析液进行交换然后回到静脉端。项目透析原理图见下图。 项目纯水制备工艺流程及产污节点示意图如下图所示： 项目用水由市政供水管网供给，水源通过纳滤+反渗透处理后制备纯水，纯水制备过程中产生反渗透膜及纯水制备尾水。

3、主要污染工序： （1）施工期主要污染工序主要表现在以下几个方面： ①施工产生的扬尘及粉刷废气； ②运输产生的少量道路扬尘； ③施工过程产生的施工废水及施工人员生活污水； ④施工机械产生的机械噪声及交通噪声； ⑤施工产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾； 营运期对环境的影响主要表现在以下几个方面： 本项目属于血液透析中心，项目运营期内主要设置诊疗室、检验科及相关公辅设施，根据业主提供情况： ①本项目不涉及传染病、结核病等； ②项目不设置影像科，无洗印废水产生； ③项目病理、血检科采用二氧化氯代替原重铬酸钾、三氧化二铬、铬酸钾等化学品，故项目检验科不涉及含铬废水； ④项目不设中央空调，设置分体式空调； 结合各科室的服务内容，仪器、器械、设备的使用情况，原辅材料的使用消耗情况，项目运营期污染物的产生情况如下： ①检验科/诊疗室等科室提供医疗服务时，将产生棉签、棉球和使用后的一次性医疗用品和医疗器械等感染性废物； ②药房提供西药，不提供煎药服务，产生废弃的一般性药品等药物性废物； ③医学检验科提供血常规等服务，项目检验室不配制化学试剂，不使用含铬、含氰试剂；医院检验科血样、尿液采集后通过一体化设备进行的常规检测，使用一次性器具（一次性载玻片、一次性试管、一次性试剂盒、一次性试剂条等），检测后与被检测样品混合，无法分离，使用后作为医疗垃圾进行处置，不使用铬酸钾、三氧化铬等清洗各种器皿、容器；各检测仪器所需检验试剂均为外购成品，无需配置；因此，本项目检验室不产生含氰、铬、镉等重金属的废水； ④不设置医学影像科，无洗印废水产生； ⑤各治疗室提供治疗、敷药等服务，使用棉纱、胶布、医用酒精、碘伏等材料，不产生酸性、含氰、含汞、镉、铬等重金属的废水，将产生被病人血液、体液、排泄物污染的棉球、棉签及其他各种敷料以及使用后的一次性医疗用品和医疗器械等感染性废物； ⑥病房提供输液、注射、治疗等服务，将产生被病人血液、体液、排泄物污染的棉球、棉签及其他各种敷料以及使用后的一次性医疗用品和医疗器械等感染性废物； ⑦医院不设口腔科，不产生含汞等重金属废水； 根据对医疗服务的工作流程及公辅设施的产物分析，确定本项目运营期主要污染工序如下： ①污水处理系统产生的废气以及备用柴油发电机废气； ②项目水污染源主要是透析废水、透析设备清洗废水以及诊疗活动产生的医疗废水、纯水制备尾水以及生活污水； ③噪声主要为设备噪声和社会噪声； ④产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗垃圾、废气处理产生的废活性炭和污水处理系统产生的污泥。 4、施工期污染源 本项目施工期工程主要为装饰工程和设备安装工程。 （1）废气污染源 施工阶段，机动车辆运输建筑原材料（少量）、施工设备及器材、建筑垃圾等，会产生汽车尾气，机械设备会产生少量的燃油废气，主要污染物是THC、CO、NOx等；车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘（少量，工程主要为装修和设备安装）；室内装修产生的装饰材料有挥发性气体挥发散逸。 表9 施工期大气污染源及污染物 序号 产生原因 产生地点 污染物名称 减缓措施 1 工程机械及运输车辆 场区内、道路沿线 NOX、CO、THC、SO2 使用低硫柴油 2 房屋改造装修材 室内 三苯等有机废气 加强通风 （2）废水污染源 施工期间主要的水污染源为冲洗施工设备用水。根据项目预算及相关的施工经验，施工用水约为2m3/d，主要污染物为SS，SS浓度约为500mg/L。项目施工废水经现有房屋的排水系统，进入市政污水管网至污水处理厂处理。 本项目高峰期施工人员5人/d统计，施工人员平均用水量按60L/人·d计，排污系数取0.8，则项目在施工期间生活污水排放量约0.24m3/d，施工期为60天，项目施工废水产生量为14.4m3，主要污染物浓度COD300mg/L、SS250mg/L、氨氮35mg/L，污染产生量分别为COD0.0043t/施工期、SS0.0046t/施工期、氨氮0.0005t/施工期。不在现场住宿，生活污水依托现有房屋排污系统。 表10 施工期水污染源及污染物 单位：mg/L 序号 项目 产生地点 污染物名称及水量 环保措施 1 施工废水 施工场地 SS；水量：2 m3/d 依托现有排污系统 2 生活污水 生活区 SS、CODCr、氨氮；水量：0.24 m3/d 依托现有排污系统 （3）噪声污染源 施工噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在80dB(A)以上，施工机械和运输车辆的噪声影响施工场地周围区域声环境质量。 ①施工机械噪声 施工设备中噪声级较高的机械设备有装载机、电锯等，其噪声级详见表11。 表11 施工机械噪声级 单位：dB(A) 施工阶段 施工设备 声级 结构阶段 电锯、电刨 95 ②运输车辆噪声 由于主体工程已建好，运输产生的交通噪声较少。 （4）固体废物 本项目不需要进行工程挖方，即在现有房屋改造装修。施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、施工过程中产生的建筑垃圾等。 建筑垃圾主要包括砂石、石块、废木料、废金属、废钢筋等杂物，建筑垃圾产生量按10kg/m2计算，建筑垃圾产生总量约50t，经回收利用后，建筑垃圾指定地点堆放，定期转运至指定的建筑垃圾堆放场。 根据同类工程调查，建筑施工过程中废弃包装材料产生量约为0.01kg/m2，按此估算，拟建工程废弃包装材料约0.05t，收集后外卖。 施工人员最高为5人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为2.5kg/d，施工期按60个施工日计，则施工期共产生生活垃圾0.15t；生活垃圾集中放入垃圾箱，由环卫部门统一收集、转运至生活垃圾填埋场卫生填埋。 表12 固废生产一览表 序号 污染物名称 产生总量 环保措施 1 建筑垃圾 30t 建筑垃圾指定地点堆放，定期转运至指定的建筑垃圾堆放场。 2 生活垃圾 0.15t 送垃圾填埋场 3 废包装袋 0.03t 收集外卖 （5）生态影响 项目施工期间主要在室内进行，不会对生态环境造成影响。 5、运营期污染源 1、废气污染源 （1）污水处理站臭气 医疗污水处理站运用期间，污水处理设施及污泥浓缩池等处将散发臭气。污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：NH3、H2S等恶臭有害气体。污水处理中的恶臭的排放量（浓度）与污水成分、处理工艺、操作管理水平以及季节等有关，夏天散发的臭气浓度较其他季节高。根据类比，按每处理1g的BOD产生0.0041g的NH3和0.00012g的H2S进行估算，根据项目废水处理量，本项目污水站处理的BOD5产生量1.911t/a，排放量0.72t/a，依此计算恶臭因子产生源强NH3产生量4.88kg/a、H2S产生量0.14kg/a。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的要求，污水处理站的恶臭气体必须进行除臭除味处理。医院拟采用污水处理装置加盖密封，产生的臭气经负压抽气（引风机风量2000m3/h）有效收集后送入活性炭吸附装置，吸附除臭后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准，用管道引至医院大楼楼顶排放，排放口设置在医院楼顶西南角。其活性炭吸附去除效率约为30%，污水站恶臭产生、排放源强见表13。 表13 污水站恶臭气体产生、排放源强 污染物 产生源强 排气量 去除效率 排放浓度 排放源强 NH3 0.56g/h 2000m3/h 活性炭吸附去除效率约为30% 0.19mg/m3 0.39g/h H2S 0.016g/h 0.005mg/m3 0.011g/h 此外，污水处理站污泥定期清掏，以保证处理效果和防止臭气排放不畅而外溢。 （2）备用柴油发电机废气 根据院方提供的资料，医院将设置一台柴油发电机。柴油发电机使用过程中会产生废气，与汽车尾气相似，其主要成分为柴油燃烧后产生的总烃、CO、SO2、NOx等污染物。由于柴油发电机仅在停电时使用，预计年运行时间约50h，根据发电机功率，年发电量为2500度，每度电消耗柴油为240g，则年柴油消耗量约为600kg。 由于发电机只有在停电时使用，备用发电机使用的频率很小，废气的排放间断性强，备用发电机尾气经专用烟道引至屋顶排放，加上废气通过扩散后，浓度很小，完全能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准排放。同时环评建议项目使用0#柴油，0#柴油属清洁能源，其燃烧产生的废气污染物较少，可进一步降低对外环境的不良影响。 2、废水污染源 （1）废水来源 本项目运营期废水来源主要为透析废水、诊疗活动等产生的医疗废水、纯水制备尾水以及生活污水。 （2）主要污染来源及危害 医疗水质特征是：①含有大量的病原体：病菌、病毒和寄生虫卵等；②特殊废水：含有金属、消毒剂、药剂、试剂等多种物质，其中部分按危废处理；③一般性污染物废水：来自各科室的医院污水（一般含有大量有机物及悬浮物，污染物控制因子为CODcr、BOD5、SS）、普通生活污水、纯水制备尾水以及透析废水。 ①病原性微生物及控制指标 粪大肠菌群数通常作为衡量水质是否受到生活粪便污染的生物学指标。粪大肠菌群指标的含义是指那些能在44.5℃、24h内发酵乳糖产酸产气的、需氧及兼性厌氧的、革兰氏阴性的无芽孢杆菌，其反映的是存在于温血动物肠道内的大肠菌群细菌。 ②一般性污染物废水 a.CODcr、BOD5、SS 医院病房污水中一般含有大量有机物及悬浮物，污染物控制因子为CODcr、BOD5、SS。 b.普通生活污水 住院人员用水等属于普通生活污水。 ③特殊医疗废水 本项目在运营过程中有分析、化验等行为，会产生一定量的有毒有害废水，主要包括：酸性废水及含有有机溶剂等的废水。这部分废水是不定量不定期排放的，产生量也较小，全部收集并做为危废处理。现分述如下： a.酸性废水 医院大多数检验项目或制作化学清洗剂时，经常使用大量的硝酸、盐酸、过氯酸、三氯乙酸等，这些物质不仅对排水管道有腐蚀作用，而且与金属反应产生氢气，高浓度酸液与水接触能发生放热反应，与氧化性盐接触可发生爆炸，并会引起或促成其它化学物质的变化。 b.含有机溶剂等的废水 医院如检验科还使用大量的有机溶剂、消毒剂、杀虫剂及其他药物，如氯仿、乙醚、醛类、乙醇、有机酸类、酮类等，这些物质对水中CODcr浓度有较大的贡献。 （3）废水污染物产生量及治理分析 本项目将生活污水和医疗废水分开收集排放。 A、诊疗活动排水 本项目诊疗活动排水主要来源于门诊排水、病房排水、化验排水及卫生排水。通过类比调查，此部分废水水质特征是：①含有大量的病原体——病菌、病毒和寄生虫卵等；②含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。污染因子主要有COD、BOD5、SS、氨氮、挥发酚、LAS、油脂、微生物等。 根据同类医院类比调查及结合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中诊疗活动排水水质情况分析，项目诊疗活动排水主要污染物产生浓度为：COD：250mg/L、BOD5：100mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：80mg/L、粪大肠菌群：1.6×108个/L。 诊疗活动排水排放方案： a、酸性废水：主要来源于化验室，酸性废水会腐蚀下水道，影响消毒剂的消毒效果，污染水体。因此，应首先采用通常的中和处理，使用石灰作为中和剂，将其投入酸性废水中混合搅拌，待中和处理到pH值为7-8后排入医院污水处理系统。本项目拟在化验室设1个30L的塑料小桶，酸性废水统一收集在该桶中进行中和处理后与其他废水一起排入自建污水处理站； b、含有机溶剂等的废水：在进行分析时大量使用如：氯仿、乙醚、乙醇、甲醛等，此类物质对微生物有抑制作用，若直接排入生化系统，对微生物生长繁殖不利，甚至可能破坏生态抑制系统。此类物质处理按实验室操作规程回收，不得随意排放。 本项目特殊医疗废水经预处理后与其他一般医疗废水经污水处理系统进行处理，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，排入市政污水管网，最终进入临县污水处理厂处理。 B、透析废水 透析废水来源于肾病患者透析过程中产生的透析废水以及透析后设备清洗废水。本项目每位病人一次透析所需的透析纯水为300L/人·d，本项目最高日接待肾病患者为40人，则项目透析纯水用量为12m3/d，其中肾透析患者透析过程纯水用量约为7.2m3/d，透析设备清洗用水量约为4.8m3/d。 透析废水产生量按照透析用水量的80%计，则患者透析废水量为5.76m3/d，透析设备清洗废水量为3.84m3/d。 本项目运营过程中透析废水经污水处理系统进行处理，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，排入市政污水管网，最终进入临县污水处理厂处理。 C、纯水制备尾水 项目纯水设备采用纳滤+反渗透处理，项目纯水制备设备产水效率为60%，则项目血液透析用水处理设备用水量约为20m3/d，纯水制备尾水约为8m3/d。纯水制备尾水污染物浓度分别为：pH：6—9、COD：40mg/L、SS：20mg/L。纯水制备尾水属于清净下水，可直接排入市政污水管网。 D、生活污水 根据相关统计资料，生活污水中主要污染物为COD、BOD5、悬浮物、NH3-N等，其产生浓度约为：COD300mg/L、BOD5200mg/L、悬浮物250mg/L、氨氮30mg/L、动植物油90mg/L。 本项目生活污水主要为医务人员生活废水，产生量为3.83m3/d（1168m3/a），经化粪池（大小为15m3）处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中预处理标准后，排入市政管网，最终进入临县污水处理厂处理。 污染物产排情况详见表14。 表14 本项目废水主要污染物产生情况一览表 工序 废水量 m3/a 污染物 污染物产生量 名称 浓度mg/L 产生量t/a 诊疗活动排水 83.95 COD 250 0.021 BOD5 150 0.013 NH3-N 30 0.003 SS 80 0.007 粪大肠菌群 1.6×108个/L 患者透析废水 2102.4 PH 6.5-7.0 ---- COD 500 1.05 BOD 300 0.63 NH3-N 25 0.053 SS 30 0.063 透析设备清洗废水 1404.6 PH 5.0-6.0 ---- COD 600 0.84 BOD 350 0.49 NH3-N 25 0.035 SS 50 0.07 纯水制备尾水 2920 PH 6--9 ---- COD 40 0.12 SS 20 0.058 生活污水 375.95 COD 300 0.12 BOD5 200 0.075 SS 250 0.094 NH3-N 30 0.011 动植物油 90 0.034 3、噪声污染源 项目噪声主要来自门诊病人及住院部探访人员产生的社会生活噪声、污水处理工艺中的风机、柴油发电机、水泵等机械噪声，噪声源强65---90dB（A），各设备噪声值见表15。 表15 项目营运期噪声源及源强 序号 噪声源 源强（dB（A）） 备注 1 空调外机 70 室外 2 风机、空调 70 室内 3 水泵 90 地下 4 社会噪声 65 ---- 4、固体废物污染源 本项目产生的固体废弃物包括一般性固体废物和危险废物两类。一般性固体废物以医护人员和住院病人产生的生活垃圾为主；危险废物主要为住院楼内各科室产生的医疗废物及污水处理站污泥、栅渣、以及废气处理过程中产生的废活性炭等。 （1）医疗废物（HW0I） 拟建项目为透析中心，医疗废物产生量较少，主要来自诊疗科室、病房、检验科室等。主要污染物包括： ①感染性废物：如棉球、棉签、一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械等； ②损伤性废物：医用针头、缝合针等； ③药物性废物：如过期、废弃的药品等； ④化学性废物：具有毒性、腐蚀性、易燃易爆废气化学物品； 根据《第一次全国污染源普查城市生活源产排系数手册》，门诊病人医疗废物产生量按每人每天按0.1kg计，病房病人按照0.5kg/d·床，本项目拟设置病床位21张，预计每日病房人次约20人，门诊约40人，则医疗废物总产生量为5.29t/a。 评价要求医疗废物统一收集，暂存于医疗废物暂存间，日产日清，委托吕梁市医疗废物集中处置中心进行收集、转运、处置。 （2）污水处理站产生的污泥、栅渣（HW49） 根据国内污水处理厂运行经验，本项目污水处理站产生污泥总量约为3.0t/a，含水率为88%-95%，经过浓缩、脱水、干化后含水率约60%，干化后总量约为1.8t/a。 评价要求污水处理站污泥在贮泥池中消毒、消毒剂为石灰，经消毒后的栅渣、污泥统一收集后交有处理该类危险废物资质的单位进行收集、转运、处置。 （3）废活性炭（HW06） 本项目废气处理设施废气需使用活性炭进行吸附，活性炭每半个月更换一次，每次更换量约为100kg，则活性炭年用量2.4t/a。此部分废活性炭由厂家回收，不外排。 （4）生活垃圾 生活垃圾主要包括医院各部门的普通生活垃圾、医药包装材料等。 本项目拟设置病床位21张，生活垃圾按1.0kg/床·d计，则项目投入运营后病床生活垃圾产生量为21kg/d（7.67t/a）。 项目运营期医护人员16人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目投入运营后医护人员生活垃圾产生量为8.0kg/d(2.92t/a)。 总计，本项目生活垃圾产生量29kg/d(10.59t/a)，由当地环卫部门统一收集处理。 本项目固体废物产生情况见表16。 表16 固体废物产生情况一览表 类别 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处理处置方式 危险废物 医疗废物 5.29t/a 0 委托吕梁市医疗废物集中处置中心进行收集、转运、处置 污泥、栅渣 1.8 0 统一收集后交有处理该类危险废物资质的单位进行收集、转运、处置 废活性炭 2.4 0 由生产厂家回收处置 一般固废 生活垃圾 10.59 10.59 由当地环卫部门统一收集处理 总计 14.79 10.59

建设项目主要污染物产生及预期排放情况

|  | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |
| 大气 污染物 | 污水处理站废气 | NH3 | ----- | 4.88kg/a | 0.19 | 3.42kg/a |
|  |  | H2S | ----- | 0.14kg/a | 0.005 | 0.098kg/a |
|  | 柴油发电机尾气 | 总烃、CO、SO2、NOx | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 医疗废水 | COD | 532 | 1.911 | 200 | 0.72 |
|  |  | BOD5 | 316 | 1.133 | 75 | 0.18 |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.091 | 20 | 0.1 |
|  |  | SS | 39 | 0.14 | 20 | 0.21 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1.6×108个/L | 5000个/L |
|  | 生活污水 | COD | 300 | 0.12 | 240 | 0.09 |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.075 | 120 | 0.05 |
|  |  | SS | 250 | 0.094 | 200 | 0.075 |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.011 | 30 | 0.011 |
|  |  | 动植物油 | 90 | 0.034 | 90 | 0.034 |
|  | 纯水制备尾水 | COD | 40 | 0.12 | 40 | 0.12 |
|  |  | SS | 20 | 0.058 | 20 | 0.058 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 10.59t/a | 10.59t/a |
|  | 危险废物 | 医疗废物 | 5.29t/a | 0 |
|  |  | 污泥、栅渣 | 1.8t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 2.4t/a | 0 |
| 噪 声 | 水泵等设备在运行过程中产生噪声污染，声功率级值为65～90dB(A)，经处理后工作区及岗位上噪声声压值为≤85dB(A)。 |
| 主要生态影响 | 本项目施工均在室内完成，对周边绿地、生态环境影响较小；项目建成运营后产生的污水、固体废弃物产生量不大，且均采取了有效的处理、处置措施，其对项目所在地生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 大气环境影响分析 施工阶段，机动车辆运输建筑原材料（少量）、施工设备及器材、建筑垃圾等，会产生汽车尾气，机械设备会产生少量的燃油废气，主要污染物是THC、CO、NOx等；车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘（少量，工程主要为装修和设备安装）；室内装修产生的装饰材料有挥发性气体挥发散逸。 由于本项目工程主要为装饰工程和设备安装工程，主要在室内进行。主要的大气环境影响为装修废气的影响。 本项目内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等）。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等，建议装修材料采用质量检测部门认证的、无毒无害的环保产品，在项目使用前需对室内环境状况进行监测评估，评估达标后才能营业。 装修阶段向周围环境空气排放的甲苯和二甲苯排放时间和部位不能十分明确。因此，在营运期间，应加强室内的通风换气。油漆废气对大气的影响主要表现在施工后期，主要影响为现场施工人员、入驻人员，对项目周边环境空气基本无影响。 2、水环境影响分析 （1）施工期废水影响分析 1) 施工废水 施工期间主要的水污染源为冲洗施工设备。根据项目预算及相关的施工经验，施工用水约为2m3/d，主要污染物为SS，SS浓度约为500mg/L。项目施工废水经现有房屋排水系统，进入市政污水管网至污水处理厂处理。 2）生活污水 本项目高峰期施工人员5人/d统计，施工人员平均用水量按60L/人·d计，排污系数取0.8，则项目在施工期间生活污水排放量约0.24m3/d，施工期为60天，项目施工废水产生量为14.4m3，主要污染物浓度COD300mg/L、SS250mg/L、氨氮35mg/L，污染产生量分别为COD0.0043t/施工期、SS0.0046t/施工期、氨氮0.0005t/施工期。生活污水依托现有房屋排污系统，进入市政污水管网至污水处理厂处理。 综上，项目施工期短，施工期的废水量较少，并依托现有排污系统进入市政污水管网至污水处理厂处理， 故本项目施工期废水对水环境影响较小。 3、施工期噪声对环境的影响 （1）噪声影响分析 施工噪声主要是施工设备噪声、运输车辆噪声（少量）、物料装卸碰撞噪声等，其噪声值在80～105dB（A）之间。由于施工期为室内作业，具备隔声与消声措施，故噪声传播范围较小，影响面较小。按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，建筑施工场界环境噪声排放限值昼间不得大于70dB（A），夜间不得大于55dB（A）。 ①不同施工阶段场界噪声最小达标距离见表17，考虑多个声源的迭加影响，达标距离计算时，噪声强度按相应施工阶段最高噪声值增加3dB(A)。 表17 施工期噪声达标距离限值 施工阶段 主要噪声源 施工期噪声达标距离限值（m） 昼间（70dB（A）） 夜间（55dB（A）） 结构 电锯等 16 100 装修 电钻等 8 26 在结构阶段，其产生噪声最高的机械为电锯。考虑多声源迭加影响，昼间在16m处、夜间在100m处，其噪声低于GB12523-2011中规定的限值。本环评要求夜间禁止使用电锯等高噪声设备。 在装修阶段，考虑多声源迭加影响，机械产生的噪声昼间在8m处、夜间在26m处，其噪声低于GB12523-2011中规定的限值。 项目北侧、东西、西侧住宅及商业用房为本项目的主要声环境敏感目标，考虑到项目在室内施工，具备隔声与消声功能，项目的施工噪声在合理布局安排下影响较小。 （2）噪声污染防治措施与建议 为将噪声影响减小到最小程度，建设单位应采取以下措施。 ①在施工过程中，施工单位应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，控制产生噪声污染的作业时间，避免施工噪声扰民事件发生。 ②尽可能选用低噪声设备；闲置的设备应予关闭；一切施工机械均应适时维修，以减少因松动部件的震动或减振部件的损坏而产生的噪声。 ③合理安排施工时间，尽量避免在同一施工点集中使用多台施工机械；尽量将施工机械和施工活动安排在远离声环境敏感点的区域。施工作业尽量安排在昼间进行，中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）严禁高噪声设备施工。 ④在施工期间，尽可能建立良好的社会关系，以便较好的协调施工承包商与受噪声影响者之间的关系。 ⑤作业时在高噪声设备周围设置声屏障，施工机械应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点。 ⑥建议业主与施工方签订环境管理责任书，具体落实各项噪声控制措施与管理措施，确保施工噪声不扰民。 综上所述，施工噪声在采取合理的措施及室内施工，本项目施工期对声环境不会造成明显影响。 4、施工期固体废物影响分析 （1）固体废物影响分析 本项目不需要进行工程挖方，施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、施工过程中产生的建筑垃圾等。 建筑垃圾主要包括砂石、石块、废木料、废金属、废钢筋等杂物，建筑垃圾产生量按10kg/m2计算，建筑垃圾产生总量约20t，经回收利用后，建筑垃圾指定地点堆放，定期转运至指定的建筑垃圾堆放场。 根据同类工程调查，建筑施工过程中废弃包装材料产生量约为0.01kg/m2，按此估算，拟建工程废弃包装材料约0.02t，收集后外卖。 施工人员最高为5人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为2.5kg/d，施工期按60个施工日计，则施工期共产生生活垃圾0.15t；生活垃圾集中放入垃圾箱，由环卫部门统一收集、转运至生活垃圾填埋场卫生填埋。 （2）固体废物污染防治措施及建议 ①施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾减量化、资源化后，委托环卫部门送至垃圾填埋场进行填埋处置。 ②对于建筑垃圾中的稳定成分，如碎砖、瓦砾等，可将其与施工挖出的土石一起堆放 ③对施工中产生的建筑垃圾，应集中堆放并定期清运至有关部门指定的地点处置。 综上所述，施工期固废在采取合理的措施前提下，项目施工期产生的固废不会造成明显影响。 5、生态环境影响分析 本项目主要在室内作业，基本无生态环境影响。

营运期环境影响分析 根据现场调查了解，结合项目所在区域的环境特征和运营过程的污染物排放的特点，考虑在营运期各运营工序污染源、源项及源强，污染物排放对周围环境的影响从以下几方面进行分析： 1、大气环境影响分析 （1）污水处理站臭气 污水处理系统产生的废气中不仅发出臭味，还可能带有病毒、细菌等，要防止病毒从医院水处理构筑物表面挥发到环境空气中而造成病毒的二次传播污染。本项目污水处理站位于大楼-1F，污水处理工艺设备为密闭的完整的系统，臭气经集气收集处理后高空排放。排放口设置在距离居民点较远的医院楼顶南侧，且排放口远离楼上住户门窗，对周边敏感点和大气环境影响较小。本项目医院自建的一体化污水处理设施位于医院-1F，可以避免污水处理设施臭气对周围居民产生的不利影响。本项目对医院污水处理设施臭气采用活性炭吸附处理后排放，在采取了对恶臭气体处理措施后，污染指标可满足标准规定的污水站周边大气污染物最高允许浓度标准，对周边环境的影响也降到较低水平。为保证臭气的充分吸收，活性炭应按时更换经过除臭、除味的废气足以保证周边居民不受影响，同时确保不影响周围大气环境质量。 （2）备用发电机废气 根据院方提供的资料，医院将设置一台柴油发电机。柴油发电机使用过程中会产生废气，与汽车尾气相似，其主要成分为柴油燃烧后产生的总烃、CO、SO2、NOx等污染物。由于发电机只有在停电时使用，备用发电机使用的频率很小，废气的排放间断性强，备用发电机尾气经专用烟道引至屋顶排放，加上废气通过扩散后，浓度很小，完全能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准排放。同时环评建议项目使用0#柴油，0#柴油属清洁能源，其燃烧产生的废气污染物较少，可进一步降低对外环境的不良影响。 综上，项目建成后，项目大气污染源排放的污染物对院区及周围敏感点大气环境的影响轻微，当地的环境空气质量基本可以维持现状。本项目在采取合理措施情况下，大气污染物对环境不会造成明显影响。 该项目不建设传染病区，且不收治传染病人入院，属普通的医疗单位，因此本项目不设卫生防护距离。 2、水环境影响分析 本项目产生的废水主要包括透析废水、诊疗活动等产生的医疗废水、纯水制备尾水和生活污水等，日产生量为18.86m3/d。 （1）废水排放方案 ①诊疗活动排水： a、酸性废水：主要来源于化验室，酸性废水会腐蚀下水道，影响消毒剂的消毒效果，污染水体。因此，应首先采用通常的中和处理，使用石灰作为中和剂，将其投入酸性废水中混合搅拌，待中和处理到pH值为7-8后排入自建污水处理系统。本项目拟在化验室设1个30L的塑料小桶，酸性废水统一收集在该桶中进行中和处理后与其他废水一起排入自建污水处理站； b、含有机溶剂等的废水：在进行分析时大量使用如：氯仿、乙醚、乙醇、甲醛等，此类物质对微生物有抑制作用，若直接排入生化系统，对微生物生长繁殖不利，甚至可能破坏生态抑制系统。此类物质处理按实验室操作规程回收，不得随意排放。 本项目特殊医疗废水经预处理后与其他一般医疗废水经污水处理系统进行处理，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，排入市政污水管网，最终进入临县污水处理厂处理。 ②透析废水 项目运营过程中透析废水经污水处理系统进行处理，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，排入市政污水管网，最终进入临县污水处理厂处理。 ③纯水制备尾水 纯水制备尾水属于清净下水，可直接排入市政污水管网。 ④生活污水： 生活污水经化粪池（大小为15m3）处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中预处理标准后，排入市政管网，最终进入临县污水处理厂处理。 （2）污水处理工艺 根据环境保护部发布的《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中对废水处理工艺设计要求：非传染病医院污水，若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。 拟建项目不设传染科，无传染病污水产生，生活污水、医疗废水经自建污水处理系统处理后排入临县污水处理厂。本项目建设单位选用一体化污水处理设备，采用“一级强化处理+消毒工艺（消毒剂选用二氧化氯）”，拟建项目新建污水处理设施工艺流程见图8。 项目污水处理站采用“一级强化处理+消毒工艺（消毒剂选用二氧化氯）”的处理工艺，处理规模为2m3/h。项目污水都纳入到该污水处理设施处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准限值（日均值）后通过市政污水管网排入临县污水处理厂。项目排放废水不会对临县污水处理厂水量、水质产生冲击。因此项目排放废水对周围环境影响较小。 （3）污水处理措施方案可行性论证 本项目污水量仅为18.86m3/d，COD、BOD氨氮等浓度较小，处理后污水再次进入城镇污水处理厂处理达标后排放，从经济技术达标等综合因素分析，采用本环评提出的工艺较为合理。目前消毒较为成熟常用的方式为：臭氧消毒、氯消毒、紫外线等，臭氧消毒效果好但成本高不适合小型医院，氯消毒和紫外线消毒从技术到经济都比较合适，各有优缺点。根据环境保护部发布的《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）“二氧化氯适用于各种规模医院污水处理消毒系统”，因此本环评提出的二氧化氯消毒工艺，只要加强管理，处理效果远能达到标准要求。 本项目医疗废水处理系统消毒剂为二氧化氯，采用自制的方式，原料为盐酸和氯酸钠。氯酸钠采用塑料袋进行储存，盐酸采用专用的玻璃容器进行储存，二者分别储存并隔离在不同的区域。 综上所述，采用该工艺的一体化污水处理设备较为合适。 （4）污水处理可行性分析 1）一体化污水处理设备可行性分析 特点：地面式一体化设备、可置于地下、占地面积小；对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准；全自动控制，无需专业人员管理；操作简便、维修方便、效果好、使用寿命长。 处理效果：根据国家《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准限值（日均值）以及本项目污水处理系统情况，本项目污水处理系统效果见表18。 表18 本项目废水主要污染物产生排放情况一览表 工序 废水量 m3/a 污染物 污染物 产生量 治理措施 处理效率（%） 污染物 排放量 标准浓度限值 mg/L 排放方式及去向 名称 浓度mg/L 产生量t/a 浓度 mg/L 排放量 t/a 医疗废水（混合废水） 3590 COD 532 1.911 特殊医疗废水经预处理后（酸性废水单独足量收集后进行中和处理）与其他一般医疗废水一起进入院内污水处理站，污水处理站采用“一级强化处理+消毒”工艺 62 200 0.72 ≤250 排入市政管网，最终进入临县污水处理站 BOD5 316 1.133 65 75 0.18 ≤100 NH3-N 25 0.091 20 20 0.1 ≤45 SS 39 0.14 49 20 0.21 ≤60 粪大肠菌群 1.6×108个/L --- 5000个/L ≤1.5 生活污水 375.95 COD 300 0.12 进入院内化粪池 19 240 0.09 500 BOD5 200 0.075 39 120 0.05 350 SS 250 0.094 20 200 0.075 400 NH3-N 30 0.011 0 30 0.011 45 动植物油 90 0.034 0 90 0.034 100 纯水制备尾水 2920 COD 40 0.12 属于清净下水，可直接排入市政污水管网 ---- 40 0.12 500 SS 20 0.058 20 0.058 400 由上表可知，本项目污水经一体化污水处理设施处理后，水质完全可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准限值（日均值）要求。 综上，本环评提出的“一级强化处理+二氧化氯消毒工艺”工艺一体化设备处理装置从技术、经济、达标排放、场地要求等方面都比较合理，措施可行。 2）污水进入污水处理厂可行性分析 临县污水处理厂位于县城以南7km处的安业乡后寨则村。该污水处理厂占地面积45亩，总投资6900万元，于2010年10月15日投入运行。污水处理规模为1.5万m3/a，回用水规模为1.0万m3/a。采用A2/O处理工艺，年可削减化学需氧量2774吨。污水经22km外管网采集，沿湫水河送至污水处理厂。 本项目污水产生量18.86m3/d，水量很小，不会冲击临县污水处理厂的处理效果。临县污水处理厂处理工艺及处理能力能满足本项目污水处理的需要。本项目在该污水处理厂服务范围内，本项目污水从场址南侧凤凰路污水管网接口进入城市污水管网，可满足本项目污水经市政污水管道排入临县污水处理厂进行污水处理的需要。因此，本项目污水进入临县污水处理厂可行。 综上所述，拟采取的污水治理措施可行、可靠，在采取以上污水治理措施的前提下，本项目生产污水对周围地表水体影响较小。 3、声环境影响分析 项目噪声主要来自门诊病人及探访人员产生的社会生活噪声、污水处理工艺中的风机、柴油发电机、水泵等机械噪声，噪声源强65---90dB（A），设备在没采取任何措施的情况下，噪声贡献值较大。因此，本项目在购买设备时，选用低噪声设备，安装时，对柴油发电机安装减震底座，对水泵进出水管设软接头，将柴油发电机、水泵等设备置于设备用房内，对设备用房进行建筑隔声等措施，来减少其对周围环境敏感点的影响，隔声量能达15～20dB（A）以上，拟建项目柴油发电机作为备用电源，一般情况下不运行，因此，对周围环境影响小；医院作为公共场所，每日的人流量较大，人员来往时可能产生影响周围环境的嘈杂声，这类噪声声级一般在60～70dB，该类噪声在建筑物内部产生，通过隔声玻璃、距离衰减等，对周围敏感点的影响很小。 医院作为特殊的环境保护目标，一方面其运营时将产生一定强度的噪声，对周围环境及其自身产生一定影响；另一方面医院的正常运行及病人的正常休息又要求医院应保持相对安静的环境。因此，应采取如下具体措施： （1）为减轻设备噪声对环境的影响，对风机、水泵等噪声较大的设备，在选型时应选用低噪声设备。 （2）医院的诊疗室、手术室等对声环境要求较严，由于其处的区域受交通噪声比较严重。本次环评主要从受体方规定噪声污染防治措施，要求医院的诊疗室等声环境敏感目标要安装通风隔声窗、隔声门，隔声量要大于20dB（A）。 （3）加强院前行驶车辆的管理。 （4）临道路各楼层的窗户，在制作工艺上要加强对隔声性能的要求，以提高窗户的隔声性能，因院区北侧为道路，应加强交通噪声的管理，在经过医院段禁止鸣笛，医院四周和道路两侧合理规划绿化隔离带。 （5）对住院病人进行正确的督导，严格限制探访时间，禁止大声喧哗。 4、固体废物环境影响分析 A、医疗废物 ①医疗废物的暂存 在该医院大楼-1F设1间18m2的医疗废物暂存间，内设冷藏柜一个，带盖专用医疗垃圾桶五个，用于分类储存医疗垃圾，不得用于其他任何用途。根据《医疗废物集中处置技术规范》规定，医疗废物暂存间应满足下述要求： a.必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； b.必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； c.应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； d.地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； e.库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； f.避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； g.库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； h.应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 医院应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医院内指定的地点及时消毒和清洁。医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）中的有关固定。 ②医疗垃圾收集方法 医疗垃圾采用专用容器，明确各类废物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 所有锐利物必须单独存放，并同意按医学废物处理。收集锐利物品包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性医疗垃圾时应使用防刺破手套。 另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆积和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆积和保存期间，包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。 ③医疗垃圾分类包装要求 根据《医疗废物管理条例》第二条规定，医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。根据《国家危险废物名录》规定，医疗废物必须严格按《医疗废物集中处置技术规范》及《医疗废物管理条例》进行分类及处置。 对医疗废物的管理应从医疗废物的产生地开始，在废物源头就地分类收集、贴标签、包装。分类收集医疗废物包装袋、容器的要求见表19。 表19 医疗废物包装物和容器的要求 医疗废物种类 容器标记及颜色 容器种类和要求 感染性废物 注明“感染性废物”，黄色 防渗漏、可封闭的塑料袋或容器 锐器 注明“锐器”，黄色 不易刺破，防渗漏、可封闭的容器（锐器盒） 药物性废物 注明“药物性废物”，褐色 塑料袋或容器 化学性废物 注明“化学性废物”，黄色 容器 分类收集医疗废物的塑料袋或容器的材质、规格均应符合国家有关规定的要求，不应随地放置或丢弃。在废物产生地即对废物进行分类收集是医生护士、患者和护工的职责和义务。所有废物都应放入标明适当颜色或标识的垃圾袋或转运箱中，在3/4装满时封袋，废物一旦放入转运箱后就不宜再取出。一旦有医疗废物混入生活垃圾，则该部分生活垃圾应按医疗废物处置，不可再进行回取或分拣。 感染性废物、损伤性废物等医疗废物统一收集，暂存于医疗废物暂存间，日产日清，委托吕梁市医疗废物集中处置中心进行收集、转运、处置，药物性废物统一收集后交有处理该类危险废物资质的单位处置。 B、污水处理站产生的污泥、栅渣 医院污水处理站污泥来自污水处理设施的格栅渣、沉淀池等产生的污泥。含有大量的有机污染物、致病菌、病毒、寄生虫卵等污染物，具有传染性。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），污水处理站污泥属于危险废物。根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》(环发[2003]206号)，医院污水处理站污泥应经过脱水、干化等无害化处理。 从环境保护的角度出发，必须对污泥加强管理，在排放到外环境之前应经过无害化处理。无害化处理措施是将污泥浓缩脱水后，加入石灰、漂白粉或其它消毒剂进行灭菌消毒，同时加强污水处理站的运行操作管理。经浓缩、脱水、无害化处理后的污泥要及时交有处理该类危险废物资质的单位进行收集、转运、处置。以免长期堆放在院内，散发出异味及有害气体，造成环境污染。 无害化处理措施是将污泥浓缩脱水后，加入石灰、漂白粉或其它消毒剂进行灭菌消毒。污泥处理的具体措施如下： 1）污泥在污泥消毒池内投加石灰消毒，石灰投量每升污泥约为15g，使污泥pH达11-12，充分搅拌均匀后保持接触30-60min，并存放7天以上； 2）污泥脱水宜采用离心脱水机，离心分离前的污泥调质一般采用有机或无机药剂进行化学调质。 为避免环境污染和疾病传播，处理后的污泥交有处理该类危险废物资质的单位进行收集、转运、处置。 C、废活性炭 吸附臭气的活性炭应定期更换，更换下来的废活性炭属危险废物，交有生产厂家回收处置，不外排。 D、一般性固废 本项目产生的一般固废主要是生活垃圾。生活垃圾若不及时收集，会污染环境，随意抛弃也会破坏周围景观。项目在用地范围及大楼内每层安设分类垃圾桶，实行垃圾桶装化，收集后暂存于垃圾收集点，由环卫部门负责清运，做到及时收集、及时清运、统一管理后。 5、环境风险分析 （1）风险识别 项目医疗废物垃圾主要包括注射器、针头、口罩、手套、药瓶、棉签、纱布等，往往带有大量病毒、细菌，属于危险固废（编号HW01），必须安全处置。同时，医疗过程中使用的消毒剂及检验用试剂，如醛类、酮类等具有毒性或刺激性的化学品，使用量很小，储存量一般都在10L左右，远远达不到《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定的临界储存量，因此项目医疗过程中使用的化学物质场所不属于重大危险源。 运营过程中一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有：医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险。因此，本环评主要对医院运营期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施。 （2）风险分析 本项目医疗垃圾暂存间1处，位于项目大楼-1F，面积约为18m2，能够暂存至少5天产生的医疗垃圾。 项目医疗废物垃圾主要包括注射器、针头、口罩、手套、药瓶、棉签、纱布等，往往带有大量病毒、细菌，属于危险固废（编号HW01），必须安全处置。医疗废物含有大量的致病菌、病毒以及有毒有害的化学物质等，具有较强的传染性、生物毒性和腐蚀性，其危害性是普通垃圾的成百上千倍，对于医疗垃圾疏忽管理、处置不当不仅会污染环境，造成水体、大气、土壤等的破坏，还可能导致传染疾病大规模流行，直接危害人民群众的身体健康。医疗垃圾携带的大量细菌、病毒，具有空间传染、急性传染交叉传染和潜伏传染等特征，其危害性更大。 （3）环境风险防范措施 ①医疗固废风险防范措施 项目根据《医疗废物分类目录要求》，对废物实施分类管理，并采取以下具体措施： 1）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷； 2）盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面标有警示标识，在每个包装物、容器上系中文标签，中文标签的内容应包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等；运送人员每天将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点；对医疗废物进行登记，登记内容应当包括废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目；医疗废物转交出去后，对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。禁止私自转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 （4）风险评价结论 本项目使用的药品种类和用量均不大，不构成重大危险源，废水在事故状态下进入现有化粪池，固废得到妥善管理。在落实本报告提出的风险防范措施后，本项目的环境风险是可以接受的。 6、外环境对本项目的环境影响分析 本项目为医院项目，外环境对本项目的主要环境影响表现在项目南侧凤凰路产生的交通噪声和社会噪声。可以通过设置警示标识的手段，对周边通行车辆要求其禁止鸣笛、限制车速，大大减小对该医院的噪声影响。 本项目诊疗室，是需要安静的场所。为了确保住院病人休息治疗有个安静的环境，评价要求项目大楼在临路一侧采取隔声措施较好的隔声门窗，并在该路段设置警示标志、限制车速，采取以上措施后可减小对临县济民血液透析中心的噪声影响，周围环境不会对医院的声环境造成污染。 7、环境管理及监测计划 1、环境管理机构 临县济民血液透析中心应设置环境管理科，环境管理是医院管理工作的一个重要组成部分，应尽快落实，主要是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段，对医院建设运行过程中产生的污染环节进行源头调节控制，实现医院项目社会、经济、环境效益的统一。 2、环境管理 本项目环境管理可分为运营期的环境管理以及信息反馈、群众监督。 建设项目各阶段环境保护内容见表20。 表20 建设项目各阶段环境保护内容 阶段 环境管理工作主要内容 环境管理机构的职能 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对项目提出的环境要求，对医院内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 运营期 1、严格执行各项环境管理制度，保证环保设施的正常进行。 2、设立环保设施档案，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护； 3、按照监测计划定期组织污染源监测，对不达标的排放源立即寻找原因，及时处理； 4、重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对医院运行状况提意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高本院的环境管理水平； 5、积极配合环保部门的检查、验收。 根据院内污染物排放的实际情况及医院发展规划，环境监测为企业自行监测行为，监测方式由建设单位决定，可委托有资质的监测单位，也可由医院内部执行。具体监测时间、频率、点位应按《环境监测技术规范》及国家规定的统一方法进行，监测项目针对企业污染特性确定。 3、环境监测 3.1 环境监测内容 运营期监测计划针对医院各污染源，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。主要包括气、水、声监测。运营期具体监测计划见表21。 表21 本项目运营期环境监测计划 环境 要素 监测点位 监测项目及频次 执行标准 环境空气 项目上风向设1个监测点，下风向设2个监测点 H2S、NH3 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 水环境 污水处理站进水口和排放口 pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠杆菌、总余氯，每季度监测一次 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物的预处理标准 噪声 医院四周 等效声级，每次1天，昼夜各一天，每一年度一次 医院内部敏感点达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 3.2 监测方法 按《环境监测技术规范》及国家规定的统一方法进行。 3.3 监测结果及反馈 对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。 8、环保投资估算 本项目总投资500万元，其中，环保投资为43万元，占总投资的8.6%，环保投资一览表见下表22。 表22 工程环保措施及投资一览表 序号 污染源 环保措施 投资（万元） 1 废气 污水处理站废气 污水处理站各处理设施池体和格栅井加盖，设导气管经活性炭吸附，高空排放，排放口设置在医院楼顶南侧 5.0 2 废水 医疗废水 经污水处理站处理后排入污水管网，进入临县污水处理厂；特殊性质医疗废水经各科室分类收集，足量后单独进行预处理后再排入院内地埋式一体化污水处理设备，污水处理设备采用“一级强化处理+消毒”工艺 7.0 办公生活污水 生活废水进入化粪池，经化粪池处理后排入市政管网，最终进入临县污水处理厂处理 1.0 纯水制备尾水 清净下水，可直接排入市政污水管网 1.0 3 固体废弃物 生活垃圾 垃圾集中收集，由当地环卫部门统一处置 1.0 医疗垃圾 医疗垃圾由医疗废物暂存间暂存后由吕梁市医疗废物集中处置中心集中处置 5.0 污泥 污泥经消毒后全部交有处理该类危险废物资质的单位进行收集、转运、处置 5.0 废活性炭 交有生产厂家回收处置 2.0 4 噪声 对医院前行驶车辆管理，医院房间声环境敏感目标安装通风隔声窗、隔声门等，对污水处理站水泵进行基础减震处理，并对水泵间进行密封 10.0 5 环境管理 加强环境保护管理工作，确保环保设施正常稳定运行 5.0 合计 43.0 9、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表23。

表23   本项目污染物排放清单及环境管理要求一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 环保措施 | 处理效率 | 排放量 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a |  |  | mg/m3 | t/a |  |
| 废气 | 污水处理站废气 | NH3 | --- | 0.00488 | 建一座地埋式污水处理站，加盖封闭，设导气管将臭气经过活性炭吸附除臭，排放口设置在医院楼顶南侧 | 30% | 0.19 | 0.0034 | 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的排放标准 |
|  |  | H2S | --- | 0.00014 |  |  | 0.005 | 0.000098 |  |
|  | 备用柴油发电机废气 | 总烃、CO、SO2、NOx等 | 少量 | 由于柴油发电机仅在停电时使用，所以柴油用量较少，废气经专用烟道引至屋顶排放 | --- | 少量 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放标准 |
| 废水 | 医疗废水 | COD | 532 | 1.911 | 特殊医疗废水经预处理后（酸性废水单独足量收集后进行中和处理）与其他一般医疗废水一起进入院内地埋式一体化污水处理设备，污水处理设备采用“一级强化处理+消毒”工艺，最终排至临县污水处理厂处理 | 62% | 200 | 0.72 | 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准 |
|  |  | BOD5 | 316 | 1.133 |  | 65% | 75 | 0.18 |  |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.091 |  | 20% | 20 | 0.1 |  |
|  |  | SS | 39 | 0.14 |  | 49% | 20 | 0.21 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1.6×108个/L |  | --- | 5000个/L |  |
|  | 生活污水 | COD | 300 | 0.12 | 生活污水进入院内化粪池，经化粪池处理后排入市政管网，最终进入临县污水处理厂处理 | 19% | 240 | 0.09 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.075 |  | 39% | 120 | 0.05 |  |
|  |  | SS | 250 | 0.094 |  | 20% | 200 | 0.075 |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.011 |  | --- | 30 | 0.011 |  |
|  |  | 动植物油 | 90 | 0.034 |  | --- | 90 | 0.034 |  |
|  | 纯水制备尾水 | COD | 40 | 0.12 | 属于清净下水，可直接排入市政污水管网 | --- | 40 | 0.12 |  |
|  |  | SS | 20 | 0.058 |  | --- | 20 | 0.058 |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | / | 10.59 | 由当地环卫部门统一收集处理 | 综合利用或合理处置 | / | 10.59 | 执行废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其修改单 |
|  | 危险废物 | 医疗废物 | / | 5.29 | 委托吕梁市医疗废物集中处置中心进行收集、转运、处置 |  | / | 0 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定 |
|  |  | 污泥、栅渣 | / | 1.8 | 统一收集后交有处理该类危险废物资质的单位进行收集、转运、处置 |  | / | 0 |  |
|  |  | 废活性炭 | / | 2.4 | 交由生产厂家回收处置 |  | / | 0 |  |
| 噪声 | 风机、各种泵类、 社会生活噪声 | 噪声 | / | / | 对医院前行驶车辆管理，医院房间声环境敏感目标安装通风隔声窗、隔声门等，对污水处理站水泵进行基础减震处理，并对水泵间进行密封 | 厂界噪声达标 | 昼间＜55dB（A） 夜间＜45dB（A） | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类和4类标准 |
| 生态 | 站内进行绿化 |

建设项目拟采取的防治措施预期治理效果

|  | 污染源或污染工序 | 污 染 物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理站废气 | H2S、NH3 | 建一座地埋式污水处理站，加盖封闭，设导气管将臭气经过活性炭吸附除臭，排放口设置在医院楼顶南侧 | 达标排放 |
|  | 柴油发电机尾气 | 总烃、CO、SO2、NOx | 由于柴油发电机仅在停电时使用，所以柴油用量较少，废气经专用烟道引至屋顶排放 |  |
| 水 污 染 物 | 医疗废水 | CODcr、氨氮、粪大肠菌群 | 特殊医疗废水经预处理后（酸性废水单独足量收集后进行中和处理）与其他一般医疗废水一起进入院内地埋式一体化污水处理设备，污水处理设备采用“一级强化处理+消毒”工艺，最终排至临县污水处理厂处理 | 达标排放 |
|  | 生活污水 | CODcr、氨氮、BOD5 | 生活污水进入院内化粪池，经化粪池处理后排入市政管网，最终进入临县污水处理厂处理 |  |
|  | 纯水制备尾水 | CODcr、SS | 属于清净下水，直接排入市政污水管网 |  |
| 固 废 污 染 | 一般固废 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门统一收集处理 | 合理处置 |
|  | 危险废物 | 医疗废物 | 委托吕梁市医疗废物集中处置中心进行收集、转运、处置 |  |
|  |  | 污泥、栅渣 | 统一收集后交有处理该类危险废物资质的单位进行收集、转运、处置 |  |
|  |  | 废活性炭 | 交由生产厂家回收处置 |  |
| 噪 声 | 项目运营期间，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类和4a类区标准。 |
| 其 他 |  |
| 生态保护措施及预期效果 运营期加强医患人员的环保意识，不断完善各种生态保护措施，在项目区按规划要求植花种草，设置绿化带，为运营期提供一个文明、健康的自然环境。 此外，在项目周围选择栽种适合当地生长、滞尘、净化能力强的树种，以美化环境，净化空气。 |

结论与建议

一、结论： 1、项目概况 临县济民血液透析中心租用位于临县临泉镇凤凰路锦艺苑一号楼门面房2号用于项目建设，总投资为500万元。 本项目建筑面积2000m2，主要设置门诊部、检验室、各科诊室、治疗室、透析区、接诊区、水处理间、办公室、行政库房等。项目建成后拟设置病床位21张。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 本项目建设地点位于临县临泉镇凤凰路锦艺苑一号楼门面房2号，本次评价收集了2017年临县县城环境空气例行监测年均浓度数据，临县县城2017年环境空气年均浓度PM10、PM2.5均出现超标现象，故本项目所在区域环境空气质量一般。 （2）地表水环境质量现状 本项目所在地的地表水为湫水河，位于项目西侧170米处。根据临县地表水考核断面要求，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 （3）声环境质量现状 该区属城市建成区域，无工矿企业及突出的高噪声源机械设备，但由于项目南侧为凤凰路，车辆行驶频繁，且与本项目场址相邻。可见，项目所在区域交通噪声污染较为突出，当地声环境质量一般。 （4）生态环境现状 本项目所在地区属于城市建成区域，据现场踏勘了解，该区域绿化率较低，生态环境功能较弱。 3、污染物排放情况及环保措施 （1）废气 ①污水处理站的恶臭 本项目污水处理站采用地埋式并加盖封闭，产生的臭气经负压抽气有效收集后送入活性炭吸附装置，吸附除臭后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准。 ②备用发电机产生的尾气 备用发电机设置于单独密闭的配电房内，发电机使用时间极少，因此产生的污染物也较少，通过发电机排气系统引至屋顶排放，对项目区及周边环境空气影响较小，废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准排放。 （2）废水 ①医疗废水 本项目特殊医疗废水经预处理后与其他一般医疗废水经院内地埋式一体化污水处理设备进行处理，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，排入市政污水管网，最终进入临县污水处理厂处理。 ②生活污水 生活废水进入化粪池，经化粪池（大小为15m3）处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中预处理标准后，排入市政管网，最终进入临县污水处理厂处理。 ③纯水制备尾水 纯水制备尾水属于清净下水，直接排入市政污水管网。 （3）固体废物 本项目医疗废物和污水处理站污泥属于危险废物，其处理满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相应要求；生活垃圾处理可以满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应要求；采取相应措施后，本项目产生的固体废物对环境影响很小。 （4）噪声 本项目运营后噪声主要来源于、风机、各种泵类以及人群活动产生的社会生活噪声等。本工程对各噪声设备在采取了有效的防噪、隔声、减振等控制措施后，本项目昼间、夜间院界贡献值均可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类和4a类标准要求。 4、环境保护措施 项目废水环保措施主要为新建一座地埋式一体化污水处理站，处理工艺：“一级强化处理+消毒”；废气环保措施主要为污水处理站各处理设施池体和格栅井加盖，设导气管经活性炭吸附，高空排放；备用柴油发电机废气经专用烟道引至屋顶排放，对周围环境影响较小。一般固废由临县环卫部门统一收集处理；医疗废物暂存于医疗废物暂存间，委托吕梁市医疗废物集中处置中心进行处理；污泥消毒后，统一收集，暂存于医疗废物暂存间，委托有处理该类危险废物资质的单位进行收集、转运、处置；噪声主要为风机、各种泵类、社会生活噪声等，经选用低噪声设备、加装减震基础、加强对探访人员的管理等措施后能够达标排放。整体环保措施可行。 5、环境管理与监测计划 项目运营期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受环保主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。 根据院内污染物排放的实际情况及医院发展规划，环境监测为医院自行监测行为，监测方式由建设单位决定，可委托有资质的监测单位。 综上所述，本项目符合国家产业政策，项目选址不违背临县城市总体规划，满足区域环境功能区划要求，项目选址合理。外围基础设施配套完全，经济、社会、环境效益显著。在严格落实本报告表中提出的运营期各项污染控制对策和措施后，项目各项污染物排放可达标，对周边环境和居民生活影响较小，可使项目对外环境的影响、以及外环境对项目的影响达到相应环境标准。 因此，从环境保护角度分析，“临县济民血液透析中心建设项目”是可行的。 二、建议 1、该项目运营期应完整详细地做好医疗废物在收集运送中各项相关交接记录。 2、项目运营期应注意对自建污水处理站设备的定期检查，以保证其正常运转。 附件： 1、环评委托书 2、临县卫生和计划生育局文件，临政卫计发【2018】13号文 3、租赁合同 4、建设项目环评审批基础信息表 附图： 1、项目地理位置图 2、项目厂址与外环境关系图 3、项目平面布置图 4、项目厂址与柳林泉域相对位置图 5、城市总体规划图 另附： 1、技术审查意见 2、补充修改索引

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 立项批准文件 附件3 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置航拍图 附图2 项目地理位置图（反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌） 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声环境影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物环境影响专项评价 以上专项评价未包括可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.25

1.03

1.03

化粪池

1.28

医务人员生活用水

污水管网

3.83

临县污水处理厂

17.83

污水管网

21.56

8

纯水制备

20

透析用水

透析废水

清洗废水

7.2

4.8

1.44

0.96

3.84

纯水尾水

8

新鲜水

5.76

5.76

9.83

3.84

分类收集、预处理

特殊性质医疗废水

污水处理站

设备清洗

0.23

0.05

诊疗活动

0.28

图1    项目水平衡图  单位m3/d

装饰工程

设备安装工程

噪声、扬尘、建材弃渣、废弃包装材料

噪声、废弃包装材料

图4   项目施工期工艺流程图

出院

取药

检查处置

初步诊断

挂号

废气、医疗废水、医疗废物、生活污水、生活垃圾

检查处置

检查处置

治疗

图5   项目运营期工艺流程图

图6   透析工作原理示意图

纳滤

反渗透处理

纯水制备尾水

自来水

纯水

废反渗透膜、纯水制备尾水

图7   纯水制备工艺流程及产污环节示意图

内

容

类

型

二氧化氯钠

医院污水

消毒池

混凝沉淀

调节池

格栅井

污泥回流

污泥池

排入市政污水管网

污泥处理系统

图8  污水处理站工艺流程图

内

容

类

型