B-19010FF

建设项目环境影响报告表

（报批本）

| 项目名称： | 临县112.89MWp村级分布式光伏扶贫电站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 临县光能扶贫电站运营维护有限公司 |

| 编制单位： | 山西晋新科源环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制日期： | 2019年3月 |

编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 | 临县112.89MWp村级分布式光伏扶贫电站项目 |
| --- | --- |
| 环境影响评价文件类型 | 环境影响评价报告表（报批本） |
| 一、建设单位情况 |
| 建设单位（签章） | 临县光能扶贫电站运营维护有限公司 |
| 法定代表人或主要负责人（签字） |  |
| 主管人员及联系电话 | 高翔：15834386789 |
| 二、编制单位情况 |
| 主持编制单位名称（签章） | 山西晋新科源环保科技有限公司 |
| 社会信用代码 | 91140100MA0HK3F3XR |
| 法定代表人（签字） |  |
| 三、编制人员情况 |
| 编制主持人及联系电话 | 路呈祥 ：0351-8689886 |
| 1.编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书编号 | 签字 |
| 路呈祥 | HP00019098 |  |
| 2.主要编制人员 |
| 姓名 | 职业资格证书编号 | 主要编写内容 | 签字 |
| 路呈祥 | HP00019098 | 全文 |  |
| 参与编制单位和人员情况 |

地形地貌                                       光伏片区

施工道路                                          接入线路

箱变                                            集电线路

临县112.89MWp村级分布式光伏扶贫电站项目环境影响报告表技术函审意见修改说明

2019年3月5日，临县环保局在吕梁市主持召开了《临县112.89MWp村级分布式光伏扶贫电站项目环境影响报告表》技术审查会。根据技术评审专家意见，修改如下：

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 | 修改页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充生活设施工程组成内容，细化厂区平面布置。 | 对生产生活设施区域进行了细化布置，补充完了厂区光伏电站在22个乡镇的分布情况。 | P5-P8、P11 |
| 2 | 补充厂址区域地形地貌及生态现状的调查叙说，详细分析论证项目占地情况。 | 对厂址区域地形地貌及生态现状的调查进行了叙说，对项目占地情况进行了补充分析。 | P13、P16-17 |
| 3 | 详细分析施工期、运营期及期满后的环境影响，重点对施工期施工方式、时序进行分析，提出可靠合理的污染防治措施以及生态保护与恢复措施。 | 分析施工期、运营期及期满后的环境影响，对施工期施工方式、时序进行了分析，对污染防治措施以及生态保护与恢复措施进行了完善。 | P20、P22-23、P33-34 |
| 4 | 补充依托的现有检修道路现状，分析施工挖土方、弃渣土对环境影响，明确是否设置弃土场及位置。 | 依托的现有检修道路大部分为村庄农耕道路，明确不需要设置弃土场。 | P8、P26 |
| 5 | 核实环保投资，补充污染物排放清单，明确管理要求。 | 对环保设施进行了核实，补充了污染物排放情况，明确了要求。 | P24、P32、P35 |

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 临县112.89MWp村级分布式光伏扶贫电站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 临县光能扶贫电站运营维护有限公司 |
| 法人代表 | 陈顺 | 联系人 | 高翔 |
| 通讯地址 | 山西省吕梁市临县临泉镇中元街文博大楼3楼301室 |
| 联系电话 | 15834386789 | 传真 | / | 邮政编码 | 033299 |
| 建设地点 | 吕梁市临县境内 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别 及代码 | D4416太阳能发电 |
| 永久占地面积 （公顷） | 236.74 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 工程静态总投资 （万元） | 73679.43 | 其中： 环保投资（万元） | 539 | 环保投资占工程静态总投资比例 | 0.73（%） |
| 建设规模 （MW） | 112.89MWp | 预期投产 日期 | 2019年4月 |
| 1、项目由来及工作重点 随着石油和煤炭的大量开发，不可再生资源保有储量越来越少，终有枯竭的一天， 因而新能源的开发已经提到了战略高度。风能、太阳能和潮汐能等新能源将是未来一段时间大规模开发的能源种类。不管从技术、经济，还是规模上来看，太阳能都有一定的优势，随着太阳能电池组件国产化进程加快，光电板的价格将进一步降低，光伏的竞争力也大大加强。光伏电站的开发可以节约大量的燃料和水资源，还可以形成太阳能发电基地，改善山西省地区能源结构。 吕梁市属于国家级扶贫开发工作重点市，山西省人民政府《关于印发山西省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》提出：“十三五”脱贫攻坚年度任务中，吕梁市石楼县、方山县、中阳县、岚县、兴县、临县被列为全省首批率先脱贫摘帽的国定贫困县。为完成吕梁市2017年脱贫攻坚任务，结合光伏发电的新兴产业，吕梁市提出本项目建设，在临县贫困村开展光伏扶贫，既符合精准扶贫、精准脱贫战略，又符合国家清洁低碳能源发展战略，既有利于扩大光伏发电相关产业的大力发展，又有利于促进贫困人口增收。 临县地处山西省中部，日照资源较为丰富，年日照时间2792小时，太阳能多年平均太阳辐射量在5050MJ/m2·a以上，具备太阳能光伏发电的各种要求，非常适合建设光伏电站。临县光能扶贫电站运营维护有限公司在吕梁市临县22个乡镇范围内建设112.89MWp光伏项目，本项目已纳入《国家能源局国务院扶贫办关于下达“十三五”第一批光伏项目计划的通知》（国能发新能[2017]91号）和《山西省发展和改革委员会山西省扶贫开发办公室关于下达我省“十三五”第一批光伏扶贫项目计划的通知》（晋发改新能源发[2018]10号）的建设计划中，且项目已取得《临县发展和改革局关于临县白文镇等7村39MWp村级分布式光伏扶贫电站项目备案的通知》（临发改发备字[2018]28号）（其中包含白文镇34MW、郭家塔村5MW），《临县发展和改革局关于临县城庄镇西会、松峪等351村107.89MWp村级分布式光伏扶贫电站项目备案的通知》（临发改发备字[2018]29号），两个项目备案总共建设规范为146.89MWp，其中白文镇34MWp项目已经进行环境影响评价工作，因此本次项目项目规模为剩下的112.89MWp。对于项目落地开展情况，吕梁市国土资源局、林业局，以及临县环保局对该项目出具回复意见，同意该项目落地临县建设并开展前期工作。 本项目设计装机容量112.89MWp，主要任务是发电。工程总占地面积约236.74hm2，采用270Wp多晶硅太阳能电池组件和345Wp单晶硅太阳能电池组件。项目建成后，通过地方电力10kV线路电力系统。 本项目建设内容包括太阳能光伏阵列、逆变系统、升压变压系统等的建设，项目生产运行期为25年，接入系统线路由地方电力系统进行建设，不在本次评价范围内。 2、任务由来 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，临县光能扶贫电站运营维护有限公司光伏项目已取得《临县发展和改革局关于临县白文镇等7村39MWp村级分布式光伏扶贫电站项目备案的通知》（临发改发备字[2018]28号）（其中包含白文镇34MW、郭家塔村5MW），《临县发展和改革局关于临县城庄镇西会、松峪等351村107.89MWp村级分布式光伏扶贫电站项目备案的通知》（临发改发备字[2018]29号），两个项目备案总共建设规范为146.89MWp，其中白文镇34MWp项目已经进行环境影响评价工作，本次项目规模为剩下的112.89MWp，根据建设项目环境管理的有关规定需进行环境影响评价，依据建设项环境管理分类名录环境影响评价文件等级为环境影响报告表，临县光能扶贫电站运营维护有限公司于2019年2月委托山西晋新科源环保科技有限公司（以下简称评价单位）承担该项目的环境影响评价工作（见附件）。 接受委托后，评价单位立即组织环评人员赴现场进行实地踏勘，收集了有关资料，对本项目所在区域的自然环境、社会经济环境、环境质量现状进行了全面调查，根据工程特点和环境特征，进行了环境影响因素识别和评价因子的筛选，确定了本项目排放的污染物，对污染物产生的环境影响进行了分析，并提出了具体的防治措施。依据国家环境保护法律法规、标准及技术规范，编制完成了《临县112.89MWp村级分布式光伏扶贫电站项目环境影响报告表》（报审本）。2019年3月5日，临县环保局在吕梁市主持召开了《临县112.89MWp村级分布式光伏扶贫电站项目环境影响报告表》技术审查会。根据技术评审专家意见修改完善后编制完成《临县112.89MWp村级分布式光伏扶贫电站项目环境影响报告表》（报批本）。 3、太阳能资源 通过计算，站址平均水平总辐射为1387kWh/m2，即使在辐射量最低的年份，总辐射量也大于1050kWh/m2。根据《太阳能资源评估方法》（QX-T-89-2008），该区域属于“资源丰富带”，较适合光伏电站的建设，我国太阳能区域分布见表1-1。 表1-1 我国太阳能区域分布表 太阳总辐射年总量 资源丰富程度 ≥1750kW•h/(m2•a) 资源最丰富 6300MJ/(m2•a) 1400~1750kW•h/(m2•a) 资源很丰富 5040~6300MJ/(m2•a) 1050~1400kW•h/(m2•a) 资源丰富 3780~5040MJ/(m2•a) <1050kW•h/(m2•a) 资源一般 4、项目概况 4.1项目名称、建设性质、地点 项目名称：临县112.89MWp村级分布式光伏扶贫电站项目 建设单位：临县光能扶贫电站运营维护有限公司 工程规模：总容量为112.89WMp 建设性质：新建 地理位置与交通：项目区位于吕梁市临县22个乡镇范围内，交通十分便利。 项目组成：本项目属于新建工程，项目组成主要包括光伏阵列场地、进场以及检修道路、输电线路、逆变系统、箱变系统等。 4.2工艺简述 电场设计建设119个光伏联村电站，光伏组件产生的电能经逆变后接入箱式变压器，升压至10kV，再经10kV集电线路并联后，以10kV线路接入地方电力系统。 5、工程内容 5.1建设规模 本期光伏发电工程容量为112.89MWp，电场服务年限25年，平均年发电量为131024.59MW•h。 5.2建设内容 本工程属于新建工程，项目组成包括发电工程、道路工程、集电线路。工程主要建设内容见表1-2。 表1-2 项目建设内容组成表 项目 内容 项目 主体 工程 太阳能光伏阵列 总装机容量112.89MWp，安装168146块270Wp多晶硅太阳能组件组件和182664块345Wp单晶硅太阳能组件组件，太阳电池方阵采用固定倾角(33°)方式安装。 逆变系统 1759台组串式逆变器，370套交流汇流箱。光伏组件所发电能经过9进1出接入70kW组串式逆变器，后经过4进1出接入交流汇变箱。 升压变压系统 并网逆变器输出交流电接入30座400kVA箱式升压变压器和39座1250kVA箱式升压变压器以及161台柱上变压器，将电压升至10KV后接入地方电力系统。 电缆敷设 太阳能组件方阵以及接入升压变压器电缆采用直埋方式。 场区道路 进场道路设计道路路基宽5.0m，路面宽4.0m，采用碎石道路，进场道路约45km。光伏列阵场区内检修道路长约15km，道路采用碎石路，路面宽3m，路基3.5m。 监控系统 光伏电站采用微机监控系统对光伏方阵阵列、逆变器、升压变压器及站内继电保护装置、自动化装置等进行集中监控和管理。电站设置安防系统作为视频监视手段，与计算机监控系统共同完成对电站的监控。 续表1-2 项目建设内容组成表 项目 内容 项目 公用 工程 供水 生产生活及施工用水可以从项目场址附近的村镇通过罐车或者水箱运输，生活给水系统由生活水箱和一套全自动稳压供水设备组成 供电 生产生活及施工用电拟由配电区域附近10KV线路线路接入，站用工作变压器选用250kVA的干式变压器。站用备用电源采用本工程的施工电源，变压器容量为250kVA，为油浸变压器，由当地10kV电源引接；正常时，站用电负荷由工作变压器供电，当工作站用变压器故障或检修时，自动或手动投入开关，转由备用站用变压器供电。 供暖、制冷 厂内办公区采暖季供暖采用电暖，夏季制冷采用分体式空调制冷 环保 工程 逆变器、汇流箱、箱变 选低噪声设备、定期维护设备 生态 种植株高低于太阳能电池板高度的植株进行生态恢复 5.3总图布置 （1）光伏电场 项目区位于吕梁市临县22个乡镇范围内，电场设计建设119个光伏联村电站，占地总面积为236.74hm2，光伏组件产生的电能经逆变后接入箱式变压器，升压至10kV，再经10kV集电线路并联后，以10kV线路接入地方电力系统。22个乡镇建设的119个光伏联村电站分布情况见表1-3。 表1-3 光伏联村电站分布情况表 乡镇 序号 电站场址 电站规模（KW） 白文镇 1 赤普浪 1200 2 张家湾 5950 玉坪 3 李家坡底 300 4 玉坪 2100 5 杨家圪堎 300 6 孟家焉 300 7 枣林 300 8 圪针湾 300 9 柳黄沟 300 10 郝刘家沟 300 11 成家梁 200 12 李家峁 300 13 辛家塔 400 大禹 14 冯家山 200 15 前刘家庄 600 16 柳树焉 200 17 西沟 600 18 杜家岭 300 续表1-3 光伏联村电站分布情况表 乡镇 序号 电站场址 电站规模（KW） 大禹 19 神峪塔 300 20 侯家沟 500 21 贺家圪台 100 22 吕家岭 1200 23 佛堂峪 5500 三交 24 东坡 300 25 李家圪垛 200 26 李家塔 200 27 寺梁上 500 28 中庄 300 29 段家庄 200 30 双塔 300 31 任家坪 5200 林家坪 32 高家山 300 33 乔麦斜 300 34 杏洼 300 35 光明 300 36 桥头 2580 清凉寺 37 月家沟 250 38 木家坪 200 39 天洼 200 40 大石吉 300 车赶 41 凤翅甲 100 42 坪焉 200 43 张家山 100 44 马家圪垛 200 木瓜坪 45 大和 300 46 木瓜坪 400 47 庄则上 100 48 苗家庄 600 49 显岩上 200 50 前长乐 400 51 木坎塔 300 石白头 52 赵焉 500 53 阳思局 200 54 曹峪坪 1200 55 柳家山 100 56 马鞍梁 100 丛罗峪 57 天洪 300 续表1-3 光伏联村电站分布情况表 乡镇 序号 电站场址 电站规模（KW） 丛罗峪 58 郭家塔 5000 八堡乡 59 枣树焉 600 60 马鞍梁 600 61 郝林甲 300 克虎镇 62 蔡家洼 1500 63 苗家洼 300 64 后山 900 曲峪镇 65 李家庄 1800 66 后曲峪 600 67 柏岭上 300 68 白道峪 300 69 小甲头 500 70 开阳 700 雷家碛乡 71 雷家碛 300 72 张阳会1 300 73 张阳会2 1200 74 张阳沟（甘沟） 2100 安家庄乡 75 前南沟 2100 碛口镇 76 下塔上 5500 77 冯家会 300 78 黑水沟 300 79 索达干 1500 80 上咀头 300 81 白家山 300 82 寨上 150 安业乡 83 安业 750 84 白家庄 300 85 赵家岔 120 86 后青塘 450 87 东岭上 200 88 赵家圪台 300 89 青塘沟 250 90 郭家焉 500 91 刘家圪台 600 湍水头镇 92 郑家塔 300 临泉镇 93 前月镜 2700 94 泥沟1 1700 95 泥沟2 2700 96 前白家沟 1100 续表1-3 光伏联村电站分布情况表 乡镇 序号 电站场址 电站规模（KW） 临泉镇 97 郭家岔 600 98 薛家焉 300 99 后李家沟 900 100 后甘泉 2400 101 陈家庄 2100 刘家会镇 102 碾子沟 600 103 白家坂 600 104 马山局 200 105 高家山 1200 城庄镇 106 曹家岭 300 107 城庄 5940 108 程家塔 300 109 石盘头 2100 110 太平 5700 111 武家坪 600 112 郝家湾（沙坡底） 600 113 西会 1800 114 杨家沟 2100 115 阳宇会 300 116 务周会 200 117 曹家岭2 1500 兔坂镇 118 兔坂 3000 119 兔坂 850 （2）道路工程 进场道路设计道路路基宽5.0m，路面宽4.0m，采用碎石道路，改造现有农耕道路（原有道路大部分为宽2m碎石道路），长度约45km。光伏列阵场区内检修道路长约15km，道路采用碎石路，路面宽3m，路基3.5m，道路一侧设400×400mm浆砌片石排水沟，场内道路利用既有道路路径，仅对其进行扩建。主干线连接各方阵箱变，太阳能板间设简易人行道。各场内道路在后期应能满足人员巡视及维护的需求。 （3）集电线路 本期工程集电线路采用电缆直埋线路型式，场内集电线路电缆采用地下敷设方式，电缆敷设深度为地下1.2m，采用挖沟埋设的方式进行电缆的敷设施工。集电线路布置见附图3。 5.4工程概述 （1）光伏电站 电场设计建设119个光伏联村电站，光伏组件产生的电能经逆变后接入箱式变压器，升压至10kV，再经10kV集电线路并联后，以10kV线路接入地方电力系统，采用168146块270Wp多晶硅太阳能组件组件和182664块345Wp单晶硅太阳能组件组件，太阳电池方阵采用固定倾角(33°)方式安装，总装机容量112.89MWp。 （2）组串排布方式 为了接线简单，降低施工复杂程度，通过对占地面积、组件支架耗材量及线缆长度几个方面的综合比较，确定串接方式4*5和4*10两种排布方案。 （3）光伏组串间距 为了避免前后组串之间遮阴，可研依据地形坡度和helisos3D分析得出，光伏组件阵列间距2m-6m，实施时依据地形条件设定。 （4）支架设计 本项目光伏组件采用270Wp多晶硅太阳能组件组件和345Wp单晶硅太阳能组件，组串每串由20或40块多晶硅电池组件组成，组件支架，纵向柱距4.5米，每串长9.86或19.74米，宽4.1米。 光伏组件支架结合电池组件排列方式布置，支架采用纵向檩条，横向支架布置方案，支架由立柱、横、纵梁及斜撑组成，支架形式为三角形。多晶硅组件支架沿结构单元长度方向上设置横向支架的间距约为4.50m，一个结构单元内有5道纵向檩条； 为了确保支架在长度方向上的结构稳定性，在结构单元的立柱沿长度方向上设置两道斜拉杆，设置在单元的端部，拉杆采用圆钢。 在支架和横梁之间，按照光伏组件的安装宽度布置檩条，用于直接承受电池组件的重量，檩条固定于支架横梁上。组件每条长边上有两个点与檩条连接，一块光伏组件共有四个点与檩条固定。电池组件与檩条的连接采用螺栓连接，双面加垫圈。 支架立柱、横梁（薄壁卷边槽钢）构成，各钢柱、槽钢之间通过螺栓连接或焊接形成稳定的结构体系。在各种荷载组合下，支架应满足规范对强度、刚度、稳定等各项指标要求。设计时采用25年一遇荷载数值作为设计依据，确保支架系统安全、稳定。 （5）光伏组件选型 硅薄膜和聚光光伏组件应用范围较小，部分技术成熟度不高，国内目前大规模应用较少。尤其聚光光伏组件，无山地工程实例。而晶硅光伏组件应用较广、成熟度较高，采用的光伏支架形式较为灵活，国内外大规模电站大多数采用晶硅光伏组件。所以本工程拟选用晶硅光伏组件。 依据国能新能【2015】194号《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》和《光伏制造行业规范条件》(2015年本)的要求，多晶硅光伏组件转换效率达16.5%，考虑到后期市场价格调整因素，所以本项目270Wp多晶硅太阳能组件组件和345Wp单晶硅太阳能组件。 （6）光伏组件清洗 本项目电场光伏板的清洗方式为机械吹扫和清水冲洗两种方式。冬季每次沙尘天气之后采用移动式空气压缩机吹扫电池组件表面，夏季采用清水冲洗。本项目350810块太阳能组件组件，每块组件面积为1950×992mm2，组件清洗用水量取3L/m²，每季度清洗一次，单次冲洗总用水量约为2035.82m3，年用水量为6107.46m3。 5.5发电量估算 根据初设可知，本期光伏发电工程容量为112.89MWp，电场服务年限25年，平均年发电量为131024.59MW•h，年平均等效利用小时数为1278.13h。 5.6主要生产设备 本项目主要生产设备具体见表1-4。 表1-4 主要设备一览表 序号 项目 单位 规格 1 光伏组件 1.1 型号 多晶硅/单晶硅 270Wp/345Wp 1.2 台数 块 350810 1.3 开路电压 V 38.10/46.70 1.4 工作电压 V 29.95/38.40 1.5 25年功率衰降 % ＜20 1.6 组件光电转化率 % 6.5 1.7 重量 Kg/块 19.0 1.8 规格 mm 1950×992×40 1.9 工作温度 ℃ -40~+85 1.10 功率衰减 10年功率衰减不超过10%，25年功率衰减不超过20%。 2 逆变器 1759台组串式逆变器 3 汇流箱 370套交流汇流箱 4 变压器 30座400kVA箱式升压变压器和39座1250kVA箱式升压变压器以及161台柱上变压器 5.7工作制度和劳动定员 本工程电场日常监控和管理采取巡视管理，不设常驻人员。 6、施工设计 （1）施工平面布置 工程建设过程中每个电站设施工临建区。临建区布设有综合加工厂、仓库、办公生活区等，临建区占地面积300m2，占地类型为旱地，各临时占地场地表见表1-5。平面布置详见附图。 表1-5 施工临时建筑占地表 名称 占地面积（m2） 备注 办公生活区 60 包含施工单位办公区 综合加工厂 70 钢结构加工 综合仓库 70 电池组件、组件支架、机电设备、钢筋等堆放 机械停放场 100 机械修配及机械停放场地 小计 300 （2）施工定员 项目施工工期为4个月，施工人员平均500人，高峰期1000人。 （3）施工用水 本工程光伏电站施工用水由建筑施工用水，施工机械用水，生活用水等组成。本工程高峰期施工用水量为3000m3/d。施工用水从附近村庄内接引，场区内设临时储水设施。 （4）施工用电 施工用电电源就近10kV线路引接，拟设一个施工电源，设在综合办公楼旁边，供混凝土搅拌站、钢筋制作场、生活、生产房屋建筑等辅助工程用电。光伏电站建筑工程施工电源利用就近电源，设置一台降压变压器把引入电压降到400V电压等级，通过动力控制箱、照明箱和施工电缆送到施工现场的用电设备上。 （5）主要建筑材料来源 本工程所需的主要材料为石料、水泥、支架、槽钢等钢材，来源充足，均可就近采购，然后通过临县交通公路网经乡村道路运至场区。支架和槽钢等钢材直接从厂家发运，混凝土主要外购商混，少量补充由搅拌装置拌制，槽车运送。 （6）施工道路 进场道路设计道路路基宽5.0m，路面宽4.0m，采用碎石道路，改造现有农耕道路，长度约45km。光伏列阵场区内检修道路长约15km，道路采用碎石路，路面宽3m，路基3.5m，道路一侧设400×400mm浆砌片石排水沟，场内道路利用既有道路路径，仅对其进行扩建。 7、公用工程 （1）供水 本项目用水主要为光伏组件清洗用水。 依据《山西省用水定额》（DB14/T 1049.3—2015）（城镇生活用水定额），工作人员办公生活用水定额按照30L/（人·天）计算，道路洒水按照0.7L/（㎡·次）计算。 光伏组件清洗用水：本项目350810块太阳能组件组件，每块组件面积为1950×992mm2，组件清洗用水量取3L/m²，每季度清洗一次，单次冲洗总用水量约为2035.82m3，年用水量为6107.46m3。 （2）排水 光伏组件的清洗废水，组件清洗时不加洗涤剂，废水水质成分简单，主要为SS，清洗废水产生量为6107.46m3/a，清洗后的废水直接排入电场内用于植被浇洒。 8、主要经济技术指标 本项目主要技术指标见表1-6。 表1-6 主要经济技术指标 项目 单位 数量 项目总投资 万元 73679.43 单位千瓦投资 元/kW 6501.43 年发电量 MW•h 131024.59 发电周期 年 25 年工作天数 天 365 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目环评阶段项目已经开工建设，主要为集电线路开挖以及光伏片区的安装工程，产污环节为施工扬尘和安装噪声，施工过程中施工单位采取了洒水降尘措施，且项目处于山区，因此对周边环境的污染较。不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 临县位于黄河中游晋西黄土高原吕梁山西侧，隶属于山西省吕梁市，东屏吕梁山连接方山，西临黄河与陕西佳县、吴堡县隔河相望，北靠兴县，南接离石、柳林。国土总面积2979平方公里。临县112.89MWp村级分布式光伏扶贫电站项目分部于吕梁市临县22个乡镇，项目选址场址地形平坦开阔，局部地段略有起伏，总体北高南低。 2、地形地貌 临县地势东南高，西北低，东部山地以临县山主峰荷叶坪为最高，海拔2783米，山上森林茂密，植被良好。西南部为烧炭山，山上牧草繁茂，宜于放牧。西与西北部为黄土丘陵区，水土流失严重。中部沿岚漪河两岸形成带状平川区。全县山地为1140平方公里，丘陵为799平方公里，平原为45平方公里。临县境内梁峁林立、沟壑纵横、地形破碎，海拔在673.6～ 1924m之间，相对高差1250.4m 。地表水系也随地形形态发育，河流、沟谷以主河道 为轴向两岸切割地层，形成河谷两岸的黄土、基岩侵蚀中等山地地形以及河谷堆积地形。 建设地点位于吕梁市临县22个乡镇，交通极为便利。场址范围地理位置坐标介于东经111°05'30"～111°06'42"、北纬38°10'16"～38°12'01"之间，场地海拔在1195m～1340m之间。场址地形平坦开阔，局部地段略有起伏，总体北高南低，坡度约为5～20º。场址周边冲沟发育，纵横切割，沟谷横截面上游呈“V”字形，下游呈“U”形，沟谷两侧坡度为40~60°之间，局部地段可达80°以上，地形总体呈中高，北高南低。 3、地质构造 临县，位于黄河中游晋西黄土高原吕梁山西侧，隶属于山西省吕梁市，东屏吕梁山连接方山，西临黄河与陕西佳县、吴堡县隔河相望，北靠兴县，南接离石、柳林。 根据调查及其钻探在场区内及其附近出露的地层由老到新依次为： （1）二叠系(P) 上统石千峰组(P2sh) 上部：紫红色细砂岩。中部：紫红色细砂岩泥页岩、粉砂岩互层。下部：紫红色石英砂岩、粉砂页岩、泥岩，中含石膏。 （2）第三系上新统（N2b） 主要出露于深切沟谷中，底部为灰白及灰黑色砾岩，砾石以石灰岩、片麻岩及石英砂岩为主，分选及磨圆度较好，胶结程度差，上部为紫红及棕红色粘性土，常夹有薄层半胶结砾岩及松散的砾石层，粘土质较纯，粘性大，常含零星钙质结核或钙质结核层，富含铁锰质。 （3）第四系（Q） ①中更新统离石黄土（Q2eol） 主要出露于深切沟谷中，下部为浅棕红色黄土状粉质粘土，含钙质结核，夹数层棕红色条带状古土壤层。上部为淡红棕黄色黄土状粉土，夹多层淡红色古土壤层，与下伏地层呈不整合接触。 ②上更新统马兰黄土（Q3eol） 广泛分布于场地内，是组成黄土丘陵顶部主要地层，岩性为浅黄色黄土状粉土，质纯，结构疏松，具大孔隙，垂直节理发育，常含钙质结核，厚度变化较大，一般10～30m，厚者可达70m。 ③全新统（Q4dl、Q42ml） 坡积相地层主要分布于沟谷两侧的滑坡、崩塌体上，其岩性主要与原地层一致。人工堆积层主要分布于受人类活动影响的沟谷地表，岩性主要以粉土为主。该类地层厚度变化较大，厚2～5m。 4、气候气象 临县属暖温带大陆性气候。在季风的影响下四季分明，春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季温凉湿润，冬季少雪寒冷，根据30个气候特征，全县年平均气温8.8℃，年积温3212℃，降雨量为518.3mm，7、8、9三月雨量集中，占全县降雨量的62.5%；蒸发量多年平均2149.8mm，平均太阳辐射140.8kcal/cm2，平均日照时数7.7h，年均2771.5h。由于地形复杂，气候的地域差异明显，无霜期由东北向西南递增，一般在144-172天，南北相差28天，气温近5.0℃。年均无霜期160天，全县绝大部分地区为一年一熟，三交以南乡镇也有一年两熟的条件。最多风向为SSE、S。 5、地表水 临县境内河流属黄河水系，全县主要河流有湫水河、月镜河、青凉寺河、曲峪河、兔坂河、八堡河等6条。全县河流具有明显的夏雨型和山地型河流特征。清水流量小，洪水流量大，水量不稳定，变化频率高;河道较短，坡陡弯急，冲刷严重，泥沙含量高，洪水利用率很低。境内水资源主要依靠大气降水量。 本区主要河流：湫水河。湫水河发源于兴县白龙山下湫水寺，流经临县湫河川至碛口镇汇入黄河。河全长122公里，流域面积1989平方公里，河床比降为6.5%，多年平均径流量1.05亿立方米，年平均输沙量2400万吨，平水期流量1.1亿立方米/秒，1967年实测，最大洪峰流量3670立方米/秒。主要支沟有郝家沟、油坊沟、代坡沟、太平沟、城庄沟、榆林沟、安业沟、大峪沟、车赶沟、招贤沟等，长度在10公里以上的一级支沟共有26条，区域地表水系图见附图。 6、地下水 本项目评价范围内没有乡镇集中式饮用水源保护区分布，本项目不直接从水源地及近距离取水，与水源地之间不发生水力联系；不会对临县水源地水质造成影响，工程建设不会水源地造成影响。 7、土壤 临县土质有五个亚类，即淋溶灰褐土、山地灰褐土、粗骨性灰褐土、灰褐土 性土、灰褐土。土壤容重平均1.21克/cm ，土壤有机质含量0.19---0.75%，全氮含量0.019%---0.056%，全磷含量 0.115---0.147% ，土壤PH值8.3---8.6，属碱性土壤。经实地考察，项目区土壤类型主要为山地灰褐土。 8、植被、动物资源 临县境内植被类型有森林、草甸、灌草等，林地面积占40%，主要乔木树种有松、桦、柳、杨、槐、榆，经济林树种有苹果、梨、杏、枣、核桃，灌木有酷柳、柠条、丁香、腊梅，草丛植被的优势种有白羊草、蒿类等。 临县境内的珍稀动物2种：褐马鸡、金钱豹；国家三级保护动物4种：鸢、雕、鹃、黑卷尾；此外还有狼、狐、黄鼬、灵猫、獾、野兔、狍羊、野猪、野鹿等野生动物。 9、地震 本项目位于临县境内，根据1:400万《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版），场地地震动峰值加速度为0.05g，相对应的基本烈度为VI度，设计地震分组为第三组。

# 三、区域环境质量现状

1、环境空气质量现状 根据现场勘查，光伏片区安装区域附近无较大工业企业等大气污染源，环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 根据现场勘查，项目区域周边无集中排污企业等分布，地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 经现场踏勘，光伏区域位于农村地区，评价区域内噪声主要为村民社会活动噪声，拟建项目周围200m范围内无村庄分布，实地勘查，项目建设地声环境质量较好。 根据山西晋新科源环保科技有限公司于2018年12月12日对白文镇34MW光伏项目噪声现状本底进行了环境噪声监测。 （1）噪声监测方法：采用《声环境质量标准》中噪声测量方法（GB3096-2008），测量仪器用多功能声级计AWA6228+。 （2）评价标准：项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 （3）噪声现状监测结果 在110kV升压站四周共布设4个监测点，监测结果见表3-1。 表3-1 环境噪声现状监测结果 单位：dB（A） 点位 时间 Leq 标准 超标值情况 拟建站址北侧 昼 43.7 55 未超标 夜 40.3 45 未超标 拟建站址东侧 昼 43.1 55 未超标 夜 38.4 45 未超标 拟建站址南侧 昼 44.3 55 未超标 夜 41.9 45 未超标 拟建站址西侧 昼 45.3 55 未超标 夜 40.6 45 未超标 从表3-1监测结果可以看出，项目区域昼间噪声监测值在43.1~45.3dB（A）之间，夜间噪声监测值在38.4~41.9dB（A）之间，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类标准要求。由此可见，本项目所在区域声环境质量良好。 4、生态环境现状 临县境内植被类型有森林、草甸、灌草等，林地面积占40%，其中用材林和防护林42.89万亩，经济林1.26万亩，灌木29.41万亩，未成林造林地6.43万亩，主要乔木树种有松、桦、柳、杨、槐、榆，经济林树种有苹果、梨、杏、枣、核桃，灌木有酷柳、柠条、丁香、腊梅，草丛植被的优势种有白羊草、蒿类等。 根据现场实地调查，占地总面积为236.74hm2，本项目主要在山区，具有以乔灌木混杂的特点，生态系统运行良好，部分项目根据农光互补政策以及牧光互补政策布设在荒地以及养殖场房屋顶层，项目建设过程中主要是土方开挖产生的扬尘对环境的影响以及设备安装期间噪声对周边环境的影响，随着施工期结束后，这些影响随即消失，因此施工期对环境的生态环境影响较小。 （1）评价区域内自然生态环境 本次将项目占地边界外扩300米作为调查范围。 ①调查范围内人类开发活动较少，主要分布有灌草地、旱地等。 ②项目光伏组件主要沿向阳坡地布设，占地边界有黄土冲沟，冲沟内仅局部有灌草覆盖，其他多为荒地、旱地。 （2）土地利用 土地利用与土地覆盖变化直接或间接地影响着资源与环境的变化，可能影响区域生态环境质量和社会经济的发展，威胁区域生态安全。此次生态现状评价的相关图件按工程区统计为主。 （3）评价区土壤侵蚀 根据山西省土壤侵蚀分区图，项目区属黄土丘陵区，土壤侵蚀主要以水力侵蚀和风力侵蚀为主，侵蚀强度为微度侵蚀。根据全国水土保持工作分布图结合《土壤侵蚀分类分级标准》确定容许土壤流失量值为1000t/km2·a。 根据项目占地区域生态环境、土地现状等情况综合分析项目占地选址合理，且符合农光互补政策以及牧光互补政策要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目所在区域无《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的敏感区。主要环境敏感因素为项目周围的村庄和区域植被。各环境要素的具体保护对象见表3-2。 表3-2 本项目主要环境保护目标 环境要素 保护目标 相对位置 保护要求 生态环境 区域植被 // 临时占地进行生态恢复，减少和防治水土流失

# 四、评价适用标准

1、环境质量标准 （1）环境空气：环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/Nm3 污染物 NO2 SO2 TSP PM10 年平均 40 60 200 70 24小时平均 80 150 300 150 1小时平均 200 500 / / （2）声环境：项目地处农村区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 等效声级Leq：dB（A） 声环境功能区类别 昼间 夜间 1类 55 45 2、污染物排放标准 （1）废气排放标准 备用柴油发电机废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段))（GB 20891-2014）中表2标准限值要求。 （2）施工噪声排放标准 本项目建设施工厂界噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值详见表4-4。 表4-4 建筑施工场界噪声排放标准表 单位： dB（A） 执行标准 标准值dB(A) 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 （3）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单要求[环境保护部公告（2013年第36号）]，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求[环境保护部公告（2013年第36号）]。 3、总量控制 本项目光伏场区运营期间不产生和排放大气污染物，生产废水为光伏板的清洗废水，主要成分为SS，清洗废水直接用于场区内植被浇洒，固废能得到合理处置。所以本项目不涉及到污染物排放总量问题。 因此，本项目无需申请总量控制指标。

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述 1、建设期 本项目主要施工包括：道路修建、电场建构筑物基础开挖、混凝土浇筑、设备安装、电缆敷设等。本项目工艺流程及产污环节见图5-1。 图5-1 光伏电站施工流程及环境影响环节示意图 （1）总体施工时序要求 1）土建施工本着先地下、后地上的顺序，依次支架、箱变基础工程。由于本项目涉及点位较多，因此施工过程比较集中，每个施工点位的施工时序均为先地下、后地上的顺序，依次支架、箱变基础工程的时序合理进行安排。 2）围栏采用钢丝网围栏，围栏高度1.8m，立柱中心距3m，直埋式立柱高度2.2m，围栏周边每个30米悬挂安全警示牌，并且定期安排人员巡视。 3）拟建光伏组件布置区场地，考虑到光伏组串基础的特殊型，工程中采用单桩预制混凝土管桩基础、条形桩以及液压桩等，桩基根据不同特征设置深度可有效减低基础沉降的风险；光伏场区应有效组织排水，避免场区内出现积水。 4）根据地质条件和光伏电站周围环境，综合考虑箱变采用钢筋混凝土板式基础，基础埋深-2.0m。该基础耐久性好，便于预留电气埋件及接地。 5）电缆埋深1.2m，缆沟开挖宽度0.7m，作业带宽度2.5m，然后用预制钢筋混凝土槽盒加以保护。 （2）土石方工程 本项目土石方主要来自于土建工程，主要包括电场设施基础、电缆沟开挖、道路修筑。场区施工过程中土石方开挖以及回填可以达到平衡，无土方外排，不需要设置弃土场。 （3）组件和支架安装 光伏组件和支架由厂家制作提供，支架基础安装完成经验收合格后，进行光伏组件的安装。组件电缆连接采取串接方式，插接要紧固，引出线应预留一定的余量。 （4）箱变/逆变安装 箱变和逆变器通过汽车运抵就位，采用160T汽车吊吊装就位。吊装就位后要即时调整加固，将设备基础槽钢与预埋件焊接。 主要施工机械见表5-2。 表5-2 主要施工机械 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 1 汽车式起重机 30t 台 40 2 蛙式打夯机 HW-01 台 28 3 小型自卸汽车 辆 36 4 提升机 台 32 5 内燃压路机 15t 辆 28 6 钢筋调直机 φ10 内 台 39 7 钢筋切断机 φ40 内 台 37 8 钢筋弯曲机 φ40 内 台 35 9 钢筋电渣焊机 DH32 台 40 10 钢筋对焊机 UN100 台 50 11 电焊机 交直流 台 53 12 反铲挖掘机 0.6m3 台 26 13 插入式振捣器 CZ-25/35 只 37 14 柴油发电机组 50kW 台 20 2、运营期 白天有日照时，通过光伏阵列将光能转化为电能，经逆变器将直流电转换为交流电，经过逆变进入1台交流汇流箱，之后连接1座10kV箱式变压器，组成阵列-箱变单元接线，该单元接线将阵列逆变组件输出的电压升至10kV送往地方电力系统。 项目运营期工艺流程及排污节点见图5-2。 主要污染工序： （1）施工期环境影响因素 1）大气环境影响因素 大气污染主要是施工期道路修筑、基础开挖、物料运输产生的短期扬尘和运输车辆、柴油发电机燃油产生的废气。 2）水环境影响因素 施工场地的施工废水，施工营地的生活污水。 3）固体废物环境影响因素 施工期产生的施工渣土等，施工人员的生活垃圾。 4）声环境影响因素 施工期的噪声源主要为各类施工机械产生的噪声。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、搅拌机、电焊机等。这些噪声源的噪声级分别在79dB（A）～95dB（A）之间。 5）生态影响 土石方开挖过程对地表植被造成破坏，引起土壤侵蚀及水土流失。 （2）运营期环境影响因素 1）大气环境影响因素 本工程运营期职工办公生活采暖使用电暖气和空调，无废气排放。 2）水环境影响因素 本项目废水主要为值班人员生活污水和光伏组件冲洗废水，生活污水主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮等，冲洗废水主要污染物为SS。 （3）固体废物环境影响因素 1）电场运行过程产生的故障光伏组件； 2）电气设备维修产生的废电气元件； 3）检修和发生事故时产生的废旧变压器油； （4）声环境影响因素 本项目噪声源主要为10kV箱变噪声

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 基础施工、塔基施工、车辆等 | TSP、CO、NOx | 施工期间在土建、临时堆场、塔基施工、建筑材料的运输等过程中产生的扬尘会对周围环境造成一定的影响。 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工工地 | 施工废水 | / | 经收集沉淀后，用于施工场地、道路泼洒抑尘。 |
|  |  | 施工营地 | 生活污水 | / |  |
|  | 营运期 | 组件清洗废水 | SS | / | 用于场地洒水不外排 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工工地 | 建筑材料边角料等 | / | 可回收利用的由废物收购站统一收购处理，不可利用部分运至环卫部门指定地点倾倒。 |
|  |  |  | 弃土石方 | / | 土石方开挖过程中移挖作填，可做到土石方平衡 |
|  |  | 施工营地 | 生活垃圾 | / | 由环卫部门统一收集处理 |
|  |  | 光伏组件 | 废旧光伏组件 | 50块/a | 返厂回收 |
|  |  |  | 废旧电器元件 | 40件/a | 返厂回收 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 | 噪声 | 95~105dB(A) | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |
|  | 营运期 | 箱变 | 噪声 | 69dB(A) | 64dB(A) |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本工程施工过程将进行土石方的挖填，如检修道路、设备基础、铁塔基础施工以及集电线路敷设施工等，一方面要挖除现有地表植被（光伏阵列区除外），进行基础挖掘和砼浇筑；另一方面，施工机械和人员的活动也会对地表植被造成破坏，引起土壤侵蚀及水土流失。 光伏电场土地类型主要为荒地。电场建成后光伏组件全部架空，不直接占用土地，不改变土地利用类型，部分土建基础占地会使原有草本植物群落消失殆尽。场区建成后，将撒播草籽，栽植黄刺玫等灌丛进行绿化，以弥补植被的损失。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 施工期环境空气影响主要表现为施工扬尘污染和施工机械燃油废气。施工扬尘来自土石方开挖、物料堆场起尘以及物料运输的道路扬尘。扬尘量的大小与诸多因素有关。类比北京市环境保护科学研究院曾对7个建筑工程施工场地的扬尘测定情况可知，风速为2.4m/s时施工扬尘严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量二级标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍。建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m处。本项目所在区风速较大，所以为了降低施工期扬尘污染，评价要求施工单位在施工过程中要严格按照《山西省人民政府关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（晋政发[2018]30号）和山西省环境保护厅晋环发（2010）136号文要求控制施工扬尘，加强施工期扬尘污染治理，以减轻对大气环境的影响。 具体要求如下：（1）加强露天堆场、裸露地面扬尘整治，全面清理施工期产生的建筑垃圾，不能及时清理的必须采取苫盖等抑尘措施。（2）回填土方集中堆积，采用不透水帆布覆盖，防止扬尘产生，防止造成水土流失；（3）机械和材料堆放场远离村庄，防止大风天气，临时材料堆放场物料散漏污染；（4）工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业；加大筑路材料堆放场洒水次数，减小粉尘产生量。施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。（5）物料运输采用封闭式自卸车辆，施工场地车辆进出口应设置车轮浸洗池，对车轮清洗以保证车辆清洁上路；（6）施工机械废气主要包括运输车辆和柴油发电机产生的废气，评价要求对施工机械加强保养，燃用符合标准的油品，严禁使用报废车辆和柴油发电机，以减少施工对周围环境空气的影响。 2、水环境影响分析 施工期废水和生活污水来自施工用水和施工人员生活用水的排水。施工用水主要为混凝土拌和和养护，场地的降尘喷洒等。对施工废水设沉淀池，沉淀后循环利用，基本没有废水外排。施工生活区会有施工人员生活污水产生（施工期设旱厕，无冲厕废水），本工程高峰施工人数达1000人，大部分为当地居民，生活污水产生量约3t/d，可分别于施工营地经沉淀等初步处理洒于草地和洒水抑尘。车辆和设备冲洗废水等，主要污染物为 SS，产生量小。防治措施①项目生活污水水质简单，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘。②车辆清洗废水经沉淀池收集处理后，可用作施工物料混合用水、降尘、喷洒等，不外排。 综上，工程施工期产生废水随着施工结束而消失，同时在工程采取相应的治理措施后，不会对周围环境造成影响。 3、固体废物影响分析 本工程施工期产生的固废主要为废弃材料和施工人员的生活垃圾。为了减少施工期固废对周围环境造成的影响，环评要求建设单位采取以下防范措施： 废弃材料主要为材料加工过程中产生的边角料，可集中送至环卫部门规定的地点合理处置，并接受环卫部门的监督管理。土石方开挖过程中移挖作填，可做到土石方平衡，不需设置取弃土场。 项目回填土方场内临时堆放，临时堆土场地四周应设置临时排水沟，排水沟断面为深0.6m，宽0.6m矩形断面。排水沟末端设置沉砂池，遇暴雨季节使被雨水冲刷的粉尘经排水设施排入沉砂池，经沉淀后的废水可用于洒水压尘，对周围环境影响不大。 项目应确保废渣运输车辆不带泥土驶出工地，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证渣土不泄露。采取以上措施后，可以减轻项目对周边环境的影响。 高峰期施工人员产生约30kg/d生活垃圾，临时生活区设置垃圾桶集中收集，统一送至环卫部门指定地点处理。 4、噪声影响分析 施工期噪声主要源自施工机械和运输车辆。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、搅拌机、装载机、压实机、振捣棒和振捣器等。这些噪声源的声功率级为95dB(A)~105dB(A)。施工噪声源可近似为点源，根据点声源衰减模式，可预测出各施工机械满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值的边界距离，即达标距离。经预测可知，施工边界噪声达标的最大距离为127m。主要施工机械设备的噪声值及各种施工机械达标距离见表7-1。 式中：Lr ——距声源r处的声压级，dB（A） Lw ——声源的声功率级，dB（A） r ——预测点距声源的距离，m； 表7-1 主要机械设备噪声值及达标距离 声源 声功率级dB（A） 各声源衰减预测值(dB(A)) 达标距离 100m 200m 300m 400m 500m 昼间标准 70dB（A） 夜间标准 55dB（A） 起重机 105 57.0 51.0 47.5 45.0 43.0 23m 127m 挖土机 105 57.0 51.0 47.5 45.0 43.0 23m 127m 推土机 100 52.0 46.0 42.5 40.0 38.0 13m 71m 装载机 100 52.0 46.0 42.5 40.0 38.0 13m 71m 压实机 95 47.0 41.0 37.5 35.0 33.0 7m 40m 振捣棒 95 47.0 41.0 37.5 35.0 33.0 7m 40m 由表7-1可知，距声源200m处噪声排放值最大为51.0dB（A），低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类昼间标准（55dB（A））；距声源400m处噪声排放值最大为45.0dB（A），达上述标准中的1类夜间标准（45dB（A））。因此，昼间施工的噪声影响范围为周边200m，夜间施工的影响范围为周边400m。 为减少对周围村庄的影响，环评要求建设单位采取以下防治措施来减轻噪声对周围环境的影响： 1）制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制； 2）在距离村庄较近的区域施工时，高产噪设备的施工时间应安排在日间非休息时段，禁止夜间施工； 3）施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；对动力机械设备进行定期的维修、养护； 4）对位置相对固定的产噪机械设备，能设在棚内操作的应设置操作间，不能入棚的要建立隔声屏障，以减少施工噪声对周围环境的影响； 5）施工期，建设单位和有关管理部门应设立举报途径，并应加强日常监督管理，发现违规行为应及时纠正，以确保工程施工阶段的声环境要求。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 5、生态环境影响分析 随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大风速时，易发生水土流失。项目区多风，风蚀极易发生，因此，加强施工管理、合理安排施工进度，可以减少水土流失。 光伏电站场位于村庄荒地、荒坡等各类区域，场地需要做平整，开挖土方可全部用于回填及简易道路基础铺垫。根据光伏电站施工特点及各发电单元的相互独立性，电站可考虑分区施工，未施工电池阵列区域、公共站用地、绿化区域用地等均可作为临时的施工区，故本工程不考虑场址外的施工期临时占地。 随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。 为保护生态环境，在环境管理体系指导下，项目施工期应进行精密设计，尽量缩短工期，减小施工对周围地形地貌等环境的影响。项目具体采取以下生态保护措施： （1）对光伏电站区（太阳能电池板阵等）进行合理规划。 （2）现场施工机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，即道路施工作业宽度控制在距道路中轴两侧10m以内，施工便道的宽度控制在 8m，尽量减少施工破坏面；同时还应避免在大风(六级及以上)天气下进行施工作业。 （3）在场内运输道路修筑中，应尽量使用太阳能电池板阵及建筑物基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；开挖土方全部用于回填及碎石道路基础铺垫。 （4）施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，并压紧夯实。 （5）尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁爆破，以减少粉尘及震动对周围环境的影响. （6）电缆沟施工后应及时恢复原有地貌。 （7）土地类型为荒地、草地以及各类区域，场内的光伏组件全部架空高度大于1.5m，不会直接压占土地；本项目将占地范围分区域进行施工，以减少施工带来的水土流失等生态问题，分区按照太阳能电池阵列进行划分，每个区域安装太阳能电池阵列施工完成后，对区域进行生态恢复，由于本项目为光伏发电项目，要求生态恢复时种植株高低于太阳能电池板高度的植株进行生态恢复，待生态恢复施工完成后进入下一个区域的施工。评价要求建成后厂区无裸地外露。 综上所述，项目施工期对环境产生的上述影响均为短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。 6、施工期环境保护监管工作内容 建设单位应加强对施工队伍的环境保护培训和教育工作，认真落实环评提出的各项环保措施，切实加强施工过程的环境保护工作，指定专人负责施工期的环境监管工作， 及时发现并处理施工过程中产生的环境问题，并将环境监理工作纳入施工期的管理工作 中，定期向总经理和施工负责人汇报施工期的环境管理工作，细化施工期的环境监管内容，建设项目施工期监管工作内容详见表7-2。 表7-2 本项目施工期环境保护监管工作内容一览表 环境要素 监管内容 大气 环境 1、对工地及进出口定期洒水抑制尘土，并清扫，保持工地整齐干净； 2、运输车辆在运输粉尘较多的物料时应用帆布覆盖； 3、施工产生的建筑垃圾等清运时应用篷布遮盖； 4、施工采用预拌商品混凝土。 声环境 1、施工单位开工前 15 日，携带施工资料等到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工； 2、合理布置施工设备，避免局部声级过高； 3、施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工方报当地环保部门审批。 水环境 1、施工期产生的生活污水经沉淀池处理后回用于施工降尘洒水； 2、施工废水做到回用，不影响水环境的水质； 3、避免在雨季进行基础开挖施工对水环境的影响。 固体 废物 1、施工期的废渣不能排入附近地表水； 2、施工期间产生的建筑垃圾及弃土应及时清运，不能长期堆存，做到当日产生当日清运，装满垃圾的清运车辆需用毡布遮盖，防止沿途洒落； 3、施工期间的生活垃圾集中收集，及时运出。 生态 环境 1、施工期间物料堆场及主体工程开挖、 弃渣及土方堆放应符合环境管理规范要求； 2、绿化面积达到规定要求。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目无废气排放。 2、水环境影响分析 运营期间不设办公人员，因此没有生活废水产生。 光伏组件的清洗废水本项目350810块太阳能组件组件，每块组件面积为1950×992mm2，组件清洗用水量取3L/m²，每季度清洗一次，单次冲洗总用水量约为2035.82m3，年用水量为6107.46m3。清洗后的废水直接排入电场内用于植被浇洒。 3、声环境影响分析 运营期噪声源主要是箱式变压器的运行噪声，来源于变压器内部的铁心振动，参照《6kV~1000kV级电力变压器声级》（JB/T10088-2016），采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声单源预测模式LA(r)=LAW-20Lg(r)-8进行预测，在离声源5m处已低至42dB（A），离声源10m处已衰减至36dB（A）。因此，只要将箱变在场内合理布置，距离场区边界10m以上，运行期基本不会对周边居民声环境产生明显影响。 4、固废环境影响分析 本工程固体废物产生及排放情况见表7-3。 表7-3 本项目固体废物一览表 名称 处置情况 废光伏组件 返厂维修再利用，危废由有资质单位进行处理 废电器元件 箱变废油 （1）废光伏组件 光伏电池板故障率约为万分之一，本项目共布置采用168146块270Wp多晶硅太阳能组件组件和182664块345Wp单晶硅太阳能组件组件，则光伏电站每年出现故障的光伏组件约为50块/a，可返厂维修再利用或由废品回收单位回收处置。 （2）废电气元件 由于故障、检修等可能会更换一些电阻等内部元件，类比估算，废电气元件产生量约40件/a。更换下的废电气元件可返厂维修再利用或由废品回收单位回收处置。 （3）废旧蓄电池和废油 箱变在平时检修或发生事故时会产生少量废油和废旧蓄电池，属于危险废物。要求箱变下建事故油池，产生的危险废物最终交由资质单位处理。 建设单位根据国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废料污染防治技术政策》的有关规定进行危废的收集、贮存、转运、处置。具体措施如下： 1）收集：废油采用高密度聚乙烯桶盛装。 2）暂存间建设：采用砖混结构，在站内单独设置，密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施。（防扬散、防流失、防渗漏）。门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。库内危废分类贮存。库房基础须防渗，防渗层为2mm厚环氧树脂，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 3）运输：危废的运输使用专用车辆定期输送，运输车辆要有危险废物标志。 4）联单管理：危险废物的转运严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 5、光污染影响分析 光伏玻璃只有在跟太阳几乎呈平行关系时才呈现高反射率，而这种情况下，观察者为正对阳光的，即逆光观察。逆光时玻璃的存在，无论反光与否，对于观察者来说，本身就可以忽略。与普通平板玻璃相比，太阳能超白玻璃要求铁含量低，一般在120ppm以下，太阳能玻璃生产中要严格控制玻璃成分中着色氧化物的含量，使玻璃中Fe2O3控制在0.015%以下，在300～2500μm光谱范围内，折合3mm标准厚度的太阳光直接透射比达到91%以上，以提高玻璃的透光率。由以上论述可知，太阳能电池板表面超白玻璃的透射比远大于反射比，而且反射的光线主要以漫反射形式存在。对于高空的观察者，无论阳光强度如何，从何角度观察，地面上的光伏方阵都呈暗淡的深色，与普通深色建筑瓦片效果相当。因此，光伏阵列的反射光极少，对阳光的反射以散射为主，无眩光，不会对交通出行和居民住宅等产生光污染。 6、生态影响 项目运行后，站区内的太阳能电池板将遮挡部分地面光线，遮光域内植被因光合作用时间减少，导致其生长变缓，但区域总体生态环境与建场前基本相同。围栏阻止了野兔等爬行动物进入场区，压缩了动物的活动空间，但同时也避免了因漏电对动物造成伤害等影响。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 土方开挖及运输 | 扬尘 | 物料苫盖、洒水抑尘、封闭车厢运输等 | 降低扬尘污染 |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活杂用废水 | COD、SS | 沉淀处理后可用于洒水抑尘 | 不外排 |
|  |  | 施工废水 |  |  |  |
|  | 运营期 | 冲洗废水 | SS | 场区植被绿化吸收和自然蒸发 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD NH3-N、SS | 经污水处理装置处理后回用于电场内植被浇洒 | 不外排 |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 送当地环卫部门指定地点处置 | 合理处置 |
|  |  | 加工过程中的废管件、废钢筋等材料 | 交废品回收站资源回收利用或送环卫部门制定地点处置 | 合理处置 |
|  | 运营期 | 废光伏组件 废电气元件 | 返厂维修再利用 | 合理处置 |
|  |  | 废变压器油 | 产生的危险废物最终交由资质单位处理。 | 合理处置 |
|  |  | 检修废物 | 由有资质单位进行合理处置 | 合理处置 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | 隔声，减振 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 变压器 | 隔声，减振 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果 1、施工期生态恢复与水土保持防治措施 （1）工程措施：施工期间要做好开挖土方的表面苫盖，对施工道路进行定期洒水，对临时物料堆存场要进行围挡，降低水土流失的影响。 ①临时措施：对土方和物料临时堆放点采用编织袋装土（料）堆筑挡护拦挡，具体防护措施为：将编织袋装土（料）堆筑在堆放场四周，形成防护墙。土方开挖要分层开挖，分层堆放，人工拍实表面，定期洒水防尘。顶部苫盖防护网，以防止因风蚀和水蚀而导致的水土流失。在施工临建区，砂石料场须设置围挡进行防护。 ②绿化措施：光伏电场建成后，太阳能板下部、埋设电缆地表扰动区播撒耐旱、耐寒的草籽。临时施工场地、光伏阵列之间要栽植适宜当地生长的灌草，如荆条、绣线菊等。各区生态恢复治理措施分述如下。 a.箱变基础开挖防治区：施工前对开挖区域先进行表土剥离，剥离厚度30cm，剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。地桩基础完成后立即压实覆土平整，表土回填。多余的土方用于道路修建和场地平整。基础开挖时严禁顺坡倾倒土石方。施工结束后临时占地可栽植柠条灌木，株行距按1.5m×2m。在灌丛间撒播草籽，撒播量按40kg/hm2。 b.集电线路防治区：电缆沟开挖前先进行表土剥离，剥离厚度30cm，剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。电缆敷设完成后覆土填平，表土回填。多余的土方用于道路修建和场地平整。电缆沟恢复区采取灌草混植的方式进行绿化恢复，可栽植荆条灌木，株行距1.5m×2m。在灌木丛间撒播草籽，撒播量按40kg/hm2。 c.施工道路防治区：施工前先进行表土剥离，剥离厚30cm。剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。施工结束后覆土平整，表土用于道路两侧绿化和边坡绿化防护工程。道路两侧可栽植柠条等灌木进行绿化，株距1.5m，边坡采用植草网格防护。施工期应移挖作填，严禁顺坡倾倒土石方。 d.施工临建区：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚度30cm。剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。施工临建区四周设置临时排水沟连接天然排水沟道，场内物料全封闭储存。施工结束后清理平整场地，回填表土后，采用灌草混植方式恢复植被。灌木可栽植荆条、绣线菊类，株行距1.5m×2m；从间撒播草籽，撒播量按40kg/hm2。 （2）管理措施 本项目的水土流失主要发生在施工过程中，施工中扰动原地貌，产生大量的松散堆积物，如不采取有效的防护，在大风和暴雨条件下，松散堆积物和开挖面极易产生水土流失。因此，施工过程中的水土流失具有易流失和流失量大的特点，必须进行预防，预防措施包括以下几方面： ①合理安排施工期，场地平整、开挖等土建施工尽量避开雨季。 ②大风天气对易起尘场所如堆土体、开挖区等采取遮盖、洒水等措施。 ③施工期间尽量减小施工占地，减小对原有地表植被的破坏面积。 ④挖方首先用于回填利用，对于不能立即回填的挖方，堆放场所做好临时防护措施。 ⑤施工废水要集中处理，加以利用，防止造成水土流失。 ⑥施工期产生的建筑垃圾，要及时清运，堆放至指定的场所进行妥善处置。 ⑦对已实施的水土流失防治措施，应加强管护，建立行之有效的管护制度，使之尽快发挥水土保持效益。 （3）对区域动植物的保护措施 ①严格控制施工范围，尽量缩减作业面积，划定施工人员车辆活动范围。 ②对施工人员进行环保和防火宣传教育，禁止对不占用的地块植被进行破坏，禁止用明火，做好消防应急防护。 ③禁止施工人员诱捕、猎杀区域内的野兔、野鸡等野生动物。 2、运行期生态防护与恢复措施 评价要求运营初期制定植被恢复管理计划，定期巡查植被恢复情况，监测恢复区植被覆盖度，做好记录，对长势不良的植被及时进行补植。同时建设单位应对光伏板下的草丛适时修剪，加强防火管理，防止因漏电引发火灾对区域植被的损毁。 加强对职工的环境保护教育，提高环保认识，杜绝对各种动物的滥捕、滥猎现象。 采取以上的补偿与恢复措施后，将有利于改善电场及其周边的生态环境，为区域生态与经济协调发展创造一个良好的环境。 3、服务期满后生态恢复措施 本项目服务期25年，服务期满后电场内的建构筑物及各种设施器件将全部清理出场，清理后的空地先进行土壤改良修复，然后种植1-2年草本植被，后再补植耐旱的灌木，使区域呈现灌草混植生境，逐步改善土壤，恢复其生态功能。 场地清理报废的光伏组件、管件全部返回原厂家回收或资质单位处理利用，清理产生的建筑垃圾送当地环卫部门指定地点处置。 |

环境保护措施汇总表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 环保设施及措施 | 投资 万元 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 土石方开挖及物料运输- | 扬尘 | 物料苫盖、洒水抑尘、封闭车厢运输等 | 35 | 降低扬尘污染 |
| 水污 染物 | 冲洗废水 | SS | 排入场内，植被吸收和自然蒸发 | 43 | - |
| 固体 废物 | 生产固废 | 废光伏组件 废电气元件 | 返厂维修再利用或报废 | 36 | 合理处置 |
| 噪声 | 变压器 | 噪声 | 选择低噪声设备，减振 | 56 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GBl2348-2008中1类标准 |
| 生态 | 光伏支架 | 植被破坏 水土流失 | 光伏组件离地高度不得低于1.5m。 | 369 | 临时占地恢复植被，无裸露地表。水土流失治理执行开发建设项目水土流失防治标准（GB50434-2008） |
|  | 电缆敷设 |  | 电缆沟回填平整后绿化。 |  |  |
|  | 道路工程 |  | 道路两侧栽植灌木绿化，道路两侧设置排水沟，边坡采用植草网格绿化防护。 |  |  |
|  | 设施基础 |  | 场内基础开挖临时占地进行灌草混植绿化。 |  |  |
|  | 施工临建区 |  | 施工临建区场地清理平整后进行灌草混植绿化。 |  |  |
| 环保投资合计 | - | - | 539 | - |

# 九、选址和环境效益分析

1、项目选址 （1）产业政策 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2103修正）》的相关规定，本项目属鼓励类中第五项“新能源”第1条“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”。本项目为光伏发电项目，属国家鼓励建设项目，符合国家产业政策要求。目前，本期村级联村光伏扶贫发电项目已纳入《国家能源局国务院扶贫办关于下达“十三五”第一批光伏项目计划的通知》（国能发新能[2017]91号）和《山西省发展和改革委员会山西省扶贫开发办公室关于下达我省“十三五”第一批光伏扶贫项目计划的通知》（晋发改新能源发[2018]10号）的建设计划中，且项目已取得《临县发展和改革局关于临县白文镇等7村39MWp村级分布式光伏扶贫电站项目备案的通知》（临发改发备字[2018]28号）（其中包含白文镇34MW、郭家塔村5MW），《临县发展和改革局关于临县城庄镇西会、松峪等351村107.89MWp村级分布式光伏扶贫电站项目备案的通知》（临发改发备字[2018]29号）。 综上，本项目的建设符合国家及山西省产业政策。 （2）规划要求 1）主体功能区划 本项目为太阳能发电项目，属新能源产业，符合山西省主体功能区划的功能定位和发展方向要求。 2）生态功能区划：根据临县生态功能区划，本项目的建设不违背其主要保护措施和发展方向，项目的建设符合临县生态功能区的相关要求。 本项目占地区域为其他草地，施工结束后，对施工临建占地、电缆沟开挖带、光伏组件下部及间隔空间进行绿化。工程废水水质简单，不外排。本项目建设与《临县生态功能区划》不存在冲突，在项目建设和运营过程中，应注重水土保持，防治生态破坏。 3）生态经济区划：根根据临县经济功能区划，本工程为太阳能发电，属于高新技术产业，生产过程不产生大气污染物，产生的废水全部用于区域植被浇洒，固体废物妥善处理、处置，对周围环境质量影响较小。本项目建设与《临县生态经济区划》不存在冲突，在项目建设和运营过程中，应注重水土保持，防治生态破坏。 5）生态保护红线相符性分析 生态保护红线是指在重点生态功能区、生态环境敏感区和敏感区等区域划定的严格管控边界，对于维护生态安全格局，保障生态系统功能、建成经济社会可持续发展具有重要作用。 项目所在地非生态保护红线划定的范围，符合生态保护红线要求。 6）资源利用上线符合性分析 临县村级分布式光伏扶贫电站项目所在区域的太阳能水平面平均总辐射量为1387kWh/m2。该站址所在地太阳能资源丰富程度属于B类地区太阳能资源很丰富，非常适合建设并网发电项目。符合资源利用上线要求。 7）与环境准入负面清单的对照 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。 依据产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）（国家发展和改革委员会21号令），本项目属于鼓励类（五）新能源中的（1）太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造。本项目符合产业政策，因此本工程的建设符合国家的产业政策。 8）环境质量底线符合性分析 根据环境质量现状分析，本项目所在区域环境空气质量较好，地表水环境质量一般，声环境质量较好，具有一定的环境容量。且项目产生的各项污染在采取环评提出的各项措施后，均能做到达标排放。本项目符合环境质量底线的要求。 综上所述，本项目选址合理。 2、环境效益 太阳能光伏发电是一种清洁能源，与火电相比，可节约大量的煤炭或油气资源，有利于环境保护。同时，太阳能是取之不竭用之不尽的可再生能源，早开发早受益。本期光伏发电工程容量为112.89MWp，电场服务年限25年，平均年发电量为131024.59MW•h。每年可节约发电标煤约11.02万吨。在其25年使用期内，该光伏发电项目总共节省标煤约275.58万吨。根据预测，该项目潜在的节能减排效果为：每年减轻排放温室效应气体CO2约16.63万吨；每年减少排放大气污染气体SO2约65.47吨、NOx约75.43吨。

# 十、结论与建议

评价结论： 1、建设项目概况 临县112.89MWp村级分布式光伏扶贫电站项目站址位于吕梁市临县22个乡镇，站区呈不规则多边形，占地面积236.74hm2。附近均有多条既有通道路通过，交通较便利。设计规模112.89MWp，项目总投资73679.43万元，由临县光能扶贫电站运营维护有限公司投资建设。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据现场勘查，光伏片区安装区域附近无较大工业企业等大气污染源，环境空气质量较好。 （2）地表水环境质量现状 根据现场勘查，项目区域周边无集中排污企业等分布，地表水环境质量较好。 （3）声环境质量现状 根据山西晋新科源环保科技有限公司于2018年12月12日对项目进行了环境噪声监测，昼间最大为45.3dB，夜间最大为41.9dB。符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，即昼间不超过55dB(A)，夜间不超过45dB(A)。 （4）生态环境质量现状 项目所在地植被以草本植物和少量木本植物为主，草本种类以一年到多年生植被为主，有蒿草、画眉草、狗尾草等；乔木以核桃树为主；灌木种有柠条、沙棘、酸枣、连翘、黄刺玫等；且区域有农作物分布，作物主要为玉米，谷子等。 3、污染物排放情况 本项目光伏场区运营期间不产生和排放大气污染物，固废可得到妥善处置，生产废水为光伏电池板的定期清洗水，主要污染物质为SS，清洗废水直接用于场区内植被浇洒。箱变噪声对区域声环境影响较小。所以本项目不涉及到污染物排放总量问题。 4、主要环境影响 根据工程分析以及环境影响分析，本项目施工期对区域环境空气、水环境和声环境影响较小，且都是短暂的，对生态环境有一定的影响，在采取评价要求的污染防治措施和植被恢复措施后，区域生态环境可得到恢复和改善。运行期电场对区域大气、水、声及生态环境的影响较小，固废可得到合理处置。 5、环境保护措施 （1）施工期 施工过程中使用检验合格的运输车辆和燃油设备，并按照“关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知”（晋环发[2010]136号）及“关于加强扬尘污染治理工作的通知”（晋环发[2012]272号）的有关要求，防治扬尘污染；施工废水经沉淀处理后用于绿化浇洒；废弃材料和施工人员生活垃圾全部清运到环卫部门指定地点合理处置；制定合理的施工计划，严格执行，保证周边居民午间和夜间休息不受施工噪声影响。施工结束后及时对临时占地等地表扰动处进行植被恢复。 （2）运行期 运行期电场内光伏板冲洗废水直接排入附近草地，自然蒸发和植被吸收；箱式变压器布置在电场内部，采用低噪音设备、减震，远离村庄；对植被恢复区进行定期巡查，对成活率不高的区域进行土壤改良和植被补栽。产生的废旧光伏组件由厂家回收，废旧蓄电池和废变压器油，暂存于危废暂存间，最终交由资质单位处理，箱变下建有事故油池。 综上所述：执行评价要求的环保和生态对策措施后，本项目对区域的环境影响可接受，所以临县112.89MWp村级分布式光伏扶贫电站项目在严格实施环评要求的污染防治措施和生态保护措施的前提下，从环保角度而言是可行性的。

建议： 通过宣传、学习，增强职工的环保意识，将生产管理和环保管理有机结合起来。

注 释 本报告表附以下附图： 附图1 地理位置图 附图2 施工生产生活区平面布置图 附图3 地表水系图 附图4 山西省主体功能区划图 附图5 临县生态功能区划 附图6 临县生态经济区划 附图7 典型生态保护措施平面布置示意图 本报告表附以下附件： 附件1 委托书 附件2 立项备案文件 附件3 国土局文件 附件4 林业局文件 附件5 环保局文件 附件6 电力公司文件 附件7 监测报告 附件8 专家意见

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

临县112.89MWp村级分布式

光伏扶贫电站项目

环境影响专项评价报告

山西晋新科源环保科技有限公司

2019年3月

# 生态影响评价

# 1、生态环境影响评价原则

## 1.1评价目的

通过对光伏联村电站项目所在区域自然环境和社会经济状况的调查，土壤、农作物和自然资源生态环境现状分析，结合项目施工期和运营期的生态影响特征，采用恰当的方法，对评价范围内的主要生态因素及工程影响的相关性进行综合评价和预测，在此基础上，提出项目施工期和运营期生态环境保护的措施和要求。

## 1.2评价原则

光伏联村电站项目是由光伏片区和线型工程（集电线路、检修道路）组成的建设项目，跨越的地域广、面广点多，但单点工程量较小，占地面积不大。因而光伏联村电站项目生态环境影响评价遵循以下原则：

（1）点线结合，以点为主，点是指工程点和环境敏感点。

（2）注意一般性影响评价，关注特殊性问题的解决。

## 1.3评价等级

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）中生态环境影响评价等级的划分方法（见表1-1），确定本工程生态环境影响评价等级。

表1-1                       生态影响评价等级的划分方法

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2~20km2 或长度50~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

具体划分依据为：

（1）项目区位于吕梁市临县22个乡镇范围内，电场设计建设119个光伏联村电站，占地总面积为236.74hm2，光伏组件产生的电能经逆变后接入箱式变压器，升压至10kV，再经10kV集电线路并联后，以10kV线路接入地方电力系统。

进场道路采用碎石道路，改造现有农耕道路，长度约45km。光伏列阵场区内检修道路长约15km，道路采用碎石路，场内道路利用既有道路路径，仅对其进行扩建。主干线连接各方阵箱变，太阳能板间设简易人行道。各场内道路在后期应能满足人员巡视及维护的需求。

（2）工程影响区域内无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园等生态敏感区。

综上所述：工程占地范围2~20km2、施工检修道路长度<50km；工程影响区域生态敏感性为一般敏感区。因此，确定本工程生态环境影响评价等级为三级。

## 1.4 评价范围

生态重点评价范围：光伏片区外扩300m的区域、集电线路两侧各300m内的带状区域、道路中心线两侧各300m的区域、施工生产生活场地外500m的包络线范围。

## 1.5 评价方法和评价因子

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）推荐的评价方法，并参照《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T192-2006），结合本项目区生态环境现状特征及项目建设可能带来的生态环境影响特点，本项目生态环境评价主要采用景观生态学两类评价方法相结合，注重生态系统整体质量状况、生态类型及特征、水土流失状况。

# 2、生态环境现状调查与评价

## 2.1 生态现状调查

### 2.1.1土壤类型

临县土质有五个亚类，即淋溶灰褐土、山地灰褐土、粗骨性灰褐土、灰褐土 性土、灰褐土。土壤容重平均1.21克/cm，土壤有机质含量0.19---0.75%，全氮含量0.019%---0.056%，全磷含量 0.115---0.147%，土壤PH值8.3---8.6，属碱性土壤。经实地考察，项目区土壤类型主要为山地灰褐土。

### 2.1.2植被资源

临县境内植被类型有森林、草甸、灌草等，林地面积占40%，主要乔木树种有松、桦、柳、杨、槐、榆，经济林树种有苹果、梨、杏、枣、核桃，灌木有酷柳、柠条、丁香、腊梅，草丛植被的优势种有白羊草、蒿类等。

项目所在区域周边为旱地和部分核桃林，天然植被稀少，根据资料和现场调查，评价区内未发现国家和山西省重点野生保护植物。

现状调查方法采用资料收集、野外实地考察等方法。

本次评价收集了《临县生态功能区划》、《临县生态经济区划》等资料。

在对光伏区域进行现场踏勘时，记录风机所在位置及拟建施工检修道路周边的环境特征、植被类型及植物种类，实地调查采取线路调查与重点调查相结合的方法，对于植被覆盖度较低的区域采取线路调查，在重点区域以及植被覆盖良好的区域进行重点调查。

### 2.1.3动物资源

临县境内的珍稀动物2种：褐马鸡、金钱豹；国家三级保护动物4种：鸢、雕、鹃、黑卷尾；此外还有狼、狐、黄鼬、灵猫、獾、野兔、狍羊、野猪、野鹿等野生动物。

项目所区域受人类活动影响较多，仅有麻雀、燕子等较为普遍的动物资源，无国家重点保护的动物资源。

据现场调查，评价区内未发现国家和山西省重点野生保护动物。

## 2.2山西省主体功能区划

国家级主体功能区是全省范围内能够达到国家战略高度，对全国整体空间结构具有重大影响的功能区域，是国家级主体功能区名录确定的范围，分为国家级重点开发区域、国家级限制开发的农产品主产区、国家级限制开发的重点生态功能区、国家级禁止开发区域四种类型。省级主体功能区是在综合评价全省国土空间的基础上，对未纳入国家级主体功能区的区域进行划分，实现省域国土空间的全覆盖，分为省级重点开发区域、省级限制开发的农产品主产区、省级限制开发的重点生态功能区、省级禁止开发区域四种类型。国家级及省级禁止开发区以自然或法定边界为基本单元；其他类型主体功能区域以县级行政单位为基本单元。

I1 国家级重点开发区域

I2 国家级农产品主产区

I3 国家级重点生态功能区

I4 省级重点开发区域

I5 省级农产品主产区

I6 省级重点生态功能区

本项目位于吕梁市临县22个乡镇，本项目为太阳能发电项目，属新能源产业，符合山西省主体功能区划的功能定位和发展方向要求。

## 2.3临县生态功能区划

根据临县生态功能区划，本项目的建设不违背其主要保护措施和发展方向，项目的建设符合临县生态功能区的相关要求。

本项目占地区域为其他草地，施工结束后，对施工临建占地、电缆沟开挖带、光伏组件下部及间隔空间进行绿化。工程废水水质简单，不外排。本项目建设与《临县生态功能区划》不存在冲突，在项目建设和运营过程中，应注重水土保持，防治生态破坏。

本项目的建设无法避免要占用、损失地表植被，但根据项目占地属于点征及占地情况来看，本项目占地类型主要为旱地和部分园林地，作为扶贫工程中农光互补政策的落实，工程建设对周围生态系统的影响属于低等程度的干扰影响，造成的生态效益损失相对轻微，通过采取相应的生态环境保护、恢复和补偿措施，不至于使区域植被的生态功能受到严重损失。而且，施工结束后，通过对临时占地进行及时的植被恢复，对检修道路沿线进行生态绿化建设，都有利于区域生态环境的改善，对原有植被生态功能的损失产生一定补偿效果。因此项目建设不会对区域内的生物多样性和区域生态系统的稳定性产生较大影响，同时项目建设有利于当地能源结构调整。

## 2.4临县生态经济区划

根根据临县经济功能区划，本工程为太阳能发电，属于高新技术产业，生产过程不产生大气污染物，产生的废水全部用于区域植被浇洒，固体废物妥善处理、处置，对周围环境质量影响较小。本项目建设与《临县生态经济区划》不存在冲突，在项目建设和运营过程中，应注重水土保持，防治生态破坏。

## 2.5评价区生态现状调查

本次将项目占地边界外扩300米作为调查范围，土地利用与土地覆盖变化直接或间接地影响着资源与环境的变化，可能影响区域生态环境质量和社会经济的发展，威胁区域生态安全。此次生态现状评价的相关图件所反映的范围原则上用工程区的地貌单元作基本参考因素，土地利用现状描述时，按工程区统计为主。

整个项目区评价范围内植被分布类型主要有森林植被、农田植被和草丛植被。

根据山西省土壤侵蚀分区图，项目区属黄土丘陵区，土壤侵蚀主要以水力侵蚀和风力侵蚀为主，侵蚀强度为微度侵蚀。

# 3、生态环境影响预测与评价

## 3.1项目施工期对生态环境的影响

### 3.1.1对植被的影响

（1）植被面积与植被数量损失

本项目建设内容主要包括施工检修道路、光伏片区安装、集电线路敷设及施工工棚、仓库等临时性建筑、施工电源的架设等，占用土地，使占地范围内的灌草丛等遭受砍伐、铲除、掩埋等一系列人为干扰活动，使永久占地内的植被全部消失，周边的植被面积减少，生物量及生态服务功能下降。受本项目建设影响而损失的自然植被主要为灌草丛。

光伏片区工程范围内没有珍稀的植物，因此本项目的建设对当地植物的总体影响并不大。

（2）对植物种类（多样性）及分布的影响

工程永久和临时占用土地完全损毁了原有的植被类型，其上生活着的植物全部被清除，施工区临近区域的植被也受到了一定程度的损毁。

评价区域内自然植物群落结构较为简单，植被的自然恢复能力较强。随着项目的建成，施工临时占地将进行有效地植被恢复，永久占地占用的林地采取相应的林地补偿措施，集电线路施工完成后进行恢复，减轻对规划林地的影响，项目建设对植物种群的影响大大减轻。因此，项目的建设对场内植物种类及分布均不会造成太大的影响，对区域植物的物种多样性的影响较小。

此外，施工期间，因施工产生的粉尘会附着在周围植物的叶面上，影响其生长，但项目建成后，随着雨季的来临，这种影响将会减轻。

从植被现状调查结果可知，拟建项目评价范围内无发现国家和山西省重点野生保护植物和名树古木分布，项目建设对区域重点野生保护植物和名树古木没有影响。

### 3.1.2对动物的影响

施工期对区内动物的影响主要是对野生动物栖息地的影响。

施工期施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物的主要影响因素。各种施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机、打桩机、工程钻机、振捣棒、电锯等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响相对较大。

在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息环境需要相对安静，因此本区的鸟类将受较大影响，而本区内无大型野生动物，主要有野鸡、野兔、鼠类等小型动物，施工期间，动物受施工影响，将迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。且施工场地相对于该区域建设基地面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了部分动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物多样性的减少，可见，施工期对野生动物的影响较小。

### 3.1.3临时占地对生态环境的影响

（1）土石方平衡分析

本项目土石方主要来自于土建工程，主要包括电场设施基础、电缆沟开挖、道路修筑。场区施工过程中土石方开挖以及回填可以达到平衡，无土方外排，不需要设置弃土场。在开挖、回填过程中一定要采取表土和生土分层开挖、分层堆放、分层回填并夯实，尽量不改变其原有的土壤结构。项目临时堆土场应在施工检修道路占地范围内堆存，严格控制占地范围，严禁乱堆乱弃，施工结束后立即清理现场，应按照规划地表功能要求及时恢复开挖的地段及地表植被，全部用于各自区域施工结束后覆土绿化。本项目土石方挖填量基本平衡，不设置取土场和弃土场，不产生新的生态问题。

（2）临时占地分析

本项目的施工临时工程主要包括集电线路敷设以及施工区域生产生活区。施工结束后进行场地平整，对场地进行植树种草，恢复植被。

### 3.1.4道路施工对生态环境的影响

（1）道路工程

道路工程在施工期对植被的影响主要在于永久占地范围内的草本将遭受铲除、掩埋等一系列人为干扰活动，使永久占地内的植被全部消失，周边的植被面积减少，生物量及生态服务功能下降。受本项目建设影响而损失的自然植被绝大多数为荒草。

（2）道路建设对生态环境的影响

①植被面积损失

道路工程在施工期对植被的影响主要在于永久占地范围内的其他草地等将遭受铲除、掩埋等一系列人为干扰活动，使永久占地内的植被全部消失，周边的植被面积减少，生物量及生态服务功能下降。受本项目建设影响而损失的自然植被绝大多数为其他草地。

本期项目道路工程施工道路主要为扩建道路，临时占用的植被在施工结束后就地恢复。工程范围内没有较珍稀的植物，因此本项目的建设对当地植物的总体影响并不大。

②道路建设对植物种类（多样性）及分布的影响

道路工程永久和临时占用土地完全损毁了原有的植被类型，其上生活着的植物全部被清除，施工区临近区域的植被也受到了一定程度的损毁。根据植被现状调查结果表明，本期风场涉及范围内植被主要是荒草。

拟建道路区域内自然植物群落结构较为简单，以当地乡土灌草植被为主，无国家重点保护的珍稀植物集中分布。项目建成后，施工临时占地将进行有效的植被恢复，项目建设对植物种群的影响大大减轻。因此，采取植被恢复措施后，项目的建设对场内植物种类及分布均不会造成太大的影响，对区域植物的物种多样性的影响较小。

此外，施工期间，因施工产生的粉尘会附着在周围植物的叶面上，影响其生长，但项目建成后，随着降雨来临，这种影响将会减轻。

③道路建设对动物的影响

施工期环境的迅速改变，噪声、植被破坏、密集的人为活动等均会对施工区域及附近的动物正常栖息、繁殖产生直接或间接的不利影响，这些影响是短暂的。但受影响的动物受扰动后将暂时离开寻找相似的栖息地。项目所在区为人为活动较少的土石山区，生境相似程度高，受惊扰的动物较易在附近找到新的栖息地。

道路建成后，两侧进行绿化和植被恢复。风场运营期检修道路通行车辆很少，道路对环境的影响范围降低，在区域内动物对新环境逐渐适应后，区域内的鸟类、兽类等动物的种类、数量、分布也将得到逐渐恢复，原有生态格局又将重新建立，风场道路对区域的不利影响将逐渐减轻并达到新的平衡。

可见，道路的建设对野生动物的影响程度是可以接受的。

## 3.2项目运营期对生态环境的影响

### 3.2.1对植被的影响

项目投入运营后，永久占地内其他草地完全被破坏，取而代之的是光伏片区，工程临时占地进行了植被恢复，光伏片区就地实施植被恢复和绿化工程。

项目运营期不会对植被造成不利影响。

### 3.2.1对动物的影响

（1）对野生动物活动的阻隔影响

经过现场调查及查阅资料，工程范围内未发现野生动物的迁移路线，并且场内检修道路的路面较窄、平时车辆较少，基本不会对野生动物的活动产生阻隔影响。

（2）噪声对野生动物的影响

本项目施工过程中，因噪声强度的增加和人为活动的频繁，致使部分动物发生小尺度的迁移，但随着施工期的结束，场区内及周围动物会逐渐适应于项目的运行噪声及场内道路，不会影响野生动物的生存活动空间，对区域生物多样性不会产生影响。

# 4、景观影响评价

工程景观包括项目本身形成的景观，也包括周边的自然景观和人文景观，它是项目工程与其周围景观的综合景观体系。景观影响评价的目的是预测评价工程建设与运营过程中可能给景观环境带来有利的、不利的潜在影响，提出景观保护、利用、开发及减缓不利影响的措施。

（1）项目对景观环境的正面影响分析

项目范围内以中低山地貌为主，交通便利，作为扶贫工程，项目场建成后，有明显的社会效益和经济效益。加之场区按规划有计划地实施植被恢复，种植草、木，将使场区形成一个结构合理、人文景观和自然风景完美结合的生态环境。

（2）项目对景观环境的负面影响分析

①项目施工期对景观环境的影响

项目工程对部分中低山山坡和山顶地进行削切产生新的坡面、断面，地貌形态发生了改变，在破坏植被的同时造成土地裸露，增加水土流失量，对局部景观产生干扰，对现有的自然风光造成破坏。但由于项目施工期短，这些对生物景观的影响会随着施工期的结束而逐渐得到恢复。

②项目运营期对景观环境的影响

a.切割连续的自然景观，空间的连续性和自然性被破坏。尤其是场内道路将在区域景观中划出一条明显的人工印迹，但集电线路进行恢复后相对尺寸很小比较容易掩饰而变得不太显眼。

b.工程自身景观与景观环境之间形成冲突。作为一座现代化的工程，场内道路、护坡、集电线路以都构成工程自身景观，由于这些景观是人为的，若设计或选址不当，会给景观环境带来负面影响。

（3）景观减缓及保护措施

针对项目的工程特点以及项目在建和运营过程中可能给景观环境造成的影响，为此提出如下减缓及保护措施：

①合理选址

针对景观特征采取合理的位置，场内道路采取“预防为主”的保护措施。场内道路尽量利用现有公路和拓宽后的上山便道，减少新建道路。要尽量减少对自然环境的破坏，尽量避让现有林地分布较密的地区，选址隐蔽性好、易于恢复或便于今后留给当地村民作农耕通道的地方，减轻对自然景观的潜在影响。

②景观恢复与植被重建

对项目区域基础施工中毁损的地貌进行适当修复，对地表重新覆盖土壤，并从景观出发进行绿化美化，可以在很大程度上改善工程的景观面貌。绿化美化除考虑视觉景观外，还应考虑增强其保持水土的功能和综合的生态环境功能。

# 5、生态影响的防护、恢复措施及替代方案

## 5.1生态影响防护与恢复原则

根据工程建设期运营期特点，依据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）的规定，生态影响的防护与恢复原则为：

（1）项目的建设应从保护生态系统的角度出发，合理利用土地资源。

（2）对项目建设影响造成的植被破坏，应根据国家和山西省的有规定进行土地植被恢复和水土保持工作，以恢复生态环境。

## 5.2生态影响的防护与恢复措施

项目的生态影响防护与恢复措施主要以施工期为主。场址区以绿化为主，同时考虑与工程防护措施的协调，生态恢复与防护措施要围绕项目区域存在的水土流失问题，因地制宜，因害设防。本工程主要防治措施有工程措施、施工临时防护措施和植物恢复措施等。

### 5.2.1占用其它草地植被恢复措施

随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大风速时，易发生水土流失。项目区多风，风蚀极易发生，因此，加强施工管理、合理安排施工进度，可以减少水土流失。

光伏电站场地需要做平整，开挖土方可全部用于回填及简易道路基础铺垫。根据光伏电站施工特点及各发电单元的相互独立性，电站可考虑分区施工，未施工电池阵列区域、公共站用地、绿化区域用地等均可作为临时的施工区，故本工程不考虑场址外的施工期临时占地。

水土流失防治措施主要采用工程措施、植物措施、临时措施和管理措施相结合的综合防护措施，在时间上、空间上形成水土保持措施体系：

1）工程措施：电池阵列区、电缆桥架路线上进行表土清理，施工结束后进行覆土平整。

2）植物措施：厂区内种植株高低于太阳能电池板高度的植株进行生态恢复。

3）临时措施：主体施工过程中，特别是下雨或刮风期施工时，为防止开挖填垫后的场地水蚀和风蚀，对电池阵列区、施工生产生活区等部位布设排水、拦挡和遮盖等临时防护措施，考虑临时工程的短时效性，选择有效、简单易行、易于拆除且投资小的措施。

4）管理措施：工程施工时序和施工安排对水土保持工程防治水土流失的效果影响很大。若施工时序和施工安排不当，不但不能有效预防施工中产生的水土流失，而且造成施工中的水土流失无从治理，失去预防优先的意义。道路路面要定期洒水，临时堆放的土石料和运输车辆应遮盖；定期对施工生产生活区空地洒水降尘等。

随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。

为保护生态环境，在环境管理体系指导下，项目施工期应进行精密设计，尽量缩短工期，减小施工对周围地形地貌等环境的影响。项目具体采取以下生态保护措施：

（1）对光伏电站区（太阳能电池板阵等）进行合理规划。

（2）现场施工机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，即道路施工作业宽度控制在距道路中轴两侧10m以内，施工便道的宽度控制在8m，尽量减少施工破坏面；同时还应避免在大风(六级及以上)天气下进行施工作业。

（3）在场内运输道路修筑中，应尽量使用太阳能电池板阵及建筑物基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；开挖土方全部用于回填及碎石道路基础铺垫。

（4）施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，并压紧夯实。

（5）尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁爆破，以减少粉尘及震动对周围环境的影响.

（6）电缆沟施工后应及时恢复原有地貌。

（7）光伏电场分为不同区域进行分区域施工，以减少施工带来的水土流失等生态问题，分区按照太阳能电池阵列进行划分，每个区域太阳能电池阵列施工完成后，对区域进行生态恢复，由于本项目为光伏发电项目，要求生态恢复时种植株高低于太阳能电池板高度的植株进行生态恢复，待生态恢复施工完成后进入下一个区域的施工。评价要求建成后厂区无裸地外露。

综上所述，项目施工期对环境产生的上述影响均为短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。

具体恢复措施如下：

（1）工程措施：施工期间要做好开挖土方的表面苫盖，对施工道路进行定期洒水，对临时物料堆存场要进行围挡，降低水土流失的影响。

①临时措施：对土方和物料临时堆放点采用编织袋装土（料）堆筑挡护拦挡，具体防护措施为：将编织袋装土（料）堆筑在堆放场四周，形成防护墙。土方开挖要分层开挖，分层堆放，人工拍实表面，定期洒水防尘。顶部苫盖防护网，以防止因风蚀和水蚀而导致的水土流失。在施工临建区，砂石料场须设置围挡进行防护。

②绿化措施：光伏电场建成后，太阳能板下部、埋设电缆地表扰动区播撒耐旱、耐寒的草籽。临时施工场地、光伏阵列之间要栽植适宜当地生长的灌草，如荆条、绣线菊等。各区生态恢复治理措施分述如下。

a.箱变基础开挖防治区：施工前对开挖区域先进行表土剥离，剥离厚度30cm，剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。地桩基础完成后立即压实覆土平整，表土回填。多余的土方用于道路修建和场地平整。基础开挖时严禁顺坡倾倒土石方。施工结束后临时占地可栽植柠条灌木，株行距按1.5m×2m。在灌丛间撒播草籽，撒播量按40kg/hm2。

b.集电线路防治区：电缆沟开挖前先进行表土剥离，剥离厚度30cm，剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。电缆敷设完成后覆土填平，表土回填。多余的土方用于道路修建和场地平整。电缆沟恢复区采取灌草混植的方式进行绿化恢复，可栽植荆条灌木，株行距1.5m×2m。在灌木丛间撒播草籽，撒播量按40kg/hm2。

c.施工道路防治区：施工前先进行表土剥离，剥离厚30cm。剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。施工结束后覆土平整，表土用于道路两侧绿化和边坡绿化防护工程。道路两侧可栽植柠条等灌木进行绿化，株距1.5m，边坡采用植草网格防护。施工期应移挖作填，严禁顺坡倾倒土石方。

d.施工临建区：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚度30cm。剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。施工临建区四周设置临时排水沟连接天然排水沟道，场内物料全封闭储存。施工结束后清理平整场地，回填表土后，采用灌草混植方式恢复植被。灌木可栽植荆条、绣线菊类，株行距1.5m×2m；从间撒播草籽，撒播量按40kg/hm2。

（2）对区域动植物的保护措施

①严格控制施工范围，尽量缩减作业面积，划定施工人员车辆活动范围。

②对施工人员进行环保和防火宣传教育，禁止对不占用的地块植被进行破坏，禁止用明火，做好消防应急防护。

③禁止施工人员诱捕、猎杀区域内的野兔、野鸡等野生动物。

运行期生态防护与恢复措施

评价要求运营初期制定植被恢复管理计划，定期巡查植被恢复情况，监测恢复区植被覆盖度，做好记录，对长势不良的植被及时进行补植。同时建设单位应对光伏板下的草丛适时修剪，加强防火管理，防止因漏电引发火灾对区域植被的损毁。

加强对职工的环境保护教育，提高环保认识，杜绝对各种动物的滥捕、滥猎现象。

采取以上的补偿与恢复措施后，将有利于改善电场及其周边的生态环境，为区域生态与经济协调发展创造一个良好的环境。

（3）服务期满后生态恢复措施

本项目服务期25年，服务期满后电场内的建构筑物及各种设施器件将全部清理出场，清理后的空地先进行土壤改良修复，然后种植1-2年草本植被，后再补植耐旱的灌木，使区域呈现灌草混植生境，逐步改善土壤，恢复其生态功能。

场地清理报废的光伏组件、管件全部返回原厂家回收或资质单位处理利用，清理产生的建筑垃圾送当地环卫部门指定地点处置。

## 5.3生态环境管理

本项目的水土流失主要发生在施工过程中，施工中扰动原地貌，产生大量的松散堆积物，如不采取有效的防护，在大风和暴雨条件下，松散堆积物和开挖面极易产生水土流失。因此，施工过程中的水土流失具有易流失和流失量大的特点，必须进行预防，预防措施包括以下几方面：

①合理安排施工期，场地平整、开挖等土建施工尽量避开雨季。

②大风天气对易起尘场所如堆土体、开挖区等采取遮盖、洒水等措施。

③施工期间尽量减小施工占地，减小对原有地表植被的破坏面积。

④挖方首先用于回填利用，对于不能立即回填的挖方，堆放场所做好临时防护措施。

⑤施工废水要集中处理，加以利用，防止造成水土流失。

⑥施工期产生的建筑垃圾，要及时清运，堆放至指定的场所进行妥善处置。

⑦对已实施的水土流失防治措施，应加强管护，建立行之有效的管护制度，使之尽快发挥水土保持效益。

# 5、生态环境影响评价小结

项目建设内容主要包括施工检修道路、光伏片区安装及施工生产与生活区等。

（1）土地利用的影响：工程永久征占土地从原地变为道路和建筑物用地，改变类型占区域比例较低；临时征占土地面积将全部恢复为原地貌。

（2）对植被的影响：工程的实施均要占压土地破坏地表植被。永久损失的植被以灌草以及核桃林为主，占地区不属于珍稀植物保护区，在其附近就可见到相似的群落，永久损失的物种适应性强，不存在因局部植被损失而导致种群消失或灭迹。随着项目的建成，施工临时占地将进行有效地植被恢复，评价范围内的植被将会得到较快的恢复，项目建设对植物种群影响的痕迹将会逐渐消退。因此本项目的建设对当地植被的总体影响不大。

（3）对动物的影响：施工过程会对项目区域野生动物的活动、栖息产生干扰，但不会引起物种消失和生物多样性的减少。项目在运营期基本不会对野生动物的生存和活动以及鸟类的迁徙产生影响。

（4）对景观的影响：项目与区域景观的协调性较好，对景观的影响程度较轻。项目施工期会对景观产生一定的负面影响，但随着施工期的结束，实施植被恢复，采取种植灌草、树木等措施，负面影响也随之消失。

（5）根据项目建设特点，制定了具体的生态影响的防护与恢复措施以及生态环境管理措施，最大程度减轻项目建设对生态环境的影响。

综上所述，在采取评价提出的生态保护措施后，本项目建设对评价区生态环境的影响是可以接受的。

# Text boxes

图1-1   光伏发电系统示意图

逆变器

箱变

地方电力系统

汇流箱

噪声、扬尘、生态影响

噪声、扬尘、生态影响

施工准备（施工备料和施工道路修建）

噪 声、扬尘、废水、固体废物、生态影响，水土流失

投入运营

工程验收

建构筑物基础浇筑

电场场地平整、基础开挖

光伏组件、电气设备安装，电缆沟开挖和回填

场地清理绿化

太阳能

光伏组件

逆变器

光伏电池板

10kV箱式变压器

10kV电缆集电线路

地方电力系统

废电气元件

废光伏组件、冲洗废水

废旧蓄电池

图5-2 项目运营期工艺流程及排污节点示意图