建设项目环境影响报告表

（报批本）

项目名称：  临县武家沟铜文化有限公司

5万件/年传统铜文化民间艺术品制造项目

建设单位(盖章)：临县武家沟铜文化有限公司

编制日期：2018 年 12 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出建设项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明建设项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 临县武家沟铜文化有限公司5万件/年传统铜文化民间艺术品制造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 临县武家沟铜文化有限公司 |
| 法人代表 | 薛勤瑞 | 联系人 | 杜锦锋 |
| 通讯地址 | 临县三交镇武家沟村 |
| 联系电话 | 13835814381 | 传真 | / | 邮政编码 | 032200 |
| 建设地点 | 临县三交镇武家沟村南侧260m处 |
| 立项审批 部门 | 临县发展和改革局 | 批准文号 | 临发改备字[2018]61号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 2432 金属工艺品制造 |
| 占地面积(m2) | 3200 | 绿化面积(m2) | 200 |
| 总投资 (万元) | 140 | 环保投资 (万元) | 40 | 环保投资占总投资比例 | 28.57% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产 日期 |  |
| 工程内容及规模 1、项目背景 铜铸工艺品是中华民族几千年历史沉淀的一种传统手工艺制作的精品，有着悠久的历史。铜铸工艺发展到现代，随着人民生活水平的提高，受到越来越多人的青睐。铜制工艺品被大量运用在装修、装饰及佛教用品上，铜制艺术品精美、文艺，可以提高人们的人文修养和艺术情操，有利于人们的身心健康。为传承传统手工艺，并结合市场需求，临县武家沟铜文化有限公司拟投资140万元，建设5万件/年传统铜文化民间艺术品制造项目，项目占地面积为3200m2，地址位于临县三交镇武家沟村，年产铜工艺品5万件。临县发展和改革委员会与2018年10月29日对该项目进行了备案。 2、项目由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，本工程应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。据此，建设单位临县武家沟铜文化有限公司于2018年11月5日正式委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司有关人员及时对该项目位置及基本情况进行了现场调查（见现场踏勘图），对项目所处区域的自然环境、生态环境以及生活环境进行了全面调查了解，对工程建设情况进行了调查和分析，初步确定了本次环评的重点、范围和所采用的标准，找出主要污染源及主要污染物，分析了项目对环境产生的影响，提出了合理可行的污染防治措施。 本项目生产工艺过程有喷漆工艺，且年用水性漆量（含稀释剂）0.4吨，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（环保部令第44号）》（2018年修正）的相关规定：“十三、文教、工美、体育和娱乐用品制造业”中“32工艺品制造”中的“有喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨以下的，或使用水性漆的；有机加工的”，应编制环境影响报告表。据此，本次评价编制了《临县武家沟铜文化有限公司5万件/年传统铜文化民间艺术品制造项目环境影响报告表》（送审本）。 据环评现场踏勘调查了解，该项目目前已建成，现处于停产状态，属于未批先建，违反《环保法》有关规定，并接受环保部门的处罚。 2018年12月14日，临县环境保护局在离石区主持召开了本项目的技术评审会，根据专家意见修改完成了《临县武家沟铜文化有限公司5万件/年传统铜文化民间艺术品制造项目环境影响报告表》（报批本），现提交建设单位报临县环境保护局对该项目环境影响报告表进行审批。 3、“三线一单”符合性判定 ①生态保护红线 本项目建设地点位于临县三交镇武家沟村南侧260m处，临县生态保护红线正在划定中，根据初步判断本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 ②资源利用上线 本项目为铜工艺品制造项目，生产过程中消耗一定量的电和水资源，消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用利用上限要求。 ③环境质量底线 据调查，本项目所在区域环境空气、地表水、声环境质量一般。项目运营期经采取环评提出的各项措施后，不会增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制的要求。 ④环境准入负面清单 本项目所在区域没有环境准入负面清单。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整目录（2011年本）（2013修订）》的通知，本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类项目，符合产业政策要求。 4、建设项目概况 （1）项目名称：临县武家沟铜文化有限公司5万件/年传统铜文化民间艺术品制造项目 （2）项目性质：新建 （3）建设单位：临县武家沟铜文化有限公司 （4）建设地点：临县三交镇武家沟村南侧260m处，项目地理位置具体见附图1、附图2。 （5）建设规模：项目建成后年产铜文化民间艺术品5万件 （6）项目总投资：140万元 （7）工程内容 本项目总用地面积3200m2，总建筑面积980m2。项目主要新建压铸制坯车间、涂漆车间、打磨车间、抛光车间、包装车间及库房、办公区、展厅等必要的生产设施和公用工程；购置中频炉、卧式冷室压铸机、滚筒打磨机、角磨机、抛光机、喷漆柜等生产及辅助，形成年产5万件铜文化民间艺术品生产能力。 本项目主要建设内容内容包括：主体工程、辅助工程、配套工程、公用工程、环保工程等具体工程建设内容情况见表1。 表1 建设项目建设工程内容一览表 类型 工程名称 工程内容 备注 主体 工程 压铸制坯车间 设置有2台中频炉，2台卧式冷室压铸机，并进行原料（铜锭）的存放，建筑面积264m2，砖混结构 已建 滚筒打磨 车间 1座，位于压铸制坯车间东侧，建筑面积32m2，砖混结构 涂漆车间 1座，位于厂区西北侧，滚筒打磨车间东侧，建筑面积48m2，砖混结构 包装车间 1座，位于喷漆房东侧，建筑面积80m2，砖混结构 人工打磨 车间 1座，位于厂区东北角，包装车间东侧，建筑面积96m2，砖混结构 抛光车间 1座，位于厂区东侧，建筑面积140m2，砖混结构 辅助工程 综合办公 位于厂区西侧，建筑面积80m2，砖混结构 储运 工程 成品库 位于办公区南侧，面积约140m2，砖混结构 展厅 位于厂区西侧，面积约100m2 公用 工程 给水 厂区自备水井 已建 排水 项目生产废水全部回用，生活污水收集后用于厂区增湿抑尘 供电 由三交镇供电所接入，厂区内1台200KVA的变压器 环保 工程 噪声 厂房隔声、减振底座 已建 废气治理设施 中频炉废气：采用脉冲袋式除尘器处理，经15m排气筒达标排放 喷涂烘干废气：采用干式喷漆柜除漆雾+UV光解+活性炭吸附装置，处理后的废气通过15m排气筒达标排放 打磨废气：采用脉冲袋式除尘器处理，经15m排气筒达标排放 抛光废气：采用脉冲袋式除尘器处理，经15m排气筒达标排放 废水治理设施 生活污水：洗漱废水收集后用于厂区增湿抑尘或绿化用水 生产废水：电炉冷却用水全部循环使用不外排；滚筒打磨机产生的废水进入厂区沉淀池，经沉淀处理后回用不外排 未建 固废 一般固废 生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点；一般固废多为铜制材料，可直接回用于生产 已建 危险废物 厂区西北侧设置危废暂存间一处 面积为20m2 未建 生态 厂区四周进行绿化 面积为200m2 5、产品方案 本项目设计生产规模为年产5万件传统铜工艺品，主要产品方案详见表2， 表2 项目产品方案表 序号 产品名称 规格（cm） 单位 数量 1 八角形铜工艺品（主要为铜八卦） 3-28 件 2.7万 2 圆形铜工艺品（主要为铜镜、铜钱等） 8-28 件 2.3万 项目物料平衡表详见表3。 表3 物料平衡一览表 序号 进料 出料 名称 年用量（吨） 名称 单位（吨） 1 铜锭 65 产品 铜工艺品（5万件） 63.4629 2 中频炉炉渣 1.5 3 有组织排放金属粉尘 0.0176 4 无组织逸散的金属粉尘 0.0195 合计 65 合计 65 6、主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 主要生产设备表 序号 设备名称 型号/规格 数量（台） 备注 生产设备 1 中频炉 150kg 2 2 卧式冷室压铸机 DM300 2 3 滚筒打磨机 160 5 4 角磨机 - 4 5 单平面自动抛光机 JP-A 6 三用三备 6 UV彩印机 H1000 1 7 烤箱（用于烘干） 101-4AB 1 环保设备 1 脉冲布袋除尘器 80型 1 手工打磨车间 96型 2 分别置于压铸制坯车间、抛光车间 2 3m干式喷漆柜 3000×1100×2400mm 2 喷涂车间 3 活性炭环保箱 —— 1 4 UV光氧催化 —— 1 5 风机 18.5KW 1 7、原辅材料及能源消耗 表5 主要原辅材料及能源消耗表 序号 名称 单位 年用量（t/a) 备注 备注 1 铜锭（铜合金，含铜62%） t/a 65 汽运 市场外购 2 水性面漆 t/a 0.4 桶装 市场外购 本项目根据用户需求对部分铜工艺品进行喷涂处理，每年需要进行喷涂的铜工艺品约为2万件，项目设喷漆车间，铜工艺品涂装采用人工喷涂工艺，共喷漆一层，合计年涂装面积5600m2，上漆率为70%，漆膜厚度大约为40μm，根据业主提供资料，油漆用量见表6。 表6 涂料用量核算表 序号 名称 涂装面积（m2/件） 涂装厚度（μm） 涂装效率 密度（kg/m3） 使用量（t/a） 合计（t/a） 1 水性漆 0.32 40 70% 1.2×103 0.4 0.4 根据建设单位提供资料，本项目使用的水性漆直接购买成品，不在厂区进行勾兑，项目选用水性漆组分比例按照VOCs（以非甲烷总烃计）10%、固形物70%、去离子水20%计算，则本项目水性醇酸防锈漆成份及相应含量见表7。 表7 本项目防锈漆成份一览表 分类 项目 物料组分 固形物含量 非甲烷总烃 去离子水 面漆 水性漆（0.40t/a） 百分比含量/% 70 10 20 年耗量/t/a 0.28 0.04 0.08 9、厂区周边情况及平面布置情况 本项目位于临县三交镇武家沟村南侧260m处，根据现场勘查，项目西侧为248省道，南侧、东侧均为山体，东侧5m处半山腰有1户居民居住，北侧空地。武家沟村居民聚居区位于厂区西北侧260米处，西侧紧邻248省道处仅有少数武家沟村居民新建住宅。具体见附图2。 项目总占地面积约3200m2，总平面布置原则是在满足生产工艺要求的基础上，根据交通运输、消防、安全、卫生、绿化、施工等要求，结合厂区地形、地质、气象等自然条件，全面地、因地制宜地对厂区建筑物、运输线路和绿化等进行总平面布置，力求紧凑合理，节约用地，节省投资，有利生产，方便管理。整个厂区呈不规则矩形，主要生产车间位于厂区北侧及东侧，大门、办公楼等位于厂区西侧。厂区总平面布置示意图见附图3。 10、职工人数及工作制度 职工人数：本项目劳动定员18人。 工作制度：1班8小时工作制度，年工作300天。 11、公用工程 （1）给水 本项目用水环节包括生产用水即中频炉冷却用水、滚筒打磨机打磨用水、生活用水和绿化用水等。 ①生产用水 a、电炉冷却水：这部分水全部循环使用，不外排，电炉冷却补充新鲜水量约为0.35m3/d。 b、滚筒打磨机用水：本项目毛坯铸件会进滚筒打磨机进行粗磨，在粗磨过程中会往滚筒打磨机加水防止粉尘产生，滚筒打磨机用水量约为0.1m3/d，打磨后的废水全部排入厂区沉淀池，经沉淀后的废水回用于滚筒打磨机，不外排。 ②生活用水 本项目员工18人，职工主要为附近村庄村民，不在厂区食宿，厕所为旱厕。职工生活用水主要为洗漱用水。 本项目洗漱用水定额为30L/每人·d，职工18人，用水量为0.54m3/d（162m3/a）。洗漱废水的产生量按用水量的80%计，则洗漱废水的产生量为0.43m3/d（129.6m3/a），由于洗漱废水产生量少且水质简单，收集后可用于厂区增湿抑尘或绿化用水。 ③绿化用水 本项目绿化面积为200m2，绿化用水按0.28m3/m2·a，绿化天数按200天计，则项目绿化用水0.28m3/d，年绿化用水量为56m3/a。 （2）排水 ①污水排水系统 生产废水：本项目生产过程中中频炉冷却用水循环使用，滚筒打磨机排除的废水经沉淀池沉淀后回用，项目生产过程无生产性废水产生； 生活污水：本项目洗漱用水量为0.54m3/d（162m3/a），排水量按85%计算，则生活污水产生量为0.43m3/d（129.6m3/a），由于洗漱废水产生量少且水质简单，收集后可用于厂区增湿抑尘或绿化用水。 项目用排水情况详见表8，水平衡图详见图1。 表8 项目用排水量一览表 项目 用水量（t/a） 排水量（t/a） 生产 冷却循环水 105（补充水量） 105（蒸发量） 滚筒打磨机用水 30 24 生活 洗漱用水 162 129.6 绿化 绿化用水 56 — 总计 353 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） （3）供电 本项目用电由三交镇供电所接入，通过110kv架空线路接入生产厂区变电站。厂区内设有1台200KVA的变压器，可满足该项目用电需求。 （4）供热 本项目办公生活区采暖为电采暖；铜工艺品喷漆完成后在喷漆房内经烘干机烘干，烘干机采用电烘干。 12、主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表9。 表9 主要经济技术指标 序号 指标名称 单位 数量 1 生产规模 件/a 5万 2 总投资 万元 140 其中：环保投资 万元 40 3 工作制度 300d/a，8h/d 4 劳动定员 人 18 5 公用设施 用电量 万kwh/a 190.46 新鲜用水量 t/a 353 6 总占地面积 m2 3200 7 建筑面积 m2 980 8 年销售收入 万元 300 9 利润 万元 80 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，经环评现场踏勘可知，项目现已建成投产，属于未批先建环保违法项目，企业现已停止生产，待完善相关手续后再继续进行。目前存在的主要环境问题及整改措施如下： 1、压铸制坯车间、手工打磨车间及抛光车间无废气治理措施。环评要求建设单位在压铸制坯车间、打磨车间及抛光车间分别设集尘罩+袋式除尘器，处理后经15m高排气筒排放。 2、喷漆房为配备环保设施，喷漆废气直接排放。环评要求，喷漆及烘干废气经干式喷漆柜+UV光氧催化+活性炭过滤箱+15m高排气筒排放。 3、厂区未设置危险废物暂存间。环评要求厂区内设置危险废物暂存间，并按规定做好地面防渗等工作。 4、绿化系数较低、厂区容易起尘。环评要求建设单位合理利用厂区空地，增大厂区绿化面积。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： （1）地理位置 临县地处晋西吕梁山系黄土丘陵沟壑区，地理坐标在北纬37°35′52″～38°14′19″之间，东经110°29′40″～111°18′02″。北接兴县，东邻方山，南连柳林、离石，西濒黄河与陕西佳县、吴堡隔河相望，县境长、宽约为71km，总土地面积2979km2，占全省土地总面积的1.91%，占吕梁市土地面积的14.12%，居全市13个县市的第2位。 临县武家沟铜文化有限公司5万件/年传统铜文化民间艺术品制造项目位于临县三交镇武家沟村南侧260m处。地理坐标为N 37°45′30.72″，E 110°57′26.34″，海拔高度H=835m。项目详细地理位置，见附图1、附图2。 （2）地形、地貌 临县县境内梁峁相间,沟壑纵横，只有湫水河、月境河形成的大小两川，川面狭窄。湫水河大川逶迤贯通全县，长达90km，河面最宽不过1km。小川环绕6个乡镇，全长46km，川道最宽不到0.25km。全县共有大小山头9400多个，海拔在1500m以上的山峰有紫金山、大度山和汉高山。一般的岭峁面多为鱼瘠形，顶端坡度为5°～10°。全县地势东北高，西南低，呈17/1000的倾斜坡面，一般海拔为1000m左右，程家塔乡北榆庙最高1924m，碛口镇湫水可输入黄河处最低657m，相对高差为1267m。全县主要以离石黄土为主，除少数土石山区和沟川根深叶茂谷外，大部为梁峁发育地形破碎的黄土丘陵，一般黄土覆盖深厚。灰褐土为本县基本土壤，分布面积为391.89万亩，占总土地面积的99.4%，由于母体特征明显，物理分化强烈易被侵蚀，有机质不易积累，使土壤养分极为贫乏。 （3）气候、气象 临县属暖温带大陆性气候。在季风的影响下四季分明，春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季温凉湿润，冬季少雪寒冷，根据30个气候特征，全县年平均气温8.8℃，年积温3212℃，降雨量伙518.3mm，7、8、9三月雨量集中，占全县降雨量的62.5%；平均太阳辐射140.8kcal/cm2，平均日照时数7.7h，年均2771.5h。由于地形复杂，气候的地域差异明显，无霜期由东北向西南递增，一般在144～172天，南北相差28天，气温近5.0℃。年均无霜期160天，全县绝大部分地区为一年一熟，三交以南乡镇也有一年两熟的条件。 年内主导风向是南风，秋季多偏北风，夏季多偏南风，年平均风2.6m/s，最大风速达19m/s。 （4）水文及水文地质 1）地表水：临县境内河流属黄河水系，较大的河流除黄河干流，有湫水河、支沟月境河、青凉寺河、曲峪河、免坂河、八堡河、克虎、寺沟等8条。 ①黄河干流 黄河干流流位于县境西部，从本县第八堡乡洼石泉入境，自北向南流经7个乡镇，32个村，从碛口镇的陈家山出境，全长91km，河床平均比降为0.71%。据吴堡水文站观察记录，年平均径流量397.3亿m3/a，年平均含沙量20.9kg/m3，最大洪水流量达26800 m3/s，枯水期最小流量仅39.5 m3/s，黄河属本县过境水，径流量约为2.753 m3/a。 ②湫水河 湫水河是本县最大河流，属黄河一级支流，发源于兴县黑茶山东北麓的白龙山大坪头，经阳坡水库入本县境，全长125km，流域面积1986km2。在阳坡水库以上流域面积为243km2。县内长90km，流经12个乡镇，由碛口汇入黄河。流域面积为1743.1km2。占全县总土地面积的58.53%，流域内支沟共有2300余条，其中15km以上的20多条，25km以上的5条。河道平均比降为0.65%，据林家坪站1956～1984年29年的观察记载，平均径流量0.8839亿m3/a，其中，清水径流量0.2740亿m3/a，占径流量的31%,最大径流量3.09亿m3，最小径流量0.423亿m3。径流深59.6mm，年均输沙量2400万吨，最大8920万吨，最小0.0545万吨。汛期平均输沙量2332万吨，占平均输沙量的97.2%。侵蚀模数12600t/km2。一般流量0.3m3/s，最高洪峰期达3670m3/s。 ③月境河 是本县的第二条大河，素称“小川”，发源于本县临泉镇泥沟村，流经6个乡镇，全长48km，流域面积317.7km2，占全县总面积的10.6%，年均径流量为1839.4万m3，其中清水径流量为892.5万m3/a，占全县径流总量的48.5%。 ④青凉寺河 发源于紫金山南麓，流经4个乡镇，全长43.5km，流域面积283km2，占全县总面积的9.5%，据杨家坡站多年资料，年均径流量为0.162亿m3，其中清水流量为0.089万m3，占年径流量的54.9%，径流深57.9mm，平均输沙量381万吨，最大1190万吨，1984年最小0.00283万吨。汛期输沙量328万吨，占年均输沙量的99.1%，侵蚀模数11700t/km2。最大洪峰流量达1670m3/s。 评价区内地表水为湫水河，位于项目西侧130m处。 2）水源地 本项目位于临县三交镇武家沟村南侧260m处，据调查项目所在区域有三交镇集中供水水源地，设1个取水口。据山西省人民政府，晋政函[2013]15号文，项目所在区域内水源地保护区划定情况见表9。 表9 区域内乡镇集中供水水源地保护区划定情况 水源地 名称 服务 对象 地理坐标 一级保护区 半径（m） 三交镇集中供水水源 三交村等9个村庄 E 110°58′47.0″ N 37°47′07.0″ 52 经调查，本项目厂址位于三交镇集中供水水源西南侧约3.58km处，故不在该水源井的一级保护区范围内。详见报告表附图4。 （5）植被及生物多样性 本区土壤为灰褐土地带，黄土质黄绵土。土壤中的盐分为Cl、Na+、K+。该区域以啮齿类动物居多，如鼠类、野兔等和两栖爬行类，大型动物很少，无国家重点保护动物。本区多为山地，当地居民主要以农业生产为主，农产品主要有小麦、谷子、玉米、山药、莜麦等。 受当地人群生产及生活活动范围影响，生物多样性较简单。 （6）地震烈度 本区历史上未有发生过较大规模地震的记录。根据国家《建筑抗震设计规范》GB50011－2001，本区抗震设防烈度为Ⅶ级区，设计基本地震动峰值加速度为0.15g，设计地震分组为第一组。 （7）矿产资源 临县境内初步探明矿种有30多种，主要有煤炭、石灰岩、耐火粘土、砖瓦粘土、白云岩和铝土矿等。煤炭储量为493亿吨，约占山西省探明储量的20%，占全国储量的5.2%。煤炭资源属石炭、二迭系煤，埋藏深度在30－270m，煤系地层含煤面积为1645km2，占全市国土面积的15.5%。石灰岩预计储量为3000多亿吨。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 项目建设地点位于临县三交镇武家沟村，本次评价收集了2017年临县县城环境空气例行监测年均浓度数据，具体指标见表10。 表10 2017年年均浓度监测结果统计表 μg/Nm3（CO：mg/m3） 序号 指标 浓度值 标准值 超标倍数 1 SO2年均浓度 37 60 0 2 NO2年均浓度 27 40 0 3 PM10年均浓度 119 70 0.7 4 PM2.5年均浓度 71 35 1.03 5 CO第95位百分位数浓度 1.9 4 0 6 O3-8h第90位百分位数浓度 112 160 0 由上表可知，临县县城2017年环境空气年均浓度PM10、PM2.5均出现超标现象，故本项目所在区域环境空气质量一般。 2、地表水环境质量现状 据现场调查了解，本项目厂区西侧130m处为湫水河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），该河段规划主导功能为农业与一般景观水，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。根据临县湫水河汇入黄河断面考核要求为IV类水质标准，故本项目所在区域地表水执行IV类水质标准。 3、声环境质量现状 本项目厂址位于农村地区，厂区西侧为248省道，车流量较多，近距离范围内噪声水平相对较高，总体来讲所在区域声环境质量一般。 4、生态环境质量现状 本项目附近以自然生态环境为主，自然植被以野草为主，相间有少量灌木丛，生态环境一般。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据国家生态环境部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查和实地踏勘，项目所在地无自然保护区、名胜古迹、风景区和重要的文物景观，无水源地及水源保护区，无珍稀动物保护区，无文教环境敏感区。该地区不属于生态脆弱区和特殊地貌景观区。该项目主要的环境保护对象见表10。 表10 主要环境保护目标列表 类别 保护目标 性质 规模 方位及到厂界距离 保护级别 环境 空气 武家沟村 村庄 820人 N 260m 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 薛家坪村 627人 SW 645m 地表水 湫水河 农业与一般景观水 — W 130m 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准 地下水 项目厂区水井及附近区域浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 声环境 武家沟村居民住宅 居民住宅 1户 E 5m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 9户 NW 35-200m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准 生态 附近农田 农作物和植被 — 周边地区 —

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：项目拟建地属于环境空气质量功能二类地区，环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；标准中未包含的非甲烷总烃参照执行河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中非甲烷总烃标准要求。具体数值见下表。 环境空气质量评价标准 单位：μg/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 PM10 （μg/Nm3） 年平均 70 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 总悬浮颗粒物（TSP）（μg/Nm3） 年平均 200 24小时平均 300 非甲烷总烃（mg/Nm3） 1小时平均 2.0 《环境空气质量 非甲烷总烃限值（DB13/1577-2012）》 2、地表水：项目周边最近的地表水为湫水河，位于项目西侧130m，该处水环境功能为农业与一般景观水，根据临县湫水河汇入黄河断面考核要求，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质量标准，具体见下表。 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目 pH COD BOD5 NH3-N SS 石油类 标准值 6～9 40 10 2.0 200 1.0 3、地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，具体见下表。 地下水质量标准浓度限值（单位：除pH外，mg/L） 项目 PH 挥发酚 氟化物 NO2-N NO3-N NH3-N 总硬度 菌落总数 (CFU/mL) 大肠菌群(CFU/100mL) 总砷 Cr6+ 标准 6.5～8.5 0.002 1.0 1.00 20 0.50 450 100 3.0 0.01 0.05 4、声环境：本项目所在区域为农村地区，项目所在区域有248省道穿过，因此两侧公路红线外35m范围内执行4a类标准，35m范围外执行2类标准。 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4a类（临248省道一侧） 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物 （1）本项目中频炉熔化铜锭产生的烟尘参照执行《河北省地方标准 工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)中金属熔化炉颗粒物排放标准及相关要求。 废气污染物排放标准 项目 标准 排放限值 无组织排放颗粒物排放限值mg/m3 颗粒物排放浓度mg/m3 金属熔化炉 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 50 1.0 （2）本项目运营期打磨、抛光、喷漆等过程中产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准浓度排放限值，标准限值详见下表。 废气污染物排放标准 污染物 标准 排气筒高度m 浓度mg/m3 排放速率kg/h 无组织排放厂界最高浓度限值 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 15 120 3.5 1.0 （3）本项目生产过程中产生的喷漆及烘干废气，污染物排放执行《山西省大气污染防治工作领导办公室关于印发<山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案>的通知》（晋气防办[2017]32号）中的参考浓度限值，标准限值详见下表。 工业涂装有组织源污染物排放限值 行业 工艺设施 污染物项目 最高允许排放浓度mg/m3 最低去除效率（%） 污染物排放监控位置 工业 涂装 有机废气排放口 非甲烷总烃 60 70 车间或生产设施排气筒 企业边界排放限值参考 序号 污染物项目 限值（mg/m3） 1 非甲烷总烃 2.0 2、噪声 营运期：项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类和4类标准限值，标准值见下表。 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4类 70 55 3、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中相应要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单中相应要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据晋环发[2015]25号《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，国家和我省实施总量控制的主要污染因子为：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘及废水化学需氧量、氨氮。 根据国家污染物排放总量控制原则，结合本项目排污特点，本项目总量控制指标如下表所列： 总量控制分析情况 单位：t/a 项目 烟尘 粉尘 排放量 0.0015 0.0259 临县环境保护局以临环行总[2018]12号文批复本项目的污染物排放总量控制指标为：烟尘：0.002；粉尘：0.03t/a。 |

建设项目工程分析

本项目主要生产铜工艺品，其生产工艺见下图。 工艺流程介绍： 工艺说明： （1）原料 本项目原料为铜锭，含铜率62%，外购后由汽车运输进场。 （2）熔化制坯 将外购的铜锭投入中频炉内，进料温度在950℃左右，在1100℃铜开始熔化，待全部熔化后进入卧式冷室压铸机，压铸成各种形状的毛坯铸件，进入毛坯库待用。 （3）涂漆打磨 约有40%的毛坯铸件根据客户需求进入喷漆房进行手动喷涂，喷涂完后的产品经电烘干机烘干后进入滚筒打磨机进行粗磨，滚筒打磨机内置打磨块，粗磨后的产品由角磨机进行细磨；剩余60%的毛坯铸件直接进入滚筒打磨机进行粗磨，粗磨后的产品由角磨机进行细磨。 （4）抛光 经过打磨的产品进入抛光车间进行抛光，40%的喷漆产品经抛光后进入包装车间；剩余60%的产品经抛光后需进行打印。 （5）打印 未经喷漆工序的产品需进行打印，成品库内置1台H1000型UV彩印机，UV彩印机打印拟使用UV墨水，经彩印机喷黑处理后进入包装车间。 （6）包装入库 所有产品进入包装车间进行包装，包装后的成品进入成品库存放待售。

主要污染工序： 1、废气 （1）中频炉在熔化铜锭过程中产生的烟尘； （2）角磨机人工打磨工作过程中产生的粉尘； （3）喷漆过程中产生的漆雾颗粒、非甲烷总烃； （4）烘干过程中产生的非甲烷总烃； （5）抛光过程中产生的粉尘； （6）打印过程中产生的刺激性气味。 2、废水 （1）职工生活污水，主要污染因子是COD、BOD、NH3等； （2）生产废水：主要为中频炉冷却水及滚筒打磨机用水，中频炉冷却水全部循环使用不外排；滚筒打磨机产生的废水经沉淀池沉淀处理后回用，生产废水均不外排。 3、噪声 项目运营过程中噪声主要为中频炉、压铸机、滚筒打磨机、角磨机、抛光机等设备运行产生的噪声。 4、固废 （1）职工的生活垃圾； （2）中频炉产生的炉渣； （3）打磨及抛光过程中产生的金属屑； （4）除尘器收集的金属粉尘； （5）包装过程中产生的废包装材料； （6）喷漆环节产生的废过滤纸箱、废过滤棉和废活性炭。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 中频炉熔化 | 烟尘 | 16.61mg/m³；0.16t/a | 0.17mg/m³；0.0015t/a |
|  |  |  | 无组织；0.016t/a | 无组织；0.0016t/a |
|  | 喷漆废气 | 颗粒物 | 83mg/m³；0.08232t/a | 8.3mg/m³；0.0083t/a |
|  |  |  | 无组织；0.0017t/a | 无组织；0.0017t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 16mg/m³；0.01568t/a | 1.6mg/m³；0.0016t/a |
|  |  |  | 无组织；0.0003t/a | 无组织；0.0003t/a |
|  | 烘干 | 非甲烷总烃 | 12mg/m³；0.02352t/a | 1.2mg/m³；0.0024t/a |
|  |  |  | 无组织；0.0005t/a | 无组织；0.0005t/a |
|  | 打磨 | 粉尘 | 98mg/m³；0.585t/a | 0.98mg/m³；0.0059t/a |
|  |  |  | 无组织；0.065t/a | 无组织；0.0065t/a |
|  | 抛光 | 粉尘 | 122mg/m³；1.17t/a | 1.22mg/m³；0.0117t/a |
|  |  |  | 无组织；0.13t/a | 无组织；0.013t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | SS等 | 129.6t/a | 0 |
|  | 滚筒打磨机排水 |  | 30t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 中频炉熔化 | 炉渣 | 1.5t/a | 0 |
|  | 包装车间 | 废包装材料 | 0.02t/a | 0 |
|  | 喷漆废气处理 | 废过滤纸箱及过滤棉 | 0.20t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.09t/a | 0 |
|  | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 0.27t/a | 0.27t/a |
|  | 打磨及抛光、除尘器收集 | 金属粉尘 | 1.92t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为中频炉、压铸机、滚筒打磨机、角磨机、抛光机等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为60～90dB(A)，经合理布局并设置减振底座、厂房隔声等降噪措施，经距离衰减后，可达标排放。 |
| 其它 | / |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 本项目对生态环境的影响主要是生产过程中产生的烟气及粉尘对植物及土壤的影响。本工程在采取环评规定措施的基础上，污染物排放量较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 据环评现场调查，本项目已建成，现处于停产阶段，施工期已基本结束，故本次评价不对其施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 拟建项目产生的主要大气污染物有中频炉熔化烟尘、角磨机人工打磨粉尘、抛光粉尘、喷涂废气、打印机产生的刺激性气味等。本次评价废气污染物产生情况参照同类项目进行类比。 1、生产工艺废气 （1）中频炉熔化烟尘 熔化产生的废气，主要是因为金属的高热熔融液体与空气接触而产生的电炉废气。其主要成分是高热空气和含氧化铜的颗粒物。项目年消耗铜锭65吨，中频炉1小时熔化铜锭约150kg，项目设2台中频炉，则1小时可熔化铜锭300kg，铜锭熔化后需进卧式冷室压铸机进行压铸，压铸的过程中中频炉需要持续运行保温，熔化一次铜液需要约4小时可以压铸完成，则中频炉年运行时间1084小时。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“3351常用有色金属压延加工业产排污系数表”，采用电炉熔化铜锭，烟尘产生系数为2.35kg/t，则本项目烟尘产生量为0.16t/a。 本次环评要求：压铸制坯车间全封闭，在两台中频炉上方设置2个集尘罩，经集尘罩收集后的烟尘通过管道进入96脉冲布袋除尘器，除尘器风量为8000m³/h，处理后的废气通过高15m排气筒排放。集尘罩集尘效率为90%，脉冲袋式除尘器除尘效率为99%，则熔化烟尘有组织产生量为0.144t/a，产生浓度为16.61mg/m3，经处理后排放量为0.0015t/a，排放浓度0.17mg/m3。 未收集的无组织颗粒物产生量0.016t/a，由于颗粒物自重较大，在逸散过程中，约有90%沉降在密闭车间内，经收集后回用于生产；10%通过加工车间通风窗口或天窗无组织排放，则本项目无组织粉尘排放量约为0.0016t/a。 采取以上措施后本工程熔化工序产生的烟尘可以达到《河北省地方标准 工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)中金属熔化炉颗粒物最高允许排放浓度限值的要求，对周围环境影响较小。 （2）角磨机人工打磨产生的粉尘 本项目经过熔化制坯后产生的毛坯铸件需要经过打磨，打磨分为粗磨和细磨，粗磨主要使用滚筒打磨机，项目设5台小型滚筒打磨机，滚筒打磨机内置打磨块，毛坯铸件先进滚筒打磨机进行粗磨，在粗磨的过程中会不断往滚筒内加水，因此，本项目滚筒打磨基本没有粉尘产生。经滚筒打磨机打磨过的铜制品会进一步进行细磨，即工人使用角磨机手动打磨，角磨机在打磨过程中产生一定的粉尘，据环评现场调查，本项目设置有4个人工打磨工位，类比其他项目，角磨机打磨过程中的粉尘产生量约为原料用量的1%，项目年加工铜锭为65t，则粉尘的产生量为0.65t/a。 环评要求，四个打磨工位上方分别设一台集尘罩，人工打磨过程中产生的粉尘经集尘罩收集后通过管道进入一台80脉冲袋式除尘器，除尘器风量为5000m³/h，处理后的废气通过高15m排气筒排放。集尘罩集尘效率为90%，脉冲袋式除尘器除尘效率为99%。则人工打磨粉尘有组织产生量为0.585t/a，产生浓度为98mg/m3，经处理后粉尘排放量约为0.0059t/a，排放浓度0.98mg/m3。 未被集气罩捕集的金属粉尘量约为0.065t/a；在逸散过程中，约有90%沉降在密闭车间内，经收集后回用于生产；10%通过加工车间通风窗口或天窗无组织排放，则本项目无组织粉尘排放量约为0.0065t/a。 采取以上措施后本工程打磨工序粉尘污染物有组织排放量约为0.0059t/a，最高排放浓度为0.98mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准规定限值，做到达标排放，对周围环境的影响很小。 （3）抛光粉尘 经过打磨的铜工艺品需进入抛光车间进行抛光，抛光过程中会产生一定的粉尘，项目抛光车间设6台抛光机，为三用三备，类比其他项目，抛光机抛光过程中的粉尘产生量约为原料用量的2%，项目年加工铜锭为65t，则粉尘的产生量为1.3t/a。 环评要求，6台抛光机上方分别设一台集尘罩，抛光过程中产生的粉尘经集尘罩收集后通过管道进入一台80脉冲袋式除尘器，除尘器风量为8000m³/h，处理后的废气通过高15m排气筒排放。集尘罩集尘效率为90%，脉冲袋式除尘器除尘效率为99%。则抛光粉尘有组织产生量为1.17t/a，产生浓度为122mg/m3，经处理后粉尘排放量约为0.0117t/a，排放浓度1.22mg/m3。 未被集气罩捕集的金属粉尘量约为0.13t/a；在逸散过程中，约有90%沉降在密闭车间内，经收集后回用于生产；10%通过加工车间通风窗口或天窗无组织排放，则本项目无组织粉尘排放量约为0.013t/a。 采取以上措施后本工程的抛光工序粉尘污染物有组织排放量约为0.012t/a，最高排放浓度为1.25mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准规定限值，做到达标排放，对周围环境的影响很小。 （4）喷涂废气 项目设有独立的喷漆房，内设3m干式喷漆柜、喷漆设施、抽排风系统和废气净化设施。喷漆房采用全封闭结构，且喷漆房内为微负压，车间废气基本可全由引风机导入废气处理系统处理，只是工人进出等环节有少量无组织排放，本次集气效率按98%计算。喷漆废气主要污染物为漆雾颗粒、非甲烷总烃。项目喷漆完成后在密闭喷漆房内进行烘干，烘干过程产生的废气主要污染物为非甲烷总烃。 项目所用涂料为水性漆，年使用量为0.4t。水性漆组分比例按照VOCs（以非甲烷总烃计）10%、固形物70%、去离子水20%计算。在喷涂过程中，喷枪采用手动喷涂，喷嘴尽量靠近工件，熟练工人可保障上漆率不低于70%。在喷涂过程中，70%附着在工件上，30%形成漆雾。非甲烷总烃在喷漆过程中挥发量约40%，烘干过程中挥发量约60%。则喷漆工序中漆雾颗粒的产生量为0.4t/a×0.7（上漆率）×0.3（漆雾）=0.084t/a，非甲烷总烃产生量为0.4t/a×0.1（水性漆非甲烷总烃组分比例）×0.4（非甲烷总烃在喷漆过程中挥发量）=0.016t/a；烘干工序中非甲烷总烃产生量为0.4t/a×0.1（水性漆非甲烷总烃组分比例）×0.6（非甲烷总烃在烘干过程中挥发量）=0.024t/a。 根据《山西省大气污染防治工作领导办公室关于印发<山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案>的通知》（晋气防办[2017]32号），“在污染物总量规模不大且浓度低、周边环境不敏感的情况下也可联合采用活性炭吸附、低温等离子法等废气处理集成技术，低温等离子法、光催化法等干式氧化技术宜与吸收技术配套使用”；根据《吕梁市生态环境建设保护工作领导小组办公室关于印发<吕梁市VOCs综合治理专项行动方案>的通知》（吕环组办发[2018]84号），“低温等离子技术、光催化技术适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体，采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺，或定期更换活性炭并建立台账”。 本项目污染物浓度低且厂址周边环境不敏感，故喷漆和烘干过程产生的废气拟进行干法吸附，采用“干式喷漆柜+UV光氧催化+活性炭吸附”处理有机废气，喷漆活动在喷漆房内进行，干式喷漆柜内置过滤纸箱及过滤棉，引风机前加一套UV光氧催化+活性炭过滤箱，活性炭定期更换并建立台账。喷漆房在漆雾净化系统引风机抽吸作用下形成微负压，在微负压作用下，漆雾首先被引入“干式喷漆柜”，通过“过滤纸箱及吸附滤棉”，滤掉液态漆滴；接着气态溶剂进入UV光氧催化+活性炭过滤箱，有机废气经光氧催化分解为CO2和H2O，未分解部分经活性炭吸附，净化后的气体经排气筒排出。烘干过程产生的有机废气同样经过“UV光氧催化+活性炭过滤箱”处理后经排气筒排出。 本项目喷漆房抽风机设计风量为10000m3/h，每天运行3小时(其中喷漆1小时，烘干2小时)，年运行100天，能够满足集气风量要求。评价要求喷漆房设一座15m高的排气筒。 ①喷漆过程中废气排放计算 采取以上措施后，本项目集气效率为98%，净化效率为90%。经计算，本项目喷漆工序有组织漆雾颗粒的产生量为0.08232t/a，有组织非甲烷总烃的产生量为0.01568t/a，有机废气经“干式喷漆柜+UV光氧催化+活性炭过滤”处理后，漆雾颗粒有组织排放量为0.0083t/a，排放浓度约为8.3mg/m3。非甲烷总烃有组织排放量约为0.0016t/a，排放浓度为1.6mg/m3。其余2%未被风机收集的污染物呈无组织形式排放，漆雾颗粒无组织排放量为0.0017t/a，非甲烷总烃无组织排放量为0.0003t/a。能够满足山西省《山西省大气污染防治工作领导办公室关于印发<山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案>的通知》（晋气防办[2017]32号）中的表面涂装工业中有组织源排放限值参考“非甲烷总烃最高允许排放浓度为60mg/m3”的要求。 ②烘干过程中废气排放计算 项目喷漆房集气效率为98%，烘干工序在密闭喷漆房烤箱内完成，烘干废气经干式喷漆柜+UV光氧催化+活性炭过滤箱处理后排放，集气效率为98%，净化效率为90%。经计算，本项目烘干过程有组织非甲烷总烃的产生量为0.02352t/a，烘干废气经“干式喷漆柜+UV光氧催化+活性炭过滤”处理后，非甲烷总烃有组织排放量为0.0024t/a，排放浓度约为1.2mg/m3。其余2%未被风机收集的污染物呈无组织形式排放，非甲烷总烃无组织排放量为0.0005t/a。能够满足山西省《山西省大气污染防治工作领导办公室关于印发<山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案>的通知》（晋气防办[2017]32号）中的表面涂装工业中有组织源排放限值参考“非甲烷总烃最高允许排放浓度为60mg/m3”的要求。 （5）打印过程中产生的刺激性气味 本项目未经喷漆的铜工艺品经打磨抛光后会采用一台UV打印机进行打印，本项目打印机主要使用耗材为UV墨水，UV墨水属于环境友好墨水，基本不含可挥发性溶剂，一般由30-40%的主体树脂，20-30%的活性单体，以及少量光引发剂和类似流平剂，消泡剂等助剂组成。其中主体树脂与活性单体都是具有反应活性的。UV墨水对人体的影响主要表现在：UV墨水挥发出来的刺激性气味，如果长时间吸入的话，会损害呼吸道和鼻腔的；UV墨水与皮肤接触的话，会腐蚀皮肤表面。 环评要求，UV打印机安置于室内，并经常进行开窗通风，在日常操作过程中，技术员需要配套一次性手套，并佩戴防护口罩；当设置为打印后，不要长时间靠近机器；如果UV墨水与皮肤接触的话，需要立马用清水洗干净。 经采取以上措施后，UV打印机在打印过程中产生的刺激性气味可以很快逸散，对周围环境影响不大。 二、水环境影响分析 本项目厂区排水“雨污分流”，雨水经收集后排入厂区附近的沟渠。 生活污水：本项目洗漱用水量为0.54m3/d（162m3/a），排水量按80%计算，则污水产生量为0.43m3/d（129.6m3/a），由于洗漱废水产生量少且水质简单，收集后可用于厂区增湿抑尘或绿化用水。 生产废水：本项目生产过程中用水主要为设备冷却水和滚筒打磨机用水。 设备冷却水全部循环使用，不外排；滚筒打磨机每天用水量约为0.1m3/d，打磨后的废水全部排入厂区沉淀池，经沉淀后的废水回用于滚筒打磨机，不外排。 本项目生产过程中无生产废水外排；少量的洗漱废水，收集后可用于厂区增湿抑尘或绿化用水，因此，在落实各项环保措施后，项目运营期对周围水体影响不大。 三、声环境影响分析 项目运营过程中噪声主要为中频炉、压铸机、滚筒打磨机、角磨机、抛光机等设备运行产生的噪声。噪声源强60~90dB（A）。 （1）预测模式 本评价噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的噪声预测模式，使用EIAN Ver 2.0.70版软件计算本项目各噪声源对场界的影响。 室外声源： ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB； A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大地吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ②由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： A.首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1—为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw—为某个声源的倍频带声功率级； r1—为室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R—为房间常数； Q—为方向因子。 B.计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 C.计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 D.将室外声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：S——透声面积，m2。 E.按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 噪声贡献值计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Legq）计算公式： 式中：Legq——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 预测值计算 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 （2）预测结果 应用上述预测模式计算厂界各测点处的A声级，预测其对厂界周围声环境的影响。厂界各测点环境质量预测结果见表12。 表12 厂界各测点附近声环境质量预测结果 单位：dB（A） 测点序号 测量时段 预测值 评价标准 评价结果 厂界东侧 昼间 52.4 60 达标 厂界南侧 昼间 53.9 60 达标 厂界西侧 昼间 54.6 70 达标 厂界北侧 昼间 56.3 60 达标 由表29预测结果可见，项目噪声源经厂房隔声和距离衰减后厂界噪声均可达标排放。为了保护好车间工人的身体健康，同时减少对厂区环境的污染，本次环评要求： （1）对各种机电产品噪声要求 首先从设备选型入手，从声源上控制噪声。设备选型是噪声控制的重要环节，在设备招标中应向设备制造厂家提出噪声限值要求，要求供货厂商对高噪声设备采取减噪措施，如对高噪声设备采取必要的消音、隔音措施，以达到降低设备噪声水平的目的。 （2）对装置区噪声防护措施 ①对运行噪声较大且无法控制产生噪声的设备如引风机、打磨机、抛光机，要将其安放在封闭厂房或室内，如不能达到标准要求，应采取有效的隔声降噪措施。 ②所有转动机械部位加装减振固肋装置，减轻振动引起的噪声。各种泵的进、出口均采用减振软接头，以减少泵的振动和噪声经管道传播。 （3）加强厂区绿化措施，降低噪声的传播。 （4）车间内噪声属于车间劳动保护，厂方应参照车间内允许噪声级标准调整工人作业时间，以确保工人身心健康不受损害。 （5）对无法采取降噪措施的各作业场所，操作工人采取个人卫生防护措施，如工作时佩带耳塞、耳罩和其它劳保用品。 综上分析，项目在建设的过程中要按照上表的治理措施要求对各噪声源进行降噪治理后设备噪声可减少5-10 dB（A）。本项目经采取噪声防治措施后，各厂界昼间噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，临路一侧满足4类限值要求，不会对周边敏感目标声环境产生明显影响。因此，本项目运营期噪声排放对周围环境影响较小。 四、固体废物影响分析 本项目工业固废主要为电炉产生的炉渣、打磨机抛光产生的金属屑、废包装材料、除尘器收集的金属粉尘、废气治理产生的废活性炭、废过滤棉及废过滤纸箱、生活垃圾等。 其中电炉产生的炉渣、打磨及抛光产生的金属屑、废包装材料、除尘器收集的金属粉尘等为一般工业固体废物；废气治理产生的废过滤纸箱、废活性炭、废过滤棉等为危险废物。 （1）一般工业固废 ①中频炉在生产运行过程中会产生少量炉渣，其产生量约为1.5t/a，为一般固废，具有再利用价值，环评要求建设单位集中收集后外售。 ②本工程产生的打磨及抛光产生的金属屑、车间除尘器收集的金属粉尘，主要成分为铜合金材料，产生量约为1.92t/a，可作为产品回用于生产。评价要求：建设 单位设置一处收容桶（收纳废边角料）和金属粉尘收尘袋，收集后的金属粉尘全部回用于生产。 ③废包装材料成分主要为薄膜和纸质材料，年产生量约为0.02t/a，可外售于废品回收企业。 ④生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，本项目劳动定员18人，则产生量为9kg/d（0.27t/a），生活垃圾属于一般固体废弃物，经集中收集后，定期清运至环卫部门指定地点集中处置。 （2）危险废物 废过滤纸箱及过滤棉：本项目干式喷漆柜主要利用过滤纸箱及过滤棉进行漆雾过滤，过滤纸箱及过滤棉年更换次数为20次，每次更换废过滤棉及过滤纸箱净重约10kg，即废过滤纸箱及过滤棉年产生量约0.20t。 废活性炭：本项目活性炭根据实际吸附情况定期更换，废活性炭产生量=更换的活性炭吸附装置的重量+吸附的非甲烷总烃的量；项目UV光催化装置净化效率65%、活性炭吸附装置净化效率取70%，则通过活性炭吸附的有机废气削减量约为0.03t/a，根据同类工程调查，活性炭吸附有机废气的能力大概为自身单位重量的1/3，废弃活性炭认为是被吸附的有机气体的量和活性炭本身的用量之和，则项目废活性炭产生量约为0.09t/a。 评价要求建设单位设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的要求，在厂区西北侧设危废暂存库，面积约为10m2，贮存设施底部必须高于地下水最高水位，位于居民中心区常年风向下风向，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或2mm厚其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。危险废物堆放要防风、防雨、防晒。本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： ①暂存要求： a、根据本项目的工序特点，经与建设单位沟通后，拟建一个危险废物专用暂存库，用于存放本项目产生的危险废物，危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签 填写不规范的危险废物； b、必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年，所有危险废物在厂内暂存不得超过一年； c、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； d、危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 e、暂存场所进行分区，不同类型危险废物分开堆放，并设有隔离间隔断，防止危险固废的二次污染和交叉污染； f、危废暂存库必须做好防渗措施。目前设计的方案为基础防渗，评价要求防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），渗透系数≤10-7cm/s。 ②转移要求： a、在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 b、建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c、联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 ③处置要求：环评要求送交有资质的单位进行处置。 采取上述措施后，本项目固废均能得到妥善处置，不会造成二次污染。 五、生态保护措施分析 绿化是改善生态环境的重要途径，该厂应加强厂区绿化工作，充分利用绿色植物在交换空气、改善环境、降低噪声、保持生态平衡等方面的重要作用。 （1）绿化植物种类选择 为确保植物良好生长以达到改善环境的目的，选择绿化植物至关重要应选择抗性强，具有一定净化能力、萌生能力强的绿化植物，如松柏、冬青等，做到常绿和落叶相结合、乔木和灌木相结合。 （2）绿化植物的布置实施 该厂应结合厂区平面布局，从减少工厂本身对环境的污染和对空气净化的要求等方面出发，进行布置，在厂区四周栽种吸尘能力强和抗性强的高大乔木，并配以小乔木和灌木，形成绿化带，减少粉尘污染。评价要求企事业应积极实施厂区绿化，同时应加强管理，保证植物的成活率。 六、项目选址 （1）区域规划的符合性 本项目位于临县三交镇武家沟村南侧260m处，厂址所处地区为农村地区，不在临县中心城区规划范围内。 （2）区域环境敏感性 本项目所在区域范围内无其它自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、地质遗迹保护区、生态功能保护区等环境敏感区域。 （3）与山西省相关规定的符合性 依据《山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划》中规定“实施挥发性有机物(VOCs)专项整治。京津冀及周边地区4市和汾渭平原4市禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目”，“推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序”。本项目对部分铜工艺品进行喷漆处理，所用涂料为水性漆，不属于高VOCs含量的溶剂型涂料。由于临县目前尚未建设集中喷涂工程中心，本项目拟在厂区密闭喷漆房进行喷漆作业。项目水性漆年使用量为仅为0.4t，喷漆和烘干均在密闭喷漆房内进行，有机废气经“干式喷漆柜+UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒达标排放，对周边环境的影响较小。 依据《山西省大气污染防治2018年行动计划》中规定“强化重点行业VOCs排放控制。大力推广使用低(无)VOCs含量涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺，强化无组织排放废气收集和治理”。项目所用涂料为水性漆，属于低VOCs含量涂料。且本项目喷漆和烘干均在密闭喷漆房内进行，有机废气经“干式喷漆柜+UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒达标排放，集气效率为98%，净化效率为90%。喷漆和烘干产生的有机废气经收集和治理后不会对周边环境造成大的影响。 综上所述，本项目选址合理可行。 七、环境监测 环境管理与环保治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。 项目建成后，项目应设立环境管理组织，负责整个厂区的环保工作，配置管理人员l人，负责对项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，对外的环保协调工作，履行环境管理和环境监控职责，现分述如下： （1）环境管理职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②建立各种环境管理制度，并经常检查监督； ③编制项目环境保护规划并组织实施； ④领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控档案； ⑤抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质； ⑥建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度； ⑦负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作； ⑧制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作； ⑨定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。 （2）环境监控职责 ①制定环境监测年度计划和实施方案，并建立环保规章制度加以落实； ②按时完成项目的环境监控计划规定的各项监控任务，并按有关规定编制报告表，负责做好呈报工作； ③在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作； ④组织并监督环境监测计划的实施； ⑤在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。 （3）环境监测计划 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，项目业主应委托有资质的监测单位进行监测，建议每年一次。环保人员应在有关部门和单位进行专业培训。 开展环境监测的目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况。 （4）监测内容 表13 运营期污染源监测计划表 阶段 监测内容 监测地点 监测项目 监测频率 运营期 废气 熔化工序排气筒 颗粒物 每年一次（连续监测2天，每天间隔采样3次） 人工打磨工序排气筒 颗粒物 抛光工序排气筒 颗粒物 喷漆房排气筒 颗粒物、非甲烷总烃 无组织 在厂界外20m处上、下风向同时监测 颗粒物、非甲烷总烃 噪声 厂界四周 Leq（A） 每季度一次（连续2天，每天昼间2次） 九、环保投资 本项目总投资为140万元，其中环保投资为40万元，环保投资占总投资的28.57%，主要用于废气、废水、噪声和固废等治理投资，项目环保投资估算详见表14。 表14 环保投资一览表 序号 项目 污染源 治理措施 环保投资（万元） 1 废气 治理 熔化烟尘 熔化压铸车间设集尘罩+高效袋式除尘器，处理后经15m高排气筒排放 5 2 手工打磨粉尘 4个打磨工位上方设4台集尘罩，经收集后的金属粉尘集中进入袋式除尘器，处理后经15m高排气筒排放 6 3 抛光粉尘 6台抛光机上方设6台集尘罩，经收集后的金属粉尘集中进入袋式除尘器，处理后经15m高排气筒排放 8 4 喷漆、烘干 喷漆房内密闭操作，经干式喷漆柜+UV光氧催化+活性炭过滤箱+15m高排气筒排放 7 5 废水 滚筒打磨机废水 滚筒打磨机产生的少量废水进入厂区沉淀池，经沉淀后回用 0.5 7 噪声治理措施 生产车间安装隔声门窗，墙体隔声 1.5 噪声设备橡胶基础减振器 1 8 固废 治理 一般固废 电炉炉渣：集中收集后外售 2 打磨及抛光产生的金属屑、除尘器收集的金属粉尘：全部集中收集回用于生产 废包装材料：外售于废品回收企业 生活垃圾：集中收集，定期清运 危险废物 设置危废暂存间1处，并定期交由有资质单位处置 3 9 绿化及地面硬化 5 10 环境管理 1 合计 40 十、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表15。

表15  本项目污染物排放清单及环境管理要求一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 环保措施 | 处理 效率 | 排放量 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 熔化 | 烟尘 | 16.61mg/m3 | 0.16t/a | 熔化压铸车间设集尘罩+高效袋式除尘器，处理后经15m高排气筒排放 | 除尘效率99% | 0.17mg/m3 | 0.0015t/a | 《河北省地方标准 工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012) |
|  | 喷漆废气 | 颗粒物 | 83mg/m3 | 0.08232t/a | 喷漆房内密闭操作，经干式喷漆柜+UV光氧催化+活性炭过滤箱+15m高排气筒排放 | 综合去除效率90% | 8.3mg/m3 | 0.0083t/a | 《山西省大气污染防治工作领导办公室关于印发<山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案>的通知》（晋气防办[2017]32号）中的参考浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 16mg/m³ | 0.01568t/a |  |  | 1.6mg/m³ | 0.0016t/a |  |
|  | 烘干 | 非甲烷总烃 | 12mg/m³ | 0.02352t/a |  |  | 1.2mg/m³ | 0.0024t/a |  |
|  | 打磨 | 粉尘 | 98mg/m³ | 0.585t/a | 4个打磨工位上方设4台集尘罩，经收集后的金属粉尘集中进入袋式除尘器，处理后经15m高排气筒排放 | 99% | 0.98mg/m³ | 0.0059t/a | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 抛光 | 粉尘 | 122mg/m³ | 1.17t/a | 6台抛光机上方设6台集尘罩，经收集后的金属粉尘集中进入袋式除尘器，处理后经15m高排气筒排放 | 99% | 1.22mg/m³ | 0.0117t/a |  |
| 废水 | 生活污水 | SS等 | / | 129.6t/a | 洗漱废水收集后用于厂区增湿抑尘或绿化用水 | 合理 处置 | / | 0 | 不外排 |
|  | 生产废水 |  | / | 30t/a | 滚筒打磨机排水经沉淀池处理后回用，不外排 |  | / | 0 |  |
| 固体废物 | 中频炉熔化 | 炉渣 | / | 1.5t/a | 集中收集后外售 |  | / | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相应要求 |
|  | 包装车间 | 废包装材料 | / | 0.02t/a | 外售于废品回收企业 |  | / | 0 |  |
|  | 打磨机抛光 | 金属粉尘 | / | 1.92t/a | 全部集中收集回用于生产 |  | / | 0 |  |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | / | 0.27t/a | 分类收集后，定期送至当地环卫部门指定地点集中处置 |  | / | 0.27t/a |  |
|  | 喷漆 | 废活性炭 | / | 0.09t/a | 设规范化危险固废暂存处，并委托有资质的危险废物处理单位定期回收处置 | / | / | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中相应要求 |
|  |  | 废过滤纸箱及过滤棉 | / | 0.20t/a |  |  | / | 0 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 80～90dBA | 选用低噪声设备，并采取减振、隔声等措施；加强厂区绿化 | 厂界噪声达标 | 昼间＜60dB（A） 夜间＜55dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准 |
| 生态 | 厂区绿化面积200m2 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 熔化废气 | 烟尘 | 熔化压铸车间设集尘罩+高效袋式除尘器，处理后经15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 喷漆、烘干废气 | 颗粒物 | 干式喷漆柜+UV光解+活性炭吸附废气净化装置，处理后的废气通过15m 高排气筒排放 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 打磨 | 粉尘 | 4个打磨工位上方设4台集尘罩，经收集后的金属粉尘集中进入袋式除尘器，处理后经15m高排气筒排放 |  |
|  | 抛光 | 粉尘 | 6台抛光机上方设6台集尘罩，经收集后的金属粉尘集中进入袋式除尘器，处理后经15m高排气筒排放 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | SS等 | 洗漱废水收集后用于厂区增湿抑尘或绿化用水 | 不外排 |
|  | 生产废水 |  | 滚筒打磨机排水经沉淀池处理后回用，不外排 |  |
| 固体废物 | 中频炉熔化 | 炉渣 | 集中收集后外售 | 综合利用或合理处置 |
|  | 包装车间 | 废包装材料 | 外售于废品回收企业 |  |
|  | 打磨及抛光 | 金属粉尘 | 全部集中收集回用于生产 |  |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 分类收集后，定期送至当地环卫部门指定地点集中处置 |  |
|  | 喷漆 | 废活性炭 | 设规范化危险固废暂存处，并委托有资质的危险废物处理单位定期回收处置 |  |
|  |  | 废过滤纸箱及过滤棉 |  |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为中频炉、压铸机、滚筒打磨机、角磨机、抛光机等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为60～90dB(A)，经合理布局并设置减振底座、厂房隔声等降噪措施，经距离衰减后，可达标排放。 |
| 其它 | / |
| 主要生态影响、保护措施及预期效果： 项目建设区域为临县三交镇武家沟村南侧260m处，企业周围环境中无珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，对生态环境影响较小。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 临县武家沟铜文化有限公司5万件/年传统铜文化民间艺术品制造项目位于临县三交镇武家沟村南侧260m处，总投资为140万元。项目占地面积为3200m2，总建筑面积980m2。项目主要新建压铸制坯车间、涂漆车间、打磨车间、抛光车间、包装车间及库房、办公区、展厅等必要的生产设施和公用工程；购置中频炉、卧式冷室压铸机、滚筒打磨机、角磨机、抛光机、喷漆柜等生产及辅助，形成年产5万件铜文化民间艺术品生产能力。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 本项目厂址位于农村地区，由于项目所在区域无近期的环境质量监测数据，因此对该区域的环境质量状况无法定量分析，在此按照《环境影响评价导则和技术方法》的有关要求予以定性描述。经现场踏勘知，项目厂区西侧紧邻248省道，环境空气污染以道路扬尘为主，厂址所在区域环境空气质量一般。 （2）地表水环境质量现状 据现场调查了解，本项目厂区西侧130m处为湫水河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），该河段规划主导功能为农业与一般景观水，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。根据临县湫水河汇入黄河断面考核要求为IV类水质标准，故本项目所在区域地表水执行IV类水质标准。 （3）声环境质量现状 本项目厂址位于农村地区，厂区西侧为248省道，车流量较多，近距离范围内噪声水平相对较高，总体来讲所在区域声环境质量一般。 （4）生态环境质量现状 本项目附近以自然生态环境为主，自然植被以野草为主，相间有少量灌木丛，生态环境一般。 3、污染物排放情况 本项目建成后污染物产排情况见下表16。 表16 污染物产排情况一览表 内容 类型 排放源 (编号) 污染物 名称 处理前产生浓度及产生量(单位) 排放浓度及排放量 (单位) 大 气 污 染 物 中频炉熔化 烟尘 16.61mg/m³；0.16t/a 0.17mg/m³；0.0015t/a 无组织；0.016t/a 无组织；0.0016t/a 喷漆废气 颗粒物 83mg/m³；0.08232t/a 8.3mg/m³；0.0083t/a 无组织；0.0017t/a 无组织；0.0017t/a 非甲烷总烃 16mg/m³；0.01568t/a 1.6mg/m³；0.0016t/a 无组织；0.0003t/a 无组织；0.0003t/a 烘干 非甲烷总烃 12mg/m³；0.02352t/a 1.2mg/m³；0.0024t/a 无组织；0.0005t/a 无组织；0.0005t/a 打磨 粉尘 98mg/m³；0.585t/a 0.98mg/m³；0.0059t/a 无组织；0.065t/a 无组织；0.0065t/a 抛光 粉尘 122mg/m³；1.17t/a 1.22mg/m³；0.0117t/a 无组织；0.13t/a 无组织；0.013t/a 水污 染物 生活污水 SS等 129.6t/a 0 滚筒打磨机排水 30t/a 0 固 体 废 物 中频炉熔化 炉渣 1.5t/a 0 包装车间 废包装材料 0.02t/a 0 喷漆废气处理 废过滤纸箱及过滤棉 0.20t/a 0 废活性炭 0.09t/a 0 职工办公生活 生活垃圾 0.27t/a 0.27t/a 打磨及抛光 金属粉尘 1.92t/a 0 噪声 本项目主要噪声源为中频炉、压铸机、滚筒打磨机、角磨机、抛光机等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为60～90dB(A)，经合理布局并设置减振底座、厂房隔声等降噪措施，经距离衰减后，可达标排放。 其它 / 4、环境保护措施 （1）大气污染源治理措施 项目熔化烟尘由集尘罩收集后进入高效袋式除尘器，经处理后由一根15m高的排气筒排放；人工打磨过程中产生的粉尘经集尘罩收集后通过管道进入一台80脉冲袋式除尘器，经处理后由一根15m高的排气筒排放；抛光粉尘经集尘罩收集后进入布袋除尘处理后通过1根15m高的排气筒排放；喷漆及烘干废气经干式喷漆柜+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒排放。 （2）废水治理措施 本项目生活污水产生量少且水质简单，收集后可用于厂区增湿抑尘或绿化用水；生产废水主要为滚筒打磨机用水，这部分废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排；电炉冷却水全部循环使用，不外排。 （3）固废处置措施 本项目工业固废主要为电炉炉渣、废包装材料、打磨机抛光过程中产生的金属粉尘、生活垃圾、废气治理产生的废活性炭、废过滤棉及废过滤纸箱等。电炉炉渣可集中收集后外售；废包装材料可外售于废品回收企业；打磨及抛光产生的金属屑、除尘器收集的金属粉尘可全部集中收集回用于生产；废活性炭、废过滤棉及废过滤纸箱等为危险废物，在厂内设置符合要求的危废暂存间，定期收集后送有资质企单位处置；生活垃圾属于一般固体废弃物，送当地环卫部门统一处理。因此，本项目固体废物处置率达到100%，工业固废可做到零排放，对周围环境影响较小。 （4）噪声防治措施 本项目对各类噪声设备分别进行建筑隔音、基础减振、安装消声器、隔音等措施以及高效的维护和管理，同时加强厂区四周绿化。 5、主要环境影响 （1）施工期环境影响分析 据环评现场调查，本项目已建成，现处于停产阶段，施工期已基本结束，故本次评价不对其施工期环境影响进行分析。 （2）运营期环境影响分析 ①大气环境影响分析 根据工程排污特征确定本次环境空气影响预测因子为颗粒物和非甲烷总烃两种污染物，工程投产后，由于采取了严格的环保措施，各类大气污染物均能做到达标排放，工程排放的污染物的对评价区范围内的关心点的影响轻微。因此，从环境空气评价的角度出发，本项目的建设是可行的。 ②水环境影响分析 本项目生产、生活废水都进行了合理处置，不外排，因此，在落实各项环保措施后，从保护地表水的角度出发，工程建设可行。 ③声环境影响分析 本项目营运期的噪声主要为各类设备运行噪声，经采取减振、消声、隔音等措施后，各厂界噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准限值的要求，对周围声环境的影响较小。 ④固体废物环境影响分析 本工程采用了先进的生产设备和生产技术，从根本上减少了固体废渣的排放量。同时本工程固体废物一经产生均可得到合理有效贮存、处置，对环境影响较小。 6、环境管理与监测计划 项目应设置环境管理机构，监督检查本项目环保设施建设严格按照“三同时”规定执行，同时定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转；按环评要求定期组织开展污染源及环境质量监控；负责厂区环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。 综上所述，评价认为建设单位按照环评要求的污染防治措施进行有效处理、确保污染治理设施正常运行及遵守国家环境保护方面的法律法规，则本项目的建设投产后产生的各项污染物均可达标排放，满足区域环境质量保护要求，不会导致周围环境污染负荷的明显增加。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、通过宣传、学习，增强职工的环保意识，将生产管理和环保管理有机结合起来。 2、设立企业环保科，配备环保专职人员，制定环保管理制度和环境监测计划，健全环保责任制，落实到人。 3、针对行业生产特点，加强生产设备管理，尽可能减少物料流失。 4、加强环保设施的日常管理和维护保养，确定其长期稳定运行。

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 附件： 1、环评委托书 2、临县发展和改革局，临发改备字[2018]61号文 3、土地协议 4、山西省临县环境保护局 临环行总[2018]12号文 5、建设项目环评审批基础信息表 附图： 1、项目地理位置图 2、项目地理位置与外环境关系示意图 3、厂区平面布置图 4、项目地理位置与乡镇集中供水水源井相对位置关系图 另附： 1、技术审查意见 2、补充修改说明

# Text boxes

1.27

新鲜水

绿化用水

0.28

0.28

用于厂区增湿抑尘

洗漱用水

0.11

0.43

0.54

0.35

冷却循环水

0.35

4.65

0.1

滚筒打磨用水

0.02

0.08

沉淀池

全部回用

图1  生产工艺流程及产污环节示意图

未喷漆成品

喷漆成品

粉尘、固废、噪声

角磨机细磨

抛光

打印

成品库

粉尘、固废、噪声

包装

固废

漆雾颗粒、非甲烷总烃

非甲烷总烃

60%

40%

铜锭（62%）

涂漆

中频炉熔化

卧式冷室压铸机

毛坯铸件

固废、噪声

烟尘、固废、噪声

滚筒机粗磨

电烘干

废水、固废、噪声

废气