建设项目环境影响报告表

（报批本）

项目名称：      山西腾筑混凝土有限公司

30万m3/a商品混凝土搅拌站建设项目

建设单位(盖章)：  山西腾筑混凝土有限公司

编制日期：二零一九 年 三 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的可行性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 山西腾筑混凝土有限公司30万m3/a商品混凝土搅拌站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山西腾筑混凝土有限公司 |
| 法人代表 | 张光明 | 联系人 | 张光明 |
| 通讯地址 | 山西省吕梁市临县白文镇南庄村 |
| 联系电话 | 15935811961 | 传 真 |  | 邮政编码 | 033200 |
| 建设地点 | 临县白文镇南庄村西北侧350m处，详见附图1、附图2 |
| 立项审批部门 | 临县发展和改革局 | 批准文号 | 临发改备字[2019]5号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C302 石膏、水泥制品及类似制品制造 |
| 占地面积(平方米) | 3867（5.8亩） | 绿化面积(平方米) | 100 |
| 总投资 (万元) | 800 | 环保投资(万元) | 106 | 占总投资 比例 | 13.3% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 | 2019年5月 |
| 工程内容及规模 一、项目背景 商品混凝土也称预拌混凝土，其特点是集中拌制、商品化供应，其实质是把混凝土这种主要建筑材料从备料、拌制到运输等一系列生产环节从传统的施工系统中分离出来，成为一个独立的建筑材料加工企业。商品混凝土与自拌混凝土比较，具有质量优势、环保优势、规模优势、速效优势和经济效益优势。 随着城市建设的发展，为加强城市建设管理，保障工程建设质量，加快工程建设速度，改善城市环境，减少工程施工对城市生活环境的污染，过去现场自拌混凝土的小型搅拌机已无法满足要求。商品混凝土因其稳定的原材料供应、电脑的精确配料控制和强制拌和、快速的运输和浇注方式，对工程整体质量起到了关键性的作用。同时，由于它的集中搅拌特性也有利于环境保护措施的实施，现已成为政府部门政策引导的方向。 商品混凝土作为建设部推广的十大建筑新技术之一，越来越成为工程建设的主要建筑材料。它作为建筑市场和建筑技术发展到一定阶段的必然结果，已成为城市进行基本建设的必要条件之一。特别是90年代起，随着人们质量意识和环保意识的增强和各级政府的重视，商品混凝土这种先进的生产供应方式已被建筑施工单位所接受。 使用商品混凝土有利于提高工程质量，缩短工期，提高工程总体效益；有利于控制噪声和粉尘污染，实现文明施工，改善城市环境质量；有利于发展散装水泥。该项目的实施具有明显的经济效益和社会效益，符合国家可持续发展的战略要求。 临县目前仅有少数几家商品混凝土搅拌站，市场前景十分广阔。随着县政府和企业界的认识提高，推广和普及将势在必行。 二、项目由来 本项目厂址位于临县白文镇南庄村西北侧350m处，项目总投资800万元，占地面积约3867平方米，年生产预拌砼30万m3，职工定员15人。临县发展和改革局于2019年1月15日以临发改备字[2019]5号文对该项目予以备案。经现场踏勘了解，该项目目前尚未开工建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，建设单位应当在开工建设前将环境影响报告书、环境影响报告表报有审批权的环境保护行政主管部门审批。据此，建设单位——山西腾筑混凝土有限公司于2019年1月21日正式委托我单位承担山西腾筑混凝土有限公司30万m3/a商品混凝土搅拌站建设项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司有关技术人员对项目厂址进行了现场踏勘调查，对项目所在地自然环境状况进行了全面调查了解。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（环保部令第44号）》（2018年修正）等有关规定，商品混凝土加工项目应当编制环境影响报告表，对该项目产生的污染和对环境的影响进行分析或者专项评价。根据国家及我省的有关环境影响评价技术导则及要求，在对工程内容、所在区域自然和社会环境及本项目进展情况详细调查的基础上，编制了《山西腾筑混凝土有限公司30万m3/a商品混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》。 2019年3月5日，临县环境保护局在离石区主持召开了本项目的技术评审会，根据专家意见修改完成了《山西腾筑混凝土有限公司30万m3/a商品混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》（报批本），现提交建设单位报临县环境保护局对该项目环境影响报告表进行审批。 三、“三线一单”符合性判定 ①生态保护红线 本项目建设地点位于临县白文镇南庄村西北侧350m处，临县生态保护红线正在划定中，根据初步判断本项目厂址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 ②资源利用上线 本项目为混凝土搅拌站项目，生产过程中消耗一定量的电和水资源，消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用利用上限要求。 ③环境质量底线 本次评价引用2017年临县环境空气例行监测年均浓度数据来进行分析，评价区大气环境现状监测结果表明：评价区大气环境现状监测结果表明：评价区内PM10、PM2.5均出现不同程度的超标，根据分析，评价区的环境空气质量总体一般。 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，项目各产污环节严格落实环保措施的前提下，可满足废气达标排放标准要求；根据工程分析，项目运营期没有生产废水排入周边地表水体，对项目所在区域的地表水环境的影响较小。不会改变区域环境质量现状，能满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）文件中“环境质量底线”的要求。 ④环境准入负面清单 本项目所在区域没有环境准入负面清单。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整目录（2011年本）（2013修订）》的通知，本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类项目，符合产业政策要求。 四、建设项目概况 1、项目名称、建设单位、建设性质 项目名称：山西腾筑混凝土有限公司30万m3/a商品混凝土搅拌站建设项目 建设单位：山西腾筑混凝土有限公司 建设性质：新建 2、建设地点 本项目位于临县白文镇南庄村西北侧350m处 3、工程投资及资金来源 工程总投资800万元，资金全部由企业自筹解决。 4、建设规模和内容 建设规模：年产30万m3商品混凝土。 建设内容：项目采用HZS180混凝土搅拌楼生产线一条，总占地面积5.8亩，总建筑面积1250m2，建设中央控制室30m2，化验室100m2，办公生活用房100m2，配电室20m2，料棚1000m2，HZS180搅拌楼、皮带走廊、沉淀池、雨水收集池、料仓4座、厂区硬化、绿化等。项目主要工程内容见表1。 表1 主要工程内容一览表 项目名称 建设规模 备注 主体工程 1 预拌砼生产线 年产30万m3 1条HZS180混凝土搅拌楼生产线 2 中央控制室 30m2 框架结构 辅助工程 1 配电室 20m2 砖混结构 2 化验室 100m2 砖混结构 3 办公生活用房 100m2 砖混结构 储运工程 1 砂石料堆场 25m×40m 地面硬化，全封闭 2 水泥筒仓 300t×2 Φ4.5m×24.6m 3 粉煤灰筒仓 150t×1 Φ3m×15.6m 4 矿粉筒仓 150t×1 Φ3m×15.6m 5 外加剂罐 10t×1 Φ1.5m×3m 6 原料进厂 — 砂石由供货商采用加盖篷布的运输车辆运输入场；水泥、粉煤灰由供货商采用罐车运输入场 7 产品出厂 — 商品混凝土由厂区自备罐车和泵车运输出厂，到达施工地点 公用工程 1 供电 — 厂区附近有10KV线路通过，项目用电就近接入配备250KVA的变压器 2 供水 — 自备井水 3 供热 — 冬季不进行生产，无需供热 环保工程 1 搅拌仓除尘装置 1套 搅拌机顶部设1套袋式除尘系统，袋式除尘器风量为3000m3/h，除尘后经15m排气筒外排，除尘效率99.5% 2 水泥仓除尘装置 2套 每个筒仓顶部均设仓顶专用脉冲袋式除尘器，除尘器风量为2000m3/h，处理效率为99.8%，除尘后废气经高出筒仓顶1m的排气筒排放 3 粉煤灰仓除尘装置 1套 4 矿粉仓除尘装置 1套 5 砂石堆场 1000m2 地面硬化，轻钢结构全封闭，堆场设洒水设施 6 物料输送 — 设密闭式皮带走廊 7 粉料运输车放空口 — 安装自动衔接口，加强输接料口的密封性 8 运输扬尘 — 路面进行硬化，及时清扫厂区道路，并定期进行洒水；厂区出口处设高效洗轮机，运输车辆出厂前对车身及轮胎进行清洗 9 三级沉淀池 45m3 厂区东侧建1个三级沉淀池，冲洗废水经砂石分离器处置后进入沉淀池，沉淀处理后回用与生产，不外排 10 初期雨水收集池 80m3 厂区西北侧建设1座初期雨水收集池 11 生活污水 — 收集后用于厂区增湿抑尘或绿化用水 12 袋式除尘器除尘灰 — 收集后回用于生产 13 沉淀池沉渣 — 经砂石分离器分离后回用于生产 14 实验室试验废弃物 — 晾干后外售作筑路材料 15 废机油 — 厂区内设危废暂存间，经收集后定期交由有资质单位回收处置 16 生活垃圾 — 厂区内设垃圾桶，经分类收集后定期清运至环卫部门指定地点统一处置 17 绿化 100m2 厂区空地及厂界进行绿化 5、主要生产设备 本项目采用HZS180搅拌机组，设计最大生产能力可达到180m3/h，项目年产商品混凝土30万m3/a。主要生产设备见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格和型号 单位 数量 1 搅拌机 HZS180 台 1 2 水泥仓 Φ4.5m×24.6m（300T） 个 2 3 粉煤灰仓 Φ3m×15.6m（150T） 个 1 4 矿粉仓 Φ3m×15.6m（150T） 个 1 5 外加剂罐 φ1.5m×3m 个 1 6、职工人数及工作制度 职工人数：根据本项目生产特点和设备操作，劳动定员为15人，其中生产人员10人，技术及管理人员5人。 工作制度：生产线实行一班制（夜间不生产），每班为10小时，年工作200天，正常工况生产能力为150m3/h，年工作2000小时，年产商品混凝土可达到30万m3/a。 7、原辅材料消耗及产品方案 原辅材料：预拌砼由水泥、骨料、水以及根据需要掺入的外加剂等组成，按用户合同要求的砼强度等级，按规范设计砼的配合比，在电子计量、集中搅拌站后由搅拌运输车运送到施工现场。项目主要原辅材料消耗见表3，项目物料平衡见表4。 表3 原辅材料消耗量一览表 序号 名称 年用量（吨） 运输方式 来源 1 水泥 117900 散装水泥，罐车运输 本地 3 粉煤灰 15300 罐车运输 本地 4 矿粉 15000 罐车运输 本地 5 砂 235200 汽车运输 本地 6 石子 315600 汽车运输 本地 7 外加剂 4380 散装，罐车运输 省内 8 水 57090 自备水井 表4 物料平衡一览表 序号 进料 出料 名称 单位（吨） 名称 单位（吨） 1 水泥 117900 物料放空口粉尘 0.37 3 粉煤灰 15300 除尘器排放粉尘 0.11 4 矿粉 15000 除尘器收集粉尘（进入产品） 37 5 砂 235200 沉淀池沉渣（进入产品） 150 6 石子 315600 试验混凝土块 7.2 7 外加剂 4380 商品混凝土 760462.32 8 水 57090 合计 760470 合计 760470 产品方案：本项目生产的商品混凝土分为通用品和特制品，其中通用品强度等级不大于C50，特制品强度等级为C55、C60两种。产品的品种、规格根据市场变化和客户需求适时调整。项目设计最大生产能力为150m3/小时，具备同时供应多个工地的混凝土需求的能力。 8、总平面布置与周边环境的关系 本项目位于临县白文镇南庄村西北侧350m处。地理坐标N 38°8′0.28″，E 111°2′57.55″，项目厂址南侧、西侧和北侧为农田，东侧为荒地，交通方便，地理位置较为优越。 结合厂区地形特征，本项目生活区位于厂区北侧，生产线由南向北依次布置为原料场地、供料仓、材料提升机、皮带输送机、搅拌机等。全厂总平面布置见附图3。 9、项目实施进度 据环评现场踏勘，目前本项目尚未开工建设。 10、公用工程 ①给水 本项目生产线用水根据工艺要求，为混合料制浆用水，水源为项目厂区自备水井，可以满足生产和生活及消防用水。 A 、生活用水 本项目不设置食堂，厕所使用旱厕。职工定员15人，其中5人在厂内住宿，用水定额按每人80L/d计，其余人用水定额按每人30L/d计，则用水量为0.7m3/d（140m3/a）。 B 、生产用水 生产用水主要是砂石堆场洒水、混合搅拌用水、地面冲洗水、搅拌机、运输砼罐车冲洗水。 砂石堆场洒水：本项目砂石堆场面积为1000m2，洒水用量为1.5m3/d（300m3/a） 搅拌混合用水：本项目混合搅拌用水为285.45m3/d（57090m3/a）； 搅拌机冲洗水：根据建设单位生产管理规定，搅拌机每天冲洗1次，每天冲洗水2m3/d，则搅拌机冲洗水用量为400m3/a； 运输罐车冲洗水：车辆连续运输不需要对其进行冲洗，在更换运输品种、停止运输或大的交班时需要对运输车辆进行冲洗，本项目每天工作10小时，工作完成后，运输罐车都需要进行清洗，则每天需要冲洗的车辆约为10辆，根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.5m3/辆次，因此每天冲洗水约5m3，冲洗水用量约为1000m3/a。 地面冲洗水：本项目搅拌工作区面积约500m2，其冲洗水量按1.0m3/100m2·d计算，该部分冲洗用水量为5m3/d，年工作日为200天，则年用水量为1000m3/a。 C、绿化和道路洒水用水 本项目绿化面积为100m2，绿化用水按0.28m3/m2·a，绿化天数按200天计，则项目绿化用水0.14m3/d，年绿化用水量为28m3/a。 本项目道路面积约500m2，每次道路洒水量按 1.5L/m2·d计，洒水天数按200天计，则道路洒水用水量为：0.75m3/d，年用水量为150m3/a。 项目用水情况见表5，项目水平衡图见图1。 表5 用水平衡表 用水类型 用水项目 用水指标 日用水量m3/d 年用水量m3/d 生产用水 搅拌混合用水 190.3kg/m3产品 285.45（其中10为回用水，275.45为新鲜水） 57090（其中2000为回用水，55090为新鲜水） 搅拌机清洗用水 2m3/次，每天1次 2.0 400 车辆冲洗水 0.5 m3/次，10次/d 5.0 1000 地面冲洗水 1.0 m3/100 m2·d，500 m2 5.0 1000 砂石堆场洒水 1000m2 1.50 300 生活用水 洗漱用水 15人 0.7 140 绿化和 道路洒水用水 绿化用水 0.28m3/m2·a，100m2 0.14 28 厂区及附近道路洒水 1.5L/m2·d，500m2 0.75 150 总计 290.54 58108 ②排水 A、生活污水 项目生活污水主要为员工的洗漱用水，生活污水按照用水量的80%计算，则排放量为0.56m3/d（112m3/a），洗漱用水可用于厂区抑尘、绿化。 B、生产废水 项目生产废水主要是罐车清洗水、搅拌设备清洗水、地面冲洗水等，产生量按用水量的90％计，则排放量为10.8m3/d，集中收集经沉淀池沉淀后回用于搅拌站用水。 C、初期雨水 项目所在区域初期雨水量计算公式如下： 式中：P：重现期，取2；t：集水时间，取15分钟；Ψ：径流系数，取0.9；F：汇水面积，本区暴雨强度为146.08L/S·ha。 本项目厂区汇水面积约为3500m3，经计算，厂区初期雨水量为71.04m3，本次评价要求建设单位在厂区西北侧建设1座容积为80m3的初期雨水收集池，用于收集厂区各部分的初期雨水，收集的初期雨水经沉淀后回用于厂区洒水，杜绝外排。 ③供电 厂区附近有10KV线路通过，项目用电就近接入配备250KVA的变压器，供电充足，可满足生产、生活需求。 ④供热 据现场踏勘调查了解，本项目冬季不生产，因此不设置采暖设施。 图1 项目水平衡图（m3/d） |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，经环评现场踏勘可知，本项目建设场地现状为空地，故不存在与本项目有关的原有污染及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性)： （1）地理位置 临县地处晋西吕梁山系黄土丘陵沟壑区，地理坐标在北纬37°35′52″～38°14′19″之间，东经110°29′40″～111°18′02″。北接兴县，东邻方山，南连柳林、离石，西濒黄河与陕西佳县、吴堡隔河相望，县境长、宽约为71km，总土地面积2979km2，占全省土地总面积的1.91%，占吕梁市土地面积的14.12%，居全市13个县市的第2位。 山西腾筑混凝土有限公司30万m3/a商品混凝土搅拌站建设项目位于临县白文镇南庄村西北侧350m处。地理坐标N 38°8′0.28″，E 111°2′57.55″，海拔高度H=1100m。项目详细地理位置，见附图1、附图2。 （2）地形、地貌 临县县境内梁峁相间,沟壑纵横，只有湫水河、月境河形成的大小两川，川面狭窄。湫水河大川逶迤贯通全县，长达90km，河面最宽不过1km。小川环绕6个乡镇，全长46km，川道最宽不到0.25km。全县共有大小山头9400多个，海拔在1500m以上的山峰有紫金山、大度山和汉高山。一般的岭峁面多为鱼瘠形，顶端坡度为5°～10°。全县地势东北高，西南低，呈17/1000的倾斜坡面，一般海拔为1000m左右，程家塔乡北榆庙最高1924m，碛口镇湫水可输入黄河处最低657m，相对高差为1267m。全县主要以离石黄土为主，除少数土石山区和沟川根深叶茂谷外，大部为梁峁发育地形破碎的黄土丘陵，一般黄土覆盖深厚。灰褐土为本县基本土壤，分布面积为391.89万亩，占总土地面积的99.4%，由于母体特征明显，物理分化强烈易被侵蚀，有机质不易积累，使土壤养分极为贫乏。 （3）气候、气象 临县属暖温带大陆性气候。在季风的影响下四季分明，春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季温凉湿润，冬季少雪寒冷，根据30个气候特征，全县年平均气温8.8℃，年积温3212℃，降雨量伙518.3mm，7、8、9三月雨量集中，占全县降雨量的62.5%；平均太阳辐射140.8kcal/cm2，平均日照时数7.7h，年均2771.5h。由于地形复杂，气候的地域差异明显，无霜期由东北向西南递增，一般在144～172天，南北相差28天，气温近5.0℃。年均无霜期160天，全县绝大部分地区为一年一熟，三交以南乡镇也有一年两熟的条件。 年内主导风向是南风，秋季多偏北风，夏季多偏南风，年平均风2.6m/s，最大风速达19m/s。 （4）水文及水文地质 1）地表水：临县境内河流属黄河水系，较大的河流除黄河干流，有湫水河、支沟月境河、青凉寺河、曲峪河、免坂河、八堡河、克虎、寺沟等8条。 ①黄河干流 黄河干流流位于县境西部，从本县第八堡乡洼石泉入境，自北向南流经7个乡镇，32个村，从碛口镇的陈家山出境，全长91km，河床平均比降为0.71%。据吴堡水文站观察记录，年平均径流量397.3亿m3/a，年平均含沙量20.9kg/m3，最大洪水流量达26800 m3/s，枯水期最小流量仅39.5 m3/s，黄河属本县过境水，径流量约为2.753 m3/a。 ②湫水河 湫水河是本县最大河流，属黄河一级支流，发源于兴县黑茶山东北麓的白龙山大坪头，经阳坡水库入本县境，全长125km，流域面积1986km2。在阳坡水库以上流域面积为243km2。县内长90km，流经12个乡镇，由碛口汇入黄河。流域面积为1743.1km2。占全县总土地面积的58.53%，流域内支沟共有2300余条，其中15km以上的20多条，25km以上的5条。河道平均比降为0.65%，据林家坪站1956～1984年29年的观察记载，平均径流量0.8839亿m3/a，其中，清水径流量0.2740亿m3/a，占径流量的31%,最大径流量3.09亿m3，最小径流量0.423亿m3。径流深59.6mm，年均输沙量2400万吨，最大8920万吨，最小0.0545万吨。汛期平均输沙量2332万吨，占平均输沙量的97.2%。侵蚀模数12800t/km2。一般流量0.3m3/s，最高洪峰期达3670m3/s。 ③月境河 是本县的第二条大河，素称“小川”，发源于本县临泉镇泥沟村，流经6个乡镇，全长48km，流域面积317.7km2，占全县总面积的10.6%，年均径流量为1839.4万m3，其中清水径流量为892.5万m3/a，占全县径流总量的48.5%。 ④青凉寺河 发源于紫金山南麓，流经4个乡镇，全长43.5km，流域面积283km2，占全县总面积的9.5%，据杨家坡站多年资料，年均径流量为0.162亿m3，其中清水流量为0.089万m3，占年径流量的54.9%，径流深57.9mm，平均输沙量381万吨，最大1190万吨，1984年最小0.00283万吨。汛期输沙量328万吨，占年均输沙量的99.1%，侵蚀模数11700t/km2。最大洪峰流量达1670m3/s。 评价区内地表水为湫水河，位于项目西北侧350m处。 2）水源地 本项目位于临县白文镇南庄村西北侧350m处，据调查项目所在区域有白文镇集中供水水源地，设1个取水口。据山西省人民政府，晋政函[2013]15号文，项目所在区域内水源地保护区划定情况见表6，白文镇集中供水水源保护区划分结果见附图4。 表6 区域内乡镇集中供水水源地保护区划定情况 水源地 名称 服务 对象 地理坐标 一级保护区 二级保护区 半径（m） 半径（m） 白文镇集中供水水源 梁家湾村、李家湾村等8个村 E 111°12′2.8″ N 38°10′17.2″ 上游200m，下游100m，宽200m 阳坡水库水域和岸边50m的陆域区域 经调查，本项目厂址位于白文镇集中供水水源西南侧约13.9km处，故不在该水源井的一级保护区及二级保护区范围内。 （5）植被及生物多样性 本区土壤为灰褐土地带，黄土质黄绵土。土壤中的盐分为Cl、Na+、K+。该区域以啮齿类动物居多，如鼠类、野兔等和两栖爬行类，大型动物很少，无国家重点保护动物。本区多为山地，当地居民主要以农业生产为主，农产品主要有小麦、谷子、玉米、山药、莜麦等。 受当地人群生产及生活活动范围影响，生物多样性较简单。 （6）地震烈度 本区历史上未有发生过较大规模地震的记录。根据国家《建筑抗震设计规范》GB50011－2001，本区抗震设防烈度为Ⅶ级区，设计基本地震动峰值加速度为0.15g，设计地震分组为第一组。 （7）矿产资源 临县境内初步探明矿种有30多种，主要有煤炭、石灰岩、耐火粘土、砖瓦粘土、白云岩和铝土矿等。煤炭储量为493亿吨，约占山西省探明储量的20%，占全国储量的5.2%。煤炭资源属石炭、二迭系煤，埋藏深度在30－270m，煤系地层含煤面积为1645km2，占全市国土面积的15.5%。石灰岩预计储量为3000多亿吨。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 本项目建设地点位于临县白文镇南庄村，本次评价引用2017年临县环境空气例行监测年均浓度数据，监测结果统计见表7。 表7 2017年年均浓度监测结果统计表 μg/Nm3（CO：mg/m3） 序号 年评价指标 现状浓度 标准值 超标倍数 1 SO2年均浓度 37 60 0 2 NO2年均浓度 27 40 0 3 PM10年均浓度 119 70 0.7 4 PM2.5年均浓度 71 35 1.09 5 CO第95百分位数浓度 1.9 4 0 6 O3-8h第90百分位数浓度 112 160 0 评价区大气环境现状监测结果表明：评价区内PM10、PM2.5年均值浓度均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，本项目所在区域为不达标区。 2、地表水环境质量现状 据现场调查了解，本项目厂区西北侧350m处为湫水河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），该河段规划主导功能为农业与一般景观水，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。根据临县湫水河汇入黄河断面考核要求为IV类水质标准，故本项目所在区域地表水执行IV类水质标准。 3、声环境质量现状 本项目厂址位于农村地区，项目厂址声环境评价范围内无突出噪声源，声环境质量较好。 4、生态环境质量现状 本项目附近以自然生态环境为主，自然植被以野草为主，相间有少量灌木丛，生态环境一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据国家环保部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查和实地踏勘，项目所在地无自然保护区、名胜古迹、风景区和重要的文物景观，无水源保护区，无珍稀动物保护区，无文教环境敏感区。本地区不属于生态脆弱区和特殊地貌景观区。该项目主要的环境保护对象见表8。 表8 环境保护目标一览表 类别 保护目标 性质 规模 方位及到厂界距离 保护级别 环境 空气 南庄村 村庄 1627人 SE 350m 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 地表水 湫水河 农业与一般景观水 — NW 350m 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准 地下水 项目厂区水井及附近区域浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 生态 附近农田 农作物和植被 — 周边地区 —

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的规定：城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区为二类功能区，所以本项目的环境空气质量功能区划为二类功能区，执行上述标准中二级标准，具体见表。 环境空气质量标准 (μg/Nm3，CO单位为mg/m3) 污染物名称 年平均 24小时平均 1小时平均 二氧化硫（SO2） 60 150 500 二氧化氮（NO2） 40 80 200 可吸入颗粒物(PM10) 70 150 — 可吸入颗粒物(PM2.5) 35 75 总悬浮颗粒物（TSP） 200 300 — 一氧化碳（CO） — 4 10 臭氧（O3） — 160（8h） 200 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，水质规定限值如下表所列（单位：mg/L）： 项目 PH DO BOD5 石油类 NH3-N 挥发酚 Hg Pb 标准值 6～9 ≥3 ≤6 ≤0.5 ≤1.5 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.05 项目 COD 总磷 氰化物 氟化物 砷 镉 六价铬 大肠菌群 标准值 ≤30 ≤0.3 ≤0.2 ≤1.5 ≤0.1 ≤0.005 ≤0.05 ≤20000 3、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类浓度限值见下表。 地下水质量标准浓度限值（单位：除pH外，mg/L） 项目 PH 挥发酚 氟化物 NO2-N NO3-N NH3-N 总硬度 菌落总数 (CFU/mL) 大肠菌群(CFU/100mL) 总砷 Cr6+ 标准 6.5～8.5 0.002 1.0 1.00 20 0.50 450 100 3.0 0.01 0.05 4、《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类功能区标准，标准限值如下表所列[单位：dB(A)]： 时 段 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、根据《吕梁市环境保护局办公室关于深化重点排污单位大气污染防治工作的通知》中的规定：自2018年3月1日起，新受理环评的建设项目（已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉）执行相应大气污染物特别排放限值标准。故本项目颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的大气污染物特别排放限值： 污染物名称 浓度限值 限值含义 无组织排放监控位置 颗粒物（无组织） 0.5mg/m3 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值 厂界外20m处上风向设参 照点，下风向设监控点 颗粒物（有组织） 10mg/m3 --- ----- 2、《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，规定限值见下表： 建筑施工厂界环境噪声排放限值 单位：[dB(A)] 时 段 昼间 夜间 限 值 70 55 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，标准限值如下表所列[单位：dB(A)]： 时 段 昼间 夜间 2类 60 50 4、一般固废执行中《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相应要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中相应要求。 |
| 总量控制指标 | 根据晋环发[2015]25号《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，国家和我省实施总量控制的主要污染因子为：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘及废水化学需氧量、氨氮。 根据国家污染物排放总量控制原则，结合本项目排污特点，本项目实施总量控制的污染因子为粉尘，经核算，本项目污染物排放总量如下：粉尘：0.11t/a。 2019年3月11日，临县环境保护局以临环行总[2019]3号文对本项目下达了总量指标： 工业粉尘：0.11t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)

工艺流程简述： 1、原辅料储存 本项目生产所需要的原料有水泥、粉煤灰、石子、矿粉、水、外加剂。其中水泥、粉煤灰、矿粉等粉状原料采用专用的罐装车运输到厂区后，由其自带的气力输送泵输送至相应原料筒仓内储存，输送过程中产生的粉尘经仓顶布袋除尘器处理后达标排放；外加剂为水剂，由运输车辆运至厂区的外加剂贮罐中储存；砂子和石子均是供货单位经过水洗后、含土量极低的合格原料。原料进厂后，按照原料布置分区装卸。原料库内设有洒水装置，以降低装卸及转载过程中的扬尘。该工序主要产尘环节为砂石装卸及堆放扬尘、粉料进料时仓顶呼吸孔产生的粉尘。 2、试拌 在生产前必须根据实验室配比，进行混凝土的试拌工作，对混凝土拌合物各方面性能在进行一次检测工作，如混凝土的单位用水量、和易性、凝结时间、含气量等。 3、加料 分区堆存的原料由装载机铲入砂石投料口，砂、投料口下部设有计量设施，经计量后的砂石通过密闭皮带输送至搅拌机投料口。水泥、粉煤灰等粉状原料则通过螺旋输送机密闭上料至搅拌机内。搅拌用水及外加剂采用压力供水及水泵上料。该工序主要砂石投料转载、皮带输送、投料产生的粉尘。 整个过程均采用计算机监控，全程自动化操作。 4、搅拌 各种原料经计量之后进入搅拌机进行强制搅拌。 搅拌机工作原理：在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴的搅拌下，受到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、磨擦、剪切、对流从而进行剧烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀地拌合，并具有压实所需要的含水量。 为保证搅拌机处于良好的搅拌状态，根据相应的技术规程，当搅拌机停机后进行清洗，清洗废水其废水排入沉淀池处理后循环使用，不外排。 5、成品 生产出的混凝土成品部分由混凝土运输车直接装运，送往施工工地。 主要污染工序： 1、施工期 （1）大气污染 项目施工期大气污染源主要为施工扬尘及施工机械燃料废气。 ①施工扬尘的主要来源有：现场道路扬尘、细颗粒材料露天堆放扬尘、土方、渣石扬尘等，其中最主要的是物料堆放扬尘。 ②机械燃料废气 项目施工期间所用设备需要消耗一些油料，这些油料燃烧将会产生一定量的烟气，并向大气环境中排入SO2、CO、NO2等气体。 （2）水污染 施工过程废水影响主要包括：配料、冲洗及施工人员少量的生活污水，且量相对较少，因此可以就地泼洒，配料、冲洗等废水主要污染物为SS。 （3）噪声 施工噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有挖掘机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 （4）固体废物 施工期固体废物主要施工固体废物、施工人员生活垃圾等。 （5）生态环境 主要是场地开挖对土地的扰动作用、植被破坏以及土石堆存等造成的短期水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响，其中以水土流失最为严重。随着施工结束，场地的硬化和绿化，可使水土流失得到有效控制。 2、运营期 （1）大气污染源及污染物 本建设项目在运行中大气污染源及产生的污染物主要有： G1：砂石料堆场粉尘 G2：筒仓仓顶产生的粉尘，共计4个筒仓，2座水泥筒仓、1座粉煤灰筒仓、1座矿粉筒仓； G3：输送工序粉尘； G4：搅拌工序粉尘； G5：道路运输扬尘； （2）水污染源及污染物 本建设项目在运行中废水污染源及产生的污染物主要有： W1：搅拌仓冲洗废水； W2：混凝土运输车冲洗废水； W3：生活污水，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS等。 （3）固体废物 本建设项目在运行中固废污染源及产生的污染物主要有： S1：试拌产生的废弃物； S2：除尘器收集的粉尘； S3：沉淀池沉淀泥沙； S4：办公、生活垃圾； S5：机修过程中产生的废机油等。 （4）噪声 本建设项目在运行中产生高噪声的设备主要有装载机（Z1）、泵类（Z2）、螺旋输送机（Z4）、斗提机（Z5）、搅拌机（Z6）及搅拌车（Z7），另外还有辅助生产设施空压机（Z3）等设备。其声压等级为80—90dB(A)。

建设项目主要污染物产生及预期排放情况

|  | 排放源 | 污 染 物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及 排 放 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 污染源 |  |  |  |
| 大 气 污 染 物 | G1 | 砂石料堆场 | 无组织 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  | G2 | 物料输送 |  | 少量 | 少量 |
|  | G3 | 粉料运输车放空口 |  | 少量 | 少量 |
|  | G4 | 1#水泥筒仓 | 有组织 粉尘 | 4500mg/m3，10.611t/a | 9mg/m3，0.02125t/a |
|  | G5 | 2#水泥筒仓 |  | 4500mg/m3，10.611t/a | 9mg/m3，0.02125t/a |
|  | G6 | 矿粉筒仓 |  | 4500mg/m3，2.754t/a | 9mg/m3，0.0056t/a |
|  | G7 | 粉煤灰筒仓 |  | 4500mg/m3，2.7t/a | 9mg/m3，0.0054t/a |
|  | G8 | 料仓搅拌 |  | 1800mg/m3，10.8t/a | 9mg/m3，0.054t/a |
|  | G9 | 运输扬尘 | 无组织粉尘 | 8.64t/a | 1.73t/a |
| 水污 染物 | W1--3 | 冲洗废水 | SS | 2160m3/a | 0 |
|  | W4 | 生活污水 | SS、COD等 | 112m3/a | 0 |
| 固体 废物 | S1 | 除尘器 | 粉尘 | 37t/a | 0 |
|  | S2 | 沉淀池 | 沉渣 | 150t/a | 0 |
|  | S3 | 实验室试验废弃物 | 废混凝土 | 7.2t/a | 0 |
|  | S4 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |
|  | S5 | 机修过程 | 废机油 | 0.3t/a | 0 |
| 噪 声 | 搅拌机、空压机等生产设备在运行过程中产生的机械性噪声，声压级值为80～90dB(A)，各设备采取基础减振、隔声消声等降噪措施，可降噪15dB(A)左右。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目的建设对周围生态环境的影响主要有：一方面是在施工期场地、作业场所地面清理、土石方的挖掘，造成对当地自然生态环境植被和土壤的影响，另外一方面是该工程的建设会破坏原有的自然生态。施工期间粉尘、施工设备产生的噪声等对周围环境的影响。由于施工期是短暂的，故产生的负面影响将随着工程的结束而消失。相对而言，对生态环境影响较大的时段为工程生产运行期，产生的粉尘和噪声等特征污染物对人群健康和农作物具有不可逆不利影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目施工期间对环境的影响主要为施工扬尘、施工人员生活污水、建筑垃圾、噪声排放等对厂址所属区域自然环境、生态环境及居民生活的影响，其中以施工扬尘和施工噪声对环境的影响比较显著。现将施工期的环境影响分述如下： 一、大气环境影响分析 本项目施工期对大气环境的影响主要表现在土方开挖，土地平整、材料堆置产生的粉尘及车辆、施工机械排放的废气。 （1）施工扬尘 在工程基建过程中，施工机械开挖土石方、进行地基处理、堆积大量回填土和部分弃土的堆放场、土方回填和水泥、砂砾料、土料等的运输过程及车辆行驶时产生的扬尘、场地自身等各种施工作业都会产生扬尘。扬尘首先直接危害现场施工人员的健康，其次，灰尘随风吹扬影响周围大气环境，并使大气能见度降低。 其中机械挖土产生的扬尘对环境的影响最大。 项目施工场地土石方开挖过程中，将应用挖土机和推土机进行堆填，在土石方的搬运、倾倒过程中，将有少量砂土从地面、施工机械、土堆中飞扬进入空气中，产生粉尘。国内外的研究结果和类比研究结果表明，由于大颗粒的灰尘在大气中很快沉降到地面，对大气环境质量造成影响的主要是100微米以下的颗粒物。在起动风速以上，影响起尘量的主要因素分别为：防护措施、风速、土壤湿度、挖土方式或土堆的堆放方式等。如果不采取防尘措施，距施工现场300m范围内将会受到施工扬尘的严重影响，施工现场周围的TSP浓度将大幅度超标。 施工期间运输砂石、水泥、挖出来的泥土、粉煤灰及散装建筑材料的车辆在行驶过程中，将有少量物料洒落进入空气中，产生施工扬尘；运输前后堆放过程极易受到风的作用，将微小粒径的尘埃吹到空气中产生粉尘。根据相关类比调查，如运输车辆及施工场地附近周边的道路保洁情况较差时，在风力较大、干燥气候条件、连续运输的情况下，运输车辆所经道路下风向距离50m、100m、150m的TSP浓度分别约为：0.45～0.50mg/m3，0.35～0.38mg/m3，0.31～0.34mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）日平均二级标准值0.30mg/m3。一般情况下，施工运输过程中产生的扬尘在自然风作用下所影响的范围在100m以内，施工粉尘可使周围空气中TSP浓度明显升高的影响范围一般为50～100米，在干燥的天气易造成尘土飞扬。 车辆散落的尘土的一次扬尘和车辆运行时产生的二次扬尘都会对环境产生不利的影响。 另外由于进出项目施工场地车辆的车轮、车帮带泥，在不对车轮、车帮进行冲洗及对项目近周边车辆进出施工场地的必经路段的路面进行保洁的情况下，进出项目施工场地的车辆行驶时会产生较大量的扬尘，污染运输路线及两侧区域，特别对施工场地所经道路沿线两侧区域环境空气质量影响最为明显。开挖出来的泥土以及用于土方填筑的粒料，在装卸和运输过程中有少部分洒落到地面，车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，在车流的扰动下极易产生二次扬尘。 因此，本工程的施工必须采取严格的防尘措施，将施工扬尘的污染程度降到最低。本次评价要求建设单位严格按照国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中的要求加强施工扬尘综合治理，施工场地需严格做到“六个100%”（工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、土方开挖100%湿法作业、施工场地路面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输），具体措施如下： ①在施工现场设置围挡，减少影响距离； ②对施工场地的道路应铺设砂砾或粘土，进行平整，保持路面平坦，并定期洒水、清扫，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量；最大限度的减小扬尘对环境的污染； ③规定工地上运输车辆的行车路线，保证行车路线上的路面基本清洁，并对进出施工现场车辆的车轮要随时进行清洁，以减少扬尘污染； ④对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放，堆放物料的露天堆场要遮盖；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落； ⑤对施工废弃物及时清理分类，运出施工现场或进行就地填埋处理。 （2）施工机械燃油废气 施工机械主要有推土机、挖土机、装载机、载重汽车等燃油机械，燃油所产生的废气中的主要污染物有SO2、CO、NO2、TSP、总烃等。由于施工机械多数为大型机械，排放系数大，但施工作业具有无组织排放，不连续性、施工点分散，每个作业点施工时间相对较短，燃油动力机械为间断作业，且数量不多，因此，项目施工机械废气对区域环境空气质量影响较小。 通过采取上述防范措施，能够有效控制施工期废气对周围环境的影响，因此不会对周围敏感点造成大的影响。 二、水环境影响分析及防治对策 施工期废水包括生产废水和生活废水两部分。 项目施工期生产废水为施工作业废水，包括地面洒水及设备清洗废水等，量少，可直接泼洒，增湿抑尘。生活污水主要来自施工人员生活洗涤、清洁卫生等过程。项目施工场地设有旱厕，施工人员的洗漱废水量少，亦可以直接泼洒，用于场地增湿抑尘。 由上述分析可知，由于该工程工期较短，施工期间产生的生产废水及生活污水不会对周围水环境造成太大影响。 三、固体废弃物环境影响分析及防治对策 该项目施工期固体废物主要来自施工固体废物、施工人员生活垃圾等。 （1）施工作业固体废物 施工期生产固废包括运输道路、厂房及其辅助工程施工作业过程中产生的多余土石方和建筑垃圾，多余的土石方运至填料场或绿化带用于种植及造景，无废弃土方产生。建筑废弃物在工程施工开工前应签订环保责任书，由各施工单位负责施工期固体废弃物的处理，将建筑垃圾运至指定地点。各施工单位要加强施工管理，对施工产生的建筑垃圾不能随意抛弃。 （2）生活固废 施工期生活垃圾按施工高峰期人数约20人，施工人员人均生活垃圾产生量按1kg/人·d计算，则施工高峰期日生活垃圾产生量为0.02t/d。这部分生活垃圾应配置垃圾桶，定期外运至当地环卫部门指定地点统一处置。 施工期项目的固体废弃物排放是暂时的，随着施工的结束而减小，通过积极有效的施工管理，施工期固体废弃物对环境造成的影响不大。 四、噪声环境影响分析及防治对策 经分析，本项目施工建设过程主要噪声污染为机械噪声。该项目的高噪声机械设备主要有挖掘机、打夯机、混凝土运输车等，其声功率级值范围为80～98dB(A)，平均值为90dB(A)。 采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）推荐的点声源几何发散衰减方法进行预测，计算中不考虑距离衰减，建构筑物等围护结构的隔声和建筑物屏蔽效应，以及空气的吸收衰减。预测模式如下： Lp(r)= Lp(r0)-20lg(r/r0) Lp(r)，Lp(r0)——分别是r和r0的声级，dB； r——点声源到受声点的距离，m； r0——监测设备噪声时的距离，m。 根据上述预测模式，对这些噪声源所辐射出的噪声进行传播衰减预测，施工机械设备辐射到外环境的噪声预测结果见表9。 表9 施工机械噪声传播衰减预测结果表 距 离(m) 5 10 20 50 80 100 噪声值[dB(A)] 73 67 61 53 49 47 以《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)有关规定标准（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关规定（2类区：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）限值进行评价。 由上表数据可知，本项目施工机械噪声在施工现场外围80m外处方才低于上述标准2类区规定的夜间限值，故本次评价要求建设单位采取以下措施： ①降低施工设备噪声：施工机械应定期维护保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的运行噪声加大； ②根据施工计划，合理安排施工时间，应避开休息时间施工，尤其在夜间（22：00-次日6：00）禁止施工作业。确因施工需要及其它特殊原因须在夜间施工，必须有临县人民政府或者有关主管部门的证明，且应在周围居民住宅密集区张贴告示，表明施工时段，以取得居民的谅解； ③施工时，要格外注意高噪声设备对周围单位的影响，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量选择低噪声的机械设备； ④施工布局同防止环境噪声污染密切相关。对施工现场进行合理布局，在靠近居民住宅密集区，尽可能少的安排施工机械，避免声级过高； ⑤降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。 经采取上述措施后，本项目施工期产生的噪声对周围居民的影响较小，且施工噪声的影响是暂时的，随施工的结束而结束。 五、生态环境影响分析 （1）影响分析 工程建设过程中由于要进行必要的挖填平整，施工期水土流失是最敏感的环境问题，如不避开雨季施工必然会造成短期的局部水土流失。在工程建设过程中，受挖填土方、修筑道路等工程行为的影响，部分植被地段和植物多样性将受到彻底破坏，施工区尚需进行施工场地的清理和填挖土方，这将会造成小范围的扬尘污染，整个施工过程中要进行物料的运输，如果不注意加强规范化的作业管理，也将会出现物料抛洒和废弃物处理不当所带来的生态环境影响。 （2）生态环境保护及水土保持措施 ①要坚持工程的“三同时”原则，即环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行。 ②要对施工场地进行合理的规划，四周设置移动围档。对建筑材料设专门的堆棚，也要设置围档，尽量减轻施工对周围环境的影响。 ③在施工后，对破坏的地面要及时进行平整，及时将路面硬化，并进行绿化，恢复植被，种植树木、花卉、草坪等。 综合以上分析，施工建设期是许多建设项目对生态发生实质性影响的时期，因而施工方案、施工方式、施工期环境保护管理都是非常重要的。为此，本次环评要求建设单位在工程施工期要切实做好以下几方面的工作： （1）建立规范化操作程序和制度。 （2）合理安排施工次序、季节、时间。 （3）选择有资质的施工队伍，采用科学的施工组织方法。 （4）加强施工期环境工程监理与施工队伍管理。

营运期环境影响分析 根据现场调查了解以及工艺技术的设计，结合项目所在区域的环境特征和生产过程的污染物排放的特点，考虑营运期各生产工序污染源、源项及源强，污染物排放对周围环境的影响从以下几方面进行分析： 一、大气环境影响分析 1、大气污染源分析 （1）砂石料堆场粉尘 项目原料砂、石堆场会产生一定量的粉尘。由于堆场起尘与原料的湿度、风速等因素有关，为无组织排放。 本次评价建设单位将砂石料堆场全封闭（25m×40m×8m，框架结构、四周及顶棚均采用轻钢结构封闭，运输车辆进出口处篷布遮挡），地面硬化，同时设移动式洒水装置，保持砂堆湿度在10%以上。对于物料装卸要加强管理，在装卸原料时要尽量平缓，减少粉尘的散出。在采取上述措施后，粉尘排放量可减少95%，排放量较小。 （2）输送粉尘 本项目原料在输送过程中会有粉尘产生。环评要求:设密闭式皮带走廊，输送过程中粉尘可削减约99%，排放量较小。 水泥、粉煤灰以及矿粉以压缩空气吹入各自筒仓，筒仓中水泥粉煤灰及矿粉采用螺旋输送机密闭式管道输送，粉尘产生很小，可忽略不计。 （3）粉料运输车放空口产生的粉尘 粉料运输车放空口在抽料时有粉尘产生。根据资料：每次粉尘产生量为0.3～0.8kg。 该粉尘可通过在运输车辆出料口处安装自动衔接口，同时筒仓接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，这样不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量。项目以粉尘削减量为90%计，则放空口粉尘排放量较小。 （4）粉料筒仓仓顶呼吸孔 ①项目设2个水泥筒仓。采用散装车灌满一罐水泥需要6小时，每个筒仓储量为300t，项目水泥年用量为11.79万吨，则水泥筒仓年灌装时间共2358h，粉状原料由运输车自带汽车泵送到各筒仓。本项目粉料罐上料会产生一定的粉尘，拟在每个水泥筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，处理效率为99.8%，除尘器进风量为2000m3/h，则水泥筒仓废气量共471.6万m3/a，粉尘产生浓度约为4500mg/m3，则产尘量为21.222t/a。除尘后废气经高出筒仓顶1m的排气筒排放，除尘后经计算2个水泥筒仓仓顶粉尘排放量共0.0425t/a，排放浓度为9mg/m3。 ②项目设1个粉煤灰筒仓。采用散装车灌满一罐粉煤灰需要3小时，粉煤灰筒仓储量为150t，项目粉煤灰年用量为1.53万吨，则粉煤灰筒仓年灌装时间共306h，粉状原料由运输车自带汽车泵送到各筒仓。项目粉煤灰筒仓上料过程会产生一定的粉尘，拟在粉煤灰筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，处理效率为99.8%，除尘器进风量为2000m3/h，则粉煤灰筒仓废气量为61.2万m3/a，粉尘产生浓度约为4500mg/m3，则产尘量为2.754t/a。除尘后废气经高出筒仓顶1m的排气筒排放，除尘后经计算粉煤灰筒仓仓顶粉尘排放量为0.0056t/a，排放浓度为9mg/m3。 ③项目设1个矿粉筒仓。采用散装车灌满一罐矿粉需要3小时，矿粉筒仓储量为150t，项目矿粉年用量为1.5万吨，则矿粉筒仓年灌装时间共300h。粉状原料由运输车自带汽车泵送到各筒仓。项目矿粉筒仓上料过程会产生一定的粉尘，拟在矿粉筒仓顶部设仓顶专用脉冲袋式除尘器，处理效率为99.8%，除尘器进风量为2000m3/h，则矿粉筒仓废气量为60万m3/a，粉尘产生浓度约为4500mg/m3，则产尘量为2.7t/a。除尘后废气经高出筒仓顶1m的排气筒排放，除尘后经计算粉煤灰筒仓仓顶粉尘排放量为0.0054t/a，排放浓度为9mg/m3。 （5）搅拌进料粉尘 各筒仓底均为密封状态，通过螺旋将物料送入计量仓，计量后送入搅拌仓，粒径较小的物料容易起尘，在此过程中会产生粉尘。项目设1台搅拌机，搅拌机顶部设置1套布袋除尘系统，除尘效率99.5%，袋式除尘器进风量为3000m3/h。根据类比资料，搅拌机产生的粉尘浓度约为1800mg/m3。搅拌机正常工况生产能力为150m3/h，项目年产量为30万m3，则搅拌机年工作时间共2000小时，则搅拌机粉尘产生量为10.8t/a，经除尘器处理后粉尘排放浓度为9mg/m3，排放量约为0.054t/a。 该除尘器能够有效地去除搅拌机入料时所产生的粉尘，可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准中颗粒物特别排放浓度限值要求（10mg/m3），故搅拌楼内粉尘对周边大气环境影响较小。 （6）运输扬尘 本工程物料运输主要为汽车运输，运输过程中，在风力作用下车辆顶部会有一定量的扬尘产生，形成流动污染源，对沿路生态环境造成污染，更造成资源浪费。对此，环评要求建设单位实施统一管理，运输车辆全部加盖篷布或采用封闭车辆运输，降低运输车辆扬尘排放量；厂区出入口处设置洗轮机，运输车辆出厂前需对车身及轮胎进行清洗，禁止带泥上路；另外对路面进行硬化，及时清扫厂区道路、洒水，厂内及附近道路两旁植树绿化。经类比估算，本项目交通运输起尘量约为8.64t/a，采取上述措施后交通运输扬尘预测可减少80%，则交通运输无组织扬尘排放量为1.73/a。 综上分析，本项目经采取各项污染防治措施后，不会对周边居民的大气环境造成大的影响。 2、评价工作等级 选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录B推荐模型中AERSCREEN估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）评价工作分级方法 根据项目污染源调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见下式： 式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m3。PM10按日平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度。 （2）评价工作等级判据 评价工作等级判据见表10。 表10 评价工作等级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1≤Pma＜10% 三级 Pmax＜1% （3）预测结果 采用AERSCREEN估算模型计算结果见表11。 表11 采用估算模式计算结果 类别 污染源 污染物 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 最大浓度最远距离/（m） 点源 1#水泥筒仓 PM10 1.3616 0.3025 97 2#水泥筒仓 PM10 1.3616 0.3025 97 粉煤灰筒仓 PM10 1.5794 0.3509 87 矿粉筒仓 PM10 1.5794 0.3509 87 搅拌机 PM10 2.962 0.6582 74 （4）判定结果 Pmax=0.6582%， Pmax＜1%。因此，本项目大气环境评价等级为三级。

3、大气环境影响评价结论与建议 （1）大气环境影响评价结论 本项目位于环境质量非达标区，评价范围内无一类区。新增污染源正常排放下PM10短期浓度贡献值的最大浓度占标率均小于1%。因此，本项目建成后，大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 （2）大气污染控制措施 每个筒仓顶部均设仓顶专用脉冲袋式除尘器，除尘器风量为2000m3/h，处理效率为99.8%，除尘后废气经高出筒仓顶1m的排气筒排放；搅拌楼：搅拌机顶部设1套袋式除尘系统，袋式除尘器风量为3000m3/h，除尘后经15m排气筒外排，除尘效率99.5%；经预测可知，本项目在正常工况下大气污染物最大落地浓度的占标率小于1%；因此，本项目采用的污染控制措施合理。 （3）污染物排放总量控制指标的落实情况 本项目涉及国家和地方实施控制的总量控制因子为粉尘，评价核算的总量控制指标为：粉尘：0.23t/a。 表12 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a 500~2000t/a ＜500t/a 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目 污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（ PM10 ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30% C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （）h c非正常占标率≤100%□ c非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20% k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测 无组织废气监测 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2：（/）t/a NOx：（/）t/a 颗粒物：（0.11）t/a VOCs：（/）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 二、水环境影响分析 本项目废水主要为生产废水和生活污水。 1、搅拌机冲洗废水 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净，以防止机内混凝土结块。本项目搅拌机平均每天冲洗1次，每次冲洗水按2m3计算，废水排放量按用水量的90%计算，则搅拌机冲洗废水产生量为1.8m3/d。 2、混凝土运输车冲洗废水 车辆连续运输不需要对其进行冲洗，在更换运输品种、停止运输或大的交班时需要对运输车辆进行冲洗，每天工作完成后，运输罐车都需要进行清洗，则每天需要冲洗的车辆约为10辆，根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.5m3/辆次，因此每天冲洗水约5m3，冲洗水用量约为1000m3/a。废水产生量按用水量的90%计，则车辆冲洗每天产生的废水约为4.5m3，年排放量约为900m3/a。 3、作业区地面冲洗废水 本项目搅拌工作区面积约500m3，其冲洗水量按1.0m3/100m2·d计算，该部分冲洗用水量为5m3/d，年工作日为200天，则年用水量为1000m3/a。排放系数按照0.9计算，其废水排放量为4.5m3/d，年排放量为900m3/a。 本项目冲洗废水产生量为10.8m3/d。本次评价要求对设备、车辆进行清洗时，在专门的清洗平台上进行，后由平台四周的水渠收集至沉淀池沉淀回用，场地的冲洗废水由场地四周的水渠收集至沉淀池沉淀回用。本项目设计废水处理措施：建设单位在厂区西侧设置砂石分离器，冲洗废水经砂石分离器处置后排入容积为45m3的三级沉淀池，池底及四周均采取防渗硬化措施。各冲洗废水经沉淀池沉淀后，上清液流入到清水池，然后在泵的作用下全部回用于搅拌机，经物料混合，进入产品。分离出的砂、石等进入原料堆棚内回用于生产。 4、生活污水 本项目不设置食堂，厕所使用旱厕。职工定员15人，其中5人在厂内住宿，用水定额按每人80L/d计，其余人用水定额按每人30L/d计，则用水量为0.7m3/d（140m3/a）。排水量按80%计，生活污水排放量为0.56m3/d（112m3/a），水质较为简单，可直接用于厂区抑尘、绿化。 经采取上述措施后，本项目运营期产生的废水均不外排，不会对评价区地表水环境产生较大的影响。 三、噪声环境影响分析 项目噪声源主要为搅拌站噪声和搅拌车辆噪声。根据同类企业现场噪声监测资料，项目主要噪声源情况见下表13。 表13 各设备噪声源强 单位（dB(A)） 设备名称 源强（dB(A)） 降噪措施 降噪后源强 皮带输送机 80 隔声 65 搅拌主机 85 减震、隔声 70 空压机 90 减震、隔声 75 螺旋输送机 85 减震、隔声 70 混凝土罐车 80 降低速度 65 混凝土泵车 80 降低速度 65 根据同类企业现场监测数据可知，项目投产后最主要的噪声污染源是搅拌主机噪声、混凝土罐车行驶噪声、皮带输送机噪声和罐车输送水泥噪声，由于本项目仅昼间生产，夜间不生产，因此本次评价仅预测昼间噪声，评价采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ/T2.4-2009）中推荐的噪声传播衰减计算方法进行预测。 （1）单个噪声源声功率级值衰减模式： 式中：Lp——受声点的声压级，dB(A)； Lw——噪声源的声功率级，dB(A)； TL——厂房围护结构的隔声量，dB(A)； r——噪声源到受声点的距离，m； Q——声源指向性因数； M——噪声在大气中的衰减值。 （2）多个噪声源叠加影响模式 式中：L总P—多个噪声源共同作用下某受声点处的总声压级值，dB(A)； LPi—第i个噪声源在预测受声点处的声压级值，dB(A) 根据上述预测模式，本评价对本项目高噪声源所辐射出的噪声进行预测，预测结果见表14。 表14 厂界噪声预测结果表 序号 预测位置 昼间 预测值 标准 1 厂界西侧 55.8 60 2 厂界南侧 53.1 60 3 厂界东侧 55.4 60 4 厂界北侧 53.7 60 预测结果显示，本项目运行期间厂界四周噪声预测值在53.1—55.8 dB之间，夜间不进行生产，预测噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 本项目厂址周围200m范围内没有居民等环境敏感目标。为了确保厂界噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类和4类标准限值内，评价要求建设单位采取以下噪声防治措施： （1）搅拌站进行密闭，并对噪声进行减振处理； （2）原材料运输车行驶噪声采取加强车辆的保养维护，保持正常运行，降低噪声，驾驶员平稳驾车，厂内禁止鸣笛； （3）原材料装卸作业噪声和罐车输送水泥噪声采用控制车速，设减振垫，合理选择运输时间； （4）皮带输送机噪声采用将传送带密闭，进行减振处理； （5）加强厂区绿化，可选用高大阔叶植物，净化美化环境； 本项目距离最近的居民为位于厂区东南侧350m处的南庄村居民，距离较远。经采取以上措施后，本项目厂界噪声昼间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准规定，对周围环境影响较小。 四、固体废物影响分析 本项目投产后产生的固体废弃物主要为除尘装置收集的粉尘、沉淀池沉渣、实验室试拌废弃物、机修过程产生的废机油以及员工生活垃圾。 1、除尘装置收集的粉尘 搅拌、水泥筒仓工作过程产生的粉尘采用除尘装置进行除尘，除尘装置收集的粉尘量约为37t/a，该部分粉尘经收集后回用于生产。 2、沉淀池沉渣 根据同规模项目类比，本项目废水沉淀过程产生沉淀物约150t/a，沉淀物主要为沙石，沉淀池沉渣经砂石分离器分离后回用于生产。 3、实验室试拌废弃物 实验室试拌废弃的混凝土每块重量约4.8kg，一年要检验约1500个混凝土试块，全年检验的混凝土试块重量为7.2t，则实验室试拌废弃物产生量为7.2t/a。这部分固废晾干后可作为填方材料（修路）外运处理。 4、生活垃圾 本项目正常生产时定员15人，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为1.5t/a，评价要求在厂区内设置一定数量的垃圾桶，按可回收利用与不可回收利用对生活垃圾进行分类收集，并定期集中清运至环卫部门指定地点进行处置。 5、废机油 本项目运营期各机械设备机修过程中会产生一定量的废机油，废机油年产生量约为0.3t。废机油属于危险废物，环评要求建设单位在厂区内设废机油暂存处，采用回收桶盛装，经收集后定期交由有资质的单位回收处置。 项目对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： A、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 C、危险废物的运输要求： 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 经采取上述措施后，本项目运营期产生的固体废物均可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 五、厂址可行性分析 1、区域规划符合性 该项目位于临县白文镇南庄村西北侧350m处，厂址所处地区为农村地区，不在临县县城规划范围内。项目占地性质为荒地，项目的建设有利于区域经济的的发展，项目运营期大气污染物可以达标排放，对周围大气环境质量影响较小；无生产废水和生活污水外排，不会对地表水、地下水和土壤造成污染。 2、区域环境敏感性 据调查，项目所在区域内无自然保护区、森林公园、文物古迹、生态功能保护区等环境敏感区域。 综上所述，本项目选址可行。 六、环境管理与环境监测 环境管理与环保治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。 项目建成后，项目应设立环境管理组织，负责整个厂区的环保工作，配置管理人员l人，负责对项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，对外的环保协调工作，履行环境管理和环境监控职责，现分述如下： （1）环境管理职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②建立各种环境管理制度，并经常检查监督； ③编制项目环境保护规划并组织实施； ④领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控档案； ⑤抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质； ⑥建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度； ⑦负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作； ⑧制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作； ⑨定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。 （2）环境监控职责 ①制定环境监测年度计划和实施方案，并建立环保规章制度加以落实； ②按时完成项目的环境监控计划规定的各项监控任务，并按有关规定编制报告表，负责做好呈报工作； ③在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作； ④组织并监督环境监测计划的实施； ⑤在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。 （3）环境监测计划 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，项目业主应委托有资质的监测单位进行监测，环保人员应在有关部门和单位进行专业培训。 开展环境监测的目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况。 （4）监测内容 表15 环境监测点位、监测项目及监测频率一览表 类别 污染源 监测点位 监测因子 监测频率 废气 粉料 筒仓 袋式除尘器排气筒（4个） 颗粒物 两年1次（每次不少于2天，每天3次） 搅拌仓 袋式除尘器排气筒（1个） 颗粒物 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 颗粒物 每季度1次（每次不少于2天，每天4次） 噪声 厂界四周 等效A声级 每季度1次（每次不少于连续2天，昼夜各2次） 八、环境保护费用估算 本项目环保投资共106万元，占总投资额的13.3%，其环保投资情况见表16。 表16 本工程环境保护费用估算一览表 序号 污染源名称 治理措施 作用 投资 （万元） 1 砂石料堆场 堆场全封闭，地面硬化，堆场设喷洒水装置 减少粉尘 40 2 皮带输送 设密闭式皮带走廊 降低粉尘 污染 6 3 粉料运输车放空口 安装自动衔接口，加强输接料口的密封性 降低粉尘 污染 2 4 水泥、粉煤灰、矿粉仓 筒仓方式存放，每个筒仓顶部均设仓顶专用脉冲袋式除尘器（4套），除尘后废气经高出筒仓顶1m的排气筒排放 降低粉尘 污染 10 5 搅拌仓 密闭操作，搅拌机顶部设1套袋式除尘系统，除尘后经15m高排气筒排放 降低粉尘 污染 3 6 运输扬尘 路面进行硬化，及时清扫厂区道路，并定期进行洒水；厂区出口处设洗轮机，运输车辆出厂前对车身及轮胎进行清洗 降低粉尘 污染 6 7 搅拌机等 设隔离间，并加装消音、减振装置 降低噪声污染 5 8 生产废水 厂区东侧建1个45m3的三级沉淀池，冲洗废水经砂石分离器处置后进入沉淀池，沉淀处理后回用与生产，不外排 综合利用 10 9 初期雨水 厂区西北侧建1个80m3的初期雨水收集池 综合利用 6 10 除尘灰 收集后回用于生产 综合利用 0.5 11 沉淀池沉渣 经砂石分离器分离后回用于生产 综合利用 2 12 实验室试验废弃物 晾干后外售作筑路材料 综合利用 1 13 废机油 厂区内设危废暂存间，定期交由有资质单位处置 合理处置 2 14 生活垃圾 厂区内设垃圾桶，经分类收集后定期清运至环卫部门指定地点统一处置 避免造成二次污染 0.5 15 绿化 绿化面积达100m2 降低粉尘和噪声污染 12 合 计 106 九、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表17。

表17  项目污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 环保措施 | 处理 效率 | 排放量 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a |  |  | mg/m3 | t/a |  |
| 废气 | 砂石料 堆场 | 粉尘 | 无组织 | 少量 | 砂石料堆场全封闭（框架结构，四周及顶棚均采用轻钢结构封闭，运输车辆进出口处篷布遮挡）；地面硬化；同时设移动式洒水装置 | 95% | 无组织 | 少量 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 物料输送 | 粉尘 | 无组织 | 少量 | 设密闭式皮带走廊 | 99% | 无组织 | 少量 |  |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 | 无组织 | 8.64t/a | 路面进行硬化，及时清扫厂区道路，并定期进行洒水；厂区出口处设高效洗轮机，运输车辆出厂前对车身及轮胎进行清洗 | 80% | 无组织 | 1.73t/a |  |
|  | 粉料运输车放空口 | 粉尘 | 无组织 | 少量 | 安装自动衔接口，加强输接料口的密封性 | 90% | 无组织 | 少量 |  |
|  | 料仓搅拌 | 粉尘 | 1800mg/m3 | 10.8t/a | 密闭操作，搅拌机顶部设1套袋式除尘系统，除尘后经15m高排气筒排放 | 99.5% | 9mg/m3 | 0.054t/a |  |
|  | 筒仓储存 | 粉尘 | 4500mg/m3 | 26.676t/a | 筒仓方式存放，每个筒仓顶部均设仓顶专用脉冲袋式除尘器（4套），除尘后废气经高出筒仓顶1m的排气筒排放 | 99.8% | 9mg/m3 | 0.0535t/a |  |
| 废水 | 生活污水 | SS、COD | / | 112m3/a | 收集后用于厂区增湿抑尘或绿化用水 | / | / | 0 | 综合利用，不外排 |
|  | 冲洗废水 | SS | / | 2160m3/a | 厂区东侧建1个45m3的三级沉淀池，冲洗废水经砂石分离器处置后进入沉淀池，沉淀处理后回用与生产，不外排 | / | / | 0 |  |
|  | 初期雨水 | SS | / | / | 厂区西北侧建1个80m3的初期雨水收集池 | / | / | 0 |  |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 1.5t/a | 厂区内设垃圾桶，经分类收集后定期清运至环卫部门指定地点统一处置 | 综合利用或合理处置 | / | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其修改单 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | / | 150t/a | 经砂石分离器分离后回用于生产 |  | / | 0 |  |
|  | 实验室试拌废弃物 | 废混凝土 | / | 7.2t/a | 晾干后外售做筑路材料 |  | / | 0 |  |
|  | 除尘器 | 粉尘 | / | 37t/a | 收集后回用于生产 |  | / | 0 |  |
|  | 机修过程 | 废机油 | / | 0.3t/a | 厂区内设危废暂存间，定期交由有资质单位处置 |  | / | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单 |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | / | 80～90dB(A) | 各设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施 | / | 厂界噪声达标 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 生态 | 厂区绿化面积100m2 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

|  | 排 放 源 （编号） | 污 染 物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 砂石料堆场 | 粉尘 | 砂石料堆场全封闭（框架结构，四周及顶棚均采用轻钢结构封闭，运输车辆进出口处篷布遮挡）；地面硬化；同时设移动式洒水装置 | 抑尘效率达95% |
|  | 物料输送 | 粉尘 | 设密闭式皮带走廊 | 抑尘效率达99% |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 | 路面进行硬化，及时清扫厂区道路，并定期进行洒水 | 抑尘效率达80% |
|  | 粉料运输车放空口 | 粉尘 | 安装自动衔接口，加强输接料口的 密封性 | 抑尘效率达90% |
|  | 料仓搅拌 | 粉尘 | 密闭操作，搅拌机顶部设1套袋式除尘系统，除尘后经15m高排气筒排放 | 抑尘效率达99.5% |
|  | 筒仓储存 | 粉尘 | 筒仓方式存放，每个筒仓顶部均设仓顶专用脉冲袋式除尘器（4套），除尘后废气经高出筒仓顶1m的排气筒排放 | 抑尘效率达99.8% |
| 水污 染物 | 生产废水 | SS、砂石 | 厂区东侧建1个45m3的三级沉淀池，冲洗废水经砂石分离器处置后进入沉淀池，沉淀处理后回用与生产，不外排 | 回收利用 |
|  | 初期雨水 | SS等 | 厂区西北侧建1个80m3的初期雨水收集池 |  |
|  | 生活污水 | SS、COD等 | 收集后用于厂区增湿抑尘或绿化用水 |  |
| 固体 废物 | 员工生活 | 垃圾 | 厂区内设垃圾桶，经分类收集后定期清运至环卫部门指定地点统一处置 | 合理处置 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 经砂石分离器分离后回用于生产 | 综合利用 |
|  | 实验室试验废弃物 | 废混凝土 | 晾干后外售作筑路材料 | 综合利用 |
|  | 机修过程 | 废机油 | 厂区内设危废暂存间，定期交由有资质单位处置 | 合理处置 |
|  | 除尘器 | 粉尘 | 收集后回用于生产 | 综合利用 |
| 噪 声 | 搅拌机、空压机等生产设备在运行过程中产生的机械性噪声,声压级值为80～90dB(A)，各设备采取基础减振、隔声消声等降噪措施，可降噪15dB(A)左右。 |
| 生态保护措施及预期效果 （1）项目实施的全过程，包括设计方案、施工建设方案的各个时期，充分体现环境友好理念，减少对区域生态环境的影响程度。 （2）建立规范化施工操作程序和制度，合理安排施工时间，避免因施工作业对生态敏感时段的影响。 （3）通过绿化工程建设，补偿建设项目造成的植被破坏。在植被工程重建过程中应主张以下基本原则：①优先采用乡土物种，②生态绿化原则，即乔灌草立体结构设计原则，③因土种植原则，④因地制宜原则。具体绿化措施为：在厂内空地及厂区四周种植低矮、耐活、吸附性较强的树木和花草。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 山西腾筑混凝土有限公司30万m3/a商品混凝土搅拌站建设项目位于临县白文镇南庄村西北侧350m处。项目总投资为800万元，采用HZS180混凝土搅拌楼生产线一条，总占地面积5.8亩，总建筑面积1250m2，建设中央控制室30m2，化验室100m2，办公生活用房100m2，配电室20m2，料棚1000m2，HZS180搅拌楼、皮带走廊、沉淀池、雨水收集池、料仓4座、厂区硬化、绿化等。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 本项目建设地点位于临县白文镇南庄村，本次评价引用2017年临县环境空气例行监测年均浓度数据，评价区大气环境现状监测结果表明：评价区内PM10、PM2.5年均值浓度均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，本项目所在区域为不达标区。 （2）地表水环境质量现状 据现场调查了解，本项目厂区西北侧350m处为湫水河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），该河段规划主导功能为农业与一般景观水，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。根据临县湫水河汇入黄河断面考核要求为IV类水质标准，故本项目所在区域地表水执行IV类水质标准。 （3）声环境质量现状 本项目厂址位于农村地区，项目厂址声环境评价范围内无突出噪声源，声环境质量较好。 （4）生态环境质量现状 本项目附近以自然生态环境为主，自然植被以野草为主，相间有少量灌木丛，生态环境一般。 3、污染物排放情况 本项目建成后污染物产排情况见下表18。 表18 污染物产排情况一览表 排放源 污 染 物 名 称 处理前产生浓度 及产生量 排放浓度及 排 放 量 编号 污染源 大 气 污 染 物 G1 砂石料堆场 无组织 粉尘 少量 少量 G2 物料输送 少量 少量 G3 粉料运输车放空口 少量 少量 G4 1#水泥筒仓 有组织 粉尘 4500mg/m3，10.611t/a 9mg/m3，0.02125t/a G5 2#水泥筒仓 4500mg/m3，10.611t/a 9mg/m3，0.02125t/a G6 矿粉筒仓 4500mg/m3，2.754t/a 9mg/m3，0.0056t/a G7 粉煤灰筒仓 4500mg/m3，2.7t/a 9mg/m3，0.0054t/a G8 料仓搅拌 1800mg/m3，10.8t/a 9mg/m3，0.054t/a G9 运输扬尘 无组织粉尘 8.64t/a 1.73t/a 水污 染物 W1--3 冲洗废水 SS 2160m3/a 0 W4 生活污水 SS、COD等 112m3/a 0 固体 废物 S1 除尘器 粉尘 37t/a 0 S2 沉淀池 沉渣 150t/a 0 S3 实验室试验废弃物 废混凝土 7.2t/a 0 S4 生活垃圾 生活垃圾 1.5t/a 0 S5 机修过程 废机油 0.3t/a 0 噪 声 搅拌机、空压机等生产设备在运行过程中产生的机械性噪声，声压级值为80～90dB(A)，各设备采取基础减振、隔声消声等降噪措施，可降噪15dB(A)左右。 4、环境保护措施 （1）大气污染源治理措施 筒仓：每个筒仓顶部均设仓顶专用脉冲袋式除尘器，除尘器风量为2000m3/h，处理效率为99.8%，除尘后废气经高出筒仓顶1m的排气筒排放；搅拌楼：搅拌机顶部设1套袋式除尘系统，袋式除尘器风量为3000m3/h，除尘后经15m排气筒外排，除尘效率99.5%；原料堆场：建设全封闭原料堆场，堆场内设喷淋洒水设施。采取以上措施后，项目各废气源均能达标排放。 （2）废水治理措施 本项目生产废水主要有搅拌机、混凝土运输车以及搅拌作业地面冲洗废水，本项目拟在厂区西侧设置砂石分离器，冲洗废水经砂石分离器处置后排入容积为45m3的三级沉淀池，池底及四周均采取防渗硬化措施。各冲洗废水经沉淀池沉淀后，上清液流入到清水池，然后在泵的作用下全部回用于搅拌机，经物料混合，进入产品。分离出的砂、石等进入原料堆棚内回用于生产。生活污水水质较为简单，可直接用于厂区抑尘、绿化。 （3）固废处置措施 本项目投产后产生的固体废弃物主要为除尘装置收集的粉尘、沉淀池沉渣、实验室试拌废弃物、机修过程产生的废机油以及员工生活垃圾。除尘器粉尘经收集后回用于生产；沉淀池沉渣经砂石分离器分离后回用于生产；实验室试拌废弃物晾干后可外售做筑路材料；厂区内设危废暂存间，废机油经收集后定期交由有资质单位回收处置；厂区内设置一定数量的垃圾桶，按可回收利用与不可回收利用对生活垃圾进行分类收集，并定期集中清运至环卫部门指定地点进行处置。 （4）噪声防治措施 本项目对各类噪声设备分别进行建筑隔音、基础减振、安装消声器、隔音等措施以及高效的维护和管理，同时加强厂区四周绿化。 5、主要环境影响 （1）施工期环境影响分析 本项目施工建设对周围环境的影响，主要是该项目基建的施工活动，如土方的挖掘填埋、建筑材料的运输、堆存、设备安装等过程。产生的污染物主要有施工扬尘、噪声、生活废水、固体废物及施工生态影响等。由于施工期较短，经采取合理规划施工场地、粉状物料加盖篷布、加强施工管理等措施后，随着施工期的结束，对环境的影响也将随之消失。 （2）运营期环境影响分析 ①大气环境影响 本项目运营期粉状原料筒仓产生的粉尘、搅拌主机产生的粉尘经除尘器排气口排放后，其有组织粉尘排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）特别排放限值标准（颗粒物排放浓度限值为10mg/m3）；无组织粉尘排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中大气污染物无组织排放限值为0.5mg/m3的标准限值。因此，项目运营期大气污染物对周边大气环境影响较小。 ②水体环境影响分析 本项目生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；生活污水主要为洗漱废水，收集后可用于厂区增湿抑尘或绿化用水，不外排。 ③声环境影响分析 本项目运营期搅拌机、空压机等生产设备在运行过程中产生的机械性噪声，声压级值为80～90dB(A)，各设备采取基础减振、隔声消声等降噪措施，可降噪15dB(A)左右。经距离衰减后，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 ④固体废物影响分析 本项目投产后产生的固体废弃物主要为除尘装置收集的粉尘、沉淀池沉渣、实验室试拌废弃物、机修过程产生的废机油以及员工生活垃圾。除尘器粉尘经收集后回用于生产；沉淀池沉渣经砂石分离器分离后回用于生产；实验室试拌废弃物晾干后可外售做筑路材料；厂区内设危废暂存间，废机油经收集后定期交由有资质单位回收处置；厂区内设置一定数量的垃圾桶，按可回收利用与不可回收利用对生活垃圾进行分类收集，并定期集中清运至环卫部门指定地点进行处置。采取上述措施后，本项目运营期产生的固体废物均可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 6、环境管理与监测计划 项目应设置环境管理机构，监督检查本项目环保设施建设严格按照“三同时”规定执行，同时定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转；按环评要求定期组织开展污染源及环境质量监控；负责厂区环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。 综合以上分析，本项目须严格采取环评提出的各项污染防治措施，加强管理，使各种污染物做到稳定达标排放。在此前提下，该项目的建设和运营对周围环境的影响较小。从环保角度考虑，该项目的建设是可行的。 二、建议 1、做好各项环境保护工作，进一步加强员工操作技术与环保意识的培训，严格操作规程，强化管理制度，加强对本厂各类设备的检修、维护和保养，杜绝事故排放。 2、在职工中宣传环境保护法规，加强员工的环保意识，制定和完善企业内部环境保护工作的规章和制度；宣传清洁生产技术思想，进行清洁生产技术培训；积极建立企业清洁生产环境管理体系。 3、重视公众监督作用，积极广泛吸收公众的意见和建议，来改进企业工艺过程，完善污染治理的不足，不断提高企业的管理水平。

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日

注       释

附件：

1、环评委托书

2、临县发展和改革局，临发改备字[2019]5号文

3、土地租赁合同

4、山西省临县环境保护局，临环行总[2019]3号文

附图：

1、项目地理位置图

2、项目地理位置与外环境关系图

3、厂区平面布置示意图

4、白文镇集中供水水源保护区划分结果图

另附：

1、技术审查意见

2、补充修改索引

附表：

1、建设项目环评审批基础信息表

# Text boxes

0.14

0.56

0.7

0.7

厂区增湿抑尘

盥洗用水

生活用水

1.50

砂石堆场洒水

1.50

混合搅拌用水

285.45

275.45

10.00

新鲜水290.54

搅拌仓冲洗用水

0.2

1.8

2.00

0.80

车辆冲洗水

0.50

12.00

10.80

4.50

5.00

沉淀池

地面冲洗水

0.50

4.50

5.00

0.14

绿化用水

0.14

0.75

道路洒水

0.75

装载机

原料堆棚

砂石堆棚

砂

石子

计量

计量

终端显示器

放料阀

搅        拌          机

螺旋机

计量

计量

计量

外加剂

水泵

水槽

粉状原料（水泥、粉煤灰、矿粉）

筒仓

砂子受料口

石子受料口

泵、放料阀

Z3

装载机

G2

G2

皮带机

Z2

G1

G3

G1

Z1

气力输送泵

G4--- G7

微机控制系统根据选定的配方进行计量并控制各工步动作

Z4

道路运输

G9

运输车冲洗

W2

地面冲洗

生活废水

W4

各种除尘器

沉淀池

S2

W3

S1

机修

S5

S4

办公、生活垃圾

图2 运营期生产工艺流程及产污环节图

注：G:废气  W:废水

S:固废 Z: 噪声

w: 废水

z: 噪声污染源

k: 固废污染源

w: 废水

G8、W1、Z6、S3

内

容

类

型

型

类

容

内

内

容

类

型