建设项目环境影响报告表

# （报批本）

项目名称：山西省临县裕民焦煤有限公司

入选原煤200万t/a选煤厂新建项目

建设单位(盖章)： 临县昌泰选煤有限公司

编制日期：2019年4月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30字(两个英文段作一个汉字)。

2．建设地点——指所在地 详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国际填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 | 详见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据煤炭行业产业政策、环保政策要求，分析项目建设与相关要求的符合性； | 根据煤炭行业产业政策、环保政策要求，分析项目了建设与相关要求的符合性； | P3-4 |
|  | 补充入洗原煤来源，复核原煤破碎级、筛分级、浮沉以及矸石淋溶等资料，分析项目所选工艺的可行性； | 入选原煤来自临县裕民焦煤有限公司、山西临县焉头煤业有限公司和山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司，根据调查，裕民焦煤有限公司煤矿、焉头煤业、华润联盛黄家沟煤业目前开采的煤层均为5号煤。因此，本次评价入选原煤以5号煤考虑，据此复核了原煤破碎级、筛分级、浮沉以及矸石淋溶等资料，分析了项目所选工艺的可行性 | P18-22 P69-70 |
|  | 核实主要生产设备、设施的规格型号和数量， 分析项目选用工艺和生产设备的先进性及其与设计规模的匹配情况，明确项目建设的可行性。 | 核实了主要生产设备、设施的规格型号和数量。 分析了项目选用工艺和生产设备的先进性及其与设计规模的匹配情况，明确了项目建设的可行性。 | P16-17 P3 |
| 2 | 详细调查工程建设情况，明确与原环评比较的变更情况，说明重新报批环评的必要性； | 根据吕环函[2007]358号文和《环境影响评价法》第二十四条规定结合项目实际工程建设内容逐条分析了项目的变动情况，本项目的洗煤厂性质、采用的生产工艺、主要污染治理措施均发生了重大变动，属于发生重大变动的项目 | P2 |
|  | 对照原批准环评文件要求、现行环境管理要求，查明所存在的主要环境问题，找出差距，针对存在的环境问题提出污染防治措施，并分析措施可行性。 | 对照原批准环评文件要求、现行环境管理要求，查明所存在的主要环境问题，找出差距，针对存在的环境问题提出了污染防治措施，并分析采取措施后污染物的达标保证性 | P9 P58-61 |
| 3 | 核实初期雨水池容积和事故水池容积； | 核实了初期雨水池容积和事故水池容积； | P68 专题p4-5 |
|  | 细化事故情况下，煤泥水（浓缩池）进入事故水池的管网联通布置方案，优化厂区平面布置，标明初期雨水池、事故水池与主要设备的相对位置和距离； | 事故情况下，一期工程煤泥水通过管道排入事故水池，二期工程直接通过底流口煤泥水放至事故池； 优化了厂区平面布置，标明了初期雨水池、事故水池与主要设备的相对位置和距离； | 专题4-5 附图1 |
|  | 对照煤泥水闭路循环要求，分析煤泥水一级闭路循环不外排的可靠性和保证性。 | 对照煤泥水闭路循环要求，分析了煤泥水一级闭路循环不外排的可靠性和保证性。 | 专题P5-6 |
| 4 | 详细调查项目产污环节，核算废气有组织和无组织排放污染源强，分析对环境影响程度；依据大气污染防治的最新要求，明确原煤和洗煤产品及矸石、中煤、煤泥的贮存方式和防尘措施。 | 详细调查了项目产污环节，核算了废气的有组织和无组织排放污染源强，采取本环评提出的治理措施后，有组织和无组织排放源均可达标排放。 依据大气污染防治的最新要求，明确要求原煤和洗煤产品及矸石、中煤、煤泥贮存采用全封闭的库房。 | P58-66 |
| 5 | 分析生活污水产生情况，提出合理可行的污染防治措施，给出治理工艺流程，分析治理措施的可行性。 | 本项目两期工程全部投运后，全厂生活污水最大排放量为5.76 m3/d（0.36 m3/h），生活污水全部通过管网排至煤矿生活污水处理站处理。裕民焦煤有限公司工业场地内设1套地埋式生活污水处理站，处理规模为20m3/h，采用“二级生化处理+深度处理”工艺，目前，煤矿生活污水处理量为12.3m3/h，剩余约7.7m3/h的余量，能够满足本项目处理需求。 | P68 |
| 6 | 说明项目生产性固废、危废产生情况，细化固废综合利用的途径和贮存方式，分析综合利用企业的利用能力及合法性。 | 说明了项目生产性固废、危废产生的了情况，细化固废综合利用的途径和贮存方式，分析综合利用企业的利用能力及合法性。 | P69-72 |
| 7 | 完善项目环保投资和项目环保审批基础信息表。 | 完善了项目环保投资和项目环保审批基础信息表。 | P79-84 |
|  | 规范附图、附件。 | 规范了附图、附件。 | / |

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 山西省临县裕民焦煤有限公司入选原煤200万t/a选煤厂新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 临县昌泰选煤有限公司 |
| 法人代表 | 李海亮 | 联系人 | 武鹏 |
| 通讯地址 | 临县湍水头镇薛家山村 |
| 联系电话 | 13935811828 | 传真 | -- | 邮政编码 | 03300 |
| 建设地点 | 临县湍水头镇薛家山村柴家沟沟南侧 |
| 立项审批部门 | 吕梁市发展和改革委员会 | 批准文号 | 吕发改产业发[2006]241号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | B0610煤炭洗选业 |
| 占地面积 （平方米） | 47480 | 绿化面积 （平方米） | 1200 |
| 总投资 （万元） | 6899.81 | 其中环保投资：（万元） | 354 | 环保投资占总投资比例 | 5.31% |
| 评价经费 （万元） | 5.0 | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 山西省是我国第一产煤大省，同时也是我国主要出口煤基地之一。但由于煤炭市场竞争激烈，随着采煤机械化程度的提高和开采程度的加深，优质煤源逐步枯竭，原煤煤质呈现明显下降趋势，表现在原煤灰分提高，末煤及粉煤含量增加，水分提高。为了有效降低原煤中的杂质，同时把煤炭按质量规格分成各种产品，以适应不同用户对煤炭质量的要求，就必须对煤炭进行机械加工。为科学有效合理的利用煤炭资源，减少燃煤污染，保证国民经济持续快速健康协调发展，选煤是实现上述目的的最主要手段。 山西省临县裕民焦煤有限公司位于临县湍水头镇薛家山村柴家沟沟南侧，为提升煤炭品质，增加煤炭附加值，裕民焦煤利用煤矿自身矿井新建坑口型洗煤厂，洗选规模为200万t/a、洗选煤种为5#煤，采用“重介+浮选”工艺。临县裕民焦煤有限公司于2007年7月委托山西省卫生厅卫生监督所编制了《山西省临县裕民焦煤有限公司年入选原煤200万吨选煤厂新建项目》，2007年8月6日吕梁市环境保护局以吕环函[2007]358号对该项目进行了批复。2010年开始进行土方开挖、地基建设，2017年建设完成一条年入选原煤120万t/a的生产线（一期工程），预留一条年入选原煤80万t/a的生产线（二期工程）至今尚未开工建设。 根据吕环函[2007]358号文和《环境影响评价法》第二十四条规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件；”的要求，《山西省临县裕民焦煤有限公司年入选原煤200万吨选煤厂新建项目》洗煤厂性质、采用的生产工艺、主要污染治理措施均发生了重大变动，属于发生重大变动的项目，需要重新报批建设项目的环境影响评价文件。为此，企业积极办理重新报批手续。 对照环评法重大变动的内容，《山西省临县裕民焦煤有限公司年入选原煤200万吨选煤厂新建项目》具体变动情况见表1： 表1 本项目与《环境影响评价法》第二十四条规定对照情况表 类别 原环评文件内容 变动情况 是否属于重大变动 性质 新建 坑口型选煤厂 新建 群矿型选煤厂 是 规模 入选原煤200万吨/年 入选原煤200万吨/年 否 地点 临县湍水头镇薛家山村柴家沟沟南侧 临县湍水头镇薛家山村柴家沟沟南侧 否 采用的生产工艺 一条生产线，入选原煤200万吨/年，采用“重介+浮选”工艺 两条生产线，一期工程建设一条入选原煤120万吨/年生产线，二期工程建设一条入选原煤80万吨/年生产线，采用“重介+浮选”工艺 是 防止污染、防止生态破坏措施 原煤筛分破碎间设集尘罩+布袋除尘器，转运跌落点设封闭走廊，原料及产品存储采用挡风抑尘网； 原煤破碎筛分间设集尘罩+布袋除尘器； 转载跌落点设封闭走廊； 原料采用原煤筒仓，产品及矸石采用封闭式库房储存； 否 煤泥水经2座Φ38的浓缩机处理，洗煤废水一级闭路循环利用不外排； 生活污水经处理后回用； 一期工程设1座Φ30的浓缩机，1座3000m3的事故水池，二期工程设1座Φ15的高效双层浓缩机，下层为事故水池，上层为浓缩池，洗煤废水一级闭路循环利用不外排； 生活污水经管网排至煤矿生活污水处理站； 是 矸石外售制砖； 矸石外售电厂综合利用； 否 采用低噪、隔声、减震方式降噪 采用低噪设备、隔声、减震等措施降噪 否 为方便管理，临县裕民焦煤有限公司于2016年成立临县昌泰选煤有限公司，专门进行煤炭的深加工和选煤。 二、项目选址合理性分析 1、产业政策及相关法律符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正版），本项目属于120万吨/年及以上高产高效煤矿（含矿井、露天）、高效选煤厂建设项目，属于鼓励类，与当前国家、省、县煤炭经营行业规划相衔接，遵循节约、集约利用土地及高标准建厂的原则，符合相关产业政策和发展规划要求。 本项目和山西省煤炭工业厅晋煤环发[2017]422号文“关于印发《山西省小洗煤认定标准》《山西省小储煤认定标准》的通知”针对小洗煤行业准入的标准要求对照结果见表2。 表2 本项目与晋煤环发[2017]422号文对照结果表 指标 本项目指标 晋煤环发[2017]422号文 小洗煤认定标准 判定结果 规模 年入洗原煤200万吨 坑口型洗煤厂 矿井附属洗（选）煤厂年入洗能力小于60万吨/年，其它洗（选）煤厂年入洗能力小于90万吨/年” 不属于小洗煤 设备 XJM-S20浮选机 使用6AM、φM-2.5、PA-3型煤用浮选机 不属于小洗煤 XZ300压滤机 使用PG-27型真空过滤机、X-1型箱式压滤机 不属于小洗煤 洗煤水一级闭路循环；无压三产品重介质旋流器 使用不能实现粉尘达标排放的干法选煤设备 不属于小洗煤 能耗 电耗4.4Kwh/t 高于《煤炭洗选工程节能设计规范》(GB51181-2016)中表10.2.3的标准推荐值 不 于小洗煤 水耗0.084m3/t 大于《取水定额第11部分：选煤》(GB/T 18916.11)中标准，0.15m3/t 不属于小洗煤 环保 一级闭路循环 未实现洗煤废水闭路循环 不属于小洗煤 全封闭储煤场、全封闭精煤场、全封闭产品库 入洗煤炭或洗选煤产品未实现封闭堆存 不属于小洗煤 矸石综合利 矸石排放、处理不符合相关政策标准的 不属于小洗煤 2、晋环环评函〔2017〕102号文相符性分析 本项目污染控制技术与《山西省煤场扬尘污染防治技术规范》（晋环环评函〔2017〕102号）总体要求和煤矿、洗（选）煤厂的相符性分析见表3。 表3 项目与《山西省煤场扬尘污染防治技术规范》的相符性分析 序号 《山西省煤场扬尘污染防治技术规范》要求 本项目情况 符合性 总体要求 县级以上城市建成区内的现有煤场应实施密闭；未密闭的煤场应限期实施密闭改造 本项目位于临县湍水头镇薛家山，不在临县县城建成区范围内 符合 其他区域的煤场应按照不同行业特点采取密闭储存或严密围挡等措施，有效控制扬尘污染 本项目利用煤矿的2座原煤筒仓，精煤、中煤、煤泥均采用全封闭的库房存放；矸石临时堆场四周采用挡风抑尘网，正在进行实施全密闭改造 符合 煤场应设置洗车平台，运输车辆驶离煤场前应清洗轮胎及车身，不得带泥上路。 煤场防尘喷淋洒水、洗车等应优先使用中水，并实现闭路循环 本项目利用煤矿现有自动感应洗车平台，可保证运输车辆驶离煤场前清洗轮胎及车身，不带泥上路。 洗车废水循环利用不外排，防尘喷淋洒水和洗车用水利用煤矿中水 符合 煤炭储存 储煤厂应建设筒仓或其它密闭形式，现有的露天储煤厂应限期改造。对于因地形、地质条件等原因不能密闭的，应当设置不低于煤炭最大堆放高度2m的党风抑尘网等严密围挡措施，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染 本项目利用煤矿的2座原煤筒仓，精煤、中煤、煤泥均采用全封闭的库房存放；矸石临时堆场四周采用挡风抑尘网，正在进行实施全密闭改造 符合 煤泥临时堆放场应采取防渗、防尘、防止雨水冲刷等措施，渗滤液收集、处理 煤泥堆放在全封闭的煤泥库内，可满足防尘、防雨水冲刷要求。 煤泥库底部利用水泥抹面且设有导流渠，在防渗的同时将淋控水收集至沉淀池，进入煤泥水处理系统，不外排 符合 煤炭运输、装卸 井工矿及洗（选）煤厂，场内输煤应采用密闭式输煤廊道，露天煤矿应采取有效抑尘措施 本项目场内输煤全部采用密闭式输煤廊道 符合 煤炭装卸应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染 精煤、中煤装车全部在密闭库房内，同时设有喷淋装置 符合 煤炭运输应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，鼓励铁路运输、全密闭厢式货车或集装箱运输、集中输煤走廊输送 煤炭运输采取密闭车辆可有效防止物料遗撒造成扬尘污染 符合 防自然措施 煤场应当采取有效防燃措施，防止大气污染。 原煤及产品含水量较大，可有效防止自然 符合 3、规划符合性分析 本项目厂址不在临县县城总体规划范围内，周边无水源地等敏感因素，交通便利。距离最近村庄柏局上村480m处，采取严格环境保护措施后，项目无需设置大气环境防护距离，对周边村庄影响较小，项目建设符合相关规划要求，项目选址总体可行。 4、敏感保护目标 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境敏感因素的界定原则，经调查，本项目不在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地范围。 5、水源地 临县共有 23 个已划定保护区范围的集中饮用水源地以及 1 个规划水源地。 距离本项目最近的水源地为湍水头镇集中供水水源地，该水源地一级保护区边界范围以供水井为中心，半径 R1=50m 的圆形区域，保护面积为0.008km2。本项目距离其西北边界约4.2km，不在其保护区范围内。 三、“三线一单”符合性分析 1、与生态保护红线相符性分析 山西省暂未划定生态保护红线，本项目位于临县湍水头镇薛家山村柴家沟沟南侧，不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 根据《临县生态功能区划》，本项目位于ⅣB湫水河流域城镇群人民保障生态功能类单元，根据《临县生态经济区划》，本项目位于ⅢA临县东部生态工业发展经济区。 本项目采用了较先进的洗选工艺，对生产过程中产生的污染物一一制定了污染防治措施，使污染物能做到达标排放，本项目的建设不违背临县区生态功能区划，符合临县生态经济区划的要求。 2、环境质量利用底线符合性分析 根据本次评价期间现状监测结果可知，水质监测点位均达标，各监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类水质标准要求。 项目厂区四周监测点昼间等效声级在53.7-55.7dB(A)之间，夜间等效声级在44.9-46.7dB(A)之间，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准昼间60 dB(A)、夜间50dB(A)要求。 本项目属于煤炭洗选项目，厂区粉尘通过采取严格的大气污染防治措施，污染物可以达标排放，本项目投产后，煤堆场全部采用全封闭煤库，可有效减少无组织粉尘的排放，项目煤泥水可实现一级闭路循环，无废水外排；项目厂区通过采取分区防渗方案，可以避免对地下水造成污染；项目产生的固废可实现综合利用和合理处置；项目的建设符合环境质量底线的原则。 3、资源利用上线符合性分析 本项目在原厂址进行建设，不新增用地；项目原煤吨煤水耗为0.084m3/t，可达到《清洁生产标准 煤炭采选业》（HJ466-2008）资源能源利用指标中一级标准（≤0.1m3/t）要求；吨煤电耗为4.4kwh/t，可达到《清洁生产标准 煤炭采选业》（HJ466-2008）资源能源利用指标中一级标准（≤7kwh/t）要求；本项目符合资源利用上线原则。 4、与环境准入负面清单的对照 本项目属于煤炭洗选项目，生产规模为年入洗原煤200万吨；属于《产业结构调整目录(2011年本)修正本》第一类鼓励类煤炭业第2条“120万吨/年及以上高产高效煤矿（含矿井、露天）、高效选煤厂建设”项目。 同时项目生产过程中废水实现闭路循环，粉尘实现达标排放。项目设备选型中没有国家产业政策明令淘汰的落后生产工艺装备；不属于《产业结构调整目录(2011年本)修正本》第三类淘汰类煤炭行业中第五项为“6AM、φM-2.5、PA-3型煤用浮选机”、第七项“PG-27型真空过滤机”、第八项“X-1型箱式压滤机”、第十一项“不能实现洗煤废水闭路循环的选煤工艺、不能实现粉尘达标排放的干法选煤设备”。 综上所述，本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。 四、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号 2018年4月28日修订），本项目属于名录中“四十一、煤炭开采和洗选业——129、洗选、配煤”，全部编制环境影响报告表。根据《环境影响评价技术导则地下水环境HJ610-2016》，D煤炭27、洗选、配煤项目的地下水环境影响评价项目类别为III类，本项目位于柳林泉域范围内，因此环境敏感程度确定为“敏感”，地下水影响评价工作等级为二级。 临县昌泰选煤有限公司于2018年12月委托山西高腾环境科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 接受委托后，我公司组织技术人员对项目所在区域的自然环境、社会环境进行了调查和了解，对本项目的生产工艺等进行了深入调查。根据本项目的工程特征和污染特征，在查清项目所在地环境质量现状以及主要污染物种类和来源的基础上，全面、客观和公正地分析了项目建成后对环境的影响；结合评价区的环境特征，依据国家、地方环保法规、标准和项目所在地环境规划功能目标要求，在搜集整理资料和实地踏勘的基础上，编制完成了《山西省临县裕民焦煤有限公司入选原煤200万t/a选煤厂新建项目环境影响报告表》（报审本）。 临县环境保护局于2019年3月17日在离石主持召开了《山西省临县裕民焦煤有限公司入选原煤200万t/a选煤厂新建项目环境影响报告表》技术审查会，会后评价人员根据专家意见进行了修改完善，最终完成了《山西省临县裕民焦煤有限公司入选原煤200万t/a选煤厂新建项目环境影响报告表》(报批本)，现提交建设单位报请环保主管部门审批。 五、原有环评及批复的工程内容 1、原环评工程概况 临县裕民焦煤有限公司入选原煤200万t/a选煤厂位于临县湍水头镇薛家山村，采用“重介+浮选”工艺，建设单位于2007年5月委托山西省卫生厅卫生监督所进行了《山西色省临县裕民焦煤有限公司入选原煤200万t/a选煤厂新建项目》环境影响评价，2007年8月6日吕梁市环境保护局以吕环函[2007]358号文对该项目进行了批复。 2、原环评建设内容 根据环境影响评价报告书内容及批复要求，该项目的主要建设内容见表4。 表4 原环评报告建设内容 序号 名称 主要建设内容、建设规模 1 原煤储存 溢流储煤场、受煤坑、往复式给煤机 2 原煤输送 由储煤场至主厂房间的带式输送机，封闭胶带式走廊 3 筛分、破碎间 钢筋混凝土框架结构的筛分破碎车间 4 联合主厂房 混凝土框架结构的联合厂房 三产品重介旋流器、浮选机、压滤机等 5 煤泥水处理工段 浓缩机、压滤机、事故浓缩机等 6 污水处理 生活污水处理装置，初期雨水收集池 7 产品储装系统 筒仓，带式输送机，矸石、中煤和煤泥临时堆场地面硬化，矸石场防渗 3、原环评生产设备 原环评洗煤厂配套的主要工艺设备见表5。 表5 原环评主要工艺设备 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 1 三产品重介旋流器 3GDMC1200/850A 台 3 2 精煤脱介筛 香蕉筛3600×6100 台 3 3 中矸脱介筛 香蕉筛3600×6100双通道 台 3 4 精煤离心机 HSG1500型Q=350t/h 台 3 5 中煤离心机 HSG1200型Q=180t/h 台 3 6 精煤磁选机 CLMAXX型φ914×2972 台 3 7 中矸磁选机 CLMAXX型φ914×2972 台 3 煤泥浓缩旋流器组 FXJ-350Ⅱ×6型Q=250~510t/h 组 3 9 煤泥离心机 H-1000 Q=50t/h·台 台 3 10 浮选机 XJZ-1414m3 台 5 11 加压过滤机 F=120m2 Q=60~90t/h·台 台 2 12 尾煤压滤机 XMGZ300/1600 F=300m2 台 7 13 煤泥浓缩机 GZN-38 38 F=1134m2 台 1 14 尾煤浓缩机 GNZ-38 φ38 台 2 15 净化浓缩机 NZQ-20 φ20 F=314m2 台 1 4、原环评建设内容和本次建设内容对照 原环评建设内容和本次建设内容对照见表6。 表6 原环评建设内容和本次建设内容对照一览表 序号 名称 原环评建设内容 本次建设内容 变更情况 1 原 储存 溢流储煤场、受煤坑、往复式给煤机 封闭式原煤储存系统 与原环评一致 2 原煤输送 由储煤场至主厂房间的带式输送机，封闭胶带式走廊 原煤通过采用全封闭的皮带走廊输送至主厂房 与原环评一致 3 筛分、破碎间 钢筋混凝土框架结构的筛分破碎车间 一期工程、二期工程分别建设1座钢筋混凝土框架结构的筛分破碎车间 分为两期工程，分别设破碎、筛分车间 4 联合主厂房 混凝土框架结构的联合厂房三产品重介旋流器、浮选机、压滤机等，年入洗原煤200万t/a 一期工程设1座混凝土框架结构的主洗车间，设三产品重介旋流器、浮选机、压滤机等，年入洗原煤120万t/a； 二期工程设1座混凝土框架结构的主洗车间，年入选原煤80万吨； 分两期建设，一期工程已建成年入洗原煤120万t/a生产线，二期工程拟建设年入洗原煤80万t/a生产线（未建），两条线分别设置设在2座主洗车间内，设三产品重介旋流器、浮选机、压滤机等 5 煤泥水处理工段 浓缩机、压滤机、事故浓缩机等（2座Φ38的浓缩机） 一期工程建设1座Φ30的浓缩池， 1座3000m3的事故水池； 二期工程建设1座Φ15高效双层浓缩池，上层为浓缩池，下层为事故水池 煤泥水处理改为两期工程建设 6 污水处理 生活污水处理装置，初期雨水收集池 生活污水经管网送煤矿工业场地污水处理站处理，未建设初期雨水收集池 未单独设置生活污水处理装置，经管网排至煤矿生活污水处理站； 未建设初期雨水收集池 7 产品储装系统 筒仓，带式输送机，矸石、中煤和煤泥临时堆场地面硬化，矸石场防渗 2座φ21m原煤筒仓； 采用带式输送机； 矸石、中煤、煤泥分别堆存在各自库房内，地面进行了硬化 矸石、中煤和煤泥临时堆场改造为全封闭堆存库 5、原环评批复要求及和本次建设内容对照 原环评批复要求和本次建设内容对照见表7。 表7 原环评批复要求和本次建设内容对照及差距分析一览表 序号 原环评批复要求 本次建设内容 与现行政策要求的差距 1 认真落实原煤筛分、破碎、精煤堆场、输送等环节的除尘措施，以防止煤粉尘对周围环境造成影响 原煤筛分、破碎置于密闭的破碎间内，精煤、中煤等全部尾全封密精库房，所有转运环节全部采用全封闭皮带走廊 破碎筛分粉尘未进行收集处理，无组织煤粉尘影响较大； 临时矸石堆场四周设挡风抑尘网，不满足晋环环评函〔2017〕102号污染控制要求 2 严格落实洗煤废水闭路循环不外排措施，严禁生产废水在任何状态下向外排放 正常生产过程中洗煤废水经煤泥水处理系统处理后闭路循环，事故状态下煤泥废水进入事故水池，生产废水在任何状态均不外排 满足现行政策要求 3 固体废物不能长期堆置厂内，不能随意倾倒，要按照环保要求合理处置 生活垃圾集中收集，送环卫部门制定地点。矸石、煤泥全部综合利用，废机油暂存在煤矿危废暂存间，委托有资质单位处理 满足现行政策要求 4 要按照环评要求采取有效的噪声防止措施，严防噪声干扰周围环境 设备置于室内，采用低噪设备，基础减振 满足现行政策要求 5 锅炉要配套由脱硫除尘措施、确保烟粉尘、二氧化硫达标排放 采用空气源热泵采暖，未安装锅炉 满足现行政策要求 6 严格落实环评提出的其他污染防治措施，确保设施到位，保证治理效果，做到清洁生产，达标排放 生活污水排至煤矿生活污水处理站，洗煤用水利用煤矿矿井水，可绿化区域进行了绿化 满足现行政策要求 六、本次变更工程概况 1、本项目基本情况见表8。 表8 工程概况一览表 序号 名称 主要内容 1 项目名称 山西省临县裕民焦煤有限公司入选原煤200万t/a选煤厂新建项目 2 占地面积 47480m2 3 洗煤厂类型 群矿型 4 建设规模 一期工程年入洗原煤120万吨 二期工程年入洗原煤80万吨 5 生产能力 一期工程生产能力3636.36t/d，小时生产能力227.27t/h 二期工程生产能力2424.32t/d，小时生产能力151.52t/h 6 建设地点 临县湍水头镇薛家山村柴家沟南侧 7 建设单位 临县昌泰选煤有限公司 8 劳动定员 80人，一期工程50人，二期工程30人 9 总投资 6899.81万元 10 工作制度 年 330d 日 16h/d 2、建设内容 本工程分成两期建设，根据现场踏勘，一期工程已建成完成，二期工程尚未开工建设。 一期工程建设1条年入洗原煤120万吨的生产线，采用“重介+浮选”洗选工艺，建设内容包括：1座主洗车间、1座破碎筛分车间、1座精煤库、1座中煤库、1座煤泥库和1座矸石库，煤泥水处理系统以及其他配套设施。 二期工程建设1条年入洗原煤80万吨的生产线，采用“重介+浮选”洗选工艺，建设内容包括：1座主洗车间、1座破碎筛分车间、煤泥水处理系统，原煤及产品的储存依托一期工程存储设施。 本工程具体建设内容见表9。 |

表9 一期工程建设内容一览表 项目 工程建设内容 建设进度 存在的问题及整改要求 主体工程 原煤系统 原煤仓 利用煤矿2座钢筋混凝土圆筒体结构原煤仓，桩基础，直径21m，高49.9m，最大储量约20000t -- -- 精煤库 10.3m高钢混结构底座，上部23.5m高的彩钢结构顶棚，占地面积3250m2，容积65×50×10.3=33475m3，最大储量约46000t 已建 -- 中煤库 6.8m高钢混结构底座，上部23.5m高的彩钢结构顶棚，占地面积1950m2，容积30×65×6.8=13260m3，最大储量约17000t 已建 -- 煤泥库 2m高钢混结构底座，上部4.8m高彩钢结构，容积为18×21×2=756m3，最大储量约1000t 已建 -- 矸石库 3m高钢混结构底座，6m挡风抑尘网，容积42×26×3=3276m3，最大储量约4200t 已建 不满足全封闭要求，本次评价要求拆除挡抑尘网，改造为全封闭彩钢结构矸石库 输送皮带 全封闭皮带走廊 已建 -- 主洗系统 筛分破碎车间 采用钢架和轻钢结构，长15m，宽10m，占地面积150m2，设备呈单系统、阶梯形布置。结构形式采用钢筋混凝土框架结构和轻钢结构。 原煤进入筛分破碎车间经7.2m2香蕉振动筛预先筛分，筛上物由破碎机破碎至-50mm，并与筛下物合并，由带式输送机运至主厂房洗选 已建 -- 主洗车间 主厂房长48.5m，宽21m，高22m，占地面积1018m2。土建采用钢排架结构，外围护采用彩色钢板，车间内布置重介+浮选分选系统 已建 -- 煤泥水处理系统 浓缩池 设Φ30m浓缩池一座，配套NJZ30耙式浓缩机 已建 -- 循环水池 1座，8m×6m×7 m =336m3，位于主厂房内，钢筋混凝土结构， 已建 -- 煤泥压滤车间 长10m，宽6m，占地面积60m2，放置2台300m2压滤机 已建 -- 事故水池 1座40m×40m×1.88m=3000m3事故水池，位于浓缩池西侧，当工作浓缩机发生故障时，可容纳其内全部煤泥水，保证煤泥水不外排 已建 事故水池未进行硬化，本次评价要求对事故水池进行硬化，底部及四周均进行防渗处理 辅助工程 地磅 精煤库、中煤库出口处分别设1台地磅 已建 -- 办公楼 一层，彩钢结构，设1间电器室，1间器材库 已建 -- 二层，彩钢结构，占地面积15×7=105m2 已建 -- 公用工程 供水工程 洗煤用水利用处理后的矿井水 生活用水利用煤矿自备深井水和煤矿高山清水池 已建 -- 供电工程 从裕民焦煤现有35KV变电站接入 已建 -- 供热设施 设2套空气源热泵 已建 -- 环保工程 废气 原煤筒仓 全封闭筒仓储存 -- -- 精煤库 封闭式 房，1侧设出入口 已建 -- 中煤库 封闭式库房，1侧设出入口 已建 -- 煤泥库 封闭式库房，1侧设出入口 已建 -- 矸石库 封闭式库房，1侧设出入口 已建 不满足全封闭要求，本次评价要求拆除挡抑尘网，改造为全封闭彩钢结构矸石库 破碎筛分 置于封闭车间 已建 未设置除尘设置，粉尘污染较重，本次评价要求在破碎筛分机上方设集尘罩+布袋除尘器处理，风机风量为15000m3/h，废气由15m高的排气筒外排 输送、转载跌落 全封闭皮带走廊，原煤输送设备的机头溜槽上加设盖罩 已建 -- 废水 煤泥水 煤泥水进入Φ30m浓缩池一座，浓缩机处理后溢流作为循环水重复使用，事故状态下煤泥水流入事故池，可容纳全部事故煤泥水，保证煤泥水不外排 已建 -- 跑冒滴漏 厂房内积水收集，地沟回流，扫地泵坑回收，浓缩后进入系统重复利用，不外排。 已建 -- 事故废水 1座40m×40m×1.88m=3000m3事故水池、当工作浓缩机发生故障时，可容纳其内全部煤泥水，保证煤泥水不外排 已建 事故水池建设不规范，要求对事故水池进行改造，底部及四周均进行防渗 初期雨水 厂区东北侧设一座容积为320m3初期雨水收集池，收集的雨水逐步泵入煤泥水处理系统，作为生产用水 未建 要求设1座320m3的初期雨水池，底部和周边进行硬化处理，并水泥抹面，设置回用系统 洗车废水 利用煤矿1座自动感应洗车平台，洗车废水 集至的沉淀池，经沉淀后循环利用，不外排。 -- -- 生活污水 集中收集送煤矿生活污水处理站 -- -- 噪声 设备、车辆 设备置于室内，采用低噪声设备，基础减振，设置软连接，鼓风机进出口安装消声器。车辆减速慢行，禁止鸣笛 已建 -- 固废 矸石 售给晋能大土河热电有限公司综合利用（见协议），外售不畅时，送山西临县焉头煤业有限公司备用矸石沟填埋煤矿的备用矸石沟（见协议），保证矸石不会出现乱堆乱排现象。 -- -- 煤泥 外售晋能大土河热电有限公司 -- -- 办 生活 垃圾桶集中收集后，跟煤矿生活垃圾一同送环卫部门指定地点 已建 -- 废机油 集中收集至煤矿的危废暂存间，委托有资质单位处理 -- -- 其它 可硬化区域全部硬化，可绿化部分绿化 已建 -- 依托工程 原煤仓 利用煤矿2座钢筋混凝土圆筒体结构原煤仓，桩基础，直径21m，高49.9m，最大储量约20000t，原煤从煤矿坑口经皮带输送至原煤仓 已建 -- 供电工程 从裕民焦煤现有35KV变电站接入 -- -- 洗车废水 利用煤矿1座自动感应洗车平台，洗车废水收集至的沉淀池，经沉淀后循环利用，不外排。 -- -- 生活污水 集中收集送煤矿生活污水处理站 -- -- 续表9 二期工程建设内容一览表 项目 工程建设内容 建设进度 与一期工程衔接关系 主体工程 原煤系统 原煤库 和一期工程共用现有2座原煤仓 -- 和一期工程共用煤矿原煤库 精煤库 和一期工程共用现有精煤库 已建 依托一期工程精煤库 中煤库 和一期工程共用现有中煤库 已建 依托一期工程中煤库 煤泥库 2m高钢混结构底座，上部彩钢结构，容积为10×10×2=200m3，最大储量约260t 未建 新建 矸石库 和一期工程共用现有矸石库 已建 依托一期工程矸石库 输送皮带 原煤至破碎车间、主洗车间至各产品库所有输送皮带，全封闭皮带走廊 未建 新建 主洗系统 主洗车间 主厂房长20m，宽15m，高17m，占地面积600m2。土建采用钢排架结构，外围护采用彩色钢板，车间内布置重介+浮选分选系统 未建 新建 筛分破碎车间 采用钢架和轻钢结构，长12m，宽8m，占地面积96m2，设备呈单系统、阶梯形布置。结构形式采用钢筋混凝土框架结构和轻钢结构。 原煤进入筛分破碎车间经香蕉振动筛预先筛分，筛上物由破碎机破碎至-50mm，并与筛下物合并，由带式输送机运至主厂房洗选 未建 新建 煤泥水处理系统 浓缩池 1座15m直径的双层浓缩池，上层安装浓缩机，下层为事故池，正常情况下，煤泥水进入浓缩机，设备故障时，直接通过底流口煤泥水放至事故池 未建 新建 集中水池 1座50m3集中水池，位于主厂房内，主洗车间内的跑、冒、滴、漏、冲洗水、设备放水，经过集中水池收集后进入尾煤浓缩机处理循环使用 未建 新建 煤泥压滤车间 长10m，宽6m，占地面积60m2，放置2台150m2压滤机 未建 新建 辅助工程 办公楼 利用一期工程办公、器材、电器用房 已建 依托一期工程 器材库 利用一期工程办公、器材、电器用房 已建 依托一期工程 公用工程 供水工程 洗煤用水利用矿井水，生活用水利用煤矿自备深井水 -- 依托一期工程 供电工程 利用裕民焦煤现有35KV变电站 -- 依托一期工程 供热设施 设2套空气 热泵 未建 新建 环保工程 废气 原煤筒仓 全封闭筒仓储存 -- -- 精煤库 封闭式库房，1侧设出入口 已建 依托一期工程 中煤库 封闭式库房，1侧设出入口 已建 依托一期工程 煤泥库 封闭式库房，1侧设出入口 未建 新建 矸石库 封闭式库房，1侧设出入口 已建 依托一期工程 破碎筛 新建1座筛分破碎车间，设布袋除尘器除尘 未建 新建 输送、转载跌落 全封闭皮带走廊，原煤输送设备的机头溜槽上加设盖罩 未建 新建 车辆运输 运输车辆遮盖篷布，场内道路硬化，定期清理 未建 新建 废水 煤泥水 煤泥水进入Φ15m双层浓缩池一座，上层设Φ15m高效浓缩机处理后溢流作为循环水重复使用，事故状态下煤泥水流入下层事故池，可容纳全部事故煤泥水，保证煤泥水不外排 未建 新建 事故水池 未建 新建 跑冒滴漏 主厂房内设1座50m3集中水池，收集主洗车间内跑、冒、滴、漏、冲洗水 未建 新建 初期雨水 同一期工程共用 未建 依托一期工程 洗车废水 利用煤矿现有的自动感应洗车平台，洗车废水经沉淀后循环利用，不外排。 已建 依托煤矿现有洗车平台 生活污 经管网送煤矿生活污水处理站 未建 依托煤矿生活污水处理站 噪声 产噪设备 减振、隔声、厂房屏蔽 未建 新建 固废 矸石、煤泥 同一期工程矸石、煤泥一起处理 未建 依托一期工程 办公生活 集中收集后，同煤矿生活垃圾一同送环卫部门处理 未建 依托一期工程 依托工程 供电工程 从裕民焦煤现有35 V变电站接入 -- -- 生活污水 生活污水集中收集后，排入裕民焦煤工业场地的生活污水处理站 -- -- 洗车废水 洗车平台利用裕民焦煤自动洗车平台 -- -- 原煤系统 原煤筒仓、精煤库、中煤库、 石库、破碎车间利用一期工程 -- -- 初期雨水 同一期工程共用 -- --

3、主要生产设备 本项目主要生产设备见表10。 表10 主要生产设备一览表 序号 设备名称 技术特 单位 数量 一 一期工程主要生产设备 1 原煤分级筛 香蕉振动筛，Φ1=50mm 台 1 2 原煤破碎机 齿辊直径500mm，入料粒度<300mm，出料粒度<50mm 台 1 3 无压三产品重介质旋流器 3NWX1100/780，刚玉耐磨块内衬 台 1 4 精煤弧形筛 HXS30-20-60，δ=0.75mm，无磁不锈钢筛板，带块煤给料箱 台 2 5 精煤脱介筛 ZKg3045，δ=0.5mm，出料端25×30方孔，无磁不锈钢筛板 台 2 6 中煤弧形筛 HXS30-20-60，δ=0.75mm，无磁不锈钢筛板，带块煤给料箱 台 1 7 中煤脱介筛 ZKg3045，δ=0.5mm，无磁不锈钢筛板 台 1 8 矸石弧形筛 ZKg2445，δ=0.5mm，无磁不锈钢筛板 台 1 9 粗精离心机 TLL900A，δ=0.5mm 台 2 10 精煤磁选机 HMCS-6 36"×117"，B&B 组 1 11 中矸磁选机 HMCS-6 36"×117"，B&B 组 1 12 粗精煤泥振动弧形筛 Z-HXS30-20-60，δ=0.5mm，不锈钢条缝筛板 台 2 13 粗精煤泥离心机 LLL1030，δ=0.35mm 台 1 14 粗中煤泥浓缩分级旋流器 NTX350 台 3 15 粗中煤泥回收筛 GPSG2445，复合筛网，δ=0.3mm 台 1 16 矿浆处理器 XY-3 台 1 17 浮选机 XJM-S20，4室 台 1 18 精煤压滤机 KXGZ350/1600-U，饼厚40，单丝滤布，箱式压滤机，过滤面积350m2 台 2 19 尾煤压滤机 XZ300/1600-U，板厚80，饼厚40，单丝滤布，箱式压滤机，过滤面积300m2 台 3 20 煤泥浓缩机（自动提耙） NJZ30，Φ=30m 台 1 二 二期工程主要生产设备 1 三产品重介旋流器 3GDMC1100/750 台 1 2 精煤弧形筛 HXS30-20-60，δ=0.75mm 台 1 3 精煤脱介筛 香蕉筛3600×6100 台 1 4 中煤弧形筛 HXS30-20-60，δ=0.75mm， 台 5 中煤脱介筛 ZKg3045，δ=0.5mm，无磁不锈钢筛板 台 1 6 矸石弧形筛 ZKg2445，δ=0.5mm，无磁不锈钢筛板 台 1 7 粗精离心机 TLL900A，δ=0.5mm 台 1 8 精煤磁选机 HMCS-6 36"×117"，B&B 台 1 9 中矸磁选机 CLMAXX型Φ914×2972 台 1 10 粗精煤泥振动弧形筛 - 台 1 11 粗精煤泥离心机 - 台 1 12 粗中煤泥浓缩分级旋流器 NTX350 台 2 13 粗中煤泥回收筛 - 台 1 14 矿浆处 器 XY-3 台 1 15 浮选机 XJZ-1414m3 台 2 16 精煤压滤机 KXGZ250/1600-U，饼厚40，单丝滤布，箱式压滤机，过滤面积250m2 台 2 17 尾煤压滤机 XZ200/1600-U，板厚80，饼厚40，单丝滤布，箱式压滤机，过滤面积200m2 台 2 18 煤泥浓缩机（自动提耙） NXZ-15，Φ=15m，中心传动，高效 台 1 4、总平面布置 本项目一期工程由北向南依次布设原煤筒仓、筛分破碎车间、精煤库、中煤库、矸石库，主洗车间。在主洗车间西侧设浓缩机。主洗车间旁2层办公用房，一层设器材库、电气室、二层为办公集控操作室。 原煤筒仓东侧、精煤库北侧为二期工程主洗车间和破碎间预留用地。 本项目总平面布置见附图1。 5、工程主要技术经济指标 工程主要技术经济指标见下表11。 表11 主要经济技术指标 序号 指 标 名 称 单 位 指 标 1 选煤厂类型 群矿型选煤厂 2 年处理能力 Mt 2.0 日处理能力 t 6060.61 小时处理能力 t 378.79 一期工程日处理能力 t 3636.36 一期工程小时处理能力 t 227.2 二期工程日处理能力 t 2424.24 二期工程小时处理能力 t 151.52 3 设计工作制度 年工作制度 d 330 日工作小时 h 16 4 原煤质量 牌号（煤种） 5号煤 灰分 % 20.22 5 选煤方法 重介+浮选 6 选煤厂产品用户 精煤 外售 中煤、煤泥 外售 矸石 外售电厂 7 选后产品质量(灰分Ad/水分Mt) 精煤 % 10.44/10.53 中煤 % 36.67/23.76 煤泥 % 28.5/28.89 矸石 % 65.30/17.06 8 选后产品年产率 精煤 % 53.04 中煤 % 6.99 矸石 % 33.30 煤泥 % 6.67 9 劳动定员 一期工程劳动定 人 50 二期工程劳动定员 人 30 10 入选一吨原煤的耗电量 kW·h 4.44 11 入选一吨原煤耗水量 m3 0.084 12 建设工期 月 12 13 建设项目总投资 万元 6899.81 14 占地面积 m2 47480 绿化面积 m2 1000 七、原煤可选性分析 1、煤源情况 入选原煤来自临县裕民焦煤有限公司、山西临县焉头煤业有限公司和山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司。 裕民焦煤有限公司煤矿原为国有县营煤矿，始建于1942年，1943年投产，1956年公私合营后称临县裕民煤矿，开采5、8、9号煤层，初建井规模21万t/a，井田面积1.355km2。根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发[2009]120号文《关于吕梁市临县焉头煤业有限公司等两处煤矿企业重组整合方案的批复》批准，山西柳林大庄煤矿有限责任公司整合临县裕民焦煤有限公司、山西临县国瑞煤业有限公司、山西临县湍水头镇霍家焉煤业有限公司三座矿井，重组整合后企业核准名称为临县裕民焦煤有限公司。整合后设计生产能力90万t/a，根据山西省国土资源厅为该矿颁发的证号为C1400002010061220067043采矿许可证，有效期自2018年5月7日至2019年11月19日，批准开采4-9号煤层，井田面积10.9589km2，开采方式为地下开采，开采深度由990米至380米。临县裕民焦煤有限公司于2016年委托山西清泽阳光环保科技有限公司编制完成了《临县裕民焦煤有限公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》，吕梁市环境保护局以吕环行审[2016]28号文出具了“关于临县裕民焦煤有限公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书”的批复。根据该矿环评，本矿矿井服务年限为54.3a。 山西临县焉头煤业有限公司于2016年4月8日取得了吕梁市环境保护局以吕环验[2016]43号发布的《关于山西临县焉头煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目环境保护验收的意见》，批准开采煤层为5号、8号、9号煤层，矿井服务年限为9.8a。 山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司于2016年12月29日取得了吕梁市环境保护局以吕环验[2016]43号发布的《关于山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司120万吨/年（5#煤层）矿井兼并重组整合项目环境保护验收的意见的函》，批准开采煤层为5号煤层。 根据调查，裕民焦煤有限公司煤矿、焉头煤业、华润联盛黄家沟煤业目前开采的煤层均为5号煤。因此，本次评价入选原煤以5号煤考虑，煤质特征见表12。 表12 原煤煤质特征表 灰分Ad,% 焦渣特性 硫分Std,% 发热量Mj/kg 煤种 20.22 1/3 0.80 24.14 5号煤 2、原煤可选性分析 本次评价利用本煤矿5号煤的可选性试验作为本次评价依据，原煤筛分试验报告表见表13；50～0.5mm原煤浮沉试验综合表见表14；50-0.5mm原煤可选性表见表15。 表13 原煤筛分试验报告表 粒级mm 产物名称 产率 质量 Qgr.v.d(MJ/kg) 占全样 筛上累计 (%) Mad(%) Ad (%) td(%) >100 煤 0.861 0.63 15.82 0.56 29.77 夹矸煤 0.520 1.09 57.34 0.59 1.60 矸石 4.905 1.04 89.05 0. 5 0.36 硫铁矿 小计 6.286 6.286 0.99 76.40 0.16 29.45 100-50 煤 2.257 0.65 17.01 0.63 19.32 夹矸煤 0.597 0.94 42.26 0.71 1.00 矸石 6.715 1.16 88. 4 0.20 硫铁矿 小计 9.569 15.855 1.03 68.71 0.33 ＞50合计 15.855 1.01 71.76 0.27 50-25 煤 11.933 7.788 1.03 57.74 0.42 14.86 25-13 煤 12.788 40.567 1.18 40.80 0.50 15.41 13-6 煤 17.333 57.909 0.61 33.12 0.58 23.97 6-3 煤 12.877 70.795 0.83 25.78 0.63 26.56 3-0.5 煤 17.790 88.585 0.66 22.15 0.75 27.47 -0.50 煤 11.415 100.0 0.89 25.02 0.89 26.44 50-0合计 84.145 33.24 0.63 毛煤总计 100.00 39.34 0.57 表14 50～0.5mm原煤粒度组成表 粒度级 自然级 破碎级 综合 产率% 灰分% 产率% 灰分% 产率% 灰分% 50~25 11.932 57.74 12.225 73.28 24.1 7 65.60 25~13 12.788 40.78 1.346 70.45 14.134 43.63 13~6 17.333 33.12 1.08 66.38 18.413 35.07 6~3 12 887 25.78 0.413 55.46 13.3 26.70 3~0.5 17.79 22.15 0.489 48.08 18.279 22.84 0.5~0 11.415 25.02 0.30 49.1 11.717 25.64 0~50合计 84.145 33.24 15.855 71 758 100 39.34 0.5~50合计 88.283 41.004 表15 50-0.5mm浮沉试验综合表 密度级g/cm3 产率(%) 灰分(%) 浮物累计 沉物累计 邻近密度物含量 产率r% 灰分Ad% 产率r% 灰分Ad% 分选密度 产率% <1.3 17.31 4.03 17.31 4.03 100.00 41.35 1.30 70.92 1.3-1.4 26.7 9.92 44.03 7.60 82.69 41.17 1.40 58.18 1.4-1.5 .4 18.65 53.43 9.55 55.97 67.90 1.50 20.59 1.5-1.6 3.38 28.01 56.81 10.65 46.57 77.85 1.60 8.54 1.6-1 7 1.92 35.93 58.73 11.47 43.19 81.75 1.70 5.20 1.7-1.8 1.31 44.18 60.04 12.19 41.27 83.88 1.80 5.40 1.8-2.0 2.04 59.88 62.08 13.75 39.96 85.18 1.90 3.29 >2.0 37.92 86.54 100.00 41.35 37.92 86.54 合计 100.00 41.35 97.65 煤泥 2.35 26.45 总计 100.0 41.00 表16 -0.5mm级原煤筛分试验 粒级(mm) 自然级 破碎级 综合级 产率r% 灰分Ad% 产率r% 灰分Ad% 产率r% 灰分Ad% 0.500～0.250 2.668 21.61 0.069 47.68 2.737 22.28 0.250～0.125 3.714 21.05 0.096 44.32 3.81 21.63 0.125～0.075 1.529 22.93 0.041 45.8 1.57 23.53 0.075～0.045 0.9 23. 9 0.037 44.45 0.937 23.93 ＜0.045 2.604 38.08 0.059 61.69 2.663 39.6 合计 11.415 25.48 0.302 48.69 11.717 26.08 图1 原煤可选性曲线 原煤可选性曲线见图1。 根据以上资料可以看出： (1) 低密度物内灰分低，产率高。<l.5kg/L 密度级累计灰分仅为8.55%，累计理论产率达54.33%；说明可以洗选出优质低灰精煤；当分选密度在1.4kg/L及以下时为极难选煤，在1.5kg/L及以上时为易选。 (2)中间密度物很少，1.6-2.0 密度级含量仅为5.27%。 (3)矸石含量大，+2.0密度级含量为37.92%，灰分为86.54%。 因此，从上述资料可以得出：当精煤灰分在≤10.5%时，精煤产率为56%，分选密度1.58kg/L，分选密度上±0.1含量为9.4，可选性为易选。 3、选煤方法确定 目前国内外主要的选煤方法有重介分选和跳汰分选工艺。 从产品质量调节来看跳汰选煤方法是从风水制度、床层厚度、溢流堰高度等比较抽象的参数来调节产品的质量。而重介旋流器可准确的按照悬浮液密度来确定实际的分选比重，从而可以根据不同的产品质量要求方便、快捷的进行生产的调节。从这点看，重介旋流器选煤方法更适合于本项目产品质量要求多样的要求。 综合本项目的实际情况，确定采用“无压三产品重介旋流器+浮选”方法，50～1.0mm原煤直接进入无压三产品重介旋流器内进行分选，0.25～0mm细煤泥采用浮选机分选。 4、本项目原辅材料及产品平衡表 1）一期工程 ①原辅材料 一期工程原辅材料消耗见表17。 表17 原辅材料消耗及存储表 序号 名称 类型 年用量 最大存储量 存储方式 1 原煤 5号煤 120万吨/年 3万吨 原煤筒仓 2 捕获剂 混合芳烃Ⅰ 96t/a 5t/a 库房塑料大桶 3 浮选剂 起泡剂 24t/a 2t/a 库房塑料大桶 4 重介质粉 磁铁矿粉 960t/a 200t/a 库房 5 絮凝剂 聚丙烯酰胺 5.4t/a 1t/a 库房 50kg/袋 聚合氯化铝 15.6t/a 2t/a 库房 25kg/袋 ②一期工程产品平衡表 本项目一期工程生产规模为年入洗120万吨原煤，年产精煤63.65万吨、中煤8.39万吨，矸石39.96万吨、煤泥8.004万吨，见表18。 表18 一期工程最终产品平衡表 名称 数量 质量 r，% t/h t/d 10kt/a Ad，% Mt，% 精煤 重介精煤 43.97 99.93 1598.91 52.764 10.25 7.54 精煤泥 3.2 7.27 116.36 3.84 11.15 25.00 浮选精煤 5.88 13.36 213.82 7.056 11.5 25.00 小计 53.04 1 0.57 1928.73 63.648 10.44 10.53 中煤 重介中煤 2.4 5.45 7.27 2.88 32.85 17.00 粗煤泥 4.59 10.43 166.91 5.508 38.68 27.3 小计 6.99 15.89 254.18 8.388 36.67 23.76 压滤煤泥 6.67 15.16 242.55 8.004 28.50 28.89 重介矸石 33.30 75.68 1210.91 39.96 65.30 17.06 总计 100.00 227.27 3636.36 120 20.22 一期工程洗煤过程中原煤（水分6.5%）带入14.77m3/h，补加清水18.99m3/h，清水返回量为399.43m3/h。 一期工程洗煤系统排出的水量为33.76m3/h。其中精煤带走12.69m3/h，中煤带走3.78m3/h，矸石带走12.91m3/h，煤泥带走4.38m3/h。 一期工程水量平衡见表19。 表19 一期工程动态水量平衡表 动态水平衡 洗煤过程进入系统的水量m3/h 清水返回 380.44 选煤过程中排出系统的水量m3/h 精煤脱介筛喷水用循环水 257.67 补充清水量 18.99 中煤脱介筛喷水用循环水 18.35 矸石脱介筛喷水用循环水 49.52 合格介质桶补加循环水 73.89 全部水量 399.43 全部水量 399.43 静态水平衡 选煤过程中进入系统的水量m3/h 原煤带入水量 14.77 选煤过程中排出系统的水量m3/h 精煤带出水量 重介精煤 7.53 补充清水量 18.99 精煤泥 1.82 浮选精煤 3.34 小计 12.69 中煤带出水量 重介中煤 0.93 粗煤泥 2.85 小计 3.78 煤泥带出水量 4.38 矸石带出水量 12.91 小计 33.76 小计 33.76 1）二期工程 ①原辅材料 一期工程原辅材料消耗见表20。 表20 原辅材料消耗及存储表 序号 名称 类型 年用量 最大存储量 存储方式 1 原煤 5号煤 80万吨/年 3万吨 原煤筒仓 2 捕获剂 混合芳烃Ⅰ 64t/a 5t/a 库房塑料大桶 3 浮选剂 起泡剂 16t/a 2t/a 库房塑料大桶 4 重介质粉 磁铁矿粉 800t/a 200t/a 库房 5 絮凝剂 聚丙烯酰胺 3.6t/a 1t/a 库房 50kg/袋 聚合氯化铝 10.4t/a 2t/a 库房 25kg/袋 ②二期工程产品平衡表 本项目二期工程生产规模为年入洗80万吨原煤，年产精煤42.43万吨、中煤5.592万吨，矸石26.64万吨、煤泥5.336万吨，见表21。 表21 二期工程最终产品平衡表 名称 数量 质量 r，% t/h t/d 10kt/a Ad，% Mt，% 精煤 重介精煤 43.97 66.62 1065.94 35.176 10.25 7 54 精煤泥 3.20 4.85 77.58 2.56 11.15 25 浮选精煤 5.88 8.91 142.55 4.704 11.50 25 小计 53.04 80.36 1285.82 42.432 10.44 10.53 中煤 重介中煤 2.40 3.64 58.18 1.92 32.85 17 粗煤泥 4.59 6.95 111.27 3.672 3 .68 27.3 小计 6.99 10.59 169.45 5.592 36.67 23.76 压滤煤泥 6.67 10.11 161.70 5.336 28.50 28.89 重介矸石 33.30 50.45 807.27 26.64 65.30 17.06 总计 100.00 151.52 2424.24 80 20.22 二期工程洗煤过程中原煤（水分6.5%）带入9.85m3/h，补加清水12.66m3/h，清水返回量为266.30m3/h。 二期工程洗煤系统排出的水量为33.76m3/h。其中精煤带走8.46m3/h，中煤带走2.52m3/h，矸石带走8.61m3/h，煤泥带走2.92m3/h。 二期工程水量平衡见表22。 表22 二期工程动态水量平衡表 动态水平衡 洗煤过程进入系统的水量m3/h 清水返回 253.64 选煤过程中排出系统的水量m3/h 精煤脱介筛喷水用循环水 171.79 补充清水量 12.66 中煤脱介筛喷水用循环水 12.23 矸石脱介筛喷水用循环水 33.01 合格介质桶补加循环水 49.26 全部水量 266.30 全部水量 266.30 静态水平衡 选煤过程中进入系统的水量m3/h 原煤带入水量 .85 选煤过程中排出系统的水量m3/h 精煤带出水量 重介精煤 5.02 补充清水量 12.66 精煤泥 1.21 浮选精煤 2.23 小计 8.46 中煤带出水量 重介中煤 0.62 粗煤泥 1.90 小计 2.52 煤泥带出水量 2.92 矸石带出水量 8.61 小计 22.51 小计 22.51 八、公用工程 1、给排水 1）一期工程给排水系统 （1）给水水源 厂区生活用水由煤矿井水提供，经管道送至煤矿高位2座高山清水池，可满足生活要求。 生产用水来自处理后的井下排水，由矿井供水至选煤厂新建的200m3生产清水池。 （2）给水系统 本厂供水系统分为生产和生活给水两个系统。 生产用水包括补充水和澄清水循环复用两部分。补充水由清水供给，循环水由循环水泵打回主厂房供生产使用。 项目用水定额按照《山西省用水定额》(DB14/T 1049.1-2015)计算，本项目用水量如下： a、职工生活用水 本项目劳动定员50人，厂区设宿舍、浴室和食堂，用水定额按照90L/人•d计，用水量为4.5m3/d。 b、绿化用水 本项目绿化面积为1200m2，用水定额为0.5m3/m2•a，非采暖期按照215天计，则平均用水量为2.79m3/d。 c、道路洒水 本项目道路面积为3000m2，用水定额为0.5L/m2•次，每天洒水两次，非采暖期按照215天计，则平均用水量为3.0m3/d。 d、洗车用水 本项目平均每天洗车150辆，用水定额为48L/辆·次，洗车用水量为7.2m3/d。 e、抑尘洒水 抑尘洒水量为5.0m3/d。 f、洗煤系统补水 根据选煤系统动态水平衡分析可知，本项目洗煤系统补水量为18.99m3/h，洗煤时间为16h/d，补水量为303.84m3/d。 （3）排水系统 ①生活污水 洗煤厂生活污水排放量为3.6m3/d，经处理后排至煤矿污水处理站处理。 ②煤泥水处理系统 本项目煤泥水闭路循环。生产过程中产生的煤泥水全部进入浓缩机进行澄清处理，浓缩机溢流作为循环水重复使用，当浓缩机出现故障或正常检查需要排空时，可进入事故池，以确保煤泥厂内回收，洗水闭路循环。 洗车废水集中收集，经沉淀后，循环利用不外排。 一期工程用水量见表23，水平衡见图2。 表23 一期工程用排水量一览表 序号 名称 规模 用水标准 用水量m3/d 备注 1 日常生活用水 50人 90L/人·班 4.5 排入煤矿生活污水处理系统 2 洗车用水 48L/辆·次 150辆/d 7.2 沉淀后循环利用 3 洗煤系统补水 16h/d 18.99m3/h 303.84 / 4 绿化用水 1200m2 0.5m3/m2•a 2. 9 非采暖期 5 抑尘洒水 / / 5.0 / 6 道路洒水 3000m2 0.5L/ m2•次 3. 2次/d，非采暖期 7 合计 - 326.33 非采暖期 - 320.54 采暖期 2）二期工程给排水系统 （1）给水水源 同一期工程。 （2）给水系统 项目用水定额按照《山西省用水定额》(DB14/T 1049.1-2015)计算，本项目用水量如下： a、职工生活用水 本项目劳动定员30人，厂区设宿舍、浴室和食堂，用水定额按照90L/人•d计，用水量为2.7m3/d。 b、洗车用水 本项目平均每天洗车160辆，用水定额为48L/辆·次，洗车用水量为7.68m3/d。 c、洗煤系统补水 根据选煤系统动态水平衡分析可知，本项目洗煤系统补水量为12.66m3/h，洗煤时间为16h/d，补水量为202.56m3/d。 （3）排水系统 ①生活污水 洗煤厂生活污水排放量为2.16m3/d，经管网排至煤矿生活污水处理站。 ②煤泥水处理系统 本项目煤泥水闭路循环。生产过程中产生的煤泥水全部进入浓缩机进行澄清处理，浓缩机溢流作为循环水重复使用，当浓缩机出现故障或正常检查需要排空时，可进入事故池，以确保煤泥厂内回收，洗水闭路循环。 洗车废水集中收集，经沉淀后，循环利用不外排。 二期工程用水量见表24，水平衡见图3。 表24 二期工程用排水量一览表 序号 名称 规模 用水标准 用水量m3/d 备注 1 日常生活用水 30人 90L/人·班 2.7 排入煤矿生活污水处理系统 2 洗车用水 48L/辆·次 160辆/d 7.68 沉淀后循环利用 3 洗煤系统补水 16h/d 12.66m3/h 202.56 / 4 合计 - 212.94 非采暖期 - 212.94 采暖期 3）全厂水平衡 本项目一期、二期工程全部投产后，项目用排水平衡见图4，用排水量见表25。 表25 全厂用排水量一览表 序号 名称 规模 用水标准 用水量m3/d 备注 1 日常生活用水 80人 90L/人·班 7.2 排入煤矿生活污水处理系统 2 洗车用水 48L/辆·次 310辆/d 14.88 沉淀后循环利用 3 洗煤系统补水 16h/d 31.65m3/h 506.4 / 4 绿化用水 1200m2 0.5m3/m2•a 2.79 非采暖期 5 抑尘洒水 / / 5.0 / 6 道路洒水 3000m2 0.5L/ m2•次 3.0 2次/d，非采暖期 7 合计 - 539.27 非采暖期 - 533.48 采暖期 2、供电 本项目用电由煤矿35KV变电站提供，可以满足本项目供电需求。 3、供热 1）一期工程供热 根据《山西省居住建筑节能设计标准》（DBJ04-242-2012）规定，采暖设计室外计算温度为-10℃，室内设计温度18℃，一期工程建筑物耗热量见表26。 表26 一期工程建筑物耗热量表工业建筑：tw=-10℃ 序号 采暖单元 建筑物采暖体积m3 采暖体积粍热指标 W/m3·℃ 室内外计算溫差℃ 建筑物粍热量(KW） 1 办公生活区 840 0.90 28.0 21.17 2 一期工程主洗车间 12216 0.90 26.0 285.85 3 破碎筛分楼 900 0.90 26.0 21.06 4 合 计 - - - 328.08 本项目一期工程采暖负荷为328.08KW，考虑1.1的管网热损失系数，则总采暖热负荷为：328.08KW×1.1=360.89KW。 本项目采用两台空气源热泵热水机组用于采暖，总制热量为400KW，出水温度65℃，可以满足本项目的采暖负荷。 2）二期工程供热 二期工程建筑物耗热量见表27。 表27 二期工程建筑物耗热量表工业建筑：tw=-10℃ 序号 采暖单元 建筑物采暖体积m3 采暖体积粍热指标 W/m3·℃ 室内外计算溫差℃ 建筑物粍热量(KW） 1 二期工程主洗车间 10200 0.90 26.0 238.68 2 破碎筛分楼 768 0.90 26.0 17.97 3 合 计 - - - 256.65 本项目二期工程采暖负荷为256.65KW，考虑1.1的管网热损失系数，则总采暖热负荷为：256.65KW×1.1=282.3KW。 二期工程拟采用两台空气源热泵热水机组用于采暖，总制热量为400KW，出水温度65℃，可以满足本项目的采暖负荷。 2）全厂供热 本项目全厂耗热量见表28。 表28 二期工程建筑物耗热量表工业建筑：tw=-10℃ 序号 采暖单元 建筑物采暖体积m3 采暖体积粍热指标 W/m3·℃ 室内外计算溫差℃ 建筑物粍热量(KW） 一期工程 办公生活区 840 0.90 28.0 21. 7 一期工程主洗车间 12216 0.90 26.0 285.85 破碎筛分楼 900 0.90 2 .0 21.06 二期工程 二期工程主洗车间 10200 0.90 26.0 238.68 二期破碎筛分楼 768 0.90 26.0 17.97 3 合 计 - - - 584.73 本项目全厂采暖负荷为584.73KW，考虑1.1的管网热损失系数，则总采暖热负荷为：584.73KW×1.1=643KW。 本项目全厂共设四台空气源热泵热水机组用于采暖，总制热量为800KW，出水温度65℃，可以满足本项目的采暖负荷。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 山西省临县裕民焦煤有限公司于2007年7月委托山西省卫生厅卫生监督所编制了《山西省临县裕民焦煤有限公司年入选原煤200万吨/年选煤厂新建项目环境影响报告书》，吕梁市环境保护局以吕环审函[2007]358号于2007年8月6日对该项目进行了审批。 根据调查，企业与2011年开始进行场地平整并开工建设，2012年5月委托中矿国际工程设计研究院有限公司编制了《山西省裕民焦煤有限公司2.0Mt/a选煤厂初步设计》。鉴于公司对洗煤厂的总体规划，企业于2016年建设完成了一期工程（120t/a的重介洗煤生产线），预留场地建设二期工程（80t/a的重介洗煤生产线）。 本项目占地为临县湍水头镇薛家山村的建设用地，临县人民政府以临政发[2011]25号文出具了“临县人民政府关于临县裕民焦煤有限公司使用出让国有建设用地的通知”。项目占地范围内不存在与本项目有关的原有污染。 根据现场踏勘，一期工程已经建设完成，二期工程尚未开工建设。一期工程建设过程中，无遗留环境问题。

# 建设项目所在地自然及社会环境概况

1、地理位置 临县地处山西吕梁山系黄土丘陵沟壑区，地理坐标在北纬30°35′52″～38°14′19″之间，东经110°29′40″～111°18′02″。北接兴县，东邻方山，南连柳林、离石，西濒黄河与陕西佳县、吴堡隔河相望，县境长、宽约为71km，总土地面积2979km2，占全省土地总面积的1.91%，占吕梁市土地面积的14.12%，居全市13个县市的第2位。 本项目位于临县湍水头镇薛家山村北侧，中心坐标：N36°12'30.41"，E111°27'43.02"。本项目地理位置见附图2，区域位置见附图3，四邻关系及周边环境保护目标见附图4。 2、地形、地貌 临县境内梁峁相间，沟壑纵横，只有湫水河、月境河形成的大小两川，川面狭窄。湫水河大川逶迤贯通全县，长达90km，河面最宽不过1km。小川环绕6个乡镇，全长46km，川道最宽不到0.25km。全县共有大小山头9400多个，海拔在1500m以上的山峰有紫金山、大度山和汉高山。一般的岭峁面多为鱼瘠形，顶端坡度为5°～10°。全县地势东北高，西南低，呈17/1000的倾斜坡面，一般海拔为1000m左右，程家塔乡北榆庙最高1924m，碛口镇湫水输入黄河处最低657m，相对高差为1267m。全县主要以离石黄土为主，除少数土石山区和沟川根深叶茂谷外，大部为梁峁发育地形破碎的黄土丘陵，一般黄土覆盖深厚。灰褐土为本县基本土壤，分布面积为391.89万亩，占总土地面积的99.4%，由于母体特征明显，物理分化强烈易被侵蚀，有机质不易积累，使土壤养分极为贫乏。 本项目厂区地势为典型的黄土高原地貌。按其形态类型分为侵蚀地形及堆积地形，前者占绝对优势。侵蚀地形表现为强烈切割的梁、塬、峁状黄土丘陵，分布于井田内大部分地区，冲沟密集而狭窄，形态多呈“V”形，与黄土梁、塬、峁相间分布，常见陡崖、黄土残柱及陷穴等微地貌景观。沟谷两侧及谷底有基岩零星出露，井田内由于植被稀少，致使水土流失现象较为普遍，堆积地形主要发育在大的沟谷，为冲积、洪积堆积。 本项目大致地势总体上东南高、西北低。 3、气象特征 本区属大陆性季风气候，一年四季分明。冬季漫长，盛行西北风，寒冷干燥；春季温暖，气温回升很快，少雨多风沙，春旱严重；夏季温凉短促，盛行南风，气候温和雨水集中；秋季凉爽，天气晴朗。 据临县气象资料来看：本区年平均气温9.5℃，极端最低气温-24.8℃（2002年12月25日），极端最高气温39.5℃（2005年6月22日）。年平均降水量475.8mm，降水量集中在6、7、8、9四个月，占全年降雨量的71.35%；最大日降水136.9mm，多年平均蒸发量为2188.5mm，是降雨量的4.6倍；日照时数2188.5小时/年；一年中C风频率最高，为19.33%，其次是SSW风，频率为11.26%；年平均风速2.2m/s，4、5月份平均风速最大，为2.8m/s，11、12月份平均风速较小，为1.7m/s，最大风速22.3m/s。 4、地质构造 本区位于兴县-石楼南北向褶带中段，地层走向北东，倾向北西，倾角5°-10°，以单斜构造为主。 5、地下水 区域根据地下水含水介质、赋存条件以及水动力特征，区域含水岩组划分为太古界、元古界变质岩类孔隙裂隙含水岩组，寒武、奥陶系碳酸盐岩类岩溶裂隙含水岩组，石炭系太原组碎屑岩夹碳酸盐岩岩溶裂隙含水岩组，二叠系、三叠系碎屑岩类裂隙含水岩组以及第三系、第四系松散岩类孔隙含水岩组五种基本类型。 6、地表水 区域位于黄河东岸，属吕梁山系，为典型的黄土高原地貌，地势东、北高，西、南低，经过长期侵蚀和堆积，形成现在的一个似簸箕状向西南开口的地形地态，地表水系也随地形形态发育，河流、沟谷以主河道为轴向两岸切割地层，形成河谷两岸的黄土、基岩侵蚀中等山地地形以及河谷堆积地形。 区域地表水属黄河流域，以黄河为主干水系随地形发育，呈树枝状分布，较大河流有湫水河和三川河。湫水河发源于兴县黑茶山南麓由北向南经临县、三交镇流向西南至碛口镇注入黄河，全长107km，据林家坪水文站资料，河流量历史实测最大值3670m3/s，多年平均3.216 m3/s，最大月平均545 m3/s，1986年平均1.01 m3/s，1988年最大1090 m3/s，湫水河属枯水期较短的河流，季节性明显，雨天河水猛涨，雨后迅速减退，枯水季节流量甚小，7-9月份水流量占全年的50—70%。三川河有北川河、小东川、大东川、南川河等支流，分别自北向南，自东向西，自南向北汇流而成，由东向西经柳林注入黄河。三川河最大流量2260 m3/s，年平均5.34—9.54 m3/s，黄河从本区西缘由北向南流过，距本项目的边界约35km，据吴堡水文站1952-1977年资料，年平均流量924.4m3/s，最大流量19500m3/s。 本项目所在区域无常年性地表河流和其它水体，沟谷纵横，雨季沟中有短暂洪流顺沟径流，由南向北经沟谷汇入湫水河，雨住即干。 本项目位于湫水河南侧2.4km处，临县地表水水系图见附图5。 7、水源地 1）县城水源地 根据山西省人民政府晋政函[2009]149号文，关于同意县级以上城镇集中式饮用水水源保护区划方案的批复，临县共有 2个已划定保护区范围的供水水源地，分别是：临县吴家湾水源地、临县海则头水源地。 ①吴家湾集中供水水源地 吴家湾集中供水水源位于白文镇吴家湾村东，井口坐标为东经111°03′31〃，北纬38°05′01〃，有1个取水口。 吴家湾水源地泉水出露含水层以河谷冲积层空隙潜水含水层为主，含水层主要接受大气降水补给，系柳林泉系，补给源主要为湫水河古河道，水流方向单一，含水层类型以砂砾石、粗砂为主。依据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/338-2007），吴家湾集中供水水源地一级保护区以开采井为中心，以积水槽下端为界，左右两侧分别为200m，长度在积水槽顶以上200m为界的矩形区域，面积为0.12km2。二级保护区范围为一级保护区上游边界的2000m范围，其宽度根据地下水流方向北侧沿分水岭，南侧为河道区域，面积为1.365km2。 本项目距离吴家湾集中供水水源35km。 ②海则头集中供水水源地 海则头集中供水水源位于白文镇海则头村东南，井口坐标为东经111°02′42〃，北纬38°09′25〃，有1个取水口。 海则头水源地出露含水层以河谷冲积层孔隙潜水含水层为主，含水层主要接受大气降水补给，系柳林系。泉水补给方向主要为上游沟道积水。 依据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/338-2007），海则头集中供水水源地一级保护区范围以积水槽下端为界，左右两侧分别为200m，长度在积水槽顶以上200m为界的矩形区域，面积为0.14km2。二级保护区范围为长度方向为一级保护区上游边界2000m的范围，宽度根据地下水流方向机地形条件为河谷两侧的地面分水岭，面积为1.97km2。 本项目距离海则头集中供水水源地为43km。 2）乡镇水源地 根据《临县乡镇水源地划分报告》，临县共有22个乡镇水源地，分别是：白文镇集中供水水源、城庄镇集中供水水源地、兔坂镇集中供水水源地、克虎镇集中供水水源地、三交镇集中供水水源地、湍水头镇集中供水水源地、林家坪镇集中供水水源地、招贤镇集中供水水源地、碛口镇集中供水水源地、刘家会镇集中供水水源地、丛罗峪镇集中供水水源地、曲峪镇集中供水水源地、木瓜镇集中供水水源地、安业乡集中供水水源地、玉坪乡集中供水水源地、清凉寺乡集中供水水源地、石白头乡集中供水水源地、雷家碛乡集中供水水源地、大禹乡集中供水水源地、车赶乡集中供水水源地、安家庄乡集中供水水源地以及阳坡水库水源地。 距离本项目最近的乡镇水源地为湍水头镇集中供水水源地，湍水头镇集中供水水源地 位于湫水河湍水头村湍水头沟旁，镇政府东100m处，水井取水为承压裂隙水。水源地建成于2002年，水井井口高程980m，水井深约300m，井径330mm，设计取水量为210m3/d，实际取水量为160 m3/d，供水总人口为3237人。 本项目位于湍水头镇水源地西南侧4.3km。 本项目与各水源地的相对位置关系见附图6。 8、柳林泉域 柳林泉位于柳林县城以东约3km的三川河河谷中。泉区出露地层为奥陶系碳酸盐岩类与石炭系碎屑岩类，泉水从二者的接触带溢出，呈散泉的形式出露，大小泉点为数百个，出露标高794～803m，泉群多年平均流量2.32m3/s。 泉域位于吕梁山脉的中段，东北部、东部河东南部为山区，西部和西南部为黄土高原丘陵区。最高点位于东部关帝山，标高2831m，北部最高点为黑茶山，标高2203m，东南部最高点为上顶山，标高2100m，棋盘山，标高1816m，南部最高点为九盘岭，标高1307m。西南部为黄土丘陵，标高660—1200m。地势总的趋势是东北高，西南低。临县境内的湫水河与方山县和离石县境内的北川河之间地表分水岭为泉域内的山地，呈南北走向，将方山谷地和离石山间盆地与晋西黄土高原丘陵区（临县段）分隔。地面标高为1340—1740m，高出盆地300-500m。 泉域内河流有北川河、东川河、南川河、三川河和湫水河，属黄河水系。北川河、东川河和南川河在李家湾与交口镇之间汇流后称为三川河，全长168km，常年流水。流域面积4161km2，多年平均径流量1.94亿m3/a。湫水河发源于兴县白龙山南麓，从东北向西南，于临县南部碛口镇注入黄河，全长122km，沿河大小支流26条，均系山地河流，夏季水量暴涨，冬季进入枯水期，为季节性河流。流域面积1989km2，多年平均流量1.05亿m3/a。 自1957年山西148煤田地质勘探队先后对离石、柳林、三交进行了普、详、精查，勘探面积650余km2，探明煤炭总储量0.72Gt，并对区内岩溶地下水进行了勘查和研究。勘查成果对分析柳林泉的补、径、排条件有重要价值。 ①柳林泉域边界 泉域北界为湫水河和蔚汾河分水岭，黑茶山以东为太古界和元古界变质岩类，地表分水岭和地下分水岭一致。黑茶山以西为大面积石炭二叠系碎屑岩类和第四系松散岩类，局部为寒武奥陶系碳酸盐岩类，地表分水岭和地下分水岭具不一致性，即为可移动(或可透水)的边界。其走向自西向东由李家湾—黑茶山—南岔。 东界为北川河、东川河和南川河与汾河的分水岭，北部为太古界和元古界，东南及南部为寒武奥陶系，地表分水岭和地下分水岭一致。其走向自北向南由南岔—麻地渠—神堂沟—马坊湾—关帝山—阳湾—拐岭底—三角庄—棋盘山—上顶山。 南界为三川河与屈产河分水岭，东部为寒武奥陶系，西部为石炭二叠系，地下分水岭则成为可移动边界。其走向自东向西由上顶山—上郭家山—嫣村—西沟—河底。 西界寒武奥陶系埋藏于石炭二叠系之下，埋深600—1000m岩溶发育程度减弱，地下水流缓慢，成为相对阻水（或弱透水）的边界。其走向自北向南由李家湾—杨家沟—钟底—高家山—孟门—河底。 泉域包括临县东部、方山、离石、中阳及柳林的北部，面积为5100km2，其中岩溶水盆地面积约2300km2，可溶岩裸露面积约830km2，覆盖面积约530km2，碎屑岩及松散岩面积约900余km2。 ②泉域重点保护区范围 重点保护区包括泉源区和重点开发区，以及碳酸盐岩主要渗漏河段。其范围上至柳林县李家湾乡下白霜村，下至穆村镇康家沟的三川河河谷地段，长约12.5km，两侧至山脚下，宽约0.3～1.0km，面积约7.0km2。 本项目范围位于柳林泉域内中东部，不在泉域重点保护区和灰岩裸露区内，距离柳林泉域重点保护区约42km，本项目与泉域的相对位置关系见附图7。 9、土壤 区域地表覆盖着深厚的第四纪黄土，有些较陡的沟坡土层侵蚀殆尽，泥质页岩出露，局部沟道已下切到基岩。区域的土壤主要为黄土母质上发育起来的灰褐土和全新统冲积的黄土状粉土或亚粘土。灰褐土主要分布在黄土丘陵梁峁及沟坡粒组成以粉砂为主。灰褐土虽然具有优越物质基础，但严重的水土流失及不合理的耕作方式导致土壤肥力逐年下降，黄土状粉土或亚粘土主要分布在三川河沿岸河漫滩和I级阶地上，土壤比较肥沃。 10、矿产资源 临县矿产资源丰富，品种众多，开发前景广阔。境内矿藏众多，有煤、铁、锰、铝、矾石、石灰石、石膏、粘土、耐火粘土、黄铁矿等。临县主要工业有发电、采煤、炼焦、冶铁、化肥、水泥、酿造、纺织、印刷、陶瓷、造纸、食品加工等。 11、动植物 临县县境内植被稀疏，森林面积小，动物种类相对较少。野生动物资源以陆栖脊椎动物为主，分鸟、兽、昆虫、两栖类、鱼类和爬行类，包括有斑翅山鹑、环颈雉、岩鸽、啄木鸟、狐等。据评价调查，本区无国家保护动物分布；县境内植被稀疏，森林面积小，较大的野生动物难以栖身，主要野生动物有兽类、禽类、两栖类、爬行类、鱼类、虫类等六类。境内没有珍贵野生动物保护品种。评价区内无自然保护区。 12、生态功能区划和生态经济区划 1)生态功能区划 根据《临县生态功能区划》，本项目所在区域为湫水河流域农业与水土保持生态功能小区、湫水河流域城镇群人居保障生态功能类单元。 该生态功能小区的主要保护措施与发展方向是：1、加强水土保持，实施退耕还林、种草工程，提高植被覆盖率，恢复和营造良好的区域生态系统。2、调整产业结构，发展循环经济以及生态型、清洁型工业；3、因地制宜，建设城市绿色防护屏障体系，创造良好的人居环境；4、合理开挖煤炭，提高环境保护意识，对矿山损毁的土地要进行复垦，对矿山造成的水源枯竭、水质恶化、水土流失等矿上生态环境环境进行勘查与整治，使矿山生态环境得到恢复治理，将其对周边区域的影响降到最低限度。 临县生态功能区划见附图8。 2）生态经济区划 根据《临县生态经济区划》，本项目属于临县东部生态工业发展生态经济区。该区域的保护措施与发展方向是： 1、调整产业结构，发展循环经济以及生态型、清洁型工业，积极倡导清洁生产和循环经济。2、合理开挖煤炭，提高环境保护意识，对矿山损毁的土地要进行复垦，对矿山开发造成的水源枯竭、水质恶化、水土流失等矿山生态环境问题进行勘查与整治，使矿山生态环境得到恢复治理，将其对周边区域的影响降到最低限度；3、督促煤炭企业履行环境保护和土地复垦等义务，要求煤矿企业制定综合环保、生态的煤矿生态环境规划，对矿区内的采空区塌陷、地裂缝、植被破坏等问题进行逐步治理；4、要求污染企业加快技术改进，推广清洁生产，采用各种先进的脱硫除尘设备，促使污染物达标排放，按照国家产业、环保政策对不符合条件的企业强制关停； 本项目为煤炭洗选项目，采用了较先进的洗选工艺，对生产过程中产生的污染物一一制定了污染防治措施，使污染物能做到达标排放，因此本工程符合临县生态功能区划和经济功能区划。 临县生态经济区划见附图9。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 本次评价监测时间为2018年1月1日~12月31日，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧，监测结果见表29。 表29 环境空气现状监测结果表 污染物 年评价指标 年均浓度μg/m3 标准值μg/m3 占标率% 超标倍数 达标分析 PM10 年平均质量浓度 108 70 1.54 0.54 超标 PM2.5 年平均质量浓度 66 35 1.89 0.89 超标 SO2 年平均质量浓度 32 60 0.53 / 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 0.73 / 达标 CO 百分位数年平均浓度 1700 4000 0.43 / 达标 臭氧 日最大8小时平均 144 160 0.90 / 达标 根据以上监测结果可知，PM10、PM2.5年均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限制要求，PM10、PM2.5超标原因与本地冬季风大、干燥有关。 本次评价期间与2019年1月15日-21日进行了补充监测，监测结果见表30。 表30 环境空气现状补充监测结果表 单位：μg/m3 监测点位 日期 TSP 监测点位 日期 TSP 本项目所在位置 2019.1.15 263 薛家山村 2019.1.15 255 2019.1.16 275 2019.1.16 269 2019.1.17 241 2019.1.17 234 2019.1.18 239 2019.1.18 231 2019.1.19 257 2019.1.19 254 2019.1.20 260 2019.1.20 255 2019.1.21 246 2019.1.21 239 标准值 300 标准值 300 达标情况 达标 达标情况 达标 2、地表水环境 本次评价未收集到地表水相关资料。 3、地下水环境 结合地下水流向及当地井位情况，根据评价区的水文地质特征，本次评价选取7处地下水水质监测点，监测时间为2019年1月18日，监测布点见附图2，现状监测与评价结果见表31、表32。 表31 地下水水位监测结果 监测点位 井深（m） 水位(m) 1#凰背局村 8 3 2#柏局上村 10 4 3#严家圪凹村 1 2 4#崔家坪村 6 2 5#钟底村 5 1.5 6#煤矿 600 200 7#薛家山 120 60 8#堎头村 110 70 4、声环境 本次评价期间对项目厂界进行了噪声现状监测，监测时间为2019年1月18日，监测结果见表33。 表33 噪声现状监测统计结果 单位：dB(A) 点位 昼间 夜间 Leq L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 厂界东1# 54.5 57.8 52.8 41.0 46.7 49.4 46.0 38.6 厂界南2# 55 7 58.8 54.4 36.4 45.3 48.6 43.6 35.0 厂界西3# 55.3 59.6 53.0 34.8 45.7 49.4 43.2 35.0 厂界北4# 53.7 56.2 53.0 46.2 44.9 48.2 43.6 36.2 根据上表可知：厂区四周监测点昼间等效声级在53.7-55.7dB(A)之间，夜间等效声级在44.9-46.7dB(A)之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。区域声环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 厂址区域不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的自然文化保护地以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。主要环境敏感因素为厂址周围的村庄居民和农作物。 本项目主要环境保护目标及保护级别表34，保护目标分布图见附图4（1）。 表34 环境保护目标一览表 类别 保护对象 方位 距离（km） 保护级别及要求 环境 空气 薛家山村 N 1.56 《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准 高家峁村 E .40 柏局上村 S 0.48 凰背局村 SW 0.58 严家圪凹村 NW 1.86 霍家墕村 E 1.32 苏龙居村 E 1.53 堎头村 N 1.76 地表水 湫水河 N 2.40 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中V类标准 地下水 凰背局村水井 SW 0.86 《地下水质量标准》 GB/T14848-2017中Ⅲ类标准 柏局上村水井 SE 0.48 严家圪凹村水井 NW 1.86 崔家坪村水井 W 3.5 钟底村水井 E 3 1 薛家山村水井 E 1.56 湍水头水源地 EN 4.3 水源地水质、水量不受影响 柳林泉域 位于柳林泉域内中东部，不在泉域重点保护区，距重点保护区西北边界直线距离42km 泉域水质、水量不受影响 噪声 厂界 -- -- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准 生态 厂址周围耕地与动植物 厂址周围 在严格控制项目生态 响的前提下，加强区域生态建设，促进区域生态环境的改善 本项目矸石运输道路沿线环境保护目标见表35，保护目标见附图4（2）。 表35 本项目煤矸石运输专线保护环境目标一览表 环境要素 保护对象 基本情况 环境保护目标 环境空气 薛家山村居民 35户，123人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 崔家岭村居民 20户，70人 严家圪凹村 8户，28人 地下水 柳林水源地 位于柳林泉水源地 准保护区内 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类 质标准 声环境 薛家山村居民 35户，123人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类 崔家岭村居民 20户，70人 严家圪凹村 8户，28人 生态环境 沿线土壤、植被、农作物 保持生态系统的完整性

表32     地下水环境质量现状监测与评价结果    单位：mg/L（pH、两菌除外）

| 点位 | 项目 | pH值 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 硫酸盐 | 氟化物 | 氯化物 | 氨氮 | 挥发酚 | 氰化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤20 | ≤1.0 | ≤250 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.5 | ≤0.002 | ≤0.05 |
| 1# 凰背局村 | 监测值 | 7.82 | 310 | 495 | 0.721 | 4.93 | ND | 81.1 | 0.596 | 23.9 | ND | ND | ND |
|  | Pi | 0.55 | 0.69 | 0.50 | 0.24 | 0.25 | - | 0.32 | 0.596 | 0.096 | - | - | - |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2# 柏局上村 | 监测值 | 7.62 | 165 | 234 | 0.864 | 1.26 | ND | 47.5 | 0.758 | 7.54 | ND | ND | ND |
|  | Pi | 0.41 | 0.37 | 0.234 | 0.29 | 0.063 | - | 0.19 | 0.758 | 0.03 | - | - | - |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3# 严家圪凹村 | 监测值 | 7.81 | 423 | 715 | 0.872 | 9.77 | ND | 77.0 | 0.784 | 23.9 | ND | ND | ND |
|  | Pi | 0.54 | 0.94 | 0.715 | 0.29 | 0.49 | - | 0.31 | 0.784 | 0.096 | - | - | - |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 4# 崔家坪村 | 监测值 | 7.20 | 193 | 257 | 0.562 | 4.78 | ND | 78.5 | 0.428 | 27.8 | ND | ND | ND |
|  | Pi | 0.13 | 0.43 | 0.257 | 0.19 | 0.24 | - | 0.31 | 0.428 | 0.11 | - | - | - |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 5# 钟底村 | 监测值 | 6.87 | 429 | 843 | 0.814 | 5.64 | ND | 190 | 0.864 | 84.5 | ND | ND | ND |
|  | Pi | 0.26 | 0.94 | 0.843 | 0.27 | 0.28 | - | 0.76 | 0.864 | 0.34 | - | - | - |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 6# 煤矿 | 监测值 | 7.09 | 415 | 967 | 1.22 | 0.36 | ND | 203 | 0.659 | 224 | ND | ND | ND |
|  | Pi | 0.06 | 0.92 | 0.967 | 0.41 | 0.02 | - | 0.81 | 0.659 | 090 | - | - | - |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 7# 薛家山 | 监测值 | 7.34 | 425 | 980 | 0.645 | 4.51 | ND | 228 | 0.892 | 219 | ND | ND | ND |
|  | Pi | 0.23 | 0.94 | 0.98 | 0.215 | 0.23 | - | 0.91 | 0.892 | 0.87 | - | - | - |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 点位 | 项目 | 铁 | 锰 | 铅 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 菌落总数 （CFU /mL） | 总大肠菌群（CFU/100mL） | 井深 m | 水位 m |  |
|  | 标准值 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤100 | ≤3.0 | - | - |  |
| 1# 凰背局村 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 38 | ＜2 | 8 | 3 |  |
|  | Pi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | - |  |  |  |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |
| 2# 柏局上村 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 79 | ＜2 | 10 | 4 |  |
|  | Pi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | - |  |  |  |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |
| 3# 严家圪凹村 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 75 | ＜2 | 12 | 2 |  |
|  | Pi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | - |  |  |  |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |
| 4# 崔家坪村 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 56 | ＜2 | 6 | 2 |  |
|  | Pi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | - |  |  |  |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |
| 5# 钟底村 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 40 | ＜2 | 5 | 1.5 |  |
|  | Pi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | - |  |  |  |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |
| 6# 煤矿 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 65 | ＜2 | 600 | 200 |  |
|  | Pi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 |  |  |  |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |
| 7# 薛家山 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 35 | ＜2 | 120 | 60 |  |
|  | Pi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 |  |  |  |
|  | 超标倍数 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |
| 备注：“ND”表示低于检出限，未检出 |

续表32    地下水离子浓度现状监测及水化学类型分析表

| 采样点 | 项目 | K+ | Ca2+ | Na+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | SO42- | Cl- | 水化学类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 凰背局村 | 监测值 | 0.49 | 137 | 1.18 | 158 | 0 | 381 | 91.2 | 32.6 | HCO3-Ca·Mg |
|  | meq/L | 0.126 | 6.85 | 0.0513 | 13.1667 | 0 | 6.2459 | 1.9 | 0.9314 |  |
|  | meq | 0.0006 | 0.3411 | 0.0026 | 0.6557 | 0 | 0.6881 | 0.2093 | 0.1026 |  |
| 2# 柏局上村 | 监测值 | 1.54 | 12 | 1.32 | 58.4 | 0 | 201 | 47.5 | 7.5 | HCO3- Mg |
|  | meq/L | 0.0395 | 0.6000 | 0.0574 | 4.8667 | 0 | 3.2951 | 0.9896 | 0.2143 |  |
|  | meq | 0.0071 | 0.1078 | 0.0103 | 0.8747 | 0 | 0.7324 | 0.2200 | 0.0476 |  |
| 3# 严家圪凹村 | 监测值 | 0.824 | 213 | 1.41 | 234 | 0 | 490 | 78.2 | 28.6 | HCO3- Mg |
|  | meq/L | 0.0211 | 5.3250 | 0.0613 | 19.5 | 0 | 8.0328 | 1.6292 | 0.8171 |  |
|  | meq | 0.0008 | 0.2138 | 0.0025 | 0.7829 | 0 | 0.7666 | 0.1555 | 0.0780 |  |
| 4# 崔家坪村 | 监测值 | 0.421 | 78 | 1.12 | 98.4 | 0 | 250 | 80.6 | 29.1 | HCO3-Ca·Mg |
|  | meq/L | 0.0108 | 3.9000 | 0.0487 | 8.2 | 0 | 4.0984 | 1.6792 | 0.8314 |  |
|  | meq | 0.0009 | 0.3207 | 0.0040 | 0.6744 | 0 | 0.6201 | 0.2541 | 0.1258 |  |
| 5# 钟底村 | 监测值 | 0.576 | 254 | 1.82 | 288 | 0 | 321 | 192 | 89.2 | SO42--Ca·Mg |
|  | meq/L | 0.0148 | 12.7000 | 0.0791 | 16.4571 | 0 | 5.2623 | 4.0000 | 2.5486 |  |
|  | meq | 0.0005 | 0.4342 | 0.0027 | 0.5626 | 0 | 0.4455 | 0.3387 | 0.2158 |  |
| 6# 煤矿 | 监测值 | 0.649 | 236 | 1.98 | 260 | 0 | 296 | 232 | 446 | Cl--Mg |
|  | meq/L | 0.0166 | 1.1512 | 0.0861 | 21.6667 | 0 | 4.8525 | 4.8333 | 12.7429 |  |
|  | meq | 0.0007 | 0.0502 | 0.0038 | 0.9453 | 0 | 0.2164 | 0.2155 | 0.5682 |  |
| 7# 薛家山 | 监测值 | 0.519 | 241 | 1.8 | 265 | 0 | 300 | 272 | 368 | Cl-·SO42--Ca·Mg |
|  | meq/L | 0.0133 | 12.0500 | 0.0783 | 22.0833 | 0 | 4.9180 | 5.6667 | 10.5143 |  |
|  | meq | 0.0004 | 0.3521 | 0.0023 | 0.6425 | 0 | 0.0806 | 0.2686 | 0.4983 |  |

# 评价适用标准

| 环境 质 量 标 准 | 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，详见表36。 表36 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 浓度单位 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 臭氧 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 2、地表水 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）要求，此河段属黄河偏关--吴堡湫水河水环境功能区，现状水环境功能为农业及--般景观水保护，水质目标为V类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类水质要求，详见表37。 表37 地表水环境评价标准 单位：mg/L 项目 pH 化学需氧量 生化需氧量 氨氮 总磷 硫化物 挥发酚 标准值 6-9 ≤40 ≤10 ≤2.0 ≤0.4 ≤1.0 ≤0.1 3、地下水 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，详见表38。 表38 地下水质量标准 单位：mg/L 项目 pH 氨氮 总硬度 硝酸盐氮 亚硝酸盐氮 氟化物 溶解性总固体 标准 6.5~8.5 ≤0.5 ≤450 ≤20 ≤1.0 ≤1.0 ≤1000 项目 氰化物 氯化物 硫酸盐 六价铬 挥发酚 铅 耗氧量(CODMn法，以O2计) 标准 ≤0.05 ≤250 ≤250 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.01 ≤3.0 项目 锰 砷 汞 铁 镉 总大肠菌群（CFU/100mL） 菌落总数 （CFU /mL） 标准 ≤0.1 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.3 ≤0.005 ≤3.0 ≤100 4、声环境 厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)标准中2类标准，周边村庄执行1类标准详见表39。 表39 声环境质量标准 单位：dB（A） 类 别 昼 间 夜 间 1 55 45 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 破碎筛分除尘设施排气筒中颗粒物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4规定的煤炭工业大气污染物排放限值；颗粒物、SO2的无组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求，详见表40。 表40 煤炭工业污染物排放标准地面生产系统大气污染物排放限值和控制要求 类别 污染物 原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备 生产设备 颗粒物 80mg/Nm3或设备去除效率＞98% 排气筒 排气筒高度不得低于15m 作业场所 监控点 煤炭工业所属装卸场所 煤炭贮存场所、 煤矸石堆置场 无组织排放限值（mg/Nm3） （监控点与参考点浓度差值） 颗粒物 周界外质量浓度最高点（1） 1.0 1.0 SO2 — 0.4 注（1）：周界外质量浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地质量浓度点越出10m范围，可将监控点移至该预计质量浓度最高点。 2、废水 a.煤泥水执行中国煤炭行业标准《洗煤厂洗煤水闭路循环等级》（MT/T810-1999）中规定的洗煤水一级闭路循环标准，不外排。 b.厂区生活污水应处理达到《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）中“选煤用水水质指标”后回用于生产，不得外排。 表41 选煤用水水质指标 项目 指标 悬浮物含量 生产清水（mg/L） 不大于400 循环水（g/L） 50~100 悬浮物粒度（mm） 除洒水除尘采用不大于0.3外，其余不大于0.7 pH值 6~9 总硬度（mg·N/L） 水洗不大于10；浮选不大于2.86 3、噪声 运营期厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表42。 表42 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 施工期噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值，详见表43。 表43 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 4、固体废物 煤矸石处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）、《煤矸石综合利用管理办法》（2014新版）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发〔2015〕25号），属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目属于制造业，根据工程分析，运营期排放的有组织大气污染物为破碎筛分过程中产生的工业粉尘，排放量为4.8t/a。 根据吕梁市环境保护局2007年7月16日出具的临区环函[2007]29号文可知，山西省临县裕民焦煤有限公司入选原煤200万吨/年选煤厂新建项目的主要污染物排放总量指标批复为：粉尘：4.8t/a，COD：1.0t/a。 本项目一期工程工业粉尘排放量1.32t/a，二期工程工业粉尘排放量为0.9t/a，共计2.22t/a，小于原项目申请的工业粉尘排放量4.8t/a，故本次评价不再申请总量。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目一期工程和二期工程均采用“重介+浮选”工艺，工艺流程说明如下： 1）原煤准备 原煤储存利用煤矿现有2座直径21m原煤筒仓，储煤量可满足项目3天的使用量，满足《煤炭洗选工程设计规范》GB 50359-2016中原料煤与产品煤储量之和宜为3d~7d设计生产能力的要求。原煤经受煤坑下给料机，给入胶带输送机运至原煤筛分破碎车间，先经分级筛50mm分级，+50mm级原煤经手选后破碎，与分级筛下50-0mm原煤混合，运到主厂房分选。 2）洗选系统 主厂房洗选系统包括原煤脱泥及粗煤泥分选系统、重介洗选系统、细煤泥浮选系统。分系统简述如下： A、重介洗选系统 50～1.0mm原煤直接进入无压三产品重介旋流器内进行分选，分选出精煤、中煤和矸石产品。 无压三产品重介旋流器精煤产品经精煤脱介筛脱介脱水后，进入精煤离心机经二次脱水后作为精煤产品；中煤产品经中煤脱介筛脱介脱水后，进入中煤离心机经二次脱水后作为中煤产品；矸石产品经脱介筛脱介脱水后直接作为矸石产品。 B、细煤泥浮选系统 煤泥经分级旋流器分级后，溢流0.25～0mm粒级进入浮选入料桶，再由泵扬送至浮选矿浆准备器，经充分搅拌混合加药后进浮选机浮选，分选出浮选精煤和浮选尾煤。浮选精煤采用快开式压滤机回收，脱水后浮选精煤掺混到洗精煤产品中进入精煤仓；浮选尾煤入浓缩机，浓缩机底流由泵打至浮选尾煤压滤机进行脱水，压滤煤泥则直接落地。 3）介质回收系统 合格介质用泵打至无压三产品重介旋流器作为分选介质。精煤和中矸稀介质系统彼此独立，两部分稀介质分别进入各自的磁选机，选出的磁精矿返回合格介质桶。厂内跑、冒、滴、漏的介质收集后，由扫地泵打入中矸稀介系统进行回收处理。 补加介质釆用合格磁选铁矿粉，不设分级和磨矿作业。补加磁铁粉直接进入原煤合格介质桶。 4）粗煤泥回收 精煤磁选尾矿用泵打至精煤泥振动弧形筛进行一次脱水分级，振动弧形筛筛上物进入沉降过滤离心机进行二次脱水分级，其产品作为最终精煤产品。 5）煤泥水处理 精煤泥振动弧形筛筛下水由浮选入料缓冲池收集后用泵打至浮选系统进行直接浮选，分选出精煤和尾煤，浮选精煤采用沉降过滤式离心机和精煤压滤机联合回收工艺，即浮选精煤与重介精煤泥一起先经沉降过滤式离心机回收粗粒级煤泥，其离心液中的细颗粒煤泥再由精煤压滤机回收，压滤机滤液作为循环水返回使用。 中煤、矸石磁选尾矿自流到浓缩机。必要时在浓缩机的入料中添加絮凝剂，其清净的溢流作为脱介筛喷水。洗水实现一级闭路循环。 6）事故水池 为了保证任何情况下煤泥水不外排，本项目一期工程设置有事故池1座，当工作浓缩机出现故障后，全部煤泥水排入事故池，保证煤泥水不外排，满足环保要求。事故检修水打入事故沉淀池，设备检修完毕，事故沉淀池中的水用泵打回到浓缩机。 二期工程拟设1座Φ15的双层浓缩池，上层设浓缩机，下层为事故水池。 本项目一期工艺流程及数质量平衡见图4，二期工程工艺流程及数质量平衡见图5。

工程主要污染工序： 1、施工期污染环节 （1）大气污染物：主要为施工过程中产生的粉尘，主要来源于建筑材料贮运过程中产生的扬尘；施工过程土、石方开挖、回填、堆放及运输过程中产生的扬尘。 （2）水污染物：主要为施工人员产生的生活污水、施工废水。 （3）固体废物：主要为施工人员的生活垃圾、损坏或废弃的各种建筑材料。 （4）噪声：施工作业噪声。 2、运营期污染环节 （1）废气 ①原煤筒仓原煤存储粉尘； ②破碎筛分产生的煤尘； ③输送、转运产生煤尘； ④精煤存储粉尘； ⑤中煤储存粉尘； ⑥矸石储存粉尘； ⑦运输扬尘。 （2）废水 ①洗煤工段的洗煤水，主要以SS、硫化物、CODcr等为主； ②洗煤工段的跑冒滴漏水，主要以SS、硫化物、CODcr等为主； ③初期雨水，主要以SS为主； ④生活污水，主要以SS、BOD5、CODcr为主。 （3）固体废物 ①煤矸石、煤泥； ②生活垃圾； ③维修废物。 （4）噪声 ①物料转运及洗选过程中各种设备如泵类、空压机、机械产生噪声； ②物料运输过程的交通噪声。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 一期工程 | 原煤库 | 煤尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 精煤库 | 煤尘 | 25t/a | 5t/a |
|  |  | 中煤库 | 煤尘 | 15t/a | 3t/a |
|  |  | 矸石库 | 煤尘 | 8t/a | 1.6t/a |
|  |  | 破碎筛分 | 有组织粉尘 | 3300mg/m3 | 156.8t/a | 16.5mg/m3 | 1.32t/a |
|  |  |  | 无组织粉尘 | 17.4t/a | 5.22t/a |
|  |  | 输送、转运 | 煤尘 | 60t/a | 6t/a |
|  |  | 车辆运输 | 煤尘 | 7.5t/a | 2.25t/a |
|  | 二期工程 | 原煤库 | 煤尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 精煤库 | 煤尘 | 16.7t/a | 3.34t/a |
|  |  | 中煤库 | 煤尘 | 10t/a | 2t/a |
|  |  | 矸石库 | 煤尘 | 5t/a | 1t/a |
|  |  | 破碎筛分 | 有组织粉尘 | 3300mg/m3 | 104.5t/a | 16.5mg/m3 | 0.9t/a |
|  |  |  | 无组织粉尘 | 11.6t/a | 3.48 t/a |
|  |  | 输送、转运 | 煤尘 | 40t/a | 4t/a |
|  |  | 车辆运输 | 煤尘 | 8.0t/a | 2.4t/a |
| 水污染物 | 一期工程 | 洗煤工段 | 煤泥水 | -- | 0 |
|  |  | 跑冒滴漏 |  | -- | 0 |
|  |  | 初期雨水 |  | 296m3/次 | 0 |
|  |  | 生活污水 | 废水量 | 1188m3/a | 0 |
|  |  |  | COD | 350mg/L | 0.42t/a | 0 |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.18t/a | 0 |
|  |  |  | NH3-N | 30 mg/L | 0.036 t/a | 0 |
|  |  |  | SS | 300mg/L | 0.36t/a | 0 |
|  | 二期工程 | 洗煤工段 | 煤泥水 | -- | 0 |
|  |  | 跑冒滴漏 | 煤泥水 | -- | 0 |
|  |  | 初期雨水 | 煤泥水 | 296m3/次 | 0 |
|  |  | 生活污水 | 废水量 | 712.8 m3/a |  |
|  |  |  | COD | 350mg/L | 0.25t/a | 0 |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.11t/a | 0 |
|  |  |  | NH3-N | 30 mg/L | 0.021t/a | 0 |
|  |  |  | SS | 300mg/L | 0.21t/a | 0 |
| 固体废物 | 一期工程 | 洗煤 | 煤矸石 | 39.96万t/a | 0 |
|  |  |  | 煤泥 | 8.004万t/a | 0 |
|  |  | 工作人员 | 生活垃圾 | 8.25t/a | 8.25t/a |
|  |  | 设备维修 | 废机油 | 0.6t/a | 0 |
|  | 二期工程 | 洗煤 | 煤矸石 | 26.64万t/a | 0 |
|  |  |  | 煤泥 | 5.336万t/a | 0 |
|  |  | 工作人员 | 生活垃圾 | 4.95t/a | 4.95t/a |
|  |  | 设备维修 | 废机油 | 0.4t/a | 0 |
| 噪声 | 噪声源主要为三产品无压旋流器、空压机、各类水泵、浓缩机、压滤机等设备及运输车辆、装载机，噪声值为75-105dB（A），采用低噪设备、基础减振，车辆减速慢行后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。 |
| 生态 | 场内地面全部硬化，四周进行绿化 |
| 主要生态影响: 本项目占地47480m2，占用土地为建设用地。项目的生态影响主要为污染型生态影响，体现在排放煤粉尘、煤矸石对农作物的影响。对农作物的影响如下： 1、烟（粉）尘对农作物的影响 选煤过程产生的煤尘对植物的影响主要是对光合作用的影响。粒径大于1mm的颗粒物在扩散过程中可自然沉降，吸附于植物叶片上，阻塞气孔，影响生长，使叶片褪色、变硬，植物生长不良。另外，粉尘落到田间，会影响土壤透水透气性，不利于植物吸收土壤养分，间接造成植物生长缓慢。 2、如矸石不合理利用或处置，会占用土地，影响区域景观，造成水土流失，矸石淋溶可能影响地下水环境，改变土地原有功能，矸石自燃影响周围大气环境等。 |

# 环境影响分析

施工期环境简要分析： 本工程施工期主要有环境空气、水体、固体废物、环境噪声等污染源，以及对生态的影响，包括施工过程中土方的挖掘填埋、建筑材料的运输、堆存所产生的施工扬尘、固废和噪声，施工废水和施工人员的生活垃圾和废水等。 根据现场踏勘，一期工程已建设完成，二期工程尚未开工建设。一期工程施工期无遗留环境问题，本次评价主要针对二期工程施工过程中的环境影响分析。 一、大气环境影响分析 1、施工期废气影响分析 二期工程施工建设过程中主要大气污染物为扬尘。其中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的尾气，扬尘主要来源于建筑材料（如水泥、石灰、砂子等）在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生扬尘污染；运输车辆往来造成地面扬尘；施工中土石方堆放和清运过程中产生扬尘。上述施工过程中产生的废气及扬尘将会造成对周围大气环境的污染，其中又以扬尘的危害较为严重。 （2）防治措施 对于施工期各环节产生的扬尘，环评规定要严格按照晋环发[2012]272号“关于加强扬尘污染治理工作的通知”等要求控制施工扬尘，加强施工期扬尘污染治理，以减轻对大气环境的影响。具体要求如下： ①对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，露天堆存时应有防尘措施，如洒水抑尘、遮盖等，水泥应棚内堆放，尽量减少搬运环节。 ②施工现场裸露地面应采取覆盖措施；施工场所要定期喷洒水，评价要求施工洒水遵循少量多次的原则，施工现场每天洒水2～4次，每次洒水时控制洒水水量，以每次施工场地表面不起尘为准。 ③谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。 ④风速大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 ⑤施工工地出口处必须建设车辆出口喷淋、冲洗设施，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路，并设置统一格式的环境保护监督牌，标明扬尘防治措施、责任人及环保监督电话等。 ⑥严禁高空抛洒建筑垃圾，建筑垃圾应及时清运回填，不能及时清运的要定点密闭堆存，并采取防尘措施。 在采取以上防治措施以后，施工期产生的大气污染物对居民产生的影响较小。 二、水环境影响分析 1、生活污水影响分析 施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，虽然废水水量不大，但如不经处理或处理不当直接外排，会对周围水环境造成污染。二期工程施工人员利用煤矿现有生活设施，生活废水排入煤矿生活污水处理站，不会对周围水环境造成污染。 2、施工废水影响分析 施工废水主要来自施工本身产生的废水及暴雨地表径流。施工本身产生的废水主要包括结构阶段混凝土养护排水、桩基施工产生的泥浆废水、各种车辆冲洗废水，施工废水中含有水泥、沙子、块状垃圾、油污等杂质；暴雨地表径流会夹带泥沙、水泥等各种污染物。若不处理直接排入水体，会对水体产生一定的影响。 为了能够使得废水得以回用，在施工场地合适的区域应该设置简易处理设施，处理工艺采取沉淀工艺。将施工期废水引入沉淀池，经处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排，从而减少施工活动废水对外部水环境的影响。严禁施工废水未经处理随意外排。 通过采取以上防治措施以后，施工期产生的水污染物对周围地表水环境产生影响很小。 三、固体废物环境影响分析 施工期的固体废物主要为施工过程中产生的土石方、施工建筑垃圾、废弃的包装材料、工人产生的生活垃圾等。 1、生活垃圾影响分析 施工人员的生活垃圾成份主要有食物残渣、塑料包装制品等。项目施工人员平均按30人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，施工时间9个月，则施工人员生活垃圾量约为4.05吨。若处置不当或清运不及时，容易孳生蚊蝇，引起疾病传播，因此生活垃圾应定点堆放，由环卫部门负责统一收集处理。 2、建筑垃圾及弃土影响分析 施工期间的固体废物主要为建筑垃圾，包括挖掘的土石方、少量废弃建材（如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖等）以及设备安装过程中产生的废包装材料等，基本属于无害废物。施工过程中的建筑垃圾要及时清运，尽量采取回收利用资源化方式处理，不能回收利用的可以采取填埋方式，运往环卫部门指定地点处置。 四、声环境影响分析 在施工过程中，各种施工机械设备的运转以及各类车辆的运行将不可避免地产生噪声污染，各种施工机械、运输车辆等均属噪声源。根据有关资料，主要施工机械的噪声源源强见下表44。 表44 施工机械设备噪声 序号 施工设备名称 距设备10m处平均噪声级 [dB(A)] 1 挖掘机 82 2 推土机 80 3 混凝土搅拌机 84 4 起重机 82 5 压路机 82 6 重型卡车 85 由上表可见，现场施工机械设备噪声较高，在实际施工过程中，由于各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互迭加作用将使噪声级进一步增高，辐射面也会增大。 施工噪声对周围地区声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）进行评价，各阶段相应噪声限值见下表45。 表45 不同施工阶段作业噪声限值标准 施工阶段 主要噪声源 噪声限值[dB(A)] 昼间 夜间 土石方 挖土机、挖掘机、装载机等 75 55 结构 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 70 55 安装 吊车、升降机等 65 55 根据公式计算结果列于下表46。 表46 噪声值随距离的衰减关系 距离(m) 1 10 50 100 150 200 250 400 600 ΔL(dB(A)) 0 20 34 40 44 46 48 52 56 以上表中所列噪声最高的重型卡车为例，其运行噪声随距离增加而衰减后的情况如下表47所示。 表47 施工噪声随距离的衰减值 距离(m) 10 50 100 150 180 200 250 300 400 500 600 噪声值(dB(A)) 85 71 65 61 60 59 57 55 53 51 49 由上表计算结果可知，白天施工机械噪声影响超标区域仅在100m范围以内，距离200m范围内无村庄，主要的影响人员为煤矿和洗煤厂办公楼办公人员，能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间噪声限值要求。 为了减轻拟建项目施工期噪声对煤矿职工的影响，环评要求： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，不在夜间进行高噪声施工作业； ②施工机械应尽可能布置于对厂界外敏感区域造成影响最小地点； ③尽可能以液压工具代替气动工具； ④在高噪声设备周围设置声波遮挡物； ⑤尽量压缩工区汽车数量与行车密度，尽可能减少车辆鸣笛，适当降低车辆速度。 五、生态环境影响分析 1、施工扬尘对植被的影响 施工填挖、建筑材料运输和堆放将产生大量扬尘，产生的扬尘散落在植被上，将会影响植被对阳光的吸收，直接影响到其光合作用的完成。 2、施工废水对植被的影响 施工场地石料冲洗废水、混凝土养护废水、施工机械车辆冲洗废水，不进行防渗，施工期间的生活污水任意泼洒，其中的污染物将会通过土壤进入植被，从而影响周边植被的正常生长。 3、水土流失 在土地平整过程中，土方的开挖会造成原地貌的剧烈破坏，同时由于开挖点、填方点土方的松散性及不整合性，降低或丧失了原地貌的水土保持功能，再加上区域内降水集中，加剧了水土流失的发生和发展。 针对项目施工过程中产生的生态影响，项目拟采取以下防治措施： （1）施工时应严格划定施工作业范围，在施工带内施工，严格限制施工人员及施工机械活动范围。 （2）控制施工扬尘的产生，保持施工场地及路面的清洁，在干燥天气，场地和路面要及时洒水抑尘。 （3）加强工程用水管理，减少用水量；施工作业场地应修建沉砂池，处理后的清水可用于施工作业当地洒水降尘。 （4）为减少施工期水土流失量，场地开挖工作应避开雨季。 （5）施工中应执行土方的开挖和堆存的操作规范。 （6）施工建设时段应及时硬化地表，建筑施工材料应堆放在指定的地点，在堆放处应设置排水沟等设施，产生的建筑垃圾应堆放于指定的地点，严禁乱丢乱弃，施工结束后及时绿化地表。 （7）在施工场地四周建围墙，并建排水沟，在排水沟出口设沉淀池，雨水经沉淀后回用，不得外排。

营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 运营期废气主要是原煤筒仓产生的煤尘、破碎筛分产生的煤尘、物料输送转载跌落产生的煤尘及原煤、产品汽车运输时产生的扬尘等。 1、原煤筒仓产生的煤尘 本项目原煤进入2座直径φ21m的原煤筒仓。原煤筒仓内粉尘产生量极少。 2、破碎筛分车间产生的煤尘 1）一期工程破碎筛分煤尘 原煤入洗前首先要进行筛分和破碎，该工序会产生煤尘。本项目一期工程破碎筛分车间内设1台原煤破碎机和1台原煤分级筛，运行时间为16h/d，330d/a。类比同类型企业原煤破碎筛分系统粉尘产排情况进行估算，产尘浓度为3300mg/m3。 目前，企业将破碎筛分机布置在密闭车间内，未设置除尘设施，评价认为现有措施不可行，本次评价提出以下措施： 在破碎机和筛分机上方均设1套集尘罩，废气经集尘罩收集后由1套布袋除尘器处理，风机风量为15000m3/h，过滤面积为250m2，过滤风速为1.0m/min，集尘效率为90%，除尘效率可达99.5%，处理后粉尘排放浓度16.5mg/m3，排放速率0.25kg/h，有组织粉尘排放量为1.32t/a，净化后废气由15m高的排气筒外排。无组织粉尘产生量为17.4t/a，封闭车间抑尘效率达70%，则无组织粉尘排放量为5.22t/a。 采取上述措施后，一期工程煤尘排放能够达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4规定的煤炭工业大气污染物排放限值。 2）二期工程破碎筛分煤尘 本项目二期工程拟再建设1座破碎筛分车间，车间内设1台原煤破碎机和1台原煤分级筛，运行时间为16h/d，330d/a。类比一期工程原煤破碎筛分系统粉尘产排情况进行估算，产尘浓度为3300mg/m3。 在破碎机和筛分机上方均设1套集尘罩，废气经集尘罩收集后由1套布袋除尘器处理，风机风量为10000m3/h，过滤面积为166.67m2，过滤风速为1.0m/min，集尘效率为90%，除尘效率可达99.5%，处理后粉尘排放浓度16.5mg/m3，排放速率0.17kg/h，有组织粉尘排放量为0.90t/a，净化后废气由15m高的排气筒外排。无组织粉尘产生量为11.6t/a，封闭车间抑尘效率达70%，则无组织粉尘排放量为3.48t/a。 采取上述措施后，二期工程煤尘排放能够达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4规定的煤炭工业大气污染物排放限值。 3、输送、转运扬尘 1）一期工程原煤输送、转运扬尘 本项目原煤输送均在封闭走廊内进行，可有效控制煤尘污染，皮带运输落料点产尘量取输运量的0.005%，一期工程原煤转运输送过程粉尘产生量约为60t/a。 目前，企业采取全封闭皮带走廊，原煤输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘，评价认为，一期工程原煤输送、转运过程中采取的措施可进一步加强。 为次，本次评价要求在转载点设超声波喷雾洒水装置，适当增加原煤的含水率，采取措施后抑尘效率达90%，排放量为6t/a。 2）二期工程原煤输送输送、转运扬尘 二期工程原煤转运输送过程粉尘产生量约为40t/a。 评价要求，原煤转载、输送过程全部在封闭式走廊内进行，同时在转载点设超声波喷雾洒水装置，适当增加原煤的含水率，抑尘效率可达90%，无组织粉尘排放量为4t/a。 4、精煤储存煤尘 本项目一期工程、二期工程洗选生产线产生的精煤暂存在1座全封闭的精煤库中。 目前，企业建设有1座3250m2的精煤库，采用10.3m高钢混结构底座，上部23.5m高的彩钢结构顶棚，1侧设有出入口，可暂存约7天的精煤。 评价认为，现有措施在很大程度上减少了扬尘污染。为进一步减少扬尘污染，评价提出以下补充措施： 在精煤库内设置喷淋洒水厂房顶部设置高压喷雾洒水装置， 每个喷头间距2m，距离物料堆1~1.5m，保持堆场表面的含水率在5%左右。同时煤泥堆场地面需进行防渗处理。采取以上措施后，可以有效抑制粉尘的产生。 类比同类同规模企业，一期工程精煤储存煤尘产生量约25t/a，排放量约5t/a。二期工程精煤储存煤尘产生量约16.7t/a，排放量为3.34t/a。 5、中煤储存煤尘 本项目一期工程、二期工程洗选生产线产生的中煤暂存在1座全封闭的中煤库中。 目前，企业建设有1座1920m2的中煤库，采用6.8m高钢混结构底座，上部23.5m高的彩钢结构顶棚，1侧设有出入口。 评价认为，现有措施在很大程度上减少了扬尘污染。为进一步减少扬尘污染，评价提出以下补充措施： 在中煤库内设置喷淋洒水厂房顶部设置高压喷雾洒水装置，每个喷头间距2m，距离物料堆1~1.5m，保持堆场表面的含水率在5%左右。同时煤泥堆场地面需进行防渗处理。采取以上措施后，可以有效抑制粉尘的产生。 类比同类同规模企业，一期工程中煤储存煤尘产生量约15t/a，排放量约3t/a。二期工程中煤储存煤尘产生量约10t/a，排放量为2t/a。 6、矸石储存煤尘 本项目一期工程、二期工程洗选生产线产生的中煤暂存在1座矸石库中。 目前，企业建设有1座780m2的矸石库，采用3m高钢混结构底座，4m挡风抑尘网，1侧设有出入口。 评价认为，现有措施不能满足环保要求，提出以下补充措施：拆除现有挡风抑尘网，改造为全封闭彩钢结构矸石库。 类比同类同规模企业，一期工程矸石储存煤尘产生量约8t/a，排放量约1.6t/a。二期工程矸石储存煤尘产生量约5t/a，排放量为1t/a。 7、运输扬尘 运送原煤和产品等会产生运输扬尘。 工程交通运输起尘采用下述经验公式进行计算： 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km•辆； ——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，20km/h； M——车辆载重，30t/辆； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.05kg/m2； L——运输距离，取平均值0.5km； Q——运输量，一期工程150万t/a，二期工程160万t/a。 1）一期工程运输扬尘 一期工程原煤有90万t/a由皮带走廊进入筒仓，剩余原煤30万t/a（909t/d）从附近煤矿购买，产品及固废运输量为120万t/a。一期工程总运输量为150万t/a。 目前，企业对厂区道路进行了硬化，并派专人对厂区及专用道路进行洒水抑尘。同时，采用厢车运输，防止煤炭洒落，抑尘效率取70%，排放量为2.25t/a。 评价认为，现有措施可行。 2）二期工程运输扬尘 二期工程原煤全部外购，原煤运输量为80万t/a，产品及固废运输量为80万t/a。二期工程总运输量为160万t/a。 评价要求，原煤和产品运输过程全部采用厢车运输，防止煤炭洒落，同时加强管理，及时对运输道路进行清扫和洒水抑尘，抑尘效率取70%，排放量为2.4t/a。 本项目大气污染物排放清单见表48。 表48 项目大气污染物排放清单 污染源 污染 物 污染物产生情况 治理措施 效率 污染物排放情况 产生 浓度mg/m3 产生量t/a 排放 浓度mg/m3 排放量t/a 原煤筒仓 煤尘 - 少量 全封闭式原煤筒仓 - - 少量 破碎筛分 一期工程 煤尘 3300 156.8 集尘罩+1套布袋除尘器处理，风机风量为15000m3/h，废气由15m高的排气筒外排。 99.5% 16.5 1.32 - 17.4 封闭车间 70% - 5.22 二期工程 煤尘 3300 104.5 集尘罩+1套布袋除尘器处理，风机风量为10000m3/h，废气由15m高的排气筒外排。 99.5% 16.5 0.90 - 11.6 封闭车间 70% - 3.48 输送、转载 一期工程 煤尘 - 60 全封闭皮带走廊，原煤输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘 90% - 6 二期工程 煤尘 - 40 90% - 4 精煤库 一期工程 煤尘 - 25 全封闭式轻钢结构+喷淋洒水装置 80% - 5 二期工程 煤尘 - 16.7 80% - 3.34 中煤库 一期工程 煤尘 - 15 全封闭式轻钢结构+喷淋洒水装置 80% - 3 二期工程 煤尘 - 10 80% - 2 矸石库 一期工程 煤尘 - 8 全封闭彩钢结构矸石库 80% - 1.6 二期工程 煤尘 - 5 80% - 1.0 车辆运输 一期工程 煤尘 - - 运输车辆遮盖篷布，场内道路硬化，定期清理 70% - 2.25 二期工程 煤尘 - - 70% - 2.4 2、大气环境影响评价等级确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表49 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表50。 表50 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m3) 标准来源 PM10 二类限区 日均 150.0 GB 3095-2012 （4）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表51 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称 排气筒底部中心坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 一期破碎间 111.039663 37.745913 1003 15.0 0.5 25.0 21.0 PM10 0.072 g/s 二期破碎间 111.040122 37.745840 1002 15.0 0.5 25.0 14.15 PM10 0.048 g/s （5）项目参数 估算模式所用参数见表52。 表52 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 39.5 °C 最低环境温度 -24.8 °C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 干燥 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/o / （6）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表53 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 一期工程破碎筛分机除尘器排气筒DA001 PM10 450.0 23.876 5.3058 / 二期工程破碎筛分机除尘器排气筒DA002 PM10 450.0 18.656 3.3026 / 表54 最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离(m) 一期工程破碎筛分机除尘器排气筒 PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） 50.0 4.7265 1.0503 100.0 15.365 3.4144 200.0 23.876 5.3058 300.0 20.613 4.5807 400.0 16.391 3.6424 500.0 13.151 2.9224 600.0 12.763 2.8362 700.0 12.141 2.698 800.0 11.367 2.526 900.0 10.571 2.3491 1000.0 9.8074 2.1794 1200.0 8.9159 1.9813 1400.0 8.1241 1.8054 1600.0 7.3806 1.6401 1800.0 6.7129 1.4918 2000.0 6.1235 1.3608 2500.0 5.2766 1.1726 3000.0 4.6443 1.0321 3500.0 4.4204 0.9823 4000.0 4.1581 0.924 4500.0 3.8908 0.8646 5000.0 3.6337 0.8075 10000.0 2.2024 0.4894 11000.0 2.0069 0.446 12000.0 1.8323 0.4072 13000.0 1.6933 0.3763 14000.0 1.5959 0.3546 15000.0 1.5229 0.3384 20000.0 1.2227 0.2717 25000.0 0.9941 0.2209 下风向最大距离 23.876 5.3058 D10%最远距离 / / 综合以上分析，综合以上分析，本项目Pmax最大值出现一期工程破碎间排放的PM10，Pmax值为5.3058%，Cmax为23.876ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 3、污染源源强核算结果 根据工程分析，本项目大气污染物排放量核算如下： 表55 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 （mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量 （t/a） 一般排放口 1 DA001 颗粒物 16500 0.25 1.32 2 DA002 颗粒物 16500 0.17 0.90 一般排放口合计 颗粒物 2.22 SO2 - NOx - 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 2.22 SO2 - NOx - 表56 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 （t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 1# 破碎筛分 粉尘 破碎、筛分产生的粉尘集气罩收集后分别经除尘器处理后通过15m高排气筒车间顶部排放 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 80.0 5.22 2 2# 破碎筛分 粉尘 80.0 3.48 3 3# 精煤库 粉尘 全封闭轻钢结构库房+喷淋洒水措施 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）无组织排放限值（mg/Nm3） 1.0 8.34 4 4# 中煤库 粉尘 全封闭式轻钢结构+喷淋洒水装置 1.0 5.0 5 5# 矸石库 粉尘 全封闭彩钢结构矸石库 1.0 2.6 6 6# 输送、转载 粉尘 全封闭皮带走廊，原煤输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘 1.0 10 7 7# 运输 粉尘 运输车辆遮盖篷布，场内道路硬化，定期清理 1.0 4.45 无组织排放总计 无组织排放总计 粉尘 39.09 表57 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 粉尘 41.31 4、大气环境影响评价自查表 表58 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自査项目 评价等级与范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km( 边长5〜50km( 边长=5km( 评价 因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a( 500~2000t/a( <500t/a( 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10） 其他污染物（ ） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 评价 标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D ( 其他标准( 现状 评价 环境功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 ( 2017 )年 环境空气质量 现状调査数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源 调查 调査内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代的污染源( 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源( 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD ( ADMS ( USTAL2000 ( EDMS/AEDT ( CALPUFF ( 网格模型( 其他 ( 预测范围 边长≥50km( 边长5〜50km( 边长=5km( 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率>100%( 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%( C本项目最大标率>10%( 二类区 C本项目占标率≤30%( C本项目敢大标率>30%( 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100%( C非正常占标率>100%( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标( 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%( k>-20%( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（SO2、NO2、PM10） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价 结论 环境影响 可以接受( 不可以接受( 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：（）t/a NOx：（）t/a 颗粒物：（2.22）t/a VOCS：（ ）t/a 注：“(” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 在采取以上措施后，运营过程产生的粉尘能够达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4规定的煤炭工业大气污染物排放限值，不会对周边环境造成很大影响。 二、水环境影响分析 1、洗煤工段的煤泥水 选煤厂生产过程产生的煤泥水采用洗水闭路循环、煤泥厂内全部回收的工艺流程，在设计上达到洗水不外排的要求。 1）一期工程洗煤工段煤泥水 正常生产过程中产生的煤泥水全部进入一台Φ30m的浓缩机上段处理，事故状态下煤泥水流入1座3000m3事故池，保证煤泥水不外排。浓缩机溢流作为循环水重复使用；浓缩机底流由过滤机回收细粒煤泥，设备处理能力大于实际的量，可以确保这个煤泥回收的关键环节正常工作。滤液与浓缩机溢流一起作为循环水重复使用。从而避免煤泥水对周围环境的污染。 评价认为，现有浓缩机可满足煤泥水浓缩要求，事故水池未进行硬化，需进行改造。本次评价要求对事故水池进行硬化，底部及四周均进行防渗处理。 2）二期工程洗煤工段煤泥水 二期工程企业拟设1座15m直径的双层浓缩池，上层安装浓缩机，下层为事故池，设备故障时，直接通过底流口煤泥水放至事故池，故障接触后，再通过潜污泵，将煤泥水转排入上层浓缩池，一层平台布置一台底流泵，不单独设泵房。 浓缩池工艺流程简介： 浓缩池直径φ15m，共1座，为半地下式双层，地上6.9米，地下4米，钢筋混凝土结构；循环水池为钢筋混凝土箱型结构。所有水池均采用C30防水混凝土，内掺高效防水剂，抗渗标号不低于S8。浓缩池底部设置设备安装和操作平台，并设置有检修通道。在设备安装平台上安装底流泵和事故排水手阀。通过检修通道可以对设备进行操作和检修。浓缩池及事故水池剖面结构见图6。 2、洗煤工段的跑冒滴漏水 厂内不可避免会产生一些跑冒滴漏水、冲洗地坪水、设备放水以及精煤堆场、临时中煤堆场、煤泥堆场等产生的淋控水，虽然水量不大，但如不进行处理也影响煤泥水的闭路循环。 1）一期工程洗煤工段的跑冒滴漏水 一期工程主洗车间已采取的措施：车间内跑、冒、滴、漏、地板冲洗水及设备放水等通过地沟回流，扫地泵坑回收，浓缩后进入系统，闭路循环。全厂生产系统的厂房、栈桥等采用了封闭的结构，不会因雨水等产生煤泥水；厂区道路全部为水泥路面，可以加强对路面的清扫，以减少路面遗撒造成的污染。 评价认为，主洗车间内跑、冒、滴、漏、地板冲洗水收集措施可行。精煤储存库和副产品储库未设置淋控水收集措施，本次评价提出以下措施： 在精煤储库和副产品储库设置淋控水收集导流渠，将精煤堆场、中煤临时堆场、矸石临时堆场等产生的淋控水由地沟收集后排至1座30m3水池，经沉淀后通过管道泵入浓缩机，经处理后复用于洗煤工序。 2）二期工程洗煤工段的跑冒滴漏水 二期工程拟在主洗车间内设1座50m3的集中水池，将车间内跑、冒、滴、漏、地板冲洗水及设备放水等集中收集后，排至集中水池，经浓缩、压滤处理后复用于洗煤工序。 3、初期雨水 本项目初期雨水量，按下列公式进行计算： Q＝φ×q×F×t φ--径流系数，屋面、混凝土路面取0.9，植草砖地面取0.25； q--暴雨强度（L/S·hm2）； F--汇水面积，（m2）；取35000m2（项目两侧山体汇水沿道路外侧排水渠排出厂外，本次仅考虑场洗煤厂内汇水区域的占地面积约35000 m2，其中约12000m2为植草砖地面，其余约23000m2为屋面、混凝土路面）； T为重现期，单位：年，本次计算取T＝2； t为降雨历时，单位：min，本次计算取t＝15min q暴雨强度计算公式：q=1045.4（1+0.8lgT）/（t+7.64）0.7 经计算可得q=146.07 L/S·hm2，初期雨水量Q=311m3。 根据现场踏勘，企业未设置初期雨水池，不满足初期雨水收集的要求，评价提出以下补充措施： 在厂区东北侧设一座容积为320m3初期雨水收集池，收集的雨水逐步泵入煤泥水处理系统，作为生产用水。 4、生活污水 本项目一期工程职工定员50人，生活污水排放量为3.6m3/d，二期工程职工定员为30人，生活污水排放量为2.16 m3/d。两期工程全部投运后，全厂生活污水最大排放量为5.76 m3/d，生活污水全部通过管网排至煤矿生活污水处理站处理。 裕民焦煤有限公司工业场地内设1套地埋式生活污水处理站，处理规模为20m3/h，采用“二级生化处理+深度处理”的方式对浴室废水、食堂废水、生活废水等废水进行处理，COD处理效率约80%，BOD处理效率约85%，SS处理效率约80%，氨氮处理效率约70%，处理达标后回用工业广场绿化、降尘等，不外排。 根据《临县裕民焦煤有限公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》裕民煤矿生活污水处理量为12.3m3/h，剩余约7.7m3/h的余量，本项目生活污水最大量为0.36m3/h，由此可见，煤矿生活污水处理站可以满足本项目两期工程生活污水处理的需求。 本项目水污染物排放清单见表59。 表59 项目水污染物排放清单 排放源 污染物 产生量（t/a） 治理措施 排放量（t/a） 洗煤工段 一期工程 煤泥水 -- 浓缩机浓缩后回用于生产 不外排 二期工程 煤泥水 -- 浓缩机浓缩后回用于生产 不外排 跑冒滴漏 一期工程 煤泥水 -- 收集浓缩后，回用于生产 不外排 二期工程 初期雨水 煤泥水 296m3/次 设一座容积为320m3初期雨水收集池，收集的雨水逐步泵入煤泥水处理系统，作为生产用水 0 生活污水 一期工程 SS、NH3-N、BOD5、COD 1188m3/a 排入煤矿生活污水处理站 0 二期工程 712.8m3/a 排入煤矿生活污水处理站 0 三、固体废物环境影响分析 1、煤矸石 1）矸石成份 煤矸石是由煤炭开采过程中煤层夹石和落入煤中的顶底板岩石组成的，主要化学成分是SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO等，煤矸石的化学分析结果详见表60。 表60 矸石化学成分分析（%） 矸石 成份 SiO2 Fe2O3 TiO2 P2O5 CaO MgO Al2O3 K2O Na2O MnO2 S 5号煤 31.20 1.70 1.06 0.04 0.08 0.26 30.32 0.12 0.15 0.002 0.82 2）矸石浸溶分析 根据《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)，浸出液中任何一种危害成分的浓度超过标准中的浓度值，则该废物是具有浸出毒性的危险废物。 本次评价引用《临县裕民焦煤有限公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响评价报告书》中煤矸石的浸溶试验资料。采用《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3—2007）进行矸石浸出毒性的判别。 矸石淋溶试验结果与标准对比结果见表61。 表61 矸石淋浸试验结果表（5号） 单位：mg/L 项目 单位 5号煤层 危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别GB5085.3-2007 PH 无量纲 6.56 — 汞及其化合物（以总汞计） mg/L <0.0001 0.1 铅（以总铅计） mg/L <0.05 5 镉（以总镉计） mg/L <0.003 1 总铬 mg/L <0.01 15 铜及其化合物（以总铜计） mg/L 0.014 100 锌及其化合物（以总锌计） mg/L <0.006 100 铍及其化合物（以总铍计） mg/L <0.005 0.02 钡及其化合物（以总钡计） mg/L 0.020 100 镍及其化合物（以总镍计） mg/L <0.01 5 砷及其化合物（以总砷计） mg/L <0.1 5 无机氟化物（不含氟化钙） mg/L 0.24 100 氰化物（以CN-计） mg/L <0.25 5 矸石浸出液检出项目浓度值均远低于《危险废物鉴别标准——浸出毒性类别》（GB5085.3-2007）中的浓度值，表明矸石是无浸出毒性的固体废物，属于一般工业固体废物。根据《一般工业固废堆存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，矸石浸出液检出项目浓度值均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准标准值，且pH值在6-9之间，说明该矿矸石属于I类一般工业固体废物。 3）矸石处置措施 根据《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版），煤炭开发项目（包括洗煤厂项目）的项目核准申请报告中资源开发及综合利用分析篇章中须包括煤矸石综合利用和治理方案，明确煤矸石综合利用途径和处置方式；新建（改扩建）煤矿及洗煤厂应节约土地、防止环境污染，禁止建设永久性煤矸石堆放场（库）。确需建设临时性堆放场（库）的，其占地规模应当与煤炭生产和洗选加工能力相匹配，原则上占地规模按不超过3年储矸量设计，且必须有后续综合利用方案。 本项目一期工程的矸石产生量为39.96万t/a，二期工程的矸石产生量为26.64万t/a，正常情况下矸石全部售给晋能大土河热电有限公司。 晋能大土河热电有限公司负责的“晋能离石大土河2×35万千瓦低热值煤热电联产工程”于2015年5月28日获得核准，山西省环保厅于2015年7月15日以晋环函[2015]529号文出具了《关于晋能离石大土河2×35万千瓦低热值煤热电联产工程环境影响报告书的批复》，晋能离石大土河燃煤电项目1#机组于2017年12月单机投产发热供电，2#机组于2018年1月份开始整套试运工作，每年可消耗中煤、煤泥、矸石约300万吨。本项目两期工程全部投运后，矸石产生量为66.6万t/a，晋能大土河2×35万千瓦低热值煤热电联产工程完全可以消耗本项目产生的矸石。 为了避免本次改扩建项目生产过程中产生的矸石在缺少综合利用途径的情况下，出现乱堆乱弃、污染环境的现象，洗煤厂矸石送山西临县焉头煤业有限公司备用矸石沟填埋。根据《山西临县焉头煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》（报批本），临县焉头煤业有限公司运营期矸石产生量为28915t/a，优先外售电厂，利用不畅时送矸石场填埋。 根据调查，目前，临县焉头煤矿矸石场矸石填埋量很少，填埋量不足10%，剩余容量约45万m3，完全可以满足本矿矸石处置的容量需求。 4) 运矸道路 本矿工业场地距离焉头煤矿矸石场直线距离不足2.0km，且有现成道路连接，运输条件便利。运矸路线见附图4。 2、生活垃圾 1）一期工程 本项目一期工程劳动定员50人，生活垃圾产生量取0.5kg/人·天，年工作日330天，则本项目产生的生活垃圾量约8.25t/a。 企业将生活垃圾集中售后，同煤矿生活垃圾一起送当地环卫部门指定地点处置。 评价认为，现有措施可行。 2）二期工程 本项目二期工程劳动定员30人，生活垃圾产生量取0.5kg/人·天，年工作日330天，则二期工程产生的生活垃圾量约4.95t/a。 将生活垃圾集中售后，同煤矿生活垃圾一起送当地环卫部门指定地点处置。 3、煤泥 本项目一期工程煤泥产生量为8.004万吨/年，二期工程煤泥产生量为5.336万吨/年，外售晋能大土河热电有限公司2×35万千瓦低热值煤热电联产工程。 4、维修废物 ① 产生环节 本项目在生产过程中，由于生产设备的检修会产生废机油，根据同类型企业类比得出，本项目每年废机油产生量约为0.1t。 ② 危险废物属性 根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起执行），生产设备产生的废机油属于危险废物中的“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-220-08”，危险特性为T。 ③ 危险废物处置 对于生产设备产生的危险废物废机油，建设单位将废机油应收集至收集桶中，送往危险废物暂存间，最终委托有资质单位处理。 ④ 暂存、运输和联单管理 危废的收集、贮存必须根据国家《危险废物污染防治技术政策》的规定执行。 此外，根据《中华人民共和国环境保护法》第27条规定：“排放污染物的企事业单位，必须依照国务院环境保护行政主管部门的规定申报登记”，建设单位应根据《排放污染物申报登记管理规定》，对本项目固体废物逐项按规定申报登记。 A、收集：危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。本洗煤产生的废机油采用专用的密闭容器进行收集。库房采用的防渗漏措施，应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。 B、暂存：根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及标准修改单中的要求，产生危险废物时应建设危险废物暂存库。本项目危险废物暂存间设置在主洗车间西侧的单独区域，根据现场勘查，本项目危险废物暂存间与《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年标准修改单、《危险废物转移联单管理办法》的对照分析，该危废暂存间建设情况未能完全满足相关国家标准和技术规范要求，因此，危废暂存库的设计和使用企业应当严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及标准修改单中的要求进行建设和管理： a、危险废物应当按照其性质的不同而分类贮存； b、废油必须装入容器内； c、危废贮存库地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。建筑材料必须与危险废物相容；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器最大储量或总储量的1/5； d、暂存库底座应当做基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数<10-10cm/s； e、危险废物贮存设施应按GB15562.2的规定设置警示标志；周围应设置围墙或其它防护栅栏。 f、联单管理：本项目危险废物的转移要严格执行《危险废物转移联单管理办法》(国家环保总局令第5号)中相关要求进行管理，建设单位务必设置专人加强对危险废物的管理，设专职人员负责危废分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中的安全防护工作；负责组织危废流失、泄漏、扩散和意外事故发生时的紧急处理工作；负责有关危废登记和档案资料的管理，负责及时分析和处理危废管理中的其它问题。收集时必须注意仔细登记并在包装上作仔细说明、注明，封装前检查是否过量，扎口结实，并做好登记和说明，在交接时作好交接、登记，严防遗失。同时对实验室人员应进行专业培训，提高其认识能力，避免随意转移处置。 g、运输：本项目危险废物统收集后由有相应危险废物处置资质单位采用专用的运输车辆回收处理。 本项目危险废物汇总见表62，建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表63。 表62 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废 物代码 产生量 （吨/年） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 1 废机油 HW08废矿物油和含矿物油废物 900-249-08 0.1 生产设备 液态 废矿 物油 废矿 物油 1次/半年 T 废机油收集至收集桶中，送往危险废物暂存间，最终委托有资质单位处理 表63 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所 （设施）名称 危险废 物名称 危险废 物类别 危险废 物代码 位置 占地面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废机油 HW08废矿物油和含矿物油废物 900-249-08 主洗车间西侧 15m2 废液收集桶 废液收集桶500kg 1年 根据现场踏勘， 企业尚未建设危废暂存间。 本次评价要求厂区设置1间15m2危险废物暂存区，生产过程中，必须严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求贮存和管理，特别应注意做到以下几点： （1）废油必须设置专用贮罐（或贮槽），作出标识，妥善存放，定期外运； （2）危险废物贮存罐（或贮槽）要满足防风、防雨、防晒、防渗漏要求； （3）禁止将危险固废混入一般固废中贮存、外运； （4）必须向有关部门对废物进行申报，按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接收地环保行政主管部门如实报告。 危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，地面采用水泥进行硬化处理。 建设单位严格按照评价要求落实环保措施后，项目产生的固体废物排放对周围环境产生影响较小。 本工程固体废物产排情况见下表64。 表64 项目固体废物产排情况表 固废 产生量 主要成分 处置方式 排放量 矸石 一期工程 39.96万t/a SiO2、AL2O3、Fe2O3、CaO、MgO 售给晋能大土河热电有限公司 0 二期工程 26.64万t/a 0 生活垃圾 一期工程 8.25 t/a 有机物、玻璃、纸类、金属类 送当地环卫部门指定垃圾收集点，由环卫部门统一处置 0 二期工程 4.95t/a 0 煤泥 一期工程 8.004万t/a SiO2、AL2O3、Fe2O3、CaO、MgO 晋能大土河热电有限公司 0 二期工程 5.336万t/a 晋能大土河热电有限公司 0 废机油 一期工程 0.06 t/a 废机油 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 0 二期工程 0.04 t/a 四、声环境影响分析 （1）噪声源 该厂主要噪声源为三产品旋流器、空压机、各类水泵、浓缩机、压滤机，各类溜槽等。这些设备大部分是固定噪声源，多为连续排放，声级一般在65～85dB(A)。 表65 洗煤厂主要噪声源一览表 序号 产噪设备 噪声值dB（A） 源分类 治理措施 1 无压三产品旋流器 85 机械性 密闭、减振 2 离心机 85 机械性 密闭、减振 3 泵类 85 机械振动性 密闭、减振 4 斗提机 85 机械振动性 减振 5 运煤汽车 65-75 机械性 加强管理、减速、限鸣 6 分级筛 75-85 机械性 连续 7 破碎机 85 电磁、机械性 间断 由于本工程选用的设备中有部分高噪声设备，噪声防治应予以特别重视，根据现场踏勘，企业一期工程采用了以下措施： 1）总平面布置将生产高噪声的设备集中布置，生产区与生活办公区分开布设，两区有辅助建筑相隔，并考虑地形、声源方向性、噪声强弱和绿化等因素，利用地形、辅助厂房、树木等阻挡噪声的传播；设备选型时，主要设备基本符合《工业企业噪声卫生标准》； 2）从设备降噪考虑，将高噪声设备如泵类、振动筛、鼓引风机等设备置于室内，利用建筑物隔声。 3）水泵基础选用高隔振系数材料，设计选用钢弹簧与橡胶复合串联式隔振基础，减少向楼板等支承结构传振。 4）水泵进出口管道端用柔性接头取代钢性接头等。 6）水泵房各种水泵进出口连接管设计采用柔性连接方式，防止振动传播造成危害。 本次评价认为，现有措施可行，为进一步减少噪声会环境影响，提出以下补充措施： 1）运营期应加强调度管理，尽量减少夜间运输。 2）严格运输过程的管理，运输时间避开居民休息时间（22.00---06.00），路过村庄时应降低车速（20km/h以下）、严禁鸣笛。 3）在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化，起到阻止噪声传播的作用。在场地内空地及生活区布置花坛、种植草坪美化环境。 （2）声环境影响分析 厂界噪声采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)推荐的噪声传播衰减方法进行预测，预测模式如下： 本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减 。 对单个点声源的几何衰减用以下公式计算： 两个以上得多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总声级计算公式为： 式中，r：预测点到声源的距离； ：距离衰减，dB； ：遮挡物衰减，dB； ：空气吸收衰减，dB； ：附加衰减，dB； ：声源衰减至r处的声压级，dB； ：声源在参考距离r0处的声压级； r0 ：预测参考距离，m； ：预测点的噪声现状值，dB。 评价根据噪声随距离的衰减模式计算出采取噪声控制措施后厂界噪声变化情况，本项目噪声贡献值分布见图7，噪声预测值见表66。 表66 噪声预测结果表 单位：dB(A) 点位 贡献值 预测值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#厂界东 31.7 31.7 31.7 60 50 达标 达标 2#厂界南 35.2 35.2 35.2 60 50 达标 达标 3#厂界西 28.6 28.6 28.6 60 50 达标 达标 4#厂界北 30.5 30.5 30.5 60 50 达标 达标 图7 噪声预测结果图 由噪声预测结果可知：建设项目投产后，厂界四周各监测点昼、夜间噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 在采取环评规定的治理措施后，工程主要噪声源噪声可得到有效降低，对声环境的影响较小。 五、运输过程防治措施 项目运输路线沿线主要敏感目标为村庄。本项目运输过程中引起的道路扬尘、抛洒、振动、运输噪声会对沿运输道路两侧的环境敏感目标产生影响，针对这些问题拟采取的措施如下： （1）车辆从厂区出来后在主干道的运输路线，主要是经过村庄等人口密集区域的路线，经过环境敏感目标时减速行驶，途径村庄的路段限速15km/小时，同时所有语音报警器在村内禁用，从而减少道路运输噪声对居民的影响。 （2）评价根据目前煤炭运输普遍采取的措施，要求企业为车辆加装篷布覆盖，防止煤沿途洒落。 采取以上措施后，可有效降低运输过程对环境敏感目标影响。 七、环境管理和监测计划 1、环境管理 （1）环境管理 环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的重要组成部分，它利用行政、经济、技术、法律、教育等手段，对企业生产、经营发展、环境保护的关系进行协调，将其列入企业的议事日程，对生产过程中产生的或可能发生的环境问题进行深入细致的研究，制定合理的污染治理方案，以达到既发展生产、增加经济效益，又保护环境的目的。 （2）机构设置 根据公司的实际情况，公司应调配1名兼职环保管理人员。负责该洗煤厂的环境管理工作，要及时提出存在的主要环境问题及有关建议，针对实际情况建立相应的环保规章制度，有效地落实环保措施，其主要职能应包括： ①严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； ②设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因，及时处理； ③不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； ④重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。 ⑤积极配合环保部门的检查、验收。 （3）环境管理制度制定 制定相应的环境保护制度。如：“三废综合利用方法”、“颗粒物排放及管理规定”、“排污申报管理制度”、“环境保护奖惩条例”等，并建立环保设施的技术档案，使环境管理工作有法可依，有章可循，并逐步纳入法制化、标准化轨道。 2、监测计划 项目生产运营过程应保证环保设施设备的长期正常运转，需要对项目污染物排放情况实施监测，具体监测计划见表67。 表67 环境监测计划 工程 监测项目 监测点位 监测频次 监测负责机构 一期工程 废气 一期工程破碎筛分除尘设施出口 颗粒物 每半年一次 委托监测机构 厂界 颗粒物 地下水 薛家山村水井 pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、镉、总硬度、铅、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群共21项 每年一次 噪声 Leq、L10、L50、L90 厂界四周 每年一次 二期工程 废气 一期工程破碎筛分除尘设施出口 颗粒物 每半年一次 厂界 颗粒物 地下水 薛家山村水井 pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、镉、总硬度、铅、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群共21项 每年一次 噪声 Leq、L10、L50、L90 厂界四周 每年一次 十、环境保护措施及环保投资估算 本项目总投资6899.81万元，其中一期工程环保投资322.5万元，二期工程环保投资为31.5万元，本项目环保投资为354万元，占总投资的5.13%。工程环境保护措施及环保投资估算见表68。 十一、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表69。

表68   一期工程环境保护措施及环保投资一览表

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 污染治理措施 | 治理效果 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 破碎筛分 | 煤尘 | 置于封闭车间，集尘罩+1套布袋除尘器处理，风机风量为15000m3/h，废气由15m高的排气筒外排 | 集尘效率90%，除尘效率99.5% | 15 |
|  | 原煤筒仓 |  | 利用煤矿2座直径21m的原煤筒仓 | - | - |
|  | 输送、转运 |  | 全封闭皮带走廊，原煤输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘 | 抑尘效率80% | 10 |
|  | 精煤库 |  | 1座3250m2的全封闭精煤库+高压喷雾洒水装置 | 抑尘效率80% | 135 |
|  | 中煤库 |  | 1座1920m2的全封闭中煤库+高压喷雾洒水装置 | 抑尘效率80% | 85 |
|  | 矸石库 |  | 1座780m2的全封闭彩钢结构矸石库 | 抑尘效率80% | 50 |
|  | 车辆运输 |  | 运输车辆遮盖篷布，场内道路硬化，定期清理 | 抑尘效率70% | 5 |
| 水污染物 | 洗煤工段 | 煤泥水 | 煤泥水全部进入Φ30m的浓缩机处理后溢流作为循环水重复使用，事故状态下煤泥水流入1座3000m3事故池，保证煤泥水不外排 | 不外排 | 计入工程费用 |
|  | 跑冒滴漏水 |  | 车间内跑、冒、滴、漏、地板冲洗水及设备放水等通过地沟回流，扫地泵坑回收，浓缩后进入系统，闭路循环； 在精煤储库和副产品储库中分别设置一座10m3水池。 | 不外排 | 5 |
|  | 生活污水 | SS、BOD5、COD | 进入煤矿生活污水处理站 | 不外排 | 2 |
|  | 初期雨水 | 煤泥水 | 厂区西南侧设一座容积为320m3初期雨水收集池，收集的雨水逐步泵入煤泥水处理系统，作为生产用水。 | 不外排 | 5 |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 设备置于室内，采用低噪声设备，基础减振，设置软连接，鼓风机进出口安装消声器。 | 达标排放 | 2 |
|  | 车辆运输 | 交通噪声 | 车辆减速慢行，禁止鸣笛；禁止夜间装卸运输。 | 达标排放 | -- |
| 固体废物 | 洗煤工段 | 煤矸石 | 售给晋能大土河热电有限公司 | 综合利用 | - |
|  |  | 煤泥 | 售给晋能大土河热电有限公司 | 综合利用 | -- |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 由垃圾桶收集，定期运指定地点处置 | 合理处置 | 0.5 |
|  | 维修工段 | 废机油 | 1座15m2危废暂存间，委托有资质单位处理处置 | 合理处置 | 2 |
| 生态 | 场内地面全部硬化，四周进行绿化，绿化面积1200m2 | 6 |
| 合计 | 322.5 |

续表68   二期工程环境保护措施及环保投资一览表

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 污染治理措施 | 治理效果 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 破碎筛分 | 煤尘 | 置于封闭车间，集尘罩+1套布袋除尘器处理，风机风量为10000m3/h，废气由15m高的排气筒外排 | 集尘效率90%，除尘效率99.5% | 12 |
|  | 输送、转运 |  | 全封闭皮带走廊，原煤输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘 | 抑尘效率80% | 10 |
|  | 车辆运输 |  | 运输车辆遮盖篷布，场内道路硬化，定期清理 | 抑尘效率70% | 3 |
| 水污染物 | 洗煤工段 | 煤泥水 | 煤泥水进入Φ15m浓缩池一座，浓缩机处理后溢流作为循环水重复使用，事故状态下煤泥水流入下层事故池，可容纳全部事故煤泥水，保证煤泥水不外排 | 不外排 | 计入工程费用 |
|  | 跑冒滴漏水 |  | 主洗车间内设1座50m3的集中水池，将车间内跑、冒、滴、漏、地板冲洗水及设备放水等集中收集后，排至集中水池，经浓缩、压滤处理后复用于洗煤工序。 | 不外排 | 2 |
|  | 生活污水 | SS、BOD5、COD | 进入煤矿生活污水处理站 | 不外排 | 2 |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 设备置于室内，采用低噪声设备，基础减振，设置软连接，鼓风机进出口安装消声器。 | 达标排放 | 2 |
|  | 车辆运输 | 交通噪声 | 车辆减速慢行，禁止鸣笛；禁止夜间装卸运输。 | 达标排放 | -- |
| 固体废物 | 洗煤工段 | 煤矸石 | 售给晋能大土河热电有限公司 | 综合利用 | - |
|  |  | 煤泥 | 售给晋能大土河热电有限公司 | 综合利用 | -- |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 由垃圾桶收集，定期运指定地点处置 | 合理处置 | 0.5 |
|  | 维修工段 | 废机油 | 1座15m2危废暂存间，委托有资质单位处理处置 | 合理处置 | 计入一期工程 |
| 合计 | 31.5 |

表69    一期工程污染物排放清单一览表

| 对象 | 主要环节 | 产生量 | 治理措施 | 排放量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎筛分 | 煤尘 | 3300mg/m3 | 156.8t/a | 置于封闭车间，设1套集尘罩+布袋除尘器处理，风机风量为15000m3/h，废气由15m高的排气筒外排，集尘效率90%，除尘效率99.5% | 16.5mg/m3 | 1.32t/a | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中标准表4，颗粒物80mg/Nm3 |
|  | 原煤筒仓 |  | 少量 | 全封闭式原煤筒仓 | 少量 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中标准限值，周界外颗粒物浓度限值：1.0mg/Nm3 |
|  | 输送、转运 |  | 60t/a | 全封闭皮带走廊，原煤输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘 | 无组织6t/a |  |
|  | 精煤库 |  | 25t/a | 1座3250m2的全封闭精煤库+高压喷雾洒水装置 | 无组织5t/a |  |
|  | 中煤库 |  | 15t/a | 1座1920m2的全封闭中煤库+高压喷雾洒水装置 | 3t/a |  |
|  | 矸石库 |  | 8t/a | 1座780m2的全封闭彩钢结构矸石库 | 1.6t/a |  |
|  | 车辆运输 |  | -- | 运输车辆遮盖篷布，场内道路硬化，定期清理 | 2.25t/a |  |
| 水污 染物 | 洗煤工段 | 煤泥水 | -- | 煤泥水全部进入Φ30m的浓缩机处理后溢流作为循环水重复使用，事故状态下煤泥水流入事故池，保证煤泥水不外排 | -- | — |
|  | 跑冒滴漏水 |  | -- | 车间内跑、冒、滴、漏、地板冲洗水及设备放水等通过地沟回流，扫地泵坑回收，浓缩后进入系统，闭路循环 | -- | — |
|  | 生活污水 | SS、NH3-N、BOD5、COD | 1188m3/a | 排至煤矿生活污水处理站 | 0 | — |
|  | 初期雨水 | 煤泥水 | 296m3/次 | 厂区西南侧设一座容积为320m3初期雨水收集池，收集的雨水逐步泵入煤泥水处理系统，作为生产用水 | 0 | — |
| 固体 废物 | 洗煤工段 | 煤矸石 | 39.96万t/a | 售给晋能大土河热电有限公司 | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013修改单的有关规定 |
|  |  | 煤泥 | 8.00万t/a | 售给晋能大土河热电有限公司 | 0 |  |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 8.25t/a | 由垃圾桶收集，定期运指定地点处置 | 8.25t/a | -- |
|  | 维修工段 | 废机油 | 0.1t/a | 1座15m2危废暂存间，委托有资质单位处理处置 | 0.1 t/a | -- |
| 噪声 | 生产 | 设备 | 70-80dB(A) | 减振、隔声、消声、吸声等 | 50-60dB(A) |  |
| 环境监测 | 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 实施机构 | 监督机构 |
|  | 大气环境 | 一期破碎筛分除尘设施出口 | 颗粒物 | 每半年一次 | 委托有资质单位进行 | 临县环保局 |
|  |  | 厂界四周 | 颗粒物 |  |  |  |
|  | 地下水 | 薛家山村 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、镉、总硬度、铅、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群共21项 | 每年一次 |  |  |
|  | 声环境 | 厂界四周 | Leq、L10、L50、L90 | 每年一次 |  |  |

续表69    二期工程污染物排放清单一览表

| 对象 | 主要环节 | 产生量 | 治理措施 | 排放量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎筛分 | 煤尘 | 3300mg/m3 | 104.5t/a | 置于封闭车间，集尘罩+1套布袋除尘器处理，风机风量为10000m3/h，废气由15m高的排气筒外排，集尘效率90%，除尘效率99.5% | 16.5mg/m3 | 0.9t/a | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中标准表4，颗粒物80mg/Nm3 |
|  | 原煤筒仓 |  | 少量 | 全封闭式原煤筒仓 | 少量 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中标准限值，周界外颗粒物浓度限值：1.0mg/Nm3 |
|  | 输送、转运 |  | 40t/a | 全封闭皮带走廊，原煤输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘 | 4t/a |  |
|  | 精煤库 |  | 16.7t/a | 1座3250m2的全封闭精煤库+高压喷雾洒水装置 | 3.34t/a |  |
|  | 中煤库 |  | 10t/a | 1座1920m2的全封闭中煤库+高压喷雾洒水装置 | 2t/a |  |
|  | 矸石库 |  | 5t/a | 1座780m2的全封闭彩钢结构矸石库 | 1.0t/a |  |
|  | 车辆运输 |  | -- | 运输车辆遮盖篷布，场内道路硬化，定期清理 | 2.4t/a |  |
| 水污 染物 | 洗煤工段 | 煤泥水 | -- | 煤泥水全部进入Φ15m双层浓缩池，上层安装浓缩机，下层为事故池，浓缩机处理后溢流作为循环水重复使用，事故状态下煤泥水流入事故池，保证煤泥水不外排 | -- | — |
|  | 跑冒滴漏水 |  | -- | 主洗车间内设1座50m3的集中水池车间内，跑、冒、滴、漏、地板冲洗水及设备放水等通过地沟回流，扫地泵坑回收，浓缩后进入系统，闭路循环 | -- | — |
|  | 生活污水 | SS、NH3-N、BOD5、COD | 712.8m3/a | 排至煤矿生活污水处理站 | 0 | — |
|  | 初期雨水 | 煤泥水 | 296m3/次 | 厂区西南侧设一座容积为320m3初期雨水收集池，收集的雨水逐步泵入煤泥水处理系统，作为生产用水 | 0 | — |
| 固体 废物 | 洗煤工段 | 煤矸石 | 26.64万t/a | 售给晋能大土河热电有限公司 | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013修改单的有关规定 |
|  |  | 煤泥 | 5.336万t/a | 售给晋能大土河热电有限公司 | 0 |  |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 4.95t/a | 由垃圾桶收集，定期运指定地点处置 | 4.95t/a | -- |
|  | 维修工段 | 废机油 | 0.1t/a | 1座15m2危废暂存间，委托有资质单位处理处置 | 0.1t/a | -- |
| 噪声 | 生产 | 设备 | 70-80dB(A) | 减振、隔声、消声、吸声等 | 50-60dB(A) |  |
| 环境监测 | 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 实施机构 | 监督机构 |
|  | 大气环境 | 二期破碎筛分除尘设施出口 | 颗粒物 | 每半年一次 | 委托有资质单位进行 | 临县环保局 |
|  |  | 厂界四周 | 颗粒物 |  |  |  |
|  | 地下水 | 薛家山村 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、镉、总硬度、铅、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群共21项 | 每年一次 |  |  |
|  | 声环境 | 厂界四周 | Leq、L10、L50、L90 | 每季度一次 |  |  |

# 建设项目拟采取防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 一期工程 | 原煤筒仓 | 煤尘 | 2座直径21m全封闭原煤筒仓 | 达标排放 |
|  |  | 破碎筛分 |  | 置于封闭车间，集尘罩+1套布袋除尘器处理，风机风量为15000m3/h，废气由15m高的排气筒外排。 |  |
|  |  | 输送、转运 |  | 全封闭皮带走廊，原煤输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘 |  |
|  |  | 精煤库 |  | 1座3250m2的全封闭精煤库+高压喷雾洒水装置 |  |
|  |  | 中煤库 |  | 1座1920m2的全封闭中煤库+高压喷雾洒水装置 |  |
|  |  | 矸石库 |  | 1座1092m2的全封闭彩钢结构矸石库 |  |
|  |  | 车辆运输 |  | 运输车辆遮盖篷布，场内道路硬化，定期清理 |  |
|  | 二期工程 | 破碎筛分 | 煤尘 | 置于封闭车间，集尘罩+1套布袋除尘器处理，风机风量为10000m3/h，废气由15m高的排气筒外排。 |  |
|  |  | 输送、转运 |  | 全封闭皮带走廊，原煤输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘 |  |
|  |  | 原煤及产品储存 |  | 同一期工程 |  |
| 水污染物 | 一期工程 | 洗煤工段的煤泥水 | 煤泥水 | 煤泥水全部进入Φ30m的浓缩机处理后溢流作为循环水重复使用，事故状态下煤泥水流入1座3000m3事故池，保证煤泥水不外排 | 不外排 |
|  |  | 跑冒滴漏水 |  | 车间内跑、冒、滴、漏、地板冲洗水及设备放水等通过地沟回流，扫地泵坑回收，浓缩后进入系统，闭路循环； 在精煤储库和副产品储库中分别设置一座10m3水池。 |  |
|  |  | 生活污水 | SS NH3-N BOD5 COD | 进入煤矿生活污水处理站 |  |
|  |  | 初期雨水 | 煤泥水 | 厂区西南侧设一座容积为320m3初期雨水收集池，收集的雨水逐步泵入煤泥水处理系统，作为生产用水。 |  |
|  | 二期工程 | 洗煤工段的煤泥水 | 煤泥水 | 煤泥水全部进入Φ15m的高效浓缩机处理后溢流作为循环水重复使用，事故状态下煤泥水流入下层事故池，保证煤泥水不外排 |  |
|  |  | 跑冒滴漏水 |  | 车间内跑、冒、滴、漏、地板冲洗水及设备放水等通过地沟回流，扫地泵坑回收，浓缩后进入系统，闭路循环； 在精煤储库和副产品储库中分别设置一座10m3水池。 |  |
|  |  | 生活污水 | SS NH3-N BOD5 COD | 进入煤矿生活污水处理站 |  |
|  |  | 初期雨水 | -- | 同一期工程 |  |
| 噪声 | 一期工程 | 设备 | 噪声 | 设备置于室内，采用低噪声设备，基础减振，设置软连接，鼓风机进出口安装消声器。 | 达标排放 |
|  |  | 车辆运输 | 交通噪声 | 车辆减速慢行，禁止鸣笛；禁止夜间装卸运输。 |  |
|  | 二期工程 | 设备 | 噪声 | 设备置于室内，采用低噪声设备，基础减振，设置软连接，鼓风机进出口安装消声器。 | 达标排放 |
|  |  | 车辆运输 | 交通噪声 | 车辆减速慢行，禁止鸣笛；禁止夜间装卸运输。 |  |
| 固体废物 | 一期工程 | 洗煤工段 | 煤矸石 | 售给晋能大土河热电有限公司 | 综合利用 |
|  |  |  | 煤泥 | 售给晋能大土河热电有限公司 | 综合利用 |
|  |  | 工作人员 | 生活垃圾 | 由垃圾桶收集，定期运指定地点处置 | 合理处置 |
|  |  | 维修工段 | 废机油 | 1座15m2危废暂存间，委托有资质单位处理处置 | 合理处置 |
|  | 二期工程 | 洗煤工段 | 煤矸石 | 同一期工程 | 综合利用 |
|  |  |  | 煤泥 | 同一期工程 | 综合利用 |
|  |  | 工作人员 | 生活垃圾 | 同一期工程 | 合理处置 |
|  |  | 维修工段 | 废机油 | 同一期工程 | 合理处置 |
| 生态 | 场内地面全部硬化，四周进行绿化，绿化面积1200m2 |
| 生态保护措施及预期效果： 做好厂区的生态恢复和重建。在厂区内进行科学合理的生态景观设计，建筑物四周的空闲地带、道路两侧空地和场界四周进行绿化，选择抗尘树种，营造防护林带，用以防止煤尘、扬尘对周边生态环境的影响。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目名称：山西省临县裕民焦煤有限公司入选原煤200万t/a选煤厂新建项目 占地面积：47480m2 建设规模：年入洗原煤200万吨 生产能力：日处理能力6060.61 t/d，小时生产能力378.79t/h；其中一期工程日生产能力3636.36t/d，小时生产能力227.27t/h；二期工程日生产能力2424.24t/d，小时生产能力151.52t/h 建设地点：临县湍水头镇薛家山村柴家沟沟南侧 建设单位：临县昌泰选煤有限公司 劳动定员：80人，一期工程50人，二期工程30人 总投资：6899.81万元 工作制度：年工作330d，16h/d 2、环境质量现状 根据地下水现状监测结果，个监测点指标均能达到《地下水质量标准》（GB/14848-93）中Ⅲ类水标准。 根据噪声现状监测结果，厂区四周监测点昼间等效声级在53.7-55.7dB(A)之间，夜间等效声级在44.9-46.7dB(A)之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。区域声环境质量良好。 区域生态以农作物为主。 3、污染物排放情况 本项目运营期间主要大气污染物为煤尘，采取环评规定措施后，一期工程破碎筛分工序粉尘排放浓度16.5mg/m3，有组织粉尘排放量为1.32t/a，二期工程破碎筛分工序粉尘排放浓度16.5mg/m3，有组织粉尘排放量为0.9t/a。 项目营运期无生产和生活污水外排。 项目营运期产生的固废主要为煤矸石，一期工程产生量为39.96万t/a、生活垃圾产生量为8.25t/a、煤泥产生量为8万t/a；二期工程产生量为26.64万t/a、生活垃圾产生量为4.95t/a、煤泥产生量为5.34万t/a； 本项目噪声源主要为无压三产品旋流器、空压机、各类水泵、浓缩机等设备及运输车辆、装载机，设备声压级在65～85dB（A）之间。 4、主要环境影响 本项目破碎筛分工序排放粉尘满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4标准限值；无组织煤尘厂界排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5标准限值； 煤泥水和生活污水回用不外排； 煤矸石和生活垃圾合理处置； 厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准要求。 因此，采取环保措施后污染物排放得到了有效控制，对区域环境质量影响较小。 5、环境保护措施 废气：原煤和产品全部在封闭库内储存，破碎筛分工序粉尘设集尘罩+布袋除尘器处理后由15m高排气筒外排，皮带廊道全封闭，运输车辆遮盖篷布，地面硬化，定期清理。 废水：全厂洗煤水经收集后回用于生产，生活污水排至煤矿污水处理站处理。 固体废物：矸石全部售给电厂，若外售不畅，矸石送临县蔫头煤业有限公司矸石沟；生活垃圾送环卫部门制定地点处置，废机油集中收集后，委托有资质单位处理。 噪声：设备置于室内，基础减振，安装消声器，车辆减速慢行，禁止鸣笛。 6、环境管理和监测计划 建设单位应配置环保管理人员，负责洗煤厂环境管理工作，要及时提出存在的主要环境问题及有关建议，针对实际情况建立相应的环保规章制度，有效地落实环保措施，保证监测计划实施。 7、对区域的环境影响 (1) 本次改扩建项目大气污染源主要为面源和线源，其影响范围主要集中在厂区附近及运输沿线，对区外环境影响不大。改扩建项目实施后，不会明显恶化区域的环境空气质量。 (2) 本次改扩建项目无生产、生活废水外排，并且各水池均采取了防渗处理，不会对水体环境造成不利影响；同时项目重视了对初期雨水的收集，避免了厂区初期雨水对周围环境的影响。 (3) 改扩建项目投运后，全厂运营期噪声可以实现厂界达标排放，此外，项目对关心点的影响较小，不至于会出现噪声扰民。 (4) 改扩建项目产生的固体废物可得到综合利用和合理处置，对环境的影响较小。 综上所述，山西省临县裕民焦煤有限公司入选原煤200万t/a选煤厂新建项目符合产业政策要求；在严格采取环评规定的环保措施后，各污染物可做到达标排放并满足总量控制要求，项目对周围环境影响较小，环境影响可接受，同时，厂址符合环境可行性要求，因此，评价认为本项目的建设是可行的。 二、建议 1、建立健全公司环境管理规章制度和控制污染产生的监管程序，使每位员工都能积极参与环境监督和管理； 2、通过定期环境知识培训，自觉提高员工环境素质，维护公司 合法守法生产和排污形象； 3、执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置不用环保设施的现象发生。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目平面布置图 附图2 项目地理位置图 附图3 项目区域位置图 附件4 项目四邻关系图 附图5 地表水系图 附图6 项目与水源地的相对位置关系图 附图7 项目与柳林泉域相对位置关系图 附图8 临县生态功能区划图 附图9 临县生态经济区划图 附件1 委托书 附件2 山西省临县裕民焦煤有限公司年入选原煤200万吨洗煤厂新建项目环评批复 附件3 项目土地 附件4 临县裕民焦煤有限公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书的批复 附件5 临环函[2007]29号总量控制指标的意见 附件6 原煤供应协议 附件7 焉头煤业有限公司环评验收意见 附件8 矸石利用协议 附件9 晋能大河热电有限公司环评批复 附件10 矸石填埋协议 附件11 监测报告 附件12 专家意见 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

| 建设项目环评审批基础信息表 |
| --- |
| 建设单位（盖章）： | 山西省临县裕民焦煤有限公司 | 填表人（签字）： |  | 建设单位联系人（签字）： |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 | 山西省临县裕民焦煤有限公司入选原煤200万t/a选煤厂新建项目 | 建设内容、规模 | 建设内容：_原煤储存及准备系统、重介系统、浮选分选系统、煤泥压滤处理系统等 建设规模： 年入洗200万吨原煤，其中：一期工程年入选120万吨原煤，二期工程年入选80万吨原煤 |
|  | 项目代码1 | / |  |  |
|  | 建设地点 | 临县湍水头镇薛家山村柴家沟沟南侧 |  |  |
|  | 项目建设周期（月） | 9.0 | 计划开工时间 | 2019年3月 |
|  | 环境影响评价行业类别 | 129 洗选、配煤 | 预计投产时间 | 2019年12月 |
|  | 建设性质 | 新 建（迁 建） | 国民经济行业类型2 | B0610煤炭洗选业 |
|  | 现有工程排污许可证编号 （改、扩建项目） | / | 项目申请类别 | 变动项目 |
|  | 规划环评开展情况 | 不需开展 | 规划环评文件名 | / |
|  | 规划环评审查机关 | / | 规划环评审查意见文号 | / |
|  | 建设地点中心坐标3 （非线性工程） | 经度 | 111.033460 | 纬度 | 37.744487 | 环境影响评价文件类别 | 环境影响报告表 |
|  | 建设地点坐标（线性工程） | 起点经度 |  | 起点纬度 |  | 终点经度 |  | 终点纬度 |  | 工程长度（千米） |  |
|  | 总投资（万元） | 6899.81 | 环保投资（万元） | 354.00 | 环保投资比例 | 5.13% |
| 建 设 单 位 | 单位名称 | 临县昌泰选煤有限公司 | 法人代表 | 李海亮 | 评价 单位 | 单位名称 | 山西高腾环境科技有限公司 | 证书编号 | 国环评证乙字第1322号 |
|  | 统一社会信用代码 （组织机构代码） | 91141124MA0GUGK06L | 技术负责人 | 武鹏 |  | 环评文件项目负责人 | 夏锐 | 联系电话 | 0351-7055533 |
|  | 通讯地址 | 临县湍水头镇薛家山村 | 联系电话 | 13935811828 |  | 通讯地址 | 山西省太原市小店区并州南路199号嘉兴花园11层1107室 |
| 污 染 物 排 放 量 | 污染物 | 现有工程 （已建+在建） | 本工程 （拟建或调整变更） | 总体工程 （已建+在建+拟建或调整变更） | 排放方式 |
|  |  | ①实际排放量 （吨/年） | ②许可排放量 （吨/年） | ③预测排放量 （吨/年） | ④“以新带老”削减量（吨/年） | ⑤区域平衡替代本工程削减量4（吨/年） | ⑥预测排放总量 （吨/年）5 | ⑦排放增减量 （吨/年）5 |  |
|  | 废水 | 废水量(万吨/年) |  |  |  |  |  |  |  | 不排放 |  |  |  |
|  |  | COD |  | 1.000 |  |  |  |  |  | 间接排放： | 市政管网 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  | 集中式工业污水处理厂 |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  | 直接排放： | 受纳水体_______________________________ |
|  |  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | 废气量（万标立方米/年） |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | 二氧化硫 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | / |
|  |  | 颗粒物 | 4.800 | 4.800 | 2.200 | 4.800 | 0.000 | 2.200 | -2.600 | / |
|  |  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 项目涉及保护区与风景名胜区的情况 | 影响及主要措施 生态保护目标 | 名称 | 级别 | 主要保护对象 （目标） | 工程影响情况 | 是否占用 | 占用面积 （公顷） | 生态防护措施 |
|  | 自然保护区 |  |  |  |  | 否 |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |
|  | 饮用水水源保护区（地表） |  |  | / |  | 否 |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |
|  | 饮用水水源保护区（地下） |  |  | / |  | 否 |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |
|  | 风景名胜区 |  |  | / |  | 否 |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |
| 注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、⑦＝③－④－⑤；⑥＝②－④＋③，当②= 0 时，⑥＝①－④＋③ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

新鲜水

洗煤系统

生活用水

绿化用水

道路用水

①322.01

②316.22

原煤带入

303.84

236.32

图2   一期工程水平衡图  单位：m3/d

产品带走

540.16

2500

4.5

沉淀后，抑尘洒水

3.6

0.9

①2.79

①3.0

2.79

3.0

①非采暖期；

②采暖期

洗车用水

0.72

0.72

6.48

抑尘洒水

5.0

5.0

新鲜水

洗煤系统

生活用水

①207.47

②207.47

原煤带入

202.56

157.6

图3   二期工程水平衡图  单位：m3/d

产品带走

360.16

2500

2.7

煤矿生活污水处理站

2.16

0.54

①非采暖期；

②采暖期

洗车用水

0.77

0.77

6.91

新鲜水

洗煤系统

生活用水

绿化用水

道路用水

①539.27

②533.48

原煤带入

506.4

393.93

图4   全厂水平衡图  单位：m3/d

产品带走

900.32

2500

7.2

沉淀后，抑尘洒水

5.76

1.44

①2.79

①3.0

2.79

3.0

①非采暖期；

②采暖期

洗车用水

1.49

1.49

13.39

抑尘洒水

5.0

5.0