吕梁龙宇洗煤有限公司矸石场建设项目

环境影响报告书

（公示本）

山西清泽阳光环保科技有限公司

二零一九年一月

目     录

目     录	i

第一章  概述	3

1.1 评价任务的由来与完成情况	3

1.2环境影响评价的工作过程	4

1.3关注的主要环境问题及环境影响	5

1.4分析判定相关情况	6

1.5“三线一单”符合性分析	8

1.6环境影响评价主要结论	9

第二章 总则	10

2.1 编制依据	10

2.2 评价目的	12

2.3 评价等级	12

2.4 评价重点	13

2.5 评价范围	14

2.6 评价时段	14

2.7 评价标准	14

2.8 环境敏感因素及保护目标分析	16

第三章  建设项目概况及工程分析	19

3.1建设项目概况	19

3.2公用工程	23

3.3煤矸石来源及主要成分	23

3.4矸石场工艺设计	25

3.5工程产排污环节分析	27

3.6施工期环境影响分析及防治措施	28

3.7运营期环境影响分析及防治措施	33

第四章  环境现状调查与评价	40

4.1环境现状调查方法	40

4.2 自然物理（质）环境概况	40

4.3环境保护目标调查	50

4.4环境质量现状调查与评价	52

4.5区域污染源调查	75

第五章  环境影响预测与评价	76

5.1 项目建设施工期环境影响分析	76

5.2运营期环境影响预测与评价	80

第六章  环境保护措施及其可行性论证	93

6.1施工期环境保护措施分析	93

6.2运营期环境保护措施分析	95

第七章  环境影响经济损益分析	100

7.1主要经济技术指标	100

7.2环境影响经济损益分析	100

7.3小结	102

第八章  环境管理与监测计划	103

8.1环境管理	103

8.2环境监测	105

8.3环境管理和监测费用预算	107

8.4环境保护竣工验收	107

第九章 结论	109

9.1建设项目基本情况	109

9.2评价区环境质量现状评价	109

9.3污染物排放情况分析	110

9.4环境影响分析	110

9.5公众参与	111

9.6环境保护措施分析	112

9.7环境损益分析	112

9.8环境管理与监测计划	112

9.9总结论	112

第一章  概述

# 1.1 评价任务的由来与完成情况

### 1.1.1  项目提出的背景

吕梁龙宇洗煤有限公司选煤厂位于临县招贤镇高家庄村西北68m的坡地上，设计年处理原煤180万吨/年，2009年9月委托山西大学编制完成《吕梁龙宇洗煤有限公司180万吨/年洗煤厂环境影响报告书》，并取得吕梁市环境保护局批复

根据《吕梁龙宇洗煤有限公司180万吨/年洗煤厂环境影响报告书》可知：原有矸石场位于临县招贤镇高家庄村北800m出的荒沟内，该沟为东西偏南走向，沟口向西，长约2000m，深50m，高约40m。可容纳720万吨矸石。

原有洗煤厂一直未进行投产，所以原有环评选定的矸石沟一直未建设，目前，洗煤厂拟进行试运行投产，但是，原有选定的矸石场目前占地困难。因此吕梁龙宇洗煤有限公司选煤厂决定另行建设一座矸石场，满足销售不畅时矸石堆放问题，选址位于大长村附近的荒沟作为矸石沟进行填埋矸石。

矸石场地总占地面积1.8hm2，矸石堆高0～44m，矸石沟在封场时的标高最高为977.5m，此时矸石沟的矸石及顶面覆土量达到41.7万m3，层间覆土采取沟道内挖土置换，顶层覆土1.0m，覆土量为1.54万m3，矸石沟剩余库容为40.16万m3，按照每年排放矸石14.27万m3计算，矸石沟服务年限2.81年。

本次工程主要包括挡矸墙工程、截排水工程、护坡工程、覆土工程、绿化工程以及配套运矸道路的建设。

### 1.1.2  评价任务的由来

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目须进行环境影响评价。

吕梁龙宇洗煤有限公司于2018年10月委托本公司承担本项目的环境影响评价工作。

### 1.1.3  项目完成情况

接受委托后，我公司环评部组织持证参评人员赴现场进行实地踏勘，收集有关资料，全面对拟建工程所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境进行了全面调查，根据工程特点和环境特征，进行了环境影响因素识别和评价因子的筛选。

临县环境保护局组织召开了《吕梁龙宇洗煤有限公司矸石场建设项目环境影响报告书》技术审查会，我单位根据专家意见对报告进行了认真修改，现已完成《吕梁龙宇洗煤有限公司矸石场建设项目环境影响报告书》（报批本），报请审批。

# 1.2环境影响评价的工作过程

针对本项目主要环境影响因素，环评工作进行中首先在做好工程分析及环境质量现状调查的基础上，在大气环境影响分析、声环境影响分析、生态环境影响分析等部分结合项目工程和运营特点进行了较充分的分析及论述，并就影响分析结果提出切实可行及具体的环境影响减缓措施。

# 1.3关注的主要环境问题及环境影响

1、本次评价要以贯彻国家和山西省有关产业政策、环境保护政策和区域可持续发展战略思想为原则开展工作，综合考虑项目对各种环境因素的影响作为评价原则。

2、本着“清洁生产、以新带老、总量控制、达标排放、可持续发展”的原则，重点论述生产过程中对关心的环境要素的影响程度和范围，提出工程建设与环境保护协调发展的对策和建议。

3、评价中要坚持科学务实的态度，加强污染源强等基础数据的分析计算，提高其可信度。环境监测要进行质量控制。通过评价对工程建设可行性和场址选择合理性的分析，从环保角度给出明确结论。本环评报告要充分发挥为项目审批、环境管理、工程建设服务的作用。

4、在满足环评要求的基础上，本次环评工作应充分利用该地区已有的资料和成果，力求节省资金提高工作效率。

# 1.4分析判定相关情况

### 1.4.1产业政策符合性分析

本项目为煤矸石综合利用于填沟造地项目，根据国家发展和改革委员会第40号《产业结构调整指导目录》（2011本）中的鼓励类： “三十八 环境保护与资源节约综合利用”中“15 三废综合利用及治理工程；20、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，本项目属于鼓励类项目。

### 1.4.2矸石综合综合利用政策符合性

项目为填矸造田项目，属于《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版）中的煤矸石综合利用途径“土地复垦”，根据《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版），利用煤矸石进行土地复垦时，应严格按照《土地复垦条例》和国土、环境保护等相关部门出台的有关规定执行，遵守相关技术规范、质量控制标准和环保要求。

所选用矸石沟为洪水冲沟，沟内坡度较小，填埋后可以与两侧农田形成整体耕地，增加耕地面积，减少沟壑水土流失，同时也可以将项目矸石得到合理处置。项目在填埋中按照《土地复垦条例》和国土、环境保护等相关部门出台的有关规定执行复垦方案，符合管理办法中相关要求。

根据《煤矸石综合利用管理办法》第十五条“煤矸石产生单位应对既有的煤矸石堆场（库）的安全和环保负责，应制定治理方案，明确整改期限，采取有效综合利用措施消纳煤矸石、消除矸石山；对确难以综合利用的，须采取安全环保措施，并进行无害化处置，按照矿山生态环境保护与恢复治理技术规范等要求进行煤矸石堆场的生态保护与修复，防治煤矸石自燃对大气及周边环境的污染，鼓励对煤矸石山进行植被绿化。” 本项目的建设将收集灵石华瀛金泰源煤矿产生的矸石，统一填埋处置，封场后进行覆土绿化。因此，本项目的建设不违背《煤矸石综合利用管理办法》及《土地复垦条例》的要求。

### 1.4.3选址可行性分析

根据《煤矸石综合利用管理办法》第十条规定，本项目选址、设计、建设及运行管理应当符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《煤炭工程项目建设用地指标》等相关要求。根据煤矸石化学成分分析资料及煤矸石淋溶检测结果，本项目拟入场矸石不属于危险废物，属于Ⅰ类一般工业固体废物。对其的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行。

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其2013修改单中一般工业固体废物（Ⅰ类场）场址选择的要求，评价对本次拟选厂址进行分析，分析结果见表1-1。

表1-1  本项目排矸场选址环保符合性分析

| 序号 | 选址要求 | 本项目选址 | 满足 程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应符合当地城乡建设总体规划要求。 | 不在临县城市总体规划范围内，不违背临县城市总体规划要求。 | 满足 |
| 2 | 应根据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离，并经过有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据 | 项目的建设不会对周围环境、居民产生影响。 | 满足 |
| 3 | 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 | 本项目所选地址位于荒沟内，满足承载力要求的地基上 | 满足 |
| 4 | 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。 | 场地范围内未发现断裂及其他构造形迹 且项目选址不在地质断层上。 | 满足 |
| 5 | 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。 | 选址未处于在江河、湖泊、 水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 | 满足 |
| 6 | 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。 | 选址范围无任何级别的自然保护区，也无风景名胜区和其它需特别保护的区域。 | 满足 |

# 1.5“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），要求强化“三线一单”约束作用，建立“三挂钩”机制，“三管齐下”切实维护群众的环境权益。“三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。

### 1.5.1 生态保护红线

本次评价区范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素。

因此，本项目的建设不违背《临县生态功能区划》和《临县生态经济区划》。，不逾越生态保护红线。

### 1.5.2 环境质量底线

①大气：为了解评价区内的环境空气质量现状，本次评价引用临县空气质量2018年全年日均数据，监测点位于临县环境监测站，监测项目为SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5，由监测结果可知，项目所在地PM10、PM2.5均出现不同程度的超标，区域环境空气质量一般。

项目区域工业生产及民用生活的能源消耗长期以来均以燃煤为主，造成环境污染十分严重，其中以大气污染最为严重，大气污染类型为煤烟型污染，特别是进入冬季采暖期大气污染超标更为严重。

②地下水：本次评价建设单位委托山西英瑞泽环境检测有限公司对本项目区域地下水环境质量现状进行了监测，由监测结果可知，在所有监测点位监测项目各项指标均达到《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水质标准。因此，本项目周边地下水环境质量较好。

③噪声：山西英瑞泽环境检测有限公司于2018年10月23日对本项目进行了声环境质量现状监测。监测点位为场界四周进行声环境质量现状监测，昼、夜各1次。

由监测结果知，各监测点昼间与夜间噪声现状监测值均可满足《声环境噪声标准》(GB3096-2008) 1类标准值的要求。

本项目建成后将改善洗煤厂产生的矸石乱堆放的现象。由此可见，本项目的建设将改善区域环境质量，不会突破环境质量底线。

### 1.5.3 资源利用上线

本项目为煤矸石综合利用于填沟造地项目，一方面可以作为矸石（固体废物）销路不畅时的综合利用，另一方面矸石的统一堆放、集中治理可以节约土地利用，保护当地的大气和地下水环境，具有很好的社会效益和生态效益。因此，本项目建设符合资源利用要求。

### 1.5.4 环境准入负面清单

本项目为煤矸石综合利用于项目，根据国家发展和改革委员会第40号《产业结构调整指导目录》（2011本）中的鼓励类： “三十八 环境保护与资源节约综合利用”中“15 三废综合利用及治理工程；20、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，本项目属于鼓励类项目，不属于高耗能高污染项目，因此项目不属于环境准入负面清单。

# 1.6环境影响评价主要结论

本项目建成后，其污染物排放水平在环保标准允许的范围内，不会对环境造成大的不良影响。总之，评价认为只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实所有的污染防治措施和本评价提出的污染防治对策，评价认为本项目的建设从环保角度分析可行。

第二章 总则

# 2.1 编制依据

### 2.1.1  任务依据

1、环境影响评价委托书；

### 2.1.2  法规依据

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

2、《中华人民共和国矿产资源法》，1997年1月1日；

3、《中华人民共和国煤炭法》，1996年8月；

4、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

5、《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日；

7、《中华人民共和国噪声污染防治法》，2018年12月29日；

8、《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

9、《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年3月2日；

10、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

11、《建设项目环境保护管理条例》， 2017年10月1日；

12、国务院国发[1996]31号《关于环境保护若干问题的决定》，1996年；

13、《土地复垦规定》，中华人民共和国国务院，1989年1月1日；

14、《全国生态环境保护纲要》。2002年11月26日，国发[2000]38号；

15、《国家环境保护“十二五”计划》，2011年12月；

16、《建设项目环境影响评价分类管理名录》， 2018年4月28日修订

17、《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）；

18、《环境影响评价公众参与办法》， 2019年1月1日；

20、国家环境保护总局办公厅环办〔2006〕129号《关于加强煤炭矿区总体规划和煤矿建设项目环境影响评价工作的通知》，2006年11月6日；

21、《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》；

22、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》；

23、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发【2005】109号）；

24、《山西省环境保护条例》，1997年7月；

25、《山西省大气污染防治条例》，1996年12月3日；

26、山西省人民政府晋政发[1997]1号“山西省人民政府关于印发山西省贯彻《国务院关于环境保护若干问题的决定》的实施办法的通知”，1997年1月；

27、“关于印发《山西省环境保护局建设项目环保管理办法》的通知”，晋环发[2002]193号，山西省环境保护局；

28、山西省人民政府晋政发（1999）59号《印发山西省贯彻国务院关于进一步开展资源综合利用意见实施方案的通知》；

30、《山西省泉域水资源保护条例》，2010年11月26日；

31、山西省环保局晋环发[2006]309号《关于有效控制扬尘污染的通知》，2006年8月23日。

32、《山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知》，晋环发[2015]25号；

33、《山西省人民政府关于实施蓝天碧水工程的决定》，晋政发（2006）15号；

34、山西省环境保护厅关于废止《山西省加强建设项目环境管理暂行规定》的通知，晋环发【2015】59号，2015年5月5日；

35、山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的通知，晋环发【2015】64号，2015年5月15日；

36、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国住房和城乡建设部、国家税务总局、国家质量监督检验检疫总局、国家安全生产监督管理总局令第18 号《煤矸石综合利用管理办法》，令第18 号，2014 年12 月22 日

### 2.1.3  技术依据

1、《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

3、《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

4、《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

5、《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

6、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

7、《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

8、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）。

### 2.1.4  参考资料

1、环境影响评价技术原则与方法（北京大学出版社）；

2、临县当地自然社会有关资料；

3、开发建设环境管理（侯正伟，中国环境科学出版社）；

4、企业提供的相关资料；

# 2.2 评价目的

1、通过对区域环境质量现状评价，搞清项目所在区域的环境特征、环境质量现状。

2、本次评价将从项目环境影响、敏感目标保护、周边制约因素、城市规划等全方位分析，明确建设项目选址的环境可行性。

3、根据项目特点及污染特征，除了水、气、声等传统环境问题外，评价要更加关注矸石场建设产生的生态问题，制定避免污染、防治污染的针对性对策、措施，以求把不利影响减少到最低程度。

4、通过水环境、生态环境、声环境等的影响分析，从环保角度明确本项目环境可行性，为管理部门审批、项目设计和管理提供科学依据。

6、综合产业政策、区域发展规划、环境保护的要求，通过环境空气、水体、声学环境、生态环境等的影响分析及预测，从环保角度明确本项目的环境可行性和矸石场选址可行性，为决策部门、工程设计提供科学依据。

# 2.3 评价等级

### 2.3.1环境空气影响评价等级

根据《环境影响评价评技术导则 大气环境》HJ/T2.2-2018，本项目CTSP=21.42μg/m3，因此，确定本项目环境空气影响评价等级为二级评价。

### 2.3.2地表水环境影响评价等级

本项目所在区域地表水体为场址附近湫水河；项目运营期无生产生活废水产生和排放，因此，本次评价仅进行地表水影响分析。

### 2.3.3地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于工业固体废物集中处置项目，煤矸石属一类固废，因此本项目属Ⅲ类项目。本项目不在集中式饮用水水源准保护区及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区内，本项目评价范围内有分散式水源地，因此，项目敏感程度属较敏感，故地下水环境影响评价等级为三级。

### 2.3.4声环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目所在功能区为2类区，项目建成后噪声级增高量小于3dB，因此确定本次评价的声环境影响评价定为二级评价。

表2-1　声环境评价等级

| 项目 | 声环境功能区 | 噪声增加量 | 受噪声影响人口数量 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 2类 | ＜3dB（A） | 较少 | 二级 |

### 2.3.5生态环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响）》（HJ19-2011），本项目占地面积约0.18km2，占地为荒沟，土地利用类型为林地及其他草地，项目不在特殊或重要生态敏感区，确定本项目生态环境影响评价为三级评价。

表2-2　生态评价等级

| 项目 | 工程占地范围（km2） | 影响区域生态敏感性 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 0.27km2，小于2km2 | 一般区域 | 三级 |

# 2.4 评价重点

根据该项目所处区域的环境状况和对建设项目的工程分析，本次评价工作重点确定为：以建设项目工程与敏感目标分析为基础，以生态环境、固体废物、地下水环境影响评价为重点，对其他专题做相应的影响分析。同时在认真进行工程分析的基础上，提出全面、可行的环境和生态保护措施。

# 2.5 评价范围

### 2.5.1  环境空气评价范围

本次工程大气污染排放特征、该地区主导风向、场址周围关心点分布以及该地区及矿区的地形地貌，确定本次评价空气环境影响评价范围以矸石场地为中心，边长5.0km，共25km2的矩形范围内进行。

### 2.5.2  地下水评价范围

根据本地区地下水径流、补给、排泄等条件的初步分析围，评价初步确定地下水评价范围为：以矸石场为中心周围6km2范围内，根据区域含水层分布、断层的位置及与含水层的关系进行分析。

### 2.5.4  环境声学评价范围

本次评价声环境影响评价范围确定为场界外200m范围。

### 2.5.5  固体废物

以矸石排放场范围为主。

### 2.5.6  生态环境

综合考虑本项目建设期和运营期影响，确定本项目生态环境影响评价范围为矸石场场界外扩500米范围。

# 2.6 评价时段

本工程建设总工期为3个月，故本次评价时段重点为运营期。但根据煤矿建设项目的建设特征，建设期本评价也将给予一定的关注。

# 2.7 评价标准

### 2.7.1  环境质量标准

（1）环境空气

环境空气：TSP、PM10、SO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。详见表2-3。

（2）水环境

地表水：执行GB3838－2002《地表水环境质量标准》中Ⅴ类标准。详见表2-4。

地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，详见表2-5。

（3）声环境

工业场地声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，村庄执行1类标准，场地执行2类标准。见表2-6。

表2-3  环境空气质量评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准限值(ug/Nm3) |
| --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 200 |
|  | 24小时平均 | 300 |
| SO2 | 年平均 | 60 |
|  | 24小时平均 | 150 |
|  | 1小时平均 | 500 |
| PM10 | 年平均 | 70 |
|  | 24小时平均 | 150 |
| NO2 | 年平均 | 40 |
|  | 24小时平均 | 80 |
|  | 1小时平均 | 200 |

表2-4 地表水环境质量标准   单位mg/L

| 污染物 | pH | 氨氮 | BOD5 | COD | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.0-9.0 | 1.0 | 4.0 | 20 | 0.05 |

表2-5  地下水质量标准(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准   单位mg/L

| 污染物 | PH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氨氮 | 硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤0.5 | ≤20 |
| 污染物 | 亚硝酸盐 | 氟化物 | 耗氧量 | 总大肠菌群 | 氯化物 |
| 标准值 | ≤1.00 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤250 |
| 污染物 | 砷 | 铁 | 锰 | 汞 | 挥发酚 |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 污染物 | 溶解性总固体 | 六价铬 | 氰化物 | 镉 | 铅 |
| 标准值 | ≤1000 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 污染物 | 细菌总数 |  |  |  |  |
| 标准值 | ≤100 |  |  |  |  |
| 注：大肠菌群单位为个/L，细菌单位个/mL。 |

表2-6  《声环境质量标准》（GB3096-2008）   单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 45 | 乡村居住环境 |
| 2 | 60 | 50 | 工业场地 |

### 2.7.2  污染物排放标准

1、环境空气

本项目运营过程中大气污染物主要是矸石场产生的无组织粉尘，排放执行行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5 中煤炭工业无组织排放限值。

表2-7  《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）

| 项目 | 煤矸石堆置场无组织排放限值 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0mg/m3 |

2、声环境

①施工期

执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。

表2-8　《建筑施工场界环境噪声排放标准》

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

②运营期

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），厂界执行2类标准。

表2-9　《工业企业厂界环境噪声排放标准》   单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 | 厂 界 |

3、固体废物

执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）。

# 2.8 环境敏感因素及保护目标分析

评价区内基本为广大农村地区，无文物保护、旅游资源等特殊环境敏感因素，结合工程特点，确定本评价主要保护目标为该地区的环境空气、声环境、村庄居民及区域生态环境。本项目评价范围内无乡镇水源地。环境保护目标及敏感点见表2-10及图2-1。

表2-10　评价区环境保护目标及敏感点

| 类别 | 保护对象 | 方位 | 距离（km） | 保护级别及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境环境 空气 | 水源 | NW | 1.1 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 大长 | NW | 1.0 |  |
|  | 红岩村 | SE | 1.1 |  |
|  | 樊家山 | NE | 1.8 |  |
|  | 贺家窊 | NE | 1.3 |  |
|  | 招贤镇 | NE | 0.8 |  |
|  | 刘家庄 | NE | 3 |  |
|  | 后庄 | W | 1 |  |
|  | 石家塔 | SW | 2.5 |  |
|  | 后塔上 | SE | 2 |  |
|  | 前塔上 | SE | 1.8 |  |
|  | 小塔则 | SE | 1.2 |  |
| 水环境 | 湫水河 | E | 6 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
|  | 村庄 | 井深（m） | 含水层 |  |
|  | 高崖头 | 泉水 | 第四系 |  |
|  | 水源村 | 泉水 | 第四系 |  |
|  | 后庄村 | 15 | 基岩裂隙水 |  |
|  | 丰山村 | 50 | 基岩裂隙水 |  |
|  | 红岩村 | 泉水 | 第四系 |  |
|  | 招贤镇 | 泉水 | 第四系 |  |
| 噪声 | 场界 | 200m范围内 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）2类 |
| 生态环境 | 地表植被 | 矸石场厂界外扩500米 | 矸石场覆土、绿化 |
|  | 水土流失 |  | 采取水保措施，防止流失加重 |

图2-1环境保护目标图（1：50000）

第三章  建设项目概况及工程分析

# 3.1建设项目概况

### 3.1.1项目基本情况

矸石沟位于大长村附近处，行政区划隶属于临县管辖。

沟道比降4%，本工程利用该沟道堆放矸石。矸石场所在沟道属于黄土丘陵地带，地表主要为第四系中上更新统黄土层所覆盖，土层厚10～30m不等。冲沟内有石炭、二叠系砂页岩出露。沟头和沟坡较稳定，汇水面积约0.09km2。沟道两侧边坡有灌木（沙棘、柠条、酸枣等），荒草（披碱草、苔草、羊胡子草、沙蓬等）等植被。

矸石沟在封场时的标高最高为977.5m，此时矸石沟的矸石及顶面覆土量达到41.7万m3，层间覆土采取沟道内挖土置换，顶层覆土1.0m，覆土量为1.54万m3，矸石沟剩余库容为40.16万m3，按照每年排放矸石14.27万m3计算，矸石沟服务年限2.81年

### 3.1.2工程主要建设内容

本次工程主要包括挡矸墙工程、截排水工程、护坡工程、覆土工程、绿化工程以及配套运矸道路的设计。

新建矸石场工程特性表见表3-1；工程主要建设内容见表3-2；矸石场总平面布置图见图3-1。

表3-1   矸石场工程特性表

| 1 | 堆渣总量 | 41.67万m3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 最大堆渣高度 | 44m |
| 3 | 矸石场总面积 | 0.27km2 |
| 4 | 矸石场使用年限 | 2.81年 |
| 5 | 堆渣起止高程 | +933.5m～+977.5m |
| 6 | 防护级别 | 4级 |
| 7 | 防洪标准 | 1/20设计、1/50校核 |

表3-2   本工程主要建设内容表

| 序号 | 工程名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 拦矸坝 | 挡矸墙长为31m，断面尺寸为墙高（地上部分）4.0m,基础埋深2.0m，顶宽1.2m，基础底宽3.70m，上游坡比1：0.0，下游坡比1：0.3。沟底为第四系冲积物，挡矸墙所在地层为粉质粘土，在基础开挖后，进行夯实，使其承载力不小于180kPa。墙体离基础脚20cm高和100cm高处各设一排方形排水孔（20cm×20cm），孔距2m，上下两排排水孔成“品”字型布置，排水孔后设置反滤体（60cm×60cm×60cm）。挡土墙设3条横缝（分段长度间隔为10m）。。 |
|  |  | 截洪沟 | 截洪沟的断面尺宽为0.6m，高为0.6m，壁厚0.3m，长约800m |
|  |  | 排水 沟 | 在马道内侧设置横向排水沟，采用浆砌石矩形断面形式，宽0.4m、深0.4m、壁厚0.3m，与纵向截水沟相连。共布设横向排水沟736m |
|  |  | 消力池 | 设计在涵洞出口布置消力池一座，对涵洞出口水流进行消能。消力池采用浆砌石结构，长3m，宽5.7m，浆砌石厚度0.5m。 |
|  |  | 边坡 防护 | 护坡工程主要包括堆矸坡面防护，设计矸石堆放坡角为1:3,每堆高5m设一马道，马道宽度为3m，坡面采用浆砌石网格和绿化相结合的措施进行防护。需用浆砌石骨架3200m3 |
|  |  | 覆土 工程 | 对矸石场堆放的矸石分层碾压，每层3m厚，每层顶部覆土0.5m并碾压,矸石场形成的永久坡面及矸石场占地以外的渣顶顶面进行覆土，坡面覆土厚度为0.5m，顶面覆土厚度为1.0m。服务期满后对矸石场的顶面进行覆土，覆土厚度为1.0m，覆土土源从上游东西两侧就近取土。。 |
| 2 | 辅助工程 | 取土场 | 本项目取土来自矸石场边坡修整土方及矸石场占地范围内上游山坡 |
|  |  | 运矸 道路 | 道路长度约11.5km，利用现有道路 |
| 4 | 环保工程 | 绿化 工程 | 矸石场封场后永久坡面及顶面进行覆土绿化，绿化采用种草的方式进行边坡防护。 |

图3-1  本项目总平面布置图

图3-2  矸石场断面图

# 3.2公用工程

### 3.2.1给水

本项目用水来自附近村庄水井，生产用水由洒水车从村庄水井装水后直接洒水至矸石场及运矸道路。

项目用水主要为矸石场洒水、运矸道路洒水和少量生活用水。

表3-3   项目运营期给排水情况表

| 序号 | 用水单位 | 用水指标 | 用水量 （m3/d） | 排水量 （m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矸石场洒水 | - | 15.0 | 0 |  |
| 2 | 道路洒水 | - | 2.0 | 0 |  |
| 3 | 生活用水 | 40L/d | 0.8 | 0 |  |

### 3.2.2排水

项目运营期无生产生活废水产生和排放，正常情况下矸石场无渗滤液产生；雨季时沟谷内会形成的短时水流，且矸石场会产生淋溶水；短时水流由截洪沟、排水涵洞排出矸石场。

生活污水水量较少，水质简单，直接泼洒抑尘。

### 3.2.4采暖

本项目不设值班室

# 3.3煤矸石来源及主要成分

### 3.3.1煤矸石来源

矸石主要来源于临县龙宇洗煤厂。

### 3.3.2煤矸石成分及淋溶水水质

煤矸石中除含有大量的碳、硅、铝、铁、钙等微量元素外，还含有各种痕量的重金属元素，它们经过长期风化淋溶，有的可能转移到水系污染水体，有的可能随自然挥发污染大气。

本次评价收集了附近洗煤厂煤矸石浸溶试验结果，见下表。

表3-4 矸石浸溶试验结果（mg/l）

| 项目 | PH | F- | As | Cr+6 | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果 | 7.08 | 0.47 | 0.0002 | <0.004 | <0.002 |
| 项目 | Cu | Mn | Pb | Zn | Hg |
| 结果 | 0.014 | 0.141 | <0.012 | 0.685 | 0.00003 |

根据《危险废物鉴别标准——浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)，浸出液中任何一种危害成分的浓度超过标准中的浓度值，则该废物是具有浸出毒性的危险废物。

《危险废物鉴别标准——浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)标准值见表3-5。

表3-5  浸出毒性鉴别标准值

| 序号 | 项目 | 浸出液最高允许浓度，mg/l |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有机汞 | 不得检出 |
| 2 | 汞及其化合物(以总汞计) | 0.05 |
| 3 | 铅(以总铅计) | 3 |
| 4 | 镉(以总镉计) | 0.3 |
| 5 | 总铬 | 10 |
| 6 | 六价铬 | 1.5 |
| 7 | 铜及其化合物(以总铜计) | 50 |
| 8 | 锌及其化合物(以总锌计) | 50 |
| 9 | 铍及其化合物(以总铍计) | 0.1 |
| 10 | 钡及其化合物(以总钡计) | 100 |
| 11 | 镍及其化合物(以总镍计) | 10 |
| 12 | 砷及其化合物(以总砷计) | 1.5 |
| 13 | 无机氟化物(不包括氟化钙) | 50 |
| 14 | 氰化物(以CN-计) | 1.0 |

根据矸石浸出毒性进行有无毒性判定，矸石样中各种有害成分含量均小于该标准值，该废物是无浸出毒性的固体废物，可采取一般处置方法。按照GB18599-2001《一般工业固废堆存、处置污染控制标准》，该洗煤厂煤矸石所属类别为Ⅰ类一般工业固体废物。建设项目所在临县年降雨量486mm左右，年平均蒸发量为1152.6mm，雨季多集中在7、8、9月三个月，年蒸发量是年降雨量的2.37倍，一年中长时间处于干旱状态。由于降雨量少，蒸发量大，不易形成淋溶浸泡条件。同时，将矸石浸出液与(GB20426-1996)《煤炭工业污染物排放标准》中“煤炭工业废水有毒污染物排放限值”对比，均未出现超标。因此，该洗煤项目产生的矸石淋溶后不会对地表水环境造成污染，矸石堆存不会对土壤环境造成重金属污染。

3）煤矸石综合利用途径

建设单位已与临县新民集中供热有限公司签订煤矸石购销协议。临县新民集中供热有限公司已经取得环评批复，属于合法企业；本洗煤厂矸石优先综合利用，暂不能综合利用时，送煤矿矸石场填埋，且堆存不得超过3年。

按照《煤矸石综合利用管理办法》（2014修订）的要求，项目矸石山填埋或封场后，当有综合利用途径时，如进行井下填充、矸石砖建筑材料生产、发电、筑路等，应将入场矸石掘出综合利用。

因此，本项目的建设不违背《煤矸石综合利用管理办法》（2014修订）的要求。

本项目进场矸石应首先寻求综合利用途径，综合利用不畅时再送至本项目场地临时堆存。

# 3.4矸石场工艺设计

### 3.4.1矸石场工程设计

3.5.1.1拦矸坝设计

（1）挡矸墙型式选择

挡矸墙是为了拦挡矸石而修建的水土保持工程，其设计的关键是稳定问题，本次设计根据实际地形宜选择重力式挡矸墙型式。

（2）挡矸墙高确定

据中华人民共和国国家标准GB50433-2008《开发建设项目水土保持技术规范》，重力式挡墙适用于墙高不大于6m，本工程矸石场的容量为41.7万m3，设计挡矸墙高为6.0m。

（3）挡矸墙断面尺寸设计

本方案设计挡矸墙长为31m，断面尺寸为墙高（地上部分）4.0m,基础埋深2.0m，顶宽1.2m，基础底宽3.70m，上游坡比1：0.0，下游坡比1：0.3。沟底为第四系冲积物，挡矸墙所在地层为粉质粘土，在基础开挖后，进行夯实，使其承载力不小于180kPa。墙体离基础脚20cm高和100cm高处各设一排方形排水孔（20cm×20cm），孔距2m，上下两排排水孔成“品”字型布置，排水孔后设置反滤体（60cm×60cm×60cm）。挡土墙设3条横缝（分段长度间隔为10m）。

工程量：土方开挖252m3，土方回填23m3，浆砌石338m3。

3.5.1.2排水工程设计

一、截洪沟工程

排矸场工程的防洪标准采用20年一遇设计，30年一遇校核。采用明渠均匀流进行水力计算并根据校核洪水结果确定截洪沟和拦渣坝下游排水沟的断面尺寸。

在矸石场周边设置截洪沟，截洪沟采用矩形断面；采用明渠均匀流进行水力计算并根据校核洪水结果确定截洪沟的断面尺寸。

矸石沟截水沟的尺寸的确定：通过试算，当底宽为0.6m，水深为0.6m，通过矩形断面的流量为0.853m3/s，大于30年一遇洪水流量0.66m3/s，满足校核洪水要求，故截洪沟的断面尺宽为0.6m，高为0.6m，壁厚0.3m，长约800m。截水沟断面见附图-3。

工程量：土方开挖951m3，土方回填88m3，浆砌石577m3。

2、排水沟工程

在马道内侧设置横向排水沟，采用浆砌石矩形断面形式，宽0.4m、深0.4m、壁厚0.3m，与纵向截水沟相连。共布设横向排水沟736m。排水沟断面见附图-3。

3、护坦

为防止雨水冲刷下游，在截洪沟出口处设置护坦，护坦长50m，宽20m，厚0.4m的浆砌石结构，需浆砌石400m3.

3.5.1.3覆土工程

当排矸场堆至设计标高后，矸石堆表面覆盖0.5m厚的粘土，然后再覆0.3m厚的原储存的表层土，并采取绿化措施，对矸石山体进行覆盖，从根本上解决扬尘问题。排矸场覆土设计本身是一个水土保持工程，排矸场至设计标高时进行覆土造地、绿化，所采取的措施将有效防止排矸场发生滑坡、泥石流及其他水土流失的危害。排矸场覆土设计不仅可以起到水土保持、绿化、保护环境的目的，也可以起到防止矸石山自燃的目的。

3.5.1.4绿化工程

矸石场绿化为对矸石形成的永久坡面的绿化。

矸石场永久坡面绿化采用种草的方式进行。草种选取紫花苜蓿，草种种植密度为30kg/hm2（考虑2%的损耗）； 草种播种方式为条播，行距0.5m。

矸石场顶面进行平整覆土，覆土后复垦。

### 3.4.2排矸工艺

煤矸石成份主要由炭质页岩、泥岩、砂岩等组成，主要化学成份为Si02和 Al203，   并混有硫铁矿石和少量的煤，因硫铁矿石主要为 FeS2，其氧化可产生酸，会使植物吸收P、Ca受阻，危害植物根系，影响植物的生长发育。硫铁矿的剧烈氧化，会引发生煤矸石的自燃现象。

排矸采用汽车运输, 排矸场地周围除了山坡雨水外，无其它河沟水汇入，为了保证安全排矸，在排矸场设置拦矸坝，并在排矸场地四周设置截水沟，冲沟底设置排水涵洞，矸石采用分层压实堆存，从靠近拦矸坝一端开始堆存，堆至设计标高后，表面覆土0.6m造地。

由于排矸场地为荒沟，需从外地取土进行覆土。为使排矸场最终转化为可利用土地，可以按排矸量分阶段进行覆土处理，堆积一块，覆土一块，然后布置防护林带，当年种植灌草。

本排矸场设置碾压式拦矸坝，拦矸坝以上堆放煤矸石，当煤矸石与拦矸坝齐平后先设一5m宽的马道；每堆高5～8m设一5m宽的马道，马道内侧设排水沟；煤矸石堆放边坡为1:3，堆体与山体接触处设截水沟；截洪沟接入下游消力池，上游雨水通过消力池消力后排入下游自然主沟道。排矸场排满后对排矸场进行封场治理。

# 3.5工程产排污环节分析

### 3.5.1施工期产排污环节分析

施工期影响主要是施工噪声影响、施工扬尘影响、施工废水影响及施工活动对生态环境的影响。

### 3.5.2运行期产排污环节分析

3.5.2.1废气

①运输过程产生的扬尘；

②矸石场产生的无组织扬尘；

3.5.2.2 废水

项目运营期无生产废水产生和排放，正常情况下矸石场无渗滤液产生；雨季时沟谷内会形成的短时水流，且矸石场会产生淋溶水。产生的少量生活随地泼洒。

3.5.2.3 固体废物

本项目为固废处置项目，运营期间无生产固体废物产生和排放，产生少量职工生活垃圾。

3.5.2.4 噪声

①填埋作业设备（推土机等）运行产生的噪声；

②运输车辆产生的交通噪声。

# 3.6施工期环境影响分析及防治措施

### 3.6.1施工期环境空气影响及防治措施

3.6.1.1施工期空气环境影响因素分析

本项目矸石沟施工期不设施工营地，施工人员最大高峰人数为20人，全部为附近村民，食宿均在自家。施工期主要污染为施工工地产生的污染。

施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘。施工扬尘主要来自于土方开挖、施工现场物料装卸、堆放以及渣土临时堆放等过程；道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。

（1）施工期扬尘产生环节

A、土方开挖过程中平整场地、挖填土方使施工场地的地表和植被遭到破坏，表层土壤裸露，遇风可产生扬尘；

B、堆放易产尘的建筑材料，如无围挡，随意堆放，会产生二次扬尘；

C、建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘；

D、施工垃圾的清理会产生扬尘；

E、施工及装卸车辆造成的扬尘。

（2）露天堆场及裸露场地风力扬尘环境影响分析

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表3-7。

表3-7  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。距离本项目最近的村庄为场址西北侧1km处的王家会村，因此，项目施工期施工扬尘对村庄影响很小。

（3）汽车运输扬尘环境影响分析

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。表3-8为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表3-8  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

| P车速 | 0.1(kg/m2) | 0.2(kg/m2) | 0.3(kg/m2) | 0.4(kg/m2) | 0.5(kg/m2) | 1(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

总之，施工活动将造成局部地区环境空气中的TSP浓度增高，尤其是在久旱无雨的季节，当风力较大时，施工现场表层的浮土可能扬起，经类比调查，其影响范围可超过施工现场边缘以外50m远。

3.6.1.2施工期空气环境污染防治措施

根据《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《山西省环境保护厅关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》及《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施：

（1）施工扬尘防治措施

A、施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；

B、施工现场入口处设置围挡，高度不低于1.8米；围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；

C、遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；

D、施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖；

E、施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布和遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量或八小时之内使用的物料可除外；

F、施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；每一块独立裸露地面80%以上面积必须采取覆盖措施；覆盖措施的完好率须在90%以上；覆盖措施可采用防尘网、化学抑尘剂等；

（2）运输扬尘措施

A、施工场地内道路使用炉渣铺设，道路清扫时必须采取洒水措施。

B、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

C、运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa；洗车废水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水悬浮物浓度不应大于150mg/l。

另根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

在采取以上措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。

### 3.6.2施工期水环境影响分析及防治措施

施工期产生的废水主要为设备冲洗水。

施工期设备冲洗水只含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小。施工工地设置1座5m3集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排，对周围环境产生的影响很小。

### 3.6.3施工期固体废物影响分析及防治措施

本项目占地为其他草地，地表无其他附着物。在工程施工过程中，产生的固体废物主要是施工开挖产生的弃土。

施工开挖土方量主要为场地内各建筑物基础挖方，均采用明挖施工。

本项目施工期土方总挖方量880m3，回填量80 m3，主要用于地基的回填、铺路，剩余土方量为800 m3，统一收集后暂存于矸石沟内，用于运营期矸石覆土。施工期土方可得到合理处置。

同时，为防止土方堆存过程中对环境空气产生的二次扬尘污染，雨季的水土流失，环评要求在施工场地内设集中的土方临时堆存场，设防尘网或遮盖布遮盖，并对场地道路进行定时洒水。

### 3.6.4施工期声环境影响分析及防治措施

3.7.4.1施工期声环境影响分析

（1）施工期噪声源强分析

施工期噪声主要是施工现场各类机械设备和物资运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声；物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。各施工阶段、运输车辆主要噪声源及其声级见表3-9。

表3-9   施工阶段主要噪声源状况      （单位：dB(A)）

| 施工阶段 | 声源 | 声级 | 声源 | 声级) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础开挖、构筑物建设阶段 | 挖掘机 振捣器 电锯 | 78-96 100-105 100-110 | 手工钻 混凝土搅拌机 | 100-105 100-110 |
| 交通运输 | 大型载重车 | 90 | 压路机 | 80-85 |

由于施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械单体声级一般均在80dB(A)以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置、同时使用率有较大变化，按经验计算各施工阶段昼、夜声级见表3-10。

表3-10   各施工阶段昼、夜声级估算值      （单位：dB(A)）

| 施工阶段 | 昼间场界噪声 | 标准值 | 夜间场界噪声 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础开挖阶段 | 75-85 | 70 | 75-85 | 55 |
| 构筑物建设阶段 | 70-85 |  | 65-80 |  |

由表3-10可知，本项目施工期间，施工场界噪声不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》所规定的施工场界噪声限值，一般昼间超标10～15dB(A)，夜间超标20～30dB(A)。

（2）噪声防治措施

从表2-8中可以看出，项目施工期基础开挖阶段，其噪声值在75～85dB(A)之间；构筑物建设阶段，其噪声值在70～85dB(A)之间。本项目附近无居民聚集点，为减少施工噪声对环境影响，评价要求采取以下措施：

（1）采用低噪设备。

（2）文明施工。装卸、搬运物料时严禁抛掷。

（3）施工方应合理安排施工时间。将电锯等强噪声作业尽量安排在白天进行，杜绝夜间（22：00-7：00）施工噪声扰民。

采取环评要求的噪声防治措施后，可最大限度减轻施工期噪声对区域声环境质量的影响。

### 3.6.5施工期生态环境影响分析及防治措施

1、生态环境影响因素分析

本项目施工期地基开挖破坏了该区域的植被覆盖情况，对土地的扰动等造成施工场地内土质结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。

2、生态影响控制措施

1）针对水土流失，施工时要求施工边界修建围挡、覆盖帆布等，并对施工期间产生的弃土及时清运处置，有效防止水土流失。

2）根据本项目施工特征及场地现状情况，评价要求建设单位严格限制施工范围，加强对地基开挖、土方堆存等环节的影响控制。随着施工结束，本项目通过加强硬化和绿化，恢复施工毁坏的地表，可使水土流失得到有效控制。

本项目施工期环境影响因素及治理措施汇总见表3-11。

表3-11   本项目施工期环境影响因素及治理措施汇总表

| 环境因素 | 污染源 | 污染物 | 主要治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 施工工地 | 施工场地 | 扬尘 | ①对产生的建筑垃圾及时帆布遮盖；②加强道路清扫，采取洒水抑尘措施；③细颗粒物料（沙石、灰土、灰浆等）露天堆放应使用帆布覆盖；④施工弃方及时处理，避免大风天气对周围环境空气造成污染；⑤施工车辆进出施工场地应对轮胎、车体进行清洗、清洁。 |
| 水环境 | 施工工地 | 施工车辆 | 清洗 废水 | 设置1座5m3沉淀池，清洗废水经沉淀后用于洒水。 |
| 固体废物 | 施工工地 | 建筑施工 | 建筑 垃圾 | 统一收集后回用矸石场场地平整。 |
|  |  | 挖方作业 | 弃方 | 统一收集后暂存于矸石场内，用于矸石覆土。 |
| 声环境 | 施工工地 | 运输车辆施工机械 | 噪声 | ①采用低噪设备；②文明施工。装卸、搬运物料时严禁抛掷；③施工方应合理安排施工时间。将强噪声作业尽量安排在白天进行，杜绝夜间（22：00-7：00）施工噪声扰民。 |

# 3.7运营期环境影响分析及防治措施

### 3.7.1运营期环境空气影响分析及防治措施

本项目不设办公区，工程运营期大气污染物主要为运输道路、堆场扬尘及矸石自燃。

1、道路扬尘

本项目运营期填埋矸石量为41.67万m3/a，煤矸石密度按1.8t/m3计，合计75万t/a，全部采用汽车运输，运输车辆的粉尘产生量按以下公式计算。

QP=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72

Q′P = QP×L×Q/M

式中：QP——交通运输起尘量，kg/km辆；

Q′P——运输途中起尘量，kg/a；

V——车辆行驶速度，10km/h；

M——车辆载重，30t/辆；

P——路面状况，以每m2路面灰尘覆盖率表示，0.1kg/ m2；

L——运输距离，0.68km；

Q——运输量，t/a。

经计算全年运输产生的扬尘量为137.8t/a，为无组织排放，本项目运矸道路长11.5km，为减少运输扬尘需限制汽车超载，采用封闭运输方式，防止矸石跌落；运输道路路面要经常清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度；运输道路两侧设置绿化带。按时洒水抑尘，在道路两侧种植树木，采取以上措施后，抑尘效率为80%，则扬尘排放量为27.6t/a，为无组织排放。

2、堆场扬尘

本项目矸石采用分段堆存，堆放时场地面积为270000m2，矸石粒径较大，且含水率较高，因此产生的粉尘量较少，堆场的大气污染物主要为堆场扬尘及装卸起尘，扬尘计算公式如下：

堆场起尘：Qm=11.7U2.45·S0.345·e-0.5ω·e-0.55（W-0.07）

装卸扬尘：Qz=98.8/6·M·e·U0.64u·e-0.27·H-1.283

式中：U—风速，m/s，起尘风速大于4m/s；

S—堆场表面积，m2；

ω—空气相对湿度，取60%；

W—物料湿度，20%；

M—车辆吨位，评价取30t；

H—装卸高度，m；取1m。

经计算矸石在倾倒、压实、覆土等过程中扬尘产生量约为28.4t/a，采取定时洒水降尘，避免大风天气作业等降尘措施抑尘效率可达到85%，经以上措施后，估算产生的扬尘为4.26t/a。

3、矸石自燃可能产生CO、H2S、SO2

1）煤矸石自燃倾向分析

引起矸石自燃的因素很多，目前的研究结果表明：硫铁矿结核体是引起矸石自燃的决定因素，水和氧气是矸石场自燃的必要条件，碳元素是矸石场自燃的物质基础。

当含硫量S≥3%，矸石都易发生自燃。而水份和氧气则是燃烧的必要条件。试验已经证明，当空气中湿度低于15%时，煤矸石的吸氧是随着湿度的增加而增加，煤的着火温度随着水分的增加而降低，只有当水份达到一定程度时，才能阻止煤的氧化自燃。

矸石经过大面积接触空气而氧化，同时放出大量的热，硫铁矿的燃点仅为280摄氏度,所以易引起自燃，从而引起其它可燃物的燃烧。

其反应机理如下：

a.在供氧充足的条件下,硫铁矿与氧可发生如下反应:

4FeS2十11O2→2Fe203+8SO2+3.3MJ→2SO2+O2→2SO3十O.2MJ

b.在供氧不足的条件下,硫铁矿在氧化过程中,析出硫磺而不是SO2气体

4FeS2十302→2Fe2O3十8S十0.92MJ

c.由生成的三氧化硫与水作用形成硫酸

SO3+H2O→H2SO4

硫酸液体可加速煤和硫铁矿的溶解，降低其燃点。

由上述反应式可得出，硫铁矿在氧化过程中，耗氧量较小，每公斤硫铁矿在燃烧时需氧量为997.8g，仅为煤燃烧时需氧量的53.2%。

煤矸石自燃的内因是矸石中有硫元素以硫铁矿和有机硫的形式存在，而外因则是有氧的存在。

氧是煤矸石自燃不可缺少的条件，只有供给氧才能产生自燃，供氧量的多少，直接影响燃烧程度的大小，如果始终保持在缺氧状态下，就不会发生氧化自燃。

水也是加速矸石自燃的一个重要条件，由于水的存在，硫铁矿才能产生硫酸溶液，并产生大量的热，从而促进向燃。另外，矸石处理场其它可燃物如煤、木头等是使燃烧扩大、蔓延的必要条件。

因此，除含硫量之外，矸石处置后是否自燃，还可以从可燃成分、通风状况、氧化蓄热条件、堆积处理方式等方面来评价。

2）矸石自燃可能性分析

由矸石成分结果可知项目所填埋矸石含硫量不超过1.5%，即本项目所接纳的煤矸石含硫量相对较低，其在矸石场内分层覆土压实后自燃的可能性较小。

项目煤矸石应逐层进行堆放压实并喷灭火浆液灭火（灭火浆液材料采用黄土与熟石灰过筛配制，配比1：1，水固比0.7：1～0.8：1），每层堆高5m，盖0.5m黄土，使用推土机进行压实，使矸石间空气的存贮和流动空隙压缩至最小，再经过黄土层的隔绝，可有效的减少煤矸石自燃的概率。压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5m/s。在矸石排放至离沟顶1.0m左右时覆盖1.0m厚黄土，植树绿化。评价认为采取这样的矸石处置方案，可以有效隔绝矸石同空气的接触，从堆存方式上减少了矸石自燃的可能性，又为将来矸石堆场覆土造林创造了条件，采取这样的矸石堆存和处理方式，矸石发生自燃可能性较小。

### 3.7.2运营期水环境影响分析及防治措施

3.7.2.1水环境影响分析

项目运营期无生产废水产生和排放，正常情况下矸石场无渗滤液产生；雨季时沟谷内会形成的短时水流，且矸石场会产生淋溶水。

雨季时，矸石场上游及周边汇水面积范围内的沟谷内形成的短时水流，通过截洪沟和排水涵洞排出矸石场外，不设雨水收集池。

根据建设单位提供的设计资料，新建矸石场在截洪沟和排水涵洞出口处设置护坦，防止雨水对下游的冲刷。

本项目无生活废水。

3.7.2.2矸石淋溶对水环境的影响

本项目产生的废水主要是矸石堆放产生的淋溶水。本工程固废堆场堆放的固体废物主要为矸石，未被列入《国家危险废物名录》。建设项目所在临县年降雨量486mm左右，年平均蒸发量为1152.6mm，雨季多集中在7、8、9月三个月，年蒸发量是年降雨量的2.37倍，一年中长时间处于干旱状态。由于降雨量少，蒸发量大，不易形成淋溶浸泡条件。同时，将矸石浸出液与(GB20426-1996)《煤炭工业污染物排放标准》中“煤炭工业废水有毒污染物排放限值”对比，均未出现超标。因此，该洗煤项目产生的矸石淋溶后不会对地表水环境造成污染，矸石堆存不会对土壤环境造成重金属污染。

因此，评价认为采取环评措施后矸石淋溶不会对水环境造成污染。矸石淋溶水各项污染物浓度极小，即使下渗，在下渗过程还要经过包气带的吸附、降解，因此对地下水的影响较小。

3.7.2.3防渗措施

本矸石场所排放的矸石为永久性一般工业固体废物中的第I类，矸石沟内采用3:7灰土进行地基处理沟底（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s），矸石分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5m/s）、灰土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

### 3.7.3运营期固体废物影响分析及防治措施

本项目为固废处置项目，运营期间无生产固废产生和排放。

本项目取土来自矸石场边坡修整土方及矸石场占地范围内上游山坡，占地面积2.8hm2，表层黄土厚度为20-30m，取土量为17.0万m3。取土场位于矸石沟内部，便于挖土运输。同时因取土而形成的空间可用作下一次矸石堆放的空间，这样堆矸—覆土—堆矸逐层循环进行，直至服务期结束。

### 3.7.4运营期声环境影响分析及防治措施

本项目运营期主要噪声为填埋作业设备（推土机等）运行产生的噪声和矸石运输过程的交通噪声；而本工程的矸石不是连续的运输，处置场的作业机械式间歇性的运行。其噪声源强和经过距离的衰减可参照施工期施工机械。

为减小运营期项目噪声对周边环境及运输道路沿线敏感目标的影响，评价要求采取以下措施：

①矸石场周边设置绿化带，减小矸石场内机械设备对周边环境的影响；

②运营期应加强调度管理，禁止夜间运输，在行驶至居民集中区等噪声敏感点处，要减速行驶，禁止鸣笛。

### 3.7.5 运营期生态保护措施

（1）生态现状描述

拟选矸石场为一荒沟，沟内无农田，沟底分布有极少量的草本植物和灌木丛，沟顶灌木丛较多，覆盖率较高；无国家保护动物出现，无自然保护区等敏感区域分布；远离居民区，景观价值较低。就此情况来讲，选择其作为矸石堆存场地对当地景观影响较小，不会对本区的生态系统中的物种变化造成大的影响，不会对其土地功能产生明显的恶化性影响。

（2）防治措施分析

①矸石场生态影响防护措施

矸石山通透性较好，一般降水可渗入其中，不会发生地表径流。汇水面积较小，基本不会引起滑坡、塌方等地质灾害，但矸石山在降雨强度较大时会引起面蚀，面蚀严重时，可进而形成浅沟和切沟，或引起溃坝等严重污染环境的事件。故矸石山首先必须作好水土保持工程，在矸石堆存前要做防渗层、筑坝。

第一，由汽车运至矸石场的矸石要分层堆放并层层压实，使矸石粒之间的空隙减小，加强矸石之间的紧密性。根据矸石粒径分布，每层堆放厚度为5m。同时，为使矸石堆体处在静安息角状态，保证矸石堆的稳定性。

第二，由于沟底覆盖有黄土，将沟底的土平整，夯实做为防渗层。

第三，在矸石场下游严格按照要求筑挡矸墙，以免溃坝后矸石被洪水冲走而污染环境。

第四，矸石场在每个阶段矸石堆放完成后，即开始对边坡进行整形，然后覆土。矸石自然堆置坡度为27°，外边坡修筑大坝整形时可按45°考虑。外边坡整形包括对分层外部统一进行整形和修筑矸石公路以及排水沟。矸石场公路外侧高于内侧，坡度为2%，使降雨汇集到排水沟，可避免雨水沿坡面流淌过程中对覆土的冲刷，有利于水土保持。排水渠为混凝土砌筑，能起到防渗作用。在整治后的阶坡表面均匀覆土，覆土厚度为0.8-1.0m。

第六，矸石场在到达堆存高度后要及时对堆顶进行覆土，覆土厚度达到植树要求（0.8-1.0m）或造田要求（1.0m）。

第七，对矸石场内取土的黄土荒坡上应及时采取水土保持和防止滑坡的措施。

第八，运输道路两侧设置3m的绿化带。

②生态环境管理措施

生态环境管理是政府环境保护机构依据国家和地方制定的有关自然资源与生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的技术含量很高的行政管理工作。对建设项目的生态影响实施有效管理是其日常工作的一个重要组成部分。

对本工程而言，通过上述生态保护与生态恢复措施的实施，可以有效地减轻工程建设和运营中对生态环境的影响，但要使得各项措施得以顺利落实，还必须加强管理，具体措施如下：

第一，结合生态管理方案，要制定并实施对项目进行的生态监测计划，发现问题，特别是重大问题时要呈报上级主管部门和环境保护部门及时处理。

第二，要编制施工人员守则和项目建成后运行人员的生态守则。

第三，要严格实施各项水土保持措施，确保矸石分层堆放、层层压实；涵洞、排水沟、挡矸墙等严格按照要求，保质保量完成；加强对取土坡的生态治理。

第四，要严格保证各项绿化和生态恢复措施的实施，为确保植树种草的成活率，翌年应对上年造林地实地检查，对死苗及时补种，病害苗及时打药后移除。

### 3.7.6矸石综合利用掘出时产生的环境影响

矸石进行综合利用时挖掘及运输产生的主要污染较填埋时大大减小，大气污染主要为运输道路及挖掘时产生的扬尘，噪声污染主要为设备及车辆运行噪声。不存在水环境及固体废物的污染。

若本项目封场后需进行二次挖掘以综合利用煤矸石，评价要求综合利用完毕后按照封场时的生态保护措施对场地进行生态恢复。

矸石综合利用时挖掘及运输产生的大气及噪声环境影响分析见3.7.1及3.7.4，生态恢复措施见3.7.5。

第四章  环境现状调查与评价

# 4.1环境现状调查方法

### 4.1.1环境空气质量现状调查方法

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定：对于二级评价项目可只调查分析项目污染源。因此，本次环境空气影响评价只调查本项目的污染源。

运营期主要的污染源包括：物料运输过程排污，矸石场无组织排放。产生的主要污染物为扬尘等。

### 4.1.2地下水环境现状调查方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目等级为三级，采用现状调查方法对周围地下水质量进行了监测。

### 4.1.4声环境质量现状调查方法

本次评价采用现场测量法对评价区声环境质量现状进行分析和评价。

### 4.1.5生态环境现状调查方法

（1）遥感数据源的选择与解译

解译使用的信息源为CBERS卫星CCD影像，影像分辨率为15m，对其中的二、三、四波段数据进行标准假彩色合成，得到评价区卫星影像图，在此基础上，解译得到各图。

（2）现场调查

采取以实地调查为主，结合对当地技术人员、政府管理部门、农民等访问调查，了解评价范围内自然生态环境现状及近几年评价土地利用、水土流失、生态环境建设的规划等。在卫星影像图的基础上，结合实地调查，取得地形地貌、土地利用现状、植被组成和土壤性质、土壤侵蚀等资料，与临县农业局、国土资源局等有关部门核对，再次实地调查与补充，最后绘制评价区相关生态图件和数据统计表。

# 4.2 自然物理（质）环境概况

### 4.2.1  地形地貌

临县境内梁峁相间，沟壑纵横，只有湫水河、月境河形成的大小两川，川面狭窄。湫水河大川逶迤贯通全县，长达90km，河面最宽不过1km。小川环绕6个乡镇，全长46km，川道最宽不到0.25km。全县共有大小山头9400多个，海拔在1500m以上的山峰有紫金山、大度山和汉高山。一般的岭峁面多为鱼瘠形，顶端坡度为5°～10°。全县地势东北高，西南低，呈17/1000的倾斜坡面，一般海拔为1000m左右，程家塔乡北榆庙最高1924m，碛口镇湫水输入黄河处最低657m，相对高差为1267m。全县主要以离石黄土为主，除少数土石山区和沟川根深叶茂谷外，大部为梁峁发育地形破碎的黄土丘陵，一般黄土覆盖深厚。灰褐土为本县基本土壤，分布面积为391.89万亩，占总土地面积的99.4%，由于母体特征明显，物理分化强烈易被侵蚀，有机质不易积累，使土壤养分极为贫乏。

本工程选址地势平坦，适合本项目的建设。

### 4.2.2  气侯气象

本区属大陆性季风气候，一年四季分明。冬季漫长，盛行西北风，寒冷干燥；春季温暖，气温回升很快，少雨多风沙，春旱严重；夏季温凉短促，盛行南风，气候温和雨水集中；秋季凉爽，天气晴朗。

据临县气象资料来看：本区年平均气温9.5℃，极端最低气温-24.8℃（2002年12月25日），极端最高气温39.5℃（2005年6月22日）。临县年降雨量486mm左右，年平均蒸发量为1152.6mm，雨季多集中在7、8、9月三个月，年蒸发量是年降雨量的2.37倍；日照时数2188.5小时/年；一年中C风频率最高，为19.33%，其次是SSW风，频率为11.26%；年平均风速2.2m/s，4、5月份平均风速最大，为2.8m/s，11、12月份平均风速较小，为1.7m/s，最大风速22.3m/s。

图4-1    地理位置图（1:250000）

### 4.2.3  河流水系

区域位于黄河东岸，属吕梁山系，为典型的黄土高原地貌，地势东、北高，西、南低，经过长期侵蚀和堆积，形成现在的一个似簸箕状向西南开口的地形地态，地表水系也随地形形态发育，河流、沟谷以主河道为轴向两岸切割地层，形成河谷两岸的黄土、基岩侵蚀中等山地地形以及河谷堆积地形。

区域地表水属黄河流域，以黄河为主干水系随地形发育，呈树枝状分布，较大河流有湫水河和三川河。湫水河发源于兴县黑茶山南麓由北向南经临县、三交镇流向西南至碛口镇注入黄河，全长107km，据林家坪水文站资料，河流量历史实测最大值3670m3/s，多年平均3.216 m3/s，最大月平均545 m3/s，1986年平均1.01 m3/s，1988年最大1090 m3/s，湫水河属枯水期较短的河流，季节性明显，雨天河水猛涨，雨后迅速减退，枯水季节流量甚小，7-9月份水流量占全年的50—70%。三川河有北川河、小东川、大东川、南川河等支流，分别自北向南，自东向西，自南向北汇流而成，由东向西经柳林注入黄河。三川河最大流量2260 m3/s，年平均5.34—9.54 m3/s。

项目附近无常年性地表河流和其它水体，沟谷纵横，雨季沟中有短暂洪流顺沟径流，由南向北经沟谷汇入湫水河，雨住即干。

水系图见图4-2。

图4-2  矸石场周边地表水系图

### 4.2.4  区域水文地质

由于受区域构造的控制，全区呈一单斜构造形态，岩层总体向南西倾斜，倾角4°-12°。区域外东侧的汉高山背斜与王家会背斜的隆起形成了该区与离石盆地的分水岭。背斜轴部是前寒武系的变质岩系，向西出露有寒武系，到本区域依次出露奥陶系、石炭系、二迭系地层。区内大部分被上第三系上新统和第四系中、上更新统与全新统地层所覆盖。区域地貌可分为：剥蚀构造中山，剥蚀堆积黄土丘陵和侵蚀堆积的河流谷地三种地貌形态。

（1）碳酸盐岩类岩溶裂隙含水层组

主要为奥陶系石灰岩地层，其含水介质以石灰岩溶隙、溶洞、裂隙为主。一般补给区富水性较弱。径流区逐步增强，单井涌水量在1000m3/d以上，水质类型为HCO3.SO4-Ca.Mg型，平均矿化度2.39g/L。

据区域内两个奥灰水井的资料，一个是湍水头镇的供水井，孔深300.82m，上部74.71m为本溪组地层，下部为奥陶系地层，水位标高805.12m。另一个为新民煤矿供水井，井深300.62m。其中本溪组和太原组地层为106.45m。峰峰组地层为92m，上马家沟组地层102m。此井单井出水量可达2880m3/d，水质为HCO3.SO4-Ca.Mg型，矿化度1.8g/L，水位标高801.81m。

（2）碎屑岩类裂隙含水层组

本含水层组包括二迭系和石炭系的所有含水层，分述如下：

①石炭系太原组碳酸盐岩类夹碎屑岩类裂隙岩溶含水亚组

本亚组含水层主要由L1至L5五层石炭岩组成，间以泥岩及少量砂岩，含灰岩地段36m，灰岩总厚度为20m左右，富水性较好。三交详查区钻孔单位涌水量为0.0008-0.828L/s.m，渗透系数0.0047-4.15m/d，水位标高761.85-846.23m，水质类型一般为HCO3-CI-Na.Ca型，矿化度1.3g/L左右。

②二迭系下统山西组砂岩裂隙含水亚组

含水层以细、中、粗粒砂岩为主，厚度变化较大，富水性弱。三交详查钻孔单位涌水量为0.00005-0.051，渗透系数为0.0002-0.137m/d，水位标高739.51-844.75m，水质为HCO3-CI-Na.Mg型。矿化度1.1g/L。

③二迭系石盒子组砂岩裂隙含水亚组

本亚组含水层主要由厚、巨厚层中、粗粒砂岩组成，其地层在区域内出露较广泛，易拉受补给，浅部风化裂隙发育，富水性较强，深部富水性弱。三交详查区下石盒子组含水层单位涌水量0.54L/s.m，渗透系数0.16m/d，上石盒子组含水层单位涌水量0.0051-0.028L/s.m，渗透系数0.004-0.63md，水位标高759.44-913.50m，水质为CI-HCO3-Na.Ca型，矿化度0.6-1.8g/L。

（3）松散岩类孔隙含水层组

主要指分布于湫水河河谷中的第四系全新统及区域上广泛分布的上第三系上新统含水层。

第四系全新统含水层主要是一些冲洪积砂砾石层，与地表水关系密切。在湫水河河谷中，其富水性可分为三个亚区：三交附近及其以北地段，单井出水量50-100m3/d，富水性中等；中部林家坪至枣圪塔一段，富水性弱，单井出水量10-50m3/d；南部碛口一带的黄河入口处，富水性强弱，单井出水量大于100m3/d。

上第三系上新统砾石呈半胶结状态，厚度一般5-10m，主要分布在沟谷中，富水性差，泉流量一般小于50m3/d。

（4）区域地下水的补、径、排条件

①奥陶系灰岩水

奥陶系灰岩水属柳林泉域。大气降水的入渗是其主要补给来源。灰岩裸露区分布在区域东侧，裂隙发育，大气降水通过裂隙或间接通过松散层地下水的入渗补给岩溶水。据资料：湍水头3号孔水位标高为805.12m，山西临县华烨煤业有限公司供水井水位标高为801.81m，柳林泉群最低标高为790m。由此证明，岩溶水在本区域大致由北向南迳流，最终排向柳林泉。

柳林泉是本区奥陶系灰岩水的集中排泄点，其出露标高为790-801m，泉群总流量约0.0036m3/s。

②碎屑岩裂隙水

碎屑岩裂隙水，主要靠大气降水的入渗补给和上覆含水层的渗漏补给。其地下水的迳流方向和通道受地形和层产状控制，大部分就的排向沟谷中，其主要特点是迳流径短，无统一水位。深层承压水主要受地质构造控制，接受裸露区补给后，沿岩层倾向运移，由于深部裂隙不发育，地下水迳流缓慢，甚至停滞，各含水层之间水力联系较弱。主要排泄途径是生产矿井的矿坑排水。

③第四系、上第三系松散岩类孔隙水

松散岩类改隙水主要按受大气降水和河流补给，地下水流向一般同地表水流向相同，迳流途径短，特别是湫水河河谷中第四系松散层中水与地表水关系密切，呈互相补排的关系。另外，上新统含水层中水在沟谷中易形成泉水排泄，人工开采也是其主要排泄途径之一。

### 4.2.5  柳林泉域

柳林泉位于柳林县城东3km处，出露层位为奥陶系峰峰组。在泉水排泄区，大小泉点上百个，以泉群散流形式出露在三川河谷的南北两岸，从东到西泉水排泄带约2.4km，南北0.8km，出露标高为794-803m。

北部边界：以岚县普明河、临县湫水河与三川河地表分水岭为界。由西向东自临县铁炉沟—杏花沟—方山县下代坡—西沟—神堂沟。

东部边界：以三川河与汾河流域的地表分水岭为界。由东北向南自方山县神堂沟—离石市黄土湾—后南沟—中阳县三角庄—石板上。

南部边界：以三川河的南川河分水岭上顶山的主峰与郭庄泉域为界。西起中阳县刘家庄—凤尾—王山底。

西部边界：以奥陶系顶板埋深300m(或顶板标高480—570m)为滞水边界。北起临县铁炉沟—程家塔—车赶—柳林县成家庄—曹家山—中阳县虎头峁—石口头—南岭上—刘家庄。

重点保护区包括泉源区及重点开发区和碳酸盐岩主要渗漏河段。其范围上至柳林县李家湾乡下白霜村，下至穆村镇康家沟村的三川河河谷地段。长约12.5km，两侧至山脚下，宽0.3～1km，面积7.0km2。

由图4-3可见，本项目位于柳林泉域西部的滞水边界以外。

图4-3   本项目与柳林泉域关系图

### 4.2.6  地震烈度

根据《中国地震烈度区划图》（1990）和《山西地震烈度区划图》，本区属相对稳定区，基本烈度划为VI度区。

### 4.2.7  土壤

全县土质有五个亚类， 即淋溶灰褐土、山地灰褐土、粗骨性灰褐土、灰褐土 性土、灰褐土。土壤容重平均1.21克/cm ，土壤有机质含量0.19---0.75%，全氮含量0.019%---0.056%，全磷含量 0.115---0.147% ，土壤PH值8.3---8.6，属碱性土壤。 经实地考察，项目区土壤类型主要为山地灰褐土。

### 4.2.8  动植物

评价区地处中纬度，属温带内陆干旱半干旱大陆性气候区。

根据《临县志》（1994年）记载，临县境内共有珍稀动物 2 种：褐马鸡、金钱豹；国家三级保护动物 4 种：鸢、雕、鹃、黑卷尾；此外还有狼、狐、黄鼬、灵猫、獾、野兔、狍羊、野猪、野鹿等野生动物。

根据现场调查及资料记载，评价区常见野生动物分属 2 纲 7 目 21 属 24 种。鸟类是本区的主要野生动物，本区鸟类分属 5 目 11 科 14 属 17 种。评价区内常见的野生哺乳动物有 2 目5 科 7 属 7 种。此外，评价区域内还有大量的昆虫以及家畜、家禽等动物。，评价区内的动物均为常见物种，无大型野生动物。经现场调查， 评价区内未发现有珍稀濒危野生动物栖息与繁殖地分布。

### 4.2.9  矿产资源

临县矿产资源丰富，品种众多，开发前景广阔。境内矿藏众多，有煤、铁、锰、铝、矾石、石灰石、石膏、粘土、耐火粘土、黄铁矿等。临县主要工业有发电、采煤、炼焦、冶铁、化肥、水泥、酿造、纺织、印刷、陶瓷、造纸、食品加工等。

### 4.2.10水源地

招贤镇集中供水水源

招贤镇位于临县西南46km，东临离石，南接柳林，西与林家坪镇接壤，北与三交镇隔沟相望，招贤镇集中供水井井口坐标为东经110°56′34〃，北纬37°39′39〃，井口地面高程856m，含水层为石炭系太原组灰岩，厚度39m，灰岩裂隙发育一般。158-261m为页岩夹砂岩和煤层，在0-261m全部采用红土止水。井深为300m，取水量为200m3/d。

招贤镇集中供水水源供水双坪上、工农庄、留邻庄、小塔则等5个村庄人畜饮水，供水总人口6911人。

招贤镇集中供水水源一级保护区内有人口200万，耕地21亩，无危险物存在。水源地周围2km范围处有一规模化养殖业，养鸡约3000只，原两个煤矿现已停产。近年来未发生水污染事故。

依据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/338-2007），招贤镇集中供水水源地一级保护区边界范围为，以供水井为中心，半径R=73m的圆形区域，保护区周长为458.4m，面积为0.017km2。本项目不在招贤镇水源地保护区范围内，且位于水源地下游。

# 4.3环境保护目标调查

### 4.3.1区域环境功能区划调查

（1）环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能分类规定，本区环境空气质量功能应划分为二类区，执行二级标准。

（2）地表水环境

根据《山西省地表水域水环境管理区域方案》（DB14-67-2014），项目所在区域地表水环境功能为农业用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质要求。

（3）地下水环境

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中地下水的分类要求：“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工业用水”，本区域地下水应执行III类标准。

（4）声环境

本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。。

### 4.3.2区域环境敏感区调查

根据调查，本项目所在区域无环境敏感区。

图 招贤镇水源地保护区范围图

# 4.4环境质量现状调查与评价

### 4.4.1环境空气质量现状与评价

4.4.1.1 监测布点

根据本工程污染源排放特征、确定的评价级别以及所处地理位置、地形特征、评价区居民分布和当地气象条件，采用以关心点为主兼顾均匀性原则，在评价区内设2个环境空气质量现状监测点。各监测点的方位、距离及监测点布置原则见表4-1、图4-4。

表4-1  环境空气采样点方位、距离

| 编号 | 监测点 名称 | 方位 (相对于矿井工业场地) | 布点原则 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 招贤镇 | W | 关心点，居民集中点 | TSP、SO2 、PM10、NO2 |
| 2# | 丰山村 | NE | 关心点，居民集中点 | TSP、SO2 、PM10、NO2 |

4.4.1.2监测项目

监测项目为TSP、SO2 、PM10、NO2四项。同步记录风向、风速、云量、气温、气压等常规气象资料。

4.4.1.3监测时间和频率

监测时间为2018年10月21日--27日，连续监测7天，每天连续24小时监测，其中TSP每天采样24h；SO2、NO2、PM10每天采样不少于20h，监测同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况等常规气象要素。

图4-4  监测布点图（1:50000）

4.4.1.4采样及分析方法

采样及分析方法按国家环保局《环境监测技术规范》（大气部分）和《空气和废气监测分析方法》进行。其监测和分析方法见表4-2。

表4-2  气相污染物采样及分析方法

| 环境 空气 | 项目 | 分析方法 | 方法检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP | 重量法 | 0.001 mg/m3 | GB/T15432-95 |
|  | PM10 | 重量法 | 0.001 mg/m3 | GB6921-86 |
|  | SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | 0.004 mg/m3 | HJ/T482-2009 |
|  | NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 0.002 mg/m3 | HJ479-2009 |

4.4.1.5评价标准

环境空气质量现状评价采用二级标准，各污染物采用的具体评价标准值见表4-3。

表4-3  评价区环境空气质量评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准限值(ug/Nm3) |
| --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 200 |
|  | 24小时平均 | 300 |
| SO2 | 年平均 | 60 |
|  | 24小时平均 | 150 |
|  | 1小时平均 | 500 |
| PM10 | 年平均 | 70 |
|  | 24小时平均 | 150 |
| NO2 | 年平均 | 40 |
|  | 24小时平均 | 80 |
|  | 1小时平均 | 200 |

4.4.1.6现状监测结果分析

分析2个监测点的监测结果，统计其日平均浓度范围、超标个数及超标率，最大浓度与标准的百分比。监测数据统计结果分别见表4-4至表4-7，监测结果分析如下：

- TSP：

表4-4  TSP监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围 （μg/m3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率 （%） | 最大浓度与标准 的百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 招贤镇 | 217-286 | 7 | 0 | 0 | 95.3 |
| 2# | 丰山村 | 234-291 | 7 | 0 | 0 | 97 |
| 评价区 | 217-291 | 14 | 0 | 0 | 97 |

由表4-4可知，监测点连续监测7天，共得到日均值14个，其浓度范围在217-291μg/m3之间，监测值均未超过环境空气质量二级标准（300μg/m3），最大浓度与标准的百分比为97％。由此可见，评价区未受到TSP污染。

- PM10：

表4-5 PM10监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围 （μg/m3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率 （%） | 最大浓度与标准 的百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 招贤镇 | 88-137 | 7 | 0 | 0 | 91.3 |
| 2# | 丰山村 | 93-131 | 7 | 0 | 0 | 87.3 |
| 评价区 | 88-137 | 14 | 0 | 0 | 91.3 |

由表4-5可知，监测点连续监测7天，共得到日均值14个，其浓度范围在88-137μg/m3之间，监测值均未超过环境空气质量二级标准（0.15mg/Nm3），最大浓度与标准的百分比为91.3％。由此可见，评价区未受到PM10污染。

- NO2

表4-6  NO2监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围 （μg/m3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率 （%） | 最大浓度与标准 的百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 招贤镇 | 18-31 | 7 | 0 | 0 | 39 |
| 2# | 丰山村 | 15-24 | 7 | 0 | 0 | 30 |
| 评价区 | 15-31 | 14 | 0 | 0 | 39 |

由表4-6可知，监测点连续监测7天，共得到日均值14个，其浓度范围在15-31μg/m3之间，均未超过环境空气质量二级标准（0.08mg/Nm3），最大浓度与标准的百分比为39％。由此可见，本区未受到NO2污染。

- SO2

表4-7  SO2监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围 （μg/m3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率 （%） | 最大浓度与标准 的百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 招贤镇 | 7-21 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 2# | 丰山村 | 7-18 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 评价区 | 7-21 | 14 | 0 | 0 | 14 |

由表4-7可知，监测点连续监测7天，共得到日均值14个，其浓度范围在7-21μg/m3之间，均未超过环境空气质量二级标准（0.15mg/Nm3），最大浓度与标准的百分比为14％，由此可见，本区未受到SO2的污染，空气质量较好。

综上所述，评价区未受到TSP、PM10、SO2、NO2污染，当地环境空气质量较好，未出现超标情况。

4.4.1.7 评价区污染气象特征分析

本次评价引用临县1991-2010年累年各月的统计资料。

本区属大陆性季风气候，一年四季分明。冬季漫长，盛行西北风，寒冷干燥；春季温暖，气温回升很快，少雨多风沙，春旱严重；夏季温凉短促，盛行南风，气候温和雨水集中；秋季凉爽，天气晴朗。

据临县气象站（经度111°00′，纬度37°58′，海拔高度1163.3m）1991-2010年20年气候资料统计结果，本区年平均气温9.5℃，极端最低气温-24.8℃（2002年12月25日），极端最高气温39.5℃（2005年6月22日）。年平均降水量475.8mm，降水量集中在6、7、8、9四个月，占全年降雨量的71.35%；最大日降水136.9mm，多年平均蒸发量为2188.5mm，是降雨量的4.6倍；日照时数2188.5小时/年；一年中C风频率最高，为19.33%，其次是SSW风，频率为11.26%；年平均风速2.2m/s，4、5月份平均风速最大，为2.8m/s，11、12月份平均风速较小，为1.7m/s，最大风速22.3m/s。

4.4.1.8 地面气象特征分析

气象站1991-2010年气象资料统计结果见表4-8、临县气象站1991-2010年风向频率（%）见表4-9。

表4-8  临县气象站1991-2010年气象资料统计结果

| 要素 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 （m/s） | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 |
| 最多风向 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 最多风向 频率（%） | 23.7 | 20.2 | 16.6 | 13.2 | 11.8 | 14.2 | 17.6 | 20.3 | 20.3 | 21.3 | 26.3 | 26.4 | 19.33 |
| 次多风向 | NE | NNE | SSW | S | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | SSW | NE | SSW |
| 次多风向 频率（%） | 13.1 | 11.5 | 10.7 | 10.6 | 11.3 | 13.5 | 15.2 | 13.8 | 14.5 | 10.4 | 10.2 | 11.8 | 11.26 |
| 最大风速 （m/s） | 16 | 15 | 15.3 | 19 | 20 | 20.3 | 20.7 | 18 | 22.3 | 12 | 17.7 | 13.3 | 22.3 |
| 平均气温 （℃） | -6.9 | -2.2 | 4.1 | 11.6 | 17.5 | 21.5 | 23.3 | 21.3 | 16.5 | 9.8 | 2.2 | -4.5 | 9.5 |
| 极端最高 气温（℃） | 12.4 | 18.7 | 27.6 | 35.6 | 33.5 | 39.5 | 37.4 | 35 | 34.7 | 26.3 | 21.5 | 14 | 39.5 |
| 极端最低 气温（℃） | -24 | -21.1 | -13.3 | -6.9 | 0.5 | 5 | 11.1 | 8.1 | 0 | -7.5 | -20 | -24.8 | -24.8 |
| 平均相对 湿度（%） | 51 | 45 | 40 | 38 | 42 | 51 | 64 | 69 | 65 | 60 | 52 | 49 | 52.2 |
| 降水量 （mm） | 5.1 | 5.4 | 16.1 | 24.1 | 35.5 | 61.5 | 97.2 | 111.2 | 69.6 | 31.8 | 14 | 4.3 | 475.8 |
| 最大日 降水（mm） | 9.4 | 10 | 17 | 24.2 | 43.8 | 52 | 97.7 | 136.9 | 56.7 | 50.5 | 16.3 | 8 | 136.9 |
| 日照时数 （h） | 189.8 | 188.9 | 212.9 | 235.6 | 271.2 | 250.5 | 239.1 | 229 | 210.2 | 211.4 | 195.9 | 191.8 | 2626.3 |
| 平均气压 （mbar） | 890.3 | 888.6 | 886 | 883.3 | 881.6 | 878.8 | 878.1 | 881.4 | 886.1 | 890 | 890.7 | 891.6 | 885.3 |
| 蒸发量 （mm） | 43.4 | 72.3 | 160.8 | 277.6 | 353.8 | 333.8 | 284.8 | 212.7 | 176.3 | 138.4 | 84.1 | 50.5 | 2188.5 |

表4-9  临县气象站1991-2010年风向频率（%）

| 要素 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风向频率 | 5.76 | 8.49 | 9.68 | 4.74 | 2.61 | 1.49 | 2.54 | 4.65 | 9.82 | 11.26 | 6.6 | 2.89 | 2.82 | 2.31 | 2.84 | 2.17 | 19.33 |

图4-5 临县风向频率玫瑰图（1991-2010年）

### 4.4.2地下水环境质量现状

4.4.2.1 地下水质量现状监测

（1）监测点布设

根据监测方案，本次评价共布设六个地下水监测点位，分别是：1#高崖头、2#水源  3#后庄、4#丰山、5#红岩、6#招贤

（2）监测项目

根据《地下水质量标准》及拟建项目排污特征确定监测项目为：pH、总硬度、氟化物、氨氮、砷、高锰酸盐指数、六价铬、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、溶解性总固体、挥发酚、汞、铁、锰、铅、氰化物、氯化物、镉、细菌总数、总大肠菌群以及Ca+2、Mg+2、K+、Na+、Cl-、SO4-2、HCO3-、CO3-2，与监测同步记录水温、井深、水位等。

（3）监测时间和频次

监测时间为2018年10月22日，每天采样1次。

（4）采样及分析方法

水样采集、保存按《环境监测技术规范》进行，各项目分析方法采用国家标准方

法或国家环保局《水和废水监测分析方法》中的统一分析方法。

（5）监测结果：地下水监测结果见表4-10和4-11。

4.4.2.2地下水质现状评价

4.4.2.2.1评价标准

评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。

表4-10地下水监测结果表     单位：mg/l（pH除外，总大肠菌群单位为个/l、细菌总数单位为个/ml）

| 采样日期 | 监测点位 | pH | 氨氮 mg/L | 硝酸 盐氮mg/L | 亚硝 酸盐氮mg/L | 挥发酚 mg/L | 氰化物 mg/L | 砷 μg/L | 汞 μg/L | 六价铬 mg/L | 总硬度 mg/L | 氟化物 mg/L | 铅 μg/L | 镉 μg/L | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 溶解性总固体 mg/L | 耗氧量 mg/L | 总大肠菌群 个/L | 菌落 总数 个/mL | 井深 m | 水位 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月22日 | 1# | 8.03 | ND | 1.55 | 0.007 | ND | ND | 3.73*10-3 | ND | 0.014 | 732 | 0.996 | ND | 1.1 | ND | 0.01 | 836 | 1.50 | <3 | 97 |  |  |
|  | Pi | 0.31 |  | 0.08 | 0.007 |  |  | 0.4 |  | 0.28 | 1.6 | 0.9 |  | 0.22 |  | 0.1 | 0.84 | 0.5 |  | 0.97 |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |
|  | 2# | 8.20 | ND | 0.648 | 0.001 | ND | ND | ND | 0.146*10-3 | ND | 80 | 0.989 | ND | ND | ND | ND | 92 | 1.35 | <3 | 71 |  |  |
|  | Pi | 0.2 |  | 0.03 | 0.001 |  |  |  | 0.1 |  | 0.2 | 0.9 |  |  |  |  | 0.092 | 0.45 |  | 0.71 |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |
|  | 3# | 7.92 | 0.429 | 0.435 | 0.022 | ND | ND | 3.07*10-3 | 0.419*10-3 | ND | 106 | 0.229 | ND | 1.1 | 0.264 | 0.08 | 132 | 1.40 | <3 | 78 | 15 | 12.5 |
|  | Pi | 0.61 | 0.8 | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.3 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.22 |  | 0.8 | 0.1 | 0.4 |  | 0.78 |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |
|  | 4# | 7.74 | ND | 1.01 | 0.001 | ND | ND | ND | ND | 0.008 | 1084 | 0.993 | ND | 2.7 | ND | ND | 1153 | 1.44 | <3 | 93 | 50 | 27.5 |
|  | Pi | 0.49 |  | 0.05 | 0.001 |  |  |  |  | 0.16 | 2.4 | 0.9 |  | 0.54 |  |  | 1.1 | 0.4 |  | 0.93 |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |
|  | 5# | 8.03 | ND | 3.20 | 0.001 | ND | ND | 3.47*10-3 | 0.225*10-3 | 0.004 | 428 | 0.580 | ND | ND | ND | 0.09 | 462 | 1.31 | <3 | 80 |  |  |
|  | Pi | 0.31 |  | 0.16 | 0.001 |  |  | 0.4 | 0.2 | 0.08 | 0.9 | 0.6 |  |  |  | 0.9 | 0.4 | 0.4 |  | 0.80 |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |
|  | 6# | 7.80 | ND | 0.708 | 0.008 | ND | ND | ND | 0.655*10-3 | ND | 1240 | 0.986 | ND | 2.1 | 0.142 | ND | 1399 | 1.48 | <3 | 87 |  |  |
|  | Pi | 0.5 |  | 0.04 | 0.008 |  |  |  | 0.7 |  | 2.8 | 0.90 |  | 0.42 | 0.47 |  | 1.4 | 0.5 |  | 0.87 |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |

地下水水质检测结果见表4-12。

表4-12        地下水检测因子检测结果一览表         单位:mg/L

| 序号 | 调查点 | 调查时间 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO4- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高崖头 | 10.22 | 4.98 | 118 | 91.9 | 21.5 | 0 | 434 | 92.4 | 236 |
| 2 | 水源村 |  | 1.33 | 9.50 | 19.6 | 5.19 | 0 | 99 | 17.4 | 15.5 |
| 3 | 后庄村 |  | 1.76 | 3.65 | 55.2 | 19.3 | 0 | 134 | 4.24 | 10.2 |
| 4 | 丰山 |  | 10.1 | 160 | 175 | 19.0 | 0 | 292 | 271 | 226 |
| 5 | 红岩村 |  | 5.15 | 56.9 | 77.2 | 5.31 | 0 | 128 | 99.4 | 94.3 |
| 6 | 招贤镇 |  | 12.4 | 200 | 186 | 19.1 | 0 | 266 | 251 | 125 |

由表4-12分析可知，当地地下水化学类型为HCO3-—CaNa型，为淡水；阳离子以钙离子、钠离子为主，阴离子以重碳酸根为主。

4.4.3.2.2评价方法

采用单因子指数法对地下水环境现状监测结果进行评价，评价公式为：

Pi = Ci / Si

式中：Pi—指i污染物的单因子指数

Ci—指i污染物的监测结果

Si—指i污染物所执行的评价标准

对PH值的评价公式为：

PPH =（PHj-7.0）/（Csi-7.0）      PHi＞7.0

PPH =（7.0-PHi）/（7.0-Csi）      PHi≤7.0

式中：PPH—指PH值的单因子指数

式中：PHj—指PH值的实测结果

Csi—指水质量标准规定的PH值上限或下限

4.4.3.2.3地下水环境现状评价结果

根据所选用的评价标准，采用上述公式对监测结果进行评价，地下水现状评价结果见表4-17。

根据评价结果显示，在所监测的水井中，1#高崖头、4#丰山、6#招贤镇总硬度和溶解性总共固体超标，其余所有监测因子及监测点位各项指标均达到中Ⅲ类水标准，可见当地地下水水质较好。分析超标原因，主要是地质原因造成

4.4.3.3污染源及调查

1、工业污染源

项目周边无其它工业污染源

2、农业污染源

评价范围内的农业污染源主要为化肥的使用，如铵肥、磷肥、尿素。化肥使用情况调查见表4-13。

表4-13    农业污染源调查

| 序号 | 名称 | 数量（斤/亩） | 耕地总数（亩） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铵肥 | 60 | 18010 |
| 2 | 磷肥 | 20 |  |
| 3 | 尿素 | 20 |  |

4.4.3.4水文地质试验

2、渗水试验

（1）试验目的：为测试矸石场包气带的渗透系数，在矸石场做1组渗水试验。进行渗水试验的地层主要为第四系黄土层。

（2）试验仪器：双环（内环直径25cm，外环直径50cm，高度均为30cm）、铁锹、洛阳铲、尺子。

（3）试验方法：本次渗水试验为原位渗水试验，为了消除垂向渗水过程中侧向渗流的不利影响采用双环法，双环的直径分别为50cm和25cm，高30cm。双环法在试坑底部同心压人直径不同的试环，然后在内环及内、外环之间的环形空间同时注水，并保持两处水层在同一高度。这样即可认为, 由内外环之间渗人的水主要消耗在侧向扩散上, 从而使由内环所消耗的水则主要消耗在垂向渗透上, 为准垂向一维渗流。试验装置包括渗水双环, 两套带有刻度的烧杯、供水管及若干要填在试环底部的小砾石。

（4）技术要求：保证试验期间内环和外环的水层在同一高度；试验过程中为保证不露出地面应使内外环的水层始终大于10cm，内环每加一次水计录一次时间，每次加水的量一致；渗水速率稳定延续1-2小时；应以水层在10cm的时刻为试验结束的时刻。

（5）试验结果：渗水试验参数计算成果见表4-14。

表4-14 渗水试验计算结果

| 位置 | 渗透系数（cm/s） |
| --- | --- |
| 工业场地 | 1.75×10-5 |
| 矸石场 | 3.50×10-5 |

矸石场渗水试验过程曲线见图4-6。

### 4.4.3声环境质量现状

本次噪声现状监测按照《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）和噪声监测规范布点要求，场地四周布设噪声监测点噪声监测时间为2017年5月12日，共监测一天，分昼、夜两次进行。

本评价环境噪声现状监测结果见表4-15。

表4-15      声环境质量现状监测结果表  单位：dB（A）

| 监测日期 | 监测点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leq | L10 | L50 | L90 | Leq | L10 | L50 | L90 |
| 2018.10.23 | 1# | 43.7 | 46.6 | 42.8 | 38.2 | 40.6 | 42.3 | 38.4 | 36.8 |
|  | 2# | 38.0 | 40.4 | 35.8 | 35 | 37.5 | 39.6 | 5.0 | 35 |
|  | 3# | 39.4 | 41.6 | 38.4 | 36.2 | 38.6 | 40.2 | 36.0 | 35 |
|  | 4# | 40.3 | 43.0 | 38.2 | 36.8 | 39.5 | 41.4 | 37.8 | 36.2 |

从表4-21可以看出，场地1#~4#点昼间噪声监测值在38.0-43.7dB（A）之间，夜间噪声监测值在37.5-40.6dB（A）；以上监测值未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A），声环境质量较好。

### 4.4.4土壤质量现状

参照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)要求进行，每个柱状取样深度都为100cm，分取三个土样：表层样（0-20cm）、中层样（20-60cm），具体见表4-16

表4-16 土壤现状监测结果表（单位：mg/l）

|  | PH | 铅 | 镉 | 汞 | 砷 | 铬 | 铜 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#矸石场上游0-20cm | 8.15 | 10.20 | 0.062 | 0.056 | 4.94 | 80.4 | 15.0 | 24.8 | 26.4 |
| 1#矸石场上游20-60cm | 8.26 | 9.14 | 0.021 | 0.057 | 5.80 | 67.8 | 7.71 | 17.1 | 24.4 |
| 2#矸石场下游0-20cm | 7.91 | 6.92 | 0.101 | 0.047 | 5.46 | 78.3 | 5.94 | 16.9 | 23.1 |
| 2#矸石场下游20-60cm | 8.23 | 15.89 | 0.024 | 0.058 | 5.64 | 79.9 | 13.1 | 17.7 | 25.7 |

由上表可知，本项目矸石场上游、下游土壤各项监测指标全部满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中二级标准

### 4.4.5生态环境现状调查与评价

4.4.5.1 基础信息获取过程

（1）遥感数据源的选择与解译

解译使用的信息源为CBERS卫星CCD影像，影像分辨率为15m，对其中的二、三、四波段数据进行标准假彩色合成，得到评价区卫星影像图，在此基础上，解译得到各图。

（2）现场调查

采取以实地调查为主，结合对当地技术人员、政府管理部门、农民等访问调查，了解评价范围内自然生态环境现状及近几年评价土地利用、水土流失、生态环境建设的规划等。在卫星影像图的基础上，结合实地调查，取得地形地貌、土地利用现状、植被组成和土壤性质、土壤侵蚀等资料，与临县农业局、国土资源局等有关部门核对，再次实地调查与补充，最后绘制评价区相关生态图件和数据统计表。

4.4.5.2 区域生态规划

4.4.5.2.1生态功能区划

临县一共划分为11个生态功能类单元，本区属于ⅡA临县西部沿黄农产品提供生态功能类，生态保护主要方向及措施：①加大退耕还林还草的工作力度，营造水土保持林；②推广绿色、清洁、生态农业，坚决杜绝使用剧毒农药和高残留化肥；③、调整农林牧产业结构，引入高科技农业，逐步实施生产方式集约化，规模化④改善农产品的加工环境及加工设备；⑤、开发以林枣为主的生态农业旅游，建设千亩红枣园。

通过分析本矿与临县生态功能区划及生态经济区划的相关内容，可以看出，本项目为矸石场建设工程，矸石场填满后，进行生态绿化，项目的建设符合临县生态功能区划的相关内容。

本项目与临县生态功能区划相对位置关系见图4-7。

4.4.5.2.2 区域生态经济区划

依据《临县生态经济区划》，本项目位于ⅢA临县东部生态工业发展生态经济区

该区的保护措施与发展方向是：①因地制宜，建设城市绿色防护屏障体系，创造良好的人居环境；将坡度大于25度的全部土地退耕还林，加强河流、道路两侧的植被恢复，打造沿线绿化带，提高区域绿化率，降低水土流失程度；②推广生物“农药”、 高效、低毒、低残留农药和“绿色”肥料，淘汰高毒、高残留农药，改良土壤，防治农业面源污染；③推广无铅汽油，安装汽车尾气净化装置，将汽车尾气排放作为检测指标，淘汰尾气排放不合格车辆，减少汽车尾气造成的大气污染；严格限制客货车穿城而过，在敏感区域设置禁鸣区，减少汽车噪声造成的不利影响；④完成城市污水处理厂的建设，提高污水处理率，减少排入自然水体的污水量；推进城镇集中供热供气工程，提高城镇集中供热率，城区内逐步使用清洁能源，清洁能源区内禁止新建燃煤锅炉，减少大气污染物的排放；对路面及时保洁和洒水，控制道路二次起尘；建筑工地料场原料要堆放有序，覆盖毯布，降低扬尘；加强城市裸土地、道路两侧等区域的绿化；建设无害化垃圾综合处理厂，提高固体废弃物无害化处理率；加强建设城市公共绿地、街头绿地、道路绿地、生态绿地，提高绿化率；⑤加强城区环境卫生监管力度，彻底解决城区“脏乱差”问题；⑥加强生态城镇建设的步伐，加强以街道、路巷、 供水、供气、供热、通讯和城区防排洪、垃圾处理、污水处理为重点的城市基础设施 建设，改善人民基本生活条件。加大房地产开发和经济适用房建设力度，缓解中等收入人口的住房困难。加快商业网点合理布局步伐，发展服务业等劳动密集型产业，提升县城劳动就业能力。建立污水处理厂，垃圾处理厂，积极发展管道煤气、集中供热工程，加快湫水河治理、山体绿化，改善城区环境，将县城建设成为山水园林秀美、 市容整洁亮丽的生态宜居型城镇。

通过分析本矿与临县生态功能区划及生态经济区划的相关内容，可以看出，本项目为矸石场建设工程，矸石场填满后，进行生态绿化，项目的建设符合临县生态经济区划的相关内容。

图4-7   本项目与临县生态功能区划相对位置关系图

图4-8   本项目与临县生态经济区划相对位置关系

4.4.5.3土地利用现状调查与评价

1、土地利用现状

根据《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T192-2006），项目范围内土地利用分为五种土地利用类型。见表4-17和图4-9。

表4-17a  评价区土地利用现状统计表

| 序 号 | 用地类型 | 面积（hm2） | 占评价区域（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌草地 | 20.28 | 16.4 |
| 2 | 草地 | 21.17 | 17.1 |
| 3 | 旱地 | 55.26 | 44.7 |
| 4 | 裸地 | 25.94 | 21 |
| 5 | 交通运输用地 | 0.93 | 0.8 |
| 合 计 | 123.57 | 100 |

表4-17b  项目土地利用现状统计表

| 序 号 | 用地类型 | 面积（hm2） | 占评价区域（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌草地 | 0.36 | 14.2 |
| 2 | 草地 | 0.40 | 15.7 |
| 3 | 旱地 | 1.24 | 48.8 |
| 4 | 裸地 | 0.53 | 20.9 |
| 5 | 交通运输用地 | 0.01 | 0.4 |
| 合 计 | 2.54 | 100 |

由表4-17可知：

- 评价区土地利用现状总体格局以旱地为主，裸地面积次之，分别占评价区域面积的44.7%、21%；项目区范围内以旱地为主，裸地面积次之，分别占评价区域面积的48.8%、20.9%

②矿田及周边区域耕作条件一般，耕地以旱地为主。从数量上看，耕地较多。

4.4.5.4 植被现状调查与评价

参考中国科学院中国植被图编辑委员会编撰的《中国植被图集》（2001年），根据评价区图影像图（2007年）及参编人员现场调查，评价区植被类型共分为黄背草草丛和农业植被两类，在此基础之上作出了植被类型图。

表4-18a         评价区植被类型面积统计结果

| 植被类型 | 面积（km2） | 占评价区总面积百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 灌草丛 | 21.17 | 17.1 |
| 草丛 | 55.26 | 44.7 |
| 无植被区 | 47.14 | 38.1 |
| 合计 | 123.57 | 100 |

表4-18b        项目内植被类型面积统计结果

| 植被类型 | 面积（km2） | 占评价区总面积百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 灌草丛 | 0.40 | 15.7 |
| 草丛 | 1.24 | 48.8 |
| 无植被区 | 0.91 | 35.8 |
| 合计 | 2.54 | 100 |

评价区植被分布详见图4-10。

4.4.5.4.1植被资源现状评价

从植被分布来看评价区内植被以草地为主，覆盖度较低。

4.4.5.4.2动物现状调查与评价

根据《山西省珍稀濒危野生动物分布图》及现状调查，评价区内没有发现珍稀濒危野生动物，没有国家和省级重点保护的野生动物。评价区内的动物资源见表4-19。

表4-19     评价区内的动物资源

| 兽类 | 黄狼，田鼠，野兔 |
| --- | --- |
| 鸟类 | 麻雀，野鸡，啄木鸟，喜鹊，鸽，山鹰等 |
| 爬行类 | 蛇，蛙等 |

图4-10  植被类型图

4.4.5.5土壤侵蚀现状调查与评价

4.4.5.5.1土壤侵蚀类型分区及土壤侵蚀分类、分级

土壤侵蚀强度分级标准见表4-20。

表4-20  土壤侵蚀强度分级标准表

| 级别 | 平均侵蚀模数[t/（km2·a）] | 平均流失厚度（mm/a） |
| --- | --- | --- |
| 微度 | ＜200，＜500，＜1000 | ＜0.15，＜0.37，＜0.74 |
| 轻度 | 200，500，1000～2500 | 0.15，0.37，0.74～1.9 |
| 中度 | 2500～5000 | 1.9～3.7 |
| 强度 | 5000～8000 | 3.7～5.9 |
| 极强度 | 8000～15000 | 5.9～11.1 |
| 剧烈 | ＞15000 | ＞11.1 |

4.4.5.5.2 土壤侵蚀现状

评价区水土流失现状遥感解析判断结果见表4-21和图4-11。

表4-21a    评价区土壤侵蚀现状

| 序 号 | 土壤侵蚀强度 | 面积（hm2） | 占评价区域（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微度侵蚀 | 20.43 | 16.5 |
| 2 | 轻度侵蚀 | 21.33 | 17.3 |
| 3 | 中度侵蚀 | 55.67 | 45.1 |
| 4 | 强度侵蚀 | 26.13 | 18.7 |
| 合 计 | 123.57 | 100.00 |

表4-21a   项目土壤侵蚀现状

| 序 号 | 土壤侵蚀强度 | 面积（hm2） | 占评价区域（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微度侵蚀 | 0.37 | 14.6 |
| 2 | 轻度侵蚀 | 0.40 | 15.7 |
| 3 | 中度侵蚀 | 1.24 | 48.8 |
| 4 | 强度侵蚀 | 0.53 | 20.9 |
| 合 计 | 2.54 | 100.00 |

微度侵蚀  土壤侵蚀模数0～1000 t/（km2·a），面积0.37hm2；

轻度侵蚀  土壤侵蚀模数1000～2500t/（km2·a），面积0.40hm2，占评价区面积的15.7%；

中度侵蚀  土壤侵蚀模数2500～5000t/（km2·a），面积1.24hm2，占评价区面积的48.8%。

强度侵蚀  土壤侵蚀模数5000～8000t/（km2·a），面积0.53hm2，占评价区面积的20.9%。

图4-11  评价区土壤侵蚀图

4.4.5.5.3 现状评价

由表4-26和图4-19可以看出，评价区主要土壤侵蚀类型为中度-强度侵蚀，土壤侵蚀模数2500～8000t/（km2·a）。坡耕地水蚀较为明显，有坡面面蚀、细沟、浅沟侵蚀和鳞片状侵蚀。年际与年内气候变化剧烈，大风、沙尘暴频繁发生，全年土壤侵蚀过程均很活跃，冬春为风蚀、剥蚀强盛期。本区土壤质地较粗，结构松散，应注意水土保持的防护。

## 4.5区域污染源调查

### 4.5.1区域地下水污染源调查

1、工业污染源

项目评价范围内无其它工业污染源

2、农业污染源

矸石场范围内的农业污染源主要为化肥的使用，如铵肥、磷肥、尿素。化肥使用情况调查见表4-22。

表4-22    农业污染源调查

| 序号 | 名称 | 数量（斤/亩） | 耕地总数（亩） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铵肥 | 60 | 18010 |
| 2 | 磷肥 | 20 |  |
| 3 | 尿素 | 20 |  |

3、生活污染源调查

评价范围内的生活污染源主要是村庄居民排放的生活污废水，评价范围内有4个村庄，总人口数约2000人。按照每人每天排放污废水量0.1m3计算，村庄居民排放生活污废水量为3.6万m3/年。

### 4.5.2大气污染源调查

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定：对于二级评价项目可只调查分析项目污染源。因此，本次环境空气影响评价只调查本项目的污染源。

本项目工程排污概况见表4-23。

表4-23   本工程各点污染源排污概况

| 面源名称 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 海拔 高度 | 面源初始 排放高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | m | h |  | 粉尘 g/s |
| 矸石场 | 25 | 20 | 1470 | 0 | 8760 | 连续 | 0.49 |

第五章  环境影响预测与评价

# 5.1 项目建设施工期环境影响分析

### 5.1.1  建设施工期大气污染影响分析

5.1.1.1  建设施工期大气污染源强特征

本项目矸石沟施工期不设施工营地，施工人员最大高峰人数为20人，全部为附近村民，食宿均在自家。施工期主要污染为施工工地产生的污染。

施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘。施工扬尘主要来自于土方开挖、施工现场物料装卸、堆放以及渣土临时堆放等过程；道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。

（1）施工期扬尘产生环节

A、土方开挖过程中平整场地、挖填土方使施工场地的地表和植被遭到破坏，表层土壤裸露，遇风可产生扬尘；

B、堆放易产尘的建筑材料，如无围挡，随意堆放，会产生二次扬尘；

C、建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘；

D、施工垃圾的清理会产生扬尘；

E、施工及装卸车辆造成的扬尘。

（2）露天堆场及裸露场地风力扬尘环境影响分析

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-1。

表5-1 不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。距离本项目最近的村庄为场址西北侧1km处的王家会村，因此，项目施工期施工扬尘对村庄影响很小。

（3）汽车运输扬尘环境影响分析

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。表3-8为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表5-2  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

| P车速 | 0.1(kg/m2) | 0.2(kg/m2) | 0.3(kg/m2) | 0.4(kg/m2) | 0.5(kg/m2) | 1(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

总之，施工活动将造成局部地区环境空气中的TSP浓度增高，尤其是在久旱无雨的季节，当风力较大时，施工现场表层的浮土可能扬起，经类比调查，其影响范围可超过施工现场边缘以外50m远。

### 5.1.2  建设施工期废水污染影响分析

施工期产生的废水主要为设备冲洗水。

施工期设备冲洗水只含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小。施工工地设置1座5m3集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排，对周围环境产生的影响很小。

### 5.1.3  建设施工期噪声污染影响分析

（1）施工期噪声源强分析

施工期噪声主要是施工现场各类机械设备和物资运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声；物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。各施工阶段、运输车辆主要噪声源及其声级见表5-3。

表5-3  施工阶段主要噪声源状况      （单位：dB(A)）

| 施工阶段 | 声源 | 声级 | 声源 | 声级) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础开挖、构筑物建设阶段 | 挖掘机 振捣器 电锯 | 78-96 100-105 100-110 | 手工钻 混凝土搅拌机 | 100-105 100-110 |
| 交通运输 | 大型载重车 | 90 | 压路机 | 80-85 |

由于施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械单体声级一般均在80dB(A)以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置、同时使用率有较大变化，按经验计算各施工阶段昼、夜声级见表5-4。

表5-4  各施工阶段昼、夜声级估算值      （单位：dB(A)）

| 施工阶段 | 昼间场界噪声 | 标准值 | 夜间场界噪声 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础开挖阶段 | 75-85 | 70 | 75-85 | 55 |
| 构筑物建设阶段 | 70-85 |  | 65-80 |  |

由表5-4可知，本项目施工期间，施工场界噪声不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》所规定的施工场界噪声限值，一般昼间超标10～15dB(A)，夜间超标20～30dB(A)。

### 5.1.4 建设施工期固废污染影响分析

本项目占地为其他草地，地表无其他附着物。在工程施工过程中，产生的固体废物主要是施工开挖产生的弃土。

施工开挖土方量主要为场地内各建筑物基础挖方，均采用明挖施工。

本项目施工期土方总挖方量880m3，回填量80 m3，主要用于地基的回填、铺路，剩余土方量为800 m3，统一收集后暂存于矸石沟内，用于运营期矸石覆土。施工期土方可得到合理处置。

同时，为防止土方堆存过程中对环境空气产生的二次扬尘污染，雨季的水土流失，环评要求在施工场地内设集中的土方临时堆存场，设防尘网或遮盖布遮盖，并对场地道路进行定时洒水。

### 5.1.5  施工期生态恢复措施

（1）生态现状描述

拟选矸石场为一荒沟，沟内无农田，沟底分布有极少量的草本植物和灌木丛，沟顶灌木丛较多，覆盖率较高；无国家保护动物出现，无自然保护区等敏感区域分布；远离居民区，景观价值较低。就此情况来讲，选择其作为矸石堆存场地对当地景观影响较小，不会对本区的生态系统中的物种变化造成大的影响，不会对其土地功能产生明显的恶化性影响。

（2）防治措施分析

①矸石场生态影响防护措施

矸石山通透性较好，一般降水可渗入其中，不会发生地表径流。汇水面积较小，基本不会引起滑坡、塌方等地质灾害，但矸石山在降雨强度较大时会引起面蚀，面蚀严重时，可进而形成浅沟和切沟，或引起溃坝等严重污染环境的事件。故矸石山首先必须作好水土保持工程，在矸石堆存前要做防渗层、筑坝。

第一，由汽车运至矸石场的矸石要分层堆放并层层压实，使矸石粒之间的空隙减小，加强矸石之间的紧密性。根据矸石粒径分布，每层堆放厚度为5m。同时，为使矸石堆体处在静安息角状态，保证矸石堆的稳定性。

第二，由于沟底覆盖有黄土，将沟底的土平整，夯实做为防渗层。

第三，在矸石场下游严格按照要求筑挡矸墙，以免溃坝后矸石被洪水冲走而污染环境。

第四，矸石场在每个阶段矸石堆放完成后，即开始对边坡进行整形，然后覆土。矸石自然堆置坡度为27°，外边坡修筑大坝整形时可按45°考虑。外边坡整形包括对分层外部统一进行整形和修筑矸石公路以及排水沟。矸石场公路外侧高于内侧，坡度为2%，使降雨汇集到排水沟，可避免雨水沿坡面流淌过程中对覆土的冲刷，有利于水土保持。排水渠为混凝土砌筑，能起到防渗作用。在整治后的阶坡表面均匀覆土，覆土厚度为0.8-1.0m。

第六，矸石场在到达堆存高度后要及时对堆顶进行覆土，覆土厚度达到植树要求（0.8-1.0m）或造田要求（1.0m）。

第七，对矸石场内取土的黄土荒坡上应及时采取水土保持和防止滑坡的措施。

第八，运输道路两侧设置3m的绿化带。

②生态环境管理措施

生态环境管理是政府环境保护机构依据国家和地方制定的有关自然资源与生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的技术含量很高的行政管理工作。对建设项目的生态影响实施有效管理是其日常工作的一个重要组成部分。

对本工程而言，通过上述生态保护与生态恢复措施的实施，可以有效地减轻工程建设和运营中对生态环境的影响，但要使得各项措施得以顺利落实，还必须加强管理，具体措施如下：

第一，结合生态管理方案，要制定并实施对项目进行的生态监测计划，发现问题，特别是重大问题时要呈报上级主管部门和环境保护部门及时处理。

第二，要编制施工人员守则和项目建成后运行人员的生态守则。

第三，要严格实施各项水土保持措施，确保矸石分层堆放、层层压实；涵洞、排水沟、挡矸墙等严格按照要求，保质保量完成；加强对取土坡的生态治理。

第四，要严格保证各项绿化和生态恢复措施的实施，为确保植树种草的成活率，翌年应对上年造林地实地检查，对死苗及时补种，病害苗及时打药后移除。

# 5.2运营期环境影响预测与评价

### 5.2.1运营期大气环境影响预测与评价

根据导则推荐的估算模式对大气污染源进行了预测，具体结果见表5-5

1、大气预测模式的选取

本项目环境空气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，不进行进一步预测，只根据估算模式计算结果进行影响分析。

估算模式(Screen3) 是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源最大地面浓度，建筑物下洗和熏烟等特殊条件下最大地面浓度。

2、模式中相关参数的选取

模式中相关参数按《环境空气影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 中推荐值选取。

3、污染源参数

本次评价选取的计算参数见表5-5。

表5-5  矸石场面源参数调查表

| 面源名称 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 海拔 高度 | 面源初始 排放高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | m | h |  | 粉尘 g/s |
| 矸石场 | 25 | 20 | 1470 | 0 | 8760 | 连续 | 0.49 |

注：矸石堆存作业面积按500m2计算

4、估算结果

本次评价采用估算模型对矸石场排放的污染物TSP浓度进行估算，估算结果见表5-6。

表5-6  矸石场大气污染物估算结果一览表

| 距源中心下风向距离D(m) | 矸石场 |
| --- | --- |
|  | TSP |
|  | Ci(μg/m3) | Pi(%) |
| 10 | 18.03 | 2 |
| 56 | 21.42 | 2.38 |
| 100 | 7.815 | 0.87 |
| 200 | 3.957 | 0.44 |
| 300 | 2.724 | 0.3 |
| 400 | 2.033 | 0.23 |
| 500 | 1.562 | 0.17 |
| 600 | 1.232 | 0.14 |
| 700 | 0.9955 | 0.11 |
| 800 | 0.8293 | 0.09 |
| 900 | 0.7034 | 0.08 |
| 1000 | 0.6051 | 0.07 |
| 下风向最大浓度 | 21.42 | 2.38 |
| 下风向最大 浓度出现距离 | 56m |

### 5.2.2运营期地表水环境影响预测与评价

本次评价仅采用完全混合模式对水质进行预测计算。

项目运营期无生产废水产生和排放，正常情况下矸石场无渗滤液产生；雨季时沟谷内会形成的短时水流，且矸石场会产生淋溶水。

雨季时，矸石场上游及周边汇水面积范围内的沟谷内形成的短时水流，通过截洪沟和排洪盲沟排出矸石场外。

通过采取以上措施，项目运营期对地表水环境影响很小。

### 5.2.3运营期地下水环境影响预测与评价

（1）矸石淋浸试验及浸出毒性鉴别

本次评价收集了附近洗煤厂煤矸石浸溶试验结果，见下表。

表5-7 矸石浸溶试验结果（mg/l）

| 项目 | PH | F- | As | Cr+6 | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果 | 7.08 | 0.47 | 0.0002 | <0.004 | <0.002 |
| 项目 | Cu | Mn | Pb | Zn | Hg |
| 结果 | 0.014 | 0.141 | <0.012 | 0.685 | 0.00003 |

根据《危险废物鉴别标准——浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)，浸出液中任何一种危害成分的浓度超过标准中的浓度值，则该废物是具有浸出毒性的危险废物。

《危险废物鉴别标准——浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)标准值见表5-8。

表5-8  浸出毒性鉴别标准值

| 序号 | 项目 | 浸出液最高允许浓度，mg/l |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有机汞 | 不得检出 |
| 2 | 汞及其化合物(以总汞计) | 0.05 |
| 3 | 铅(以总铅计) | 3 |
| 4 | 镉(以总镉计) | 0.3 |
| 5 | 总铬 | 10 |
| 6 | 六价铬 | 1.5 |
| 7 | 铜及其化合物(以总铜计) | 50 |
| 8 | 锌及其化合物(以总锌计) | 50 |
| 9 | 铍及其化合物(以总铍计) | 0.1 |
| 10 | 钡及其化合物(以总钡计) | 100 |
| 11 | 镍及其化合物(以总镍计) | 10 |
| 12 | 砷及其化合物(以总砷计) | 1.5 |
| 13 | 无机氟化物(不包括氟化钙) | 50 |
| 14 | 氰化物(以CN-计) | 1.0 |

根据矸石浸出毒性进行有无毒性判定，矸石样中各种有害成分含量均小于该标准值，该废物是无浸出毒性的固体废物，可采取一般处置方法。按照GB18599-2001《一般工业固废堆存、处置污染控制标准》，该洗煤厂煤矸石所属类别为Ⅰ类一般工业固体废物。建设项目所在临县年降雨量486mm左右，年平均蒸发量为1152.6mm，雨季多集中在7、8、9月三个月，年蒸发量是年降雨量的2.37倍，一年中长时间处于干旱状态。由于降雨量少，蒸发量大，不易形成淋溶浸泡条件。同时，将矸石浸出液与(GB20426-1996)《煤炭工业污染物排放标准》中“煤炭工业废水有毒污染物排放限值”对比，均未出现超标。因此，该洗煤项目产生的矸石淋溶后不会对地表水环境造成污染，矸石堆存不会对土壤环境造成重金属污染。

由上表可以看出，矸石淋溶水各项污染物浓度极小，即使下渗，在下渗过程还要经过暴气带的吸附、降解，因此对地下水的影响较小。

（2）降雨入渗淋溶水计算

矸石场在无降水的情况下，不会产生重力水对地下水渗入补给，但在持续降水条件下，雨水入渗将使煤矸石的含水量超过持水度，形成重力水，产生一定量的淋溶水，通过矸石场底层渗入地下，造成对区域地下水的污染。据有关部门测试，矸石场虽经过碾压，但仍具有一定的孔隙，因此，在降水条件下，矸石场将接受一定量的降水入渗量，当其持水度超过最大持水度之后即形成重力水（即浸溶水），并向下运移补给地下水。

式中： —降水入渗量（万m3/a）；

—多年平均降水量，取567mm；

—降水入渗系数，采用矸石场所在区域第四系松散岩类，其值取0.15；

—矸石场面积，约2.55万m2。

经计算，平均降水入渗水量可达到2168.78m3/a，长时间的浸溶后形成矸石淋溶水，可在重力作用下越流下渗补给地下水体。

（3）矸石场溶质迁移解析法模型

①预测方法：矸石场矸石淋溶水视为瞬时注入，忽略吸附作用、化学反应等因素，采用一维稳定流二维水动力弥散—平面瞬时点源公式预测，公式如下：

式中：x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x,y,t)—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，mg/L；

M—含水层厚度，m；

MM—瞬时注入示踪剂的质量，kg/d；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

②预测参数的确定

x坐标选取与地下水水流方向相同，y坐标选取与地下水水流垂直方向，以污染源为坐标零点。

计算时间t依据污染物在含水层的净化时间确定。

根据完成和收集的抽水试验资料，确定第四系松散孔隙含水层的平均渗透系数为0.35m/d，含水层平均厚度为6.5m。

有效孔隙度根据经验值取20%。

水流速度为渗透系数、水力坡度的乘积除以有效孔隙度。矸石场的水力梯度约为1.35%，计算得水流速度约为0.024m/d。

纵向弥散系数DL、横向弥散系数DT，根据经验值确定为10m2/d，1 m2/d。

（4）矸石场溶质运移预测结果及评价

1）预测结果

矸石场矸石淋溶水视为瞬时注入，忽略吸附作用、化学反应等因素，类比相邻正珠煤矿矸石淋溶试验分析结果，将Hg作为预测因子。根据降雨入渗淋溶水计算，其产生量为2168.78m3/a，浓度取淋溶试验中的最大值为0.021mg/L，则Hg的产生量为0.45g/a。

本次预测了矸石淋溶水以Hg作为主要预测因子进入潜水层地下水后运移100天、1000天后的情况。计算结果见表5-9。

表5-9  矸石淋溶液泄漏沿水流方向迁移距离及浓度

| 100天 | x方向距离（m） | -120 | -60 | -40 | -20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/L） | 6.44 ×10-5 | 2.99 ×10-4 | 4.00 ×10-4 | 5.08 ×10-4 | 5.2 ×10-4 | 5.05 ×10-4 | 4.38 ×10-4 | 3.42 ×10-4 | 8.42 ×10-5 |
| 1000天 | x方向距离（m） | -400 | -200 | -100 | -50 | 0 | 50 | 100 | 200 | 400 |
|  | 浓度（mg/L） | 3.72 ×10-5 | 2.37 ×10-4 | 3.99 ×10-4 | 4.67 ×10-4 | 5.10 ×10-4 | 5.21 ×10-4 | 4.98 ×10-4 | 3.70 ×10-4 | 9.06 ×10-5 |

2）.矸石场影响预测结果分析

经过计算，经过1000天后矸石淋溶液沿地下水水流方向迁移500m处Hg离子浓度为小于10-6mg/L。因此预测矸石场淋溶液对地下水环境影响小。

### 5.2.4运营期声环境影响预测与评价

本项目运营期主要噪声为填埋作业设备（推土机等）运行产生的噪声和矸石运输过程的交通噪声；而本工程的矸石不是连续的运输，处置场的作业机械式间歇性的运行。其噪声源强和经过距离的衰减可参照施工期施工机械。

为减小运营期项目噪声对周边环境及运输道路沿线敏感目标的影响，评价要求采取以下措施：

①矸石场周边设置绿化带，减小矸石场内机械设备对周边环境的影响；

②运营期应加强调度管理，禁止夜间运输，在行驶至居民集中区等噪声敏感点处，要减速行驶，禁止鸣笛。

### 5.2.5运营期固体废物影响预测与评价

煤矸石中除含有大量的碳、硅、铝、铁、钙等微量元素外，还含有各种痕量的重金属元素，它们经过长期风化淋溶，有的可能转移到水系污染水体，有的可能随自然挥发污染大气。

本次评价收集了附近洗煤厂煤矸石浸溶试验结果，见下表。

表5-10 矸石浸溶试验结果（mg/l）

| 项目 | PH | F- | As | Cr+6 | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果 | 7.08 | 0.47 | 0.0002 | <0.004 | <0.002 |
| 项目 | Cu | Mn | Pb | Zn | Hg |
| 结果 | 0.014 | 0.141 | <0.012 | 0.685 | 0.00003 |

根据《危险废物鉴别标准——浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)，浸出液中任何一种危害成分的浓度超过标准中的浓度值，则该废物是具有浸出毒性的危险废物。

《危险废物鉴别标准——浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)标准值见表5-11。

表5-11 浸出毒性鉴别标准值

| 序号 | 项目 | 浸出液最高允许浓度，mg/l |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有机汞 | 不得检出 |
| 2 | 汞及其化合物(以总汞计) | 0.05 |
| 3 | 铅(以总铅计) | 3 |
| 4 | 镉(以总镉计) | 0.3 |
| 5 | 总铬 | 10 |
| 6 | 六价铬 | 1.5 |
| 7 | 铜及其化合物(以总铜计) | 50 |
| 8 | 锌及其化合物(以总锌计) | 50 |
| 9 | 铍及其化合物(以总铍计) | 0.1 |
| 10 | 钡及其化合物(以总钡计) | 100 |
| 11 | 镍及其化合物(以总镍计) | 10 |
| 12 | 砷及其化合物(以总砷计) | 1.5 |
| 13 | 无机氟化物(不包括氟化钙) | 50 |
| 14 | 氰化物(以CN-计) | 1.0 |

根据矸石浸出毒性进行有无毒性判定，矸石样中各种有害成分含量均小于该标准值，该废物是无浸出毒性的固体废物，可采取一般处置方法。按照GB18599-2001《一般工业固废堆存、处置污染控制标准》，该洗煤厂煤矸石所属类别为Ⅰ类一般工业固体废物。建设项目所在临县年降雨量486mm左右，年平均蒸发量为1152.6mm，雨季多集中在7、8、9月三个月，年蒸发量是年降雨量的2.37倍，一年中长时间处于干旱状态。由于降雨量少，蒸发量大，不易形成淋溶浸泡条件。同时，将矸石浸出液与(GB20426-1996)《煤炭工业污染物排放标准》中“煤炭工业废水有毒污染物排放限值”对比，均未出现超标。因此，该洗煤项目产生的矸石淋溶后不会对地表水环境造成污染，矸石堆存不会对土壤环境造成重金属污染。

生活垃圾可分为有机垃圾和无机垃圾。据类比，其成分大致如表5-12。

表5-12  生活垃圾主要成分

| 分类 | 无 机 类 | 有 机 类 |
| --- | --- | --- |
| 成分 | 金属类 | 玻璃类 | 沙土类 | 其它类 | 纸类 | 塑料类 | 厨房类 | 其它类 |
|  | 0.6 | 0.45 | 24.56 | 33.44 | 3.19 | 0.24 | 36.72 | 0.82 |

矿井矸石排放对环境的影响主要表现在对景观、大气、水体和土壤等环境要素的影响，其影响程度的大小取决于矸石的产量、理化性质、矸石场地的选择及处置方式。

5.2.7.1  矸石排放对景观及土地利用的影响

矸石排放对景观及土地利用的影响主要表现在矸石占用农田耕地、沟地，影响区域景观，改变土地原有功能等方面。

（1）本项目建设属于低山区，全区多为黄土覆盖。本矿井的矸石排放至荒洼地，该场地远离居民区，景观价值较低。对当地景观影响较小。

（2）据评价现场踏勘，矿井所选矸石场属荒洼地，无耕地分布，植被分布主要为野草、灌木丛等为主，就此情况来讲，选择作为矸石堆存场地不会对其土地功能产生明显的恶化性影响。

5.2.7.2  矸石自燃对环境的影响分析

5.2.7.2.1  矸石自燃倾向分析

固体废物对环境空气的影响主要表现在两个方面：矸石自燃释放有害气体和运输、堆放、场地扬尘。

引起煤矸石自燃的因素很多，目前的研究结果表明，煤矸石的自燃主要取决于两个因素。一是煤矸石中存在着可燃物--硫铁矿，它是引起自燃的决定因素；二是有供氧条件，如果煤矸石在堆放过程中形成孔隙，这就为煤矸石自燃提供了供氧条件。

①煤矸石自燃的内因是矸石中有硫元素存在。

煤层中全硫含量，是由硫铁矿硫、有机硫和硫酸盐硫所组成，其中硫铁矿硫和有机硫是可燃硫，尤其是硫铁矿硫是缺氧还原环境中生成的，以结晶赋存于煤层及煤系地层之中，开采前处于地下隔绝空气状态。开采后由井下矸石排放至矸石处理场后，矸石经过大面积接触空气而氧化，同时放出大量的热，硫铁矿的燃点也较低，为290℃，所以易引起自燃，从而引起其它可燃物的燃烧。

其反应机理如下：

a、在氧充足的情况下，硫铁矿与氧发生以下反应。

4FeS2＋11O2 2Fe2O3＋8SO2＋3.3MJ

其中约有0.5~2%的SO2进一步氧化成SO3，并释放出热量：

2SO2＋O2 SO3＋0.2MJ

b、在氧不足的情况下，硫铁矿与氧反应析出硫磺，反应如下：

4FeS2＋3O2 2Fe2O3＋8S＋0.92MJ

c、SO3与水作用形成硫酸

SO3＋H2O H2SO4

硫酸液体可加速煤和硫铁矿的溶解，并降低其燃点。

煤矸石能否自燃还取决于煤矸石硫含量的高低。根据国内外的统计，在不采取任何措施采用倾倒式堆放的情况下，硫含量在1%以下一般不会发生煤矸石自燃现象；硫含量在2%以上煤矸石一定发生自燃；硫含量在1~2%之间煤矸石自燃有一定偶然性。

②煤矸石自燃的外因是有氧的存在。

煤矸石自燃的内因是矸石中有硫元素以硫铁矿和有机硫的形式存在，而外因则是有氧的存在。氧是煤矸石自燃不可缺少的条件，只有供氧才能产生自燃，供氧量的多少，直接影响燃烧程度的大小，如果硫铁矿始终保持在缺氧状态下，就不会发生自燃。由上述反应可以看出，硫铁矿在氧化过程中耗氧量较少，每公斤硫铁矿燃烧时需氧量为997.8g，仅为煤燃烧时需氧量的53.2%。

③水也是加速矸石自燃的一个重要条件，能够促进硫铁矿氧化反应的条件，由于水的存在，硫铁矿才能产生硫酸溶液，并产生大量的热，从而促进自燃。

④矸石场其它可燃物如煤、木材等是使燃烧扩大、蔓延的必要条件。

从以上分析可知，防止矸石自燃有如下条件：

a、降低矸石中硫铁矿含量；b、使矸石中的硫铁矿与空气隔绝；c、减小进入矸石场的水分；d、杜绝其它可燃物进入矸石处理场。

5.2.7.2.2本矿井矸石自燃分析结论

临县附近煤矿多年来的生产实践表明矸石自燃的可能性较小。加之评价提出矸石拟在荒沟内分层、覆土、压实堆置，由于该沟为盲沟，沟内气流流动性差，再加上分层覆土压实，更加阻止了矸石堆内部的气流流动，因而自燃的可能性极小。

本项目防自燃措施：矸石从洗煤厂通过汽车拉入矸石场，用推土机将矸石推平，并通过推土机往返对矸石进行压实。矸石由汽车运至排矸场后，由推土机推平压实，当矸石厚度达3米后，覆以0.5米厚的黄土，用5-10%的石灰乳灌浆，抑制自燃，再用推土机压实，减少矸石之间的空隙，排放第二层矸石。当填平后，在表面覆1m厚黄土，密闭压实，绿化造林。

主要建筑包括搅拌站、石灰库房、值班室各一间，原料生石灰从当地购买，汽车运输，袋装入场。水接矿区用水管网。治理工艺如下：

石灰→石灰乳

↓

矸石→矸石场→推平压实→黄土覆盖→绿化复垦

设备明细见下表：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | PGCL | 台 | 1 |
| 2 | 自动搅拌机 | THL-1 | 台 | 1 |
| 3 | 水 泵 | 2BA-6B | 台 | 2 |
| 4 | 4寸胶管 | DN100 | m | 200 |
| 5 | 供水管（软管） | Φ20 | m | 400 |

灰水比约为1:5，日均消耗生石灰0.2m3，日耗水量约1.0m3。

5.2.7.3  矸石风蚀起尘对环境空气的影响分析

根据有关资料显示，矸石风蚀起尘量与矸石易风蚀成分、起尘风速、矸石场地形及矸石堆存防尘措施有着直接的关系。

根据安太堡露天煤矿环境影响评价中有关矸石堆扬尘的风洞模拟试验资料，矸石山的起尘风速为4.8m/s，据当地气象站多年常规气象资料统计，本区各季及全年风速主要集中在0.9-3.6m/s，加之本煤矿矸石堆存于洼地，防风自然条件较好。由此可预测，矸石山能够发生扬尘的机会较少。

评价借鉴我省煤矿矸石场较成熟污染防治措施，经踏勘调研后，评价要求：矸石压实，矸石场周围及顶部种植防风林等污染防治措施，在一定程度上可有效的减小扬尘产生。

由上述情况来看，其矸石排放对环境空气的影响不大。当然，在具备起尘风速条件时，矸石场会对周围局部地区形成影响，根据其它矿井评价中类似条件矸石场的扬尘影响预测，其影响范围在矸石场下风向约0.8km以内。为减小其发生率，应尽量依据矸石场地形多种植防护林，以减小此种情况下可能产生的污染影响。

5.2.7.3.4  矸石淋溶对水环境等的影响

### 5.2.6 矸石堆体事故影响分析

5.2.6.1  拦矸坝垮塌事故源项分析

拦矸坝垮塌事故的原因主要由拦矸坝坝体质量问题、管理不当问题、矸石滑坡以及工程设计布置和施工不当等。

坝体质量问题主要包括：坝体渗漏、坝体滑坡、基础渗漏等：

管理不当主要指：维护使用不当、无人管理，造成人为破坏；

工程设计布设和施工不当主要包括：基础处理不好、填料不纯、填料的含水量控制不严、坝体坡度太陡、分期施工结合面处理不当、坝体填筑厚度不均、碾压不实、坝内涵管埋设不当、地震和冻融影响等。

5.2.6.2拦矸坝垮塌风险影响分析

拦矸坝垮塌风险影响分析

5.2.6.2.1对河道行洪的影响

拦矸坝垮塌将造成大量的矸石垮落坍塌，随洪水冲入沟谷，淹没下游农田，毁坏道路。如果发生拦矸坝垮塌，矸石冲出下游的距离有限，此外拦矸坝垮塌后只要采取措施清理矸石，即可恢复河道的行洪，不会造成永久性损害。

5.2.6.2.2对居民生命安全的影响

排矸沟的下游沟道内没有村庄，因此即使发生拦矸坝垮塌，也不会对居民生命安全造成影响。

5.2.6.3 预防拦矸坝垮塌的措施

预防拦矸坝垮塌应从坝体选址、工程勘察测量、设计、施工监测和维护管理等多方面综合考虑。

1、坝址选择沟岔、弯道下方和跌水的上方，坝段不能有集流洼地或冲沟。拦矸坝的选址须进行安全认证；进行正规设计，基础坝建成后须经安全验收后才能投入使用；

2、严格按照设计要求进行坝址地区的工程地质勘探、测量；

3、在坝体填筑前，必须对坝基和岸坡进行处理，拆除坝基范围内的建筑物，清除草皮、腐殖土等。对湿陷性较强、厚度较大的黄土坝基或台地，应进行预侵处理。坝体与坝基、坡岸的结合，应开挖结合槽1-3道，其底宽宜在1-2m，深度不宜小于1m。

4、基础坝及拦矸坝坡面必须设置护坡，护坡材料应根据当地情况选取，建议采取工程护坡与植物护坡相结合的方式。矸石坡面左右岸及各级戗台上布设排水沟，将汇水引入下游沟道。

5、加强拦矸坝的安全监测，包括巡视监测、变形监测、渗流监测、压力监测、水文、气象监测等。设置专人对矸石场进行管理和维护，严禁在排矸场周边爆破、滥挖矸石等危害排矸场安全的活动。

6、在拦矸坝附近设立警示标志牌，明确禁止在矸石堆场和坝下进行活动。

7、建设和管理必须遵守《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》。

8、落实安全生产责任制，明确安全生产职责，加强监管，及时发现隐患。

5.2.6.4 环境风险应急预案

1、目的

为保证矿井出现环境风险时应急处理的快速、高效、有序进行，最大限度地减轻环境风险事故造成的人身伤害和财产损失，特制定本预案。

2、适用范围

本环境风险应急预案适用于排矸造成的矸石场垮坝、滑坡事故。

3、应急救援组织机构

临县华烨洗煤有限公司应成立矸石场垮坝、滑坡事故应急救援指挥部，指挥部设在矿调度室。

总指挥：矿长

副总指挥：生产矿长、机电副矿长、外运副矿长、安全副矿长、总工程师、党委副书记、工会主席

成员：调度室、安监科、供应科、保卫科、医务室、矿办公室、工会、人事劳资科、总工办、运输队等负责人。

4、应急救援程序

（1）接警

获得发生重大矸石场垮坝、滑坡事故情报后，应立即向矿调度室汇报，汇报内容包括事故时间、地点、人员、范围及汇报人姓名等；

事故汇报可采用电话汇报或口头汇报；

（2）应急启动

矿调度室在接到重大矸石场垮坝、滑坡事故情报后，应立即向当日值班长、调度主任汇报；当日值班长、调度主任根据事故汇报情况，立即向总指挥汇报；总指挥决定启动矿井事故应急预案后，立即向矿调度室下达启动预案命令。

（3）救援行动

矿调度室接到总指挥命令后，按照《矿井重大安全事故预防措施或应急预案》中“重大安全事故通知程序”通知指挥部成员到达矿调度室；按照总指挥或副总指挥的指示，立即奔赴事故现场，开展抢险救灾工作。

抢险指挥部要根据事故现场情况立即对受伤或被埋人员进行抢救。在清理滑坡事故时要安排专人监视，避免再次滑坡伤人。

各单位的抢险设备、物资和车辆，在抢险期间设备由矿总调度室统一调用，物资由供应科统一调用。

保卫科负责维护事故现场秩序，保证抢救物资的运输畅通和矿区治安。

矿医务室要安排人员到达事故现场，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治。

（4）应急恢复

全部受伤、受困人员救出后，要清点现场人数，抢救人员撤离事故现场。

（5）应急结束

总指挥下达应急结束命令，事故抢救人员返回原单位。由矿组织对事故进行调查，并安规定及时向上级汇报。

（6）善后处理

有关人员配合矿调度室等其他部门人员，组织事故现场勘察，仔细分析事故发生的原因，追查事故责任人，并进行相应的责任追究、处罚，制定整改措施，避免类似事故的再次发生。

对事故现场进行清理，如果造成耕地损坏，尽量进行恢复，不能恢复的要对受损村民进行补偿，补偿标准按照当地政府确定的征地标准进行；造成居民生命财产损失的，应根据国家和地方有关补偿标准进行补偿。

5、应急人员和物资设备

应急分队20人，装载车辆（20t）5部，装载机2台，雨具50套，铁锹20把，箩筐50个，编制袋1000个。

6、其他

矿井范围内发生重大山体滑坡事故时，本预案与《矿井重大安全事故预防措施和应急预案》一并执行。

矿调度室及相关抢救单位要做好抢救记录和演练记录，并按一体化文件要求进行评审。

通过对拦矸坝垮塌风险影响分析、制定相应的预防措施及应急预案，本项目风险影响在可接受的范围内。

第六章  环境保护措施及其可行性论证

# 6.1施工期环境保护措施分析

### 6.1.1施工期大气污染防治措施分析

根据《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《山西省环境保护厅关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》及《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施：

（1）施工扬尘防治措施

A、施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；

B、施工现场入口处设置围挡，高度不低于1.8米；围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；

C、遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；

D、施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖；

E、施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布和遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量或八小时之内使用的物料可除外；

F、施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；每一块独立裸露地面80%以上面积必须采取覆盖措施；覆盖措施的完好率须在90%以上；覆盖措施可采用防尘网、化学抑尘剂等；

（2）运输扬尘措施

A、施工场地内道路使用炉渣铺设，道路清扫时必须采取洒水措施。

B、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

C、运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa；洗车废水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水悬浮物浓度不应大于150mg/l。

另根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

在采取以上措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。

### 6.1.2施工期水污染防治措施分析

施工期设备冲洗水只含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小。施工工地设置1座5m3集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排，对周围环境产生的影响很小。

### 6.1.3施工期噪声污染防治措施分析

（2）噪声防治措施

从表5-4中可以看出，项目施工期基础开挖阶段，其噪声值在75～85dB(A)之间；构筑物建设阶段，其噪声值在70～85dB(A)之间。本项目附近无居民聚集点，为减少施工噪声对环境影响，评价要求采取以下措施：

（1）采用低噪设备。

（2）文明施工。装卸、搬运物料时严禁抛掷。

（3）施工方应合理安排施工时间。将电锯等强噪声作业尽量安排在白天进行，杜绝夜间（22：00-7：00）施工噪声扰民。

采取环评要求的噪声防治措施后，可最大限度减轻施工期噪声对区域声环境质量的影响。

### 6.1.4施工期固废污染防治措施分析

本项目施工期土方总挖方量880m3，回填量80 m3，主要用于地基的回填、铺路，剩余土方量为800 m3，统一收集后暂存于矸石沟内，用于运营期矸石覆土。施工期土方可得到合理处置。

同时，为防止土方堆存过程中对环境空气产生的二次扬尘污染，雨季的水土流失，环评要求在施工场地内设集中的土方临时堆存场，设防尘网或遮盖布遮盖，并对场地道路进行定时洒水。

### 6.1.5施工期水土流失防治措施

本项目项目施工期间场内挖方因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。要求动土前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土、及时夯实回填土。施工道路采用硬化路面，在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后再排入市政雨水管网等设施，尽量减少施工期水土流失。合理划定施工区域，减少临时占地，小区绿化与工程建设应同时实施。

项目施工期的水土保持工作应严格按照《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）、《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）进行，预防、控制和治理施工活动导致的水土流失，减轻对生态环境可能产生的负面影响，防止水土流失危害。

# 6.2运营期环境保护措施分析

### 6.2.1运营期大气污染防治措施分析

本项目的大气污染源主要有矸石场扬尘及废渣运输过程的线源污染。

根据《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》“防治工业污染”：产生大气颗粒物及其前体物污染物的生产活动应尽量采用密闭装置，避免无组织排放；无法完全密闭的，应安装集气装置收集逸散的污染物，经净化后排放。

根据《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》“防治扬尘污染”：对各种施工工地、各种粉状物料贮存场等，应采取设置围挡墙、防尘网和喷洒抑尘剂等有效的防尘、抑尘措施，防止颗粒物逸散；设置车辆清洗装置，保持上路行驶车辆的清洁；实行粉状物料及渣土车辆密闭运输，加强监管，防止遗撒。及时进行道路清扫、冲洗、洒水作业，减少道路扬尘。

根据《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》中细颗粒物污染防治技术简要说明：扬尘污染防治技术主要包括：

①遮风技术，包括适用于各种露天堆场和施工工地遮挡措施。

②抑尘技术，包括喷洒水雾和抑尘剂，适用于施工场所、堆场、装卸作业等场地。

③施工物料运输车辆清洗技术，适用于上路行驶的物料、渣土运输车辆。

④道路清扫技术，包括人工清扫、机械清扫。

（1）矸石场扬尘

本项目为新建矸石场项目，矸石在堆存过程中会产生扬尘。环评要求矸石场及时用推土机推平压实，并配专门洒水车在矸石场地面定期洒水降尘。经采取以上措施后，抑尘效率大于85%，矸石场扬尘排放量为4.26t/a。

（2）矸石运输产生的扬尘和汽车尾气

矸石在运输过程中，道路扬尘和物料散落是主要粉尘污染源，汽车尾气排放的大气污染主要有CO、SO2、NOX、CnHm和铅化合物。评价补充提出以下治理措施：

①限制汽车超载，运输车辆加盖篷布，避免车辆沿路抛洒。

②运输车辆进场前应对车体、轮胎进行清洗，并对路面进行清扫和洒水，保持路面的湿度和清洁度。

③对场区进出口道路两侧进行绿化并将道路硬化，减少起尘量。

### 6.2.2运营期水污染防治措施分析

一、截洪沟工程

排矸场工程的防洪标准采用20年一遇设计，30年一遇校核。采用明渠均匀流进行水力计算并根据校核洪水结果确定截洪沟和拦渣坝下游排水沟的断面尺寸。

在矸石场周边设置截洪沟，截洪沟采用矩形断面；采用明渠均匀流进行水力计算并根据校核洪水结果确定截洪沟的断面尺寸。

矸石沟截水沟的尺寸的确定：通过试算，当底宽为0.6m，水深为0.6m，通过矩形断面的流量为0.853m3/s，大于30年一遇洪水流量0.66m3/s，满足校核洪水要求，故截洪沟的断面尺宽为0.6m，高为0.6m，壁厚0.3m，长约800m。截水沟断面见附图-3。

工程量：土方开挖951m3，土方回填88m3，浆砌石577m3。

2、排水沟工程

在马道内侧设置横向排水沟，采用浆砌石矩形断面形式，宽0.4m、深0.4m、壁厚0.3m，与纵向截水沟相连。共布设横向排水沟736m。排水沟断面见附图-3。

3、护坦

为防止雨水冲刷下游，在截洪沟出口处设置护坦，护坦长50m，宽20m，厚0.4m的浆砌石结构，需浆砌石400m3.

### 6.2.3运营期生态恢复措施分析

矸石山通透性较好，一般降水可渗入其中，不会发生地表径流。汇水面积较小，基本不会引起滑坡、塌方等地质灾害，但矸石山在降雨强度较大时会引起面蚀，面蚀严重时，可进而形成浅沟和切沟，或引起溃坝等严重污染环境的事件。故矸石山首先必须作好水土保持工程，在矸石堆存前要做防渗层、筑坝。

第一，由汽车运至矸石场的矸石要分层堆放并层层压实，使矸石粒之间的空隙减小，加强矸石之间的紧密性。根据矸石粒径分布，每层堆放厚度为5m。同时，为使矸石堆体处在静安息角状态，保证矸石堆的稳定性。

第二，由于沟底覆盖有黄土，将沟底的土平整，夯实做为防渗层。

第三，在矸石场下游严格按照要求筑挡矸墙，以免溃坝后矸石被洪水冲走而污染环境。

第四，矸石场在每个阶段矸石堆放完成后，即开始对边坡进行整形，然后覆土。矸石自然堆置坡度为27°，外边坡修筑大坝整形时可按45°考虑。外边坡整形包括对分层外部统一进行整形和修筑矸石公路以及排水沟。矸石场公路外侧高于内侧，坡度为2%，使降雨汇集到排水沟，可避免雨水沿坡面流淌过程中对覆土的冲刷，有利于水土保持。排水渠为混凝土砌筑，能起到防渗作用。在整治后的阶坡表面均匀覆土，覆土厚度为0.8-1.0m。

第六，矸石场在到达堆存高度后要及时对堆顶进行覆土，覆土厚度达到植树要求（0.8-1.0m）或造田要求（1.0m）。

第七，对矸石场内取土的黄土荒坡上应及时采取水土保持和防止滑坡的措施。

第八，运输道路两侧设置3m的绿化带。

### 6.2.4运营期固体废物污染防治措施分析

本项目为固废处置项目，运营期间无生产固废产生和排放。

6.2.4.1大气环境防护距离

无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB 3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。

卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。

各类工业、企业卫生防护距离按下式计算：

＝(B+0.25)0.05LD

式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表22查取；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h

表6-1    卫生防护距离计算系数

| 计算 系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
| A | <2 2～4 >4 | 400 350 260 | 400 350 260 | 80 190 140 |
| B | <2 >2 | 0.01 0.021 | 0.015 0.036 | 0.015 0.036 |
| C | <2 >2 | 1.85 1.85 | 1.79 1.77 | 1.79 1.77 |
| D | <2 >2 | 0.78 0.84 | 0.78 0.84 | 0.57 0.76 |

本地区近五年平均风速为2.6m/s，本项目A取260，B取0.021，C取1.85，D取0.84。计算出L＝210m。

再根据级差规定，评价确定矸石场地的卫生防护距离为210m，因此矸石场地周围300m范围内不得规划建设村庄等敏感点。本项目拟选矸石场距离最近的村庄为800m，满足卫生防护距离，因此，拟选矸石场选址可行。

6.2.4.2矸石场选址与GB18599-2001符合性分析

本项目排矸场环境条件与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及[2013]第36号文修改单中环境保护要求的符合性分析结果见表6-2。

表6-2  本项目排矸场选址环保符合性分析

| 序号 | GB18599-2001要求 | 实际条件 | 满足 程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.1.1应符合当地城乡建设总体规划要求。 | 不在临县县城市总体规划范围内，不违背山阴县城市总体规划要求 | 满足 |
| 2 | 5.1.2应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧，厂界距居民集中区300m以外。 | 满足要求 | 满足 |
| 3 | 5.1.3应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 | 不在煤矿采空区范围内 | --- |
| 4 | 5.1.4应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。 | 场地范围内未发现断裂及其他构造形迹 且项目选址不在地质断层上。 | 满足 |
| 5 | 5.1.5禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。 | 新排矸场选址未处于在江河、湖泊、 水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 | 满足 |
| 6 | 5.1.6 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。 | 排矸场选址范围无任何级别的自然保护区，也无风景名胜区和其它需特别保护的区域。 | 满足 |
| 7 | 6.2.1当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm／s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 | 3:7灰土作为防渗层 （防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s） | 满足 |

由上表可以看出，本次矸石场符合规划要求。

# 第七章  环境影响经济损益分析

# 7.1主要经济技术指标

本项目总投资1416.27万元。

# 7.2环境影响经济损益分析

### 7.2.1建设项目环境代价分析

环境代价指工程污染和破坏所造成的环境损失折算成经济价值。本项目监测很建成投产后产生的污染对环境的经济代价按下式估算：

环境代价=A+B+C

式中：A 为资源和能源流失代价；

B 为对环境生产和生活资料造成的损失代价；

C 为对人群、动植物造成的损失代价。

（1）资源和能源流失代价（A）

式中：Qi——某种排放物年累计量；

Pi——排放物作为资源、能源的价格。

结合项目特点，本部分主要分析估算外排的污染物中资源价值较高的污染物流失的损失代价。本部分损失约1.5万。

（2）生产生活资料损失代价（B）

本项目以做到达标排放，排污量很少，且为无组织排放，无需缴纳排污费等。因此生产生活资料损失代价为0万元/年。

（3）人群损失（C）

由报告书对环境要素影响评价的结论，结合当地自然、社会环境现状可以看出，按照本环评报告所规定的环保措施实施后，本项目工程污染的排放会得到有效的控制，可以全面实现达标排放，对人体的影响轻微，但对工人有一定的影响，应加强操作工的劳动保护，以减小其健康损失，劳保所需费用按5万元/年估算。因此人群损失代价为5万元/年。

综上所述，工程环境代价为：6.5万元/年。

### 7.2.2建设项目环境成本分析

建设项目环境成本主要包括两部分：工程环境保护措施投资和环保设施运行及管理费用（两部分费用不具有可加性）。

（1）环保工程建设投资

本项目总投资1416.27万元，项目投资均为环保投资，即环保投资为1416.27万元。

### 7.2.3环境经济效益分析

采取各项污染控制措施后，即有效地控制了污染，又可带来经济效益。环境工程的经济效益体现在两方面，一是直接经济效益，即环保措施对废物回收利用所提供的产品价值；二是间接经济效益，即环保措施实施后的社会效益。

13.2.3.1直接经济效益（R1）

式中：Ni——能源利用的经济效益

Mi——水源利用的经济效益

Qi——废气利用的经济效益

Si——固体废物利用的经济效益

Ti——废水利用的经济效益

i——利用项目的个数

本项目环境工程产生的直接经济效益主要为矸石综合利用所获得的效益，约为8.0万元。

7.2.3.2间接经济效益（R2）

式中：Ji——控制污染后对环境减少的损失

Ki——控制污染后对水体减少的损失

Zi——控制污染后减少的排污费、赔偿费

间接经济效益是由环保设施投入运行后所减少的损失和补偿费用构成的，在无实际数据时，以直接经济效益的5%计。则R2=0.01(万元/年)

由此，计算得出环保措施产生经济效益R=R1+R2=8.01（万元/年）

### 7.2.4污染控制费用

污染控制费用是指为了治理污染需要的投入，由治理费用和其辅助费用构成。

7.2.4.1治理费用（C1）

式中：C1-1——环保投资费用

C1-2——运行费用，取投资费用15%

n——设备折旧年限，取10年。

计算得，C1＝125万元

7.2.4.2其它费用（C2）

本项目为保护环境而付出的其它费用包括：污染防治考察、信息交流、防治措施试运行调试、相应的环境管理及监测仪器运转费以及环境影响评价等方面，按环保投资的1%计算。

C2=C1-1×1%=5（万元/年）

7.2.4.3污染控制费用

污染控制费用C为治理费用C1和其它费用C2之和，每年约130万元。

### 7.2.5环境经济效益

7.2.4.1年净效益

年净效益以环境工程的直接经济效益（R1）扣除污染控制费用（C）表示，经计算，本项目环保设施年净效益为-122万元。

7.2.4.2效益费用比

将环境经济效益R和污染控制费用C的比值来作为评价工程环保效益的依据。

本项目R/C=0.062

上式表明，本项目年投入1万元的环境费用可获得0.062万元的效益，说明每年环境保护费用并不是纯支出，对环境保护的同时也具有少量的经济效益。

# 7.3小结

本项目总投资1416.27万元，项目投资均为环保投资，即环保投资为1416.27万元。

# 第八章  环境管理与监测计划

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

# 8.1环境管理

环境管理对人类生产、生活和社会活动实行控制性的影响，使外界事物按照人们的决策和计划方向进行和发展。随着我国环保法规的完善及严格执行，环境污染问题将极大地影响着企业的生存与发展。因此，环境管理应作为企业管理工作中的重要组成部分，企业应积极并主动地预防和治理，提高全体职工的环境意识，避免因管理不善而可能造成的环境风险。中煤集团山西华昱能源有限公司煤炭洗运中心矸石填埋场建设项目属生态污染型项目，从其自然环境而言，污染物易扩散，因而必须在加强污染物排放控制的基础上，加大环境管理的力度。

### 8.1.1环境管理体系的划分

（1）环境计划管理：通过计划协调发展与环境的关系，对环境保护加强计划指导，是环境管理的重要内容，通过制定环境规划，把环境保护纳入到国民经济规划中去。

（2）环境质量管理：为了保持区域环境所必需的环境质量而进行的各项管理工作，建设项目环境影响评价和区域性环境质量评价，是环境质量管理的主要工作。

（3）环境技术管理：制定技术标准、技术规程、技术发展方向、技术路线、技术政策和污染防治技术，以环境经济评价来协调技术经济发展和环境保护的关系，促进经济不断发展，保证环境质量不断得到改善。

### 8.1.2环境管理的重要性

（1）环境是资源，环境管理就是管理资源。保护自然资源合理开发和在生产中避免资源不合理利用而使资源破坏和环境污染。环境管理就是要管理自然资源的开发和保护生态平衡。

（2）环境管理必须和生产、生活、社会活动相结合。环境管理要渗透到生产、生活、社会活动的每一个环节中去，环境问题是由于人类活动作用于周围环境引起的，环境保护必须在生产、生活、社会活动过程中解决。

（3）环境广泛性，决定了环境管理的综合性。环境问题是由自然、社会和技术等因素产生的，环境管理必须是自然科学和社会科学互相渗透，紧密结合的。

（4）环境管理是一项群众工作。环境问题涉及到每个人，要依靠群众管理环境，加强宣传教育，不断提高全民对环境保护的认识水平。

（5）适应国际市场对ISO14000环境管理体系认证的要求。

### 8.1.3环境管理体系与职责

本项目的环境管理体系可分为管理机构与监督机构。

1、环境管理机构

（1）环境管理机构的设置

环境保护是我国的一项基本国策，能否搞好环保工作，管理显得尤为重要。环保管理工作的宗旨就是要保证决策中的方针、目标在预期内实现，并组织协调解决工作过程中的具体问题。为保证环保工作的正常开展，本项目应设置专职或兼职的环保专员，专门负责全厂的环保管理工作。

（2）环境保护管理机构的职责

①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定本企业的环境保护目标和实施措施，制定严格的技术规范和操作规程，制定全厂环境保护制度和细则；

②本项目建设期的环境管理与征地安置工作和营运期的管理，建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生；

③处理污染排放事故；

④组织、维护场内的绿化工作；

⑤加强环境保护的宣传教育工作，做好普及宣传环境科学知识和环保法规的宣传，提高全厂员工的环保意识。

2、环境监督机构

临县环保局负责对项目环境保护工作实施监督管理：组织和协调有关机构为项目环境保护工作服务；审查环境影响报告书；监督项目环境管理计划的实施；负责项目环境保护设施的竣工验收；确保项目应执行的环境管理法规和标准。

### 8.1.4环境管理制度与环境管理计划

本项目环境管理计划见表8-1。

表8-1    项目环境管理计划

| 环境问题 | 管 理 措 施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- |
| A | 施工期 |  |  |
| 1 | 尘埃、空气污染 | ·采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气TSP污染，特别是靠近居民点的地方。 ·运送建筑材料的卡车必须用帆布遮盖，以减少跑冒滴漏。 ·搅拌设备需良好密封并将安装除尘装置。 | 中煤集团山西华昱能源有限公司 |
| 2 | 噪 声 | ·防止建筑工人受噪声侵害，靠近强声源的工人将戴上耳塞和头盔，并限制工作时间。 ·严格执行《建筑施工场界噪声限值》，嘈杂的施工工作将不在夜间进行，防止干扰居民区。 ·加强对机械和车辆的维修，保证其较低噪声水平。 |  |
| B | 环境监测 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 山阴县环境监测站 |

# 8.2环境监测

环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定防治对策和规划。

### 8.2.1环境监测机构

本项目环境空气监测可委托当地环境监测站进行。

### 8.2.2环境监测机构的职责和任务

（1）编制各类有关环境监测的报表负责呈报；

（2）负责本企业范围内的污染事故调查，弄清和掌握污染状况；

（3）定期开展环境监测，并负责各类监测设备的使用，维护和检修工作；

（4）制定本企业的环境监测计划，并完成主管部门布置的各项监测任务；

（5）参加当地的环境监测网，按统一计划和要求进行环境监测工作；

（6）参加本企业所属范围内的重大污染事故调查，组织检查各项环境法规和环境标准的执行情况。

上述工作可与厂环保科或当地环境监测单位协商、配合完成。

表8-1  环境管理工作计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理机构职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 试运行阶段 | 1、检查施工项目是否按照设计、环评规定的环保措施全部完工； 2、做好环保设施运行记录； 3、向环保部门和当地主管部门提交试运行申请报告； 4、环保部门和主管部门对环保工种进行现场检查； 5、记录各项环保设施的试运转状况，针对出现问题提出完善修改意见； 6、总结试运转的经验，健全前期的各项管理制度； |
| 生产 运行期 | 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因，及时处理； 3、不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 4、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。 5、积极配合环保部门的检查、验收。 |

### 8.2.3环境监测计划

根据矸石场污染物排放的实际情况，由建设单位委托有资质监测单位对矸石场污染源和环境质量进行监测。具体监测时间、频率、点位服从当地环保部门的规定和要求，监测项目针对企业污染特性确定。

矸石场入口处设置明显的标志，标志的设置应严格执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB19599—2001）中有关规定，排放口图形标志见图12-2。

| 排放口 | 固体废物堆放场 |
| --- | --- |
| 图形符号 |  |
| 背景颜色 | 绿色 |
| 图形颜色 | 白色 |

图8-1　排放口图形标志

8.2.3.1环境空气质量监测

根据本项目的污染特点，选择下列项目作为监测项目。

（1）监测项目： TSP、SO2。

（2）监测布点：主要对污染源和敏感点进行监测，污染源场界四周，敏感点主要为李家庄村。

（3）监测时间：运营后每年监测一次，每期连续三天，监测时间在采暖期，连续3天。以连续1h的采样获得平均值，或在1h内，以等时间间隔采集4个或以上样品，计算平均值。

8.2.3.1地下水质量监测

（1）监测点位

在矸石场下游30m布置1个监测点。

（2）监测井深度

监测层位为第四系孔隙水，深度10m。

（3）监测项目

监测项目包括：pH、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、铁、锰、汞、铅、氟、镉、总大肠菌群、菌落总数、耗氧量、溶解性总固体、六价铬共21项。

（4）监测频率

水质监测点一季度各监测一次。委托有资质单位进行水样采集与化验分析。

# 8.3环境管理和监测费用预算

环境监测委托当地环境监测站进行，环境管理和监测主要为常规性开支。

常规性开支包括环保科人员进行日常工作，开展宣传教育、报刊订阅、维修设备仪器、进行监测等工作的费用；预计每年2万元。

# 8.4环境保护竣工验收

本项目环保工程竣工验收一览表详见表8-3。

表8-3     工程竣工环境保护验收一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染治理措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 排放标准 |
| 大 气 污 染 物 | 矸石场 | 堆存 扬尘 | 矸石及时处置，层层压实、覆土封闭，绿化措施等 | 《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006 | 无组织排放监控浓度限值为1.0mg/Nm3 |
|  | 运输车辆 | 运输 扬尘 | 限制超载、篷布遮盖、道路洒水，设置绿化带等 | --- | --- |
| 废水 | 降雨 | --- | 矸石场修筑排水系统包括截水沟、排水沟、排洪盲沟等，保证雨水不与矸石接触。 | --- | 达标排放 |
| 噪声 | 高噪设备 | 噪声 | 减速、限制鸣笛、 设绿化带 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 |
| 生态 | 挡矸墙等 | 边坡是否及时绿化，挡矸墙是否按规定建有马道及排水系统，挡矸墙、排水渠、护坦等措施的实施以及已填埋区域服务期满后的复垦、绿化及生态恢复措施的实施。 |
|  | 矸石场 | 防渗处理现场监理及验收资料。场地绿化、路面全部硬化、处置场绿化树种选用杨树、柳树、常青树等树种、建设公路场界的绿化带。本工程建成后，每年监测一次，封场后监测计划继续进行。 |

表8-4    污染源排放清单

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染治理措施 | 污染物排放量（t/a） | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 排放标准 |
| 大 气 污 染 物 | 矸石场 | 堆存 扬尘 | 矸石及时处置，层层压实、覆土封闭，绿化措施等 | 无组织排放4.26 | 《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006 --- | 无组织排放监控浓度限值为1.0mg/Nm3 --- |
|  | 运输车辆 | 运输 扬尘 | 限制超载、篷布遮盖、道路洒水，设置绿化带等 | - |  |  |

# 第九章 结论

## 9.1建设项目基本情况

吕梁龙宇洗煤有限公司选煤厂位于临县招贤镇高家庄村西北68m的坡地上，设计年处理原煤180万吨/年，2009年9月委托山西大学编制完成《吕梁龙宇洗煤有限公司180万吨/年洗煤厂环境影响报告书》，并取得吕梁市环境保护局批复

根据《吕梁龙宇洗煤有限公司180万吨/年洗煤厂环境影响报告书》可知：原有矸石场位于临县招贤镇高家庄村北800m出的荒沟内，该沟为东西偏南走向，沟口向西，长约2000m，深50m，高约40m。可容纳720万吨矸石。

由于原有的矸石场占地困难，矸石沟一直未建设。原有洗煤厂的矸石全部出售给当地砖厂，出售不畅时堆存于洗煤场地。由于近几年环保形势严峻，吕梁龙宇洗煤有限公司选煤厂决定建设一座矸石场，满足销售不畅时矸石堆放问题，为解决吕梁龙宇洗煤有限公司洗煤厂洗选出来的矸石堆放情况，选址位于大长村附近的荒沟作为矸石沟进行填埋矸石。

矸石场地总占地面积1.8hm2，矸石堆高0～44m，矸石沟在封场时的标高最高为977.5m，此时矸石沟的矸石及顶面覆土量达到41.7万m3，层间覆土采取沟道内挖土置换，顶层覆土1.0m，覆土量为1.54万m3，矸石沟剩余库容为40.16万m3，按照每年排放矸石14.27万m3计算，矸石沟服务年限2.81年。

本次工程主要包括挡矸墙工程、截排水工程、护坡工程、覆土工程、绿化工程以及配套运矸道路的建设。

## 9.2评价区环境质量现状评价

### 9.2.1环境空气质量现状评价

为了解评价区内的环境空气质量现状，本次评价引用临县空气质量2018年全年日均数据，监测点位于临县环境监测站，监测项目为SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5，由监测结果可知，项目所在地PM10、PM2.5均出现不同程度的超标，区域环境空气质量一般。

项目区域工业生产及民用生活的能源消耗长期以来均以燃煤为主，造成环境污染十分严重，其中以大气污染最为严重，大气污染类型为煤烟型污染，特别是进入冬季采暖期大气污染超标更为严重。

### 9.2.2水环境质量现状评价

本次评价共布设六个地下水监测点位，分别是：1#高崖头、2#水源  3#后庄、4#丰山、5#红岩、6#招贤

在所监测的水井中，1#高崖头、4#丰山、6#招贤镇总硬度和溶解性总共固体超标，其余所有监测因子及监测点位各项指标均达到中Ⅲ类水标准，可见当地地下水水质较好。分析超标原因，主要是地质原因造成

### 9.2.3噪声质量现状评价

场地1#~4#点昼间噪声监测值在38.0-43.7dB（A）之间，夜间噪声监测值在37.5-40.6dB（A）；以上监测值未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A），声环境质量较好。

## 9.3污染物排放情况分析

### 9.3.1达标排放

本项目大气污染物为无组织扬尘；项目生活废水水量较少，水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。此外，本项目填埋造地运行期间，正常情况下无生产废水产生；雨季时，场地上游及周边汇水可以通过截水沟、和马道排水沟排出场外。在实施一系列针对资源综合利用、污染物排放的防治措施，使各项污染物均能做到达标排放。

### 9.3.2总量控制

根据山西省环境保护厅晋环发[2015]25号文件第三条，本项目不属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，因此，暂不纳入总量核定范围，不需进行总量申请。

## 9.4环境影响分析

### 9.4.1环境空气影响分析

项目选址和场区布置符合环境要求，污染源排放强度和排放方式及大气污染控制措施在严格按照环评规定的要求下可满足达标排放。评价认为从环境空气角度出发，本项目的建设是可行的。

### 9.4.2水环境影响分析

项目生活废水水量较少，水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。此外，本项目运行填埋矸石期间，正常情况下无生产废水产生；雨季时，场地上游及周边汇水可以通过截水沟、拦洪坝、排洪涵洞和马道排水沟排出场外。项目无生产生活废水排放，正常情况下填埋区无渗滤液产生；雨季时沟谷内会形成的短时水流，且填埋区会产生淋溶水；短时水流由截水沟和马道排水沟排出填埋区，填埋区设置截水沟、马道排水沟等措施，对水环境的影响很小。

根据现场调查，评价区范围内无集中饮用水源地。

### 9.4.3声环境影响分析

本项目在采取环评规定的污染治理措施的情况下，项目建设期噪声对周边环境的影响很小。

### 9.4.4固体废物环境影响分析

本项目为固废处置项目，无生产固废产生和排放。项目生活垃圾在办公室设置垃圾桶，建设单位要将此部分生活垃圾收集后倾倒于生活垃圾回收指定地点，由环卫部门统一处理，固废排放不会对区域环境产生影响。

### 9.4.5生态环境影响分析

本项目为煤矸石综合治理项目，随着矸石填埋区的投入运营，边坡和平台覆土、绿化还田之后，生态环境可以得到恢复，因此对生态环境的影响不大。

## 9.5公众参与

本次评价公众参与调查使用了网络公开，刊登报纸进行。根据调查和访谈的情况，100%的公众对本项目的建设持赞同意见或无意见，公众无反对意见。

评价认为本项目符合国家和山西省产业政策，建设及运营过程带来轻微的大气、水、噪声污染，只要严格执行环评中规定的各种控制措施后，可以满足国家规定的排放标准，满足环境和公众的要求。另外，本项目在建设的同时，要加强与附近居民的交流，从国家产业政策、环保政策和控制污染的技术路线方面，向公众做细致的解释以求得公众的理解与支持，从而为企业的自身可持续发展创造一个更好的外部环境。

## 9.6环境保护措施分析

本次环评规定了项目施工及运行过程中的各项噪声、扬尘、水环境污染等防治措施，同时针对生态影响提出了工程和植被措施。

## 9.7环境损益分析

本项目环境保护费用并不是纯支出，对环境保护的同时也具有少量的经济效益因此，本项目的建设从社会和环境效益角度分析是合理可行的。

## 9.8环境管理与监测计划

为了保护本项目所在区域环境，确保工程的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对本项目的全过程进行严格、科学的跟踪，并进行规范的环境管理与环境监控。本次评价针对项目特点及建设单位的性质，要求建设单位配套相应的环境管理部门，并制定了相应的环境管理要求和计划。

为了监督各项环保措施的落实，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据，也为项目的评价提供依据，本次评价根据预测各个时期的主要环境影响及可能超标地段，制定了环境监测计划。

## 9.9总结论

综上所述，本项目的建设符合国家及山西省产业政策的要求，不违背临县县县城总体发展规划及城市环境规划的要求，在采取评价提出的污染防治措施后，污染物能够做到达标排放并，对区域环境影响较小，项目的建设能得到大部分公众的支持，选址可行，因此，从环境保护角度出发，本项目是可行的。

# Text boxes

图1-1 环境影响评价工作程序

大气评价范围

矸石场位置

龙宇洗煤厂

运矸路线

地下水评价范围

招贤镇水源地

矸石沟位置

项目厂址

矸石场位置

图4-6  矸石场渗水试验过程曲线

本项目位置

本项目所在位置

图4-9　评价区土地利用现状图