建设项目环境影响报告表

# （报批本）

### 项目名称：吕梁市鼎鸿商贸有限公司储煤场建设项目

建设单位（盖章）：  吕梁市鼎鸿商贸有限公司

编制日期：2018年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 吕梁市鼎鸿商贸有限公司储煤场建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 吕梁市鼎鸿商贸有限公司 |
| 法人代表 | 赵新勤 | 联系人 | 赵新勤 |
| 通讯地址 | 吕梁市临县车赶乡堡尚村 |
| 联系电话 | 18234829806 | 传真 |  | 邮编 | 033000 |
| 建设地点 | 吕梁市临县车赶乡堡尚村东南向640m处，详见附图1、附图2 |
| 立项审批 部门 | 临县煤炭工业局 | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | G5990其他仓储业 |
| 占地面积 （平方米） | 6000 | 绿化面积（m2） | 300 |
| 总投资 （万元） | 420 | 其中：环保投资（万元） | 69 | 环保投资占总投资比例 | 16.4% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2018年12月 |
| 1.1工程内容及规模： 1.1.1项目背景 山西是全国商品煤的主要供应者之一，建立与资源相匹配的煤炭储运能力，提高周转效率，符合山西能源就地加工转化增值的战略，符合国家技术进步和产业政策导向。因此，提高煤炭产品的贮运、加工转化，是十分必要的，而且有十分重要的现实意义和紧迫感，同时也存在广阔的市场机遇与发展前景。 吕梁市鼎鸿商贸有限公司在此基础上提出吕梁市鼎鸿商贸有限公司储煤场建设项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整目录（2011年本）（2013修订）》的通知，本项目不属于限制类和淘汰类项目，符合产业政策要求。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，建设单位应当在开工建设前将环境影响报告书、环境影响报告表报有审批权的环境保护行政主管部门审批。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（环保部令第44号）》及2018修正版的相关规定，本项目属“四十一、煤炭开采和洗选业”中“130煤炭储存、集运”，确定本次评价级别为报告表。为此吕梁市鼎鸿商贸有限公司于2018年11月15日正式委托我单位承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。 接受委托后，我单位立即组织参评人员赴现场进行实地踏勘，全面对项目所在区域自然环境、生态环境、存在的敏感因素以及拟建项目的工程内容、拟建场地等进行了全面调查，积极收集了有关的信息资料。在此基础上遵循有关环评规定，编制完成了《吕梁市鼎鸿商贸有限公司储煤场建设项目环境影响报告表》。 据环评现场踏勘，本项目尚未开工建设。 2018年12月14日，临县环境保护局在离石区主持召开了本项目的技术评审会，根据专家意见修改完成了《吕梁市鼎鸿商贸有限公司储煤场建设项目环境影响报告表》（报批本），现提交建设单位报临县环境保护局对该项目环境影响报告表进行审批。 1.1.2环境保护“三线一单”要求符合性 ①生态保护红线 本项目位于临县车赶乡境内，占地以及评价范围内不涉及生态保护红线中的具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。临县生态保护红线尚未划定，本项目不违背生态保护红线划定的原则，符合生态保护红线管控的要求。 ②资源利用上线 本项目生产过程中所用的资源主要为水资源和电能，本项目车辆冲洗水经沉淀后用于道路抑尘洒水，生活污水经沉淀后用于煤场抑尘洒水，保证节约用水、水资源循环利用；本项目生产设备采用低耗能设备，能够减少电耗。因此，水和电均符合资源利用上线要求。 ③环境质量底线 本项目位于农村地区，距临县城市规划范围边界18km。根据区域例行监测资料，表明区域环境空气质量一般。项目运营期大气污染物可以达标排放，对周围大气环境质量影响较小；无生产废水和生活污水外排，不会对地表水、地下水和土壤造成污染；采取评价提出的环保措施后，项目运营对区域环境质量影响很小，符合环境质量底线的原则。 ④环境准入负面清单 本项目所在区域没有环境准入负面清单。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整目录（2011年本）（2013修订）》的通知，本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类项目，符合产业政策要求。 1.1.3工程内容 1、基本情况 表1-1 项目基本情况 项目名称 吕梁市鼎鸿商贸有限公司储煤场建设项目 建设单位 吕梁市鼎鸿商贸有限公司 建设性质 新建 建设地点 吕梁市临县车赶乡堡尚村东南向640m处 建设投资及来源 项目总投资420万元，全部由建设单位自筹解决 占地面积 6000m2 建设规模 封闭式储煤场2400m2 2、主要建设内容 本项目主要建设内容包括储煤棚、场地硬化、道路硬化及配套喷洒水装置等附属设施。项目主要建设内容见下表。 表1-2 工程主要建设内容 名称 项目 主要建设内容、规模 备注 主体工程 煤棚 全封闭彩钢结构，占地面积2400m2，库高15.3m；四周设导流渠，堆场内建设自动喷淋洒水装置；年周转量为15万吨；原煤的运入和运出均为汽车； 新建 辅助工程 办公区 200m2，二层，办公用房，砖混结构 新建 磅房 30m2，一层，砖混结构 新建 洗车平台 占地面积约40m2，配套建设20m3三级沉淀池，运输车辆出厂前需对轮胎及车身进行冲洗 新建 公用工程 供水 厂区自备水井 新建 供电 项目用电就近接入配备250KVA的变压器 供暖 办公区冬季采用电暖气取暖，不设锅炉 环保工程 大气环境 堆场、装卸扬尘 设置全封闭煤棚（平面约2400m2），全封闭煤棚需做到四周、顶棚完全密封，不得留缺口、开天窗，不得以开孔洞的抑尘网代替密封的彩钢板，出入口要安装卷闸门(或平推门或双扇外开门)；堆棚内全部进行地面硬化，道路及堆场采取喷淋洒水降尘措施；呼吸、换气采用负压通风净化系统，即在棚顶两侧对称设置吸气口（4个，距出入口最近的吸气口与出入口的水平距离不得小于5米），通过管道引到地面布袋除尘器（4台，每台除尘器布袋数不得少于40个，布袋高度不得小于1.5米，整机高度不得小于3米，每台除尘器风机设计风量为5000m3/h，两小时可换4.0万立方气，两小时完成整棚空气的完全净化），净化后分别通过四根高15m的排气筒（1#～4#）排放；负压通风换气系统在煤棚运行（生产、装卸、铲车作业等）时同步启动，在上述活动终止两小时后关闭，煤棚长期停运（无生产、装卸、铲车作业等活动）但棚内有煤炭堆存时，应保证负压通风换气系统每天至少启用一次且每次运行时间不少于两小时；并在厂界四周建高大乔木隔离带。 运输扬尘 设置洗车平台，运输车辆离开时清洗轮胎和车身，硬化场内道路，密闭运输，定期洒水 水环境 生活污水 生活污水产生量少，且水质简单，用于洒水抑尘 初期雨水 雨水收集池，场地西侧设置一个80m3初期雨水收集池，并在厂区设置排水沟，收集的初期雨水排入雨水收集池，集中收集后用于厂区内抑尘洒水 淋控水 全封闭储煤棚设置截排水沟，在堆场最低处设置30m3集中水池1个，收集堆场淋控水，集中收集后用于场区内抑尘洒水 噪声 白天进行装卸作业，车辆限速行驶，禁止鸣笛 固废 生活垃圾存放于垃圾桶中，由当地环卫部门统一处理 生态 绿化 绿化面积100m2 硬化 煤棚及进场道路全部硬化，硬化方案为10cm砂砾层+15cm商品混凝土，碾压充实 3、原辅材料及产品方案 本项目为储煤场项目，原煤来自周边合法煤矿企业，项目储存销售原煤均为硫份不大于1%、灰分不大于16%的优质煤，供应周边非禁煤区范围内的动力用煤。禁止向周边“禁煤区”范围内企业及居民销售煤炭。 项目煤棚最大储煤容量约为1万吨，年储存销售原煤15万吨。 4、主要生产设备 主要生产设备见表1-3。 表1-3 主要设备列表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 装载机 辆 2 50型 2 地磅 台 1 - 3 煤棚喷淋洒水装置 套 1 4 煤棚通风净化系统 套 1 4套集尘罩+布袋除尘器 5、组织结构及定员 本项目员工定员7人，其中管理人员为2人。工作采用一班制，每天工作8小时，年工作时间330天。 6、工程投资 本项目总投资420万元，全部为企业自筹。 7、厂区平面布置 吕梁市鼎鸿商贸有限公司储煤场总占地面积为6000m2。厂区东南侧为封闭式煤棚，办公生活区位于厂区北侧。厂区西侧设置一个80m3初期雨水收集池，并在厂区设置排水沟，收集的雨水排入初期雨水收集池，集中收集后用于厂区内抑尘洒水。具体平面布置详见附图3。 8、建设期 本项目建设期为2个月。 9、公用工程 （1）供电 项目用电就近接入配备250KVA的变压器，项目供电有保障。 （2）给排水 给水水源：本项目用水主要为厂区自备水井，能满足本项目正常生产、生活需要。 ①给水系统 本项目用水类型包括生活用水、煤棚洒水、硬化路面洒水、绿化用水、洗车平台补水等。 生活用水：本项目定员7人，大多为附近村庄村民，不在场内食宿，其中管理人员2人，生产人员5人。厕所为旱厕。用水主要为饮用和洗漱，用水量按30L/人·天计算，则生活用水量为0.21m3/d（69.3m3/a）。 煤棚洒水：煤堆场降尘洒水量按1.0L/（m2·d）计算，本项目煤堆场建筑面积2400m2，煤堆场抑尘洒水量为2.4t/d（792t/a）。 绿化用水：绿化面积为300m2，绿化用水量指标按0.28m3/m2·a计，绿化天数按200天计。 道路洒水：硬化道路面积为1000m2，硬化洒水指标按1.0L/m2·d计。 洗车平台补水：本项目洗车用水循环使用，平均每天进出车辆约为100辆，补充水为20L/辆·次。 ②排水系统 生活废水：厂区设有旱厕，厂区人员大小便入旱厕。建设单位定期委托当地农户将粪便清运至附近农田施肥。生活废水产生量按用水量的80%计，则污水产生量为0.17m3/d，由于生活污水主要为洗漱废水，水质简单，经统一收集后用于厂区增湿抑尘，不外排。 生产废水：本项目洗车废水经沉淀处理后循环使用；厂区堆场产生的淋控水，环评要求地面硬化、做防渗处理，并建集中水池，将零散排水收集后统一排入集中水池，经沉淀处理后回用于堆场洒水，不外排；故本项目无生产废水产生。。 项目用水及废水产生量明细详见表1-4，水平衡图见图1-1、图1-2。 表1-4 工程用水量及废水产生量一览表 用水类型 用水指标 用水单位 用水量（m3） 废水产生量（m3） 日用水量 年用水量 日产生量 年产生量 职工生活用水 30L/人·天 7人 0.21 69.3 0.17 56.1 洗车平台补水 20L（辆/次） 100辆/天 2.0 560 / / 煤棚洒水 1.0L/m2·d 2400m2 2.4 792 / / 硬化道路抑尘洒水 1.0L/m2·d 1000m2 1 330 / / 绿化用水 0.28m3/m2·a 300m2 0.25 84 / / 总计 采暖期 / / 4.61 1421.3 0.17 56.1 非采暖期 / / 5.86 1835.3 0.17 56.1 图1-1 非采暖期水平衡图（m3/d） 图1-2 采暖期水平衡图（m3/d） （3）供热 本项目员工为当地村民，不在场内食宿，生活区设置休息室。办公生活区采用电暖气取暖，厂内不设锅炉。 （4）通风 封闭煤棚的通风设计宜采用下部自然通风、上部机械通风的通风方案（即网架外维护部分在挡煤墙标高以上位置设置铝合金百叶窗，在屋顶设置机械排放方式）。 1.2经济技术指标 项目主要技术经济指标见表1-5。 表1-5 主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 指标值 备注 1 最大存储规模 t 1万 2 年储存销售煤炭 t/a 15万 3 总占地面积 m2 6000 4 煤棚占地面积 m2 2400 5 绿化面积 m2 300 6 道路硬化面积 m2 1000 7 职工人数 人 7 8 工作制度 d/a 330 8h/d，一班制 9 项目总投资 万元 420 10 环保投资 万元 69 1.3环保投资 本项目总投资为420元，其中环保投资69万元，环保投资占总投资的16.4%，本项目环保投资一览表见表1-6。 表1-6 环保投资一览表 内容类型 污染源 污染物 名称 防治措施 环保投资 （万元） 大气环境 运输扬尘 粉尘 道路进行硬化，及时清扫，定期洒水；运输车辆加盖篷布；运输车辆驶离场区时清洗轮胎 5 煤棚 粉尘 设置全封闭煤棚（平面约2400m2），全封闭煤棚需做到四周、顶棚完全密封，不得留缺口、开天窗，不得以开孔洞的抑尘网代替密封的彩钢板，出入口要安装卷闸门(或平推门或双扇外开门)；堆棚内全部进行地面硬化，道路及堆场采取喷淋洒水降尘措施；呼吸、换气采用负压通风净化系统，即在棚顶两侧对称设置吸气口（4个，距出入口最近的吸气口与出入口的水平距离不得小于5米），通过管道引到地面布袋除尘器（4台，每台除尘器布袋数不得少于40个，布袋高度不得小于1.5米，整机高度不得小于3米，每台除尘器风机设计风量为5000m3/h，两小时可换4.0万立方气，两小时完成整棚空气的完全净化），净化后分别通过四根高15m的排气筒（1#～4#）排放。 48（全封闭煤棚列入基建投资） 水环境 初期雨水 SS等 厂区西侧设置1座80m3初期雨水收集池 2 车辆冲洗废水 SS等 场区出口处设洗车平台1座，配套建设20m3三级沉淀池，洗车废水沉淀后循环使用，不外排 1 淋控水 SS等 全封闭储煤棚设置截排水沟，在堆场最低处设置30m3集中水池1个，收集堆场淋控水，集中收集后用于场区内抑尘洒水 2 固体废物 办公区 生活垃圾 设置垃圾箱，集中收集后当地环保部门统一处置。 1 生态 - - 硬化场地，加强绿化，绿化面积为300m2 10 合 计 69 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，据现场踏勘之时，项目尚未开工建设，因此不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、自然环境 （1）地理位置 临县地处晋西吕梁山系黄土丘陵沟壑区，地理坐标在北纬37°35′52″～38°14′19″之间，东经110°29′40″～111°18′02″。北接兴县，东邻方山，南连柳林、离石，西濒黄河与陕西佳县、吴堡隔河相望，县境长、宽约为71km，总土地面积2979km2，占全省土地总面积的1.91%，占吕梁市土地面积的14.12%，居全市13个县市的第2位。 吕梁市鼎鸿商贸有限公司储煤场建设项目建设地点位于吕梁市临县车赶乡堡尚村东南向640m处，建设场地中心地理坐标为东经111°6′49.95″，北纬37°46′30.31″，海拔高度H=1063m。厂区南侧北侧均为山体。 项目详细地理位置见附图1、附图2。 （2）地形、地貌 临县县境内梁峁相间，沟壑纵横，只有湫水河、月境河形成的大小两川，川面狭窄。湫水河大川逶迤贯通全县，长达90km，河面最宽不过1km。小川环绕6个乡镇，全长46km，川道最宽不到0.25km。全县共有大小山头9400多个，海拔在1500m以上的山峰有紫金山、大度山和汉高山。一般的岭峁面多为鱼瘠形，顶端坡度为5°～10°。全县地势东北高，西南低，呈17/1000的倾斜坡面，一般海拔为1000m左右，程家塔乡北榆庙最高1924m，碛口镇湫水可输入黄河处最低657m，相对高差为1267m。全县主要以离石黄土为主，除少数土石山区和沟川根深叶茂谷外，大部为梁峁发育地形破碎的黄土丘陵，一般黄土覆盖深厚。灰褐土为本县基本土壤，分布面积为391.89万亩，占总土地面积的99.4%，由于母体特征明显，物理分化强烈易被侵蚀，有机质不易积累，使土壤养分极为贫乏。 （3）气候、气象 临县属暖温带大陆性气候。在季风的影响下四季分明，春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季温凉湿润，冬季少雪寒冷，根据30个气候特征，全县年平均气温8.8℃，年积温3212℃，降雨量伙518.3mm，7、8、9三月雨量集中，占全县降雨量的62.5%；平均太阳辐射140.8kcal/cm2，平均日照时数7.7h，年均2771.5h。由于地形复杂，气候的地域差异明显，无霜期由东北向西南递增，一般在144～172天，南北相差28天，气温近5.0℃。年均无霜期160天，全县绝大部分地区为一年一熟，三交以南乡镇也有一年两熟的条件。 年内主导风向是南风，秋季多偏北风，夏季多偏南风，年平均风2.6m/s，最大风速达19m/s。 （4）水文及水文地质 1）地表水：临县境内河流属黄河水系，较大的河流除黄河干流，有湫水河、支沟月境河、青凉寺河、曲峪河、免坂河、八堡河、克虎、寺沟等8条。 ①黄河干流 黄河干流流位于县境西部，从本县第八堡乡洼石泉入境，自北向南流经7个乡镇，32个村，从碛口镇的陈家山出境，全长91km，河床平均比降为0.71%。据吴堡水文站观察记录，年平均径流量397.3亿m3/a，年平均含沙量20.9kg/m3，最大洪水流量达26800 m3/s，枯水期最小流量仅39.5 m3/s，黄河属本县过境水，径流量约为2.753 m3/a。 ②湫水河 湫水河是本县最大河流，属黄河一级支流，发源于兴县黑茶山东北麓的白龙山大坪头，经阳坡水库入本县境，全长125km，流域面积1986km2。在阳坡水库以上流域面积为243km2。县内长90km，流经12个乡镇，由碛口汇入黄河。流域面积为1743.1 km2。占全县总土地面积的58.53%，流域内支沟共有2300余条，其中15km以上的20多条，25km以上的5条。河道平均比降为0.65%，据林家坪站1956～1984年29年的观察记载，平均径流量0.8839亿m3/a，其中，清水径流量0.2740亿m3/a，占径流量的31%,最大径流量3.09亿m3，最小径流量0.423亿m3。径流深59.6mm，年均输沙量2400万吨，最大8920万吨，最小0.0545万吨。汛期平均输沙量2332万吨，占平均输沙量的97.2%。侵蚀模数12800t/km2。一般流量0.3m3/s，最高洪峰期达3670m3/s。 ③月境河 是本县的第二条大河，素称“小川”，发源于本县临泉镇泥沟村，流经6个乡镇，全长48km，流域面积317.7km2，占全县总面积的10.6%，年均径流量为1839.4万m3，其中清水径流量为892.5万m3/a，占全县径流总量的48.5%。 ④青凉寺河 发源于紫金山南麓，流经4个乡镇，全长43.5km，流域面积283km2，占全县总面积的9.5%，据杨家坡站多年资料，年均径流量为0.162亿m3，其中清水流量为0.089万m3，占年径流量的54.9%，径流深57.9mm，平均输沙量381万吨，最大1190万吨，1984年最小0.00283万吨。汛期输沙量328万吨，占年均输沙量的99.1%，侵蚀模数11700t/km2。最大洪峰流量达1670m3/s。 评价区内地表水为位于厂址北侧2870m处的湫水河支流。地表水系图详见附图4。 2）柳林泉域 A、柳林泉概况 柳林泉位于柳林县城以东约3km的三川河河谷中。泉区出露地层为奥陶系碳酸盐岩类与石炭系碎屑岩类，泉水从二者的接触带溢出，呈散泉的形式出露，大小泉点为数百个，出露标高794～803m，泉群多年平均流量2.32m3／s。 B、泉域边界 泉域北界为漱水河和蔚汾河分水岭，黑茶山以东为太古界和元古界变质岩类，地表分水岭和地下水分水岭一致。黑茶山以西为大面积石炭二叠系碎屑岩类和第四系松散岩类，局部为寒武奥陶系碳酸盐岩类，地表分水岭和地下水分水岭具有不一致性，即为可移动的边界。其走向自西向东由李家湾一黑茶山—南岔。 东界为北川河、东川河和南川河与汾河的分水岭，北部为太古界和元古界，东南及南部为寒武陶系，地表分水岭和地下分水岭—致。其走向自北向南由南岔—麻地渠—神堂沟一马坊湾一关帝山—阳湾一拐岭底—三角庄—棋盘山一上顶山。 南界为三川河与屈产河分水岭，东部为寒武奥陶系，西部为石炭二叠系，地下分水岭则成为可移动边界。其走向自东向西由上顶山一上郭家山—婿村—西沟一河底。 西界寒武奥陶系埋藏于石炭二叠系之下，埋深600～1000m岩溶发育程度减弱，地下水流缓慢，成为相对阻水(或弱透水)的边界。其走向自北向南由李家湾一杨家沟—钟底—高家山一孟门一河底。 泉域包括临县东部、方山、离石、中阳及柳林的北部，面积为5100km2，其中岩溶水盆地面积约2300km2，可溶岩裸露面积约830km2，覆盖面积约530km2，碎屑岩及松散岩面积约900余km2。 C、泉域地质构造控水特征 按《山西板内构造单位区划》柳林泉域位于鄂尔多斯台拗(A1)河东拗缘带(A1—1)离石柳林鼻状隆起(A1—1)。该由离石向斜、八盘山背斜和柳林鼻状构造组成。离石向斜和八盘山背斜轴向南北，平行展布，柳林鼻状构造为向西倾斜的平缓单斜，倾角50°～100°。柳林一带为准，为走向南北向西倾斜的单斜。以北三交区为走向北东，向北西倾斜的单斜：以南为走向北西，向南西倾斜的单斜。 柳林鼻状构造北部三交区与柳林区之间发育聚财塔地堑，成为局部的阻水构造，使三交区岩溶地下水绕过该地堑由柳林泉排泄。 D、泉域补给条件 泉域内岩溶地下水的补给主要有三种形式： a、面状石灰岩裸露区和松散岩类覆盖区直接或间接入渗 柳林泉域岩溶地下水补给有三个方向：一是北边界黑茶山以西寒武奥陶系石灰岩大部被第四系松散层覆盖，为间接补给。二是东边界太古界和元古界变质岩类裂隙水沿地表裂隙侧向补给。三是南边界除部分太古界变质岩裂隙水侧向补给外，主要为寒武奥陶系石灰岩裸露，自接补给。据调查，以上为泉城内岩溶地下水的主要来源，补给量为3.13m3／s，泉水总径流量的75％以上。 b、条带状地表径流渗漏补给 离石区北川河、东川河、南川河沿途穿过寒武奥陶系石灰岩渗漏补给。它们在离石区交口街道办交口与李家湾之间汇流后合并为三川河，然后穿过八盘山背斜，渗漏补给岩溶地下水，掘调查，地表河川径流总渗漏量为1.04m3／s，山泉水总径流的24％以下。 c、点渗漏补给 点渗漏补给主要包括渗漏点、陷落柱、溶洞，以及人工开挖的浅井等。渗漏量一般很少。 E、径流条件 奥陶系岩溶地下水水位变化在离石、柳林、三交区施工煤田水文孔20余个，揭露奥陶系岩溶地下水水位变化明显地有3个方向。 a、离石区，离石大武、离石城区、交口、中阳金罗、庞家会一线，奥陶系岩溶地下水水位由815—807m。 b、中阳县城南、柳林陈家湾、庄上一线，奥陶系岩溶地下水水位由812—803m。 c、三交区、临县湍水头、武家坡、高家山、柳林县西王家沟、成家庄一线，奥陶系岩溶地下水水位由802—801m。上述三个方向汇集于柳林泉。柳林穆村煤田水文孔揭露，奥陶系岩溶水水位为794.86m，与柳林泉山露标高(794—803m)一致。山此可见，上述三个方向岩溶地下水汇集在柳林泉排泄。 F、构造、地层控水分析 a、寒武奥陶系石灰岩在离石大断裂和八盘山背斜西侧呈狭长条带分布，往西埋藏与石炭二叠系和三叠系碎屑岩之下。据钻孔揭露，奥陶系石灰岩岩溶水单位涌水量，埋深在450m时，为0.82—0.98L／s.m。在600m时，为0.00036L／s.m。由此认为，三交区奥陶系岩溶地下水阻水边界为埋深600m以下，且水力坡度很小。 b、根据奥陶系有岩溶地下水水位分布，离子区(Ⅰ)和三交区(Ⅱ)水位差较大，两者没有沟通。表明离石大断裂、八盘山背斜，以及漱水河与北川河的地表分水岭一致，为阻水边界。表明三交区和离石区为两个相对独立的次级岩溶地下水系统。离石区强径流带从北往南由大武、西屈城区、中阳金罗，庞家会转向南西，经柳林陈家湾、庄上，由柳林泉排泄。三交区由于聚财塔地岩的阻隔，地下水流向从北往南由漏水头、武家坡，高家山转向南东，经柳林西王家沟、成家庄，由柳林泉排泄。 G、泉水成因及类划 泉域地势由北—东—东南向西南倾斜，地表水和地下水流动方向基本一致。即由北—东—东南向西南汇集。寒武奥陶系岩溶水的储水空间下部为太古界和元古界变质岩类作为隔水底板，上部为石炭二叠系碎屑岩类为阻水边界。在柳林县城东约3km处的薛家湾一带因三川河切割，使中奥陶统石炭岩裸露，在石炭二叠系砂页岩与“奥灰”接触带，“奥灰”岩溶水因受石炭二叠系砂页岩的阻挡而溢出地表。由于排泄区构造简单，为向西倾斜的单斜，倾角7°～10°。小型波状裙曲及小断层(断距＜5m)和裂隙多沿东西、北东、北西三个方向发育，故泉水不能集中排泄，而以散泉的形式出露，大小泉点上百个，出露标高为790—801m。根据泉水出露条件，可将柳林泉定为侵蚀溢流泉。 H、项目与柳林泉的相对位置关系 项目位于吕梁市临县车赶乡堡尚村。根据山西省人民政府《关于山西省泉域边界范围及重点保护区划定的批复》(晋政函[1998]137号)和山西省水资源管理委员会办公室《山西省泉域边界范围及重点保护区》，柳林泉域面积为5100km2，泉域重点保护区包括泉源区和重点开发区，以及碳酸盐岩主要渗漏河段。其范围上至柳林县李家湾乡下白霜村，下至穆村镇康家沟的三川河河谷地段，长约12.5km，两侧至山脚下，宽约0.3—1.0m，面积约7.0km2。 本项目位于柳林泉域一般保护区内，不属于柳林泉域重点保护区范围内。项目与柳林泉域相对位置见附图5。 3）水源地 临县共有23个已划定保护区范围的供水水源地和1个规划水源地，分别是：吴家湾水源地、海则头水源地、白文镇集中供水水源、城庄镇集中供水水源地、兔坂镇集中供水水源地、克虎镇集中供水水源地、三交镇集中供水水源地、湍水头镇集中供水水源地、林家坪镇集中供水水源地、招贤镇集中供水水源地、碛口镇集中供水水源地、刘家会镇集中供水水源地、丛罗峪镇集中供水水源地、曲峪镇集中供水水源地、木瓜镇集中供水水源地、安业乡集中供水水源地、玉坪乡集中供水水源地、清凉寺乡集中供水水源地、石白头乡集中供水水源地、雷家碛乡集中供水水源地、大禹乡集中供水水源地、车赶乡集中供水水源地、安家庄乡集中供水水源地以及阳坡水库水源地。 本项目位于临县车赶乡境内，据山西省人民政府，晋政函[2013]15号文，项目所在区域内水源地保护区划定情况见表2-1。 表2-1 区域内乡镇集中供水水源地保护区划定情况 水源地 名称 服务 对象 地理坐标 一级保护区 二级保护区 半径（m） 半径（m） 车赶乡集中供水水源 车赶村 E 111°04′25.0″ N 37°56′45.6″ 上游150m，下游50m，宽100m 一级保护区上游外延350m，宽100m 经调查，本项目位于车赶乡集中供水水源东侧3910m处，不在水源井的一级和二级保护区范围内。 临县乡镇水源地与本项目的位置关系详见附图6。 （5）植被及生物多样性 本区土壤为灰褐土地带，黄土质黄绵土。土壤中的盐分为Cl、Na+、K+。该区域以啮齿类动物居多，如鼠类、野兔等和两栖爬行类，大型动物很少，无国家重点保护动物。本区多为山地，当地居民主要以农业生产为主，农产品主要有小麦、谷子、玉米、山药、莜麦等。 受当地人群生产及生活活动范围影响，生物多样性较简单。 （6）地震烈度 本区历史上未有发生过较大规模地震的记录。根据国家《建筑抗震设计规范》GB50011－2001，本区抗震设防烈度为Ⅶ级区，设计基本地震动峰值加速度为0.15g，设计地震分组为第一组。 （7）矿产资源 临县境内初步探明矿种有30多种，主要有煤炭、石灰岩、耐火粘土、砖瓦粘土、白云岩和铝土矿等。煤炭储量为493亿吨，约占山西省探明储量的20%，占全国储量的5.2%。煤炭资源属石炭、二迭系煤，埋藏深度在30－270m，煤系地层含煤面积为1645km2，占全市国土面积的15.5%。石灰岩预计储量为3000多亿吨。

三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 本项目建设地点位于吕梁市临县车赶乡堡尚村东南向640m处，本次评价收集了2017年临县县城环境空气例行监测年均浓度数据，具体指标见表3-1。 表3-2 2017年年均浓度监测结果统计表 μg/Nm3（CO：mg/m3） 序号 指标 浓度值 标准值 超标倍数 1 SO2年均浓度 37 60 0 2 NO2年均浓度 27 40 0 3 PM10年均浓度 119 70 0.7 4 PM2.5年均浓度 71 35 1.03 5 CO第95百分位数浓度 1.9 4 0 6 O3-8h第90百分位数浓度 112 160 0 由上表可知，临县县城2017年环境空气年均浓度PM10、PM2.5均出现超标现象，故本项目所在区域环境空气质量一般。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域主要地表水为湫水河支流。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）及临县湫水河汇入黄河断面考核要求，本项目所在区域地表水执行IV类水质标准。 3、噪声环境质量现状 据现场踏勘调查，项目位于临县境内山区，区域主要噪声源为公路车辆经过产生的噪声。 4、生态环境现状 根据项目周围的调查情况可知，本项目附近以自然生态环境为主，自然植被以野草为主，相间有少量灌木丛，生态环境一般。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 一、环境保护目标 根据敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，主要保护对象见表3-2。 表3-2 主要环境保护对象表 序号 环境要素 环境保护目标 相对场址位置 保护要求 方位 距离（m） 户数（户） 人口（人） 1 环境空气 堡尚村移民新村 NW 640 25 72 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 杜家沟村 SW 1340 16 52 张家塔村 NE 650 150 590 2 声环境 场界四周 / / GB3096-2008《声环境质量标准》2类 3 地表水环境 湫水河支流 N 2870 GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准 4 地下水环境 项目区域 - GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准 5 生态环境 评价区范围耕地与动植物 评价区范围内 严格控制项目生态影响，加强区域生态建设，促进区域生态环境的改善 二、环境保护级别 （1）环境空气：本项目所在地为农村地区，环境空气质量功能为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地表水环境：项目所在区域地表水为位于本项目北侧2870m处的湫水河支流，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67——2014），执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类标准。 （3）地下水环境：按照地下水质量分类及质量分类指标，本评价区执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （4）声环境：本项目声环境功能区划执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 由于项目所在区域未进行规划，评价区所在区域为农村，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二类功能区，因此大气环境质量标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 浓度单位 SO2 年平均 日平均 小时平均 60 150 500 ug/Nm3 TSP 年平均 日平均 200 300 PM10 年平均 日平均 70 150 NO2 年平均 日平均 小时平均 40 80 200 2、水环境 地表水：项目周边最近的地表水为湫水河支流，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）及临县湫水河汇入黄河断面考核要求，该处水环境功能为工业用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质量标准。详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 单位：mg/L 项目 PH BOD5 CODcr 氨氮 石油类 硫化物 高锰酸盐指数 标准值 6～9 ≤6 ≤30 ≤1.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤10 地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。详见表4-3。 表4-3 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 单位：mg/l 项目 PH 挥发酚 氟化物 NO2-N NO3-N NH3-N 总硬度 菌落总数 (CFU/mL) 大肠菌群(CFU/100mL) 总砷 Cr6+ 标准 6.5～8.5 0.002 1.0 1.00 20 0.50 450 100 3.0 0.01 0.05 3、声环境 区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，详见表4-4。 表4-4 《声环境质量标准》(GB3096-2008) dB（A） 类 别 昼 间 夜 间 说 明 2 60 50 厂矿企业、居民混杂区 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准：颗粒物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所排放限值要求，详见表4-5。 表4-5 煤炭工业污染物排放标准（GB20426-2006） 污染物名称 排放方式 排放限值 生产设备 颗粒物 无组织排放 1.0mg/Nm3 煤炭工业所属装卸场所 有组织排放 80mg/Nm3或设备去除效率>98% 原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备 2、厂界噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 3、施工期噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中标准要求。 表4-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）单位：dB（A） 昼 间 夜 间 70dB（A） 55dB（A） 4、固体废物：执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据晋环发[2015]25号《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，国家和我省实施总量控制的主要污染因子为：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘及废水化学需氧量、氨氮。 根据国家污染物排放总量控制原则，结合本项目建成后的排污特点，施行总量控制的污染因子为工业粉尘，排放量为0.2t/a。 |

五、建设项目工程分析

5.1工艺分析： 根据项目运行情况，可分为施工期和营运期，从污染物角度分析，可将该项目施工期和营运期的工艺流程及产污情况图示如下，具体见下图。 施工期： 图5-1 施工期污染环节示意图 运营期： 本项目为储煤场项目，只是利用固定的场所贮存和销售原煤。主要工艺过程为： 1、购进煤炭 项目从外界购进煤炭，用车辆载入到储存场，车辆在进入储存场时会产生噪声，载煤的车辆在过磅以后，运至煤棚内卸下煤炭，卸煤期间会产生煤炭粉尘和噪声。 2、销售煤炭 项目对外界销售煤炭，先将煤炭通过装载机装入到运输车辆，装载期间会产生粉尘和噪声，装载完毕后，在进行过磅，运输车辆将煤炭运输到所需客户处，运输时会产生噪声。 本项目工艺流程及产排污环节见图5-2。 图5-2 生产流程及产污环节图

5.2主要污染工序： 一、施工期污染影响因素分析 1、大气污染物产生的环节 （1）清理场地扬尘、施工材料运输扬尘； （2）土石方堆场扬尘； （3）厂房基础工程建设扬尘。 2、水污染物产生的环节 （1）施工期生产废水； （2）施工人员生活污水； （3）施工现场运输车辆的清洗废水。 3、固体废物产生的环节 （1）基础工程、主体工程及场地平整产生的建筑垃圾； （2）施工人员生活垃圾。 4、噪声产生的环节 （1）施工机械设备噪声； （2）物料运输的交通噪声。 二、运营期污染影响因素分析 1、大气环境影响分析 （1）运输扬尘； （2）储煤棚产生的粉尘； （3）装卸过程产生的粉尘； 2、水环境影响分析 （1）洗车废水； （2）职工生活产生生活污水。 （3）堆场淋控水； 3、声环境影响分析 运输车辆产生的噪声。 4、固体废物影响分析 运营期固体废物主要为少量的生活垃圾。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前排放情况 | 处理后排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 运输扬尘 | 粉尘 | — | 4.5t/a | — | 0.9t/a |
|  | 煤棚 | 1#排气筒 | 粉尘 | 214mg/m3 | 5.64t/a | 1.9mg/m3 | 0.05t/a |
|  |  | 2#排气筒 |  | 214mg/m3 | 5.64t/a | 1.9mg/m3 | 0.05t/a |
|  |  | 3#排气筒 |  | 214mg/m3 | 5.64t/a | 1.9mg/m3 | 0.05t/a |
|  |  | 4#排气筒 |  | 214mg/m3 | 5.64t/a | 1.9mg/m3 | 0.05t/a |
|  |  | 煤棚 |  | 无组织 | 2.26t/a | 无组织 | 0.23t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS等 | — | 56.1t/a | 集中收集后用于厂区增湿抑尘，不外排 |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.16t/a | 1.16t/a |
| 噪声 | 装载机、运输车辆、筛分机等 | 噪声 | 70-90dB（A） | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
| 生态 | 加强绿化，绿化面积达300m2 |
| 主要生态影响： 1、施工期生态影响：本项目占地为空地，生态破坏较小，主要体现在施工期地表开挖产生裸露面造成水土流失。 2、运营期生态影响：本项目建成后，厂内进行绿化，绿地面积扩大，绿化水平有所提高，绿化景观与美观的主体建筑和谐统一，建设区域及其周围的生态环境将得到明显改善，从而产生生态环境正影响。 |

七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析及防治措施 本项目施工期主要环境影响是施工过程中产生的扬尘污染、施工噪声、各类建筑垃圾及施工机械所产生的废气和运输车辆所产生的废气、施工废水、施工产生建筑垃圾、施工人员生活污水及生活垃圾等。 本项目具体施工期环境影响分析如下： 7.1.1施工期大气环境影响分析及防治措施 1、施工期大气环境影响分析 施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘。施工扬尘主要来自于土方开挖、施工现场物料装卸、堆放以及渣土临时堆放等过程；道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。其次还有施工机械所产生的废气和运输车辆所产生的废气。 （1）施工期扬尘污染源 A.地基开挖过程中平整场地、挖填土方使施工场地的地表和植被遭到破坏，遇风可产生扬尘； b.堆放易产尘的建筑材料，如无围挡，随意堆放，会产生二次扬尘； c.建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘； d.施工垃圾的清理会产生扬尘； e.施工及装卸车辆造成的扬尘。 （2）露天堆场及裸露场地风力扬尘环境影响分析 鉴于施工需求，某些建材需在施工场地内进行堆放，另外一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 （3）汽车运输扬尘环境影响分析 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。 施工期大气污染物排放量较小，这些大气污染源会随着施工期的结束而消失。 （4）废气 运输车辆和施工机械施工时产生废气，包括CO、NOx、HC等，但废气产生量不大，属无组织排放。 上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）如不加强管理，则可能对周围大气环境造成污染，其中以粉尘的危害较为严重。 2、施工期大气污染防治措施 为减轻扬尘污染，结合项目区的实际情况，评价要求企业不得进行现场搅拌，采用商品混凝土，施工场地需严格做到“六个100%”（工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输），建设单位要加强施工期环境管理要求，规范施工作业。本次评价提出的具体防治措施见表7-1。 表7-1 建筑工地扬尘控制措施 序号 控制措施 环 评 要 求 1 道路硬化与管理 施工场所硬化率达100%； 任何时候车行道路上都不能有明显的尘； 道路清扫时都必须采取洒水措施。 2 边界围挡 围挡高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失； 围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。 任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 3 裸露地 (含土方) 覆盖 每一块独立裸露地面都应采取覆盖措施； 覆盖措施必须完好，不得有破损； 覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 4 易扬尘 物料 覆盖 所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内； 防尘布或遮蔽装置必须完好，不得有破损； 小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。 5 持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 6 运输 车辆 冲洗 装置 运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路； 洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa； 洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L； 施工场所车辆入口和出口30米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料； 施工车辆燃油废气的消减与控制：施工期间燃油机械设备较多，施工单位应选用先进设备和优质燃料，使尾气达标排放。运输车辆禁止超载。 采取上述措施后，可有效控制本项目施工期扬尘对周围环境的影响。 7.1.2施工期水环境影响分析及防治措施 1、施工期水环境影响分析 施工期产生的废水为建筑施工废水和施工人员生活废水。 （1）施工废水 建筑施工废水包括砂石冲洗水、混凝土养护水、设备车辆冲洗水等，这些废水中主要含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量小。 （2）施工人员生活废水 根据施工期安排，预计施工人员每天为15人，施工人员均为周边村民，不在场内食宿，只有少量洗漱水，水质简单，用于场地洒水抑尘。 2、施工期水污染物防治措施 （1）施工废水 施工期间将产生设备冲洗废水，施工期设备冲洗废水只含有少量泥沙，不含其它杂质，施工现场设集水沉淀池收集，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘。 （2）施工人员生活废水 施工人员产生的生活污水，水质简单，用于场地洒水抑尘。 因此，施工期废水均不外排，对周围环境及地表水环境不会造成影响。 7.1.3施工期声环境影响分析及防治措施 经分析，本项目施工建设过程主要噪声污染为机械噪声。该项目的高噪声机械设备主要有挖掘机、打夯机、混凝土运输车等，其声功率级值范围为80～98dB(A)，平均值为90dB(A)。 采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）推荐的点声源几何发散衰减方法进行预测，计算中不考虑距离衰减，建构筑物等围护结构的隔声和建筑物屏蔽效应，以及空气的吸收衰减。预测模式如下： Lp(r)= Lp(r0)-20lg(r/r0) Lp(r)，Lp(r0)——分别是r和r0的声级，dB； r——点声源到受声点的距离，m； r0——监测设备噪声时的距离，m。 根据上述预测模式，对这些噪声源所辐射出的噪声进行传播衰减预测，施工机械设备辐射到外环境的噪声预测结果见表7-2。 表7-2 施工机械噪声传播衰减预测结果表 距 离(m) 5 10 20 50 80 100 噪声值[dB(A)] 73 67 61 53 49 47 以《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)有关规定标准（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关规定（1类区：昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）限值进行评价。 由上表数据可知，本项目施工机械噪声在施工现场外围50m处衰减为53dB(A)，方才低于上述标准1类区规定的昼间限值。因此，项目施工期会对附近居民的正常生活产生一定的影响，故本次评价要求建设单位采取以下措施： ①降低施工设备噪声：施工机械应定期维护保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的运行噪声加大； ②根据施工计划，合理安排施工时间，应避开休息时间施工，尤其在夜间（22：00-次日6：00）禁止施工作业。确因施工需要及其它特殊原因须在夜间施工，必须有临县人民政府或者有关主管部门的证明，且应在周围居民住宅密集区张贴告示，表明施工时段，以取得居民的谅解； ③施工时，要格外注意高噪声设备对周围单位的影响，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量选择低噪声的机械设备； ④施工布局同防止环境噪声污染密切相关。对施工现场进行合理布局，在靠近居民住宅密集区，尽可能少的安排施工机械，避免声级过高； ⑤降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。 经采取上述措施后，本项目施工期产生的噪声对周围居民的影响较小，且施工噪声的影响是暂时的，随施工的结束而结束。 7.1.4施工期固体废物环境影响分析及防治措施 1、施工期固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要是施工过程中施工人员的生活垃圾、建筑垃圾。 （1）施工期产生的施工垃圾 项目施工过程中，会产生一定量的工程废弃物等建筑垃圾。本项目工程垃圾产量约为10t。施工垃圾由施工单位及时清运至临县市城建部门指定地点处置。 （2）施工人员的生活垃圾 施工期施工人员约15人。生活垃圾按0.5kg/d •人，产生量为7.5kg/d。 2、施工期固体废物防治措施 本次环评要求施工单位及时将施工期的建筑垃圾运到临县城建部门指定地点处置，禁止随意堆弃影响环境，建筑垃圾的处置应按照《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）的要求进行；施工人员产生的生活垃圾集中收集后，定期清运至当地环卫部门指定地点集中处置。 7.1.5生态环境影响分析及防护措施 本项目在建设期间，土方的开挖、填方、平整、机械碾压等施工活动，破坏了项目所在地的原有地貌和植被、扰动表土结构，土壤抗蚀能力降低。同时建筑垃圾临时堆放以及施工结束前后一段时间内地表绿化工作尚未完成时，都将造成土壤裸露。遇下雨时，尤其是暴雨时，将会造成水土流失。 从生态环境保护角度考虑，建议采用的环保措施主要有： （1）加强施工场地的管理，各种材料设备的堆放要合理，对易散落和流失的建筑材料如水泥、沙、土等，要做好堆场的排水等防护措施。严格控制施工区域，不能扩大施工范围。 （2）对使用完毕后的施工场地，应及时清理现场，恢复原貌或进行绿化，防治二次污染的产生。 （3）周边绿化措施：结合实际情况在可绿化区域进行植草、种植灌木，以提高绿化率改善生态环境。 7.1.6施工期环境监理 评价要求建设单位认真遵守临县环保局规定的环保要求，环评对施工现场提出以下几点： 建设单位必须加强工地管理工作，对施工人员除进行安全生产教育外，还应加强环保教育，提高全体施工人员环保意识，共同搞好工地的环保工作。同时建设单位必须切实落实好这些措施，工地的污染防治工作要有专人分工负责，提高污染防治效果，防止或缓解对环境的污染，做到文明生产。采取上述措施后施工对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 7.2运营期环境影响分析及污染防治措施： 7.2.1运营期大气环境影响分析及防治措施 1、源强分析及环境影响分析 本项目大气污染物主要为运输及装卸过程产生粉尘。 （1）运输扬尘 煤炭的运输会产生运输扬尘，起尘采用下述经验公式进行计算： 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆； ——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，20km/h； M——车辆载重，30t/辆； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.2kg/m2； L——运输距离，0.5km； Q——运输量，30万t/a。 经计算产生扬尘为4.5t/a。 （2）煤棚及装卸扬尘 本项目煤炭在堆放、装卸时会产生扬尘，其中对煤场煤堆起尘量，评价中考虑取设计堆存量来计算。计算公式如下： 煤场起尘：Q1=11.7U2.45 · S0.345 · e-0.5ω·e-0.55(W-0.07) 装卸扬尘： 式中：Q1—煤堆起尘量，mg/s； Q2—煤装卸扬尘，g/次； U—风速，（根据设计资料，棚内风速小于0.5m/s）； S—煤堆表面积，取5000m2； ω—空气相对湿度，%，取60%； W—煤物料湿度，取10%； M—车辆吨位，30t/辆； H—煤装卸高度，2.5m。 经计算可知本项目储煤场煤炭堆场起尘量为0.85t/a，装卸扬尘量产生量为21.7t/a，则项目原煤堆存及装卸扬尘产生量为22.55t/a。 2、大气环境污染防治措施 （1）运输扬尘 物料运输过程中的运输扬尘量主要与路面积尘量有关。汽车运输会对环境空气造成较大影响。 评价根据拟建项目物料运输路线，提出减轻运输扬尘的防治措施如下： ①本次拟建项目可以控制的运输道路为厂区的道路，评价要求要注意保持该路面的清洁和相对湿度，当路面出现损坏及时修复，同时对该道路要进行定时洒水，并应视路面状况调整洒水频次。 ②对于厂区外的运输道路运输单位采取以下措施： a、严格控制汽车装载量； b、尽量采用厢式密封车； c、限制车速，低速行驶，最大限度减少车辆煤尘抛洒。 d、厂区内设置车辆出入清洗池，车辆进出时要清洗轮胎。 采用上述措施后，可减轻运输扬尘量80%，减轻对沿途的影响。运输扬尘排放量为0.9t/a。 （2）堆煤场及装卸扬尘 根据晋环环评函[2017]102号“山西省环境保护厅关于印发煤场扬尘污染防治技术规范的通知”，建设单位拟建设全封闭煤棚（平面约2400m2），全封闭煤棚需做到四周、顶棚完全密封，不得留缺口、开天窗，不得以开孔洞的抑尘网代替密封的彩钢板，出入口要安装卷闸门(或平推门或双扇外开门)；堆棚内全部进行地面硬化，道路及堆场采取喷淋洒水降尘措施；呼吸、换气采用负压通风净化系统，即在棚顶两侧对称设置吸气口（4个，距出入口最近的吸气口与出入口的水平距离不得小于5米），通过管道引到地面布袋除尘器（4台，每台除尘器布袋数不得少于40个，布袋高度不得小于1.5米，整机高度不得小于3米，每台除尘器风机设计风量为5000m3/h，两小时可换4.0万立方气，两小时可完成整棚空气的完全净化），净化后分别通过四根高15m的排气筒（1#～4#）排放；负压通风换气系统在煤棚运行（生产、装卸、铲车作业等）时同步启动，在上述活动终止两小时后关闭，煤棚长期停运（无生产、装卸、铲车作业等活动）但棚内有煤炭堆存时，应保证负压通风换气系统每天至少启用一次且每次运行时间不少于两小时。 全封闭煤棚棚顶吸气口集气效率取90%，袋式除尘器处理效率取99%，通风净化系统除尘风机年工作330d，每天18h，则煤棚内煤炭堆存及装卸产生的粉尘经吸气口+袋式除尘器处理后排放量为0.2t/a，排放浓度约为1.9mg/m3。通风净化系统未收集的无组织粉尘在煤棚内经重力沉降后，抑尘效率取90%，则无组织粉尘排放量为0.23t/a。 项目煤棚粉尘的产生及排放情况见下表7-3。 表7-3 煤棚粉尘产排情况一览表 工序 排放源 产生量 t/a 产生浓度 mg/m3 处理措施 排放量 t/a 排放浓度 mg/m3 储 煤 棚 1#排气筒 5.64 214 1#袋式除尘器，除尘效率99% 0.05 1.9 2#排气筒 5.64 214 2#袋式除尘器，除尘效率99% 0.05 1.9 3#排气筒 5.64 214 3#袋式除尘器，除尘效率99% 0.05 1.9 4#排气筒 5.64 214 4#袋式除尘器，除尘效率99% 0.05 1.9 无组织 2.26 / 洒水、重力沉降去除效率90% 0.23 / 由上表可以看出，经采取上述措施后，项目煤棚产生的粉尘能够达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所颗粒物排放限值要求。 同时，建设单位应对场地进行强夯处理，主要作用是清除4-5m内土的湿陷性，提高场地地基承载力；铺设灰土垫层及混凝土施工，灰土垫层及混凝土的施工主要是提高场地基层地承载力，建议灰土垫层300mm厚，3：7灰土，压实系数达到0.93，混凝土200mm，强度达到C25。 7.2.2运营期水环境影响分析及防治措施 1、运营期水环境影响分析 （1）生活污水 根据水平衡分析可知，本项目无生产废水产生，生活污水产生量为0.17m3/d，年排水量为56.1m3/a。 （2）初期雨水 根据数理统计法临县暴雨强度及雨水流量计算公式如下： 式中：q为暴雨强度，单位：L/S.ha； T为重现期，单位：年，本次计算取T＝2； t为降雨历时，单位：min，本次计算取t＝15min。 经计算，本区暴雨强度为146.08L/S.ha。 本项目按最大降雨量一次15分钟计算，径流系数按0.9考虑。计算得知厂区生产区最大初期雨水量为73.36m3。 （3）洗车废水 洗车平台会产生车辆冲洗废水。 （4）堆场淋控水 厂区堆场产生的淋控水。 2、运营期水污染防治措施 （1）生活污水 本项目职工均为周边村民，不在场内食宿，产生生活污水只有洗漱废水，水质较简单，收集后用于洒水抑尘，不外排。 （2）初期雨水 计算得知厂区最大初期雨水量为73.36m3，评价要求在场地西侧建设1座80m3的初期雨水收集池，并在厂区设置排水沟，收集的雨水排入初期雨水收集池，经沉淀后，可以用于绿化及降尘洒水。 （3）洗车废水 本项目洗车废水沉淀后循环使用，不外排。 （4）堆场淋控水 全封闭储煤棚设置截排水沟，在堆场最低处设置30m3集中水池1个，收集堆场淋控水，集中收集后用于场区内抑尘洒水，不外排。 7.2.3运营期固体废物环境影响分析及防治措施 1、运营期固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要有少量的生活垃圾，共有职工7人，每人每天垃圾产生量为0.5kg/d，生活垃圾产生量约1.16t/a。 2、运营期固体废物防治措施 生活垃圾集中放置于密闭垃圾桶内，定期清运至当地环卫部门指定地点集中处置。 7.2.4运营期声环境影响分析及防治措施 1、运营期声环境影响分析 本项目主要噪声源为运输车辆和装载机，经类比调查其声压级在70-90dB（A）之间。 2、运营期噪声防治措施 （1）对于汽车运输、装载机产生的噪声厂区进出口处分别设置禁鸣标志，禁止进出厂区的车辆鸣笛，装载机在煤库中作业，禁止夜间进行装卸运输，防止噪声污染。 （2）厂区周围种植一些具有吸声降躁作用的树种，对噪声起到一定的隔离作用。 通过采用上述治理措施后，生产设备噪声治理情况列于表7-4。 表7-4 治理后各设备噪声源强 噪声源 治理前dB（A） 治理后dB（A） 削减量dB（A） 风机 90 58 -32 装载机 85 55 -30 由于本项目噪声源运输噪声为流动噪声源，夜间不进行生产。经采取评价提出的降噪措施，噪声源经距离衰减及厂界隔声措施后，本项目的厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。由于本项目距离最近的村庄堡尚村村民住宅640m，加之有绿化带隔声阻振，所以项目产生的噪声对其影响很小，对周围声环境影响很小。 本项目物料运输道路为厂区北侧320m处的乡村道路，考虑到运输道路距离村庄较近，对于此部分运输噪声，环评要求企业应加强调度管理，道路两侧绿化应与一般路段有所区别，绿化应考虑具有隔声效果的乔木树种，尤其是经过村庄时，应限制车速，禁止夜间鸣笛等。 在采取环评规定的治理措施后，主要噪声源噪声可得到有效降低，对声环境的影响较小。 7.3环境管理与监测计划 7.3.1环境管理 1、环境管理要求 本项目为煤炭储存项目，其主要环境管理要求体现在运行阶段。本项目具体到各阶段的环境管理的要求见表7-5。 表7-5 环境管理要求 环境问题 管理措施 实施机构 A 施工期 1 扬尘、空气污染 企业不得进行现场搅拌，采用商品混凝土，施工场地需严格做到“六个100%”（工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输），建设单位要加强施工期环境管理要求，规范施工作业。 吕梁市鼎鸿商贸有限公司 2 水污染 车辆冲洗废水和生活污水，设一临时沉淀池收集后回用 3 噪声 严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，嘈杂的施工工作不在夜间进行，防止干扰居民区；加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平 4 固废 建筑垃圾由施工队妥善处理，及时清运； 生活垃圾定点堆放，收集后定期送至环卫指定地点 B 运营期 1 环境空气 设置封闭煤棚（2400m2，轻钢结构），运输道路硬化定期洒水 吕梁市鼎鸿商贸有限公司 2 水质污染 洗车废水沉淀后循环使用，堆场淋控水经集中水池沉淀后回用于生产，洗漱废水收集后用于洒水抑尘，不外排 3 噪声 加强管理，厂区周边绿化 4 固体废物 合理处置 C 环境监测 按照环境监测技术规范及国家环保部颁布的监测标准、方法执行。 有资质环境监测站 2、污染物排放管理 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的有关规定，环境管理要求给出污染物排放清单，包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。以上信息内容将对社会公众公开，污染物排放清单及管理要求见表7-5。 7.3.2环境监测计划 根据本项目的性质、生产规模，生产中污染物排放的实际情况和企业的发展规划，评价要求企业按照自身的实际情况，委托有资质的环境监测单位进行监测任务。 1、废气污染源监测计划见表7-6。 表7-6 废气污染源监测计划 阶段 监测点位及污染源 监测项目 监测频率 实施机构 责任机构 运营期 废气 煤棚通风净化系统袋式除尘器（4台）进出口各设1个监测点位 颗粒物 一年两次（连续监测2天，每天3次） 有资质监测站 吕梁市鼎鸿商贸有限公司 在场界外20m处上风向布设1个点位、下风向布设3个点位 颗粒物 一年一次（连续监测2天，每天4次） 2、噪声污染源监测计划 噪声污染源监测计划见表7-7。 表7-7 噪声污染源监测计划表 阶段 监测地点 监测 项目 监测频率 监测时间 采样时间 实施机构 责任机构 运营期 场界外1米（四周各布设1个点） 噪声 2次/年 1天/次 昼、夜各一次 有资质监测站 吕梁市鼎鸿商贸有限公司 3、非正常工况情况下的监测 对非正常排放要加强管理、监督，如果发生异常情况，应及时监测并同时做好事故排放数据统计，以便采取应急措施，减轻事故的环境影响。 以上采样时记录生产运行的工况。 7.4场址符合性分析 （1）区域规划符合性 本项目场址位于吕梁市临县车赶乡堡尚村东南向640m处，占用土地性质为荒地，项目位于农村地区，距临县城市规划范围边界18km，不在临县城市总体规划范围内。临县城市总体规划详见附图7。 （2）区域环境敏感性 本项目场址周围无自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、地质遗迹保护区、生态功能保护区等环境敏感区域。 （3）本项目与《山西省环境保护厅关于印发煤场扬尘污染防治技术规范的通知》（晋环环评函[2017]102号）符合性分析。 表7-8 项目与晋环环评函【2017】102号文件符合性分析 晋环环评函[2017]102号规定 拟建项目情况 符合性分析 选址 原则 严禁在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区等依法划定需特别保护的环境敏感区范围内建设各类煤场。 本项目不在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区等依法划定需特别保护的环境敏感区。 符合 在城镇规划区边界外2公里以内，城镇常年主导风上风向，居民聚集区、旅游区和其它严防污染的食品、药品、卫生产品、精密制造产品等企业周边1公里以内，原则上不得建设各类煤场。 项目位于农村地区，距临县城市规划范围边界18km，不在临县城市总体规划范围内。本项目场址位于吕梁市临县车赶乡堡尚村东南向640m处。项目拟建设2400m2封闭式煤棚，配套喷淋系统，定期洒水，同时煤棚内设置通风净化系统，即在棚顶两侧对称设置4个吸气口，通过管道引到地面布袋除尘器，净化后分别通过四根高15m的排气筒（1#～4#）排放，以彻底解决粉尘污染的问题，将粉尘对周边村庄的影响降到了最低。 符合 在高速铁路、城际铁路、客运专线、高速公路、旅游线路两侧1公里可视范围内，原则上不得建设各类煤场。 周边1公里范围内无高速铁路、城际铁路、客运专线、高速公路、旅游线路。 符合 污染控制技术要求 煤场应采取密闭储存或严密围挡等措施，有效控制扬尘污染。 本项目储煤场为全封闭钢结构 符合 煤场应设置洗车平台，运输车辆驶离煤场前应清洗轮胎及车身，不得带泥上路。煤场防尘喷淋洒水、洗车等应优先使用中水，并实现闭路循环。 本项目设置车辆冲洗台，所有运输车辆驶离煤场前进行轮胎及车身清洗。 符合 煤炭堆煤场（储煤场、售煤场）、公路煤炭集运站应固定装卸位置并采取密闭措施；不能固定位置的，应在装卸的同时采取喷淋洒水等降尘措施。 原煤装卸均在封闭煤库内进行，装卸前和装卸过程中进行喷雾降尘，装载机尽量靠近车辆，并尽可能缩小装卸时的高差；同时规范人员操作技能，严格杜绝野蛮装卸，进一步减少煤尘对周围环境的影响。 符合 监督管理措施 建立健全煤场扬尘污染控制管理制度。包括：岗位责任，环保操作规程，扬尘控制管理，扬尘控制考核，扬尘污染源档案，扬尘控制设施运行记录台账，扬尘控制设施使用维修保养。 本项目建成后建立煤场扬尘污染控制管理制度。包括：岗位责任，环保操作规程，扬尘控制管理，扬尘控制考核，扬尘污染源档案，扬尘控制设施运行记录台账，扬尘控制设施使用维修保养。 符合 扬尘治理设施属于大气污染防治环境保护设施，依据有关环境保护规定进行建设、验收、运行和管理；企业应按照《大气污染物综合排放标准》及相应行业污染物控制标准中颗粒物无组织排放监测布点，对防尘治理设施的运行、管理效果进行自行监测，并按当地环保部门的要求上报监测结果。 本项目建成后，按照《大气污染物综合排放标准》及相应行业污染物控制标准中颗粒物无组织排放监测布点，对防尘治理设施的运行、管理效果进行自行监测，并按当地环保部门的要求上报监测结果。 符合 本项目与《吕梁市选（储）煤厂暂行管理办法》的符合性分析 表7-9 项目与《吕梁市选（储）煤厂暂行管理办法》符合性分析 吕梁市选（储）煤厂暂行管理办法 拟建项目情况 相符性 分析 选（储）煤厂建设 1、新建和改扩建选（储）煤厂要符合我市煤炭工业发展规划和产业发展政策。 本项目选（储）煤厂符合我市煤炭工业发展规划和产业发展政策。 符合 选址要求 1、新建选（储）煤厂布局应当科学合理，符合土地利用总体规划和所在地城乡建设规划要求，区域内不同选、储煤场地的布局应体现资源集约开发和节约利用； 项目位于农村地区，距临县城市规划范围边界18km，不在临县城市总体规划范围内。本项目场址位于吕梁市临县车赶乡堡尚村东南向640m处。项目拟建设2400m2封闭式煤棚，配套喷淋系统，定期洒水，同时煤棚内设置通风净化系统，即在棚顶两侧对称设置4个吸气口，通过管道引到地面布袋除尘器，净化后分别通过四根高15m的排气筒（1#～4#）排放，以彻底解决粉尘污染的问题，将粉尘对周边村庄的影响降到了最低。 符合 2、严禁在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区等依法划定需特别保护的环境敏感区范围内建设各类选煤厂及储煤场； 本项目不在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区等依法划定需特别保护的环境敏感区范围内 符合 3、在城镇规划区边界外2公里以内，城镇常年主导风上风向，居民聚集区、旅游区和其它严防污染的食品、药品、卫生产品、精密制造产品等等企业周边l公里以内，原则上不得建设各类选煤厂及储煤场； 项目位于农村地区，距临县城市规划范围边界18km，不在临县城市总体规划范围内。本项目场址位于吕梁市临县车赶乡堡尚村东南向640m处。项目拟建设2400m2封闭式煤棚，配套喷淋系统，定期洒水，同时煤棚内设置通风净化系统，即在棚顶两侧对称设置4个吸气口，通过管道引到地面布袋除尘器，净化后分别通过四根高15m的排气筒（1#～4#）排放，以彻底解决粉尘污染的问题，将粉尘对周边村庄的影响降到了最低。 符合 4、在高速铁路、城际铁路、客运专线、高速公路、旅游线路两侧1公里可视范围内，原则上不得建设各类选煤厂及储煤场。 周边1公里范围内无高速铁路、城际铁路、客运专线、高速公路、旅游线路。 符合 综上分析，本项目厂址选择合理可行。

表7-10   本项目污染物排放清单及环境管理要求一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 环保措施 | 处理 效率 | 排放量 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a |  |  | mg/m3 | t/a |  |
| 废气 | 运输扬尘 | 粉尘 | / | 4.5 | 设置洗车平台，运输车辆离开时清洗轮胎和车身，场内道路绿化，封闭运输，定期洒水 | 80% | / | 0.9 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） |
|  | 堆场、装卸扬尘 | 1#排气筒 | 粉尘 | 214 | 5.6 | 设置全封闭煤棚（平面约2400m2），全封闭煤棚需做到四周、顶棚完全密封，不得留缺口、开天窗，不得以开孔洞的抑尘网代替密封的彩钢板，出入口要安装卷闸门(或平推门或双扇外开门)；堆棚内全部进行地面硬化，道路及堆场采取喷淋洒水降尘措施；呼吸、换气采用负压通风净化系统，即在棚顶两侧对称设置吸气口（4个，距出入口最近的吸气口与出入口的水平距离不得小于5米），通过管道引到地面布袋除尘器（4台，每台除尘器布袋数不得少于40个，布袋高度不得小于1.5米，整机高度不得小于3米，每台除尘器风机设计风量为5000m3/h，两小时可换4.0万立方气，两小时完成整棚空气的完全净化），净化后分别通过四根高15m的排气筒（1#～4#）排放；加强对厂区无组织粉尘的抑制。 | 99% | 1.9 | 0.05 |  |
|  |  | 2#排气筒 |  | 214 | 5.6 |  | 99% | 1.9 | 0.05 |  |
|  |  | 3#排气筒 |  | 214 | 5.6 |  | 99% | 1.9 | 0.05 |  |
|  |  | 4#排气筒 |  | 214 | 5.6 |  | 99% | 1.9 | 0.05 |  |
|  |  | 煤棚 |  | / | 2.26 |  | 抑尘90% | / | 0.23 |  |
| 废水 | 职工生活 | 生活污水 | / | 56.1 | 集中收集，用于洒水抑尘 | / | / | 0 | 综合利用，不外排 |
|  | 洗车平台 | 洗车废水 | / | / | 沉淀后循环使用 | / | / | 0 |  |
|  | 初期雨水 | SS等 | / | / | 场区西侧设置一座80m3雨水收集池，初期雨水收集后用于厂区内抑尘洒水 | / | / | 0 |  |
|  | 淋控水 | SS等 | / | / | 全封闭储煤棚设置截排水沟，在堆场最低处设置30m3集中水池1个，收集堆场淋控水，集中收集后用于场区内抑尘洒水 | / | / | 0 |  |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 1.16 | 设置封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置 | / | / | 1.16 | 合理处置 |
| 噪声 | 运输车辆等设备 | 噪声 | / | / | 选用低噪声设备，加强管理；车辆限速行驶，禁止进出厂区的车辆鸣笛；厂区周围种植一些具有吸声降躁作用的树种 | / | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 生态 | / | / | 绿化面积300m2 |

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 运输扬尘 | 粉尘 | 设置洗车平台，运输车辆离开时清洗轮胎和车身，道路硬化、洒水、密闭运输，抑尘80%以上 | 达标排放 |
|  | 煤棚、装卸 | 粉尘 | 设置全封闭煤棚（平面约2400m2），全封闭煤棚需做到四周、顶棚完全密封，不得留缺口、开天窗，不得以开孔洞的抑尘网代替密封的彩钢板，出入口要安装卷闸门(或平推门或双扇外开门)；堆棚内全部进行地面硬化，道路及堆场采取喷淋洒水降尘措施；呼吸、换气采用负压通风净化系统，即在棚顶两侧对称设置吸气口（4个，距出入口最近的吸气口与出入口的水平距离不得小于5米），通过管道引到地面布袋除尘器（4台，每台除尘器布袋数不得少于40个，布袋高度不得小于1.5米，整机高度不得小于3米，每台除尘器风机设计风量为5000m3/h，两小时可换4.0万立方气，两小时完成整棚空气的完全净化），净化后分别通过四根高15m的排气筒（1#～4#）排放；加强对厂区无组织粉尘的抑制。 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODcr BOD5 SS | 集中收集，用于洒水抑尘 | 不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 沉淀后循环使用 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | 雨水 | 场区西侧设置一座80m3雨水收集池，初期雨水集中收集后用于厂区内抑尘洒水 | 不外排 |
|  | 淋控水 | SS | 全封闭储煤棚设置截排水沟，在堆场最低处设置30m3集中水池1个，收集堆场淋控水，集中收集后用于场区内抑尘洒水 | 不外排 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 集中收集，定期清运至当地环卫部门指定地点填埋 | 合理处置 |
| 噪声 污染 | 装载机 | 噪声 | 限制作业时间 | 影响减小 |
|  | 运输车辆 | 噪声 | 减速行驶、限制作业时间、绿化 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位在施工期对开挖裸露面、建设材料覆盖抑尘网。 营运期在厂内加强绿化，绿化面积为300m2，有利于改善区域生态环境。 |

九、结论与建议

9.1结论 1、建设项目建设概况 吕梁市鼎鸿商贸有限公司储煤场建设项目位于吕梁市临县车赶乡堡尚村东南向640m处。项目储煤场最大储存能力为1万吨，年储存销售煤炭约15万吨。总投资为420万元，占地面积为6000m2，项目主要建设内容包括储煤场、场地硬化、道路硬化及配套喷洒水装置等附属设施。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 本项目建设地点位于吕梁市临县车赶乡堡尚村东南向640m处，本次评价收集了2017年临县县城环境空气例行监测年均浓度数据，临县县城2017年环境空气年均浓度PM10、PM2.5均出现超标现象，故本项目所在区域环境空气质量一般。 （2）地表水环境质量现状 本项目所在区域主要地表水为湫水河支流。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）及临县湫水河汇入黄河断面考核要求，本项目所在区域地表水执行IV类水质标准。 （3）噪声环境质量现状 据现场踏勘调查，项目位于临县境内山区，区域主要噪声源为公路车辆经过产生的噪声。 （4）生态环境现状 根据项目周围的调查情况可知，本项目附近以自然生态环境为主，自然植被以野草为主，相间有少量灌木丛，生态环境一般。 3、污染物排放情况 本项目污染源经治理后，排放的废气污染物均低于相应的排放标准；本项目废水、固体废物合理处置；对生产中产噪设备加强治理后，确保场界噪声达标排放。本项目污染物排放情况见表9-1。 表9-1 工程污染物排放情况表 内容 类型 排放源 (编号) 污染物名称 处理前排放情况 处理后排放情况 产生浓度 产生量 排放浓度 排放量 大气污染物 运输扬尘 粉尘 — 4.5t/a — 0.9t/a 煤棚 1#排气筒 粉尘 214mg/m3 5.64t/a 1.9mg/m3 0.05t/a 2#排气筒 214mg/m3 5.64t/a 1.9mg/m3 0.05t/a 3#排气筒 214mg/m3 5.64t/a 1.9mg/m3 0.05t/a 4#排气筒 214mg/m3 5.64t/a 1.9mg/m3 0.05t/a 煤棚 无组织 2.26t/a 无组织 0.23t/a 水污 染物 生活污水 CODcr、BOD5、SS等 — 56.1t/a 集中收集后用于厂区增湿抑尘，不外排 固体 废物 办公生活 生活垃圾 1.16t/a 1.16t/a 噪声 装载机、运输车辆、筛分机等 噪声 70-90dB（A） 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 生态 加强绿化，绿化面积达300m2 4、主要环境影响 ①大气污染物 设置全封闭煤棚（平面约2400m2），全封闭煤棚需做到四周、顶棚完全密封，不得留缺口、开天窗，不得以开孔洞的抑尘网代替密封的彩钢板，出入口要安装卷闸门(或平推门或双扇外开门)；堆棚内全部进行地面硬化，道路及堆场采取喷淋洒水降尘措施；呼吸、换气采用负压通风净化系统，即在棚顶两侧对称设置吸气口（4个，距出入口最近的吸气口与出入口的水平距离不得小于5米），通过管道引到地面布袋除尘器（4台，每台除尘器布袋数不得少于40个，布袋高度不得小于1.5米，整机高度不得小于3米，每台除尘器风机设计风量为5000m3/h，两小时可换4.0万立方气，两小时完成整棚空气的完全净化），净化后分别通过四根高15m的排气筒（1#～4#）排放；加强对厂区无组织粉尘的抑制。 ②水污染物 本项目运营期产生的废水主要为职工生活污水及洗车废水。生活污水集中收集后全部用于场区洒水抑尘，不外排；洗车废水循环使用，不外排；全封闭储煤棚设置截排水沟，在堆场最低处设置30m3集中水池1个，收集堆场淋控水，集中收集后用于场区内抑尘洒水，不外排；因此，不会对周边水环境产生影响。 ③固体废物 本项目生产无固体废物产生，职工生活垃圾定期清运至环卫部门指定地点集中处理。项目固废均得到妥善处理，不会造成二次污染。 ④噪声 项目产生的噪声主要为装载机噪声以及运输噪声，噪声源强约为60-90dB（A），在采取本报告提出的各项防治措施后，环境噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 5、环境保护措施 本项目采取的污染防治措施见表9-2。 表9-2 环境保护措施一览表 类别 污染源 污染物 环保措施 废气 运输扬尘 粉尘 硬化场内运输道路，密闭运输，道路定期洒水 堆场、装卸扬尘 粉尘 设置全封闭煤棚（平面约2400m2），全封闭煤棚需做到四周、顶棚完全密封，不得留缺口、开天窗，不得以开孔洞的抑尘网代替密封的彩钢板，出入口要安装卷闸门(或平推门或双扇外开门)；堆棚内全部进行地面硬化，道路及堆场采取喷淋洒水降尘措施；呼吸、换气采用负压通风净化系统，即在棚顶两侧对称设置吸气口（4个，距出入口最近的吸气口与出入口的水平距离不得小于5米），通过管道引到地面布袋除尘器（4台，每台除尘器布袋数不得少于40个，布袋高度不得小于1.5米，整机高度不得小于3米，每台除尘器风机设计风量为5000m3/h，两小时可换4.0万立方气，两小时完成整棚空气的完全净化），净化后分别通过四根高15m的排气筒（1#～4#）排放；加强对厂区无组织粉尘的抑制。 废水 办公废水 CODcr、BOD5、SS 集中收集，用于洒水抑尘 初期雨水 SS 场区西侧设置一座80m3雨水收集池，初期雨水集中收集后用于厂区内抑尘洒水 洗车废水 SS 沉淀后循环使用 淋控水 SS等 全封闭储煤棚设置截排水沟，在堆场最低处设置30m3集中水池1个，收集堆场淋控水，集中收集后用于场区内抑尘洒水 固体 废物 职工生活 生活垃圾 设置封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置 噪声 装载机、运输车辆 噪声 选用低噪声设备，加强管理 生态 / / 绿化面积300m2 6、环境管理及监测计划 公司应建立完善的环境管理和监测机构，本次项目建成后，应抓好环境保护措施、项目的设计审查，以及施工、安装、调试、验收工作的正常运行，健全环境保护机构、环境管理档案，健全企业环境管理的各项规章制度，完善环境保护设施的技术规程和操作规程，开展环境保护教育，培训各级环境管理干部和环保设施的操作人员，以保证投产后顺利开展环境保护工作，委托有资质的的环境监测站或设环保监测站，负责对全厂主要污染源监测。同时向公众公开企业环境保护相关信息及排污口信息管理等相关要求。 综上所述，本项目符合国家产业政策，符合临县总体规划，场址选择不涉及环境敏感区。评价认为建设单位按照环评要求的污染防治措施进行有效处理、确保污染治理设施正常运行及遵守国家环境保护方面的法律法规，则本项目的建设投产后产生的各项污染物均可达标排放，满足区域环境质量保护要求，不会导致周围环境污染负荷的明显增加。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 9.2建议： （1）建立健全公司环境管理规章制度和控制污染产生的监管程序，使公司每位员工都能积极参与环境监督和管理； （2）通过定期环境知识培训，自觉提高员工环境素质，维护公司合法守法生产和排污形象； （3）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置不用环保设施的现象发生； （4）对于煤源进行严格控制，杜绝收购非法煤矿原煤。

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 备案登记表 附件3 土地租赁协议 附件4 山西省临县环境环保局（临环行总【2018】11号） 附图1 项目地理位置图 附图2 项目位置与外环境关系图 附图3 项目平面布置示意图 附图4 临县地表水系图 附图5 项目场址与柳林泉域相对位置关系图 附图6 项目厂址与乡镇水源地相对位置关系图 附图7 临县城市总体规划图 附表：建设项目环评审批基础信息表 另附：1、技术审查意见 2、补充修改索引

# Text boxes

生活用水

0.04

0.17

用于厂区增湿抑尘

0.21

煤场洒水

2.4

2.4

洗车补水

2.0

5.86

新鲜水

2.0

0.25

0.25

绿化用水

1

硬化路面洒水

1

生活用水

0.04

用于厂区增湿抑尘

0.17

0.21

煤场洒水

2.4

新鲜水

4.61

2.4

洗车补水

2.0

2.0

噪声

废弃包装物

扬尘

噪声

建筑弃渣

扬尘

噪声

扬尘

噪声

安装工程

主体工程

基础工程

场地平整

施工废水

施工人员生活污水、生活垃圾

汽车运输

扬尘、噪声

煤源地

计量

装载机

粉尘

煤堆场

粉尘、噪声

计量

汽车外运

扬尘、噪声

装载机

粉尘