山西晋煤太钢能源有限责任公司三交

一号矿井及选煤厂临时排矸场变更项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

山西水天源环保科技有限公司

二〇一九年十二月

目  录

第一章 概述	- 1 -

1.1建设项目特点	- 1 -

1.2环境影响评价的工作过程	- 2 -

1.3分析判定相关情况	- 4 -

1.3.1 产业政策符合性分析	- 4 -

1.3.2矸石综合综合利用政策符合性	- 4 -

1.3.3选址可行性分析	- 5 -

1.3.4“三线一单”符合性分析	- 6 -

1.4关注的主要环境问题及环境影响	- 8 -

1.5环境影响评价的主要结论	- 9 -

第二章 总则	- 10 -

2.1编制依据	- 10 -

2.1.1任务依据	- 10 -

2.1.2 法律及法规依据	- 10 -

2.1.3 行业标准技术依据	- 11 -

2.1.4 参考资料	- 12 -

2.2评价因子的识别与筛选	- 12 -

2.2.1环境影响因子识别	- 12 -

2.2.2 评价因子筛选	- 13 -

2.3评价标准	- 14 -

2.3.1 环境质量标准	- 14 -

2.3.2 污染物排放标准	- 16 -

2.4评价等级	- 17 -

2.4.1 环境空气评价等级	- 17 -

2.4.2地表水环境评价等级	- 18 -

2.4.3地下水环境评价等级	- 18 -

2.4.4 声环境	- 18 -

2.4.5 生态环境	- 18 -

2.5评价范围	- 19 -

2.5.1环境空气影响评价范围	- 19 -

2.5.2地表水环境影响评价范围	- 19 -

2.5.3地下水环境影响评价范围	- 19 -

2.5.4声环境评价范围	- 19 -

2.5.5生态环境评价范围	- 19 -

2.6环境功能区划	- 20 -

2.7主要环境保护目标	- 20 -

第三章 建设项目工程分析	- 23 -

3.1 项目概况	- 23 -

3.2工程总体布置	- 24 -

3.3工程主要建设内容	- 25 -

3.4主要经济技术指标	- 29 -

3.5公用工程	- 30 -

3.5.1给排水	- 30 -

3.5.2冬季采暖	- 31 -

3.5.3供电	- 31 -

3.6 场地工程地质条件	- 31 -

3.6.1场地地形、地貌	- 31 -

3.6.2地层时代及成因类型与地基土构成及岩性分布特征	- 32 -

3.6.3场地稳定性、适宜性评价	- 32 -

3.6.4场地地下水	- 33 -

3.6.5土的腐蚀性评价	- 33 -

3.6.6地震效应	- 33 -

3.6.7岩土工程分析评价	- 34 -

3.7煤矸石的来源及主要成分	- 34 -

3.7.1 煤矸石来源	- 34 -

3.7.2煤矸石成分分析及浸溶试验	- 36 -

3.8工程分析	- 37 -

3.8.1现有无主矸石综合治理工程	- 38 -

3.8.2填沟造地工程	- 39 -

3.8.3取土场	- 48 -

3.9污染源分析及污染防治措施	- 49 -

3.9.1 产污环节分析	- 49 -

3.9.2 污染防治措施	- 50 -

3.10污染物排放及达标分析	- 56 -

第四章  环境现状调查与评价	- 58 -

4.1 自然环境现状调查与评价	- 58 -

4.1.1地理位置	- 58 -

4.1.2地形地貌	- 58 -

4.1.3区域地质	- 58 -

4.1.4区域水文地质条件	- 61 -

4.1.5地表水	- 64 -

4.1.6水源地	- 65 -

4.1.7气候与气象	- 65 -

4.1.8土壤	- 66 -

4.1.9植物资源	- 66 -

4.1.10动物资源	- 66 -

4.2区域环境敏感区调查	- 67 -

4.2.1城市总体规划	- 67 -

4.2.2山西省主体功能区划	- 68 -

4.2.3生态功能区划和经济功能区划	- 69 -

4.3 环境质量现状调查	- 70 -

4.3.1 环境空气质量现状调查	- 70 -

4.3.2 地表水环境质量现状调查	- 72 -

4.3.3 地下水环境质量现状调查	- 73 -

4.3.4 声环境质量现状调查	- 79 -

4.3.5生态现状调查与评价	- 80 -

4.3.6土壤环境质量现状调查	- 83 -

第五章 环境影响预测与评价	- 86 -

5.1 环境空气影响预测与评价	- 86 -

5.1.1 污染气象特征	- 86 -

5.1.2 环境空气影响预测与评价	- 88 -

5.1.3 环境空气影响评价结论	- 91 -

5.2 地表水环境影响分析	- 95 -

5.3 地下水环境影响预测与评价	- 95 -

5.3.1 评价区水文地质条件	- 95 -

5.3.2 复垦区水文地质条件	- 98 -

5.3.3 水源地与村民饮用水井调查	- 99 -

5.3.4地下水环境影响预测	- 102 -

5.3.5地下水环境影响评价	- 105 -

5.3.6地下水环境保护措施	- 106 -

,5.3.7地下水跟踪监测计划	- 107 -

5.3.8应急管理措施	- 109 -

5.3.9地下水环境影响评价结论	- 109 -

5.4声环境影响预测与评价	- 110 -

5.4.1 建设期噪声源强分析	- 110 -

5.4.2声环境影响预测	- 110 -

5.5固体废物环境影响分析	- 112 -

5.6生态环境影响分析	- 113 -

5.7 环境风险分析	- 115 -

5.7.1风险评价范围	- 115 -

5.7.2环境风险识别	- 116 -

5.7.2环境风险影响分析	- 116 -

5.8 环境效益	- 119 -

第六章 环境保护措施及其可行性论证	- 120 -

6.1环境保护措施	- 120 -

6.1.1 大气污染防治措施	- 120 -

6.1.2 水污染防治措施	- 121 -

6.1.3 噪声污染防治措施	- 122 -

6.1.4 固体废物防治措施	- 122 -

6.1.5 生态环境保护措施	- 122 -

6.1.6 环境风险防范措施	- 124 -

6.2 应急预案	- 125 -

6.3 环境保护措施及环保投资估算	- 125 -

第七章 环境影响经济损益分析	- 127 -

7.1 经济效益分析	- 127 -

7.2 环境经济效益分析	- 127 -

7.3.1 环保投资估算	- 127 -

7.3.2 环境代价分析	- 127 -

7.3.3 环境成本分析	- 128 -

7.3.4 环境经济效益分析	- 129 -

7.3.5 环境经济损益分析	- 129 -

7.3.6污染控制费用	- 130 -

7.4 小结	- 130 -

第八章 环境管理与监测计划	- 131 -

8.1 环境管理	- 131 -

8.1.1环境保护机构设置的目的	- 131 -

8.1.2环境管理机构设置	- 131 -

8.1.3环保兼职人员环境保护职责	- 132 -

8.1.4环境管理制度	- 132 -

8.1.5环境管理计划	- 132 -

8.1.6排污口规范化	- 133 -

8.2环境监测	- 133 -

8.2.1环境监测机构	- 133 -

8.2.2环境监测计划	- 134 -

8.3环境保护措施及污染物排放清单	- 134 -

8.4信息报告和信息公开	- 137 -

8.4.1信息报告	- 137 -

8.4.2信息报告	- 137 -

第九章 环境影响评价结论	- 138 -

9.1 建设项目概况	- 138 -

9.2 环境质量现状	- 138 -

9.2.1环境空气	- 138 -

9.2.2地下水环境	- 139 -

9.2.3声环境	- 139 -

9.2.4土壤环境	- 139 -

9.3 污染物排放情况	- 139 -

9.3.1 达标排放	- 139 -

9.3.2 总量控制	- 140 -

9.4 环境影响分析	- 140 -

9.4.1环境空气影响分析	- 140 -

9.4.2地表水环境影响分析	- 141 -

9.4.3地下水环境影响分析	- 142 -

9.4.4声环境影响分析	- 143 -

9.4.5固体废物环境影响分析	- 143 -

9.4.6生态环境影响分析	- 143 -

9.5 公众意见	- 143 -

9.6 环境保护措施	- 144 -

9.6.1环境空气污染防治措施	- 144 -

9.6.2水环境污染防治措施	- 144 -

9.6.3噪声污染防治措施	- 144 -

9.6.4固体废物防治措施	- 145 -

9.6.5生态环境保护措施	- 145 -

9.7 环境影响经济损益分析	- 146 -

9.8 环境管理与监测计划	- 147 -

9.9 建设项目的环境影响可行性结论	- 147 -

# 第一章 概述

## 1.1建设项目特点

山西省是我国煤炭产量大省，是我国最主要的煤炭能源基地，其资源非常丰富，2013年产量已超过9.63亿吨。随着煤炭生产的不断扩展，煤矸石的产生量与日俱增，煤矸石产生量按原煤产量的15%计，每年煤矸石至少增加1.44亿吨，长年积累下来煤矸石总量会越来越多，如不能妥善处理，将会大量侵占土地，而且一直会持续增加。这样大量的煤矸石已严重地污染了环境，并侵占了大量的土地和农田，破坏了土地资源。如不加紧有效利用，将影响煤炭工业的正常发展，影响周围环境质量。

山西晋煤太钢能源有限责任公司三交一号煤矿（以下简称“三交一号煤矿”）位于山西省晋中煤炭基地离柳矿区内。井田位于山西省吕梁市临县和方山县境内，行政区划属临县车赶乡、大禹乡、三交镇和方山县圪洞镇管辖。井田地理座标：北纬 37°46′45″～37°52′30″，东经 111°00′00″～111°07′30″。工业场地位于车赶乡桃塔村北 0.3km 处，北距临县县城约 21km，东北距方山县县城约 20km。

三交一号井田面积109.6km2。开采境界面积52.89km2，设计可采资源储量为495.26Mt，生产能力6.0Mt/a，服务年限63.5年。开采2、4、5（4+5）、9（8+9）号煤层总厚13.36m。。2号煤层平均厚度0.79m，埋深250~1720m；（4+5）号煤层平均厚度4.53m，埋深300~1770m；9（8+9）号煤层平均厚度5.41m，埋深400~1870m。2、4号煤层为1/3焦煤、肥煤；5（4+5）号煤为焦煤、1/3焦煤、肥煤；9（8+9）为焦煤。2号煤平均硫分0.55%，4号煤平均硫分0.56%，5（4+5）号煤平均硫分0.59%，9（8+9）号煤平均硫分1.51%。矿井相对瓦斯涌出量28.46m3/t，为高瓦斯矿井。

2013年10月，煤炭工业太原设计研究院编制完成了《山西晋煤太钢能源有限责任公司三交一号矿井(1000 米以浅煤层)及选煤厂新建项目环境影响报告书》。中华人民共和国环境保护部于2014年1月2日以环审【2014】4号文对其进行了批复。

根据上述批复要求，三交一号煤矿及配套选煤厂产生的煤矸石应妥善处置，其中掘进矸石井下填充，洗选矸石部分用于煤矸石电厂和煤矸石砖厂，部分用于填沟造地。综合利用不畅时运至环评期拟选一号、二号矸石场堆存。根据实际调查，环评批复的一号排矸场位于主工业场地西北侧0.30km处，因征地难度大，无法在短时间内投运。二号排矸场位于二号风井场地西南0.35km处的边嘴沟，现已被当地村庄作为水源地，并在沟头建设了水源井，不具备建设条件。为了满足矿井建设的排矸需要，山西晋煤太钢能源有限责任公司需重新设置临时排矸场，造地复垦完成后，将土地返还农民使用。

根据《煤矸石综合利用管理办法》，煤矸石综合利用是指利用煤矸石进行井下充填、发电、生产建筑材料、回收矿产品、制取化工产品、筑路、回填造地等。山西晋煤太钢能源有限责任公司按照《煤矸石综合利用管理办法》的要求，拟重新建设三座临时排矸场。本项目拟选主工业场地配套矸石场位于临县车赶乡钟底村北侧的荒沟内，沟道成“V”形，总体西高东低，沟内主要为荒草地，零星生长少量灌木。拟选场地长约400m，宽15-85m，占地面积6.9hm2。沟内最大深度40m，荒沟内总容量169万m3。本项目拟选1#风井工业场地配套矸石场位于临县车赶乡窑子坡村南侧的荒沟内，沟道成“V”形，总体东高西低，沟内主要为荒草地，零星生长少量灌木。拟选场地长约610m，宽30-150m，占地面积7.6hm2。沟内最大深度60m，荒沟内总容量190.5万m3。本项目拟选2#风井工业场地配套矸石场位于赵家塔村西侧的荒沟内，沟道成“V”形，总体西高东低，沟内主要为荒草地，零星生长少量灌木。拟选场地长约800m，宽25-90m，占地面积3.5hm2。沟内最大深度40m，荒沟内总容量87.5万m3。

本项目排矸场布设挡矸墙、截排水沟、排洪涵管、透水箱涵、排水明渠、消力池、挡水墙、横向排水沟、道路排水沟等设施，同时对堆渣坡面、平台、封场绿化进行设计。项目总投资2202.75万元，所需资金全部由企业自筹。

## 1.2环境影响评价的工作过程

根据《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作过程及程序见图1-1。

图1-1 环境影响评价程序

2019年10月，山西晋煤太钢能源有限责任公司委托设计单位编制完成了《山西晋煤太钢能源有限责任公司三交一号矿井及选煤厂临时排矸场变更项目初步设计》。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十四、环境治理业”中“101一般工业固体废物（含污泥）处置及综合利用”项目并采用填埋方式处置，应编制环境影响报告书。建设单位于2019年11月委托山西水天源环保科技有限公司对本项目进行环境影响评价工作。

接受委托后，我公司立即组织持证参评人员赴现场进行实地踏勘，对项目所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境、社会经济环境、生活质量、周围污染源、存在的敏感因素以及拟建项目的工程内容、拟建场地等进行了全面调查，积极收集了有关的信息资料，并在项目所在地走访了有关管理部门和当地群众。在此基础上严格遵循环评导则和当地环保主管部门的要求，编制完成了《山西晋煤太钢能源有限责任公司三交一号矿井及选煤厂临时排矸场变更项目环境影响报告书》（报审本）。

## 1.3分析判定相关情况

### 1.3.1 产业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会第40号《产业结构调整指导目录》（2011本）及2013修订版中的鼓励类：“三十八 环境保护与资源节约综合利用”中“15 三废综合利用及治理工程；20、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，本项目属于鼓励类项目，符合产业政策。

### 1.3.2矸石综合综合利用政策符合性

本项目为煤矸石综合治理项目，属于《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版）中的煤矸石综合利用途径“填沟造地”，根据《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版），利用煤矸石进行填沟造地时，应严格按照国土、环境保护等相关部门出台的有关规定执行，遵守相关技术规范、质量控制标准和环保要求。

山西省经济和信息化委员会于2018年6月4日下发了《山西省煤炭资源综合利用规划》（晋经信资源字[2018]151号），规划要求：“加大煤矸石综合利用力度。鼓励煤矸石治理沉陷区和裂缝区以及复垦回填等利用。”

本项目为矸石综合治理项目，所选用场址为洪水冲沟，填沟造地后覆土绿化，减少沟壑水土流失，同时也可以将矸石得到合理处置。项目在填埋中按照国土、环境保护等相关部门出台的有关规定执行复垦方案，符合管理办法中相关要求。

根据《煤矸石综合利用管理办法》第十五条“煤矸石产生单位应对既有的煤矸石堆场（库）的安全和环保负责，应制定治理方案，明确整改期限，采取有效综合利用措施消纳煤矸石、消除矸石山；对确难以综合利用的，须采取安全环保措施，并进行无害化处置，按照矿山生态环境保护与恢复治理技术规范等要求进行煤矸石堆场的生态保护与修复，防治煤矸石自燃对大气及周边环境的污染，鼓励对煤矸石山进行植被绿化。” 本项目的建设将山西晋煤太钢能源有限责任公司产生的矸石作为充填物，用于山沟的填沟造地，之后覆土绿化。因此，本项目的建设不违背《煤矸石综合利用管理办法》的要求，符合《山西省煤炭资源综合利用规划》的要求。

### 1.3.3选址可行性分析

根据《煤矸石综合利用管理办法》第十条规定，本项目选址、设计、建设及运行管理应当符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其2013修改单中等相关要求。

根据煤矸石成分及淋溶试验结果，本项目煤矸石不属于危险废物，属于Ⅰ类一般工业固体废物。对其的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行。

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其2013修改单中一般工业固体废物（Ⅰ类场）场址选择的要求，结合对本项目地质勘查结果，评价对本次拟选厂址进行分析，分析结果见表1.3-1。

由表1.3-1，本项目选址符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）要求。

表1.3-1  本项目矸石场选址与一般工业固体废物（Ⅰ类场）场址选择符合性分析

| 序号 | 选址要求 | 本项目选址 | 满足 程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应符合当地城乡建设总体规划要求。 | 项目选址不在临县城市总体规划范围内。项目所在地的用地规划为自然山体。本项目利用煤矸石作为充填物，对荒沟进行填沟造地，覆土绿化，不违背临县城市总体规划的要求。 | 满足 |
| 2 | 应根据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离，并经过有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。重点考虑一般工业固体废物贮存、处置场产生滤液以及粉尘等大气污染物等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定其与常住居民居住场所、农用地、地表水体、高速公路、交通主干道（国道或省道）、铁路、飞机场、军事基地等敏感对象之间合理的位置关系。 | 项目选址与各敏感目标之间距离均较远，评价范围内无铁路、飞机场、军事基地等其他敏感目标。本项目不需设置大气防护距离。项目的建设不会对周围环境、居民产生影响。 | 满足 |
| 3 | 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 | 项目选址在满足承载力要求的地基上。 | 满足 |
| 4 | 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。 | 本项目场址场地范围内未发现断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。 | 满足 |
| 5 | 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。 | 选址未处于江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。 | 满足 |
| 6 | 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。 | 选址范围无任何级别的自然保护区，也无风景名胜区和其它需特别保护的区域。 | 满足 |
| 备注：经核实，本项目场址不存在压占煤炭资源的情况。 |

### 1.3.4“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），要求强化“三线一单”约束作用，建立“三挂钩”机制，“三管齐下”切实维护群众的环境权益。“三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。

（1）生态保护红线

项目所在区域尚未制定当地生态保护红线。根据《环境保护法》规定，应在事关国家和区域生态安全的重点生态功能、生态环境敏感区和脆弱区以及其他重要的生态区域内，规定生态保护红线，实施严格保护。

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011），本项目选址不在特殊生态敏感区，包括自然保护区、世界文化和自然遗产地等；也不在重要生态敏感区，包括风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等。

项目所在区域属于《临县生态功能区划》中的“湫水河流域城镇群人居保障生态功能类单元”。项目所在区域属于《临县生态经济区划》“重点开发区”中的“临县东部生态工业发展生态经济区”。本项目为煤矸石综合治理项目，项目的建设一方面可以对矸石进行综合治理，另一方面把煤矸石作为充填物，对后山沟进行填沟造地、覆土绿化，之后将土地返还给附近村民使用，保护和改善了当地的生态环境，具有良好的环境及生态效益。

（2）环境质量底线

①环境空气

本次评价引用了临县2018年全年的环境空气例行监测数据，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共六项。根据例行监测结果可知，2018年临县全年环境空气例行监测数据中SO2、CO、PM2.5、PM10、NO2和O3日均浓度值达标，现状评价属于达标区。

建设单位委托山西中瑞恒晟环保科技有限公司于2019年11月9日-11月15日对评价区环境空气质量进行了监测，由监测结果可知，各监测点监测项目均未超过环境空气质量二级标准，说明评价区环境空气质量现状良好。

②地下水

建设单位委托山西中瑞恒晟环保科技有限公司于2019年11月10日对评价区地下水环境质量现状进行了监测，由监测结果可知，各监测点水井水质均达标。

③声环境

建设单位委托山西蓝源成环境监测有限公司于2018年11月日对场址厂界进行了声环境质量现状监测，监测结果显示，各监测点昼间、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

本项目在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理的情况下，对周边环境影响较小，本项目建设不会改变区域环境质量。因此，本项目建设不会超出环境质量底线，使区域环境质量降低。

（3）资源利用上线

本项目为煤矸石综合利用于填沟造地项目，项目的建设一方面可以对后背山沟内的现有无主矸石进行综合治理，另一方面把煤矸石作为充填物，对后背山沟进行填沟造地、覆土绿化，之后将土地返还给附近村庄，保护当地的生态环境，具有良好的环境及生态效益。因此，本项目建设符合资源利用要求。

（4）环境准入负面清单

本项目为煤矸石综合治理用于填沟造地项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）鼓励类项目，项目属于“三十八 环境保护与资源节约综合利用”中“15 三废综合利用及治理工程；20、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，不属于高耗能高污染项目，该项目未列入本地区环境准入负面清单。

## 1.4关注的主要环境问题及环境影响

本项目属生态影响型建设项目，评价重点为项目施工和建成后使区域的利用格局及土地使用现状的改变而引发的生态环境问题；由于本项目建设期相对较短，而运营期项目对周围环境会造成长期较大的影响，因此，本次评价关注的主要环境影响为施工期环境空气影响、施工噪声、生态影响以及运营期环境空气影响、噪声影响及生态影响。

1、通过对区域环境质量现状评价，搞清项目所在区域的环境特征、环境质量现状。

2、本次评价将从项目环境影响、敏感目标保护、周边制约因素、城市规划等全方位分析，明确建设项目选址的环境可行性。

3、根据项目特点及污染特征，除了水、气、声等传统环境问题外，评价要更加关注项目建设产生的生态问题，分析煤矸石淋溶对地下水产生的环境影响，制定避免污染、防治污染的针对性对策、措施，以求把不利影响减少到最低程度。

4、通过水环境、生态环境、声环境等的影响分析，从环保角度明确本项目环境可行性，明确本项目产生的环境正效应，为管理部门审批、项目设计和管理提供科学依据。

5、综合区域发展规划、环境保护的要求，通过环境空气、水体、声学环境、生态环境等的影响分析及预测，从环保角度明确本项目的环境可行性和选址可行性，为决策部门、工程设计提供科学依据。

## 1.5环境影响评价的主要结论

根据国家发展和改革委员会第40号《产业结构调整指导目录》（2011本）及2013修订版中的鼓励类： “三十八 环境保护与资源节约综合利用”中“15 三废综合利用及治理工程；20、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，山西晋煤太钢能源有限责任公司三交一号矿井及选煤厂临时排矸场变更项目属于鼓励类项目，符合产业政策。

本项目的建设符合国家及山西省产业政策的要求，不违背临县城市总体发展规划的要求，符合山西省主体功能区划、临县生态功能区划和临县生态经济区划。在采取评价提出的污染防治措施后，污染物能够做到达标排放，对区域环境影响较小，项目的建设能得到大部分公众的支持，选址可行，因此，从环境保护角度出发，山西晋煤太钢能源有限责任公司三交一号矿井及选煤厂临时排矸场变更项目是可行的，项目建设产生的环境影响可为环境所接受。

# 第二章 总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1任务依据

（1）山西晋煤太钢能源有限责任公司三交一号矿井及选煤厂临时排矸场变更项目环境影响评价委托书，2019年11月6日；

### 2.1.2 法律及法规依据

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

2、《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月）；

3、《回填造地条例》，中华人民共和国国务院，2011年3月5日；

4、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

5、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月10日；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日（修订）；

7、《中华人民共和国噪声污染防治法》，1996年10月29日；

8、《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

9、《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年3月2日；

10、《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日（修订）；

11、《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

12、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日（修订）；

13、《国家环境保护标准“十三五”发展规划》，2017年4月5日；

14、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号文）；

15、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发【2005】109号）；

16、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）；

17、《山西省环境保护条例（2016年修订）》，2016年12月8日；

18、《山西省大气污染防治条例》，2007年3月30日；

19、《山西省泉域水资源保护条例》（山西省第十一届人民代表大会常务委员会第二十次会议修订，2010年11月26日）；

20、《山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知》，晋环发[2015]25号；

21、山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的通知，晋环发[2015]64号，2015年5月15日；

22、《水污染防治行动计划》，国发[2015]17号，2015年4月2日；

23、《大气污染防治行动计划》，国发〔2013〕37号（2013年9月10日）；

24、《土壤污染防治行动计划》，国发[2016]31号，2016年5月28日；

25、《关于印发山西省水污染防治2018年行动计划的通知》，晋政办发〔2018〕55号，2018年5月24日；

26、《关于印发山西省大气污染防治2018年行动计划的通知》，晋政办发〔2018〕52号，2018年5月25日；

27、《关于印发山西省土壤污染防治2018年行动计划的通知》，晋政办发〔2018〕53号，2018年5月25日；

28、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国住房和城乡建设部、国家税务总局、国家质量监督检验检疫总局、国家安全生产监督管理总局令第18号《煤矸石综合利用管理办法》，2015年3月1日；

29、山西省经济和信息化委员会关于印发《山西省煤炭资源综合利用规划》的通知，晋经信资源字[2018]151号，2018年6月4日。

### 2.1.3 行业标准技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2004）。

（8）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（9）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）。

### 2.1.4 参考资料

（1）环境影响评价技术原则与方法（北京大学出版社）；

（2）临县当地自然社会有关资料；

（3）开发建设环境管理（侯正伟，中国环境科学出版社）；

（4）企业提供的相关资料；

（5）《山西晋煤太钢能源有限责任公司三交一号矿井及选煤厂临时排矸场变更项目初步设计》；

（6）《山西晋煤太钢能源有限责任公司三交一号矿井及选煤厂临时排矸场变更项目公众参与说明书》。

## 2.2评价因子的识别与筛选

### 2.2.1环境影响因子识别

根据拟建项目特性，结合建设地区环境状况，全面分析判别该项目建设不同阶段对环境可能产生影响的因子、影响途径，初步估算影响程度，用矩阵法对可能遭受工程影响的环境要素和评价因子进行识别、筛选。

本次工程的施工和运行将会对周围自然环境、社会环境和人群生活质量产生一定程度的影响，只是在不同的时段影响程度和性质不尽相同。根据上述不同时段环境影响分析结果，结合工程分析，给出本项目环境影响因子识别矩阵，见表2.2-1。

表2.2-1  环境影响要素识别表

| 影响分析 环境要素 | 施工期 | 运 营 期 |
| --- | --- | --- |
|  | 挡矸墙、护坡施工系统 | 运输 | 矸石填埋 | 运输 | 覆土还田 |
| 自然物理环境 | 环境空气 | -2S↑ | -1S↑ | -2L↓ | -1L↑ | +1L↑ |
|  | 地下水环境 |  |  | -1L↑ |  |  |
|  | 声环境 | -1S↑ | -1S↓ | -1L↓ | -1L↓ | +1L↓ |
|  | 土壤环境 |  | -1S↑ | -2L↓ | -1L↑ | +2L↑ |
|  | 地质环境 |  |  | -1L↓ |  |  |
|  | 矿产资源 |  |  |  |  |  |
| 自然生物环境 | 农作物 | -2S↓ | -1S↓ | -2L↓ | -1L↓ | +3L↑ |
|  | 植物 | -3S↓ | -1S↑ | -1L↓ | -1L↑ | +3L↑ |
| 社会经济环境 | 地区发展 |  | +1S↑ |  | +1L↑ |  |
|  | 就业 |  | +1S↑ |  | +1L↑ |  |
|  | 税收 |  |  |  |  |  |
|  | 企业利润 |  |  |  |  |  |
|  | 发展规划 |  | +1S↑ |  | +1L↑ |  |
|  | 公共设施 |  |  |  |  |  |
| 生活质量 | 公众健康 | -1S↑ | -2S↓ | -1L↓ | -2L↓ | +1L↑ |
|  | 社会安全 |  |  |  |  |  |
|  | 环境美学 | -1S↓ | -1S↓ | -1L↓ | -1L↓ | +1L↑ |
|  | 人文景观 | -2S↓ | -2S↓ | -1L↓ | -2L↓ | +2L↑ |

注：1.表中“+”表示有利影响，“-”表示不利影响；

2.表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

3.表中“S”表示短期影响，“L”表示长期影响；

4.空格表示此环境要素不受影响或与工程关系不大。

### 2.2.2 评价因子筛选

通过上述环境影响因子识别分析，评价因子的筛选主要围绕环境要素进行，并结合评价区域环境状况，确定本次评价各环境要素的评价因子见表2.2-2。

表2.2-2  评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 现状评价 | SO2、NO2 、TSP 、PM10、PM2.5、CO、O3 |
|  | 预测因子 | TSP |
| 地下水 | 现状评价 | pH、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、铁、锰、汞、铅、氟、镉、总大肠菌群、菌落总数、耗氧量、溶解性总固体、六价铬 |
|  | 预测因子 | 氟化物 |
| 固体废物 | 现状评价 | 矸石 |
|  | 预测因子 | -- |
| 噪声 | 现状评价 | Leq（A） |
|  | 预测因子 | 等效A声级Leq（A） |
| 生态 | 现状评价 | 影响植被、水土流失、环境空气 |
|  | 预测因子 | -- |

## 2.3评价标准

### 2.3.1 环境质量标准

（1）环境空气

本项目所在地环境空气功能区为二类区，TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准。各污染物的浓度限值详见表2.3-1。

表2.3-1  环境空气质量标准  （单位：ug/Nm3）

| 序号 | 污染物项目 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总悬浮颗粒物（TSP） | 年平均 | 200 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |
| 2 | 颗粒物（粒径小于等于 10 μm） | 年平均 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
| 3 | 颗粒物（粒径小于等于2.5 μm） | 年平均 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |
| 4 | 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |
| 5 | 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 6 | 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 7 | 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4000 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10000 |  |

（2）地表水环境

根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67- 2014）的规定，本项目所在区域地表水体执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类标准。详见表2.3-2。

表2.3-2  地表水环境质量标准  （单位：mg/L）

| 序号 | 污染物名称 | 标准值（mg/L） | 序号 | 污染物名称 | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9（无量纲） | 5 | 挥发酚 | ≤0.01 |
| 2 | 石油类 | ≤0.5 | 6 | 铁 | ≤0.3 |
| 3 | 硫化物 | ≤0.5 | 7 | 锰 | ≤0.1 |
| 4 | 砷 | ≤0.1 | 8 | DO | ≥3 |

（3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，详见表2.3-3。

表2.3-3  地下水质量标准  单位：mg/L(除pH外)

| 污染物 | pH | 氨氮 | NO3-N | NO2-N | 总硬度 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | ≤1.0 | ≤20 | ≤1.0 | ≤450 | ≤250 | ≤1000 |
| 污染物 | 氯化物 | 氰化物 | 氟化物 | Fe | Mn | Cr6+ | 菌落总数 CFU/mL |
| 标准值 | ≤250 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤100 |
| 污染物 | 砷 | 汞 | 镉 | Pb | 挥发酚 | 耗氧量 | 总大肠菌群MPN/100mL |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.002 | ≤3.0 | ≤3.0 |

（4）声环境：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域为1类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，具体见表2.3-4。

表2.3-4  声环境质量标准  dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 | 以商业金融、集市贸易为主要功能 |

（5）土壤环境：执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)中农用地土壤污染风险筛选值。具体见表2.3-5。

表2.3-5 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》 （单位：mg/kg）

| 级别 | 总镉 | 总汞 | 总砷 | 总铜 | 总铅 | 总铬 | 总锌 | 总镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH＞7.5 | 0.60 | 3.4 | 25 | 100 | 170 | 250 | 300 | 190 |

### 2.3.2 污染物排放标准

（1）废气

本项目运营过程中大气污染物主要是复垦过程中产生的无组织粉尘，执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5 中煤炭工业无组织排放限值，见表2.3-6。

表2.3-6  煤炭工业污染物排放标准

| 类别 | 污染物 | 原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备 |
| --- | --- | --- |
| 作业 场所 | 监控点 | 煤炭工业所属装卸场所 | 煤炭储存场所、煤矸石堆置场 |
|  |  | 无组织排放限值（mg/Nm3） （监控点与参考点浓度差值） | 无组织排放限值（mg/Nm3） （监控点与参考点浓度差值） |
|  | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 | 1.0 |

（2）噪声

①施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中建筑施工场界环境噪声排放限值，具体见表2.3-7。

表2.3-7  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

②运营期：本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，具体标准值见表2.3-8。

表2.3-8  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 标准类别 | 昼间Leq（dB(A)） | 夜间Leq（dB(A)） |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |

（4）固体废物

固体废物处置应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（[2013]第36号）的规定。

## 2.4评价等级

### 2.4.1 环境空气评价等级

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018），评价工作等价按照表2.4-1的分级判据进行划分，主要指标有最大地面空气质量浓度占标率Pi，污染物数i大于1，取P值中的最大者Pmax。

表2.4-1  大气环境评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≧10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m3。

(评价等级确定

经过对建设项目的初步工程分析：项目营运期产生的废气主要为回填造地区的煤矸石堆存和装卸粉尘。采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的估算模式对污染源进行估算分析。

项目的废气污染物主要为TSP，选择估算模式对项目大气评价工作进行分级计算，本项目1%≤Pmax=5.37%<10%，因此，确定本项目环境空气影响评价等级为二级评价。

### 2.4.2地表水环境评价等级

本区地表水系属黄河流域黄河水系，本项目场址距离最近的地表水体为湫水河。项目无生产生活废水排放，因此，本次评价仅进行地表水影响分析。

### 2.4.3地下水环境评价等级

①建设项目地下水环境影响评价行业分类

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“152工业固体废物（含污泥）集中处置—一类固废Ⅲ类”项目。

②建设项目地下水环境敏感程度

本项目调查评价范围内有车赶乡水源地，因此，本项目地下水环境敏感程度分级为“敏感”。

③评价工作等级确定

综上所述，确定本次评价地下水环境影响评价等级为二级。

分级判定指标见表2.4-3，评价工作等级分级依据见表2.4-4。

表2.4-3  分级判定指标表

| 划分依据 | 项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 本项目为报告书，项目属152工业固体废物（含污泥）集中处置--一类固废Ⅲ类 | Ⅲ类项目 |
| 地下水敏感程度 | 场址不在水源地保护区范围内，评价范围内有车赶乡水源地 | 敏感 |

表2.4-4  评价工作等级分级依据表

| 工程类型 | 项目类型 | 环境敏感程度 | 评级等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业固体废物（含污泥）集中处置 | Ⅲ类项目 | 敏感 | 二级 |

### 2.4.4 声环境

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中评价工作等级划分基本原则规定，本项目所在功能区属于《声环境质量标准》GB3096-2008中1类声环境功能区，本项目建成后噪声级增加很小（噪声级增高量在3dBA以内）且受影响人口变化不大，综合上述情况，评价区声环境评价等级确定为二级。

### 2.4.5 生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)评价工作分级的确定标准分，本项目回填造地区占地面积为18hm2，占地面积≤2km2，占地为荒沟，土地利用类型主要为其他草地、旱地和裸地，植被现状主要为灌草丛和草丛，生态环境敏感性一般。评价区域无自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不在风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等重要生态敏感区。评价区域属于一般区域，所以确定本项目生态环境影响评价等级为三级评价。

生态环境影响评价工作等级划分见表2.4-5。

表2.4-5  生态环境影响评价工作等级划分

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积0.131km2≤2km2 |
| 一般区域 | 三级 |

## 2.5评价范围

### 2.5.1环境空气影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018），本项目环境空气评价范围：分别以三个个回填造地的场地为中心，东西5km，南北5km，合计75km2的区域。

### 2.5.2地表水环境影响评价范围

本项目只进行地表水环境影响分析。

### 2.5.3地下水环境影响评价范围

地下水评价范围：根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)，依据本项目周边的水文地质条件、地形地貌特征和地下水保护目标，确定地下水环境评价范围。

### 2.5.4声环境评价范围

厂界噪声评价范围为厂界外200m。

### 2.5.5生态环境评价范围

综合考虑本项目施工期影响，确定本项目生态环境影响评价范围为项目场界外扩500m范围内、运矸道路两侧50m内及取土场。

## 2.6环境功能区划

（1）环境空气

根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中有关环境空气质量功能分类规定：“二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区”，结合本项目所在区域的具体情况，本评价区环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）地表水环境

根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67- 2014）的规定，本项目所在区域地表水体为湫水河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。

（3）地下水

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的地下水分类要求，“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水”的地下水为III类水质，所以评价区的地下水质量定为III类，执行III类标准。

（4）声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域为1类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

## 2.7主要环境保护目标

评价区内基本为广大农村地区，无文物保护、旅游资源等特殊环境敏感因素，结合工程特点，确定本评价主要保护目标为该地区的环境空气、声环境、村庄居民及区域生态环境。

区域内主要环境保护对象见表2.7-1、图2-1。

表2.7-1  环境保护对象一览表

| 环境 类别 | 保护对象 | 与场址相对位置 | 保护内容及环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离km |  |
| 环境空气 | 填沟造地场区 | 神峪沟村 | （主工业场地配套矸石场） N | 1.8 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 车赶村 | （1#工业场地配套矸石场） N | 1.2 |  |
|  |  | 沙家墕村 | （2#工业场地配套矸石场） N | 0.8 |  |
|  | 运输道路 | 本项目运输道路利用现有道路，不经过村庄 |  |
| 地表水 | 湫水河 | （1#工业场地配套矸石场）N | 0.9 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准 |
| 地下水 | 车赶村水源地 | （主工业场地配套矸石场）NE | 3.5 | 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)III类标准 |
|  | 尧子坡水井 | （主工业场地配套矸石场）E | 1.9 |  |
|  | 桃塌上村水井 | （主工业场地配套矸石场）SW | 1.2 |  |
|  | 钟底村水井 | （主工业场地配套矸石场）SW | 1.0 |  |
|  | 崔家坪水井 | （主工业场地配套矸石场）SW | 1.8 |  |
|  | 杨家岭水井 | （1#工业场地配套矸石场）SE | 0.5 |  |
|  | 沙家墕村水井 | （2#工业场地配套矸石场）N | 0.8 |  |
|  | 神峪沟村水井 | （主工业场地配套矸石场）N | 1.8 |  |
|  | 大墕村水井 | （主工业场地配套矸石场）NE | 2.7 |  |
|  | 前南沟村水井 | （1#工业场地配套矸石场）SW | 1.7 |  |
|  | 后南沟村水井 | （1#工业场地配套矸石场）SW | 1.0 |  |
|  | 湍水头村水井 | （1#工业场地配套矸石场）SE | 1.5 |  |
|  | 车赶乡水源地 | 本项目场址不在水源地保护区范围内 | 对水源地保护区不造成影响 |
| 声环境 | 厂界四周 声环境 | 场址200m范围内没有声敏感目标 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类标准 |
| 生态环境 | 项目占地18hm2，场址附近植被和土壤 | 矸石填沟造地完成后，对平台复垦为草地 |

# 第三章 建设项目工程分析

## 3.1 项目概况

1、项目名称

山西晋煤太钢能源有限责任公司三交一号矿井及选煤厂临时排矸场变更项目

2、建设单位

山西晋煤太钢能源有限责任公司

- 建设性质

改建

- 建设地点及建设规模

本项目拟选主工业场地配套矸石场位于临县车赶乡钟底村北侧的荒沟内，沟道成“V”形，总体西高东低，沟内主要为荒草地，零星生长少量灌木。拟选场地长约400m，宽15-85m，占地面积6.9hm2。沟内最大深度40m，荒沟内总容量169万m3。

本项目拟选1#风井工业场地配套矸石场位于临县车赶乡窑子坡村南侧的荒沟内，沟道成“V”形，总体东高西低，沟内主要为荒草地，零星生长少量灌木。拟选场地长约610m，宽30-150m，占地面积7.6hm2。沟内最大深度60m，荒沟内总容量190.5万m3。

本项目拟选2#风井工业场地配套矸石场位于赵家塔村西侧的荒沟内，沟道成“V”形，总体西高东低，沟内主要为荒草地，零星生长少量灌木。拟选场地长约800m，宽25-90m，占地面积3.5hm2。沟内最大深度40m，荒沟内总容量87.5万m3。

本项目排矸场布设挡矸墙、截排水沟、排洪涵管、透水箱涵、排水明渠、消力池、挡水墙、横向排水沟、道路排水沟等设施，同时对堆渣坡面、平台、封场绿化进行设计。

- 工程投资及来源

本项目总投资为2202.75万元，全部由企业自筹解决。

- 建设周期

本项目建设期为2年。

- 职工定员及工作制度

本项目劳动定员为30人，负责定期对项目日常运营及管理进行监督。

工作制度为年运行时间330d，每天工作时间8h。

- 主要设备

本项目主要设备见表3.1-2。

表3.1-2  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷雾抑尘洒水车 | 辆 | 3 |
| 2 | 压实机 | 辆 | 6 |
| 3 | 推土机 | 辆 | 6 |
| 4 | 运输车辆 | 辆 | 60 |

## 3.2工程总体布置

根据填埋区现状和地形条件，工程总体布置如下：

根据山沟的现状和地形条件，为防止矸石充填时，部分矸石和覆土流入下游，并保证边坡稳定，在山沟沟口设置3m高浆砌石挡矸墙，地面以上墙高3.0m，挡墙顶宽2.0m，基础埋深2.0m，长度为42.5m。新堆矸石边坡每升高8m建造一个马道，马道宽5m，边坡采用植物措施护坡。在沟道底部修排洪涵管排泄上游洪水，排洪涵管采用d1200混凝土管，长度为370m。在排水涵管上部设置3座排水竖井，排水竖井直径2.0m，钢筋混凝土结构。在山沟周边布设排水边沟，排水边沟为梯形断面，上宽1.4m，底宽0.7m，高为0.7m，长度1850m。在马道布设横向排水沟，横向排水沟为矩形断面，宽为0.4m，高为0.4m，总长度2450m。横纵向排水沟形成完整的排水系统。在挡矸墙外侧排水边沟末端设置1座集水池，排水涵管和排水边沟出水均进入集水池，集水池尺寸为4.0m×3.0m×1.6m。山沟填满后最终进行覆土绿化恢复为灌草地，以彻底改善山沟的生态环境。

本项目总平面布置图见图3-1。

## 3.3工程主要建设内容

山西晋煤太钢能源有限责任公司煤矿本次煤矸石综合治理项目将矸石作为充填物，对后背山沟进行填沟造地、覆土绿化，之后将土地返还给上附近村庄。

本项目建设内容主要包括拦矸墙工程、排水工程、边坡防护工程、覆土工程、绿化工程以及配套运矸道路工程。工程主要建设内容见表3.3-1。

表3.3-1  本项目建设内容一览表

| 序号 | 工程名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 挡矸墙工程 | 墙体 | 在沟口修建3m高浆砌石挡矸墙，本挡矸墙按8.0度抗震设防烈度进行设计，安全等级为二级，挡矸墙基础地基承载力要求不低于160KPa，地面以上墙高3.0m，挡墙顶宽为2.0m，基础埋深为2.0m，长度为42.5m。挡矸墙墙身及基础采用M7.5水泥砂浆砌MU30片石；基础下设100mm厚C10混凝土垫层；每边扩出100mm；垫层下设300mm厚3:7灰土，每边扩出100mm；扩展基础采用C25混凝土，受力钢筋采用HRB335，分布钢筋采用HPB235，保护层厚40mm；挡矸墙外露面用M10水泥砂浆沟缝、抹带。 |
|  |  |  | 变形缝 | 挡矸墙每10m设置一道变形缝，缝宽20-30mm，缝内沿墙的内、外、顶三边填塞涂沥青软木板，填塞深度不小于200mm。 |
|  |  |  | 泄水孔 | 挡矸墙后背填土200mm以上设置泄水孔，上下交错设置，孔距2.0m，孔径100mm×100mm，泄水孔向外坡度5％，泄水孔后设置卵石反滤层。 |
|  |  | 排水工程 | 排洪涵管 | 在沟底部设置排洪涵管，排洪涵管沿现有无主矸石堆放边界布设，排洪涵管采用d1200混凝土管，长度为370m，敷设坡度不小于0.005，底基础要求原土夯实。 |
|  |  |  | 排水竖井 | 在排洪涵管中间设置3座排水竖井，排水竖井直径2m，钢筋混凝土结构，排水竖井分期建设，每期高度超出矸石堆高2m，最终高度不超过25m；排水竖井每隔1.0m布设六个泄水孔，放水口的直径为0.2m。 |
|  |  |  | 排水边沟 | 在周边布设排水边沟，排水边沟分两侧边坡排放，采用梯形断面，排水边沟底宽为0.7m，顶宽1.4m，深0.7m，边坡比0.5，壁厚0.45m，采用浆砌石砌筑，下设15cm碎石垫层，每25m长设置一道伸缩缝，缝宽30mm，内填沥青。排水边沟不建在渣面上，建在矸石场两侧的边坡上，根据堆放高度和地形逐步往沟头的方向修建。排水边沟总长为1850m。 |
|  |  |  | 横向排水沟 | 马道内侧设横向排水沟，采用矩形断面，宽40cm，深40cm，壁厚30cm，采用浆砌石结构，壁厚30cm，采用浆砌石砌筑，按每25m长设置一道伸缩缝，缝宽30mm，内填沥青。 |
|  |  |  | 集水池 | 在挡矸墙外侧排水边沟未端设置一座集水池，排洪涵管和排水边沟出水进入集水池，为浆砌石结构，池长为4.0m，宽为3.0m，深1.6m。 |
|  |  | 其他工程 | 边坡防护 工程 | 本次设计边坡最大为1：2，边坡角a=27°。矸石边坡稳定安全系数K=1.28>1.15，满足边坡稳定要求。坡面采用植物措施方式进行防护，首先对坡面进行覆土，覆土厚度1.0m。 |
|  |  |  | 防自燃工程 | 每堆放1m厚的矸石层进行一次压实。每堆放2m厚的矸石覆盖一层50cm厚的栗钙土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚引起的矸石自燃。 |
|  |  |  | 生态恢复 工程 | 项目边坡和顶部平台植被恢复采取种植紫穗槐、披碱草灌草结合方式，紫穗槐种植标准10000穴/hm2；间距为1m×1m，披碱草30kg/hm2；补植量按20%计。马道恢复采取种植披碱草乔草结合方式，间距为2m×2m，披碱草30kg/hm2；补植量按20%计。顶部平台覆土绿化面积共计8.5hm2，之后返还给附近村庄。 |

续表3.3-1  本项目建设内容一览表

| 序号 | 工程名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 辅助工程 | 取土场 | 本项目取土场利用煤矿现有。 |
|  |  | 运矸道路 | 矸石进场道路利用现有道路，泥结碎石路面，长约1.5km，宽6m |
|  |  | 管理站 | 在山沟入口处设砖混结构办公用房及值班室1间（40m2）；本项目运输车辆须在山西晋煤太钢能源有限责任公司进行车辆及轮胎清洗后方可进行矸石的运输。 |
|  |  | 施工车辆停车场 | 设一个施工车辆停车场，占地面积1000 m2，地面硬化。 |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 管理站生活用水由水车从山西晋煤太钢能源有限责任公司煤矿拉入。 |
|  |  | 采暖 | 管理站采暖采用电采暖。 |
|  |  | 供电 | 本项目供电引自附近变电站。 |
| 4 | 环保工程 | 废气 | 道路运输扬尘 | 企业设专业喷雾抑尘洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度。对外运输汽车采用全封闭厢式货车，限制超载。 |
|  |  |  | 矸石堆场扬尘 | 采用专业喷雾抑尘洒水车洒水抑尘，避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施。 |
|  |  |  | 矸石卸料扬尘 | 采用专业喷雾抑尘洒水车洒水抑尘，避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施。 |
|  |  |  | 矸石自燃 | 本项目所接纳的煤矸石含硫量相对较低，其在填沟造地区内分层覆土压实后自燃的可能性较小。 |
|  |  | 废水 | 生活污水 | 直接回用于抑尘洒水，不外排 |
|  |  |  | 雨水 | 场区上游及周边汇水通过排水沟、排水竖井和排水涵管排出场外。此外，本项目在排水沟和排水涵管出口处设置集水，防止雨水对下游的冲刷。 |
|  |  |  | 矸石淋溶水 | 矸石充填前对沟底覆土并夯实作为防渗层。 |
|  |  | 固废 | 生活垃圾 | 管理站设置垃圾桶集中收集，定期交由环卫部门处置。 |
|  |  | 噪声 | 推土机、压实机 | 沟口、边坡绿化、夜间不作业。 |
|  |  |  | 运输车辆 | 加强施工管理、减速、限制鸣笛。 |
|  |  | 生态 | 工程措施 | 修筑挡矸墙，排水涵管，排水竖井，横、纵排水沟；设计边坡最大为1：2，坡面进行覆土，覆土1.0m；每堆放1m厚的矸石层进行一次压实。每堆放2m厚的矸石覆盖一层50cm厚的栗钙土并压实，防止自燃。 |
|  |  |  | 填沟造地措施 | 项目边坡和顶部平台植被恢复采取种植紫穗槐、披碱草灌草结合方式，紫穗槐种植标准10000穴/hm2；间距为1m×1m，披碱草30kg/hm2；补植量按20%计。马道恢复采取种植披碱草乔草结合方式，间距为2m×2m，披碱草30kg/hm2；补植量按20%计。顶部平台覆土绿化面积共计8.5hm2，之后返还给附近村庄。 |
| 5 | 依托工程 | 矸石来源 | 本项目矸石来源为山西晋煤太钢能源有限责任公司煤矿（含选煤厂）。 |

## 3.4主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标详见表3.4-1。

表3.4-1  本项目主要技术经济指标汇总表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | hm2 | 18 | -- |
| 2 | 总库容 | 万m3 | 447 |  |
| 3 | 汇水面积 | km2 | 0.35 | -- |
| 4 | 工程内容 |  |  |  |
| 4.1 | 挡护工程 |  |  |  |
| （1） | 3m高挡矸墙 | m | 42.5 | -- |
| （2） | M7.5水泥砂浆砌MU30片石 | m3 | 568 | -- |
| （3） | C25混凝土 | m3 | 103 | -- |
| （4） | 基槽挖方 | m3 | 496 | -- |
| 4.2 | 排水工程 |  |  |  |
| 4.2.1 | 排水涵管 | m | 370 | -- |
| （1） | d1200钢筋混凝土管 | m | 370 | -- |
| （2） | 基槽挖方 | m3 | 1380 | -- |
| 4.2.2 | 排水竖井 | 座 | 3 | -- |
| 4.2.3 | 排水边沟 | m | 1850 | -- |
| （1） | M7.5水泥砂浆砌MU30片石 | m3 | 2405 | 设置有伸缩缝，防止排水边沟因堆矸挤压变形导致裂缝 |
| （2） | 基槽挖方 | m3 | 4255 | -- |
| 4.2.4 | 横向排水沟 | m | 2450 | 横向排水沟 |
| （1） | M7.5水泥砂浆砌MU30片石 | m3 | 1326 | -- |
| 4.2.5 | 集水池 | 座 | 1 |  |
| 4.3 | 边坡防护工程 |  |  |  |
| 4.3.1 | 边坡覆壤土 | m3 | 46000 | -- |
| 4.3.2 | 层间覆土 | m3 | 656000 | -- |
| 4.4 | 顶部防护工程 |  |  |  |
| 4.4.1 | 场地平整 | m2 | 85000 | -- |
| 4.4.2 | 边坡覆壤土 | m3 | 85000 | -- |
| 4.4.3 | 挡水土埂 | m | 436 | -- |

续表3.4-1  本项目主要技术经济指标汇总表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | 植物措施工程 |  |  |  |
| 4.6.1 | 边坡防护 |  |  |  |
| （1） | 披碱草 | hm2 | 4.6 | 种植密度30kg/hm2 |
| （2） | 紫穗槐 | 株 | 46000 | 10000穴/hm2 |
| 4.6.2 | 顶部防护 |  |  |  |
| （1） | 披碱草 | hm2 | 8.5 | 种植密度30kg/hm2 |
| （2） | 紫穗槐 | 株 | 85000 | 10000穴/hm2 |
| 5 | 劳动定员 | 人 | 30 | -- |
| 6 | 工作制度 | - | 330d/a，8h/d | -- |
| 7 | 总投资 | 万元 | 2202.75 | 企业自筹 |

## 3.5公用工程

### 3.5.1给排水

（1）水源

管理站水源由水车从山西晋煤太钢能源有限责任公司煤矿拉入。

（2）给水

本项目运行期间主要为生活用水和生产用水。

①生活用水

本项目劳动定员为30人，不设住宿、食堂、洗浴。根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2015），生活用水按40L/人·d计，用水量为1.2m3/d（396m3/a）。

②生产用水

本项目生产用水主要为堆场洒水及运矸道路洒水。

生产用水由洒水车从山西晋煤太钢能源有限责任公司煤矿拉水后运至充填区对充填区场地及运矸道路进行洒水抑尘。充填区洒水用水量为50.0m3/d（16500m3/a）；道路洒水用水量为10.0m3/d（3300m3/a）。

（3）排水

本项目管理站不设住宿、食堂、洗浴。生活废水主要为职工日常洗漱废水，水量较少，水质简单，产生量为0.96m3/d（316.8m3/a），直接回用于抑尘洒水，不外排。管理站设卫生防渗旱厕。

项目建设期日常情况无生产废水产生；雨季时沟谷内会形成的短时水流，由排水沟、排水竖井和排洪涵管排出场区。

根据以上分析，本项目用水量表见表3.5-1，水平衡图见图3-2。

表3.5-1  本项目用水量计算表(单位：m3/d)

| 序号 | 项目 | 系数 | 数量 | 用水量 | 废水产生系数 | 废水产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 40L/人·d | 30人 | 1.2 | 0.8 | 0.96 |
| 2 | 填埋区洒水 | -- | -- | 50.0 | -- | -- |
| 3 | 道路洒水 | -- | -- | 10.0 | -- | -- |

图3-2  本项目水平衡图（单位：m3/d）

### 3.5.2冬季采暖

本项目管理站冬季采暖使用电暖气。

### 3.5.3供电

本项目供电引自附近变电站，可满足项目供电需求。

## 3.6 场地工程地质条件

### 3.6.1场地地形、地貌

本区位于鄂尔多斯聚煤盆地东缘的河东煤田中段。出露地层由老至新顺次为：太古界界河口群、吕梁山群，元古界野鸡山群，震旦系，古生界寒武系中、上统，奥陶系下、中统，石炭系中、上统及二叠系下、上统，中生界三叠系下、中统，新生界第三、第四系地层。老地层（界河口群—震旦系）出露于勘查区东、东南及东北方位的枣林、汉高山、关帝山、峪口、张子山及起云山一带，早古生代地层出露于煤田边缘地带，晚古生代含煤地层出露于离石煤盆及黄河东缘临县

—柳林一带，中生代地层沿黄河分布于河东煤田西侧，新生界地层广泛出露。河东煤田位于华北地块之次级构造单元河东块凹之中，块凹与吕梁块隆以南

北向坳隆为特征。从地质力学观点看，本煤田为祁吕贺山字型构造之脊柱东侧盾地与东翼内带之间一沉积煤盆地，属鄂尔多斯盆地东部边缘，大区构造应属山字型构造的一部分，本山字型构造位于阴山—天山构造带与秦岭—昆仑纬向构造带之间，反射距在一千公里以上。其弧形褶皱带由祁连山、吕梁山、恒山及汾渭地堑组成。前弧向南突出，弧顶在宝鸡附近，有燕山期花岗岩侵入体。脊柱在贺兰山，两侧分别为阿宁和伊陕盾地。二者为相对稳定的沉积盆地，盆内产状平缓。由于受多种构造体系的影响，形态十分复杂，两翼明显不对称，其中东翼以北北东向的新华夏系构造为主。

### 3.6.3场地稳定性、适宜性评价

据本次勘察结果及区域地质资料，场地及场地附近无全新活动断裂，亦未发现危及本项目安全及场地稳定性的其它不良地质作用，场地内亦不存在埋藏的河道、沟浜、孤石等对工程不利的其它埋藏物，因此拟建场地可视为相对稳定场地，可进行本项目建设。

### 3.6.4场地地下水

本次勘察期间未见地下水。

### 3.6.5土的腐蚀性评价

根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001  2009版)第12.1节所要求的试验项目与试验方法留取的部分土样进行了分析试验。根据该规范附录G与第12.1节对其腐蚀性进行评价，该场地土的环境类型为Ⅲ类，按地层渗透性类型为B类，评价结果见表3.6-2～3.6-4。

表3.6-2 按环境类型地基土对混凝土结构腐蚀性评价结果表

| 孔号 | 深度 | SO42- 含量 （mg/kg） | Mg2+ （mg/kg） | SO42-（mg/kg） 评价结果 | Mg2+ 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.15 | 113.35 | 9.48 | 微 | 微 |
| 3 | 2.15 | 94.14 | 4.86 | 微 | 微 |

表3.6-3 按地层渗透性地基土对混凝土腐蚀性评价结果表

| 孔号 | 深度 | pH值 | pH值评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.15 | 7.23 | 微 |
| 3 | 2.15 | 7.15 | 微 |

表3.6-4 地基土对混凝土结构中的钢筋腐蚀性评价结果表

| 孔号 | 深度 | Cl-含量（mg/kg） | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.15 | 54.59 | 微 |
| 3 | 2.15 | 68.06 | 微 |

由上表可知：场地土对混凝土结构均具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋均具微腐蚀性。

### 3.6.6地震效应

（1）地震烈度

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010  2016年版）附录A规定：项目区抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第二组。

（2）场地土类型及建筑场地类别

根据本次勘探所揭露地层情况，结合区域地质资料分析，场地覆盖层厚度大于5m，按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010  2016年版）表4.1.6判定建筑场地类别为Ⅱ类。

（3）场地土地震液化评价

根据勘察结果，拟建场地未见地下水，不存在饱和粉土及砂土，拟建场地土为非液化场地。

（4）建筑抗震地段划分

根据本次勘探揭露地层及室内土工试验结果，结合地形、地貌综合考虑，该建筑场地平坦；无其它不良地质作用及地质灾害；地层平面分布上成因、岩性、状态无明显不均；地基为非液化土层。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）第4.1.1条判定：本场地属抗震一般地段。

（5）场地土震陷评价

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001 2009版）第5.7.11条及条文说明和《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010  2016年版）第4.3.11、4.3.12条及条文说明，判定拟建建筑物场地可不考虑地震震陷的影响。

### 3.6.7岩土工程分析评价

场地为非自重湿陷性栗钙土场地，T1地基湿陷等级为Ⅱ级，T2地基湿陷等级为Ⅲ级。场地冻土标准深度采用：为1.86m。本次勘察揭露的岩土层未发现软弱土层，不会形成隐伏性滑坡诱因。

## 3.7煤矸石的来源及主要成分

### 3.7.1 煤矸石来源

（1）煤矸石来源

本项目煤矸石综合治理项目所用充填材料主要是煤矸石，煤矸石来源于山西晋煤太钢能源有限责任公司煤矿及其配套选煤厂产生的矸石。

（2）环保手续办理情况

2014年1月2日，中华人民共和国环境保护部以环审[2014]4号文件对《山西晋煤太钢能源有限责任公司三交一号矿井(1000 米以浅煤层)及选煤厂新建项目环境影响报告书》进行了批复，该环评批复的一号排矸场位于主工业场地西北侧0.30km处，因征地难度大，无法在短时间内投运。二号排矸场位于二号风井场地西南0.35km处的边嘴沟，现已被当地村庄作为水源地，并在沟头建设了水源井，不具备建设条件。为了满足矿井建设的排矸需要，山西晋煤太钢能源有限责任公司需重新设置临时排矸场，造地复垦完成后，将土地返还农民使用。

### 3.7.2煤矸石成分分析及浸溶试验

（1）矸石成分分析

山西晋煤太钢能源有限责任公司煤矿煤矸石成分分析结果见表3.7-2。

表3.7-2  煤矸石化学成份表

| SiO2（%） | Al2O3（%） | Fe2O3（%） | CaO（%） | Na2O（%） | MgO（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.45 | 31.68 | 0.87 | 0.65 | 0.10 | 0.10 |
| TiO2（%） | K2O（%） | MnO2（%） | P2O5（%） | S（%） | 灼减量（%） |
| 0.83 | 0.36 | <0.001 | 0.07 | 0.08 | 23.90 |

由表中可以看出，煤矸石中除含有碳、铝、铁等常量元素外，还含有各种痕量的重金属元素。

（2）矸石浸出试验

山西晋煤太钢能源有限责任公司煤矿煤矸石浸溶试验分析结果见表3.7-3。

表3.7-3   浸出试验检测结果

| 项目 | 单位 | 混合煤矸石含量 | 浸出允许最高浓度，mg/L | 第一类污染物最高允许排放浓度，mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 8.59 | —— | 6~9 |
| 铍及其化合物（以总铍计） | mg/L | ND 0.0003 | 0.02 | 0.005 |
| 总铬 | mg/L | ND 0.0009 | 15 | 1.5 |
| 镍及其化合物（以总镍计） | mg/L | ND 0.0005 | 5 | 1.0 |
| 铜及其化合物（以总铜计） | mg/L | ND 0.0005 | 100 | 0.5 |
| 锌及其化合物（以总锌计） | mg/L | ND 0.0018 | 100 | 2.0 |
| 砷及其化合物（以总砷计） | mg/L | ND 0.0002 | 5 | 0.5 |
| 镉（以总镉计） | mg/L | ND 0.0005 | 1 | 0.1 |
| 钡及其化合物（以总钡计） | mg/L | 0.1665 | 100 | —— |
| 汞及其化合物（以总汞计） | mg/L | ND 0.0002 | 0.1 | 1.0 |
| 铅（以总铅计） | mg/L | ND 0.0006 | 5 | 1.0 |
| 无机氟化物（不包括氟化钙） | mg/L | 1.652 | 100 | —— |
| 氰化物（以CN-计） | mg/L | 0.001 | 5 | 0.5 |

由表3.7-3可知，煤矸石浸出液中各种有害成份含量均小于《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007）中的浸出毒性鉴别标准值，也小于《污水综合排放标准》(GB8978－1996)一级标准，说明本项目煤矸石属《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定的第Ⅰ类一般工业固体废物。对其的储存、处置按照I类一般工业固体废物的要求进行。

（3）煤矸石综合利用途径

按照《煤矸石综合利用管理办法》（2014修订）的要求，不得建设永久性矸石处置场，并应有后续的综合利用方案。本项目利用山西晋煤太钢能源有限责任公司煤矿（含选煤厂）的煤矸石进行回填造地，属于煤矸石综合利用途径之一。

因此，本项目的建设符合《煤矸石综合利用管理办法》（2014修订）的要求。

## 3.8工程分析

山西晋煤太钢能源有限责任公司煤矿本次煤矸石综合治理项目将矸石作为充填物，对后背山沟进行填沟造地、覆土绿化，之后将土地返还给附近村庄。

### 3.8.1填沟造地工程

3.8.1.1填沟造地工程治理目标

本项目煤矸石综合治理项目，采用煤矸石作为充填物填沟造地。治理要求按照分台阶堆放，分台阶填沟造地。工程完成后，后背山沟覆土绿化面积共计8.5hm2。工程形成的边坡和顶部平台植被恢复采取种植紫穗槐、披碱草灌草结合方式，紫穗槐种植标准10000穴/hm2；间距为1m×1m，披碱草30kg/hm2；补植量按20%计。马道恢复采取种植披碱草乔草结合方式；间距为2m×2m，披碱草30kg/hm2；补植量按20%计。

3.8.1.2 填沟造地工艺流程

煤矸石成份主要由炭质页岩、泥岩、砂岩等组成，主要化学成份为SiO2和 Al2O3，并混有硫铁矿石和少量的煤，因硫铁矿石主要为FeS2，其氧化可产生酸，会使植物吸收P、Ca受阻，危害植物根系，影响植物的生长发育。硫铁矿的剧烈氧化，会引发生煤矸石的自燃现象。

国内外的实践经验已证实，采用分层压实的方法来充填矸石，是较为现实和可行的办法。根据实践经验总结出十六字方针的充填工艺，即“从内向外，从下向上，缩小凌空，分层压实”，这样既可以使矸石得到一定程度的压实，减小空隙率，也可以减小回填造地地区的斜坡暴露面，因为斜坡上不易压实。等到一层矸石的堆积完成后，然后再进行下一层的充填，到整个荒沟充填完成时，形成的是一个封闭良好，表面覆土的整体。

具体工艺流程如下：

1、在沟底覆土并夯实，构筑防渗层，防止项目区淋溶液可能向地下及库外渗漏。

2、用全封闭厢式货车把松散矸石倒运到沟谷底部，装载过程中注意上部矸石形成滑坡，造成生命财产损失；

3、用推土机把矸石推平，每堆放1m厚的矸石层进行一次压实，压实度0.85，可有效防止矸石沉陷；

4、每堆放2m厚的矸石覆盖一层50cm厚的栗钙土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚，引起矸石自燃；

5、坡面每堆高8m建造一个马道，马道宽5m，内侧修建排水沟，防止坡面汇水冲刷坡面；

6、矸石填沟造地区坡面形成1：2.0的坡度。

7、对新运来的矸石采取②～⑤步骤；

8、当堆高至顶高时，对顶部平台覆1m厚栗钙土并进行绿化，恢复植被。

煤矸石填沟造地工艺流程见图3-3。

矸石填沟造地区堆放纵断面图见图3-4。

图3-3  填沟造地工艺流程图

3.8.1.3填沟造地工程措施

（1）防渗工程

本项目施工前应先在后背山沟沟底覆土并夯实，构筑防渗层，防止项目区淋溶液可能向地下及库外渗漏。

（2）挡矸墙工程

为防止边坡整治时矸石与部分覆土流入下游，并保证边坡稳定，在沟口修建3m高浆砌石挡矸墙，地面以上墙高3m，挡墙顶宽为2.0m，基础埋深为2.0m，长度为42.5m。

根据《开发建设项目水土保持设计规范》，考虑后背山沟容量、堆积高度、可能对下游造成的危害，以及经济合理和安全可靠的原则，确定建筑物的等级、稳定安全系数等设计标准，见表3.8-1。

表3.8-1 挡矸墙稳定设计标准

| 控制工况 | 建筑物级别 | 拦渣墙稳定安全系数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 抗滑 | 抗倾覆 | 地基承载力 |
| 正常运行 | 5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 |

a、本挡矸墙按8.0度抗震设防烈度进行设计，安全等级为二级；

b、挡矸墙墙身及基础采用M7.5水泥砂浆砌MU30片石；基础下设100mm厚C10混凝土垫层；每边扩出100mm；垫层下设300mm厚3:7灰土，每边扩出100mm；扩展基础采用C25混凝土，受力钢筋采用HRB335，分布钢筋采用HPB235，保护层厚40mm；

c、挡矸墙每10m设置一道变形缝，缝宽20-30mm,缝内沿墙的内、外、顶三边填塞涂沥青软木板，填塞深度不小于200mm；

d、挡矸墙基础地基承载力要求不低于160kPa；地基承载力达不到设计要求须进行地基处理；

e、挡矸墙后背填土200mm以上设置泄水孔，上下交错设置，孔距2.0m，孔径100mm×100mm，泄水孔向外坡度5％，泄水孔后设置卵石反滤层；

f、挡矸墙外露面用M10水泥砂浆沟缝、抹带。

挡矸墙结构图见图3-5。

（3）排水工程

①工程防洪标准和级别

根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）中5.7弃渣场级别表，本项目矸石填埋区库容为341.5万m3，最大堆高为78m，确定渣场级别为3级，防洪标准为30年一遇设计，100年一遇校核。

矸石堆放于沟道内，主沟及侧沟周围除了山坡雨水外，无其它河沟汇入，汇流面积均比较小，本项目填埋区汇水面积为0.35km2。设计暴雨量的计算采用《山西省暴雨洪水计算实用手册》，设计洪峰流量的计算采用《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）中的经验公式进行计算。

A、设计暴雨量计算：

H1P＝kp·…………………………（式8-8）

式中：

H1p—频率为p的60分钟暴雨量(mm)

kp—频率为p的皮Ⅲ型曲线模比系数

—60分钟暴雨均值(mm)

根据《山西省水文计算手册》，由手册相应的等值线图查均值和变差系数，得：

＝20mm         	 Cv＝0.45

当P＝3.3%时          K3.3%＝2.02       H1·3.3%=40.4mm

当P＝1%时            K1%＝2.48        H1·1%=49.6mm

B、设计洪峰流量计算

……………………（式8-9）

式中：

QP——最大流量（m3/s）；

k ——径流系数，取0.4；

i ——60分钟平均净雨强度（mm），

A——汇水面积（km2），0.35 km2，单侧汇水面积0.175 km2。

洪水流量计算结果见表3.8-2。

表3.8-2  洪水流量计算结果

| 位置 | 频率 | KP | 集水面积A （km2） | 径流系数k | 平均1小时降雨量i（mm） | 流量Qs （m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总汇水 | P=3.3% | 2.02 | 0.35 | 0.4 | 40.4 | 1.57 |
|  | P=1% | 2.48 | 0.35 | 0.4 | 49.6 | 1.93 |
| 单侧 汇水 | P=3.3% | 2.02 | 0.175 | 0.4 | 40.4 | 0.79 |
|  | P=1% | 2.48 | 0.175 | 0.4 | 49.6 | 0.97 |

②排水工程布局

为排泄上游来水，在矸石填埋区的底部设排洪涵管，排洪涵管中间设置3座排水竖井；为避免周边洪水的汇入，在填埋区的护坡与周边地形相接处设排水边沟，在马道上设横纵排水沟，将排水边沟和横纵排水沟形成一个完整的坡面排水系统，汇流后与排洪涵洞的泄洪水一并排入下游沟道。

③排水涵管

排洪涵管采用满流计算，计算公式如下：

经计算排洪涵管采用d1200钢筋混凝土管，流速为1.77m/s。排洪涵洞长370m。排洪涵管根据地形现场敷设，敷设坡度不小于0.005，底基础要求原土夯实。

④排水竖井

a、排洪涵管中间设置3座排水竖井，直径2m。

b、排水竖井高程上每隔1.0m布置六个泄水孔，放水口的直径为0.2m。

c、排水竖井分期建设，每期高度超出矸石堆高2m，最终高度不超过25m。

d、地基承载力要求不低于140kpa。

排水竖井结构图见图3-6。

⑤排水边沟、横向排水沟

为了防止周边来水进入填埋区，对填埋区坡面造成冲刷，修建排水边沟和横向排水沟。

a、排水边沟分两侧边坡建设，排水沟采用梯形断面形式，根据水量计算，确定排水边沟底宽为0.7m，顶宽1.4m，深0.7m，边坡比0.5，壁厚0.45m，采用浆砌石砌筑，下设15cm碎石垫层。排水边沟不建在渣面上，建在两侧的边坡上，根据堆矸高度和地

形逐步往沟头的方向修建。排水边沟总长为1850m。

b、马道内侧设横向排水沟，采用矩形断面，宽40cm，深40cm，壁厚30cm，采用浆砌石结构，壁厚30cm，采用浆砌石砌筑。

c、横纵向排水沟汇流后流入两侧边沟，横纵向排水沟与排水边沟顶部平接。

d、排水边沟及横向排水沟排水坡度不小于0.003。

e、排水边沟及横向排水沟地基夯实，每隔25m留30mm宽变形缝，变形缝夹30mm厚挤塑聚苯板，表面50mm深用改性石油沥青膏密封。

f、所有排水沟内侧采用1:2水泥砂浆抹面（30mm厚）。

g、填埋区前期场内积水由排水竖井排出，两侧坡面汇水较小，排水边沟根据堆矸高度分期建设。

排水沟断面图见图3-7。

⑥集水池

a、在挡矸墙外侧排水边沟未端设置一座集水池，排洪涵管和排水边沟出水进入集水池，为浆砌石结构，池长为4.0m，宽为3.0m，深1.6m。排水沟沟顶与集水池池顶标高相同。

b、集水池内外侧采用1:2水泥砂浆抹面（30mm厚）。

c、集水池池顶与沟槽底相平，顶部设置防护措施。

d、集水池地基夯实，设置150mm厚3:7灰土垫层。

集水池平、剖面图见图3-8。

（4）边坡防护工程

①工程布置

本次设计边坡最大为1：2，每堆高8m建造一个马道，马道宽5m，马道内侧坡脚设排水沟。坡面采用植物措施方式进行防护，首先对坡面进行覆土，覆土1.0m。

②边坡稳定分析

边坡稳定计算选用理正软件设计研究所的《边坡稳定计算软件》进行计算。

矸石边坡稳定采用下式计算：

式中：K—矸石堆渣体抗滑稳定安全系数；

Φ—矸石堆渣体内摩擦角，取31.5°；

α—直线滑面与水平面的夹角，边坡比1：2.0，a=27°。

计算结果为：矸石边坡稳定安全系数K=1.28>1.15，满足边坡稳定要求，边坡比1：2.0矸石堆渣体稳定安全。

（5）防自燃工程

每堆放1m厚的矸石层进行一次压实。每堆放2m厚的矸石覆盖一层50cm厚的栗钙土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚引起的矸石自燃。

（6）生态恢复工程

①设计原则

a、草种选择要做到“因地制宜、适地适草”，充分考虑草种的抗逆性，达到固土，遵循保护环境和美化环境相结合的原则，常绿草种应占一定的比例。

b、为提高绿化成功率，乡土草种或者在当地绿化中已推广使用的草种为首选。

②植物选择

本项目选择一定的先锋植物，并选择一定的适生物种，优势物种，乔灌草相结合，注意各个维度的植物物种的合理配置。在植物工程初期可以选用一定的先锋植物，先锋植物不追求与优势物种长期共存，只求在短时间内能够改善立地条件，为其他植物侵入提供先决条件。筛选先锋植物的依据是：

a、具有优良的水土保持作用的植物种属，能减少地表径流、涵养水源，阻挡泥沙流失和固持土壤。

b、具有较强的适应脆弱环境和抗逆境的能力，对于干旱、风害、冻害、瘠薄、 盐碱等不良立地因子有较强的忍耐性和适宜性。

c、生活能力强，有固氮能力，能形成稳定的植被群落。

d、根系发达，能形成网状根固持土壤；地上部分生长迅速，枝叶茂盛，能尽 快和尽可能时间长的覆盖地面，有效阻止风蚀；能较快形成松软的枯枝落叶层，提高土壤的保水保肥能力。

在选择适生植物时，一般选择项目区天然生长的乡土植物。这些乡土植物比较容易适应复垦土地的生长环境，并能保持正常的生长发育，维持生态环境的稳定。复垦后的种植环境与乡土植物能够正常生长发育的条件不尽相同，有时甚至差别很大，会出现乡土植物种植初期发芽生长缓慢，适宜播种时间短、地面覆盖能力不强等一系列问题，故必须进行适生植物的筛选。同时通过对比研究，引进外地的一些优良的、适宜本地复垦后立地条件的品种。根据上述分析和与当地实际情况，本项目填埋区植被恢复灌木选用紫穗槐，草种选用披碱草。

所选植物的种类及其特性如下所示：

紫穗槐：耐旱、耐水湿、耐贫瘠，在酸性、中性和微碱性土壤上均能生长，在半阳坡的石缝中也能生长。紫穗槐根发达，浅根性，有根瘤菌，落叶丰富且易分解，是改良土壤的优良灌木。

披碱草：抗旱性较强，在年降水量250-300mm条件下，生长良好。抗寒能力强，对土壤要求不严格，具有一定的耐盐能力，分蘖力强，单株可达30-50个，根深，须根发达，良好的水土保持草种。

③生物和化学措施

生物和化学措施的复垦，是利用一定的生物化学措施来恢复和提高土壤肥力、土壤粘结性等理化性质，以提高生物生产能力的活动，它是实现损毁土地植被恢复的关键环节，本方案中主要生物化学措施内容为土壤改良和植物品种筛选。

项目区覆盖的土壤养分贫瘠，缺乏必要的营养元素和有机质，因此需要采取一系列措施改良土壤的理化性质，主要方法有：

a、人工施肥

N、P、K都是植物生长必需的大量元素，复垦土地都较贫乏，所以这些废料的施用一般都能取得迅速而显著的效果，要少量多次的施用速效化肥或选用一些分解缓慢地长效肥料。

b、生物改良

生物改良是利用对极端环境条件具有耐性的固氮植物、固氮微生物等改善矿区废弃地的理化性状。固氮植物具有固氮作用，在其本身腐败后，氮元素营养便留在土壤中，有利于增加土壤的养分，并能改善土壤的物理结构，微生物菌根能够参与土壤养分的转化，改善土壤结构，促进植物的发育。

生物固氮是将植物种类中具有固氮能力的植物种植在复垦土地中，通过植物的固氮作用，吸收氮元素，在植物体腐烂后将氮元素释放到土壤中，达到改良土壤的目的。

④措施布置

填埋区边坡植被恢复采取种植紫穗槐、披碱草灌草结合方式，紫穗槐种植标准10000穴/hm2；间距为1m×1m，披碱草30kg/hm2；补植量按20%计。

马道被恢复采取种植披碱草乔草结合方式，间距为2m×2m，披碱草30kg/hm2；补植量按20%计。

栽植主要以春季为主，由于该矿区造林地的立地条件差，所以要求栽前浇足座窝水，栽后立即浇一次透水，埋土覆盖踏实。尽量做到即起即栽，栽种时对根部采用“根宝”、保水剂等技术措施。

填沟造地区顶部平台植被恢复采取种植紫穗槐、披碱草灌草结合方式，紫穗槐种植标准10000穴/hm2；间距为1m×1m，披碱草30kg/hm2；补植量按20%计。顶部平台覆土绿化面积8.5hm2，之后返还给附近村庄。

（7）管护措施

由于项目区降水集中在夏季，春秋两季干旱少雨。当地植被移栽经验证明，需要对植被进行管护。管护主要是对草地的管理。

（1）浇水

草地栽植时，浇水浇透一次，后期绿植生长所需水分主要依靠大气降水。仅在特大干旱时保证植被成活，采取拉水保苗措施，采用滴灌，切忌大水漫灌。

（2）镇压

新建草地，所选的草种例如披碱草等千粒重较小，种子顶土能力弱，在雨后播种后，注意如果有地表板结等现象，可能影响草种的出苗率，要注意镇压，保障种子出苗。

（3）绿植管理

当地管护时间一般为3年，3年后可适当放宽管理措施。矿方应设置绿化专职管理机构，配备相关管理干部及绿化工人。

（4）补植

在草地出苗较少的地方，在春季及时补植，保证林草地的覆盖率。

3.8.2.4填沟造地工程质量保证性措施

填沟造地工程质量保证措施主要包括：在本项目施工中确保工程质量，采用先进的施工技术和设备，加大人、财、物的投入力度，以最优的施工方案合理进行劳动力计划安排，保证最佳施工季节形成大干局面。

施工前制定详细的材料用量计划，提前进行备料，保证各工序施工时决不出现“停工待料”现象。

根据工程计划安排，及时合理调遣机械设备，关键工序、关键部位施工使用进口或国际先进施工机械。根据计划工程量及要求工期进行倒排工期，合理安排各阶段施工任务，保证工程按部就班、有条不紊进行施工。

严格执行“三检制”。工序交接必须有班组间的交接检查，上道工序不合格不能进入下道工序的施工，否则由下道工序施工班组长负责质量问题。班组自检后，方能进行专检并写质检评定表。质量检查员具有质量否决权。质检员发现违背施工程序不按设计图纸、规程、规范及技术交底施工，对危害工程质量的行为，所有施工人员均有权越级上报，以利及时处理。

制度质量奖罚办法，将工程质量与个人的效益挂钩。

对关键工艺、工序实行技术员跟班作业、指导、监督质量的实施。施工中做好各种原始资料收集、整理工作建立技术档案。遵照“百年大计，质量第一”方针，将制定本工程创优规划及其实施细则。

根据设计图纸给定的测量基线和坐标，利用全站仪、经纬进行定位和施工放样，利用水准仪进行标高控制，坚持测量复核制度，不经换手复核的测量无效。

### 3.8.3取土场

（1）取土量

本项目每堆放2m厚的矸石覆盖一层50cm厚的栗钙土，层间覆土量为65.6万m3；矸石填沟造地区坡面形成1：2.0的坡度，边坡覆土量为4.6万m3；当堆高至顶高时，对顶部平台覆土1.0m，顶部覆土量8.5万m3。

本项目层间覆土和边坡覆土全部取自后背山沟内部场地平整土和两侧山坡土，表层覆土取自取土场，取土量为8.5万m3。

（2）取土场位置和面积

①一号取土场

利用原有一号取土场位于一号风井场地北约0.5km处，占地面积约2.25hm2，取土量约45万m3，服务年限约5.0a；

该处取土场为黄土台地，属于地形自然切割，黄土覆盖极其深厚，自然植被以草本为主，顶部植被高度10~20cm，覆盖度约30%，草本以针茅、蒿类草为主。取土场土壤侵蚀模数在3500~4000t/km.a。

②二号取土场

利用原有二号取土场位于二号风井场地东南约0.6km处，占地面积约1.80hm2，取土量约45万m3，服务年限约5.0a，占地类型为其他草地。

该取土场为黄土峁地，土体高约15~20m左右，土地周边侵蚀现象明显，峁地顶部植被相对较好，主要是一些草本植被，植被覆盖度约30%左右，边坡处零星分布有一些灌丛，主要是酸枣和虎榛子。

总体而言，这2个取土场生态环境一般，土地利用类型为其它草地。取土场对生态环境的影响主要是取土扰动地表易引起水土流失，同时破坏地表植被，造成植被生物量减少，工程的实施短期内对生态环境有一定影响。因此，在该矿井运营期要合理安排取土计划和场地恢复治理措施，采取“边取土，边治理”措施，来削弱或控制水土流失等生态环境问题。

（3）取土方式

本项目取土全部采用挖掘机取土，然后用汽车运往场地使用。项目需根据工程的需求，制定合理的取土方案。取土过程严格执行“按需所取”，禁止多余土方堆放。取土时要求从上到下按台阶式就地取土，取土应尽量放缓取土场的坡度，坡度控制在10%以下。取土后尽量使平台保持平整。边坡可在挖土时使用挖掘机挖斗压实，保证其稳定性。

本项目取土后，取土场植被覆盖率降低，从而加剧水土流失。取土场取土结束后，建设单位应及时进行复垦，以减小本项目取土对取土场的生态影响。

（4）取土场排水工程

本项目取土场汇水面积约2.80hm2。在取土场周边设一圈挡水土埂，即可以做到挡水作用，也可以起到临时拦挡作用。在取土场周边开挖土质排水沟、截水沟，采用底宽40cm、沟深60cm，边坡坡度1：1的梯形断面，在排水沟外侧堆砌临时拦渣沙包，以防止取土场水土流失，并定期对沉积在排水沟中的泥沙进行清理。

（5）取土场复垦工程：

取土完毕后，将剥离的表层土返还覆土，在坡面和顶面覆土采取绿化措施。顶部覆土（预先剥离堆存的表土）厚度为0.8m，边坡覆土厚度为0.5m，覆土后采取绿化措施。采用灌草结合方式对取土场进行植被恢复。灌木选择柠条和沙棘，可在灌木林下撒播种草，草种选择速生型乡土草种披碱草、针茅等，撒播密度为50kg/hm2。

## 3.9污染源分析及污染防治措施

本项目为煤矸石综合治理项目，矸石填充及回填造地均属于施工期，施工结束后背山沟覆土绿化后返还给附近村庄。本项目施工期已全部完成现有无主矸石的治理和煤矸石堆填，营运期主要为种植。填沟造地、覆土绿化后返还给附近村庄。由此可见，本项目产排污环节主要为施工过程中，运营期过程中无污染环节。

### 3.9.1 产污环节分析

（1）废气

①运输过程产生的扬尘；

②矸石填沟造地场区产生的无组织扬尘；

（2）废水

项目建设期日常情况无生产废水产生；雨季时沟谷内会形成的短时水流，由排水沟、排水竖井和排洪涵管排出场区。

本项目管理站不设住宿、食堂、洗浴。生活废水主要为职工日常洗漱废水，水量较少，水质简单，产生量为0.96m3/d（316.8m3/a），直接回用于抑尘洒水，不外排。管理站设卫生防渗旱厕。

（3）固体废物

本项目为固废处置项目，施工期间无生产固体废物产生和排放。本项目管理站职工定员30人，生活垃圾产生量4.95t/a。

（4）噪声

①填埋区作业设备（推土机、压实机等）运行产生的噪声；

②运输车辆产生的交通噪声。

### 3.9.2 污染防治措施

3.9.2.1环境空气影响分析及防治措施

本项目大气污染物主要为运输道路、堆场作业扬尘及矸石自燃。

（1）运矸汽车在矸石回填造地区作业区运输过程中起尘

运矸汽车在矸石回填造地区作业区运输过程中起尘计算采用上海港环境保护中心与原武汉水运学院提出的关于汽车在有散装物料的道路上的扬尘量计算经验公式：

式中：QP——交通运输起尘量，kg/km·辆；

Q′P——运输途中起尘量，kg/a；

V——车辆行驶速度，20km/h；

M——车辆载重，30t/辆；

P——路面状况，以每m2路面灰尘覆盖率表示，0.1kg/ m2；

L——运输距离，1.5km；

Q——运输量，万t/a。

运输过程起尘量估算见表3.9-1。

表3.9-1 运输过程起尘量估算

| 路段 | 货物 | P (kg/m2) | V (km/h) | M (t/车) | Q (t/a) | L (km) | Qp (kg/km.辆) | Qp′ (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤矿- 回填造地区 | 煤矸石 | 0.1 | 20 | 30 | 2500000 | 1.5×2 | 0.545 | 136.25 |

经计算，本项目道路扬尘量为136.25t/a。为了控制汽车运输产生的道路扬尘，环评规定企业设专用喷雾抑尘洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度。对外运输汽车采用全封闭厢式货车，限制超载。通过以上措施，粉尘控制效率70%，则运输扬尘量为40.88t/a。

（2）堆场作业扬尘

大风天气下，矸石回填造地区裸露面起尘量较大，对下风向环境空气质量将造成一定程度的影响。矸石回填造地区作业区随风产生的扬尘计算公式采用清华大学在霍州矿务局现场实验得出的公示：

平地矸石堆场起尘：

沟谷矸石堆场扬尘：Qm =K×Q1

式中：Q1— 平地矸石堆场起尘（mg/s）

Qm—沟谷矸石堆场起尘（mg/s）

U—风速，m/s，起尘风速大于4m/s；

S—矸石回填造地区作业区面积（m2），取30；

ω—空气相对湿度，取45%；

W—矸石湿度，5%；

K—沟底与平地起尘系数，50%

经计算，平地矸石堆场起尘：Q1 =2918.77 mg/s，即10.51kg/h；

沟谷矸石堆场起尘：Qm =5.26kg/h（46.08 t/a）。

环评要求企业设专用的喷雾抑尘洒水车洒水抑尘，避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施，抑尘效率可达到70%，则扬尘排放量为13.82 t/a。

（3）运矸汽车倾倒矸石起尘

装卸扬尘：

式中：Q2—矸石倾倒起尘（g/次）

U—风速，m/s，起尘风速大于4m/s；

M—车辆吨位，取30t；

H—矸石倾倒高度，取1.5m。

经计算，运矸汽车倾倒矸石起尘：Q2 =136.8 g/次。

全年运输量为250万t/a，每次运输量为20t，运输次数为12.5万次，经计算，Q2 =17.10t/a（6.48kg/h）。

环评要求企业设专用的喷雾抑尘洒水车洒水抑尘，避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施，抑尘效率可达到70%，则运矸汽车倾倒矸石起尘排放量为5.13t/a(1.94kg/h)。

（4）矸石自燃可能产生CO、H2S、SO2

①煤矸石自燃倾向分析

引起矸石自燃的因素很多，目前的研究结果表明：硫铁矿结核体是引起矸石自燃的决定因素，水和氧气是矸石自燃的必要条件，碳元素是矸石自燃的物质基础。

当含硫量S≥1.5%，矸石都易发生自燃。而水份和氧气则是燃烧的必要条件。试验已经证明，当空气中湿度低于15%时，煤矸石的吸氧是随着湿度的增加而增加，煤的着火温度随着水分的增加而降低，只有当水份达到一定程度时，才能阻止煤的氧化自燃。

矸石经过大面积接触空气而氧化，同时放出大量的热，硫铁矿的燃点仅为280摄氏度，所以易引起自燃，从而引起其它可燃物的燃烧。

煤矸石自燃的内因是矸石中有硫元素以硫铁矿和有机硫的形式存在，而外因则是有氧的存在。氧是煤矸石自燃不可缺少的条件，只有供给氧才能产生自燃，供氧量的多少，直接影响燃烧程度的大小，如果始终保持在缺氧状态下，就不会发生氧化自燃。水也是加速矸石自燃的一个重要条件，由于水的存在，硫铁矿才能产生硫酸溶液，并产生大量的热，从而促进向燃。另外，矸石处理场其它可燃物如煤、木头等是使燃烧扩大、蔓延的必要条件。

因此，除含硫量之外，矸石处置后是否自燃，还可以从可燃成分、通风状况、氧化蓄热条件、堆积处理方式等方面来评价。

②矸石自燃可能性分析

由矸石成分结果可知项目所填埋矸石含硫量为0.08%，不超过1.5%，即本项目所接纳的煤矸石含硫量相对较低，其在填埋造地区内分层覆土压实后自燃的可能性较小。

环评要求采取的矸石防自燃措施为：

矸石从煤矿通过汽车拉入矸石回填造地区，用推土机将矸石推平，每堆放1m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放2m厚的矸石覆盖一层50cm厚的栗钙土，隔绝空气，再用推土机压实，减少矸石之间的空隙，预防由于矸石内部热量积聚引起矸石自燃。

3.9.2.2水环境影响分析及防治措施

（1）生活污水

本项目管理站不设住宿、食堂、洗浴。生活废水主要为职工日常洗漱废水，水量较少，水质简单，产生量为0.96m3/d（316.8m3/a），直接回用于抑尘洒水，不外排。管理站设卫生防渗旱厕。

（2）雨水

雨季时沟谷内会形成的短时水流，且矸石回填造地区会产生淋溶水。本项目所在山体上游汇水面积较小，雨季时，矸石回填造地区上游及周边汇水通过排水沟、排水竖井和排水涵管排出场外。此外，本项目在排水沟和排水涵管出口处设置消力池，防止雨水对下游的冲刷。

（3）矸石淋溶水

矸石露天堆放，经降雨淋溶后，可溶解性元素随雨水迁移进入土壤和水体，可能会对土壤、地表水及地下水产生一定的影响。其影响程度取决于淋溶液中污染物的排放情况及所在地的环境性质。

根据矸石浸溶试验结果。由表3.7-3可见，煤矸石浸出液中各种有害成份含量均小于《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007）中的浸出毒性鉴别标准值，也小于《污水综合排放标准》(GB8978－1996)一级标准，说明本项目煤矸石属《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定的第Ⅰ类一般工业固体废物。对其的储存、处置按照I类一般工业固体废物的要求进行。

在矸石浸出试验中，矸石淋溶是在被充分浸泡的状态下进行的。而本区属于大陆性半干旱气候，年平均降水量371.4mm，年蒸发量平均为2057.4mm，是年降水量的5.54倍，不可能出现浸出试验固液比为1：5的情况，即矸石不会被充分浸泡，实际上降雨量是多次累积值，很少的降雨量分布于全年，每次的降雨量与矸石积存时相比要小得多，因而矸石受降雨长时间的浸泡更小。

此外，沟底覆土并夯实作为防渗层，矸石分层压实（压实度0.85）、层间栗钙土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

因此，评价认为采取环评措施后矸石淋溶不会对水环境造成污染。矸石淋溶水各项污染物浓度极小，即使下渗，在下渗过程还要经过包气带的吸附、降解，因此对地下水的影响较小。

3.9.2.3固体废物环境影响分析及防治措施

施工过程产生的固体废物数量很小，产生的固体废物主要是在建设挡矸墙施工开挖时产生的土石以及施工过程中施工人员产生的生活垃圾。弃土全部用于填埋区场地的平整。施工人员生活垃圾由环卫部门统一处理。

本项目管理站职工人数30人，项目生活垃圾产生量约4.95t/a。环评要求在管理站设置垃圾桶，建设单位要将此部分生活垃圾收集后倾倒于环卫部门指定的垃圾收集地点，由环卫部门统一处理。

3.9.2.4声环境影响分析及防治措施

本项目噪声污染源为运输噪声和矸石回填造地区填埋作业的机械噪声，噪声设备主要有：运输车辆和推土机、压实机等。

主要设备声压级见表3.9-2。

表3.9-2  项目主要设备声压级    单位：dB(A)

| 序号 | 噪声源位置 | 施工机械 | 声压级dB(A) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填埋区 | 推土机、压实机等 | 90-95 dB(A) | 沟口、边坡绿化、夜间不作业 |
| 2 | 运输道路 | 运输车辆 | 65-75 | 加强管理、减速、限制鸣笛 |

（1）场地噪声影响

场地产生噪声的设备主要是推土机、压实机，其瞬时声压级在90-95dB（A）。本项目选址位于沟谷之中，有山体阻隔，在采取环评规定的绿化、夜间不作业等措施下，对周围环境影响较小。

（2）运输噪声分析

运输噪声主要表现为汽车运输对沿途村庄居民生活的影响，如发动机声、鸣笛声。本项目运输道路不经过村庄。环评要求：施工期建设单位应加强调度管理，禁止夜间运输，在行驶至距离居民集中区较近处，要减速行驶，禁止鸣笛。采取以上措施后，运输噪声对周围村庄影响较小。

3.9.2.5生态环境影响分析及措施

（1）生态现状描述

本项目拟选场址为荒沟，沟内无基本农田，土地利用现状主要为其他草地、旱地和裸地，植被现状主要为灌草丛和草丛。后背山沟无国家保护动物出现，无自然保护区等敏感区域分布；远离居民区，景观价值较低，经济价值较低，选择荒沟作为煤矸石填沟造地场地对当地景观影响较小，不会对其土地功能产生明显的恶化性影响。

（2）防治措施分析

①工程措施

a、本项目施工前应先在山沟沟底覆土并夯实，构筑防渗层，防止项目区淋溶液可能向地下及库外渗漏。

b、为防止边坡整治时矸石与部分覆土流入下游，并保证边坡稳定，在沟口修建3m高浆砌石挡矸墙，地面以上墙高3m，挡墙顶宽为2.0m，基础埋深为2.0m，长度为42.5m。

c、为排泄上游来水，在矸石填埋区的底部设排洪涵管，排洪涵管中间设置3座排水竖井；为避免周边洪水的汇入，在填埋区的护坡与周边地形相接处设排水边沟，在马道上设横纵排水沟，将排水边沟和横纵排水沟形成一个完整的坡面排水系统，汇流后与排洪涵洞的泄洪水一并排入下游沟道。

d、本次设计边坡最大为1：2，每堆高8m建造一个马道，马道宽5m，马道内侧坡脚设排水沟。坡面采用植物措施方式进行防护，首先对坡面进行覆土，覆土1.0m。

e、每堆放1m厚的矸石层进行一次压实。每堆放2m厚的矸石覆盖一层50cm厚的栗钙土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚引起的矸石自燃。

②填沟造地措施

要求按照分台阶堆放，分台阶填沟造地，全部覆土完成后，对坡面采用灌草结合的方式进行防护，对马道采取乔草结合方式进行防护，顶部平台采取灌草结合的方式恢复植被。覆土绿化后面积共计8.5hm2，统一交还附近村庄。

a、填埋区边坡植被恢复采取种植紫穗槐、披碱草灌草结合方式，紫穗槐种植标准10000穴/hm2；间距为1m×1m，披碱草30kg/hm2；补植量按20%计。

b、马道被恢复采取种植披碱草乔草结合方式，间距为2m×2m，披碱草30kg/hm2；补植量按20%计。

c、填埋区顶部平台采取种植紫穗槐、披碱草灌草结合方式，紫穗槐种植标准10000穴/hm2；间距为1m×1m，披碱草30kg/hm2；补植量按20%计，覆土绿化面积8.5hm2，之后统一交还附近村庄村。

③生态环境管理措施

生态环境管理是政府环境保护机构依据国家和地方制定的有关自然资源与生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的技术含量很高的行政管理工作。对建设项目的生态影响实施有效管理是其日常工作的一个重要组成部分。

对本项目而言，通过上述生态保护与生态恢复措施的实施，可以有效地减轻工程建设和运营中对生态环境的影响，但要使得各项措施得以顺利落实，还必须加强管理，具体措施如下：

第一，结合生态管理方案，要制定并实施对项目进行的生态监测计划，发现问题，特别是重大问题时要呈报上级主管部门和环境保护部门及时处理。

第二，要编制施工人员守则和项目建成后运行人员的生态守则。

第三，要严格实施各项水土保持措施，确保矸石分层堆放、层层压实；截水沟、排水沟、挡矸墙等严格按照要求，保质保量完成；加强对取土场的生态治理。

第四，要严格保证各项绿化和生态恢复措施的实施，为确保种草的成活率，翌年应对上年造地情况实地检查，对死苗及时补种，病害苗及时打药后移除。

本项目进行填沟绿化，工程造地结束后提高了区域草地面积，一定程度上有效治理了水土流失，对当地的生态环境有一定的改善作用。

## 3.10污染物排放及达标分析

本项目污染物排放及达标分析见表3.10-1~3.10-3。

表3.10-1  大气污染物源强核算结果及相关参数表

| 工序 | 污染源 | 污染物 | 源型 | 废气量 (m3/h) | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 | 标准限值 （mg/m3） | 执行标准 | 排放 参数 | 排放时间h/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 产生量 （t/a） | 处理工艺 | 效率(%) | 浓度 （mg/m3） | 排放量（t/a） |  |  |  |  |  |
| 道路运输 | 道路运输扬尘（G1） | 粉尘 | 面源 | -- | -- | 136.25 | 企业设专用喷雾抑尘洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度。对外运输汽车采用全封闭厢式货车，限制超载。 | 70 | -- | 40.88 | 1.0 | 《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006表5中的煤矸石堆置场无组织排放限值标准 | 无组织排放 | 2640 | 排入大气 |
| 堆存 | 矸石堆场扬尘（G2） | 粉尘 | 面源 | -- | -- | 46.08 | 企业设专用喷雾抑尘洒水车洒水抑尘，避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施。 | 70 | -- | 13.82 | 1.0 | 《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006表5中的煤矸石堆置场无组织排放限值标准 | 无组织排放 | 8760 | 排入大气 |
| 卸料 | 矸石卸料扬尘（G3） | 粉尘 | 面源 | -- | -- | 17.10 | 企业设专用喷雾抑尘洒水车洒水抑尘，避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施。 | 70 | -- | 5.13 | 1.0 | 《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006表5中的煤矸石堆置场无组织排放限值标准 | 无组织排放 | 2640 | 排入大气 |
| 矸石自燃 | 矸石自燃（G4） | CO | 面源 | -- | -- | -- | 本项目所接纳的煤矸石含硫量相对较低，其在填埋造地区内分层覆土压实后自燃的可能性较小。 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 排入大气 |
|  |  | SO2 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |
|  |  | H2S |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |

表3.10-2  废水污染物源强核算结果及相关参数表

| 产污环节 | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 | 排放时间h/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生废水量（m3/a） | 工艺 | 效率(%) | 排放废水量（m3/a） |  |  |
| 生活污水（W1） | COD、BOD5、SS | 316.8 | 直接回用于抑尘洒水，不外排 | -- | -- | -- | 不外排 |
| 雨水（W2） | SS | -- | 填沟造地场区上游及周边汇水通过排水沟、排水竖井和排水涵管排出场外。此外，本项目在排水沟和排水涵管出口处设置集水池，防止雨水对下游的冲刷 | -- | -- | -- | -- |
| 矸石淋溶水（W3） | -- | -- | 沟底覆土并夯实作为防渗层，矸石分层压实、栗钙土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果 | -- | -- | -- | -- |

表3.10-3 固体废物污染物源强核算结果及相关参数表

| 工序 | 固体废物名称 | 固废属性 | 固废产生量（t/a） | 处置措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工艺 | 处置量（t/a） |  |
| 办公生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 4.95 | 管理站设置垃圾桶集中收集，定期交由环卫部门处置 | 4.95 | 合理处置 |

表3.10-4  噪声污染物源强核算结果及相关参数表

| 设备名称 | 噪声源位置 | 声源类型 | 噪声产生量（dB(A)） | 降噪措施 | 噪声排放量（dB(A)） | 持续时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工艺 | 降噪效果（dB(A)） |  |  |
| 推土机、压实机 | 填埋区 | 偶发 | 90--95 | 沟口、边坡绿化、夜间不作业 | 15 | 75--80 | -- |
| 运输车辆 | 运输道路 | 偶发 | 65--75 | 加强管理、减速、限制鸣笛 | 15 | 50--60 | -- |

表3.10-5  生态恢复内容一览表

| 类别 | 生态措施 |
| --- | --- |
| 工程措施 | 在进场道路东侧建设石灰乳灌浆站，采用剥挖方式，剥开表层覆土，对自燃区域进行石灰乳灌浆抑制自燃。然后用黄土覆盖，反复推平压实。修筑挡矸墙，排水涵管，排水竖井，横、纵排水沟；设计边坡最大为1：2，坡面进行覆土，覆土1.0m；每堆放1m厚的矸石层进行一次压实。每堆放2m厚的矸石覆盖一层50cm厚的栗钙土，防止自燃。 |
| 填沟造地措施 | 填埋区边坡植被恢复采取种植紫穗槐、披碱草灌草结合方式，紫穗槐种植标准10000穴/hm2；间距为1m×1m，披碱草30kg/hm2；马道被恢复采取种植披碱草乔草结合方式，间距为2m×2m，披碱草30kg/hm2；补植量按20%计。填埋区顶部平台植被恢复采取种植紫穗槐、披碱草灌草结合方式，紫穗槐种植标准10000穴/hm2；间距为1m×1m，披碱草30kg/hm2；覆土绿化面积8.5hm2，之后返还给附近村庄村。 |

# 第四章  环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境现状调查与评价

### 4.1.1地理位置

山西省吕梁市临县位于山西省西北部。地理坐标：北纬 37°35′52″～38° 14′19″，东经 100°39′40″～111°18′02″，全县国土总面积 2979km2。

山西晋煤太钢能源有限责任公司三交一号井田位于河东煤田离柳矿区三交详查区北部，行政区划属山西省临县和方山县管辖。地理坐标：北纬 37°46′ 45″～37°52′30″， 东经 111°00′00″～111°07′30″。工业场地位于车赶乡桃塔村北 0.3km 处，北距临县县城约 21km，东北距方山县县城约 20km。

太原至临县的省级公路从井田的南及西边界外约 2km 处经过；G307 国道（河北歧口～宁夏银川）从井田南侧东西向通过；G209 国道（呼和浩特～广西北海） 从井田的东边界约 13km 处经过，向北可通至内蒙，向南与 G309 及 G108 国道相连可达陕西、河北、河南；井田内有县乡级公路相通，交通条件较好。

山西晋煤太钢能源有限公司三交一号煤矿主工业场地、1#风井工业场地和2#风井工业场地位于山西省晋中煤炭基地离柳林矿区内。

本项目拟选主工业场地配套矸石场位于临县车赶乡钟底村北侧的荒沟内。本项目拟选1#风井工业场地配套矸石场位于临县车赶乡窑子坡村南侧的荒沟内。本项目拟选2#风井工业场地配套矸石场位于赵家塔村西侧的荒沟内。

本项目交通位置图见图4-1，四邻关系图见图4-2。

### 4.1.2地形地貌

井田位于黄河以东吕梁山西侧，属吕梁山系，为典型的黄土高原地貌，为侵蚀地形及堆积地形。地表为强烈切割的梁、峁状低中山黄土丘陵，冲沟密集而狭窄，常见黄土残柱及陷穴等微地貌景观，沟谷内基岩零星出露，井田内植被稀少， 水土流失严重。地形总体为东高西低，最高点位于区的东北角东胜山村的北部， 标高 1255.47m，最低点位于井田的西南部刘王沟村附近的沟内，标高 887.80m， 最大相对高差 367.67m。一般相对高差 100—200m。

### 4.1.3区域地质

4.1.3.1区域地层

1.区域地层及地质构造

本区位于鄂尔多斯聚煤盆地东缘的河东煤田中段。出露地层由老至新顺次为：太古界界河口群、吕梁山群，元古界野鸡山群，震旦系，古生界寒武系中、上统，奥陶系下、中统，石炭系中、上统及二叠系下、上统，中生界三叠系下、中统，新生界第三、第四系地层。老地层（界河口群—震旦系）出露于勘查区东、

东南及东北方位的枣林、汉高山、关帝山、峪口、张子山及起云山一带，早古生代地层出露于煤田边缘地带，晚古生代含煤地层出露于离石煤盆及黄河东缘临县

—柳林一带，中生代地层沿黄河分布于河东煤田西侧，新生界地层广泛出露。河东煤田位于华北地块之次级构造单元河东块凹之中，块凹与吕梁块隆以南

北向坳隆为特征。从地质力学观点看，本煤田为祁吕贺山字型构造之脊柱东侧盾地与东翼内带之间一沉积煤盆地，属鄂尔多斯盆地东部边缘，大区构造应属山字型构造的一部分，本山字型构造位于阴山—天山构造带与秦岭—昆仑纬向构造带之间，反射距在一千公里以上。其弧形褶皱带由祁连山、吕梁山、恒山及汾渭地堑组成。前弧向南突出，弧顶在宝鸡附近，有燕山期花岗岩侵入体。脊柱在贺兰山，两侧分别为阿宁和伊陕盾地。二者为相对稳定的沉积盆地，盆内产状平缓。由于受多种构造体系的影响，形态十分复杂，两翼明显不对称，其中东翼以北北东向的新华夏系构造为主。

2.井田地层及地质构造

井田出露地层有上古生界二叠系上统上石盒子组（P2s）、石千峰组（P2sh），中生界三叠系下统刘家沟组（T1l）、和尚沟组（T1h）、中统二马营组（T2er），新生界第三、第四系地层呈不整合分布于各时代老地层之上。

井田总体构造形态为一走向北部为北北东或近南北向，中南部为北东向南东凸出的弧形的单斜构造，倾向北西，倾角 2-19°，西部、南部缓，东部陡。局部有小型褶曲发育，在井田西北部与东南部共发育有 4 条短轴褶曲构造，延伸长度

较短。地表在南部发现有 2 条正断层。前期详查进行二维地震勘探时，在两条测线上共查明落差≥10m 的断点 9 处，查明测线上直径≥50m 的陷落柱两处。根据勘查的结果，构造主要集中在井田东部及南部，分析是受井田外湍水头断裂构造的影响派生出的次级构造，或者是与湍水头断裂构造同时生成的湍水头断层束。东、南部断裂构造的发育及小型陷落柱，破坏了煤层的连续性，尤其是本次勘探揭露的 F10 逆断层，其落差 50—110m。

### 4.1.4区域水文地质条件

本区域煤田以东和离石煤盆外围，广泛出露寒武、奥陶和前寒武系地层，煤田内多为黄土覆盖。区域内河流、沟谷切割地表，构成以黄河为主干的地表水系。煤田内石炭、二叠、三叠系含水层构成承压水盆地和承压水斜地，其富水性较弱； 区域内奥陶系岩溶含水层富水性较强，其地下水在岩层露头接受补给后，分别由北、东、南等方向排向柳林泉。另外，小范围分布的老地层和沟谷中的第四系冲积层，构成各自的裂隙和孔隙潜水系统。

### 4.1.5地表水

本区地表水系属黄河流域黄河水系。在井田西边界处有湫水河通过。井田内的水系是以湫水河为主河道呈羽毛状展布，向北东或南东伸开，由北向南依次为大峪沟、小峪沟、佛堂峪沟、车赶沟，属季节性沟谷。

湫水河发源于兴县黑茶山南麓，经阳坡水库入临县境内，由碛口镇注入黄河。全长 107km，流域面积 1989km2，平均坡度 6.5‰。根据林家坪水文站资料，多年平均流量为 3.216m3/s，最大月平均流量 54.5m3/s，最小月平均流量 0.10m3/s， 历史最大流量 3670m3/s。

车赶沟系湫水河的一级支流，发源于方山县石站头，流经车赶乡、湍水头镇、三交镇部分村庄，于三交镇沟门村汇入湫水河，河道全长 18.2km，控制流域面积 189.43km2，离临公路贯穿而过。流水主要为大气降水和基岩风化裂隙水，流量较小。

大峪沟系湫水河一级支流，发源于临县阳泉乡，流经 3 个乡，13 个自然村， 于岐道村北注入湫水河。全长 25km，平均沟宽 168m，控制流域面积 146.25km2。流水主要为大气降水和基岩风化裂隙水，流量较小。

刘王沟水库地处吕梁市临县三交镇刘王沟村东，控制流域面积 7.6km2，是一座防洪兼顾灌溉的小型水库，总库容 108 万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道和输水涵洞组成。大坝为均质土坝，最大坝高 25m；溢洪道位于大坝左岸；输水涵洞为坝下涵洞。

评价区地表水系见图4-5。

### 4.1.6水源地

略

### 4.1.7气候与气象

评价区属大陆性季风气候，一年四季较分明。冬季漫长，盛行西北风，寒冷干燥；春季温暖，气温回升很快，少雨多风沙，春旱严重；夏季温凉短促，盛行

南风，气候温和雨水集中；秋季凉爽，天气晴朗。

据临县气象站（经度 111°00′，纬度 37°58′，海拔高度 1163.3m） 1991~2010 年 20 年气候资料统计结果（见表 3-2-1），本区年平均气温 9.5‵，极端最低气温-24.8‵（2002 年 12 月 26 日），极端最高气温 39.5‵（2005 年 6 月 22 日）。年平均降水量为 475.8mm，降水量集中在 6、7、8、9 四个月，占全年降雨量的 71.35%；最大日降水 136.9mm；多年平均蒸发量为 2188.5mm，是降雨量的 4.6 倍；日照时数 2188.5 小时/年；一年中 C 风频率最高，为 19.33%，其次是 SSW 风，频率为 11.26%；年平均风速为 2.2m/s，4、5 月份平均风速最大，为2.8m/s，11、12 月份平均风速较小，为 1.7m/s，最大风速为 22.3m/s。气温为-27.2℃；年平均降水量为371.4mm，日最大降水量为67.0mm；一年中降水多集中在七、八月，这两个月的降水量平均值分别为100.6mm、83.1mm，两个月的降水量合计约占全年降水量的49.46%。年平均蒸发量为2057.4mm，是降水量的5.54倍。年平均相对湿度52%；年平均日照时数2670.6小时，日照百分率年均60%。平均气压为895.3hPa，年平均水气压6.7hPa，霜日数58.4天；3月～10月可能有雷暴出现；9月～次年5月可能有积雪存在。最大积雪深度为15cm。最大冻土深度18.6cm。本区多年平均风速2.9m/s，其中4月风速最大，为3.7m/s；最小值出现在8月和9月，为2.3m/s。大风日数全年为32.8天，沙尘暴日数2.7天。受地形影响，全年以N频率出现最高，为15%。

### 4.1.8土壤

评价区土地利用类型以耕地为主，占评价区的 43.47%，其次为林地，占评价区的 35.34%，林地中以灌木林地占优势，再者为草地，占评价区的 9.77%， 均为其他草地，基本不具备畜牧业利用价值；开采区内也是以耕地为主，其次就是灌木林地。

评价区属于中低黄土丘陵黄土地貌，评价区主要土壤类型为灰褐土性土、灰褐土亚类和浅色草甸土 3 种类型，其中灰褐土性土是评价区的主要土壤类型。评价区属于国家级水土流失重点治理区——河龙区间多沙粗沙治理区，评价区土壤侵蚀以强烈侵蚀为主，评价区平均土壤侵蚀模数为 5500t/km2.a，属于中度侵蚀范围。。

### 4.1.9动植物资源

评价区自然植被以林地为主，尤其是灌木林地，灌木主要有沙棘、虎榛子、胡枝子等，草丛植被优势种有铁杆蒿、黄背草、针茅、刺儿菜、白羊草、牛筋子等，多分布于田间路边和荒坡，在局部石质山地有侧柏零星分布，湫水河沿岸主要有荆条、酸枣。栽培树种有杨、柳、榆、刺槐、槐等，果树以枣树为主。农作物以不稳定两年三熟区农作制度，以玉米、谷子、马铃薯、大豆为主，主要经济作物有油料、蔬菜等。

评价区野生动物多为常见物种，哺乳类主要有草兔、田鼠等，鸟类主要有斑鸠、大杜鹃、啄木鸟、山雀、鹌鹑、喜鹊、乌鸦等，爬行类主要有壁虎、蛇和蜥蜴，两栖类主要有蟾蜍，昆虫类主要有：蜜蜂、马蜂、蜻蜓、蚯蚓、蜘蛛、蝎子、蜈蚣、蚂蚱、蟋蟀等。由于近年来人为活动的加剧导致自然环境状况不断恶化， 使原本存在的这些动物变得十分稀少。

根据现场调查了解，评价区内未发现国家及山西省珍稀野生动物，也没有珍稀野生动物自然保护区。

## 4.2区域环境敏感区调查

### 4.2.1生态功能区划和经济功能区划

项目所在区域属于《临县生态功能区划》中的“湫水河流域城镇群人居保障生态功能类单元”。该区生态环境问题、保护措施及发展方向见下表。

项目所在区域属于《临县生态经济区划》“重点开发区”中的“临县东部生态工业发展生态经济区”。该区生态环境问题、保护措施及发展方向见下表。

从项目区所在各级生态功能区的生态环境问题可以看出，项目区典型的生态环境问题主要为水土流失。因此，项目在建设期要注重水土保持综合防治措施，应积极实施工程措施和生物措施防治水土流失，同时采取合理的土地复垦和植被恢复工作，以保护地表植被，防治水土流失。

表4.3	项目所在各级生态及经济功能区划简表

| 功能区划级别 | 功能分区 | 主要生态环境问题 | 生态环境保护措施 | 发展方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《临县生态功能区划》 | 湫水河流域城镇群人居保障生态功能类单元 | ①区域人口密度大，工业和生活污染源的大量排放，造成大气、水和固废等方面的污染问题；②水土流失、环境退化问题突出 | ①加强水土保持，实施退耕还林还草工程；②调整产业结构；③因地制宜，建设城市绿色防护屏障体系；③合理开发煤炭，对矿山损毁的土地要进行土地复垦，对矿山开发造成的水源枯竭、水质恶化、水土流失等矿山生 态环境问题进行勘查与整治。 | ①提高植被覆盖率，恢复和营造良好的区域生态系统；②发展循环经济以及生态型、清洁型工业；③创造良好的人居环境；④矿山生态环境得到恢复治理，将其对周边区域的 影响降至最低限度 |
| 《临县生态经济区划》 | 临县东部生态工业发展生态经济区 | ①区域人口密度大，工业和生活污染源的大量排放，造成大气、水和固废等方面的污染问题；②水土流失、环境退化问题突出 | ①调整产业结构，发展循环经济以及生态型、清洁型工 业；②合理开发煤炭资源，提高环境保护意识，对矿山 损毁的土地要进行复垦，对矿山开发造成的水源枯竭、水质恶化、水土流失等矿山生态环境问题进行勘查与整治，将其对周边区域的影响降至最低限度；③督促煤炭企业履行环境保护和土地复垦义务，要求煤矿企业制定 综合环保、矿山生态环境规划，对矿区内采空区塌陷、 地裂缝、植被破坏等问题进行逐步治理；④要求污染企 业加快技术改进、推广清洁生产 | ①对煤炭、焦炭、冶炼、电力等传统行业进行循环经济改造；②开展环境综合治理，生态修复、保护等工程；③鼓励高效节能环保企业建设 |

## 4.3 环境质量现状调查

### 4.3.1 环境空气质量现状调查

4.3.1.1例行监测数据

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价收集了临县2018年全年的环境空气例行监测数据，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项。

由表可以看出，2018年临县全年环境空气例行监测数据中SO2、CO、PM2.5、PM10、NO2和O3日均浓度值达标，现状评价属于达标区。

4.3.1.2环境空气质量现状监测

略

（2）监测分析方法

监测分析方法见表4.3-3。

表4.3-3  监测分析方法一览表

| 类别 | 项目 | 分析方法 | 最低检出浓度 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP | 重量法 | 0.001mg/m3 | GB/T15432-1995 |
|  | PM10 | 重量法 | 0.010mg/m3 | HJ618-2011 |
|  | PM2.5 | 重量法 | 0.010mg/m3 | HJ618-2011 |
|  | SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | 0.004mg/m3 | HJ482-2009 |
|  | NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 0.003mg/m3 | HJ479-2009 |
|  | CO | 非分散红外法 | 0.3mg/m3 | GB9801-88 |

（3）环境空气质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，环境空气质量现状统计评价结果见表4.3-4。

从3个监测点的监测数据中可知，评价区3个监测点各监测项目均未超过环境空气质量二级标准，说明监测期间当地环境空气质量现状良好。

4.3.1.3环境空气质量现状调查结论

通过2018年临县全年环境空气例行监测数据可知，各项污染物的日均值均可达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准。说明评价区环境空气现状评价属于达标区。

在对项目评价区域进行的环境空气质量现状监测中，评价区3个监测点各监测项目均未超过环境空气质量二级标准，说明监测期间当地环境空气质量现状良好。

### 4.3.2 地表水环境质量现状调查

评价区地表水系不发育，无常年性地表径流。附近沟谷仅在暴雨后有短暂性洪流。本次评价不对地表水进行现状监测。

### 4.3.3 地下水环境质量现状调查

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境现状监测频率为一期。建设单位委托监测单位对本项目区域地下水环境质量现状进行了监测，监测时间为2018年11月10日。

（1）监测点位的布置

各监测点具体情况见表4.3-5。监测布点见图4-13。

（2）监测时间与频率

2019年11月10日，监测一天，采样一次。

（3）监测项目

①检测分析地下水环境中K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度；

②地下水水质现状监测因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、Cr6+、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共21项，同时监测水温、水位和井深。

表4.3-5  地下水监测点布设表

| 序号 | 监测点名称 | 相对方位 | 距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车赶村水源地 | （主工业场地配套矸石场）NE | 3500 | 监测水质、水位、井深、水温； |
| 2 | 尧子坡水井 | （主工业场地配套矸石场）E | 1900 |  |
| 3 | 桃塌上村水井 | （主工业场地配套矸石场）SW | 1200 |  |
| 4 | 钟底村水井 | （主工业场地配套矸石场）SW | 1000 |  |
| 5 | 崔家坪水井 | （主工业场地配套矸石场）SW | 1800 |  |
| 6 | 杨家岭水井 | （1#工业场地配套矸石场）SE | 500 |  |
| 7 | 沙家墕村水井 | （2#工业场地配套矸石场）N | 800 |  |
| 8 | 神峪沟村水井 | （主工业场地配套矸石场）N | 1800 | 监测水位 |
| 9 | 大墕村水井 | （主工业场地配套矸石场）NE | 2700 |  |
| 10 | 前南沟村水井 | （1#工业场地配套矸石场）SW | 1700 |  |
| 11 | 后南沟村水井 | （1#工业场地配套矸石场）SW | 1000 |  |
| 12 | 湍水头村水井 | （1#工业场地配套矸石场）SE | 1500 |  |

（4）采样及分析方法

水样采集、保存依据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）进行，分析方法采用以下方法进行分析，具体见表4.3-6。

表4.3-6  地下水监测与分析方法

| 项目 | 分析方法 | 方法检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | - | GB/T5750.4-2006 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.02mg/L | GB/T5750.5-2006 |
| 硝酸盐 | 紫外分光光度法 | 0.2mg/L | GB/T5750.5-2006 |
| 亚硝酸盐氮 | 重氮偶合分光光度法 | 0.001mg/L | GB/T5750.5-2006 |
| 挥发性酚类 | 4-氨基安替比林分光光度法 | 0.002mg/L | GB/T5750.4-2006 |
| 氰化物 | 异烟酸吡唑啉酮分光光度法 | 0.002 mg/L | GB/T5750.5-2006 |
| 砷 | 原子荧光光度法 | 1.0µg/L | GB/T5750.6-2006 |
| 汞 | 原子荧光光度法 | 0.1µg/L | GB/T5750.6-2006 |
| 铬（六价） | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004mg/L | GB/T5750.6-2006 |
| 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.0mg/L | GB/T5750.4-2006 |
| 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 2.5µg/L | GB/T5750.6-2006 |
| 氟化物 | 离子选择电极法 | 0.2mg/L | GB/T5750.5-2006 |
| 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 0.5µg/L | GB/T5750.6-2006 |
| 铁 | 原子吸收分光光度法 | 0.03mg/l | GB/T5750.6-2006 |
| 锰 | 原子吸收分光光度法 | 0.01mg/l | GB/T5750.6-2006 |
| 溶解性总固体 | 称量法 | - | GB/T5750.4-2006 |
| 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸钾滴定法 | 0.05mg/L | GB/T5750.7-2006 |
| 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法 | 5.0mg/L | GB/T5750.5-2006 |
| 氯化物 | 硝酸银容量法 | 1.0 mg/L | GB/T5750.5-2006 |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 | - | GB/T5750.12-2006 |
| 细菌总数 | 平皿培养法 | - | GB/T5750.12-2006 |
| K+ | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.05mg/L | GB11904-89 |
| Na+ | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.01mg/L | GB11904-89 |
| Ca2+ | 原子吸收分光光度法 | 0.02mg/L | GB11905-89 |
| Mg2+ | 原子吸收分光光度法 | 0.002mg/L | GB11905-89 |
| CO32- | 滴定法 | - | DZ/T0064.49-1993 |
| HCO3- | 滴定法 | - | DZ/T0064.49-1993 |

（5）监测结果

监测结果见表4.3-7~4.3-8。

略

（6）地下水环境现状评价

①评价方法

采用标准指数法对地下水环境现状监测统计结果进行评价，评价公式为：

式中Pi——第i个水质因子的标准指数；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

对pH值进行评价的公式为：

式中:  PPH——pH的标准指数，无量纲；

pH——pH监测值；

pHsd——标准中pH的下限值；

pHsu——标准中pH的上限值。

表4.3-8   地下水质量现状监测结果 （pH无量纲）

略

②评价结果

地下水水质现状监测评价结果见表4.3-9；其中标准指数＞1.0为超标，P≤1.0为达标。

根据评价结果可见：各监测水井水质均达标。

### 4.3.4 声环境质量现状调查

（1）监测布点

根据工程特征及环境影响，本次声环境现状监测在场址厂界四周各布置1个噪声监测点。声环境质量现状监测布点图见图4-14。

图4-14  声环境质量现状监测布点图

（2）监测时间

本次监测时间为2019年11月，昼夜各一次。

（3）测量方法

监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的测量方法进行。

（4）测量仪器

采用AWA5680多功能声级计。

（5）噪声现状监测及评价

环境噪声现状监测结果见表4.3-10。

由表4.3-10可知，本项目场址厂界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。评价区声环境质量现状良好。

### 4.3.5生态现状调查与评价

4.3.5.1调查方法

采用GPS、RS和GIS相结合的地理信息技术，进行地面类型的数字化判读，完成数字化的植被现状图和土地利用类型图，进行定性和定量评价。

从遥感信息获取的地面覆盖类型，必需在地面调查和历史植被基础上进行综合判读，采用监督分类的方法才能最终赋予生态学的含义。选用法国资源卫星SPOT遥感影像数据，地面精度为2.5m，空间精度为10m，植被类型不同，色彩和色调发生相应变化，因此可区分出植被亚型以上的植被类型以及农田、居民地等地面类型。此外，植被类型的确定需结合不同植被类型分布的生态学特征，不能单纯依靠色彩进行划分，对监督分类产生的植被初图，结合地面的GPS样点和等高线、坡度、坡向等信息，对植被图进行目视解译校正，得到符合精度要求的植被图。在植被图的基础上，进一步合并有关地面类型，得到土地利用类型图。

① 遥感数据处理

遥感影像数据采用SPOT影像数据，具有较粗的地理配准，主要为WGS84坐标。采用1:5万的地形图进行高精度的配准，选择能较好反映地面植被覆盖类型的波段合成用于植被遥感判读的影像。地理配准达到影像数据的精度要求，影像校正的GCP误差小于每个像元的大小，均小于2.5m。

② 遥感判读

采用监督分类进行遥感影像的解译。遥感影像特征反映的是地面覆盖类型的变化，同时也受云层、空气清晰度等因素的影响。植被类型的变化可以充分地反映在遥感影像的光谱特征中，这是利用遥感进行植被判读的基础。但是遥感影像的光谱特征直接反应的是地表覆盖类型等因素所决定的光辐射的特征，不同的地面类型具有相同的光谱特征，或者相同的地物形成不同的光谱特征均会干扰判读的结果。因此，对于植被的遥感判读，必须结合不同植被类型的生态分布特征(如海拔、坡向等)才可能得出接近真实情况的植被类型分布图。

每个上图单元都进行GPS的野外实地取样，选择标志不同植被类型的影像训练区，确定每种植被类型所对应的影像光谱特征。每个上图单元均取样20～30个GPS样点。

③ 植被图地面核查与精度检验

基于遥感影像解译获取的植被图，需经地面的核查，检验其正误率和精确度。解译使用的信息源为数据接收时间为2019年10月。

4.3.5.2土地利用现状

评价区土地利用现状共划分了五种土地利用类型，分别是：其他林地、其他草地、旱地、裸土地和工业用地。本项目回填造地区占地类型为：其他林地、其他草地、旱地、裸土地。

评价区土地利用现状见图4-15和表4.3-11。

表4.3-11 评价区土地利用现状

| 用地类型 | 评价范围 | 复垦区范围 |
| --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2） | 比例（%） | 面积（hm2） | 比例（%） |
| 其他林地 | 53.86 | 29.94 | 3.67 | 28.01 |
| 其他草地 | 65.36 | 36.34 | 5.47 | 41.76 |
| 旱地 | 1.81 | 1.00 | 0.02 | 0.15 |
| 裸土地 | 55.83 | 31.04 | 3.82 | 29.16 |
| 公路用地 | 1.29 | 0.72 | 0.12 | 0.92 |
| 工业用地 | 1.71 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 179.86 | 100.00 | 13.10 | 100.00 |

根据统计结果，评价区土地利用类型主要为其他草地和裸土地，分别占评价范围的36.34%和31.04%；回填造地区内土地利用类型主要以其他草地和裸土地，分别占评价范围的41.76%和29.16%

4.3.5.3植被现状

从评价区植被和植物资源现状来看，植被类型和植物成分虽复杂，但自然植被覆盖度一般。

评价区土地利用现状见图4-16和表4.3-12。

表4.3-12 评价区植被现状

| 用地类型 | 评价范围 | 复垦区范围 |
| --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2） | 比例（%） | 面积（hm2） | 比例（%） |
| 温性灌草丛 | 53.86 | 29.94 | 3.67 | 28.01 |
| 草丛 | 65.36 | 36.34 | 5.47 | 41.76 |
| 无植被区 | 60.64 | 33.72 | 3.96 | 30.23 |
| 合 计 | 179.86 | 100.00 | 13.10 | 100.00 |

评价区植被类型较单一，主要为温性灌草丛和草丛，分别占评价区面积的29.34%和36.34%，其余为无植被区。回填造地区内植被类型主要为温性灌草丛和草丛，分别占评价范围的28.01%和41.76%。

4.3.5.4土壤侵蚀现状

（1）土壤侵蚀强度分级原则

微度侵蚀：土壤侵蚀模数为<1000t/km2.a；

轻度侵蚀：土壤侵蚀模数为1000～2500t/km2.a；

中度侵蚀：土壤侵蚀模数为2500～5000t/km2.a；

强烈侵蚀：土壤侵蚀模数为5000～8000t/km2.a；

极强烈侵蚀：土壤侵蚀模数为8000～15000t/km2.a；

剧烈侵蚀：土壤侵蚀模数为>15000t/km2.a。

（2）现状调查结果

评价区水土流失现状遥感解析判断结果见图4-17和表4.3-13。

表4.3-13 评价区土壤侵蚀现状

| 用地类型 | 评价范围 | 矿区范围 |
| --- | --- | --- |
|  | 面积（km2） | 比例（%） | 面积（km2） | 比例（%） |
| 微度侵蚀 | 54.77 | 30.45 | 3.70 | 28.24 |
| 轻度侵蚀 | 66.47 | 36.96 | 5.53 | 42.21 |
| 强烈侵蚀 | 1.84 | 1.02 | 0.02 | 0.15 |
| 剧烈侵蚀 | 56.78 | 31.57 | 3.85 | 29.39 |
| 合 计 | 179.86 | 100.00 | 13.10 | 100.00 |

由表4.3-13和图4-17可以看出，该评价区主要以轻度侵蚀和剧烈侵蚀为主，土壤侵蚀主要表现为三种形式，即风蚀、水蚀和重力蚀：

风蚀：在风力的作用下，土壤水分蒸发加速，风化作用活跃，土体受强烈的机械破坏而发生侵蚀。

水蚀：土壤土质疏松，含有丰富的可溶性石灰质，土壤很容易被雨水及地表径流冲刷而产生侵蚀。

重力蚀：因植被缺乏、坡陡、土层干湿冻消交替频繁等所致。

项目实施将提高后背山沟的土地等级，本项目回填造地工程完成后顶面平台可恢复草地面积为8.50hm2，对生态环境起到改善作用，总体对环境影响起正效应。

### 4.3.6土壤环境质量现状调查

（1）监测项目及监测布点

建设单位委托监测单位对项目场址土壤的pH、总砷、总汞、总镉、总铬、总铅、总铜、总锌、总镍等指标进行了监测，监测时间为2019年11月，监测点位为填沟造地区上游、填沟造地区场区中部、填沟造地区下游。

监测点位及监测项目见表4.3-14。监测监测布点图见图4-13。

表4.3-14  土壤监测点

| 监测布点 | 监测因子 | 样点布设 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3个柱状样 | 1、GB36600-2018基本项目45项目 2、pH、氧化还原电位、饱和导水率、容重、孔隙度、阳离子交换量 | 0~0.5m，0.5~1.5m，1.5~3.0m | 占地范围内 |
| 1个表层样 | 1、GB36600-2018基本项目45项目 2、pH、氧化还原电位、饱和导水率、容重、孔隙度、阳离子交换量 | 0~0.2m |  |
| 2个表层样 | 1、GB15618-2018基本项目8项 2、pH、氧化还原电位、饱和导水率、容重、孔隙度、阳离子交换量 | 0~0.2m | 占地范围外 |

（2）监测分析方法

监测分析方法见表4.3-15。

表4.3-15  监测分析方法一览表

| 类别 | 项目 | 分析方法 | 最低检出浓度 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | pH 值 | 土壤pH的测定 | --- | NY/T 1121.2-2006 |
|  | （总）汞 | 原子荧光法 | 0.002mg/kg | HJ 680-2013 |
|  | （总）砷 | 原子荧光法 | 0.01mg/kg | HJ 680-2013 |
|  | （总）镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 0.01mg/kg | GB/T 17141—1997 |
|  | （总）铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 0.1mg/kg | GB/T 17141—1997 |
|  | （总）铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | 1mg/kg | GB/T 17138—1997 |
|  | （总）铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | 5mg/kg | HJ 491—2009 |
|  | （总）镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | 5mg/kg | GB/T 17139—1997 |
|  | (总)锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.5mg/kg | GB/T 17138—1997 |

（3）监测结果

土壤监测结果见表4.3-16。

（4）土壤质量现状评价结论

根据监测结果可知，本项目所在地土壤各项指标除复垦区上游总铜超标外，其余监测点各项监测指标均可达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)中农用地土壤污染风险筛选值。

表4.3-16  土壤质量监测结果  单位：mg/kg（pH除外）

略

# 环境影响预测与评价

## 5.1 环境空气影响预测与评价

### 5.1.1 污染气象特征

评价区属大陆性季风气候，一年四季较分明。冬季漫长，盛行西北风，寒冷干燥；春季温暖，气温回升很快，少雨多风沙，春旱严重；夏季温凉短促，盛行南风，气候温和雨水集中；秋季凉爽，天气晴朗。

据临县气象站（经度 111°00′，纬度 37°58′，海拔高度 1163.3m） 1991~2010 年 20 年气候资料统计结果（见表 3-2-1），本区年平均气温 9.5‵，极端最低气温-24.8‵（2002 年 12 月 26 日），极端最高气温 39.5‵（2005 年 6 月 22 日）。年平均降水量为 475.8mm，降水量集中在 6、7、8、9 四个月，占全年降雨量的 71.35%；最大日降水 136.9mm；多年平均蒸发量为 2188.5mm，是降雨量的 4.6 倍；日照时数 2188.5 小时/年；一年中 C 风频率最高，为 19.33%，其次是 SSW 风，频率为 11.26%；年平均风速为 2.2m/s，4、5 月份平均风速最大，为2.8m/s，11、12 月份平均风速较小，为 1.7m/s，最大风速为 22.3m/s。

表 5-1	临县气象站 1991~2010 年气候资料统计结果

| 要素 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 |
| 最多风向 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 最多风向频率 | 23.7 | 20.2 | 16.6 | 13.2 | 11.8 | 14.2 | 17.6 | 20.3 | 20.3 | 21.3 | 26.3 | 26.4 | 19.33 |
| 次多风向 | NE | NNE | SSW | S | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | SSW | NE | SSW |
| 次多风向频率 | 13.1 | 11.5 | 10.7 | 10.6 | 11.3 | 13.5 | 15.2 | 13.8 | 14.5 | 10.4 | 10.2 | 11.8 | 11.26 |
| 最大风速 | 16 | 15 | 15.3 | 19 | 20 | 20.3 | 20.7 | 18 | 22.3 | 12 | 17.7 | 13.3 | 22.3 |
| 平均气温 | -6.9 | -2.2 | 4.1 | 11.6 | 17.5 | 21.5 | 23.3 | 21.3 | 16.5 | 9.8 | 2.2 | -4.5 | 9.5 |
| 极端最高气温 | 12.4 | 18.7 | 27.6 | 35.6 | 33.5 | 39.5 | 37.4 | 35 | 34.7 | 26.3 | 21.5 | 14 | 39.5 |
| 极端最低气温 | -24 | -21.1 | -13.3 | -6.9 | 0.5 | 5 | 11.1 | 8.1 | 0 | -7.5 | -20 | -24.8 | -24.8 |
| 平均相对湿度 | 51 | 45 | 40 | 38 | 42 | 51 | 64 | 69 | 65 | 60 | 52 | 49 | 52.2 |
| 降水量 | 5.1 | 5.4 | 16.1 | 24.1 | 35.5 | 61.5 | 97.2 | 111.2 | 69.6 | 31.8 | 14 | 4.3 | 475.8 |
| 最大日降水 | 9.4 | 10 | 17 | 24.2 | 43.8 | 52 | 97.7 | 136.9 | 56.7 | 50.5 | 16.3 | 8 | 136.9 |
| 日照时数 | 189.8 | 188.9 | 212.9 | 235.6 | 271.2 | 250.5 | 239.1 | 229 | 210.2 | 211.4 | 195.9 | 191.8 | 2626.3 |
| 平均气压 | 890.3 | 888.6 | 886 | 883.3 | 881.6 | 878.8 | 878.1 | 881.4 | 886.1 | 890 | 890.7 | 891.6 | 885.5 |
| 蒸发量 | 43.4 | 72.3 | 160.8 | 277.6 | 353.8 | 333.8 | 284.8 | 212.7 | 176.3 | 138.4 | 84.1 | 50.5 | 2188.5 |

表 5-2	临县气象站 1991~2010 年风向频率（%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | 5.76 | 8.49 | 9.68 | 4.74 | 2.61 | 1.49 | 2.54 | 4.65 | 9.82 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |  |
| 年 | 11.26 | 6.6 | 2.89 | 2.83 | 2.31 | 2.84 | 2.17 | 19.33 |  |

图 3-2-1	临县气象站 1991~2010 年风向玫瑰图

### 5.1.2 环境空气影响预测与评价

本项目填埋区基础设施建设期不设施工营地，施工人员最大高峰人数为20人，全部为附近村民，食宿均在村里。建设期主要污染为施工工地产生的污染。

建设期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘。施工扬尘主要来自于土方开挖、施工现场物料装卸、堆放以及渣土临时堆放等过程；道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。

5.1.2.1 施工期扬尘产生环节

（1）地基开挖过程中场地内清理、土方开挖使施工场地的地表和植被遭到破坏，表层土壤裸露，遇风可产生扬尘；

（2）堆放易产尘的建筑材料，如无围挡，随意堆放，会产生二次扬尘；

（3）建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘；

（4）施工垃圾的清理会产生扬尘；

（5）施工及装卸车辆造成的扬尘。

5.1.2.2露天堆场及裸露场地风力扬尘环境影响分析

由于施工的需要，一些建筑材料需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表5.1-2。

表5.1-2  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表5.1-2可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。

5. 1.2.3汽车运输扬尘环境影响分析

汽车运输扬尘环境影响分析据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。表5.1-3为一辆30t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表5.1-3  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

| P 车速 | 0.1 (kg/m2) | 0.2 (kg/m2) | 0.3 (kg/m2) | 0.4 (kg/m2) | 0.5 (kg/m2) | 1 (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

总之，施工活动将造成局部地区环境空气中的TSP浓度增高，尤其是在久旱无雨的季节，当风力较大时，施工现场表层的浮土可能扬起，经类比调查，其影响范围可超过施工现场边缘以外50m远。因此，本项目在施工活动时要定期对施工现场和运输道路洒水抑尘，最大限度的减小扬尘污染。

5.1.2.4矸石堆放作业扬尘对环境空气的影响和预测

本项目矸石堆放作业时间较长，本次评价主要对矸石堆放作业产生的扬尘对环境的影响进行预测。

（1）大气预测模式及参数的选择

本项目环境空气评价等级为二级，采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模型，参数见表5.2-3。

（2）预测因子

根据工程分析的内容，确定预测因子为TSP（粉尘）。

（3）污染源参数

大气污染源无组织排放参数见表5.1-4。

表5.1-3  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村（塔山工业园） |
|  | 人口数（城市选项时） | - |
| 最高环境温度/℃ | 37.2 |
| 最低环境温度/℃ | -27.2 |
| 土地利用类型 | 未利用地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是☑ 否□ |
|  | 地形数据分辨率/m | 100 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是□ 否☑ |
|  | 岸线距离/km | - |
|  | 岸线方向/° | - |

表5.1-4  回填造地区面源参数调查表

| 面源名称 | 面源起始点 | 海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 面源初始排放高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 污染物排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 场区 | m | m | m | m | m | m | h |  | g/s |
|  | -- | -- | 1060 | 600 | 300 | 8 | 8760 | 连续 | 0.60 |

（4）主要污染源估算模型预测

本次评价采用估算模型对填埋区排放的污染物TSP浓度进行估算，估算结果见表5.1-5。

根据表5.1-5，本项目TSP下风向最大浓度出现距离为369m，下风向最大质量浓度为48.34μg/m3，最大占标率为5.37%，对周边大气环境质量影响较小。

（5）大气防护距离

本次评价根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本项目以无组织粉尘为标的计算该项目的大气环境防护距离。由计算结果可以看出，以无组织粉尘为标的计算，无超标点。本项目无大气环境防护距离，面源污染对周围村庄没有影响。

表5.1-5  矸石填埋区大气污染物估算结果一览表

| 距源中心下风向距离D(m) | 填埋区 |
| --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（μg/m3） | 占标率(%) |
| 10 | 11.72 | 1.3 |
| 100 | 25.43 | 2.83 |
| 200 | 37.09 | 4.12 |
| 300 | 44.59 | 4.95 |
| 369 | 48.34 | 5.37 |
| 400 | 47.81 | 5.31 |
| 500 | 41.86 | 4.65 |
| 600 | 44.37 | 4.93 |
| 700 | 43.19 | 4.8 |
| 800 | 40.31 | 4.48 |
| 900 | 36.89 | 4.1 |
| 1000 | 33.52 | 3.72 |
| 1100 | 32.12 | 3.57 |
| 1200 | 30.72 | 3.41 |
| 1300 | 29.23 | 3.25 |
| 1400 | 27.72 | 3.08 |
| 1500 | 26.25 | 2.92 |
| 1600 | 24.84 | 2.76 |
| 1700 | 23.97 | 2.66 |
| 1800 | 23.74 | 2.64 |
| 1900 | 23.4 | 2.6 |
| 2000 | 22.97 | 2.55 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 48.34 | 5.37 |
| D10%最远距离/m | 369m |

### 5.1.3 环境空气影响评价结论

5.1.3.1大气环境影响评价结论

通过环境空气现状评价，本项目位于达标区域。本项目新增污染源在正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率为5.37%，小于100%，对周边大气环境质量影响较小；本项目的环境影响可以接受。

5.1.3.2污染物控制措施

（1）项目选址的合理性分析

①本项目选址不在临县总体规划范围内，但不在城市开发边界内。项目所在地的用地规划为自然山体。本项目利用煤矸石作为充填物，对荒沟进行填沟造地，覆土绿化，不违背城市总体规划的要求。

②本项目不需设置大气防护距离。项目项目选址与各敏感目标之间距离均较远，评价范围内无铁路、飞机场、军事基地等其他敏感目标。

③项目选址在满足承载力要求的地基上；根据区域地形地质图可以看出，场地范围内未发现断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区；选址未处于江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区；选址范围无任何级别的自然保护区，也无风景名胜区和其它需特别保护的区域。

（2）污染源的排放强度与排放方式

经评价分析，本项目填沟造地场地在采取环评规定的治理措施后对大气环境影响较小，污染源的排放强度与排放方式合理。面源污染源在正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率为5.37%，小于100%，对周边大气环境质量影响较小。

（3）大气污染控制措施

①运输道路起尘

为了控制汽车运输产生的道路扬尘，环评规定企业设专用喷雾抑尘洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度。对外运输汽车采用全封闭厢式货车，限制超载。通过以上措施，粉尘控制效率70%。

②堆场作业扬尘

环评要求企业设专用喷雾抑尘洒水车，避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施，抑尘效率可达到70%。

③运矸汽车倾倒矸石起尘

环评要求企业设专用喷雾抑尘洒水车，避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施，抑尘效率可达到70%。

④矸石自燃可能产生CO、H2S、SO2

环评要求采取的矸石防自燃措施为：

矸石从煤矿通过汽车拉入矸石填沟造地区，用推土机将矸石推平，每堆放1m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放2m厚的矸石覆盖一层50cm厚的栗钙土，隔绝空气，再用推土机压实，减少矸石之间的空隙，预防由于矸石内部热量积聚引起矸石自燃。

5.1.3.3大气环境防护距离

本次评价根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本项目以无组织粉尘为标的计算该项目的大气环境防护距离。由计算结果可以看出，以无组织粉尘为标的计算，无超标点。因此，本项目不需设置大气防护距离，面源污染对周围村庄没有影响。

5.1.3.4污染物排放量核算结果

本项目粉尘排放量为59.83t/a，均为无组织排放。本项目无组织排放量核算表，见表5.1-6。

表5.1-6  大气污染物无组织排放表

| 序号 | 无组织排放编号 | 产污环节（1） | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方 污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值(mg/Nm3) |  |
| 1 | / | 装卸扬尘 | 颗粒物 | 采取专用喷雾抑尘洒水车洒水抑尘，避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值 | 1.0 | 59.83 |

5.1.3.6大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表见表5.1-7。

表5.1-7  本项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自査项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级☑ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5〜50km□ | 边长=5km☑ |
| 评价 因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | <50t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（ 颗粒物 ） 其他污染物（ ） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准☑ | 地方标准□ | 附录D □ | 其他标准□ |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | ( 2017 )年 |
|  | 环境空气质量 现状调査数据来源 | 长期例行监测数据☑ | 主管部门发布的数据□ | 现状补充监测☑ |
|  | 现状评价 | 达标区☑ | 不达标区□ |
| 污染源 调查 | 调査内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD ☑ | ADMS □ | USTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型□ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5〜50km□ | 边长=5km☑ |
|  | 预测因子 | 预测因子（ TSP ） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ | C本项目最大占标率>100%□ |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大标率>10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目占标率≤30%☑ | C本项目敢大标率>30%□ |
|  | 非正常排放1h 浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率>100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化悄况 | k≤-20%□ | k>-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（ TSP ） | 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ TSP ） | 监测点位数（ 2个 ） | 无监测□ |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（ ）t/a | NOx：（ ）t/a | 颗粒物：（59.83）t/a | VOC：（ ）t/a |
| 注：“□” 为勾选项，填“☑”；“（）”为内容填写项 |

## 5.2 地表水环境影响分析

建设期产生的废水主要为设备冲洗水、生活污水、雨水。

设备冲洗水只含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小。施工工地设置1座5m3集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排，对周围环境产生的影响很小。

本项目员工均来自山西晋煤太钢能源有限责任公司煤矿职工，管理站内不设食堂、浴室，使用旱厕，生活废水主要为职工日常洗漱废水，水质较清洁，产生量为0.32m3/d，直接回用于抑尘洒水，不外排；管理站设卫生防渗旱厕。

此外，矸石回填造地区建设期间，正常情况下无生产废水产生；雨季时，矸石回填造地区上游及周边汇水可以通过排水涵洞和横纵排水沟场外，对地表水体造成的影响较小。

## 5.3 地下水环境影响预测与评价

### 5.3.1 评价区水文地质条件

5.3.1.1评价区地层

本区位于鄂尔多斯聚煤盆地东缘的河东煤田中段。出露地层由老至新顺次为：太古界界河口群、吕梁山群，元古界野鸡山群，震旦系，古生界寒武系中、上统，奥陶系下、中统，石炭系中、上统及二叠系下、上统，中生界三叠系下、中统，新生界第三、第四系地层。老地层出露于勘查区东、东南及东北方位的枣林、汉高山、关帝山、峪口、张子山及起云山一带，早古生代地层出露于煤田边缘地带，晚古生代含煤地层出露于离石煤盆及黄河东缘临县—柳林一带，中生代地层沿黄河分布于河东煤田西侧，新生界地层广泛出露。

2.区域构造

井田位于河东煤田中部的离柳矿区。离柳矿区的东西向构造应力很不均衡， 因而产生了离石鼻状构造，即以离石—聚财塔的东西方向为转折线（鼻轴），形成一个弧顶向西突出的弧状褶皱，这个弧状褶皱在三交、柳林区表现明显：在鼻轴以北，地层走向由北东而北北东以至南北，鼻轴以南由北西而北北西以至南北。恰在鼻轴部位由于张力的作用，产生了一个东西向的张性断裂带，即聚财塔断层带组成的地堑构造，断层断距 200-250m。在离石煤产地，沿鼻轴方向离石—中阳向斜轴也明显变成向西突出的弧形。

离柳矿区以北和以南，构造应力较为强烈，表现为大的断裂发育，汉高山断层带和紫荆山断层带分别为其代表，二者均系逆冲断层，同时还有与之平行的一些断层如湍水头断层、青山垣断层，形成了煤田边缘断裂带，断层附近地层倾角明显变陡，煤系地层出露范围变窄，也就是说煤层的浅埋区相应变小。

⑪褶曲构造

①吕梁复背斜：占据吕梁山全部，轴向沿吕梁山脉近南北向延伸，长达 400km 左右，轴部出露最老地层为中太古界界河口群。两翼为震旦系及寒武、奥陶系地层。

②中阳—离石向斜：体现为离石煤盆地沉积，盆长轴近南北向，南北长约50km，最宽处 14km，轴部最新地层为二叠系上石盒子组，两翼出露石炭系及中奥陶统地层。轴北端消失于本区东北隅。

③王家会背斜：轴线为王家会—王老婆联线，轴向近南北，明显呈反 S 型， 延伸约 40km，在轴部枣林一带出现中太古界界河口群地层及上元古界前震旦系地层，两翼为寒武系至三叠系或二叠系地层。此背斜为离石煤盆地与柳林盆地的分界构造。

⑫断裂构造

①汉高山断层：位于井田北东汉高山附近，呈北北东向延伸，长约 50km。属新华夏系压性逆冲断层。断层发育于老地层中，上盘出露地层主要为太古界至震旦系地层，下盘为下古生界寒武系至奥陶系地层，断距约 750m。

②湍水头断层：位于井田东部边界外。北北东向延伸。北部全为黄土覆盖， 推断长度约 31km，最大断距 500-660m。属压性正断层。

③峪口断层：位于峪口西，呈近南北向延伸，长约 13km，出现于元古界地层中，压性逆断层。

④炭窑沟断层：为离石煤盆西北边界，走向北北东，延伸约 30km，倾向南东，倾角 75°。断距约 500m，在炭窑村下见到奥陶系地层与变质岩系相接触。为压性正断层。

⑤朱家店断层：为离石煤盆东南边界。呈北北西—北西向延伸，长约 16km， 倾向北东，倾角 70—75°，最大断距 70—100m，属压性正断层。

⑥青山垣断层：位于暖泉镇东 7km 处，呈北北东向延伸，长约 13.5km，倾向北西西，断距 100—150m，发育于奥陶系地层中，为正断层。

5.3.1.2评价区水文地质

2.区域构造

井田位于河东煤田中部的离柳矿区。离柳矿区的东西向构造应力很不均衡， 因而产生了离石鼻状构造，即以离石—聚财塔的东西方向为转折线（鼻轴），形成一个弧顶向西突出的弧状褶皱，这个弧状褶皱在三交、柳林区表现明显：在鼻轴以北，地层走向由北东而北北东以至南北，鼻轴以南由北西而北北西以至南北。恰在鼻轴部位由于张力的作用，产生了一个东西向的张性断裂带，即聚财塔断层带组成的地堑构造，断层断距 200-250m。在离石煤产地，沿鼻轴方向离石—中阳向斜轴也明显变成向西突出的弧形。

离柳矿区以北和以南，构造应力较为强烈，表现为大的断裂发育，汉高山断层带和紫荆山断层带分别为其代表，二者均系逆冲断层，同时还有与之平行的一些断层如湍水头断层、青山垣断层，形成了煤田边缘断裂带，断层附近地层倾角明显变陡，煤系地层出露范围变窄，也就是说煤层的浅埋区相应变小。

⑪褶曲构造

①吕梁复背斜：占据吕梁山全部，轴向沿吕梁山脉近南北向延伸，长达 400km 左右，轴部出露最老地层为中太古界界河口群。两翼为震旦系及寒武、奥陶系地层。

②中阳—离石向斜：体现为离石煤盆地沉积，盆长轴近南北向，南北长约50km，最宽处 14km，轴部最新地层为二叠系上石盒子组，两翼出露石炭系及中奥陶统地层。轴北端消失于本区东北隅。

③王家会背斜：轴线为王家会—王老婆联线，轴向近南北，明显呈反 S 型， 延伸约 40km，在轴部枣林一带出现中太古界界河口群地层及上元古界前震旦系地层，两翼为寒武系至三叠系或二叠系地层。此背斜为离石煤盆地与柳林盆地的分界构造。

⑫断裂构造

①汉高山断层：位于井田北东汉高山附近，呈北北东向延伸，长约 50km。属新华夏系压性逆冲断层。断层发育于老地层中，上盘出露地层主要为太古界至震旦系地层，下盘为下古生界寒武系至奥陶系地层，断距约 750m。

②湍水头断层：位于井田东部边界外。北北东向延伸。北部全为黄土覆盖， 推断长度约 31km，最大断距 500-660m。属压性正断层。

③峪口断层：位于峪口西，呈近南北向延伸，长约 13km，出现于元古界地层中，压性逆断层。

④炭窑沟断层：为离石煤盆西北边界，走向北北东，延伸约 30km，倾向南东，倾角 75°。断距约 500m，在炭窑村下见到奥陶系地层与变质岩系相接触。为压性正断层。

⑤朱家店断层：为离石煤盆东南边界。呈北北西—北西向延伸，长约 16km， 倾向北东，倾角 70—75°，最大断距 70—100m，属压性正断层。

⑥青山垣断层：位于暖泉镇东 7km 处，呈北北东向延伸，长约 13.5km，倾向北西西，断距 100—150m，发育于奥陶系地层中，为正断层。

5.3.1.4地下水补径排动态特征

评价区附近无地表水，场地为较薄的黄土覆盖，之下为变质岩，场地主要含水层为变质岩裂隙水，流向为由西向东沿沟谷流动，排泄至下游潜水含水层；场地下游上部砂性土中的地下水类型属孔隙潜水，下部砂性土中的地下水具微承压性，孔隙潜水主要分布于30m深度范围内，水位埋深较浅，以大气降水补给为主，微承压水埋藏于30m深度以下，水位埋深10～15m，承压水头高低不等，富水性变化较大，潜水与微承压水的水力联系较好，微承压水含水层以侧向径流及潜水的越流补给为主，向下游排泄；中深层含水层与浅层含水层之间有以粘土、亚粘土为主的隔水层隔离，中深层含水层与浅层含水层之间基本无水力联系，其主要靠含水层侧向径流补给为主，地下水总体流向为北到南，向下游排泄，人工开采也是中深层含水层排泄的主要方式。

5.3.1.5水化学特征

本次评价在2019年11月对评价区的12个水井采样监测，结果并统计其水化学类型，见表5.3-1。

根据上表可知，评价区潜水含水层水化学类型主要为SO4·HCO3-Na·Mg·Ca ，中层孔隙水含水层水化学类型为：HCO3·SO4-Ca·Mg、HCO3-Na·Mg·Ca、SO4·HCO3-Ca·Mg。

评价区水文地质图见图5-2。

### 5.3.2 复垦区水文地质条件

### 5.3.3 水源地与村民饮用水井调查

略

### 5.3.4地下水环境影响预测

本次预测情景主要针对非正常工况进行设定。非正常工况主要在对第四系浅覆盖层、人工堆积物采取防渗措施条下，假设在防渗措施出现局部渗漏或项目的排水措施失效情况下，由于降水淋滤等原因，导致项目区淋溶水下渗到地下水中，对地下水水质造成污染影响。

5.3.4.1目标含水层

根据区域资料，目的含水层为变质岩裂隙含水层及第四系孔隙水含水层。

5.3.4.2污染因子选取

根据工程分析可知，根据淋溶试验结果，氟化物浓度最大，且超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ标准，本次评价选用氟化物作为预测评价因子。

5.3.4.3预测方法

为了揭示污染物进入地下水体后，地下水质的时空变化规律，将污染场地地下水污染物的溶质迁移问题概化为污染物连续注入的一维水动力弥散问题。

由于收集及调查的水文地质资料有限，因此在模型计算中，对污染物的吸附、挥发、生物化学反应均不予以考虑，对模型中的各项参数均予保守性估计，主要原因为：(地下水中污染物运移过程十分复杂，不仅受对流、弥散作用的影响，同时受到物理、化学、微生物作用的影响，这些作用通常在一定程度上造成污染物浓度的衰减；而且目前对这些反应参数的确定还没有较为确定的方法。(此方法作为保守性估计，即假定污染质在地下运移过程中，不与含水层介质发生作用或反应，这样的污染质通常被称为是保守型污染质，计算按保守性计算，可估计污染源最大程度上对地下水水质的影响。(保守计算符合工程设计的理念。

设污染物迁移的纵向中心轴为X轴，X=0m为污染源位置，污染源发生渗漏的时刻为t=0时刻，则污染物在地下水中沿纵向中心轴迁移的解析数学模型为：

这一问题的解为：

式中：——距污染源的距离，m；

——时间，d；

——时刻处污染物浓度，mg/L；

——目标污染物的浓度，mg/L；

——水流速度，m/d；

——沿水流方向的纵向水力弥散系数，m2/d；

——余误差函数。

溶质运移模型所涉及到的各项参数见表5.3-3。

表5.3-3   模型参数列表

| 参数 | 取值 | 备注 | 参数 | 取值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗透系数 | 0.5m/d | 经验值 | 水流速度 | 0.125m/d | 计算值 |
| 有效孔隙度 | 0.2 | 砂、砾石含水层经验值 | 纵向弥散系数 | 1.25m2/d | 根据弥散系数图获取 |

（1）含水介质的有效孔隙度

查阅《水文地质手册》取经验值，n=0.2；

（2）水流速度

渗透系数取经验数值为0.5m/d，水力坡度以0.05计，地下水流速度为0.5×0.05/0.2=0.125m/d。

（3）弥散系数

根据弥散度与观测尺度图，设定观测尺度以102米计，选取纵向弥散度（）为10m，纵向弥散系数=1.25m2/d。

（4）事故排放源强

根据浸溶试验，氟化物浓度为1.62mg/L。

5.3.4.4预测结果

预测结果见表5.3-4。预测图见图5-5～5-7。

表5.3-4  非正常工况下污染物在地下水运移结果

| 预测年限 | 最大运移距离（m） | 超标距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 100天 | 44 | 13 |
| 1000天 | 240 | 95 |
| 3650天 | 580 | 345 |

图5-5 本项目发生渗漏氟化物100d对潜水含水层的影响范围

图5-6 本项目发生渗漏氟化物1000d对潜水含水层的影响范围

图5-7 本项目发生渗漏氟化物3650d对潜水含水层的影响范围

预测结果表明，本项目底部破损发生渗漏100d后，潜水含水层氟化物最大运移距离44m，最大超标距离13m；1000d后，潜水含水层氟化物最大运移距离240m，最大超标距离95m；10年后，潜水含水层氟化物最大运移距离580m，最大超标距离345m。

污染质沿地下水流方向向下游迁移，而且随着时间迁移距离的变长，最大运移距离345m；在污染源下游345m及更远距离处污染物浓度达到地下水Ⅲ类水质标准要求。说明本项目非正常情况下渗漏下渗进入地下水后对地下水的水质污染超标影响范围和影响程度均较小。

### 5.3.5地下水环境影响评价

5.3.5.1对水源地影响分析

车赶乡水源地为下更新统孔隙承压水，取用第四系下更新统深层孔隙承压水含水层，水井为钢管封闭井筒，上部含水层全部得到有效封堵，下更新统孔隙承压水不会与潜水含水层产生水力联系，且潜水含水层与下更新统孔隙承压水含水层间有粘土层隔水层，使得下更新统孔隙承压水不会受到潜水含水层地下水污染影响。

综上分析，本项目主要可能影响潜水含水层，下窝寨水源地1#井为下更新统孔隙承压水水井，不会对水源地造成影响。

5.3.5.2项目对村庄饮水影响分析

地下水评价范围内有村庄的饮用水井，水井为中深层孔隙水水井，由于中深层孔隙水与潜水含水层之间有第四系粘土、亚粘土隔水层，使得潜水含水层与中深层孔隙水含水层没有水力联系，本项目主要影响潜水含水层，因此，本项目一般不会对饮用水井造成影响。

### 5.3.6地下水环境保护措施

5.3.6.1保护原则

为有效保护项目区的地下水环境，除了按项目设计的方案处理场地的各种废水，还需要建设地下水动态监测系统，并按期进行监测和采样测试分析。下面结合拟建项目特点和当地自然环境特征，提出地下水环境保护管理的原则和措施，并对措施的经济成本和可行性进行分析论证。

在制定该项目工程的地下水环境保护管理措施时，遵循以下原则：

（1）预防为主、标本兼治；

（2）源头控制、分区防治、污染监控、应急响应；

（3）优先考虑项目设计提出的各项环保措施，并针对地下水环境保护目标进行改进和完善；

（4）新补充措施应注重其有效性、可操作性、经济性、适用性。

5.3.6.2常规保护管理措施

（1）严格把好施工质量关；

（2）规范安全生产的各项制度，把生产事故隐患降低至最低；

5.3.6.3分区防控措施

基于上述评价结果，在设定的事故情景发生时，区域地下水环境将在小范围内有可能受到污染风险威胁，因此在上述几项常规保护措施的基础上，还需要考虑针对项目区内对地下水环境影响较大区域采取局部防渗的措施。

局部防渗是将项目区地层作特殊处理，使土壤的自然结构改变，通过采取在场区下方铺设渗透系数很小的物质，如黏土和土工膜等，来消减污染物渗入速度，达到控制污染入渗的效果，可以有效的防止地表泄漏造成的污染物入渗对地下水的影响。

（1）防治分区

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为一般防治区。具体见表5.3-5～5.3-7。

表5.3-5 污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料，或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料，或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表5.3-6  包气带防污性能分类

| 分级 | 包气带岩(土)的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩(土)层单层厚度 Mb≥1.0m，渗透系数 K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩(土)层单层厚度0.5m≤Mb﹤1.0m，渗透系数 K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定 岩(土)层单层厚度 Mb≥1.0m，渗透系数10-7﹤K ≤10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩(土)层不满足上述“强”和“中”条件 |

表5.3-7 地下水污染防治分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染物控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防治区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防治区 | 弱 | 易—难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防治区 | 中—强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

（2）防渗措施

项目区主要为粉土等，渗透系数约0.5m/d左右，本项目施工前应先在该地段底部覆土并夯实，构筑防渗层，矸石分层压实（压实度0.85）、层间栗钙土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果，防止项目区淋溶液可能向地下及库外渗漏。

### ,5.3.7地下水跟踪监测计划

本次评价给出地下水监测计划，目的在于保护井田内居民饮水安全，对开采导致的地下水污染及时预警，并采取合理的补救措施。因此，为了及时准确的掌握地下水水质的变化情况，评价建议建立评价区的区域地下水监控体系，其主要包括监测点位与监测项目、监测频率与监测因子、监测设备与监测人员等。

（1）监测点布设

根据该项目的水文地质特点、影响区域、保护目标。在项目区下游设置水质长期监测点，以便进行长期对比监测。详见表5.3-8。

（2）监测项目

地下水跟踪监测项目为地下水水位、水质、水温，同时还应测定气温，描述天气情况和近期降水情况。

（3）监测频率

地下水水质监测，分别在丰、平、枯水期采样一次。

（4）监测机构和人员

对于水位观测原则上采取固定时间，固定人员，固定测量工具进行观测。测量工具可选用测绳、测钟、WS-1040地下水动态自动监测仪、超声波流量计、水位仪等，鉴于水位观测频率大，建议业主可委托专人观测，业主按时收集数据。

对于水质监测，建议业主委托有资质监测单位，签订长期协议，对项目区周边选定水井进行监测。

（5）监测数据管理

监测结果应及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是跟周边居民用水安全相关的数据要定期张贴公示，如发现异常或者发生事故，应加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，及时采取应对措施。

### 5.3.8应急管理措施

（1）风险应急预案

制定非正常状况应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。

（2）应急管理

在突发地下水污染事故情况下，建议采取以下应急管理措施，以保护地下水环境：

①立即启动应急预案；

②查明并切断污染源。

③查明地下水污染深度、范围和程度；

④依据查明的地下水污染情况，合理布置浅井，并进行试抽水工作；

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽出被污染的地下水体；

⑥将抽出的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析；

⑦监测孔中的特征污染物浓度满足《地下水质量标准》相关级别标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

（3）应急保障

①人力资源保障：明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。

②财力保障：明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时应急经费的及时到位。

③物资保障：明确应急救援需要使用的应急物资、应急监测仪器、防护器材、装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人等内容。

### 5.3.9地下水环境影响评价结论

5.3.9.1环境水文地质现状

根据地下水现状评价结果：各监测水井水质均满足地下水Ⅲ类水质标准要求。

5.3.9.2地下水环境影响

在采取环评要求的措施后，本项目废水合理处置，项目的建设不会对地下水环境造成较大影响。

5.3.9.3地下水环境污染防控措施

根据建设项目污染控制难易程度和污染物特性，对项目不同场地提出分区防渗要求。同时，本次评价给出地下水污染监控计划，便于及时预警水质污染。

5.3.9.4地下水环境影响评价结论

综上所述，本项目加强管理，严格遵循地下水环境防治与保护措施以及环评要求，本项目对地下水环境影响较小。

## 5.4声环境影响预测与评价

### 5.4.1 建设期噪声源强分析

建设期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。

机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。本项目主要噪声源特征值见表5.4-1。

表5.4-1  本项目主要噪声源特征值

| 设备名称 | 声级，dB（A） | 距离，m |
| --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 5 |
| 装载机 | 90 | 5 |
| 挖掘机 | 84 | 5 |
| 运输车辆 | 90 | 5 |

### 5.4.2声环境影响预测

声源传播过程中，受传播距离、阻挡物反射、空气吸收和物体屏蔽影响会产生的各种衰减，采用模式预测法对项目运营后的厂界噪声进行预测，本次评价采用受声点声压级的预测模式为：

L（r）=L(r0)-(△L1+△L2+△L3+△L4)

式中：L（r）—距声源r处受声点声压级，dB(A)；

L（r0）—参考点r0处的声压级，dB(A) ；

L1—传播距离引起的衰减量，dB(A)；

L2—声屏障引起的衰减量，dB(A)；

L3—空气吸收引起的衰减量，dB(A)；

L4—附加衰减量，dB(A)。

①距离衰减量△L1

对于点源

式中：r—预测点距声源的距离，米；

r0—参考点距声源的距离，米。

②声屏障衰减量△L2

声屏障的存在使声波不能直达预测点，从而引起声能量较大的衰减

式中：N—菲涅耳数；

λ—声波波长，m；

δ—声程差，m。

③空气吸收引起的衰减量△L3

空气吸收声波而引起的衰减量可由下列公式计算：

式中：α—每100米空气吸声系数。

根据类比调查，本评价取α=0.6。

根据当地多年气象资料统计，年平均气温为13.7℃，声源噪声为100-2000HZ范围内，从而空气吸声系数为0.2-1.0之间，本评价取α=0.6。

④附加衰减量△L4

⑤各噪声源对预测点共同作用的等效声级（总声压级）△Lp

式中：Li——i声源在预测点的声压级，dB(A)。

⑥声压级预测值L预测

考虑到背景噪声的影响，受声点声压级预测值L预测为：

式中：L背——受声点背景噪声的声压级，dB(A)；

施工场地噪声预测结果见表5.3-2。

表5.4-2  距声源不同距离处的噪声值  （dB(A)）

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 |
| 装载机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 | 60 | 58 | 54 |
| 挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 | 54 | 52 | 48 |

从表中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在200m范围内。

本项目距离村庄较远，且本项目运输路线不经过村庄，本项目作业噪声对环境的影响是较小。

## 5.5固体废物环境影响分析

（1）施工过程中产生的弃土方

施工期产生的弃土随意堆放会占用土地，随雨水冲刷会增大水土流失，大风天气还会污染空气，破坏当地景观。施工期的建筑垃圾统一收集，剥离的表土单独收集，用于覆土，废石、混凝土块等用于场地层间覆土，可回收的如钢筋头等由施工单位回收利用。

（2）生活垃圾

生活垃圾可能产生的环境污染是：随意丢弃会产生恶臭气体，污染空气；长期雨水淋溶、浸泡会污染当地地下水源；雨水冲刷会污染附近水体和土壤；施工人员较多，生活垃圾随意丢弃还会破坏人居环境。环评要求在管理站设置垃圾桶，建设单位要将此部分生活垃圾收集后倾倒于当地生活垃圾回收指定地点，由环卫部门统一处理。

## 5.6生态环境影响分析

项目对生态环境的影响主要为回填造地区占地对景观及植被造成的影响，具体表现为：

（1）项目占地对景观影响分析

本项目回填造地区临时占地面积为18hm2，被占用土地利用现状主要为其他草地、旱地和裸地，植被现状主要为灌草丛和草丛。工程占地将使区域灌草丛和草丛面积减少，项目填沟结束后实施回填造地，坡顶复垦为草地，边坡和马道覆土恢复为灌木林地和草地，以补偿建设期造成的植被损失工程实施后，项目区的土地利用格局不变，工程建设对地区的土地利用格局影响不大。

项目区域地势起伏较大，土地资源较为匮乏，本项目完成后复垦还草新增8.5hm2草地，增加了区域可利用土地面积，有效解决区域土地资源匮乏的现状，提高区域生产水平。

（2）项目占地对植被的影响分析

本项目用地范围包括挡矸墙、排水涵管、排水竖井、排水边沟、横向排水沟、道路等建设用地，根据填料矸石堆存工艺和地形实际情况，对场底进行包括横向整平和竖向整平，首先清基和对填埋库区底部进行处理，清理范围内所有树木及杂草。用地范围内的全部植被都将被剥离而消失，场地近距离范围内的植被也可能被施工行为破坏。由于本项目为回填造地项目，填料矸石堆放至设计标高后，堆体坡顶进行回填造地，覆土1.0m后恢复为草地，边坡和马道覆土恢复为灌木林地和草地，能最大限度补偿造成的生物量损失，造地覆土一段时间后，评价区自然体系的性质和功能可得到恢复和改善。

（3）项目对动物的影响

区域内动物的种类组成、数量动态、生态及地理分布受自然环境条件和人为经济活动的影响很大。项目区主要为农耕环境，对兽类来说，缺乏良好的荫庇条件和充足的食物基础，因此，境内哺乳类动物较少，主要由一些小型兽类组成，区域内无大型猛兽，也无大型草食兽。小型兽类中习见的为各种啮齿类及刺猬、野兔、鼠类等，体形小，易于藏匿，能适应旷野或田间生活。它们的数量相对较多，构成暖灌草丛－农田动物群的主要成分，体现了动物生活与植被的密切关系。

项目建成后工作人员及机械产生的噪声、振动、灯光可影响区域野生动物的觅食、栖息等行为，迫使其远离项目区域，在一定范围内缩小了野生动物的栖息空间，影响了部分陆生动物的栖息区域和觅食区等，但是由于工程所在区域在大的尺度上具有相同生境，区域内适于大多数动物生存的人工林、农田以及灌丛植被的分布面积较广，野生动物可迁徙到附近区域新的栖息地，并且本工程基础施工期较短，虽然施工会造成占地范围内原有野生动物的转移，但不会造成野生动物数量、种类的减少，故工程建设对野生动物等影响时间短且影响范围有限。

（4）煤矸石运输及充填过程中扬尘对周边农田和土壤的影响

本项目煤矸石运输过程的污染源为运矸车辆，污染物为交通噪声和扬尘。煤矸石运输采用全封闭厢式货车，运矸道路定期洒水、清扫等，采取相应措施后运输过程产生的扬尘不会对周边生态环境产生明显影响。

煤矸石充填过程中扬尘的主要产生环节包括煤矸石的倾倒推平过程、操作面的风力起尘等。扬尘排放主要为无组织面源排放，如不采取有效措施，扬尘将对项目下风向的生态环境产生不利影响，影响方式与煤矸石运输扬尘对道路沿线环境的生态影响一致。

扬尘随气流扩散一定距离后沉降，被土壤和植被承接，降落地面的粉尘将参与土壤的理化过程，降落于植物叶面的粉尘将对植物的正常生长产生明显影响。大量粉尘累计于叶面，会堵塞气孔，减弱植物的光合作用和呼吸作用，使植被的品质下降。填埋区地起尘风速为2.2m/s，临县年平均风速为2.9m/s。本项目经采取洒水降尘措施后，矸石表面起尘量较小。因此，矸石运输和充填过程产生的扬尘对周边土壤植被影响较小。

从气象资料来看，蒸发量远大于降雨量，则矸石的自然淋溶量是很小的。此外，沟底覆土并夯实作为防渗层，矸石分层压实（压实度0.85）、栗钙土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。综上，矸石堆存对土壤的影响很小。

（5）水土流失

矸石在填埋区不合理的堆放以及不及时实施场地整治、复垦绿化等措施，场地区域极易造成水土流失，导致滑坡等地质灾害。本项目在修筑挡矸墙、排水边沟、排水竖井和排洪涵洞等工程措施后，大气降雨不流经矸石堆场。项目及时对矸石原来松散结构压实，同时覆盖了栗钙土，最大程度的减轻了水土流失。

（6）生态恢复措施

项目施工及运营过程中需要从沟内大量取土，为减少植被破坏的面积，取土时不能乱采乱挖，事先要有周密的取土计划。

采取科学的有利于生态保护的施工和运营方案：本项目填沟造地时间长达1.90年。如果整个填埋区一次建成，则整个填埋区的植被在建设期就将全部破坏。反之，如果把填埋场分成若干段，进行逐段建设和填埋，则处置场植被的破坏也是逐段完成的。采取填埋后逐段绿化的措施，则工程对生态环境的影响可以控制在比较小的范围内。

本项目的建设对场区生态环境不可避免的产生一定影响，因而必须采取切实可行的一般工程措施和生态工程措施来减少这种影响。

一般工程措施：做好土方填挖过程和垃圾运输、倾倒过程的抑尘工程；减少或不进行对生态影响较大的活动。

生态工程措施：在填埋区四周设置防护林带，逐年种植常青乔木和灌木，改善库区周围的森林群落结构，构成生态功能强大的隔离林带。绿化植物以当地适宜种类为主，并兼顾较强的除尘、减噪功能。

在库区填满后，即开始筹备覆土绿化的生态恢复工程，按照不同植物对填埋堆体覆盖土壤后的生态适应性，遵循先绿后好的原则，逐渐培育生态效益更高的植被类群。不同植物品种对填埋堆体表面水土流失的抵制效果有很大差异，所以在填埋堆体上覆土种植，要先考虑物种对生态条件的适应性，先种植较容易生存的植物，在这些先锋植物对生境进行改善后，逐渐引入生态效应和观赏性更高的植物类群，使恢复后的生态系统不断向较理想的顶极群落演替。

在采取以上措施后，填埋区的生态系统的功能和可持续利用、植被和景观的生态影响得到一定改善。

## 5.7 环境风险分析

### 5.7.1风险评价范围

本次评价参照《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740-2015），本项目属于“其他类型环境风险受体调查评估范围：a）山谷型、傍山型、截河型尾矿库：尾矿库下游不小于80倍坝高”。本项目拟设置3m高的挡矸墙，因此，本项目风险评价范围为填沟造地场地下游240m。

### 5.7.2环境风险识别

根据本项目的工程特性，类比同类型项目的风险分析，确定挡矸墙溃坝、矸石自燃、水体污染为风险控制主要环节。

### 5.7.2环境风险影响分析

（1）溃坝事故

挡矸墙溃坝事故主要是由坝体质量问题、矸石滑坡以及管理不当引起的。

①坝体质量：主要包括坝体稳定性设计、基础处理等。

②矸石滑坡：指矸石边坡角太大（大于27°），形成坡上负荷较大，且不经压实、分层处理，随意堆放，矸石呈松散状，在暴雨的情况下，起到“活化”作用，使得矸石向下游流失。

③管理不当：指维护不良，无人管理等使得排水系统堵塞，引发坝体失稳。

通过以上分析，只要本项目填埋区的挡矸墙、排水系统满足设计要求，管理得当，且矸石堆放时严格按照由下到上，分层推平压实、分层覆士的方式堆放矸石，即可避免填埋矸石对环境的风险。

本项目矸石堆放按照由下到上，分台阶堆放。每个台阶又分层推平、分层压实；每当矸石堆至1m厚时，用推土机推平压实，每升高2m厚的矸石覆盖一层50cm厚的栗钙土；填埋区设计边坡最大为1：2，堆至8m建造一个马道，马道宽5m；坡面采用植物措施方式进行防护，首先对坡面进行覆土，覆土1.0m。矸石堆体比较稳定。

为了防止周边来水进入填埋区，对填埋区坡面造成冲刷，在两侧边坡上修建排水边沟，马道内侧设横向排水沟，将马道排水沟和排水沟形成一个完整的坡面排水系统，汇流后排入下游沟道。

因此，矸石堆受雨水冲刷的几率很小，故本项目矸石堆体一般不会发生滑坡。

（2）矸石自燃事故

引起矸石自燃的因素很多，目前的研究结果表明：硫铁矿结核体是引起矸石自燃的决定因素，水和氧气是矸石自燃的必要条件，碳元素是矸石自燃的物质基础。

当含硫量S≥1.5%，矸石都易发生自燃。而水份和氧气则是燃烧的必要条件。试验已经证明，当空气中湿度低于15%时，煤矸石的吸氧是随着湿度的增加而增加，煤的着火温度随着水分的增加而降低，只有当水份达到一定程度时，才能阻止煤的氧化自燃。

矸石经过大面积接触空气而氧化，同时放出大量的热，硫铁矿的燃点仅为280摄氏度，所以易引起自燃，从而引起其它可燃物的燃烧。

硫铁矿在氧化过程中，耗氧量较小，每公斤硫铁矿在燃烧时需氧量为997.8g，仅为煤燃烧时需氧量的53.2%。

煤矸石自燃的内因是矸石中有硫元素以硫铁矿和有机硫的形式存在，而外因则是有氧的存在。

氧是煤矸石自燃不可缺少的条件，只有供给氧才能产生自燃，供氧量的多少，直接影响燃烧程度的大小，如果始终保持在缺氧状态下，就不会发生氧化自燃。

水也是加速矸石自燃的一个重要条件，由于水的存在，硫铁矿才能产生硫酸溶液，并产生大量的热，从而促进向燃。另外，矸石处理场其它可燃物如煤、木头等是使燃烧扩大、蔓延的必要条件。

因此，除含硫量之外，矸石处置后是否自燃，还可以从可燃成分、通风状况、氧化蓄热条件、堆积处理方式等方面来评价。

由矸石成分结果可知项目所填埋矸石含硫量为0.08%，不超过1.5%，即本项目所接纳的煤矸石含硫量相对较低，其在填埋造地区内分层覆土压实后自燃的可能性较小。

环评要求采取的矸石防自燃措施为：矸石从煤矿通过汽车拉入矸石回填造地区，用推土机将矸石推平，每堆放1m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放2m厚的矸石覆盖一层50cm厚的栗钙土，隔绝空气，再用推土机压实，减少矸石之间的空隙，预防由于矸石内部热量积聚引起矸石自燃。

采取上述工程措施后，本项目矸石发生自燃的机会较少。

（3）水体污染事故

矸石露天堆放，经降雨淋溶后，可溶解性元素随雨水迁移进入土壤和水体，可能会对土壤、地表水及地下水产生一定的影响。其影响程度取决于淋溶液中污染物的排放情况及所在地的环境性质。

根据矸石浸溶试验结果。由表3.7-3可见，煤矸石浸出液中各种有害成份含量均小于《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007）中的浸出毒性鉴别标准值，也小于《污水综合排放标准》(GB8978－1996)一级标准，说明本项目煤矸石属《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定的第Ⅰ类一般工业固体废物。对其的储存、处置按照I类一般工业固体废物的要求进行。

在矸石浸出试验中，矸石淋溶是在被充分浸泡的状态下进行的。而本区属于大陆性半干旱气候，年平均降水量371.4mm，年蒸发量平均为2057.4mm，是年降水量的5.54倍，不可能出现浸出试验固液比为1：5的情况，即矸石不会被充分浸泡，实际上降雨量是多次累积值，很少的降雨量分布于全年，每次的降雨量与矸石积存时相比要小得多，因而矸石受降雨长时间的浸泡更小。

此外，沟底覆土并夯实作为防渗层，矸石分层压实（压实度0.85）、层间栗钙土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

因此，评价认为采取环评措施后矸石淋溶不会对水环境造成污染。矸石淋溶水各项污染物浓度极小，即使下渗，在下渗过程还要经过包气带的吸附、降解，因此对地下水的影响较小。

根据地下水预测结果，本项目底部破损发生渗漏100d后，潜水含水层氟化物最大运移距离44m，最大超标距离13m；1000d后，潜水含水层氟化物最大运移距离240m，最大超标距离95m；10年后，潜水含水层氟化物最大运移距离580m，最大超标距离345m。

由此可见，如果矸石长时间被雨水浸泡，却未及时采取相应有效的补救措施，100天后，污染物将往下游迁移，污染物会随着时间的推移进入河谷，若继续向下游运移更远，将对下游地表水体水质将产生不利影响。

本项目所在区域年蒸发量远大于年降雨量，正常情况矸石被雨水充分浸泡100天的情况出现概率极低，同时，本项目所在区域下游居民饮用水为郊城村水井，距本项目约1.4km，因此，本项目基本不会对下游地表水及周围村民的用水安全产生影响。

此外，还应做好以下的保护措施：

①填埋造地区建设要做好排水系统，雨季时，上游及周边汇水及时通过横纵排水沟排出场外，减少矸石渗滤液的形成。

②矸石为Ⅰ类一般工业固体废物，对其的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行；沟底覆土并夯实作为防渗层，矸石分层压实（压实度0.85）、栗钙土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

③本项目所在区域年蒸发量远大于年降雨量，采取以上措施后，本项目基本不会对下游地表水及周围村民的用水安全产生影响。同时，评价要求在生产期间应加强管理，定期进行监测，发现超标现象，及时采取补救措施。

综上所述，在加强填埋区域管理，保证水保措施发挥作用和进一步对场区边坡治理的情况下，本项目风险水平是可以接受的。

## 5.8 环境效益

本项目通过填沟造地的方式处置矸石，矸石填沟造地后，可以明显增加区域绿化面积，可以明显改善矸石乱堆乱放的局面，尤其是矸石填埋区在落实环评提出的抑尘、防渗、绿化和排水等措施后，不仅对环境的影响较小，而且一定程度还有利于改善当地环境质量。

# 环境保护措施及其可行性论证

## 6.1环境保护措施

### 6.1.1 大气污染防治措施

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《山西省环境保护厅关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》，针对本项目建设期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施：

1、施工扬尘防治措施

A、施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；

B、施工现场入口处设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；

C、遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；

D、施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖；

E、使用外购商品混凝土，施工现场不设混凝土搅拌站；

F、施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布和遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量或八小时之内使用的物料可除外；

G、建设期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；每一块独立裸露地面80%以上面积必须采取覆盖措施；覆盖措施的完好率须在90%以上；覆盖措施可采用防尘网、化学抑尘剂等。

2、运输扬尘措施

A、施工场地内道路清扫时必须采取洒水措施。

B、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，采用全封闭厢式货车，保证物料不遗撒外漏。

C、运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa；洗车废水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水悬浮物浓度不应大于150mg/l。

另根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

3、矸石倾倒及堆存扬尘

由于矸石粒径较大，且有一定含水率，因此产生的粉尘量较少。但是在大风天气下，填埋区裸露面起尘量较大，对下风向环境空气质量将造成一定程度的影响。

经计算矸石在倾倒、压实、覆土等过程中扬尘产生量约为199.43t/a。环评要求企业设专用喷雾抑尘洒水车洒水抑尘，避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施，抑尘效率可达到70%，经以上措施后，本项目扬尘排放量为59.83t/a。

4、防自燃措施

矸石从煤矿通过汽车拉入矸石回填造地区，用推土机将矸石推平，每堆放1m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放2m厚的矸石覆盖一层50cm厚的栗钙土，隔绝空气，再用推土机压实，减少矸石之间的空隙，预防由于矸石内部热量积聚引起矸石自燃。

在采取以上措施以后，本项目产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。

### 6.1.2 水污染防治措施

评价要求施工工地设置1座5m3集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排，对周围环境产生的影响很小。

地下水环境一旦被污染则很难弥补，因而对水环境特别是地下水的保护必须引起重视，我国颁布的《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》均以法律形式对水污染防治作出了明确的规定，国务院六部委提出的节水措施也十分明确。根据依法办事，以防为主，防治结合，抓关键抓死角的防治原则，结合本次评价地下水的实际情况，提出以下的保护措施：

（1）填埋区建设要做好排水系统，雨季时，填埋区上游及周边汇水及时通过排水沟、排洪涵洞、排水竖井排出场外，减少矸石淋溶液的形成。

（2）矸石为Ⅰ类一般工业固体废物，对其的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行；沟底覆土并夯实作为防渗层，矸石分层压实（压实度0.85）、栗钙土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

本项目管理站不设住宿、食堂、洗浴，使用旱厕，生活废水主要为职工日常洗漱废水，水质较清洁，产生量为0.32m3/d，直接回用于抑尘洒水，不外排；管理站设卫生防渗旱厕。此外，本项目建设期间，正常情况下无生产废水产生；雨季时，填埋区上游及周边汇水可以通过排水边沟、排洪涵洞和马道排水沟排出场外。通过采取以上措施，项目对地表水环境影响很小。

### 6.1.3 噪声污染防治措施

本项目主要噪声为填埋作业设备（推土机等）运行产生的噪声和矸石运输过程的交通噪声；而本项目的矸石不是连续的运输，处置场的作业机械式间歇性的运行。其噪声源强和经过距离的衰减可参照建设期施工机械。

为减小建设期项目噪声对周边环境及运输道路沿线敏感目标的影响，评价要求采取以下措施：

①矸石填埋造地区周边设置绿化带，减小填埋区内机械设备对周边环境的影响；

②建设期应加强调度管理，禁止夜间运输，在行驶至居民集中区等噪声敏感点处，要减速行驶，禁止鸣笛；

③定期对车辆进行保养，淘汰不合格的车辆，使车辆处于良好状态，降低辐射声级；

④建设单位对运输车辆采用全封闭箱式货车，严格限制车辆超载。

采取环评要求的噪声防治措施后，可最大限度减轻建设期噪声对区域声环境质量的影响。

### 6.1.4 固体废物防治措施

施工过程产生的固体废物数量很小，产生的固体废物主要是建设挡墙施工开挖产生的弃土，可用于填埋区场地的平整。

本项目管理站职工人数30人，项目生活垃圾产生量约4.95t/a。环评要求在管理站设置垃圾桶，建设单位要将此部分生活垃圾收集后倾倒于环卫部门指定的垃圾收集地点，由环卫部门统一处理。

### 6.1.5 生态环境保护措施

工程建设期对生态环境造成的影响主要表现在项目占地对土地利用格局的影响、对植被的破坏影响、对水土流失的影响、对周围景观的影响。

针对工程可能产生的影响，环评提出以下措施：

①工程措施

a、本项目施工前应先在山沟沟底覆土并夯实，构筑防渗层，防止项目区淋溶液可能向地下及库外渗漏。

b、为防止边坡整治时矸石与部分覆土流入下游，并保证边坡稳定，在沟口修建3m高浆砌石挡矸墙，地面以上墙高3m，挡墙顶宽为2.0m，基础埋深为2.0m，长度为42.5m。

c、为排泄上游来水，在矸石填埋区的底部设排洪涵管，排洪涵管中间设置3座排水竖井；为避免周边洪水的汇入，在填埋区的护坡与周边地形相接处设排水边沟，在马道上设横纵排水沟，将排水边沟和横纵排水沟形成一个完整的坡面排水系统，汇流后与排洪涵洞的泄洪水一并排入下游沟道。

d、本次设计边坡最大为1：2，每堆高8m建造一个马道，马道宽5m，马道内侧坡脚设排水沟。坡面采用植物措施方式进行防护，首先对坡面进行覆土，覆土1.0m。

e、每堆放1m厚的矸石层进行一次压实。每堆放2m厚的矸石覆盖一层50cm厚的栗钙土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚引起的矸石自燃。

②回填造地措施

要求按照分台阶堆放，分台阶填沟造地，全部覆土完成后，对坡面采用灌草结合的方式进行防护，对马道采取乔草结合方式进行防护，顶部平台采取灌草结合的方式恢复植被。覆土绿化后面积共计8.5hm2，统一交还附近村庄。

a、填埋区边坡植被恢复采取种植紫穗槐、披碱草灌草结合方式，紫穗槐种植标准10000穴/hm2；间距为1m×1m，披碱草30kg/hm2；补植量按20%计。

b、马道被恢复采取种植披碱草乔草结合方式，间距为2m×2m，披碱草30kg/hm2；补植量按20%计。

c、填埋区顶部平台采取种植紫穗槐、披碱草灌草结合方式，紫穗槐种植标准10000穴/hm2；间距为1m×1m，披碱草30kg/hm2；补植量按20%计，覆土绿化面积8.5hm2，之后统一交还附近村庄。

③生态环境管理措施

生态环境管理是政府环境保护机构依据国家和地方制定的有关自然资源与生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的技术含量很高的行政管理工作。对建设项目的生态影响实施有效管理是其日常工作的一个重要组成部分。

对本项目而言，通过上述生态保护与生态恢复措施的实施，可以有效地减轻工程建设和运营中对生态环境的影响，但要使得各项措施得以顺利落实，还必须加强管理，具体措施如下：

第一，结合生态管理方案，要制定并实施对项目进行的生态监测计划，发现问题，特别是重大问题时要呈报上级主管部门和环境保护部门及时处理。

第二，要编制施工人员守则和项目建成后运行人员的生态守则。

第三，要严格实施各项水土保持措施，确保矸石分层堆放、层层压实；截水沟、排水沟、挡矸墙等严格按照要求，保质保量完成；加强对取土场的生态治理。

第四，要严格保证各项绿化和生态恢复措施的实施，为确保种草的成活率，翌年应对上年造地情况实地检查，对死苗及时补种，病害苗及时打药后移除。

本项目进行填沟绿化，工程造地结束后提高了区域草地面积，一定程度上有效治理了水土流失，对当地的生态环境有一定的改善作用。

### 6.1.6 环境风险防范措施

为使煤矸石综合治理项目能稳定运行，评价提出以下矸石填埋区风险防范的相关要求：

1、设计由有资质的正规单位进行，挡矸墙建成后须经安全验收后才能投入使用。

根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）中5.7弃渣场级别表，本项目矸石填埋区库容为341.5万m3，最大堆高为78m，确定渣场级别为3级，防洪标准为30年一遇设计，100年一遇校核。

2、工程矸石堆放采用分层堆置、覆土压实并覆土封场的措施，矸石边坡按矸石堆放阶段形成多个台阶，每个台阶形成外高内低。为了防止周边来水进入填埋区，对填埋区坡面造成冲刷，修建排水边沟和横向排水沟。排水边沟底宽为0.7m，顶宽1.4m，深0.7m，边坡比0.5，壁厚0.45m，采用浆砌石砌筑，下设15cm碎石垫层。马道内侧设横向排水沟，采用矩形断面，宽40cm，深40cm，壁厚30cm，采用浆砌石结构，壁厚30cm，采用浆砌石砌筑。

3、在坝体填筑前，必须对坝基和岸坡进行处理，拆除坝基范围内的草皮、腐殖土等。

4、护坡材料采用植物护坡方式。

5、加强挡矸墙的巡视，包括巡视监测、变形监测、渗流监测、压力监测、水文、气象监测等。设置专人对填埋区进行管理和维护，严禁在填埋造地区周边爆破等危害填埋区安全的活动。

6、建设和管理必须遵守《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》。

7、本项目造地时每堆放1m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每升高2m厚的矸石覆盖一层0.5m厚的栗钙土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚，引起矸石自燃。采取上述工程措施后，本项目矸石发生自燃的机会较少。

8、沟底覆土并夯实作为防渗层，矸石分层压实（压实度0.85）、栗钙土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

## 6.2 应急预案

企业应针对本项目填埋造地区建立一套事故风险应急管理组织机构，制定安全规定、事故防范措施及应急预案。本评价根据项目地面环境风险特点，制定相应的应急预案。应急预案见表6.2-1。

表6.2-1  应急预案

| 序号 | 项 目 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划 | 危险目标：填埋区溃坝，滑坡、崩塌。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 应建立应急组织机构、设专职应急人员负责应急工作。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 将应急预案分成几级，根据相应的级别分类，采取相对应的程序，进行应急措施。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应购置应急设备、如消防灭火、救援器材等。 |
| 5 | 报警、通讯联系方式 | 规定应急状态下的报警、通讯联系方式、通知方式和交通保障管制等。 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 应由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、应急计量控制、撤离组织计划 | 事故现场、受事故影响的区域人员及公众对应急计量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理、恢复措施、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，定期安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育培训和发布有关信息 |

## 6.3 环境保护措施及环保投资估算

本项目总投资2202.75万元，全部为环保投资，资金来源由企业自筹解决。

本项目采取的环境保护措施及环保投资估算详见表6.3-1。

表6.3-1   环境保护措施及环境保护费用估算表

| 项目 | 污染治理措施 | 数量 | 环保投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 填埋区堆存扬尘 | 场内设专用喷雾抑尘洒水车，矸石及时处置，层层压实、洒水抑尘、覆土并进行绿化等 | 场内设专用喷雾抑尘洒水车2辆，每堆放1m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每升高2m厚的矸石覆盖一层50cm厚的栗钙土，到达堆存高度后要及时对顶部进行覆土厚度达到1.0m； 运输道路两侧种植行道树 | 120 |
| 运输车辆运输扬尘 | 限制超载、采用全封闭厢式货车、道路洒水，种植行道树等 |  |  |
| 废水 | 填埋区修筑排水系统包括排水边沟、马道排水沟、集水池等，保证雨水通过排水沟及集水池排往填埋区下游 | 设计、施工均交由有资质的单位进行 | 1050 |
| 高噪设备噪声 | 减速、限制鸣笛、设绿化带 | 运输道路两侧种植行道树 | 40 |
| 挡矸墙 | 填埋区沟口修建浆砌石重力式挡矸墙，设计、施工均交由有资质的单位进行 | 3座 | 92.75 |
| 填埋造地区绿化 | 边坡、马道平台、顶部平台覆土绿化 | 面积约8.5hm2 | 900 |
| 总投资 |  | 2202.75 |

# 环境影响经济损益分析

建设项目的开发将有利于经济的发展，但同时也会产生相应的环境问题，因此，只有解决好环境问题，保持环境与经济协调发展，走可持续发展道路，才能形成良性循环机制。

环境影响经济损益分析是将项目建设的环境损失折算成经济价值，分析工程的环境代价和环保成本，从环境影响损益角度判别项目建设的环境经济可行性，为项目决策提供依据。

## 7.1 经济效益分析

本项目总投资2202.75万元，全部为环保投资，资金来源由企业自筹解决。本项目主要经济技术指标见表3.4-1。

## 7.2 环境经济效益分析

环境影响的经济损益分析，就是建设项目对环境影响而引起的费用和得到的效益进行经济分析。环评要求本项目采取一系列防治污染的环保措施，使生产中各污染物均做到达标排放。本项目充分体现了“以防为主，综合治理”及“清洁生产”的原则。

### 7.3.1 环保投资估算

环保投资的主要目的就是为了有效地控制污染物的排放，使其符合国家和地方的排放标准。为削减生产过程中产生的各种污染物，减少项目投产后对环境的影响，环保投资得到的回报就是企业全面实现达标排放，大大减轻对外环境的影响。

根据表6.3-1，本项目总投资2202.75万元，全部为环保投资，资金来源由企业自筹解决。

### 7.3.2 环境代价分析

环境代价是指将建设项目对周围环境污染和破坏所造成的环境损失折算成的经济价值。工程的建设将会给当地环境质量产生一定的影响，因此在发展经济的同时，必须解决好环境问题，做到发展经济与保护环境协调统一。本项目在采用先进的生产工艺和设备，提高资源与能源利用率的同时，投入一定量的资金进行污染治理和环境保护，虽能取得较好的治理效果，但仍不可避免将一定量的“三废”排入环境中。本项目投产后产生的污染对环境的经济代价可以按照下式估算：

环境代价=A+B+C

式中：A——资源和能源的流失代价；

B——对环境生产和生活资料造成的损失代价；

C——对人群、动植物造成的损失代价。

（1）资源和能源的流失代价（A）

式中：Qi——某种排放物年累计量

Pi——排放物作为资源、能源的价格。

结合本项目特点，该部分主要估算土地资源，水资源，排放废水、废气等作为资源流失的损失代价。

①土地资源损失代价：本项目为回填造地项目，土地资源损失代价0元；

②水资源流失代价：本工程用水量为19826.4t/a，每吨水按2.0元计，估算年损失3.97万元；

③排放废水资源损失代价：本项目运营后，废水不外排；

小计上述费用，资源和能源的流失代价A为3.97万元。

（2）生产生活资料损失代价(B)

本项目粉尘均为无组织排放，无需缴纳排污费等。因此生产生活资料损失代价为0万元/年。

（3）人群、动植物损失(C)

依据本报告对各环境要素影响评价的结论，结合当地自然、社会环境现状，本项目按照环评报告所规定的环保措施实施后，本项目污染物的排放可以得到有效的控制，做到达标排放。本项目对人群动植物的损失代价很小，可忽略不计，因此人群动植物损失代价C为0万元。

通过上述分析可知，环境代价=A+B+C=1.023+0+0=3.97万元。

### 7.3.3 环境成本分析

环境成本是指环保工程运行管理费用C。它包括折旧费和运行费用：

C=C1+C2

本项目总投资2202.75万元，全部为环保投资。环保工程运行管理费用C=2202.75万元/年。

### 7.3.4 环境经济效益分析

采取各项污染控制措施后，即有效地控制了污染，又可带来经济效益。环境工程的经济效益体现在两方面，一是直接经济效益，即环保措施对废物回收利用所提供的产品价值；二是间接经济效益，即环保措施实施后的社会效益。

### 7.3.5 环境经济损益分析

（1）直接经济效益（R1）

式中：Ni——能源利用的经济效益

Mi——水源利用的经济效益

Qi——废气利用的经济效益

Si——固体废物利用的经济效益

Ti——废水利用的经济效益

i——利用项目的个数

本项目环境工程产生的直接经济效益主要为矸石综合利用所获得的效益，约为18万元。

（2）间接经济效益（R2）

式中：Ji——控制污染后对环境减少的损失

Ki——控制污染后对水体减少的损失

Zi——控制污染后减少的排污费、赔偿费

间接经济效益是由环保设施投入运行后所减少的损失和补偿费用构成的，在无实际数据时，以直接经济效益的5%计。则R2=0.9(万元/年)

由此，计算得出环保措施产生经济效益R=R1+R2=18.9（万元/年）

### 7.3.6污染控制费用

污染控制费用是指为了治理污染需要的投入，由治理费用和其辅助费用构成。

7.2.4.1治理费用（C1）

式中：C1-1——环保投资费用

C1-2——运行费用，取投资费用15%

n——设备折旧年限，取2年。

计算得，C1＝624万元

7.3.6.2其它费用（C2）

本项目为保护环境而付出的其它费用包括：污染防治考察、信息交流、防治措施试运行调试、相应的环境管理及监测仪器运转费以及环境影响评价等方面，按环保投资的1%计算。

C2=C1-1×1%=9.6（万元/年）

7.3.6.3污染控制费用

污染控制费用C为治理费用C1和其它费用C2之和，每年约633.6万元。

7.2.5环境经济效益

13.2.4.1年净效益

年净效益以环境工程的直接经济效益（R1）扣除污染控制费用（C）表示，经计算，本项目环保设施年净效益为-615.6万元。

13.2.4.2效益费用比

将环境经济效益R和污染控制费用C的比值来作为评价工程环保效益的依据。

本项目R/C=0.028

上式表明，本项目年投入1万元的环境费用可获得0.028万元的效益，说明每年环境保护费用并不是纯支出，对环境保护的同时也具有少量的经济效益。

## 7.4 小结

综上所述，只要企业切实落实设计和环评提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，则该项目的建设和营运对周围环境的影响是可以承受的，能够做到社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。

# 环境管理与监测计划

为了贯彻国家环境保护有关规定，处理好发展生产与环境保护的关系，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理和控制措施的效果和周围地区的环境质量的变化情况，必须设置相应的环保机构，制定环境管理与监测实施计划。

## 8.1 环境管理

建设项目环境保护管理是指工程在运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受环保主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。

### 8.1.1环境保护机构设置的目的

环境管理是环保管理工作中的重要组成部分，其目的主要是通过环境管理工作的开展，提高全体员工的环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。

评价要求企业建立环境管理机构，抓好环境保护措施、项目的设计审查以及施工、验收工作的正常运行，建立健全的环境保护机构、建立环境管理档案，建立健全的企业环境管理的各项规章制度，制定环境保护设施的技术规程和操作规程，开展环境保护教育，加强对矸石倾倒、填埋人员的培训，以保证项目运营后顺利开展环境保护工作。

### 8.1.2环境管理机构设置

环评要求企业设置本项目设置填沟造地场地总负责人及其专职管理人员，负责项目的环保管理、治理和环境监测等工作。

企业环境管理机构设置见图8-1。

图8-1  本项目环境管理机构图

### 8.1.3环保兼职人员环境保护职责

（1）掌握污染源排放情况，污染防治设施运行情况；

（2）污染控制、环境保护治理设施运行文件的管理；

（3）督促矸石倾倒、填埋人员按照操作规程进行矸石倾倒作业；督促矸石运输人员按车辆保养、检修制度强化管理；

（4）及时与上级环保部门沟通，获取相关的信息和技术；

（5）负责公司环境保护技术资料、文件的归档工作；

（6）负责突发环境事故应急预案的制定；

（7） 制定应急预案的演练计划，协助现场指挥组具体落实；

（8）负责公司环境保护工作的培训和宣传工作；

（9）制定公司监测计划。

### 8.1.4环境管理制度

建立健全各项环境管理的规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。本项目施工期结束后，企业应根据本项目的特点建立健全必要的环境管理规章制度，这样才能加强和促进企业环境保护工作的开展。

企业应制订的最基本的环境管理制度如下：《环境保护管理制度》、《环境管理的经济责任制》、《环境管理岗位责任制》、《环境污染事故管理规定》、《环境管理档案制度》等。

### 8.1.5环境管理计划

建设项目各阶段环境管理工作计划具体内容见表8.1-1。

表8.1-1    项目环境管理计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理机构职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 生产 建设期 | 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因，及时处理； 3、不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 4、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。 5、积极配合环保部门的检查、验收。 |

### 8.1.6排污口规范化

矸石回填造地区入口处设置明显的标志，标志的设置应严格执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB19599—2001）中有关规定。

排放口图形标志见图8.1-2。

图8.1-2 排放口的图形标志

| 排放口 | 固体废物堆放场 |
| --- | --- |
| 图形标志 |  |
| 背景颜色 | 绿色 |
| 图形颜色 | 白色 |

## 8.2环境监测

环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定防治对策和规划。

### 8.2.1环境监测机构

本项目日常环境监测工作委托有资质监测单位开展。

### 8.2.2环境监测计划

评价提出的本项目环境监测计划见表8.2-1。

表8.2-1  本项目监测计划

| 项目 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 场界无组织 | 颗粒物、SO2 | 1次/年，1天/次、4次/d | 执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值 |
| 噪声 | 场界噪声 | LAeq | 1天/半年，每天昼、夜各1次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |
| 地下水 | 坝址下游5m设一监测井 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共计21项 | 1次/年，1天/次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准 |
| 土壤 | 填埋造地区上游、填埋造地区拦矸坝下游 | 总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍、氟化物 | 1次/年 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)中农用地土壤污染风险筛选值 |

## 8.3环境保护措施及污染物排放清单

本项目环保措施及污染物排放清单见表8.3-1。

表8.3-1   环境保护措施及污染物排放清单

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 污染治理措施 | 排放量（t/a） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 排放标准 |
| 废气 | 道路运输扬尘 | 粉尘 | 136.25 | 企业设专用喷雾抑尘洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度。对外运输汽车采用全封闭厢式货车，限制超载。 | 40.88 | 《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006 | 无组织排放监控浓度限值为1.0mg/Nm3 |
|  | 矸石堆场扬尘 | 粉尘 | 46.08 | 企业设专用喷雾抑尘洒水车洒水抑尘，避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施。 | 13.82 |  |  |
|  | 矸石卸料扬尘 | 粉尘 | 17.10 | 企业设专用喷雾抑尘洒水车洒水抑尘，避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施。 | 5.13 |  |  |
|  | 矸石自燃 | CO、SO2、H2S | -- | 本项目所接纳的煤矸石含硫量相对较低，其在填埋造地区内分层覆土压实后自燃的可能性较小。 | -- | -- | -- |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、SS | 316.8 | 直接回用于抑尘洒水，不外排 | -- | -- | -- |
|  | 雨水 | SS | -- | 复垦区上游及周边汇水通过排水沟、排水竖井和排水涵管排出场外。此外，本项目在排水沟和排水涵管出口处设置集水池，防止雨水对下游的冲刷 | -- | -- | -- |
|  | 矸石淋溶水 | -- | -- | 沟底覆土并夯实作为防渗层，矸石分层压实（压实度0.85）、栗钙土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果 | -- | -- | -- |
| 噪声 | 推土机、压实机 | 噪声 | -95 dB(A) | 沟口、边坡绿化、夜间不作业 | 75--80dB(A) | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） | 1类 |
|  | 运输车辆 | 噪声 | -75 dB(A) | 加强管理、减速、限制鸣笛 | 50--60dB(A) |  |  |
| 固废 | 办公生活 | 生活垃圾 | 4.95 | 管理站设置垃圾桶集中收集，定期交由环卫部门处置 | 4.95 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 | -- |
| 生态 | 工程措施 | 在进场道路东侧建设石灰乳灌浆站，采用剥挖方式，剥开表层覆土，对自燃区域进行石灰乳灌浆抑制自燃。然后用黄土覆盖，反复推平压实。修筑挡矸墙，排水涵管，排水竖井，横、纵排水沟；设计边坡最大为1：2，坡面进行覆土，覆土1.0m；每堆放1m厚的矸石层进行一次压实。每堆放2m厚的矸石覆盖一层50cm厚的栗钙土，防止自燃。 |
|  | 填沟造地措施 | 填埋区边坡植被恢复采取种植紫穗槐、披碱草灌草结合方式，紫穗槐种植标准10000穴/hm2；间距为1m×1m，披碱草30kg/hm2；马道被恢复采取种植披碱草乔草结合方式，间距为2m×2m，披碱草30kg/hm2；补植量按20%计。填埋区顶部平台植被恢复采取种植紫穗槐、披碱草灌草结合方式，紫穗槐种植标准10000穴/hm2；间距为1m×1m，披碱草30kg/hm2；覆土绿化面积8.5hm2，之后返还给附近村庄。 |

## 8.4信息报告和信息公开

### 8.4.1信息报告

编写自行监测年度报告，应包含以下内容：

1、监测方案的调整变化及变更原因；

2、项目及主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

3、自行监测开展的其他情况说明；

4、排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

### 8.4.2信息报告

（一）公布方式

公布方式分2种：

外部：公司按要求及时将自行监测信息填入环境保护主管部门网站，在环境保护主管部门网站向社会公布自行监测信息；

内部：厂外张贴公示的方法自公开自行监测信息。

（二）公布内容

1、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

2、自行监测方案（若企业环保设施发生变化，企业应及时修订自行监测方案，并报送环保局备案）；

3、自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

4、未开展自行监测的原因；

5、自行监测年度报告；

6、其他需要分布的内容。

（三）公布时限

1、基础信息随监测数据一并公布；

2、手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布，公布日期不得跨越监测周期；

3、每年1月底前公布上一年度自行监测年度报告。

# 环境影响评价结论

## 9.1 建设项目概况

本项目拟选主工业场地配套矸石场位于临县车赶乡钟底村北侧的荒沟内，沟道成“V”形，总体西高东低，沟内主要为荒草地，零星生长少量灌木。拟选场地长约400m，宽15-85m，占地面积6.9hm2。沟内最大深度40m，荒沟内总容量169万m3。

本项目拟选1#风井工业场地配套矸石场位于临县车赶乡窑子坡村南侧的荒沟内，沟道成“V”形，总体东高西低，沟内主要为荒草地，零星生长少量灌木。拟选场地长约610m，宽30-150m，占地面积7.6hm2。沟内最大深度60m，荒沟内总容量190.5万m3。

本项目拟选2#风井工业场地配套矸石场位于赵家塔村西侧的荒沟内，沟道成“V”形，总体西高东低，沟内主要为荒草地，零星生长少量灌木。拟选场地长约800m，宽25-90m，占地面积3.5hm2。沟内最大深度40m，荒沟内总容量87.5万m3。

本项目排矸场布设挡矸墙、截排水沟、排洪涵管、透水箱涵、排水明渠、消力池、挡水墙、横向排水沟、道路排水沟等设施，同时对堆渣坡面、平台、封场绿化进行设计。项目总投资2202.75万元，所需资金全部由企业自筹。

## 9.2 环境质量现状

### 9.2.1环境空气

本次评价引用了临县2018年全年的环境空气例行监测数据，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共六项。根据例行监测结果可知，2018年临县全年环境空气例行监测数据中SO2、CO、PM2.5、PM10、NO2和O3日均浓度值达标，现状评价属于达标区。

建设单位委托山西中瑞恒晟环保科技有限公司于2019年11月9日至2019年11月15日对本项目评价区进行了大气环境质量现状监测。从3个监测点的监测数据中可知，评价区3个监测点各监测项目均未超过环境空气质量二级标准，说明监测期间当地环境空气质量现状良好。

### 9.2.2地下水环境

建设单位委托山西中瑞恒晟环保科技有限公司对本项目区域地下水环境质量现状进行了监测，监测时间为2019年11月10日。

根据评价结果可见，监测水井水质全部满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准。

### 9.2.3声环境

山西晋煤太钢能源有限责任公司委托山西中瑞恒晟环保科技有限公司于2019年11月对项目所在区域进行了声环境质量现状监测，监测1天，昼夜各监测1次。

由监测结果可知，本项目场址厂界噪声值昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。评价区声环境质量现状良好。

### 9.2.4土壤环境

建设单位委托检测单位对项目场址土壤的pH、总砷、总汞、总镉、总铬、总铅、总铜、总锌、总镍等指标进行了监测，监测时间为2019年11月。

根据监测结果可知，本项目所在地土壤各项指标均可达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)中农用地土壤污染风险筛选值。

## 9.3 污染物排放情况

### 9.3.1 达标排放

本项目大气污染物为无组织扬尘；项目生活废水水量较少，水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。此外，本项目填沟造地建设期间，正常情况下无生产废水产生；雨季时，场地上游及周边汇水可以通过排水沟、排洪涵洞和马道排水沟排出场外。在实施一系列针对资源综合利用、污染物排放的防治措施，使各项污染物均能做到达标排放。

### 9.3.2 总量控制

根据山西省环境保护厅晋环发[2015]25号文件第三条，本项目不属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，因此，暂不纳入总量核定范围，不需进行总量申请。

## 9.4 环境影响分析

### 9.4.1环境空气影响分析

9.4.1.1大气环境影响评价结论

通过环境空气现状评价，本项目位于达标区域。本项目新增污染源在正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率为5.37%，小于100%，对周边大气环境质量影响较小；本项目的环境影响可以接受。

9.4.1.2污染物控制措施

（1）项目选址的合理性分析

①本项目选址但不在城市开发边界内。项目所在地的用地规划为自然山体。本项目利用煤矸石作为充填物，对荒沟进行填沟造地，覆土绿化，不违背城市总体规划的要求。

②本项目不需设置大气防护距离。项目选址与各敏感目标之间距离均较远，评价范围内无铁路、飞机场、军事基地等其他敏感目标。

③项目选址在满足承载力要求的地基上；根据区域地形地质图可以看出，场地范围内未发现断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区；选址未处于江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区；选址范围无任何级别的自然保护区，也无风景名胜区和其它需特别保护的区域。

（2）污染源的排放强度与排放方式

经评价分析，本项目填沟造地场地在采取环评规定的治理措施后对大气环境影响较小，污染源的排放强度与排放方式合理。面源污染源在正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率为5.37%，小于100%，对周边大气环境质量影响较小。

（3）大气污染控制措施

①运输道路起尘

为了控制汽车运输产生的道路扬尘，环评规定企业设专用喷雾抑尘洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度。对外运输汽车采用全封闭厢式货车，限制超载。通过以上措施，粉尘控制效率70%。

②堆场作业扬尘

环评要求企业设专用喷雾抑尘洒水车，避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施，抑尘效率可达到70%。

③运矸汽车倾倒矸石起尘

环评要求企业设专用喷雾抑尘洒水车，避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施，抑尘效率可达到70%。

④矸石自燃可能产生CO、H2S、SO2

环评要求采取的矸石防自燃措施为：

矸石从煤矿通过汽车拉入矸石填沟造地区，用推土机将矸石推平，每堆放1m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放2m厚的矸石覆盖一层50cm厚的栗钙土，隔绝空气，再用推土机压实，减少矸石之间的空隙，预防由于矸石内部热量积聚引起矸石自燃。

9.4.1.3大气环境防护距离

本次评价根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本项目以无组织粉尘为标的计算该项目的大气环境防护距离。由计算结果可以看出，以无组织粉尘为标的计算，无超标点。因此，本项目不需设置大气防护距离，面源污染对周围村庄没有影响。

9.4.1.4污染物排放量核算结果

本项目粉尘排放量为59.83t/a，均为无组织排放。根据《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发〔2015〕25号），本项目无需申请总量指标。

### 9.4.2地表水环境影响分析

建设期产生的废水主要为设备冲洗水、生活污水、雨水。

设备冲洗水只含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小。施工工地设置1座5m3集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排，对周围环境产生的影响很小。

本项目员工均来自山西晋煤太钢能源有限责任公司煤矿职工，管理站内不设食堂、浴室，使用旱厕，生活废水主要为职工日常洗漱废水，水质较清洁，产生量为0.96m3/d，直接回用于抑尘洒水，不外排；管理站设卫生防渗旱厕。

此外，矸石填沟造地区建设期间，正常情况下无生产废水产生；雨季时，矸石填沟造地场区上游及周边汇水可以通过排水涵洞和横纵排水沟场外，对地表水体造成的影响较小。

### 9.4.3地下水环境影响分析

9.4.3.1环境水文地质现状

根据评价结果可见，监测水井水质全部满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准。

9.4.3.2地下水环境影响

在采取环评要求的措施后，本项目废水合理处置，项目的建设不会对地下水环境造成较大影响。

9.4.3.3地下水环境污染防控措施

根据建设项目污染控制难易程度和污染物特性，对项目不同场地提出分区防渗要求。同时，本次评价给出地下水污染监控计划，便于及时预警水质污染。

9.4.3.4地下水环境影响评价结论

综上所述，本项目加强管理，严格遵循地下水环境防治与保护措施以及环评要求，本项目对地下水环境影响较小。

### 9.4.4声环境影响分析

场地产生噪声的设备主要是推土机、压实机，其瞬时声压级在90-95dB（A）。本项目选址位于沟谷之中，有山体阻隔，无声环境敏感点。在采取环评规定的绿化、夜间不作业等措施下，对周围环境影响较小。

### 9.4.5固体废物环境影响分析

本项目为固废处置项目，无生产固废产生和排放。项目生活垃圾在管理站设置垃圾桶，建设单位要将此部分生活垃圾收集后倾倒于环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理，固废排放不会对区域环境产生影响。

### 9.4.6生态环境影响分析

本项目为煤矸石综合治理及填沟造地项目，随着矸石填充区的投入运营，边坡、马道和顶部平台覆土、绿化还田之后，生态环境可以得到恢复，因此对生态环境的影响不大。

## 9.5 公众意见

在确定承担本项目欢迎影响评价工作的环评单位后7日内，山西晋煤太钢能源有限责任公司进行了第一次公示；在环评报告初稿编制完成后，山西晋煤太钢能源有限责任公司在当地政府网站发布公告，进行了第二次网上公示。

根据建设单位公众参与调查结果，无人持反对意见。山西晋煤太钢能源有限责任公司煤矿将在项目施工和运营中采用先进的技术并加强污染治理力度，保证环保设施正常运行，最大限度降低污染物排放。

## 9.6 环境保护措施

### 9.6.1环境空气污染防治措施

（1）运输道路起尘

为了控制汽车运输产生的道路扬尘，环评规定企业设专用喷雾抑尘洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度。对外运输汽车采用全封闭厢式货车，限制超载。通过以上措施，粉尘控制效率70%。

（2）堆场作业扬尘

环评要求企业设专用的喷雾抑尘洒水车洒水抑尘，避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施，抑尘效率可达到70%。

（3）运矸汽车倾倒矸石起尘

环评要求企业设专用的喷雾抑尘洒水车洒水抑尘，避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施，抑尘效率可达到70%。

（4）矸石自燃可能产生CO、H2S、SO2

环评要求采取的矸石防自燃措施为：

矸石从煤矿通过汽车拉入矸石回填造地区，用推土机将矸石推平，每堆放1m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放2m厚的矸石覆盖一层50cm厚的栗钙土，隔绝空气，再用推土机压实，减少矸石之间的空隙，预防由于矸石内部热量积聚引起矸石自燃。

### 9.6.2水环境污染防治措施

评价要求施工工地设置1座5m3集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排，对周围环境产生的影响很小。

本项目管理站不设住宿、食堂、洗浴，使用旱厕，生活废水主要为职工日常洗漱废水，水质较清洁，产生量为0.96m3/d，直接回用于抑尘洒水，不外排；管理站设卫生防渗旱厕。此外，本项目建设期间，正常情况下无生产废水产生；雨季时，填埋区上游及周边汇水可以通过排水边沟、排洪涵洞和马道排水沟排出场外。通过采取以上措施，项目对地表水环境影响很小。

### 9.6.3噪声污染防治措施

（1）矸石填埋造地区周边设置绿化带，减小填埋区内机械设备对周边环境的影响；

（2）建设期应加强调度管理，禁止夜间运输，在行驶至居民集中区等噪声敏感点处，要减速行驶，禁止鸣笛；

（3）定期对车辆进行保养，淘汰不合格的车辆，使车辆处于良好状态，降低辐射声级；

（4）建设单位对运输车辆采用全封闭箱式货车，严格限制车辆超载。

采取环评要求的噪声防治措施后，可最大限度减轻建设期噪声对区域声环境质量的影响。

### 9.6.4固体废物防治措施

施工过程产生的固体废物数量很小，产生的固体废物主要是建设挡墙施工开挖产生的弃土，可用于填埋区场地的平整。

本项目管理站职工人数30人，项目生活垃圾产生量约4.95t/a。环评要求在管理站设置垃圾桶，建设单位要将此部分生活垃圾收集后倾倒于环卫部门指定的垃圾收集地点，由环卫部门统一处理。

### 9.6.5生态环境保护措施

（1）工程措施

a、本项目施工前应先在山沟沟底覆土并夯实，构筑防渗层，防止项目区淋溶液可能向地下及库外渗漏。

b、为防止边坡整治时矸石与部分覆土流入下游，并保证边坡稳定，在沟口修建3m高浆砌石挡矸墙，地面以上墙高3m，挡墙顶宽为2.0m，基础埋深为2.0m，长度为42.5m。

c、为排泄上游来水，在矸石填埋区的底部设排洪涵管，排洪涵管中间设置3座排水竖井；为避免周边洪水的汇入，在填埋区的护坡与周边地形相接处设排水边沟，在马道上设横纵排水沟，将排水边沟和横纵排水沟形成一个完整的坡面排水系统，汇流后与排洪涵洞的泄洪水一并排入下游沟道。

d、本次设计边坡最大为1：2，每堆高8m建造一个马道，马道宽5m，马道内侧坡脚设排水沟。坡面采用植物措施方式进行防护，首先对坡面进行覆土，覆土1.0m。

e、每堆放1m厚的矸石层进行一次压实。每堆放2m厚的矸石覆盖一层50cm厚的栗钙土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚引起的矸石自燃。

（2）填沟造地措施

要求按照分台阶堆放，分台阶填沟造地，全部覆土完成后，对坡面采用灌草结合的方式进行防护，对马道采取乔草结合方式进行防护，顶部平台采取灌草结合的方式恢复植被。覆土绿化后面积共计8.5hm2，统一交还附近村庄。

a、填埋区边坡植被恢复采取种植紫穗槐、披碱草灌草结合方式，紫穗槐种植标准10000穴/hm2；间距为1m×1m，披碱草30kg/hm2；补植量按20%计。

b、马道被恢复采取种植披碱草乔草结合方式，间距为2m×2m，披碱草30kg/hm2；补植量按20%计。

c、填埋区顶部平台采取种植紫穗槐、披碱草灌草结合方式，紫穗槐种植标准10000穴/hm2；间距为1m×1m，披碱草30kg/hm2；补植量按20%计，覆土绿化面积8.5hm2，之后统一交还附近村庄。

（3）生态环境管理措施

生态环境管理是政府环境保护机构依据国家和地方制定的有关自然资源与生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的技术含量很高的行政管理工作。对建设项目的生态影响实施有效管理是其日常工作的一个重要组成部分。

对本项目而言，通过上述生态保护与生态恢复措施的实施，可以有效地减轻工程建设和运营中对生态环境的影响，但要使得各项措施得以顺利落实，还必须加强管理，具体措施如下：

第一，结合生态管理方案，要制定并实施对项目进行的生态监测计划，发现问题，特别是重大问题时要呈报上级主管部门和环境保护部门及时处理。

第二，要编制施工人员守则和项目建成后运行人员的生态守则。

第三，要严格实施各项水土保持措施，确保矸石分层堆放、层层压实；截水沟、排水沟、挡矸墙等严格按照要求，保质保量完成；加强对取土场的生态治理。

第四，要严格保证各项绿化和生态恢复措施的实施，为确保种草的成活率，翌年应对上年造地情况实地检查，对死苗及时补种，病害苗及时打药后移除。

本项目进行填沟绿化，工程造地结束后提高了区域草地面积，一定程度上有效治理了水土流失，对当地的生态环境有一定的改善作用。

## 9.7 环境影响经济损益分析

本项目总投资2202.75万元，全部为环保投资。本项目投入1万元的环境费用可获得0.028万元的收益，说明每年环境保护费用并不是纯支出，对环境的治理可使环境得到适当的保护，其环境效益和社会效益的意义是远远超出经济效益。

## 9.8 环境管理与监测计划

为了保护本项目所在区域环境，确保工程的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对本项目的全过程进行严格、科学的跟踪，并进行规范的环境管理与环境监控。本次评价针对项目特点及建设单位的性质，要求建设单位配套相应的环境管理部门，并制定了相应的环境管理要求和计划。

为了监督各项环保措施的落实，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据，也为项目的评价提供依据，本次评价根据预测各个时期的主要环境影响及可能超标地段，制定了环境监测计划。

## 9.9 建设项目的环境影响可行性结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，项目选址满足区域环境功能区划要求，选址合理。外围基础设施配套完全，公众对本项目持赞同态度，经济、社会、环境效益显著。在严格落实本报告书中提出的运营期各项污染控制对策和措施后，项目各项污染物排放可达标，对周边环境和居民生活影响较小，可使项目对外环境的影响、以及外环境对项目的影响达到相应环境标准。

因此，从环境保护角度分析，“山西晋煤太钢能源有限责任公司三交一号矿井及选煤厂临时排矸场变更项目”是可行的。

# Text boxes

1.2

9.04

60.24

充填区

0.96

道路洒水

10.00

煤矿

60.24

水罐车

0.96

生活用水

0.24

50.0

场区洒水

50.00

图5-3 复垦区钻孔柱状图

填沟造地场地总负责人

专职管理人员