建设项目环境影响报告表

# （报批本）

项目名称：临县丛龙建材有限公司建设年产40万吨

活性石灰生产线项目一期20万吨/年工程

建设单位（盖章）：临县丛龙建材有限公司

编制日期：二零一九 年 五 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 临县丛龙建材有限公司建设年产40万吨活性石灰生产线项目 一期20万吨/年工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 临县丛龙建材有限公司 |
| 法人代表 | 郝强强 | 联系人 | 郝强强 |
| 通讯地址 | 临县丛龙建材有限公司 |
| 联系电话 | 18735844666 | 传真 |  | 邮政编码 | 033200 |
| 建设地点 | 临县城庄镇石盘头村西北侧680m处 |
| 立项审批 部 门 | 临县工业和信息化局 | 批准文号 | 临经信字[2019]9号 临工信函[2019]4号 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别及代码 | 石灰和石膏制造 C3012 |
| 占地面积 | 23544m2 | 绿化面积 | 7300m2 |
| 总投资 (万元) | 3642.92 | 其中：环保 投资(万元) | 296 | 环保投资占 总投资比例 | 8.13% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 临县是国家级贫困大县，是全省、全市脱贫攻坚的主战场，各级党委、政府高度关注，随着脱贫攻坚的不断深入，今后必将从政策、项目、技术等全方位给予倾斜支持。按照县委“六新临县建设”总体部署，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，围绕脱贫攻坚第一目标，实施“产业转型拉动、城镇建设带动、生态文明推动、改革开放驱动、民生改善促动”五大战略，城乡基础设施、新农村建设等将迎来发展高峰期，活性石灰的需求将有着广阔的市场。 临县“十三五”时期经济社会发展的指导思想和目标任务中指出，在“十三五”期间，将加快煤电气一体化发展建设，建成京能吕临2×350MW发电厂，争取裕民焦煤2×350MW、晋煤太钢2×300MW低热值煤发电项目和霍州煤电4×300MW坑口电厂项目尽快落地，新民煤焦有限公司大禹60万吨焦化项目，一期30万吨工程建成投产。到2020年，全县煤层气抽采量达到20亿立方米，形成煤电气互为支撑、循环发展的产业新格局。 上述煤电气项目的建成将需要大量的活性石灰作为烟气脱硫剂，这为拟建项目建成投产后提供了广阔的产品销售市场。临县丛龙建材有限公司通过对临县及周边地区石灰行业发展现状和趋势进行了认真分析，对临县及周边地区的石灰石资源状况和活性石灰生产企业进行了调研，通过多方对比，提出在临县城庄镇拟建设年产40万吨（两条600t/d活性石灰回转窑煅烧生产线）活性石灰生产线项目，临县经济和信息化局于2019年3月20日以临经信字[2019]9号文对该项目予以备案。由于启动资金短缺问题，企业拟采取分期建设、分期投资的模式，第一期建设一条20万吨/年的活性石灰生产线，临县工业和信息化局于2019年4月23日以临工信函[2019]4号文同意了该项目分期建设的模式。 二、项目由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，建设单位应当在开工建设前将环境影响报告书、环境影响报告表报有审批权的环境保护行政主管部门审批。据此，建设单位临县丛龙建材有限公司于2019年3月25日正式委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司有关人员及时对该项目位置及基本情况进行了现场调查（见现场踏勘图），对项目所处区域的自然环境、生态环境以及生活环境进行了全面调查了解，对工程建设情况进行了调查和分析，初步确定了本次环评的重点、范围和所采用的标准，找出主要污染源及主要污染物，分析了项目对环境产生的影响，提出了合理可行的污染防治措施。 据环评现场踏勘，本项目尚未开工建设。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修改单）的相关规定：“十九、非金属矿物制品业—51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造项目全部编制环境影响报告表。据此，本次评价编制了《临县丛龙建材有限公司建设年产40万吨活性石灰生产线项目一期20万吨/年工程环境影响报告表》。 2019年5月11日，临县环境保护局在离石区主持召开了本项目的技术审查会，评价单位会同建设单位根据专家审查意见对报告表进行了认真的修改和完善，现已修改完毕，提交建设单位，上报审批。 三、“三线一单”符合性判定 1、生态保护红线 本项目建设地点位于临县城庄镇石盘头村西北侧680m处，临县生态保护红线正在划定中，根据初步判断本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 2、资源利用上线 本项目新鲜水用量较少，能源消耗相对较低，符合资源利用上线不能突破的原则。 3、环境质量底线 项目运营期大气污染物可以达标排放，对周围大气环境质量影响较小；无生产废水和生活污水外排，不会对地表水、地下水和土壤造成污染；采取评价提出的环保措施后，项目运营对区域环境质量影响很小，符合环境质量底线的原则。 4、环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明。 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修改），本项目不属于限制类和禁止类，属于允许类项目，因此本项目符合国家产业政策；经查《市场准入负面清单草案（试点版）》（发改经体[2016]442号），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 综上，本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。 四、工程概况 1、项目名称 临县丛龙建材有限公司建设年产40万吨活性石灰生产线项目一期20万吨/年工程 2、建设单位 临县丛龙建材有限公司 3、建设性质 新建 4、建设规模 项目一期工程建成后年产活性石灰20万吨 5、建设地点 本项目建设地点位于临县城庄镇石盘头村西北侧680m处，具体地理位置图见附图1，项目位置与外环境关系图见附图2。 6、工程投资 本项目总投资6071.52万元，一期工程投资3642.92万元。项目所需资金全部由企业自筹解决。 7、建设内容 项目建设内容包括：总图工程、原料储存上料系统、窑尾预热系统、回转窑煅烧系统、窑头成品冷却系统、窑尾烟气处理系统、成品储存系统的工艺、土建、电气、自动化等以及给排水等必要的辅助生产设施。项目工程内容详见表1。 表1 项目组成表 工程名称 名称 内容 备注 主体工程 原料上料系统 石灰石原料经受料坑、斗式提升机、输送皮带机等输送至生产线预热器顶部料仓 石灰石煅烧 系统 项目一期工程建设由竖式预热器（φ10.5×4.5m）+回转窑（φ4.2m×60m）+竖式冷却器（4.2m×4.2m×8.9m）组成的活性石灰回转窑生产线1条，燃用天然气；活性石灰产量为600t/d 成品储存系统 成品石灰由活性石灰生产线的冷却器卸出，经链斗式输送机、斗式提升机送入成品仓 辅助工程 办公生活用房 占地面积300m2，1层，砖混结构 中控楼 占地面积80m2，2层，砖混结构 变配电室 占地面积50m2 储运工程 石灰石 原料堆棚 占地面积3400m2，全封闭彩钢结构；储量为14000t，为项目一期工程生产所需石灰石原料约14天的储量 石灰库 Φ10×25m，2座，轻钢结构；总储量为3400吨，为项目一期工程石灰产品约5天的储量 公用工程 给水 厂区自备水井 供电 由城庄镇变电站供给，供电电压等级为10KV，厂区内设1500KVA变压器2 台 供暖 冬季办公生活区拟采用电采暖 环保工程 废 气 石灰石堆棚及入料口 设置全封闭的原料堆棚，堆棚内四周设置洒水装置，对料堆洒水抑尘；生产线入料口设置在全封闭原料堆棚内，同时在入料口上方增设喷淋洒水设施，并尽量降低原料落差 物料输送 输送皮带及提升机进行全封闭处理 回转窑煅烧系统 活性石灰生产线煅烧烟气经选择性非催化还原法(SNCR)脱硝系统+旋风除尘器+袋式除尘器处理后经30m高排气筒排放（脱硝效率65%，除尘效率99.9%） 成品库 项目一期工程设2座成品库，每座成品库库顶分别设置1套脉冲袋式除尘器，处理后经高出库顶3m高排气筒排放，总排放高度为28m（除尘效率99.5%） 运输扬尘 限制车速、道路硬化、地面洒水 废水 设备 冷却水 设备冷却水循环使用，不外排 生活污水 食堂废水排入旱厕，定期清掏用作农肥；洗漱废水可就地泼洒，用于厂区增湿抑尘 初期雨水 厂区地势较低处设置容积为200m3的初期雨水收集池，集中收集后用于厂区内洒水抑尘 噪声 选用低噪声设备，采取减振、消声、隔音等措施 固废 除尘灰 经收集后暂存于密闭原料库内，外售用于烧结灰或建筑用灰 废机油 厂区内设危废暂存间，定期交由有资质单位处置 生活垃圾 厂区内设垃圾桶，经分类收集后定期清运至环卫部门指定地点统一处置 生态工程 厂区绿化面积为7300m2 8、主要生产设备 本项目主要生产设备具体见表2。 表2 项目主要设备表 序号 设备名称 规格型号 数量 1 皮带输送机 B=1200 1套 2 斗式提升机 — 1台 3 竖式预热器 φ10.5×4.5m；12推头 1台 4 回转窑 φ4.2m×60m 1台 5 竖式冷却器 4.2m×4.2m×8.9m 1台 6 窑尾排风机 2200-BB24 1台 7 链斗式输送机 — 1台 8 装载机 50型 2台 9 自动化控制系统 — 1套 9、工作制度和劳动定员 工作制度为每天3班，每班8小时制，年工作340天，活性石灰回转窑生产线年运行时间为8000小时。 职工定员15人，其中技术管理人员3人、生产工人12人。 10、总平面布置 项目总占地面积23544m2，约35.3亩。项目总图运输根据地形地貌、主导风向、材料来源方向、交通运输条件、工艺流程的要求进行布置，并按照尽量节约土地的原则，按功能大致分为原料堆放区、主生产区、办公区三个区域：原料区主要布置原辅材料等；主生产区主要布置有原料配料系统、上料系统、回转窑煅烧系统、下料生产系统等；厂区南部布置办公办公区等。项目共设2条活性石灰回转窑生产线，一期工程建设1条20万吨/年生产线，并预留二期工程建设场地，项目厂区平面布置图见附图3。 11、原辅材料及能源消耗 本项目主要原料为石灰石，主要成份是碳酸钙，每生产1吨活性石灰需要消耗石灰石约1.7吨，一期工程年产20万吨活性石灰需要消耗34万吨石灰石，石灰石以外购为主，主要来自临县郝家岔—庞庞塔—枣洼等地的石料厂；项目生产燃料为管道天然气，由山西临县国新燃气有限公司供应，可以满足本项目生产需求。项目主要原、辅材料消耗量详见表3。 表3 主要原辅材料消耗表 序号 原材料名称 单位 消耗量 备注 1 石灰石 万t/a 34 购自周边石料厂，粒径为20-50mm 2 天然气 万m3 2600 山西临县国新燃气有限公司 本项目石灰石原料成分要求见下表4，天然气成分见下表5。 表4 石灰石成分要求表 成分 CaO MgO SiO2 S P Fe2O3+Al2O3 含量% >53.2 <1 <1.0 <0.003 <0.01 <0.6 表5 天然气成分分析表 成分 CH4 C2H3 C3H8 CmHN N2 H2S 热值kcal/Nm3 体积百分比% 94.7 0.55 0.08 1.01 3.5 ≤0.001 ≥8500 12、产品方案 本项目一期工程600t/a回转窑活性石灰生产线建成后可年产20万吨活性石灰，项目活性石灰烧成后不再进行筛分，项目产品方案见下表6。 表6 产品方案表 产品名称 产能 活性石灰 20万吨 项目活性石灰产品应满足《冶金石灰国家标准》（YB/T042-2004）中普通冶金石灰一级标准，具体见下表7。 表7 本项目活性石灰性能指标表 品级 CaO MgO SiO2 S 灼减 活性度 一级 91% 1.08% ≤0.93% ≤0.005% ≤4% ≥320 13、物料平衡 （1）总物料平衡 本项目石灰石原料总用量为34万吨，天然气2600万m3（约18652.5t），具体物料平衡见下表8。 表8 物料平衡一览表 序号 进料 出料 名称 单位（吨） 名称 单位（吨） 1 石灰石 340000 活性石灰 200000 2 天然气 18652.5 除尘灰 6889.90 3 烟粉尘 7.62 4 SO2 1.44 5 NOX 8.05 6 CO2及其他 151745.49 合计 358652.5 合计 358652.5 （2）硫元素平衡 本项目硫元素来自天然气和原料石灰石。根据项目原辅材料及燃料成分分析，天然气中含硫量按20mg/m3计算，石灰石原料中硫含量按0.003%计算，活性石灰中硫含量按0.005%计算，则本项目硫元素平衡见下表9。 表9 硫元素平衡表 序号 投入 产出 名称 单位（吨） 名称 单位（吨） 1 石灰石 10.2 活性石灰 10 2 天然气 0.52 SO2 0.72 合计 10.72 合计 10.72 14、公用工程 （1）给水 本项目水源为厂区自备水井， 其水质和水量可满足本项目生产及生活用水需求。 项目生产用水为设备冷却水，项目生活区无洗浴设施，厕所建设为旱厕，故本项目用水主要为生产用水、生活用水、绿化用水以及厂区道路洒水。 ①生产用水 生产用水为主抽风机轴承、电机、回转窑轴承等设备的冷却用水，项目冷却用水循环使用，循环水定期补充，根据建设单位提供资料，项目冷却循环补水量为4m3/d。 ②生活用水 本项目一期工程职工定员为15人，设置食宿，厕所为旱厕，职工生活用水主要为洗漱用水和食堂用水。 a、洗漱用水 本项目住宿人员为5人，洗漱用水定额为50L/每人·d，用水量为0.25m3/d（85m3/a）；非住宿人员为10人，洗漱用水定额为30L/每人·d，用水量为0.30m3/d（102m3/a）。 b、食堂用水 本项目在厂内就餐的职工人数为8人，食堂用水按10L/人·餐计算，每天按3餐计，则食堂用水量为0.24m3/d（81.6m3/a）。 ③绿化用水 厂区绿化面积7300m2，绿化用水按0.28m3/m2·a计算，绿化天数为200d，则绿化用水量为10.22m3/d（2044m3/a）。 ④道路洒水 厂区道路洒水面积约为2000m2，降尘洒水按2.0L/m2·d计算，洒水天数为200d，则洒水用水量为4m3/d（800m3/a）。 （2）排水 项目排放采用雨污分流制，项目生产过程中无废水外排，产生的废水主要是职工的生活污水。 ①初期雨水 项目所在区域初期雨水量计算公式如下： 式中：P：重现期，取2；t：集水时间，取15分钟；Ψ：径流系数，取0.9；F：汇水面积，本区暴雨强度为146.08L/S·ha。 本项目厂区汇水面积约为16000m2，经计算，厂区初期雨水量为189.44m3，本次评价要求建设单位在厂区地势较低处建设1座容积为200m3的初期雨水收集池，用于收集厂区的初期雨水，收集的初期雨水经沉淀后回用于厂区洒水，杜绝外排。 ②生活污水 洗漱废水的产生量按用水量的80%计，洗漱废水的产生量为0.44m3/d（149.60m3/a），由于洗漱废水产生量少且水质简单，收集后可用于厂区增湿抑尘或绿化用水；食堂废水排水系数按用水量的70%计算，排水量为0.168m3/d（57.12m3/a），本项目厕所为旱厕，食堂废水可排入旱厕，定期清掏用作农肥。 项目水平衡表见下表10，水平衡图见图1。 表10 项目用排水量一览表 项目 用水量 排水量 m3/d m3/a m3/d m3/a 生产 设备冷却循环水补水 4.00 1360 0 0 生活 洗漱用水 0.55 187 0.44 149.60 食堂用水 0.24 81.60 0.168 57.12 其他 绿化用水 10.22 2044 0 0 道路洒水 4.00 800 0 0 总计 19.01 4472.60 0.608 206.72 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） （3）供热 本项目生产区无需采暖，办公生活区冬季拟采用电采暖。 （4）供电 本项目用电由城庄镇变电站供给，采用架空的方式引入，供电电压等级为10千伏，接至项目新建的10KV变配电所。变配电室设1500KVA变压器2台，靠近负荷中心，按生产线、系统、区域分别向各电力设备供电。 15、主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见下表11。 表11 主要技术经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 生产规模 活性石灰 万t/a 20 600t/d生产线1条 2 主要原材料用量 石灰石 万t/a 34.00 3 燃料及动力消耗 生产用电 万kw.h /a 891 生产用燃料 万m3/a 2600 天然气：热值 8500kcal/m3 生产用水 m3/a 4472.60 4 装机容量 kw 3450 变压器容量 KVA 1500x2 两台1500KVA变压器 5 劳动定员 人 15 生产辅助职工 人 12 管理人员 人 3 6 厂区占地面积 m2 23544 35.3 亩 7 项目总投资 万元 6071.52 一期工程投资 万元 3642.92 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目建设场地原为山西中部引黄工程项目部，经环评现场踏勘可知，原有设施现已全部拆除，建设场地现状为空地，现处于土地平整阶段。故不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性)： 1、地理位置 临县地处晋西吕梁山系黄土丘陵沟壑区，地理坐标在北纬37°35′52″～38°14′19″之间，东经110°29′40″～111°18′02″。北接兴县，东邻方山，南连柳林、离石，西濒黄河与陕西佳县、吴堡隔河相望，县境长、宽约为71km，总土地面积2979km2，占全省土地总面积的1.91%，占吕梁市土地面积的14.12%，居全市13个县市的第2位。 本项目位于临县城庄镇石盘头村西北侧680m处，中心地理坐标为N 38°04′09.26″，E 111°09′16.64″，海拔高度H=1227m。项目建设场地北侧为山体，南侧为乡镇道路、东侧和西侧为空地。详细地理位置见附图1、附图2。 2、地形、地貌 临县县境内梁峁相间，沟壑纵横，只有湫水河、月境河形成的大小两川，川面狭窄。湫水河大川逶迤贯通全县，长达90km，河面最宽不过1km。小川环绕6个乡镇，全长46km，川道最宽不到0.25km。全县共有大小山头9400多个，海拔在1500m以上的山峰有紫金山、大度山和汉高山。一般的岭峁面多为鱼瘠形，顶端坡度为5°～10°。全县地势东北高，西南低，呈17/1000的倾斜坡面，一般海拔为1000m左右，程家塔乡北榆庙最高1924m，碛口镇湫水可输入黄河处最低657m，相对高差为1267m。全县主要以离石黄土为主，除少数土石山区和沟川根深叶茂谷外，大部为梁峁发育地形破碎的黄土丘陵，一般黄土覆盖深厚。灰褐土为本县基本土壤，分布面积为391.89万亩，占总土地面积的99.4%，由于母体特征明显，物理分化强烈易被侵蚀，有机质不易积累，使土壤养分极为贫乏。 3、气候、气象 临县属暖温带大陆性气候。在季风的影响下四季分明，春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季温凉湿润，冬季少雪寒冷，根据30个气候特征，全县年平均气温8.8℃，年积温3212℃，降雨量伙518.3mm，7、8、9三月雨量集中，占全县降雨量的62.5%；平均太阳辐射140.8kcal/cm2，平均日照时数7.7h，年均2771.5h。由于地形复杂，气候的地域差异明显，无霜期由东北向西南递增，一般在144～172天，南北相差28天，气温近5.0℃。年均无霜期160天，全县绝大部分地区为一年一熟，三交以南乡镇也有一年两熟的条件。 年内主导风向是南风，秋季多偏北风，夏季多偏南风，年平均风速2.6m/s，最大风速达19m/s。 4、水文及水文地质 （1）地表水 临县境内河流属黄河水系，较大的河流除黄河干流，有湫水河、支沟月境河、青凉寺河、曲峪河、免坂河、八堡河、克虎、寺沟等8条。 ①黄河干流 黄河干流位于县境西部，从本县第八堡乡洼石泉入境，自北向南流经7个乡镇，32个村，从碛口镇的陈家山出境，全长91km，河床平均比降为0.71%。据吴堡水文站观察记录，年平均径流量397.3亿m3/a，年平均含沙量20.9kg/m3，最大洪水流量达26800 m3/s，枯水期最小流量仅39.5 m3/s，黄河属本县过境水，径流量约为2.753 m3/a。 ②湫水河 湫水河是本县最大河流，属黄河一级支流，发源于兴县黑茶山东北麓的白龙山大坪头，经阳坡水库入本县境，全长125km，流域面积1986km2。在阳坡水库以上流域面积为243 km2。县内长90km，流经12个乡镇，由碛口汇入黄河。流域面积为1743.1 km2。占全县总土地面积的58.53%，流域内支沟共有2300余条，其中15km以上的20多条，25km以上的5条。河道平均比降为0.65%，据林家坪站1956～1984年29年的观察记载，平均径流量0.8839亿m3/a，其中，清水径流量0.2740亿m3/a，占径流量的31%,最大径流量3.09亿m3，最小径流量0.423亿m3。径流深59.6mm，年均输沙量2400万吨，最大8920万吨，最小0.0545万吨。汛期平均输沙量2332万吨，占平均输沙量的97.2%。侵蚀模数12800t/km2。一般流量0.3 m3/s，最高洪峰期达3670 m3/s。 ③月境河 是本县的第二条大河，素称“小川”，发源于本县临泉镇泥沟村，流经6个乡镇，全长48km，流域面积317.7km2，占全县总面积的10.6%，年均径流量为1839.4万m3，其中清水径流量为892.5万m3/a，占全县径流总量的48.5%。 ④青凉寺河 发源于紫金山南麓，流经4个乡镇，全长43.5km，流域面积283km2，占全县总面积的9.5%，据杨家坡站多年资料，年均径流量为0.162亿m3，其中清水流量为0.089万m3，占年径流量的54.9%，径流深57.9mm，平均输沙量381万吨，最大1190万吨，1984年最小0.00283万吨。汛期输沙量328万吨，占年均输沙量的99.1%，侵蚀模数11700t/km2。最大洪峰流量达1670 m3/s。 本项目距离最近的地表水体为湫水河支流城庄沟河，位于项目建设场地南侧约20m处。 （2）地下水 临县由于地形破碎，河谷深切，墚峁覆盖深厚黄土，河谷低部多为二叠系、三叠系砂岩，黄土透水不含水，基地为碎屑岩，加之岩层产状平缓，构造简单，裂隙不发育，地下水的储存与补给条件差，含水微弱，故全县地下水贫乏。境内地下水含水类型主要有：变质岩裂隙水、碳酸盐岩类岩溶水、碎屑岩裂隙水、碳酸盐岩夹碎屑岩层间隙溶洞水、松散岩类孔隙水、坎状岩类裂隙水以及沙页岩裂隙水等。这些地下含水组，均受地质构造、地形、岩性的影响和制约。根据其赋存条件、水理性质、水动力特征和类型，可分为四个含水大组，13个亚组。具体为： ①松散岩类孔防水含水岩组：全新统河谷冲积层孔隙潜水含水岩组，中上更新统洪积、风积黄土孔裂、裂隙潜水含水岩组，上第三系孔隙裂隙潜水含水岩组，上第三系孔隙承压水含水岩组； ②碎屑岩类裂隙水含水岩组：三叠系碎屑岩裂隙潜水含水岩组，三叠系碎屑岩裂隙承压水含水岩组，二叠系碎屑岩裂隙潜水含水岩组，二叠系淬屑岩裂隙承压含水岩组； ③碳酸盐岩类岩溶水含水岩组：碳酸盐夹碎屑岩层间裂隙岩溶水含水岩组，奥陶系、寒武系碳酸盐岩溶裂隙水含水岩组； ④基岩裂隙水含水岩组：变质岩类裂隙潜水含水岩组，块状火成岩裂隙潜水含水岩组，火成岩、变质岩类裂隙承压水含水岩组。 （3）水源地 临县共有23个已划定保护区范围的供水水源地和1个规划水源地，分别是：吴家湾水源地、海则头水源地、白文镇集中供水水源、城庄镇集中供水水源地、兔坂镇集中供水水源地、克虎镇集中供水水源地、三交镇集中供水水源地、湍水头镇集中供水水源地、林家坪镇集中供水水源地、招贤镇集中供水水源地、碛口镇集中供水水源地、刘家会乡集中供水水源地、丛罗峪镇集中供水水源地、曲峪镇集中供水水源地、木瓜坪乡集中供水水源地、安业乡集中供水水源地、玉坪乡集中供水水源地、清凉寺乡集中供水水源地、石白头乡集中供水水源地、雷家碛乡集中供水水源地、大禹乡集中供水水源地、车赶乡集中供水水源地、安家庄乡集中供水水源地以及阳坡水库水源地。临县集中式供水水源地分布情况见附图4。 本项目位于临县城庄镇石盘头村西北侧680m处，据调查项目距离最近的集中式供水水源为城庄镇集中供水水源，设1个取水口，据山西省人民政府，晋政函[2013]15号文，城庄镇集中供水水源地保护区划定情况见表12。 表12 城庄镇集中供水水源地保护区划定情况 水源地 名称 服务 对象 地理坐标 一级保护区 二级保护区 半径（m） 半径（m） 城庄镇 集中供水水源 城庄村 E 111°01′34.2″ N 38°02′57.7″ 40 400 经调查，本项目位于城庄镇集中供水水源东北侧约11.29km处，距离较远，不在该水源井的一级保护区及二级保护区范围内。 5、植被及生物多样性 本区土壤为灰褐土地带，黄土质黄绵土。土壤中的盐分为Cl、Na+、K+。该区域以啮齿类动物居多，如鼠类、野兔等和两栖爬行类，大型动物很少，无国家重点保护动物。本区多为山地，当地居民主要以农业生产为主，农产品主要有小麦、谷子、玉米、山药、莜麦等。 受当地人群生产及生活活动范围影响，生物多样性较简单。 6、地震烈度 本区历史上未有发生过较大规模地震的记录。根据国家《建筑抗震设计规范》GB50011－2001，本区抗震设防烈度为Ⅶ级区，设计基本地震动峰值加速度为0.15g，设计地震分组为第一组。 7、矿产资源 临县境内初步探明矿种有30多种，主要有煤炭、石灰岩、耐火粘土、砖瓦粘土、白云岩和铝土矿等。煤炭储量为493亿吨，约占山西省探明储量的20%，占全国储量的5.2%。煤炭资源属石炭、二迭系煤，埋藏深度在30－270m，煤系地层含煤面积为1645km2，占全市国土面积的15.5%。石灰岩预计储量为3000多亿吨。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目建设地点位于临县城庄镇石盘头村西北侧680m处，本次评价收集了2017年临县县城环境空气例行监测年均浓度数据，具体指标见表13。 表13 2017年年均浓度监测结果统计表 μg/Nm3（CO：mg/m3） 序号 指标 浓度值 标准值 超标倍数 1 SO2年均浓度 37 60 0 2 NO2年均浓度 27 40 0 3 PM10年均浓度 119 70 0.7 4 PM2.5年均浓度 71 35 1.03 5 CO第95百分位数浓度 1.9 4 0 6 O3-8h第90百分位数浓度 112 160 0 由上表可知，临县县城2017年环境空气年均浓度中PM10、PM2.5出现超标现象，故本项目所在区域为不达标区。 2、地表水环境质量现状 据现场调查了解，项目厂址距离最近的地表水体为湫水河支流城庄沟河，位于项目南侧约20m处。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），该河段规划主导功能为农业与一般景观水，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准，临县湫水河碛口汇入黄河断面考核要求为IV类水质标准。根据《吕梁市环境保护局关于2018年1-11月地表水环境质量情况通报》（ 吕环函[2018]288号），2018年1-11月临县碛口监测断面地表水水质为中度污染（V类），不达考核标准要求。 3、声环境质量现状 本项目建设场地位于农村地区，且项目周边没有大型的工矿企业，故项目所在区域声环境质量较好。 4、生态环境现状 项目地处高海拔的黄土山区，地表植被覆盖率很低。其植被类型分为山地荒坡植被和少数坡地农田植被。本区生态环境是以人类活动为主的农业生态系统，没有珍惜濒危的动植物物种。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经调查和实地踏勘，评价区内无自然保护区、名胜古迹、风景区和重要的文物景观，无水源地及水源保护区，无珍稀动物保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录》中划定的环境敏感区。本地区不属于生态脆弱区和特殊地貌景观区。该项目主要的环境保护目标，列于下表14。 表14 主要环境保护目标 环境 要素 保护目标 性质 规模（人） 方位 距离（m） 环境功能 环境 空气 程家塔村 村庄 1304 SW 1700 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 石盘头村 341 SE 680 地表水 城庄沟河 农业及一般景观用水 — S 20 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 地下水 项目所在区域的浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 生态 保护 项目厂址周围植被

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中有关环境空气质量功能区分类的规定：本区域环境空气质量功能划分为二类区，执行上述标准中的二级标准，标准值如下表所列（单位：μg /Nm3）： 环境空气质量标准 单位：µg/m3（CO：mg/m3） 污染物名称 年均值 日均值 1小时均值 臭氧（O3） — 160（8h） 200 二氧化硫（SO2） 60 150 500 二氧化氮（NO2） 40 80 200 一氧化碳（CO） — 4 10 可吸入颗粒物(PM2.5) 35 75 — 可吸入颗粒物(PM10) 70 150 — 总悬浮颗粒物（TSP） 200 300 — 2、地表水 根据临县湫水河汇入黄河断面考核要求为IV类水质标准，故本项目所在区域地表水执行IV类水质标准，具体见下表。 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目 pH COD BOD5 NH3-N TP 石油类 标准值 6～9 30 6 1.5 0.3 0.5 3、地下水 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类浓度限值见下表。 地下水质量标准浓度限值（单位：除pH外，mg/L） 项目 PH 总硬度 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 氟化物 砷 标准值 6.5-8.5 ≤450 ≤0.50 ≤20 ≤1.00 ≤1.0 ≤0.01 项目 汞 铅 锰 耗氧量 硫酸盐 菌落总数 总大肠菌群 标准值 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.10 ≤3.0 ≤250 ≤100 ≤3.0 注：总硬度以CaCO3计，总大肠菌群单位为CFU/100mL，菌落总数单位为CFU/mL。 4、声环境 项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准见下表。 声环境质量标准 等效声级LAeq：dB（A） 功能区类别 昼间 夜间 备注 1 55 45 项目区及周边村民住宅 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、本项目石灰生产过程中产生的颗粒物、SO2、NOX执行《吕梁市工业窑炉污染治理专项行动方案》（吕环组办法[2018]83号）中规定的石灰行业污染物排放标准；无组织粉尘排放参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表3标准，具体标准值见下表。 本项目大气污染物排放标准 单位：mg/m3 标准 污染物 《吕梁市工业窑炉污染治理专项行动方案》（吕环组办法[2018]83号） 执行标准 石灰行业 颗粒物 30 30 SO2 200 200 NOX 300 300 污染物 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012） 执行标准 无组织 颗粒物 1.0 1.0 烟囱高度 各种工业炉窑烟囱（或排气筒）最低允许高度为15m；当烟囱（或排气筒）周围半径200m距离内有建筑物时，除应执行上述规定外，烟囱（或排气筒）还应高出最高建筑物3.0m以上 2、噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）见下表： 施工场界噪声排放标准 单位：LAeq dB（A） 昼间 夜间 70 55 运营期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1中类标准，见下表。 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级LAeq：dB 类 别 昼 间 夜 间 1类 55 45 3、一般固废执行中《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相应要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中相应要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据晋环发[2015]25号《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，由建设单位按本办法规定向环境保护主管部门申请核定主要污染物排放总量指标。 根据本项目所采用的生产工艺，评价对项目各排污环节采取了较为严格的措施，临县环境保护局于2019年5月22日以临环行总[2019]8号文核定了本项目污染物总量控制指标，具体如下： 污染源 粉尘（t/a） 烟尘（t/a） SO2（t/a） NOx（t/a） 排放量 0.72 6.90 1.44 8.05 总量核定指标 0.80 7.00 1.50 8.10 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目工艺流程图如下： 图2 生产工艺流程及产污环节图 生产工艺简介 1、原材料进厂 本项目所用原料主要是石灰石，采用汽车运输进厂，经过汽车衡计量后存入密闭式的原料堆棚中进行储存，进厂石灰石粒度在20-50mm。 2、上料系统 来自原料堆棚的合格石灰石（20-50mm），用铲车送入受料坑，经斗式提升机提升入皮带输送机后送入预热器顶部料仓。 3、石灰石煅烧系统 本项目一期工程石灰石煅烧系统是由1台ф10.5×4.5m竖式预热器，ф4.2×60m回转窑及4.2×4.2×8.9m竖式冷却器组成，产量600t/d。物料由预热器顶部料仓经下料溜管导入预热器本体内，同时由回转窑传入的高温烟气将物料预热至900℃以上，使石灰石发生部分分解，再由12个液压推杆依次推入回转窑尾部，经回转窑高温煅烧后卸入冷却器内，通过风机吹入的冷风冷却，将物料冷却至100℃以下排出冷却器。冷却器吹入的空气吸热后作为二次空气进入回转窑。 竖式预热器的主要作用是把上部送来的石灰石物料送到预热器本体，同时利用回转窑内煅烧后排放出的高温烟气(1150℃左右)，在预热器内将物料均匀地预热到900℃左右，然后再由液压推杆推入回转窑内进行煅烧。这样的煅烧工艺不仅使石灰石在窑内煅烧时间大大缩短，同时也能充分利用余热，获得较高活性度的石灰。 4、成品输送及储存 成品活性石灰由生产线的冷却器卸出，经1台连续链斗式输送机送入库侧1台斗式提升机，提升至成品库库顶后依次送入各石灰库储存，项目一期工程共设2座φ10×25m的活性石灰成品库，每座成品库储量约1700吨。各成品库下设粉状物料汽车散装机，活性石灰通过汽车送至用灰点外售。 主要污染工序： 一、施工期污染工序 1、废气 施工期产生的废气主要为施工扬尘，主要污染因子为粉尘。 2、废水 施工期产生的废水主要为施工人员的日常生活废水及施工废水，主要污染因子为COD、SS。 3、噪声 施工期产生的噪声主要为施工设备产生的噪声。 4、固废 施工期产生的固废主要为施工人员产生的生活垃圾及施工建筑垃圾。 二、运营期污染工序 1、大气污染源 本项目运营期产生的废气主要为： （1）石灰石原料堆存及入料口产生的无组织粉尘； （2）物料输送过程中产生的粉尘； （3）回转窑煅烧时产生的烟尘、SO2、NOx； （4）成品库库顶落料过程中产生的粉尘； （5）运输扬尘。 2、废水 运营期无生产废水产生及排放。废水主要为职工的日常生活污水，主要污染因子为COD、BOD、SS等。 3、固废 本项目运营期产生的固体废物主要有除尘灰、废机油以及职工产生的少量生活垃圾。 4、噪声 项目运行时噪声主要来源于提升机、皮带输送机、回转窑、风机、空压机以及运输车辆等，其声压等级为70～95dB(A)。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前排放情况 | 处理后排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度(mg/Nm3) | 产生量（t/a） | 排放浓度(mg/Nm3) | 排放量 （t/a） |
| 大气污染物 | 原料堆棚及入料口 | 粉尘 | 无组织 | 少量 | 无组织 | 少量 |
|  | 物料输送 | 粉尘 | 无组织 | 少量 | 无组织 | 少量 |
|  | 回转窑煅烧 | 烟尘 | 8621 | 6896.8 | 8.63 | 6.90 |
|  |  | SO2 | 1.8 | 1.44 | 1.8 | 1.44 |
|  |  | NOx | 28.75 | 23 | 10.07 | 8.05 |
|  | 石灰库 | 粉尘 | 3000 | 144 | 15 | 0.72 |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 | 无组织 | 4.64 | 无组织 | 0.93 |
| 水污 染物 | 生活废水 | SS、CODcr、BOD5等 | 206.72 | 0 |
| 固体 废物 | 除尘器 | 除尘灰 | 6889.9 | 0 |
|  | 设备维修 | 废机油 | 0.5 | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.55 | 0 |
| 噪 声 | 本项目运行时噪声主要来源于提升机、皮带输送机、回转窑、风机、空压机以及运输车辆等，其声压等级为70～95dB(A)。各设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，可降噪20dB(A)左右。 |
| 主要 生态 影响 | 本项目的建设对周围生态环境的影响主要有：一方面是在施工期场地、作业场所地面清理、土石方的挖掘，造成对当地自然生态环境植被和土壤的影响，另外一方面是施工期间粉尘、施工设备产生的噪声等对周围环境的影响。由于施工期是短暂的，故产生的负面影响将随着工程的结束而消失。相对而言，对生态环境影响较大的时段为工程生产运行期，产生的烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物以及噪声等污染物对人群健康和农作物具有不可逆不利影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目施工期间对环境的影响主要为施工扬尘、施工人员生活污水、建筑垃圾、噪声排放等对厂址所属区域自然环境、生态环境及居民生活的影响，其中以施工扬尘和施工噪声对环境的影响比较显著。现将施工期的环境影响分述如下： 一、大气环境影响分析 本项目施工期对大气环境的影响主要表现在土方开挖，土地平整、材料堆置产生的粉尘及车辆、施工机械排放的废气。 1、施工扬尘 在工程基建过程中，施工机械开挖土石方、进行地基处理和水泥、砂砾料、土料等的运输过程及车辆行驶时产生的扬尘、场地自身等各种施工作业都会产生扬尘。扬尘首先直接危害现场施工人员的健康，其次，灰尘随风吹扬影响周围大气环境，并使大气能见度降低。 其中机械挖土产生的扬尘对环境的影响最大。 项目施工场地土石方开挖过程中，将应用挖土机和推土机进行堆填，在土石方的搬运、倾倒过程中，将有少量砂土从地面、施工机械、土堆中飞扬进入空气中，产生粉尘。国内外的研究结果和类比研究结果表明，由于大颗粒的灰尘在大气中很快沉降到地面，对大气环境质量造成影响的主要是100微米以下的颗粒物。在起动风速以上，影响起尘量的主要因素分别为：防护措施、风速、土壤湿度、挖土方式或土堆的堆放方式等。如果不采取防尘措施，距施工现场300m范围内将会受到施工扬尘的严重影响，施工现场周围的TSP浓度将大幅度超标。 施工期间运输砂石、水泥、挖出来的泥土、粉煤灰及散装建筑材料的车辆在行驶过程中，将有少量物料洒落进入空气中，产生施工扬尘；运输前后堆放过程极易受到风的作用，将微小粒径的尘埃吹到空气中产生粉尘。根据相关类比调查，如运输车辆及施工场地附近周边的道路保洁情况较差时，在风力较大、干燥气候条件、连续运输的情况下，运输车辆所经道路下风向距离50m、100m、150m的TSP浓度分别约为：0.45～0.50mg/m3，0.35～0.38mg/m3，0.31～0.34mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）日平均二级标准值0.30mg/m3。一般情况下，施工运输过程中产生的扬尘在自然风作用下所影响的范围在100m以内，施工粉尘可使周围空气中TSP浓度明显升高的影响范围一般为50～100米，在干燥的天气易造成尘土飞扬。 车辆散落的尘土的一次扬尘和车辆运行时产生的二次扬尘都会对环境产生不利的影响。 另外由于进出项目施工场地车辆的车轮、车帮带泥，在不对车轮、车帮进行冲洗及对项目近周边车辆进出施工场地的必经路段的路面进行保洁的情况下，进出项目施工场地的车辆行驶时会产生较大量的扬尘，污染运输路线及两侧区域，特别对施工场地所经道路沿线两侧区域环境空气质量影响最为明显。开挖出来的泥土以及用于土方填筑的粒料，在装卸和运输过程中有少部分洒落到地面，车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，在车流的扰动下极易产生二次扬尘。 因此，本工程的施工必须采取严格的防扬尘措施，将施工扬尘的污染程度降到最低。本次评价要求建设单位严格按照有关规定做好防治工作，严格做到“六个100%”（工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、土方开挖100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输），具体措施如下： ①在施工现场设置围挡，减少影响距离； ②对施工场地的道路应铺设砂砾或粘土，进行平整，保持路面平坦，并定期洒水、清扫，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量；最大限度的减小扬尘对环境的污染； ③规定工地上运输车辆的行车路线，保证行车路线上的路面基本清洁，并对进出施工现场车辆的车轮要随时进行清洁，以减少扬尘污染； ④对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放，堆放物料的露天堆场要遮盖；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落； ⑤对施工废弃物及时清理分类，运出施工现场或进行就地填埋处理。 2、施工机械燃油废气 施工机械主要有推土机、挖土机、装载机、载重汽车等燃油机械，燃油所产生的废气中的主要污染物有SO2、CO、NO2、TSP、总烃等。由于施工机械多数为大型机械，排放系数大，但施工作业具有无组织排放，不连续性、施工点分散，每个作业点施工时间相对较短，燃油动力机械为间断作业，且数量不多，因此，项目施工机械废气对区域环境空气质量影响较小。 通过采取上述防范措施，能够有效控制施工期废气对周围环境的影响，因此不会对周围敏感点造成大的影响。 二、水环境影响分析及防治对策 施工期废水包括生产废水和生活废水两部分。 项目施工期生产废水为施工作业废水，包括地面洒水及设备清洗废水等，量少，可直接泼洒，增湿抑尘。生活污水主要来自施工人员生活洗涤、清洁卫生等过程。项目施工场地设有旱厕，施工人员的洗漱废水量少，亦可以直接泼洒，用于场地增湿抑尘。 由上述分析可知，由于该工程工期较短，施工期间产生的生产废水及生活污水不会对周围水环境造成太大影响。 三、固体废弃物环境影响分析及防治对策 该项目施工期固体废物主要来自施工固体废物、施工人员生活垃圾等。 1、施工作业固体废物 施工期生产固废包括运输道路、厂房及其辅助工程施工作业过程中产生的多余土石方和建筑垃圾，多余的土石方运至填料场或绿化带用于种植及造景，无废弃土方产生。建筑废弃物在工程施工开工前应签订环保责任书，由各施工单位负责施工期固体废弃物的处理，将建筑垃圾运至指定地点。各施工单位要加强施工管理，对施工产生的建筑垃圾不能随意抛弃。 2、生活固废 施工期生活垃圾按施工高峰期人数约30人，施工人员人均生活垃圾产生量按1kg/人·d计算，则施工高峰期日生活垃圾产生量为0.03t/d。这部分生活垃圾应配置垃圾桶，定期外运至当地环卫部门指定地点统一处置。 施工期项目的固体废弃物排放是暂时的，随着施工的结束而减小，通过积极有效的施工管理，施工期固体废弃物对环境造成的影响不大。 四、噪声环境影响分析及防治对策 本项目施工建设过程主要噪声污染为机械噪声，高噪声机械设备主要有挖掘机、打夯机、混凝土运输车等，其声功率级值范围为80～98dB(A)，平均值为90dB(A)。 采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）推荐的点声源几何发散衰减方法进行预测，计算中不考虑距离衰减，建构筑物等围护结构的隔声和建筑物屏蔽效应，以及空气的吸收衰减。预测模式如下： Lp(r)= Lp(r0)-20lg(r/r0) Lp(r)，Lp(r0)——分别是r和r0的声级，dB； r——点声源到受声点的距离，m； r0——监测设备噪声时的距离，m。 根据上述预测模式，对这些噪声源所辐射出的噪声进行传播衰减预测，施工机械设备辐射到外环境的噪声预测结果见表15。 表15 施工机械噪声传播衰减预测结果表 距 离(m) 5 10 20 50 80 100 噪声值[dB(A)] 73 67 61 53 49 47 以《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)有关规定标准（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关规定（1类区：昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）限值进行评价。 由上表数据可知，本项目施工机械噪声在施工现场外围50m处衰减为53dB(A)，方才低于上述标准1类区规定的昼间限值。为了进一步减少项目施工对周围声环境的影响，本次评价要求建设单位采取以下措施： ①降低施工设备噪声：施工机械应定期维护保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的运行噪声加大； ②根据施工计划，合理安排施工时间，应避开休息时间施工，尤其在夜间（22：00-次日6：00）禁止施工作业。确因施工需要及其它特殊原因须在夜间施工，必须有临县人民政府或者有关主管部门的证明，且应在周围居民住宅密集区张贴告示，表明施工时段，以取得居民的谅解； ③施工时，要格外注意高噪声设备对周围单位的影响，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量选择低噪声的机械设备； ④施工布局同防止环境噪声污染密切相关。对施工现场进行合理布局，在靠近居民住宅密集区，尽可能少的安排施工机械，避免声级过高； ⑤降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。 本项目距离最近的居民为位于厂区东南侧680m处的石盘头村居民，距离较远，经采取上述措施后，本项目施工期产生的噪声对周围环境的影响较小，同时，施工噪声的影响是暂时的，随施工的结束而结束。 五、生态环境影响分析 1、影响分析 工程建设过程中由于要进行必要的挖填平整，施工期水土流失是最敏感的环境问题，如不避开雨季施工必然会造成短期的局部水土流失。在工程建设过程中，受挖填土方、修筑道路等工程行为的影响，部分植被地段和植物多样性将受到彻底破坏，施工区尚需进行施工场地的清理和填挖土方，这将会造成小范围的扬尘污染，整个施工过程中要进行物料的运输，如果不注意加强规范化的作业管理，也将会出现物料抛洒和废弃物处理不当所带来的生态环境影响。 2、生态环境保护及水土保持措施 ①要坚持工程的“三同时”原则，即环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行。 ②要对施工场地进行合理的规划，四周设置移动围档。对建筑材料设专门的堆棚，也要设置围档，尽量减轻施工对周围环境的影响。 ③在施工后，对破坏的地面要及时进行平整，及时将路面硬化，并进行绿化，恢复植被，种植树木、花卉、草坪等。 综合以上分析，施工建设期是许多建设项目对生态发生实质性影响的时期，因而施工方案、施工方式、施工期环境保护管理都是非常重要的。为此，本次环评要求建设单位在工程施工期要切实做好以下几方面的工作： （1）建立规范化操作程序和制度。 （2）合理安排施工次序、季节、时间。 （3）选择有资质的施工队伍，采用科学的施工组织方法。 （4）加强施工期环境工程监理与施工队伍管理。

营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 1、大气污染源分析 （1）原料堆场及入料口粉尘 项目石灰石原料堆场会产生一定量的粉尘，由于堆场起尘与原料的湿度、风速等因素有关，为无组织排放。本次评价建设单位将原料堆场全封闭（85m×40m×8m，框架结构、四周及顶棚均采用轻钢结构封闭，运输车辆进出口处篷布遮挡），地面硬化，同时设移动式洒水装置。 项目石灰石原料由铲车运送至生产线受料坑，评价要求项目生产线受料坑设置在全封闭原料堆棚内，同时在入料口上方增设喷淋洒水设施，并尽量降低原料落差。 在采取上述措施后，原料堆场及入料口粉尘产生量可减少95%以上，粉尘排放量很小。 （2）物料输送粉尘 本项目各生产设备间通过皮带进行物料输送，该过程会产生少量粉尘。本次评价要求对输送皮带进行全封闭处理，经采取上述措施后物料输送粉尘产生量可减少95%以上，则粉尘排放量很小。 （3）回转窑煅烧烟气 本项目选用竖式预热器+回转窑+竖式冷却器组成的活性石灰煅烧系统，燃料为天然气，回转窑燃烧产生的高温烟气，在预热器内与石灰石进行热交换后排出。煅烧过程产生的烟气中主要含有烟尘、SO2以及NOx。 项目用管道天然气作为回转窑燃料， 石灰石烧成热耗为1100Kcal/kg，天然气热值为8500 kcal/Nm3，经换算，本项目耗气量约为130m3/t石灰，项目一期工程年产20万吨石灰，天然气用量约为2600万m3/a。 本次评价要求回转窑生产线石灰石煅烧烟气经选择性非催化还原法(SNCR)脱硝系统+旋风除尘器+高温袋式除尘器处理后经30m高排气筒排放，除尘器风机风量为100000m3/h，过滤风速为0.6m/min，过滤面积为2778m2，除尘效率为99.9%，脱硝效率为65%。 根据资料，煅烧烟气中污染物产生量按下列模式计算： ①烟尘 根据《工业污染源产排污系数手册》（2010修订本）石灰制造业产污系数表，采用气体类燃料的回转窑，烟尘产污系数为34.484千克/吨-产品。本项目一期工程建设1条生产线，年产20万t活性石灰，则烟尘产生量为6896.8t/a，产生浓度为8621mg/m3，烟尘经旋风除尘器+袋式除尘器（除尘效率99.9%）处理后排放总量约为6.90t/a，排放浓度为8.63mg/m3。 ②SO2 煅烧烟气中SO2主要来自燃料燃烧，根据项目物料平衡中硫元素平衡可知，项目烟气中含硫量为0.72t/a，则SO2产生量为1.44t/a，风机风量为100000m3/h，则SO2排放浓度约为1.8mg/m3。 ③NOx产生量 根据《工业污染源产排污系数手册》（2010修订本）石灰制造业产污系数表，采用气体类燃料的回转窑，其NOx采取直排方式的排污系数为0.115千克/吨-产品，项目一期工程年产20万吨石灰，因此NOx产生量约为23t/a，产生浓度为28.75mg/m3，煅烧烟气中NOx经选择性非催化还原法(SNCR)脱硝系统处理后，脱硝效率可达到65%，则排放量为8.05t/a，排放浓度约为10.07mg/m3。 选择性非催化还原法(SNCR)脱硝系统工作原理：选择性非催化还原法脱硝工艺（以下称SNCR），是在没有催化剂存在条件下，利用还原剂将烟气中的氮氧化物还原为无害的氮气和水的一种脱硝方法。该方法首先将含有氨基的还原剂喷入炉膛内适合的温度区域。高温下，还原剂迅速分解为氨并于烟气中的氮氧化物进行还原反应生成氮气和水。该法以炉膛为反应器，投资相对较低，施工期短，SNCR的脱除效率可达65%。本项目脱硝系统还原剂采用尿素，尿素不易燃烧和爆炸，无色无味，运输、储存、使用比较简单安全；挥发性比氨水小，在炉膛中的穿透性好；效果相对较好，脱硝效率较高。SNCR 系统主要设备都模块化进行设计，主要有尿素储存与尿素溶液制备系统，尿素溶液传输模块以及尿素溶液喷射系统组成。 由于SNCR原理是氨基还原剂在850℃~1050℃的温度下，与烟气中的NOx反应生成无害的氮气和水。无需专门的反应器，在烟道、允许的炉膛均可实施脱硝。 本项目每套SNCR脱硝系统包括压缩空气总管、尿素总管、涡流风机、四个喷枪和四根套管。预热室顶端的吊挂砖层的边缘位置均匀设置有四根套管，套管的顶端位于吊挂砖层顶面的外侧，套管的底端穿过吊挂砖层并伸入到吊挂砖层底面的内侧。套管中放置有喷枪，喷枪的喷嘴端穿过套管并伸入到吊挂砖层底面的内侧，每个喷枪的输入端通过第一软管与涡流风机的出风口连通，每个喷枪的输入端还通过第二软管和第三软管软管分别与压缩空气总管和尿素总管连通，在第二软管与压缩空气总管之间、第三软管与尿素总管之间分别连接无缝管，无缝管上设置有球阀和压力表。 本项目预热器顶部煅烧烟气温度约1000-1100℃，故本项目选用SNCR脱硝法技术上是可行的。 经采取上述措施后本项目运营期烟尘排放量为6.90t/a，排放浓度为8.63mg/m3；SO2排放量为1.44t/a，排放浓度约为1.8mg/m3；NOx排放量为8.05t/a，排放浓度约为10.07mg/m3。均可满足《吕梁市工业窑炉污染治理专项行动方案》（吕环组办法[2018]83号）中规定的污染物排放标准。 （4）成品库库顶落料过程产生的粉尘 本项目一期工程设活性石灰成品库2座（φ10×25m），本项目活性石灰产品经冷却器密封出灰阀排出，排出后经全封闭输送机及提升机输送至成品库内。项目活性石灰成品在落料过程中会产生粉尘，本次评价要求在各成品库库顶安装一套仓顶专用脉冲袋式除尘器，共2套，每套除尘器风机风量为6000m3/h，过滤风速为0.8m/min，过滤面积为125m2，除尘效率为99.5%。经类比同类型企业，该工序粉尘产生浓度约3000mg/m3，落料粉尘经设于库顶的脉冲布袋除尘器进行除尘后经高出库顶3m高排气筒排放，项目每个成品库年落料时间为4000h，则每座成品库库顶落料粉尘产生量为72t/a，经除尘器处理后排放量为0.36t/a，排放浓度为15mg/m3，两座成品库库顶落料粉尘排放总量为0.72t/a。 （5）运输扬尘 本项目物料运输主要为汽车运输，运输过程中，在风力作用下车辆顶部会有一定量的扬尘产生，形成流动污染源，对沿路生态环境造成污染，更造成资源浪费。对此，环评要求建设单位实施统一管理，运输车辆全部加盖篷布或采用封闭车辆运输，降低运输车辆扬尘排放量；另外对路面进行硬化，清扫厂区道路、洒水，厂内及附近道路两旁植树绿化。经估算，本项目交通运输起尘量约为4.64t/a，采取上述措施后交通运输扬尘预测可减少80%，则交通运输无组织扬尘排放量约为0.93t/a。 2、评价工作等级 选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录B推荐模型中AERSCREEN估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）评价工作分级方法 根据项目污染源调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见下式： 式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m3。 （2）评价工作等级判据 评价工作等级判据见表16。 表16 评价工作等级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% （3）预测结果 采用AERSCREEN估算模型计算结果见表17。 表17 采用估算模式计算结果 类别 污染源 污染物 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 最大浓度最远距离/（m） 点源 一期工程回转窑生产线排气筒（1#） 烟尘 2.0943 0.4654 854 SO2 0.4370 0.0874 NOx 2.4430 1.2210 1号成品石灰库库顶排气筒（2#） 粉尘 4.8292 1.0732 107 2号成品石灰库库顶排气筒（3#） 粉尘 4.8292 1.0732 107 （4）判定结果 Pmax=1.2210%，1＜Pmax＜10%。因此，本项目大气环境评价等级为二级。 3、大气污染源调查 本次环境空气影响评价等级为二级，根据HJ2.2-2018的要求，只调查分析本项目污染源。通过类比调查、利用已有有效数据来确定其污染物排放量。因此，本次环评大气污染源调查的对象为本项目污染源，调查结果见表18。 表18 点源参数调查清单 名称 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率kg/h 颗粒物 SO2 NOX 回转窑排气筒 1227 30 1.3 20.94 200 8000 正常 0.8625 0.18 1.01 1号成品库排气筒 1227 28 0.4 13.27 20 4000 正常 0.09 / / 2号成品库排气筒 1227 28 0.4 13.27 20 4000 正常 0.09 / / 4、环境空气影响预测与评价 （1）估算模式 AERSCREEN估算模式是基于AERMOD内核算法开发的单源估算模型，可计算污染源包括点源、带盖点源、水平点源、矩形面源、圆形面源、体源和火炬源，能够考虑地形、熏烟和建筑物下洗的影响，可以输出1小时、8小时、24小时平均、及年均地面浓度最大值，评价评价源对周边空气环境的影响程度和范围。 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，µg/m3； Coi—一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，对于没有小时浓度限值的污染物，取日均浓度限值的3倍值。 （2）预测因子 结合本项目大气环境影响评价因子，本次大气预测因子选取为SO2、NO2、PM10。 （3）评价标准 SO2、NO2、PM10执行GB3095-2012中二级标准，具体标准值见表19。 表19 环境空气质量标准限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（二级标准）μg/Nm3 SO2 1小时平均 500 NO2 1小时平均 200 PM10 1小时平均 450（取日均浓度的三倍值） （4）估算模型参数 估算模型参数见表20。 表20 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 39.5 最低环境温度/℃ -24.8 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/m / 岸线方向/° / （5）估算模型计算结果分析 采用估算模式计算污染物地面影响质量浓度和范围，并计算相应的占标率。本次评价分别取各污染源污染物估算结果最大值作为环境空气质量预测分析的数据，计算结果见表21、22。 表21 回转窑煅烧烟气排气筒污染物估算模型计算结果表 风向距离/m 烟尘 SO2 NOx 预测质量浓度（μg/m3） 占标率 （%） 预测质量浓度（μg/m3） 占标率（%） 预测质量浓度（μg/m3） 占标率（%） 100 0.8483 0.1885 0.1770 0.0354 0.9895 0.4947 200 1.2238 0.2719 0.2554 0.0511 1.4276 0.7138 300 1.3755 0.3057 0.2870 0.0574 1.6046 0.8023 400 1.2551 0.2789 0.2619 0.0524 1.4640 0.7320 500 1.5883 0.3530 0.3315 0.0663 1.8528 0.9263 600 1.8813 0.4181 0.3926 0.0785 2.1946 1.0970 700 2.0303 0.4512 0.4237 0.0847 2.3684 1.1840 800 2.0877 0.4639 0.4357 0.0871 2.4354 1.2170 900 2.0904 0.4645 0.4362 0.0872 2.4385 1.2190 1000 2.0600 0.4578 0.4299 0.0860 2.4031 1.2010 1100 2.0097 0.4466 0.4194 0.0839 2.3444 1.1720 1200 1.9477 0.4328 0.4064 0.0813 2.2720 1.1360 1300 1.8794 0.4176 0.3922 0.0784 2.1923 1.0960 1400 1.8085 0.4019 0.3774 0.0755 2.1097 1.0540 1500 1.7373 0.3861 0.3625 0.0725 2.0266 1.0130 1600 1.6666 0.3703 0.3478 0.0696 1.9440 0.9719 1700 1.6512 0.3669 0.3446 0.0689 1.9262 0.9631 1800 1.6369 0.3637 0.3416 0.0683 1.9094 0.9547 1900 1.6165 0.3592 0.3373 0.0675 1.8856 0.9427 2000 1.5916 0.3537 0.3321 0.0664 1.8566 0.9283 2100 1.5635 0.3474 0.3263 0.0653 1.8238 0.9119 2200 1.5333 0.3407 0.3200 0.0640 1.7886 0.8942 2300 1.5016 0.3337 0.3134 0.0627 1.7516 0.8758 2400 1.4693 0.3265 0.3066 0.0613 1.7139 0.8569 2500 1.4466 0.3192 0.2998 0.0600 1.6758 0.8378 下风向最大质量浓度及占标率/% 2.0943 0.4654 0.4370 0.0874 2.4430 1.2210 D10%最远距离/m 854 854 854 表22 石灰成品库库顶排气筒污染物估算模型计算结果表 下方向距离(m) 石灰成品库库顶排气筒 PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） 100 4.8004 1.0668 200 3.7643 0.8365 300 3.1649 0.7033 400 2.5493 0.5665 500 2.1396 0.4755 600 1.8572 0.4127 700 1.6495 0.3666 800 1.4896 0.331 900 1.3621 0.3027 1000 1.2577 0.2795 1100 1.1705 0.2601 1200 1.0964 0.2436 1300 1.0324 0.2294 1400 0.9767 0.217 1500 0.9275 0.2061 1600 0.8838 0.1964 1700 0.8635 0.1919 1800 0.8461 0.188 1900 0.8273 0.1838 2000 0.8075 0.1794 2100 0.7873 0.1749 2200 0.7669 0.1704 2300 0.7465 0.1659 2400 0.7265 0.1614 2500 0.7067 0.1571 下风向最大浓度 4.8292 1.0732 下风向最大浓度出现距离 107.0 107.0 D10%最远距离 / / 由表21、22可以看出，项目回转窑煅烧烟气排气筒有组织排放的烟尘下风向的最大地面浓度为2.0943mg/m3，占标率为0.4654%；SO2下风向的最大地面浓度为0.4370mg/m3，占标率为0.0874%；NOx下风向的最大地面浓度为2.4430mg/m3，占标率为1.2210%；石灰成品库库顶排气筒有组织排放的粉尘下风向的最大地面浓度为4.8292mg/m3，占标率为1.0732%。均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求。 （6）污染物排放量核算 根据上述估算，本项目大气属于二级评价，根据导则要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，本项目大气污染物有组织排放量核算结果表见下表。 表23 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 主要排放口 1 回转窑生产线排气筒（DA001） 烟尘 8.63 0.8625 6.90 SO2 1.8 0.18 1.44 NOx 10.07 1.00625 8.05 主要排放口合计 烟尘 6.90 SO2 1.44 NOx 8.05 一般排放口 1 1号成品石灰库库顶排气筒（DA002） 粉尘 15 0.09 0.36 2 2号成品石灰库库顶排气筒（DA003） 粉尘 15 0.09 0.36 一般排放口合计 粉尘 0.72 有组织排放总计 烟尘 6.90 SO2 1.44 NOx 8.05 粉尘 0.72 5、大气环境影响评价结论与建议 （1）大气环境影响评价结论 本项目位于环境质量非达标区，评价范围内无一类区。新增污染源正常排放下短期浓度贡献值的最大浓度占标率均小于10%。因此，本项目建成后，大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 （2）大气污染控制措施 本项目建设全封闭石灰石原料堆棚；输送皮带及提升机均进行全封闭处理；回转窑生产线石灰石煅烧烟气经选择性非催化还原法(SNCR)脱硝系统+旋风除尘器+高温袋式除尘器处理后经30m高排气筒排放；各成品库库顶安装一套仓顶专用脉冲袋式除尘器，落料粉尘经设于库顶的脉冲布袋除尘器进行除尘后经高出库顶3m高排气筒排放。经预测可知，本项目煅烧烟气排气筒及库顶袋式除尘器排气筒在正常工况下大气污染物最大落地浓度的占标率小于10%，因此，本项目采用的污染控制措施合理。 （3）污染物排放总量控制指标 本项目涉及国家和地方实施控制的总量控制因子为粉尘、烟尘、SO2、NOX，评价核算的总量控制指标为：粉尘0.72t/a、烟尘6.90t/a、SO21.44t/a、NOX8.05t/a。 本项目大气环境影响评价自查情况见下表24。 表24 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准 附录D□ 其他标准 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类区和二类区□ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据 主管部门发布的数据□ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目 污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （）h c非正常占标率≤100%□ c非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度） 有组织废气监测 无组织废气监测 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2：（1.44）t/a NOx：（8.05）t/a 颗粒物：（7.62）t/a VOCs：（/）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 二、水环境影响分析 本项目运营期产生的废水主要为职工生活污水。根据工程分析可知，本项目地表水环境影响影响类型为水污染影响型，依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价等级判定原则，本项目生活污水作为回水利用，不排放到外环境，因此，本项目地表水评价等级为三级B。故本次评价仅对水污染控制和水环境影响减缓措施进行有效性评价。 项目生产过程中无废水外排，产生的废水主要是职工的生活废水。洗漱废水的产生量按用水量的80%计，洗漱废水的产生量为0.44m3/d（149.60m3/a），由于洗漱废水产生量少且水质简单，收集后可用于厂区增湿抑尘或绿化用水；食堂废水排水系数按用水量的70%计算，排水量为0.168m3/d（57.12m3/a），本项目厕所为旱厕，食堂废水可排入旱厕，定期清掏用作农肥。经采取上述措施后，本项目运营期产生的废水不外排，不会对评价区地表水环境产生较大的影响。 三、声环境影响分析 1、固定噪声源 本项目固定噪声源有提升机、皮带输送机、回转窑、风机、空压机以及泵类等。各机械安装时采用加大减振基础，安装减振装置，带式输送机驱动装置设置隔声罩；在设备安装及设备与管路连接处可采用减振垫或柔性接头等措施减振、降噪；加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。 表25 固定噪声源声压级及处理措施一览表 序号 固定源 噪声级dB(A) 处理措施 1 提升机 70-75 采取隔声、减振措施、定期维修 避免在不良状态下运行 2 皮带输送机 70-75 3 回转窑 70-80 4 风机 80-95 5 空压机 80-95 6 水泵 80-90 2、流动声源 流动噪声源包括装载机、运输车辆等。装载机和运输车辆工作范围主要在原料堆棚和成品堆棚附近。 表26 流动噪声源噪声级及处理措施一览表 序号 噪声源 噪声级dB(A) 处理措施 1 装载机 90-95 减振、定期维护设备 2 运输车 85-90 维护路面，使路面状况良好， 低速运行，禁止鸣笛，文明驾驶 根据同类企业现场监测数据可知，项目投产后主要的噪声污染源是提升机、皮带输送机、回转窑、风机、空压机以及泵类等，评价采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ/T2.4-2009）中推荐的噪声传播衰减计算方法进行预测。 （1）单个噪声源声功率级值衰减模式： 式中：Lp——受声点的声压级，dB(A)； Lw——噪声源的声功率级，dB(A)； TL——厂房围护结构的隔声量，dB(A)； r——噪声源到受声点的距离，m； Q——声源指向性因数； M——噪声在大气中的衰减值。 （2）多个噪声源叠加影响模式 式中：L总P—多个噪声源共同作用下某受声点处的总声压级值，dB(A)； LPi—第i个噪声源在预测受声点处的声压级值，dB(A) 应用上述预测模式计算厂界各测点处的A声级，预测其对厂界周围声环境的影响。厂界各测点环境质量预测结果见表27。 表27 厂界各测点附近声环境质量预测结果 单位：dB（A） 厂界 预测时段 贡献值 评价标准 评价结果 厂界东侧 昼间 35.03 55 达标 夜间 35.03 45 达标 厂界南侧 昼间 36.47 55 达标 夜间 36.47 45 达标 厂界西侧 昼间 33.23 55 达标 夜间 33.23 45 达标 厂界北侧 昼间 33.79 55 达标 夜间 33.79 45 达标 由表27预测结果可见，项目噪声源经建筑隔声和距离衰减后厂界噪声均可达标排放。为了保护好工人的身体健康，同时减少对厂区环境的污染，本次环评要求： （1）运输车辆行驶噪声采取加强车辆的保养维护，保持正常运行，降低噪声，驾驶员平稳驾车，厂内禁止鸣笛。 （2）设备布置时考虑地形、声源方向性和噪声强弱等因素，进行合理布局，使高噪声设备尽量远离厂界，以求进一步降低厂界噪声。 （3）风机、空压机等噪声较大的设备均采用彩钢封闭，同时，振动较大的设备采用单独基础，在其基础上采取相应的减震、隔音措施。 （4）加强机械设备的定期检修和维护以减少机械故障等原因造成的噪声影响。 （5）加强厂区绿化，可选用高大阔叶植物，净化美化环境。建议在厂区周围和进出厂道路以及厂区运输干道两侧，种植树木隔离带，降低噪声对环境的影响。 本项目距离最近的居民为位于厂区东南侧680m处的石盘头村居民，距离较远。经采取以上措施后，本项目厂界噪声昼间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准规定，对周围环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 1、除尘灰 本项目生产过程中除尘装置收集的除尘灰产生量为6889.90t/a。其主要成分为氧化钙，经收集后暂存于密闭原料库内，外售用于烧结灰或建筑用灰。 2、废机油 本项目运营期各机械设备机修过程中会产生一定量的废机油，年产生量约为0.5t。废机油（HW08废矿物油与含矿物油废物，900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物）属于危险废物，环评要求建设单位在厂区内设危废暂存间，将危险废物暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处理。 项目对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： （1）危险废物的收集包装： ①有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 ②危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 ③危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 （2）危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： ①按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 ②必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 ③要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 ④要有隔离设施或其它防护栅栏。 ⑤应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 （3）危险废物的运输要求： 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 3、生活垃圾 项目投产后所需职工15人，生活垃圾产生量约2.55t/a。评价要求厂区内设置一定数量的垃圾桶，集中收集后定期运送至环卫部门指定地点统一清运处置。 综上分析，本项目运营期产生的固体废物均可得到合理处置，不会对周围环境产生影响。 五、生态保护措施分析 本项目拟建厂区现状为空地，绿化是改善生态环境的重要途径，项目建成后应加强厂区绿化工作，充分利用绿色植物在交换空气、改善环境、保持生态平衡等方面的重要作用。 1、绿化植物种类选择 为确保植物良好生长以达到改善环境的目的，选择绿化植物至关重要应选择抗性强，具有一定净化能力、萌生能力强的绿化植物，如松柏、冬青等，做到常绿和落叶相结合、乔木和灌木相结合。 2、绿化植物的布置实施 本建设项目应结合其平面布局，从不影响生产检修和安全的原则下、减少对环境的污染和对空气净化的要求等方面出发，进行布置，四周栽种吸尘能力强和抗性强的高大乔木，并配以小乔木和灌木，形成绿化带，减少粉尘污染。 六、项目选址 1、区域规划的符合性 本项目厂址位于临县城庄镇石盘头村西北侧680m处，距离临县县城较远，不在临县县城总体规划范围内。 2、区域环境敏感性 本项目建设所在区域范围内无风景名胜区、自然保护区、森林公园、文物古迹、地质遗迹保护区、生态功能保护区等环境敏感区域。 3、卫生防护距离 根据《非金属矿物制品业卫生防护距离 第二部分：石灰制造业》（GB18068.2-2012）的要求，生产规模≥20万t/a、所在地区近五年平均风速为2-4m/s，卫生防护距离为400m。 本项目一期工程生产石灰的规模为20万t/a、临县近年来平均风速为2.6m/s，因此，本项目的卫生防护距离按400m来执行。根据现场调查，目前本项目厂界外400m范围内没有居民等环境敏感目标分布。 综上所述，本项目选址可行。 七、环境管理与环境监测 环境管理与环保治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。 项目建成后，项目应设立环境管理组织，负责整个厂区的环保工作，配置管理人员l人，负责对项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，对外的环保协调工作，履行环境管理和环境监控职责，现分述如下： 1、环境管理职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②建立各种环境管理制度，并经常检查监督； ③编制项目环境保护规划并组织实施； ④领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控档案； ⑤抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质； ⑥建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度； ⑦负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作； ⑧制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作； ⑨定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。 2、环境监控职责 ①制定环境监测年度计划和实施方案，并建立环保规章制度加以落实； ②按时完成项目的环境监控计划规定的各项监控任务，并按有关规定编制报告表，负责做好呈报工作； ③在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作； ④组织并监督环境监测计划的实施； ⑤在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。 3、环境监测计划 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，项目业主应委托有资质的监测单位进行监测，环保人员应在有关部门和单位进行专业培训。 开展环境监测的目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况。 4、监测内容 表28 环境监测点位、监测项目及监测频率一览表 类别 监测点位 监测因子 监测频率 废气 石灰窑煅烧烟气处理设施排气筒 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度 半年1次（每次不少于2天，每天4次） 石灰成品库库顶袋式除尘器 排气筒（共2个） 颗粒物 每年1次（每次不少于2天，每天4次） 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 颗粒物 每年1次（每次不少于2天，每天4次） 噪声 厂界四周 昼夜间等效A声级 每季度1次（每次不少于连续2天） 八、环境保护费用估算 本项目环保投资共296万元，占总投资额的8.13%，其环保投资情况见表29。 表29 本工程环境保护费用估算一览表 序号 污染源名称 治理措施 投资 （万元） 1 原料堆棚及入料口 设置全封闭的原料堆棚，堆棚内四周设置洒水装置，对料堆洒水抑尘；生产线入料口设置在全封闭原料堆棚内，同时在入料口上方增设喷淋洒水设施，并尽量降低原料落差 80 2 物料输送粉尘 输送皮带及提升机进行全封闭处理 20 3 回转窑煅烧系统 回转窑生产线煅烧烟气经选择性非催化还原法(SNCR)脱硝系统+旋风除尘器+袋式除尘器处理后经30m高排气筒排放 75 4 成品库 项目一期工程共设2座成品库，每座成品库库顶分别设置1套脉冲袋式除尘器，处理后经高出库顶3m高排气筒排放，总排放高度为28m 10 5 运输扬尘 限制车速、道路硬化、地面洒水 10 6 设备噪声 选用低噪声设备，并采取消声、减振、隔声等措施 12 7 生活污水 食堂废水排入旱厕，定期清掏用作农肥；洗漱废水可就地泼洒，用于厂区增湿抑尘 3 8 初期雨水 厂区地势较低处设置容积为200m3的初期雨水收集池，集中收集后用于厂区内洒水抑尘 15 9 除尘灰 经收集后暂存于密闭原料库内，外售用于烧结灰或建筑用灰 4 10 废机油 厂区内设危废暂存间，定期交由有资质单位处置 5 11 生活垃圾 厂区内设垃圾桶，经分类收集后定期清运至环卫部门指定地点统一处置 2 12 绿化 绿化面积达7300m2 60 合 计 296 九、污染物排放清单及环境管理要求 本项目污染物排放清单环境管理要求见表30。

表30   项目污染物排放清单及环境管理要求一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 环保措施 | 处理 效率 | 排放量 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a |  |  | mg/m3 | t/a |  |
| 废气 | 原料堆棚及入料口 | 粉尘 | 无组织 | 少量 | 设置全封闭的原料堆棚，堆棚内四周设置洒水装置，对料堆洒水抑尘；生产线入料口设置在全封闭原料堆棚内，同时在入料口上方增设喷淋洒水设施，并尽量降低原料落差 | 95% | 无组织 | 少量 | 参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表3标准 |
|  | 物料输送 | 粉尘 | 无组织 | 少量 | 输送皮带及提升机进行全封闭处理 | 95% | 无组织 | 少量 |  |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 | 无组织 | 4.64 | 路面进行硬化，及时清扫厂区道路，并定期进行洒水 | 80% | 无组织 | 0.93 |  |
|  | 回转窑煅烧系统 | 烟尘 | 8621 | 6896.8 | 回转窑生产线煅烧烟气经选择性非催化还原法(SNCR)脱硝系统+旋风除尘器+袋式除尘器处理后经30m高排气筒排放 | 99.9% | 8.63 | 6.90 | 《吕梁市工业窑炉污染治理专项行动方案》（吕环组办法[2018]83号）中规定的石灰行业污染物排放标准 |
|  |  | SO2 | 1.8 | 1.44 |  | / | 1.8 | 1.44 |  |
|  |  | NOX | 28.75 | 23 |  | 65% | 10.07 | 8.05 |  |
|  | 石灰成品库 | 粉尘 | 3000 | 144 | 项目共设2座成品库，每座成品库库顶分别设置1套脉冲袋式除尘器，处理后经高出库顶3m高排气筒排放，总排放高度为28m | 99.5% | 15 | 0.72 |  |
| 废水 | 生活污水 | SS、COD等 | / | 206.72 | 食堂废水排入旱厕，定期清掏用作农肥；洗漱废水可就地泼洒，用于厂区增湿抑尘 | / | / | 0 | 综合利用，不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | / | / | 厂区地势较低处建1个200m3的初期雨水收集池 | / | / | 0 |  |
| 固体废物 | 除尘灰 | 粉尘 | / | 6889.9 | 经收集后暂存于密闭原料库内，外售用于烧结灰或建筑用灰 | / | / | 0 | 合理处置 |
|  | 职工生活 | 生活 垃圾 | / | 2.55 | 分类收集后定期送往环卫部门指定地点 集中处置 |  | / | 0 |  |
|  | 机修过程 | 废机油 | / | 0.5 | 厂区内设危废暂存间，定期交由有资质单位处置 |  | / | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单 |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | / | 70～95dB(A) | 各设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施 | / | 厂界噪声达标 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准 |
| 生态 | 厂区绿化面积7300m2 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料堆棚及入料口 | 粉尘 | 设置全封闭的原料堆棚，堆棚内四周设置洒水装置，对料堆洒水抑尘；生产线入料口设置在全封闭原料堆棚内，同时在入料口上方增设喷淋洒水设施，并尽量降低原料落差 | 影响轻微 |
|  | 物料输送 | 粉尘 | 输送皮带及提升机进行全封闭处理 | 影响轻微 |
|  | 回转窑煅烧系统 | 烟尘、SO2、NOx | 回转窑生产线煅烧烟气经选择性非催化还原法(SNCR)脱硝系统+旋风除尘器+袋式除尘器处理后经30m高排气筒排放 | 除尘效率99.9%脱硝效率65% |
|  | 石灰库 | 粉尘 | 项目一期工程共设2座成品库，每座成品库库顶分别设置1套脉冲袋式除尘器，处理后经高出库顶3m高排气筒排放，总排放高度为28m | 除尘效率99% |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 | 路面进行硬化，及时清扫厂区道路，并定期进行洒水 | 影响轻微 |
| 水污 染物 | 生活废水 | COD、 BOD、 SS等 | 食堂废水排入旱厕，定期清掏用作农肥；洗漱废水可就地泼洒，用于厂区增湿抑尘 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS等 | 厂区地势较低处建1个200m3的初期雨水收集池 |  |
| 固体 废物 | 生产过程 | 除尘灰 | 经收集后暂存于密闭原料库内，外售用于烧结灰或建筑用灰 | 妥善处置或综合利用 |
|  |  | 废机油 | 厂区内设危废暂存间，定期交由有资质单位处置 |  |
|  | 生活过程 | 生活 垃圾 | 分类收集后定期送往环卫部门指定地点 集中处置 |  |
| 噪声 | 各生产 设备 | 噪声 | 各设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施 | 达标排放 |
| 其他 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 1、加强建设项目自身的污染治理，采用先进、高效的防治措施减少全厂的三废排放对当地生态环境的影响。本项目工程投产运行后各项污染源做到了达标排放，但仍然会对当地环境造成一定的影响，因此，应从全厂范围内进行严格管理，使全厂的污染物排放总量进一步削减，减轻对区域环境的污染。 2、为进一步改善区域内生态环境，建设单位在加强厂内三废治理的同时，还应加强厂内绿地建设，利用植物作为治理工业污染的一种经济长效手段，发挥它们在吸收有害气体、净化空气、降低噪声、改善环境，保持生态平衡方面的作用。重点在办公区和道路两侧，种植树木花草等。 3、加强对职工的环境保护教育，在厂内全面开展清洁生产、源头治理，搞好生产过程的管理，把污染降低到最低限度。 4、勤查勤检，积极预防由于人为因素引起的环境破坏，及时消除潜在的影响。让职工享有环境知情权，通过教育是他们自觉预防操作过程中对环境、卫生和安全所造成的潜在危害。 5、搞好厂区厂界的生态恢复和重建。加大绿化力度，提高绿化系数，充分利用植物对污染物的净化作用，在厂界四周及道路两旁种植一些滞尘能力强的大叶植物，如梧桐、毛白杨、臭椿等，保证厂区生活环境质量。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 临县丛龙建材有限公司建设年产40万吨活性石灰生产线项目一期20万吨/年工程位于临县城庄镇石盘头村西北侧680m处。占地面积为23544m2。总投资6071.52万元，一期工程投资3642.92万元。项目采用竖式预热器+回转窑+竖式冷却器组成的活性石灰回转窑煅烧系统，天然气为燃料，一期工程建设1条生产线，形成年产20万吨活性石灰的生产能力。项目建设内容包括：总图工程、原料储存上料系统、窑尾预热系统、回转窑煅烧系统、窑头成品冷却系统、窑尾烟气处理系统、成品储存系统的工艺、土建、电气、自动化等以及给排水等必要的辅助生产设施。 2、环境质量现状 （1）环境空气 项目建设地点位于临县城庄镇石盘头村西北侧680m处，本次评价收集了2017年临县县城环境空气例行监测年均浓度数据，根据监测数据，临县县城2017年环境空气年均浓度PM10、PM2.5出现超标现象，故本项目所在区域为不达标区。 （2）地表水环境质量现状 据现场调查了解，项目厂址距离最近的地表水体为湫水河支流城庄沟河，位于项目南侧约20m处。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），该河段规划主导功能为农业与一般景观水，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准，临县湫水河碛口汇入黄河断面考核要求为IV类水质标准。根据《吕梁市环境保护局关于2018年1-11月地表水环境质量情况通报》（ 吕环函[2018]288号），2018年1-11月临县碛口监测断面地表水水质为中度污染（V类），不达考核标准要求。 （3）声环境质量现状 本项目建设场地位于农村地区，且项目周边没有大型的工矿企业，故项目所在区域声环境质量较好。 （4）生态环境质量现状 项目地处高海拔的黄土山区，地表植被覆盖率很低。其植被类型分为山地荒坡植被和少数坡地农田植被。本区生态环境是以人类活动为主的农业生态系统，没有珍惜濒危的动植物物种。 3、污染物排放情况 本项目建成后污染物产排情况见下表31。 表31 污染物产排情况一览表 内容 类型 排放源 污染物 名称 处理前排放情况 处理后排放情况 产生浓度(mg/Nm3) 产生量（t/a） 排放浓度(mg/Nm3) 排放量 （t/a） 大气污染物 原料堆棚及受料坑 粉尘 无组织 少量 无组织 少量 物料输送 粉尘 无组织 少量 无组织 少量 回转窑煅烧 烟尘 8621 6896.8 8.63 6.90 SO2 1.8 1.44 1.8 1.44 NOx 28.75 23 10.07 8.05 石灰库 粉尘 3000 144 15 0.72 运输扬尘 粉尘 无组织 4.64 无组织 0.93 水污 染物 生活废水 SS、CODcr、BOD5等 206.72 0 固体 废物 除尘器 除尘灰 6889.9 0 设备维修 废机油 0.5 0 职工生活 生活垃圾 2.55 0 噪 声 本项目运行时噪声主要来源于提升机、皮带输送机、回转窑、风机、空压机以及运输车辆等，其声压等级为70～95dB(A)。各设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，可降噪20dB(A)左右。 4、主要环境影响 （1）施工期环境影响分析 本项目施工建设对周围环境的影响，主要是该项目基建的施工活动，如土方的挖掘填埋、建筑材料的运输、堆存、设备安装等过程。产生的污染物主要有施工扬尘、噪声、生活废水、固体废物及施工生态影响等。由于施工期较短，经采取合理规划施工场地、粉状物料加盖篷布、加强施工管理等措施后，随着施工期的结束，对环境的影响也将随之消失。 （2）运营期环境影响分析 ①大气环境影响 本项目运营期大气污染物主要为原料堆场及入料口粉尘、物料输送粉尘、回转窑煅烧烟气、成品库库落料粉尘以及运输扬尘。本次评价要求建设全封闭石灰石原料堆棚；输送皮带及提升机均进行全封闭处理；回转窑生产线石灰石煅烧烟气经选择性非催化还原法(SNCR)脱硝系统+旋风除尘器+高温袋式除尘器处理后经30m高排气筒排放；各成品库库顶安装一套仓顶专用脉冲袋式除尘器，落料粉尘经设于库顶的脉冲布袋除尘器进行除尘后经高出库顶3m高排气筒排放；同时，对厂区内路面进行硬化，及时清扫厂区道路，并定期进行洒水。 经采取上述措施后，本项目运营期大气污染物对周边大气环境影响较小。 ②水体环境影响分析 项目生产过程中无废水外排，产生的废水主要是职工的生活废水。洗漱废水可用于厂区增湿抑尘或绿化用水；食堂废水可排入旱厕，定期清掏用作农肥。经采取上述措施后，本项目运营期产生的废水均不外排，不会对评价区地表水环境产生较大的影响。 ③声环境影响分析 本项目运行时噪声主要来源于提升机、皮带输送机、回转窑、风机、空压机以及运输车辆等，其声压等级为70～95dB(A)。各设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，可降噪20dB(A)左右。经距离衰减后，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 ④固体废物影响分析 本项目投产后产生的固体废弃物主要为除尘灰、机修过程中产生的废机油以及职工生活垃圾等。除尘灰收集后可作为建筑材料外售；废机油属于危险废物，环评要求建设单位在厂区内设危废暂存间，将危险废物暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处理；生活垃圾评价要求在厂区内设置垃圾桶，按可回收利用与不可回收利用对生活垃圾进行分类收集，并定期集中清运至环卫部门指定地点进行处置。 采取上述措施后，本项目运营期产生的固体废物均可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、环境管理及监测计划 公司应建立完善的环境管理和监测机构，本次工程建成后，应抓好环境保护措施、项目的设计审查，以及施工、安装、调试、验收工作的正常运行，健全环境保护机构、环境管理档案，健全企业环境管理的各项规章制度，完善环境保护设施的技术规程和操作规程，开展环境保护教育，培训各级环境管理干部和环保设施的操作人员，以保证投产后顺利开展环境保护工作，委托有资质的的环境监测站或设环保监测站，负责对全厂主要污染源监测。同时向公众公开企业环境保护相关信息及排污口信息管理等相关要求。 综合以上分析，本项目须严格采取环评提出的各项污染防治措施，加强管理，使各种污染物做到稳定达标排放。在此前提下，该项目的建设和运营对周围环境的影响较小。从环保角度考虑，该项目的建设是可行的。 二、建议 1、做好各项环境保护工作，进一步加强员工操作技术与环保意识的培训，严格操作规程，强化管理制度，加强对本厂各类设备的检修、维护和保养，杜绝事故排放。 2、在职工中宣传环境保护法规，加强员工的环保意识，制定和完善企业内部环境保护工作的规章和制度；宣传清洁生产技术思想，进行清洁生产技术培训；积极建立企业清洁生产环境管理体系。 3、重视公众监督作用，积极广泛吸收公众的意见和建议，来改进企业工艺过程，完善污染治理的不足，不断提高企业的管理水平。

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 附件 1、环评委托书 2、临县经济和信息化局，临经信字[2019]9号文 3、临县工业和信息化局，临工信函[2019]4号文 4、土地承包出租协议 5、山西省临县环境保护局，临环行总[2019]8号文 附图 1、项目地理位置及环境保护目标分布图 2、项目地理位置与外环境关系图 3、项目厂区平面布置图 4、临县水源地分布图 另附 1、技术审查意见 2、补充修改索引 附表 1、建设项目环评审批基础信息表

# Text boxes

4.0

设备冷却用水

洗漱用水

食堂用水

旱厕

50

0.55

0.11

0.24

0.168

0.072

用于厂区增湿抑尘

绿化用水

10.22

10.22

0.44

4.00

19.01

0.168

定期清掏

用作农肥

新鲜水

4.00

4.00

道路洒水

粉尘

石灰石原料堆棚

提升机

粉尘、噪声

皮带输送机

烟尘、SO2、NO2

预热器

回转窑

冷却器

粉尘、噪声

链斗式输送机

提升机

石灰库

粉尘、噪声

外售