建设项目环境影响报告表

（报批本）

项目名称：山西车赶煤炭运销有限公司

集运站铁路专用线工程项目

建设单位(盖章)： 山西车赶煤炭运销有限公司

编制日期：二零一九 年 十 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出建设项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明建设项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 山西车赶煤炭运销有限公司集运站铁路专用线工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山西车赶煤炭运销有限公司 |
| 法人代表 | 王永强 | 联系人 | 王强 |
| 通讯地址 | 山西省吕梁市临县车赶乡与三交镇境内 |
| 联系电话 | 15135817112 | 传真 | / | 邮政编码 | 032200 |
| 建设地点 | 山西省吕梁市临县车赶乡与三交镇境内 |
| 立项审批 部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | G50 铁路运输业 |
| 占地面积(平方米) | 401694（约602.51亩） | 绿化面积(m2) | 转运站绿化面积300m2 |
| 总投资 (万元) | 83796 | 环保投资 (万元) | 1056 | 环保投资占总投资比例 | 1.26% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 | 2021年6月 |
| 一、项目背景及由来 1、项目背景 吕临支线铁路位于山西省吕梁市境内，线路自太中银铁路吕梁站引出，经大武镇到达三交镇，线路在此分出岔线，一条向北方向至临县县城，另一条向南方向至柳林县的孟门镇。新建正线线路全长93.2km。其中三交至临县北区段、三交至孟门区段为与山西中南部铁路通道共线地段，共线长度为54km。吕梁至临县段沿途依次设置西属巴、大武镇、湍水头、车赶、前陡泉（线路所）、三交（线路所）、临县、临县北计6个车站，2个线路所，其中湍水头站为长隧道出口端预留站，线路长68.4km。三交至孟门段沿途依次设置林家坪、碛口（预留）2个车站，线路长24.8km。 山西中南部铁路通道自山西省吕梁市兴县的瓦塘开始，向南经临县、柳林、蒲县，折向东经洪洞、长治，跨京广线后引入汤台线的汤阴东站，利用汤台线增建二线至台前，在台前县北跨京九线后折向南跨越黄河，经梁山、东平、泰安南、莱芜、沂源、沂水、莒县至日照南站，线路正线长度1311km（含与吕临支线共线部分长度54km)；其中新建长度1140km，利用既有线增建二线171km。配套建设与苛瓦、南同蒲、太焦线、京广线、京九线、京沪线的联络线，联络线建筑长度83km。山西省境内601km；河南省境内255km；在山东省境内455km。线路先后翻越吕梁山、太岳山、太行山及沂蒙山，途径山西省吕梁市、临汾市、长治市、河南省安阳市、鹤壁市、濮阳市、山东省菏泽市、济宁市、泰安市、莱芜市、淄博市、临沂市、日照市等3省13市。 山西车赶煤炭运销有限公司是由山西煤销集团蓝图煤焦有限公司、临县创伟煤业有限公司和临县黄河物流有限公司共同出资组建的股份制企业，也是临县境内为数不多的煤炭发运公司。公司集原煤采掘，精煤洗选，公路物流运输于一体。目前公司的煤炭90%主要靠公路销售，10%靠孝柳地方铁路发煤站发运，由于孝柳铁路计划、车皮运量不足，远远满足不了各个电厂和钢厂的需求。原煤开采主要以4#、5#、8#、9#、10#和11#煤为主，规划年产量可达3000万吨，将有90%煤炭发往京、津、唐等地。 本项目建设将为企业产品提供便捷、大能力的运输通道，实现运输方式的多样性和全天候运输；同时铁路与公路相比具有能耗低、占地省、污染小、安全、全天候等技术经济优势，符合国家“节约能源、提高资源利用率、环境保护”等基本国策。该工程的建设对降低运输成本，提高企业的生产水平和经济效益，增强企业自身整体竞争力，增加抗风险能力，促进企业多元化和良性发展具有重要的意义和作用，同时对消除城市环境污染，提高地区经济的持续发展也起着现实的作用；本线接轨于吕临支线，并与国铁I级干线太中银线连通，本线的建设，将增加吕临支线和太中银线与沿线地区的货物交流，更好地发挥吕临支线和太中银线的吸引能力，实现“路企双盈”。 2、项目由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，建设单位应当在开工建设前将环境影响报告书、环境影响报告表报有审批权的环境保护行政主管部门审批。据此，建设单位山西车赶煤炭运销有限公司于2018年9月25日正式委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司有关人员及时对该项目位置及基本情况进行了现场调查（见现场踏勘图），对项目所处区域的自然环境、生态环境以及生活环境进行了全面调查了解，对工程建设情况进行了调查和分析，初步确定了本次环评的重点、范围和所采用的标准，找出主要污染源及主要污染物，分析了项目对环境产生的影响，提出了合理可行的污染防治措施。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）》及2018修正版的相关规定：“四十九、交通运输业—158 新建、增建铁路—30公里及以下铁路专用线”，应编制环境影响报告表。据此，本次评价编制了《山西车赶煤炭运销有限公司集运站铁路专用线工程项目环境影响报告表》（送审本）。 据环评现场踏勘，本项目尚未开工建设。 2019年9月15日，吕梁生态环境局临县分局在临县主持召开了本项目的技术评审会，根据专家意见修改完成了《山西车赶煤炭运销有限公司集运站铁路专用线工程项目环境影响报告表》（报批本），现提交建设单位报吕梁市生态环境局临县分局对该项目环境影响报告表进行审批。 3、分析判定相关情况 1、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，未列入环境准入负面清单，符合国家和地方产业政策的要求。 2、相关规划 （1）与临县城市总体规划的符合性分析 本项目南距临县城区约15km，不在临县城市总体发展规划范围内。 （2）与两区规划符合性分析 ①生态功能区划 本项目占地属《临县生态功能区划》中的IVB湫水河流域城镇群人居保障生态功能类单元。区域范围：主要包括白文镇北部、城庄镇中部、临泉镇（临县）、木瓜坪乡、玉坪乡、安业、大禹乡、车赶乡、三交镇、湍水头镇，总面积983km2。 保护措施：加强水土保持，实施退耕还林、种草工程；调整产业结构；因地制宜，建设城市绿色防护屏障体系；合理开挖煤炭，对矿山损毁的土地要进行复垦，对矿山开发造成的水源枯竭、水质恶化、水土流失等矿山生态环境问题进行勘察和整治。 发展方向：提高植被覆盖率，恢复和营造良好的区域生态系统；发展循环经济以及生态型、清洁型工业；创造良好的人居环境；使矿山生态环境得到恢复治理，将其对周边区域的影响降到最低限度。 本项目为铁路专用线建设工程，施工过程会对占地区域内的植被造成破坏，工程建设所影响的植被主要为区域内常见的本土植被，非珍稀濒危的保护物种，所以本项目总体的生态负效益相对较小。施工结束后及时对施工临时占地进行人工植被恢复，对施工道路进行边坡防护治理，反而由于人为干预，区域生态环境会得到改善。所以经人工植被恢复和水土流失防治后，本项目的建设不会改变区域总体生态功能，不会加剧区域水土流失，反而有助于区域水源涵养和营养物质保持。因此，本工程的建设符合《临县生态功能区划》的要求。 ②生态经济区划 根据《临县生态经济区划》，本项目占地属《临县生态功能区划》重点开发区中的ⅢA临县东部生态工业发展生态经济区。 ⅢA临县东部生态工业发展生态经济区：分布范围：该区域位于县城东部，主要包括白文镇南部、城庄镇东部、木瓜坪乡、玉坪乡、大禹乡、车赶乡、三交镇、湍头水镇、招贤镇、林家坪镇，总面积931km2。 生态环境保护要求：调整产业结构，发展循环经济以及生态型、清洁型工业；合理开挖煤炭，提高环保意识，对矿山损毁的土地要进行复垦，对矿山开发造成的水源枯竭、水质恶化、水土流失等矿山生态环境问题进行勘查与整治，使矿山生态环境得到恢复治理，将其对周边区域的影响降到最低限度。 发展方向：鼓励对煤炭、焦炭、冶炼、电力、建材等传统行业进行循环经济改造：例如以煤和煤矸石为原料，发展洗煤业、发电业、焦化业、冶炼业为主的产业链；环境治理工程；生态修复、保护工程；合理开挖煤炭，矿井生产能力在90万吨/年以上；鼓励能源阶梯使用的企业群体；鼓励高效节能环保石灰厂、焦化厂、化工厂的建设。 本项目为煤炭铁路专用线建设项目，项目建设将为企业产品提供便捷、大能力的运输通道，实现运输方式的多样性和全天候运输；同时铁路与公路相比具有能耗低、占地省、污染小、安全、全天候等技术经济优势，符合临县东部生态工业发展生态经济区发展方向，所以本工程的建设符合《临县生态经济区划》的保护要求和发展方向。 3、“三线一单”符合性判定 本项目位于临县车赶乡与三交镇境内，占地以及评价范围内不涉及生态保护红线中的具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。临县生态保护红线尚未划定，本项目不违背生态保护红线划定的原则，符合生态保护红线管控的要求。 本项目位于农村地区，距临县城市规划范围边界15km。项目运营期无生产废水和生活污水外排，不会对地表水、地下水和土壤造成污染；采取评价提出的环保措施后，项目运营对区域环境质量影响很小，符合环境质量底线的原则。 本项目新鲜水用量较少，能源消耗较低，符合资源利用上线不能突破的原则。 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中的允许类项目，不属于国家法律法规和政策规定的淘汰类和限制类项目，不违背环境准入负面清单的原则要求。 因此，本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。 4、环境敏感性 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地、特殊地下水资源保护区、森林公园等环境保护敏感目标。 二、工程内容及规模 （一）项目概况 1、项目名称：山西车赶煤炭运销有限公司集运站铁路专用线工程项目 2、项目性质：新建 3、建设单位：山西车赶煤炭运销有限公司 4、建设地点：位于山西省吕梁市临县车赶乡与三交镇境内，线路自吕临支线三交东站（原车赶站）东咽喉北侧引出，地理坐标N37°46′13.93″，E111°1′56.16″，海拔高度H=928m；出隧道后在钟底村北侧设钟底装车站，地理坐标N37°46′34.33″，E111°1′4.59″，海拔高度H=939m；终点为崔家坪村北，地理坐标N37°46′35.55″，E111°0′25.47″，海拔高度H=919m。 项目地理位置具体见附图1、附图2。 5、工程规模与线路布设 （1）工程规模 专用线自三交东站东咽喉正线采用60公斤/米-18号道岔接轨向东引出,线路跨越S218省道后折向北，出隧道后在钟底村北侧设钟底装车站。装车站设3条到发线兼货物线和1条装车环线,有效长均满足1700米系列。线路总长度约6.826km。 全线共新建梁式桥5座，桥梁总长1.837km，其中单线特大桥1座，总长：778.76m；单线大桥4座，总长：1057.94m；框构中桥1座，顶面积838.48m2，桥梁总长占线路总长21.7%。接长涵洞2处，在既有涵洞基础上进行接长，接长长度为15.58横延米，新建涵洞13处，长度为1169.09横延米，设计洪水频率：桥梁按1/100，涵洞按1/100。全线共有隧道4座，总长度1308m，均设计为单线隧道。 该项目设计能力近期1000万t/a，远期1000万t/a，采用国铁Ⅲ级铁路（参照Ⅱ级铁路）建设，单线，电力牵引，牵引质量5000t、10000t，专车站到发线有效长采用1700m系列。 （2）线路走向 山西车赶煤炭运销有限公司集运站铁路专用线自吕临支线三交东站（原车赶站）东咽喉K32+700以18号道岔向东引出，跨越S218省道后折向北以此跨越车赶沟、钟张路、穿越桃塔村后折向西南，在车赶沟北侧设万吨钟底装车站。装车站西端设装车环线，装车环线两次跨越车赶沟及S218省道，至后陡泉村东部后折回装车站，止于崔家坪村北。线路全长6.826km，其中桥梁长度1.837km，隧道长度1.308km，接轨站1座，新设装车站1座。 本项目铁路专用线平面示意图详见附图3。 6、项目总投资：83796万元 7、工程内容 本工程为山西车赶煤炭运销有限公司集运站铁路专用线工程，线路全长6.826km，项目组成包括路基工程、桥涵工程、隧道工程、站场工程、弃渣场、输电线路、施工生产生活区以及场外道路等。具体工程建设内容情况见表1。 表1 建设项目建设工程内容一览表 类型 工程名称 工程内容 主体 工程 铁路专用线 线路 线路平面：线路长度6.826km，曲线均采用不小于400m的曲线半径，装车环线300m 线路纵断面：线路限制坡度重车方向6‰，轻车方向13‰。 轨道 正线轨道：采用中型轨道标准，铺设普通标准轨线路，有缝线路； 钢轨：正线采用60kg/m标准25m轨； 轨枕、扣件：采用新Ⅲ型钢筋混凝土轨枕，每公里铺设1680根，弹条Ⅱ型扣件，岔区铺设混凝土岔枕； 道床：正线铺设Ⅰ级碎石道碴； 轨道高度：专用线对土质路基轨道高度为0.924m，对土质路堑轨道高度为0.924m，对硬质岩石路堑轨道高度为0.824m。 路基 正线线路全长6.826km，路基工程总长3.348km，占线路总长度的49.05%；区间路基工程总长1.948km，占线路总长度的28.54%。路基设计工点主要类型有深路堑、路堑坡面防护、高路堤、路堤坡面防护、滑坡地段路基、挡土墙。 桥涵 铁路梁式桥5座，桥梁总长1.837km，其中单线特大桥1座，总长：778.36m；单线大桥4座，总长：1057.94m；框构中桥1座，顶面积838.48m2；接长涵洞2处，在既有涵洞基础上进行接长，接长长度为15.58横延米；新建涵洞13处，长度为1169.09横延米。 隧道 本线共有隧道4座，总长度1.308km，均设计为单线隧道。 站场 全线设车站2座，分别为钟底装车站、三交东站。其中：钟底装车站为专用线新建站，设到发线兼货物线3条，装车环线1条，有效长度满足1700m；设置1.8m宽列检通道1条及故障抢修平台1处。钟底装车站总占地面积为374.21亩，其中旱地70亩，林地172亩，果园80亩，公路用地3.33亩，农村宅基地48.88亩；三交东站为既有吕临支线中间站，本专用线与吕临支线接轨，自三交东站东咽喉正线新建18号道岔接轨向东引出，三交东站既有咽喉布置及车站规模维持不变。 房屋建筑 本工程按照与吕临支线同期实施，装车站新增房屋面积2671m2，其中生活房屋1350m2，生产房屋1321m2，站房位于线路南侧。 土地利用 本工程线路及装车站均位于山西省临县境内，土地性质属黄土山岭荒地，基本农田少。本项目永久用地共计602.51亩，其中，站场路基长度2.05km，站场用地374.21亩，平均每公里用地182.54亩；区间路基长度1.390km，用地148.3亩，平均每公里用地106.7亩；桥梁长度1.831km，用地49亩，平均每公里用地26.76亩；隧道4座，用地31亩，平均每座7.75亩。本项目临时用地697亩。 本线占用土地类型主要为耕地、林地、未利用地、建设用地等。其中占用农用地547.88亩（耕地151亩、园地80亩、林地198亩、旱地70亩、其他农用地48.88亩，无基本农田），建设用地13.3亩、公路用地3.33亩、未利用地38亩； 土石方平衡 本工程土石方量总计429.73万m3，其中挖方373.65万m3，利用方55.72万m3，弃方317.93万m3。弃方全部拉运到弃土场填埋。 辅助工程 取土场 本项目设置取土场2处 弃土场 本工程废弃土石方约309.93万m3。对挖方弃土采取集中弃土，弃土场选择在荒地及废弃坑塘，全线设弃土场7个，占地面积为50.527hm2，弃土场容积约323万m3。 弃渣场 本工程弃渣量约8.0万m3。全线设弃渣场4个，占地面积为1.9hm2，弃渣场容积约8.5万m3。 施工生产 生活区 本工程接轨站为吕临支线三交东站，目前吕临支线三交东站正在建设，为了避免对原地貌的破坏，本工程共设置施工生产区7处，其中2处（包括存梁场与轨料存放场）设置在三交东站；其余5处（包括混凝土集中拌合站1处，填料集中加工站1处、材料厂1处，道砟存放场1处、预制场1处）沿线进行布设。 该工程紧邻崔家坪村、钟底村，工程不设施工生活区，考虑在崔家坪村、钟底村租赁解决。 场外道路 该场外道路主要施工道路，新建施工道路约11km。 转运站办公用房 建筑面积2671m2，站房位于线路南侧。 转运站洗车平台 占地面积约40m2，配套建设10m3沉淀池，运输车辆出厂前需对轮胎及车身进行冲洗 公用 工程 给水 钟底装车站自建水源，开采地下水，新建φ3m×15m大口井一座，采用50m3水池+变频供水设备供水。 排水 经站区自建污水处理设备处理后回用于站区绿化及道路洒水，不外排 供电 装车站由三交变电站引接10kv电源供电，车站新建10/0.4kv箱式变电所馈出1路10kv局部贯通线为沿线通信、隧道照明等负荷供电 供热 采用电取暖 环保工程 废水 生活污水：经站区自建污水处理设备处理后回用于站区绿化及道路洒水，不外排 噪声 施工期：物料运输线路远离居民区； 运营期：在对受影响村庄、居民处设置隔声屏障等； 振动：由于本专用线路线较短，车辆进站不久即停下装卸货物，时间较短，且设有减震沟，振动源能够满足标准要求。 固废 施工期：弃方全部进入弃土（渣）场，生活垃圾交由当地环卫部门统一处理； 运营期：生活垃圾交由当地环卫部门统一处理 8、主要技术指标 铁路等级：国铁Ⅲ级（参照国铁Ⅱ级铁路） 正线数目：单线 最小曲线半径：一般400m，装车环线300m 限制坡度：重车6‰、轻车13‰ 牵引种类：电力 机车类型：HXD 牵引质量：5000t、10000t 到发线有效长度：1700m系列 闭塞类型：自动站间闭塞 9、专用线设计流量及运向 ①设计运量年度：近期2030年，远期2040年。 ②年度内货运运量分析及主要流向 设计年度近、远期专用线货物发送量分别为1000万t、1000万t，品名主要是煤炭。本专用线运量仅为煤炭发送量，煤炭主要供往京津冀地区；无到达量。本专用线主要为企业自身煤矿服务，煤炭通过公路近距离运输至装车站。 ③车流组织 a、行车辆 本线全线牵引质量5000t、10000t，编成辆数为106辆。 b、车站工作量 本线主要车站发到车数见下表2。 表2 主要站发到车数表 单位：车/日 车站名 2020年 2030年 发送 到达 发送 到达 钟底装车站 431 /431 431 /431 10、劳动定员及工作制度 劳动定员：本工程钟底装车站新增定员76人，接轨站新增定员4人。 工作制度：本工程钟底装车站每年工作330d，每天两班生产，日计算工作时数16h。 （二）各项技术设备主要工程内容 1、线路 （1）线路平面 山西车赶煤炭运销有限公司集运站铁路专用线自吕临支线三交东站（原车赶站）东咽喉K32+700以18号道岔向东引出，跨越S218省道后折向北以此跨越车赶沟、钟张路、穿越桃塔村后折向西南，在车赶沟北侧设万吨钟底装车站。装车站西端设装车环线，装车环线两次跨越车赶沟及S218省道，至后陡泉村东部后折回装车站，止于崔家坪村北。线路全长6.826km，其中桥梁长度1.837km，隧道长度1.308km，接轨站1座，新设装车站1座。 本线新建正线长度6.826km，设置曲线7处，曲线长度3.54km，占线路总长度的52.28%；最小曲线半径5处，曲线长度3.253km，占线路总长度的48％。 （2）纵断面 重车方向6‰，轻车方向13‰。受装车站站坪高程控制，DK5+700-DK6+110、DK6+110-DK7+050采用2处限制坡度；装车站采用0‰坡度；受装车站高程控制，本线DK7+050-DK7+350采用一处最小坡段长度为300m。 本项目铁路专用线平、纵断面图详见附图4。 2、轨道 （1）轨道结构形式及轨道类型 本线采用有砟轨道结构，类型为中型轨道，铺设范围DK7+700-DK0+950，长度6.826km。 （2）有砟轨道设计 1.钢轨：专用线正线均铺设普通标准轨。路基桥梁地段：采用60kg/m-25m长、强度等级980Mpa钢轨；曲线半径小于或等于1200m地段应采用60kg/m-25m长、强度等级1080pa热处理钢轨。隧道地段采用相应类别的耐腐蚀钢轨。 2.轨枕：轨枕采用2.6m长Ⅲ型有挡肩预应力混凝土枕，桥上护轮轨铺设范围内，铺设2.6m长新Ⅲ型有挡肩钢筋混凝土桥枕，每公里铺设标准1680根/km；道岔区应根据道岔的类型优先选用配套的混凝土岔枕。 3.配件：专用线钢轨接头采用60kg/m 钢轨接头夹板，10.9级高强度接头螺栓和10级高强度螺母，垫圈应采用高强度平垫圈。 4.绝缘接头采用胶接绝缘接头，其钢轨与两端线路钢轨同轨型、同钢种，并满足《胶接绝缘钢轨技术条件》（TB/T2975）的规定。 5.碎石道床及铺设厚度 ①正线采用Ⅰ级道碴；道碴的粒径级配和材质应符合《铁路碎石道碴》（TB/T2140）中的Ⅰ级碎石道碴标准。底碴材料符合《铁路碎石道床底碴》（TB/T2897）中的规定。 ②土质路基采用双层道床，表层道碴20cm，底层道碴20cm；硬质岩石路堑道床厚度为30cm，桥上枕下道床厚碴度为30cm。 ③道床顶面宽度3.1m，道床边坡1∶1.75。 3、路基 三交东站至钟底装车站，DK7+700（吕临支线K32+700）～DK0+950，线路长度6.826km。路基设计工点28处，长度3.433km，路基设计工点主要类型有深路堑、路堑坡面防护、高路堤、路堤坡面防护、滑坡地段路基。 工点分布表如表3所示： 表3 路基工点分布表 序号 工点类型 处数 长度（m） 1 路堤坡面防护 2 124.46 2 高路堤 10 774.28 3 路堑坡面防护 3 296.83 4 深路堑 12 2002.55 5 滑坡地段路基 1 235 7 合计 28 3433.12 路基主要工程数量表如表4所示： 表4 主要工程数量表 序号 项目 单位 工程数量 1 片石混凝土 m3 4943 2 钢筋混凝土 m3 35891 3 浆砌片石 m3 75677 4 混凝土及混凝土块 m3 8940 5 土工格栅 m2 427904 6 强夯面积 m2 151808 4、桥涵 （1）沿线桥涵分布 本线新建线路长度6.826km，铁路梁式桥5座，桥梁总长1.837km，其中单线特大桥1座，总长：778.36m；单线大桥4座，总长：1057.94m；框构中桥1座，顶面积838.48m2；接长涵洞2处，在既有涵洞基础上进行接长，接长长度为15.58横延米；新建涵洞13处，长度为1169.09横延米。 沿线铁路桥梁分布概况详见表5。 表5 沿线铁路桥梁分布概况表 序号 中心里程 桥 名 河流名称 桥长（m） 缺口里程 特大桥 1 DK2+587.84 前陡泉跨218省道大桥 车赶沟 778.76 DK2+198.46 DK2+977.22 大桥 2 DK1+179.18 崔家坪大桥 206.12 DK1+076.12 DK1+282.24 3 DK3+290.84 崔家坪跨218省道大桥 车赶沟 430.98 DK3+075.35 DK3+506.33 4 DK6+704.66 桃塔村大桥 桃塔河 182.37 DK6+613.47 DK6+795.84 5 DK7+342.42 上南沟跨218省道大桥 车赶沟支流 238.48 DK7+223.18 DK7+461.66 （2）设计洪水频率、设计活载及桥梁建筑限界 1.采用洪水频率 桥梁按1/100设计，接长既有涵洞设计洪水频率不低于既有线标准。 2.设计行车速度 设计行车速度80km/h。 3.设计活载 本线桥涵采用“ZKH活载”。 （3）重点桥渡工程概述 1. 前陡泉跨218省道特大桥 ①自然概况及主要控制因素 本桥主要为跨越车赶沟和218省道而设，里程范围为DK2+198.46~ DK2+977.22，孔跨形式为3-24m+21-32m简支T梁，全桥长778.76m。 线位在DK2+415处跨越车赶沟，跨越角度为64°。车赶沟宽且较平，为U形沟，调查期间沟内有水，两侧为村庄，片石护砌，上下游河道蜿蜒，桥位流量Q1%=1402m3/s，H1%=873.6m，拟采用32m简支梁跨越。 线位于DK2+510.73处跨越218省道，既有道路为双向两车道，沥青路面，交叉右角为122°72′，净空要求为14×5.5m，拟采用32m简支梁跨越。 ②桥孔决定的依据 结合立交及车赶沟等控制因素，本桥采用的孔跨形式为：3-24m简支T梁+21-32m简支T梁。 ③墩台及基础类型的选择 桥墩均采用圆端型桥墩，桥台均采用T型桥台，均采用钻孔桩基础。 2. 上南沟跨218省道大桥 ①自然概况及主要控制因素 本桥主要为跨越车赶沟和218省道而设，里程范围为DK7+237.60~ DK7+462.66。 线位在DK7+397.60处跨越218省道，218省道为双向两车道，既有沥青路面宽度11m，吕临支线采用1-（32+48+32）m连续箱梁跨越，本线交叉右角为31°72′，净空要求为14×5.5m，拟采用1-（32+48+32）m连续箱梁跨越。 ②桥孔决定的依据 结合立交及冲沟等控制因素，本桥采用的孔跨形式为：4-32m简支T梁+1-（32+48+32）连续箱梁。 ③墩台及基础类型的选择 桥墩均采用圆端型桥墩，桥台均采用T型桥台，均采用钻孔桩基础。 5、隧道 （1）沿线隧道分布情况 本线共有隧道4座，总长度1308m，均设计为单线隧道。最长隧道桃塔1号隧道，长度为510m。隧道分布情况详见表6 表6 全线隧道分布统计表 编号 隧道名称 隧道里程 长度（m） 起点里程 终点里程 1 后陡泉隧道 DK1+740 DK1+925 185 2 桃塔1#隧道 DK5+700 DK6+210 510 3 桃塔2#隧道 DK6+290 DK6+580 290 4 钟底隧道 DK6+862 DK7+185 323 总计 1308 （2）主体设计采取的措施 洞口排水措施：洞口边仰坡外5~10m外采用C25钢筋混凝土设置梯形截水沟，沟深0.6m，沟宽0.6m，厚0.2m，截水沟与路堑天沟顺接或引排至自然沟谷中；出洞方向为上坡的，为防止路堑侧沟水流入隧道，洞外侧沟做成3‰的反坡排水，并且在洞口前方修一道盲沟，以截排洞外水流，避免其流入洞内。 洞口边坡防护措施：边坡防护采用拱形骨架护坡，拱形骨架内种植白羊草、紫穗槐。 6、站场 （1）全线车站概况 全线设车站2座，分别为钟底装车站、三交东站。其中钟底装车站为本专用线新建站，设到发线兼货物线3条，装车环线1条，有效长度满足1700m；三交东站为既有吕临支线中间站，本专用线与吕临支线接轨，自三交东站东咽喉正线新建18号道岔接轨向东引出，三交东站既有咽喉布置及车站规模维持不变。本次环评不包含快速装车系统等配套工程。 （2）改建接轨站与装车站分站说明 1. 三交东站接轨站 ①车站所在地自然、社会经济特征和交通运输结构 既有三交东站，位于山西省吕梁市临县崔家坪村，车赶沟南岸。车站北侧紧邻218省道，交通便利。 ②车站工作量 本站设计货物列车2020年11对，2030年14对；设计旅客列车2020年1对，2030年1对。现状本站无客货运量。 ③车站设计概述 三交东站为吕临支线铁路中间站，车站设4条到发线（含正线），其中1道有效长满足1050m，其余到发线有效长均满足1080m，安全线1条，有效长50m。车站设行车指挥站台1座，站台尺寸为70m×6m×0.3m，站房位于线路北侧。本站现状无专用线接轨。 ④排水设计 对专用线接轨引起改建的排水设施，按原设计标准还建，保证排水顺畅。 ⑤用地及拆迁 本站用地主要为铁路用地和农村宅基地；本站拆迁主要为窑洞和平房并有少量树木。 2.钟底装车站 （1）地理位置 钟底装车站位于车赶沟北侧靠山，所在地自然、社会经济特征及交通运输结构与三交东站基本相同。地理坐标N37°46′34.33″，E111°1′4.59″，海拔高度H=956m。 （2）车站设计概述 钟底装车站为车赶运销煤炭专用线新建装车站，装车站按牵出线筒仓装车方案设计，采用快速定量装车系统装车，环线预留快速定量装车系统平面位置。车站设3条到发线兼货物线，有效长满足1700m，并设装车环线1条，满足10000t整列装车条件；设置1.8m宽列检通道1条及故障抢修平台1处。装车环线出口端设无人值守不断轨动态电子轨道衡1处。 生活办公区布置有单身宿舍楼、办公楼、食堂、浴室、生活污水处理站、门卫室等，建筑面积2671m2，其中生活房屋1350m2，其他为生产房屋。 站场绿化面积约为300m2。储煤场场地边坡上采用拱形骨架护坡，拱型骨架内满铺C25正六边形混凝土空心块；装车站场地边坡上采用拱形骨架护坡，拱型骨架内满铺C25正六边形混凝土空心块，空心块内客土种植白羊草；路基两侧种植桧柏、紫穗槐、铺草皮、撒播草籽等。 （3）车站道路、平（立）交道及排水设计 站中心房屋设有通站道路与崔家坪村道连通，其它与铁路交叉的地方道路均设计为立体交叉。 排水根据地势，修建天沟、侧沟、排水沟，排水沟引至桥梁新设排水涵中从而引入河沟主槽，避免水流集中冲刷桥台锥体护坡。 （4）用地及拆迁 本站主要用地为农村宅基地、林地和旱地，主要拆迁为民房及窑洞。 7、取弃土（渣）场 本工程废弃土石方约317.93万m3。对挖方弃土采取集中弃土，弃土（渣）场应选择在荒地及废弃坑塘，全线设弃土（渣）场11个，占地面积为52.427hm2，弃土（渣）场堆放弃土（渣）量约317.93万m3。 项目取土场情况见表7，弃土（渣）场情况见表8。 表7 取土场情况 编号 取土场名称 位置 预计储量（万方） 运距（km） 地质初步认定类别 1 信源石料厂 南岭村 50 30 商业石料厂 2 车赶村2号取土场 车赶村 240 8.5 --- 表8 弃土（渣）场情况 编号 弃土场名称 位置 面积 （万m2） 数量（万方） 运距（km） 1 后陡泉弃土场 后陡泉村北 12 49 3.5 2 崔家岭1#弃土场 崔家岭村东 4.8 50 4.5 3 崔家岭2#弃土场 崔家岭村西 2.2 22 4.5 4 严家圪垛1#弃土场 严家圪垛村东 10.237 50 5.0 5 严家圪垛2#弃土场 严家圪垛村西 7.89 50 5.0 6 严家圪垛3#弃土场 严家圪垛村东南 8.2 50 5.5 7 墕头村弃土场 墕头村东 5.2 52 5.5 8 后陡泉隧道弃渣场 DK2+000右侧350m 0.27 1.2 1.5 9 桃塔1#隧道弃渣场 DK1+900右侧200m 0.73 3.3 3 10 桃塔2#隧道弃渣场 DK7+000左侧350m 0.4 1.9 3 11 钟底隧道弃渣场 DK6+900左侧180m 0.47 2.1 2 （1）后陡泉弃土场位于后陡泉村北侧沟道内，占地面积12万m2，平均高度为10m，库容量为49万m3，沟道为南北走向，东西两侧均为山坡，坡面较陡，沟内植被以其它草地为主，零星分布少量乔木、灌木；经过现场勘查与测量，该弃渣场下游500m范围内没有居民。 （2）崔家岭1#弃土场位于崔家岭村东侧一条沟道支沟内，占地面积4.8万m2，平均高度为11m，库容量为50万m3，沟道为东西走向，南北两侧均为山坡，坡面较陡，沟内植被以其它草地为主，零星分布少量乔木、灌木；经过现场勘查与测量，该弃渣场下游500m范围内没有居民。 （3）崔家岭2#弃土场位于崔家岭村西侧支沟内，占地面积2.2万m2，平均高度为10m，库容量为22万m3，沟道为东西走向，南北两侧均为山坡，坡面较陡，沟内植被以其它草地为主，零星分布少量乔木、灌木；经过现场勘查与测量，该弃渣场下游500m范围内没有居民。 （4）严家圪垛1#弃土场位于严家圪垛村东侧一条沟道支沟内，占地面积10.237万m2，平均高度为5m，库容量为50万m3，沟道为东西走向，南北两侧均为山坡，坡面较陡，沟内植被以其它草地为主，零星分布少量乔木、灌木；经过现场勘查与测量，该弃渣场下游500m范围内没有居民。 （5）严家圪垛2#弃土场位于严家圪垛村西侧一条沟道支沟内，占地面积7.89万m2，平均高度为7m，库容量为50万m3，沟道为南北走向，东西两侧均为山坡，坡面较陡，沟内植被以其它草地为主，零星分布少量乔木、灌木；经过现场勘查与测量，该弃渣场下游500m范围内没有居民。 （6）严家圪垛3#弃土场位于严家圪垛村东南侧一条沟道支沟内，占地面积8.2万m2，平均高度为6m，库容量为50万m3，沟道为南北走向，东西两侧均为山坡，坡面较陡，沟内植被以其它草地为主，零星分布少量乔木、灌木；经过现场勘查与测量，该弃渣场下游500m范围内没有居民。 （7）墕头村弃土场位于崔家岭村东侧一条沟道支沟内，占地面积5.2万m2，平均高度为10m，库容量为52万m3，沟道为东西走向，南北两侧均为山坡，坡面较陡，沟内植被以其它草地为主，零星分布少量乔木、灌木；经过现场勘查与测量，该弃渣场下游500m范围内没有居民。 （8）后陡泉隧道弃渣场位于DK2+000右侧350m一条沟道的支沟内，占地面积0.27万m2，库容量为1.2万m3，沟道为东西走向，南北两侧均为山坡，坡面较陡，沟内植被以其它草地为主，适宜堆放弃渣。经过现场勘查与测量，该弃渣场下游500m范围内无居民。 （9）桃塔1#隧道弃渣场位于DK1+900右侧200m一条沟道的支沟内，占地面积0.73万m2，库容量为3.3万m3，沟道为东西走向，南北两侧均为山坡，坡面较陡，沟内植被以其它草地为主，适宜堆放弃渣。经过现场勘查与测量，该弃渣场下游500m范围内无居民。 （10）桃塔2#隧道弃渣场位于DK7+000左侧350m一条沟道的支沟内，占地面积0.4万m2，库容量为1.9万m3，沟道为东西走向，南北两侧均为山坡，坡面较陡，沟内植被以其它草地为主，适宜堆放弃渣。经过现场勘查与测量，该弃渣场下游500m范围内无居民。 （11）钟底隧道弃渣场位于DK6+900左侧180m一条沟道的支沟内，占地面积0.47万m2，库容量为2.1万m3，沟道为东西走向，南北两侧均为山坡，坡面较陡，沟内植被以其它草地为主，适宜堆放弃渣。经过现场勘查与测量，该弃渣场下游500m范围内无居民。 8、施工生产生活区 本工程接轨站为吕临支线三交东站，目前吕临支线三交东站正在建设，为了避免对原地貌的破坏，本工程共设置施工生产区7处，其中2处（包括存梁场与轨料存放场）设置在三交东站；其余5处（包括混凝土集中拌合站1处，填料集中加工站1处、材料厂1处，道砟存放场1处、预制场1处）沿线进行布设。 该工程紧邻崔家坪村、钟底村，工程不设施工生活区，考虑在崔家坪村、钟底村租赁解决。 本线主要大临工程及数量情况见表9。 表9 大型临时工程汇总表 编号 大型临时设施项目 单位 数量 1 材料厂 处 1 2 存轨基地 处 1 3 存梁场 处 1 4 混凝土集中拌合站 处 1 5 填料集中加工站 处 1 6 混凝土构配件预制场 处 1 7 小型道砟存储场 处 1 9、场外道路 场外道路主要包括施工道路。工程各施工点需布置施工道路连接至外部交通道路，施工道路主要利用既有道路，但也新建了部分施工道路。其中新建施工道路11.0km（汽车运输便道9km，运梁便道2km），路面宽4m，路基宽5.5m，部分施工道路两侧有边坡，上边坡坡率为1:1.5，平均高度为2m，下边坡坡率为1:2，平均高度为2m，工程完工后交由当地村民使用。 10、机务设备 （1）既有机车交路及机务设备分布、性质及规模 1）相邻线货运机车交路 ①瓦日线 侯马北机务段的HXD型电力机车双机担当瓦塘、洪洞北至日照南的肩回交路。 ②吕临支线 侯马北机务段HXD型电力机车双机担当三交至吕梁间的肩回机车交路。 2）机务设备的分布、性质、规模 侯马北机务段承担本线机车的运用、整备及检修作业，本工程在钟底装车站设机车乘务员公寓4间，派班室一间，乘务一体机一台，负责机车乘务员出退勤、外段调休作业。 （2）设计机车交路及机务设备 由侯马北机务段的HXD型电力机车双机担当钟底装车站至日照南间的肩回机车交路。 11、建筑物、构筑物迁改 根据现场调查凡是在铁路永久征地界内的地面建筑物、构筑物都应做拆迁处理，虽不再铁路永久征地界内，但危机铁路安全行车的建筑物、构筑物也应做拆迁处理。 本工程拆迁建筑物、构筑物汇总表详见表10。 表10 拆迁建筑物、构筑物汇总表 里程范围 民用平房（m2） 民用楼房 （m2） 企业平房（m2） 企业楼房 （m2） 窑洞（m2） 围墙（m） 铁门（个） 水井（个） 坟墓（个） 砍伐树木 （棵） DK5+700～DK7+700 3459 4332 704 0 1744 207 46 4 12 1792 DK5+700～DK3+650 3365 1286 0 0 6900 661 6 0 0 62308 DK0+950～DK3+650 1953 6578 0 1748 700 343 45 6 10 2663 合计 8777 12196 704 1748 9344 1211 97 10 22 66763 12、土地利用 本工程线路及装车站均位于山西省临县境内，土地性质属黄土山岭荒地，基本农田少。本项目永久用地共计602.51亩，其中，站场路基长度2.05km，站场用地374.21亩，平均每公里用地182.54亩；区间路基长度1.390km，用地148.3亩，平均每公里用地106.7亩；桥梁长度1.831km，用地49亩，平均每公里用地26.76亩；隧道4座，用地31亩，平均每座7.75亩。本项目临时用地约697亩。 本线占用土地类型主要为耕地、林地、未利用地、建设用地等。其中占用农用地547.88亩（耕地151亩、园地80亩、林地198亩、旱地70亩、其他农用地48.88亩，无基本农田），建设用地13.3亩、公路用地3.33亩、未利用地38亩； 本线占用土地类型详见表11。 表11 本线占用土地类型一览表 项目 分项 土地类型 单位 数量 合计（亩） 永久用地 区间用地 耕地 亩 115 602.51 林地 亩 26 未利用地 亩 4 建设用地 亩 3.3 桥下用地 耕地 亩 36 建设用地 亩 10 未利用地 亩 3 隧道用地 未利用地 亩 31 站区用地 旱地 亩 70 林地 亩 172 果园 亩 80 公路用地 亩 3.33 农村宅基地 亩 48.88 临时征地 隧道弃渣场 --- 亩 40 697 弃土场 --- 亩 657 三、原辅材料 1、主要材料的来源与供应 （1）厂发料 所有厂发料均由材料厂供应，然后汽车运至工地。 （2）直发料 钢轨由包钢供应，营业火车运往铺轨基地存放，由长轨运输车运至工地铺设。 道岔由山海关桥梁厂采购供应，营业火车运往铺轨基地存放，工程列车运往工地。 支座：由衡水制品厂供应，营业火车至材料厂，汽车倒运往工地。 钢筋混凝土轨枕、岔枕由制枕场供应，工程列车运往工地。 表12 原辅材料消耗一览表 材料名称 供应厂家 调车线（km） 供应比例（%） 发送站 钢轨及配件 包钢 20 100 包头北 预制梁 播明桥梁厂 20 100 忻州 钢筋混凝土（岔）枕 丰怀轨枕股份有限公司 6 100 怀柔北 木（岔）枕 北京木材厂 2 100 通县西 道岔、钢梁 山海关桥梁厂 4 100 山海关 接触网钢筋混凝土支柱 太原混凝土制品厂 6 100 太原 支座 衡水橡胶厂 4 100 衡水 2、主要砂、石、道碴场和砖、瓦、石灰等来源与供应 道砟：方山峪口镇的阳峁道碴场，岩性为辉绿岩。汽车运至道砟存放场，汽车上砟。 碎石、片石、中粗砂等：临县当地，汽车运输。 石灰、砖瓦：吕梁各县乡供应，汽车运输。 四、主要生产设备 本项目装车站主要工艺设备选型详见表13。 表13 主要设备列表 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 1 乘务一体机 台 1 2 车辆轴温智能探测系统 套 1 3 铁路车号地面自动设备系统 套 1 4 给水系统 50m3水池+变频供水设备 套 1 5 地埋式生活污水一体化处理设施 套 1 五、平面布置 项目装车站生活办公区布置有单身宿舍楼、办公楼、食堂、浴室、生活污水处理站、门卫室等，建筑面积2671m2，其中生活房屋1350m2，其他为生产房屋。平面布置原则如下： 1、应满足生产的使用功能要求，各建筑物、构筑物及设施应按相互之间的功能关系性质特点进行布置，使布置紧凑合理，工艺流程畅通。技术上追求合理，结合当地地形、地质、水文、气象等条件，因地制宜进行建筑总平面设计，在满足使用功能的条件下，力求技术上的合理。 2、满足站区内外交通要求，道路布置要间接通畅，避免人流货流相互干扰。 3、满足卫生、防火、安全等技术规范和规定的要求，建筑物构筑物之间的间距，按日照、通风、防火、防震、防噪等要求及节约用地的原则综合考虑。 六、施工进度 本项目建设期18个月，全线计划安排，2020年1月开工，2021年6月完工。 七、公用工程 （1）给水 钟底装车站自建水源，开采地下水，新建φ3m×15m大口井一座，采用50m3水池+变频供水设备供水，水源可以满足新增用水要求； 本项目用水类型包括装车站内生活用水、硬化路面洒水、绿化用水等。 生活用水：本项目劳动定员80人，生活用水主要为日常生活用水。根据《山西省用水定额》（DB14/T 1049.1-2015）文件中规定的用水定额，取30L/人·班，则项目生活用水量为2.4m3/d（合792m3/a）。 绿化用水：站区绿化面积为300m2，绿化用水量指标按0.28m3/m2·a计，绿化天数按200天。 道路洒水：硬化道路面积为4700m2，硬化洒水指标按1.0L/m2·d计。 （2）排水 生活废水：生活废水产生量按用水量的80%计，则污水产生量为1.92m3/d。此部分生活污水经室外排水管网排入生活污水处理站进行处理，处理后的净水作为绿化及道路洒水等，不外排。 生产废水：故本项目无生产废水产生。 工程用水及废水产生量明细详见表14，水平衡图见图3。 表14 工程用水量及废水产生量一览表 用水类型 用水指标 用水单位 用水量（m3） 废水产生量（m3） 日用水量 年用水量 日产生量 年产生量 职工生活用水 30L/人·天 80人 2.4 792 1.92 633.6 道路洒水 1.0L/m2·d 2000m2 4.7 987 / / 绿化用水 0.28m3/m2·a 300m2 0.25 84 / / 总计 采暖期 / / 2.4 792 1.92 633.6 非采暖期 / / 7.35 1863 1.92 633.6 图3 水平衡图（m3/d） （3）供电 装车站由三交变电站引接10kv电源供电，车站新建10/0.4kv箱式变电所馈出1路10kv局部贯通线为沿线通信、隧道照明等负荷供电，可满足该项目用电需求。 （4）供热 综合办公室冬季采暖采用电暖气，职工饮水采用电热水器。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，据现场踏勘之时，项目尚未开工建设，因此不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、自然环境 （1）地理位置 临县地处晋西吕梁山系黄土丘陵沟壑区，地理坐标在北纬37°35′52″～38°14′19″之间，东经110°29′40″～111°18′02″。北接兴县，东邻方山，南连柳林、离石，西濒黄河与陕西佳县、吴堡隔河相望，县境长、宽约为71km，总土地面积2979km2，占全省土地总面积的1.91%，占吕梁市土地面积的14.12%，居全市13个县市的第2位。 山西车赶煤炭运销有限公司集运站铁路专用线工程项目位于山西省吕梁市临县车赶乡与三交镇境内，线路自吕临支线三交东站（原车赶站）东咽喉北侧引出，地理坐标N37°46′13.93″，E111°1′56.16″，海拔高度H=928m；出隧道后在钟底村北侧设钟底装车站，地理坐标N37°46′34.33″，E111°1′4.59″，海拔高度H=939m；终点为崔家坪村北，地理坐标N37°46′35.55″，E111°0′25.47″，海拔高度H=919m。 项目地理位置具体见附图1、附图2。 （2）地形、地貌 临县县境内梁峁相间，沟壑纵横，只有湫水河、月境河形成的大小两川，川面狭窄。湫水河大川逶迤贯通全县，长达90km，河面最宽不过1km。小川环绕6个乡镇，全长46km，川道最宽不到0.25km。全县共有大小山头9400多个，海拔在1500m以上的山峰有紫金山、大度山和汉高山。一般的岭峁面多为鱼瘠形，顶端坡度为5°～10°。全县地势东北高，西南低，呈17/1000的倾斜坡面，一般海拔为1000m左右，程家塔乡北榆庙最高1924m，碛口镇湫水可输入黄河处最低657m，相对高差为1267m。全县主要以离石黄土为主，除少数土石山区和沟川根深叶茂谷外，大部为梁峁发育地形破碎的黄土丘陵，一般黄土覆盖深厚。灰褐土为本县基本土壤，分布面积为391.89万亩，占总土地面积的99.4%，由于母体特征明显，物理分化强烈易被侵蚀，有机质不易积累，使土壤养分极为贫乏。 （3）气候、气象 临县属暖温带大陆性气候。在季风的影响下四季分明，春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季温凉湿润，冬季少雪寒冷，根据30个气候特征，全县年平均气温8.8℃，年积温3212℃，降雨量伙518.3mm，7、8、9三月雨量集中，占全县降雨量的62.5%；平均太阳辐射140.8kcal/cm2，平均日照时数7.7h，年均2771.5h。由于地形复杂，气候的地域差异明显，无霜期由东北向西南递增，一般在144～172天，南北相差28天，气温近5.0℃。年均无霜期160天，全县绝大部分地区为一年一熟，三交以南乡镇也有一年两熟的条件。 年内主导风向是南风，秋季多偏北风，夏季多偏南风，年平均风2.6m/s，最大风速达19m/s。 （4）水文及水文地质 1）地表水：临县境内河流属黄河水系，较大的河流除黄河干流，有湫水河、支沟月境河、青凉寺河、曲峪河、免坂河、八堡河、克虎、寺沟等8条。 ①黄河干流 黄河干流流位于县境西部，从本县第八堡乡洼石泉入境，自北向南流经7个乡镇，32个村，从碛口镇的陈家山出境，全长91km，河床平均比降为0.71%。据吴堡水文站观察记录，年平均径流量397.3亿m3/a，年平均含沙量20.9kg/m3，最大洪水流量达26800 m3/s，枯水期最小流量仅39.5 m3/s，黄河属本县过境水，径流量约为2.753 m3/a。 ②湫水河 湫水河是本县最大河流，属黄河一级支流，发源于兴县黑茶山东北麓的白龙山大坪头，经阳坡水库入本县境，全长125km，流域面积1986km2。在阳坡水库以上流域面积为243km2。县内长90km，流经12个乡镇，由碛口汇入黄河。流域面积为1743.1 km2。占全县总土地面积的58.53%，流域内支沟共有2300余条，其中15km以上的20多条，25km以上的5条。河道平均比降为0.65%，据林家坪站1956～1984年29年的观察记载，平均径流量0.8839亿m3/a，其中，清水径流量0.2740亿m3/a，占径流量的31%,最大径流量3.09亿m3，最小径流量0.423亿m3。径流深59.6mm，年均输沙量2400万吨，最大8920万吨，最小0.0545万吨。汛期平均输沙量2332万吨，占平均输沙量的97.2%。侵蚀模数12800t/km2。一般流量0.3m3/s，最高洪峰期达3670m3/s。 ③月境河 是本县的第二条大河，素称“小川”，发源于本县临泉镇泥沟村，流经6个乡镇，全长48km，流域面积317.7km2，占全县总面积的10.6%，年均径流量为1839.4万m3，其中清水径流量为892.5万m3/a，占全县径流总量的48.5%。 ④青凉寺河 发源于紫金山南麓，流经4个乡镇，全长43.5km，流域面积283km2，占全县总面积的9.5%，据杨家坡站多年资料，年均径流量为0.162亿m3，其中清水流量为0.089万m3，占年径流量的54.9%，径流深57.9mm，平均输沙量381万吨，最大1190万吨，1984年最小0.00283万吨。汛期输沙量328万吨，占年均输沙量的99.1%，侵蚀模数11700t/km2。最大洪峰流量达1670m3/s。 评价区内地表水为位于线址南侧的湫水河支流。临县地表水系图详见附图5。 2）水源地 临县共有23个已划定保护区范围的供水水源地和1个规划水源地，分别是：吴家湾水源地、海则头水源地、白文镇集中供水水源、城庄镇集中供水水源地、兔坂镇集中供水水源地、克虎镇集中供水水源地、三交镇集中供水水源地、湍水头镇集中供水水源地、林家坪镇集中供水水源地、招贤镇集中供水水源地、碛口镇集中供水水源地、刘家会镇集中供水水源地、丛罗峪镇集中供水水源地、曲峪镇集中供水水源地、木瓜镇集中供水水源地、安业乡集中供水水源地、玉坪乡集中供水水源地、清凉寺乡集中供水水源地、石白头乡集中供水水源地、雷家碛乡集中供水水源地、大禹乡集中供水水源地、车赶乡集中供水水源地、安家庄乡集中供水水源地以及阳坡水库水源地。 本项目位于临县车赶乡与三交镇境内，据山西省人民政府，晋政函[2013]15号文，项目所在区域内水源地保护区划定情况见表15。 表15 区域内乡镇集中供水水源地保护区划定情况 水源地 名称 服务 对象 地理坐标 一级保护区 二级保护区 半径（m） 半径（m） 车赶乡集中供水水源 车赶村 E 111°04′25.0″ N 37°56′45.6″ 上游150m，下游50m，宽100m 一级保护区上游外延350m，宽100m 三交镇集中供水水源 三交村等9个村 E 110°58′47.0″ N 37°47′07.0″ 52 ---- 经调查，本项目线址位于三交镇集中供水水源东侧1570m处，位于车赶乡集中供水水源井西南侧2860m处，故拟建项目线址均不在水源井的一级和二级保护区范围内。 临县乡镇水源地与本项目的位置关系详见附图6。 （5）植被及生物多样性 本区土壤为灰褐土地带，黄土质黄绵土。土壤中的盐分为Cl、Na+、K+。该区域以啮齿类动物居多，如鼠类、野兔等和两栖爬行类，大型动物很少，无国家重点保护动物。本区多为山地，当地居民主要以农业生产为主，农产品主要有小麦、谷子、玉米、山药、莜麦等。 受当地人群生产及生活活动范围影响，生物多样性较简单。 （6）地震烈度 本区历史上未有发生过较大规模地震的记录。根据国家《建筑抗震设计规范》GB50011－2001，本区抗震设防烈度为Ⅶ级区，设计基本地震动峰值加速度为0.15g，设计地震分组为第一组。 （7）矿产资源 临县境内初步探明矿种有30多种，主要有煤炭、石灰岩、耐火粘土、砖瓦粘土、白云岩和铝土矿等。煤炭储量为493亿吨，约占山西省探明储量的20%，占全国储量的5.2%。煤炭资源属石炭、二迭系煤，埋藏深度在30－270m，煤系地层含煤面积为1645km2，占全市国土面积的15.5%。石灰岩预计储量为3000多亿吨。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： （1）环境空气质量现状 本工程线址位于山西省吕梁市临县车赶乡与三交镇境内，本次评价收集了2018年临县县城环境空气例行监测年均浓度数据，具体指标见表16。 表16 2018年年均浓度监测结果统计表 μg/Nm3（CO：mg/m3） 序号 指标 浓度值 标准值 占标率 1 SO2年均浓度 32 60 53% 2 NO2年均浓度 29 40 73% 3 PM10年均浓度 108 70 154% 4 PM2.5年均浓度 66 35 189% 5 CO第95百分位数浓度 1700 4000 43% 6 O3-8h第90百分位数浓度 144 160 90% 由上表可知， 2018年临县县城PM10、PM2.5、SO2和NO2年均浓度值分别为109μg/Nm3、66μg/Nm3、32μg/Nm3和29μg/Nm3；占标率分别为154%、189%、53%和73%；CO第95百分位数浓度为1700μg /Nm3，占标率为43%；O38h第90百分位数浓度为144μg/Nm3，占标率为90%。由此可见，临县县城2018年环境空气年均浓度中PM10、PM2.5出现超标现象，故本项目所在区域为不达标区。 （2）地表水环境质量现状 本工程所在区域主要地表水为湫水河支流。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）及临县湫水河汇入黄河断面考核要求，本项目所在区域地表水执行IV类水质标准。 （3）声环境质量现状 据现场踏勘调查，工程位于临县境内山区，周边大型工况企业较少，区域主要噪声源为公路车辆经过产生的噪声。 （4）生态环境质量现状 工程所在区域属于山区，植被为高山草甸植被，同时也有少量耕地。区域生态环境功能较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据国家生态环境部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查和实地踏勘，项目所在地无自然保护区、名胜古迹、风景区和重要的文物景观，无水源地及水源保护区，无珍稀动物保护区，无文教环境敏感区。该地区不属于生态脆弱区和特殊地貌景观区。该项目主要的环境保护对象见表17。 表17 铁路专用线沿线主要环境保护目标列表 类别 保护目标 性质 规模 方位及到厂界距离（m） 保护级别 环境 空气 后陡泉村 社会关 注地区 858人 跨越 GB3095-2012标准二级 崔家坪村 1876人 S 80 钟底村 1633人 S 80 桃塔村 1567人 跨越 地表水 湫水河支流 工业用水保护 ---- 跨越 GB3838-2002中IV类标准 地下水 项目所在区域的浅层地下水 GB/T14848-2017标准Ⅲ类 声环境 后陡泉村 社会关 注地区 15户 跨越 GB3096-2008中1类和4a类标准 崔家坪村 50户 S 80 钟底村 50户 S 80 文物 崔家坪戏台 文物保护单位 ----- DK3+700—DK4+050路基形式穿越建设控制地带约350m，距离保护范围最近距离113m 县级 崔家坪塔 ----- 线路未穿越，DK3+900—DK3+960路基边坡侵入建设控制地带 县级 生态 环境 附近农田 农作物 和植被 — 周边地区 —

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：项目拟建地属于环境空气质量功能二类地区，环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。具体数值见下表。 环境空气质量评价标准 单位：μg/m3 污染物名称 年均值 24小时均值 1小时均值 二氧化硫（SO2） 60 150 500 二氧化氮（NO2） 40 80 200 可吸入颗粒物(PM10) 70 150 — 可吸入颗粒物(PM2.5) 35 75 总悬浮颗粒物（TSP） 200 300 — 2、地表水：项目周边最近的地表水为湫水河支流，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）及临县湫水河汇入黄河断面考核要求，该处水环境功能为工业用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质量标准，具体见下表。 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目 PH BOD5 CODcr 氨氮 石油类 硫化物 高锰酸盐指数 标准值 6～9 ≤6 ≤30 ≤1.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤10 3、地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，具体见下表。 地下水质量标准浓度限值（单位：除pH外，mg/L） 污染物 pH 总硬度 氨氮 亚硝酸盐 硝酸盐氮 标准值 6.5～8.5 ≤450 ≤0.2 ≤0.02 ≤20 污染物 挥发酚 氰化物 氟化物 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU°/100mL) 标准值 ≤0.002 ≤0.05 ≤1.0 ≤100 ≤3.0 4、声环境：本项目所在区域为居住、商业、工业混杂区，所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，铁路外轨中心线30m区域内执行4b类标准；248省道边界35m内执行4a类标准，35m外区域执行2类标准，具体标准限见下表。 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4a类 70 55 4b类 70 60 5、振动：《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中铁路两侧执行铁路干线两侧标准限值，具体标准限见下表。 城市区域环境振动标准限值（单位：dB） 昼间 夜间 80 80 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，规定限值见下表： 建筑施工厂界环境噪声排放限值 单位：[dB(A)] 时 段 昼间 夜间 限值 70 55 运营期： 装车站：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 铁路专用线：铁路外轨中心线两侧30m执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）及其修改方案（环保部【2008】第38号公告）中新建铁路边界铁路噪声限值和《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（国家环保总局环发【2003】94号）相关规定；30m外区域执行《声环境质量指标》（GB3096-2008）2类标准。 规定限值见下表： 营运期噪声污染排放标准 单位：[dB(A)] 污染源 标准名称 标准值 昼间 夜间 装车站场边界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 70 60 铁路外轨中心线两侧30m 《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）及其修改方案（环保部【2008】第38号公告） 70 60 铁路外轨中心线两侧30m以外 《声环境质量指标》（GB3096-2008）2类标准 60 50 4、固废 施工弃土、建筑垃圾等执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相应要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据晋环发【2015】25号《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，由建设单位按本办法规定向环境保护主管部门申请核定主要污染物排放总量指标。 经环评工程分析和环境保护措施分析，本工程无集中排放的污染物产生，故不需申请污染物排放总量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): （一）施工期 本项目施工期工艺流程及产污情况图示如下： 工艺流程简述： （1）路基工程 铁路路基施工应严格按现行《铁路营业线施工及安全管理办法》铁办（2007）186号等有关规定执行。铁路路基施工应严格按现行《铁路路基施工规范》等有关规定执行。当填料含水量过高，填筑前应采用排水疏干松土翻晒，含水量过低时，填筑前应加水湿润。施工期应做好永久或临时排水系统，防止地表水汇入路基施工范围。路堑开挖后，应及时砌筑并做好防排水工作，以免水流冲坏路堑。侧沟的拼装构建缝或伸缩缝必须填塞密实，以达到防渗要求。护脚、平台及截水沟必须按有关施工规范进行砌筑，以防由于雨水下渗引起的边坡坍塌。 （2）桥涵工程 桥梁在通过车赶沟时，采用32m简支梁跨越，不在沟内设置桥墩。桥墩均采用圆端形桥墩，采用钻孔桩基础。基坑开挖应注意及时排水，以避免浸泡降低承载力。施工时桥台高度范围内台身顶帽及台顶等混凝土须一次灌注，并按照有关施工规范要求执行。墩台基础施工后，应及时回填至原地面，并分层夯实，防止基坑积水。 （3）隧道工程 采用光面爆破和预裂爆破等控制爆破技术，尽量减少对围岩扰动，力求开挖面平顺，减少超欠挖。洞口施工时，先开挖洞门边仰坡及路堑土石方，做截水天沟，再施做洞门端墙、挡墙，洞口环节衬砌与端墙、挡墙同时施工。 根据现场实际情况，隧道均为中、短隧道选用了方便、灵活的出渣运输能力大的无轨运输方式。核心土上弧导坑作业空间小，短台阶，机械作业不便，主要以人工扒渣配合挖机集中为主，然后运出。左右上导坑及左右下断面均以装载机装渣，自卸车直接运至指定弃渣场，可避免洞口两次倒运，运输效力高。 （4）站场工程 场地平整以机械施工为主，人工施工为辅。建筑基坑开挖采用机械化开挖，挖掘机挖土，自卸汽车运土，在推土机配合下进行联合作业。回填工程采用机械和人工相结合的施工方法，土方由挖掘机装土，自卸汽车运土，推土机铺土、摊平，振动碾压机碾压，边缘压实不到之处，辅以人工和电动冲击夯夯实。 施工挖方应及时用于回填，对于不能立即回填的挖土方暂存放在场地内，作为基槽回填土或场区平整用土。 基础开挖与地下管道埋设要尽量避开雨季，避免重复开挖，造成水土流失。 （5）弃渣场工程 全线土方采用调运方式，对于挖方集中的路段，将挖余土方尽量纵向利用，降低造价，减小环境破坏，尽量减少弃渣运输便道，避免破坏植被，引起土地退化。弃土（渣）均运往弃渣场。对弃渣场要及时做好周边排水工程，避免形成地表径流。弃渣场在弃渣前先做好拦挡工程。 （6）输水管线 主要是管沟开挖，采用人工开挖，开挖土方就近临时堆放于管沟一侧。管道敷设完毕及时回填土方。多余土方就近摊平。 （二）运营期 1、铁路专用线营运工艺流程图 主要污染工序： 一、施工期污染影响因素分析 施工期主要集中与施工准备和主体工程建设对生态环境的破坏和干扰。对沿线生态系统的影响因素主要包括路基、桥涵、站场、隧道工程、弃土场、临时施工便道和场地（含生活营地）等占地和土石方工程以及施工人员活动对沿线土地资源、植被、景观、文物以及水土保持的影响。其次为施工噪声、振动、扬尘、废水和生活垃圾排放对局部环境形成短期影响。 二、运营期污染影响因素分析 1、水环境影响分析 （1）职工生活产生生活污水。 2、声环境影响分析 列车运行时对铁路沿线两侧敏感目标产生的噪声影响、以及运输车辆产生的噪声等。 3、固体废物影响分析 运营期固体废物主要为少量的生活垃圾。 4、振动影响分析 列车运行时对铁路沿线两侧敏感目标产生的振动影响。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前排放情况 | 处理后排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS等 | — | 633.6t/a | 0 |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 13.2t/a | 13.2t/a |
| 噪声 | 铁路运行 | 噪声 | 79.5dB（A） | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
| 振动 | 铁路运行 | 振动 | 79.0 dB | 昼间≤80dB 夜间≤80dB |
| 生态 | 加强绿化，绿化面积达300m2 |
| 主要生态影响： 本项目对生态环境的影响主要是在施工期。施工过程中取弃土对周围生态及景观影响较大，经过工程及绿化治理，可使影响达到可接受水平。营运期按照本评价要求进行综合治理后，对周围生态环境的影响不大。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 施工期主要集中与施工准备和主体工程建设对生态环境的破坏和干扰。对沿线生态系统的影响因素主要包括路基、桥涵、站场、隧道工程、弃土场、临时施工便道和场地（含生活营地）等占地和土石方工程以及施工人员活动对沿线土地资源、植被、景观、文物以及水土保持的影响。其次为施工噪声、振动、扬尘、废水和生活垃圾排放对局部环境形成短期影响。 一、施工期大气环境污染影响分析及防治措施 1、环境空气污染源分析 项目施工期间产生的废气包括施工扬尘、燃油废气。 （1）对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 露天堆场和裸露场地的风力扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W 式中：Q—起尘量，kg/t.a； V50—距地面50 m处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，% V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见表18。 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q―汽车行驶时的扬尘，kg/Km.辆； V―汽车速度，km/h； W―汽车载重量，t； P―道路表面粉尘量，kg/m2。 表14中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 表18 不同粒径的尘粒沉降速度 粒径（um） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.03 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径（um） 80 90 100 150 200 250 300 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径（um） 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 表19 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P 车速 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 5（km/hr） 0.051 0.086 0.116 0.144 0.171 0.287 10（km/hr） 0.102 0.171 0.232 0.289 0.341 0.574 15（km/hr） 0.153 0.257 0.349 0.433 0.512 0.861 20（km/hr） 0.255 0.429 0.582 0.722 0.853 1.435 （2）燃油废气 施工车辆及施工机械主要以柴油为燃料，燃油产生的废气中含有SO2、HC、NOx等。施工产生的废气将对附近居民和环境空气造成污染影响，但这种污染源较为分散，且为流动性，影响是短期的、局部的，经采取施工机械维修避开办公区等措施后，可以有所减轻,影响范围有限。该部分废气难以定量，在此只进行定性分析。 2、大气污染防治措施 为减轻扬尘污染，结合项目区的实际情况，评价要求企业施工场地需严格做到“六个100%”（工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输），建设单位要加强施工期环境管理要求，规范施工作业。本次评价提出的具体防治措施见表20。 表20 建筑工地扬尘控制措施 序号 控制措施 环 评 要 求 1 道路硬化与管理 施工场所硬化率达100%； 任何时候车行道路上都不能有明显的尘； 道路清扫时都必须采取洒水措施。 2 边界围挡 围挡高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失； 围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。 任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 3 裸露地 (含土方) 覆盖 每一块独立裸露地面都应采取覆盖措施； 覆盖措施必须完好，不得有破损； 覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 4 易扬尘 物料 覆盖 所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内； 防尘布或遮蔽装置必须完好，不得有破损； 小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。 5 持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 6 运输 车辆 冲洗 装置 运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路； 洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa； 洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L； 施工场所车辆入口和出口30米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料； 施工车辆燃油废气的消减与控制：施工期间燃油机械设备较多，施工单位应选用先进设备和优质燃料，使尾气达标排放。运输车辆禁止超载。 采取上述措施后，可有效控制本项目施工期扬尘对周围环境的影响。 二、施工期水环境污染影响分析及防治措施 1、水污染源分析 施工期生活污水 本项目施工人数100人，施工期约18个月（按540天计），施工人员均不在施工现场食宿，用水标准按20L/d·人计，施工人员生活用水量约1080t/a，排污系数按0.9计，则施工人员生活污水产生量为972t/a。施工生活污水主要来自盥洗间、厕所粪便等，一般不含有毒物质，但有机物和总磷、总氮含量较高。 施工期生产废水 施工生产废水主要来自、施工机械和车辆的冲洗废水。建设单位应加强施工机械的清洗管理，要求设置临时隔油沉淀池，将处理后的神冲洗水回用于车辆冲洗或场地洒水降尘，同时固定在现场的施工应采用湿抹布擦洗，尽量减少冲洗量。场地周边应设置排水沟和简易雨水井，使含泥污水自然渗透过滤，避免直接流入周边水域，影响水质环境。 2、水污染防治措施 （1）桥梁的基础施工应选在枯水期，避免雨季施工，并及时清理场地。临时工程内设置沉淀池，使护壁泥浆和出渣分离开，析出的护壁泥浆循环使用；沉淀池四周和底部要求做防渗处理，废泥浆和废钻渣统一委托当地环卫部门处理。 （2）当堆料场堆放物料如水泥等，应设蓬盖，防治被雨水冲刷流入地表水体。 （3）隧道施工污水不得随意排放，以免污染周围水体。 （4）由于施工营地分散，各处生活污水排放量较少，对施工人员生活污水做到集中处理有很大难度，因此建议施工营地尽量租赁当地民房，生活污水尽量纳入既有的排污系统，严禁生活污水排入水体。 （5）混凝土拌合站、预制场等临时工程应尽量远离水体，并建沉淀池对污水进行悬浮物分离，尽量做到清水回用。沉淀的悬浮物要定期清挖并作填埋等妥善处理。 （6）对含油污水排放量较大的施工点应设小型隔油池、积油池，含油污水经过处理后排放。 （7）施工机械维修点应设在硬化地面或干化场，防治机械维修、清洗对地下水、土壤的污染。加强施工机械的维修、严格施工管理，避免施工机械的跑、冒、滴、漏油，可有效的减少施工机械维对水环境的污染。 （8）施工过程中要密切关注施工隧道引起的地下水疏干对山区居民生活用水的影响，产生涌水、涌砂应及时采取封堵措施，避免对周围水环境产生影响。隧道防排水采取“防、排、堵、截结合，因地制宜，综合治理”的原则。环境监理应密切关注施工对地下水影响，监理突发事件及时上报应急机制。 三、施工期固废污染影响分析及防治措施 1、固体废物染源分析 固体废物主要是施工过程中产生的建筑垃圾、废弃土方及施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要为建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、破钢管、包装袋、废旧设备零件以及建筑碎片、碎砖头、水泥块、石子、沙子等建筑材料废弃物和少量机械修配擦油布等。这些施工固体废物中，建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、破钢管、包装袋、废旧设备零件等可回收综合利用；建筑碎片、碎砖头、水泥块、石子、沙子等建筑材料废弃物可作为回填料或铺路材料。 （2）弃土（渣）方 本工程废弃土石方约314.02万m3。对挖方弃土采取集中弃土，全线设弃土（渣）场11个，占地面积为52.427hm2，弃土（渣）场堆放弃土（渣）量约317.93万m3。土石方平衡情况详见土石方流向框图。 （3）生活垃圾 本项目施工人员100人，均不在施工场地内食宿，生活垃圾产生量0.5kg/d·人计算，施工期18个月（按540天计），则项目施工期生活垃圾产生量约50kg/d，即施工期生活垃圾产生量27t。 四、施工期噪声污染影响分析及防治措施 1、噪声污染源分析 施工期噪声主要源于建筑物拆除、材料运输车辆行驶及施工机械作业。本项目建筑物拆除以人力和机械拆除为主,不涉及爆破作业；材料运输车辆主要为大、中型车，行驶过程中产生的噪声较大；项目施工所使用的机械设备种类较多，且源强高，根据常见铁路施工机械的实测资料，其噪声源强取值详见下表21。 表21 常用施工机械及运输车辆噪声源强 序号 机械类型 型号 测点距施工机械距离（m） 最大声级Lmax(dB(A)) 1 轮式装载机 ZL40型 5 90 2 平地机 -- 5 90 3 振动式压路机 YZJ10B型 5 86 4 双轮双振压路机 CC21型 5 81 5 轮胎压路机 ZL16型 5 76 6 推土机 T140型 5 86 7 轮胎式液压挖掘机 W4-60C型 5 84 8 摊铺机 -- 5 87 2、噪声污染防治措施 1、合理安排施工场地，施工场地尽量远离居民区等敏感点；施工场界内合理安排施工机械，噪声大的施工机械布置在远离居民区等敏感点的一侧； 2、合理科学的布局施工现场，根据场地布置情况实测或估算厂界噪声，特别是有敏感点一侧噪声，如果超标可采取加防震垫、包覆和隔声罩等有效措施减轻噪声污染； 3、合理安排作业时间，噪声大的作业尽量安排在白天，因生产工艺上要求必须连续作业或者特殊需要，确需在22时至次日6时期间进行施工的，建设单位和施工单位应当在施工前到工程所在区的建设行政主管部门提出申请，同时向当地环保部门申报，经批准后方可进行夜间施工。建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作，公告附近居民和单位，并公布施工期限。 夜间施工作业应采取措施，最大限度减少施工噪声影响。对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制。承担夜间材料运输的车辆，进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度的减少噪声扰民。 4、合理规划施工便道和栽种车辆行走时间，尽量不穿村或远离村庄，减小运输噪声对居民的影响。 5、做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工，施工单位在施工前取得地方政府的支持，张贴施工告示与说明，取得当地居民的理解和谅解，同时，施工时做好施工人员的环保意识教育，降低人为因素造成的噪声污染。 五、施工期振动污染影响分析及防治措施 1、振动污染源分析 铁路工程施工中产生振动的机械主要有挖掘机、推土机、压路机、钻孔-灌浆机、重型运输车等，详见下表22。 表22 主要施工机械设备振动值 单位（dB(A)） 距离 名称 距振源5m处 挖掘机 82 推土机 83 压路机 86 振动打桩锤 100 重型运输车 80 柴油打桩机 104 钻孔-灌浆机 69 2、振动污染防治措施 1、施工现场的合理布局： （1）选择环境要求较低的位置作为固定制作作业场地，并将可能产生振动的施工设备置于距振动敏感区30m以外的位置； （2）施工车辆，特别是重型运输车辆的运行通路，应尽量避开振动敏感区域； （3）在靠近居民住宅等敏感区段施工时，夜间禁止施工打桩机、夯土式压路机等强震动的机械；在环境敏感区段，尽可能采用静力压装机等低噪声工艺代替打桩施工，尽可能减少爆破作业。 2、科学管理、做好宣传工作和文明施工：在保证施工进度的前提下，合理安排施工作业时间，倡导科学管理；同时由于技术条件、施工现场客观环境限制，在采取相应减振措施的情况下，施工震动仍有可能对周围环境产生一定的影响，为此向沿线受影响的居民和单位做好宣传工作，以提高人们对不利影响的心里承受力；做好施工人员的环境保护意识的教育，大理倡导文明施工的自觉性，尽量降低认为因素噪声施工振动的加重。 六、施工期生态环境影响及防治措施 1、生态环境影响分析 工程施工期路基工程、桥梁工程、站场工程、弃土场对土地利用、地表植被、土壤结构、水土流失影响强度大，隧道工程、施工营地、施工场地、施工便道对土地利用方式、地表植被破坏、土壤结构、水土流失影响强度一般。工程对沿线生态系统的影响分析见表23。 表23 施工期铁路建设对生态影响特性表 工程名称 影响表现 影响范围 影响强度 路基工程 通过路基占压土地，破坏地表植被，收破坏的植被呈带状宽度；工程改变土地利用方式，增加耕地压力，并在一定程度上将家具水土流失 施工范围及周边 大 桥涵工程 跨沟谷大桥的建设有效避免了填沟、削坡等大挖大填工程，对土地利用方式的影响较小，同时也有效的保护了当地植被。跨沟谷桥梁建设对生态环境影响主要是桥梁工程的预制场等临时占地对生态的影响 施工范围 小 站场工程 通过站场占压土地，地表植被和土壤结构受到彻底破坏，土地利用方式改变，水土流失加剧 施工范围及周边 大 取弃土场 弃土造成地表植被和土壤结构受到破坏，植被群落盖度下降，水土流失加剧 取弃土场及周边 大 隧道工程 仅在隧道进出口处土壤结构和植被受到破坏，对隧道顶部植被影响较小 施工范围及周边 一般 施工便道 通过运输机械碾压，破坏地表植被和土壤物理结构，植被盖度下降，并在一定程度上加剧水土流失的活动 施工范围及周边 一般 临时工程 开挖、压占、扰动 施工范围及周边 小 （1）工程占用土地影响 本工程线路及装车站均位于山西省临县境内，土地性质属黄土山岭荒地，基本农田少。本项目永久用地共计602.51亩，其中，站场路基长度2.05km，站场用地374.21亩，平均每公里用地182.54亩；区间路基长度1.390km，用地148.3亩，平均每公里用地106.7亩；桥梁长度1.831km，用地49亩，平均每公里用地26.76亩；隧道4座，用地31亩，平均每座7.75亩。本项目临时用地约697亩。 本线占用土地类型主要为耕地、林地、未利用地、建设用地等。其中占用农用地547.88亩（耕地151亩、园地80亩、林地198亩、旱地70亩、其他农用地48.88亩，无基本农田），建设用地13.3亩、公路用地3.33亩、未利用地38亩； 工程永久性占地改变了土地原有的使用功能，使地表植被和沿线的耕地资源遭受损，原有的自然生态环境或农业生态环境改变为以铁路线性廊道为主的人工生态环境，对完全依靠农业收入为主的农业人口产生直接影响，由于相对占地呈线性分布，通过经济补偿用于造田、恢复等措施，可以讲影响降低到最小。工程临时占地将会影响土壤结构、营养成分，使农业生产减产、总产量减少。优先考虑永临结合，尽量利用站区范围内的永久占地，施工便道尽量利用现有道路，施工结束后尽快进行复耕、绿化等工作，恢复其原有生态功能。 工程占地及大量挖填方将破坏原有地表的水土保持功能，导致地表土层松动，土壤抗蚀性下降，加剧水土流失；工程砍伐树木、破坏植被使土地涵养水源和保持水土的功能降低，生态环境质量下降。 （2）对地表植被影响 专用线占用草地、灌丛及砍伐树木，将降低沿线植被覆盖率，影响局部生态环境，但砍伐的均属当地人工种植的田间四旁林木及果树等，不会对区域林业植被造成大的影响。通过植被恢复措施，可有效改善本次工程对生态环境的影响，减轻对沿线林业、植被的影响。 （3）桥梁工程影响 本线新建线路长度6.826km，铁路梁式桥5座，桥梁总长1.837km，其中单线特大桥1座，总长：778.36m；单线大桥4座，总长：1057.94m；框构中桥1座，顶面积838.48m2；接长涵洞2处，在既有涵洞基础上进行接长，接长长度为15.58横延米；新建涵洞13处，长度为1169.09横延米。 专用线桥梁跨越的主要为沟谷，桥涵设施充分考虑其选址、跨度、孔径，地表水天然流向，原则上一河一桥（涵），并按1/100洪水频率设计，紧邻不压缩河道、沟渠，不做长大导流设施，以使水流在较自然的状态下通过桥涵。 桥梁工程在修筑过程中，桥基开挖会产生一定的挖基土石方，若不及时进行清理和防护，在雨季，土石方将可能进入地表水中，造成水土流失；桥梁工程将可能改变地表水汇集、排放条件，产生局部的冲刷、淤积。 桥涵施工完毕后对施工场地进行清理、平整，将挖基余土、弃料、泥浆及时妥善处理，禁止垃圾、废物等进入地表水，且本次桥涵工程主要跨越冲沟，对地表水影响较为轻微，且影响集中与桥涵施工期间，随着施工的结束而影响消除。 （4）隧道工程影响 本线共有隧道4座，总长度1308m，均设计为单线隧道。最长隧道桃塔1号隧道，长度为510m。隧道工程施工活动将不可避免扰动地表、破坏植被，引起水土流失，而弃渣是隧道工程加剧当地水土流失最大的一个潜在因素，不合理的弃渣、填埋及车辆碾压等破坏地表植被和土壤物理结构，影响植物生长发育，甚至枯死，并导致地表植被自然恢复困难。 （5）路基、站场工程 路基和站场主体工程将占用土地，破坏地表植被等，路基坡面和站场地面开挖经改变、压埋或损坏原有植被、地貌，改变原有土地的使用功能，使铁路征地范围内的表层土裸露或形成松散堆积体，失去原有植被的防冲、固土能力。边坡开挖及土石方工程还易产生水土流失，在部分地段形成了高陡、不稳定的人工开挖边坡，这些边坡改变了原坡面结构，降低了边坡稳定性，若不加以防护，容易产生冲刷现象，增加新的水土流失，甚至还可能致使边坡失稳产生崩塌、滑坡等。 本线路路基和站场土石方工程挖方大于填方，除部分利用外，一些挖方将作为弃方，该部分弃方如处置不当，将有可能造成严重的水土流失，或形成泥石流等地质灾害。 （6）临时工程影响分析 ①弃土场影响分析 工程土石方挖移作填及综合利用后仍将产生大量弃土，弃渣，主要为路基、隧道和站场弃土、弃渣，需设置弃土场进行处置，本铁路专用线共设置路基和站场弃土（渣）场11处。弃土、弃渣在防护之前，由于结构疏松、孔隙大，地表无植被防护，遇暴雨冲刷时，易造成严重的冲沟侵蚀。随意堆放的弃土、弃渣体坡面容易失稳，加上不停扰动，遇暴雨后容易受到雨水冲刷而形成水土流失。渣体若下泄进入河流将堵塞、淤积河道，影响行洪，危及附近农田及居民安全。 ②施工便道及施工场地影响分析 本铁路专用线施工道路大部分利用既有公路和乡村道路，重点土石方工程考虑贯通便道沿路基两侧征地范围内设置，以减少租地。除此之外，仍需修建引入桥梁、隧道、弃土场等便道。 施工便道及大型临时施工场地的修建将改变或损坏原有地貌、植被，对原有土地的水保功能造成损坏，产生一定的水土流失。同时，临时工程的施工也会产生一定数量的土石方，若不加以防护，将会造成水土流失。 2、生态环境污染防治措施 1、主体工程防护措施 （1）路基防护工程 为了减少路基填筑和路堑开挖造成的水土流失，保证路基工程本身的安全，本工程对路基及路基两侧采取了挡土墙、坡面防护和路基排水工程的设计等特殊路基防护措施。 ①坡面防护 路堤边坡防护：边坡高度H＜4m时，坡面采用混凝土空心砖，砖内回填种植土与草籽的混合料防护；边坡高度≥4m时，坡面设排水槽的拱形骨架护坡，砖内回填种植土与草籽的混合料防护；受洪水水位影响地段，路堤边坡采用M10浆砌片石防护，坡脚处设2m高C15片石混凝土矮脚墙基础。 路堑边坡防护：边坡高度H＜4m时，设0.3m厚M10浆砌片石护脚，护脚以上坡面采用穴植容器灌木苗；边坡高度≥4m时，设排水槽的拱形骨架护坡，骨架内穴植容器灌木苗护坡。 ②挡土墙工程 路及两侧、车站站房侧及部分其他地段，为减少拆迁，节约用地，需设施挡土墙工程。 ③路基排水工程 路及地面排水沟出水口尽可能引至天然沟河，不直接使水流入农田。地面横坡不明显时，于路堤两侧设置排水沟，并采用M7.5浆砌片石铺砌。 （2）桥涵防护工程 桥涵设计洪水频率按桥梁1/100，涵洞1/100设计。桥涵设计原则上不压缩沟渠，以使汛期水流在较自然状态下通过桥涵；与道路交叉时，采用立体交叉。在农田密集区，设置农耕通道。桥梁台尾两侧接路基排水系统，顺接至自然沟心，采用M10浆砌片石铺砌。 桥梁附属工程椎体坡面设35cm厚M30浆砌片石护坡，椎体内填渗水土。对个别地段因设置桥墩可能加剧沟谷冲刷的，采取加固堤岸及浆砌片石护岸工程措施，避免河水、洪水冲刷。桥涵基础挖方尽量利用，若无法利用时，选择弃土场集中弃土，以减少水土流失。 桥梁柱墩基础，避开汛期采用筑岛或者围堰施工，施工结束后均考虑完全进行清除，以保证水流畅通。 （3）隧道防护工程 隧道洞口尽量降低边仰坡开挖高度，以减少开挖，少破坏耕地和植被。根据隧道长度、气候条件、地下水的性质及发育程度，采取有针对性的防治措施，达到保护生态环境的目的。 洞顶做好排水排洪设施，刷坡线5—10m处设截水沟一道，以拦截地表水，尽量汇入路基排水系统，避免形成新的冲刷。洞口边仰坡全坡面防护，防止雨水冲蚀坡面或下渗引起黄土湿陷。 （4）取弃土场工程措施 全线置弃土场11处，主要为路基、站场及隧道取弃土，占地均为荒地。工程在弃土前先将表层0.3—0.5m厚的熟土堆置一旁，待弃土完毕后，再将堆置熟土推回弃土场摊平复垦。本着“先挡后弃”和“随弃随挡”的原则，对弃土场采取浆砌片石重力式挡渣墙防护。 2、植物防护措施 （1）路基坡面植物防护 路堤边坡高度H＜4m时，坡面采用混凝土空心砖，砖内回填种植土与草籽的混合料防护；边坡高度≥4m时，坡面骨架内液压喷薄植草并在混凝土空心砖内植草籽防护。 路堑边坡高度H＜4m时，坡面采用穴植容器灌木苗；边坡高度≥4m时，拱形骨架内穴植容器灌木苗护坡。 （2）路基两侧植物防护 为了改善项目所在区域铁路沿线的生态环境质量，减轻因铁路建设带来的水土流失，同时达到保持水土、绿化美化及保障铁路运营安全的目的，需对铁路两侧进行植物措施防护。本次对线路两侧用地界内可绿化地段采取绿化防护措施，采用乔灌相结合的方式布设。 （3）站区绿化措施 为了美化环境，改善站区生态环境质量，以站区为主体对站场永久用地进行绿化。 1）在装车站场地边坡上采用拱形骨架护坡，拱型骨架内满铺C25正六边形混凝土空心块，空心块内客土种植白羊草。 2）在DK1+845.24~DK4.983.47段，路堤与路堑边坡采用人字型骨架护坡与穴植紫穗槐护坡相结合的方式，铺设立体绿化植被垫，栽植紫穗槐，种植白羊草； 3）路基两侧绿化设计采用内灌外乔的绿化形式。靠近线路地带应栽种草、灌植物，远离线路地带宜栽种灌木紫穗槐、桧柏，形成立体复层的绿化带。每侧种植两行灌木一行乔木。当种植灌木时，穴行间距1×1m；当种植乔木时，穴行间距2×2m。本次设计路基两侧种植桧柏、紫穗槐、铺草皮、撒播草籽等。 在生活办公区空闲地栽植桧柏、株距为2m，铺草皮，在中央布置1个花坛等。 站场工程总的绿化面积为300m2。 （4）施工便道植物防护 工程施工便道要做到永临结合、寻求与进站道路、乡村道路、铁路维修道路相结合的利用途径。施工便道要尽量结合地方农用机耕道进行设置，尽可能利用原有的机耕路或老路，以减少修建临时道路对农业作业环境的影响。施工结束后，及时和当地有关部门协调，尽量使施工便道为当地利用，对不能被利用的便道，应根据实际情况采取清理平整的土地整治措施及撒草籽的绿化防护措施。施工便道应加强管理养护，保持路面平针，砂石土路应经常洒水，防止运输扬尘对植被和农作物产生不利影响。 3、临时防护措施 （1）剥离表土临时防护措施 由于路基、站场表层0.3—0.5m厚的耕植土和含植物根系的熟土层达不到工程要求，必须实施表土剥离，该类表土对主体工程建设路基填筑虽然无用，但对路基、站场绿化覆土恢复植被以及弃土场顶部覆土恢复植被极为有利，因此，腐殖质含量较高、土壤养分高的表层土根据路线地形应分段集中临时堆放在路基、站场征地范围内，为沿线绿化恢复植被用。为了防止其水土流失，将采用草袋垒砌挡土墙防护，裸露面用篷布遮盖，堆土外围开挖临时排水沟，出口处修建临时沉砂池等措施。 （2）桥梁工程临时措施 ①桥涵基础开挖土石方临时挡护措施 在桥梁征地范围内设置临时堆土场，全县桥梁基础开挖土石方平衡后，临时堆土采用集中堆放、草袋挡护等临时挡护措施，以避免由于降雨径流的冲刷引起新的水土流失。 ②桥梁钻孔桩基础泥浆临时防护措施 对于桥墩基础开挖产生的少量弃方，及时用于桥头路基填筑，不能马上用于桥头路基填筑时，采用临时草袋挡护措施；采用钻孔灌注桩的桥梁基础，钻孔施工过程将产生大量的泥浆和钻渣，要求钻孔施工前应修建泥浆池及沉淀池，泥浆经沉淀后循环使用。 （3）施工场地临时防护措施 对于本工程大型临时施工场地，施工结束后，对施工中修建的临时措施，结合地方政府意见，交规地方，及时清理施工场地地表垃圾，并进行整理。 （4）建筑垃圾防护措施 对于施工期拆迁产生的建筑垃圾、占用根底剥离表土及临时弃土等，应采取必要的防护措施，以避免在遇到大风时产生扬尘，雨季时遭雨水冲刷产生水土流失，造成对周围生态环境的影响。 七、施工期对文物的影响分析及防治措施 1、对文物的影响分析 本线设计范围内有两处不可移动文物： ①崔家坪戏台：为临县人民政府公布的县级文物保护单位，保护范围为本体外扩30m范围，建设控制地带为保护范围外扩170m的区域。本线DK3+700—DK4+050路基形式穿越建设控制地带约350m，距离保护范围最近距离113m。 ②崔家坪塔：为临县人民政府公布的县级文物保护单位，保护范围为本体外扩30m范围，建设控制地带为保护范围外扩170m的区域。本线线路未穿越建设控制地带，DK3+900—DK3+960路基边坡侵入建设控制地带。 崔家坪戏台和崔家坪塔为古建筑类文物，本线路线不在其保护范围内。工程对文物的影响主要表现在： （1）线路施工土方开挖对周围原有景观产生影响； （2）施工过程产生的振动对其建筑主体结构稳定性的影响，当烈度较高时，会形成较严重的损毁，若文物长期处于动力环境中，将导致房屋结构及岩体裂隙结构面强度缓慢削弱。 2、防治措施 根据《中华人民共和国文物保护法》： 第十七条：文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。 第十八条：根据保护文物的实际需要，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以在文物保护单位的周围画出一定的建设控制地带，并予以公布。 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌，工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。 第十九条：在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对以后的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理。 本项目为铁路专用线建设项目，设计范围内有两处不可移动文物，本线DK3+700—DK4+050路基形式穿越建设控制地带约350m，距离保护范围最近距离113m。项目运营过程中不会对文物保护单位安全及其环境产生影响。 本次环评要求：项目在取得国家文物行政部门同意的文件及城乡建设规划部门的批准前，不得开工建设；在路基穿越建设控制地带区域（350m）不得进行爆破、钻探、挖掘等作业；在施工过程中应采取振动较小的施工方式，并对原有建筑构筑物进行定期观察，发现出现振动影响时应立即停止施工，并向文物保护主管部门报告。严格贯彻执行国家有关文物保护的各项规定，杜绝任何违反《文物保护法》的行径；施工队伍进入现场前，首先组织全体施工人员深入学习《文物保护法》和当地文物保护部门对文物保护的有关规定，增强文物保护意识，自觉梳理保护文物、爱护历史遗产的意识。 总而言之，本项目施工期的环境影响除征地导致生态环境产生较长期的环境影响外，其他环境影响属于暂时性的，可逆的，这些影响将随着施工期的结束逐渐消失。 营运期环境影响分析 运营期主要为列车运行产生的噪声、振动以及沿线所设车站新增排放的废水、生活垃圾对环境产生的不利影响。此外是由于运输能力的提高，就业机会的增加，人员交流频繁，以及因占有耕地后可能诱发农业结构的变化对当地社会经济产生的影响。 一、水环境影响分析 1、运营期水环境影响分析 项目运营期主要废水主要为钟底装车站产生的办公生活污水，无生产废水产生。根据水平衡分析可知，本项目装车站生活污水产生量为1.92m3/d，年排水量为633.6m3/a。 2、运营期水污染防治措施 此部分生活污水经室外排水管网排入生活污水处理站进行处理，处理后的净水作为绿化及道路洒水等，不外排。站内设计建设一座地埋式生活污水一体化处理设施和一座300m3的污水收集池。污水处理设备为处理量0.5m3/h的地埋式污水处理设备。污水处理设备工艺流程见图7。 该污水处理设备采用生物处理+物化处理法，处理能力为0.5m3/h，处理后水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准，处理后的废水回用于站区道路洒水以及绿化用水，冬季冰冻期（按5个月计为264m3）将处理后的废水储存于集水池中，待冰冻期过后绿化使用。 二、噪声环境影响分析 （一）源强分析及环境影响分析 本工程建成运营后，铁路噪声主要为列车运行、鸣笛及站区作业产生。其中列车运行时的噪声有别于普通铁路，主要由轮轨噪声、集电系统噪声、空气动力噪声和高架桥梁噪声等组成。根据本线的具体情况及声环境现状，铁路运营后的噪声主要影响的是线路两侧200m范围内的居民集中住宅区等敏感点。 本次评价噪声预测采用《铁路建设项目环境影响评价振动源强取值和治理原则指导意见（2010年修订稿）》确定，其运营期主要噪声源强见表24。 表24 距离铁路外轨中心线25m处铁路噪声源强 列车速度（km/h） 25m处噪声源强dB（A） 路堤 桥梁 30 75.0 78.0 40 76.7 79.7 50 78.2 81.2 60 79.5 82.5 70 80.8 83.8 80 81.9 84.9 本项目铁路专用线设计时速60km/h，噪声源强为79.5dB（A）。 （1）预测模式 预测点噪声等效声级Leq的基本计算式为： 式中：T—昼、夜间评价时间，昼间16h，夜间8h； ni—T时间内通过的第i类列车列数； ti—第i类列车通过的等效时间，s；计算方法见式（A.23）； Lp0,i—第i类列车最大垂向指向性方向上的噪声辐射源强，为A声级或倍频带声压级，dB(A)或dB；本预测该值根据铁计【2006】44号文《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值与治理原则指导意见》确定； iC—第i类列车的噪声修正项，可为A声级或倍频带声压级修正项，dB(A)或dB。 根据铁计【2006】44号文《铁路建设项目环境影响评价声振动源强取值与治理原则指导意见》普通货物列车噪声源强分析，运营期噪声源强见表24。 列车运行速度：本铁路专用线设计时速60km/h； 列车数：车流量为近期4对/日。 列车长度：根据列车编挂车辆数和单节车长确定，项目编挂车辆106节，单节车量长度约12m，列车总长约1272m。 （2）预测结果 本项目噪声预测结果计算出距离铁路中心线30m处噪声预测值，预测结果见表25。 表25 距离铁路外轨中心线30m处噪声预测结果 单位：dB（A） 列车速度 路段 昼间 60km/h 线路 65.47 项目夜间不运行，由预测结果可知，铁路边界噪声等效连续声级满足《铁路边界噪声限制及其测量方法》（GB12525-90）及其修改方案（环保部【2008】第38号公告）中新建铁路边界铁路噪声限值和《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（国家环保总局环发【2003】94号）相关规定。 （二）噪声污染防治措施 考虑到本专用线近距离范围内有居民住宅分布，本次环评提出以下污染防治措施： 本项目铁路线在工程设计方面，采用无缝线路、重轨，枕轨采用新型混凝土枕轨、碎石道床等，可以有效减缓噪声源。在轨道结构上，建议采取减震降噪措施，以减少车轮对钢轨的撞击引起的噪声和振动，可降噪20dB（A）左右；定期打磨钢轨，增加钢轨的平顺度，降低车轮与钢轨的摩擦、冲击、不均匀磨耗引起的轮轨振动与噪声，可降噪35dB（A）左右；铁路边界噪声等效连续声级满足《铁路边界噪声限值及其预测方法》（GB12525-90）中标准限值。 在集中敏感点采取声屏障降噪措施，对敏感点零星部分或不适于采取声屏障措施的敏感点采取安装隔声窗防护措施以满足其室内使用功能； 在沿线铁路两侧种植适合当地生长的灌木、乔木、花草等绿化带，起到吸声降噪和阻止噪声传播的作用。 采取各种相应降噪措施后，噪声能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，本项目对于营运期噪声防治所采取的工程措施和防护措施是可行的，但建设单位还应该制定严格的管理制度，如禁止火车进站鸣笛。减少噪声对周边环境的影响。 三、振动影响分析 （一）源强分析及环境影响分析 运营期铁路振动主要来源于列车运行时对钢轨的重压冲击和反弹，振动力过道床和路基以波动的形式向铁路两侧传播。它不仅与机车车辆的类型及载重量、线路类型、轨道结构及状态、列车速度等因素有关，还与地质、地形、地貌以及受影响的建筑物状况有关，而与车流量关系不大，一般来说，货车振级较客车振级大。振动频率主要与车辆有关，峰值在6.3Hz（低频）、20Hz（中频）、40--60Hz（高频）频段，其中以中频为最高。 根据《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值与治理原则指导意见》（2010年修订稿），不同列车运行速度下的瞬时振动源强见表26。 表26 距离铁路外轨中心线30m处铁路振动源强表 单位：dB 列车速度（km/h） 货车源强 50 78.5 60 79.0 70 79.5 80 80.0 本项目铁路专用线设计时速60km/h，振动源强为79.0dB。 （1）预测模式 预测点地面环境振动级VLz的计算式如下所示： 式中：VLz0—振动源强值，dB； Cv—速度修正，dB； Cw—轴重修正，dB； Cl—线路类型修正，dB； Cr—轨道类型修正，dB； Ch—桥梁高度修正，dB； Cg—地质修正，dB； Cd—距离修正，dB； Cb—建筑物类型修正，dB； 本项目装煤完毕后，列车设计运行速度60km/h，根据《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值与治理原则指导意见》（2010年修订稿），对列车速度进行修正，Cv=-7.36； 轴重符合要求，轴重修正Cw取0； 本工程有路堑和路堤线路，对于路堤线路，线路类型修正Cl取0，对于路基线路，线路类型修正Cl取2.5dB； 本工程属于有碴道床，轨道类型修正Cr取0； 本工程跨越桥梁净高最大值为11m，根据Ch=-0.076（h-11）计算，桥梁高度修正Ch取0； 地质修正Cg取0； 距离修正Cd=-10kRlg（d/d0）,d0为参考距离，d为预测点到线路中心的距离，kR为距离修正系数，当d≤30m时，kR=1；当30m＜d≤60m时，kR=2； 由于线路周边无建筑物，建筑物修正类型Cb取0； （2）预测结果 根据上述公式和所选参数，可以得出满足GB1001-88《城市区域环境振动标准》规定的铁路干线两侧昼间80dB，夜间80dB要求时的距离范围为： 30m 路堤段 d≥ 40m 路堑段 30m 大桥段 本工程运营期专用线两侧振动在30m外即可满足《城市区域环境振动标准》（GB1001-88）规定的铁路干线两侧振动标准。项目铁路沿线30m范围内无环境敏感点，最近敏感点为铁路专用线北侧80m处的钟底村村民住宅与崔家坪村村民住宅，因此项目对沿线振动影响较小。 （二）振动污染防治措施 考虑到本专用线近距离范围内有居民住宅分布，本次环评提出以下污染防治措施： 1、车辆振动控制：根据国内外有关研究资料，车辆构造方面的减振措施主要有：采用弹性车轮，阻尼车轮或特殊踏面车轮，转向架上的减振措施：减轻一、二级悬挂系统质量；采用盘式制动等措施。因此，建议在选用车辆时，应优先选用低噪声、低振动、结构优良的车辆。 2、建议运营单位定期对枕轨及扣件维护、轨道的打磨、道碴的补充，以及机车、车辆的定时检修，保持车体的良好形态等，对铁路振动的控制将十分有益。 3、如施工时线路有变化，原则上建议距铁路外轨中心线30m以内居民全部搬迁。 四、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要有少量的生活垃圾，共有职工80人，每人每天垃圾产生量为0.5kg/d，生活垃圾产生量约13.2t/a。生活垃圾集中放置于密闭垃圾桶内，定期清运至当地环卫部门指定地点集中处置。 五、生态环境影响 1、自然景观的影响分析 运营期，建成的铁路与装车站增加人工景观的比例，增加景观的异质性，对自然景观产生一些不可逆的影响。本项目是在既有铁路附近新建铁路，既有铁路的生态阻隔已经形成，因此，本项目建成后，对周围景观的影响体现在引起原有地形坡度、植被的变化，而这些变化主要在本项目用地影响范围内发生，路基边坡的设计充分考虑与周围相互协调性和相容性，尽量减少对周围景观的负面影响，从而保持原有生态自然景观的一致性。 总之，从景观生态的尺度来看，该项目的建设对当地生态环境影响较小。 2、对沿线土地利用的影响 本项目永久占地602.51亩，占地类型主要为农用地、建设用地以及未利用地等。路基及站场等将取代原有的生态系统，是原有土地使用工程和生态功能将全部丧失，永远失去土地生产力，并将减少沿线地区可利用的农用地，给当地农业带来一定的影响。 从工程占地来看，工程永久占地的影响对项目区域整体土地利用影响较小，不会改变项目所在地区土地利用的总体格局。 3、对植被的影响 项目运营后，永久占地范围的植被全部被破坏，通过加强站场及沿线的绿化，可补偿植被的影响。项目临时用地破坏的植被在施工结束后全部恢复，对生态影响较小。 4、对野生动物的影响 铁路运营期，建成的铁路分割原有的生态系统，改变野生动物的栖息环境，缩小了原有的野生动物栖息范围，迫使一些哺乳动物、鸟类等野生动物向铁路两侧迁移。 根据现场调查，拟建项目原有铁路网正处于建设中，对生态环境的分割以形成。据调查，项目地区无大型野生动物，多为一些啮齿类动物、爬行类动物及鸟类。这些动物分布范围广、适应能力强，本项目对啮齿类动物、爬行类及鸟类的迁徙等活动影响不大，不会造成迁徙阻隔作用。 5、对水土流失的影响 在运营初期，各项生态恢复措施效果尚未得到呈现，地表部分裸露，水土流失的潜在因素依然存在，随着各类水土保持工程措施以及植被恢复的落实，项目建设产生的水土流失将逐步达到控制。 项目建设完成后，人为活动对地表的扰动大大减少，通过采取边坡加固、植物绿化等措施，项目区内的水土流失将逐步减少。 综上所述，醉着植被的恢复、施工影响的消失，人为活动对地表植被的扰动大大减少，由于站场周围地面进行硬化和绿化措施，项目区内的水土流失将逐步减少。通过站场绿化、铁路沿线植被保护带建设等生态保护措施，破坏的植被能够得到一定的恢复，随着运营期的延长，植被影响逐渐减小。在严格落实以上生态保护措施的前提下，项目运营期生态影响在可接受范围内。 六、社会经济、文化综合影响 本铁路专营线投入运营后，将改善沿线的交通运输紧张的局面，促进沿线与外界物质的交流，从而刺激当地经济的发展，使吸引范围内社会、经济、文化、投资环境等各方面得到全面改善。运营期对环境的影响是持续的、长久的，只有保证环保设施的主体工程“三同时”制度，保持环保设施正常运转，并加强环境监控，才能最大限度的减缓各种不良影响。 七、项目选址 （1）区域规划的符合性 本项目南距临县城区约15km，不在临县城市总体发展规划范围内。 （2）区域环境敏感性 本项目所在区域范围内无其它自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、地质遗迹保护区、生态功能保护区等环境敏感区域。 综上所述，本项目站址选择合理可行。 八、环境监测 环境管理与环保治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。 项目建成后，项目应设立环境管理组织，负责整个厂区的环保工作，配置管理人员l人，负责对项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，对外的环保协调工作，履行环境管理和环境监控职责，现分述如下： （1）环境管理职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②建立各种环境管理制度，并经常检查监督； ③编制项目环境保护规划并组织实施； ④领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控档案； ⑤抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质； ⑥建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度； ⑦负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作； ⑧制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作； ⑨定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。 （2）环境监控职责 ①制定环境监测年度计划和实施方案，并建立环保规章制度加以落实； ②按时完成项目的环境监控计划规定的各项监控任务，并按有关规定编制报告表，负责做好呈报工作； ③在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作； ④组织并监督环境监测计划的实施； ⑤在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。 （3）环境监测计划 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，项目业主应委托有资质的监测单位进行监测，建议每年一次。环保人员应在有关部门和单位进行专业培训。 开展环境监测的目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况。 （4）监测内容 表27 运营期污染源监测计划表 阶段 监测内容 监测地点 监测项目 监测频率 监测要求 运营期 噪声 场界外1米（四周各布设1个点） Leq（A） 半年一次（连续2天，每天昼夜各1次） 九、环保投资估算 本项目总投资83796万，环保投资1056万，环保投资占总投资1.26%。 主要环保措施投资见表28。 表28 本项目环保投资估算一览表 序号 项目 污染源 治理措施 环保投资（万元） 1 废气 治理 施工期 施工降尘措施，施工现场围挡 7 3 废水 治理 施工期 生活污水 经过隔油池、处理后回用 4 4 营运期 经站区自建生活污水处理设备处理后回用于站区道路洒水以及绿化用水 20 5 噪声治理 施工期 围挡、限速、禁鸣标志 8 营运期 设置声屏障，安装隔声门窗，墙体隔声，噪声设备橡胶基础减振器 160 6 固废 治理 施工期 弃方、建筑垃圾等运至弃土（渣）场，生活垃圾交由当地环卫部门集中处置 50 营运期 生活垃圾交由当地环卫部门集中处置 5 7 绿化 装车站 绿化面积300m2 500 8 铁路 沿线两侧 9 生态 临时工程植被恢复 300 10 环境管理 2 合计 1056 十、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表29。

表29  本项目污染物排放清单及环境管理要求一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 环保措施 | 处理 效率 | 排放量 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a |  |  | mg/m3 | t/a |  |
| 废水 | 职工生活 | 生活污水 | / | 633.6 | 经站区自建生活污水处理设备处理后回用于站区煤棚洒水、道路洒水以及绿化用水 | / | / | 0 | 综合利用，不外排 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 13.2 | 设置封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置 | / | / | 21.9 | 合理处置 |
| 噪声 | 铁路运行 | 噪声 | / | / | 采用低噪设备，并采取隔声减震措施 | / | / | / | 《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）及其修改方案（环保部【2008】第38号公告） |
| 振动 | 铁路运行 | 振动 | / | / |  | / | / | / | 《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中铁路两侧执行铁路干线两侧标准限值 |
| 生态 | / | / | 装车站绿化面积300m2 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | SS等 | 经站区自建生活污水处理设备处理后回用于站区道路洒水以及绿化用水 | 不外排 |
| 固体废物 | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 设置封闭垃圾箱，统一收集送至环卫部门指定地点处置 | 合理处置 |
| 振动噪声 | 本项目主要振动噪声源为铁路运行振动噪声，经合理布局并设置减振底座、厂房隔声等降噪措施，经距离衰减后，可达标排放。 |
| 其它 | / |
| 主要生态影响、保护措施及预期效果： 本项目对生态环境的影响主要是在施工期。施工过程中取弃土对周围生态及景观影响较大，经过工程及绿化治理，可使影响达到可接受水平。营运期按照本评价要求进行综合治理后，对周围生态环境的影响不大。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 山西车赶煤炭运销有限公司集运站铁路专用线工程项目位于山西省吕梁市临县车赶乡与三交镇境内，总投资为83796万元。本工程为山西车赶煤炭运销有限公司集运站铁路专用线工程，线路全长6.826km，全线总占地面积为1150.39亩，其中永久占地面积为602.51亩，临时占地面积547.88亩。项目组成包括路基工程、桥涵工程、隧道工程、站场工程、弃渣场、输电线路、输水管线、施工生产生活区以及场外道路。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 本工程线址位于山西省吕梁市临县车赶乡与三交镇境内，本次评价收集了2018年临县县城环境空气例行监测年均浓度数据，数据表明临县县城2018年环境空气年均浓度中PM10、PM2.5出现超标现象。 （2）地表水环境质量现状 本工程所在区域主要地表水为湫水河支流。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）及临县湫水河汇入黄河断面考核要求，本项目所在区域地表水执行IV类水质标准。 （3）声环境质量现状 据现场踏勘调查，工程位于临县境内山区，周边大型工况企业较少，区域主要噪声源为公路车辆经过产生的噪声。 （4）生态环境质量现状 工程所在区域属于山区，植被为高山草甸植被，同时也有少量耕地。区域生态环境功能较好。 3、污染物排放情况及环保措施 1）废水 本项目运营期产生的废水主要为职工生活污水，生活污水经站区自建生活污水处理设备处理后回用于站区,道路洒水以及绿化用水，不外排。因此，不会对周边水环境产生影响。 3）噪声 本项目主要噪声源为铁路运行噪声，经在集中敏感点采取声屏障降噪措施以及在沿线铁路两侧种植适合当地生长的灌木、乔木、花草等绿化带等可达标排放。 4）固废 本项目生产无固体废物产生，职工生活垃圾定期清运至环卫部门指定地点集中处理。项目固废均得到妥善处理，不会造成二次污染。 4、环境保护措施 本项目在严格实施环评提出的环保措施后，所有大气污染物排放均达到相关标准的要求；产生的固体废物全部合理处置；无废水外排。因此，本项目运营后对区域环境质量的影响很小。 5、环境管理与监测计划 项目应设置环境管理机构，监督检查本项目环保设施建设严格按照“三同时”规定执行，同时定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转；按环评要求定期组织开展污染源及环境质量监控；负责厂区环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。 综上所述，评价认为建设单位按照环评要求的污染防治措施进行有效处理、确保污染治理设施正常运行及遵守国家环境保护方面的法律法规，则本项目的建设投产后产生的各项污染物均可达标排放，满足区域环境质量保护要求，不会导致周围环境污染负荷的明显增加。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、通过宣传、学习，增强职工的环保意识，将生产管理和环保管理有机结合起来。 2、设立企业环保科，配备环保专职人员，制定环保管理制度和环境监测计划，健全环保责任制，落实到人。 3、针对行业生产特点，加强生产设备管理，尽可能减少物料流失。 4、加强环保设施的日常管理和维护保养，确定其长期稳定运行。 附件：1、环评委托书 2、中国铁路太原局集团有限公司，太铁科信函【2019】510号 3、山西省国土资源厅，晋国土资行审字【2018】678号 4、临县人民政府，临政报字【2019】21号 5、吕梁市规划和自然资源局，吕自然资发【2019】451号 6、建设项目环评审批基础信息表 附图：1、项目地理位置图 2、项目地理位置与外环境关系示意图 3、项目路线平面示意图 4、项目设计路线平、纵断面示意图 5、地表水系图 6、本项目与临县乡镇水源地的位置关系图 另附：1、技术审查意见 2、补充修改索引

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

图1  三交东站平面示意图

图2  钟底站平面示意图

生活用水

0.48

经站区自建生活污水站处理后回用于绿化及道路洒水等

1.92

2.4

0.25

0.25

绿化用水

4.7

4.7

硬化路面洒水

新鲜水

7.35

水土流失、土地占用、扬尘、破坏植被

土地占用、水土流失、植被破坏

植被破坏、水土流失、改变土地使用功能、影响农业生产

噪声、扬尘、水土流失

弃土场

施工便道、施工场地

材料运输、土方调配

土地征地

工程竣工

工程实施

隧道工程

站场、路

桥梁工程

水土流失、沟道泥沙增多

水土流失、植被破坏、噪声、振动

水土流失、植被破坏、噪声、振动、土地功能转换

图4  施工期产污环节示意图

噪声、振动、固体废物

站区作业

运营期

生活区

列车运行、机车鸣笛

生活污水、生活垃圾

噪声、振动

图5   铁路专用线营运期产污环节示意图

弃方总计317.93万m3

填方总计55.72万m3

挖方总计373.65万m3

7处弃土场，总容积323万m3

弃方（万m3）250.04

填方（万m3）39.37

挖方（万m3）289.42

钟底装车站

弃方（万m3）55.49

填方（万m3）12.52

挖方（万m3）68.01

区间工程

弃方（万m3）4.40

填方（万m3）0.22

挖方（万m3）4.63

环线工程

4处弃渣场，总容积8.5万m3

弃方（万m3）8.0

填方（万m3）3.61

挖方（万m3）11.61

隧道工程

图6   土石方流向图

建设控制地带

保护范围

图7  本线与崔家坪戏台位置关系图

建设控制地带

保护范围

图8  本线与崔家坪塔位置关系图

格栅井

调节池

初沉池

氧化池

二沉池

消毒池

杂用水池

图9  污水处理设备工艺流程图