B-19035FF

建设项目环境影响报告表

（公示本）

| 项目名称： | 临县16.1MWp光伏扶贫发电项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 临县光能扶贫电站运营维护有限公司 |

| 编制单位： | 山西晋新科源环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制日期： | 2019年10月 |

编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 | 临县16.1MWp光伏扶贫发电项目 |
| --- | --- |
| 环境影响评价文件类型 | 环境影响报告表（报批本） |
| 一、建设单位情况 |
| 建设单位（签章） | 临县光能扶贫电站运营维护有限公司 |
| 法定代表人或主要负责人（签字） |  |
| 主管人员及联系电话 | 高翔：15834386789 |
| 二、编制单位情况 |
| 主持编制单位名称（签章） | 山西晋新科源环保科技有限公司 |
| 社会信用代码 | 91140100MA0HK3F3XR |
| 法定代表人（签字） |  |
| 三、编制人员情况 |
| 编制主持人及联系电话 | 房立：0351-8689886 |
| 1.编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书编号 | 签字 |
| 房立 | HP00016473 |  |
| 2.主要编制人员 |
| 姓名 | 职业资格证书编号 | 主要编写内容 | 签字 |
| 房立 | HP00016473 | 全文 |  |
| 参与编制单位和人员情况 山西晋新科源环保科技有限公司成立于2017年7月，单位性质为有限责任公司，注册地址是太原市万柏林区望景路8号浙江大厦七层东区，经营范围有：环境质量监测；辐射监测；辐射环境影响评价；防辐射技术咨询；环保业务培训等。 房立于2015年1月28日取得了环境影响评价工程师职业资格证书。 |

临县16.1MWp光伏扶贫发电项目环境影响报告表技术函审意见修改说明

2019年9月24日吕梁市生态环境局临县分局在吕梁市主持召开了《临县16.1MWp光伏扶贫发电项目环境影响报告表》技术审查会。根据技术评审专家意见，修改如下：

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 | 修改页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目前项目已经建成，本次评价为补充评价，应结合建设过程中的遗留的环境问题，进行回顾性评价。 | 针对项目特性，调整评价内容，对已经建设完成的内容进行了调查，并对环境遗留问题进行了现场核实，对项目进行回顾性评价。 | P15-16；P32 |
| 2 | 完善项目区域内地形地貌及生态现状的调查，分析论证项目占地情况（永久、临时占地）及其合法性。 | 补充了厂址区域地形地貌说明，补充完善了生态专题，对项目占地情况进行了分析说明。 | P17、生态专题 |
| 3 | 补充施工过程中弃土量的调查，针对施工期存在的生态环境问题，针对性的提出可靠合理的生态保护与恢复措施；结合运营期及期满后的环境影响，提出可行的污染防治措施。 | 对施工期间的挖土、弃土进行了核算，可以达到土方平衡，不用设置弃土场。完善分析了施工期、运营期及期满后的环境影响，提出了污染防治措施及生态保护与恢复措施。 | P29、生态专题 |
| 4 | 核实生活污水产生及利用情况，对污染治理措施进行可靠性和合理性分析。 | 光伏扶贫电站项目区域不产生生活污水，本项目开关站不设定员，因此开关站没有生活污水的产生。 | P33 |
| 5 | 完善项目污染排放清单和建设项目环境保护审批登记表，核实环保投资。 | 完善了项目污染排放清单和建设项目环境保护审批登记表，详细核实了环保投资。 | P48、P51、附表 |

修改清单

2019年9月24日吕梁市生态环境局临县分局在吕梁市主持召开了《临县16.1MWp光伏扶贫发电项目环境影响报告表》技术审查会，会上针对该报告提出了多项技术审查意见，结合本报告实际情况，对该报告进行了认真修改，详细如下：根据技术评审专家意见，修改如下：

专家组意见：

1、目前项目已经建成，本次评价为补充评价，应结合建设过程中的遗留的环境问题，进行回顾性评价。

P15-16修改情况：

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目环评阶段项目已经建设完成，经现场踏勘，光伏片区已全部采取生态恢复治理措施，施工期间电缆埋设、施工营地、材料场等临时占地均进行了生态恢复治理，目前不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。各个电站的主要环境情况如下：

（1）南圪垛村级电站、李家山村级电站、朱家会村级电站、秦家山村级电站、建设规模为200kW，建设于山坡空地，目前光伏片区种植株高低于太阳能电池板高度的白羊草、蒿类植被，施工期间电缆埋设等临时占地均进行了原地貌植被恢复，且该电站不设箱变不存在废油的污染。

（2）郝家塔村级电站：建设规模为460kW，建设于山坡空地，目前光伏片区种植株高低于太阳能电池板高度的白羊草、蒿类植被，施工期间电缆埋设等临时占地均进行了原地貌恢复，；建设1台500kVA的S11-500/10油式箱变，配套建设1座5m3的事故油池，事故油由有资质单位进行合理处置。

（3）神峪沟村级电站、大焉村级电站、沙家焉村级电站、郭家山村级电站、堡则峪村级电站、前阳塔村级电站、刘家会村级电站、孙家岔村级电站、后柏塔村级电站、寨上村村级电站、高家山村级电站、寨则山村级电站、高家塔村级电站、前后山村级电站、马杓峁村级电站、尧昌里村级电站、马家洼村级电站、陈家垣村级电站、前焉村级电站、向阳村级电站、寨则坪村级电站：建设规模为100kW，建设于山坡空地，目前光伏片区种植株高低于太阳能电池板高度的白羊草、蒿类植被，施工期间电缆埋设等临时占地均进行了原地貌植被恢复，且该电站不设箱变不存在废油的污染。

（4）焉头村级电站：建设规模为300kW，建设于山坡空地，目前光伏片区种植株高低于太阳能电池板高度的白羊草、蒿类植被，施工期间电缆埋设等临时占地均进行了原地貌植被恢复，且该电站不设箱变不存在废油的污染。

（5）白文阳坡村电站：：建设规模为1000kW，建设于牧场顶层，属于牧光互补型光伏发电系统，不存在生态恢复情况；建设1台1000kVA的S11-1000/10油式箱变，配套建设1个5m3的事故油池。

（6）曜头村联村式电站：建设规模为2000kW，建设于牧场顶层，属于牧光互补型光伏发电系统，不存在生态恢复情况；建设2台1000kVA的箱式变压器，配套建设2个5m3的事故油池。

（7）庙坪村电站：建设规模为500kW，建设于牧场顶层，属于牧光互补型光伏发电系统，不存在生态恢复情况；建设1座500kVA的箱式变压器，配套建设2个5m3的事故油池。

（8）三交镇李家塔电站：建设规模为4000kW，建设于山坡空地，目前光伏片区种植株高低于太阳能电池板高度的白羊草、蒿类植被，建设4座1000kVA的箱式变压器，配套建设4座5m3的事故油池。建设1座10kV开关站，开关站内设电气设备，建设1座20m2的危废暂存间，用于存放项目运营过程中产生的危废，危险废油由有资质单位进行合理处置。

（9）林家坪镇林家坪村电站：建设规模为2140kW，建设于周边村庄空地，目前光伏片区种植株高低于太阳能电池板高度的白羊草、蒿类植被，建设1台2000kVA的S11-2000/10油式箱变，配套建设1个5m3的事故油池。

（10）南岭村电站：建设规模为200kW，建设于山坡空地，目前光伏片区种植株高低于太阳能电池板高度的白羊草、蒿类植被，建设1台400kVA的S11-400/10油式变压器，配套建设1个5m3的事故油池。

（11）安家庄乡冯家会电站：建设规模为1600kW，建设于山坡空地，目前光伏片区种植株高低于太阳能电池板高度的白羊草、蒿类植被，建设1台1600kVA的S11-1600/10油式箱变，配套建设1个5m3的事故油池。

（12）木瓜坪乡康家湾电站：建设规模为1000kW，建设于山坡空地，目前光伏片区种植株高低于太阳能电池板高度的白羊草、蒿类植被进行了生态恢复；建设1台1000kVA的S11-1000/10油式箱变，配套建设1个5m3的事故油池。

P32修改情况：

环境影响回顾性分析

7.1施工期环境影响分析：

### 1.大气环境影响分析

施工扬尘主要来自于基础建设施工的土方挖掘、建筑材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶。本项目施工期已结束，根据现场调查施工扬尘已消失。

2.水环境影响分析

施工期污水主要来自施工人员的生活污水和少量施工废水。施工污水随着施工期的结束而消失，根据现场调查，项目建设未对周围水环境产生不良影响。

3.固体废物影响分析

本工程施工期产生的固废主要为废弃材料和施工人员的生活垃圾。废弃材料主要为材料加工过程中产生的边角料，集中送至环卫部门规定的地点合理处置，并接受环卫部门的监督管理。土石方开挖过程中移挖作填，可做到土石方平衡，不需设置取弃土场。

根据现场调查，光伏片区四周无弃土及弃渣。临时占地区域已基本恢复原状地貌。

4.噪声影响分析

施工期噪声主要源自施工机械和运输车辆。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、装载机、压实机等。这些噪声源的声功率级为95dB(A)~105dB(A)，且为非持续性噪声。随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。

5.生态环境影响分析

随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大风速时，易发生水土流失。项目区多风，风蚀极易发生，因此，加强施工管理、合理安排施工进度，可以减少水土流失。

光伏电站场位于村庄荒地、荒坡等各类区域，场地需要做平整，开挖土方可全部用于回填及简易道路基础铺垫。根据光伏电站施工特点及各发电单元的相互独立性，电站可考虑分区施工，未施工电池阵列区域、公共站用地、绿化区域用地等均可作为临时的施工区，故本工程不考虑场址外的施工期临时占地。

随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。

综上所述，项目施工期对环境产生的上述影响均为短期的，且目前施工期已经结束，影响即自行消除。

2、完善项目区域内地形地貌及生态现状的调查，分析论证项目占地情况（永久、临时占地）及其合法性。

P17修改情况：

临县地势东南高，西北低，东部山地以临县山主峰荷叶坪为最高，海拔2783米，山上森林茂密，植被良好。西南部为烧炭山，山上牧草繁茂，宜于放牧。西与西北部为黄土丘陵区，水土流失严重。中部沿岚漪河两岸形成带状平川区。全县山地为1140平方公里，丘陵为799平方公里，平原为45平方公里。临县境内梁峁林立、沟壑纵横、地形破碎，海拔在673.6～ 1924m之间，相对高差1250.4m。地表水系也随地形形态发育，河流、沟谷以主河道为轴向两岸切割地层，形成河谷两岸的黄土、基岩侵蚀中等山地地形以及河谷堆积地形。

建设地点位于吕梁市临县11个乡镇，交通极为便利。场址范围地理位置坐标介于东经111°05'30"～111°06'42"、北纬38°10'16"～38°12'01"之间，场地海拔在1195m～1340m之间。场址地形平坦开阔，局部地段略有起伏，总体北高南低，坡度约为5～20º。场址周边冲沟发育，纵横切割，沟谷横截面上游呈“V”字形，下游呈“U”形，沟谷两侧坡度为40~60°之间，局部地段可达80°以上，地形总体呈中高，北高南低。

补充完善了生态影响专题评价，对项目占地情况进行了分析说明。

3、补充施工过程中弃土量的调查，针对施工期存在的生态环境问题，针对性的提出可靠合理的生态保护与恢复措施；结合运营期及期满后的环境影响，提出可行的污染防治措施。

P29修改情况：

（2）土石方工程

本项目土石方主要来自于土建工程，主要包括电场设施基础、电缆沟开挖、道路修筑。场区施工过程中土石方开挖以及回填可以达到平衡，开挖土方在光伏场地回填整平过程中以及电缆沟回填过程中全部进行了土方平衡，无土方外排，不需要设置弃土场。

生态专题中针对项目特性，对施工期以及运营期以及期满服务后的生态恢复治理措施进行了合理性评价。

- 核实生活污水产生及利用情况，对污染治理措施进行可靠性和合理性分析。

P33修改情况：

运营期间不设办公人员，因此没有生活废水产生。

本项目电场光伏板的清洗方式为机械吹扫和清水冲洗两种方式。冬季每次沙尘天气之后采用移动式空气压缩机吹扫电池组件表面，春夏秋三季采用清水冲洗。本项目57220块太阳能组件组件，每块组件面积为1950×992mm2，组件清洗用水量取3L/m²，每季度清洗一次，单次冲洗总用水量约为332.06m3，年用水量为996.18m3。清洗后的废水直接排入电场内用于植被浇洒。

5、完善项目污染排放清单和建设项目环境保护审批登记表，核实环保投资。

P48修改情况：

表7-4                       污染物排放清单一览表

| 环境要素 | 污染源 | 污染物 | 环保治理措施 | 排放情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产污水 | 光伏组件清洗 | SS | 场区植被绿化吸收和自然蒸发 | 不外排 | - |
| 噪声 | 箱变 | 噪声 | — | 达标排放 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准 |
| 固体废物 | 废光伏组件 | 暂存于开关站危废暂存间 | 返厂维修再利用 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求[环境保护部公告（2013年第36号）] |
|  | 废电气元件 |  |  |  |
|  | 事故漏油 | 每台箱变设置5m3 事故油池 | 由资质单位处置 |  |

P51修改情况：

环保投资一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 环保设施及措施 | 投资 万元 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 土石方开挖及物料运输- | 扬尘 | 物料苫盖、洒水抑尘、封闭车厢运输等 | 10 | 降低扬尘污染 |
| 水污 染物 | 冲洗废水 | SS | 排入场内，植被吸收和自然蒸发 | 15 | - |
| 固体 废物 | 生产固废 | 废光伏组件 废电气元件 废油 | 光伏组件暂存于开关站设立的危废暂存间，返厂维修再利用，废油由有资质单位处置 | 10 | 合理处置 |
| 噪声 | 变压器 | 噪声 | 选择低噪声设备 | 30 | 《声环境质量标准》GBl2348-2008中1类标准 |
| 生态 | 光伏支架 | 植被破坏 水土流失 | 光伏组件离地高度不得低于1.5m。 | 210 | 临时占地恢复植被，无裸露地表。水土流失治理执行《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008） |
|  | 电缆敷设 |  | 电缆沟回填平整后绿化。 |  |  |
|  | 道路工程 |  | 道路两侧栽植灌木绿化，道路两侧设置排水沟，边坡采用植草网格绿化防护。 |  |  |
|  | 设施基础 |  | 场内基础开挖临时占地进行灌草混植绿化。 |  |  |
|  | 施工临建区 |  | 施工临建区场地清理平整后进行灌草混植绿化。 |  |  |
| 环保投资合计 | - | - | 275 | - |

对建设项目环境保护审批登记表进行了补充完善。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 临县16.1MWp光伏扶贫发电项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 临县光能扶贫电站运营维护有限公司 |
| 法人代表 | 陈顺 | 联系人 | 高翔 |
| 通讯地址 | 山西省吕梁市临县临泉镇中元街文博大楼3楼301室 |
| 联系电话 | 15834386789 | 传真 | / | 邮政编码 | 033299 |
| 建设地点 | 吕梁市临县境内 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别 及代码 | D4416太阳能发电 |
| 永久占地面积 （公顷） | 27.43 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 工程总投资 （万元） | 15000万元 | 其中： 环保投资（万元） | 275 | 环保投资占工程总投资比例 | 1.83（%） |
| 建设规模 （MW） | 16.1MWp | 投产日期 | 2016年12月 |
| 1.项目由来及工作重点 随着石油和煤炭的大量开发，不可再生资源保有储量越来越少，终有枯竭的一天， 因而新能源的开发已经提到了战略高度。风能、太阳能和潮汐能等新能源将是未来一段时间大规模开发的能源种类。不管从技术、经济，还是规模上来看，太阳能都有一定的优势，随着太阳能电池组件国产化进程加快，光电板的价格将进一步降低，光伏的竞争力也大大加强。光伏电站的开发可以节约大量的燃料和水资源，还可以形成太阳能发电基地，改善山西省地区能源结构。 国家能源局、国务院扶贫办关于下达第一批光伏扶贫项目的通知（国能新能[2016]280号）中光伏扶贫项目总规模516万千瓦，其中，村级光伏电站（含户用）共计218万千瓦，集中式地面电站共计298万千瓦。吕梁市属于国家级扶贫开发工作重点市，山西省人民政府《关于印发山西省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》提出：“十三五”脱贫攻坚年度任务中，吕梁市石楼县、方山县、中阳县、岚县、兴县、临县被列为全省首批率先脱贫摘帽的国定贫困县，结合光伏发电的新兴产业，吕梁市提出本项目建设，在临县贫困村开展光伏扶贫，既符合精准扶贫、精准脱贫战略，又符合国家清洁低碳能源发展战略，既有利于扩大光伏发电相关产业的大力发展，又有利于促进贫困人口增收。 临县地处山西省中部，日照资源较为丰富，年日照时间2792小时，太阳能多年平均太阳辐射量在5050MJ/m2·a以上，具备太阳能光伏发电的各种要求，非常适合建设光伏电站。临县光能扶贫电站运营维护有限公司在吕梁市临县11个乡镇范围内建设16.1MWp光伏项目，项目于2016年12月16日取得《临县发展和改革局关于临县16.1MWp光伏扶贫发电项目备案的通知》（临发改发备字[2016]74号），建设过程中部分项目村土地得不到解决，2017年4月12日，临县发展和改革局以临发改备字[2017]7号《关于对临县16.1MWp光伏扶贫发电项目光伏扶贫电站调整的通知》将临县2016年16.1MWp光伏扶贫发电项目有原来的31个光伏铺平电站调整为35个，目前该项目已经建设完成。 2.任务由来 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及建设项目环境管理的有关规定需进行环境影响评价，依据建设项环境管理分类名录环境影响评价文件等级为环境影响报告表，项目备案阶段建设单位为临县扶贫开发投资有限公司，目前该项目已经建设完成，该项目归属临县光能扶贫电站运营维护有限公司运营管理，因此本次评价主体是临县光能扶贫电站运营维护有限公司。临县光能扶贫电站运营维护有限公司于2019年6月委托山西晋新科源环保科技有限公司（以下简称评价单位）承担该项目的环境影响评价工作（见附件）。本项目接入系统线路由地方电力系统进行建设，不在本次评价范围内。 接受委托后，评价单位立即组织环评人员赴现场进行实地踏勘，收集了有关资料，对本项目所在区域的自然环境、社会经济环境、环境质量现状进行了全面调查，根据工程特点和环境特征，进行了环境影响因素识别和评价因子的筛选，确定了本项目排放的污染物，对污染物产生的环境影响进行了分析，并提出了具体的防治措施。依据国家环境保护法律法规、标准及技术规范，编制完成了《临县16.1MWp光伏扶贫发电项目环境影响报告表》（报审本）；2019年9月24日吕梁市生态环境局临县分局在吕梁市主持召开了《临县16.1MWp光伏扶贫发电项目环境影响报告表》技术审查会，会上针对该报告提出了多项技术审查意见，结合本报告实际情况，对该报告进行了认真修改完成《临县16.1MWp光伏扶贫发电项目环境影响报告表》（报批本）上报审批。 3.太阳能资源 通过计算，站址平均水平总辐射为1387kWh/m2，即使在辐射量最低的年份，总辐射量也大于1050kWh/m2。根据《太阳能资源评估方法》（QX-T-89-2008），该区域属于“资源丰富带”，较适合光伏电站的建设，我国太阳能区域分布见表1-1。 表1-1 我国太阳能区域分布表 太阳总辐射年总量 资源丰富程度 ≥1750kW•h/(m2•a) 资源最丰富 6300MJ/(m2•a) 1400~1750kW•h/(m2•a) 资源很丰富 5040~6300MJ/(m2•a) 1050~1400kW•h/(m2•a) 资源丰富 3780~5040MJ/(m2•a) <1050kW•h/(m2•a) 资源一般 4.项目概况 4.1项目名称、建设性质、地点 项目名称：临县16.1MWp光伏扶贫发电项目 建设单位：临县光能扶贫电站运营维护有限公司 工程规模：总容量为16.1WMp 建设性质：新建已完成 地理位置与交通：项目区位于吕梁市临县11个乡镇范围内，交通十分便利。 项目组成：项目组成主要包括光伏阵列场地、进场以及检修道路、输电线路、逆变系统、箱变系统等。 4.2工艺简述 电场设计建设35个光伏联村电站，其中9个光伏电站的光伏组件产生的电能经逆变后接入箱式变压器，升压至10kV，再经10kV集电线路并联后，以10kV线路接入地方电力系统；其余26个电站的光伏组件产生的电能逆变汇流后，接入配电箱以380V电压等级接入电网。 5.工程内容 5.1建设规模 本项目设计装机容量16.1MWp，主要任务是发电，工程总占地面积约27.43hm2，采用320Wp多晶硅太阳能电池组件、和270Wp多晶硅太阳能电池组件。项目建成接入地方电力系统，电场服务年限25年，平均年发电量为2056.78万kW•h。 5.2建设内容 本工程已经建设完成，项目组成包括发电工程、道路工程、集电线路。工程主要建设内容见表1-2。 表1-2 项目建设内容组成表 项目 内容 项目 主体 工程 太阳能光伏阵列 总装机容量16.1MWp，安装14504块320Wp多晶硅太阳能组件和42716块270Wp多晶硅太阳能组件，太阳电池方阵采用固定倾角方式安装。 逆变系统 281台50kW的组串式逆变器，78台33kWp组串式逆变器，15台40kWp组串式逆变器；60套5进1交流汇流箱，26套3进1交流汇流箱，8套6进1交流汇流箱。 升压变压系统 12.90MW光伏所发电能经并网逆变器输出交流电接入8台1000kVA的S11-1000/10型油式箱变（阳坡村电站1台、曜头村电站2台、李家塔电站4台、康家湾电站1台）、2台500kVA的S11-500/10油式箱变（郝家塔电站1台、庙坪电站1台）、1台1600kVA的S11-1600/10油式箱变（冯家会电站1台）、1台400kVA的S11-400/10油式变压器（岭南电站1台）、1台2000kVA的S11-2000/10油式箱变（林家坪村电站1台），将电压升至10KV后接入地方电力系统；3.20MW光伏所发电能经台变低压侧，以380V电压等级接入电网。 电缆敷设 太阳能组件方阵以及接入升压变压器电缆采用直埋方式。 场区道路 场区道路设计道路路基宽5.0m，路面宽4.0m，采用碎石道路，场区道路约6.2km。 开关站 三交镇李家塔电站建设1座10kV开关站，仅设电气设备。 监控系统 光伏电站采用微机监控系统对光伏方阵阵列、逆变器、升压变压器及站内继电保护装置、自动化装置等进行集中监控和管理。电站设置安防系统作为视频监视手段，与计算机监控系统共同完成对电站的监控。 环保 工程 逆变器、汇流箱、箱变 选低噪声设备、定期维护设备。 事故油池 每台箱变下方设5m3事故油池。 危废暂存间 开关站建设1座20m2的危废暂存间 生态 种植株高低于太阳能电池板高度的植株进行生态恢复。 5.3总图布置 （1）光伏电场 项目区位于吕梁市临县11个乡镇范围内，电场设计建设35个光伏电站，占地总面积为27.43hm2，12.90MW光伏组件产生的电能经逆变后接入箱式变压器升压至10kV后接入地方电力系统；3.20MW光伏所发电能经逆变汇流后，接入配电箱以380V电压等级接入电网。11个乡镇建设的35个光伏联村电站分布情况见表1-3。 表1-3 光伏联村电站分布情况表 序号 电站名称 电站规模（KW） 现状照片 1 南圪垛村级电站 200 2 郝家塔村级电站 460 3 神峪沟村级电站 100 4 大焉村级电站 100 5 沙家焉村级电站 100 6 郭家山村级电站 100 7 堡则峪村级电站 100 8 前阳塔村级电站 100 9 刘家会村级电站 100 10 朱家会村级电站 200 11 孙家岔村级电站 100 12 后柏塔村级电站 100 13 李家山村级电站 200 14 寨上村村级电站 100 15 焉头村级电站 300 16 高家山村级电站 100 17 寨则山村级电站 100 18 高家塔村级电站 100 19 前后山村级电站 100 20 马杓峁村级电站 100 21 尧昌里村级电站 100 22 马家洼村级电站 100 23 陈家垣村级电站 100 24 前焉村级电站 100 25 向阳村级电站 100 26 寨则坪村级电站 100 27 秦家山村级电站 200 28 阳坡村电站 1000 29 曜头村联村式电站 2000 30 庙坪500千瓦电站 500 31 三交镇李家塔电站 4000 32 林家坪村电站 2140 33 南岭村电站 200 34 安家庄乡冯家会电站 1600 35 木瓜坪乡康家湾电站 1000 （2）道路工程 场区道路路基宽5.0m，路面宽4.0m，采用碎石道路，改造现有农耕道路（原有道路大部分为宽2m碎石道路），长度约6.2km。道路一侧设400×400mm浆砌片石排水沟，主干线连接各方阵箱变，太阳能板间设简易人行道。各场内道路在后期应能满足人员巡视及维护的需求。 （3）集电线路 本期工程集电线路采用电缆直埋线路型式，场内集电线路电缆采用地下敷设方式，电缆敷设深度为地下1.2m，采用挖沟埋设的方式进行电缆的敷设施工。 5.4工程概述 （1）光伏电站 电场设计建设35个光伏联村电站，12.90MW光伏组件产生的电能经逆变后接入箱式变压器升压至10kV后接入地方电力系统；3.20MW光伏所发电能经逆变汇流后，接入配电箱以380V电压等级接入电网，总装机容量16.1MWp，安装14504块320Wp多晶硅太阳能组件组件和42716块270Wp多晶硅太阳能组件组件。 （2）组串排布方式 为了接线简单，降低施工复杂程度，通过对占地面积、组件支架耗材量及线缆长度几个方面的综合比较，确定串接方式4*5和4*10两种排布方案。 （3）光伏组串间距 为了避免前后组串之间遮阴，可研依据地形坡度和helisos3D分析得出，光伏组件阵列间距2m-6m，实施时依据地形条件设定。 （4）支架设计 本项目光伏组件采用270Wp多晶硅太阳能组件和320Wp多晶硅太阳能组件，组串每串由20或40块多晶硅电池组件组成，组件支架，纵向柱距4.5米，每串长9.86或19.74米，宽4.1米。 光伏组件支架结合电池组件排列方式布置，支架采用纵向檩条，横向支架布置方案，支架由立柱、横、纵梁及斜撑组成，支架形式为三角形。多晶硅组件支架沿结构单元长度方向上设置横向支架的间距约为4.50m，一个结构单元内有5道纵向檩条；为了确保支架在长度方向上的结构稳定性，在结构单元的立柱沿长度方向上设置两道斜拉杆，设置在单元的端部，拉杆采用圆钢。 在支架和横梁之间，按照光伏组件的安装宽度布置檩条，用于直接承受电池组件的重量，檩条固定于支架横梁上。组件每条长边上有两个点与檩条连接，一块光伏组件共有四个点与檩条固定。电池组件与檩条的连接采用螺栓连接，双面加垫圈。 （5）光伏组件选型 硅薄膜和聚光光伏组件应用范围较小，部分技术成熟度不高，国内目前大规模应用较少。尤其聚光光伏组件，无山地工程实例。而晶硅光伏组件应用较广、成熟度较高，采用的光伏支架形式较为灵活，国内外大规模电站大多数采用晶硅光伏组件。所以本工程拟选用晶硅光伏组件。 依据国能新能【2015】194号《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》和《光伏制造行业规范条件》(2015年本)的要求，多晶硅光伏组件转换效率达16.5%，考虑到后期市场价格调整因素，所以本项目270Wp多晶硅太阳能组件和320Wp多晶硅太阳能组件。 （6）光伏组件清洗 本项目电场光伏板的清洗方式为机械吹扫和清水冲洗两种方式。冬季每次沙尘天气之后采用移动式空气压缩机吹扫电池组件表面，春夏秋三季采用清水冲洗。本项目57220块太阳能组件，每块组件面积为1950×992mm2，组件清洗用水量取3L/m²，每季度清洗一次，单次冲洗总用水量约为332.06m3，年用水量为996.18m3。 5.5发电量估算 根据初设可知，本期光伏发电工程容量为16.1MWp，电场服务年限25年，平均年发电量为2056.78万kW•h。 5.6主要生产设备 本项目主要生产设备具体见表1-4。 表1-4 主要设备一览表 序号 项目 单位 规格 1 光伏组件 1.1 型号 多晶硅 270Wp/320Wp 1.2 台数 块 57220 1.3 开路电压 V 38.10/46.70 1.4 工作电压 V 29.95/38.40 1.5 25年功率衰降 % ＜20 1.6 组件光电转化率 % 6.5 1.7 重量 Kg/块 19.0 1.8 规格 mm 1950×992×40 1.9 工作温度 ℃ -40~+85 1.10 功率衰减 10年功率衰减不超过10%，25年功率衰减不超过20% 2 逆变器 281台50kW的组串式逆变器，78台33kWp组串式逆变器，15台40kWp组串式逆变器 3 汇流箱 60套5进1交流汇流箱，26套3进1交流汇流箱，8套6进1交流汇流箱 4 变压器 8台1000kVA的S11-1000/10型油式箱变、2台500kVA的S11-500/10油式箱变、1台1600kVA的S11-1600/10油式箱变、1台400kVA的S11-400/10油式变压器、1台2000kVA的S11-2000/10油式箱变 5 开关站 本工程建设一座开关站，站内布置1套10kV电气设备，内设10kV进线柜、10kV出线柜、10kVPT柜、10kV站用变柜、10kV无功补偿柜等 5.7工作制度和劳动定员 本工程电场日常监控和管理采取巡视管理，不设常驻人员。 6.公用工程 6.1供水 本项目用水主要为光伏组件清洗用水。 依据《山西省用水定额》（DB14/T 1049.3—2015）（城镇生活用水定额），光伏组件清洗用水：本项目57220块太阳能组件组件，每块组件面积为1950×992mm2，组件清洗用水量取3L/m²，每季度（除冬季）清洗一次，单次冲洗总用水量约为332.06m3，年用水量为996.18m3。 6.2排水 光伏组件的清洗废水，组件清洗时不加洗涤剂，废水水质成分简单，主要为SS，清洗废水产生量为996.18m3/a，清洗后的废水直接排入电场内用于植被浇洒。 7.主要经济技术指标 本项目主要技术指标见表1-6。 表1-6 主要经济技术指标 项目 单位 数量 项目总投资 万元 15000 单位千瓦投资 元/kW 6501.43 年发电量 MW•h 20.57 发电周期 年 25 年工作天数 天 365 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目环评阶段项目已经建设完成，经现场踏勘，光伏片区已全部采取生态恢复治理措施，施工期间电缆埋设、施工营地、材料场等临时占地均进行了生态恢复治理，目前不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。各个电站的主要环境情况如下： （1）南圪垛村级电站、李家山村级电站、朱家会村级电站、秦家山村级电站、建设规模为200kW，建设于山坡空地，目前光伏片区种植株高低于太阳能电池板高度的白羊草、蒿类植被，施工期间电缆埋设等临时占地均进行了原地貌植被恢复，且该电站不设箱变不存在废油的污染。 （2）郝家塔村级电站：建设规模为460kW，建设于山坡空地，目前光伏片区种植株高低于太阳能电池板高度的白羊草、蒿类植被，施工期间电缆埋设等临时占地均进行了原地貌恢复，；建设1台500kVA的S11-500/10油式箱变，配套建设1座5m3的事故油池，事故油由有资质单位进行合理处置。 （3）神峪沟村级电站、大焉村级电站、沙家焉村级电站、郭家山村级电站、堡则峪村级电站、前阳塔村级电站、刘家会村级电站、孙家岔村级电站、后柏塔村级电站、寨上村村级电站、高家山村级电站、寨则山村级电站、高家塔村级电站、前后山村级电站、马杓峁村级电站、尧昌里村级电站、马家洼村级电站、陈家垣村级电站、前焉村级电站、向阳村级电站、寨则坪村级电站：建设规模为100kW，建设于山坡空地，目前光伏片区种植株高低于太阳能电池板高度的白羊草、蒿类植被，施工期间电缆埋设等临时占地均进行了原地貌植被恢复，且该电站不设箱变不存在废油的污染。 （4）焉头村级电站：建设规模为300kW，建设于山坡空地，目前光伏片区种植株高低于太阳能电池板高度的白羊草、蒿类植被，施工期间电缆埋设等临时占地均进行了原地貌植被恢复，且该电站不设箱变不存在废油的污染。 （5）白文阳坡村电站：：建设规模为1000kW，建设于牧场顶层，属于牧光互补型光伏发电系统，不存在生态恢复情况；建设1台1000kVA的S11-1000/10油式箱变，配套建设1个5m3的事故油池。 （6）曜头村联村式电站：建设规模为2000kW，建设于牧场顶层，属于牧光互补型光伏发电系统，不存在生态恢复情况；建设2台1000kVA的箱式变压器，配套建设2个5m3的事故油池。 （7）庙坪村电站：建设规模为500kW，建设于牧场顶层，属于牧光互补型光伏发电系统，不存在生态恢复情况；建设1座500kVA的箱式变压器，配套建设2个5m3的事故油池。 （8）三交镇李家塔电站：建设规模为4000kW，建设于山坡空地，目前光伏片区种植株高低于太阳能电池板高度的白羊草、蒿类植被，建设4座1000kVA的箱式变压器，配套建设4座5m3的事故油池。建设1座10kV开关站，开关站内设电气设备，建设1座20m2的危废暂存间，用于存放项目运营过程中产生的危废，危险废油由有资质单位进行合理处置。 （9）林家坪镇林家坪村电站：建设规模为2140kW，建设于周边村庄空地，目前光伏片区种植株高低于太阳能电池板高度的白羊草、蒿类植被，建设1台2000kVA的S11-2000/10油式箱变，配套建设1个5m3的事故油池。 （10）南岭村电站：建设规模为200kW，建设于山坡空地，目前光伏片区种植株高低于太阳能电池板高度的白羊草、蒿类植被，建设1台400kVA的S11-400/10油式变压器，配套建设1个5m3的事故油池。 （11）安家庄乡冯家会电站：建设规模为1600kW，建设于山坡空地，目前光伏片区种植株高低于太阳能电池板高度的白羊草、蒿类植被，建设1台1600kVA的S11-1600/10油式箱变，配套建设1个5m3的事故油池。 （12）木瓜坪乡康家湾电站：建设规模为1000kW，建设于山坡空地，目前光伏片区种植株高低于太阳能电池板高度的白羊草、蒿类植被进行了生态恢复；建设1台1000kVA的S11-1000/10油式箱变，配套建设1个5m3的事故油池。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

1.地理位置 临县位于黄河中游晋西黄土高原吕梁山西侧，隶属于山西省吕梁市，东屏吕梁山连接方山，西临黄河与陕西佳县、吴堡县隔河相望，北靠兴县，南接离石、柳林。国土总面积2979平方公里。临县16.1MWp光伏扶贫发电项目分部于吕梁市临县11个乡镇，项目场址地形部分处于山坡陡峭地带、部分处于村庄平坦开阔地段，总体北高南低。项目地理位置图见附图1。 2.地形地貌 临县地势东南高，西北低，东部山地以临县山主峰荷叶坪为最高，海拔2783米，山上森林茂密，植被良好。西南部为烧炭山，山上牧草繁茂，宜于放牧。西与西北部为黄土丘陵区，水土流失严重。中部沿岚漪河两岸形成带状平川区。全县山地为1140平方公里，丘陵为799平方公里，平原为45平方公里。临县境内梁峁林立、沟壑纵横、地形破碎，海拔在673.6～ 1924m之间，相对高差1250.4m。地表水系也随地形形态发育，河流、沟谷以主河道为轴向两岸切割地层，形成河谷两岸的黄土、基岩侵蚀中等山地地形以及河谷堆积地形。 建设地点位于吕梁市临县11个乡镇，交通极为便利。场址范围地理位置坐标介于东经111°05'30"～111°06'42"、北纬38°10'16"～38°12'01"之间，场地海拔在1195m～1340m之间。场址地形平坦开阔，局部地段略有起伏，总体北高南低，坡度约为5～20º。场址周边冲沟发育，纵横切割，沟谷横截面上游呈“V”字形，下游呈“U”形，沟谷两侧坡度为40~60°之间，局部地段可达80°以上，地形总体呈中高，北高南低。 3.地质构造 临县，位于黄河中游晋西黄土高原吕梁山西侧，隶属于山西省吕梁市，东屏吕梁山连接方山，西临黄河与陕西佳县、吴堡县隔河相望，北靠兴县，南接离石、柳林。 根据调查及其钻探在场区内及其附近出露的地层由老到新依次为： 3.1二叠系(P) 上统石千峰组(P2sh) 上部：紫红色细砂岩。中部：紫红色细砂岩泥页岩、粉砂岩互层。下部：紫红色石英砂岩、粉砂页岩、泥岩，中含石膏。 3.2第三系上新统（N2b） 主要出露于深切沟谷中，底部为灰白及灰黑色砾岩，砾石以石灰岩、片麻岩及石英砂岩为主，分选及磨圆度较好，胶结程度差，上部为紫红及棕红色粘性土，常夹有薄层半胶结砾岩及松散的砾石层，粘土质较纯，粘性大，常含零星钙质结核或钙质结核层，富含铁锰质。 3.3第四系（Q） （1）中更新统离石黄土（Q2eol） 主要出露于深切沟谷中，下部为浅棕红色黄土状粉质粘土，含钙质结核，夹数层棕红色条带状古土壤层。上部为淡红棕黄色黄土状粉土，夹多层淡红色古土壤层，与下伏地层呈不整合接触。 （2）上更新统马兰黄土（Q3eol） 广泛分布于场地内，是组成黄土丘陵顶部主要地层，岩性为浅黄色黄土状粉土，质纯，结构疏松，具大孔隙，垂直节理发育，常含钙质结核，厚度变化较大，一般10～30m，厚者可达70m。 （3）全新统（Q4dl、Q42ml） 坡积相地层主要分布于沟谷两侧的滑坡、崩塌体上，其岩性主要与原地层一致。人工堆积层主要分布于受人类活动影响的沟谷地表，岩性主要以粉土为主。该类地层厚度变化较大，厚2～5m。 4.气候气象 临县属暖温带大陆性气候。在季风的影响下四季分明，春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季温凉湿润，冬季少雪寒冷，根据30个气候特征，全县年平均气温8.8℃，年积温3212℃，降雨量为518.3mm，7、8、9三月雨量集中，占全县降雨量的62.5%；蒸发量多年平均2149.8mm，平均太阳辐射140.8kcal/cm2，平均日照时数7.7h，年均2771.5h。由于地形复杂，气候的地域差异明显，无霜期由东北向西南递增，一般在144-172天，南北相差28天，气温近5.0℃。年均无霜期160天，全县绝大部分地区为一年一熟，三交以南乡镇也有一年两熟的条件，最多风向为SSE、S。 5.地表水 临县境内河流属黄河水系，全县主要河流有湫水河、月镜河、青凉寺河、曲峪河、兔坂河、八堡河等6条。全县河流具有明显的夏雨型和山地型河流特征。清水流量小，洪水流量大，水量不稳定，变化频率高;河道较短，坡陡弯急，冲刷严重，泥沙含量高，洪水利用率很低。境内水资源主要依靠大气降水量。 本区主要河流：湫水河。湫水河发源于兴县白龙山下湫水寺，流经临县湫河川至碛口镇汇入黄河。河全长122公里，流域面积1989平方公里，河床比降为6.5%，多年平均径流量1.05亿立方米，年平均输沙量2400万吨，平水期流量1.1亿立方米/秒，1967年实测，最大洪峰流量3670立方米/秒。主要支沟有郝家沟、油坊沟、代坡沟、太平沟、城庄沟、榆林沟、安业沟、大峪沟、车赶沟、招贤沟等，长度在10公里以上的一级支沟共有26条。本项目距离最近的河流为湫水河，林家坪电站距离湫水河最近垂直距离为260m，项目与区域地表水系的关系图见附图2。 6.水源地 6.1县城水源地 根据山西省人民政府晋政函[2009]149号文，关于同意县级以上城镇集中式饮用水水源保护区划方案的批复，临县共有2个已划定保护区范围的供水水源地，分别是：临县吴家湾水源地、临县海则头水源地。 （1）吴家湾集中供水水源地 吴家湾集中供水水源位于白文镇吴家湾村东，井口坐标为东经111°03′31〃，北纬38°05′01〃，有1个取水口。 吴家湾水源地泉水出露含水层以河谷冲积层空隙潜水含水层为主，含水层主要接受大气降水补给，系柳林泉系，补给源主要为湫水河古河道，水流方向单一，含水层类型以砂砾石、粗砂为主。吴家湾集中供水水源地一级保护区以开采井为中心，以积水槽下端为界，左右两侧分别为200m，长度在积水槽顶以上200m为界的矩形区域，面积为0.12km2。二级保护区范围为一级保护区上游边界的2000m范围，其宽度根据地下水流方向北侧沿分水岭，南侧为河道区域，面积为1.365km2。 庙坪电站项目距离吴家湾集中供水水源最近距离为3.8km。 （2）海则头集中供水水源地 海则头集中供水水源位于白文镇海则头村东南，井口坐标为东经111°02′42〃，北纬38°09′25〃，有1个取水口。 海则头水源地出露含水层以河谷冲积层孔隙潜水含水层为主，含水层主要接受大气降水补给，系柳林系。泉水补给方向主要为上游沟道积水。 依据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/338-2007），海则头集中供水水源地一级保护区范围以积水槽下端为界，左右两侧分别为200m，长度在积水槽顶以上200m为界的矩形区域，面积为0.14km2。二级保护区范围为长度方向为一级保护区上游边界2000m的范围，宽度根据地下水流方向机地形条件为河谷两侧的地面分水岭，面积为1.97km2。 曜头村电站距离海则头集中供水水源地最近距离为5.6km。 6.2乡镇水源地 根据《临县乡镇水源地划分报告》，临县共有22个乡镇水源地，分别是：白文镇集中供水水源、城庄镇集中供水水源地、兔坂镇集中供水水源地、克虎镇集中供水水源地、三交镇集中供水水源地、湍水头镇集中供水水源地、林家坪镇集中供水水源地、招贤镇集中供水水源地、碛口镇集中供水水源地、刘家会镇集中供水水源地、丛罗峪镇集中供水水源地、曲峪镇集中供水水源地、木瓜镇集中供水水源地、安业乡集中供水水源地、玉坪乡集中供水水源地、清凉寺乡集中供水水源地、石白头乡集中供水水源地、雷家碛乡集中供水水源地、大禹乡集中供水水源地、车赶乡集中供水水源地、安家庄乡集中供水水源地以及阳坡水库水源地。 各个电站与各水源地的相对位置关系见附图3。 7.土壤 临县土质有五个亚类，即淋溶灰褐土、山地灰褐土、粗骨性灰褐土、灰褐土性土、灰褐土。土壤容重平均1.21克/cm，土壤有机质含量0.19---0.75%，全氮含量0.019%---0.056%，全磷含量0.115---0.147%，土壤PH值8.3---8.6，属碱性土壤。经实地考察，项目区土壤类型主要为山地灰褐土。 8.植被、动物资源 临县境内植被类型有森林、草甸、灌草等，林地面积占40%，主要乔木树种有松、桦、柳、杨、槐、榆，经济林树种有苹果、梨、杏、枣、核桃，灌木有酷柳、柠条、丁香、腊梅，草丛植被的优势种有白羊草、蒿类等。 9.地震 本项目位于临县境内，根据1:400万《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版），场地地震动峰值加速度为0.05g，相对应的基本烈度为VI度，设计地震分组为第三组。

# 三、区域环境质量现状

1.环境空气质量现状 本次评价收集临县2018年度环境空气质量监测数据，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧，监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气现状监测结果表 污染物 年评价指标 年均浓度μg/m3 标准值μg/m3 占标率% 超标倍数 达标分析 PM10 年平均质量浓度 108 70 1.54 0.54 超标 PM2.5 年平均质量浓度 66 35 1.89 0.89 超标 SO2 年平均质量浓度 32 60 0.53 / 达标 NO2 年平均质量浓度 29 40 0.73 / 达标 CO 百分位数年平均浓度 1700 4000 0.43 / 达标 臭氧 日最大8小时平均 144 160 0.90 / 达标 根据以上监测结果可知，PM10、PM2.5年均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限制要求，PM10、PM2.5超标原因与本地冬季风大、干燥有关，评价地区属于环境空气质量超标地区。 2.地表水环境质量现状 根据现场勘查，本项目距离最近的河流为湫水河，林家坪电站距离湫水河最近垂直距离为260m，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）中表1山西省各河段水环境功能区划结果表，项目区域属于黄河干流西北部，水环境功能区划属于农业与一般景观水保护功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 3.声环境质量现状 经现场踏勘，光伏区域位于农村地区，评价区域内噪声主要为村民社会活动噪声，实地勘查，项目建设地声环境质量较好。 根据山西蓝源成环境监测有限公司于2019年7月24日对李家塔光伏电站开关站噪声现状本底进行了环境噪声监测，另外对距离村庄较近的庙坪电站、曜头村电站、林家坪电站、阳坡村电站、尧昌里电站、高家山电站、堡则峪电站进行噪声现状监测。 3.1噪声监测方法：采用《声环境质量标准》中噪声测量方法（GB3096-2008），测量仪器用多功能声级计AWA6228+。 3.2评价标准：项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 3.3噪声现状监测结果 在10kV开关站四周共布设4个监测点，监测结果见表3-1。 表3-1 环境噪声现状监测结果 单位：dB（A） 点位 时间 Leq 标准 超标值情况 拟建站址北侧 昼 44.3 55 未超标 夜 38.1 45 未超标 拟建站址东侧 昼 43.0 55 未超标 夜 38.0 45 未超标 拟建站址南侧 昼 45.4 55 未超标 夜 40.1 45 未超标 拟建站址西侧 昼 46.4 55 未超标 夜 41.0 45 未超标 从表3-1监测结果可以看出，项目区域昼间噪声监测值在43.0~46.4dB（A）之间，夜间噪声监测值在38.0~41.0dB（A）之间，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类标准要求。由此可见，本项目所在区域声环境质量良好。 4.生态环境现状 临县境内植被类型有森林、草甸、灌草等，林地面积占40%，其中用材林和防护林42.89万亩，经济林1.26万亩，灌木29.41万亩，未成林造林地6.43万亩，主要乔木树种有松、桦、柳、杨、槐、榆，经济林树种有苹果、梨、杏、枣、核桃，灌木有酷柳、柠条、丁香、腊梅，草丛植被的优势种有白羊草、蒿类等。 根据现场实地调查，占地总面积为27.43hm2，本项目主要在山区，具有以灌草木混杂的特点，生态系统运行良好，部分项目根据农光互补政策以及牧光互补政策布设在荒地以及养殖场房屋顶层，项目建设过程中主要是土方开挖产生的扬尘对环境的影响以及设备安装期间噪声对周边环境的影响，随着施工期结束后，这些影响随即消失，因此施工期对环境的生态环境影响较小。 4.1评价区域内自然生态环境 本次将项目占地边界外扩300米作为调查范围。 （1）调查范围内人类开发活动较少，主要分布有灌草地、旱地等。 （2）项目光伏组件主要沿向阳坡地布设，占地边界有黄土冲沟，冲沟内仅局部有灌草覆盖，其他多为荒地、旱地。 4.2土地利用 土地利用与土地覆盖变化直接或间接地影响着资源与环境的变化，可能影响区域生态环境质量和社会经济的发展，威胁区域生态安全。此次生态现状评价的相关数据按工程区统计为主。 4.3评价区土壤侵蚀 根据山西省土壤侵蚀分区图，项目区属黄土丘陵区，土壤侵蚀主要以水力侵蚀和风力侵蚀为主，侵蚀强度为微度侵蚀。根据全国水土保持工作分布图结合《土壤侵蚀分类分级标准》确定容许土壤流失量值为1000t/km2·a。 根据项目占地区域生态环境、土地现状等情况综合分析项目占地选址合理，且符合农光互补政策以及牧光互补政策要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目所在区域无《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的敏感区。主要环境敏感因素为项目周围的村庄和区域植被。各环境要素的具体保护对象见表3-2。 表3-2 本项目主要环境保护目标 电站名称 环境要素 保护目标 相对位置 保护要求 冯家会电站 环境空气 冯家会村 S840m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 庙坪电站 庙坪村 NW230m 曜头村电站 曜头村 N80m 大墕电站 大墕 S30m 沙家焉电站 沙家焉 E360m 堡则峪电站 堡则峪 E90m 郭家山电站 西郭家山 N210m 前阳塔电站 前阳塔 E213m 郝家塔电站 郝家塔 SW460m 林家坪电站 林家坪 S40m 南圪垛电站 南圪垛 NW680m 后柏塔电站 后柏塔 SW180m 刘家会电站 刘家会 E1700m 孙家岔电站 孙家岭 E270m 朱家会电站 朱家会 E1048 康家湾电站 康家湾 S244m 李家山电站 前李家山 N305m 向阳电站 向阳 W472m 寨上电站 寨上 NE382m 马杓峁电站 马杓峁 S56m 前后山电站 前后山 W560m 前墕电站 前墕 N508m 马家洼电站 马家洼 E209m 墕头村电站 墕头村 W237m 尧昌里电站 尧昌里 S32m 高家塔电站 高家塔 W1169m 寨则坪电站 冯家塔 SE126m 寨则山电站 寨则山 N876m 陈家垣电站 陈家垣 E189m 李家塔电站 李家塔 N216m 秦家山电站 秦家山 N237m 阳坡村电站 阳坡村 W86m 神峪沟电站 神峪沟 N349m 高家山电站 下高家山 S30m 南岭电站 南岭 NW56m 冯家会电站 声环境 冯家会村 S840m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 庙坪电站 庙坪村 NW230m 曜头村电站 曜头村 N80m 大墕电站 大墕 S30m 沙家焉电站 沙家焉 E360m 堡则峪电站 堡则峪 E90m 郭家山电站 西郭家山 N210m 前阳塔电站 前阳塔 E213m 郝家塔电站 郝家塔 SW460m 林家坪电站 林家坪 S40m 南圪垛电站 南圪垛 NW680m 后柏塔电站 后柏塔 SW180m 刘家会电站 刘家会 E1700m 孙家岔电站 孙家岭 E270m 朱家会电站 朱家会 E1048 康家湾电站 康家湾 S244m 李家山电站 前李家山 N305m 向阳电站 向阳 W472m 寨上电站 寨上 NE382m 马杓峁电站 马杓峁 S56m 前后山电站 前后山 W560m 前墕电站 前墕 N508m 马家洼电站 马家洼 E209m 墕头村电站 墕头村 W237m 尧昌里电站 尧昌里 S32m 高家塔电站 高家塔 W1169m 寨则坪电站 冯家塔 SE126m 寨则山电站 寨则山 N876m 陈家垣电站 陈家垣 E189m 李家塔电站 李家塔 N216m 秦家山电站 秦家山 N237m 阳坡村电站 阳坡村 W86m 神峪沟电站 神峪沟 N349m 高家山电站 下高家山 S30m 南岭电站 南岭 NW56m 地表水 湫水河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 生态环境 区域植被 // 临时占地进行生态恢复，防治水土流失

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气 本项目厂址所在地环境空气质量属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见下表。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（二级） 单位：μg/Nm3 标准号 标准名称 评价因子 平均时间 标准值 数值 单位 GB3095-2012 环境空气质量标准 SO2 年平均 60 μg/Nm3 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 70 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 O3-8h 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/Nm3 1小时平均 10 2.地表水 根据山西省地方标准DB14/67-2014《山西省地表水水环境功能区划》：评价区地表水属于黄河干流西北部，水体环境功能为农业与一般景观水保护，水质要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准，详见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L（PH除外） 标准级别 评价因子 标准值 数值 单位 Ⅴ类 pH 6-9 / COD ≤40 mg/L BOD5 ≤10 氨氮 ≤2.0 3.声环境 本项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，具体值见下表。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 级别 昼间 夜间 1类 55 45 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单要求[环境保护部公告（2013年第36号）]，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求[环境保护部公告（2013年第36号）]。 |
| 总量控制指标 | 本项目光伏场区运营期间不产生和排放大气污染物，生产废水为光伏板的清洗废水，主要成分为SS，清洗废水直接用于场区内植被浇洒，固废能得到合理处置。所以本项目不涉及到污染物排放总量问题。 因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

1.工艺流程简述 1.1建设期 本项目主要施工包括：道路修建、电场建构筑物基础开挖、混凝土浇筑、设备安装、电缆敷设等。本项目工艺流程及产污环节见图5-1。 图5-1 光伏电站施工流程及环境影响环节示意图 （1）总体施工时序要求 1）土建施工本着先地下、后地上的顺序，依次支架、箱变基础工程。由于本项目涉及点位较多，因此施工过程比较集中，每个施工点位的施工时序均为先地下、后地上的顺序，依次支架、箱变基础工程的时序合理进行安排。 2）围栏采用钢丝网围栏，围栏高度1.8m，立柱中心距3m，直埋式立柱高度2.2m，围栏周边每个30米悬挂安全警示牌，并且定期安排人员巡视。 3）拟建光伏组件布置区场地，考虑到光伏组串基础的特殊型，工程中采用单桩预制混凝土管桩基础、条形桩以及液压桩等，桩基根据不同特征设置深度可有效减低基础沉降的风险；光伏场区应有效组织排水，避免场区内出现积水。 4）根据地质条件和光伏电站周围环境，综合考虑箱变采用钢筋混凝土板式基础，基础埋深-2.0m。该基础耐久性好，便于预留电气埋件及接地。 5）电缆埋深1.2m，缆沟开挖宽度0.7m，作业带宽度2.5m，然后用预制钢筋混凝土槽盒加以保护。 （2）土石方工程 本项目土石方主要来自于土建工程，主要包括电场设施基础、电缆沟开挖、道路修筑。场区施工过程中土石方开挖以及回填可以达到平衡，开挖土方在光伏场地回填整平过程中以及电缆沟回填过程中全部进行了土方平衡，无土方外排，没有设置弃土场。 （3）组件和支架安装 光伏组件和支架由厂家制作提供，支架基础安装完成经验收合格后，进行光伏组件的安装。组件电缆连接采取串接方式，插接要紧固，引出线应预留一定的余量。 （4）箱变/逆变安装 箱变和逆变器通过汽车运抵就位，采用160T汽车吊吊装就位。吊装就位后要即时调整加固，将设备基础槽钢与预埋件焊接。 主要施工机械见表5-2。 表5-2 主要施工机械 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 1 汽车式起重机 30t 台 40 2 蛙式打夯机 HW-01 台 28 3 小型自卸汽车 辆 36 4 提升机 台 32 5 内燃压路机 15t 辆 28 6 钢筋调直机 φ10 内 台 39 7 钢筋切断机 φ40 内 台 37 8 钢筋弯曲机 φ40 内 台 35 9 钢筋电渣焊机 DH32 台 40 10 钢筋对焊机 UN100 台 50 11 电焊机 交直流 台 53 12 反铲挖掘机 0.6m3 台 26 13 插入式振捣器 CZ-25/35 只 37 14 柴油发电机组 50kW 台 20 1.2运营期 白天有日照时，通过光伏阵列将光能转化为电能，经逆变器将直流电转换为交流电，经过逆变进入1台交流汇流箱，之后连接1座10kV箱式变压器，组成阵列-箱变单元接线，该单元接线将阵列逆变组件输出的电压升至10kV送往地方电力系统。 项目运营期工艺流程及排污节点见图5-2。 2.主要污染工序 2.1施工期环境影响因素 目前该项目施工期已经建设结束，施工噪声、施工废水随着施工期的结束而消失。施工结束后主要影响为固体废弃物及生态的影响，根据现场调查，光伏片区四周无弃土及弃渣，临时占地区域已基本恢复原状地貌，因此不存在施工期污染情况。 2.2运营期环境影响因素 （1）大气环境影响因素 本工程运营期无废气排放。 （2）水环境影响因素 本项目废水主要为光伏组件冲洗废水，冲洗废水主要污染物为SS。 （3）固体废物环境影响因素 1）电场运行过程产生的故障光伏组件； 2）电气设备维修产生的废电气元件； 3）检修和发生事故时产生的废旧变压器油； （4）声环境影响因素 本项目噪声源主要为箱变噪声

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 基础施工、车辆等 | TSP、CO、NOx | 施工期间在土建、临时堆场、建筑材料的运输等过程中产生的扬尘会对周围环境造成一定的影响，目前施工期结束，已经不存在施工废气。 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工工地 | 施工废水 | / | 经收集沉淀后，用于施工场地、道路泼洒抑尘，目前施工期已经结束，不存在施工废水。 |
|  |  | 施工营地 | 生活污水 | / |  |
|  | 营运期 | 组件清洗废水 | SS | / | 用于场地洒水不外排 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工工地 | 建筑材料边角料等 | / | 可回收利用的由废物收购站统一收购处理，不可利用部分运至环卫部门指定地点倾倒。施工结束，不存在建筑垃圾。 |
|  |  |  | 弃土石方 | / | 土石方开挖过程中移挖作填，可做到土石方平衡，施工结束，无废弃土石方外排，无弃土弃碴场设置。 |
|  |  | 施工营地 | 生活垃圾 | / | 由环卫部门统一收集处理，施工期结束，不产生 |
|  | 运营期 | 光伏组件 | 废旧光伏组件 | 50块/a | 返厂回收等合理处置 |
|  |  |  | 废旧电器元件 | 40件/a | 返厂回收等合理处置 |
|  |  | 事故废油 | / | 由有资质单位合理处置 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 | 噪声 | 95~105dB(A) | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |
|  | 营运期 | 箱变 | 噪声 | 38~43dB(A) | 昼间≤55dB(A) 夜间≤45dB(A) |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本工程施工过程将进行土石方的挖填，如检修道路、设备基础、铁塔基础施工以及集电线路敷设施工等，一方面要挖除现有地表植被（光伏阵列区除外），进行基础挖掘和砼浇筑；另一方面，施工机械和人员的活动也会对地表植被造成破坏，引起土壤侵蚀及水土流失。 本项目施工已结束，经现场调查生态恢复措施的已实施，光伏片区周围的影响随之减小或消失，基本不会引起生态环境影响。 |

# 七、环境影响回顾性分析

1.施工期环境影响分析： 1.1大气环境影响分析 施工扬尘主要来自于基础建设施工的土方挖掘、建筑材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶。本项目施工期已结束，根据现场调查施工扬尘已消失。 1.2水环境影响分析 施工期污水主要来自施工人员的生活污水和少量施工废水。施工污水随着施工期的结束而消失，根据现场调查，未对周围水环境产生不良影响。 1.3固体废物影响分析 本工程施工期产生的固废主要为废弃材料和施工人员的生活垃圾。废弃材料主要为材料加工过程中产生的边角料，可集中送至环卫部门规定的地点合理处置，并接受环卫部门的监督管理。土石方开挖过程中移挖作填，可做到土石方平衡，不需设置取弃土场。 根据现场调查，光伏片区四周无弃土及弃渣。临时占地区域已基本恢复原状地貌。 1.4噪声影响分析 施工期噪声主要源自施工机械和运输车辆。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、装载机、压实机等。这些噪声源的声功率级为95dB(A)~105dB(A)，且为非持续性噪声。随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。 1.5生态环境影响分析 随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大风速时，易发生水土流失。项目区多风，风蚀极易发生，因此，加强施工管理、合理安排施工进度，可以减少水土流失。 光伏电站场位于村庄荒地、荒坡等各类区域，场地需要做平整，开挖土方可全部用于回填及简易道路基础铺垫。根据光伏电站施工特点及各发电单元的相互独立性，电站可考虑分区施工，未施工电池阵列区域、公共站用地、绿化区域用地等均可作为临时的施工区，故本工程不考虑场址外的施工期临时占地。 随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。 综上所述，项目施工期对环境产生的上述影响均为短期的，且目前施工期已经结束，影响即自行消除。 2.营运期环境影响分析： 2.1大气环境影响分析 本项目无废气排放。 2.2水环境影响分析 运营期间不设办公人员，因此没有生活废水产生。 本项目电场光伏板的清洗方式为机械吹扫和清水冲洗两种方式。冬季每次沙尘天气之后采用移动式空气压缩机吹扫电池组件表面，春夏秋三季采用清水冲洗。本项目57220块太阳能组件组件，每块组件面积为1950×992mm2，组件清洗用水量取3L/m²，每季度清洗一次，单次冲洗总用水量约为332.06m3，年用水量为996.18m3。清洗后的废水直接排入电场内用于植被浇洒。 2.3声环境影响分析 运营期噪声源主要是箱式变压器的运行噪声，来源于变压器内部的铁心振动，参照《6kV~1000kV级电力变压器声级》（JB/T10088-2016），采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声单源预测模式进行预测变电站噪声预测计算的基本公式为： LA(r)= LA(r0)－(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) LA(r0)= LAw－20lg（r0）-11 两个以上得多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： 以上式中： LA(r)——点声源在预测点产生的A声级； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB（A）； r ——预测点距声源的距离，m； r0 参考位置距声源的距离，m； LAw：声源的声压级，dB； Adiv：距离衰减，dB（A）； Abar：遮挡物衰减，dB（A）； Aatm：空气吸收衰减，dB（A）； Agr：地面衰减，dB（A）； Amisc：其他多方面效应衰减，dB（A）。 根据噪声预测在离声源5m处已低至42dB（A），离声源10m处已衰减至36dB（A）。因此，只要将箱变在场内合理布置，距离场区边界10m以上，运行期基本不会对周边居民声环境产生明显影响。 2.4固废环境影响分析 本工程固体废物产生及排放情况见表7-3。 表7-3 本项目固体废物一览表 名称 产生量 处置情况 废光伏组件 50块/a 暂存于危废暂存间，返厂回收等合理处置 废电器元件 40件/a 箱变废油 / 箱变底部建设5m3事故油池，由有资质单位进行合理处置 （1）废光伏组件 光伏电池板故障率约为万分之一，本项目共布置采用14504块320Wp多晶硅太阳能组件组件和42716块270Wp多晶硅太阳能组件组件，则光伏电站每年出现故障的光伏组件约为10块/a，可返厂维修再利用。 （2）废电气元件 由于故障、检修等可能会更换一些电阻等内部元件，类比估算，废电气元件产生量约10件/a。更换下的废电气元件可返厂维修再利用或由废品回收单位回收处置。 （3）废油 ①危险废物产生情况 箱变在平时检修或发生事故时会产生少量废油，属于危险废物。箱变下建有事故油池，最终交由资质单位处理。 ②危废的防治措施 箱式变压器采用油浸式变压器。在检修时应设接油盘，由专业人员检修，产生的检修废油采用专用容器盛放。箱变基础处设置油池，采用混凝土结构，下设100mm厚C15混凝土垫层，油池内设置油篦子，高出油池底板300mm，上铺250mm厚鹅卵石，粒径50-80mm。当变压器发生事故或漏油时，能将事故油排至池中坑底。 事故情况下可能会造成废油泄漏，本项目每台箱变下面建设1座5m3事故油池。变压器四周设排油槽，集油坑、排油槽四壁及底面均采用防渗措施，防止废油渗漏产生污染。事故油池的设计执行的标准是《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB 50229-2006）。 事故油池采用钢筋混凝土结构，其中混凝土采用C30P6防渗漏材料，并在池壁表面涂抹厚约5mm的防渗膜（高密度聚乙烯）作进一步防渗处理，可以确保事故状态下变压器油不渗漏，从而避免变压器油渗漏对地下水体造成的影响。 根据现场调查，开关站目前未设置危废暂存间。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中标准要求、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），本报告要求站内新建1座20m2的危废暂存间，并对对项目产生的危险废物的收集、贮存、运输、管理提出要求。 ③危险废物的管理要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012)、《危险废物转移联单管理办法》等要求，提出本项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置环节采取的污染防治措施。 A.收集 a.危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门密闭容器分类收集。危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。 b.危废的收集过程中应制定详细的操作规程，危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备。 c.采取相应括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 d.危废收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，包装材质要与危险废物相容，性质不相容的危险废物不应混合包装。 e.危险废物的收集作业时，应按照根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。同时进行记录存档。收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 f.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。内部转运作业应采用专用的工具，并填写《危险废物厂内转运记录表》。 B.暂存 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，本工程产生的危险废物临时置于事故油池中。 a.事故油池必须按要求进行基础防渗处理，地面采用坚固、防渗的材料，进行耐腐蚀的硬化处理，并设置符合要求的堵截泄漏的裙脚和疏导系统，危险废物堆放要做到防风、防雨、防晒，并配备消防设备。 b.应建立危险废物贮存的台帐制度，对危废的接纳、转运等情况如实记录。 c.危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。 C.运输 本项目危险废物委托有资质的单位进行处置。危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施。运行期采用专用的运输车辆定期送至有资质的危险废物处理公司，运输车辆需要有特殊标志，并严格按照《道路危险货物运输管理规定》等相关要求开展相关工作。 D.联单管理 本项目危险废物的转移要严格执行《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号）中相关要求。 E.危险废物的处置 本项目产生的危险废物均委托有资质单位进行处置。建设单位可参照定期公开发布的《山西省危险废物经营单位名单》，委托有相关危废处置资质的单位开展危废处置。 F.应急预案 运营期建设单位应参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，对危险废物收集、贮存中可能存在的环境风险编制相应的应急预案，并针对性对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。 此外，评价要求建设单位在实际生产过程中，企业内部要制定《危险废物管理办法》，建立健全危险废物管理的规章制度，设专人负责确保危险固体废物的收集、暂存和运输能够严格按照规定和相关要求执行。 2.5土壤环境影响分析 根据环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）（HJ964-2018），本项目涉及危险废物的储存，属于附录A中的“其他行业”类，属于IV类项目，因此本项目不需要开展土壤环境影响评价。 2.6光污染影响分析 光伏玻璃只有在跟太阳几乎呈平行关系时才呈现高反射率，而这种情况下，观察者为正对阳光的，即逆光观察。逆光时玻璃的存在，无论反光与否，对于观察者来说，本身就可以忽略。与普通平板玻璃相比，太阳能超白玻璃要求铁含量低，一般在120ppm以下，太阳能玻璃生产中要严格控制玻璃成分中着色氧化物的含量，使玻璃中Fe2O3控制在0.015%以下，在300～2500μm光谱范围内，折合3mm标准厚度的太阳光直接透射比达到91%以上，以提高玻璃的透光率。由以上论述可知，太阳能电池板表面超白玻璃的透射比远大于反射比，而且反射的光线主要以漫反射形式存在。对于高空的观察者，无论阳光强度如何，从何角度观察，地面上的光伏方阵都呈暗淡的深色，与普通深色建筑瓦片效果相当。且根据表3-2可知，项目周边环境敏感目标最近距离为30m，因此，光伏阵列的反射光极少，对阳光的反射以散射为主，无眩光，因此不会对交通出行和居民住宅等产生光污染。 2.7生态影响 项目运行后，站区内的太阳能电池板将遮挡部分地面光线，导致其生长变缓，但区域总体生态环境与建场前基本相同。围栏阻止了野兔等爬行动物进入场区，压缩了动物的活动空间，同时也避免了因漏电对动物造成伤害等影响，施工期结束，现场踏勘光伏片区植被恢复良好，因此生态环境影响较小。 3.项目合理性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2103修正）》的相关规定，本项目属鼓励类中第五项“新能源”第1条“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”。本项目为光伏发电项目，属国家鼓励建设项目，符合国家产业政策要求。项目取得《临县发展和改革局临发改发备字[2017]7号文件的备案通知。光伏片区不涉及自然保护区、风景名胜区、海洋特别保护区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所确定的制约本项目建设的环境敏感区。项目的建设符合当地发展规划。 因此，本项目选址合理 4.功能区划要求 4.1主体功能区划 本项目为太阳能发电项目，属新能源产业，符合山西省主体功能区划的功能定位和发展方向要求。 4.2生态功能区划 依据《临县生态功能区划》，本项目地跨IIA临县西部沿黄农产品提供生态功能类单元、IIIA碛口镇地质公园自然与人文景观保护生态功能类单元、IVA临县中西部农产品提供生态功能类单元、IVB湫水河流域城镇群人居保障生态功能类单元、VA临县东北部水源涵养及营养物质保持生态功能类单元。 IIA临县西部沿黄农产品提供生态功能类单元：该区包括克虎镇、兔坂镇北部、曲峪镇、从罗峪镇、刘家会镇北部、林家坪镇，总面积477km2。属暖温带大陆性气候，四季分明，年平均气温9.5~10.7℃，年均降水量420~492mm，无霜期160~165d。地层组成为三叠系、二叠系。地带土壤以黄土为主，另外在部分地段还分布有炉土、砂土及沙壤土。黄河沿岸为河谷平原，向东为黄土覆盖小起伏中山地貌。该地区主要生态系统类型为农田生态系统，植被主要以农作物为主，其他植被相对较少，物种比较单一，以经济林为主，主要分布于沟谷和一些荒坡上。耕地较多，土壤肥力不高，农业相对比较发达，主要有高粱、玉米、谷子、豆类、马铃薯、大豆、葵花、蓖麻、花生等粮食作物。经济林以枣树为主。枣树近年来在该区发展很快，在丘陵坡地、沟壑和地埂成片成带栽植，或枣粮间作，主要盛产的品种是木枣，系全国八大名枣之一。各种农业生产在该区域已初具规模，建成了克虎镇庞家庄村红枣示范区、曲峪镇鸿潮集团示范园区、丛罗峪镇红枣示范园区、三交镇四牛头红枣示范园区等农业园区和生产基地。该地旅游资源主要有三交镇刘志丹烈士殉难处，为省级文物保护单位。系统的主要服务功能是土壤保持和农（枣）林产品提供。 该区的主要生态环境问题及成因：①因黄土覆盖深厚，地表植被稀疏，降水集中且变率大，在气候、地貌等自然因素和人口增长以及不合理的生产活动等人为因素作用下，该区生态环境较易变化，常表现为土坡侵蚀、水土流失和植被退化等生态环境退化过程，土壤侵蚀严重；②农业生产过程中农药、化肥的不合理利用，造成了土壤的面源污染，污染物进入水体，进而造成了湫水河水体的污染；③由于干旱、缺水，农林牧比例失调，土地生产力低。 该区的保护措施与发展方向：①采取有效措施加强水土保持，实施退耕还林、种草工程，提高植被覆盖率，恢复该区域的自然生态环境；②大力推广生物农药和“绿色”肥料，扩大绿肥种植面积，改良土壤，提高土地生产能力；③进一步调整农业经济结构，大力培植特色农业，发展以林（枣）为主的生态农业，建设好西部沿黄百里红枣林基地；努力培育龙头企业、打造农产品品牌、开拓市场；④改善农产品的加工环境，改进产品加工设备，努力开发枣果的综合利用途径，并建立产、贮、运、加工、销售配套的服务体；⑤进一步开发以林（枣）为主的生态农业旅游，建设千亩红枣园，供游客“串枣林”，摘红枣，尝红枣，体验枣农生活，集农业生产和生态旅游于一体。 IIIA碛口镇地质公园自然与人文景观保护生态功能类单元：该区主要包括碛口镇，总面积111km2，在临县城南端48km处，东依吕梁山，西襟黄河水，隔河与陕西省吴堡县相望，平均海拔673.5m，气候温和，四季分明，光照充足，年平均气温11.3℃，无霜期185d，年均降雨量428mm，空气质量良好。地层组成主要为二叠系。地带土壤类型为灰褐土。黄河沿岸为河谷平原地貌，北部地区为黄土覆盖小起伏中山地貌。该地区主要生态系统类型为农田生态系统。植被种类相对比较单一，覆盖面积不大，分布比较零散，且大部分为经济林，以枣树为主，建有碛口红枣旅游生态园区，田间作物以蔬菜为主，另外还有小麦、高粱、玉米、大豆、马铃薯、红薯、蓖麻等。碛口自古就有“水旱码头小都会，九曲黄河第一镇“之美誉，是山西省历史文化名镇、山西省风景名胜区、山西省地质公园，有以古街、古铺等为主的人文景观和以黄河风光为主的自然景观。位于镇北1km处的西湾村被列为全县首批历史文化名村，属省级文物保护单位，位于碛口南5km处的李家山村是吴冠中一生三大发现之一，系明清时期李氏家族所建，民居以窑洞为主。两村古民居建筑集黄河文化、晋商经济、晚清政治于一体，具有历史价值。系统的主要服务功能是林（枣）产品生产和自然人文景观保护。 该区的主要生态环境问题及成因：①碛口镇紧邻黄河，受冲击频繁，加之植被覆盖度较低，水土流失严重；②碛口境内局部地区的煤矿开挖造成自然地表植被的破坏，废水排放导致湫水河入黄河处水体污染严重，煤矸石自燃等造成了大气污染，影响地质公园的生态环境；③人文景观较多，旅游人数逐年递增，旅游区及其周边地区环境遭到人为破坏，并受到了一定的污染。 该区的保护措施与发展方向：①加强对人文景观的保护，加强文物古迹周边环境的整治和整体保护，禁止文物保护单位保护范围和建设控制地带内的地下矿产资源开采；②重视生态环境保护，合理地发展生态旅游业，在充分保护好古文物的基础上搞好规划设计和开发工作：对于西湾和李家山等重点文物保护单位、历史文化名村，要进行重点保护，并适当进行修缮。在保护区内的工矿企业和居民生活区要坚决迁出；③加强旅游环境保护知识的宣传，提高人们的旅游环境保护意识，向全体游人、旅游从业人员和旅游区附近居民宣传旅游环境保护知识；④解决好景区污水排放及垃圾的收集、运输和处置问题，净化旅游环境；⑤扩大宣传力度，充分开发利用碛口景区的旅游价值，将旅游业做成规模产业，创造旅游知名景点。 IVA临县中西部农产品提供生态功能类单元：该区主要包括兔坂镇、雷家碛南部、清凉寺、石白头、安家庄、刘家会镇南部，总面积715km2，年平均气温7.8~10.7℃，降水量450~500mm，无霜期160天左右。地层组成复杂，第四系、石炭系、二叠系和奥陶系在该区均有出露，以第四系为主。地带土壤绝大多数地区为黄土。以黄土峁地貌为主，中东部白文镇至刘家会镇自南向北有河谷平原呈枝状分布。该地区主要生态系统类型为农田生态系统。提供的农业产品产值较高。农作物种类主要有谷子、蓖麻、豆类、葵花、马铃薯、高粱、玉米等；经济林木主要有枣树；是全县重要的粮、油、红枣产地。该区主要的系统服务功能是农产品的生产。 该区的主要环境生态问题及成因：①大部分区域自然植被稀少，覆盖率低，水土流失严重。地貌特征、土壤、气候等因素是引起水土流失的主要自然原因，而人类的破坏是其主要原因；②由于干旱、缺水，耕作粗放，而导致农林牧比例失调，土地生产力低，产量低而不稳。 该区的保护措施与发展方向：①以生态系统服务功能为中心，采取水利、农业、生物综合措施，提高土地的利用率，改善土地贫瘠现状；②推广绿色、清洁、生态农业，坚决杜绝使用剧毒农药和高残留化肥，积极防治土壤污染，保护农村生态环境；③改变过去农业粗放的生产形式，优化农业生产条件，充分利用土地资源，增强农业后劲；④通过坡耕地治理、平整土地和深耕深松等工程措施和增加有机肥、缺素补素等培肥措施，对耕地土壤进行技术改良，增加土壤肥力，提高单位面积产量。 IVB湫水河流域城镇群人居保障生态功能类单元：该区域位于湫水河流域，主要包括白文镇北部、城庄镇中部、临泉镇（临县）、木瓜坪乡、玉坪乡、安业、大禹乡、车赶乡、三交镇、湍水头镇，总面积983km2，区域四季分明，属暖温带大陆性气候。年平均气温6.5~8.5℃，年均降水量480~800mm，无霜期144~169d。地层组成复杂，第四系、石炭系、二叠系和奥陶系在该区均有出露，以第四系为主，南部局部地区有少量石炭系、二叠系和奥陶系。地带土壤绝大多数地区为黄土，该区内主要的生态系统类型有城市生态系统和农田生态系统。该区内经济林覆盖面积比较大，主要以枣树为主，辅以油料、棉花等其他经济作物。农作物以谷子、玉米、马铃薯、葵花、蔬菜、蓖麻、大豆。该区矿产资源较为丰富，储量较大的地下矿藏有煤、煤层气，铝土矿、耐火粘土矿、含钾岩石、铁矿、石灰岩。工业有发电、采煤 、炼焦、水泥、印刷、粮油副食加工等。系统的主要服务功能是城市生态系统、农产品提供以及矿山生态系统保护。 该区的主要生态环境问题及成因：①由于区域人口密度大，工业和生活污染源的大量排放，造成大气、水、固废等方面的污染问题，造成环境压力大，城市绿地面积小；②该区矿产资源的大量开采，导致并加剧这一地区以水土流失为主的环境退化问题，制约了区域社会经济的可持续发展。系统的主要服务功能是人居环境、城郊农业及矿山环境。 该区的保护措施与发展方向是：①加强水土保持，实施退耕还林、种草工程，提高植被覆盖率，恢复和营造良好的区域生态系统；②调整产业结构，发展循环经济以及生态型、清洁型工业；③因地制宜，建设城市绿色防护屏障体系，创造良好的人居环境；④合理开挖煤炭，提高环境保护意识，对矿山损毁的土地要进行复垦，对矿山开发造成的水源枯竭、水质恶化、水土流失等矿山生态环境问题进行勘查与整治，使矿山生态环境得到恢复治理，将其对周边区域的影响降到最低限度。 VA临县东北部水源涵养及营养物质保持生态功能类单元：该区包括紫金山林场、城庄镇西部以及东部、白文镇北部、玉坪乡东部、城庄沟林场，总面积416km2。气候属暖温带半干旱大陆性区，年均气温6.5℃，年降雨量558.1mm，无霜期为144d。地层组成比较杂，从基性岩、杂岩、寒武岩、下元古界到中太古界均有分布。地势在1700m~2780m之间，属侵蚀剥蚀中起伏中山地貌，地带土壤主要有黄土、二合土。该地区的主要生态系统为森林生态系统，植被覆盖率在60%左右，主要植被类型是有林地、灌木林、天然草地。森林以油松、杨树、桦树最多。主要有紫金山林场、城庄沟林场。系统主要服务功能为水源涵养、营养物质保持及生物多样性保护。 该区的主要环境生态问题及成因：生物多样性高度敏感。 该区的保护措施与发展方向是：①加强封山育林，严格控制该区内的工矿企业，对已经破坏的生态环境加强修复；②加强林区建设，适度开展生物资源的综合利用 本项目占地区域为灌木林地、其他草地、荒地、旱地等，施工结束后，对施工临建占地、电缆沟开挖带、光伏组件下部及间隔空间进行绿化。工程废水水质简单，不外排。本项目建设与《临县生态功能区划》不存在冲突，在项目建设和运营过程中，应注重水土保持，防治生态破坏。 4.3生态经济区划： 依据《临县生态功能区划》，本项目地跨IIA临县东北部生态畜牧业发展生态经济区、IIB临县中部及西部生态农业发展生态经济区和IIC碛口镇生态旅游业发展生态经济区、IIIA临县东部生态工业发展生态经济区。 IIA临县东北部生态畜牧业发展生态经济区 该区包括紫金山林场、城庄镇西部以及东部、白文镇北部、玉坪乡东部、城庄沟林场，总面积416km2。气候属暖温带半干旱大陆性区，年均气温6.5℃，年降雨量558.1mm，无霜期为144d。地层组成比较杂，从基性岩、杂岩、寒武岩、下元古界到中太古界均有分布。地势在1700m~2780m之间，属侵蚀剥蚀中起伏中山地貌，地带土壤主要有黄土、二合土。该地区的主要生态系统为森林生态系统，植被覆盖率在60%左右，主要植被类型是有林地、灌木林、天然草地。森林以油松、杨树、桦树最多。主要有紫金山林场、城庄沟林场。系统主要服务功能为水源涵养、营养物质保持及生物多样性保护。 该区的主要环境生态问题及成因：①由于坡耕地及过度放牧造成植被资源退化，植被覆盖度较低，且土质多为疏松黄土，水土流失比较严重；②部分农田施用农药、化肥，导致土壤板结，过量的农药化肥造成面源污染，影响地表水、地下水环境及生态平衡。 该区的保护措施与发展方向是：①加强封山育林，严格控制该区内的工矿企业，对已经破坏的生态环境加强修复；②发展生态农业、畜牧业，推广应用新农药、新化肥、新技术，推行测土配方施肥等先进的农业生产技术，积极引导和鼓励农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，推广病虫草害综合防治、生物防治和精准施药等技术，研究性能稳定、低成本，既能降解又能被土壤微生物分解的降解膜，降低农药、化肥、农膜污染；③严格控制农业污染源的排放，减少污水直接排放，严格控制工况企业的进入；④积极发展生态农业，改进耕作方式，调整农业种植结构，提高作物对氮磷的吸收效率；采取生物措施与工程措施相结合的方法，加强水土流失治理，减少土壤营养物质的流失；⑤以林草建设为依托，加快舍饲圈养步伐，推进养殖方式改变，建立现代化牛羊养殖基地；推行荒山荒坡封闭式牧区综合建设；实施良种繁育工程，优化畜群畜种结构；推行零排放肉牛养殖园区建设，加快畜牧业发展步伐；⑥全面推进优质、高产、高效作物基地建设，积极发展绿色食品和有机食品，推动农业生产走向规模化和产业化，并依托基地发展以农产品为原料的加工业，实现公司+基地+农户发展模式。 IIB临县中部及西部生态农业发展生态经济区 该区主要包括八堡乡、克虎镇、雷家碛、兔坂镇、曲峪镇、丛罗峪镇、刘家会镇、石白头乡、安家庄、青凉寺乡等，总面积1350km2。年平均气温8.2~10.7℃，降水量420~492mm，无霜期150~165d天左右。地层组成以第四系为主，边缘地区狭长地带为三叠系。该区属于黄土丘陵沟壑区，地带土壤以黄土为主，另外在八堡乡部分地段还分布有炉土、砂土及沙壤土。主要生态系统类型为草地生态系统和农田生态系统，以农田生态系统为主。该地区主要生态系统类型为农田生态系统，植被主要以农作物为主，其他植被相对较少，物种比较单一，以经济林为主，主要分布于沟谷和一些荒坡上。耕地较多，土壤肥力不高，农业相对比较发达，主要有高粱、玉米、谷子、豆类、马铃薯、大豆、葵花、蓖麻、花生等粮食作物。经济林以枣树为主。枣树近年来在该区发展很快，在丘陵坡地、沟壑和地埂成片成带栽植，或枣粮间作，主要盛产的品种是木枣，系全国八大名枣之一。各种农业生产在该区域已初具规模，建成了克虎镇庞家庄村红枣示范区、曲峪镇鸿潮集团示范园区、丛罗峪镇红枣示范园区、三交镇四牛头红枣示范园区等农业园区和生产基地。该地旅游资源主要有三交镇刘志丹烈士殉难处，为省级文物保护单位。系统的主要服务功能是土壤保持和农（枣）林产品提供。 该区的主要环境生态问题及成因：①大部分区域自然植被稀少，覆盖率低，水土流失严重。地貌特征、土壤、气候等因素是引起水土流失的主要自然原因，而人类的破坏是其主要原因；②由于干旱、缺水，耕作粗放，而导致农林牧比例失调，土地生产力低，产量低而不稳。③因黄土覆盖深厚，地表植被稀疏，降水集中且变率大，在气候、地貌等自然因素和人口增长以及不合理的生产活动等人为因素作用下，该区生态环境较易变化，常表现为土坡侵蚀、水土流失和植被退化等生态环境退化过程，土壤侵蚀严重；④农业生产过程中农药、化肥的不合理利用，造成了土壤的面源污染，污染物进入水体，进而造成了湫水河、三川河和屈产河水体的污染。 该区的保护措施与发展方向：①加大退耕还林还草的工作力度，营造水土保持林，提高植被覆盖率，防治水土流失，提高生态系统的稳定性，改善农村地区的整体生态环境；②推广绿色、清洁、生态农业，坚决杜绝使用剧毒农药和高残留化肥，积极防治土壤污染，保护农村生态环境；③调整农林牧产业结构，结合地区自然环境特征，因地制宜的引入高科技农业，逐步实施生产方式集约化、规模化；依托本地特色农业优势，抓好高粱、玉米等杂粮作物生产和加工业，发展优质、高产的绿色农产品；促进农副业生产与加工形成产业链，从根本上提高农业经济效益。④进一步调整农业经济结构，大力培植特色农业，发展以林（枣）为主的生态农业，建设好西部沿黄百里红枣林基地；努力培育龙头企业、打造农产品品牌、开拓市场；⑤改善农产品的加工环境，改进产品加工设备，努力开发枣果的综合利用途径，并建立产、贮、运、加工、销售配套的服务体；⑥进一步开发以林（枣）为主的生态农业旅游，建设千亩红枣园，供游客“串枣林”，摘红枣，尝红枣，体验枣农生活，集农业生产和生态旅游于一体；⑦发展生态农业、畜牧业，推广应用新农药、新化肥、新技术，推行测土配方施肥等先进的农业生产技术，积极引导和鼓励农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，推广病虫草害综合防治、生物防治和精准施药等技术，研究性能稳定、低成本，既能降解又能被土壤微生物分解的降解膜，降低农药、化肥、农膜污染。 IIC碛口镇生态旅游业发展生态经济区 该区主要包括碛口镇，总面积111km2，在临县城南端48km处，东依吕梁山，西襟黄河水，隔河与陕西省吴堡县相望，平均海拔673.5m，气候温和，四季分明，光照充足，年平均气温11.3℃，无霜期185d，年均降雨量428mm，空气质量良好。地层组成主要为二叠系。地带土壤类型为灰褐土。黄河沿岸为河谷平原地貌，北部地区为黄土覆盖小起伏中山地貌。该地区主要生态系统类型为农田生态系统。植被种类相对比较单一，覆盖面积不大，分布比较零散，且大部分为经济林，以枣树为主，建有碛口红枣旅游生态园区，田间作物以蔬菜为主，另外还有小麦、高粱、玉米、大豆、马铃薯、红薯、蓖麻等。碛口自古就有“水旱码头小都会，九曲黄河第一镇“之美誉，是山西省历史文化名镇、山西省风景名胜区、山西省地质公园，有以古街、古铺等为主的人文景观和以黄河风光为主的自然景观。位于镇北1km处的西湾村被列为全县首批历史文化名村，属省级文物保护单位，位于碛口南5km处的李家山村是吴冠中一生三大发现之一，系明清时期李氏家族所建，民居以窑洞为主。两村古民居建筑集黄河文化、晋商经济、晚清政治于一体，具有历史价值。系统的主要服务功能是林（枣）产品生产和自然人文景观保护。 该区的主要生态环境问题及成因：①碛口镇紧邻黄河，受冲击频繁，加之植被覆盖度较低，水土流失严重；②碛口境内局部地区的煤矿开挖造成自然地表植被的破坏，废水排放导致湫水河入黄河处水体污染严重，煤矸石自燃等造成了大气污染，影响地质公园的生态环境；③人文景观较多，旅游人数逐年递增，旅游区及其周边地区环境遭到人为破坏，并受到了一定的污染。 该区的保护措施与发展方向：①加强对人文景观的保护，加强文物古迹周边环境的整治和整体保护，禁止文物保护单位保护范围和建设控制地带内的地下矿产资源开采；②重视生态环境保护，合理地发展生态旅游业，在充分保护好古文物的基础上搞好规划设计和开发工作。对于西湾和李家山等重点文物保护单位、历史文化名村，要进行重点保护，并适当进行修缮。在保护区内的工矿企业和居民生活区要坚决迁出。加强环保设施建设，保障风景区清洁卫生；在主要景点和有人集中的地段设置公共厕所和固废回收点，并实行固废无害化处理，控制景区脏乱差现象；③加强旅游环境保护知识的宣传，提高人们的旅游环境保护意识，向全体游人、旅游从业人员和旅游区附近居民宣传旅游环境保护知识；④解决好景区污水排放及垃圾的收集、运输和处置问题，净化旅游环境；⑤扩大宣传力度，充分开发利用碛口景区的旅游价值，根据旅游综合性强、覆盖面广的特点，加强旅游业和文化、商业、交通等各行各业的联系，从整个区域经济综合发展、整体规划的角度来策划和发展旅游业，将旅游业做成规模产业，创造旅游知名景点；⑥严格按照国家风景名胜区和自然保护区的保护要求对相关区域进行管理，严格控制进入生态旅游区游客的人数，加强对游客和村民教育，增强他们保护意识，减少因为客流量超载造成的生态旅游区的破坏。 IIIA临县东部生态工业发展生态经济区 该区域位于县城东部，主要包括白文镇南部、城庄镇东部、木瓜坪乡、玉坪乡、大禹乡、车赶乡、三交镇、湍水头镇、招贤镇、林家坪镇，总面积831km2，区域四季分明，属暖温带大陆性气候。年平均气温6.5~8.5℃，年均降水量480~800mm，无霜期144~169d。地层组成复杂，第四系、石炭系、二叠系和奥陶系在该区均有出露，以第四系为主，南部局部地区有少量石炭系、二叠系和奥陶系。地带土壤绝大多数地区为黄土，该区内主要的生态系统类型有城市生态系统和农田生态系统。该区内经济林覆盖面积比较大，主要以枣树为主，辅以油料、棉花等其他经济作物。农作物以谷子、玉米、马铃薯、葵花、蔬菜、蓖麻、大豆。该区矿产资源较为丰富，储量较大的地下矿藏有煤、煤层气，铝土矿、耐火粘土矿、含钾岩石、铁矿、石灰岩。工业有发电、采煤 、炼焦 、水泥、印刷、粮油副食加工等。系统的主要服务功能是农产品提供以及矿山生态系统保护。 该区规划建设三个生态工业园区，分别是：木瓜坪煤炭工业园、林家坪镇煤炭工业园和三交镇煤炭工业园。 该区的主要生态环境问题及成因：①由于区域人口密度大，工业和生活污染源的大量排放，造成大气、水、固废等方面的污染问题，造成环境压力大，城市绿地面积小；②该区矿产资源的大量开采，导致并加剧这一地区以水土流失为主的环境退化问题，制约了区域社会经济的可持续发展。系统的主要服务功能是人居环境、城郊农业及矿山环境。③由煤炭开采等引起的地质灾害时有发生，例如在招贤镇等地发现由煤炭开采造成的地裂缝与地表塌陷；④在三交镇、招贤镇、林家坪镇有较多的采煤、焦化、冶炼、洗煤等污染源，对当地大气、水体环境造成了一定程度的污染。 该区的保护措施与发展方向是：①调整产业结构，发展循环经济以及生态型、清洁型工业；积极倡导清洁生产和循环经济。按照“高门槛、大集聚、长链条”的要求，对煤炭、焦炭、冶炼、电力、建材等传统行业进行循环经济改造；例如以煤和煤矸石为原料，发展洗煤业、发电业、焦化业、冶炼业为主的产业链；②合理开挖煤炭，提高环境保护意识，对矿山损毁的土地要进行复垦，对矿山开发造成的水源枯竭、水质恶化、水土流失等矿山生态环境问题进行勘查与整治，使矿山生态环境得到恢复治理，将其对周边区域的影响降到最低限度；③督促煤炭企业履行环境保护和土地复垦等义务，要求煤矿企业制定综合环保、生态的煤矿生态环境规划，对矿区内的采空区塌陷、地裂缝、植被破坏等问题进行逐步治理；④要求污染企业加快技术改进，推广清洁生产，采用各种先进的脱硫除尘设备，促使污染物达标排放，按照国家产业、环保政策对不符合条件的企业强制关停；要求企业提高水资源的循环利用率、污水的处理率，降低单位GDP水耗，减少污染物质的排放量；加强大武生态工业园污水处理厂等处理厂的作用，工业废水经处理后全部回用，生活污水处理后部分回用，部分用于园区喷洒和绿化。 根根据临县经济功能区划，本工程为太阳能发电，属于高新技术产业，生产过程不产生大气污染物，产生的废水全部用于区域植被浇洒，固体废物妥善处理、处置，对周围环境质量影响较小。本项目建设与《临县生态经济区划》不存在冲突，在项目建设和运营过程中，应注重水土保持，防治生态破坏。 5.建设项目“三线一单”符合性分析 “根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）》，要求强化“三线一单”约束作用，建立“三挂钩”机制，“三管齐下”切实维护群众的环境权益。“三线一单”中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单就是规划环境准入负面清单。 5.1生态保护红线相符性分析 生态保护红线：根据《生态保护红线划定技术指南》，山西省生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区，水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。根据项目建设情况，光伏电站建设站址不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园及其他《生态保护红线划定技术指南》中规定的生态保护目标，项目所在地非生态保护红线划定的范围，符合生态保护红线要求。 5.2资源利用上线符合性分析 临县村级分布式光伏扶贫电站项目所在区域的太阳能水平面平均总辐射量为1387kWh/m2。该站址所在地太阳能资源丰富程度属于B类地区太阳能资源很丰富，非常适合建设并网发电项目。符合资源利用上线要求。 5.3与环境准入负面清单的对照 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。 依据产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）（国家发展和改革委员会21号令），本项目属于鼓励类（五）新能源中的（1）太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造。本项目符合产业政策，因此本工程的建设符合国家的产业政策。 5.4环境质量底线符合性分析 根据环境质量现状分析，本项目所在区域环境空气属于超标地区，地表水环境质量执行地表水V类标准，根据现状监测声环境质量较好，项目运营期间不排放废气和废水，且项目产生的少量危废在采取环评提出的各项措施后，能做到达标排放。本项目符合环境质量底线的要求。 6.污染物排放清单 表7-4 污染物排放清单一览表 环境要素 污染源 污染物 环保治理措施 排放情况 执行标准 生产污水 光伏组件清洗 SS 场区植被绿化吸收和自然蒸发 不外排 - 噪声 箱变 噪声 — 达标排放 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准 固体废物 废光伏组件 暂存于开关站危废暂存间 返厂维修再利用 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求[环境保护部公告（2013年第36号）] 废电气元件 事故漏油 每台箱变设置5m3 事故油池 由资质单位处置 7.环境管理 项目运行主管单位应设立相应的环境管理部门，配备相应的环保管理人员。本项目不同建设阶段环境管理的工作计划见表7-5。 表7-5 项目不同建设阶段环境管理工作计划 阶段 环境管理工作主要内容 环境管理机构的职能 根据国家建设项目管理规定，认真覆行、落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对公司提出来的环境要求，对公司内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 生产 运行期 1、建立环境管理文件，做好记录、建档工作，并定期向当地环保主管部门申报。 2、检查环保治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证环保治理设施的正常运行。 3、按照相关要求，进行监测，及时掌握项目运行后对周围环境的影响。 4、对项目运行的有关人员进行环境保护技术和政策方面的培训，加强环保宣传工作。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 土方开挖及运输 | 扬尘 | / | 本工程施工期已经结束，大气污染物随着施工期的结束而消失。 |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活杂用废水 | COD、SS | / | 本工程施工期已经结束，废水污染物随着施工期的结束而消失。 |
|  |  | 施工废水 |  |  |  |
|  | 运营期 | 冲洗废水 | SS | 场区植被绿化吸收和自然蒸发 | 不外排 |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 | / | 本工程施工期已经结束，固废污染物随着施工期的结束而消失。 |
|  |  | 加工过程中的废管件、废钢筋等材料 | / |  |
|  | 运营期 | 废光伏组件 废电气元件 | 暂存于开关站危废暂存间，返厂维修再利用 | 合理处置 |
|  |  | 废变压器油 | 每台箱变下方设立1座5m3的事故油池，产生的危险废物最终交由资质单位处理 | 合理处置 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | / | 施工结束不存在 |
|  | 运营期 | 箱变 | / | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果 1.施工期生态恢复与水土保持防治措施 本项目施工已结束，经现场调查生态恢复措施的已实施，光伏片区周围的影响随之减小或消失，基本不会引起生态环境影响。 2.运行期生态防护与恢复措施 评价要求运营初期制定植被恢复管理计划，定期巡查植被恢复情况，监测恢复区植被覆盖度，做好记录，对长势不良的植被及时进行补植。同时建设单位应对光伏板下的草丛适时修剪，加强防火管理，防止因漏电引发火灾对区域植被的损毁。 加强对职工的环境保护教育，提高环保认识，杜绝对各种动物的滥捕、滥猎现象。 采取以上的补偿与恢复措施后，将有利于改善电场及其周边的生态环境，为区域生态与经济协调发展创造一个良好的环境。 3.服务期满后生态恢复措施 本项目服务期25年，服务期满后电场内的建构筑物及各种设施器件将全部清理出场，清理后的空地先进行土壤改良修复，然后种植1-2年草本植被，后再补植耐旱的灌木，使区域呈现灌草混植生境，逐步改善土壤，恢复其生态功能。 场地清理报废的光伏组件、管件全部返回原厂家回收或资质单位处理利用，清理产生的建筑垃圾送当地环卫部门指定地点处置。 |

环保投资一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 环保设施及措施 | 投资 万元 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 土石方开挖及物料运输- | 扬尘 | 物料苫盖、洒水抑尘、封闭车厢运输等 | 10 | 降低扬尘污染 |
| 水污 染物 | 冲洗废水 | SS | 排入场内，植被吸收和自然蒸发 | 15 | - |
| 固体 废物 | 生产固废 | 废光伏组件 废电气元件 废油 | 光伏组件暂存于开关站设立的危废暂存间，返厂维修再利用，废油由有资质单位处置 | 10 | 合理处置 |
| 噪声 | 变压器 | 噪声 | 选择低噪声设备 | 30 | 《声环境质量标准》GBl2348-2008中1类标准 |
| 生态 | 光伏支架 | 植被破坏 水土流失 | 光伏组件离地高度不得低于1.5m。 | 210 | 临时占地恢复植被，无裸露地表。水土流失治理执行开发建设项目水土流失防治标准（GB50434-2008） |
|  | 电缆敷设 |  | 电缆沟回填平整后绿化。 |  |  |
|  | 道路工程 |  | 道路两侧栽植灌木绿化，道路两侧设置排水沟，边坡采用植草网格绿化防护。 |  |  |
|  | 设施基础 |  | 场内基础开挖临时占地进行灌草混植绿化。 |  |  |
|  | 施工临建区 |  | 施工临建区场地清理平整后进行灌草混植绿化。 |  |  |
| 环保投资合计 | - | - | 275 | - |

# 九、结论与建议

评价结论 1.建设项目概况 临县16.1MWp光伏扶贫发电项目站址位于吕梁市临县11个乡镇，站区呈不规则多边形，占地面积27.43hm2。附近均有多条既有通道路通过，交通较便利。设计规模16.1MWp，项目总投资15000万元。 2.环境质量现状 2.1环境空气质量现状 根据收集到的临县2018年全年环境空气质量现状监测数据，项目建设区域为超标区域，但是该项目运营过程中不会产生大气污染物，不会对地区环境空气质量造成影响。 2.2地表水环境质量现状 根据山西省地方标准DB14/67-2014《山西省地表水水环境功能区划》：评价区地表水属于黄河干流西北部，水体环境功能为农业与一般景观水保护，水质要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。 2.3声环境质量现状 根据山西蓝源成环境监测有限公司于2019年7月24日对项目进行了环境噪声监测，昼间最大为46.4dB，夜间最大为41.0dB。符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，即昼间不超过55dB(A)，夜间不超过45dB(A)。 2.4生态环境质量现状 项目所在地植被以草本植物和少量木本植物为主，草本种类以一年到多年生植被为主，有蒿草、画眉草、狗尾草等；灌木种有柠条、沙棘、酸枣、连翘、黄刺玫等；且区域有农作物分布，作物主要为玉米，谷子等。 3.污染物排放情况 本项目光伏场区运营期间不产生和排放大气污染物，固废可得到妥善处置，生产废水为光伏电池板的定期清洗水，主要污染物质为SS，清洗废水直接用于场区内植被浇洒。箱变噪声对区域声环境影响较小。所以本项目不涉及到污染物排放总量问题。 4.主要环境影响 根据工程分析以及环境影响分析，本项目施工期对区域环境空气、水环境和声环境影响较小，且都是短暂的，对生态环境有一定的影响，在采取评价要求的污染防治措施和植被恢复措施后，区域生态环境可得到恢复和改善。运行期电场对区域大气、水、声及生态环境的影响较小，固废可得到合理处置。 5.环境保护措施 5.1施工期 目前施工期已经结束，对临时占地等地表扰动处进行植被恢复。 5.2运行期 运行期电场内光伏板冲洗废水直接排入附近草地，自然蒸发和植被吸收；箱式变压器布置在电场内部，采用低噪音设备、减震，远离村庄；对植被恢复区进行定期巡查，对成活率不高的区域进行土壤改良和植被补栽。产生的废旧光伏组件由厂家回收，废旧蓄电池和废变压器油，暂存于危废暂存间，最终交由资质单位处理，箱变下建有事故油池。 综上所述：执行评价要求的环保和生态对策措施后，本项目对区域的环境影响可接受，所以临县16.1MWp光伏扶贫发电项目在严格实施环评要求的污染防治措施和生态保护措施的前提下，从环保角度而言是可行性的。

建议 通过宣传、学习，增强职工的环保意识，将生产管理和环保管理有机结合起来。

注 释 本报告表附以下附图： 附图1 地理位置图 附图2 各光伏电站现状图 附图3 地表水系图 附图4 项目与临县水源地位置关系示意图 附图5 山西省主体功能区划图 附图6 临县生态功能区划 附图7 临县生态经济区划 附图8 典型生态保护措施平面布置示意图 本报告表附以下附件： 附件1 委托书 附件2 立项备案文件 附件3 监测报告

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

临县16.1MWp光伏扶贫发电项目

环境影响专项评价报告

山西晋新科源环保科技有限公司

# 生态影响评价

# 1.生态环境影响评价原则

## 1.1评价目的

通过对光伏联村电站项目所在区域自然环境和社会经济状况的调查，土壤、农作物和自然资源生态环境现状分析，结合项目施工期和运营期的生态影响特征，采用恰当的方法，对评价范围内的主要生态因素及工程影响的相关性进行综合评价和预测，在此基础上，提出项目施工期和运营期生态环境保护的措施和要求。

## 1.2评价原则

光伏联村电站项目是由光伏片区和线型工程（集电线路、检修道路）组成的建设项目，跨越的地域广、面广点多，但单点工程量较小，占地面积不大。因而光伏联村电站项目生态环境影响评价遵循以下原则：

（1）点线结合，以点为主，点是指工程点和环境敏感点。

（2）注意一般性影响评价，关注特殊性问题的解决。

## 1.3评价等级

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）中生态环境影响评价等级的划分方法（见表1-1），确定本工程生态环境影响评价等级。

表1-1                       生态影响评价等级的划分方法

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2~20km2 或长度50~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

具体划分依据为：

（1）项目区位于吕梁市临县11个乡镇范围内，电场设计建设35个光伏联村电站，占地总面积为27.43hm2，光伏组件产生的电能经逆变后接入箱式变压器，升压至10kV，再经10kV集电线路并联后，以10kV线路接入地方电力系统。

进场道路采用碎石道路，改造现有农耕道路，长度约6.3km。主干线连接各方阵箱变，太阳能板间设简易人行道。各场内道路在后期应能满足人员巡视及维护的需求。

（2）工程影响区域内无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园等生态敏感区。

综上所述：工程占地范围≤2km2、施工检修道路长度<50km；工程影响区域生态敏感性为一般区域。因此，确定本工程生态环境影响评价等级为三级。

## 1.4评价范围

生态重点评价范围：光伏片区外扩300m的区域、集电线路两侧各300m内的带状区域、道路中心线两侧各300m的区域、施工生产生活场地外500m的包络线范围。

## 1.5评价方法和评价因子

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）推荐的评价方法，并参照《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T192-2006），结合本项目区生态环境现状特征及项目建设可能带来的生态环境影响特点，本项目生态环境评价主要采用景观生态学两类评价方法相结合，注重生态系统整体质量状况、生态类型及特征、水土流失状况。

# 2.生态环境现状调查与评价

## 2.1生态现状调查

（1）土壤类型

临县土质有五个亚类，即淋溶灰褐土、山地灰褐土、粗骨性灰褐土、灰褐土 性土、灰褐土。土壤容重平均1.21克/cm，土壤有机质含量0.19---0.75%，全氮含量0.019%---0.056%，全磷含量 0.115---0.147%，土壤PH值8.3---8.6，属碱性土壤。经实地考察，项目区土壤类型主要为山地灰褐土。

（2）植被资源

临县境内植被类型有森林、草甸、灌草等，林地面积占40%，主要乔木树种有松、桦、柳、杨、槐、榆，经济林树种有苹果、梨、杏、枣、核桃，灌木有酷柳、柠条、丁香、腊梅，草丛植被的优势种有白羊草、蒿类等。

项目所在区域周边为旱地和部分核桃林，天然植被稀少，根据资料和现场调查，评价区内未发现国家和山西省重点野生保护植物。

现状调查方法采用资料收集、野外实地考察等方法。

本次评价收集了《临县生态功能区划》、《临县生态经济区划》等资料。

在对光伏区域进行现场踏勘时，记录项目所在位置及拟建施工检修道路周边的环境特征、植被类型及植物种类，实地调查采取线路调查与重点调查相结合的方法，对于植被覆盖度较低的区域采取线路调查，在重点区域以及植被覆盖良好的区域进行重点调查。

（3）动物资源

临县境内的珍稀动物2种：褐马鸡、金钱豹；国家三级保护动物4种：鸢、雕、鹃、黑卷尾；此外还有狼、狐、黄鼬、灵猫、獾、野兔、狍羊、野猪、野鹿等野生动物。

项目所区域受人类活动影响较多，仅有麻雀、燕子等较为普遍的动物资源，无国家重点保护的动物资源。

据现场调查，评价区内未发现国家和山西省重点野生保护动物。

## 2.2山西省主体功能区划

国家级主体功能区是全省范围内能够达到国家战略高度，对全国整体空间结构具有重大影响的功能区域，是国家级主体功能区名录确定的范围，分为国家级重点开发区域、国家级限制开发的农产品主产区、国家级限制开发的重点生态功能区、国家级禁止开发区域四种类型。省级主体功能区是在综合评价全省国土空间的基础上，对未纳入国家级主体功能区的区域进行划分，实现省域国土空间的全覆盖，分为省级重点开发区域、省级限制开发的农产品主产区、省级限制开发的重点生态功能区、省级禁止开发区域四种类型。国家级及省级禁止开发区以自然或法定边界为基本单元；其他类型主体功能区域以县级行政单位为基本单元。

I1 国家级重点开发区域

I2 国家级农产品主产区

I3 国家级重点生态功能区

I4 省级重点开发区域

I5 省级农产品主产区

I6 省级重点生态功能区

本项目位于吕梁市临县11个乡镇，本项目为太阳能发电项目，属新能源产业，符合山西省主体功能区划的功能定位和发展方向要求。

## 2.3临县生态功能区划

依据《临县生态功能区划》，本项目地跨IIA临县西部沿黄农产品提供生态功能类单元、IIIA碛口镇地质公园自然与人文景观保护生态功能类单元、IVA临县中西部农产品提供生态功能类单元、IVB湫水河流域城镇群人居保障生态功能类单元、VA临县东北部水源涵养及营养物质保持生态功能类单元。

IIA临县西部沿黄农产品提供生态功能类单元：该区包括克虎镇、兔坂镇北部、曲峪镇、从罗峪镇、刘家会镇北部、林家坪镇，总面积477km2。属暖温带大陆性气候，四季分明，年平均气温9.5~10.7℃，年均降水量420~492mm，无霜期160~165d。地层组成为三叠系、二叠系。地带土壤以黄土为主，另外在部分地段还分布有炉土、砂土及沙壤土。黄河沿岸为河谷平原，向东为黄土覆盖小起伏中山地貌。该地区主要生态系统类型为农田生态系统，植被主要以农作物为主，其他植被相对较少，物种比较单一，以经济林为主，主要分布于沟谷和一些荒坡上。耕地较多，土壤肥力不高，农业相对比较发达，主要有高粱、玉米、谷子、豆类、马铃薯、大豆、葵花、蓖麻、花生等粮食作物。经济林以枣树为主。枣树近年来在该区发展很快，在丘陵坡地、沟壑和地埂成片成带栽植，或枣粮间作，主要盛产的品种是木枣，系全国八大名枣之一。各种农业生产在该区域已初具规模，建成了克虎镇庞家庄村红枣示范区、曲峪镇鸿潮集团示范园区、丛罗峪镇红枣示范园区、三交镇四牛头红枣示范园区等农业园区和生产基地。该地旅游资源主要有三交镇刘志丹烈士殉难处，为省级文物保护单位。系统的主要服务功能是土壤保持和农（枣）林产品提供。

该区的主要生态环境问题及成因：①因黄土覆盖深厚，地表植被稀疏，降水集中且变率大，在气候、地貌等自然因素和人口增长以及不合理的生产活动等人为因素作用下，该区生态环境较易变化，常表现为土坡侵蚀、水土流失和植被退化等生态环境退化过程，土壤侵蚀严重；②农业生产过程中农药、化肥的不合理利用，造成了土壤的面源污染，污染物进入水体，进而造成了湫水河水体的污染；③由于干旱、缺水，农林牧比例失调，土地生产力低。

该区的保护措施与发展方向：①采取有效措施加强水土保持，实施退耕还林、种草工程，提高植被覆盖率，恢复该区域的自然生态环境；②大力推广生物农药和“绿色”肥料，扩大绿肥种植面积，改良土壤，提高土地生产能力；③进一步调整农业经济结构，大力培植特色农业，发展以林（枣）为主的生态农业，建设好西部沿黄百里红枣林基地；努力培育龙头企业、打造农产品品牌、开拓市场；④改善农产品的加工环境，改进产品加工设备，努力开发枣果的综合利用途径，并建立产、贮、运、加工、销售配套的服务体；⑤进一步开发以林（枣）为主的生态农业旅游，建设千亩红枣园，供游客“串枣林”，摘红枣，尝红枣，体验枣农生活，集农业生产和生态旅游于一体。

IIIA碛口镇地质公园自然与人文景观保护生态功能类单元：该区主要包括碛口镇，总面积111km2，在临县城南端48km处，东依吕梁山，西襟黄河水，隔河与陕西省吴堡县相望，平均海拔673.5m，气候温和，四季分明，光照充足，年平均气温11.3℃，无霜期185d，年均降雨量428mm，空气质量良好。地层组成主要为二叠系。地带土壤类型为灰褐土。黄河沿岸为河谷平原地貌，北部地区为黄土覆盖小起伏中山地貌。该地区主要生态系统类型为农田生态系统。植被种类相对比较单一，覆盖面积不大，分布比较零散，且大部分为经济林，以枣树为主，建有碛口红枣旅游生态园区，田间作物以蔬菜为主，另外还有小麦、高粱、玉米、大豆、马铃薯、红薯、蓖麻等。碛口自古就有“水旱码头小都会，九曲黄河第一镇“之美誉，是山西省历史文化名镇、山西省风景名胜区、山西省地质公园，有以古街、古铺等为主的人文景观和以黄河风光为主的自然景观。位于镇北1km处的西湾村被列为全县首批历史文化名村，属省级文物保护单位，位于碛口南5km处的李家山村是吴冠中一生三大发现之一，系明清时期李氏家族所建，民居以窑洞为主。两村古民居建筑集黄河文化、晋商经济、晚清政治于一体，具有历史价值。系统的主要服务功能是林（枣）产品生产和自然人文景观保护。

该区的主要生态环境问题及成因：①碛口镇紧邻黄河，受冲击频繁，加之植被覆盖度较低，水土流失严重；②碛口境内局部地区的煤矿开挖造成自然地表植被的破坏，废水排放导致湫水河入黄河处水体污染严重，煤矸石自燃等造成了大气污染，影响地质公园的生态环境；③人文景观较多，旅游人数逐年递增，旅游区及其周边地区环境遭到人为破坏，并受到了一定的污染。

该区的保护措施与发展方向：①加强对人文景观的保护，加强文物古迹周边环境的整治和整体保护，禁止文物保护单位保护范围和建设控制地带内的地下矿产资源开采；②重视生态环境保护，合理地发展生态旅游业，在充分保护好古文物的基础上搞好规划设计和开发工作：对于西湾和李家山等重点文物保护单位、历史文化名村，要进行重点保护，并适当进行修缮。在保护区内的工矿企业和居民生活区要坚决迁出；③加强旅游环境保护知识的宣传，提高人们的旅游环境保护意识，向全体游人、旅游从业人员和旅游区附近居民宣传旅游环境保护知识；④解决好景区污水排放及垃圾的收集、运输和处置问题，净化旅游环境；⑤扩大宣传力度，充分开发利用碛口景区的旅游价值，将旅游业做成规模产业，创造旅游知名景点。

IVA临县中西部农产品提供生态功能类单元：该区主要包括兔坂镇、雷家碛南部、清凉寺、石白头、安家庄、刘家会镇南部，总面积715km2，年平均气温7.8~10.7℃，降水量450~500mm，无霜期160天左右。地层组成复杂，第四系、石炭系、二叠系和奥陶系在该区均有出露，以第四系为主。地带土壤绝大多数地区为黄土。以黄土峁地貌为主，中东部白文镇至刘家会镇自南向北有河谷平原呈枝状分布。该地区主要生态系统类型为农田生态系统。提供的农业产品产值较高。农作物种类主要有谷子、蓖麻、豆类、葵花、马铃薯、高粱、玉米等；经济林木主要有枣树；是全县重要的粮、油、红枣产地。该区主要的系统服务功能是农产品的生产。

该区的主要环境生态问题及成因：①大部分区域自然植被稀少，覆盖率低，水土流失严重。地貌特征、土壤、气候等因素是引起水土流失的主要自然原因，而人类的破坏是其主要原因；②由于干旱、缺水，耕作粗放，而导致农林牧比例失调，土地生产力低，产量低而不稳。

该区的保护措施与发展方向：①以生态系统服务功能为中心，采取水利、农业、生物综合措施，提高土地的利用率，改善土地贫瘠现状；②推广绿色、清洁、生态农业，坚决杜绝使用剧毒农药和高残留化肥，积极防治土壤污染，保护农村生态环境；③改变过去农业粗放的生产形式，优化农业生产条件，充分利用土地资源，增强农业后劲；④通过坡耕地治理、平整土地和深耕深松等工程措施和增加有机肥、缺素补素等培肥措施，对耕地土壤进行技术改良，增加土壤肥力，提高单位面积产量。

IVB湫水河流域城镇群人居保障生态功能类单元：该区域位于湫水河流域，主要包括白文镇北部、城庄镇中部、临泉镇（临县）、木瓜坪乡、玉坪乡、安业、大禹乡、车赶乡、三交镇、湍水头镇，总面积983km2，区域四季分明，属暖温带大陆性气候。年平均气温6.5~8.5℃，年均降水量480~800mm，无霜期144~169d。地层组成复杂，第四系、石炭系、二叠系和奥陶系在该区均有出露，以第四系为主，南部局部地区有少量石炭系、二叠系和奥陶系。地带土壤绝大多数地区为黄土，该区内主要的生态系统类型有城市生态系统和农田生态系统。该区内经济林覆盖面积比较大，主要以枣树为主，辅以油料、棉花等其他经济作物。农作物以谷子、玉米、马铃薯、葵花、蔬菜、蓖麻、大豆。该区矿产资源较为丰富，储量较大的地下矿藏有煤、煤层气，铝土矿、耐火粘土矿、含钾岩石、铁矿、石灰岩。工业有发电、采煤 、炼焦、水泥、印刷、粮油副食加工等。系统的主要服务功能是城市生态系统、农产品提供以及矿山生态系统保护。

该区的主要生态环境问题及成因：①由于区域人口密度大，工业和生活污染源的大量排放，造成大气、水、固废等方面的污染问题，造成环境压力大，城市绿地面积小；②该区矿产资源的大量开采，导致并加剧这一地区以水土流失为主的环境退化问题，制约了区域社会经济的可持续发展。系统的主要服务功能是人居环境、城郊农业及矿山环境。

该区的保护措施与发展方向是：①加强水土保持，实施退耕还林、种草工程，提高植被覆盖率，恢复和营造良好的区域生态系统；②调整产业结构，发展循环经济以及生态型、清洁型工业；③因地制宜，建设城市绿色防护屏障体系，创造良好的人居环境；④合理开挖煤炭，提高环境保护意识，对矿山损毁的土地要进行复垦，对矿山开发造成的水源枯竭、水质恶化、水土流失等矿山生态环境问题进行勘查与整治，使矿山生态环境得到恢复治理，将其对周边区域的影响降到最低限度。

VA临县东北部水源涵养及营养物质保持生态功能类单元：该区包括紫金山林场、城庄镇西部以及东部、白文镇北部、玉坪乡东部、城庄沟林场，总面积416km2。气候属暖温带半干旱大陆性区，年均气温6.5℃，年降雨量558.1mm，无霜期为144d。地层组成比较杂，从基性岩、杂岩、寒武岩、下元古界到中太古界均有分布。地势在1700m~2780m之间，属侵蚀剥蚀中起伏中山地貌，地带土壤主要有黄土、二合土。该地区的主要生态系统为森林生态系统，植被覆盖率在60%左右，主要植被类型是有林地、灌木林、天然草地。森林以油松、杨树、桦树最多。主要有紫金山林场、城庄沟林场。系统主要服务功能为水源涵养、营养物质保持及生物多样性保护。

该区的主要环境生态问题及成因：生物多样性高度敏感。

该区的保护措施与发展方向是：①加强封山育林，严格控制该区内的工矿企业，对已经破坏的生态环境加强修复；②加强林区建设，适度开展生物资源的综合利用

本项目占地区域为灌木林地、其他草地、荒地、旱地等，施工结束后，对施工临建占地、电缆沟开挖带、光伏组件下部及间隔空间进行绿化。工程废水水质简单，不外排。本项目建设与《临县生态功能区划》不存在冲突，在项目建设和运营过程中，应注重水土保持，防治生态破坏。

根据临县生态功能区划，本项目的建设不违背其主要保护措施和发展方向，项目的建设符合临县生态功能区的相关要求。

本项目占地区域为其他草地，施工结束后，对施工临建占地、电缆沟开挖带、光伏组件下部及间隔空间进行绿化。工程废水水质简单，不外排。本项目建设与《临县生态功能区划》不存在冲突，在项目建设和运营过程中，应注重水土保持，防治生态破坏。

本项目的建设无法避免要占用、损失地表植被，但根据项目占地属于点征及占地情况来看，本项目占地类型主要为旱地和部分园林地，作为扶贫工程中农光互补政策的落实，工程建设对周围生态系统的影响属于低等程度的干扰影响，造成的生态效益损失相对轻微，通过采取相应的生态环境保护、恢复和补偿措施，不至于使区域植被的生态功能受到严重损失。而且，施工结束后，通过对临时占地进行及时的植被恢复，对检修道路沿线进行生态绿化建设，都有利于区域生态环境的改善，对原有植被生态功能的损失产生一定补偿效果。因此项目建设不会对区域内的生物多样性和区域生态系统的稳定性产生较大影响，同时项目建设有利于当地能源结构调整。

## 2.4临县生态经济区划

依据《临县生态功能区划》，本项目地跨IIA临县东北部生态畜牧业发展生态经济区、IIB临县中部及西部生态农业发展生态经济区和IIC碛口镇生态旅游业发展生态经济区、IIIA临县东部生态工业发展生态经济区。

IIA临县东北部生态畜牧业发展生态经济区

该区包括紫金山林场、城庄镇西部以及东部、白文镇北部、玉坪乡东部、城庄沟林场，总面积416km2。气候属暖温带半干旱大陆性区，年均气温6.5℃，年降雨量558.1mm，无霜期为144d。地层组成比较杂，从基性岩、杂岩、寒武岩、下元古界到中太古界均有分布。地势在1700m~2780m之间，属侵蚀剥蚀中起伏中山地貌，地带土壤主要有黄土、二合土。该地区的主要生态系统为森林生态系统，植被覆盖率在60%左右，主要植被类型是有林地、灌木林、天然草地。森林以油松、杨树、桦树最多。主要有紫金山林场、城庄沟林场。系统主要服务功能为水源涵养、营养物质保持及生物多样性保护。

该区的主要环境生态问题及成因：①由于坡耕地及过度放牧造成植被资源退化，植被覆盖度较低，且土质多为疏松黄土，水土流失比较严重；②部分农田施用农药、化肥，导致土壤板结，过量的农药化肥造成面源污染，影响地表水、地下水环境及生态平衡。

该区的保护措施与发展方向是：①加强封山育林，严格控制该区内的工矿企业，对已经破坏的生态环境加强修复；②发展生态农业、畜牧业，推广应用新农药、新化肥、新技术，推行测土配方施肥等先进的农业生产技术，积极引导和鼓励农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，推广病虫草害综合防治、生物防治和精准施药等技术，研究性能稳定、低成本，既能降解又能被土壤微生物分解的降解膜，降低农药、化肥、农膜污染；③严格控制农业污染源的排放，减少污水直接排放，严格控制工况企业的进入；④积极发展生态农业，改进耕作方式，调整农业种植结构，提高作物对氮磷的吸收效率；采取生物措施与工程措施相结合的方法，加强水土流失治理，减少土壤营养物质的流失；⑤以林草建设为依托，加快舍饲圈养步伐，推进养殖方式改变，建立现代化牛羊养殖基地；推行荒山荒坡封闭式牧区综合建设；实施良种繁育工程，优化畜群畜种结构；推行零排放肉牛养殖园区建设，加快畜牧业发展步伐；⑥全面推进优质、高产、高效作物基地建设，积极发展绿色食品和有机食品，推动农业生产走向规模化和产业化，并依托基地发展以农产品为原料的加工业，实现公司+基地+农户发展模式。

IIB临县中部及西部生态农业发展生态经济区

该区主要包括八堡乡、克虎镇、雷家碛、兔坂镇、曲峪镇、丛罗峪镇、刘家会镇、石白头乡、安家庄、青凉寺乡等，总面积1350km2。年平均气温8.2~10.7℃，降水量420~492mm，无霜期150~165d天左右。地层组成以第四系为主，边缘地区狭长地带为三叠系。该区属于黄土丘陵沟壑区，地带土壤以黄土为主，另外在八堡乡部分地段还分布有炉土、砂土及沙壤土。主要生态系统类型为草地生态系统和农田生态系统，以农田生态系统为主。该地区主要生态系统类型为农田生态系统，植被主要以农作物为主，其他植被相对较少，物种比较单一，以经济林为主，主要分布于沟谷和一些荒坡上。耕地较多，土壤肥力不高，农业相对比较发达，主要有高粱、玉米、谷子、豆类、马铃薯、大豆、葵花、蓖麻、花生等粮食作物。经济林以枣树为主。枣树近年来在该区发展很快，在丘陵坡地、沟壑和地埂成片成带栽植，或枣粮间作，主要盛产的品种是木枣，系全国八大名枣之一。各种农业生产在该区域已初具规模，建成了克虎镇庞家庄村红枣示范区、曲峪镇鸿潮集团示范园区、丛罗峪镇红枣示范园区、三交镇四牛头红枣示范园区等农业园区和生产基地。该地旅游资源主要有三交镇刘志丹烈士殉难处，为省级文物保护单位。系统的主要服务功能是土壤保持和农（枣）林产品提供。

该区的主要环境生态问题及成因：①大部分区域自然植被稀少，覆盖率低，水土流失严重。地貌特征、土壤、气候等因素是引起水土流失的主要自然原因，而人类的破坏是其主要原因；②由于干旱、缺水，耕作粗放，而导致农林牧比例失调，土地生产力低，产量低而不稳。③因黄土覆盖深厚，地表植被稀疏，降水集中且变率大，在气候、地貌等自然因素和人口增长以及不合理的生产活动等人为因素作用下，该区生态环境较易变化，常表现为土坡侵蚀、水土流失和植被退化等生态环境退化过程，土壤侵蚀严重；④农业生产过程中农药、化肥的不合理利用，造成了土壤的面源污染，污染物进入水体，进而造成了湫水河、三川河和屈产河水体的污染。

该区的保护措施与发展方向：①加大退耕还林还草的工作力度，营造水土保持林，提高植被覆盖率，防治水土流失，提高生态系统的稳定性，改善农村地区的整体生态环境；②推广绿色、清洁、生态农业，坚决杜绝使用剧毒农药和高残留化肥，积极防治土壤污染，保护农村生态环境；③调整农林牧产业结构，结合地区自然环境特征，因地制宜的引入高科技农业，逐步实施生产方式集约化、规模化；依托本地特色农业优势，抓好高粱、玉米等杂粮作物生产和加工业，发展优质、高产的绿色农产品；促进农副业生产与加工形成产业链，从根本上提高农业经济效益。④进一步调整农业经济结构，大力培植特色农业，发展以林（枣）为主的生态农业，建设好西部沿黄百里红枣林基地；努力培育龙头企业、打造农产品品牌、开拓市场；⑤改善农产品的加工环境，改进产品加工设备，努力开发枣果的综合利用途径，并建立产、贮、运、加工、销售配套的服务体；⑥进一步开发以林（枣）为主的生态农业旅游，建设千亩红枣园，供游客“串枣林”，摘红枣，尝红枣，体验枣农生活，集农业生产和生态旅游于一体；⑦发展生态农业、畜牧业，推广应用新农药、新化肥、新技术，推行测土配方施肥等先进的农业生产技术，积极引导和鼓励农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，推广病虫草害综合防治、生物防治和精准施药等技术，研究性能稳定、低成本，既能降解又能被土壤微生物分解的降解膜，降低农药、化肥、农膜污染。

IIC碛口镇生态旅游业发展生态经济区

该区主要包括碛口镇，总面积111km2，在临县城南端48km处，东依吕梁山，西襟黄河水，隔河与陕西省吴堡县相望，平均海拔673.5m，气候温和，四季分明，光照充足，年平均气温11.3℃，无霜期185d，年均降雨量428mm，空气质量良好。地层组成主要为二叠系。地带土壤类型为灰褐土。黄河沿岸为河谷平原地貌，北部地区为黄土覆盖小起伏中山地貌。该地区主要生态系统类型为农田生态系统。植被种类相对比较单一，覆盖面积不大，分布比较零散，且大部分为经济林，以枣树为主，建有碛口红枣旅游生态园区，田间作物以蔬菜为主，另外还有小麦、高粱、玉米、大豆、马铃薯、红薯、蓖麻等。碛口自古就有“水旱码头小都会，九曲黄河第一镇“之美誉，是山西省历史文化名镇、山西省风景名胜区、山西省地质公园，有以古街、古铺等为主的人文景观和以黄河风光为主的自然景观。位于镇北1km处的西湾村被列为全县首批历史文化名村，属省级文物保护单位，位于碛口南5km处的李家山村是吴冠中一生三大发现之一，系明清时期李氏家族所建，民居以窑洞为主。两村古民居建筑集黄河文化、晋商经济、晚清政治于一体，具有历史价值。系统的主要服务功能是林（枣）产品生产和自然人文景观保护。

该区的主要生态环境问题及成因：①碛口镇紧邻黄河，受冲击频繁，加之植被覆盖度较低，水土流失严重；②碛口境内局部地区的煤矿开挖造成自然地表植被的破坏，废水排放导致湫水河入黄河处水体污染严重，煤矸石自燃等造成了大气污染，影响地质公园的生态环境；③人文景观较多，旅游人数逐年递增，旅游区及其周边地区环境遭到人为破坏，并受到了一定的污染。

该区的保护措施与发展方向：①加强对人文景观的保护，加强文物古迹周边环境的整治和整体保护，禁止文物保护单位保护范围和建设控制地带内的地下矿产资源开采；②重视生态环境保护，合理地发展生态旅游业，在充分保护好古文物的基础上搞好规划设计和开发工作。对于西湾和李家山等重点文物保护单位、历史文化名村，要进行重点保护，并适当进行修缮。在保护区内的工矿企业和居民生活区要坚决迁出。加强环保设施建设，保障风景区清洁卫生；在主要景点和有人集中的地段设置公共厕所和固废回收点，并实行固废无害化处理，控制景区脏乱差现象；③加强旅游环境保护知识的宣传，提高人们的旅游环境保护意识，向全体游人、旅游从业人员和旅游区附近居民宣传旅游环境保护知识；④解决好景区污水排放及垃圾的收集、运输和处置问题，净化旅游环境；⑤扩大宣传力度，充分开发利用碛口景区的旅游价值，根据旅游综合性强、覆盖面广的特点，加强旅游业和文化、商业、交通等各行各业的联系，从整个区域经济综合发展、整体规划的角度来策划和发展旅游业，将旅游业做成规模产业，创造旅游知名景点；⑥严格按照国家风景名胜区和自然保护区的保护要求对相关区域进行管理，严格控制进入生态旅游区游客的人数，加强对游客和村民教育，增强他们保护意识，减少因为客流量超载造成的生态旅游区的破坏。

IIIA临县东部生态工业发展生态经济区

该区域位于县城东部，主要包括白文镇南部、城庄镇东部、木瓜坪乡、玉坪乡、大禹乡、车赶乡、三交镇、湍水头镇、招贤镇、林家坪镇，总面积831km2，区域四季分明，属暖温带大陆性气候。年平均气温6.5~8.5℃，年均降水量480~800mm，无霜期144~169d。地层组成复杂，第四系、石炭系、二叠系和奥陶系在该区均有出露，以第四系为主，南部局部地区有少量石炭系、二叠系和奥陶系。地带土壤绝大多数地区为黄土，该区内主要的生态系统类型有城市生态系统和农田生态系统。该区内经济林覆盖面积比较大，主要以枣树为主，辅以油料、棉花等其他经济作物。农作物以谷子、玉米、马铃薯、葵花、蔬菜、蓖麻、大豆。该区矿产资源较为丰富，储量较大的地下矿藏有煤、煤层气，铝土矿、耐火粘土矿、含钾岩石、铁矿、石灰岩。工业有发电、采煤 、炼焦 、水泥、印刷、粮油副食加工等。系统的主要服务功能是农产品提供以及矿山生态系统保护。

该区规划建设三个生态工业园区，分别是：木瓜坪煤炭工业园、林家坪镇煤炭工业园和三交镇煤炭工业园。

该区的主要生态环境问题及成因：①由于区域人口密度大，工业和生活污染源的大量排放，造成大气、水、固废等方面的污染问题，造成环境压力大，城市绿地面积小；②该区矿产资源的大量开采，导致并加剧这一地区以水土流失为主的环境退化问题，制约了区域社会经济的可持续发展。系统的主要服务功能是人居环境、城郊农业及矿山环境。③由煤炭开采等引起的地质灾害时有发生，例如在招贤镇等地发现由煤炭开采造成的地裂缝与地表塌陷；④在三交镇、招贤镇、林家坪镇有较多的采煤、焦化、冶炼、洗煤等污染源，对当地大气、水体环境造成了一定程度的污染。

该区的保护措施与发展方向是：①调整产业结构，发展循环经济以及生态型、清洁型工业；积极倡导清洁生产和循环经济。按照“高门槛、大集聚、长链条”的要求，对煤炭、焦炭、冶炼、电力、建材等传统行业进行循环经济改造；例如以煤和煤矸石为原料，发展洗煤业、发电业、焦化业、冶炼业为主的产业链；②合理开挖煤炭，提高环境保护意识，对矿山损毁的土地要进行复垦，对矿山开发造成的水源枯竭、水质恶化、水土流失等矿山生态环境问题进行勘查与整治，使矿山生态环境得到恢复治理，将其对周边区域的影响降到最低限度；③督促煤炭企业履行环境保护和土地复垦等义务，要求煤矿企业制定综合环保、生态的煤矿生态环境规划，对矿区内的采空区塌陷、地裂缝、植被破坏等问题进行逐步治理；④要求污染企业加快技术改进，推广清洁生产，采用各种先进的脱硫除尘设备，促使污染物达标排放，按照国家产业、环保政策对不符合条件的企业强制关停；要求企业提高水资源的循环利用率、污水的处理率，降低单位GDP水耗，减少污染物质的排放量；加强大武生态工业园污水处理厂等处理厂的作用，工业废水经处理后全部回用，生活污水处理后部分回用，部分用于园区喷洒和绿化。

根根据临县经济功能区划，本工程为太阳能发电，属于高新技术产业，生产过程不产生大气污染物，产生的废水全部用于区域植被浇洒，固体废物妥善处理、处置，对周围环境质量影响较小。本项目建设与《临县生态经济区划》不存在冲突，在项目建设和运营过程中，应注重水土保持，防治生态破坏。

## 2.5评价区生态现状调查

本次将项目占地边界外扩300米作为调查范围，土地利用与土地覆盖变化直接或间接地影响着资源与环境的变化，可能影响区域生态环境质量和社会经济的发展，威胁区域生态安全。此次生态现状评价的相关图件所反映的范围原则上用工程区的地貌单元作基本参考因素，土地利用现状描述时，按工程区统计为主。

整个项目区评价范围内植被分布类型主要有森林植被、农田植被和草丛植被。

根据山西省土壤侵蚀分区图，项目区属黄土丘陵区，土壤侵蚀主要以水力侵蚀和风力侵蚀为主，侵蚀强度为微度侵蚀。

# 3.生态环境影响预测与评价

## 3.1项目施工期对生态环境的影响

### 3.1.1对植被的影响

（1）植被面积与植被数量损失

本项目建设内容主要包括施工检修道路、光伏片区安装、集电线路敷设及施工工棚、仓库等临时性建筑、施工电源的架设等，占用土地，使占地范围内的灌草丛等遭受砍伐、铲除、掩埋等一系列人为干扰活动，使永久占地内的植被全部消失，周边的植被面积减少，生物量及生态服务功能下降。受本项目建设影响而损失的自然植被主要为灌草丛。

光伏片区工程范围内没有珍稀的植物，因此本项目的建设对当地植物的总体影响并不大。

（2）对植物种类（多样性）及分布的影响

工程永久和临时占用土地完全损毁了原有的植被类型，其上生活着的植物全部被清除，施工区临近区域的植被也受到了一定程度的损毁。

评价区域内自然植物群落结构较为简单，植被的自然恢复能力较强。随着项目的建成，施工临时占地将进行有效地植被恢复，永久占地占用的林地采取相应的林地补偿措施，集电线路施工完成后进行恢复，减轻对规划林地的影响，项目建设对植物种群的影响大大减轻。因此，项目的建设对场内植物种类及分布均不会造成太大的影响，对区域植物的物种多样性的影响较小。

此外，施工期间，因施工产生的粉尘会附着在周围植物的叶面上，影响其生长，但项目建成后，随着雨季的来临，这种影响将会减轻。

从植被现状调查结果可知，拟建项目评价范围内无发现国家和山西省重点野生保护植物和名树古木分布，项目建设对区域重点野生保护植物和名树古木没有影响。

### 3.1.2对动物的影响

施工期对区内动物的影响主要是对野生动物栖息地的影响。

施工期施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物的主要影响因素。各种施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机、打桩机、工程钻机、振捣棒、电锯等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响相对较大。

在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息环境需要相对安静，因此本区的鸟类将受较大影响，而本区内无大型野生动物，主要有野鸡、野兔、鼠类等小型动物，施工期间，动物受施工影响，将迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。且施工场地相对于该区域建设基地面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了部分动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物多样性的减少，可见，施工期对野生动物的影响较小。

### 3.1.3临时占地对生态环境的影响

（1）土石方平衡分析

本项目土石方主要来自于土建工程，主要包括电场设施基础、电缆沟开挖、道路修筑。场区施工过程中土石方开挖以及回填可以达到平衡，无土方外排，不需要设置弃土场。在开挖、回填过程中一定要采取表土和生土分层开挖、分层堆放、分层回填并夯实，尽量不改变其原有的土壤结构。项目临时堆土场应在施工检修道路占地范围内堆存，严格控制占地范围，严禁乱堆乱弃，施工结束后立即清理现场，应按照规划地表功能要求及时恢复开挖的地段及地表植被，全部用于各自区域施工结束后覆土绿化。本项目土石方挖填量基本平衡，不设置取土场和弃土场，不产生新的生态问题。

（2）临时占地分析

本项目的施工临时工程主要包括集电线路敷设以及施工区域生产生活区。施工结束后进行场地平整，对场地进行植树种草，恢复植被。

### 3.1.4道路施工对生态环境的影响

（1）道路工程

道路工程在施工期对植被的影响主要在于永久占地范围内的草本将遭受铲除、掩埋等一系列人为干扰活动，使永久占地内的植被全部消失，周边的植被面积减少，生物量及生态服务功能下降。受本项目建设影响而损失的自然植被绝大多数为荒草。

（2）道路建设对生态环境的影响

①植被面积损失

道路工程在施工期对植被的影响主要在于永久占地范围内的其他草地等将遭受铲除、掩埋等一系列人为干扰活动，使永久占地内的植被全部消失，周边的植被面积减少，生物量及生态服务功能下降。受本项目建设影响而损失的自然植被绝大多数为其他草地。

本期项目道路工程施工道路主要为扩建道路，临时占用的植被在施工结束后就地恢复。工程范围内没有较珍稀的植物，因此本项目的建设对当地植物的总体影响并不大。

②道路建设对植物种类（多样性）及分布的影响

道路工程永久和临时占用土地完全损毁了原有的植被类型，其上生活着的植物全部被清除，施工区临近区域的植被也受到了一定程度的损毁。根据植被现状调查结果表明，本期风场涉及范围内植被主要是荒草。

拟建道路区域内自然植物群落结构较为简单，以当地乡土灌草植被为主，无国家重点保护的珍稀植物集中分布。项目建成后，施工临时占地将进行有效的植被恢复，项目建设对植物种群的影响大大减轻。因此，采取植被恢复措施后，项目的建设对场内植物种类及分布均不会造成太大的影响，对区域植物的物种多样性的影响较小。

此外，施工期间，因施工产生的粉尘会附着在周围植物的叶面上，影响其生长，但项目建成后，随着降雨来临，这种影响将会减轻。

③道路建设对动物的影响

施工期环境的迅速改变，噪声、植被破坏、密集的人为活动等均会对施工区域及附近的动物正常栖息、繁殖产生直接或间接的不利影响，这些影响是短暂的。但受影响的动物受扰动后将暂时离开寻找相似的栖息地。项目所在区为人为活动较少的土石山区，生境相似程度高，受惊扰的动物较易在附近找到新的栖息地。

道路建成后，两侧进行绿化和植被恢复。风场运营期检修道路通行车辆很少，道路对环境的影响范围降低，在区域内动物对新环境逐渐适应后，区域内的鸟类、兽类等动物的种类、数量、分布也将得到逐渐恢复，原有生态格局又将重新建立，风场道路对区域的不利影响将逐渐减轻并达到新的平衡。

可见，道路的建设对野生动物的影响程度是可以接受的。

## 3.2项目运营期对生态环境的影响

### 3.2.1对植被的影响

项目投入运营后，永久占地内其他草地完全被破坏，取而代之的是光伏片区，工程临时占地进行了植被恢复，光伏片区就地实施植被恢复和绿化工程。

项目运营期不会对植被造成不利影响。

### 3.2.1对动物的影响

经过现场调查及查阅资料，工程范围内未发现野生动物的迁移路线，并且场内检修道路的路面较窄、平时车辆较少，基本不会对野生动物的活动产生阻隔影响。项目运营过程中，不会影响野生动物的生存活动空间，对区域生物多样性不会产生影响。

# 4.景观影响评价

工程景观包括项目本身形成的景观，也包括周边的自然景观和人文景观，它是项目工程与其周围景观的综合景观体系。景观影响评价的目的是预测评价工程建设与运营过程中可能给景观环境带来有利的、不利的潜在影响，提出景观保护、利用、开发及减缓不利影响的措施。

### 4.1项目对景观环境的正面影响分析

项目范围内以中低山地貌为主，交通便利，作为扶贫工程，项目场建成后，有明显的社会效益和经济效益。加之场区按规划有计划地实施植被恢复，种植草、木，将使场区形成一个结构合理、人文景观和自然风景完美结合的生态环境。

### 4.2项目对景观环境的负面影响分析

（1）项目施工期对景观环境的影响

项目工程对部分中低山山坡和山顶地进行削切产生新的坡面、断面，地貌形态发生了改变，在破坏植被的同时造成土地裸露，增加水土流失量，对局部景观产生干扰，对现有的自然风光造成破坏。但由于项目施工期短，这些对生物景观的影响会随着施工期的结束而逐渐得到恢复。

（2）项目运营期对景观环境的影响

①切割连续的自然景观，空间的连续性和自然性被破坏。尤其是场内道路将在区域景观中划出一条明显的人工印迹，但集电线路进行恢复后相对尺寸很小比较容易掩饰而变得不太显眼。

②工程自身景观与景观环境之间形成冲突。作为一座现代化的工程，场内道路、护坡、集电线路以都构成工程自身景观，由于这些景观是人为的，若设计或选址不当，会给景观环境带来负面影响。

（3）景观减缓及保护措施

针对项目的工程特点以及项目在建和运营过程中可能给景观环境造成的影响，为此提出如下减缓及保护措施：

①合理选址

针对景观特征采取合理的位置，场内道路采取“预防为主”的保护措施。场内道路尽量利用现有公路和拓宽后的上山便道，减少新建道路。要尽量减少对自然环境的破坏，尽量避让现有林地分布较密的地区，选址隐蔽性好、易于恢复或便于今后留给当地村民作农耕通道的地方，减轻对自然景观的潜在影响。

②景观恢复与植被重建

对项目区域基础施工中毁损的地貌进行适当修复，对地表重新覆盖土壤，并从景观出发进行绿化美化，可以在很大程度上改善工程的景观面貌。绿化美化除考虑视觉景观外，还应考虑增强其保持水土的功能和综合的生态环境功能。

# 5.生态影响的防护、恢复措施及替代方案

## 5.1生态影响防护与恢复原则

根据工程建设期运营期特点，依据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）的规定，生态影响的防护与恢复原则为：

（1）项目的建设应从保护生态系统的角度出发，合理利用土地资源。

（2）对项目建设影响造成的植被破坏，应根据国家和山西省的有规定进行土地植被恢复和水土保持工作，以恢复生态环境。

## 5.2生态影响的防护与恢复措施

项目的生态影响防护与恢复措施主要以施工期为主。场址区以绿化为主，同时考虑与工程防护措施的协调，生态恢复与防护措施要围绕项目区域存在的水土流失问题，因地制宜，因害设防。本工程主要防治措施有工程措施、施工临时防护措施和植物恢复措施等。

### 5.2.1占用其它草地植被恢复措施

随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大风速时，易发生水土流失。项目区多风，风蚀极易发生，因此，加强施工管理、合理安排施工进度，可以减少水土流失。

光伏电站场地需要做平整，开挖土方可全部用于回填及简易道路基础铺垫。根据光伏电站施工特点及各发电单元的相互独立性，电站可考虑分区施工，未施工电池阵列区域、公共站用地、绿化区域用地等均可作为临时的施工区，故本工程不考虑场址外的施工期临时占地。

水土流失防治措施主要采用工程措施、植物措施、临时措施和管理措施相结合的综合防护措施，在时间上、空间上形成水土保持措施体系：

（1）工程措施：电池阵列区、电缆桥架路线上进行表土清理，施工结束后进行覆土平整。

（2）植物措施：厂区内种植株高低于太阳能电池板高度的植株进行生态恢复。

（3）临时措施：主体施工过程中，特别是下雨或刮风期施工时，为防止开挖填垫后的场地水蚀和风蚀，对电池阵列区、施工生产生活区等部位布设排水、拦挡和遮盖等临时防护措施，考虑临时工程的短时效性，选择有效、简单易行、易于拆除且投资小的措施。

（4）管理措施：工程施工时序和施工安排对水土保持工程防治水土流失的效果影响很大。若施工时序和施工安排不当，不但不能有效预防施工中产生的水土流失，而且造成施工中的水土流失无从治理，失去预防优先的意义。道路路面要定期洒水，临时堆放的土石料和运输车辆应遮盖；定期对施工生产生活区空地洒水降尘等。

随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。

为保护生态环境，在环境管理体系指导下，项目施工期应进行精密设计，尽量缩短工期，减小施工对周围地形地貌等环境的影响。项目具体采取以下生态保护措施：

①对光伏电站区（太阳能电池板阵等）进行合理规划。

②现场施工机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，即道路施工作业宽度控制在距道路中轴两侧10m以内，施工便道的宽度控制在8m，尽量减少施工破坏面；同时还应避免在大风(六级及以上)天气下进行施工作业。

③在场内运输道路修筑中，应尽量使用太阳能电池板阵及建筑物基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；开挖土方全部用于回填及碎石道路基础铺垫。

④施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，并压紧夯实。

⑤尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁爆破，以减少粉尘及震动对周围环境的影响.

⑥电缆沟施工后应及时恢复原有地貌。

⑦光伏电场分为不同区域进行分区域施工，以减少施工带来的水土流失等生态问题，分区按照太阳能电池阵列进行划分，每个区域太阳能电池阵列施工完成后，对区域进行生态恢复，由于本项目为光伏发电项目，要求生态恢复时种植株高低于太阳能电池板高度的植株进行生态恢复，待生态恢复施工完成后进入下一个区域的施工。评价要求建成后厂区无裸地外露。

综上所述，项目施工期对环境产生的上述影响均为短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。

根据建设单位施工期的回顾资料项目已经采取生态恢复措施如下：

（1）工程措施：开挖土方的表面苫盖，对施工道路进行定期洒水，对临时物料堆存场要进行围挡，降低水土流失的影响。

①临时措施：对土方和物料临时堆放点采用编织袋装土（料）堆筑挡护拦挡，具体防护措施为：将编织袋装土（料）堆筑在堆放场四周，形成防护墙。土方开挖要分层开挖，分层堆放，人工拍实表面，定期洒水防尘。顶部苫盖防护网，以防止因风蚀和水蚀而导致的水土流失。在施工临建区，砂石料场须设置围挡进行防护。

②绿化措施：光伏电场建成后，太阳能板下部、埋设电缆地表扰动区播撒耐旱、耐寒的草籽。临时施工场地、光伏阵列之间要栽植适宜当地生长的灌草，如荆条、绣线菊等。各区生态恢复治理措施分述如下。

a.箱变基础开挖防治区：施工前对开挖区域先进行表土剥离，剥离厚度30cm，剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。地桩基础完成后立即压实覆土平整，表土回填。多余的土方用于道路修建和场地平整。基础开挖时严禁顺坡倾倒土石方。施工结束后临时占地可栽植柠条灌木，株行距按1.5m×2m。在灌丛间撒播草籽，撒播量按40kg/hm2。

b.集电线路防治区：电缆沟开挖前先进行表土剥离，剥离厚度30cm，剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。电缆敷设完成后覆土填平，表土回填。多余的土方用于道路修建和场地平整。电缆沟恢复区采取灌草混植的方式进行绿化恢复，可栽植荆条灌木，株行距1.5m×2m。在灌木丛间撒播草籽，撒播量按40kg/hm2。

c.施工道路防治区：施工前先进行表土剥离，剥离厚30cm。剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。施工结束后覆土平整，表土用于道路两侧绿化和边坡绿化防护工程。道路两侧可栽植柠条等灌木进行绿化，株距1.5m，边坡采用植草网格防护。施工期应移挖作填，严禁顺坡倾倒土石方。

d.施工临建区：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚度30cm。剥离后就近集中堆放，表面拍实苫盖。施工临建区四周设置临时排水沟连接天然排水沟道，场内物料全封闭储存。施工结束后清理平整场地，回填表土后，采用灌草混植方式恢复植被。灌木可栽植荆条、绣线菊类，株行距1.5m×2m；从间撒播草籽，撒播量按40kg/hm2。

（2）对区域动植物的保护措施

①严格控制施工范围，尽量缩减作业面积，划定施工人员车辆活动范围。

②对施工人员进行环保和防火宣传教育，禁止对不占用的地块植被进行破坏，禁止用明火，做好消防应急防护。

③禁止施工人员诱捕、猎杀区域内的野兔、野鸡等野生动物。

运行期生态防护与恢复措施

评价要求运营初期制定植被恢复管理计划，定期巡查植被恢复情况，监测恢复区植被覆盖度，做好记录，对长势不良的植被及时进行补植。同时建设单位应对光伏板下的草丛适时修剪，加强防火管理，防止因漏电引发火灾对区域植被的损毁。

加强对职工的环境保护教育，提高环保认识，杜绝对各种动物的滥捕、滥猎现象。

采取以上的补偿与恢复措施后，将有利于改善电场及其周边的生态环境，为区域生态与经济协调发展创造一个良好的环境。

（3）服务期满后生态恢复措施

本项目服务期25年，服务期满后电场内的建构筑物及各种设施器件将全部清理出场，清理后的空地先进行土壤改良修复，然后种植1-2年草本植被，后再补植耐旱的灌木，使区域呈现灌草混植生境，逐步改善土壤，恢复其生态功能。

场地清理报废的光伏组件、管件全部返回原厂家回收或资质单位处理利用，清理产生的建筑垃圾送当地环卫部门指定地点处置。

## 5.3生态环境管理

本项目的水土流失主要发生在施工过程中，施工中扰动原地貌，产生大量的松散堆积物，如不采取有效的防护，在大风和暴雨条件下，松散堆积物和开挖面极易产生水土流失。因此，施工过程中的水土流失具有易流失和流失量大的特点，必须进行预防，预防措施包括以下几方面：

①合理安排施工期，场地平整、开挖等土建施工尽量避开雨季。

②大风天气对易起尘场所如堆土体、开挖区等采取遮盖、洒水等措施。

③施工期间尽量减小施工占地，减小对原有地表植被的破坏面积。

④挖方首先用于回填利用，对于不能立即回填的挖方，堆放场所做好临时防护措施。

⑤施工废水要集中处理，加以利用，防止造成水土流失。

⑥施工期产生的建筑垃圾，要及时清运，堆放至指定的场所进行妥善处置。

⑦对已实施的水土流失防治措施，应加强管护，建立行之有效的管护制度，使之尽快发挥水土保持效益。

# 6.生态环境影响评价小结

项目建设内容主要包括施工检修道路、光伏片区安装及施工生产与生活区等。

（1）土地利用的影响：工程永久征占土地从原地变为道路和建筑物用地，改变类型占区域比例较低；临时征占土地面积将全部恢复为原地貌。

（2）对植被的影响：工程的实施均要占压土地破坏地表植被。永久损失的植被以灌草以及核桃林为主，占地区不属于珍稀植物保护区，在其附近就可见到相似的群落，永久损失的物种适应性强，不存在因局部植被损失而导致种群消失或灭迹。随着项目的建成，施工临时占地将进行有效地植被恢复，评价范围内的植被将会得到较快的恢复，项目建设对植物种群影响的痕迹将会逐渐消退。因此本项目的建设对当地植被的总体影响不大。

（3）对动物的影响：施工过程会对项目区域野生动物的活动、栖息产生干扰，但不会引起物种消失和生物多样性的减少。项目在运营期基本不会对野生动物的生存和活动以及鸟类的迁徙产生影响。

（4）对景观的影响：项目与区域景观的协调性较好，对景观的影响程度较轻。项目施工期会对景观产生一定的负面影响，但随着施工期的结束，实施植被恢复，采取种植灌草、树木等措施，负面影响也随之消失。

（5）根据项目建设特点，制定了具体的生态影响的防护与恢复措施以及生态环境管理措施，最大程度减轻项目建设对生态环境的影响。

综上所述，在采取评价提出的生态保护措施后，本项目建设对评价区生态环境的影响是可以接受的。

# Text boxes

图1-1   光伏发电系统示意图（10kV系统）

逆变器

箱变

电力系统

汇流箱

图1-2   光伏发电系统示意图（380V系统）

逆变器

配电箱

电力系统

汇流箱

噪声、扬尘、生态影响

噪声、扬尘、生态影响

施工准备（施工备料和施工道路修建）

噪 声、扬尘、废水、固体废物、生态影响，水土流失

投入运营

工程验收

建构筑物基础浇筑

电场场地平整、基础开挖

光伏组件、电气设备安装，电缆沟开挖和回填

场地清理绿化

事故油

废光伏组件、冲洗废水

箱式变压器

逆变器

光伏电池板

光伏组件

太阳能

废电气元件

电力系统

电缆集电线路

图5-2 项目运营期工艺流程及排污节点示意图