建设项目环境影响报告表

# （公示本）

项目名称：    霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司

吕梁分公司矿用机械设备加工维修建设项目

建设单位（盖章）：霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司

吕梁分公司

编制日期：2019年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的可行性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司吕梁分公司

矿用机械设备加工维修建设项目

环境影响报告表技术审查意见修改说明

| 审查意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| 对照《产业结构调整指导目录》分析项目产业政策符合性；结合临县生态保护红线划分或拟划分的相关要求，分析项目三线一单的符合性，回答选址的环境可行性。 | P2 对照《产业结构调整指导目录》，补充了项目产业政策符合性分析。 |
|  | P2-3 临县目前尚无批复的生态保护红线，项目根据《生态保护红线划定指南》，分析项目三线一单的符合性，回答选址的环境可行性。 |
| 结合生态环境部《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号）有关要求，完善控制挥发性有机物的相关内容。 | P32-33 结合生态环境部《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号）有关要求，完善了控制挥发性有机物的相关内容。 |
| 补充水文地质条件介绍，分析项目对地下水环境和居民饮用水源的影响情况；核实生产废水处理工艺，核实水平衡，分析废水达标及综合利用的可靠性。 | 地下水专题P5-6 补充了厂区水文地质条件介绍。 |
|  | 地下水专题P12-17 采用解析法对地下水影响进行了预测，根据预测结果，分析了项目对地下水环境和居民饮用水源的影响情况。 |
|  | P9 核实了项目水平衡，项目只产生生活污水，水质简单，可直接进入吕临能化有限公司污水处理站进行处，不涉及综合利用的途径。 |
| 核实粉尘污染物排放总量，明确污染物排放总量的申请范围。核实危险废物的类别、数量、储存方式，明确处理处置方案。 | P23 根据粉尘污染物排放总量，明确了污染物排放总量的申请范围。 |
|  | P42-43 核实了危险废物的类别、数量、储存方式，明确处理处置方案。 |
| 完善监测计划内容，核实项目污染源排放清单和环境管理要求，核实环保投资。 | P50-51 完善了监测计划内容。 |
|  | P52-53 核实了污染物排放清单 |
|  | P49-50 完善了环境管理要求。 |
|  | P49 核实了环保投资。 |

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 矿用机械设备加工维修建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司吕梁分公司 |
| 法人代表 | 刘龙 | 联系人 | 杨青华 |
| 通讯地址 | 吕梁市临县木瓜坪乡吉家庄村（霍州煤电吕临能化公司内） |
| 联系电话 | 18035706908 | 传真 | —— | 邮政编码 | 033299 |
| 建设地点 | 吕梁市临县城庄镇杨寨村（霍州煤电吕临能化公司内） |
| 立项审批部门 | 临县发展和改革局 | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C4330专用设备修理 |
| 占地面积 | 5232m2 | 绿化面积 | 162m2 |
| 总投资(万元) | 1481 | 其中:环保投资(万元) | 106.2 | 环保投资占总投资比例% | 7.2 |
| 评价经费 |  | 预期投产 日期 | 2020年1月 |
| 工程内容及规模 1.1项目由来 1.1.1 项目背景 装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业。煤炭工业在较长的一段时间内仍将是我国发展的重要性支柱能源，煤炭需求量逐年增加。随着皮带机、刮板机、液压支架等废旧设备的使用量和淘汰量逐年上升，每年回收而没有得到再利用的零件、部件数以万计，这意味着再制造蕴含着巨大的市场空间。 霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司吕梁分公司建设矿用机械设备加工维修建设项目拟对矿用液压支架、皮带机、刮板机等进行维修，使设备各项指标达到使用标准，使修复设备重新投入到生产中，项目的建设将有利于形成“资源-产品-废旧产品-再制造产品”的循环经济模式，可以充分利用资源，保护生态环境。 2019年9月26日，临县发展和改革局对该项目进行了备案，项目代码为：2019-141121-43-03-105365。 1.1.2 评价任务的由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，该项目的建设需要进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部第1号令）的规定，本项目属于“二十四、专用设备制造业 70 专用设备制造及维修”的其他（仅组装的除外），需编制环境影响报告表。 为此，霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司吕梁分公司于2019年10月正式委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位进行了现场踏勘，调查了解工程概况及项目所处区域的自然环境等情况，编制完成了《霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司吕梁分公司矿用机械设备加工维修建设项目环境影响报告表》（报审本）。 2019年11月20日，吕梁市生态环境局临县分局在临县主持召开的本项目的技术审查会。会后，编制单位根据审查意见对报告表进行了认真修改和补充完善，最终编制完成了《霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司吕梁分公司矿用机械设备加工维修建设项目环境影响报告表》（报批本）。现提交建设单位，报请吕梁市生态环境局临县分局审批。 经现场勘查，本项目厂址位于霍州煤电吕临能化公司内，为工业用地，目前尚未开工建设。 1.2项目建设可行性分析 1、项目与《山西省人民政府办公厅关于进一步加强项目用地管理的紧急通知》 （晋政办发电【2019】 25 号）的符合性分析。 《山西省人民政府办公厅关于进一步加强项目用地管理的紧急通知》（晋政办发电【2019】 25 号）对项目用地做出了三点要求， 1）进一步夯实耕地保护责任； 2）严控在开发区外布局新版工业类项目； 3）严肃查处违法占地行为。 项目所在地为吕梁市临县城庄镇杨寨村霍州煤电吕临能化公司院内，占地面积约为5232m2，项目占地为工业用地，土地利用合理。 2、产业政策符合性分析 本项目为专用设备修理项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录》（2019年本）的规定，本项目未列入鼓励类、限制类和淘汰类，属于国家和地方允许建设项目类型，符合产业政策要求。 3、“三线一单”要求符合性 （1）生态保护红线： 临县目前未批复划定的生态保护红线。本项目建设地点位于山西省吕梁市临县城庄镇杨寨村霍州煤电吕临能化公司院内）根据《生态保护红线划定指南》，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不违背《生态保护红线划定指南》的相关要求。 （2）环境质量底线： 根据“晋环监发[2019]11号”《山西省环境监测中心站关于呈报2018年山西省各县（区、市）环境控制质量状况的报告》附件一《2018年山西省各县（区市）环境空气质量监测数据及排名情况汇总》，2018年临县的环境空气例行监测数据、PM10、PM2.5年均浓度超标，SO2、NO2、CO、O3年均浓度达标，说明临县属于非达标区。根据山西中瑞恒晟环保科技有限公司“中瑞恒晟（2019）字第（1046）号监测报告”，项目特征污染物TSP、能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯各监测结果能够达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中空气质量浓度参考限值要求。 根据山西中瑞恒晟环保科技有限公司“中瑞恒晟（2019）字第（1046）号监测报告”，三个水质监测井21项监测因子的监测结果均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准值，区域地下水水质较好；厂界四周噪声监测值为：昼间53.9~54.7 dB(A)，夜间43.8~44.8 dB(A)，厂界四周噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 项目投产并采取环评规定的环保措施后，大气污染物能够做到达标排放，生产废水全部回用，不外排，生活污水收集后排入霍州煤电吕临能化公司污水处理站，不外排。厂界噪声经预测可达标排放。一般固废及危险废物均得到合理处置。 因此本项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制的要求。 （3）资源利用上线： 项目对矿用液压支架、皮带机、刮板机等进行维修再利用，有利于资源的重复利用，符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单： 本项目所在区域没有环境准入负面清单。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》的通知，本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类项目，符合产业政策要求。同时临县发展和改革局对本项目予以备案。因此，本项目符合国家和地方的产业政策。 综上所述，本项目不在生态保护红线范围内；实施后，不会突破区域环境质量底线，符合资源利用上线的要求，属于允许类建设项目，符合三线一单的管控要求，选址合理。 1.3工程概况 1.3.1工程基本概况 项目名称：霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司吕梁分公司矿用机械设备加工维修建设项目 建设单位：霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司吕梁分公司 总投资及来源：工程总投资1481万元，资金全部由企业自筹。 建设性质：新建 建设地点及四邻关系：项目位于吕梁市临县城庄镇杨寨村霍州煤电吕临能化公司院，占地面积5232m2，地理坐标为东经111.118365°，北纬38.054463°。项目东至吕临能化公司道路，西至吕临能化公司料场，南至吕临能化公司道路，北至围墙。 建设规模：年维修矿用液压支架300架、皮带机3部、刮板机3部。 1.3.2主要建设内容 本项目总建筑面积 1370 m2，主要包括油缸修理车间 540 m2，综合修理车间（含办公及库房） 600 m2， 喷漆房 150 m2，室外装配区3200m2。工程主要建设内容见表1-2。 表1-2 工程主要建设内容 名称 项目 主要建设内容、规模 备注 主体工程 油缸修理车间 建筑面积540m2，18m×30m×8m，轻钢结构，租用吕临能化活动中心部分区域，主要对油缸进行维修，设油缸打压池、油缸拆装一体机、泵站等。 利用 综合修理车间 建筑面积400m2，进行刮板机、皮带机等设备的维修，设车床、铣床等设备若干。 利用 喷漆房 建筑面积150m2，其中包含油漆存放区30m2，调漆区30m2，喷漆房45m2，烘干房45m2 新建 辅助工程 办公室及会议室 总建筑面积200m2，位于厂区北侧。 新建 食堂 依托吕临能化有限公司食堂 依托 公用工程 供水 由霍州煤电集团吕临能化有限公司现有供水设施提供 依托 供电 由霍州煤电集团吕临能化有限公司供电线路提供 依托 供暖 冬季生产及办公采暖用热由霍州煤电集团吕临能化有限公司现有供热管网提供 依托 储运工程 室外装配区 占地面积3200m2，80m×40m， 主要进行待维修设备的存放和产品的装配存放。 新建 库房 建筑面积180m2，用于零部件的存放 新建 油漆存放区 位于喷漆房内，占地面积300m2 新建 环保工程 废气 喷漆废气 采用封闭干式喷漆房，尺寸7.5m×6m×4m，喷漆室微负压，废气采用干式过滤+活性炭吸附处理工艺，15m排气筒排放。风量15000m3/h，集气效率98%，处理效率85%。 新建 烘干废气 生产车间内设置封闭油漆烘干室，尺寸7.5m×6m×4.3m，电加热，烘干室微负压，活性炭吸附（脱附）+催化燃烧的处理工艺，15m排气筒排放。排风量80000m3/h，集气效率98%，废气处理效率85%。 新建 焊接烟尘 设置5台移动式焊接烟尘净化器 新建 废水 生活污水 生活污水经吕临能化污水管网排污吕临能化污水处理站进行处理。 依托 噪声 隔音墙、隔震垫、低噪设备等降噪措施 新建 固体废物 废机油 设30m2危废暂存间一座，定期交有资质单位处置— 新建 废油漆桶 漆渣 新建 边角料 废铁屑 废焊条、焊渣 收集后作为废金属外售 新建 生活垃圾 设置垃圾桶，交环卫部门处置 新建 1.3.3 产品方案 本项目建设完成后，可达到年维修矿用液压支架300架、皮带机3部、刮板机3部。 产品方案见表1-3。 表1-3 产品方案一览表 序号 项目 规格 数量 备注 1 维修液压支架 ZY4800/12/27、ZY7200/19/40、ZY10000/25.5/55等型号 300架 2 维修皮带机 DSJ100/100/2*160、DTL100/28/2*500、DTC100/20/2*315等型号 3部 3 维修刮板机 SGZ764/630、SGZ764/750、SGZ1000/2*700、SGZ1000/2*855 等型号 3部 1.3.4 原辅材料 项目主要为机械设备维修，使用的原、辅材料主要为焊丝、氧气、丙烷、机油、油漆、稀释剂、防冻液等，均于市场外购。 表1-4 原辅材料消耗一览表 序号 名称 单位 年消耗量 备注 1 焊丝 t/a 2.5 2 氧气 t/a 75 3 丙烷 t/a 2.5 4 机油 t/a 1 金属桶装 200L 5 防冻液 t/a 0.5 塑料桶装 25L 6 液压件 套 250 7 油缸 套 250 8 刮板机配件 套 3 9 皮带机配件 套 3 10 醇酸磁漆 t/a 4.5 塑料桶装 18L 11 醇酸底漆 t/a 2.3 塑料桶装 18L 12 稀释剂 t/a 2.2 塑料桶装 50L 油漆成分及用量： 项目维修中液压支架、刮板机、皮带机出厂前均需要进行喷漆处理。主要喷漆部件为废旧的立柱、油缸及整机表面，其中立柱缸径φ140~φ420，油缸缸径φ63~φ200，类比同类型企业资料，单台液压支架最大喷涂面积（含油缸、立柱）约为30m2，刮板机、皮带机最大喷涂面积（含油缸、立柱）约为1000m2，则计算喷漆面积最大为15000m2。 油漆采用醇酸底漆和醇酸磁漆，与醇酸稀料（稀释剂）比例3:1稀释后，工作过程中底漆是施工1度，面漆施工2~3度，喷涂厚度最大200μm。喷漆过程中油漆利用率按50%计算，油漆密度1.5kg/L，则： 油漆量=1.5×15000×200×10-6/0.5=9.0t/a。 醇酸底漆、磁漆主要成分见表1-5a、表1-5b，稀释剂主要成分见表1-6。 表1-5a 醇酸底漆主要成分一览表 序号 类型 组分 比例 合计 1 固形物 醇酸树脂 50% 100% 2 硫酸钡 15% 3 钛白粉 10% 4 有机溶剂 200号溶剂汽油 10% 5 二甲苯 9% 6 甲苯 1% 表1-5b 醇酸磁漆主要成分一览表 序号 类型 组分 比例 合计 1 固形物 醇酸树脂 60% 100% 2 硫酸钡 10% 3 钛白粉 10% 4 有机溶剂 200号溶剂汽油 20% 表1-6 稀释剂主要成分一览表 序号 组分 比例 合计 1 乙酸正丁酯 15% 100% 2 乙酸乙酯 15% 3 正丁醇、乙醇 30% 4 丙酮 18% 5 苯 2% 6 甲苯 1% 7 二甲苯 19% 1.3.5 主要生产设备 表1-7 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 设备型号 单位 数量 备注 1 天车 50/10T 台 1 2 车床 CT6140A 台 1 3 车床 CW61630 台 1 4 铣床 XW5032 台 1 5 摇臂钻床 23050X16 台 1 6 四柱液压机 YA32-200/315 台 1 7 电焊机 5 8 手工打磨机 5 1.4生产制度和职工定员 本项目劳动定员28人，均不在厂内食宿。 工作制度为每年工作天数为300天，每班8小时，每日一班。 1.5厂区平面布置 本项目根据吕临能化有限公司现有场地布置情况，由厂内道路按南北两区分区布置。油缸修理车间布置于厂区的南部，综合修理区和办公生活区布置在北侧。 综合修理车间（含喷漆房和库房）布置于厂区的东北侧，办公室布置在厂区西侧，室外装配区布置于厂区中心。 本项目在设备布置上留有足够的操作面和人行通道，便于员工安全操作。车间内采取局部机械排气通风措施，以改善工作环境；车间内带有传动的设备部位，除设防护装置外，还需设置警示标志，以提醒操作人员注意安全。 厂区平面布置见附图3。 1.6公用工程 1、供电 本项目供电由霍州煤电集团吕临能化有限公司供电线路提供，可以满足生产需要。 2、给排水 本项目用水由霍州煤电集团吕临能化有限公司现有供水设施提供。 1）给水系统 本项目用水类型包括零部件（油缸）清洗用水等生产用水、生活用水、路面洒水和绿化用水等。 ①零部件（油缸）清洗用水 项目采用油缸清洗机对零部件、油缸进行清洗。清洗机清洗液液箱为1.8m3，采用重油污清洗液，使用清洗液和水的例为1:15，加入清洗槽中使用，新鲜水补充量为120L/次。清洗液可循环使用，每次使用完清洗液后，将清洗液返回清洗液液箱储存，适量补充，补充量按使用量20%计算，则日均补充水量24L/d。 清洗机中的清洗液长时间使用后，清洗剂去污能力降低，将对清洗机液箱中的废液进行处理，重新添加清洗液，清洗液更换周期按照平均1周1次计算，日均补充水量17L/d。 则零部件（油缸）清洗用水补充水量为0.04 m3/d，年用水量12 m3/a。 ②生活用水 本项目定员28人，主要为饮用和洗漱用水，厂区设旱厕。根据《山西省用水定额》（DB14/T 1049.2-2015），用水量按30L/人·天计算，则生活用水量为0.84m3/d，252m3/a。废水产生水量按 80%计，办公生活污水产生量为0.67m3/d，201m3/a。 ③绿化用水 绿化面积为150m2，绿化用水量指标按1.5L/m2·d计，则绿化用水量为0.23m3t/d，33.75m3/a。 ④道路洒水：硬化道路面积为500m2，洒水指标按1.0L/m2·d计，则道路洒水用水量为0.5m3/d，75m3/a。 2）排水系统 ①生活污水 本项目生活污水主要为职工少量清洗水，污水产生量按用水量的80%计算，产生量为0.67m3/d，生活污水经吕临能化有限公司污水管网排入期污水处理站进行处理。 （3）水平衡分析 项目用、排水情况详见表1-8，水平衡见图1。 表1-8 本工程用、排水量一览表 用水项目 用水指标 总用水量（m3/d） 消耗量（m3） 废水产生量（m3/d） 回用量（m3/d） 新鲜用水量（m3/d） 生活用水 30L/人·d， 28人 0.84 0.17 0.67 — 0.84 零部件清洗用水 / 0.12 0.04 — 0.08 0.04 绿化用水 1.5L/m2·d 0.23 0.23 — — 0.23 道路洒水 1.0L/m2·d 0.50 0.50 — — 0.50 合计 非采暖期 / 1.69 0.94 0.67 0.08 1.61 采暖期 0.96 0.21 0.67 0.08 0.88 3、供热 本项目生产工艺不需要热源，只有冬季采暖用热。冬季生产及办公采暖用热由霍州煤电集团吕临能化有限公司现有供热管网提供，可满足项目冬季采暖需求。 1.8经济技术指标 表1-4主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 指值 备注 一 一、占地面积 1 总占地面积 m2 5232 2 绿化面积 m2 100 3 道路硬化面积 m2 100 4 筑面积 m2 1370 二、建设规模及产品方案 1 液压支架 架/a 300 2 皮带机 台/a 3 3 刮板机 台/a 3 三、原料、燃料及动力能源 1 焊丝 t/a 2.5 2 氧气 t/a 75 3 丙烷 t/a 2.5 4 混合气 瓶/a 300 5 机油 t/a 1 6 防冻液 t/a 0.5 7 液压件 套 250 8 油缸 套 250 9 刮板机配件 部 3 10 皮带机配件 部 3 11 油漆 t/a 6.8 12 稀料 t/a 2.2 13 水 t/a 373.5 14 电 kWh/a 604454.4 三 职工人数 人 28 四 工作制度 d/a 300 8h/d 五 项目总投资 万元 1481 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建工程，项目生产车间和办公室全部租用霍州煤电集团吕临能化有限公司闲置用房。根据现场调查结果，厂区进行了硬化和绿化，无遗留的环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 略

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 3.1环境空气质量现状 （1）基本项目 根据“晋环监发[2019]11号”《山西省环境监测中心站关于呈报2018年山西省各县（区、市）环境控制质量状况的报告》附件一《2018年山西省各县（区市）环境空气质量监测数据及排名情况汇总》，2018年临县环境空气例行监测结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 达标情况 SO2 年平均质量浓度 32μg/m3 60μg/m3 达标 NO2 29μg/m3 40μg/m3 达标 PM10 108μg/m3 70μg/m3 不达标 PM2.5 66μg/m3 35μg/m3 不达标 CO 百分位数日平均质量浓度 1.8mg/m3 4mg/m3 达标 O3 百分位数8h平均质量浓度 145μg/m3 160μg/m3 达标 根据上表统计结果可知，临县2018年区域环境空气质量年平均浓度监测数据中SO2、NO2、CO、O3达标，PM10和PM2.5超标，判定临县为2018年空气质量不达标区。 （2）特征项目 为了解项目所在地环境空气质量现状，建设单位委托山西中瑞恒晟环保科技有限公司于2019年10月20日~10月26日对厂址进行了为期7天的空气质量现状补充监测,监测因子选择TSP、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯，补充监测统计结果，监测点TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，苯、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中污染物空气质量浓度参考限值，说明评价区环境空气特征污染物具有一定的容量。 3.2水环境质量现状 1、地表水 据现场调查了解，本项目厂区西侧10.0km处为湫水河。根据山西省2019年8月地表水环境质量月报，临县湫水河水质良好，可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 2、地下水 本次评价委托山西中瑞恒晟环保科技有限公司对评价区地下水环境质量现状进行了监测，共布设3个水质监测点位、6个水位监测点位。 监测结果表明，3个水井各项监测指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848- 2017）中Ⅲ类标准，区域地下水水质较好。 3.3 声环境质量现状 本次评价委托山西中瑞恒晟环保科技有限公司对厂界四周声环境质量现状进行了监测，监测结果见表3-5。 表3-5 声环境质量现状监测结果一览表 监测日期 监测点位 昼间 夜间 Leq L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 10.20 1# 54.7 55.0 53.8 52.7 43.8 45.8 43.0 42.2 2# 54.5 55.5 54.0 53.4 44.0 45.6 43.2 42.8 3# 53.9 54.8 53.6 52.9 44.8 45.3 44.2 43.0 4# 54.3 55.4 54.0 53.4 44.5 46.4 43.4 43.1 根据监测结果，项目场界四周昼、夜间噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，评价区声环境质量现状良好。 3.4 土壤环境 为了解企业周边土壤环境质量状况，建设单位委托江苏格林勒斯检测科技有限公司于2019年11月4日对厂区内土壤进行了补充监测。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2008），本次监测在厂区内设3个柱状样点和1个表层样点，厂区外设2个表层样点。厂区内表层样点监测项目为GB36600中规定的45项基本因子（砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1二氯乙烯、顺-1,2二氯乙烯、反-1,2二氯乙烯、二氯甲烷、1,2二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、氯甲烷、氯乙烯）+石油烃，其余监测点的监测项目均为苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯和石油烃。监测结果见表3-6和表3-7。检测结果表明，厂区内1个表层样点的砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1二氯乙烯、顺-1,2二氯乙烯、反-1,2二氯乙烯、二氯甲烷、1,2二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、氯甲烷、氯乙烯等45项基本因子和石油烃均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第二类用地筛选值的限制要求；厂区内3个柱状样和厂区外2个表层样点苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯和石油烃均满《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第二类用地的风险筛选值，项目场地土壤质量良好。 3.5生态环境 本项目占用为霍州煤电吕临能化公司场地，区域工业企业分布较为集中，生态系统主要特点为人工化，区域主要植被类型为玉米、土豆等人工栽培作物，野生动物极少。根据调查，区内多年未见大型野生动物，仅有少量与人类活动密切相关的小型野生动物，无国家重点保护动植物物种分布。

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境空气 本项目所处区域为工业与居住混杂区，属于环境空气质量功能区划中的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中污染物空气质量浓度参考限值。 表4-1 环境空气质量标准（单位：μg/m3） 标准 污染物 浓度限值 1小时平均 24小时平均 年平均 环境空气质量标准 （GB3095-2012） SO2（μg/ m3） 500 150 60 NO2（μg/ m3） 200 80 40 PM10（μg/ m3） — 150 70 PM2.5（μg/ m3） — 70 35 O3（μg/ m3） 200 160(8h) — CO（mg/ m3） 10 4 — TSP（μg/ m3） — 300 200 环境影响评价技术导则（HJ2.2-2018） 苯（μg/ m3） 110 — — 甲苯（μg/ m3） 200 — — 二甲苯 （μg/ m3） 200 — — 挥发性有机物 （μg/ m3） 600（8h） — — 4.2地表水环境 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67—2019），项目区地表水属于黄河流域偏关-吴堡区湫水河（东会—入黄河段），水环境功能为农业与一般景观水，水质目标为Ⅳ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 表4-2 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位：mg/L（除pH） 序号 项目 Ⅳ类标准值 序号 项目 Ⅳ类标准值 1 pH 6～9 8 高锰酸盐指数 ≤10 2 溶解氧 ≥3 9 生化需氧量 ≤6 3 化学需氧量 ≤30 10 总磷 ≤0.3 4 氨氮 ≤1.5 11 氟化物 ≤1.5 5 总氮 ≤1.5 12 阴离子表面活性剂 ≤0.3 6 石油类 ≤0.5 13 粪大肠菌群 ≤20000 7 硫化物 ≤0.5 |
| --- | --- |
| 环 境 质 量 标 准 | 4.3地下水环境 本项目评价区地下水环境属《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类（以人类健康基准为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工业、农业用水），执行Ⅲ类标准。 表4-3 地下水质量标准（GB/T14848-2017） mg/L 污染物 PH 总硬度 挥发酚 氰化物 硝酸盐 亚硝酸盐 标准值 6.5~8.5 ≤450 ≤0.002 ≤0.05 ≤20 ≤1.0 污染物 氨氮 铅 砷 汞 六价铬 溶解性总固体 标准值 ≤0.5 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.05 ≤1000 污染物 氟化物 镉 铁 锰 硫酸盐 高锰酸盐指数 标准值 ≤1.0 ≤0.005 ≤0.3 ≤0.1 ≤250 ≤3.0 污物 氯化物 菌落总数 总大肠菌群 标准值 ≤250 ≤100（CFU/mL） ≤3.0（CFU/100mL） 4.4声环境 根据噪声区域划分的规定，本项目所在位置属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 4.5 土壤环境 本项目用地属于工业用地，厂区用地范围内土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中基本项目的第二类用地的筛选值，具体见表4-4。 厂区外土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中基本项目的风险筛选值，具体见表4-5。 表4-4 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 单位：mg/kg 项目 镉 汞 砷 铜 铅 镍 六价铬 二氯甲烷 1,2-二氯丙烷 筛选值 65 38 60 18000 800 900 5.7 616 5 项目 四氯化碳 氯仿 氯甲烷 1,1-二氯乙烷 1,2-二氯 乙烷 1,1-二氯乙烯 顺-1,2-二氯乙烯 反-1,2-二氯乙烯 1,1,1,2-四氯乙烷 筛选值 2.8 0.9 37 9 5 66 596 54 10 项目 1,1,2,2-四氯乙烷 四氯乙烯 1,1,1-三氯乙烷 1,1,2-三氯乙烷 三氯乙烯 1,2,3,-三氯丙烷 氯乙烯 苯 氯苯 筛选值 6.8 53 840 2.8 2.8 0.5 0.43 4 270 项目 苯胺 1,2-二氯苯 1,4-二氯苯 乙苯 苯乙烯 甲苯 间二甲苯+对二甲苯 邻二甲苯 硝基苯 筛选值 260 560 20 28 1290 1200 570 640 76 项目 2-氯酚 苯并[a]蒽 苯并[a]芘 苯并[b]荧蒽 苯并[k]荧蒽 䓛 二苯并[a,h]蒽 茚并[1,2,3-cd]芘 萘 筛选值 2256 15 1.5 15 151 1293 1.5 15 70 表4-5 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》 单位：mg/kg 项目 镉 汞 砷 铅 铬 铜 镍 锌 筛 选 值 pH≤5.5 0.3 1.3 40 70 150 50 60 200 5.5＜pH≤6.5 0.3 1.8 40 90 150 50 70 200 6.5＜pH≤7.5 0.3 2.4 30 120 200 100 100 250 pH＞7.5 0.6 3.4 25 170 250 100 190 300 |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.6废气 项目打磨、焊接等产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值，标准值见表4-6。 表4-6 大气污染物综合排放无组织排放限值 污染物 最高允许排放 浓度（mg/m3） 最高允许 排放速率 kg/h 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 颗粒物 120 3.5（15m） 周界外浓度最高点 1.0 mg/m3 喷漆废气苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃执行《山西省重点行业挥发性有机物2017年专项治理方案》中工业涂装行业有组织源排放限值，企业边界无组织排放限值执行《方案》中的企业边界排放限值参考，厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1厂区内无组织特别排放限值，各标准值见表4-7。 表4-7a 工业涂装有组织源排放限值 行业 工艺设施 污染物项目 最高允许排放浓度（mg/m3） 最低去除效率（%） 污染物排放监控位置 工业涂装 有机废气 排放口 非甲烷总烃 60 70 车间或生产设施排气筒 苯 1 / 甲苯与二甲苯 合计 20 / 表4-7b 企业边界排放限值参考 序号 污染物 排放限值（mg/m3） 1 非甲烷总烃 2.0 2 苯 0.1 3 甲苯 0.6 4 二甲苯 0.2 注：企业边界任何1h大气污染物平均浓度参考限值 表4-7c 厂区内VOCs无组织排放限值参考 （单位：mg/m3） 污染物名称 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1h平均浓度限值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 4.7噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。标准值见表4-8和表4-9。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 噪声排放限值 dB（A） 昼间 夜间 70 55 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：[dB(A)] 类 别 昼间 夜间 2类 60 50 4.8固体废物 工业固体废物、生活垃圾处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB189599—2001）及修改单中相应要求。 废机油、废油漆桶、漆渣等危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关内容。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号）中第一章第三条的规定“属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 根据工程分析，本项目不涉及实施总量控制的污染物的有组织排放，故不进行总量控制。 |

五、建设项目工程分析

5.1项目生产工艺流程（图示）： 本次建设项目主要是矿用设备维修再制造， 矿用设备主要有液压支架、 刮板机、 皮带机等设备， 修理再制造工艺主要包括修理设备的拆解清理， 焊接修理、 检验装配等。 一、液压支架整体维修工艺 ①外观检测： 在吊入拆解时应先对设备进行外观检查， 合格者方可进入拆解程序；外观检查方法为“目视检查”、 “靠尺检查”； ②表面清灰：用吹风机清洗立柱千斤外表面的浮煤、铁锈等； ③外观检测：清灰后的立柱千斤进行外观检查，合格者方可进行下部程序； ④解体：用手工工具和拆装机将立柱千斤拆解成零部件； ⑤零部件清洗、检查：对零部件进行清洗、检查并分类排放； ⑥经检测后，完好零件分类存档，待修复零件进行修复，报废零件备案申报采购； ⑦主要修复工作： a 对缸筒内表面进行珩磨、 车床修理； b 对缸口螺纹和精密处进行修整； c 对安全阀座、底阀卡簧槽和密封面修理； d 对柱头、柱外表面进行珩磨、车床修理； e 底阀修整和组装； f 导向套修理； g 对密封件全部进行更换； ⑧对修复的零件进行清洗、检测； ⑨将拆解的零件进行重新组装，测试； ⑩将组装后的液压支架送入喷漆房，对液压支架进行表面处理。 ⑪交付使用。 液压支架整体修复工艺流程见图 5-1。 图5-1 液压支架整体修复工艺流程及产污环节图 二、油缸、立柱修理工艺 （1）拆解：去掉液压支架上的胶管、阀管路，再拆除各部件间连接销轴，使各部件分离开，为后续部件维修提供便利。 （2）清洗：将拆解的外缸、内缸等用置于油缸清洗机中，利用重油污清洗液进行清洗，去除表面油污。 （3）维修： ①珩磨 将外缸、中缸送至维修区，通过珩磨床对缸体的表面进行珩磨及测量。 ②打磨、抛光 外缸密封面和螺纹在维修区的普通车床上打磨。 （4）电焊：在维修过程中对拆解下来的细小零件进行补修。 （5）装配：修复后各部件先进行部件的装配，再将各部件组装在一起。 （6）试压检测：对立柱、千斤顶进行试压检测，不合格产品重新检查修理。 （7）喷漆：项目喷漆在喷漆房内进行，采用无气喷涂机对油缸表面进行喷漆处理，喷漆采用醇酸底漆（磁漆）与醇酸稀料3:1进行配比，工作过程中底漆施工1度，面漆施工2~3度，产品喷漆后，喷漆房内烘干。 油缸修复工艺流程见图5-2。 图5-2 油缸修复工艺流程图 三、皮带机、刮板机设备修理工艺流程 （1）待修设备拆解清理 待修液压支架、刮板机、皮带机根据出井后的状态，进行整架、整部 的拆解清渣，并用水进行表面污渍冲洗，之后进行人工除锈。 （2）修理焊接 主要是将变形工件通过支架整形机整形后对缺失部分进行补焊。 （3）喷漆 对设备表面进行喷涂，喷涂两层，一层底漆和一层面漆。 （4）装配 对喷漆后的设备结构件进行整体连接并安装液压系统后即为成品。 5.2主要污染工序： 1、施工期污染环节 表5-1施工期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 废气 施工扬尘 施工过程 扬尘 废水 生活污水 施工人员生活 SS 噪声 施工设备 施工过程 噪声 固废 生活垃圾 施工人员生活 生活垃圾 建筑垃圾 施工过程 废弃建筑材料等 2、运营期污染环节 （1）废气 表5-2 废气产生环节及主要污染物 序号 污染工序 污染物 主要污染因子 G1 设备表面清理 粉尘 颗粒物 G2 喷漆废气 有机废气 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 G3 机加工（珩磨） 粉尘 颗粒物 G4 机加工（打磨） 粉尘 颗粒物 G5 机加工（抛光） 粉尘 颗粒物 G6 焊接 烟尘 颗粒物 G7 喷漆废气 有机废气 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 烘干废气 有机废气 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 （2）废水 表5-3 废水产生环节及主要污染物 序号 污染工序 主要污染因子 W1 零部件清洗 石油类、表面活性剂 W2 生活污水 CODcr、BOD5、SS、NH3-N （3）固体废物 5-4 固体废物产生环节及主要污染物 序号 污染工序 主要污染物 性质 S1 设备拆解 废弃零部件 一般固废 S2 零部件清洗 油泥 危险废物 S3 检测 废弃零部件 一般固废 S4 表面清理 锈渣 一般固废 S5 喷漆 漆渣、废油漆桶 危险废物900-252-12 S6 废气处理 废活性炭 危险废物 900-041-49 S7 油缸拆解 废油、含油零件 危险废物900-218-08 S8 油缸清洗 油泥 危险废物900-218-08 S9 机加工（珩磨） 废金属屑 一般固废 S10 机加工（打磨） 废金属屑 一般固废 S11 焊接 废焊丝、焊渣 一般固废 S12 喷漆 漆渣、废油漆桶 危险废物危险废物900-252-12 办公生活 生活垃圾 一般固废 （4）噪声 噪声主要为机加工设备、喷漆设备及空压机等机械振动噪声、空气动力性噪声和物料碰撞噪声。

# 建设项目主要污染物产生及预期排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 喷漆 | 苯 | 2.2mg/m3,0.013t/a | 0.2mg/m3,0.011t/a |
|  |  | 甲苯 | 2.2mg/m3,0.013t/a | 0.2mg/m3,0.011t/a |
|  |  | 二甲苯 | 30.6mg/m3,0.184t/a | 30mg/m3,0.156t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 174.4mg/m3,1.047t/a | 17.4mg/m3,0.890t/a |
|  | 烘干 | 苯 | 4.8mg/m3,0.030t/a | 0.4mg/m3,0.026t/a |
|  |  | 甲苯 | 4.8mg/m3,0.031t/a | 0.4mg/m3,0.026t/a |
|  |  | 二甲苯 | 68.7mg/m3,0.429t/a | 5.5mg/m3,0.391t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 392mg/m3,2.442t/a | 29.4mg/m3,2.076t/a |
|  | 打磨 | 颗粒物 | 少量 | 少量 |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 0.20 t/a | 0.010 t/a |
| 水污 染物 | 生活废水 | COD、BODs、SS | 201t/a | 排入吕临能化有限公司污水处理站 |
| 固体 废物 | 生活区 | 生活垃圾 | 4.2 t/a | 由环卫部门定期收集清运 |
|  | 维修、拆解、零部件清洗 | 废机油、废乳化液 | 5.0t/a | 分类收集于危废暂存间后定期交资质单位处理 |
|  | 零部件清洗 | 废清洗液 | 78m3/a |  |
|  | 喷漆 | 废油漆桶 漆渣 | 2.7t/a |  |
|  | 喷漆、烘干废气治理 | 废活性炭 | 3.0t/a |  |
|  | 表面清理、 焊接除尘 | 粉尘 | 4.0t/a | 收集后交环卫部门处置 |
|  | 车床、铣床、磨床、钻床、焊接 | 边角料 废铁屑 废焊条、焊渣 | 0.35t/a | 收集后作为废金属外售 |
| 噪声 | 各类机械设备产生的机械噪声，噪声源为60~85dB(A) |
| 主要生态影响： 本项目施工期主要进行厂址原有构筑物拆除，新建罐区和其他配套构筑物，施工期较短，对生态环境影响较小；运营期产生的粉尘和甲醇对周围 植物的生长造成一定程度的影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目租赁霍州煤电集团吕临能化有限公司闲置厂房进行生产。施工期主要施工活动为设备安装，主要的环境影响因素为：扬尘、机械噪声、施工废水、施工人员生活污水、固体废弃物等。施工期工程建设内容较少。环境影响较小，简要分析如下： 一、大气环境影响分析 主要为设备安装过程中产生的粉尘，洒水抑尘后对大气环境影响较小。 二、水环境影响分析 设备安装由设备厂家工人现场安装，场地不提供食宿，无生产废水、生活污水产生，不会对周围的水环境造成影响。 三、声环境影响分析 施工期设备搬运、安装施工量较小，施工噪声对区域声环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要是设备安装产生的废弃包装及建筑垃圾，全部送环卫部门指定的地点进行填埋。 本工程施工量较小，施工期较短，随着施工的结束影响随之消失，施工活动对周围环境产生的影响较小。

二、运行期环境影响分析 1、环境空气影响分析 1）大气污染源强核算 （1）设备表面清理 本项目待检设备进场检修时，需对设备表面的附着的煤尘进行清理，粉尘产生量较少，大部分在清理区沉降后收集处置，极少部分在车间内进行无组织排放。 （2）喷漆废气 本项目油漆调配、喷漆及烘干工序均在生产车间内进行，车间内设置单独的喷漆房和烘干房，其中喷漆房采用干式喷漆房，喷漆房内设置调漆区、喷漆区，喷漆房内首先将需要喷漆的零部件进行表面处理，人工调漆，手动喷漆，喷漆好的零部件置于喷漆房内流平，由行车将设备输送至烘干房内烘干处理，烘干房采用电加热烘干，烘干温度60~80℃，单次烘干最多可烘干液压支架2台，预热时间30min，烘干时间30min。 喷漆房日均工作时间按2h计算，则年工作时间600h。烘干一架刮板机、皮带机按1h计算，单次（1h）可最多烘干液压支架1台，因此烘干房工作时间每日工作1h计算，则年工作时间306h。则喷漆房、烘干房污染物产生及排放情况计算如下： ①污染物产生情况 本项目油漆（含稀释剂）总用量为9.0t/a，醇酸磁漆和醇酸磁漆（面漆）与稀释剂调配比例均为3：1，喷漆、烘干过程中有机溶剂按全部挥发计算，转化为挥发性有机物（以非甲烷总烃计），主要污染物有苯、甲苯、二甲苯。 表7-1 有机废气污染物产生情况统计表 序号 类型 污染物来源 污染物含量/t 合计/t 1 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） 醇酸底漆 0.46 3.56 醇酸磁漆 0.90 醇酸稀料（稀释剂） 2.2 2 苯 醇酸稀料（稀释剂） 0.044 0.044 3 甲苯 醇酸底漆 0.023 0.045 醇酸磁漆 0 醇酸稀料（稀释剂） 0.022 4 二甲苯 醇酸底漆 0.207 0.625 醇酸磁漆 0 醇酸稀料（稀释剂） 0.418 ②污染物排放情况 类比同类型行业喷漆及烘干过程中挥发性有机废气的产生情况，总体来说喷漆和流平阶段挥发性有机物产生比例较小，烘干阶段大，类比《喷漆工序有机废气源强的估算比较》（环境保护）中的源强结果，喷漆和烘干过程中挥发性有机废气比例约为3:7，本次计算喷漆房污染物源强按挥发性有机物总量的30%计算，烘干房污染物源强按挥发性有机物总量的70%计算。 干式喷漆房工作时整体密闭，喷漆房内产生微负压，废气收集效率98%，收集的废气经过干式过滤+活性炭吸附处理后，15m高排气筒排放，喷漆房风机处理风量为15000m3/h，有机废气处理装置处理效率为85%。 烘干房工作时整体密闭，烘干房内产生微负压，废气收集效率98%，收集的废气经过活性炭吸附（脱附）+催化燃烧处理后，15m高排气筒排放，烘干房风机处理风量为80000m3/h，有机废气处理装置处理效率为85%。 则喷漆及烘干废气排放情况见表7-2。 表7-2项目喷漆产生及排放情况一览表 排放 方式 污染物 废气量 产生浓度 产生量 排放浓度 排放量 m3/h mg/m3 t/a mg/m3 t/a 喷漆房 有组织 苯 15000 1.5 0.013 0.2 0.011 甲苯 1.5 0.013 0.2 0.011 二甲苯 20.0 0.184 3.0 0.156 甲苯与二甲苯合计 22.0 0.197 3.3 0.167 非甲烷总烃 116 1.047 17.4 0.890 烘干房 有组织 苯 40000 2.4 0.030 0.4 0.026 甲苯 2.5 0.031 0.4 0.026 二甲苯 34.3 0.429 5.2 0.364 甲苯与二甲苯合计 36.8 0.460 5.5 0.391 非甲烷总烃 196 2.442 29.4 2.076 无组织 苯 / / 0.0009 / / 甲苯 / / 0.0009 / / 二甲苯 / / 0.0125 / / 非甲烷总烃 / / 0.0712 / / 根据计算结果： 喷漆房产生的挥发性有机物经过干式过滤+活性炭吸附处理后，15m高排气筒排放。其中苯排放浓度0.2mg/m3，甲苯与二甲苯合计排放浓度3.3mg/m3，非甲烷总烃排放浓度17.4mg/m3，能够达到《山西省重点行业挥发性有机物2017年专项治理方案》中有组织源排放限值要求。 烘干房产生的挥发性有机物经过活性炭吸附（脱附）+催化燃烧处理后，15m高排气筒排放。其中苯排放浓度0.4mg/m3，甲苯与二甲苯合计排放浓度5.2mg/m3，非甲烷总烃排放浓度29.4mg/m3，能够达到《山西省重点行业挥发性有机物2017年专项治理方案》中有组织源排放限值要求。 ③VOCs治理措施分析 根据环大气【2019】53号）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，工业涂装行业VOCs治理要求见表7-3： 表7-3 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》VOCs管理要求 序号 方案要求 项目情况 相符性 1 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。 本项目采用醇酸树脂漆，树脂含量65%，固体份75%，属于高固体份涂料。 符合 2 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。 本项目喷漆、烘干在密闭喷漆房和烘干房中进行，设置油漆库储存漆料，油漆储存于密闭桶中。 符合 3 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 本项目喷漆房和烘干房均为密闭结构；并设置了密闭调漆间，对各种用漆进行集中调配，调漆间设置活性炭吸附装置。 符合 4 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。 喷漆废气采用干式过滤+活性炭吸附处理；烘干废气采用活性炭吸附（脱附）+催化燃烧的处理工艺；调漆在密闭调漆间内进行，调漆设置独立封闭调漆间。 符合 根据以上分析，本项目调漆、喷漆、烘干废气的治理均符合“环大气【2019】53号）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》”中工业涂装行业对VOCs的治理管控要求。 （3）焊接烟尘 项目零部件焊接时会产生焊烟，焊接烟尘是由于金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的。因此电焊烟尘的化学成分取决于焊接材料和被焊接材料成分及其蒸发的难易程度。不同成分的焊接材料和被焊接材料，在施焊时将产生成分不同的焊接烟尘，焊接烟尘的特点为焊接烟尘粒子小，成碎片状，粒径为1~3μm，粘性大。焊烟具有以上性质，会对人体造成一定的危害。 项目建设完成后，共设置5台自动焊接机，均为电弧焊机，采用焊丝焊接。根据《焊接技术手册》（王文瀚主编）提供的数据进行计算，电弧焊机焊条施焊时发尘量为200~280mg/min，焊接材料的发尘量为6~8g/kg。项目焊材使用量约为2.5t/a，发尘量按照最大8g/kg计算，则本项目焊接烟尘产生量为0.20t/a。 环评要求配套5台单臂式焊接烟尘净化器对焊接烟尘进行处理，焊接烟尘净化器工作原理是通过风机引力作用，焊烟废气经吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗尘粒直接降至灰斗，微尘粒被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净气体又经过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排放。焊烟净化效率按95%计算，则焊接烟尘排放量为0.010t/a。 （4）机加工粉尘 本项目珩磨、打磨等机加工过程中会产生少量的粉尘，各机加工设备工作过程中均添加配套的切削液或乳化液，切削液（乳化液）是一种用在金属切削、磨加工过程中，一方面起到冷却和润滑刀具和加工件的作用，同时可减少机加工过程中无组织粉尘产生。同时金属颗粒物质量较大，沉降较快，项目生产设备全部设置于封闭车间内，颗粒物散落范围多在5m以内，在空气中停留暂短时间后沉降于地面，定期清扫，收集。无组织粉尘可忽略不计。 2）环境空气影响预测 采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐模型中的AERSCREEN模式，结合本项目工艺及产排污特点，评价因子和评价标准详见表7-4，本项目估算模型参数表详见表7-5。 （1）评价因子和评价标准筛选 表7-4 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 苯 1h 110 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018） 甲苯 1h 200 二甲苯 1h 200 非甲烷总烃 1h（8h均值2倍） 1200 （2）估算参数 表7-5 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 37 °C 最低环境温度/℃ -24.8 °C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 √是□否 地形数据分辨率/m 90m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是√否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （3）污染源参数 本项目主要污染源为喷漆废气和烘干废气，均视为点源；同时将生产车间概化为一个无组织面源，尺寸30m×20m，面积600m2。 项目主要排放参数见表7-6和表7-7。 表7-6 大气污染物参数调查清单（点源） 编号 名称 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 烟气流速（m/s） 烟气温度（℃） 年排放小时数（h） 排放工况 排放量（g/s） 1 喷漆废气排气筒 15 0.8 8.9 20 600 正常工况 苯 0.005 甲苯 0.005 二甲苯 0.072 非甲烷总烃 0.412 2 烘干废气排气筒 15 1.5 13.5 25 306 正常工况 苯 0.023 甲苯 0.024 二甲苯 0.331 非甲烷总烃 1.884 表7-7 大气污染物参数调查清单（面源） 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m X Y 1 生产车间 4213550 37509816 1146 30 20 与正北方向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数 排放工况 源强(g/s) 25 4.5 2400 正常工况 苯 0.0001 甲苯 0.0001 二甲苯0.0014 非甲烷总烃0.0082 颗粒物0.0024 （4）估算模式计算结果 表7-7a 估算模型预测结果表 下风向 距离/m 苯（喷漆废气） 甲苯（喷漆废气） 预测浓度(mg/m3) 占标率 % 预测浓度(mg/m3) 占标率 % 100 1.01E-04 0.09 1.01E-04 0.05 200 1.15E-04 0.1 1.15E-04 0.06 300 9.98E-05 0.09 9.98E-05 0.05 400 7.95E-05 0.07 7.95E-05 0.04 500 6.39E-05 0.06 6.39E-05 0.03 600 6.08E-05 0.06 6.08E-05 0.03 700 5.82E-05 0.05 5.82E-05 0.03 800 5.48E-05 0.05 5.48E-05 0.03 900 5.11E-05 0.05 5.11E-05 0.03 1000 4.76E-05 0.04 4.76E-05 0.02 Pmax 1.15E-04 0.1 1.15E-04 0.06 出现距离 201m 表7-7b 估算模型预测结果表 下风向 距离/m 二甲苯（喷漆废气） 非甲烷总烃（喷漆废气） 预测浓度 (mg/m3) 占标率 % 预测浓度 (mg/m3) 占标率 % 100 1.43E-03 0.71 8.15E-03 0.68 200 1.64E-03 0.82 9.32E-03 0.78 300 1.42E-03 0.71 8.07E-03 0.67 400 1.13E-03 0.56 6.43E-03 0.54 500 9.06E-04 0.45 5.16E-03 0.43 600 8.62E-04 0.43 4.91E-03 0.41 700 8.25E-04 0.41 4.71E-03 0.39 800 7.77E-04 0.39 4.43E-03 0.37 900 7.25E-04 0.36 4.13E-03 0.34 1000 6.74E-04 0.34 3.85E-03 0.32 Pmax 1.64E-03 0.82 9.32E-03 0.78 出现距离 201m 表7-7c 估算模型预测结果表 下风向 距离/m 苯（烘干废气） 甲苯（烘干废气） 预测浓度(mg/m3) 占标率 % 预测浓度(mg/m3) 占标率 % 100 2.38E-04 0.22 2.38E-04 0.12 200 2.72E-04 0.25 2.72E-04 0.14 300 2.36E-04 0.21 2.36E-04 0.12 400 1.88E-04 0.17 1.88E-04 0.09 500 1.51E-04 0.14 1.51E-04 0.08 600 1.43E-04 0.13 1.43E-04 0.07 700 1.37E-04 0.12 1.37E-04 0.07 800 1.29E-04 0.12 1.29E-04 0.06 900 1.21E-04 0.11 1.21E-04 0.06 1000 1.12E-04 0.1 1.12E-04 0.06 Pmax 2.72E-04 0.25 2.72E-04 0.14 出现距离 201m 表7-7d 估算模型预测结果表 下风向 距离/m 二甲苯（烘干废气） 非甲烷总烃（烘干废气） 预测浓度 (mg/m3) 占标率 % 预测浓度 (mg/m3) 占标率 % 100 3.47E-03 1.73 1.90E-02 1.59 200 3.96E-03 1.98 2.17E-02 1.81 300 3.43E-03 1.72 1.88E-02 1.57 400 2.73E-03 1.37 1.50E-02 1.25 500 2.20E-03 1.1 1.20E-02 1 600 2.09E-03 1.04 1.15E-02 0.96 700 2.00E-03 1 1.10E-02 0.91 800 1.88E-03 0.94 1.03E-02 0.86 900 1.76E-03 0.88 9.64E-03 0.8 1000 1.64E-03 0.82 8.97E-03 0.75 Pmax 3.96E-03 1.98 2.17E-02 1.81 出现距离 201m 表7-7e 估算模型预测结果表 下风向 距离/m 苯（面源） 甲苯（面源） 预测浓度(mg/m3) 占标率 % 预测浓度(mg/m3) 占标率 % 10 3.01E-05 0.03 3.01E-05 0.02 24 3.29E-05 0.03 3.29E-05 0.02 25 3.28E-05 0.03 3.28E-05 0.02 50 2.54E-05 0.02 2.54E-05 0.01 100 2.12E-05 0.02 2.12E-05 0.01 200 1.54E-05 0.01 1.54E-05 0.01 300 1.28E-05 0.01 1.28E-05 0.01 400 1.09E-05 0.01 1.09E-05 0.01 500 9.40E-06 0.01 9.40E-06 0 600 8.32E-06 0.01 8.32E-06 0 700 7.44E-06 0.01 7.44E-06 0 800 6.73E-06 0.01 6.73E-06 0 900 6.14E-06 0.01 6.14E-06 0 1000 5.64E-06 0.01 5.64E-06 0 Pmax 3.29E-05 0.03 3.29E-05 0.02 出现距离 24m 表7-7f 估算模型预测结果表 下风向 距离/m 二甲苯（面源） 非甲烷总烃（面源） 预测浓度(mg/m3) 占标率 % 预测浓度(mg/m3) 占标率 % 10 4.21E-04 0.21 2.47E-03 0.21 24 4.61E-04 0.23 2.70E-03 0.22 25 4.59E-04 0.23 2.69E-03 0.22 50 3.56E-04 0.18 2.09E-03 0.17 100 2.97E-04 0.15 1.74E-03 0.14 200 2.16E-04 0.11 1.26E-03 0.11 300 1.79E-04 0.09 1.05E-03 0.09 400 1.52E-04 0.08 8.92E-04 0.07 500 1.32E-04 0.07 7.71E-04 0.06 600 1.17E-04 0.06 6.83E-04 0.06 700 1.04E-04 0.05 6.10E-04 0.05 800 9.43E-05 0.05 5.52E-04 0.05 900 8.60E-05 0.04 5.04E-04 0.04 1000 7.90E-05 0.04 4.63E-04 0.04 Pmax 4.61E-04 0.23 2.70E-03 0.22 出现距离 24m （5）评价等级判定 根据预测结果，各污染物最大地面空气质量浓度占标率及最大浓度落地点距离见表5.1-6，各污染物中最大地面空气质量浓度占标率Pi（max）=1.98%＜10%，判定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《导则》要求，不进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算。 表7-8 环境空气影响评价等级判定表 序号 排放方式 污染源 污染物 Pi（%） 最大浓度落地点 (m) 1 有组织 喷漆废气 苯 0.10 201m 2 甲苯 0.06 3 二甲苯 0.82 4 非甲烷总烃 0.78 5 烘干废气 苯 0.24 201m 6 甲苯 0.14 7 二甲苯 1.98 8 非甲烷总烃 1.81 9 无组织 生产车间 苯 0.03 24m 10 甲苯 0.02 11 二甲苯 0.23 12 非甲烷总烃 0.22 3）污染物排放量核算 （1）有组织排放量核算 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口 污染物 核算排放浓度 （mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 1 喷漆废气 排放口 VOCs 26 1.483 0.890 2 烘干废气 排放口 VOCs 59 13.3 2.076 有组织排放总计 VOCs 2.966 （2）无组织排放量核算 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准值名称 浓度限值（mg/m3） 1 焊接烟尘 颗粒物 焊烟净化器 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0 0.215 2 喷漆 VOCs 全封闭 喷漆房 《山西省重点行业挥发性有机物2017年专项治理方案》 2.0 0.071 无组织排放总计 颗粒物 0.215 VOCs 0.071 （3）项目大气污染物年排放量核算 表7-11 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 核算年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.215 2 VOCs 3.037 4）大气防护距离 根据预测结果，建设项目厂界污染物浓度能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中1小时平均质量浓度控制要求，对厂界外环境空气影响轻微。 故本项目不需要设置大气防护距离。 5）大气环境影响评价自查表 表7-12 大气环境影响自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500～2000t/a□ ＜500t/a( 评价因子 基本污染物（PM2.5、PM10、O3、CO、SO2、NO2） 其他污染物（TSP、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充数据( 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS □ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km 边长5～50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（/） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常最大占标率≤100%□ C非正常最大占标率＞100%□ 保证率日均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20% k＞-20% 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量 监测 监测因子：（ 无 ） 监测点位数（无） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年排放量 SO2：（0）t/a NOx：（0）t/a 颗粒物：（0.215）t/a VOCs：（3.037）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 2、地表水环境影响分析 1）地表水环境影响评价等级 本项目生活污水排入化粪池后经吕临能化有限公司污水管网进入该公司污水处理站进行处理，设备清洗废水经沉淀处理后回用于生产，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中有关规定，确定本项目地表水评价等级为三级B，因此本项目地表水环境影响只进行简要分析。 2）水环境影响分析 ①零部件（油缸）清洗用水 项目采用油缸清洗机对零部件、油缸进行清洗。清洗机清洗液液箱为1.8m3，采用重油污清洗液，使用清洗液和水的比例为1:15，加入清洗槽中使用，新鲜水补充量为120L/次。清洗液可循环使用，每次使用完清洗液后，将清洗液返回清洗液液箱储存，适量补充。清洗机中的清洗液长时间使用后，清洗剂去污能力降低，将对清洗机液箱中的废液进行处理，重新添加清洗液，清洗液更换周期按照平均1周1次，产生清洗废液，属于危废，无废水外排。 ②生活用水 本项目定员28人，不设食堂，厕所为旱厕，生活污水产生量为0.67m3/d，经吕临能化有限公司污水管网排入其污水处理站进行处理。 3）依托吕临能化污水处理站的可行性分析 吕临能化有限公司生活污水处理站采用二级生化处理工艺，生活污水经处理后达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准后排入湫水河。本项目生活污水产生量较小，水质简单，吕临能化有限公司污水处理站能够满足项目生活污水处理要求。 综上所述，本工程无废水外排，不会对周边地表水环境造成影响。 3、固体废物影响分析 1）固体废物产生种类及数量 （1）废弃零部件 本项目设备拆解及检测后，将不能继续使用的零部件分拣出来，这部分废弃零部件主要为金属制品等，统一收集后作为废金属外售。 （2）零部件清洗废液 零部件清洗液使用一段时间后需要定期更换。根据清洗液使用周期及使用量，清洗废液产生量约78m3/a，为危险废物，单独收集暂存后定期交有资质单位处置。 （3）设备表面清理煤尘 设备进场表面清理产生的煤尘产生量约2.0t/a，定期收集后交环卫部门处置。 （4）漆渣、废油漆桶 本项目喷漆过程中会产生少量漆渣，漆渣和盛装油漆的废油桶均为危险废物，产生量按用漆量的30%计算，约为2.7t/a，废油漆桶和漆渣属于危险废物，废物类别为HW12染料、涂料废物，废物代码为900-252-12，“使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”，漆渣采用废油漆桶收集后，危险废物暂存间暂存，暂存后交有资质单位处置。 （5）废活性炭 本项目喷漆废气采用过滤棉+活性炭吸附装置进行处理，烘干废气采用活性炭吸附脱附+催化燃烧装置进行处理，均会产生废活性炭，需要定期更换，废活性炭产生量约为3t/a，废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49 其他废物，废物代码为900-041-49，“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，由厂家直接更换回收。 （6）油缸拆解废弃零件、废机油 油缸拆解过程中会产生废零件及废机油，油缸拆解过程中产生的废零件、废机油为危险废物，产生量约5.0t/a,废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-218-08，“液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”，废矿油采用聚乙烯塑料桶收集后，危险废物暂存间暂存，暂存后交有资质单位处置。 （7）机加工废金属屑 机加工设备珩磨、打磨工序等会产生少量废金属屑，产生量约为0.1t/a，统一收集后，作为废金属外售。 （8）焊渣、废焊条 废焊头、废焊渣的产生量按焊材的10%计算，废焊条、焊渣产生量约0.25t/a，集中收集后，与废金属一起外售给废品收购站。 （9）生活垃圾 项目建设完成后劳动定员28人，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，则员工生活垃圾产生量为14kg/d，年产生量4.2t/a，依托场区现有生活垃圾收集装置，集中收集后交环卫部门处置，日产日清。 2）危险废物污染防治措施 ①企业在车间内侧修建 1 座面积为30m2 的防渗防腐的暂存间，有基础防渗层 2m，上敷 2mm 厚高密度聚乙烯。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；容器外应贴上危险废物标签等警示标志。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100 毫米以上的空间。厂区内设危废暂存间用于危险废物堆存， 地面与裙角均要用坚固、防渗、防腐的材料制作，建筑材料必须与危险废物相容。 ②危险废物管理 危险废物转运严格执行转移联单制度，转移联单制度，又称之为废物流向报告单制度，是指在进行危险废物转移时，其转移者、运输者和接受者，不论各环节涉及者数量多寡，均应按国家规定的统一格式、条件和要求，对所交接、运输的危险废物如实进行转移报告单的填报登记，并按程序和期限向有关环境保护部门报告。实施转移联单制度的目的是为了控制废物流向，掌握危险废物的动态变化，监督转移活动，控制危险废物污染的扩散。 危险废物收集、贮存、运输符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)》等相关要求。 综上所述，本项目固体废物在采取有效防治措施后，对区域环境影响较小。 4、声环境影响分析 本工程产生的噪声主要为机加工及行车等生产设备噪声，其源强在75-90dB（A）之间，各主要产噪设备均位于现有生产车间内，高噪声设备设置有减振基础，车间墙体全部加装隔音板和吸音棉。 工程噪声主要来源于设备产生的机械噪声，各种产噪设备均设于车间内，噪声源源强为60～85dB(A)。噪声源见表7-13。 表7-13 主要设备噪声统计表 序号 设备名称 数量 (台、套) 源强（dB） 工作 情况 治理后源强 dB（A） 措施 1 铣床 1 62-75 连续 60-70 低噪设备、 基础减振、定期维护、厂房隔声 2 数控车床 2 70-80 连续 60-72 3 磨床 2 65-80 连续 55-70 4 油泵 1 70-80 连续 60-65 5 空压机 2 80-95 连续 70-85 为减少运营期噪声对工人及周围环境的影响，评价要求建设单位应采取如下措施： （1）选择低噪机械设备，从声源上控制噪声的级别； （2）生产设备配套减振设施，并按时检查维修，防止生产设备在不良条件下运行而造成机械噪声值增加的情况发生； （3）机械设备采用基础减振措施进行减噪，并进行厂房隔声。 （4）加强管理。严格控制经营时间，合理安排机械作业时间，最大限度避免项目噪声影响周边环境。 2、噪声预测 （1）噪声预测方法 本项目噪声预测采用《环境影响评价技术-声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式，预测本项目对周围声环境的影响。 （2）噪声预测模式 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： （3）噪声预测结果 本项目为新建项目，本次噪声预测以工程噪声贡献值作为评价量。噪声预测值见表7-14。 表7-14 运营期厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位 预测值 标准 达标情况 1#厂界西 31.5 昼间60 达标 2#厂界南 38.6 昼间60 达标 3#厂界东 35.4 昼间60 达标 4#厂界北 43.7 昼间60 达标 由上表可以看出，项目厂界噪声预测值在31.5~43.7dB(A)之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准昼间限值。 由上分析可知，通过采用治理措施后，可将本项目的设备噪声对周围环境的影响降到最低。 5、土壤环境影响分析 1）评价等级的确定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目属于“制造业—设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”行业，生产工艺包含有喷漆工序，属于“有金属制品表面处理及热处理加工，使用有机涂层的”，土壤环境影响评价等级为Ⅰ类。 建设项目属污染影响型项目，土壤环境影响途径有大气沉降、地面漫流和垂直入渗，建设项目生产过程中少量设备冲洗废水循环利用，不外排，不考虑地面漫流因素；正常情况下，生产车间采取了严格的防渗措施，无污染物下渗，不考虑垂直入渗因素。项目排放的大气污染物主要为少量颗粒物及挥发性有机废气，最大浓度占标率＜10%，土壤影响途径为大气沉降。 根据土壤环境影响途径（大气沉降），土壤环境污染影响基本可以控制在现有场地厂界外210m范围内，项目位于霍州煤电集团吕临能化有限公司工业用地范围，周边主要为庞庞塔煤矿、吕临能化电厂等工业企业，土壤环境敏感程度为不敏感。 建设项目占地面积0.5232hm2≤5 hm2，占地规模为小型。 根据污染影响型评价工作等级划分表，确定项目土壤环境影响评价等级为二级。 本项目土壤环境影响分析与评价详见专题评价。 6、环境风险影响分析 1）风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，项目涉及的环境风险物质为漆料中含有的苯、甲苯、二甲苯等，磁漆、底漆和稀释剂均使用18L金属容器盛装，日常储存量按2个月的使用量计算，则各物质储存量及临界量比值见表7-15。 表7-15 危险物质数量与其临界量比值Q 序号 物质名称 单元内含量 临界量 qi/Qi 存储单元 Q值 1 苯 0.008 10t 0.0008 油漆储存间 0.0126 2 甲苯 0.008 10t 0.0008 3 二甲苯 0.11 10t 0.011 本项目风险物质数量与其临界量比值Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。环境风险评价等级为简单分析。 2）环境风险识别 本项目涉及危险化学品的生产单元主要为油漆储存间、喷漆房等。生产过程中可能存在以下风险： ①油漆在贮存和转移过程中如发生泄露，可能导致环境污染事故。 ②油漆桶密封不严、油漆储存间通风不良，有机易燃气体聚集达到爆炸极限，遇明火或静电发生燃爆； ③喷漆室通风不良，导致易燃气体聚集浓度升高，遇明火或静电发生燃爆。 3）环境风险分析 ①破坏性影响 当车间发生爆炸事故，将会引发区内火灾，燃烧周围一定范围内生产和生活设施。如附近有易燃物品，还会引发连续的火灾事故。爆炸产生的冲击波会破坏爆炸点附近建构筑物，本项目化学品储量很少，即使发生火灾爆炸事故，对周围建构筑物构成破坏性影响的可能性也较小。 ②空气环境影响 火灾爆炸事故将产生大量烟尘，本项目所涉及的可燃物质燃烧也会释放大量有害废气，火灾时产生的次生污染物主要为CO、有机废气，会对下风向的群众造成短暂影响，可能导致下风向空气出现暂时性的污染物浓度超标。 4）风险防范措施 ①油漆应单独贮存，贮存间应远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具，室内温度不超过30℃，保证室内容器密封，应常备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。 ②坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备（危险源）需作出清晰的警戒标识，并加强操作工人个人防护，上岗穿戴工作服和防护用具（眼镜、手套、工作帽、面罩等）。 ③喷漆房应配备有机溶剂浓度报警装置，当空气中可燃气体浓度达到报警限值时进行示警。 ④运输油漆的驾驶员、装卸人员和押运人员应具备上岗资格证，必须了解所运载物品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施，运输车辆必须配备必要的应急处理器材和防护用品，采取必要的安全防护措施。 ⑤机动车装卸物品后，不得在库区、货场停放和检修，操作人员应穿相应的工作服帽和使用不易产生火花的工具，严防震动撞击、重压、摩擦和倒置。 ⑥按照消防技术规定，设置和配备消防设施和器材；消防器材位置设置合理；应由专人管理，负责检查、修理、保养、更换、添置，保证完好有效，严禁围占、填压和挪用； ⑦建立完善的化学品管理制度，按《化学危险品安全管理条例》、《易燃易爆化学品消防安全监督管理办法》等相关法律法规的规定进行化学品的管理。 5）环境风险应急措施 周密完整的管理体系是环境风险防范和环境风险应急处置的行动总纲，是落实安全生产目标责任制的考核依据。管理体系主要包括： （1）建立以公司经理为主任的安全生产委员会，负责全公司的生产安全保障，制定严格的生产安全操作规程，设专职的安全管理人员，定期、不定期按规程对各环节进行检查与考评。 （2）公司内部设应急救援指挥中心，对各种可预见的突发性事故制定针对性应急预案，明确预案级别及各分级响应程序。 （3）对容易发生事故岗位的操作人员加强生产技能和应急措施培训，对各种可预见的突发事故的应急处置进行模拟演练。 （4）对临近地区开展公众教育、培训，制定定期信息发布制度。 （5）制定突发事故报告制度，按规定时限要求，及时向安全生产监督管理局、环保局等有关部门报告。 6）环境风险评价结论 本项目运营期存在着一定的环境风险，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在运营过程中认真落实环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，确保相关化学品的安全使用，制订相应的事故应急预案，则其运营期的环境风险可接受，并且其环境风险事故隐患可降至最低。 本项目存在一定风险，但项目的风险处于环境可接受的水平，项目的风险防范措施可行。综合分析，本项目从环境风险角度可行。 7、环保投资 本项目总投资1481万元，其中环保投资106.2万元，占总投资的7.2%，环保投资一览表见表7-16。 表7-16 环保投资一览表 类别 污染源 措施 数量 投资额 （万元） 废气 喷漆废气 采用封闭干式喷漆房，喷漆室微负压，废气采用干式过滤+活性炭吸附处理工艺，15m排气筒排放。 1套 35 烘干废气 设置封闭油漆烘干室，电加热，烘干室微负压，活性炭吸附（脱附）+催化燃烧的处理工艺，15m排气筒排放。 1套 42 焊接烟尘 设置5台移动式焊接烟尘净化器 5台 6.0 噪声 机械设备 基础减振、厂房隔声等 / 2.0 固体废物 生活垃圾 垃圾箱 2 0.2 废机油 新建30m2危废暂存间一间，定期交有资质单位处置 / 20 废油漆桶 漆渣 清理粉尘 收集后交环卫部门处置 / 0.5 边角料 废铁屑 废焊条、焊渣 收集后作为废金属外售 / 0.5 总计(万元) 106.2 8、环境管理 工程相应的环保设施必须做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，待验收合格后，该建设项目可投入使用。按照本次环评要求的环保设施完善后，工程排放的主要污染物可达标排放。 （1）环境管理机构 针对本工程的建设，环评要求本项目设置环保管理组织机构，统一负责本项目的环境管理工作。负责本项目日常环境管理工作及废气、噪声等监测的具体工作，建立健全本项目环保管理制度，确保各项环保措施和环保制度的贯彻落实。 （2）环境管理制度 本项目的生产运行必须辅以严格、合理的管理制度，避免管理缺失造成不必要的环境污染问题。本项目应制定以下环境管理制度： ①环保设施运行操作规程； ②环境管理部门和管理人员职责条例； ③环境管理考核制度； ④环保设施检修检查责任制度 ⑤环境管理技术规程； ⑥环境污染事故管理规定； ⑦污染防治控制措施实施方法； ⑧环保技术档案管理制度。 （3）环境管理要求 工程针对不同工作间断，制定环境管理工作计划，工程建设管理工作计划见表7-17。 表7-17 环境管理工作计划 阶段 环境管理工作主要内容 环境管理机构的职能 根据国家建设项目管理规定，认真履行、落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对企业提出来的环境要求，对企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 项目建设前期 1.积极配合环评工作所需进行的环境现场调研。 2.评价报告编制完成后，上报环保主管部门审查。 3.针对评价报告对本项目的环境管理和监测要求，建立企业内部必要的环境管理与监测制度。 4.对所聘生产工人进行岗位培训，学习相关企业的先进生产经验。 5.根据环评及设计要求，企业应与环保设施提供单位及施工单位签订双向合同，保证环保设施按要求运行。 施工 阶段 1.扬尘防治：采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气TSP污染，特别是靠近居民点的地方；运送建筑材料的卡车须用密闭车斗，或篷布遮盖，减少跑漏；采用预拌商品混凝土；出口处置清除车轮泥土的设备；必须按照交通部门核准的运输路线和时间运行。 2.水污染防治：机械、车辆冲洗废水和生活污水，设一临时沉淀池收集后回用。 3.噪声污染防治：防止建筑工人受噪声侵害，靠近强声源的工人将戴上耳塞和头盔，并限制工作时间；严格执行《建筑施工场界噪声限值》，嘈杂的施工工作不在夜间进行，防止干扰居民区；加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平。 4.固体废物：建筑垃圾由施工队妥善处理，及时清运；生活垃圾定点堆放，收集后定期送至环卫指定地点。 排污可可证申请与核发阶段 认真贯彻执行“三同时”制度，项目建成后，其污染物的排放必须达到国家或地方规定的标准。项目在正式投产或使用前，建设单位应该申领排污许可证，在许可证中载明建设项目环评文件及其批复中污染物排放控制的有关要求。 生产 运行期 监督检查环保措施的执行、环保设施的运行情况、污染物的监测工作，加强管理，严格按照排污许可证上载明的内容和要求依证排污。 （4）环境监测计划 环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。 本项目投产后，企业应重点搞好厂内污染源监测工作，根据本项目特点，评价提出本项目投产后污染源监测方案。本项目监测点位、监测项目及监测频率见下表。 表7-18 污染源监测方案 类别 监测位置 监测项目 监测频次 监测机构 废气 喷漆房排气筒 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 每年1次 有资质的监测单位 烘干房排气筒 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 每年1次 厂界 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 每半年1次 噪声 厂界四周 Leq、L10、L50、L90 每年监测1次 地下水 大居村水井 pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数 每年枯水期监测1次 土壤 杨寨村土壤 苯、甲苯、 二甲苯、石油烃 每5年监测一次 对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决，真正起到环境保护的作用。 9、建设项目污染物排放清单及环境管理要求一览 本工程污染物排放清单及环境管理要求一览表见下表。

表7-20 污染物排放清单一览表 环境 因子 污染源及编号 治理措施 排放情况 执行标准 信息公开 污染源及污染物 废 气 焊接 烟尘 烟尘 配套5台单臂式焊接烟尘净化器 对焊接烟尘进行处理 无组织，0.010 t/a 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） ① 废气治理措施及其运行情况； ② 例行监测达标情况 喷漆 废气 苯 干式喷漆房，采用干式过滤+活性炭吸附工艺，风机处理风量为15000m3/h，处理效率85%，处理后废气经15米排气筒排放 0.01t/a，0.2mg/m3 《山西省重点行业挥发性有机物2017年专项治理方案》中工业涂装行业有组织源排放限值 甲苯与二甲苯 0.167 t/a，3.3mg/m3 非甲烷总烃 0.890 t/a，17.4mg/m3 烘干 废气 苯 全封闭烘干房，采用活性炭吸附—脱附+催化燃烧工艺，风机处理风量为80000m3/h，处理效率85%，处理后废气经15米排气筒排放 0.026t/a，0.4mg/m3 甲苯与二甲苯 0.391 t/a，5.2mg/m3 非甲烷总烃 2.076 t/a，29.4mg/m3 废 水 生活 污水 SS、CODcr、BOD5 依托吕临能化有限公司生活污水处理站 不设排污口 — — 固废 漆渣、废油漆桶 新建30m2危废暂存间，分区暂存，定期交有资质单位处理。 合理处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 固废产生情况及其去向 零部件清洗废液 废活性炭 油缸拆解废油、含油零件 焊渣、废焊条 收集后作为废金属外售 合理处置 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 生活垃圾 垃圾桶收集后，交环卫部门处置 合理处置 废弃零部件 收集后作为废金属外售 合理处置 表面清理粉尘 收集后交环卫部门处置 合理处置 废金属屑 收集后作为废金属外售 合理处置 噪声 各类设备 厂房内墙壁安装吸声材料、选用低噪声设备、 基础减震、设备维护、加强绿化。 达标排放 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准 ①噪声治理措施； ②例行监测达标情况

八、建设项目拟采取的防治措施预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 污染治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 | 表面清理 | 颗粒物 | 车间内进行 | 达标排放 |
|  | 喷漆 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 设封闭式干式喷漆房，喷漆废气经过滤棉+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放。 | 达标排放 |
|  | 烘干 |  | 设封闭式烘干房，烘干废气经活性炭吸附脱附+催化燃烧处理后经15m高排气筒排放。 | 达标排放 |
|  | 打磨、 衍磨 | 颗粒物 | 车间内自然沉降 | 达标排放 |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 每台焊机均设一台移动式焊接烟尘净化器 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | SS、COD BOD5 | 生活污水经管网进入吕临能化有限公司污水处理站 | 不外排 |
| 固体 废物 | 生活区 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期收集清运 | 合理处置 |
|  | 维修、拆解、零部件清洗 | 废机油、废乳化液 | 设30m2危废暂存间一间，分类收集于危废暂存间后定期交资质单位处理 | 合理处置 |
|  | 零部件清洗 | 废清洗液 |  |  |
|  | 喷漆 | 废油漆桶 漆渣 |  |  |
|  | 喷漆、烘干废气治理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 表面清理 | 粉尘 | 收集后交环卫部门处置 | 合理处置 |
|  | 车床、铣床、磨床、钻床、焊接 | 边角料 废铁屑 废焊条、焊渣 | 收集后作为废金属外售 | 合理处置 |
| 噪声 | 机械设备 | 60～85dB（A） | 基础减震、厂房隔声，选用低噪声设备 | 达标排放 |
| 其它 | 厂区加强绿化、道路进行硬化，绿化面积100m2，绿化率1.9% |
| 合计 |  |
| 生态保护保护措施及预期效果 本项目厂址租用吕临能化有限公司闲置厂房和办公室，不新增占地，对生态环境影响较小。环评要求企业根据厂区占地面积与资源配制，对厂区进行适当绿化，生产厂区根据空地配置进行适当绿化，主要在生活区进行绿化，植物种类以乡土物种为主，使厂区与周围环境有机融合为一体。 |

九、结论与建议

结论： 1.项目概况 霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司吕梁分公司建设矿用机械设备加工维修建设项目拟租用霍州煤电集团吕临能化有限公司闲置厂房，对矿用液压支架、皮带机、刮板机等进行维修，建设完成后，可达到年维修矿用液压支架300架、皮带机3部、刮板机3部，项目总投资1481万元。 2019年9月26日，临县发展和改革局对该项目进行了具备案，项目代码为：2019-141121-43-03-105365。 2.环境质量现状 （1）环境空气 根据“晋环监发[2019]11号”《山西省环境监测中心站关于呈报2018年山西省各县（区、市）环境控制质量状况的报告》附件一《2018年山西省各县（区市）环境空气质量监测数据及排名情况汇总》，2018年临县的环境空气例行监测数据、PM10、PM2.5年均浓度超标，SO2、NO2、CO、O3年均浓度达标，说明临县属于非达标区。根据山西中瑞恒晟环保科技有限公司“中瑞恒晟（2019）字第（1046）号监测报告”，项目特征污染物TSP、能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯各监测结果能够达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中空气质量浓度参考限值要求。 （2）地下水 根据山西中瑞恒晟环保科技有限公司“中瑞恒晟（2019）字第（1046）号监测报告”，三个水质监测井21项监测因子的监测结果均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准值，区域地下水水质较好。 （3）声环境 根据山西中瑞恒晟环保科技有限公司“中瑞恒晟（2019）字第（1046）号监测报告”，昼间53.9~54.7 dB(A)，夜间43.8~44.8 dB(A)，厂界四周噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）土壤环境 为了解企业周边土壤环境质量状况，建设单位委托江苏格林勒斯检测科技有限公司于2019年11月4日对厂区内土壤进行了补充监测。本次监测在厂区内设3个柱状样点和1个表层样点，厂区外设2个表层样点。厂区内表层样点监测项目为GB36600中规定的45项基本因子+石油烃，其余监测点的监测项目均为苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯和石油烃。 检测结果表明，厂区内1个表层样点的45项基本因子和石油烃均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第二类用地筛选值的限制要求；厂区内3个柱状样和厂区外2个表层样点苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯和石油烃均满《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第二类用地的风险筛选值，项目场地土壤质量良好。 3.污染防治措施及排放情况 （1）废气治理及排放情况 ①表面清理粉尘 清理粉尘在清理间内自然沉降，粉尘无组织排放量很少。 ②喷漆废气 本项目设封闭式干式喷漆房，喷漆房内为微负压状态，收集的废气经过干式过滤+活性炭吸附处理后，15m高排气筒排放，其中苯排放浓度0.2mg/m3，甲苯与二甲苯合计排放浓度3.3mg/m3，非甲烷总烃排放浓度17.4mg/m3，能够达到《山西省重点行业挥发性有机物2017年专项治理方案》中有组织源排放限值要求。 ③烘干废气 本项目设封闭式烘干房，喷漆房内为微负压状态，收集的废气经过活性炭吸附（脱附）+催化燃烧处理后，15m高排气筒排放。其中苯排放浓度0.4mg/m3，甲苯与二甲苯合计排放浓度5.5mg/m3，非甲烷总烃排放浓度29.4mg/m3，能够达到《山西省重点行业挥发性有机物2017年专项治理方案》中有组织源排放限值要求。 ④焊接烟尘 本项目共设置5台自动焊接机，环评要求配套5台单臂式焊接烟尘净化器对焊接烟尘进行处理，焊烟净化效率按95%计算，则焊接烟尘排放量为0.010t/a。 ⑤机加工粉尘 本项目珩磨、打磨等机加工过程中会产生少量的粉尘，在空气中停留暂短时间后沉降于地面，定期清扫，收集。无组织粉尘可忽略不计。 （2）废水治理措施及排放情况 生活污水经污水管网排入吕临能化有限公司污水处理站处理，不外排。 噪声治理措施 本项目生产设备均为噪声噪声，建设单位在采购低噪声设备、设备进行基础减震、厂房隔声等措施后，噪声排放值为31.5~43.7dB(A)之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准昼间限值。 固体废物 本项目生活垃圾和表明清理收集粉尘送当地环卫部门统一集中处理；设备拆解及检测后产生的废零部件以及加工废金属屑，统一收集后作为废金属外售；零部件清洗废液、漆渣、废油漆桶、废活性炭、废机油等危险废物分类收集与微分暂存间后定期交资质单位处理；焊渣、废焊条集中收集后，与废金属一起外售给废品收购站。 4.主要环境影响 本项目施工期工程建成内容较少，施工期间，对环境影响很小。 本项目运营期对区域环境影响主要来源于废气、固废和噪声。本项目在采取环评规定的环保措施后，大气污染物可得到有效控制，实现达标排放；生活、生活废水不外排；各项固体废物得到合理处置；设备噪声经降噪处理后实现厂界达标排放。因此，本项目建设对区域环境影响较小。 5.环境风险 本项目可能发生的环境风险为危废暂存间发生渗漏可能造成的地下水和土壤的污染问题，风险潜势为Ⅰ级。在加强厂区生产监督管理，严格进行厂区分区防渗、加强监测并制定突发环境事件应急预案等完善各项风险防范措施后，本项目环境风险可接受。 6.环境管理与监测计划 建设单位安排专人负责项目运行期间的环境管理工作，定期按监测计划委托有资质的监测单位对废气和厂界噪声进行监测，并及时向社会公开，符合中华人民共和国环境保护部第31号令《企业事业单位环境信息公开办法》及相关法律规定。 综上所述，本项目符合国家产业政策及环保政策，项目建设产生的环境影响均能够得到有效控制，污染物能够满足达标排放要求；因此，建设单位在认真贯彻执行国家环保法律、法规，认真落实评价提出的各项污染防治措施的前提下，霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司吕梁分公司矿用机械设备加工维修建设项目从环境保护的角度来分析是可行的。 建议： （1）企业应加强管理，对污染防治设施的管理应与生产管理同步进行，建设单位应认真落实对工程防治污染设施的建设，完善环境评价提出的环保措施； （2）对员工进行宣传教育，提高员工的环保意识，并且在管理方面始终要对社会、环境资源采取负责的态度，要节约能源，节约用水。 （3）对设备要经常维护和检查，保证设备安全高效运行，减少对周围环境的污染。 （4）加强绿化，制定绿化方案，美化厂区环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 项目备案 附件3 环境质量现状监测报告 附件4 报告表技术审查意见 附图一 地理位置图 附图二 四邻关系图 附图三 总平面布置图 附图四 环境保护目标图 附图五 地表水系图 附图六 城庄镇集中式饮用水源地保护区划分图 附图七 监测布点图 附图八 厂区分区防渗图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司

吕梁分公司矿用机械设备加工维修建设项目

环境影响评价专题报告

江苏新清源环保有限公司

2019年11月

# 1  地下水环境影响评价专题

## 1.1地下水评价等级及评价范围

### 1.1.1地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目属于“71、通用、专用设备制造及维修项目”，有喷漆工艺，为Ⅲ类建设项目。项目评价区不在集中式饮用水源地保护区或准保护区，周边有分散式饮用水井，地下水环境敏感程度为“较敏感”。

根据导则地下水评价工作等级分级表1-1，本项目地下水评价等级为三级。

表1-1  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 二 | 三 |

### 1.1.2 地下水评价范围

结合项目所在区域地下水流向及当地地形等特征，地下水评价范围为场地上游1000米，两侧各1000米，下游2000米范围，评价区面积6km2。项目评价范围及监测布点图见图1-1。

### 1.1.3 地下水敏感目标

评价区主要环境敏感目标为浅层居民饮用水水井，评价区村庄饮用水水井情况见表1-2。

表1-2  评价区地下水敏感目标一览表

| 水井名称 | 井深（m） | 含水层 |
| --- | --- | --- |
| 程家塔村水井 | 18 | 第四系孔隙含水层 |
| 阳家寨村水井 | 20 | 第四系孔隙含水层 |
| 大居村水井 | 15 | 第四系孔隙含水层 |
| 前南峪村水井 | 18 | 第四系孔隙含水层 |
| 赤崖会水井 | 20 | 第四系孔隙含水层 |
| 郑家湾水井 | 15 | 第四系孔隙含水层 |

## 1.2 区域水文地质概况

### 略

## 1.3 地下水监测与评价

本次评价委托山西中瑞恒晟环保科技有限公司对厂区附近的地下水环境质量进行了现状监测。

### 1.3.1 地下水环境现状监测

（1）监测点位

本项目监测点位见表1-3，监测点布置见附图七。

表1-3   地下水质量现状监测布点

| 编号 | 监测点名称 | 布点原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 程家塔村水井 | 水位、水质监测井 | 场地上游 |
| 2# | 阳家寨村水井 | 水位、水质监测井 | 场地附近 |
| 3# | 大居村水井 | 水位、水质监测井 | 场地下游 |
| 4# | 前南峪村水井 | 水位监测井 |  |
| 5# | 赤崖会水井 | 水位监测井 |  |
| 6# | 郑家湾水井 | 水位监测井 |  |

（2）监测时间及频率

地下水采样为2019年10月20日，采样1天，每天一次。

（3）监测项目

钾、钠、钙、镁、碳酸根、重碳酸根、氯化物、硫酸盐；

pH、总硬度、溶解性总固体、氟化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总砷、铁、锰、汞、耗氧量、六价铬、挥发酚、氰化物、铅、镉、大肠菌群、菌落总数等，同时记录各点井深、水位。

（4）评价方法

采用单因子指数法进行评价

①PH值的计算公式：Pi=(pHi－7)/(pHsu－7)      pHi>7时；

Pi=(7－pHi)/(7－pHsd)      pHi<7时。

式中：pHi---i污染物的实际值；

pHsu---标准浓度上限值；

pHsd---标准浓度下限值。

②其他项目计算公式：Pi=Ci/Coi

式中：Pi ---i 污染物单因子指数；

Ci---i 污染物的实际浓度；

Coi---i污染物的评价标准。

其中P i>1为超标，P i≤1为达标。

### 1.3.2 地下水环境现状评价

1、评价标准

评价采用《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准，标准值见表1-7。

表1-7   地下水环境质量标准（单位：mg/L）

| 序号 | 污染物 | 标准值 | 序号 | 污染物 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH值 | 6.5～8.5 | 12 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 |
| 2 | 氨氮(mg/L) | ≤0.50 | 13 | 镉(mg/L) | ≤0.005 |
| 3 | 硝酸盐(mg/L) | ≤20.0 | 14 | 铁(mg/L) | ≤0.3 |
| 4 | 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) | ≤1.0 | 15 | 锰(mg/L) | ≤0.10 |
| 5 | 挥发性酚类(mg/L) | ≤0.002 | 16 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 |
| 6 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | 17 | 耗氧量（CODMn法）（mg/L） | ≤3.0 |
| 7 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 18 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 |
| 8 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 19 | 氯化物 | ≤250 |
| 9 | 铬（六价）(mg/L) | ≤0.05 | 20 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | ≤3.0 |
| 10 | 总硬度(mg/L) | ≤450 | 21 | 菌落总数( CFU /mL) | ≤100 |
| 11 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | —— | —— | —— |

2、评价方法

采用单因子指数法进行评价

①PH值的计算公式：

Pi=(PHi－7)/(PHsu－7)      PHi>7时；

PI=(7－PHi)/(7－PHSD)      PHi<7时。

式中：PHi---i污染物的实际值；

PHSU---标准浓度上限值；

PHSD---标准浓度下限值。

②其他项目计算公式：

Pi=Ci/Coi

式中：Pi ---i 污染物单因子指数；

Ci---i 污染物的实际浓度；

Coi---I污染物的评价标准。

其中P i>1为超标，P i≤1为达标。

3、评价结果

监测的三个水井的21项监测指标全部达到了《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水质标准，区域地下水水质较好。

## 1.4地下水环境影响分析

### 1.4.1 地下水影响途径分析

正常情况下，本项目没有生产和生活废水外排，不会对地下水产生污染，所以不会对评价区内地下水环境造成不利影响。

在非正常情况下，本次评价考虑危废暂存间存有废机油，如若危废暂存间防渗层因老化或腐蚀损坏，废机油泄漏后会直接下渗进入地下水含水层，造成地下水水质污染。对地下水会产生影响，若不及时采取补救措施，会对周边村庄水井造成水质污染。根据本项目工程特征，污染源为废机油桶。

### 1.4.2 地下水环境影响预测

（1）预测因子及源强

正常状况下，危废暂存间按规范要求进行硬化防渗，不会发生渗漏，不会对地下水造成影响。本次地下水环境影响预测主要预测非正常状况下，发生渗漏的情况下，对地下水环境的影响。本次评价选取石油类作为预测因子，预测情景假定废机油发生泄漏对地下水的污染影响。

本项目年产生废机油1.0t，一般情况下废机油储存量小于0.1t，按10%的废机油完全进入地下水环境来预测，即石油类泄漏量为10kg。参照《山西临县霍州煤电低热值煤发电项目环境影响报告书》在大居厂址做的渗水试验结果，池底包气带渗透系数取9.4×10-3cm/s，计算。

（2）预测方法

水文地质条件为简单类型，采用解析法进行预测。

（3）预测公式

本项目污水污染源可概化为点源，注入规律为瞬时注入，采用一维稳定流动二维水动力弥散-平面瞬时点源公式预测，公式如下：

式中：x、y为计算点处的位置坐标；

t为时间，d；

C(x,y,t)为t时刻点x,y处的示踪剂浓度，g/L；

M为含水层厚度，m；

mM为长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

u为水流速度，m/d；

ne为有效孔隙度，无量纲；

DL为纵向弥散系数，m2/d；

DT为横向y方向的弥散系数，m2/d；

π为圆周率；

（4）预测参数的确定

①x坐标选取与地下水水流方向相同，y坐标选取与地下水水流垂直方向，以污染源为坐标零点。

②计算时间t选择100天、1000天、10年。

③根据评价区水文地质条件，含水层的渗透系数取大居厂址抽水试验值0.31m/d，含水层厚度取40m。

④有效孔隙度根据水文地质手册，取亚黏土经验值0.5。

⑤水流速度为渗透系数、水力坡度的乘积除以有效孔隙度，水力梯度取0.01。计算得水流速度约为0.006m/d。

⑥根据《地下水弥散系数的测定》（宋树林）中的弥散系数参考表，确定弥散系数DL为0.20m2/d，DT为0.05m2/d。

（5）预测时段

根据导则要求，对本项目运营期进行地下水水质预测， 预测时段选取100天、1000天、10年三个时间段。

（6）预测情景

对本项目非正常状况下，废机油发生渗漏的情景进行预测。

（7）预测结果

由于《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中无石油类标准限值，本次评价石油类选用《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ标准限值0.05mg/L。

按照以上方法和参数进行预测，预测结果见表1-8至1-10。

根据预测结果，在非正常工况下，废矿物油发生泄漏。渗漏100天污染源下游约25m处石油类浓度能够达到标准限值，渗漏1000天污染源下游约80m处石油类浓度能够达到标准限值，渗漏10年污染源下游约180m处石油类浓度能够达到标准限值，对地下水环境影响较小。

表1-8 非正常状况下污染物运移100d预测结果              单位mg/L

| Y方向 X方向 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -25 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |
| -20 | 0 | 0 | 0.058 | 0.373 | 0.058 | 0 | 0 |
| -15 | 0 | 3E-04 | 0.847 | 5.868 | 0.847 | 3E-04 | 0 |
| -10 | 0 | 0.021 | 6.325 | 55.9 | 6.325 | 0.021 | 0 |
| -5 | 0 | 0.073 | 23.95 | 360.7 | 23.95 | 0.073 | 0 |
| 0 | 0 | 0.115 | 40.44 | 0 | 40.44 | 0.115 | 0 |
| 5 | 0 | 0.085 | 27.82 | 419.1 | 27.82 | 0.085 | 0 |
| 10 | 0 | 0.028 | 8.538 | 75.46 | 8.538 | 0.028 | 0 |
| 15 | 0 | 5E-04 | 1.329 | 9.203 | 1.329 | 5E-04 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0.106 | 0.679 | 0.106 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 |

表1-9 非正常状况下污染物运移1000d预测结果              单位mg/L

| Y方向 X方向 | -60 | -40 | -20 | 0 | 20 | 40 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -80 | 0 | 0 | 1E-04 | 0.005 | 1E-04 | 0 | 0 |
| -60 | 0 | 0 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0 | 0 |
| -40 | 0 | 0 | 0.486 | 11.54 | 0.486 | 0 | 0 |
| -20 | 0 | 1E-04 | 4.146 | 179.8 | 4.146 | 1E-04 | 0 |
| 0 | 0 | 9E-04 | 10.7 | 0 | 10.7 | 9E-04 | 0 |
| 20 | 0 | 2E-04 | 7.554 | 327.6 | 7.554 | 2E-04 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 1.615 | 38.31 | 1.615 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 0.119 | 2.18 | 0.119 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 0 | 6E-04 | 0.05 | 6E-04 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表1-10   非正常状况下污染物运移3650d预测结果     单位mg/L

| Y方向 X方向 | -80 | -60 | -40 | -20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -160 | 0 | 0 | 0 | 2E-04 | 5E-04 | 2E-04 | 0 | 0 | 0 |
| -140 | 0 | 0 | 3E-04 | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 3E-04 | 0 | 0 |
| -120 | 0 | 1E-04 | 0.003 | 0.036 | 0.079 | 0.036 | 0.003 | 1E-04 | 0 |
| -100 | 0 | 5E-04 | 0.026 | 0.286 | 0.663 | 0.286 | 0.026 | 5E-04 | 0 |
| -80 | 0 | 0.003 | 0.145 | 1.792 | 4.437 | 1.792 | 0.145 | 0.003 | 0 |
| -60 | 0 | 0.011 | 0.615 | 8.756 | 24.25 | 8.756 | 0.615 | 0.011 | 0 |
| -40 | 1E-04 | 0.034 | 1.936 | 32.74 | 112.1 | 32.74 | 1.936 | 0.034 | 0.0001 |
| -20 | 3E-04 | 0.073 | 4.409 | 88.53 | 474.7 | 88.53 | 4.409 | 0.073 | 0.0003 |
| 0 | 4E-04 | 0.115 | 7.106 | 154.6 | 0 | 154.6 | 7.106 | 0.115 | 0.0004 |
| 20 | 5E-04 | 0.132 | 8.033 | 161.3 | 864.9 | 161.3 | 8.033 | 0.132 | 0.0005 |
| 40 | 3E-04 | 0.111 | 6.429 | 108.7 | 372 | 108.7 | 6.429 | 0.111 | 0.0003 |
| 60 | 1E-04 | 0.069 | 3.722 | 52.97 | 146.7 | 52.97 | 3.722 | 0.069 | 0.0001 |
| 80 | 0 | 0.032 | 1.594 | 19.76 | 48.91 | 19.76 | 1.594 | 0.032 | 0 |
| 100 | 0 | 0.01 | 0.513 | 5.743 | 13.32 | 5.743 | 0.513 | 0.01 | 0 |
| 120 | 0 | 0.002 | 0.125 | 1.304 | 2.904 | 1.304 | 0.125 | 0.002 | 0 |
| 140 | 0 | 0 | 0.022 | 0.229 | 0.499 | 0.229 | 0.022 | 0 | 0 |
| 160 | 0 | 0 | 0.002 | 0.03 | 0.066 | 0.03 | 0.002 | 0 | 0 |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |

### 1.4.2 对区域浅层含水层的影响

1、包气带的渗透性能

项目污染物渗漏对浅层地下水的影响主要取决于上覆地层岩性、包气带防护性能，含水层的埋藏分布等因素。非正常工况下，储罐等发生泄漏，其有害物质流失、渗入地下，可通过包气带进入含水层，导致浅层地下水的污染。因此，项目渗漏原料通过包气带的垂直渗漏是造成地下水污染的主要途径。

包气带的防护能力大小与包气带厚度、岩性结构、地层的渗透性能及厚度有关。项目区域包气带由黄土、粉土和粘性土构成，平均厚度大于20m，且分布连续稳定，地下水自然防护条件相对较好。

2、污染因子的迁移、转化规律

污染物通过土层垂直下渗，首先进入表土，再进入包气带，在包气带中污染物可以得到一定厂高浓度的净化，不能被净化或固定的污染物进入地下水层。本项目污染物为有机物，在下渗过程中能够通过吸附将一部分滞留在包气带土层中，在细菌或为微生物的作用下发生部分分解，对下层含水层的影响较小。

### 1.4.3 对城庄镇水源地及村庄水井的影响分析

1、城庄镇水源地概况

本项目距离最近的集中式饮用水源地为城庄镇集中供水水源地。

城庄镇集中供水水源建成于2008年4月，井口坐标东111°01′34.2"，北38°02'57.7 ",地面高程1101m，属黄河流域湫水河水系。水井深约200m，下管深度200m,井径315mm,现状静水位为130m，动水位为125m,设计取水量为300m3/d，实际取水量为160 m3/d，供水总人口 4908人。城庄镇集中供水水源一级保护区范围为以水源井为中心半径为40m.的圆形区域，二级保护区范围为以水源井为中心半径为400m的圆形区域。

本项目距离最近城庄镇水源地二级保护区约为7.9km，不在城庄镇集中式水源地保护区范围内。

2、对城庄镇水源地的影响

①正常情况下项目无废水外排，不会对地下水环境及水源井造成污染。

②非正常情况下，考虑废矿物油发生渗漏，进入地下水含水层，可能对地下水造成影响。根据影响预测结果，污水渗漏10年后污染物在项目西侧180m处可达标，且本项目与城庄镇水源地距离约为7.9km，不会对其水质造成影响。

3、对周边其他饮用水源井的影响

根据本项目与评价区居民水井的位置关系，距本项目最近的水井位于场地下游大居村村，距离约为830m，非正常工况下，废矿物油渗漏10年后石油类污染物在项目南厂界180m处可达标到标准，不会对居民供水井造成影响。

## 1.5 地下水污染防治措施

1、源头控制

本项目正常状况下废水全部回用不外排，生产车间按要求进行重点防渗，同时安排专人负责对油漆及各危险废物（废油漆桶、废油、油泥等）分类收集存放与危险废物暂存间，禁止乱堆乱放，定期按要求交有资质单位处置。

2、分区防控

根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出以下防渗技术要求。项目场地防渗分区技术要求详见表5.3-4。

表5.3-4 分区防渗防控技术要求

| 序号 | 场地 | 防渗分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间、危废暂存间 | 重点防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s |
| 2 | 设备清洗区 | 一般防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s |
| 3 | 厂区道路、办公生活区 | 简单防渗区 | 一般地面硬化 |

3、跟踪监测

本次评价给出地下水污染监控计划，目的在于对水质污染及时预警，并采取合理的补救措施。

（1）监测点位

选取场地下游大居村村水井作为跟踪监测井，对区域地下水环境进行监控。发现超标时，及时采取措施改善水质。

（2）监测项目

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、SO42-、Cl-

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数，同步监测井口标高、井深、水位、水温。

（3）采样时间及频率

每年一次，枯水期，每期采样1天。

## 1.6 地下水环境影响评价结论

1、环境水文地质现状

根据现状监测结果，本此监测的三个水井的21项监测指标全部达到了《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水质标准，评价区地下水环境质量较好。

2、地下水环境影响

正常状况下，本项目生产废水全部回用不外排，不会对地下水造成影响。

非正常状况下，危废暂存间防渗层发生泄漏，废矿物油直接下渗可能对地下水造成污染，根据预测结果，废矿物油渗漏10年后石油类污染物在项目南厂界180m处可达标到标准，不会对居民供水井造成影响及城庄水源地造成影响。

3、地下水环境污染防控措施

（1）正常状况下废水全部回用不外排，生产车间按要求进行重点防渗，同时安排专人负责对油漆及各危险废物（废油漆桶、废油、油泥等）分类收集存放与危险废物暂存间，禁止乱堆乱放，定期按要求交有资质单位处置。

（2）根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，对项目不同场地提出分区防渗要求，同时进行跟踪监测。

4、结论

综上所述，在项目施工期间和运营期间加强管理，严格遵循地下水环境防治与保护措施以及环评要求，本项目对地下水环境影响较小。

本项目正常状况下废水全部回用不外排，减少了污染物的排放量，同时要求企业加强监督管理，将污染物的跑、冒、滴、漏降到最低限度。

同时根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，对项目不同场地提出分区防渗要求，同时进行跟踪监测。

2   土壤环境影响评价专题

## 2.1 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目属于“制造业—设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”行业，生产工艺包含有喷漆工序，属于“有金属制品表面处理及热处理加工，使用有机涂层的”，土壤环境影响评价等级为Ⅰ类。

建设项目属污染影响型项目，土壤环境影响途径有大气沉降、地面漫流和垂直入渗，建设项目生产过程中少量设备冲洗废水循环利用，不外排，不考虑地面漫流因素；正常情况下，生产车间采取了严格的防渗措施，无污染物下渗，不考虑垂直入渗因素。项目排放的大气污染物主要为少量颗粒物及挥发性有机废气，最大浓度占标率＜10%，土壤影响途径为大气沉降。

根据土壤环境影响途径（大气沉降），土壤环境污染影响基本可以控制在现有场地厂界外201m范围内，项目位于吕临能化有限公司工业用地范围，周边主要为庞庞塔煤矿、吕临能化电厂等工业企业，土壤环境敏感程度为不敏感。

建设项目占地面积2hm2≤5 hm2，占地规模为小型。

根据污染影响型评价工作等级划分表，确定项目土壤环境影响评价等级为二级。

评价范围为项目所在区域以及区域外扩201m范围内。

## 2.2 评价范围内土地利用情况

项目位于霍州煤电集团吕临能化有限公司厂区范围内，土地利用现状为工业用地。

## 2.3 评价时段

项目评价时段为项目运行期10年。

## 2.4 土壤污染途径分析

本项目为污染影响型建设项目，对土壤的环境的污染途径主要为大气沉降。可能对土壤环境造成污染的因子主要为挥发性有机废气中难降解的有机物，少量污染物通过重力沉降进入土壤，对土壤环境造成影响。

## 2.5 土壤污染影响预测

### 2.5.1 情景设置

项目运行后，项目产生的挥发性有机物通过排气筒和无组织排放的形式排入大气，通过重力沉降的形式进入土壤表层。

### 2.5.2 预测因子

根据工程分析对挥发性有机物中污染物成分分析结果，本次土壤评价的预测因子选择二甲苯，考虑最不利的情况，项目排放的污染物因子二甲苯全部进入土壤环境，污染源源强二甲苯排放量0.6255t/a。

### 2.5.3 预测方法

本项目为土壤污染影响型建设项目，评价工作等级为二级，本次评价选取《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E推荐土壤环境影响预测方法一，该方法适用于某种物质可概化为以面源形式进入土壤环境的影响预测，包括大气沉降、地面漫流等，较为符合本项目可能发生的土壤污染途径分析结果。具体方法如下：

①单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

△S=n（Is-Ls-Rs）/（ρb×A×D）

式中：△S——单位质量表层土壤总某种物质的增量，g/kg；

Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，625500g/a；

Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；不考虑排出量，取0；

Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；不考虑排出量，取0；

ρb——表层土壤容重，kg/m3；取1.31 kg/m3；

A——预测评价范围，m2；取项目场地外扩201m范围，约250000 m2；

D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，a，1~10a；

②单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：

S=Sb+△S

式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；取0；

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

### 2.5.4 评价标准

本次评价根据《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的标准，由于标准中无二甲苯，本次评价选择间二甲苯+对二甲苯和邻二甲苯的总量作为评价标准，标准见表2-1。

表2-1  建设用地土壤污染风险筛选值  mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 第二类用地 | 管制值 第二类用地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 间二甲苯+ 对二甲苯 | 570 | 570 |
| 2 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 合计 | 二甲苯 | 1210 | 1210 |

### 2.5.5 预测结果

将相关参数带入上述公式，可预测本项目投产n年后土壤中二甲苯的积累量，计算结果见表2-2。

表2-2  不同年份土壤中污染物累积影响预测表 mg/kg

| 污染物 | ∆S | S |
| --- | --- | --- |
| 1年单位质量表层土壤中二甲苯的量 | 9.55 | 9.55 |
| 2年单位质量表层土壤中二甲苯的量 | 19.10 | 19.10 |
| 3年单位质量表层土壤中二甲苯的量 | 28.65 | 28.65 |
| 4年单位质量表层土壤中二甲苯的量 | 38.20 | 38.20 |
| 5年单位质量表层土壤中二甲苯的量 | 47.75 | 47.75 |
| 6年单位质量表层土壤中二甲苯的量 | 57.30 | 57.30 |
| 7年单位质量表层土壤中二甲苯的量 | 66.85 | 66.85 |
| 8年单位质量表层土壤中二甲苯的量 | 76.40 | 76.40 |
| 9年单位质量表层土壤中二甲苯的量 | 85.95 | 85.95 |
| 10年单位质量表层土壤中二甲苯的量 | 95.50 | 95.50 |
| 标准值 | 1210 | 1210 |

根据预测结果，随着项目生产过程中挥发性有机物的持续排放，二甲苯的输入时间延长，在土壤中的积累量逐步增加，但累积增加量很小。根据预测结果，项目投入生产10年后周围影响区域土壤环境中二甲苯积累量远小于《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值，对土壤环境影响较小。

## 2.6 保护措施与对策

1、源头控制

严格按照设计要求从污染源源头控制排放，采用高效的挥发性有机物治理措施，减小挥发性有机物排放量。同时生产过程中加强污染物治理措施的维护，确保其稳定运行。

2、过程防控措施

项目占地及厂界周围终止较强吸附能力的植物，做好绿化工作，利用植物的吸附作用减少土壤环境的影响。

3、跟踪监测

制定土壤环境影响跟踪监测计划、以便及时发现问题，采取措施。评价提出的本项目土壤环境监测计划见表2-3。

表2-3  土壤环境跟踪监测表

| 监测点位 | 监测层位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杨寨村生活区 | 表层样 | 二甲苯 | 1次/5年 |

## 2.7 评价结论

根据预测结果，项目运行10年后，周围影响区域土壤环境中二甲苯积累量远小于《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值，对土壤环境影响较小。

土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地(；农用地□；未利用地□ | 土地利用 类型图 |
|  | 占地规模 | （0.5232）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（杨寨村）、方位（NE）、距离（350m） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降(；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（） |  |
|  | 全部污染物 | 非甲烷总烃 苯 甲苯 二甲苯 |  |
|  | 特征因子 | 二甲苯 |  |
|  | 所属土壤 环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类(；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感( |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级(；三级□ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）(；b）(；c）(；d）□ |  |
|  | 理化特性 |  | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 | 0-0.5 |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | 0 |  |  |
|  | 现状监测因子 | 苯、甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、石油烃 |  |
| 现状评 价 | 评价因子 |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600(；表D.1□；表 D.2□；其他（） |  |
|  | 现状评价结论 | 达标 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 二甲苯 |  |
|  | 预测方法 | 附录 E(；附录 F□；其他（ ） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（201m） 影响程度（可接受） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）(；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 1 | 二甲苯 | 1次/5年 |  |
|  | 信息公开指标 | 二甲苯监测值 |  |
| 评价结论 | 对土壤环境影响较小 |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

# Text boxes

生活用水

零部件清洗用水

绿化用水

道路洒水

0.17

0.84

0.04

0.04

0.23

0.23

0.50

0.50

0.88采暖期

1.61非采暖期

0.67

吕临能化

污水处理站

图1  水平衡图（单位：m3/d）

表面清理

W1 S2 N3

GS4 N4

G1 NI

焊接

G1、S7、N8

清理