建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：吕梁辰邦混凝土有限公司22万m3/a商品混凝土新型环保搅拌站建设项目

建设单位(盖章)： 吕梁辰邦混凝土有限公司

编制日期：2020年10月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 吕梁辰邦混凝土有限公司22万m3/a商品混凝土新型环保搅拌站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 吕梁辰邦混凝土有限公司 |
| 法人代表 | 成卫平 | 联系人 | 成卫平 |
| 通讯地址 | 吕梁辰邦混凝土有限公司 |
| 联系电话 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 033200 |
| 建设地点 | 吕梁市临县成家塔村东北侧0.4km处 |
| 立项审批部门 | 临县行政审批服务管理局 | 批准文号 | 2020-141124-41-03-006721 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3021水泥制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 6666.67 | 绿化面积 （平方米） | 100 |
| 总投资 （万元） | 2200 | 其中：环保投资 （万元） | 191 | 环保投资占 总投资比例 | 8.7% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2020.11.1 |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 混凝土是当代最主要的土木工程材料之一。发展和推广商品混凝土可以将分散在城市各建筑工地的现场搅拌站逐步取消，由商品混凝土供应站集中生产供应，因此，可以消除各建筑工地在生产混凝土时引起的粉尘和噪声污染，另外由于商品混凝土的强度及其他各项指标的合格率在99%以上，因此发展商品混凝土对提高建筑工程质量也有着重大的意义。 临县正在积极推进可持续协调发展的战略，努力把经济增长方式转变到速度与结构、质量、效益相结合的道路上来。大力发展预拌商品混凝土，符合科学发展观和可持续发展战略的要求，在促进建筑施工现代化、实现文明施工、提高建筑工程质量、节约资源、保护环境、保护劳动者身体健康、改善人民生活质量、实现人与自然协调发展等方面有着重要意义。因此，发展预拌商品混凝土是大势所趋，当地政府为了大力推动预拌商品混凝土的发展，出台了相关发展政策，促进了当地建筑市场的快速发展。 在此基础上，吕梁辰邦混凝土有限公司决定在吕梁市临县成家塔村东北侧0.4km处新建年产22万m3/a商品混凝土搅拌站建设项目，项目占地6666.67m2。主要建设内容包括搅拌楼、实验室、办公生活区、配电室、料棚、沉淀池、初期雨水收集池、厂区硬化、绿化、相关设备的购置以及环保设施等。项目总投资为2200万元，资金来源为企业自筹。项目投产后年产量可达22万m3商品混凝土，本项目的建设一方面可以满足周边城镇建设对混凝土的需求，有助于解决该地区在工程建设中的施工难度，减少建设及施工成本，另一方面可以吸纳城乡新增劳动力，解决部分就业问题、促进社会和谐、全面建成小康社会。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法规，本项目须进行环境影响评价。2020年5月，我公司受吕梁辰邦混凝土有限公司委托，承担“吕梁辰邦混凝土有限公司22万m3/a商品混凝土新型环保搅拌站建设项目”的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目属于“十九、非金属矿物制品业；30、砼结构构建制造、商品混凝土加工”，评价类别为报告表。 接受委托后，我单位立即组织持证参评人员赴现场进行现场踏勘，并对工程所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境、周围污染源、存在的敏感因素以及项目的工程内容、建设场地等进行了全面调查，积极收集了有关的信息资料。并在项目所在地走访了有关管理部门和当地群众，在此基础上遵循有关环评规定，编制完成了《吕梁辰邦混凝土有限公司22万m3/a商品混凝土新型环保搅拌站建设项目环境影响报告表》（送审本），现提交建设单位，交由管理部门审查。 吕梁市生态环境局临县分局于2020年8月1日组织有关专家对《吕梁辰邦混凝土有限公司22万m3/a商品混凝土新型环保搅拌站建设项目环境影响报告表》进行了技术函审。评价单位根据技术审查意见，对报告表进行了补充修改，现将《吕梁辰邦混凝土有限公司22万m3/a商品混凝土新型环保搅拌站建设项目环境影响报告表》（报批本）提交建设单位报请生态环境管理部门审批。 2、项目各评价等级判定 2.1大气环境影响评价等级 本项目大气污染物主要为各粉料筒仓上料及搅拌工序产生的粉尘，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐估算模型AERSCREEN计算，PM10最大落地浓度占标率为1.10%，评价等级为二级评价。 2.2地表水环境影响评价等级 本项目废水全部回用，不外排，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018），地表水环境影响评价等级为三级B类，确定本项目地表水进行简单分析，未进行现状监测。 2.3地下水环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“J非金属矿采选及制品制造——60砼结构构件制造、商品混凝土加工”地下水环境影响评价项目类别为IV类，可不开展地下水环境影响评价工作。 2.4土壤环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的其他，为III类项目。项目周边无耕地、园地、饮用水水源地等敏感目标，也无其他土壤环境敏感目标，故敏感程度为“不敏感”，且本项目占地面积为6666.67m2，属于“小型”，因此确定本项目可不开展土壤环境评价工作。 2.5环境风险评价等级 根据本项目所用原料及产品情况，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018) 附录B 重点关注的危险物质及临界量，本项目所用原料及产品不在附录B 内，项目油类物质（设备运行、维修产生的废矿物油）Q＜1，风险潜势为Ⅰ级，因此，环境风险评价工作等级为简单分析。 3、分析判定项目建设可行性分析 3.1产业政策 根据《国家产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于国家限制、淘汰类行业。 3.2城乡发展规划 ①临县县城总体规划 本项目位于临县林家坪成家塔村东北侧0.4km处，租用林家坪高家山村南侧一处空闲场地进行建设，根据《临县县城总体规划》（2010~2030），本项目所在区属于“东部资源开发与农业区”该区依托自然资源禀赋，以发展煤炭、化工、建材等工业为带动，以发展高产、优质、高效的大农业为基础，形成国家能源基地的重要构成，因此本项目建设不违背临县县城总体规划要求。 3.3环境敏感及“三线一单”符合性分析 ①环境敏感性相符性分析 根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》——本项目所在地的环境特征不在“自然保护区”“风景名胜区”“世界文化和自然遗产地”“饮用水水源保护区”规定的地区内，因此项目区域属于环境“非敏感区”。 ②与相关文件的符合性分析 a.与《吕梁市打赢蓝天保卫战三年行动计划》符合性分析 根据《吕梁市打赢蓝天保卫战三年行动计划》文件第18条，项目需加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管。本项目采用固定式全封闭厂房生产方式，有效抑制厂房内扬尘产生；项目厂区内设置喷雾洒水装置进行降尘，并对道路进行硬化处理和定期洒水与清扫。本项目原料矿粉、水泥、粉煤灰及成品混凝土采用罐车运输，原料砂子及石子的运输采用符合国六标准的封闭式运输汽车，汽车离厂前进行清洗措施，因此，本项目符合《吕梁市打赢蓝天保卫战三年行动计划》中对于扬尘排放的要求。 b、与《吕梁市打赢蓝天保卫战三年决战计划》符合性分析 根据《吕梁市打赢蓝天保卫战三年决战计划》文件第17条，项目需加强降尘整治，严格落实施工工地扬尘整治要求。本项目原料矿粉、水泥、粉煤灰及成品混凝土采用罐车运输，原料砂子及石子采用符合国六标准的封闭式运输汽车运输，环评要求运输车辆不得超载，且进出厂区时必须进行清洗，另外对厂区及入厂道路定期清扫，保持路面清洁，并配备洒水车定期洒水抑尘。因此，本项目符合《吕梁市打赢蓝天保卫战三年决战计划》中对于降尘整治的要求。 ③建设项目与“三线一单”的符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），要求强化“三线一单”约束作用，建立“三挂钩”机制，“三管齐下”，切实维护群众的环境权益。“三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 a.与生态保护红线的符合性分析 本项目位于吕梁市临县成家塔村东北侧0.4km处，本次评价区范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素，项目不在各集中供水水源地保护区范围内，距离最近的水源地为项目东北侧3.9km处的招贤镇集中供水水源地。 综上，本项目的建设不逾越生态保护红线。 b.与环境质量底线的符合性分析 环境空气：本次评价委托山西蓝标检测技术有限公司于2020年6月20日-26日对项目区环境空气质量进行了现状监测，监测项目为TSP。根据监测结果，所有监测值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准（TSP24h平均浓度300μg/Nm3），由此可见，评价区监测期间TSP空气质量较好；此外本次评价还收集了临县2019年的环境空气例行监测资料，监测项目为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3-8。根据监测结果：2019年度临县SO2、NO2年均浓度、CO百分位日均浓度及O3 8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级年平均限值要求，PM10及PM2.5年均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，占标率分别为160%、168.6%。说明本项目所在区域上一年度环境空气质量PM10、PM2.5污染物年平均浓度不达标，临县为不达标区。 声环境：根据山西蓝标检测技术有限公司对本项目厂区的声环境质量现状监测结果，本项目厂界噪声昼间等效声级在52.4~53.6dB(A)之间，夜间等效声级在43.4~44.4 dB(A)之间，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，区域声环境质量较好。 本项目投产并采取本报告规定的环保措施后，对区域环境质量影响很小。因此本项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制的要求。 c.与资源利用上线的符合性分析 本项目用水由厂区附近水井提供，用水量较少；用电由当地电网提供，新增用电量在区域可承受范围内，项目不占用基本农田，土地资源消耗符合要求；原料全部外购，因此满足资源利用上线要求。 d.环境准入负面清单 本项目原料均为外购；项目生产废水循环利用，生产设施采用节能数控设备，不会突破资源利用上限。根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的有关规定，本项目属于允许类项目。 2020年4月17日，临县行政审批服务管理局对本项目进行了备案，项目代码：2020-141124-41-03-006721。 综上，本项目的建设符合 “三线一单”的要求。 3.4项目选址合理性分析 本项目位于临县成家塔村东北侧0.4km处，项目租用临县林家坪高家山村南侧一处空闲场地进行建设。本项目属于国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)中C3021水泥制品制造。项目选址不属于生态环境保护区，不在城市规划范围内。本项目厂区布置较合理，不设大气防护距离，落实各环境要素污染源可满足达标排放和总量控制的要求，严格落实各项环保措施后不会恶化当地环境空气、水环境、声环境和生态环境质量，固废可得到综合利用或妥善处置，在满足生产需要的情况下排污设施尽量远离居民区，排放的大气污染物经预测对周围保护目标（成家塔村等）影响较小。因此，评价认为本项目选址合理。 4、项目概况 4.1项目名称 吕梁辰邦混凝土有限公司22万m3/a商品混凝土新型环保搅拌站建设项目 4.2建设单位 吕梁辰邦混凝土有限公司 4.3建设性质 新建 4.4建设地点 本项目建设地点位于临县成家塔村东北侧0.4km处，项目占地面积6666.67m2，中心地理坐标为E110°54′5.81″，N37°38′47.47″，厂区东侧为乡镇道路，北侧、西侧、南侧均为空地。本项目地理位置见附图1。 4.5项目投资及资金来源 本项目总投资2200万元，资金来源为企业自筹。 4.6建设内容 本项目租用临县林家坪高家山村南侧一处场地进行建设，该场地为吕梁宇航洗煤有限公司洗煤厂遗留场地，场地内现有一座200m2办公区、一座地磅，其他均已空闲，本项目建设拟依托该场地现有的办公区及地磅。 本项目拟新建一条年产22万m3的HZS120F8商品混凝土生产线，主要建设内容包括新建一座搅拌楼、一间实验室、一座骨料库（砂子、石子）、一座磅房、一座洗车平台、一间配电室、四座粉料筒仓（2座水泥筒仓、1座粉煤灰筒仓、1座矿粉筒仓）、两个外加剂罐、一座三级沉淀池及一座初期雨水收集池同时配套环保设备等。 本项目主要建设内容见表1。 表1 主要建设内容一览表 工程 名称 主要建设内容 备注 主体 工程 混凝土预拌生产线 新建1条HZS120F8商品混凝土生产线，依据生产流程新建1间实验室、1座搅拌楼、1座全封闭骨料库（内设2个砂子区、2个石子区）、4座粉料筒仓（2座水泥筒仓、1座粉煤灰筒仓、1座矿粉筒仓）、2个外加剂罐 新建 实验室 1间，1层，砖混结构，占地面积110m2（长11m，宽10m，高3.5m），用于混凝土生产前配比、检测 搅拌楼 1座，3层，全封闭轻钢结构，占地面积为20m2（长5m，宽4m，高8m），内设1台搅拌机并配套1台布袋除尘器 骨料库 一座全封闭轻钢结构厂房，留有进出口，占地面积3150m2（长70m，宽45m，高12m，规定物料最高堆放高度不得超过3m），骨料库内又分镉为不同粒径骨料的4个储存区（北侧2个区为砂子储存区，南侧2个区为石子储存区），每个储存区面积787.5m2（长35m，宽22.5m），并且在骨料库东侧共设4个骨料入料地下仓，每个仓容积为30m3。库内地面防渗硬化 粉料筒仓 四座粉料筒仓（2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓、1个矿粉筒仓），每座筒仓：Φ4.2m、高10.2m、容量为200t 外加剂罐 两个外加剂储罐，每个罐容积为10m3，在每个罐周围设置3×3×0.5m围堰，储罐周围地面及围堰采取防渗措施 辅助工程 磅房 设磅房一间，砖混结构，利用厂区入口处原有地磅 依托 危废暂存间 在厂区西北侧设置一间10m2的危废暂存间，废矿物油等危废暂存于危废暂存间内，及时委托有资质单位运走处置 新建 三级沉淀池 在厂区东南侧建设1座三级沉淀池（混凝土结构），容积为30m3，搅拌机、罐车及生产区冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用 新建 初期雨水池 在厂区地势低洼处（东北角）建设1座初期雨水收集池（混凝土结构），容积为120m3，收集后的雨水经沉淀后，回用于厂区道路洒水抑尘 新建 洗车平台 新建1座洗车平台，位于厂区入口处，设置收集池、沉淀池、清水池各1座，每个水池25m3 新建 办公生活区 1座，1层，砖混结构，占地面积200m2，设有办公室、财务室、职工休息室等，位于厂区东南侧 依托 公用工程 供水 由厂区附近水井供给，可以满足项目用水需求 依托 排水 本项目生产废水经砂石分离机处理并沉淀后循环利用，不外排；洗车废水经洗车平台沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水水质简单，直接用于厂区道路洒水 新建 供电 由附近电网供电，厂内拟建设一座15m2配电室（砖混结构）配套配电柜，配电室内拟设一台420KVA的变压器，可以满足本项目的用电需求 新建 供暖 本项目生产时间主要集中在非采暖期，无需采暖 -- 环保工程 大气污染物 骨料堆存粉尘 设置全封闭骨料库，库内设置全自动洒水装置，定期洒水 新建 4座粉料筒仓上料粉尘 各筒仓仓顶自带脉冲布袋除尘器进行废气处理，除尘器风量1200 m3/h，除尘效率99.8%，过滤风速0.6m/min，过滤面积33.33m2，废气经除尘器处理达标后，各由一根H15×Φ0.2排气筒排放 搅拌工序粉尘 搅拌机设置于全封闭搅拌楼内，在搅拌机排风口处设1套布袋除尘器，布袋除尘器风量为5000m3/h，除尘效率99.5%，过滤风速0.6m/min，过滤面积138.9m2，废气经除尘器处理达标后，由一根H15×Φ0.4m排气筒排放 骨料投料计量产生的粉尘 骨料进料采用地下式入料仓，并将入料仓设置在全封闭骨料库内，对入料仓投料口进行4面围挡，并配套喷雾洒水装置，投料时开启喷雾洒水装置进行洒水抑尘。采取以上措施后，砂、石投料粉尘排放量可忽略不计 粉料筒仓仓底放空的粉尘 通过在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口。如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量，采取措施后粉尘排放量可减少95% 物料输送 本项目砂、石采用封闭式皮带输送机，粉料则以螺旋输送机供料，在输送过程中粉尘排放量可忽略不计 车辆运输扬尘 运输车辆不得超载，且必须密闭运输，车辆出入厂区需清洗；保持入厂道路路面清洁，配备洒水车定期对道路进行洒水；车辆运输时要限速行驶，且运输过程中不得经过居民区 水污染物 生活污水 水质简单，直接用于厂区道路洒水，不外排 新建 洗车废水 经洗车平台沉淀池沉淀后循环使用 初期雨水 在厂区地势低洼处（东北角）建设1座初期雨水收集池（混凝土结构），容积为120m3，收集后的雨水经沉淀后，回用于厂区道路洒水抑尘 搅拌机清洗废水、罐车冲洗废水、生产区地面冲洗水 经砂石分离器+三级沉淀池处理后循环利用 噪声 生产设备 选用低噪设备，基础减震；皮带设橡胶防振垫、建筑物隔声等 新建 运输车辆 限速行驶，减少鸣笛 固废 生活垃圾 在厂区内设封闭式垃圾收集箱，收集后送当地环卫部门指定地点统一处理 新建 除尘器除尘灰 经收集后作为原料全部回用于生产 砂石分离器残渣 经收集后作为原料全部回用于生产 沉淀池沉渣 经收集后作为原料全部回用于生产 设备维修、保养产生的废矿物油 集中收集后暂存于危废暂存间，定期由有资质单位运走处置 生态 厂区硬化、绿化，无裸露地面 新建 4.7项目主要设备 表2 HZS120搅拌站主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 搅拌主机 HZS120F8强制式双卧轴搅拌主机 台 1 2 骨料皮带输送机 / 套 4 3 砂石配料系统 / 套 1 4 水泥筒仓 每座筒仓：Φ4200，高度10.2m，容量200t 座 2 5 粉煤灰筒仓 每座筒仓：Φ4200，高度10.2m，容量200t 座 1 6 矿粉仓 每座筒仓：Φ4200，高度10.2m，容量200t 座 1 7 螺旋输送机 φ219 台 4 8 砂石分离器 / 台 1 9 计量秤 / 台 12 10 混凝土罐车 HNJ5320GJB 台 4 11 泵车 BRF37.09 台 2 12 50型铲车 / 辆 1 13 外加剂储罐 10m3/个 个 2 14 水泵 ISW80-12.5 台 4 15 空压机 HV7507 台 2 16 储气罐 RZZ沪009-03 台 2 17 铲车 / 辆 1 4.8原辅材料及能源消耗 本项目混凝土的主要原辅料为石料、砂料、水泥、粉煤灰、矿粉、水、外加剂等。本项目所需原辅材料均来源于当地周边市场，原辅材料来源均为正规生产、具有合法手续的企业，尤其是砂子、石子来源合法，不会造成私挖滥采，原辅材料来源合法。 本项目根据买方需求进行不同标号的混凝土生产，主要生产C25、C30规格的混凝土，常用的混凝土配比见表3。 本项目外加剂为FX-6高效泵送剂，为萘系列减水剂，外加剂主要成分见表4。 本次评价以C30规格的混凝土为例计算原辅材料消耗量，原辅材料消耗情况详见表5。 表3 常用等级混凝土配比（重量比）一览表 规格 水 水泥 砂子 碎石 C25 0.44 1 1.42 3.17 C30 0.54 1 2.84 3.1 表4 外加剂主要成分表 外 观 浅棕至深棕色微黏液体 减水率 ≥ 25% 密度（g/ml） 1.09±0.02 固含量（%） 22±2 或者40±2 水泥净浆流动度（基准水泥）（㎜） ≥ 250（W/C=0.29） pH 6～8 氯离子含量（%） ≤ 0.02 碱含量（Na2O+0.658K2O）（%） ≤ 0.2 表5 项目原辅材料使用情况一览表（以C30为标准核算） 序号 名称 单位产品物耗 年用量（吨） 运输方式 1 水泥 310 kg/m3混凝土 68200 罐车运输 2 粉煤灰 78 kg/m3混凝土 17160 罐车运输 3 矿粉 50 kg/m3混凝土 11000 罐车运输 4 砂子 880 kg/m3混凝土 193600 汽车运输 5 碎石 960 kg/m3混凝土 211200 汽车运输 6 外加剂 10.6kg/m3混凝土 2332 罐车运输 7 水 166 kg/m3混凝土 36520 / 小计 2454.6kg/m3混凝土 540012 4.9产品方案 表6 产品方案一览表 序号 产品名称及规格 产品质量 设计生产能力 年运行时间 1 C25商品混凝土 抗压能力≥25mp/cm2 共计22万立方米/年 220d 2 C30商品混凝土 抗压能力≥30mp/cm2 4.10厂区平面布置 本项目厂区总平面本着流程合理、布置紧凑、节省用地的原则进行布置。厂区内骨料库位于西侧，搅拌楼位于骨料库东侧，砂石分离器和初期雨水收集池位于搅拌楼东北侧，三级沉淀池、洗车平台位于大门出口处，停车区位于厂区北侧，办公生活区位于厂区东南侧。 本项目厂区平面布置见附图3。 4.11工作制度及劳动定员 本项目劳动定员15人，生产主要安排在非采暖季，生产制度为年工作220天，每天2班，每班8h。 4.12产能匹配性分析 （1）搅拌机生产能力匹配性分析 本项目设1台120m3/h搅拌机，年运行时间为3520h，按照行业通用计算公式，台班工时利用系数η值取0.6，年度效率系数η值取0.9，则1台120m3/h的搅拌机年总产混凝土量为： 混凝土=3520h×（120×0.6×0.9×1）≈228096 m3 本项目混凝土生产规模为22万m3/a，生产线配备1台120m3/h搅拌机，则搅拌机运行时间为3395.1h/a，混凝土搅拌站生产线根据市场需求间歇生产，平均每天运行时间约15.43h。 （2）骨料库贮存量及周转周期分析 本项目骨料库占地面积为3150m2（长70m，宽45m，高12m），设2个砂子区，2个石子区，单个存放区面积787.5m2（最高堆放高度不得超过3米），最大堆放体积2360m3/区，骨料库最大存储量9440m3。根据产能分析，单天混凝土生产量1466.67m3，对应砂料消耗量880t/d（517.65m3/d），石料消耗量960t/d（640m3/d），经计算骨料库可以满足生产7天的骨料存放量。 5、公用工程 5.1给排水 本项目用水由厂区附近水井提供。本项目运营期用水环节主要为生产搅拌用水、搅拌机、罐车及生产区冲洗用水、骨料库洒水用水、洗车平台用水及职工生活用水。 （1）生产用水 ①混凝土搅拌用水：搅拌过程中用水量为166m3/d（3.652万m3/a），全部进入产品随产品售出。 ②搅拌机冲洗用水：搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净，以防止搅拌机内混凝土结块。本次评价按搅拌机平均每2天冲洗1次，每次冲洗用水量按2.0m3计算，则搅拌机冲洗用水量平均1m3/d。冲洗水损耗蒸发量按10%计，废水量为0.9m3/d，废水全部进入砂石分离器处理后，再进入三级沉淀池沉淀后循环利用。 ③罐车冲洗用水：车辆连续运输不需要对其进行冲洗，在更换运输品种、停止运输时需要对运输车辆进行冲洗，每天工作完成后，运输罐车都需要进行清洗，本项目每天需要冲洗的车辆约为10辆，车辆罐体冲洗水量为0.5m3/辆次，因此每天冲洗水约5m3。冲洗水损耗蒸发量按10%计，则废水量为4.5m3/d，废水全部进入砂石分离器处理后，再进入三级沉淀池沉淀后循环利用。 ④混凝土作业区地面冲洗用水：本项目搅拌工作区面积约20m2，其冲洗水量按1.0m3/100m2•d计算，该部分冲洗用水量为0.2m3/d，冲洗水损耗蒸发量按20%计，则废水量为0.16m3/d，废水全部进入砂石分离器处理后，再进入沉淀池沉淀后循环利用。 ⑤洗车平台用水：本项目商品混凝土生产规模为22万m3/a，其混凝土运输量约为1000m3/d，按单车1次运输量最大为12m3计算，每天约需运输84车次。根据《山西省用水定额 城镇生活部分》（DB14/T 1049.3-2015），车辆外侧冲洗水量约为40L/辆•次，则车辆冲洗用水量为3.36m3/d。冲洗水损耗量按20%计，则废水量为2.688m3/d，废水沉淀后循环利用。 ⑥骨料库抑尘洒水：本项目骨料库要每天定期洒水抑尘（每天2次），骨料库洒水用水量为3m3/d，该部分用水蒸发耗散。 （2）绿化用水：绿化用水定额为1.5 L/m2•d计，项目绿化面积100 m2，用水量为100 m2×1.5 L/m2•d=0.15m3/d，该部分用水蒸发耗散。 （3）职工用水 本项目定员15人，年工作时间为220天，厂区不设食堂、住宿、洗浴等，厕所使用旱厕。职工生活用水量定额为40L/人•d，用水量为0.6m3/d，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.48m3/d。本项目生活污水水质简单，直接用于厂区道路洒水。 表7 本项目用排水情况 用水单元 用水标准 用水规模 用水量 m3/d 排水量 m3/d 生产搅拌用水 166 kg/m3混凝土 每天生产1000m3混凝土 166 0 搅拌机冲洗用水 2.0m3/次 每2天1次 1 0.9 罐车冲洗用水 0.5m3/辆 10辆 5 4.5 生产区地面冲洗水 1.0m3/100m2•d 20m2 0.2 0.16 洗车平台用水 40L/辆•次 84车次 3.36 2.688 砂石场洒水用水 1.5m3/次 每天2次 3 0 绿化用水 1.5 L/m2•d 100m2 0.15 0 生活用水 40L/人·d 15人 0.6 0.48 合计 179.31 8.728 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d 5.2供电 本项目供电由附近电网供电，项目拟在厂区内新建一座15m2配电室（砖混结构），配套配电柜，配电室内拟设一台420KVA的变压器，可以满足本项目的生产及生活用电需求。 5.3采暖 本项目生产时间主要是非采暖季，无需采暖。 6、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表8。 表8 主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 指标 备注 一 设计生产能力 1 预拌混凝土年产量 万m3/a 22 1台HZS120F8搅拌机 二 占地面积 m2 6666.67 三 能源消耗 1 水 万m3/a 3.97 2 电 万kwh/a 108.0 四 工作制度及劳动定员 1 年工作制度 d 220 2 日工作班数 班 2 每班8h 3 劳动定员 人 15 来自附近村庄村民，厂区不提供食宿 五 工程投资 1 总投资 万元 2200 2 环保投资 万元 191 |

与本项目有关的原有污染情况及环境问题： 本项目建设地点位于临县成家塔村东北侧0.4km处，租用高家山村南侧一处空闲场地进行建设，该场地为吕梁宇航洗煤有限公司洗煤厂遗留场地，经与建设单位调查了解该洗煤厂设备已全部拆除，根据现场踏勘，场地内现有一座地磅、一座200m2的办公区，场地内其他地方均已空闲，因此不存在与本项目有关的原有污染情况。

# 环境质量现状

建设工程所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 为了解评价区内的环境空气质量现状，本次评价委托山西蓝标检测技术有限公司于2020年6月20日-26日对项目区环境空气质量进行了现状监测。 （1）监测布点 本次环境空气质量现状监测共布置一个监测点位：1#厂界东北侧（位于本项目下风向）。具体点位详见图2，监测点的详细情况见表9。 表9 环境空气监测点位 编号 名称 方位 距离（m） 监测项目 1# 厂界东北侧 NE -- TSP （2）监测项目 监测项目见表10，环境空气质量现状监测期间，同时记录风向、风速、气温、气压等常规气象要素。 （3）监测时间、频率 监测时间2020年6月20日-26日，监测一期，连续7天，每天采样不少于24h。 （4）监测方法 环境空气采样及分析方法，详见表10。 表10 环境空气采样及分析方法 序号 样品 类别 监测项目 分析方法 方法来源 分析方法 检出限 1 环境 空气 TSP 重量法 GB/T15432-1995 0.001mg/m3 （5）监测结果 TSP24小时平均浓度 表11 TSP24小时平均浓度监测结果统计表 单位：μg/Nm3 序 号 监测点位 名称 监测时间 样品数 小时浓度值 范围 小时浓度 标准值 最大值占标准百分比（%） 超标率 （%） 最大超 标倍数 1# 厂界东北侧 2020.6.20-26 7 176-230 300 76.67 0 0 评价区 7 176-230 300 76.67 0 0 （6）环境空气质量现状评价 由表11可知，1个监测点连续监测7天，共得到TSP24小时平均值7个，其浓度范围在176-230μg/Nm3之间，所有监测值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准（TSP24h平均浓度300μg/Nm3），最大浓度占标率76.67%。由此可见，评价区监测期间TSP空气质量较好。 此外，本次评价还收集了临县2019年的环境空气例行监测资料，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 8，监测结果见表12。 表12 环境质量现状统计结果 监测点位 污染物 年评价指标 现状浓度（μ/m3） 标准值 （μ/m3） 占标率（%） 达标情况 临县 SO2 年均质量浓度 37 60 61.67 达标 NO2 年均质量浓度 30 40 75 达标 PM10 年均质量浓度 112 70 160 超标 CO 百分位数日平均 1.7 4 42.5 达标 O3-8 8h平均质量浓度 137 160 85.63 达标 PM2.5 年均质量浓度 59 35 168.6 超标 由上表监测结果可知，SO2、NO2、CO百分位日均浓度、O3 8小时平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级的要求，项目所在地 PM10、PM2.5出现不同程度的超标，说明区域已经受到PM10、PM2.5的污染，属于不达标区。 2、噪声质量现状 山西蓝标检测技术有限公司于2020年6月22日对本项目周围声环境质量进行了现状监测。 （1）监测点布置 本次声环境现状监测在本项目厂区边界布置了4个监测点，监测点布置情况具体见图3。 （2）监测时间 监测时间为2020年6月22日，昼夜各监测一次。 （3）检测方法 监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定进行。 （4）评价方法 根据现状监测结果，用等效连续A声级Leq作为评价值，按《声环境质量标准》（GB3096-2008）对评价区内现在的噪声情况进行现状分析评价，为本区域环境噪声预测提供背景值。 （5）环境噪声限值监测结果 表13 噪声现状监测结果表 单位：dB（A） 监测时间 监测点位 昼间 夜间 Leq L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 2020-6-22 1#项目北侧 52.5 53.0 52.4 52.0 44.1 44.4 44.0 43.6 2#项目西侧 53.6 55.8 52.6 49.6 43.4 45.2 43.8 39.6 3#项目南侧 52.4 53.6 52.2 51.0 43.5 46.2 42.4 40.6 4#项目东侧 53.3 55.4 53.2 52.4 44.4 46.0 43.8 41.4 （6）声环境现状评价 由监测结果可知：本项目厂界昼间噪声值为52.4-53.6dB（A），夜间为43.4-44.4dB（A），监测点噪声值均能满足《声环境质量标准》中2类标准（昼间60dB（A）、夜间55dB（A））的要求。 图3 噪声监测布点图 3、生态环境质量现状 根据现场踏勘，本地区生态环境以农业生态系统为主，野生植被覆盖率不高，主要为田间地头的野草。区域主要是人工饲养动物，无大型野生动物。生态系统结构简单，生态环境质量一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。本项目主要保护对象见表14、表15，地理位置及环境保护目标图详见附图1。 表14 本项目环境空气保护对象一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/km X Y 成家塔村 491364.09 4166007.64 居民 按照环境功能二类区考虑 执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准 SW 0.40 滴水局村 490662.26 4167375.15 NW 1.03 高家山村 491355.58 4167463.48 N 0.60 石家塔村 491874.42 4167136.95 NE 0.50 白家峁村 492185.68 4166115.01 SE 0.90 表15 本项目其他主要环境保护对象一览表 序号 涉及环 境要素 环境保 护目标 相对厂址位置 保护目标功能区划情况 保护级别 方位 距离（km） 1 声环境 厂界四周 --- --- 2类区 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 2 地表水 环境 湫水河 NW 4.8 IV类水体 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 3 地下水 环境 厂址周围 --- --- -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 4 生态环境 评价区范围耕地与动植物 评价区范围内 在严格控制项目生态影响的前提下，加强区域生态建设，促进区域生态环境的改善

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地属二类区域，故采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体数值详见表16。 表16 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 浓度 单位 标准来源 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 μg/Nm3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 TSP 年平均 日平均 200 300 PM10 年平均 24小时平均 70 150 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 CO 24小时平均 1小时平均 4 10 mg/Nm3 O3 8小时平均 1小时平均 160 200 μg/Nm3 2、地表水环境质量标准 距离本项目最近的地表水体为项目西北侧4.8km处的湫水河，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），执行《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，标准值见表17。 表17 地表水环境质量标准 （单位：mg/L，pH除外） 项 目 PH CODcr BOD5 NH3-N 石油类 硫化物 Ⅳ类标准值 6~9 ≤30 ≤5 ≤1.5 ≤0.5 ≤0.5 3、地下水质量标准 根据项目所在区域的具体情况，该段地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准值见表18。 表18 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类单位：mg/L，pH无量纲 序号 污染物 标准值 序号 污染物 标准值 1 pH值 6.5-8.5 12 硝酸盐(mg/L) ≤20.0 2 总硬度(mg/L) ≤450 13 亚硝酸盐(mg/L) ≤1.00 3 氨氮(mg/L) ≤0.50 14 氯化物(mg/L) ≤250 4 挥发酚(mg/L) ≤0.002 15 氟化物(mg/L) ≤1.0 5 砷(mg/L) ≤0.01 16 硫酸盐(mg/L) ≤250 6 铅(mg/L) ≤0.01 17 菌落总数(CFU/mL) ≤100 7 镉(mg/L) ≤0.005 18 总大肠菌群(CFU/ 100mL) ≤3.0 8 铬（六价）(mg/L) ≤0.05 19 氰化物 ≤0.05 9 铁 ≤0.3 20 锰 ≤0.10 10 溶解性总固体 ≤1000 21 耗氧量 ≤3.0 11 汞 ≤0.001 4、声环境质量标准 按照声环境功能区分类，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见表19。 表19 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 备注 2 60 50 厂界四周 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目颗粒物参照《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中相关标准限值。 表20 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点）（mg/Nm3） 颗粒物 10 15 0.5 2、废水 本项目运营期生活污水主要为职工洗手洗脸水，水质简单，直接用于厂区道路洒水抑尘；生产废水主要为洗车废水、罐车冲洗废水、生产区地面冲洗废水及搅拌机清洗废水，洗车废水经洗车平台沉淀池沉淀后循环使用，罐车、生产区地面及搅拌机冲洗废水经砂石分离器+三级沉淀池处理后循环利用，无废水外排。 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表22 建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A） 时段 昼间 夜间 噪声限值 70 55 表23 工业企业厂界环境噪声排放限值单位：dB（A） 标准类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固体废物排放标准 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有关规定及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。 危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物储存、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。 |
| 总量控制标准 | 根据晋环发【2015】25号《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，属于环境统计工业源调查行业范围内《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，由建设单位按本办法规定向环境保护主管部门申请核定主要污染物排放总量指标。 表24 厂区污染物有组织排放情况 单位：t/a 控制因子 粉尘 预测总量 0.19 拟申请总量 0.20 吕梁市生态环境局临县分局于2020年9月9日以临环行总〔2020〕6 号下发了“关于吕梁辰邦混凝土有限公司22万m3/a商品混凝土新型环保搅拌站建设项目污染物排放总量控制指标的批复”（见附件）。 根据收集的临县2019年的环境空气例行监测资料，临县为不达标区。根据环境保护部办公厅《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30 号）文件要求：排放二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘污染物的项目，必须落实相关污染物总量减排措施，上一年度环境空气质量相关污染物年平均浓度不达标城市，应进行倍量削减替代。根据本项目工程分析及产排污环节情况，本次工程结束后，总量控制指标为粉尘。因此，本次评价要求建设单位按环办〔2014〕30 号文相关要求向当地政府及相关部门提出污染物区域削减申请。 |

# 建设项目工程分析

项目工艺流程及产污环节： 在生产前必须根据实验室配比，进行混凝土的试拌工作，对混凝土拌合物各方面性能进行一次检测工作，如混凝土的单位用水量、和易性、凝结时间、含气量等。具体各步工艺流程如下所述，混凝土生产工艺流程见图4。 （1）原辅料储存 本项目生产所需要的原料有水泥、粉煤灰、石子、砂子、矿粉、水、外加剂。其中水泥、粉煤灰、矿粉等粉状原料采用专用的罐装车运输到厂区后，由其自带的气力输送泵输送至相应原料筒仓内储存；外加剂为液体，由运输车辆运至厂区的外加剂贮罐中储存；砂子和石子由周边的石料厂经汽车运输至厂区的骨料库储存。 该工序主要产尘环节为堆存扬尘、砂石运输扬尘、粉料进料时筒仓仓顶呼吸口产生的粉尘。 （2）加料 分区堆存的原料由装载机铲入砂、石投料口，砂、石投料口下部设有计量设施，经计量后的砂、石通过密闭皮带输送至搅拌机投料口。水泥、粉煤灰、矿粉等粉状原料则通过螺旋输送机密闭上料至搅拌机内。搅拌用水及外加剂采用压力供水及水泵上料。整个过程均采用计算机监控，全程自动化操作。 该工序主要污染物为砂、石转载、投料、皮带输送产生的粉尘。 （3）搅拌 各种原料经计量之后进入搅拌机进行强制搅拌。 搅拌机工作原理：在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴的搅拌下，受到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、磨擦、剪切、对流从而进行剧烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀地拌合，并具有压实所需要的含水量。为保证搅拌机处于良好的搅拌状态，根据相应的技术规程，当搅拌机停机后进行清洗。搅拌机冲洗水经“砂石分离器+三级沉淀”处理后循环利用。 该工序主要污染物为搅拌产生的粉尘和搅拌机冲洗废水。 （4）成品外运 生产出的混凝土成品由混凝土运输车直接装运，送往施工工地。厂区出口处建设有洗车平台对车轮及车体外侧携带的泥土进行冲洗，冲洗水经三级沉淀池沉淀后循环利用；罐车罐体内壁冲洗废水经“砂石分离器+三级沉淀”处理后循环利用。 该工序主要为运输扬尘、罐车罐体内壁冲洗废水。 本项目生产工序由生产管理微机、操作台、总配电控制柜等组成。整个生产由电脑系统控制操作，从进料、计量、出料、成品等均用屏幕显示统计。 主要污染工序 1、大气 （1）砂石骨料堆存及装卸过程产生的粉尘； （2）粉料筒仓上料粉尘； （3）搅拌工序产生的粉尘； （4）骨料计量、筒仓仓底放空口、输送过程产生的粉尘； （5）车辆运输扬尘； 2、废水产生环节 （1）搅拌机清洗废水，主要污染因子为SS； （2）罐车冲洗废水，主要污染因子为SS； （3）生产区地面冲洗水，主要污染因子为SS；。 （4）轮胎冲洗废水，主要污染因子为SS； （5）职工生活污水，主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮。 3、噪声 （1）各类机械设备及泵类运行噪声。 （2）汽车运输产生的噪声。 4、固体废物 （1）布袋除尘器除尘灰； （2）砂石分离器残渣； （3）沉淀池沉渣； （4）废矿物油； （5）职工生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 骨料库 | 粉尘 | / | 0.8 | / | / |
|  | 水泥筒仓1# | 粉尘 | 4500 | 4.09 | 8.8 | 0.008 |
|  | 水泥筒仓2# | 粉尘 | 4500 | 4.09 | 8.8 | 0.008 |
|  | 粉煤灰筒仓3# | 粉尘 | 4500 | 2.06 | 8.7 | 0.004 |
|  | 矿粉筒仓4# | 粉尘 | 4500 | 1.32 | 8.9 | 0.0026 |
|  | 搅拌工序 | 粉尘 | 2000 | 33.95 | 10.0 | 0.17 |
|  | 骨料计量 | 粉尘 | 无组织 | 4.048 | 无组织 | 0.2 |
|  | 筒仓仓底放空口 | 粉尘 | 无组织 | 2.754 | 无组织 | 0.14 |
|  | 物料输送 | 粉尘 | 无组织 | 忽略不计 | 无组织 | 忽略不计 |
|  | 车辆运输 | 粉尘 | 无组织 | 2.02 | 无组织 | 忽略不计 |
| 废水 | 搅拌机清洗废水 | SS | 756m3/a | / |
|  | 罐车冲洗废水 | SS | 945m3/a | / |
|  | 生产区地面冲洗水 | SS | 35.2 m3/a | / |
|  | 轮胎冲洗废水 | SS | 1600m3/a | / |
|  | 职工生活污水 | COD、BOD、氨氮 | 168m3/a | / |
| 固体 废物 | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 108.139t/a | / |
|  | 砂石分离器 | 残渣 | 640 t/a | / |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 160t/a | / |
|  | 设备维修 | 废矿物油 | 0.5t/a | / |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 2.625t | / |
| 噪声 | 选用低噪设备、设备减震、厂房隔声，优化厂区布置，种植绿化带 |
| 其它 | 绿化面积100m2 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目对周边生态环境的影响主要是混凝土生产过程中产生的粉尘对周边村庄、植被的影响，以及生产废水对地下水、土壤、地表水的影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目施工人员为附近村庄村民，不设施工营地，不设食堂、住宿。本项目在建设期间各项施工活动不可避免的会对周围环境产生影响，这主要包括废气、粉尘、噪声、固体废物、污水等，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。 1、施工期环境空气污染影响分析及防治措施 （1）施工期间大气污染物主要为场地平整、厂房、道路硬化施工扬尘及运输扬尘。 1）扬尘产生环节 施工期对环境空气的影响主要表现为施工扬尘的影响，施工期扬尘的产生环节主要为以下几个方面： A、平整场地使施工场地表层土壤裸露，遇风可产生扬尘； B、堆放易产尘的建筑材料，如无围档，随意堆放，会产生二次扬尘； C、建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘； 2）汽车运输扬尘环境影响分析 在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 （2）大气污染防治措施 根据《山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划》、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、晋环发[2010]136号《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》及山西省关于施工场所扬尘防治的有关要求，本报告要求建设单位采取以下防治措施： ①遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ②施工过程中易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行苫盖； ③施工道路硬化，并在运输道路两侧植树绿化，可极大降低运输扬尘； ④运输车辆应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，以减少沿路抛洒和减少运输的二次扬尘产生，并且运输车辆进入站区应低速行驶，减轻对周围环境的影响； ⑤建设单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 由于施工期一些大气污染物的排放都是暂时的，且本项目施工量较小，只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 2、施工期声环境污染影响分析及防治措施 （1）施工期声环境污染影响分析 从噪声角度出发可以把工程施工期分为土方阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及内装修阶段，各阶段具有其独自的噪声特性。第一阶段的噪声源主要产自推土机、挖掘机、装载机及各种车辆，这些声源大部分是移动声源、没有明显的指向性；第二阶段的噪声源主要有各种打桩机，属于脉冲性噪声，基本上是固定声源；第三阶段主要产噪设备有振捣器、电锯、起重机等，其中包括一些撞击噪声；第四阶段主要产噪设备有电钻、电锯、射钉枪等。各施工阶段中第一阶段即土方阶段的挖掘机对声环境的影响最大。这些噪声源均为间歇性源，因此施工噪声不会对厂外环境造成大的影响，但对现场施工人员危害较大。施工过程各声源设备源强类比调查结果见表25。 表25 施工期主要噪声源一览表（单位：dB） 施工阶段 施工机械 声级 声源性质 土方阶段 推土机 78—96 间歇性 挖掘机 100—110 装载机 90—100 各种车辆 80—95 结构制作阶段 振捣器 85—100 电锯 100—110 内装修阶段 电钻 87-90 电锯 100-110 射钉枪 90-95 根据工程特征，施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，不同的施工设备产生的机械噪声声级各不相同。本项目施工过程中对周边影响较大的噪声源主要为挖掘机、车辆、振捣器等噪声，其噪声值最高可达95dB（A）左右。 在不考虑屏闭、隔声、吸声的情况下，通过采用《环境影响评价技术导则—声环境》推荐的点声源几何发散衰减公式计算，假定声源噪声级为95dB（A）时，其噪声衰减至60dB（A）时的距离约为281m；其噪声衰减至50dB(A) 时的距离约为889m。由此可见，施工机械施工过程中对周边声环境的影响相对较大，特别是在夜间其影响周围近800m的范围。 （2）施工期声污染防护措施 本环评要求建设单位采取以下防治措施来减轻噪声对周围环境的影响。 ①合理选择施工机械、施工方法、施工场界，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增强的现象发生。 ②降低施工设备噪声：要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备加强定期检修、养护； ②合理布局施工场地，噪声大的某些施工设备和操作尽可能远离敏感区。对位置相对固定的机械设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能进入操作间的，可适当建立单面声障； ③按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； ④减少交通噪声，大型载重运输车辆在进出施工场地、周围村庄时应限制车速，并杜绝鸣笛。 ⑤施工期噪声应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，在夜晚22时至翌日6时应禁止高噪声设备的施工。如确因工程施工需要，需对附近居民进行告知。另外，施工过程中业主应充分协调好关系，确保不发生环境纠纷。 ⑥降低人为噪声，按规划操作机械设备，模板、支架装卸过程中尽量减少碰撞声音，不用哨子、笛等指挥作业。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。施工期施工及运输噪声源属短期、暂时性的影响来源，但考虑到多种施工噪声的叠加作用，对施工期噪声影响的控制应由当地环保主管部门和监理单位配合监督执行。 3、施工期水环境污染影响分析及防治措施 （1）施工废水 施工期间用水主要为路面、土方喷淋水等，主要由设备冲洗及施工过程中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质。施工废水中含有少量的废机油等，不能现场溢流，必须收集后处理。 （2）施工人员的生活污水 施工期会产生少量的生活废水，主要为盥洗废水，这部分用于施工场地泼洒抑尘。 4、施工期固体废物环境污染影响分析及防治措施 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，应由各施工队妥善处理，及时清运；生活垃圾可用垃圾桶收集后由环卫工人运送到指定垃圾场处理。 施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，该污染也将消失。 本报告要求建设单位采取以下防治措施： （1）施工垃圾 本报告要求建设单位将建筑材料进行整理，及时运至环卫部门指定的地点，运输车辆应加盖篷布防止扬尘。对运输路线应保持路面平整，经常洒水，防止运输扬尘对周围环境产生不利影响。 （2）生活垃圾 本项目将产生少量的生活垃圾，施工单位要将此部分生活垃圾收集后运至当地环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理，不会对周围环境产生影响。 5、施工期生态环境污染影响分析及防治措施 在项目建设过程中，由于施工活动对施工场地地表的扰动，使部分地表裸露产生一定程度的水土流失。工程施工可能造成的水土流失面积主要包括以下2个方面：①建筑基础开挖、削坡、道路施工等对原有地表的扰动，使其地表植被受到破坏，水土保持能力降低。②临时弃土、弃渣堆置，产生新的裸露地表，该地表受雨水冲刷极易产生大的水土流失。如不采取必要的生态环境保护措施，将加重水土流失趋势。因此，评价提出建设期生态环境保护措施如下： 1） 严格控制划定的施工界限，不得随意扩大施工范围。 2） 本工程挖方全部用于填沟造地，评价要求应及时进行压实处理，场地拓展完成后及时修建护坡并进行绿化。 3） 施工场地砂子、石灰等粉状建筑材料应入料棚储存，临时堆放的土方应设置围堰。 由上分析，由于本项工程土方量较小，施工期对周围生态环境会产生一定影响，但施工期的环境影响多为短期可逆影响，随着施工阶段的结束而消失，故其影响并不突出。 综上，本项目在建设期必须加强对施工活动的管理，按环评及环保部门要求合理安排施工，尽量将施工活动对周围环境的影响降至最低。在采取环评中提出的防护措施后，施工期产生的污染不会对周围环境及居民产生明显影响。 营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 1、砂石骨料堆存及装卸过程产生的粉尘 本项目石料、砂料进厂后装卸、堆存过程会产生少量扬尘。 砂石料场在堆放过程中会产生无组织粉尘，其计算公式如下： 装卸扬尘：Qz=98.8/6·M·e0.64u·e-0.27·H-1.283 堆存起尘：Qm=11.7U2.45·S0.345·e-0.5ω·e-0.55（W-0.07） 式中：Qm—堆场起尘量，mg/s； Qz—装卸扬尘量，mg/次； U—临界风速，m/s，取大于4m/s； S—堆场表面积，1500m2； ω—空气相对湿度，取60%； W—物料湿度；取4%； M—车辆吨位，评价取20t； H—装卸高度， 评价取1.5m。 根据堆存及装卸起尘公式计算得到，本项目砂石料堆存起尘及装卸扬尘的产生量为0.8t/a。 本次评价要求建设全封闭式骨料库，地面全部硬化防渗。并在库内设置自动洒水抑尘装置，采取以上措施后抑尘效率可达95%，预计粉尘排放量为0.04t/a，无组织逸散。 2、筒仓上料产生的粉尘 本项目粉状原料水泥、粉煤灰及矿粉分别用气泵打入料仓，由于受气流冲击，仓顶呼吸孔会产生一定量的粉尘。本项目共设2座水泥筒仓，1座粉煤灰筒仓，1座矿粉筒仓，容积均为200t。 根据建设单位提供的资料，每辆散装罐车以10m3/min的速度风送上料，则小时气量为600m3/h，粉料筒仓进料压力为0.2Mpa，仓顶呼吸孔按照标准大气压计算，则仓顶粉尘的排放气量为1200 m3/h；根据经验系数，料仓进料时间系数为45t/h（粉料）；根据美国环保局《空气污染物排放和控制手册》中推荐的产尘系数，每上1t料产生粉尘0.12kg。 各筒仓仓顶自带脉冲布袋除尘器，除尘器风量1200m3/h，过滤风速0.6m/min，过滤面积33.33m2，过滤效率99.8%，废气经除尘器处理达标后，通过仓顶排气筒排除，排气筒必须高出筒仓3m以上，4座粉料筒仓共配套4套仓顶脉冲布袋除尘器，废气经除尘器处理达标后各由1根H15×Φ0.2排气筒排放。各筒仓粉尘排放情况如下： 表26 筒仓上料粉尘产生情况 单位：t/a 筒仓 输入粉料量t/a 料仓进料时间系数t/h 进料时间h/a 产尘系数kg/t 产尘量t/a 产尘速率kg/h 水泥筒仓1# 34100 45 757.78 0.12 4.09 5.4 水泥筒仓2# 34100 45 757.78 0.12 4.09 5.4 粉煤灰筒仓3# 17160 45 381.33 0.12 2.06 5.4 矿粉筒仓4# 11000 45 244.44 0.12 1.32 5.4 表27 筒仓上料粉尘产排污情况 单位：t/a 筒仓 废气量m3/h 产生浓度mg/m3 产生量t/a 处理 措施 排放浓度mg/m3 排放量t/a 水泥筒仓1# 1200 4500 4.09 筒仓仓顶自带脉冲布袋除尘器进行废气处理，除尘器风量1200 m3/h，除尘效率99.8%，过滤风速0.6m/min，过滤面积33.33m2，废气经除尘器处理达标后，由一根H15×φ0.2排气筒排放 8.8 0.008 水泥筒仓2# 1200 4500 4.09 8.8 0.008 粉煤灰筒仓3# 1200 4500 2.06 8.7 0.004 矿粉筒仓4# 1200 4500 1.32 8.9 0.0026 合计 / / 11.56 / / 0.0226 根据表27可知，粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中“水泥制品生产”规定的浓度限值（10 mg/m3）的要求，可实现达标排放。 3、搅拌工序产生的粉尘 本项目设有一条混凝土生产线，配1台JS2000K搅拌机，搅拌机进料及搅拌过程中会产生一定量粉尘。 本项目搅拌过程中需要加水，可起到一定的除尘作用。环评要求将搅拌机设置于全封闭搅拌楼内，在搅拌机排风口处设置一套布袋除尘器，废气经布袋除尘器处理达标后，通过一根H15×Φ0.4m的排气筒排放。布袋除尘器风量为5000m3/h，过滤风速0.6m/min，过滤面积138.9m2，除尘效率99.5%。类比同行业监测数据，搅拌进料及搅拌过程粉尘产生浓度按2000mg/m3计，混凝土生产线年运行时间3395.1h/a，则搅拌工序粉尘的产生量约为33.95t/a，经布袋除尘器处理后，粉尘排放浓度为10.0mg/m3，排放量0.17t/a。 粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中“水泥制品生产”规定的浓度限值（10 mg/m3）的要求，可实现达标排放。 表28 搅拌工序粉尘产排污情况 单位：t/a 工序 产生浓度 mg/m3 产生量 t/a 处理措施 排放浓度mg/m3 排放量t/a 搅拌工序 2000 33.95 搅拌机设置于全封闭搅拌楼内，在搅拌机排放口处设1套布袋除尘器，除尘器风量为5000m3/h，除尘效率99.5%，过滤风速0.6m/min，过滤面积138.9m2，废气经除尘器处理达标后，由一根H15×Φ0.4m排气筒排放 10.0 0.17 4、骨料计量、物料输送过程产生的粉尘 （1）骨料计量粉尘：砂、石由装载机向料仓投料过程会产生较高的粉尘，根据经验数值，该过程粉尘产尘系数为0.01kg/t物料，项目年输送骨料404800t/a，则该过程粉尘产生量为4.048t/a。建设单位采用地下式入料仓，将入料仓设置在全封闭骨料库内，对入料仓投料口进行4面围挡（投料口上面、左面、右面及后面均设挡板围挡），并配套喷雾洒水装置，投料时开启喷雾洒水装置进行洒水抑尘。采取以上措施后，砂、石投料粉尘排放量可削减约95%以上，可有效减少砂石投料过程粉尘的无组织排放量，排放量约为0.2t/a，无组织逸散。 （2）筒仓仓底放空口粉尘：筒仓放空口在抽料时有粉尘产生，均以无组织形式排放。根据相关资料，每次粉尘产生量为2-5kg/辆·次。本项目粉料消耗量约96360t/a，按35m3/车（105t）计，全年运输车辆次为918辆次。放空口产生粉尘按3kg/辆·次计，合计产生量约为2.754t/a。为减少无组织粉尘排放量，根据水泥行业粉尘防治技术规范要求，环评要求本项目通过在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口。如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的排放量，采取措施后粉尘排放量可减少95%，预计粉尘排放量为0.14t/a。 （3）物料输送粉尘：本项目砂、石采用封闭式皮带输送机，粉料则以螺旋输送机供料，在输送过程中粉尘排放量可忽略不计。 表29 骨料计量、物料输送过程粉尘产排情况 序号 工序 产生量t/a 排放量t/a 1 骨料计量 4.048 0.2 2 筒仓仓底放空口 2.754 0.14 3 皮带输送 忽略不计 忽略不计 合计 6.802 0.34 5、车辆运输扬尘 道路扬尘与路面积尘、风速等有关，且具有流动性，参考有关资料，扬尘污染范围在垂直于路肩两侧20m范围内。本项目所需粉料需通过专用罐车进行运输，石料和砂料通过苫布封闭运输，产品采用专用罐车运输，道路运输过程易起尘造成一定大气污染。工程交通运输起尘采用下述经验公式进行计算。 Qp=0.123(V/5)·(M/6.8)0.85·(P/0.5)0.72 Qp′=Qp•L•Q/M 其中：Qp：道路扬尘量（kg/km·辆） Qp′：总扬尘量（kg/a） V：车辆速度（km/h） M：车辆载重（t/辆） P：路面灰尘覆盖量（kg/m2） L：运距（km） Q：运输量（kg/a） 表30 本项目运输过程各路段起尘量估算一览表 路段 物料 P(kg/m2) V(km/h） M Q(万t/a) L(km) Qp′ 进厂公路 砂石骨料 0.05 10 20 t/辆 141.12 0.5 1.19 粉料 0.05 10 105t/辆 38.96 0.5 0.22 成品 0.05 10 30t/辆 80.0 0.5 0.61 合计 2.02 评价要求采取以下防治措施： ①运输车辆不得超载，尤其是石料、砂料要密闭运输，以减少运输过程中物料抛撒泄漏及粉尘，对洒落物料及时清扫干净，防止二次起尘，粉料采用罐车运输，车辆进出厂区需清洗。 ②保持入厂道路路面清洁，配用一台洒水车，每天对入厂专用道路洒水降尘，大风干燥天气适当增加洒水次数。 ③运输车辆在沿村道路上要限速行驶，以降低二次扬尘对村庄造成的影响，环评要求本项目运输过程中不得经过居民区内，以防止运输扬尘对城区居民产生影响。 采取以上措施后，可抑尘90%以上，粉尘无组织逸散较少，可忽略不计。 6、大气环境影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模型，对本项目大气环境影响进行了预测。 ①估算模式 估算模式（AERSCREEN）是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染物的最大地面浓度，建筑物下洗和熏烟等特殊条件的最大地面浓度。 Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 一般选用GB3095中1h平均浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用评价标准确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 表31 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） -- 最高环境温度（℃） 39.5 最低环境温度（℃） -24.8 土地利用类型 耕地 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率（m） -- 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离（km） -- 岸线方向（°） -- ②评价工作等级及预测 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价等级确定依据，进行大气环境影响评价等级确定。判定依据见表32。 表32 评价工作等级判定（技术导则） 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≧10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 本项目大气污染物主要为各筒仓上料时仓顶产生的粉尘、搅拌工序产生的粉尘，选择估算模式对项目大气评价工作进行分级计算，计算参数见表33。 表33 本项目污染源及排气筒编号表 产污环节 污染源编号 排气筒编号 水泥筒仓1# G1（SR00000001） DA001 水泥筒仓2# G2（SR00000002） DA002 粉煤灰筒仓3# G3（SR00000003） DA003 矿粉筒仓4# G4（SR00000004） DA004 搅拌工序 G5（SR00000005） DA005 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐估算模型AERSCREEN计算污染物的最大地面浓度占标率，其结果见表34。 表34 环境空气评价等级判定 污染源 污染因子 最大落地浓度 (ug/m^3) 最大浓度落 地点 (m) 评价标准 (ug/m^3) 占标率 (%) D10% (m) 推荐评价 等级 SR00000001 PM10 1.5064 63 450 3.34756E-001 0 III SR00000002 PM10 1.5064 63 450 3.34756E-001 0 III SR00000003 PM10 1.5064 63 450 3.34756E-001 0 III SR00000004 PM10 1.5064 63 450 3.34756E-001 0 III SR00000005 PM10 4.9449 82 450 1.09887E+000 0 II 因此，本项目环境空气影响评价等级为二级评价，评价范围为以厂址为中心，边长为5×5，总面积25km2的矩形区域。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，不进行进一步预测，只根据估算模式计算结果进行影响分析。根据表34，本项目4座粉料筒仓（水泥筒仓1#，水泥筒仓2#，粉煤灰筒仓3#，矿粉筒仓4#）排放的PM10下风向最大浓度出现距离均为63m，最大落地浓度均为1.51μg/m3，最大占标率均为3.35%；搅拌工序排放的PM10下风向最大浓度出现距离为82m，最大落地浓度为4.95μg/m3，最大占标率为1.1%，对周边大气环境质量影响较小。 本项目浓度分布和占标率分布具体见表36，图5~6。

表35  本项目点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m(UTM) | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（g/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | PM10 |
| SR00000001 | 水泥筒仓1# | 491306.67 | 4166613.46 | 910 | 15 | 0.2 | 10.62 | 20 | 757.78 | 正常排放 | 0.003 |
| SR00000002 | 水泥筒仓2# | 491308.32 | 4166618.15 | 910 | 15 | 0.2 | 10.62 | 20 | 757.78 | 正常排放 | 0.003 |
| SR00000003 | 粉煤灰筒仓3# | 491312.07 | 4166612.71 | 910 | 15 | 0.2 | 10.62 | 20 | 381.33 | 正常排放 | 0.003 |
| SR00000004 | 矿粉筒仓4# | 491301.82 | 4166608.80 | 910 | 15 | 0.2 | 10.62 | 20 | 244.44 | 正常排放 | 0.003 |
| SR00000005 | 搅拌工序 | 491310.75 | 4166621.05 | 910 | 15 | 0.4 | 11.06 | 20 | 3395.1 | 正常排放 | 0.014 |

# 表36  大气污染物估算结果一览表

| 水泥筒仓1# | 水泥筒仓2# | 粉煤灰筒仓3# | 矿粉筒仓4# | 搅拌工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 (m) | 浓度 (ug/m3) | 占标率(%) | 距离 (m) | 浓度 (ug/m3) | 占标率(%) | 距离 (m) | 浓度 (ug/m3) | 占标率(%) | 距离 (m) | 浓度 (ug/m3) | 占标率(%) | 距离 (m) | 浓度 (ug/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 0.065708 | 1.46018E-002 | 10 | 0.065708 | 1.46018E-002 | 10 | 0.065708 | 1.46018E-002 | 10 | 0.065708 | 1.46018E-002 | 10 | 0.16907 | 3.75711E-002 |
| 25 | 0.83176 | 1.84836E-001 | 25 | 0.83176 | 1.84836E-001 | 25 | 0.83176 | 1.84836E-001 | 25 | 0.83176 | 1.84836E-001 | 25 | 2.4791 | 5.50911E-001 |
| 50 | 1.4086 | 3.13022E-001 | 50 | 1.4086 | 3.13022E-001 | 50 | 1.4086 | 3.13022E-001 | 50 | 1.4086 | 3.13022E-001 | 50 | 3.1976 | 7.10578E-001 |
| 63 | 1.5064 | 3.34756E-001 | 63 | 1.5064 | 3.34756E-001 | 63 | 1.5064 | 3.34756E-001 | 63 | 1.5064 | 3.34756E-001 | 75 | 4.8865 | 1.08589E+000 |
| 75 | 1.4518 | 3.22622E-001 | 75 | 1.4518 | 3.22622E-001 | 75 | 1.4518 | 3.22622E-001 | 75 | 1.4518 | 3.22622E-001 | 82 | 4.9449 | 1.09887E+000 |
| 100 | 1.204 | 2.67556E-001 | 100 | 1.204 | 2.67556E-001 | 100 | 1.204 | 2.67556E-001 | 100 | 1.204 | 2.67556E-001 | 100 | 4.7247 | 1.04993E+000 |
| 125 | 0.99036 | 2.20080E-001 | 125 | 0.99036 | 2.20080E-001 | 125 | 0.99036 | 2.20080E-001 | 125 | 0.99036 | 2.20080E-001 | 125 | 4.1694 | 9.26533E-001 |
| 150 | 0.89646 | 1.99213E-001 | 150 | 0.89646 | 1.99213E-001 | 150 | 0.89646 | 1.99213E-001 | 150 | 0.89646 | 1.99213E-001 | 150 | 4.1835 | 9.29667E-001 |
| 175 | 0.97041 | 2.15647E-001 | 175 | 0.97041 | 2.15647E-001 | 175 | 0.97041 | 2.15647E-001 | 175 | 0.97041 | 2.15647E-001 | 175 | 4.5286 | 1.00636E+000 |
| 200 | 0.99314 | 2.20698E-001 | 200 | 0.99314 | 2.20698E-001 | 200 | 0.99314 | 2.20698E-001 | 200 | 0.99314 | 2.20698E-001 | 200 | 4.6347 | 1.02993E+000 |
| 300 | 0.8586 | 1.90800E-001 | 300 | 0.8586 | 1.90800E-001 | 300 | 0.8586 | 1.90800E-001 | 300 | 0.8586 | 1.90800E-001 | 300 | 4.0068 | 8.90400E-001 |
| 400 | 0.68325 | 1.51833E-001 | 400 | 0.68325 | 1.51833E-001 | 400 | 0.68325 | 1.51833E-001 | 400 | 0.68325 | 1.51833E-001 | 400 | 3.1885 | 7.08556E-001 |
| 500 | 0.54845 | 1.21878E-001 | 500 | 0.54845 | 1.21878E-001 | 500 | 0.54845 | 1.21878E-001 | 500 | 0.54845 | 1.21878E-001 | 500 | 2.5594 | 5.68756E-001 |
| 600 | 0.5307 | 1.17933E-001 | 600 | 0.5307 | 1.17933E-001 | 600 | 0.5307 | 1.17933E-001 | 600 | 0.5307 | 1.17933E-001 | 600 | 2.4766 | 5.50356E-001 |
| 700 | 0.50522 | 1.12271E-001 | 700 | 0.50522 | 1.12271E-001 | 700 | 0.50522 | 1.12271E-001 | 700 | 0.50522 | 1.12271E-001 | 700 | 2.3577 | 5.23933E-001 |
| 800 | 0.47331 | 1.05180E-001 | 800 | 0.47331 | 1.05180E-001 | 800 | 0.47331 | 1.05180E-001 | 800 | 0.47331 | 1.05180E-001 | 800 | 2.2088 | 4.90844E-001 |
| 900 | 0.44034 | 9.78533E-002 | 900 | 0.44034 | 9.78533E-002 | 900 | 0.44034 | 9.78533E-002 | 900 | 0.44034 | 9.78533E-002 | 900 | 2.0549 | 4.56644E-001 |
| 1000 | 0.40868 | 9.08178E-002 | 1000 | 0.40868 | 9.08178E-002 | 1000 | 0.40868 | 9.08178E-002 | 1000 | 0.40868 | 9.08178E-002 | 1000 | 1.9072 | 4.23822E-001 |
| 1500 | 0.32265 | 7.17000E-002 | 1500 | 0.32265 | 7.17000E-002 | 1500 | 0.32265 | 7.17000E-002 | 1500 | 0.32265 | 7.17000E-002 | 1500 | 1.5057 | 3.34600E-001 |
| 2000 | 0.25533 | 5.67400E-002 | 2000 | 0.25533 | 5.67400E-002 | 2000 | 0.25533 | 5.67400E-002 | 2000 | 0.25533 | 5.67400E-002 | 2000 | 1.1916 | 2.64800E-001 |
| 2500 | 0.21984 | 4.88533E-002 | 2500 | 0.21984 | 4.88533E-002 | 2500 | 0.21984 | 4.88533E-002 | 2500 | 0.21984 | 4.88533E-002 | 2500 | 1.0259 | 2.27978E-001 |
| 3000 | 0.19197 | 4.26600E-002 | 3000 | 0.19197 | 4.26600E-002 | 3000 | 0.19197 | 4.26600E-002 | 3000 | 0.19197 | 4.26600E-002 | 3000 | 0.89584 | 1.99076E-001 |
| 3500 | 0.17665 | 3.92556E-002 | 3500 | 0.17665 | 3.92556E-002 | 3500 | 0.17665 | 3.92556E-002 | 3500 | 0.17665 | 3.92556E-002 | 3500 | 0.82437 | 1.83193E-001 |
| 4000 | 0.16887 | 3.75267E-002 | 4000 | 0.16887 | 3.75267E-002 | 4000 | 0.16887 | 3.75267E-002 | 4000 | 0.16887 | 3.75267E-002 | 4000 | 0.78804 | 1.75120E-001 |
| 4500 | 0.1601 | 3.55778E-002 | 4500 | 0.1601 | 3.55778E-002 | 4500 | 0.1601 | 3.55778E-002 | 4500 | 0.1601 | 3.55778E-002 | 4500 | 0.74712 | 1.66027E-001 |
| 5000 | 0.15117 | 3.35933E-002 | 5000 | 0.15117 | 3.35933E-002 | 5000 | 0.15117 | 3.35933E-002 | 5000 | 0.15117 | 3.35933E-002 | 5000 | 0.70545 | 1.56767E-001 |

# 表37  本项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级√ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5 km√ |
| 评价 因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500 ~ 2000t/a□ | ＜500 t/a√ |
|  | 评价因子 | 基本污染物(SO2、NOx、PM2.5、PM10、CO、O3)；其他污染物( ) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准√ | 地方标准√ | 附录D □ | 其他标准□ |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区√ | 一类区和二类区□ |
|  | 基准年 | （2018）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据√ | 现状补充监测□ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区√ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5～50km □ | 边长= 5 km □ |
|  | 预测因子 | 预测因子( ) | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 𝐶本项目最大占标率≤100%□ | 𝐶本项目最大占标率＞100% □ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | 𝐶本项目最大占标率≤10%□ | 𝐶本项目最大标率＞10% □ |
|  |  | 二类区 | 𝐶本项目最大占标率≤30%□ | 𝐶本项目最大标率＞30% □ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h | 𝐶非正常占标率≤100% □ | 𝐶非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 𝐶叠加达标□ | 𝐶叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量整体变化情况 | k ≤-20% □ | k ＞-20% □ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（TSP） | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（） | 无监测√ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（/）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（）t/a | NOx:（）t/a | 颗粒物:(0.2)t/a | VOCs: ( )t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 |

二、水环境影响分析 1、水污染的产生及防治措施 （1）生产废水： 本项目生产废水主要为搅拌机清洗废水、罐车冲洗废水、生产区地面冲洗水、轮胎冲洗废水、其污染物主要为泥沙悬浮物。各废水产生情况及废水收集情况：①搅拌机清洗废水：混凝土搅拌机在停工后用水和石子倒入搅拌筒内10-15分钟进行清洗，再将水和石子清出至水桶中，再由叉车运至三级沉淀池进行处理；②罐车冲洗废水：罐车在更换运输品种或停止运输时需要进行冲洗，每天工作完成后罐车也需要冲洗，罐车在洗车平台进行冲洗，本项目洗车平台与三级沉淀池设置距离较近，在洗车平台与三级沉淀池间设有明渠（设有拦截阀门），罐车冲洗时打开拦截阀门，废水经水渠进入三级沉淀池，清洗其他车辆时关闭此阀门，废水直接进入洗车平台自带沉淀池进行处理；③生产区地面冲洗水：每天下班后需对生产区地面进行清洗，本项目生产区地面为高分子工业地板，冲洗废水由人工用地刮+平板小铲铲入水桶中，再由叉车运至三级沉淀池进行处理。④轮胎冲洗废水：该部分废水直接进入洗车平台进行处理。 1）砂石分离器+三级沉淀池：搅拌机清洗废水、罐车冲洗废水、生产区地面冲洗废水进入砂石分离器+三级沉淀池处理，处理后循环使用，不外排。 根据水平衡计算，搅拌机清洗废水、罐车冲洗废水、生产区地面冲洗水产生量6.2 m3/d，沉淀池容积为30m3，可以容纳生产过程产生的废水。 2）洗车平台：厂区洗车废水产生量约2.688m3/d。 洗车平台设置：厂出口内侧设洗车平台，设置收集池、清水池、沉淀池各1座，每座水池25m3，洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠及其它防治设施，收集洗车以及降水过程中产生的废水和泥浆。车辆驶离厂区前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，洗车平台配置及主要参数表见表38，架构图见图7。 表38 洗车平台配置及主要参数表 序号 主要指标 参数 1 尺寸 11440*7240*2040mm 2 冲洗压力 4 Kg/cm2 3 冲洗时间 1-60S（可调节） 4 冲洗耗水量 30L/每辆 5 冲洗方式 无接触喷水 （2）职工生活污水 本项目劳动定员15人，厂内不设、食堂、浴室，厕所为旱厕。生活用水主要为职工洗漱用水，水质简单直接用于厂区道路洒水。 （3）初期雨水 厂区初期雨水采取收集沉淀的措施处理。根据吕梁暴雨强度计算公式计算当地的暴雨强度： q=1730.1×(1+0.61lgT)/(t+9.6)0.78 式中，q——暴雨强度(升/秒•公顷)； P——重现期，取值0.5-3年，取1.5年； t——降雨历时（min），一般取15分钟； 计算结果q=157.56L/s·ha。 一般以降雨初期15min的雨量作为初期降雨量： ——初期雨水量，m3； ——径流系数，取0.9； ——暴雨强度，157.561L/ s·ha； ——汇水面积，0.67hm2。 t——降雨历时，取15min。 经计算初期雨水量为Q=95.01L/s，故评价要求在厂区地势最低处，设1座120m3初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后，可以用于厂区道路降尘洒水。 表39 废水处理主要设施表 序号 设备名称 参数 数量 备注 1 三级沉淀池 30m3 1座 一般防渗区 2 雨水收集池 120 m3 1座 一般防渗区 2、废水不外排的可行性分析 本项目的生产废水主要是搅拌机清洗废水、罐车冲洗废水、生产区地面冲洗水、轮胎冲洗废水，其污染物主要为泥沙悬浮物，废水成分简单，经过简单的沉淀分离即可循环使用，工艺简单，废水回收利用具有技术可行性。 厂区设砂石分离器、沉淀池，可以容纳4.8天满负荷生产下的废水，保证废水不外排；洗车平台下设置收集池、沉淀池、清水池，可以完成对轮胎冲洗废水的收集、沉淀；厂区设置初期雨水收集池，对初期雨水进行收集。厂区内所有池体均进行防渗处理，杜绝废水通过下渗的方式污染土壤和地下水。因此，本项目废水不外排具有保证性。 3、地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B。 本项目地表水环境影响评价自查表见表40。

# 表40  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 √；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 口；饮用水取水口；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 □ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 □；其他 ( | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物□；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 √ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √ | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 □ | 手动 □；自动 □；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （ ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （ ） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受√；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

三、固废环境影响分析 1、生产过程中产生的固废 （1）除尘灰：本项目经除尘器收集的粉尘量约为45.32t/a，主要为水泥、粉煤灰和矿粉，可返回生产系统作为生产原料； （2）砂石分离器残渣：类比同类项目，本项目砂石分离器的砂石残渣产生量约180t/a，可返回生产系统作为生产原料。 （3）沉淀池沉渣：类比同类项目，本项目沉淀池中沉渣产生量约45t/a，主要成分是泥沙，可返回生产系统作为生产原料。 （4）废矿物油：本项目设备保养、维修过程中会产生少量的废矿物油（润滑油），产生量约0.5t/a，废物类别HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-209-08。废矿物油等危废暂存于危废暂存间，定期由有资质单位运走处理。 2、办公生活垃圾 本项目定员15人，以0.5kg/人·日计，则本项目生活垃圾年产生量约1.65t/a。环评要求于厂内设置封闭式垃圾箱，将生活垃圾统一收集后送当地环卫部门处理。 表41 固体废物产生及处置措施一览表 序号 性质 污染源 类别 危废代码 产生量 处置措施 1 一般工业固废 布袋除尘器 除尘灰 // 45.32t/a 经收集后作为原料全部回用于生产 2 砂石分离器 残渣 // 180 t/a 经收集后作为原料全部回用于生产 3 沉淀池 沉渣 // 45t/a 经收集后作为原料全部回用于生产 5 危废 设备保养 废矿物油 900-218-08 0.5t/a 暂存于危废间，定期由有资质单位运走处置 6 生活垃圾 办公室 生活垃圾 // 1.65t/a 委托当地环卫部门清运 3、危废暂存间的设置 本项目生产过程中各设备维修、保养会产生少量废矿物油，按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第39号，2016年8月1日执行），本项目产生的废矿物油属于危险废物，其废物类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-209-08，废矿物油产生量约为0.5t/a。 表42 项目危险废物汇总情况 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废矿物油 HW08 废矿物油 与含矿物 油废物 900-209-08 0.5 设备维修保养 液态 矿物油 6月 毒性 收集至危废暂存库内，定期交由有资质的单位处置。 表43 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 废矿物油 HW08 废矿物油 与含矿物 油废物 900-209-08 危废暂存间 4 m2 铁桶 0.5t 6月 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，评价要求企业在厂区内建设一座10m2危废暂存间，场所建设要求应当符合《危险废物贮存污染控制标准》，临时贮存场所应设防渗、防淋、防起尘。产生的危废及时交由有资质的单位运走处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： ①暂存设施要求： 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定，衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围；衬里材料与堆放危险废物相容，在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统，不相容的危险废物不能堆放在一起，总贮存量不超过300kg。 危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设在多个直径不少于30mm的排气孔，不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 本项目防渗分区及防渗措施详见表44，具体防渗分区见图8。 表44 本次评价要求采取的防渗处理措施一览表 序号 场地 防渗 分区 防渗技 术要求 采取的防渗处理措施 1 危废暂存间 重点 防渗区 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 钢筋混凝土池体，池底及池壁为抗渗混凝土，强度等级为C30，抗渗等级为P8，内掺8%防渗抗裂剂，底部铺设土工防渗膜，池体内表面刷防腐防渗涂料。垫层为强度等级为 C15 的素混凝土。基础土分层夯实，压实系数不小于0.95。 2 生产区 一般防渗区 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 钢筋混凝土池体，池底及池壁为混凝土，强度等级为C30，抗渗等级为P6，池体内表面刷防腐防渗涂料。垫层为强度等级为C10的素混凝土，基础土分层夯实。 3 骨料库 一般防渗区 4 沉淀池 一般防渗区 5 初期雨水池 一般防渗区 6 办公区 简单 防渗区 一般地面硬化 C30混凝土硬化；基础土分层夯实，压实系数不小于0.95。 ②管理要求： a. 建危险废物贮存专用库房； b. 废机油必须装入符合标准的容器内； c. 装载危险废物的容器内必须留足够的空间，容器顶部与固体表面之间保留100mm以上的空间； d. 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。 e. 危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； f. 必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 g. 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； h. 危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； ③转移要求： a. 在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 b. 建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c. 联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 四、噪声环境影响分析 本项目运营期噪声来自电机、水泵、空压机、搅拌机、除尘器风机及车辆运输、装卸过程产生的噪声，噪声级在70～95 dB（A）之间。 表45 主要噪声源防治措施一览表 产噪设备 噪声值 dB（A） 台数 防治措施 搅拌机 85 1 低噪设备，减震基础 空压机 85-95 1 设在空压机房内，机房内墙壁、顶部覆盖吸音材料，排气口安装消音器 风机 75-85 2 风机进、出风口处安装消音器 螺旋输送机 70-80 3 电机设隔声罩 水 泵 75-80 1 独立底座、减震基础，水泵进、出水口采用柔性接头 铲 车 80-90 1 全封闭骨料堆场中部 （1）预测模式 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声传播衰减方法进行预测。 Loct(r)=Loctref(ro)-(Aoctdiv+Aoctbar+Aoctarm+Aoctexc) 式中： Loct(r)—距声源r处的等效声压级； Loctref(ro)—参考位置（rO）处的等效声压级； Aoctrdiv—声波几何发散引起的等效声压级衰减量； Aoctbar—声屏障引起的衰减量； Aoctatm—空气吸引引起的等效声压级衰减量； Aoctexc—附加等效声压级衰减量。 各受声点考虑用A声级进行计算，其上述公式可完成： LA(r)=LAref(r)-(Adiv+Adar+Aatm+Aexc) Adiv=20Lg(r/ro)………点声源； Adiv=10g(r/ro)………线声源； Aoctbar=-10lg 当声屏障很长，作无限处理时，则Aoctbar=-10lg N=2γ/γ Aatm= Aexc=5Lg(r/r0) 式中： N1N2N3—三个传播途径的菲涅尔数； γ—声程长； γ—声波波长； r—预测点距声源的距离（m）。 ro—参考位置距离（m）； a—每100m空气吸收系数dB。 Aref（ro）—参考益ro处的A声级； Adiv—声波几何发散引起的A声级衰减量； Abar—遮挡物引起的A声级衰减量； Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量； Aexc—附加A声级衰减量。 各测点声压级按下列公式进行叠加： 式中：L总：测点总的A声级dB（A）； Li：第i个声源到预测点处的声压级dB（A）； Lb：环境噪声本底值； n：声源个数。 （2）厂界噪声预测 本项目运营期各主要声源对厂界噪声的预测结果见表46。 表46 环境噪声预测结果dB（A） 序号 监测位置 昼间 夜间 贡献值 标准值 达标情况 贡献值 标准值 达标情况 1 1#厂界北侧 45.65 60 达标 45.65 50 达标 2 2#厂界西侧 36.88 60 达标 36.88 50 达标 3 3#厂界南侧 40.21 60 达标 40.21 50 达标 4 4#厂界东侧 47.25 60 达标 47.25 50 达标 （3）噪声污染防治措施 距离本项目距离较近的村庄为项目西南侧400m处的成家塔村，因此评价要求建设单位采取严格的降噪措施，防止噪声影响职工及周围居民正常的生产、生活，特别对较近的成家塔村庄的影响。针对本工程生产的特点，本次评价提出本工程噪声的防治措施包括以下几方面： ①对于本工程的生产装置，设计时应尽可能选择声压级较小、振动小的低噪声设备，从源头上控制噪声产生的级别； ②本项目各类产噪设备均设置于生产车间内，并对厂房、墙壁进行吸声处理，并建设便于观察和控制生产过程的隔声间； ③除采取以上防治措施外，工程还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻噪声对操作人员的直接影响； ④重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境、调节气候，而且还可阻滞噪声传播、吸收尘等污染物，减轻污染。工程应根据当地的气候特点，选取适宜当地生产的树种，种植于高噪声源及厂界四周。 ⑤其它：厂区总平面设计充分考虑地形、声源方向性及车间噪声强弱，利用建筑物、绿化植被等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，从而起到降低噪声影响的作用。 五、生态影响分析 项目在营运期对生态环境的影响主要是废气、废水，项目建成后，通过加强废气治理、厂区绿化等措施，加强各类池体防渗措施和日常管理，可将对周围生态环境的影响降至最低。 六、环境风险评价 （1）评价等级判定 1）危险物质及工艺系统危险性(P)的分级确定 分析本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值(Q)和所属行业及生产工艺特点(M)，按照附录C对危险物质及工艺系统危险性(P)等级进行判断。 环境风险评价工作等级划分见表47。 表47 评价工作级别 环境风险潜势 IV、IV III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 2）危险物质数量与临界量的比值(Q) 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018)附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009)相关资料，本项目涉及到的原辅材料、产品、中间产品中危险物质主要为生产过程中设备维修、保养产生的废矿物油，对照风险导则中附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量，并结合本项目实际，对本项目Q值进行计算，具体见表48。 表48 本项目Q值计算表 序号 危险物质名称 q1储存量（t） Q1临界储量（t） Q值 1 矿物油（机油、润滑油等） 0.5 2500 0.0002 合计 0.0002 由上表可知，Q小于1，项目风险潜势为Ⅰ，本项目只需要进行环境风险简单分析。 （2）环境敏感目标情况 本项目使用矿物油（润滑油）的设备顶部均进行防渗、并设置钢制托盘收集废油，危废暂存库建成具有防水、防渗、防流失、防晒的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料,渗透系数≤10-10cm/s。有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防晒、防渗漏。采取环评要求措施后，出现险情的风险度较低。 矿物油物理化学性质较稳定，根据现场调查，本项目距离下游最近的村庄为西南侧0.4km处的成家塔村。 （3）环境风险识别 本项目在建设过程可能存在着一定的环境风险，矿物油储存桶破裂、泄漏、运输车辆发生事故等，都会对项目区周围的土地、空气、地表水、地下水和生态环境、自然等环境造成较大的不利影响，因此必须采取多种措施进行预防，杜绝或大大减少事故风险的发生。 （4）环境风险影响分析 本项目在建设过程可能存在着一定的环境风险，矿物油储存桶破裂、泄漏、运输车辆发生事故等，都会对项目区周围的土地、空气、地表水、地下水和生态环境、自然等环境造成较大的不利影响，因此必须采取多种措施进行预防，杜绝或大大减少事故风险的发生。 项目原辅料均采用陆路汽车运输，所有化学品运输均委托专业运输单位担任运输任务，项目运输风险影响相对较小；而物料储存系统风险影响相对较大。矿物油储存桶破裂、泄漏将影响正常的生产，并且很容易下渗影响地下水，甚至威胁人群安全。 （5）环境风险防范措施及应急要求 本项目使用矿物油（润滑油）的设备顶部均进行防渗、并设置钢制托盘收集废油，危废暂存库建成具有防水、防渗、防流失、防晒的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料,渗透系数≤10-10cm/s。有足够地面承载能力,并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防晒、防渗漏。采取环评要求措施后，出现险情的风险度较低。 （6）结论 综上所述，本项目物料储存过程一般不会泄漏。在加强场地管理，保证防渗措施发挥作用的情况下，场地不会发生物料泄漏风险。本项目距离下游最近村庄为场地西南侧0.4km处的成家塔村，本次评价要求危废暂存间建设尽量远离村庄，因此，即使场地发生泄漏，短时间也不会对村庄造成危害。 本项目环境风险简单分析内容见表49。 表49 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 吕梁辰邦混凝土有限公司22万m3/a商品混凝土新型环保搅拌站建设项目 建设地点 吕梁市临县成家塔村东北侧0.4km处 地理坐标 经度 110.901488° 纬度 37.646514° 主要危险物质及分布 矿物油储存桶破裂、泄漏风险 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 项目原辅料均采用陆路汽车运输，所有化学品运输均委托专业运输单位担任运输任务，项目运输风险影响相对较小；而物料储存系统风险影响相对较大，项目矿物油储存桶破裂、泄漏将影响正常的生产，并且很容易下渗影响地下水，甚至威胁人群安全。 风险防控措施要求 本项目使用矿物油（机油、润滑油）的设备底部均进行防渗、并设置钢制托盘收集废油，危废暂存库建成具有防水、防渗、防流失、防晒的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料,渗透系数≤10-10cm/s。有足够地面承载能力,并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防晒、防渗漏。采取环评要求措施后，出现险情的风险度较低。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目涉及附录B中的风险物质主要为废矿物油 表50 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 矿物油 存在总量/t 0.5 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 500 人 5km范围内人口数23000人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） _______人 地表水 地表水功能敏感性 F1□ F2□ F3□ 环境敏感目标分级 S1□ S2□ S3□ 地下水 地下水功能敏感性 G1□ G2□ G3□ 包气带防污性能 D1( D2□ D3□ 物质及工艺系统危险性 Q值 Q＜1( 1≤Q＜10□ 10≤Q＜100□ Q＞100□ M值 M1□ M2□ M3□ M4( P值 P1□ P2□ P3□ P4□ 环境敏感程度 大气 E1□ E2□ E3□ 地表水 E1□ E2□ E3□ 地下水 E1□ E2□ E3□ 环境风险潜势 IV+□ IV□ III□ II□ I( 评价等级 一级□ 二级□ 三级□ 简单分析( 风险识别 物质危险性 有毒有害( 易燃易爆□ 环境风险类型 泄漏( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□ 影响途径 大气□ 地表水□ 地下水( 事故情形分析 源强设定方法 计算法□ 经验估算法□ 其他估算法□ 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB□ AFTOX□ 其他□ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围___m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围___m 地表水 最近环境敏感目标_____，到达时间______h 地下水 下游厂区边界到达时间_____d 最近环境敏感目标_____，到达时间_____d 重点风险防范措施 本项目使用矿物油（机油、润滑油）的设备底部均进行防渗、并设置钢制托盘收集废油，危废暂存库建成具有防水、防渗、防流失、防晒的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料,渗透系数≤10-10cm/s。有足够地面承载能力,并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防晒、防渗漏。 评价结论与建议 经采取环评规定的各项措施后，本项目可将环境风险降低至最低水平。 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 七、环境管理及监测计划 （1）环保管理 环保管理是企业管理工作的重要组成部分，其主要目的是通过环境管理工作的开展，提高全体员工环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。通过调查了解，建设单位目前环保管理制度还不健全，因此评价要求:建设单位应完善企业的环保管理，建立和健全环境管理体系、环境管理制度和环境管理台账，并规范排污口图形标志。 （2）环境监测 环境监测是环境管理工作的一个重要组成部分。制定必要的环境监测计划，并按计划严格执行，能够有效的检查公司的环境管理工作的成效，及时发现本企业的环境行为是否满足环保的要求，从中找出不足，及时进行必要的修正和改进，从而保证污染治理设施的正常运转，保证各项环保措施的实施与落实，使环境保护管理工作正常而有效的进行，切实保护好环境。 评价要求：建设单位委托有资质的环境监测公司对项目排污进行定期监测，环境监测计划包括对废气排放源和噪声的监测。 表51 环境监测点位、监测项目及监测频率一览表 序 号 监测 内容 测点布设 监测频次 监测项目 监测实 施机构 1 废气 筒仓排气筒（共4个） 每半年监测1次 颗粒物 委托有 资质的 环境监 测单位 2 搅拌机排气筒（共1个） 颗粒物 4 厂界无组织 每年监测1次 颗粒物 5 噪声 厂界 每季度监测1次， 昼夜各1次 等效噪声A声级 八、环保投资 本项目总投资2200万元，其中环保投资191万元，占总投资的8.7%，本项目环保投资明细详见表52；污染源排放清单及环保措施汇总一览表见表53-54。 表52 本项目环保投资一览表 类别 污染源 污染物 治理措施名称 投 资（万元） 大气污染物 砂石骨料堆存 粉尘 1座，轻钢结构，全封闭骨料库，占地面积3150m2 55 筒仓 粉尘 各仓顶配套脉冲布袋除尘器，共4台 12 骨料计量、输送 粉尘 地下式入料仓、封闭式皮带运输机 14 搅拌机 粉尘 全封闭式搅拌机、配套1台布袋除尘器 30 废水 搅拌机清洗废水 SS 砂石分离器+三级沉淀池（1座，容积30m3） 25 罐车冲洗废水 SS 生产区地面冲洗水 SS 轮胎冲洗废水 SS 洗车平台1座 10 初期雨水 SS 1座120m3的初期雨水收集池，沉淀后用于厂区道路洒水抑尘 12 生活污水 COD、BOD5、氨氮等 生活污水水质简单，直接用于厂区道路洒水，厂内使用旱厕 5 固体 废物 布袋除尘器 除尘灰 返回生产系统作为生产原料 / 砂石分离器 残渣 返回生产系统作为生产原料 / 沉淀池 沉渣 返回生产系统作为生产原料 / 设备保养维护 废矿物油 新建一间10m2危废暂存间，废矿物油等危废暂存于危废间，定期交由有资质单位运走处置 20 生活办公 生活垃圾 办公区放置垃圾箱，垃圾分类收集后运往当地环卫部门指定地点 2 噪声 生产设备等 噪声 选用低噪设备，基础减震；皮带设橡胶防振垫、建筑物隔声等 4 其他 环境管理 2 合计 191

表53  大气污染物排放清单及管理要求一览表

| 污染源 | 污染物 | 烟气温度(℃) | 污染防治措施 | 排放浓度(mg/Nm3) | 排放量 (t/a) | 总量指标(t/a) | 污染物排放的分时段要求 | 管理要求 | 应向社会公开的信息内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 骨料库堆存及装卸过程 | 扬尘 | 20 | 本次评价要求建设全封闭式骨料库，地面全部硬化防渗。并在库内设置自动洒水抑尘装置，采取以上措施后抑尘效率可达95%，粉尘无组织逸散量极少，可忽略不计 | 无组织 | 忽略不计 | -- | 运营期全时段 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）有组织最高允许排放浓度10mg/m3，无组织无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点）0.5mg/Nm3 | ①废气治理措施、设计参数、去除效率及运行情况； ②例行监测达标情况 |
| 水泥筒仓1# | 粉尘 | 20 | 各筒仓仓顶自带脉冲布袋除尘器进行废气处理，除尘器风量1200 m3/h，除尘效率99.8%，过滤风速0.6m/min，过滤面积33.33m2，废气经除尘器处理达标后，由一根H15×Φ0.2排气筒排放 | 8.8 | 0.008 | 0.008 | 运营期全时段 |  |  |
| 水泥筒仓2# | 粉尘 | 20 |  | 8.8 | 0.008 | 0.008 | 运营期全时段 |  |  |
| 粉煤灰筒仓3# | 粉尘 | 20 |  | 8.7 | 0.004 | 0.004 | 运营期全时段 |  |  |
| 矿粉筒仓4# | 粉尘 | 20 |  | 8.9 | 0.0026 | 0.0026 | 运营期全时段 |  |  |
| 搅拌工序 | 粉尘 | 20 | 搅拌机设置于全封闭搅拌楼内，在搅拌机排放口处设1套布袋除尘器，除尘器风量为5000m3/h，除尘效率99.5%，过滤风速0.6m/min，过滤面积138.9m2，废气经除尘器处理达标后，由一根H15×Φ0.4m排气筒排放 | 10 | 0.17 | 0.17 | 运营期全时段 |  |  |
| 骨料投料计量 | 粉尘 | 20 | 采用地下式入料仓，将入料仓设置在全封闭骨料库内，对入料仓投料口进行4面围挡，并配套喷雾洒水装置，投料时开启喷雾洒水装置进行洒水抑尘。采取以上措施后，砂、石投料粉尘排放量可削减约95%以上 | 无组织 | 0.2 | -- | 运营期全时段 |  |  |
| 筒仓仓底放空 | 粉尘 | 20 | 通过在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口。如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量，采取措施后粉尘量可减少95% | 无组织 | 0.14 | -- | 运营期全时段 |  |  |
| 物料输送 | 粉尘 | 20 | 本项目砂、石采用封闭式皮带输送机，粉料则以螺旋输送机供料，在输送过程中粉尘排放量可忽略不计 | 无组织 | 忽略不计 | -- | 运营期全时段 |  |  |
| 车辆运输 | 粉尘 | 20 | 运输车辆不得超载，且必须密闭运输，车辆出入厂区需清洗；保持入厂道路路面清洁，配备洒水车定期对道路进行洒水；车辆运输时要限速行驶，且运输过程中不得经过居民区 | 无组织 | 忽略不计 | -- | 运营期全时段 |  |  |

表54  本项目废水、固废、噪声排放清单及环境风险防范措施

| 项目 | 污染源项 | 产生量 | 污染物 | 污染防治措施 | 排放量（t/a） | 管理要求 | 应向社会公开的信息内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | 105.6m3/a | SS、COD、 BOD5 | 水质简单，直接用于厂区道路洒水抑尘，不外排 | 0 | 无废水外排 | 污染物治理措施、排放去向 |
|  | 搅拌机清洗废水 | 198m3/a | SS | 经砂石分离器+三级沉淀池处理后循环利用 | 0 |  |  |
|  | 罐车冲洗废水 | 990m3/a | SS |  | 0 |  |  |
|  | 生产区地面冲洗水 | 35.2 m3/a | SS |  | 0 |  |  |
|  | 洗车废水 | 591.36m3/a | SS | 厂区入口处设置洗车平台，并设置收集池、清水池、沉淀池各1座，每座水池25m3，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排 | 0 |  |  |
|  | 初期雨水 | 95.01m3 | SS | 在厂区地势低洼处（东北角）建设初期雨水收集池（混凝土结构），容积为120m3，收集后的雨水经沉淀后，回用于厂区道路洒水抑尘 | 0 |  |  |
| 固废 | 办公生活区 | 1.65t/a | 办公生活垃圾 | 在厂区内设封闭式垃圾收集箱，收集后送当地环卫部门指定地点统一处理 | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单（2013第[36]号）中的有关规定 |  |
|  | 布袋除尘器 | 45.32t/a | 除尘灰 | 经收集后全部回用于生产 | 0 |  |  |
|  | 砂石分离器 | 180t/a | 残渣 | 经收集后全部回用于生产 | 0 |  |  |
|  | 沉淀池 | 45t/a | 沉渣 | 经收集后全部回用于生产 | 0 |  |  |
|  | 设备运行及维修 | 0.5 t/a | 废润滑油 | 集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 | 0 | 《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597-2001）及修改单 |  |
| 噪声 | 厂内设备 | -- | 设备噪声 | 对设备加装减震垫，加强厂房的隔声强度 | 昼间：<60dB(A)，夜间：<50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类，昼间60dB（A），夜间50dB（A） | 治理措施 |
|  | 运输车辆 | -- | 交通噪声 | 运输车辆及时保养，在通过村庄时禁鸣，降低运输噪声 |  |  |  |
| 其他 | 厂区绿化面积100 m2 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 骨料库 | 粉尘 | 建设全封闭式的骨料库，地面全部硬化防渗。并在库内设置自动洒水抑尘装置 | 忽略不计 |
|  | 水泥筒仓1# | 粉尘 | 筒仓仓顶自带脉冲布袋除尘器进行废气处理，除尘器风量1200 m3/h，除尘效率99.8%，过滤风速0.6m/min，过滤面积33.33m2，废气经除尘器处理达标后，由一根H15×φ0.2排气筒排放 | 达标 排放 |
|  | 水泥筒仓2# | 粉尘 |  |  |
|  | 粉煤灰筒仓3# | 粉尘 |  |  |
|  | 矿粉筒仓4# | 粉尘 |  |  |
|  | 搅拌工序 | 粉尘 | 搅拌机设置于全封闭搅拌楼内，在搅拌机排风口处设1套布袋除尘器，除尘器风量为5000m3/h，除尘效率99.5%，过滤风速0.6m/min，过滤面积138.9m2，废气经除尘器处理达标后，由一根H15×Φ0.4m排气筒排放 | 达标 排放 |
|  | 骨料计量 | 粉尘 | 采用地下式入料仓，将入料仓设置在全封闭骨料库内，在入料仓投料口进行4面围挡，并配套喷雾洒水装置，投料时开启喷雾洒水装置进行洒水抑尘 | 抑尘效率95% |
|  | 筒仓仓底放空 | 粉尘 | 在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口 | 抑尘效率95% |
|  | 物料输送 | 粉尘 | 砂、石采用封闭式皮带输送机，粉料则以螺旋输送机供料 | 忽略不计 |
|  | 车辆运输 | 粉尘 | 运输车辆不得超载，且必须密闭运输，车辆出入厂区需清洗；保持入厂道路路面清洁，配备洒水车定期对道路进行洒水；车辆运输时要限速行驶，且运输过程中不得经过居民区 | 忽略不计 |
| 废水 | 搅拌机清洗废水 | SS | 经砂石分离器+三级沉淀池处理后回用 | 不外排 |
|  | 罐车冲洗废水 | SS |  |  |
|  | 生产区地面冲洗水 | SS |  |  |
|  | 洗车废水 | SS | 厂区出口建设1座洗车平台，洗车废水经沉淀后循环利用 |  |
|  | 初期雨水 | SS | 在厂区地势低洼处（东北角）建设初期雨水收集池（混凝土结构），容积为120m3，收集后的雨水经沉淀后，回用于厂区道路洒水抑尘 |  |
|  | 职工生活污水 | COD、BOD、氨氮 | 水质简单，直接用于厂区道路洒水 |  |
| 固体废物 | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 全部回收作为原料 | 合理 处置 |
|  | 砂石分离器 | 残渣 |  |  |
|  | 沉淀池 | 沉渣 |  |  |
|  | 设备维修 | 废矿物油 | 经收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 在厂区内设封闭式垃圾收集箱，收集后送当地环卫部门指定地点统一处理 |  |
| 噪声 | 选用低噪设备、设备减震、厂房隔声，优化厂区布置，种植绿化带 | 达标 排放 |
| 其他 | 绿化面积100m2 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目运营期对生态环境的影响较小，加强厂区硬化、绿化，可达到减噪、降尘、美化环境的目的。运营期在采取有效的环保处理措施后，各污染物对区域生态环境不会造成明显影响。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 吕梁辰邦混凝土有限公司22万m3/a商品混凝土新型环保搅拌站建设项目建设地点位于临县成家塔村东北侧0.4km处，项目总投资2200万元，资金来源为企业自筹，其中环保投资191万元，占总投资的8.7%，本项目拟新建一条年产22万m3的HZS120商品混凝土生产线，主要建设内容包括新建一座搅拌楼、一间实验室、一座骨料库（砂子、石子）、一座磅房、一座洗车平台、一间配电室、四座粉料筒仓（2座水泥筒仓、1座粉煤灰筒仓、1座矿粉筒仓）、两个外加剂罐、一座三级沉淀池及一座初期雨水收集池同时配套环保设备等。临县行政审批服务管理局于2020年4月17日对本项目进行了备案，项目代码：2020-141124-41-03-006721。 2、环境质量现状 （1）环境空气 本次评价委托山西蓝标检测技术有限公司于2020年6月20日-26日对项目区环境空气质量进行了现状监测，监测项目为TSP。根据监测结果，所有监测值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准（TSP24h平均浓度300μg/Nm3），由此可见，评价区监测期间TSP空气质量较好。 此外，本次评价还收集了临县2019年的环境空气例行监测资料，监测项目为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3-8。根据监测结果：2019年度临县SO2、NO2年均浓度、CO百分位日均浓度及O3 8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级年平均限值要求，PM10及PM2.5年均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，占标率分别为160%、168.6%。说明本项目所在区域上一年度环境空气质量PM10、PM2.5污染物年平均浓度不达标，临县为不达标区。 （2）地表水 项目所在区域地表水体为湫水河，本项目无废水外排，不会对地表水体造成影响，因此未收集湫水河环境质量现状资料。 （3）声环境 根据山西蓝标检测技术有限公司对本项目厂区的声环境质量现状监测结果，本项目厂界噪声昼间等效声级在52.4~53.6dB(A)之间，夜间等效声级在43.4~44.4 dB(A)之间，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，区域声环境质量较好。 3、污染物排放情况及环境保护措施 （1）废气 设置全封闭式骨料库，可以有效抑制物料堆存和装卸过程产生的粉尘；各粉料筒仓分别配套脉冲布袋除尘器，共4套，废气经处理后各由1根H15×φ0.2m排气筒，除尘器风量1200m3/h，过滤风速0.6m/min，过滤面积33.33m2，过滤效率99.8%；搅拌工序配套袋式除尘器，废气净化后经1根H15×φ0.4m排气筒排放，袋式除尘器风量为5000m3/h，过滤风速0.6m/min，过滤面积138.9m2，除尘效率99.5%；入料仓建设在全封闭骨料库内，对入料仓投料口进行4面围挡（投料口上面、左面、右面及后面均设挡板围挡），并配套喷雾洒水装置，投料时开启喷雾洒水装置进行洒水抑尘，皮带输送机采用轻钢结构进行全封闭，同时厂区及道路硬化；厂区出口处建设1座洗车平台，粉料采用罐车运输。 （2）废水 本项目搅拌机清洗废水、罐车冲洗废水、生产区地面冲洗水经砂石分离器+三级沉淀池处理后，循环使用，厂区出口建设1座洗车平台，洗车废水经沉淀后循环利用，生活污水水质简单，直接用于厂区道路洒水。 （3）固废 布袋除尘器除尘灰、砂石分离器残渣、沉淀池沉渣均可返回生产系统作为生产原料，设备维修保养过程产生的废矿物油暂存于危废暂存间，定期由有资质单位运走处置，生活垃圾委托当地环卫部门清运。 （4）噪声 选用低噪设备、设备减震、厂房隔声，优化厂区布置，种植绿化带。 4、主要环境影响 本项目在采取评价规定的环保措施后，大气污染物排放量较小，对环境空气的影响甚微；厂区生产废水经沉淀分离后循环使用不外排，生活污水水质简单，直接用于厂区道路洒水，不会对地表水和地下水产生影响；生产设备优选低噪设备，并采取基础减震等环保措施，对周边声环境敏感目标影响较小，生活垃圾委托环卫部门定期清运，一般工业固废可以返回生产利用，设备维修保养过程产生的废矿物油等危废暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位运走处理，不会对周围环境造成不良影响。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策，符合城市发展规划总体要求，符合清洁生产要求，符合达标排放和总量控制要求，厂址选址可行，在落实环评提出的各项保护措施的前提下，从环境保护角度考虑，工程的建设是可行的。 5、环境管理与监测计划 建设单位安排专人负责项目运行期间的环境管理工作，定期按监测计划委托有资质的监测站对无组织废气和厂界噪声进行监测，并及时向社会公开，符合中华人民共和国环境保护部第31号令《企业事业单位环境信息公开办法》及相关法律规定。 6、环境影响经济损益分析 在本项目的建设中，提出了有针对性的污染防治措施，生产过程中的污染物达标排放，固废得到有效利用和处置。 本项目从环境影响损益角度看，采取了相应的环保治理措施后，资源得到了很好的利用。项目建成后，环境保护费用并不是纯支出，对环境的治理可使环境得到适当的保护，可实现社会、经济、环境效益的和谐统一。 7、对区域环境的影响 本项目施工期及运营期采取环评提出的各项污染治理措施后，无废水排放，废气和噪声均可达标排放，对区域大气环境和声环境影响较小；固废得到合理处置；项目运营期对区域生态环境影响较小。 综合分析本项目建设对区域环境影响较小。 综上所述，通过对吕梁辰邦混凝土有限公司22万m3/a商品混凝土新型环保搅拌站建设项目的综合分析，评价认为本项目符合国家产业政策，项目选址合理；项目建设期及运行期采取环评提出的各项污染治理措施后，各污染物可达标排放，对区域环境及保护目标影响较小，从环保角度考虑，本项目的建设可行。 建议： 通过对本项目的环境影响分析，环评提出以下建议： （1）认真执行国家建设项目环境管理的有关规定和本环评提出的有关对策，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施正常运行，杜绝擅自拆除和闲置不用环保设施的现象发生； （2）加强原料、产品的运输及装卸管理，减少扬尘排放； （3）加强厂区及项目所在地周围的绿化； （4）加强生态建设，促进区域生态环境的改善； （5）对员工定期进行环保培训，培养员工的环保意识。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

166

166

混凝土搅拌用水

0.672

2.688

循环水

3.36

洗车平台用水

3

3

砂石堆场洒水

0.15

0.15

绿化用水

新鲜水

0.48

0.12

0.48

道路洒水

0.6

办公生活用水

0.9

0.1

1

搅拌机冲洗用水

0.5

0.64

6.84

4.5

5

砂石分离器

罐车冲洗用水

三级沉

淀水池

0.04

0.16

0.2

生产区冲洗用水

6.2

图例

G：废气

W：废水

Z：噪声

外购碎石

碎石堆棚

骨料料仓

G1

G1

罐车运输

骨料料仓

计量

G2

G1

G2

粉煤灰筒仓

水泥筒仓

G4、W2、Z2

G3、W1、Z1

G2

水

搅拌机

水泥筒仓

矿粉筒仓

G2

水槽

水泥

外购砂子

砂子堆棚

G1

计量

水泥

矿粉

粉煤灰

计量

计量

计量

计量

计量

外加剂罐

外加剂

计量

工地

图4  本项目生产工艺流程及产排污环节示意图

图5  本项目有组织废气估算浓度趋势图

图6  本项目有组织废气估算占标率趋势图

图7 洗车平台结构图