建设项目环境影响报告表

# （报批本）

项目名称：临县杰峰再生物资回收有限公司

年处理35万吨建筑垃圾、废弃资源再生利用项目

建设单位（盖章）： 临县杰峰再生物资回收有限公司

编制日期：二0二0年 十 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	15

三、环境质量状况	21

四、评价适用标准	27

五、建设项目工程分析	31

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	37

七、环境影响分析	39

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	75

九、结论与建议	77

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 临县杰峰再生物资回收有限公司 年处理35万吨建筑垃圾、废弃资源再生利用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 临县杰峰再生物资回收有限公司 |
| 法人代表 | 张佩佩 | 联系人 | 张佩佩 |
| 通讯地址 | 临县杰峰再生物资回收有限公司 |
| 联系电话 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 033200 |
| 建设地点 | 临县湍水头镇黄家坡村南向480m处，详见附图1，附图2 |
| 立项审批部门 | 临县行政审批服务管理局 | 项目代码 | 2020-141124-30-03-007399 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别 及代码 | 非金属废料和碎屑加工处理C422 |
| 占地面积 | 12000m2 | 绿化面积 | 1000m2 |
| 总投资 （万元） | 1100 | 环保投资（万元） | 175 | 占总投资比例 | 15.9% |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 | 2020.11 |
| 工程内容及规模 一、项目提出的背景 近年来，临县城乡建设快速推进，建材类制品的需求日益增大，并随着周边地区城镇基础设施建设的加快，建筑石料的需求量不断增长，地区的建筑石料呈供不应求的状况。鉴于此，临县杰峰再生物资回收有限公司拟投资1100万元，在吕梁市临县湍水头镇黄家坡村南向480m处建设“年处理35万吨建筑垃圾、废弃资源再生利用项目”，以建筑垃圾、陶瓷粘土矿开采过程中产生的废石等废弃资源为原料，通过筛捡、破碎、筛分、水洗等生产工艺，将建筑垃圾、开采废石等废弃资源变废为宝，实现建筑垃圾、开采废石等废弃资源资源化综合利用。项目的建设不仅可以一定程度上解决当地建筑垃圾、开采废石等废弃资源对环境造成的环境污染，而且形成了上下游紧密衔接的产业链，逐步实现相关产业的清洁发展和绿色发展。 临县行政审批服务管理局于2020年4月22日对该项目进行了备案，项目编码为：2020-141124-30-03-007399。 二、项目由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，建设单位应当在开工建设前将环境影响报告书（表）报有审批权的环境保护行政主管部门审批。据此，建设单位临县杰峰再生物资回收有限公司于2020年7月25日正式委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司及时安排环评文件编制人员对该项目拟建设场地及基本情况进行了现场实地调查，对项目所处区域的自然环境、生态环境以及生活环境进行了全面调查了解，对工程建设情况进行了调查和分析，初步确定了本次环评的重点、范围和所采用的标准，找出主要污染源及主要污染物，分析了项目对环境产生的影响，提出了合理可行的污染防治措施。 据环评现场踏勘，本项目尚未开工建设。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修改单）的相关规定：“三十、废弃资源综合利用业”中“86废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中的“其他（非金属废料和碎屑加工处理）”，应编制环境影响报告表。据此，本次评价编制了《临县杰峰再生物资回收有限公司年处理35万吨建筑垃圾、废弃资源再生利用项目环境影响报告表》。 2020年9月20日，吕梁市生态环境局临县分局在离石区主持召开了《临县杰峰再生物资回收有限公司年处理35万吨建筑垃圾、废弃资源再生利用项目环境影响报告表》（送审本）的技术评审会。我单位根据“技术审查意见”，汇同建设单位对报告表进行了认真的修改补充完善，最终形成了《临县杰峰再生物资回收有限公司年处理35万吨建筑垃圾、废弃资源再生利用项目环境影响报告表》（报批本），作为本项目的环境影响评价文件，由建设单位报请吕梁市生态环境局临县分局予以批复为盼。 三、“三线一单”符合性判定 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评[2016]150号）》，三线一清单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单，就是规划环境准入负面清单。 1、生态保护红线 本项目拟选址于临县湍水头镇黄家坡村，临县生态保护红线尚未正式发布。经征求当地环保部门意见，根据初步判断本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 2、资源利用上线 本项目生产过程中所用的资源主要为水资源和电能，项目生产废水经沉淀后回用，生活污水经沉淀后用于厂区抑尘洒水，保证节约用水、水资源循环利用；项目生产设备采用低耗能设备，能够减少电耗。因此，水和电均符合资源利用上线要求。 3、环境质量底线 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目实施后主要大气污染物为粉尘，项目在采取环评提出的处理措施后，对环境影响较小，符合环境空气质量功能区的要求； 本项目生产废水和生活污水均不外排，因此，建设项目符合相关水环境功能的要求； 本项目建设后对周围的声环境影响较小，不对改变周围环境的功能属性，因此本项目建设符合声环境区要求。 ④环境准入负面清单 本项目所在区域没有环境准入负面清单。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整目录（2019年本）》的通知，本项目属于鼓励类“十二、建材中的11利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”项目，符合产业政策要求。临县行政审批服务管理局于2020年4月22日对该项目进行了备案，项目编码为：2020-141124-30-03-007399。 四、建设项目概况 1、项目名称、建设单位、建设性质 （1）项目名称：临县杰峰再生物资回收有限公司年处理35万吨建筑垃圾、废弃资源再生利用项目 （2）建设单位：临县杰峰再生物资回收有限公司 （3）建设性质：新建 2、建设地点 本项目拟选址于临县湍水头镇黄家坡村南向480m处，项目占地面积12000m2，占地性质为荒地。项目厂区中心地理坐标N 37°43'42.81"，E 111°7'37.21"，H=1109m。经环评现场踏勘调查，项目拟建厂址北侧为洗煤厂，西侧、东侧均为空地，南侧为山体。 项目地理位置图见附图1，周边环境见附图2。 3、建设规模 本项目建设规模为年处理建筑垃圾等废弃资源35万吨。其中：建筑垃圾加工生产线年处理建筑垃圾30万吨，开采废石加工生产线年处理开采废石5万吨。 4、工程建设内容 本项目占地面积18亩，总建筑面积12000m2，主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成。主体工程包括原料库、加工车间、成品库；辅助工程有办公生活区等。 项目具体建设内容见表1。 表1 项目建设内容一览表 项目组成 建设内容及规模 备注 主体工程 加工一车间 位于厂区南侧中部，全封闭彩钢结构，建筑面积3500m2，设建筑垃圾加工生产线一条，布置有：颚式破碎机、锤式破碎机、筛分机、轮式洗砂机、细砂回收机、输送皮带等设备； 未建 加工二车间 位于厂区北侧中部，全封闭彩钢结构，建筑面积2000m2，设开采废石加工生产线一条，布置有：锤式破碎机、螺旋清洗机、输送皮带等设备 储运工程 建筑垃圾加工生产线 1#原料库 位于厂区南部，占地面积1500m2（50m×30m×12m），地面硬化，全封闭彩钢结构；建筑垃圾原料分区堆放，储量约1.0万t，可储存项目正常生产约10天的原料 1#成品库 位于厂区中部，占地面积1500m2（50m×30m×12m），地面硬化，全封闭彩钢结构；各规格产品分区堆放，储量约1.0万t，可储存项目正常生产约10天的产品 开采废石加工生产线 2#原料库 位于厂区东北部，占地面积1000m2（40m×25m×10m），地面硬化，全封闭彩钢结构；原料分区堆放，储量约0.2万t，可储存项目正常生产约12天的原料 2#成品库 位于厂区西北部，占地面积1000m2（40m×25m×10m），地面硬化，全封闭彩钢结构；各规格产品分区堆放，储量约0.2万t，可储存项目正常生产约12天的产品 公用 工程 供水 由厂区自备水井提供 供电 由湍水头镇变电站供给 供热 办公生活区冬季采用电采暖 辅助 工程 办公生活区 位于厂区北部，建筑面积1500m2，砖混结构，1层 环保 工程 大气环境 原料库及入料口 设置全封闭的原料库，配套设置喷淋洒水设施；生产线入料口均设置在全封闭原料堆棚内，同时在入料口上方设喷淋洒水设施，并尽量降低原料落差 建筑垃圾加工生产线 一级破碎粉尘 鄂式破碎机上方设置集尘罩，将粉尘收集后送入布袋除尘器处理，处理后由1根15m高的排气筒排出 二级破碎粉尘 2台锤式破碎机上方分别设置集尘罩，共2台集尘罩，将粉尘收集后送入一套布袋除尘器处理，处理后由1根15m高排气筒排出 筛分 粉尘 滚筒筛上方设置集尘罩，将粉尘收集后送入一套布袋除尘器处理，处理后由1根15m高的排气筒排出 开采废石加工生产线 破碎筛分粉尘 锤式破碎机、振动筛上方分别设置集尘罩，共2台集尘罩，将粉尘收集后送入一套布袋除尘器处理，处理后由1根15m高排气筒排出 成品库 设置全封闭成品库，产品分区堆放，整齐有序，堆场内地面全部硬化，配套设置喷淋洒水设施 皮带输送粉尘 皮带走廊进行密闭，在跌落点处安装喷淋洒水设施 物料运输过程扬尘 路面进行硬化，及时清扫厂区道路，定期进行洒水；加强管理，限制超载；进出场车辆冲洗车身及轮胎 水环境 水洗废水 项目建筑垃圾生产线水洗废水经沉淀池（350m3）沉淀处理后，上清液进入清水池（300m3）回用于生产；开采废石生产线水洗废水经沉淀池（200m3）沉淀处理后，上清液进入清水池（150m3）回用于生产； 初期雨水 厂区地势低洼处设置1个200m3的初期雨水收集池，集中收集后用于厂区内抑尘洒水 生活污水 生活污水产生量少，且水质简单，用于厂区洒水抑尘 淋控水 成品库设置排水沟，淋控水经排水沟自流进入沉淀池，最终回用于生产 洗车废水 洗车废水经洗车平台配套10m3沉淀池沉淀处理后回用，不外排 固废 生活垃圾 分类收集后定期送往环卫部门指定地点集中收集处置 废木材、废塑料、废玻璃 收集后外售至废品回收公司，实现综合利用 除尘灰 集中收集后作为建筑材料出售 沉淀池污泥 沉淀池底层泥浆经泥浆泵泵至污泥压滤机，经压滤处理后的泥饼外售当地砖厂 废机油 厂区西南侧设危废暂存间，定期交由有资质单位处置 噪声 设备噪声 选用低噪声设备，并采取消声、减震、隔声等措施 生态 厂区绿化 绿化面积1000m2 5、主要生产设备情况及产能分析 本项目年处理建筑垃圾、开采废石等废弃资源约35万吨，年工作300天，每天2班，每班8小时。项目生产加工系统设建筑垃圾加工生产线和开采废石加工生产线各一条，其中：建筑垃圾加工生产线年处理建筑垃圾约30万吨，一级破碎设1台颚式破碎机，小时处理量40-100t/h，年处理量19.2-48万t/a；二级破碎设2台锤式破碎机，每台锤式破碎机小时处理量为20-35t/h，年处理量19.2-33.6万t/a；开采废石加工生产线年处理开采废石约5万吨，破碎工序设置锤式破碎机1台，小时处理量为10-22t/h，年处理量4.8-10.6万t/a；因此，本项目破碎筛选设备生产能力能够满足产品规模的需求。 项目主要生产设备选型见表2。 表2 项目主要生产设备表 序号 设备名称 规格型号 设备生产能力（t/h） 台（套）数 备注 一、建筑垃圾加工生产线 1 振动给料机 ZSW-380×96 80~100t/h 1 给料 2 颚式破碎机 PE500×750 40-100t/h 1 中破 3 锤式破碎机 PC600×800 20-35t/h 2 细破 4 滚筒筛 / -- 1 筛选 5 输送皮带 1200mm -- -- 输送 6 轮式洗砂机 XSD2610 20-50t/h 1 -- 7 细砂回收机 YZ180 180m3/h 1 -- 8 压滤机 -- -- 1 -- 二、开采废石加工生产线 1 振动给料机 ZSW-380×96 80~100t/h 1 给料 2 锤式破碎机 PC600×400 10-22t/h 1 中破 3 分级筛 1.5kw -- 1 筛选 4 输送皮带 800mm -- -- 输送 5 螺旋清洗机 15kw 15-25t/h 1 -- 6 脱水筛 8m2 -- 4 -- 7 压滤机 -- -- 1 -- 三、其他 1 变压器及配套 500KVA -- 1 -- 2 洒水车 -- -- 1 -- 6、原辅材料消耗及产品方案 （1）原辅材料 项目加工所用原辅材料主要为建筑废弃物以及陶瓷粘土矿开采过程中产生的废石。 建筑废弃物主要来源于临县城镇化建设拆迁改造中产生的垃圾，主要为建筑垃圾惰性组分中的废混凝土、废石料、废砖等，不包括废沥青及含有毒有害组分的危险废物，全部为一般固体废物。建筑垃圾分类组分如图1所示： 图1 建筑垃圾分类组成 开采废石主要来源于吕梁新建水泥有限公司（一矿、二矿、三矿）以及吕梁晋源陶瓷粘土有限公司陶瓷粘土矿山开采过程中产生的废石。 吕梁新建水泥有限公司位于临县湍水头镇光峪堂村。2014年10月19日，吕梁市环境保护局以吕环行审【2014】125号文对《吕梁市新建水泥有限公司（一矿）9万吨/年陶瓷粘土矿综合开发利用项目环境影响报告书》予以批复；以吕环行审【2014】126号文对《吕梁市新建水泥有限公司（二矿）9万吨/年陶瓷粘土矿综合开发利用项目环境影响报告书》予以批复；以吕环行审【2014】127号文对《吕梁市新建水泥有限公司（三矿）9万吨/年陶瓷粘土矿综合开发利用项目环境影响报告书》予以批复；据调查了解，吕梁新建水泥有限公司（一矿、二矿、三矿）陶瓷粘土矿开采过程中废石产生量约为6.0万吨/年。 吕梁晋源陶瓷粘土有限公司位于临县林家坪镇南沟村。2011年1月25日，吕梁市环境保护局以吕环行审【2011】8号文对《吕梁晋源陶瓷粘土有限公司6万t/a陶瓷粘土矿开采项目环境影响报告表》予以批复；据调查了解，吕梁晋源陶瓷粘土有限公司陶瓷粘土矿开采过程中废石产生量约为1.3万吨/年。 因此项目原料来源有保障，可满足本项目生产需求。 （2）产品方案及物料平衡 本项目产品方案见表3。 表3 项目产品方案表 序号 名称 规格（mm） 数量（t） 建筑垃圾加工生产线 1 粗骨料（石子） 12-13 80000 2 7-12 60000 3 4.75-7 60000 4 细骨料（机制砂） 0~4.75 85000 开采废石加工生产线 5 陶瓷粘土矿 --- 47000 其中：细骨料（机制砂）产品质量指标应满足《混凝土用机制砂质量标准》(GB/T14684-2001)中机制砂的要求，具体如下： 表4 《混凝土用机制砂质量标准》 泥块含量 石粉含量 亚甲蓝MB值 ＜2% ＜10% ＜1.4 项目物料平衡表详见表5。 表5 物料平衡一览表 序号 进料 出料 名称 单位（吨） 名称 单位（吨） 1 建筑垃圾 250000 产品 粗骨料（石子） 200000 2 开采废石 100000 细骨料（机制砂） 85000 陶瓷粘土矿 47000 废木材、废塑料、废玻璃 （按最大产生量计） 377.3 除尘系统除尘灰 1113.76 有组织排放 2.24 无组织排放 0.7 沉淀池泥饼（干重） 16506 合计 350000 合计 350000 7、厂区总平面布置 本项目生产区和生活区分开布置。建筑垃圾加工生产线布置于厂区南部，由南向北依次设置原料库、加工车间、成品库；开采废石加工生产线布置于厂区北部，由东向西依次设置原料库、加工车间、成品库；办公生活区布置在厂区北部。 项目具体的平面布置详见附图3。 8、工作制度和劳动定员 项目生产制度为每天2班，每班8小时制，年工作日为300天；项目建成后，职工定员16人，其中管理人员3人，生产工人13人。 9、公用工程 （1）供电 本工程设1台500KVA变压器给本工程供配电，由湍水头镇变电站供应，能够满足本项目生产需求。 （2）供热 项目办公生活区冬季采用电采暖。 （3）给排水 ①给水 本项目生产用水产及生活供水均来自厂区自备水井。 ②用水 本项目用水主要包括生产用水、生活用水以及绿化及厂区道路用水。 A、生产用水 生产用水主要是水洗用水、堆场洒水及洗车用水。 1）水洗用水： ①建筑垃圾加工生产线 根据业主提供资料，建筑垃圾加工水洗单元用水量为1.2m3/t·产品，水洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产。根据生产需要，补充水量0.25m3/t·产品，则项目水洗单元补充水量为75.0m3/d（2.25万m3/a）。 ②开采废石加工生产线 根据业主提供资料，开采废石加工水洗单元用水量为1.0m3/t·产品，水洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产。根据生产需要，补充水量0.1m3/t·产品，则项目水洗单元补充水量为16.7m3/d（0.5万m3/a）。 2）堆场洒水： 项目原料库面积为2500m2，洒水用水量按1.0L/m2·次计，每天洒水2次，则原料库洒水日用水量为：5.0m3/d，年消耗用水量1500m3/a。 3）洗车用水： 本项目车辆出厂时对车身、车轮进行冲洗，预计每日进出厂车辆为70次，类比同类项目，车辆轮胎和车身清洗水用量60L/辆·次，则车辆轮胎和车身清洗水用量为4.2m3/d，洗车平台配套设10m3沉淀池1个，车辆轮胎和车身清洗废水进入沉淀池经沉淀后回用。清洗水损耗量按30%计算，车辆轮胎和车身清洗水补水量为1.26m3/d。 B、生活用水： 本项目劳动定员16人，生活用水主要为日常生活用水。根据《山西省用水定额》（DB14/T 1049.1-2015）文件中规定的用水定额，取30L/人·d，则项目生活用水量为0.48m3/d（合144m3/a）。 C、绿化及道路用水 项目厂区绿化面积为1000m2，绿化用水量按0.28m3/m2·a计，绿化天数按200天计，则绿化日用水量为：1.4m3/d，年消耗绿化用水280m3/a。 本项目道路洒水面积约1500m2，每次道路洒水量按1.5L/m2·d计，洒水天数按200天计，则道路洒水用水量为：2.25m3/d，年用水量450m3/a。 ③排水 A、水洗废水 项目生产过程中生产废水主要来源于水洗工序产生的废水，该部分废水主要成分是SS，经沉淀池沉淀后，沉淀池底层泥浆经泥浆泵泵至污泥压滤机，压滤机滤液进入回用于生产，不外排。 B、产品淋控水 破碎筛选后的物料经过水洗后经皮带输送机进入成品库，堆存过程中会产生一定量的淋控水，环评要求成品库内地面全硬化，做防渗处理，并设置排水沟，淋控水经排水沟自流进入沉淀池，最终回用于生产，不外排。 C、洗车废水 本项目车辆轮胎和车身清洗水进入10m3沉淀池沉淀后回用，不外排，定期进行补水。 D、生活污水 项目生活废水主要为办公生活洗漱废水，生活污水按照用水量的80%计，则排放量0.384m3/d（114m3/a），可就地泼洒用于厂区抑尘。 E、初期雨水 根据数理统计法临县暴雨强度及雨水流量计算公式如下： 式中：q为暴雨强度，单位：L/S.ha； T为重现期，单位：年，本次计算取T＝2； t为降雨历时，单位：min，本次计算取t＝15min。 经计算，本区暴雨强度为146.08L/S.ha。 本工程按最大降雨量一次15分钟计算，径流系数按0.9考虑。计算得知厂区生产区最大初期雨水量为168m3。本次评价要求建设单位在厂区地势较低洼处建设一座200m3的初期雨水收集池，用于收集厂区的初期雨水，收集的初期雨水经沉淀后回用于生产或厂区洒水，杜绝外排。 本项目给排水情况见下表6，厂区水平衡图见图2。 表6 本项目给排水情况一览表 用水类型 用水项目 用水指标 日用水量m3/d 日排水量m3/d 生产用水 水洗补充水 建筑垃圾 0.25m3/t·产品 75.0 循环使用，不外排 开采废石 0.1m3/t·产品 16.7 原料库洒水 2500m2 5.0 0 洗车补充水 1.26m3/d 1.26 循环使用，不外排 生活用水 洗漱用水 16人 0.48 0.38 绿化和 道路洒水用水 绿化用水 0.28m3/m2·a，1000m2 1.4 0 道路洒水 1.5L/m2·d，1500m2 2.25 0 总计 102.09 0.38 图2 厂区水平衡图（m3/d） 10、工程主要技术经济指标 工程主要技术经济指标见表7。 表7 工程主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 指标 备注 一 生产规模 年处理建筑垃圾等废弃资源 万t/a 35 二 年作业基数 天 300 2班/天 三 定员 人 16 生产工人 人 13 管理人员 人 3 四 工程总投资 万元 1100 11、项目投资及资金筹措 项目总投资1100万元，所需资金全部由企业自筹解决。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，据现场调查，项目尚未开工建设，厂址现状为空地，因此不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性)： （1）地理位置 临县地处晋西吕梁山系黄土丘陵沟壑区，地理坐标在北纬37°35′52″～38°14′19″之间，东经110°29′40″～111°18′02″。北接兴县，东邻方山，南连柳林、离石，西濒黄河与陕西佳县、吴堡隔河相望，县境长、宽约为71km，总土地面积2979km2，占全省土地总面积的1.91%，占吕梁市土地面积的14.12%，居全市13个县市的第2位。 临县杰峰再生物资回收有限公司年处理35万吨建筑垃圾、废弃资源再生利用项目拟选址于临县湍水头镇黄家坡村南向480m处。地理坐标为37°43'42.65"，E111° 7'37.17"，海拔高度H=1108m。项目详细地理位置，见附图1、附图2。 （2）地形、地貌 临县县境内梁峁相间,沟壑纵横，只有湫水河、月境河形成的大小两川，川面狭窄。湫水河大川逶迤贯通全县，长达90km，河面最宽不过1km。小川环绕6个乡镇，全长46km，川道最宽不到0.25km。全县共有大小山头9400多个，海拔在1500m以上的山峰有紫金山、大度山和汉高山。一般的岭峁面多为鱼瘠形，顶端坡度为5°～10°。全县地势东北高，西南低，呈17/1000的倾斜坡面，一般海拔为1000m左右，程家塔乡北榆庙最高1924m，碛口镇湫水可输入黄河处最低657m，相对高差为1267m。全县主要以离石黄土为主，除少数土石山区和沟川根深叶茂谷外，大部为梁峁发育地形破碎的黄土丘陵，一般黄土覆盖深厚。灰褐土为本县基本土壤，分布面积为391.89万亩，占总土地面积的99.4%，由于母体特征明显，物理分化强烈易被侵蚀，有机质不易积累，使土壤养分极为贫乏。 （3）气候、气象 临县属暖温带大陆性气候。在季风的影响下四季分明，春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季温凉湿润，冬季少雪寒冷，根据30个气候特征，全县年平均气温8.8℃，年积温3212℃，降雨量伙518.3mm，7、8、9三月雨量集中，占全县降雨量的62.5%；平均太阳辐射140.8kcal/cm2，平均日照时数7.7h，年均2771.5h。由于地形复杂，气候的地域差异明显，无霜期由东北向西南递增，一般在144～172天，南北相差28天，气温近5.0℃。年均无霜期160天，全县绝大部分地区为一年一熟，三交以南乡镇也有一年两熟的条件。 年内主导风向是南风，秋季多偏北风，夏季多偏南风，年平均风2.6m/s，最大风速达19m/s。 （4）水文及水文地质 1）地表水：临县境内河流属黄河水系，较大的河流除黄河干流，有湫水河、支沟月境河、青凉寺河、曲峪河、免坂河、八堡河、克虎、寺沟等8条。 ①黄河干流 黄河干流流位于县境西部，从本县第八堡乡洼石泉入境，自北向南流经7个乡镇，32个村，从碛口镇的陈家山出境，全长91km，河床平均比降为0.71%。据吴堡水文站观察记录，年平均径流量397.3亿m3/a，年平均含沙量20.9kg/m3，最大洪水流量达26800 m3/s，枯水期最小流量仅39.5 m3/s，黄河属本县过境水，径流量约为2.753 m3/a。 ②湫水河 湫水河是本县最大河流，属黄河一级支流，发源于兴县黑茶山东北麓的白龙山大坪头，经阳坡水库入本县境，全长125km，流域面积1986km2。在阳坡水库以上流域面积为243km2。县内长90km，流经12个乡镇，由碛口汇入黄河。流域面积为1743.1km2。占全县总土地面积的58.53%，流域内支沟共有2300余条，其中15km以上的20多条，25km以上的5条。河道平均比降为0.65%，据林家坪站1956～1984年29年的观察记载，平均径流量0.8839亿m3/a，其中，清水径流量0.2740亿m3/a，占径流量的31%,最大径流量3.09亿m3，最小径流量0.423亿m3。径流深59.6mm，年均输沙量2400万吨，最大8920万吨，最小0.0545万吨。汛期平均输沙量2332万吨，占平均输沙量的97.2%。侵蚀模数12600t/km2。一般流量0.3m3/s，最高洪峰期达3670m3/s。 ③月境河 是本县的第二条大河，素称“小川”，发源于本县临泉镇泥沟村，流经6个乡镇，全长48km，流域面积317.7km2，占全县总面积的10.6%，年均径流量为1839.4万m3，其中清水径流量为892.5万m3/a，占全县径流总量的48.5%。 ④青凉寺河 发源于紫金山南麓，流经4个乡镇，全长43.5km，流域面积283km2，占全县总面积的9.5%，据杨家坡站多年资料，年均径流量为0.162亿m3，其中清水流量为0.089万m3，占年径流量的54.9%，径流深57.9mm，平均输沙量381万吨，最大1190万吨，1984年最小0.00283万吨。汛期输沙量328万吨，占年均输沙量的99.1%，侵蚀模数11700t/km2。最大洪峰流量达1670m3/s。 评价区内地表水为湫水河支流，位于项目西北侧约8.20km处。 2）水源地 临县共有23个已划定保护区范围的供水水源地和1个规划水源地，分别是：吴家湾水源地、海则头水源地、白文镇集中供水水源、城庄镇集中供水水源地、兔坂镇集中供水水源地、克虎镇集中供水水源地、三交镇集中供水水源地、湍水头镇集中供水水源地、林家坪镇集中供水水源地、招贤镇集中供水水源地、碛口镇集中供水水源地、刘家会镇集中供水水源地、丛罗峪镇集中供水水源地、曲峪镇集中供水水源地、木瓜镇集中供水水源地、安业乡集中供水水源地、玉坪乡集中供水水源地、清凉寺乡集中供水水源地、石白头乡集中供水水源地、雷家碛乡集中供水水源地、大禹乡集中供水水源地、车赶乡集中供水水源地、安家庄乡集中供水水源地以及阳坡水库水源地。 ①城市水源地 临县县城饮用水水源地为吴家湾水源地和海则头水源地，其保护区划分见下表8。 表8 临县县城饮用水水源地保护区划分成果表 水源地 名称 含水层 类型 井口 标高（m） 坐标 一级保护区范围（m） 二级保护区 范围（m） 东经 北纬 吴家湾 潜水 1055 111°03′31″ 38°05′01″ 以积水槽下端为界，左右两侧分别为200m、长度在积水槽顶以上200m为界的矩形区域 一级保护区上游边界2000m的范围，其宽度根据地下水流方向北侧沿分水岭，南侧为河道区域 海子头 1111 111°02′42″ 38°09′25″ 长度方向为一级保护区上游边界的上游2000m的范围，其宽度根据地下水流方向及地形条件为河谷两侧的地面分水岭 根据现场调查，海则头水源地位于本项目西北侧约49.6km，吴家湾水源地位于本项目西北侧40.2km，距离较远，均不在其一级及二级保护区范围内。 ②乡镇水源地 本项目拟选址于临县湍水头镇黄家坡村，据调查，项目所在区域有湍水头镇集中供水水源地。湍水头镇集中供水水源位于湫水河湍水头村湍水头沟旁，镇政府东100m处。井口坐标为东经111°04′58〃，北纬37°45′38〃，井口地面高程980m，开采层为奥陶系上马家沟组岩溶裂隙水，含水层为具有裂隙、溶洞的灰岩，岩溶裂隙发育一般，0-240m为页岩和泥灰岩，并采用红土止水，将其视为隔水层。井深300m，取水量为160m3/d。湍水头镇集中供水水源服务对象为四个村镇，供水总人口3237人。 据山西省人民政府，晋政函[2013]15号文，项目所在区域内湍水头镇集中供水水源地保护区划定情况见表9。 表9 区域内乡镇集中供水水源地保护区划定情况 水源地名称 服务 对象 取水口 数量 地理位置 一级保护区 二级保护区 经度 纬度 半径（m） 面积（km2） 半径（m） 面积（km2） 湍水头镇集中供水水源 湍水头村等4个村 1 110°4′58.0″ 37°45′38.0″ 50 0.0080 --- --- 经进一步调查，本项目厂址位于湍水头镇集中供水水源井东南向5.15km处，项目厂址不在该集中供水水源的保护区范围内。 项目厂址与水源井相对位置关系图详见附图4。 （5）植被及生物多样性 本区土壤为灰褐土地带，黄土质黄绵土。土壤中的盐分为Cl、Na+、K+。该区域以啮齿类动物居多，如鼠类、野兔等和两栖爬行类，大型动物很少，无国家重点保护动物。本区多为山地，当地居民主要以农业生产为主，农产品主要有小麦、谷子、玉米、山药、莜麦等。受当地人群生产及生活活动范围影响，生物多样性较简单。 （6）地震烈度 本区历史上未有发生过较大规模地震的记录。根据国家《建筑抗震设计规范》GB50011－2001，本区抗震设防烈度为Ⅶ级区，设计基本地震动峰值加速度为0.15g，设计地震分组为第一组。 （7）矿产资源 临县境内初步探明矿种有30多种，主要有煤炭、石灰岩、耐火粘土、砖瓦粘土、白云岩和铝土矿等。煤炭储量为493亿吨，约占山西省探明储量的20%，占全国储量的5.2%。煤炭资源属石炭、二迭系煤，埋藏深度在30－270m，煤系地层含煤面积为1645km2，占全市国土面积的15.5%。石灰岩预计储量为3000多亿吨。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生活环境等） 1、环境空气 （1）区域年度例行监测数据分析 本项目拟选址于临县湍水头镇黄家坡村，本次评价收集了2019年临县县城环境空气例行监测年均浓度数据8。项目所在区域空气质量现状评价表见下表： 表10 环境空气监测数据统计结果表 μg/Nm3（CO：mg/m3） 序号 指标 浓度值 标准值 超标倍数 达标情况 1 SO2年均浓度 37 60 0 达标 2 NO2年均浓度 30 40 0 达标 3 PM10年均浓度 112 70 0.6 不达标 4 PM2.5年均浓度 59 35 0.69 不达标 5 CO第95百分位数浓度 1.7 4 0 达标 6 O3-8h第90百分位数浓度 137 160 0 达标 由上表可知，临县县城2019年环境空气年均浓度中PM10、PM2.5出现超标现象，故本项目所在区域为不达标区。 （2）环境空气质量现状补充监测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目委托山西嘉源环境 检测有限公司对特征污染因子TSP进行了补充监测，以近20年统计的当地主导风向为轴向，并结合厂区所在地形，在厂址和主导风向下风向各设1个监测点，分别为厂址和黄家坡村。监测点情况见表11。 表11 补充监测点位及监测项目一览表 监测点 名称 监测点坐标/m 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离/m 东经 北纬 厂址 111°7'37.21" 37°43'42.81" TSP 2020年7月19日-25日 / / 黄家坡村 111° 7'34.02" 37°44'3.63" N 480 环境空气补充监测结果统计见表12。 表12 环境空气补充监测结果表 监测点名称 污染物 评价标准/(μg/m3) 监测浓度范围/(μg/m3) 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 厂址 TSP 300 113-135 45.0 0 达标 黄家坡村 115-131 43.6 0 达标 根据补充监测统计结果，评价区2个监测点位TSP均未出现超标现象。 2、地表水环境质量现状 本项目区域内最近地表水为项目西北侧约8.20km处的湫水河支流。根据《山西省地表水功能区划》（DB67/14-2019），项目区河段水环境功能为农业与一般景观水，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。 3、声环境质量现状 本项目厂区现状为一片空地，厂址北侧有工矿企业，总体来讲所在区域声环境质量一般。 4、土壤环境 本次评价委托青岛康环检测科技有限公司对项目土壤环境影响评价范围内土壤环境质量现状进行了监测。具体如下： （1）监测布点 为了解项目建设场地土壤污染程度，根据本项目建设场地周边环境状况，在项目建设场地范围内共布设3个表层土壤环境现状监测点，分别为： 1#、建设场地中部 2#、建设场地西部 3#、建设场地东部 详见下图3。 图3 土壤现状监测布点图 （2）监测因子 1#土壤监测点位监测《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB-36600-2018）中规定的基本因子和项目特征因子，具体为：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[α、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘等45项。 2#、3#土壤监测点位仅监测特征因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍。 土壤表层样应在0-0.2m取样。 （3）监测时间及频次 2020年9月9日，监测1次。 （4）监测结果及统计 表12-1 土壤监测结果一览表 监测项目 单位 1#建设场地中部 监测结果 标准 达标评价 砷 mg/kg 6.78 60 达标 镉 mg/kg 0.12 65 达标 铬（六价） mg/kg ND 5.7 达标 铜 mg/kg 20 18000 达标 铅 mg/kg 21 800 达标 汞 mg/kg 0.029 38 达标 镍 mg/kg 28 900 达标 四氯化碳 μg/kg ND 2800 达标 氯仿 μg/kg ND 900 达标 氯甲烷 μg/kg ND 37000 达标 1,1-二氯乙烷 μg/kg ND 9000 达标 1,2-二氯乙烷 μg/kg ND 5000 达标 1,1-二氯乙烯 μg/kg ND 66000 达标 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg ND 596000 达标 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg ND 54000 达标 二氯甲烷 μg/kg ND 616000 达标 1,2-二氯丙烷 μg/kg ND 5000 达标 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg ND 10000 达标 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg ND 6800 达标 四氯乙烯 μg/kg ND 53000 达标 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg ND 840000 达标 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg ND 2800 达标 三氯乙烯 μg/kg ND 2800 达标 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg ND 500 达标 氯乙烯 μg/kg ND 430 达标 苯 μg/kg ND 4000 达标 氯苯 μg/kg ND 270000 达标 1,2-二氯苯 μg/kg ND 560000 达标 1,4-二氯苯 μg/kg ND 20000 达标 乙苯 μg/kg ND 28000 达标 苯乙烯 μg/kg ND 1290000 达标 甲苯 μg/kg ND 1200000 达标 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg ND 570000 达标 邻二甲苯 μg/kg ND 640000 达标 硝基苯 mg/kg ND 76 达标 苯胺 mg/kg ND 260 达标 2-氯酚 mg/kg ND 2256 达标 苯并[a]蒽 mg/kg ND 15 达标 苯并[a]芘 mg/kg ND 1.5 达标 苯并[b]荧蒽 mg/kg ND 15 达标 苯并[k]荧蒽 mg/kg ND 151 达标 䓛 mg/kg ND 1293 达标 二苯并[a, h]蒽 mg/kg ND 1.5 达标 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg ND 15 达标 萘 mg/kg ND 70 达标 表12-2 土壤监测结果一览表 序号 监测 项目 单位 监测点位 2#建设场地西部 3#建设场地东部 监测值 标准值 达标分析 监测值 标准值 达标分析 1 砷 mg/kg 7.67 60 达标 8.34 60 达标 2 镉 mg/kg 0.13 65 达标 0.11 65 达标 3 铬（六价） mg/kg ND 5.7 达标 ND 5.7 达标 4 铜 mg/kg 25 18000 达标 28 18000 达标 5 铅 mg/kg 20 800 达标 22 800 达标 6 汞 mg/kg 0.042 38 达标 0.043 38 达标 7 镍 mg/kg 30 900 达标 35 900 达标 由表12监测结果可见，各监测点土壤环境质量均能够满足环境质量标准要求，各监测因子均未出现超标，表明项目所在区域土壤环境质量较好。 5、生态环境质量现状 项目地处高海拔的黄土山区，地表植被覆盖率很低。其植被类型分为山地荒坡植被，相间有少量灌木丛。评价区范围内无珍稀、濒危、国家保护动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据国家环保部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查和实地踏勘，项目所在地无自然保护区、名胜古迹、风景区和重要的文物景观，无水源地及水源保护区，无珍稀动物保护区，无文教环境敏感区。本地区不属于生态脆弱区和特殊地貌景观区。该项目主要的环境保护目标见表13。 表13 大气环境保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 规模 相对厂界方位及距离 X Y 黄家坡村 511188 4176255 村庄 人群 二类区 220人 N 480m 黄家沟岔村 510252 4175971 村庄 人群 二类区 160人 W 542m 外罗沟村 511075 4175264 村庄 人群 二类区 315人 SW 250m 表14 其他环境保护目标列表 类别 保护目标 性质 规模 方位及距离（m） 保护级别 地表水 湫水河支流 农业与一般景观水 / NW 8200 GB3838-2002 IV类标准 地下水 项目所在区域浅层地下水 GB/T14848-2017 Ⅲ类标准 声环境 厂界 / ----- GB3096-2008 2类标准 生态 环境 附近农田 — 周边 地区 — 避免生态环境受到破坏

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的规定：城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区为二类功能区，所以本项目的环境空气质量功能区划为二类功能区，执行上述标准中二级标准，具体见下表。 环境空气质量标准 (μg/Nm3) 污染物名称 年均值 日均值 1小时均值 臭氧（O3） — 160（8h） 200 二氧化硫（SO2） 60 150 500 二氧化氮（NO2） 40 80 200 总悬浮颗粒物（TSP） 200 300 — 可吸入颗粒物(PM2.5) 35 75 — 可吸入颗粒物(PM10) 70 150 — 一氧化碳（CO） — 4 10 2、地表水：根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域地表水为湫水河支流，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质量标准，水质规定限值见下表（单位：mg/L（除pH外）） 地表水环境质量标准 mg/L（除PH外） 项目 PH BOD5 CODcr 氨氮 石油类 硫化物 高锰酸盐指数 标准值 6～9 ≤6 ≤30 ≤1.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤10 3、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，标准值见下表。 地下水质量标准 mg/L（除pH外） 项目 pH 总硬度 氟化物 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 氰化物 标准值 6.5-8 5 ≤450 ≤1.0 ≤0.2 ≤20 ≤0.02 ≤0.05 项目 挥发酚 铁 锰 砷 汞 细菌总数 总大肠菌群 标准值 ≤0.002 ≤0.3 ≤0.1 ≤0.05 ≤0.001 ≤100 ≤3.0 注： 总硬度以CaCO3计，总大肠菌群单位为 个/L，细菌总数单位为 个/mL。 4、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准，标准值见下表。 环境噪声标准 等效声级LAeq：dB（A） 类 别 昼 间 夜 间 2类 60 50 5、土壤环境质量标准 项目厂区土壤依据土地利用类型分别执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相关标准，具体见下表。 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 序号 污染物项目 CAS 编号 筛选值 管制值 第一类 用地 第二类 用地 第一类 用地 第二类 用地 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 20① 60① 120 140 2 镉 7440-43-9 20 65 47 172 3 铬（六价） 18540-29-9 3 5.7 30 78 4 铜 7440-50-8 2000 18000 8000 36000 5 铅 7439-92-1 400 800 800 2500 6 汞 7439-97-6 8 38 33 82 7 镍 7440-02-0 150 900 600 2000 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 0.9 2.8 9 36 9 氯仿 67-66-3 0.3 0.9 5 10 10 氯甲烷 74-87-3 12 37 21 120 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 3 9 20 100 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 0.52 5 6 21 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 12 66 40 200 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 66 596 200 2000 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 10 54 31 163 16 二氯甲烷 1975-9-2 94 616 300 2000 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 1 5 5 47 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 2.6 10 26 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 1.6 6.8 14 50 20 四氯乙烯 127-18-4 11 53 34 183 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 701 840 840 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 0.6 2.8 5 15 23 三氯乙烯 1979-1-6 0.7 2.8 7 20 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.05 0.5 0.5 5 25 氯乙烯 1975-1-4 0.12 0.43 1.2 4.3 26 苯 71-43-2 1 4 10 40 27 氯苯 108-90-7 68 270 200 1000 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 560 560 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 5.6 20 56 200 30 乙苯 100-41-4 7.2 28 72 280 31 苯乙烯 100-42-5 1290 1290 1290 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 1200 1200 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3, 106-42-3 163 570 500 570 34 邻二甲苯 95-47-6 222 640 640 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 34 76 190 760 36 苯胺 62-53-3 92 260 211 663 37 2-氯酚 95-57-8 250 2256 500 4500 38 苯并[a]蒽 56-55-3 5.5 15 55 151 39 苯并[a]芘 50-32-8 0.55 1.5 5.5 15 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 5.5 15 55 151 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 55 151 550 1500 42 䓛 218-01-9 490 1293 4900 12900 43 二苯并[a, h]蒽 53-70-3 0.55 1.5 5.5 15 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 5.5 15 55 151 45 萘 91-20-3 25 70 255 700 46 石油烃（C10-C40） — 826 4500 5000 9000 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见 3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录 A。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、工业粉尘：运营过程中排放的工业粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，标准值见下表。 大气污染物综合排放标准 污染源 最高允许 排放浓度 最高允许 排放速率 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 颗粒物 120mg/Nm3 3.5kg/h 厂界外浓度最高点 1.0mg/Nm3 2、施工期噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）标准要求。 建筑施工场界环境噪声排放限值（GB12523-2011） 昼 间 夜 间 70 55 3、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中2类标准。 标准类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2类 60 50 4、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中相应要求。 |
| 总量控制指标 | 根据晋环发[2015]25号《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，由建设单位按本办法规定向环境保护主管部门申请核定主要污染物排放总量指标。国家和我省实施总量控制的主要污染因子为：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘及废水化学需氧量、氨氮。 根据国家污染物排放总量控制原则，结合本项目排污特点，本项目总量控制指标为：粉尘：2.24t/a。2020年9月22日，吕梁市生态环境局临县分局以临环行总[2020]7号文对本项目下达了总量指标：粉尘：2.24t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、建筑垃圾加工生产线 1、工艺流程图 本项目建筑垃圾加工生产线生产工艺流程见下图3-1。 图3-1 建筑垃圾加工生产线工艺流程及产污环节示意图 2、工艺流程简述 本项目生产工艺简单，生产原料经预处理、破碎、筛选、水洗等几道工序后制成各规格粒径骨料，具体生产工艺如下所述。 （1）原料贮存 将外购建筑垃圾通过汽车运入原料库； （2）预处理 用带钻头挖掘机对建筑垃圾进行预处理，预处理后的物料粒径＜30cm；人工将建筑垃圾中混入的废钢筋、废木材、废玻璃及废塑料等筛拣出来； （3）破碎 将原料由振动式给料机送鄂式破碎机进行一级破碎，破碎后的物料粒径＜100mm；破碎后的原料经带式输送机送至锤式破碎机进行二级破碎，破碎后的物料粒径＜15mm； （4）筛分 锤式破碎结束后物料经振动筛筛分处理。经过筛分后得到粒径≤4.75mm、4.75-7mm、7-12mm、12-13mm、＞13mm共5种粒径骨料，其中：＞13mm粒径骨料经皮带返回锤式破碎机进行再次破碎；4.75-7mm，7-12mm，12-13mm粒径骨料作为产品产品外售；≤4.75mm粒径骨料进入水洗工序。 （5）水洗 ≤4.75mm的粒径骨料经皮带送入进入轮式洗砂机进行水洗，洗净砂子中的泥土、杂物等，水洗后经皮带送至成品库，即为成品；轮式洗砂机内的泥浆水进入细沙回收机，回收的细沙经皮带输送至成品库内。 （6）废水处理 项目经细沙回收机处理过的泥浆水排入沉淀池进行沉淀处理，沉淀池上清液进入清水池回用于生产，不外排；沉淀池底层泥浆经泥浆泵泵至污泥压滤机，经压滤脱水后外售砖厂；污泥压滤机滤液排入清水池回用于生产。 二、开采废石加工生产线 1、工艺流程图 本项目开采废石加工生产线生产工艺流程见下图3。 图3-2 开采废石加工生产线工艺流程及产污环节示意图 2、工艺流程简述 本项目生产工艺简单，生产原料经破碎、筛选、水洗等几道工序后制成产品，具体生产工艺如下所述。 （1）原料贮存 将吕梁新建水泥有限公司（一矿、二矿、三矿）以及吕梁晋源陶瓷粘土有限公司陶瓷粘土矿开采过程中产生的废石通过汽车运至项目原料库； （2）破碎筛分 将原料由振动式给料机送锤式破碎机进行破碎，破碎后的物料粒径100mm左右。经破碎机破碎后的物料由皮带运至分级筛进行筛分，筛分出100mm以下物料，分级筛后没有达到粒度要求的物料由皮带返回至锤式破碎机进入再次破碎，粒径小于100mm的物料直接送至螺旋清洗机进行水洗。 （3）水洗 破碎后的物料经皮带输送机输送至螺旋清洗机进行水洗。水洗过程是用水力擦洗被粘土胶结或含泥较多的细碎石料，使石料碎散。物料通过皮带连续、均匀的送入螺旋清洗机进行分选，经分层脱水筛分离后由皮带输送至成品库，即为成品；密度较小的杂物及泥土落至水槽，随洗水排入沉淀池进行沉淀处理。 （4）废水处理 项目经脱水筛的泥浆水排入沉淀池进行沉淀处理，沉淀池上清液进入清水池回用于生产，不外排；沉淀池底层泥浆经泥浆泵泵至污泥压滤机，经压滤脱水后外售砖厂；污泥压滤机滤液排入清水池回用于生产。 主要污染工序 一 、施工期环境污染环节 1、大气污染 （1）施工扬尘； （2）机械燃料废气。 2、水污染 （1）配料、冲洗废水； （2）施工人员生活污水。 3、噪声 施工噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 4、固体废物 （1）施工作业固体废物； （2）施工人员生活垃圾。 5、生态环境 主要是场地开挖对土地的扰动作用、植被破坏以及土石堆存等造成的短期水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响，其中以水土流失最为严重。 二、运营期污染环节 1、大气污染源 项目生产过程的物料运输、装卸、堆场等产生的粉尘；破碎机、振动筛等设备在运行过程中产生的粉尘；皮带输送及道路运输产生的粉尘。 2、废水污染源 项目在运行中废水污染源及产生的污染物主要有：水洗过程中产生的废水；车身及轮胎冲洗废水；职工生活污水等。 3、噪声污染源 项目生产过程的主要噪声源为破碎机、振动筛及皮带输送、螺旋清洗机、汽车运输等产生的噪声。 4、固废污染源 项目运营过程中固废来源主要为：预处理过程中产生的废钢筋、废木材、废塑料、废玻璃等、布袋除尘器除尘灰、沉淀池污泥、设备机修过程中产生的少量废机油以及工作人员在生活过程中产生一定量的生活垃圾。 5、生态环境 本项目排放的粉尘、运输扬尘等大气污染物，对当地植物、动物将产生不利影响。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 处理后产生浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 建筑垃圾 | 原料库储存及装卸 | 扬尘 | 6t/a | 0.30t/a |
|  |  | 入料口 | 扬尘 | 6t/a | 0.30t/a |
|  | 开采废石 | 原料库储存及装卸 | 扬尘 | 1t/a | 0.05t/a |
|  |  | 入料口 | 扬尘 | 1t/a | 0.05t/a |
|  | 建筑垃圾 | 一级破碎 | 粉尘 | 2500mg/m3、72.0t/a | 5.0mg/m3、0.15t/a |
|  |  | 二级破碎 | 粉尘 | 4500mg/m3、324.0t/a | 9.0mg/m3、0.65t/a |
|  |  | 筛选 | 粉尘 | 5000mg/m3、360.0t/a | 10.0mg/m3、0.72t/a |
|  | 开采废石 | 破碎 | 粉尘 | 2500mg/m3、120.0t/a | 7.5mg/m3、0.72t/a |
|  |  | 筛分 | 粉尘 | 5000mg/m3、240.0t/a |  |
|  | 皮带输送 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 3.85t/a | 0.77t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | SS等 | 114t/a | 0 |
|  | 生产 废水 | 水洗废水 | SS等 | 490.02m3/d | 0 |
|  |  | 淋控水 |  | 少量 | 0 |
|  |  | 洗车废水 |  | 少量 | 0 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废木材、废塑料、废玻璃 | 377.3t/a | 0 |
|  |  | 除尘灰 | 1113.76t/a | 0 |
|  |  | 沉淀池底泥 | 33012t/a | 0 |
|  |  | 废机油 | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 2.4t/a | 2.4t/a |
| 噪 声 | 项目破碎机、振动筛、螺旋清洗机等生产设备在运行过程中产生的机械性噪声，声压级值为70～95dB(A)，各设备采取基础减振、隔声消声等降噪措施，可降噪20dB(A)左右。 |
| 其他 | 绿化面积1000m2 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目建设地点拟选址于临县湍水头镇黄家坡村。在生产过程中产生的粉尘、扬尘，会在风力的作用下，随风飘落在作物表面，可能对作物的生长发育造成一定的影响。 本项目在生产运行期应加强污染治理，采取环评所规定的措施，使各污染物达标排放，并进行厂区绿化。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目施工期间对环境的影响主要为施工扬尘、施工人员生活污水、建筑垃圾、噪声排放等对厂址所属区域自然环境、生态环境及居民生活的影响，其中以施工扬尘和施工噪声对环境的影响比较显著。 1、环境空气影响分析及防治措施 本项目施工期对大气环境的影响主要表现在土方开挖，土地平整、材料堆置产生的粉尘及车辆、施工机械排放的废气。 （1）施工扬尘 在工程基建过程中，施工机械进行地基处理、水泥、砂砾料、土料等的运输过程及车辆行驶时产生的扬尘、场地自身等各种施工作业都会产生扬尘。 项目施工期间运输砂石、水泥及散装建筑材料的车辆在行驶过程中，将有少量物料洒落进入空气中，产生施工扬尘；运输前后堆放过程极易受到风的作用，将微小粒径的尘埃吹到空气中产生粉尘。根据相关类比调查，如运输车辆及施工场地附近周边的道路保洁情况较差时，在风力较大、干燥气候条件、连续运输的情况下，运输车辆所经道路下风向距离50m、100m、150m的TSP浓度分别约为：0.45～0.50mg/m3，0.35～0.38mg/m3，0.31～0.34mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）日平均二级标准值0.30mg/m3。一般情况下，施工运输过程中产生的扬尘在自然风作用下所影响的范围在100m以内，施工粉尘可使周围空气中TSP浓度明显升高的影响范围一般为50～100米，在干燥的天气易造成尘土飞扬。 车辆散落的尘土的一次扬尘和车辆运行时产生的二次扬尘都会对环境产生不利的影响。 另外由于进出项目施工场地车辆的车轮、车帮带泥，在不对车轮、车帮进行冲洗及对项目近周边车辆进出施工场地的必经路段的路面进行保洁的情况下，进出项目施工场地的车辆行驶时会产生较大量的扬尘，污染运输路线及两侧区域，特别对施工场地所经道路沿线两侧区域环境空气质量影响最为明显。 为减少工程扬尘对周围环境的影响，根据吕梁市扬尘污染防治条例，施工期采取的防治措施如下： 施工工地周围按照规范要求设置硬质密闭围挡或者围墙。 施工工地内的裸露地面覆盖防尘布或者防尘网。 施工工地内的车行道路硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施。 施工工地出入口内侧安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出。 保持施工工地出入口通道及周围一百米内道路的清洁。 建筑垃圾和渣土不能及时清运的，完全覆盖防尘布或防尘网。 施工作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流，废弃泥浆采用密闭式罐车清运。 经批准允许在施工现场搅拌混凝土、砂浆的，采取降尘防尘措施。 土方、拆除等易产生扬尘的工程作业时，采取洒水抑尘等措施。 在工地内堆放砂石、土方及其他易产生扬尘物料的，采取覆盖防尘布或者防尘网、定期喷洒抑尘剂或洒水等措施。 施工工地被列为重点扬尘污染源的，按照相关部门管理要求设置自动监控设备及配套设施，并保证其正常运行和数据传输。 施工工地的作业区、生活区采取砼硬化，道路强度、厚度、宽度满足安全通行、卫生保洁的需要。 建筑施工脚手架外侧设置符合标准的密目防尘网，拆除时采取洒水喷雾等防尘措施。 对高处平台等进行建筑垃圾清理时，采取洒水、喷淋等防尘措施；楼层内清扫出的建筑垃圾，应当密封清运，禁止高空抛掷、扬撒。 在采取上述措施后，施工工地扬尘的排放量大大减少，对周围的大气环境造成的影响甚小。 根据2018年山西吕梁市环保攻坚行动计划的要求：确保建筑工地扬尘污染控制达到6个100%，即：工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、土方开挖100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。本项目在施工过程中应当遵循上述通知的要求，认真做好施工期环境保护工作。 （2）施工机械燃油废气 施工机械主要有装载机、载重汽车等燃油机械，燃油所产生的废气中的主要污染物有SO2、CO、NO2、TSP、总烃等。由于施工机械多数为大型机械，排放系数大，但施工作业具有无组织排放，不连续性、施工点分散，每个作业点施工时间相对较短，燃油动力机械为间断作业，且数量不多，因此，项目施工机械废气对区域环境空气质量影响较小。 2、地表水环境影响分析及防治措施 施工期废水包括生产废水和生活废水两部分。 项目施工期生产废水为施工作业废水，包括地面洒水及设备清洗废水等，量少，可直接泼洒，增湿抑尘。生活污水主要来自施工人员生活洗涤、清洁卫生等过程。项目施工场地设有旱厕，施工人员的洗漱废水量少，亦可以直接泼洒，用于场地增湿抑尘。 由上述分析可知，施工期间产生的生产废水及生活污水不会对周围水环境造成太大影响。 3、声环境影响分析及防治措施 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的阶段会使用不同的机械设备，使施工现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。 施工时的噪声源主要有装载机、卡车、电钻等。这些噪声源的源强一般都在75-95dB（A）之间。采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lr＝Lro－20lg(r /ro) 式中：Lr－距声源r处的A 声压级，dB(A)； Lro－距声源ro处的A 声压级，dB(A)； r －预测点与声源的距离，m； ro －监测点与声源的距离，m。 施工场地噪声预测结果见表15。 表15 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 设备名称 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 装载机 90 84 78 72 70 64 60 58 电钻 81 75 69 63 61 55 51 49 卡车 81 75 69 63 61 55 51 49 从表中可见，施工机械噪声较高，昼间施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的情况出现在距声源50m范围内，夜间超标情况出现在距声源150m范围内。项目周边最近的敏感目标为外罗沟村，位于项目厂区西南侧250m处。为进一步减少项目施工对周围声环境的影响，本次评价要求建设单位采取以下措施： ①降低施工设备噪声：施工机械应定期维护保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的运行噪声加大； ②根据施工计划，合理安排施工时间，应避开休息时间施工，尤其在夜间（22：00-次日6：00）禁止施工作业； ③施工时，要格外注意高噪声设备对周围单位的影响，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量选择低噪声的机械设备； ④施工布局同防止环境噪声污染密切相关。对施工现场进行合理布局； ⑤降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； 经采取上述措施后，本项目施工期产生的噪声对周围居民的影响较小，且施工噪声的影响是暂时的，随施工的结束而结束。 4、固体废物环境影响分析及防治措施 该项目施工期固体废物主要来自施工固体废物、施工人员生活垃圾等。 （1）施工作业固体废物 施工期生产固废包括运输道路、厂房及其辅助工程施工作业过程中产生的建筑垃圾。建筑废弃物在工程施工开工前应签订环保责任书，由各施工单位负责施工期固体废弃物的处理，将建筑垃圾运至指定地点。各施工单位要加强施工管理，对施工产生的建筑垃圾不能随意抛弃。 （2）生活固废 施工期生活垃圾按施工高峰期人数约20人，施工人员人均生活垃圾产生量按1kg/人·d计算，则施工高峰期日生活垃圾产生量为0.02t/d，这部分生活垃圾应配置垃圾桶，定期外运至当地环卫部门指定地点统一处置。 施工期项目的固体废弃物排放是暂时的，随着施工的结束而减小，通过积极有效的施工管理，施工期固体废弃物对环境造成的影响不大。 5、土壤、植被、农作物影响的分析及防治措施 （1）影响分析 工程建设过程中由于要进行必要的挖填平整，施工期水土流失是最敏感的环境问题，如不避开雨季施工必然会造成短期的局部水土流失。在工程建设过程中，受挖填土方等工程行为的影响，部分植被地段和植物多样性将受到彻底破坏，施工区尚需进行施工场地的清理和填挖土方，这将会造成小范围的扬尘污染，整个施工过程中要进行物料的运输，如果不注意加强规范化的作业管理，也将会出现物料抛洒和废弃物处理不当所带来的生态环境影响。 （2）生态环境保护及水土保持措施 ①要坚持工程的“三同时”原则，即环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行。 ②要对施工场地进行合理的规划，四周设置移动围档。对建筑材料设专门的堆棚，也要设置围档，尽量减轻施工对周围环境的影响。 ③在施工后，对破坏的地面要及时进行平整，及时将路面硬化，并进行绿化，恢复植被，种植树木、花卉、草坪等。 综合以上分析，施工建设期是许多建设项目对生态发生实质性影响的时期，因而施工方案、施工方式、施工期环境保护管理都是非常重要的。为此，本次环评要求建设单位在工程施工期要切实做好以下几方面的工作： （1）建立规范化操作程序和制度。 （2）合理安排施工次序、季节、时间。 （3）选择有资质的施工队伍，采用科学的施工组织方法。 （4）加强施工期环境工程监理与施工队伍管理。 营运期环境影响分析 一、营运期环境空气影响分析及污染防治措施 1、大气污染源分析 本项目大气污染源主要为物料装卸工序、入料工序、破碎筛选工序、输送带传送工序等产生的粉尘以及道路扬尘。 （1）有组织源 ①建筑垃圾加工生产线 本项目建筑垃圾需经破碎机进行一级破碎、二级破碎，破碎后的物料经皮带送入振动筛进行筛选，物料在破碎、筛选过程中会产生大量的粉尘。 1）一级破碎 本项目一级破碎设1台颚式破碎机，在破碎过程中会产生粉尘，粉尘产生的浓度与物料的粒径有关。根据《工业污染源核算》破碎产生浓度及相关行业数据，中破：2500mg/m3，项目一级破碎粉尘产生浓度按2500mg/m3计。 评价要求在鄂式破碎机上方设置集尘罩，将粉尘收集后送入布袋除尘器处理（布袋除尘器除尘效率99.8%，过滤面积为100m2，过滤风速1.0m/min），处理后由1根15m高的排气筒排出。 一级破碎收集粉尘所需风量为6000m3/h，运行时间为16h/d，300d/a，则粉尘产生量为72.0t/a；经布袋除尘器处理后粉尘排放量约为0.15t/a，排放浓度为5mg/m3，排放速率为0.03kg/h；可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准规定限值（最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h），做到达标排放，对周围环境的影响很小。 2）二级破碎 本项目二级破碎并联设置2台锤式破碎机，在破碎过程中会产生粉尘，粉尘产生的浓度与物料的粒径有关。根据《工业污染源核算》破碎产生浓度及相关行业数据，细破：4500mg/m3，项目二级破碎粉尘产生浓度按4500mg/m3计。 评价要求在锤式破碎机上方分别设置集尘罩（共2台集尘罩），将粉尘收集后送入一套布袋除尘器处理（布袋除尘器除尘效率99.8%，过滤面积为250m2，过滤风速1.0m/min），处理后由1根15m高的排气筒排出。 二级破碎收集粉尘所需风量为15000m3/h，运行时间为16h/d，300d/a，则粉尘产生量为324.0t/a；经布袋除尘器处理后粉尘排放量约为0.65t/a，排放浓度为9mg/m3，排放速率为0.14kg/h；可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准规定限值（最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h），做到达标排放，对周围环境的影响很小。 3）筛分 本项目筛分工序设1台振动筛，在筛选过程中会产生粉尘，粉尘产生的浓度与物料的粒径有关。根据《工业污染源核算》筛分产生浓度及相关行业数据，筛分：5000mg/m3，本项目筛分粉尘产生浓度按5000mg/m3计。 评价要求滚筒筛上方设置集尘罩，将粉尘收集后送入布袋除尘器处理（布袋除尘器除尘效率99.8%，过滤面积为250m2，过滤风速1.0m/min），处理后由1根15m高的排气筒排出。 筛分收集粉尘所需风量为15000m3/h，运行时间为16h/d，300d/a，则粉尘产生量为360.0t/a，经布袋除尘器处理后粉尘排放量约为0.72t/a，排放浓度为10mg/m3，排放速率为0.15kg/h；可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准规定限值（最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h），做到达标排放，对周围环境的影响很小。 ②开采废石加工生产线 本项目开采废石加工生产线设1台锤式破碎机、1台振动筛，在原料破碎、筛分过程中会产生粉尘，粉尘产生的浓度与物料的粒径有关。根据《工业污染源核算》破碎、筛分产生浓度及相关行业数据，中破：2500mg/m3，筛分：5000mg/m3，项目破碎、筛分粉尘产生浓度分别按2500mg/m3、5000mg/m3计。 评价要求在锤式破碎机、振动筛上方分别设置集尘罩（共2台集尘罩），将粉尘收集后送入一套布袋除尘器处理（布袋除尘器除尘效率99.8%，过滤面积为334m2，过滤风速1.0m/min），处理后由1根15m高的排气筒排出。 破碎、筛分工序收集粉尘所需风量为20000m3/h，运行时间为16h/d，300d/a，则粉尘产生量为360.0t/a；经布袋除尘器处理后粉尘排放量约为0.72t/a，排放浓度为7.5mg/m3，排放速率为0.15kg/h；可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准规定限值（最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h），做到达标排放，对周围环境的影响很小。 （2）无组织源 ①物料存储粉尘 项目原料在全封闭彩钢结构原料库内储存，同时设覆盖全堆场的喷淋洒水设施；各粒径产品储存在全封闭产品库内，物料含水率高；物料储存过程基本不会产生风蚀扬尘。 ②物料装卸粉尘 根据刘敬严和张良壁译制的美国俄亥俄州环境保护局和污染工程分公司《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”可知物料装卸过程中粉尘的产生系数为0.02kg/t物料。 经计算，1#原料库内原料卸车过程产生扬尘约为6t/a；2#原料库内原料卸车过程产生扬尘约为1t/a。建设单位拟对原料库采取全封闭措施，将物料堆场硬化的同时设洒水装置，保持湿度10%以上。对于物料装卸要加强管理，在装卸物料时应尽量平缓，采取以上措施后，可有效抑尘95%，则1#原料库内物料装卸粉尘无组织排放量为0.30t/a；2#原料库内物料装卸粉尘无组织排放量为0.05t/a。 ③入料粉尘 原料进入料口过程中会产生一定量的粉尘。依据《逸散性工业粉尘控制技术》，入料环节产尘系数为0.02kg/t。 经计算，建筑垃圾和开采废石上料过程生产粉尘量分别约为6t/a、1t/a。环评要求将入料口设置在全封闭原料库内，入料口上方设置喷淋装置，降低粉尘产生量。采取以上措施后，可有效抑尘95%，则建筑垃圾生产线入料过程粉尘排放量为0.30t/a，开采废石生产线入料过程粉尘排放量为0.05t/a。 ④输送粉尘 本项目各生产设备间通过皮带进行物料输送，该过程会产生少量粉尘。为减少皮带运输粉尘，本次评价要求对输送皮带进行全封闭处理。经采取上述措施后物料输送粉尘排放量较小。 （3）物料运输扬尘 运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。 计算公式如下： QP=0.123 (V/5)×(M/6.8)0.85×(P/0.5)0.72 QP1=QP×L×Q/M 式中：QP -----汽车行驶的扬程，kg/km×辆 QP1-----运输途中起尘总量，kg/a V -----车辆行驶速度，km/h(取20) M -----车辆载重量, t/辆(取30) P-----路面灰尘覆盖率,kg/m2(取0.05) L-----运输距离,km(取0.5) Q-----运输量，t/a(取70万吨) 根据以上公式，计算得出运输道路起尘量为3.85t/a。 评价根据项目原料及产品运输路线，提出减轻运输扬尘的防治措施如下： ①本次拟建项目可以控制的运输道路为厂区的道路，评价要求要注意保持该路面的清洁和相对湿度，当路面出现损坏及时修复，同时对该道路要进行定时洒水，并应视路面状况调整洒水频次。 ②本次评价要求建设单位在厂区出口处设置洗车平台，完善排水设施。运输车辆驶离厂区前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池，收集洗车过程中产生的废水和泥渣。洗车废水经沉淀后循环使用，不外排。 ③对于厂区外的运输道路，厂方应要求运输单位采取以下措施： a、严格控制汽车装载量； b、限制车速，特别是经过村庄时，要低速行驶，最大限度减少车辆抛洒； 采用上述措施后，可减轻运输扬尘量80%，扬尘最终排放量为0.77t/a，可减轻对沿途村庄居民的影响。 从以上大气环境影响分析可以看出，本项目在采取环评提出的各环保措施后，各污染物的排放对环境空气影响较小。 2、评价工作等级 选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录B推荐模型中AERSCREEN估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）评价工作分级方法 根据项目污染源调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见下式： 式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m3。TSP和PM10按日平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度。 （2）评价工作等级判据 评价工作等级判据见表16。 表16 评价工作等级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1≤Pma＜10% 三级 Pmax＜1% （3）预测结果 采用AERSCREEN估算模型计算结果见表17。 表17 采用估算模式计算结果 污染源 污染源类型 污染 因子 预测质量浓度/（ug/m3） 占标率/% 最大浓度最远距离/（m） 推荐 等级 建筑垃圾加工生产线 一级破碎排气筒 点源 颗粒物 2.2527 0.50 91 Ⅲ 二级破碎排气筒 点源 颗粒物 9.5892 2.13 267 Ⅱ 筛分排气筒 点源 颗粒物 10.2750 2.28 267 Ⅱ 开采废石加工生产线 破碎筛分排气筒 点源 颗粒物 10.2750 2.28 267 Ⅱ 1#原料库 面源 颗粒物 76.8870 8.54 36 Ⅱ 2#原料库 面源 颗粒物 10.9420 1.22 31 Ⅱ （4）判定结果 由上列表可知，采用《环境空气影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的模式，计算得Pmax=8.54%＜10%，本项目大气属于二级评价。 3、影响分析 （1）大气污染源调查 本次环境空气影响评价等级为二级，根据HJ2.2-2018的要求，只调查分析本项目污染源。通过类比调查、利用已有有效数据来确定其污染物排放量。因此，本次环评大气污染源调查的对象为本项目污染源，调查结果见表18、表19。 表18 点源参数一览表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/(m/s) 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y PM10 1 一级破碎排气筒 511260 4175611 15 0.4 13.26 20 4800 正常 0.03 2 二级破碎排气筒 511268 4175611 15 0.6 14.74 20 4800 正常 0.14 3 筛分排气筒 511272 4175611 15 0.6 14.74 20 4800 正常 0.15 4 破碎筛分排气筒 511208 4175714 15 0.8 11.05 20 4800 正常 0.15 表19 面源参数一览表 编号 名称 面源起始点坐标/m 面源长度/m 面源宽度/m 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y TSP 1 1#原料库 511258 4175594 50 30 12 4800 正常 0.125 1 2#原料库 511287 4175697 40 25 10 4800 正常 0.021 4、环境空气影响预测与评价 （1）估算模式 AERSCREEN估算模式是基于AERMOD内核算法开发的单源估算模型，可计算污染源包括点源、带盖点源、水平点源、矩形面源、圆形面源、体源和火炬源，能够考虑地形、熏烟和建筑物下洗的影响，可以输出1小时、8小时、24小时平均、及年均地面浓度最大值，评价评价源对周边空气环境的影响程度和范围。 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，µg/m3； Coi—一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，对于没有小时浓度限值的污染物，取日均浓度限值的3倍值。 （2）预测因子 结合本项目大气环境影响评价因子，本次大气预测因子选取为PM10、TSP。 （3）评价标准 TSP、PM10评价标准采用《环境空气质量标准》中的二级标准值。 （4）估算模型参数 估算模型参数见表20。 表20 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 最高环境温度/℃ 39.5°C 最低环境温度/℃ -24.8°C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 （5）估算模型计算结果分析 采用估算模式计算PM10地面影响质量浓度和范围，并计算相应的占标率。本次评价取污染源污染物估算结果最大值作为环境空气质量预测分析的数据，计算结果见表21。 表21-1 估算模式计算结果表 下风向距离D/m 一级破碎排气筒 下风向距离D/m 二级破碎排气筒 PM10 PM10 预测质量浓度(ug/m3) 占标率 （%） 预测质量浓度(ug/m3) 占标率 （%） 10 0.0088 0.00 10 0.0152 0.00 91 2.2527 0.50 100 8.2658 1.84 100 2.2292 0.50 200 8.5427 1.90 200 1.8305 0.41 267 9.5892 2.13 300 2.0251 0.45 300 9.4510 2.10 400 1.7666 0.39 400 8.2449 1.83 500 1.4826 0.33 500 6.9195 1.54 600 1.3328 0.30 600 6.2201 1.38 700 1.3234 0.29 700 6.1761 1.37 800 1.2789 0.28 800 5.9685 1.33 900 1.2185 0.27 900 5.6867 1.26 1000 1.1524 0.26 1000 5.3785 1.20 1100 1.0861 0.24 1100 5.0687 1.13 1200 1.0221 0.23 1200 4.7701 1.06 1300 0.9618 0.21 1300 4.4885 1.00 1400 0.9056 0.20 1400 4.2263 0.94 1500 0.8536 0.19 1500 3.9837 0.89 1600 0.8057 0.18 1600 3.7601 0.84 1700 0.7616 0.17 1700 3.5544 0.79 1800 0.7210 0.16 1800 3.3651 0.75 1900 0.6837 0.15 1900 3.1908 0.71 2000 0.6493 0.14 2000 3.0303 0.67 下风向 最大质量浓度及占标率 2.2527 0.50 下风向 最大质量浓度及占标率 9.5892 2.13 表21-2 估算模式计算结果表 下风向距离D/m 筛分排气筒 下风向距离D/m 破碎筛分排气筒 PM10 PM10 预测质量浓度(ug/m3) 占标率 （%） 预测质量浓度(ug/m3) 占标率 （%） 10 0.0163 0.00 10 0.0153 0.00 100 8.8567 1.97 100 8.8569 1.97 200 9.1533 2.03 200 9.1533 2.03 267 10.2750 2.28 267 10.2750 2.28 300 10.1270 2.25 300 10.1270 2.25 400 8.8343 1.96 400 8.8343 1.96 500 7.4141 1.65 500 7.4141 1.65 600 6.6647 1.48 600 6.6647 1.48 700 6.6176 1.47 700 6.6176 1.47 800 6.3952 1.42 800 6.3952 1.42 900 6.0933 1.35 900 6.0933 1.35 1000 5.7629 1.28 1000 5.7629 1.28 1100 5.4310 1.21 1100 5.4310 1.21 1200 5.1111 1.14 1200 5.1111 1.14 1300 4.8094 1.07 1300 4.8094 1.07 1400 4.5284 1.01 1400 4.5284 1.01 1500 4.2685 0.95 1500 4.2685 0.95 1600 4.0289 0.90 1600 4.0289 0.90 1700 3.8084 0.85 1700 3.8084 0.85 1800 3.6056 0.80 1800 3.6056 0.80 1900 3.4189 0.76 1900 3.4189 0.76 2000 3.2469 0.72 2000 3.2469 0.72 下风向 最大质量浓度及占标率 10.2750 2.28 下风向 最大质量浓度及占标率 10.2750 2.28 表21-3 估算模式计算结果表 下风向距离D/m 1#原料库 下风向距离D/m 2#原料库 TSP TSP 预测质量浓度(ug/m3) 占标率 （%） 预测质量浓度(ug/m3) 占标率 （%） 10 51.4810 5.72 10 7.1175 0.79 36 76.8870 8.54 31 10.9420 1.22 100 40.8770 4.54 100 5.7309 0.64 200 20.2330 2.25 200 2.8653 0.32 300 17.1770 1.91 300 1.9767 0.22 400 15.4550 1.72 400 1.6740 0.19 500 14.3010 1.59 500 1.5286 0.17 600 13.4570 1.50 600 1.4238 0.16 700 12.7970 1.42 700 1.3515 0.15 800 12.2310 1.36 800 1.2880 0.14 900 11.8070 1.31 900 1.2359 0.14 1000 11.3720 1.26 1000 1.1917 0.13 1100 10.9800 1.22 1100 1.1534 0.13 1200 10.6230 1.18 1200 1.1195 0.12 1300 10.2930 1.14 1300 1.0890 0.12 1400 9.9867 1.11 1400 1.0612 0.12 1500 9.6997 1.08 1500 1.0356 0.12 1600 9.4297 1.05 1600 1.0118 0.11 1700 9.1748 1.02 1700 0.9896 0.11 1800 8.9333 0.99 1800 0.9687 0.11 1900 8.7039 0.97 1900 0.9489 0.11 2000 8.4856 0.94 2000 0.9300 0.10 下风向 最大质量浓度及占标率 76.8870 8.54 下风向 最大质量浓度及占标率 10.9420 1.22 由表21可以看出，一级破碎粉尘最大地面浓度为2.2527ug/m3，占标率为0.50%；二级破碎粉尘最大地面浓度为9.5892ug/m3，占标率为2.13%；筛分粉尘最大地面浓度为10.2750ug/m3，占标率为2.28%；破碎筛分粉尘最大地面浓度为10.2750ug/m3，占标率为2.28%；1#原料储库粉尘最大地面浓度为76.8870ug/m3，占标率为8.54%；2#原料储库粉尘最大地面浓度为10.9420ug/m3，占标率为1.22%；表明本工程在采取有效的环保治理措施后，对评价区的大气环境影响很小。 （6）污染物排放量核算 根据上述估算，本项目大气属于二级评价，根据导则要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，本项目大气污染物有组织排放量核算结果见下表。 表22 大气污染物排有组织放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 主要排放口 主要排放口合计 一般排放口 1 一级破碎排气筒 颗粒物 5 0.03 0.15 2 二级破碎排气筒 颗粒物 9 0.14 0.65 3 筛分排气筒 颗粒物 10 0.15 0.72 4 破碎筛分排气筒 颗粒物 7.5 0.15 0.72 一般排放口合计 颗粒物 2.24 有组织排放口总计 颗粒物 2.24 表23 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治 措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（μg/m3） 1 / 原料库 颗粒物 全封闭；设喷淋洒水设施。 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96） 1000 0.7 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.7 5、大气环境影响评价结论与建议 （1）大气环境影响评价结论 本项目位于环境质量非达标区，评价范围内无一类区。新增污染源正常排放下PM10短期浓度贡献值的最大浓度占标率均小于10%。因此，本项目建成后，大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 （2）大气污染控制措施 原料库采取全封闭措施，同时设覆盖全堆场的喷淋洒水设施；生产车间全封闭，破碎机、筛分机等生产设备采取全密闭集气措施，粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒高空排放； 输送皮带进行全封闭，尽量降低跌落高度，并在输送石料的皮带跌落点处安装喷淋洒水设施； 厂区内运输道路硬化，配备洒水车对运输道路定期洒水降尘，同时在厂区汽车出口处设洗车平台。 项目所采用的治理工艺及设备为国内成熟的技术，污染控制措施合理。 （3）污染物排放总量控制指标的落实情况 本项目涉及国家和地方实施控制的总量控制因子为粉尘，评价核算的总量控制指标为：2.24t/a。 表24 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km( 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500～2000t/a□ 小于500t/a□ 评价因子 基本污染物( PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO 、O 3 ) 其他污染物( TSP ) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 ( 2019 )年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD( ADMS □ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子( ) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度 贡献值 非正常持续时长( )h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：(颗粒物) 有组织废气监测 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：( ) 监测点位数( ) 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距( )厂界最远( )m 污染源年排放量 SO2：( )t/a NOx：( )t/a 颗粒物：（2.24）t/a VOCs：（ ）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“( )”为内容填写项 二、营运期水环境影响分析及污染防治措施 1、水污染源分析 （1）生活污水 本项目采用旱厕，生活污水主要有办公区排放的污水等，项目生活污水产生量约114m3/a，量少，且水质简单，直接泼洒厂区增湿抑尘或用于堆场洒水，不外排。 （2）生产废水 本项目生产废水主要为水洗废水、产品淋控水和洗车废水。 ①水洗废水 项目生产废水主要是水洗废水。建筑垃圾加工生产线和开采废石加工生产线分别设置水洗废水循环系统。水洗废水经各自二级沉淀池沉淀处理后，上清液进入清水池；二级沉淀池底层泥浆经泥浆泵泵至污泥压滤机，压滤机滤液进入沉淀池，最终回用于生产。因此，本项目水洗废水循环使用，不外排。 ②产品淋控水 破碎筛选后的物料经皮带输送机进入成品库，堆存过程中会产生一定量的淋控水，环评要求成品库内地面全硬化，做防渗处理，并设置排水沟，淋控水经排水沟自流进入沉淀池，最终回用于生产，不外排。 ③洗车废水 本项目车辆出厂时对车身、车轮进行冲洗，预计每日进出厂车辆为70次，类比同类项目，车辆轮胎和车身清洗水用量60L/辆·次，则车辆轮胎和车身清洗水用量为4.2m3/d，洗车平台配套设10m3沉淀池1个，车辆轮胎和车身清洗废水进入沉淀池经沉淀后回用，不外排。 同时，本次评价要求对洗车平台配套沉淀池、初期雨水收集池、沉淀池及清水池进行硬化防渗处理，具体防渗措施为：混凝土强度等级不宜小于C30，结构厚度不应小于250mm；混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。 综上所述，项目运营期产生的废水得到了合理处置，不直接排入地表水体，不会对项目所在区域水环境产生明显影响。 2、评价等级判定 本项目属水污染影响型建设项目。根据《环境影响评价技术导则 地表水》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定依据，建设项目生产工艺有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，地表水环境评价等级为三级B。 表25 地表水环境自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响类☑；水文要素影像类□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉及水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他☑ 影响途径 水污染影响类 水文要素影响类 直接排放□；间接排放☑；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物 □；非持久性污染物□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他☑ 水温□；水位（水深□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响类 水文要素影响类 一级□；二级□；三级A □；三级B ☑ 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建☑；其他□ 拟替代的污染源 □ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测 □；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发 ☑；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ / 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类☑；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） 评价时间 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标情况 □：达标 □；不达标□； 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标□ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 □ 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □ 春季□；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况□；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □；解析解 □；其他□ 导则推荐模式□；其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标要求情景□；替代消减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☑ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☑ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度（mg/L） （ ） （ ） （ ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域消减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动 □；无监测 ☑ 手动□；自动 □；无监测 □ 监测点位 （ ） （） 监测因子 （ ） （） 污染物排放清单 ☑ 评价结论 可以接受 ☑；不可以接受 □ 注：“☑”为勾选项，可√； “（ ）”为内容填写项； “备注”为其他补充内容。 三、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中，根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录A。I类、II类、Ш类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。根据附录A地下水影响评价行业分类表，“U城镇基础设施及房地产”中“155废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，编制报告表的为Ⅳ类。因此，本项目不进行地下水环境影响评价。 四、营运期声环境影响分析及污染防治措施 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，声环境影响评价工作等级划分原则，项目所处区域为声环境功能区（GB3096-2008）规定的2类区，项目建设前后评价范围噪声级增加量≤5dB（A），且受影响人口数量变化不大。故本项目声环境影响评价工作等级定为二级，进行一般性评价。评价范围为厂界外200m范围内。 1、噪声源 本项目产噪设备主要有破碎机、筛分机、输送皮带等设备产生的噪声。噪声级在80-95dB（A）。各噪声源特性见下表： 表26 噪声源特性分析 序号 主要噪声 设备 位置 设备台数 声压等 级dB(A) 治理后声压级dB(A) 噪声 类型 声学 特点 治理措施 1 鄂式破碎机 加工车间 1 80~90 65 机械性 连续 采取基础减振，室内隔声 2 锤式破碎机 3 80~90 65 机械性 连续 采取基础减振，室内隔声 3 滚筒筛 1 80~90 65 机械性 连续 采取基础减振，室内隔声 4 分级筛 1 80~90 65 机械性 连续 采取基础减振，室内隔声 5 皮带输送机 --- 70~80 55 机械性 间歇 室内隔声，定期维护 6 布袋除尘器风机 4 85~95 70~80 空气动力性 连续 基础减振、室内隔声 7 装载机 原料库 2 85~95 70~80 机械性、空气动力性 间歇 室内隔声，定期维护 8 螺旋清洗机 加工车间 1 80~90 65 机械性 连续 采取基础减振，室内隔声 9 细砂回收机 1 80~90 65 机械性 连续 采取基础减振，室内隔声 2、噪声治理措施 为了更有效的将产噪设备对周围环境影响减到最小，在满足工艺设计前提下，对噪声的治理降低噪声声源强度和阻隔传播途径两方面综合考虑，环评具体要求采用以下防治措施： 1）噪声源控制 从声源设备上进行噪声控制，设备选型应选用符合国家要求的低噪声设备。 2）传播途径控制 ①项目总平面布置将生产高噪声的设备集中布置，生产区与办公区分开布设；设备布置时考虑地形、声源方向性和噪声强弱等因素，进行合理布局，使高噪声设备尽量远离北侧厂界，以求进一步降低厂界噪声； ②从设备降噪考虑，各噪声源强较大的设备均设置在密闭车间内，同时，振动较大的设备采用单独基础，在其基础上采取相应的减震、隔音措施；加强设备维护和保养，使其处于良好的运行状态，避免频繁起停机产生的突发噪声影响。 ③加强厂区绿化，在厂界四周种植灌木、乔木等绿化，起到阻止噪声传播的作用。 3、噪声影响分析 本次评价对厂界进行噪声影响预测分析。具体预测方法、模式、结果如下。 1）预测方法 影响噪声从声源到关心点的传播途径特性的主要因素有：距离衰减、围护结构、绿化带等遮挡物引起的衰减，各种介质的吸收与反射等。为了简化计算条件，本次噪声计算根据工程特点，考虑噪声随距离的衰减，建筑围护结构的隔声和遮挡物效应以及空气吸收的衰减，未考虑界面反射作用。 2）噪声源强 本项目产生的噪声主要为机械动力噪声，包括皮带输送机、破碎机、筛分机等，声压级范围为70～75dB（A）。具体噪声级见表26。 3）预测模式 采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）预测模式： 式中：LA（r）为距声源r处的A声级； LA（r0）为参考位置r0的A声级； Adiv为声波几何发散引起的A声级衰减量； Aatm为大气吸收引起的A声级衰减量； Agr为地面效应引起的A声级衰减量； Abar为声屏障引起的A声级衰减量； Amisc为其他多方面效应引起的A声级衰减量。 本评价根据表26中各噪声源的噪声水平及其采取的降噪及隔声效果，综合考虑Adiv、Aatm和Agr的衰减量，来预测本工程主要噪声源对周围声环境的影响。其中几何发散引起的A声级衰减量的计算公式如下： 大气吸收引起的A声级衰减量的计算公式如下： 式中：α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据当地常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。 地面效应引起的A声级衰减量的计算公式如下： 式中，r为声源到预测点的距离，m；hr为传播路径的平均离地高度，m； 声屏障引起的A声级衰减量Abar的计算公式如下： 式中，N1、N2、N3表示三个传播途径的声程差相应的菲涅尔数； 对多个声源同时存在时，其总A声级用下式计算： 式中，Ln为n个声源对预测点的贡献值；Li为第i个声源对预测点的贡献值。 4）预测结果与评价 在不考虑空气、山体等吸收及阻碍衰减作用的情况下，通过源强和噪声预测模式，项目各噪声源对不同受声点的噪声预测结果见表27。 表27 厂界各测点附近声环境质量预测结果 单位：dB（A） 厂界 预测时段 预测值 评价标准 评价结果 厂界东侧 昼间 51.23 60 达标 夜间 51.23 55 达标 厂界南侧 昼间 50.84 60 达标 夜间 50.84 55 达标 厂界西侧 昼间 50.68 60 达标 夜间 50.68 55 达标 厂界北侧 昼间 50.19 60 达标 夜间 50.19 55 达标 经噪声预测，项目建成投产后，设备设施的噪声衰减至场界四周的分贝值均不超标，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此，经采取上述措施后本项目产生的噪声对周围居民造成的影响很小。 五、营运期固体废物影响分析及污染防治措施 1、废木材、废塑料、废玻璃 本项目收购回来的建筑废弃物中会夹杂废木材、废塑料及废玻璃等废品。本次环评按照年加工处理30万吨建筑废弃物（即最大可能产生量）进行计算，项目收购回来的建筑垃圾内废木材、废塑料、废玻璃等含量约为377.3t/a。以上固废可外售至废品回收公司，实现综合利用。 2、除尘器收集到的除尘灰 本项目除尘器会产生除尘灰，除尘灰产生量约1113.76t/a，集中收集后可作为建筑材料出售。 3、沉淀池污泥 水洗废水中淤泥经沉淀处理，会有废泥沙产生。环评要求建设单位在厂区内设2台压滤机，泥砂经压滤处理后外运。根据业主提供资料，经压滤处理后泥沙含水率按50%计，废泥砂的产生量约为33012t/a，外售至当地砖厂用于制砖，实现综合利用。 为保证项目废泥砂实现综合利用，建设单位与临县马家湾飞宏机砖厂签订了污泥用协议。2010年9月7日，临县环境保护局以临环函[2010]50号文批复了《临县马家湾飞宏机砖厂年产2000万块煤矸石砖技改项目》；该砖厂主要原料为煤矸石和粘土，目前粘土主要来源于厂区矿山开采，对生态环境影响较大。本项目经压滤机处理后的泥饼中主要成分是粘土，可用于砖厂制砖，达到资源利用的最大化。 4、废机油 本项目运营期各机械设备机修过程中会产生一定量的废机油，年产生量约为0.05t。废机油（HW08废矿物油与含矿物油废物，900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物）属于危险废物。根据本项目产生危废的特性，环评要求建设单位在厂区东南侧设危废暂存间。本项目产生的危险废物在外送处置前，均置于厂区危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理。 本次环境影响评价对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： 1）建危险废物贮存专用库房。 根据本项目的工序特点，危险废物专用贮存库设计必须满足以下原则： 地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。设施内要有安全照明设施和观察窗口。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须?有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 2）各种危废必须装入符合标准的容器内； 3）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标签； 4）危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； 5）必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； 7）危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； 8）危险废物运输 本项目建设单位无危险废物运输能力，因此委托有资质单位进行运输。根据《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的要求，本次评价对建设单位运输过程管理要求如下： 1）建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 2）联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 5、生活垃圾 本项目职工人数为16人，按每人每天产生0.5kg生活废物计，本项目生活垃圾产生量为8.0kg/d（2.4t/a），主要成分为有机物、玻璃、纸类、金属类等，属于一般性固体废物，环评要求将生活垃圾集中收集后送往当地环卫部门指定地点，由当地环卫部门统一处理。 六、土壤环境影响评价 1、评价等级与评价范围的确定 （1）项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，确定本项属于“环境和公共设施管理业”中的废旧资源加工、再生利用类别，本项目评价类别为Ⅲ类。 （2）占地规模 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），占地规模≤5hm2为小型，本项目占地面积为1.2hm2≤5hm2，因此占地规模为小型。 （3）土壤环境敏感程度 根据现场调查，本项目周边有耕地，根据污染影响型敏感程度分级表，本项目敏感程度为敏感。 表27 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 （4）评价等级 本项目为Ⅲ类项目，土壤敏感程度为敏感，根据污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目土壤评价等级为三级，评价工作等级划分见表28。 表28 污染影响型评价工作等级划分表 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 二级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 （5）调查评价范围 根据建设项目影响类型、污染途径、气象条件、地形地貌、评价等级等确定本项目的调查评价范围为厂界外50m。 2、土壤环境影响分析 本项目对土壤可能产生影响的途径主要为生产过程中产生的粉尘通过大气沉降，随雨水及农灌水渗入地下污染土壤。本项目无组织排放的工业粉尘不含有机物、重金属等污染物，对周边土壤环境影响较小。 3、土壤环境质量保护措施 项目运营过程中如果不采取土壤保护措施或保护措施不当，会有部分污染物进入土壤，从而对当地的土壤环境造成影响，针对土壤可能产生影响的途径， 环评要求采取以下措施： （1）运输车辆加盖篷布，厂区地面及运输道路硬化、防渗、定时洒水，进出场前对车辆进行清洗，限制车速； （2）原料储存采用全封闭原料库，原料库内增设覆盖全场的机械洒水装置，顶部安装机械排风装置； （3）皮带输送机需实施全封闭，厂内原料转载前及转载跌落点应使用喷雾降尘； （4）生产车间封闭； 综上所述，本项目正常运行过程中，在确保落实评价提出的各项环保措施、严格按照设计要求建设和运营、落实“三同时”和外排污染物达标的前提下，同时加强管理，从土壤环境保护角度考虑，本项目对土壤环境影响是可接受的。 七、生态环境影响分析及污染防治措施 在项目建设的过程中通过实施必要的生态保护、补偿措施，本区内的植被覆盖率不会因本工程的建设明显降低。本项目通过污染治理措施，大大削减了污染物排放量，在各项目环保措施配置到位、正常运行的前提下，本项目的运行对生态环境的影响不显著，但也还必须采取进一步有效的措施，强化生态环境的治理。 （1）减少工程排放的大气污染物对周边区域农作物及其它植物的不利影响，另外，对职工加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节加强控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。 （2）充分利用植物对污染物的净化作用，通过植树造林来治理大气污染，这是最主要的生态治理措施之一。在污染环境条件下生长的植物，都能不同程度地拦截、吸附和富集污染物质。有的污染物质被吸收后，经过植物代谢作用还能逐渐解毒。因此，植物对大气环境具有一定的净化作用。在污染物较高浓度区种植选择那些生长快、寿命长、对污染物抗性强和吸附能力大的树种来净化大气。 （3）从全过程控制污染物的产生并保证各污染物的达标排放，降低对厂区周围农作物的影响。特别要注意防范由于人为因素引起的树种破坏，以确保生态保护投资和保护效果的统一。 八、可行性分析 1、选址可行性 本项目选址于临县湍水头镇黄家坡村南向480m处，距离临县县城约24.5km，不在临县县城规划范围内，本项目的建设不违背当地城市规划要求。 根据山西省人民政府办公厅《山西省黄河(汾河)流域水污染治理攻坚方案》（晋政办发〔2020〕19号）要求，汾河及入黄主要支流沿岸堤外50米、其支流堤外30米范围内实施植树种草增绿，建设绿色生态廊道，改善断面水质，保护河流生态空间。评价区内地表水为湫水河支流，位于项目西北侧约8.20km处，因此本项目选址和建设不违背《山西省黄河(汾河)流域水污染治理攻坚方案》要求。 本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、地质遗迹保护区、生态功能保护区等环境敏感区域，不在乡镇水源地保护区内。 综上所述，评价认为项目选址可行。 2、政策可行性 （1）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类“十二、建材中的11利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”项目。对照《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》，本项目年处理建筑垃圾等废弃资源35万吨，符合《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》中生产规模要求。因此本项目的建设不违背国家产业政策的要求。 （2）与《山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划》符合性分析 根据《山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划》文件第18条，项目需加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管。本项目采用固定式全封闭厂房生产方式，有效抑制厂房内扬尘产生；并在项目施工过程中，将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度。施工工地、生产现场周边建立围挡，堆放物料区进行覆盖处理，项目无露天堆场；项目厂区内设置洒水喷雾装置进行降尘，并对道路进行硬化处理和定期洒水与清扫。产品的运输采用符合国六标准的封闭式运输汽车，汽车离厂前进行清洗措施。经过上述综合分析，项目符合《山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划》中对于扬尘排放的要求。 九、环境管理及监测计划 1、环境管理机构 环评要求在公司内部设置独立的环保机构，统一负责全公司的环境管理和监测分析工作。环保机构共配2名人员，机构设置要求为：①公司设立环保科，负责公司整体环保工作；②以环保科科长负责，公司总经理为环保分管领导；③配1名环保人员负责污染物的监测分析及环境质量现状的监测工作。公司的日常环保工作由环保科负责，担负公司的环境管理以及监测工作。 2、环境管理 本项目环境管理的工作计划如下表29所示。 表29 项目环境管理工作计划 阶段 环境管理工作主要内容 环境管理机构的职能 根据国家建设项目管理规定，认真履行、落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对企业提出来的环境要求，对企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 生产 运行期 1.企业应严格按照本次评价提出的环保设施完善时间，完成各种环保设施的建设。 2.严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。 3.设立环保设施档案卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护。 4.按照监测计划定期组织厂内的污染源监测，对不达标装置立即寻找原因，及时处理。 5.生产操作与污染控制很大程度上取决于操作工人的经验意识和技术水平，企业应让职工享有环境知情权，使职工切身理解操作不当和环境污染给自己身心健康带来的影响，积极主动的学习技术和环保知识。 6.企业应不断给职工提供去先进企业学习的机会，加强技术培训，强化环保意识，提高操作水平，减少因人为因素造成的非正常生产状况。 7.重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工、附近居民和其它技术人员就环境问题提出意见，积极采纳其合理要求。 8.积极配合环保部门的检查。 9.定期总结数据，寻找规律，不断改进生产操作，降低排污。 3、环境监测 （1）环境监测内容 本项目环境监测计划以污染源监控性监测为主，监测内容主要为本项目污染源。 本项目污染源由公司委托有资质的环境监测站进行。监测时必须保证所有装置稳定运行，并记录操作工况。环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。污染源监测应委托有资质的监测单位进行。监测点位、监测项目、监测频率见表29。 表30 环境监测点位、监测项目及监测频率一览表 类别 污染源 监测点位 监测项目 监测频率 废气 一级破碎排气筒 布袋除尘器出口 颗粒物 每年监测一次，每次监测两天 二级破碎排气筒 布袋除尘器出口 颗粒物 筛分排气筒 布袋除尘器出口 颗粒物 破碎筛分排气筒 布袋除尘器出口 颗粒物 厂界 上风向设1个参照点，下风向厂界浓度较高处设4个监控点 颗粒物 噪声 厂界四周 等效A声级 每季度监测一次（昼夜各一次） （2）监测结果反馈 对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。 （3）对达标排放的监督 除企业要加强自身的环境管理工作外，环境保护局还应在各阶段监督企业环保设施的正常运行和达标排放情况，发现问题及时纠正处理，以利于企业环保设施的长期有效运行和污染物连续稳定达标排放。 十、环保投资估算 本项目总投资1100万，环保投资175万，环保投资占总投资15.9%。 主要环保措施投资见表31。 表31 本项目环保投资估算一览表 类别 污染源名称 环保设施 投资（万元） 废气 原料库及入料口 全封闭的原料库，配套设置喷淋洒水设施；生产线入料口设置在全封闭原料堆棚内，同时在入料口上方设喷淋洒水设施 50 成品库 全封闭成品库，堆场内地面全部硬化，配套设置喷淋洒水设施 40 一级破碎粉尘 鄂式破碎机上方设置集尘罩，将粉尘收集后送入布袋除尘器处理，处理后由1根15m高的排气筒排出 10 二级破碎粉尘 2台锤式破碎机上方分别设置集尘罩，共2台集尘罩，将粉尘收集后送入一套布袋除尘器处理，处理后由1根15m高排气筒排出 15 筛分粉尘 滚筒筛上方设置集尘罩，将粉尘收集后送入一套布袋除尘器处理，处理后由1根15m高的排气筒排出 10 破碎筛分粉尘 锤式破碎机、振动筛上方分别设置集尘罩，共2台集尘罩，将粉尘收集后送入一套布袋除尘器处理，处理后由1根15m高排气筒排出 15 皮带输送粉尘 皮带走廊进行密闭，在跌落点处安装喷淋洒水设施 2 物料运输过程扬尘 道路硬化+洗车平台 1.5 废水 初期雨水 厂区地势低洼处设置1个200m3的初期雨水收集池，集中收集后用于厂区内抑尘洒水 0.5 水洗废水 项目建筑垃圾生产线水洗废水经沉淀池（350m3）沉淀处理后，上清液进入清水池（300m3）回用于生产；开采废石生产线水洗废水经沉淀池（200m3）沉淀处理后，上清液进入清水池（150m3）回用于生产； 5.0 淋控水 成品库设置排水沟，淋控水经排水沟自流进入沉淀池，最终回用于生产 0.5 洗车废水 洗车废水经洗车平台配套10m3沉淀池沉淀处理后回用，不外排 1.5 固废 职工生活垃圾 设置封闭垃圾箱 0.5 废木材、废塑料、废玻璃 收集后外售至废品回收公司，实现综合利用 1.0 除尘灰 集中收集后作为建筑材料出售 0.5 沉淀池底泥 沉淀池底层泥浆经泥浆泵泵至污泥压滤机，经压滤处理后的泥饼外售当地砖厂 2 废机油 厂区东南侧设危废暂存间，定期交由有资质单位处置 5.0 噪声 设备噪声 基础减振，室内设置 10 绿化 绿化面积达1000m2 5 合计 175 十一、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表32。

表32   项目污染物排放清单及环保措施一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 环保措施 | 处理 效率 | 排放量 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a |  |  | mg/m3 | t/a |  |
| 废气 | 建筑垃圾 | 原料库储存及装卸 | 扬尘 | ---- | 6 | 设置全封闭的原料库，配套设置喷淋洒水设施；生产线入料口设置在全封闭原料堆棚内，同时在入料口上方设喷淋洒水设施，并尽量降低原料落差 | 95% | ---- | 0.30 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 |
|  |  | 入料口 | 扬尘 | ---- | 6 |  |  | ---- | 0.30 |  |
|  | 开采废石 | 原料库储存及装卸 | 扬尘 | ---- | 1 | 设置全封闭的原料库，配套设置喷淋洒水设施；生产线入料口设置在全封闭原料堆棚内，同时在入料口上方设喷淋洒水设施，并尽量降低原料落差 | 95% | ---- | 0.05 |  |
|  |  | 入料口 | 扬尘 | ---- | 1 |  |  | ---- | 0.05 |  |
|  | 建筑垃圾 | 一级破碎 | 有组织粉尘 | 2500 | 72.0 | 鄂式破碎机上方设置集尘罩，将粉尘收集后送入布袋除尘器处理，处理后由1根15m高的排气筒排出 | 99.8% | 5.0 | 0.15 |  |
|  |  | 二级破碎 |  | 4500 | 324.0 | 2台锤式破碎机上方分别设置集尘罩，共2台集尘罩，将粉尘收集后送入一套布袋除尘器处理，处理后由1根15m高排气筒排出 | 99.8% | 9.0 | 0.65 |  |
|  |  | 筛分 |  | 5000 | 360.0 | 滚筒筛上方设置集尘罩，将粉尘收集后送入一套布袋除尘器处理，处理后由1根15m高的排气筒排出 | 99.8% | 10.0 | 0.72 |  |
|  | 开采废石 | 破碎 |  | 2500 | 120.0 | 锤式破碎机、振动筛上方分别设置集尘罩，共2台集尘罩，将粉尘收集后送入一套布袋除尘器处理，处理后由1根15m高排气筒排出 | 99.8% | 7.5 | 0.72 |  |
|  |  | 筛分 |  | 5000 | 240.0 |  |  |  |  |  |
|  | 皮带输送 |  | ---- | 少量 | 皮带走廊进行密闭，在跌落点处安装喷淋洒水设施 | / | ---- | 少量 |  |
|  | 道路运输 |  | ---- | 3.85 | 路面进行硬化，及时清扫厂区道路，定期进行洒水；加强管理，限制超载；进出场车辆冲洗车身及轮胎 | 80% | ---- | 0.77 |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、SS | / | 114 | 生活污水产生量少，且水质简单，用于厂区洒水抑尘 | / | / | 0 | 不外排 |
|  | 生产废水 | 水洗废水 | SS等 | / | 490.02 m3/d | 项目建筑垃圾生产线水洗废水经沉淀池（350m3）沉淀处理后，上清液进入清水池（300m3）回用于生产；开采废石生产线水洗废水经沉淀池（200m3）沉淀处理后，上清液进入清水池（150m3）回用于生产； | / | / | 0 |  |
|  |  | 淋控水 |  | / | 少量 | 成品库设置排水沟，淋控水经排水沟自流进入沉淀池，最终回用于生产 | / | / | 0 |  |
|  |  | 洗车废水 |  | / | 少量 | 洗车废水经洗车平台配套10m3沉淀池沉淀处理后回用，不外排 | / | / | 0 |  |
|  | 初期雨水 | SS等 | / | / | 厂区地势较低处建1个200m3的初期雨水收集池 | / | / | 0 |  |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 2.4 | 统一收集后，运至垃圾收集站，交由环卫部门统一清运处置 | 综合利用或合理处置 | / | 2.4 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其修改单 |
|  | 生产过程 | 废木材、废塑料、废玻璃 | / | 377.3 | 收集后外售至废品回收公司，实现综合利用 |  | / | 0 |  |
|  |  | 除尘灰 | / | 1113.76 | 集中收集后作为建筑材料出售 |  | / | 0 |  |
|  |  | 沉淀池底泥 | / | 33012 | 沉淀池底层泥浆经泥浆泵泵至污泥压滤机，经压滤处理后的泥饼外售当地砖厂 |  | / | 0 |  |
|  |  | 废机油 | / | 0.05 | 厂区西南侧设危废暂存间，定期交由有资质单位处置 |  |  | 0.05 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单 |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | / | 70～95dB(A) | 选用低噪声设备，并采取减振、隔声等措施；加强厂区绿化 | 厂界噪声达标 | 昼间＜60dB（A） 夜间＜50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 生态 | 厂区绿化面积1000m2 |

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原料库 | 粉尘 | 设置全封闭的原料库，配套设置喷淋洒水设施；生产线入料口设置在全封闭原料堆棚内，同时在入料口上方设喷淋洒水设施，并尽量降低原料落差 | 有效 抑尘 |
|  | 一级破碎 |  | 鄂式破碎机上方设置集尘罩，将粉尘收集后送入布袋除尘器处理，处理后由1根15m高的排气筒排出 | 达标 排放 |
|  | 二级破碎 |  | 2台锤式破碎机上方分别设置集尘罩，共2台集尘罩，将粉尘收集后送入一套布袋除尘器处理，处理后由1根15m高排气筒排出 |  |
|  | 筛分 |  | 滚筒筛上方设置集尘罩，将粉尘收集后送入一套布袋除尘器处理，处理后由1根15m高的排气筒排出 |  |
|  | 破碎筛分 |  | 锤式破碎机、振动筛上方分别设置集尘罩，共2台集尘罩，将粉尘收集后送入一套布袋除尘器处理，处理后由1根15m高排气筒排出 |  |
|  | 成品库 |  | 设置全封闭成品库，产品堆放整齐有序，堆场内地面全部硬化，配套设置喷淋洒水设施 | 有效 抑尘 |
|  | 皮带输送 |  | 皮带走廊进行密闭，在跌落点处安装喷淋洒水设施 | 有效 抑尘 |
|  | 道路运输 |  | 路面进行硬化，及时清扫厂区道路，定期进行洒水；加强管理，限制超载；进出场车辆冲洗车身及轮胎 | 有效 抑尘 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS | 生活污水产生量少，且水质简单，用于厂区洒水抑尘 | 不外排 |
|  | 水洗废水 | SS等 | 项目建筑垃圾生产线水洗废水经沉淀池（350m3）沉淀处理后，上清液进入清水池（300m3）回用于生产；开采废石生产线水洗废水经沉淀池（200m3）沉淀处理后，上清液进入清水池（150m3）回用于生产； |  |
|  | 淋控水 | SS等 | 成品库设置排水沟，淋控水经排水沟自流进入沉淀池，最终回用于生产 |  |
|  | 洗车废水 | SS等 | 洗车废水经洗车平台配套10m3沉淀池沉淀处理后回用，不外排 |  |
|  | 初期雨水 | SS等 | 厂区地势较低处建1个200m3的初期雨水收集池 |  |
| 固体 废物 | 预处理 | 废木材、废塑料、废玻璃 | 收集后外售至废品回收公司，实现综合利用 | 合理处置 |
|  | 破碎筛选 | 除尘灰 | 集中收集后作为建筑材料出售 |  |
|  | 沉淀池 | 底泥 | 经压滤处理后的泥饼外售当地砖厂 |  |
|  | 机修过程 | 废机油 | 厂区内设危废暂存间，定期交由有资质单位处置 |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 由厂区统一收集后运至环卫部门指定地处理 | 合理处置 |
| 噪声 | 破碎机、筛分机、输送皮带等 | 噪声 | 合理布局、基础减震，输送皮带要进行全封闭；另外在场界周围空地种植高大树木、减噪抑尘 | 达标排放 |
| 其他 | 厂区加强绿化，绿化面积约为1000m2 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目正常生产后的排污对生态环境产生的影响较小，但为保护环境，环评要求： （1）充分利用植物对污染物的净化作用，通过厂区绿化来治理大气及噪声污染。如厂区周围种植槐树等滞尘效果好的树种。 （2）减少生产中排放的大气污染物对周边区域及其它植物的不利影响，关键在于推行清洁生产工艺，尽量在源头减少污染物的产生量。另外，对职工要加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。 通过采取以上措施后，对周围生态环境实行一定的生态补偿，同时，植被具有吸尘、降噪、美化环境的效果，可以把工程对生态环境的负面影响降至最低程度，并且通过工程建设，是本区生态环境得到一定的改善。 |

# 九、结论与建议

一、结论： 1、项目概况 临县杰峰再生物资回收有限公司年处理35万吨建筑垃圾、废弃资源再生利用项目拟选址于临县湍水头镇黄家坡村南向480m处，总投资为1100万元。项目占地面积为12000m2，主要建设内容包括原料库、加工车间、办公生活区等，并购置加工设备及相关设施等。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 本项目拟选址于临县湍水头镇黄家坡村，本次评价引用2019年临县环境空气例行监测年均浓度数据来进行分析，评价区大气环境现状监测结果表明： PM10、PM2.5年均值浓度均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。由此可见，本项目所在区域属于不达标区。 根据补充监测统计结果，评价区2个监测点位（厂区和黄家坡村）TSP未出现超标现象。 （2）地表水环境质量现状 本项目区域内最近地表水为项目西北侧约8.20km处的湫水河支流。根据《山西省地表水功能区划》（DB67/14-2019），项目区河段水环境功能为农业与一般景观水，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。 （3）声环境 本项目厂区现状为一片空地，厂址北侧有工矿企业，总体来讲所在区域声环境质量一般。 （4）土壤环境 本次评价委托青岛康环检测科技有限公司对项目土壤环境影响评价范围内土壤环境质量现状进行了监测，根据监测结果，各监测点土壤环境质量均能够达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB-36600-2018）要求，各监测因子均未出现超标，表明项目所在区域土壤环境质量较好。 （5）生态环境 项目地处高海拔的黄土山区，地表植被覆盖率很低。其植被类型分为山地荒坡植被，相间有少量灌木丛。评价区范围内无珍稀、濒危、国家保护动植物。 3、污染物排放情况 本项目建成后污染物产排情况见下表33。 表33 污染物产排情况一览表 内容 类型 排放源 (编号) 污染物 名 称 处理前产生浓度及产生量(单位) 处理后产生浓度及排放量(单位) 大气污染物 建筑垃圾 原料库储存及装卸 扬尘 6t/a 0.30t/a 入料口 扬尘 6t/a 0.30t/a 开采废石 原料库储存及装卸 扬尘 1t/a 0.05t/a 入料口 扬尘 1t/a 0.05t/a 建筑垃圾 一级破碎 粉尘 2500mg/m3、72.0t/a 5.0mg/m3、0.15t/a 二级破碎 粉尘 4500mg/m3、324.0t/a 9.0mg/m3、0.65t/a 筛选 粉尘 5000mg/m3、360.0t/a 10.0mg/m3、0.72t/a 开采废石 破碎 粉尘 2500mg/m3、120.0t/a 7.5mg/m3、0.72t/a 筛分 粉尘 5000mg/m3、240.0t/a 皮带输送 扬尘 少量 少量 道路运输 扬尘 3.85t/a 0.77t/a 水污 染物 生活污水 SS等 114t/a 0 生产 废水 水洗废水 SS等 490.02m3/d 0 淋控水 少量 0 洗车废水 少量 0 固体 废物 生产过程 废木材、废塑料、废玻璃 377.3t/a 0 除尘灰 1113.76t/a 0 沉淀池底泥 33012t/a 0 废机油 0.05t/a 0.05t/a 生活区 生活垃圾 2.4t/a 2.4t/a 噪 声 项目破碎机、振动筛、螺旋清洗机等生产设备在运行过程中产生的机械性噪声，声压级值为70～95dB(A)，各设备采取基础减振、隔声消声等降噪措施，可降噪20dB(A)左右。 4、环境保护措施 （1）大气污染源治理措施 原料库采取全封闭措施，同时设覆盖全堆场的喷淋洒水设施；生产车间全封闭，破碎机、筛分机等生产设备采取全密闭集气措施，粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒高空排放；产品库采取全封闭措施，同时设覆盖全堆场的喷淋洒水设施； 输送皮带进行全封闭，尽量降低跌落高度，并在输送物料的皮带跌落点处安装喷淋洒水设施； 厂区内运输道路硬化，配备洒水车对运输道路定期洒水降尘，同时在厂区汽车出口处设洗车平台。 项目所采用的治理工艺及设备为国内成熟的技术，污染控制措施合理。 （2）废水治理措施 项目生产用水为循环用水，只需定期补充新鲜水。废水经沉淀后循环使用，不外排。厂区不设宿舍、澡堂和食堂，厕所使用旱厕，生活污水主要为职工洗漱水，产生量少，且水质简单，可就地泼洒用于厂区抑尘。 通过采取上述治理措施后，本项目可以实现生产、生活污水的零排放。 （3）固废处置措施 建筑废弃物在预处理过程中产生的废木材、废塑料、废玻璃等，外售至废品回收公司，实现综合利用；项目破碎和筛选过程产生的除尘灰作为建筑材料外售；生产过程沉淀池产生的沉渣经压滤机压滤后全部外售砖厂，对当地环境基本无危害；厂区内设危废暂存间，废机油经收集后定期交由有资质单位回收处置；生活垃圾集中收集后送往当地环卫部门指定地点，由当地环卫部门统一处理。因此，本项目固体废物处置率达到100%，对周围环境影响较小。 （4）噪声防治措施 本项目对各类噪声设备分别进行建筑隔音、基础减振、安装消声器、隔音等措施以及高效的维护和管理，同时加强厂区四周绿化。 5、主要环境影响 （1）施工期环境影响分析 本项目施工期间对环境的影响主要为施工扬尘、施工人员生活废水、建筑垃圾、噪声排放等对厂址所属区域自然环境及生态环境的影响。由于施工期较短，经采取合理规划施工场地、粉状物料加盖篷布、加强施工管理等措施后，随着施工期的结束，对环境的影响也将随之消失。 （2）运营期环境影响分析 ①大气环境影响分析 本项目采取了完善的废气治理措施，经过预测，项目建成后，各废气污染物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准规定限值（最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h），做到达标排放，对周围环境的影响很小。 ②水环境影响分析 项目生产废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水收集后可用于厂区增湿抑尘。运营期产生的废水得到了合理处置，不直接排入地表水体，不会对项目所在区域水环境产生明显影响。 ③声环境影响分析 本项目营运期的噪声主要为各类设备运行噪声，经采取减振、消声、隔音等措施后，各厂界噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求，对周围声环境的影响较小。 ④固体废物环境影响分析 本项目针对产生的各类固体废物，遵循“资源化、减量化、无害化”的处理原则，均采取了切实有效的处理处置措施，确保本项目各类固体废物妥善、安全处置，对环境影响较小。 6、环境影响经济损益分析 本项目建设投资1100万元，项目环保投资约175万元，约占投资总额的15.9%。从环境经济效益指标来看，本工程环境代价和环保成本较低，环境效益却较为明显，从环境经济角度来看合理可行。此外，项目会带来一定的社会效益。 7、环境管理与监测计划 项目应设置环境管理机构，监督检查本项目环保设施建设严格按照“三同时”规定执行，同时定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转；按环评要求定期组织开展污染源及环境质量监控；负责厂区环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。 综上所述，评价认为建设单位按照环评要求的污染防治措施进行有效处理、确保污染治理设施正常运行及遵守国家环境保护方面的法律法规，则本项目的建设投产后产生的各项污染物均可达标排放，满足区域环境质量保护要求，不会导致周围环境污染负荷的明显增加。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、要求企业要严格落实环评要求的各项措施，确保污染物达标排放； 2、建议企业加强厂区的绿化工作，为员工提供良好的工作和生活环境； 3、建议企业加强清洁生产审计，寻找清洁生产的机会，使企业向清洁生产先进水平迈进； 4、企业积极按照评价提出的环保措施进行配置实施，并作好环保措施的检修和维护工作，尽量减少企业污染对周围环境造成的影响。 附件：1、环评委托书 2、山西省企业投资项目备案证 3、土地租赁合同 4、原料供货协议 5、污泥利用协议 6、总量批复 7、大气监测报告 8、土壤监测报告 附图：1、项目地理位置及环境敏感目标分布图 2、项目地理位置与外环境关系示意图 3、厂区平面布置图 4、临县乡镇水源地分布图 附表：1、建设项目环评审批基础信息表 另附：1、技术审查意见 2、补充修改索引

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.1

就地泼洒，用于厂区抑尘

0.38

生活用水

0.48

原料库洒水

5.0

5.0

1.26

2.94

1.26（补充水）

2.94

沉淀池

车辆清洗用水

102.09

新鲜水

道路洒水

2.25

2.25

绿化用水

1.4

1.4

285.0

水洗

75.0

沉淀池

机制砂

30.0

污泥

45.0

清水池

330

285

150.0

150

160.02

清水池

沉淀池

16.7

水洗

陶瓷粘土矿

6.68

污泥

10.02

图  例

土壤监测点

2#

3#

1#

图  例

表层样点

粉尘

原料堆放

固废

预处理

振动给料

粉尘、噪声

＜300mm

粉尘、噪声

一级破碎

＜100mm

粉尘、噪声

二级破碎

＜15mm

＞13mm

粉尘、噪声

筛选

≤13mm

补加新鲜水

4.75-7mm

7-12mm

12-13mm

清水池

滤液

上清液

石子

石子

石子

污泥压滤机

沉淀池

底泥

≤4.75mm

泥饼

泥浆

泥浆

细砂回收

水洗

外售砖厂

细沙

成品

粉尘

原料堆场

粉尘、噪声

振动给料机

＜300mm

粉尘、噪声

锤式破碎机

＞100mm

粉尘、噪声

分级筛

≤100mm

补加新鲜水

清水池

螺旋清洗机

滤液

上清液

沉淀池

底泥

筛下水

脱水筛

污泥压滤机

泥饼

筛上物

成品

外售砖厂

敏感程度

占地规模

评价工作

等级